Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

DRAFT

Operator: S.C. INDECO GRUP S.R.L.

Adresa: Bucureşti, str. Tufănica, nr. 6A

Punct de lucru: S.C. INDECO GRUP S.R.L.

Locaţia activităţii: Zădăreni, Zona Industrială, nr. 14, judeţul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.5 „Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea orecăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentele unde sunt generate, înaintea colectării. |  | 0910 |

Cod CAEN :

- 3700 colectarea şi epurarea apelor uzate

- 3811 colectarea deşeurilor nepriculoase

- 3812 colectarea deşeurilor periculoase

- 3821 tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

- 3822 tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

- 3832 recuperarea meterialelor reciclabile sortate

- 4612 intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

- 4677 comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor

- 4941 transporturi rutiere de mărfuri

- 5210 depozitări

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: XXXXX

Data expirării: XXXXX

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. INDECO GRUP S.R.L.

Sediul social: Bucureşti, str. Tufănica, nr. 6A

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2007361

Cod unic de înregistrare: 18990210

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/11817/16.12.2009

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. INDECO GRUP S.R.L. cu punctul de lucru Comuna Zădăreni, Zona Industrială, nr. 14, judeţul Arad înregistrată la APM Arad cu 6691/1654/R/28.05.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- H.G. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008, republicată;

# Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euroepan şi a Consiliul;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase;

- Ordin Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori;

- Ordin 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;

- O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării solului, completările și modificările ulterioare;

- Ordin 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipemente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- H.G. nr.  937/2010 – privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

- Ordinul MMGA nr. 1364/2006 de  aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate ;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Orice trimitere la OUG 78/2000, din legislaţia specifică privind gestionarea deşeurilor se va înţelege ca trimitere la Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Operator: S.C.  INDECO GRUP S.R.L.

Adresa: Bucureşti, str. Tufănica, nr. 6A

Punct de lucru: S.C.  INDECO GRUP S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Zădăreni, Zona Industrială, nr. 14, judetul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT;

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la depozitarea finală a deşeurilor, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.5 „Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea orecăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentele unde sunt generate, înaintea colectării.

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | > 50 | Tone/an |

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în intregime titularului activității.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Dovada publicităţii – Adeverinţa nr. 1604/08.04.2015 şi anunţul propriu zis nr. 1306 din 18.03.2015 emisă/înregistrate la Primăria Comunei Zădăreni;

- Formular de solicitare;

- Raport de amplasament;

- Ordinul de plată nr. 600/25.05.2015 eliberat de BANCA TRANSILVANIA, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse;

- Buletin de analiză nr. 20330/06.03.2015 emis de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranşa Alimentelor pentru  apa din puţul forat de pe amplasament;

- Raport de ăncercare nr. 46/DEMPM DIN 05.03.2015 emis de ECOIND BUCUREŞTI pentru probe de sol;

- Adresa nr. 137/14.01.2015 emisă de Direcţia de Sănătate Publicăa Judeţului Arad cu privire la conformitatea faşă de OMS nr. 119/2014;

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J40/11817/16.12.2009, CUI 18990210, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 161606 din 17.04.2013, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

- Contract de închiriere nr. 12/22.03.2013 încheiat cu BOTA ALEXANDRU DAN pentru spaţiul punctului de lucru;

- Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nr. 3010477511 încheiat cu EON ENERGIE ROMNIA SA;

- Contract de prestări servicii, nr. 539/21.10.2015 încheiat cu  SC CASA DEL MARIO SRL pentru închiriere vidanjă – colectare ape menajere uzate;

- Carte de identitatea a vehiculului  B 179 EKO;

- Copie conformă nr. 1133244 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul B 179 EKO;

- Certificat de inspecţie tehnică nr. 59182 pentru autovehiculul B 179 EKO;

- Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase pentru autovehiculul B 179 EKO;

- Carte de identitatea avehiculului  B 279 EKO;

- Copie conformă nr. 1134119 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul B 279 EKO;

- Certificat de inspecţie tehnică nr. 60108 pentru autovehiculul B 279 EKO;

- Licenţă nr. 0181966 pentru transportul rutier internaţional de mărfuri contracost în numele unui terţ pentru INDECO GRUP SRL;

- Licenţă LTM nr. 0062769 pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional;

- Copie conformă nr. 112026 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul TM 87 CDM;

- Copie conformă nr. 1060325 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul nr. B06 TSC;

- Copie conformă nr. 1060324 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul nr. B 888 EKO;

- Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase pentru autovehiculul B  888  EKO;

- Copie conformă nr. 1035122 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul nr. B 24 GOC;

- Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase pentru autovehiculul B 24 GOC;

- Contract de comodat nr. 5/29.04.2014 încheiat între SC CDM GRUP DIVIZIA ECOLOGICĂ SRL şi SC CASA DEL MARIO SRL pentru vidanjă;

- Contract nr. 22/01.08.2014 încheiat cu SC ADVISORZ TOP CONSULT SRL pentru Servicii specializate legate de gestionarea fluxuilui de deşeuri colectate de beneficiar şi servicii de mărunţire (tocare) efectuate cu echipamentul de tocare Terminator 3400;

- Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru persoane juridice, nr. S130403611/01.06.2013 privind activitatea de colectare , transport şi depozitare a deşeurilor municipale amestecate, încheiat între S.C. A.S.A. SERVICIII ECOLOGICE S.R.L.;

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale;

- Plan de intervenţie;

- Plan de evacuare în caz de incendiu;

- Raport de încercare analiză deşeu nr. 8097/06.11.2015 efectuat de laboratoarele TONNIE Ploieşti pentru filtre de ulei presate;

- Contract de vânzare/cumpărare nr. 21/11.01.2016 încheiat cu SC REMAT MG SA pentru deşeuri generat/colectate , inclusiv DEEE;

- Autorizaţia Integrată de mediu nr. 205/12.07.2010 emisă pentru SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL emisă de  APM Piteşti;

- Buletin de verificare metrologică nr.0188399/26.11.2015 emis de SC ERNESTIN IMPEX SRL pentru aparatul de cîntărit;

- Contract de prestări servicii nr.19404/24.08.2015 încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA  pentru preluarea apelor uzate  provenite din procesul de vidanjare efectuat cu mijloace proprii ale beneficiarului şi şiefectuarea analizelor de laborator înainte de descărcarea în Staţia de Epurare Arad;

- Ordinul de plată nr. 387/04.08.2015 eliberat de LIBRA INTERNET BANK, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 193/22.07.2015 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Decizia nr. 4/07.05.2012 de numire a domnului Barbu George Cristian  - consilier de siguranţă transport mărfuri periculoase;

- Licenţa seria LTM nr. 0068852 pentru transportur rutier public de mărfuri în trafic internaţional pentru SC INDECO GRUP SRL;

- Licenţa nr. 0181966 pentru transportur rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pt.SC INDECO GRUP SRL;

- Licenţa seria LTM nr. 0062769 pentru transportur rutier public de mărfuri în trafic internaţional pentru SC CASA DEL MARIO SRL;

- Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto ARSAT GHEORGHE, MAGDĂU IOAN ŞI MOCAN MARIUS ADRIAN;

- Copie conformă nr. 1060325 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul B 06 TSC;

- Copie conformă nr. 1060324 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul B 88 EKO;

- Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase pentru autovehiculul B 24 GOC;

- Copie conformă nr. 1035122 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ pentru autovehiculul B 24 GOC;

- Contract de vânzare – cumpărare nr. 13/25.05.2015 încheiat cu SC VRANCART SA pentru deşeuri de hârtie şi carton;

- Contract de prestări servicii nr. 85/10.12.2012 încheiat cu SC VIVANI SALUBRITATE SA pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase/nepericuloase conform autorizaţiei integratede mediu nr. 171/04.04.2008, revizuită la 30.11.2011;

- Contract de colectare, transport şi depozitare deşeuri solide nepericuloase nr. 63/03.11.2014, încheiat cu SC SCHUSTER ECOSAL SRL;

- Contract de tratare şi/sau eliminare pentru deşeurile menajere şi industriale nepericuloase nr. C1338/12.11.2014 încheiat cu SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL;

- Contract de furnizare nr. 155/04.03.2015 încheiat cu CARPATCEMENT HOLDING SRL pentru livrarea către acesta a deşeurilor de lemn de traverse de cale ferată;

- Contract nr. 89/13.02.2014 încheiatcu SC ECOVALOR SRL pentru servicii;

- Contract de prestări servicii nr. 1603/1.04.2010 pentru colectare deşeuri;

- Contract de vânzare cumpărare şi prestări servicii nr. 183/03.11.2014, încheiat cu SC HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL pentru ambalaje reciclabile;

Contract de prestări servicii nr. 13/09.08.2012 încheiat cu SC GENTOIL SRL pentru servicii de preluare şi eliminare finală deşeuri conform autorizaţiei de mediu;

- Contract de prestări servicii nr. 0405/04.05.2013 încheiat cu SC LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA pentru predare deşeuri pentru coprocesare, însoţit de actul adiţional nr. 7/30.04.2015;

- Contract de prestări servicii nr. 197/30.0.2014 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA pentru neutralizare şi distrugere deşeuri;

- Punct de vedere nr. 315556/20.01.2016 emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldioş” al Judeţului Arad cu privire la necesitatea avizării/autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu;

Anexe:

- Plan de situaţie S.C. INDECO GRUP S.R.L.

- Plan de încadrare în zonă

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3.	Responsabilităţi

5.3.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M., nu mai tarziu de 01 martie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. ARAD.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.2. Titularul depozitului este obligat să raporteze la APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al GNM anual, datele înregistrate în urma monitorizării depozitului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

In conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 si ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la (EPRTR) va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa anual.

5.5. Documentaţia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime enumerate mai jos, conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveste cantităţile cât şi modul de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadra-re | Can-titate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri periculoase și nepericuloase colectate de la diverși producători/deținători în vederea stocării temporare și/sau transportate direct în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate. | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | - | Stocare temporară/ transport direct în vederea valorificării/ eliminării | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi nepericuloase |  |
| Deseuri lichide (uleiuri uzate, emulsii uzate, solventi, vopseluri, diluanti, deseuri lichide cu un continut mare de apa), supuse tratării prin decantare | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | - | Colectare, stocare temporară, decantare | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi Nepericuloase |  |
| Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | - | Colectare, stocare temporară, decantare | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi nepericuloase |  |
| Deșeuri supuse tratării mecanice prin presare | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | - | Colectare, stocare temporară, presare | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi nepericuloase |  |
| Deșeuri supuse tratarii mecanice prin mărunțire | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Colectare, stocare temporară, mărunţire | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi nepericuloase |  |
| Deșeuri vidanjabile colectate | Cele menţionate la fluxuri tehnologice desfăşurate pe amplasament | Materie primă | variabilă | t/an | - | colectare | Cel menţionat la dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) | Periculoase şi nepericuloase |  |

Deșeuri periculoase și nepericuloase colectate și stocate temporar:

- Deșeuri periculoase și nepericuloase lichide – cca. 100000 t/an

- Deșeuri periculoase și nepericuloase solide – cca. 100000 t/an

6.1. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.2. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.3. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.4. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.5. Orice modificare a tipului materiilor prime utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru

7.1.1.2 Alimentarea cu apa industriala:

Sursa: alimentarea cu apă se realizează din sursă subterană, puţ forat. Cu adâncimea de 15 m. Sursa de apă este contorizată. Captarea apei din foraj se face printr-o electropompă Q=3,80 mc/h, H=45Mca, P=0,90 kw.

7.1.1.3 Alimentarea cu pentru stingerea incendiilor:

Nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I..

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Bazin vidanjabil având V = 35 mc | 0,65 | 0,1 | 0,54 | 0,135 |
| Ape pluviale de pe platforma de stocare temporară deşeuri nepericuloase | Bazin vidanjabil având V = 165 mc | - | - | - | - |

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – energia electrică se preia din reţeaua naţională.

7.2.2. Energie termică

Încălzirea spaţiilor administrative se realizează prin intermediul unei centrale ce funcţionează cu gaze naturale preluate din reţeaua naţională de distribuţie , cu putere de 25 KW şi evacuarea gazelor de ardere în sistem forţat.

7.3.UTILIZARE  CARBURANŢI/COMBUSTIBILI

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor din dotare se realizează dinstaţiile de distribuţie carburanţi autorizate .

7.4.MĂSURI GENERALE DE REDUCERE A CĂLDURII

Nu este cazul

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

S.C. INDECO GRUP S.R.L este amplasată în zona industrială a comunei Zadareni, județul Arad. Localitatea ZADARENI este situata în zona de S-V a judeţului Arad la o distanţă de 8 km de Municipiul Arad. Intreg teritoriul localitatii este asezat in Campia Vingai latura SV a câmpiei Vestice. Localitatea  este amplasata pe  D.J. 682  pe directia V-E- Secusigiu-Felnac –Zadareni -Arad.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. INDECO GRUP S.R.L este de 4614 mp.

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:

- 46o08’02.73” N, 21o13’45.51” E

- 46o08’03.54” N, 21o13’49.12” E

- 46o08’01.69” N, 21o13’50.03” E

- 46o08’00.08” N, 21o13’46.24” E

Obiectivele aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. INDECO GRUP S.R.L sunt:

- în partea de N : drum județean, cimitir

- în partea de S: SC BEGA FORAJ SA , TEREN INTRAVILAN

- în partea de E: drum acces , SC BEGA FORAJ SA

- În partea de V: drum acces teren viran

Localitatile și obiectivele din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:

- Arad – 12 km

- Bodrogu Nou – 2 km

- Parcul Natural Lunca Mureșului – 1.5 km

Compania S.C. INDECO GRUP S.R.L. este societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat. Amplasamentul pe care își desfășoara activitatea societatea la punctul de lucru din Zădăreni este proprietate privată. Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan

Punctul de lucru este constituit din suprafeţe acoperite reprezentand :

- hală beton cu suprafaţa de 224,32 mp, capacitatea de stocare folosită va fi de  60 % din suprafaţă, respectiv 224,32x0,60=134,59mp x2 to/mp=269,18 to capacitate stocare;

- 3 magazii şopron x 72 mp total 216 mp dat fiind modul de acces acestea nu necesita spatii de deplasare in interior ,toata suprafata poate fi incarcata optim respectiv 3 to/mp x 216 = 648 to capacitate stocare

- 7 magazii 112 mp la acestea se vor folosi pentru depozitat materiale care se manipuleaza de catre operatori manual si au nevoie de spatii de acces se va utiliza doar 20 % din capacitate 112mp x 0,2=22,4 mp x 1 to/mp= 22,4 to capacitate stocare

- platformă betonată 2300 mp din aceasta se va folosi 800 mp pentru stocare vrac deseuri nepericuloase cu o incarcare de 1 to/mp x 800 = 800 to capacitate de stocare diferenta de suprafata se va folosi pentru acces, manipulare, sortare . Platforma betonată este prevăzută cu canale de captare levigat și decantor separator al rigolelor de colectare de pe platforma betonată,  având o suprafață de 55 mp și un volum util de 150 mc

| Reper cladire | Suprafata construita mp | Suprafata utila pt.stocare mp | Capacitate stocare tone |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala beton | 224,32 | 134,59 | 269,18 |
| 3 magazii sopron | 216 | 216 | 648 |
| 7 magazii | 112 | 22,4 | 22,4 |
| Platforma betonata | 2300 | 800 | 800 |
| Capacitate totala | 2852,32 | 1172,99 | 1739.58 |

Societatea deţine şi 3 birouri – 11.7 m2, 9.36 m2 și 13.8 m2, grup sanitar – 12.4 m2, hol – 8.4 m2.

Amplasamentul are și o suprafață de 800 m2 teren cu dale de beton și piatră concasată – înierbat și aprox 1000 m2 spațiu verde.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este situat în arie naturală protejată.

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 4614 mp.

Deșeurile sunt stocate/tratate pe 3 zone de deșeuri:

- Zonă de stocare deșeuri periculoase

- Hala de depozitare  cu o suprafata 224,32 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- 7 magazii cu o suprafata totala de 112 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

-in magazia nr.5 suprafata de 8 mp cu basa de retentie pt. scurgeri accidentale se vor depozita deseuri de baterii si acumulatori;

-in magazia nr.6 suprafata de 8 mp cu basa de retentie va fi alocata pentru depozitarea cod deseu 20 01 25 uleiuri comestibile uzate in recipiente de plastic sau metal cu capacitate de max 60 litri/recipient .

- 3 soproane acoperite cu o suprafata totala de 216 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- platforma betonata de 2300 mp pentru operatiunile de sortare, ambalare –reambalare,manipulare –incarcare -descarcare

- Zonă de stocare deșeuri nepericuloase

- Se vor folosi pentru stocare spatiile mai sus mentionate Hala de depozitare, magazii , soproane acoperite, pentru deseuri nepericuloase ambalate lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati,in container transportabil carton , vrac pe platforma 800 mp betonata deseuri de anvelope, ambalaje de lemn , plastic VSU,sticla parbriz,deseuri feroase,neferoase

- Zonă de stocare deșeuri menajere

Deseurile menajere se vor stoca in container de plastic de 200 litri in hala pentru deşeu provenit de la birouri si cel de 1,1 mc in zona de curte.

Utilaje:

-  tocatorul Terminator 3400 Diesel Hook pentru mărunţire deşeuri

-  presa HSM FP 1500 pentru balotat deşeuri

-  presă  HSM VL 500 pentru balotat deşeuri

- 300 containere pvc 1000l,

-  500 butoaie 200 l,

- 2 pubele,

- 1000 saci big – bags,

- 50 saci de plastic,

- 20-30 paleti de lemn.

- 1 motostivuitor

- 2 pompe Honda

- sistem de supraveghere video la cele 2 magazii de 5,27 m2 fiecare.

- cântar

Dotări pentru siguranța la incendiu: 2 stingătoare P50 și 4 stingătoare P6.

Mijloace de transport utilizate în activitate

Transporturile de vor realiza cu mijloacele de transport ADR proprii locate pe punctul de lucru al societății din localitatea ZADARENI. In situații excepționale (defecțiuni, caz fortuit, forță majoră, alte situații care nu pot fi prevăzute si anticipate), transportul se va realiza cu mijloacele de transport menționate în autorizațiile de mediu în vigoare (care menționeaza ca autorizată activitatea de transporturi rutiere de marfuri) emise pe SC INDECO GRUP SRL, de autoritățile de mediu din alte județe.

Autovehicule locate la punctul de lucru din localitatea Zădareni.

-autoutilitara 3,5 to Peugeot  B 102 EKO

-autoutilitara 3,5 to Ford Tranzit   B 18 YJI

- autoutilitara 3,5 to Iveco   B 66 KOZ

- autoutilitara 7,5 to IVECO   B 06 TSC

- autovidanja B 179 EKO

Pentru a suplimenta flota de transport se pot reloca mijloace auto ADR din alte puncte de lucru a SC INDECO GRUP SRL

- autocamion 24 to  cap tractor B 24 GOC semiremorca B 93 MDO

- autocamion 24 to  cap tractor B 192 EKO semiremorca B 203 EKO

- autocamion 24 to  cap tractor B 470 EKO semiremorca B 400 EKO

- autocamion 24 to  cap tractor B 201 EKO semiremorca B 205 EKO

- autocamion abroll  B 660 EKO

- autocamion abroll  B 185 EKO  B 186 EKO

- autocisterna 35.000 litri B 23 YIX

- autocisterna 29.000 litri B 196 EKO

- autobasculanta 26 mc B 888 EKO CU B 188 EKO

- trailer utilaje si instalatii  B 191 EKO

- autovidanja B 279 EKO

Sau cu mijloace de transport inchiriate de la SC ALMATAR TRANS SRL sau alți operatori economici. Se utilizează și alte mijloace de transport închiriate de la terți autorizați, în cazul în care mașinile proprii nu corespund necesităților sau nu sunt suficiente (gabarit depășit, cantități mari de deșeuri ce necesită transport într-un interval de timp scurt, etc).

8.2.1. FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

## 8.2.2. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri periculoase și nepericuloase colectate de la diverși producători/deținători în vederea stocării temporare și/sau transportate direct în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate. | - | Conform descriere proces tehnologic |  |
| Deseuri lichide (uleiuri uzate, emulsii uzate, solventi, vopseluri, diluanti, deseuri lichide cu un continut mare de apa), supuse tratării prin decantare | - | Conform descriere proces tehnologic |  |
| Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare | - | Conform descriere proces tehnologic |  |
| Deșeuri supuse tratării mecanice prin presare | - | Conform descriere proces tehnologic |  |
| Deșeuri supuse tratarii mecanice prin mărunțire |  | Conform descriere proces tehnologic |  |
| TOTAL | - | - |  |

8.2.3. Descrierea procesului tehnologic

Activitatea consta in realizarea de procese si procedee de tratare de deseuri

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 4614 mp.

Punctul de lucru este constituit din suprafeţe acoperite reprezentand :

- hală beton cu suprafaţa de 224,32 mp, capacitatea de stocare folosită va fi de  60 % din suprafaţă, respectiv 224,32x0,60=134,59mp x2 to/mp=269,18 to capacitate stocare;

- 3 magazii şopron x 72 mp total 216 mp dat fiind modul de acces acestea nu necesita spatii de deplasare in interior ,toata suprafata poate fi incarcata optim respectiv 3 to/mp x 216 = 648 to capacitate stocare

- 7 magazii 112 mp la acestea se vor folosi pentru depozitat materiale care se manipuleaza de catre operatori manual si au nevoie de spatii de acces se va utiliza doar 20 % din capacitate 112mp x 0,2=22,4 mp x 1 to/mp= 22,4 to capacitate stocare

- platformă betonată 2300 mp din aceasta se va folosi 800 mp pentru stocare vrac deseuri nepericuloase cu o incarcare de 1 to/mp x 800 = 800 to capacitate de stocare diferenta de suprafata se v a folosi pentru acces, manipulare, sortare .

| Reper cladire | Suprafata construita mp | Suprafata utila pt.stocare mp | Capacitate stocare tone |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala beton | 224,32 | 134,59 | 269,18 |
| 3 magazii sopron | 216 | 216 | 648 |
| 7 magazii | 112 | 22,4 | 22,4 |
| Platforma betonata | 2300 | 800 | 800 |
| Capacitate totala | 2852,32 | 1172,99 | 1739.58 |

Societatea deţine şi 3 birouri – 11.7 m2, 9.36 m2 și 13.8 m2, grup sanitar – 12.4 m2, hol – 8.4 m2.

Amplasamentul are și o suprafață de 800 m2 teren cu dale de beton și piatră concasată – înierbat și aprox 1000 m2 spațiu verde.

Deșeurile sunt stocate/tratate pe 3 zone de deșeuri:

- Zonă de stocare deșeuri periculoase

- Hala de depozitare  cu o suprafata 224,32 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- 7 magazii cu o suprafata totala de 112 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

-in magazia nr.5 suprafata de 8 mp cu basa de retentie pt. scurgeri accidentale se vor depozita deseuri de baterii si acumulatori;

-in magazia nr.6 suprafata de 8 mp cu basa de retentie va fi alocata pentru depozitarea cod deseu 20 01 25 uleiuri comestibile uzate in recipiente de plastic sau metal cu capacitate de max 60 litri/recipient .

- 3 soproane acoperite cu o suprafata totala de 216 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- platforma betonata de 2300 mp pentru operatiunile de sortare, ambalare –reambalare,manipulare –incarcare -descarcare

- Zonă de stocare deșeuri nepericuloase

- Se vor folosi pentru stocare spatiile mai sus mentionate Hala de depozitare, magazii , soproane acoperite, pentru deseuri nepericuloase ambalate lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati,in container transportabil carton , vrac pe platforma 800 mp betonata deseuri de anvelope, ambalaje de lemn , plastic VSU,sticla parbriz,deseuri feroase,neferoase.

Societatea desfășoară activități de colectare și tratare deșeuri periculoase și nepericuloase după cum urmează:

•	Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase de la societăți comerciale, pe bază de contract sau comandă și expedierea acestora direct la societățile de valorificare/reciclare sau eliminare, fără a fi stocate în depozitul de la Zădăreni.

•	Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase de la societăți comerciale, pe bază de contract sau comandă, stocarea temporară a acestora în depozitul de la Zădăreni. O parte a acestor deșeuri sunt tratate pe amplasament (în funcție de specific și cod de deșeu) și apoi expediate la societățile de valorificare/reciclare sau eliminare, iar o parte sunt expediate la firmele de valorificare/reciclare sau eliminare după o perioadă de stocare temporară.

Fluxuri tehnologice

8.2.3.1. Deșeuri periculoase și nepericuloase colectate de la diverși producători/deținători în vederea stocării temporare și/sau transportate direct în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate.

| Coduri deșeu conform H.G. 856/2002 |
| --- |
| 01 Deșeuri rezultate de la exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor |
| 01 01 Deșeuri de la excavarea minereurilor |
| 01 01 01 | deșeuri de la excavarea minereurilor |
| 01 01 02 | deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere |
| 01 03 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05 |
| 01 03 07* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 09 | nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 01 04 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 07* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea, fizică și chimică a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea leșiei și rocilor care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11 |
| 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 01 05 Noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare |
| 01 05 04 | deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce |
| 01 05 05* | deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 05 07 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |
| 01 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vănătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor |
| 02 01 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
| 02 01 04 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |
| 02 01 07 | deșeuri din exploatarea forestieră |
| 02 01 08* | deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase |
| 02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 02 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului, producerea conservelor, prepararea și fermetarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei |
| 02 03 01 | nămoluri de la spalare, curățare, decojire, centrifugare și separare |
| 02 03 02 | deșeuri de agenți de conservare |
| 02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 02 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 04 Deșeuri de la procesare zahărului |
| 02 04 01 | nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | deșeuri de carbonat de calciu |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 02 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 05 deșeuri din industria produselor lactate |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 02 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 06 deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 06 02 | deșeuri de agenți de conservare |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 02 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 02 07 deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua) |
| 02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 03 Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producer plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului |
| 03 01 dșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei |
| 03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută |
| 03 01 04* | rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
| 03 02 deșeuri de la conservarea lemnului |
| 03 02 01* | agenți de conservare organici nehalogenati pentru lemn |
| 03 02 02* | agenți de conservare organoclorurati pentru lemn |
| 03 02 03* | agenți de conservare organometalici pentru lemn |
| 03 02 04* | agenți de conservare anorganici pentru lemn |
| 03 02 05* | alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe periculoase |
| 03 02 99 | alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificați |
| 03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului |
| 03 03 01 | deșeuri de lemn si de scoarță |
| 03 03 02 | nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
| 03 03 07 | deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării |
| 03 03 09 | deșeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 10 | fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
| 03 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 04 deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă |
| 04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei |
| 04 01 01 | deșeuri de la seruire |
| 04 01 02 | deșeuri de la cenușărire |
| 04 01 03* | deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără faza lichidă |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conținut de crom |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conținut de crom |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără conținut de crom |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom |
| 04 01 09 | deșeuri de la apretare și finisare |
| 04 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 04 02 deșeuri din industria textilă |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) |
| 04 02 14* | deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici |
| 04 02 15 | deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14 |
| 04 02 16* | coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 04 02 17 | coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16 |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
| 04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate |
| 04 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 05 deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor natural și tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | șlamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | șlamuri din rezervoare |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operațiile de întretinere a instalațiilor și echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 05 01 12* | acizi cu conținut de uleiuri |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 01 16 | deșeuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 01 17 | bitum |
| 05 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 05 06 Deșeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 05 07 deșeuri de la purificarea și transportul gazelor naturale |
| 05 07 02 | deșeuri cu conținut de sulf |
| 05 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 Deșeuri din procese chimice anorganice |
| 06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea acizilor |
| 06 01 01* | acid sulfuric și acid sulfuros |
| 06 01 02* | acid clorhidric |
| 06 01 03* | acid fluorhidric |
| 06 01 04* | acid fosforic și acid fosforos |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos |
| 06 01 06* | alți acizi |
| 06 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 02 deșeuri de la PPFU bazelor |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu |
| 06 02 05* | alte baze |
| 06 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 03 deșeuri de la PPFU sărurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici |
| 06 03 11* | săruri solide și soluții cu conținut de cianuri |
| 06 03 13* | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele |
| 06 03 14 | săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13 |
| 06 03 15* | oxizi metalici cu conținut de metale grele |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alții decât cei specificati la 06 03 15 |
| 06 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 03 |
| 06 04 05* | deșeuri cu conținut de alte metale grele |
| 06 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 05 nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
| 06 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare |
| 06 06 02* | deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase |
| 06 06 03 | deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
| 06 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni |
| 06 07 01* | deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului |
| 06 07 03* | nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur |
| 06 07 04* | soluții și acizi, de exemplu acid de contact |
| 06 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 08 Deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților din silicon |
| 06 08 02* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși |
| 06 08 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 09 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor |
| 06 09 02 | zgura fosforoasă |
| 06 09 03* | deșeuri pe baza de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 06 09 04 | deșeuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 |
| 06 09 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea îngrășămintelor |
| 06 10 02* | deșeuri cu conținut de substante periculoase |
| 06 10 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 11 deșeuri de la producerea pigmenților anorganici și a opacizanților |
| 06 11 01 | deșeuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan |
| 06 11 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 06 13 deșeuri de la procese chmice anorganice fără altă specificație |
| 06 13 01* | produși anorganici de proteție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02) |
| 06 13 03 | negru de fum |
| 06 13 04* | deșeuri de la procesele cu azbest |
| 06 13 05* | funingine |
| 06 13 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 deșeuri din procese chimice organice |
| 07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU)produșilor chimici organici de bază |
| 07 01 01* | soluții apoase de spălare și soluții muma |
| 07 01 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 01 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastic, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 02 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spîlare și soluții muma |
| 07 02 04* | alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții muma |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice |
| 07 02 14* | deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase) |
| 07 02 15* | deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
| 07 02 16* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși |
| 07 02 17 | deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16* |
| 07 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmenților organici (cu excepția 06 11) |
| 07 03 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 03 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 03 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 03 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 03 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
| 07 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protective a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și a altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 04 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 04 11* | nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
| 07 04 13* | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 05 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spalare și soluții muma |
| 07 05 04* | alți solvenți organici, lichide de spalare și soluții muma |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11 |
| 07 05 13* | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 05 14 | deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
| 07 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 06 deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice |
| 07 06 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 06 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 06 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
| 07 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice innobilate și a produselor chimice nespecificate în listă |
| 07 07 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma |
| 07 07 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 07 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
| 07 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 08 Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice |
| 08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 12 | deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 13* | nămoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solvețti organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 15* | nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 16 | nîmoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
| 08 01 17* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 18 | deșeuri de la îndepartarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 01 21* | deșeuri de la îndepartarea vopselelor și lacurilor |
| 08 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 08 02 deșeuri de la PPFU altor material de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 01 | deșeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 03 deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conținut de cerneluri |
| 08 03 08 | deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri |
| 08 03 12* | deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 13 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
| 08 03 16* | deșeuri de soluții de gravare |
| 08 03 17* | deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| 08 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusive produsele impermeabile) |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și cleiuri cu contțnut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 10 | deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 08 04 11* | nămoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
| 08 04 13* | nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 15* | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 16* | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 05 alte deșeuri nespecificate în 08 |
| 08 05 01 | deșeuri de izocianați |
| 09 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 01* | developanți pe baza de apă și soluții de activare |
| 09 01 02* | soluții de developare pe baza de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03* | soluții de developare pe baza de solvenți |
| 09 01 06* | deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografica fără conținut de argint sau compuși de argint |
| 09 01 10 | camere de unicî folosință fără baterii |
| 09 01 11* | cameră de unică folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 |
| 09 01 12 | camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11 |
| 09 01 13* | deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06 |
| 09 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 deșeuri din procesele termice |
| 10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19) |
| 10 01 01 | cenușă de vatră, zgură si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04 |
| 10 01 02 | cenușă zburatoare de la arderea cărbunelui |
| 10 01 03 | cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat |
| 10 01 04* | cenușă zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan |
| 10 01 05 | deșeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 07 | nămoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 09* | acid sulfuric |
| 10 01 13* | cenuși zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 14* | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 15 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14 |
| 10 01 16* | cenușă zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 17 | cenușă zburătoare de la co-incinerare, altă decât cea specificată la 10 01 16 |
| 10 01 18* | deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 19 | deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18 |
| 10 01 20* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
| 10 01 22* | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 25 | deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice |
| 10 01 26 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 02 deșeuri din industria siderurgică |
| 10 02 01 | deșeuri de la procesarea zgurii |
| 10 02 02 | zgură neprocesata |
| 10 02 07* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 02 08 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
| 10 02 10 | cruste de tunder |
| 10 02 11* | deeșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri |
| 10 02 12 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 13* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 02 14 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
| 10 02 15 | alte naămoluri și turte de filtrare |
| 10 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 03 deșeuri din metalurgia termică a aluminului |
| 10 03 02 | resturi de anozi |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primară |
| 10 03 05 | deșeuri de alumină |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundară |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apă, gaze inflamabile în cantități periculoase |
| 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 |
| 10 03 17* | deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor |
| 10 03 18 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 |
| 10 03 21* | alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 22 | alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 |
| 10 03 23* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 24 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
| 10 03 25* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 26 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
| 10 03 27* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 03 28 | deșeuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 03 29* | deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 30 | deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29 |
| 10 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 04 deșeuri din metalurgia termică a plumbului |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primară și secundară |
| 10 04 02* | scorii și cruste de la topirea primară și secundară |
| 10 04 03* | arseniat de calciu |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere |
| 10 04 05* | alte particule și praf |
| 10 04 06* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 04 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 04 09* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 04 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
| 10 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 05 deșeuri din metalurgia termică a zincului |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 05 04 | alte particule și praf |
| 10 05 05* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 05 06* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 08* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 05 09 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 05 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase |
| 10 05 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 |
| 10 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 06 deșeuri din metalurgia termică a cuprului |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
| 10 06 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 06 04 | alte particule și praf |
| 10 06 06* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 06 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 06 09* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 06 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 07 deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
| 10 07 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară |
| 10 07 03 | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 07 04 | alte particule și praf |
| 10 07 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 07* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 07 08 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 08 deșeuri din tetalurgia termică a altor neferoase |
| 10 08 04 | particule și praf |
| 10 08 08* | zgură salină de la topirea primară și secundară |
| 10 08 09 | alte zguri |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apă, gaze inflamabile în cantități periculoase |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 |
| 10 08 12* | deșeuri cu conținut de gudron de la producerea anozilor |
| 10 08 13 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 |
| 10 08 17* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 08 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17 |
| 10 08 19* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei |
| 10 08 20 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase |
| 10 09 03 | zgură de topitorie |
| 10 09 05* | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
| 10 09 07* | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 08 | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 |
| 10 09 09* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 |
| 10 09 11* | alte particule care conțin substanțe periculoase |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
| 10 09 13* | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
| 10 09 15* | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
| 10 09 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase |
| 10 10 03 | zgură de topitorie |
| 10 10 05* | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
| 10 10 07* | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 08 | miezuri sș forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09 |
| 10 10 11* | alte particule cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 10 13* | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 14 | deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
| 10 10 15 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
| 10 10 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă |
| 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
| 10 11 05 | particule și praf |
| 10 11 09* | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 10 | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
| 10 11 11* | deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice) |
| 10 11 12 | deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 11 13* | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 14 | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
| 10 11 15* | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 16 | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
| 10 11 17* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
| 10 11 19* | deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 20 | deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
| 10 11 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramic, cărămizilor, țiglelor și m aterialelor de construcție |
| 10 12 01 | deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice |
| 10 12 03 | particule și praf |
| 10 12 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 06 | forme și mulaje uzate |
| 10 12 08 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică) |
| 10 12 09* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 12 10 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
| 10 12 11* | deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele |
| 10 12 12 | deșeuri de la smalțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 10 12 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a aricolelor și produselor derivate din ele |
| 10 13 01 | deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 04 | deseuri de la calcinarea și hidratarea varului |
| 10 13 06 | particule și praf (cu exceptia 10 13 12 și 10 13 13) |
| 10 13 07 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 09* | deșeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conținut de azbest |
| 10 13 10 | deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
| 10 13 11 | deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10 |
| 10 13 12* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 13 13 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
| 10 13 14 | deșeuri de beton și nămoluri cu beton |
| 10 13 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 10 14 deșeuri de la crematorii |
| 10 14 01* | deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur |
| 11 deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; hidrimetalurgie neferoasă |
| 11 01 deșeuri de al tratarea chimică de suprafță și acoperirea metalelor și a altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 05* | acizi de decapare |
| 11 01 06* | acizi fără altă specificație |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 08* | nămoluri cu conținut de fosfați |
| 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 10 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
| 11 01 13* | deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 14 | deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
| 11 01 15* | eluați și nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substanțe periculoase |
| 11 01 10* | rășini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate |
| 11 01 98* | alte deșeuri conținând substanțe periculoase |
| 11 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă |
| 11 02 02* | nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) |
| 11 02 03 | deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție |
| 11 02 05* | deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 02 06 | deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05 |
| 11 02 07* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 11 03 nămoluri și solide de la procesele de călire |
| 11 03 01* | deșeuri cu conținut de cianuri |
| 11 03 02* | alte deșeuri |
| 11 08 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald |
| 11 05 01 | zinc dur |
| 11 05 02 | cenușă de zinc |
| 11 05 03* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 11 05 04* | baie uzată |
| 11 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 12 deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastic |
| 12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros |
| 12 01 02 | praf și suspensii de metale feroase |
| 12 01 03 | pilitura și șpan neferos |
| 12 01 04 | praf și particule de metale neferoase |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu exceptia emulsiilor și soluțiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu exceptia emulsiilor și soluțiilor) |
| 12 01 08* | emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni |
| 12 01 09* | emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 12* | ceruri și grăsimi uzate |
| 12 01 13 | deșeuri de la sudură |
| 12 01 14* | nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 15 | nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 16* | deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 17 | deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, nonuire, lepuire) cu conținut de ulei |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere ușor biodegradabile |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunțite și materiale de polizare mărunțite cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare marunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 12 03 deșeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepția 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare |
| 12 03 02* | deșeuri de la degresarea cu abur |
| 13 Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05,12 și 19) |
| 13 01 deșeuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu continut de PCB (1) Pentru scopul acestei liste de deșeuri PCB se va define conform HG 173/2000 |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice ușor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 03 deșeuri deșeuri de uleiuri uzolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 01* | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB |
| 13 03 05* | uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 04 uleiuri de santină |
| 13 04 01* | uleiuri de santină din navigația pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigație |
| 13 05 deșeuri de la separarea ulei/apă |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 03* | nămoluri de intercepție |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 08* | amestecuri de desșuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă |
| 13 07 deșeuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | ulei combustibil și combustibil diesel |
| 13 07 02* | benzină |
| 13 07 03* | alși combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 08 alte deșeuri nespecificate |
| 13 08 01* | nămoluri și emulsii de la desalinizare |
| 13 08 02* | alte emulsii |
| 13 08 99* | alte deșeuri nespecificate |
| 14 deșeuri de solvent organici, agenți de racire și agenți de propulsare (cu excepția 07 și 08) |
| 14 06 deșeuri de solvent organici, agenți de racire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și aerosolilor |
| 14 06 02* | alți solvenți halogenați si amestecuri de solvenți |
| 14 06 03* | alți solvenți și amestecuri de solvenți |
| 14 06 04* | nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați |
| 14 06 05* | nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți |
| 15 deșeuri de ambalaje; material absorbante, material de lustruire, filtrante și imbrăcăminte de protective în altă parte |
| 15 01 ambalaje (inclusive deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conțin o matrișă poroasă formată din materiale periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 absorbanți, material filtrante, material de lustruire și echipamente de protecție |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 deșeuri nespecificate în altă parte |
| 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusive vehicule pentru transport în afara drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor caste și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08) |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 07* | filtre de ulei |
| 16 01 11* | placuțe de frâna cu conținut de azbest |
| 16 01 12 | placuțe de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11 |
| 16 01 13* | lichide de frâna |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 01 17 | metale feroase |
| 16 01 18 | metale neferoase |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 20 | sticlă |
| 16 01 21 | componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14 |
| 16 01 22 | componente fără altă specificație |
| 16 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conținut de azbest liber |
| 16 02 13* | echipamente casate cu conținut de componente periculoase (2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 (2)componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și marcate ca periculoase, comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice și alte tipuri de sticle activate |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
| 16 03 grupe nespecificate și produse neobișnuite |
| 16 03 03* | deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 05* | deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 03 06 | deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
| 16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 05 06* | substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator |
| 16 05 07* | substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 16 05 08* | substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 16 05 09 | substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 06 baterii și acumulatori |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03) |
| 16 06 05 | alte baterii și acumulatori |
| 16 06 06* | electroliți colectați separat din baterii și acumulatori |
| 16 07 deșeuri de la curățarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13) |
| 16 07 08* | deșeuri cu conținut de țiței |
| 16 07 09* | deșeuri conținând alte substanțe periculoase |
| 16 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
| 16 08 catalizatori uzați |
| 16 08 01 | catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07) |
| 16 08 02* | catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale periculoase (3) sau compuși ai metalelor tranziționale periculoase (3) pentru această poziție materialele tranziționale sunt: scandium, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafnium, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale și compușii lor sunt periculoși dacă sunt clasificați ca atare substanțe periculoase. Această clasificare a substanțelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale transițioanle și care dintre compușii lor reprezintă substanțe periculoase. |
| 16 08 03 | catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații |
| 16 08 04 | catalizatori uzați de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07) |
| 16 08 05* | catalizatori uzați cu continut de acid fosforic |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 08 07* | catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase |
| 16 09 substanțe oxidante |
| 16 09 01* | permanganați, de ex. permanganat de potasiu |
| 16 09 02* | cromați, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apă oxigenată |
| 16 09 04* | substanțe oxidante, fără alte specificații |
| 16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității |
| 16 10 01* | deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 deșeuri de căptușire și refractare |
| 16 11 01* | materiale de căptușire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 11 02 | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la. 16 11 01 |
| 16 11 03* | alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase |
| 16 11 04 | materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decât cele mentionate la 16 11 03 |
| 16 11 05* | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice cu continut de substante periculoase |
| 16 11 06 | materiale de captusire si refractare clin procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| 17 deșeuri din construcții și demolări (inclusive pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 01 beton, cărămizi, țigle și material ceramice |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | caramizi |
| 17 01 03 | tigle si materiale ceramice |
| 17 01 06* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 02 | sticla |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |
| 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate |
| 17 04 metale (inclusive aliajele lor) |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama |
| 17 04 02 | aluminiu |
| 17 04 03 | plumb |
| 17 04 04 | zinc |
| 17 04 05 | fier si otel |
| 17 04 06 | staniu |
| 17 04 07 | amestecuri metalice |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 pământ (inclusive excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare |
| 17 05 03* | pamânt si pietre cu continut de substante periculoase |
| 17 05 04 | pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 17 05 05* | deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| 17 06 materiale izolante și materiale de constructie cu conținut de azbest |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constând din sau cu continut de substante periculoase |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest |
| 17 08 materiale de contrucție pe bază de gips |
| 17 08 01* | materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase |
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
| 17 09 alte deșeuri de la contrucții și demolări |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii si demolari eu continut de mercur |
| 17 09 02* | deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex.: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB) |
| 17 09 03 * | alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |
| 19 deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentarea cu apă și uz industrial |
| 19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenusile de ardere |
| 19 01 05* | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 19 01 06* | deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase |
| 19 01 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11* | cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase |
| 19 01 12 | cenusi de ardere si zguri, altele decât cele mentionate la 19 01 11 |
| 19 01 13* | cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 19 01 14 | cenusi zburatoare, altele decât cele mentionate la 19 01 13 |
| 19 01 15* | praf de cazan cu continut de substante periculoase |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel mentionat la 19 01 15 |
| 19 01 17* | deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase |
| 19 01 18 | deseuri de piroliza, altele decât cele mentionate la 19 01 17 |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 19 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusive decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos |
| 19 02 05* | namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase |
| 19 02 06 | namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 03 deșeuri stabilizate/solidificate (4) (4) procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deșeului și astfel transformă un deșeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deșeului (de exemplu din lichid în solid ) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietățile chimice ale deșeului |
| 19 03 04* | deseuri încadrate ca periculoase, partial (5) stabilizate (5) un deșeu este considerat partial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componenții periculoși care nu au fost transformați complet în unii nepericuloși pot fi eliberați în mediu pe termen scurt, mediu și lung. |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
| 19 03 06* | deseuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 03 07 | deseuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
| 19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare |
| 19 04 01 | deseuri vitrificate |
| 19 04 02* | cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 04 03* | faza solida nevitrificata |
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor |
| 19 05 deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile |
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei |
| 19 05 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 06 deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor |
| 19 06 03 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale |
| 19 06 04 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale |
| 19 06 05 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale |
| 19 07 levigate din halde |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
| 19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |
| 19 08 06* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 08 07* | solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni |
| 19 08 08* | deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile |
| 19 08 10 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 |
| 19 08 11 | namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
| 19 08 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 09 deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial |
| 19 09 01 | deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site |
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | namoluri de la decarbonatare |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni |
| 19 09 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 10 deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel |
| 19 10 02 | deseuri neferoase |
| 19 10 03* | fractii de span usor si praf continând substante periculoase |
| 19 10 04 | fractii de span usor si praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 10 05* | alte fractii cu continut de substante periculoase |
| 19 10 06 | alte fractii decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 03* | deseuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| 19 11 05* | namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase |
| 19 11 06 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
| 19 11 07* | deseuri ele la spalarea gazelor de ardere |
| 19 11 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului |
| 19 12 01 | hârtie si carton |
| 19 12 02 | metale feroase |
| 19 12 03 | metale neferoase |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc |
| 19 12 05 | sticla |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 09 | minerale (de ex.: nisip, pietre) |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decâtcele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului si apelor subterane |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
| 19 13 05* | namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase |
| 19 13 06 | namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase |
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 fracțiuni colectate separate (cu excepția 15 01) |
| 20 01 01 | hârtie si carton |
| 20 01 02 | sticla |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine |
| 20 01 10 | îmbracaminte |
| 20 01 11 | textile |
| 20 01 13* | solventi |
| 20 01 14* | acizi |
| 20 01 15* | baze |
| 20 01 17* | substante chimice fotografice |
| 20 01 19* | pesticide |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continând substante periculoase |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase |
| 20 01 30 | detergenti, altii decât cei specificati la 20 01 29 |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continând aceste baterii |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi (6) (6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile mentionate la 16 06 și notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau altă sticlă activată. |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 40 | metale |
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor |
| 20 01 99 | alte fractii, nespecificate |

Conform OUG 5/2015, categoriile de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranziție potrivit prevederilor art 2 alin .(1) lit. a) ce urmează a fi colectate conform anexei 1 sunt:

- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

- Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice

- Aparate electice de consum și panouri fotovoltaice

- Echipamente de iluminat

- Unelte electrice şi electronice cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

- Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv

- Dispozitive medicale cu excepţia tuturor produselor implantate și infectate

9.  Instrumente de monitorizare şi control

10. Distribuitoare automate

Specificarea produselor cuprinse în categoriile de mai sus, conform anexei 3 este prezentată în lista de mai jos:

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
a) aparate frigorifice de mari dimensiuni;
b) frigidere;
c) congelatoare;
d) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea și stocarea alimentelor;
e) mașini de spalat rufe;
f) uscatoare de rufe;
g) mașini de spalat vase;
h) mașini de gatit;
i) sobe electrice;
j) plite electrice;
k) cuptoare cu microunde;
l) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor;
m) aparate electrice de încălzit;
n) radiatoare electrice;
o) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor și a fotoliilor;
p) ventilatoare electrice;
q) aparate de aer condiționat;
r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare și de climatizare.

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
a) aspiratoare;
b) aparate de curățat covoare;
c) alte aparate de curățat;
d) aparate utilizate pentru cusut, tricotat, tesut și alte metode de prelucrare a textilelor;
e) fiare de călcat și alte aparate de calcat, calandrat și alte forme de întreținere a îmbrăcămintei;
f) aparate de prăjit pâine;
g) aparate de prăjit;
h) mașini de măcinat, filtre de cafea și echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje;
i) cuțite electrice;
j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală;
k) ceasuri, ceasuri de mână și echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul;
l) cântare.

3. Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice:
a) prelucrarea centralizată a datelor;
b) sisteme de procesare a datelor de mare capacitate;
c) minicomputere; imprimante; informatică personală;
d) calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură;
e) calculatoare portabile, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură;
f) calculatoare mici portabile;
g) calculatoare electronice;
h) imprimante;
i) echipament pentru copiere;
j) mașini de scris electrice și electronice;
k) calculatoare de buzunar și de birou;
l) alte produse și echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informațiilor prin mijloace electronice;
m) terminale și sisteme pentru utilizatori;
n) faxuri;
o) telexuri;
p) telefoane;
q) telefoane publice;
r) telefoane fara fir;
s) telefoane celulare;
s) roboti telefonici;
t) alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informații prin comunicțtii electronice.

4. Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice:
a) aparate de radio;
b) televizoare;
c) camere video;
d) aparate video cu înregistrare;
e) aparate de ănregistrare de înaltă fidelitate;
f) amplificatoare audio;
g) instrumente muzicale;
h) alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicații electronice;
i) panouri fotovoltaice.

5. Echipamente de iluminat:
a) corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția corpurilor de iluminat de uz casnic;
b) lămpi fluorescente drepte;
c) lămpi fluorescente compacte;
d) lămpi cu descarcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice;
e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
f) alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu exceptia lămpilor cu filament.

6. Unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni:
a) mașini de găurit;
b) ferăstraie;
c) mașini de cusut;
d) echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu ferastrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ștanțat, de faltuit, de îndoit sau destinate altor operațiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale;
e) dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înșurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a șuruburilor sau pentru alte utilizari similare;
f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare;
g) echipamente de pulverizat, de împrăștiat, de dispersat sau alte operațiuni de tratare a substanțelor lichide sau gazoase prin alte mijloace;
h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activități de grădinarit.

7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv:

a) seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini;
b) console de mână pentru jocuri video;
c) jocuri video;
d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj și altele asemenea;
e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
f) automate cu monede.

8. Dispozitive medicale, cu exceptța tuturor produselor implantate și infectate:
a) echipamente de radioterapie;
b) echipamente de cardiologie;
c) echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicină nucleară;
d) echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro;
e) analizoare;
f) aparate frigorifice;
g) teste de fecundare;
h) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a rănilor sau a incapacităților.

9. Instrumente de monitorizare si control:
a) detectoare de fum;
b) regulatoare de căldură;
c) termostate;
d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator;
e) alte instrumente de supraveghere și control utilizate în instalații industriale, de exemplu, în panourile de control.

10. Distribuitoare automate:
a) distribuitoare automate de băuturi calde;
b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci;
c) distribuitoare automate de produse solide;
d) distribuitoare automate de bani;
e) toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse.

Conform OUG 5/2015, categoriile de EEE reglementate de art 2 alin .(1) lit. b) ce urmează a fi colectate confrom anexei 2 sunt:

- Echipamente de transfer termic

- Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2

- Lămpi

- Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3.

- Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 și 6.

- Echipamente informatice și de telecomunicatii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm.

Specificarea produselor cuprinse în categoriile de mai sus, conform anexei 4 este prezentată în lista de mai jos:

1. Echipamente de transfer termic:

frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiționat, echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei și alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.

2. Ecrane monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2:
ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.

3. Lămpi:
lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED.

4. Echipamente de mari dimensiuni:

mașini de spalat rufe, uscatoare de haine, mașini de spălat vesela, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate în lăcașuri de cult, aparate de tricotat și țesut, unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.

5. Echipamente de mici dimensiuni:

aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru ingrijirea părului si de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice și electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.

6. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm:

telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.

Conform Ordinului 669/1304//2009, tipurile de baterii sau acumulatori colectate sunt cele prevăzute în Anexa nr.2, respectiv:

Baterii portabile (categoriile 1 și 2)

1a Alcaline

1b Litiu

1c Zinc carbon

1d Zinc aer

1e Oxid de mercur (HgO)

1f Oxid de argint (Ag2O)

1g Ansamblu de baterii

1h Altele

2a Nichel Cadmiu (NiCd)

2b Plumb

2c Nichel metal hidrura (NiMH)

2d Litiu ion

2e Litiu polimer

2f Altele

Baterii auto (categoría 3)

3a Plumb acid

3b Nichel cadmiu (NiCd)

3c Altele

Baterii industriale (categoría 4)

4a Plumb acid

4b Nichel cadmiu (NiCd)

4c Altele

Transportul deseurilor se face respectand prevederile legale conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, catre agenti econonici autorizati cu care SC INDECO GRUP SRL, are contracte incheiate in vederea valorificarii/reciclarii sau eliminarii. Transporturile de vor realiza cu mijloacele de transport ADR proprii locate pe punctul de lucru al societății din localitatea ZADARENI. In situații excepționale (defecțiuni, caz fortuit, forță majoră, alte situații care nu pot fi prevăzute si anticipate) transportul se va realiza cu mijloacele de transport menționate în autorizațiile de mediu în vigoare (care menționeaza ca autorizată activitatea de transporturi rutiere de marfuri) emise pe SC INDECO GRUP SRL, de autoritățile de mediu din alte județe.

Autovehicule locate la punctul de lucru din localitatea Zădareni.

-autoutilitara 3,5 to Peugeot  B 102 EKO

-autoutilitara 3,5 to Ford Tranzit   B 18 YJI

-autoutilitara 3,5 to Iveco   B 66 KOZ

-autoutilitara 7,5 to IVECO   B 06 TSC

-autovidanja B 179 EKO

Pentru a suplimenta flota de transport se pot reloca mijloace auto ADR din alte puncte de lucru a SC INDECO GRUP SRL

-autocamion 24 to  cap tractor B 24 GOC semiremorca B 93 MDO

-autocamion 24 to  cap tractor B 192 EKO GOC semiremorca B 203 EKO

-autocamion 24 to  cap tractor B 470 EKO semiremorca B 400 EKO

-autocamion 24 to  cap tractor B 201 EKO semiremorca B 205 EK

-autocamion abroll  B 660 EKO

-autocamion abroll  B 185 EKO  B 186 EKO

-autocisterna 35.000 litri B 23 YIX

-autocisterna 29.000 litri B 196 EKO

-autobasculanta 26 mc B 888 EKO CU B 188 EKO

-trailer utilaje si instalatii  B 191 EKO

-autovidanja B 279 EKO

Sau cu mijloace de transport inchiriate de la SC ALMATAR TRANS SRL sau alți operatori economici.

Se utilizează și alte mijloace de transport închiriate de la terți autorizați, în cazul în care mașinile proprii nu corespund necesităților sau nu sunt suficiente (gabarit depășit, cantități mari de deșeuri ce necesită transport într-un interval de timp scurt, etc).

De asemenea transportul deșeurilor se face și cu autospeciale închiriate de la societăți autorizate, conform contractelor existente, societăți care dețin licență de transport pentru efectuarea acestor tipuri de transporturi.

Manipularea și descărcarea deșeurilor - se face în spațiul de recepție, pe platforma betonată. Astfel se va evita poluarea solului prin scurgerile sau împrăștierea acestora pe sol. Se va face recepția cantitativă, calitativă și documentară a deseurilor și înscrierea deșeurilor in jurnalul de intrări.

Stocarea temporară se va face în așa fel încât să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deseuri și se va aplica principiul first in – first out.

Modul  de stocare al deseurilor se va realiza astfel: vrac, containere tip abroll (ptr depozitare deseuri solide, semisolide sau lichide), recipienti din plastic sau metalici de diferite capacitati, recipienti tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau din plastic de diferite capacitati, saci din diferite materiale (plastic, rafie, hartie, etc) si de diferite marimi, baloti de diferite dimensiuni.

Toate tipurile de deșeuri vor fi depozitate separat, în spații special amenajate și etichetate în acest sens.

      - Deseuri lichide (uleiuri uzate, emulsii uzate, solventi, vopseluri, diluanti, deseuri lichide cu un continut mare de apa), supuse tratării prin decantare

Descrierea procesului:

Prin decantarea/separarea apei (partii lichide) prin sedimentare in recipientii tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau plastic de diverse capacitati, autocisterne sau containere de diverse capacitati; separare se va efectua gravitational (decantare mecanica) sau prin transvazare cu motopompe din dotare tip HONDA aplicabila urmatoarelor deseuri:

Deșeuri lichide colectate supuse tratării prin decantare și deșeuri rezultate în urma decantării mecanice

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de decantare mecanică | Coduri rezultate in urma decantării mecanice conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 08 01 17* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 17* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 01 18 deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 | 08 01 18 deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 – aici fiind vb de periculos iesire pe 16 10 01* |
| 08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 | 08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 21* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor | 08 01 21* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate | 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 12 01 12* ceruri si grasimi uzate | 12 01 12* ceruri si grasimi uzate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10*uleiuri minerale hidraulice neclorinate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice | 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 05*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | 13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa | 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 13 07 03 alti combustibili (inclusiv amestecuri) 16 10 01*deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |

8.2.3.3.Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare.

Descrierea procesului:

Procesul are ca scop diminuarea procentului de apa (lichid) functie de cerintele instalatiilor de procesare a acestor namoluri , consistenta pompapila pentru coincinerare (R1) sau consistenta pentru eliminare, acest proces consta in decantarea acestora in saci big-bag de capacitate 1 mc care la randul lor sunt asezati in recipiente IBC de 1000 litri pentru colectarea lichidului ,prin ridicarea cu ajutorul motostivuitorului a big bag ului din ibc in acesta v a ramane namolul iar in ibc se va scurge surplusul de lichid astfel se v a separa procentul de lichid dorit din compozitia deseului de namol dupa care namolul v-a fi stocat in saci biga-bag si paletati pentru a fi valorificati/eliminati iar partea lichida v a fi ambalata in IBC 1000 litri , butoaie metalice de 200 litri sau autocisterne pentru a fi livrate spre valorificare/eliminare.

Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare si deșeuri rezultate

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de decantare mecanică | Coduri rezultate in urma decantării mecanice conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | 01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri Uleiuri – cod conform HG 865/2002 pe baza buletinului ne analiza al deseului 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase | 01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 01 01 namoluri de la spalare si curatare | 02 01 01 namoluri de la spalare si curatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 02 01 namoluri de la spalare si curatare | 02 02 01 namoluri de la spalare si curatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare | 02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 04 01 namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | 02 04 01 namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei de zahar 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta | 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 04 01 06 * namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom | 04 01 06 * namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom | 04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 04 02 19*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase | 04 02 19*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19 | 04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 05 01 06*namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor | 05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase | 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 | 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02 | 06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 01 11*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 | 07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut ele substante periculoase | 07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut ele substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 02 12 (namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11 | 07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11 | 07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11 | 07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11 | 07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 06 11*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11 | 07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11 | 07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 | 08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 | 08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice | 08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice | 08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri | 08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 | 08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 | 08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 | 08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | 10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 20* namoluri de la. epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 10 01 20* namoluri de la. epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoas |
| 10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20 | 10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20) 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase | 10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 | 10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | 10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 | 10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | 10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 | 10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | 10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | 10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | 10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la 10 08 17 | 10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la 10 08 17 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase | 10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 | 10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | 10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 | 10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 11 01 08* namoluri cu continut de fosfati | 11 01 08* namoluri cu continut de fosfati 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 11 01 09*namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 | 11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase | 12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 | 12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei | 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa | 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | 14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 02 05* namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase | 19 02 05* namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 | 19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | 19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale | 19 08 11 * namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 | 19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | 19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 09 02 namoluri de la limpezirea apei | 19 09 02 namoluri de la limpezirea apei 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 09 03 namoluri de la decarbonatare | 19 09 03 namoluri de la decarbonatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | 19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 | 19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase | 19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 | 19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | 19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 | 19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |

8.2.3.4. Deșeuri supuse tratării mecanice prin presare.

Golirea ambalajelor contaminate cu substante periculoase, filtrelor de ulei si combustibil auto si industriale , filtrelor nespecificate, sortarea si apoi presarea ambalajelor metalice (Butoaie metalice de 200 litri ,recipienti metalici diverse capacitati) si filtrelor metalice  in vederea reciclarii /valorificarii.

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de tratare mecanică prin presare utilizând presa HSM FP 1500 | Coduri rezultate in urma tratării mecanice prin presare conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 15 01 04 ambalaje metalice | 15 01 04 ambalaje metalice |
| 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 16 01 07* filtre de ulei | 16 01 07* filtre de ulei |

Utilaje utilizate in procesul tehnologic:

- presa HSM FP 1500

Presa HSM FP  1500 este un este un dispozitiv de compactare echipamente si obiecete care necesită o suprafață de stocare / transport redusa. PRESA HSM FP 1500  este destinata presarii butoaielor de tabla, a filtrelor metalice, a tuburilor depresurizate, galeti metalice si a altor recipiente metalice. PRESA HSM FP 1500 se utilizeaza conform manualului de utilizare, presa beneficiaza de fereastra de observare si monitorizare. Specificații tehnice: forță de comprimare 170 kn 170, motor 7,5 kW, tava recuperare fluide 30l,.

- presa balotat HSM VL 500

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de tratare mecanică prin presare utilizând presa HSM VL 500 | Coduri rezultate in urma tratării mecanice prin presare conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 15.01.10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15.01.10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 15.02.02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15.02.02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase |
| 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton | 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton |
| 15.01.02 ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 ambalaje de materiale plastice |
| 15.01.05 ambalaje de materiale compozite | 15.01.05 ambalaje de materiale compozite |
| 15.01.06 ambalaje amestecate | 15.01.06 ambalaje amestecate |
| 15.01.09 ambalaje din material textile | 15.01.09 ambalaje din material textile |
| 19.12.08 materiale textile | 19.12.08 materiale textile |
| 20.01.10 îmbrăcăminte | 20.01.10 îmbrăcăminte |
| 20.01.11 textile | 20.01.11 textile |

# 8.2.3.5. Deșeuri supuse tratarii mecanice prin mărunțire.

Descrierea procesului:

Tocarea (maruntirea) deseurilor se face in baza contractului de prestari servicii incheiat cu SC ATC SRL care detine un tocator mobil ptr deseuri.

Tocatorul Terminator 3400 Diesel Hook:  este un tocator cu functionare “lenta”, cuplu mare, cu un singur ax, pentru toate tipurile de deseuri (inclusiv greu de maruntit). Toaca cele mai dificile materiale - sectiune de tocare din otel cu parti sudate dinamice si statice. Robustetea sa induce un grad inalt de tocare – carcasa din otel sudat cu lagare, buncar de incarcare, jgheab de descarcare, cadru de baza, cadru suport.Maruntirea de diverse materiale, materii prime (ex. material lemnos, benzi de cauciuc) in scopul pregatirii pentru diverse procese de productie (ex. fabricarea Pal-ului); maruntirea deseurilor periculoase si nepericuloase in vederea reducerii volumului acestora la locul de depozitare si pentru optimizarea transportului catre eliminatori. este un tocator este mobil, se poate transporta cu camionul si este independent energetic.

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de tratare mecanică prin mărunțire | Coduri rezultate in urma tratării mecanice prin mărunțire conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 19 12 07 lemn, altul decât cele specificate la 19.12.06* |
| 03 03 01 deseuri de lemn si ele scoarta | 19 12 07 lemn, altul decât cele specificate la 19.12.06* |
| 04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom | 19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor ,altele decat cele specificate la 19 12 11 |
| 04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | 19 12 08 materiale textile |
| 04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate | 19 12 08 materiale textile |
| 04 02 22 deseuri de fibre textile procesate | 19 12 08 materiale textile |
| 04 02 99 alte deseuri nespecificate | 19 12 08 materiale textile |
| 07 02 99 alte deseuri nespecificate | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 07 02 13 deseuri de materiale plastice | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 07 02 17 (eseuri cu continut de siliconi altele decât cele mentionate la 07 02 16* | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton | 19 12 01 hârtie si carton |
| 15 01 02 ambalaje de materiale plastice | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 15 01 03 ambalaje de lemn | 19.12.07 lemn, altul decât cele specificate la 19.12.06* |
| 15 01 04 ambalaje metalice | 19 12 02 metale feroase |
| 15 01 05 ambalaje de materiale compozite | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 15 01 06 ambalaje amestecate | 19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor ,altele decat cele specificate la 19 12 11 |
| 15 01 07 ambalaje de sticla | 19 12 05 sticla |
| 15 01 09 ambalaje din materiale textile | 19 12 08 materiale textile |
| 16 01 03 anvelope scoase din uz | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 16 01 19 materiale plastice | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 16 01 20 sticla | 19 12 05 sticla |
| 16 01 22 componente fara alta specificatie | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 17 02 01 lemn | 19 12 07 lemn, altul decât cele specificate la 19.12.06* |
| 17 02 02 sticla | 19 12 05 sticla |
| 17 02 03 materiale plastice | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 19 12 01 hârtie si carton | 19 12 01 hârtie si carton |
| 19 12 02 metale feroase | 19 12 02 metale feroase |
| 19 12 03 metale neferoase | 19 12 03 metale neferoase |
| 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 19 12 05 sticla | 19 12 05 sticla |
| 19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase | 19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase |
| 19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 | 19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 materiale textile | 19 12 08 materiale textile |
| 20 01 10 îmbracaminte | 19 12 08 materiale textile |
| 20 01 11 textile | 19 12 08 materiale textile |
| 20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | 19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 20 01 39 materiale plastice | 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc |
| 20 01 40 metale | 19 12 02 metale feroase |

8.2.3.6. Deşeuri vidanjabile colectate.

Colectare deșeuri lichide cu vidanja ADR cu numar inmatriculare B 179 EKO  capacitate totala 11000 litri impartit in 2 compartimente 3200 litri si respectiv 6800 litri, se vor colecta de la generatori deseuri lichide periculoase sau industriale nepericuloase mentionate mai jos, se vor efectua lucrari de spalare a cuvelor, a instalatiilor, a filtrelor mecanice de separare, a separatoarelor de hidrocarburi si colectarea deseului obtinut, se vor efectua lucrari de  desfundare a traseelor si conductelor prin faptul ca autovidanja este dotata cu instalatie de spalare cu apa la 300 bar si furtun de desfundare de 100 m ,deseurile colectate de la generator vor fi transportate la depozit unde vor fi transvazate in containere ibc de 1000 litri fiind etichetate corespunzator codului transportat in vedrea valorificarii/ eliminarii catre agenti economici autorizati

Cod deșeu conform HG 856/2002 vidanjabil

11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11

11 01 13* deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 14 deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut ele halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12* ceruri si grasimi uzate

12 03 01* lichide apoase de spalare

12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur

13 01 04* emulsii clorurate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01)

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 03* namoluri de interceptie

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 02* benzina)

13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* alte deseuri nespecificate

16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01

16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante periculoase

16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

19 06 03 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 07 02* levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase

19 07 03 levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

19 08 02 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 07* solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni)

19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 08 10 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11 namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale

19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 09 02 namoluri de la limpezirea apei

19 09 03 namoluri de la decarbonatare

19 11 03 deseuri lichide apoase

19 11 04* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase

19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07* deseuri ele la spalarea gazelor de ardere

19 11 99 alte deseuri nespecificate

19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase)

19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

Pentru preluarea apelor uzate si apelor menajere se vor folosi vidanje inchiriate de la SC CASA DEL MARIO SRL conform contractului de inchiriere, cu licenta transport LTM 0862769, autovidanja TM 87 CDM  şi autovidanja 279 EKO, acestea vor fi predate direct la statia de epurare Arad pentru procesare

8.2.2 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectata (t/an) |
| Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase în scopul valorificării sau eliminării prin terți | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |
| Tratare prin decantare deşeuri lichide (uleiuri uzate, emulsii uzate, solventi, vopseluri, diluanti, deseuri lichide cu un continut mare de apa) | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |
| Tratare prin decantare deşeuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |
| Tratare prin presare deşeuri periculoase şi nepericuloase | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |
| Tratare prin mărunţire deşeuri periculoase şi nepericuloase | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |
| Colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase vidanjabile | Deşeu periculos şi nepericulos conform flux tehnologic | - valorificare/eliminare prin terţi |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării.

9. DOTĂRI

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 4614 mp.

Punctul de lucru este constituit din suprafeţe acoperite reprezentand :

- hală beton cu suprafaţa de 224,32 mp, capacitatea de stocare folosită va fi de  60 % din suprafaţă, respectiv 224,32x0,60=134,59mp x2 to/mp=269,18 to capacitate stocare;

- 3 magazii şopron x 72 mp total 216 mp dat fiind modul de acces acestea nu necesita spatii de deplasare in interior ,toata suprafata poate fi incarcata optim respectiv 3 to/mp x 216 = 648 to capacitate stocare

- 7 magazii 112 mp la acestea se vor folosi pentru depozitat materiale care se manipuleaza de catre operatori manual si au nevoie de spatii de acces se va utiliza doar 20 % din capacitate 112mp x 0,2=22,4 mp x 1 to/mp= 22,4 to capacitate stocare

- platformă betonată 2300 mp din aceasta se va folosi 800 mp pentru stocare vrac deseuri nepericuloase cu o incarcare de 1 to/mp x 800 = 800 to capacitate de stocare diferenta de suprafata se va folosi pentru acces, manipulare, sortare .

| Reper cladire | Suprafata construita mp | Suprafata utila pt.stocare mp | Capacitate stocare tone |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala beton | 224,32 | 134,59 | 269,18 |
| 3 magazii sopron | 216 | 216 | 648 |
| 7 magazii | 112 | 22,4 | 22,4 |
| Platforma betonata | 2300 | 800 | 800 |
| Capacitate totala | 2852,32 | 1172,99 | 1739.58 |

Societatea deţine şi 3 birouri – 11.7 m2, 9.36 m2 și 13.8 m2, grup sanitar – 12.4 m2, hol – 8.4 m2.

Amplasamentul are și o suprafață de 800 m2 teren cu dale de beton și piatră concasată – înierbat și aprox 1000 m2 spațiu verde.

Deșeurile sunt stocate/tratate pe 3 zone de deșeuri:

- Zonă de stocare deșeuri periculoase

- Hala de depozitare  cu o suprafata 224,32 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- 7 magazii cu o suprafata totala de 112 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

-in magazia nr.5 suprafata de 8 mp cu basa de retentie pt. scurgeri accidentale se vor depozita deseuri de baterii si acumulatori;

-in magazia nr.6 suprafata de 8 mp cu basa de retentie va fi alocata pentru depozitarea cod deseu 20 01 25 uleiuri comestibile uzate in recipiente de plastic sau metal cu capacitate de max 60 litri/recipient .

- 3 soproane acoperite cu o suprafata totala de 216 mp se vor depozita deseuri periculoase lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati

- platforma betonata de 2300 mp pentru operatiunile de sortare, ambalare –reambalare,manipulare –incarcare -descarcare

- Zonă de stocare deșeuri nepericuloase

- Se vor folosi pentru stocare spatiile mai sus mentionate Hala de depozitare, magazii , soproane acoperite, pentru deseuri nepericuloase ambalate lichide si semilichide in recipienti metalici(RM)butoaie 200 l, sau alti recipienti metalici de capacitate mai mica paletati,recipient plastic (RP) IBC 1000 litri, deseuri solide in saci big bag sau ambalate in cutii carton si paletati,in container transportabil carton , vrac pe platforma 800 mp betonata deseuri de anvelope, ambalaje de lemn , plastic VSU,sticla parbriz,deseuri feroase,neferoase.

9.1. PREVENIREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a) Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca în caz de accident în funcţionare pe raza instalaţiei să nu fie posibilă deversarea de materiale care prin caracteristicile lor şi prin cantităţi să provoace consexcinţe notabile asupra mediului natural

b) Dotările cu rol de prevenire şi minimizare a potenţialelor evenimente poluante vor fi menţinute în stare de funcţionare, semnalate şi posibil de acţionat local în orice situaţie

c) Transportul produselor în incinta amplasamentului trebuie efectuat asfel încadrareat să se ia precauţiile necesare pentru a evita răsturnarea accidentală a ambalajelor cu conţinut de substanţe periculoase

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

10.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobile.

Surse mobile de poluare

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de stocare.

10.1.1 Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- se vor planta perdele vegetale de protecţie;

-materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată.

10.2. APA

- bazin betonat având V = 35 mc pentru colectarea apelor uzate fecaloid - menajere.

- bazin betonat având V = 165 mc pentru colectarea apelormeteorice scurse de pe platfoemele de stocare.

10.2.1 Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere;

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectareepurate şi evacuate de pe amplasament;

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector.

10.3. SOL

### 10.3.1. Acoperiri izolante

Halele au pardosea betonată.

10.3.2. Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri;

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei;

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

10.4 ZGOMOT

#### Surse, categorii, masuri de control si prevenire

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii in 24 ore; nr. total ore de funcţionare | Distanţa faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor/ descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea/tratarea deseurilor | Luni – sambata zi lumina | 1,0 km fata de receptorii externi; | Zgomot diurn |

11. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

11.1. AER

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 NORME de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 11.

## 11.2. EMISII IN APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 193/22.07.2015.

11.3. Sol

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă.

| nr. crt. | Indicator | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cupru | anual | SR ISO 11047/99 |
| 2 | Crom total | anual |  |
| 3 | plumb | anual |  |
| 4 | cadmiu | anual |  |
| 5 | mangan | anual |  |
| 6 | Total hidrocarburi din petrol | anual |  |

11.4. Zgomot

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşească limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei funcţionale  a incintei industriale

12. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

12.1. DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

12.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 1 mc/lună | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea de birou Activitatea de aprovizionareAmbalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 3 | Deşeu de material plastic | 20 01 39 | Activitate de birou | Cantităţi variabile | Pubele păstrate pe platformă betonată |
| 4 | Deşeuri nepericuloase conform flux tehnologic | Conform flux tehnologic | Colectate în vederea stocării temporare şi/sau transportate direct, colectate în vederea tratării, rezultate ale tratării | Cantităţi variabile | vrac, containere tip abroll (ptr depozitare deseuri solide, semisolide sau lichide), recipienti din plastic sau metalici de diferite capacitati, recipienti tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau din plastic de diferite capacitati, saci din diferite materiale (plastic, rafie, hartie, etc) si de diferite marimi, baloti de diferite dimensiuni. |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protectie contaminata cu substanţe periculoase | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | Deșeuri de lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | 16 10 01* | Ape pluviale de pe platform betonată | Variabil în funcție de precipitații | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |
| 3 | Deşeuri periculoase conform flux tehnologic | Conform flux tehnologic | Colectate în vederea stocării temporare şi/sau transportate direct, colectate în vederea tratării, rezultate ale tratării | Cantităţi variabile | vrac, containere tip abroll (ptr depozitare deseuri solide, semisolide sau lichide), recipienti din plastic sau metalici de diferite capacitati, recipienti tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau din plastic de diferite capacitati, saci din diferite materiale (plastic, rafie, hartie, etc) si de diferite marimi, baloti de diferite dimensiuni. |

12.2. DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri nepericuloase conform flux tehnologic | Conform flux tehnologic | Colectate în vederea stocării temporare şi/sau transportate direct, colectate în vederea tratării, rezultate ale tratării | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 2 | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protectie contaminata cu substanţe periculoase | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 3 | Deșeuri de lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | 16 10 01* | Ape pluviale de pe platform betonată | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 4 | Deşeuri periculoase conform flux tehnologic | Conform flux tehnologic | Colectate în vederea stocării temporare şi/sau transportate direct, colectate în vederea tratării, rezultate ale tratării | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 5 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | Eliminare prin operatorul de salubritate autorizat din zonă |
| 6 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 7 | Deşeu de material plastic | 20 01 39 | Activitate de birou | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |

12.3 GESTIONAREA DEŞEURILOR

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferutele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: Hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- de a transporta deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- transportul deşeurilor, se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Transportul deșeurilor se va face cu autoturisme speciale proprii sau închiriate de la unități autorizate în transportul deșeurilor.

- să folosească pentru transportul deșeurilor traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului aprobate de autoritățile competente;

- se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

- transportul deşeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracterisitici.

- fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G. 1061/2008.

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa I B la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât operatorul economic nu deţine dotările menţionate în Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, este interzis a se colecta vehicule scoase din uz sau vehiculele scoase din uz depoluate şi dezmembrate parţial, acestea fiind încadrate conform H.G 856/2002, pe un alt cod de deşeu decât cele specificate la cap. IV, pct.2.

Se interzice conform O.U.G 31/2011, cu modificările și completările ulterioare, achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigatii și desecari, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor caminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazapezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenești.

Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare. Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

Este interzisă extragerea electolitului din bateriile/acumulatorii colectați.

Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu OUG 5/2015 sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri de ecipamente electrice și electronice se va realiza cu respectarea prevederilor OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art.2alin4 pct.3 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, precum și predarea DEEE către, respectiv preluarea DEEE de către alți operatori decât cei prevăzuți la art. 9 alin.1. Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operațiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art.20-24. Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și transport al DEEE colectate separat trebuie să asigure condiții optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase.

Transferul în alt stat membru sau exportul în afara Uniunii Europene a DEEE în vederea tratarii se face cu respectarea prevederilor privind transferul deșeurilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri si Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări in care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică.

DEEE exportate în țări din afara Uniunii Europene se iau în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor prevăzute la art. 27 numai în măsura în care, respectând Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007, exportatorul dovedește că tratarea s-a desfășurat în condiții echivalente cu cerințele prevăzute actul normative în vigoare.

Se recomandă operatorilor economici care efectuează operațiuni de tratare a DEEE sa aibă în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

Operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare și/sau de tratare sunt obligați să stocheze și să trateze DEEE potrivit cerintelor tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

Se consideră că sunt respectate obligațiile referitoare la tratarea DEEE dacă sunt respectate standardele europene si standardele romane originale, după caz, pentru tratare, inclusiv valorificare, reciclare si pregatire pentru reutilizare, a DEEE. Lista cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene si standardele romane originale din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a DEEE, se va avea în vedere la data intrării în vigoare.

În vederea desfăşurării activităţii de colectare a uleiurilor uzate, operatorul are obligaţia respectării prevederilor art. 4, 7 din H.G. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate.

Se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipienţilor utilizaţi pentru depozitarea deşeurilor periculoase; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea temporară se va realiza în spaţii amenajate corespunzător, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a)să ţină evidenţa datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată;

b)să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenţa prevăzută la lit. a);

c)să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, conform tabelului nr. 5a) prevăzut în anexa nr. 5 la H.G. 170/2004.

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

13.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G 804/2007 cu modificarile si completarile ulterioare – se utilizează cantităţi reduse de substanţe chimice periculoase.

13.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

13.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

13.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

13.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

13.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

13.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

13.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

13.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

13.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

13.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

14.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

14.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

14.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

14.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

14.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

14.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

14.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

14.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

14.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

14.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

14.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

14.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

14.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

## 14.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

14.3.1. Monitorizarea apei

Monitorizarea evacuării apelor uzate este sarcina şi obligaţia titularului.

14.4. Monitorizarea solului

O data la zece ani se vor face analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale grele, produse petroliere

14.5. Monitorizare tehnologică

14.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 16.6.  Monitorizarea deşeurilor

14.7.1. deşeuri tehnologice

14.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

14.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

14.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor colectate şi a deşeurilor de ambalaje colectate, respectiv generate din activitate se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.  –

## 14.09.   Monitorizarea post – închidere

14.09.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 15. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

15.1. Date generale

15.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

15.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

15.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

15.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

15.2. Raportarea datelor de monitorizare

15.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

15.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată): numele instalaţiei, locaţia instalaţiei, sursa de emisie, condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii, instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat: tipul poluantului, felul măsurătorii: continuu, momentan, cine a efectuat prelevare şi măsurarea, metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală, condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc., aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică), rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259/2007.

15.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

15.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

15.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

15.3.2. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,  privind protectia mediului.

- Titularul de activitate trebuie sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

- Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

15.4. Raportul  anual de mediu

15.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

-  raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

15.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

15.5. Alte raportări

- Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:	-  inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- monitorizarea apelor menajere epurate, evacuate

15.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar : COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar : COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar : TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar : TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare |
| 3 | Gestionarea uleiurilor uzate Chestionar operatori autorizați colectare | Semestrial conform HG 235/2007. | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | Chestionar operatori autorizați colectare |
| 4 | Gestionare deșeurilor de ambalaje Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje | Anual | 25 februarie a anului în curs pentru anul precedent | Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje |
| 5 | Evidenţa gestiunii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice şi raportarea acestora în conformitate cu prevederile Ordinul 1223/2005 | Anual | 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent. | APM ARAD |
| 6. | Evidenţa gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori, şi raportarea acestora pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul 669/1304/2009, respectiv conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1399/2032/2009. | anual | 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent | APM ARAD |
| 7 | Raportarea cantităților şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 cu modificările și completările ulterioare | anual | La solicitarea respectiv în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| 8 | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G.nr. 856/2002 pentru anul anterior | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM CJ al GNM Arad |
| 9 | Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM și/sau la solicitarea și în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| 10 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 11 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 12 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 13 | Reclamaţii (când ele există) | când există | In luna următoare primirii acesteia | APM ARAD |
| 14 | Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | La 24 de ore de la data producerii | APM ARAD, CJ al GNM Arad, AN Apele Române |
| 15 | Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| 16 | Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | când se produc | In maxim două ore de la constatare | APM ARAD |

15.7.  Notificare in cazul unor accidente

- Titularul activitatii va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de  limitare a consecintelor acestora.

- Titularul activitatii va lua masuri ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activitatii va anunta autoritatea competenta pentru protectia mediului  telefonic , sau  prin fax  in urmatoarele cazuri:

- orice  poluari accidentale  pe amplasament  sau in afara amplasamentului.

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafata sau subterane, prezinta o amenintare pentru atmosfera, apa sau sol, sau cele care  necesita o interventie urgenta.

- Persoanele autorizate de titularul activitatii vor notifica incidentul. In notificarea  transmisa  catre autoritatea de mediu se vor inregistra data, ora incidentului, detalii   despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni  repetarea acestora.

- In cazul oricarui incident  sau situatia de urgenta persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil  :

- in cazul contaminarii solului , apelor subterane, apelor de suprafata: Directia Apelor Mures, SGA Arad, APM Arad.

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri;

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de  imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica.

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

16.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

16.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

16.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

16.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

16.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

16.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

16.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC MAGONTEC SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

16.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

16.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

16.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

16.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

16.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

16.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

17.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

17.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

17.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

17.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

17.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora

18. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabititate este de 10 ani de la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Judeţean al Garzii de Mediu Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

A.P.M. Arad îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia naţională.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Gabriela VESA

Întocmit,

Roxana JIGĂU

Ramona BUZA

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |