Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr.  47 din  08.09.2008

Revizuită în 22.12.2011

Revizuită în **.01.2015

PROIECT

Titularul autorizatiei :  S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

DEPOZIT DE CEREALE SI FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE, INSTALATII AFERENTE SI IMPREJMUIRE

- VINGA, JUD. ARAD

Locatia activitatii: sat Vinga, comuna Vinga, FNC Vinga, jud. Arad

Coordonate  Stereo 70:	X - 506439.25 - latitudine

Y - 205411.53 - longitudine

Categoria de activitate conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006:

6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetală având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială).

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013:

6.4.b. (ii) Numai materii prime de origine vegetală cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

Coduri CAEN:	1091 – fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

4621 – comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat,

5210 – depozitari

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NFR: 2.H.2 – Producţia de produse alimentare şi băuturi  - Hrana animalelor

Emisa de: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

Data emiterii : 08.09.2008

Data revizuirii : 22.12.2011

Data revizuirii : **.01.2015

Data expirarii: 08.09.2018

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Gabriela Vesa

Redactat,

Adina Orăşan

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. ENERGIE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. descrierea instalaţiei

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2.  APA

9.3.  SOL

9.4.  ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. ZGOMOT

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.1.1. Emisii

13.1.2. Imisii

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6.  ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14. RAPORTARI CĂTRE APM ARAD SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea  tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea  masurilor necesare pentru  prevenirea accidentelor si  limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, luând în considerare criteriile pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile (conform prevederilor Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării aprobata prin Legea nr.84/2006 respectiv Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale), ia in considerare natura poluanţilor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, str. Polonă, nr. 4, corp Complex P+2E, judeţul Timiş

telefon : 0256/278800   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/2000 din 05.10.2000

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., cu sediul in Timisoara, str. Polonă, nr. 4, corp Complex P+2E, judeţul Timiş, punct de lucru sat Vinga, comuna Vinga, FNC Vinga, jud. Arad, inregistrata la A.P.M. Arad cu nr. 12133/3269/R din 13.10.2014 şi a completărilor depuse, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia lor, a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu.

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- H.G. nr. 235/2007 (M.Of. nr. 199 din 22.03.2007) privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 5/439/CEE (amendata de DC 87/101/CEE si de DC 91/692/CEE);

- H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006  privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005 ;

### H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deşeurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, modificata si completata prin H.G. nr. 1292/2010;

### HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, modificata si completata prin H.G. nr. 1079/2011;

- H.G. nr. 1037/13.10.2010 (M.Of. nr. 728 din 02.11.2010) privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 si Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE,

- Ordinul nr.3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificata de Directiva 98/15/CE .

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.Of. nr. 27.04.2005) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului, republicata;

- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare,

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Fabrica de nutreturi combinate Vinga, este incadrata, in Anexa 1 la O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006 la pozitia:

6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetală având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială).

respectiv Anexa 1 la Legea nr. 278/2013:

6.4.b. (ii) Numai materii prime de origine vegetală cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

Coduri CAEN:1091 – fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

4621 – comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat,

5210 – depozitari

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NFR: 	2.H.2 – Producţia de produse alimentare şi băuturi  - Hrana animalelor

Capacitatea maxima de productie:

- 1600 t nutreturi combinate /zi (medie trimestriala),

- 104.000 t nutreturi combinate /trimestru sau

- 416.000 t/an.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu în 2014 cuprinde:

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C. Smithfield Ferme  S.R.L.;

- Raport de amplasament intocmit de I.N.C.D. ECOIND;

- Extras de carte funciara din 22.01.2009 - CF 9423-localitatea Vinga emis de O.C.P.I. Arad-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Extras de carte funciara din 28.09.2011 - CF 300808-comuna Vinga emis de O.C.P.I. Arad-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Proces verbal de constatare nr. 12153 incheiat in 29.10.2014;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr.2997251, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000;

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 15787 din 07.03.2014 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis ptr. sediul secundar din sat Vinga, comuna Vinga, jud. Arad;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 337/20.09.2013, emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Autorizatia sanitară veterinară de funcţionare nr. 855/17.11.2010 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 56 din 10.06.2008 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Vasile Goldiş » al Judeţului Arad;

- Autorizatie de depozit seria AB nr. 0004200/02.12.2008 eliberată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

- Contract de prestari servicii nr. 1779 din 11.03.2008 incheiat cu S.C. Emiliana Plus S.R.L. Arad;

- Contract de prestare servicii de salubrizare pentru persoane juridice nr. S110700780 din 14.12.2011 incheiat cu S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.;

- Contract de colectare, transport şi depozitare deşeuri solide nepericuloase nr. S130700829 din 01.01.2013 incheiat cu S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. şi actul adiţional nr. 1 la contract;

- Contract nr. 9545 din 08.09.2011 de prestarea serviciilor de primire şi tratare a apelor uzate menajere în Staţia de Epurare a SC Aquatim SA Timişoara şi Anexele nr. 1 şi 2 la contract;

- Rapoarte de încercări nr. 2913/1-L.M din 04.04.2012 ; 2926/14-L.M din 16.07.2012; 2931/1-L.M din 01.10.2012; 2939/16-L.M din 14.11.2012 ; 2947/1-L.M din 26.03.2013 ; 2955/1-L.M din 01.07.2013 ; 2959/14-L.M din 31.07.2013 ; 2970/12-L.M din 14.11.2013 ; 2980/1-L.M din 26.03.2014 ; 2986/1-L.M din 11.06.2014 ; 2991/10-L.M din 30.09.2014 – privind emisiile de gaze de la centrala termică, eliberate de ICPET ECO SA-Laborator de mediu;

- Rapoartele de încercare nr. 91/TIM din 24.04.2012,  362/TIM din 18.09.2012 ; 401/TIM din 22.10.2012 ; 30/TIM din 04.02.2013 ; 112/TIM din 01.04.2013 ; 164/TIM din 28.05.2013 ; 364/TIM din 14.08.2013 ; 472/TIM din 08.10.2013 ; 544/TIM din 09.07.2014 – privind apele pluviale din bazinul de retenţie, eliberate de INCDEI- ECOIND-Sucursala Timişoara ;

- Rapoartele de încercare nr. 545/TIM din 09.07.2014 ; 239/TIM din 11.07.2014 – privind apele uzate din bazinul vidanjabil, eliberate de INCDEI- ECOIND-Sucursala Timişoara ;

- Rapoartele de încercare nr. 119 zg PA din 13.12.2012 ; 70 zg PA din 19.07.2013 – privind nivelul de zgomot la limita incintei, eliberate de INCDEI- ECOIND-Bucureşti;

- Diagrama Flux tehnologic FNC Vinga,

- Schema proces tehnologic sistem uscare,

- Schema proces tehnologic macinare,

- Contract nr. 683/20.09.2010 pentru preluarea obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje precum şi a obligaţiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje încheiat cu SC SOTA GRUP 21 SRL şi actele adiţionale nr. 1, 2 şi 3 la contract;

- Fisa de siguranta pentru RACUMIN PASTĂ 50X0, 1KG EX (raticid);

- Fisa de securitate pentru VIROCID (dezinfectant);

- Fisa cu date de securitate pentru K-OBIOL EC 25 (insecticid);

- Fişa de securitate STARKORAT BLOCK CERAT (raticid);

- Fişa de securitate RATIMOR (raticid);

- Fisa cu date de securitate pentru QUICK BAYT WG 10  (insecticid);

- Fisa cu date de securitate pentru FACORAT (raticid);

- Fisa cu date de securitate pentru VIRKON S (decontaminant);

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborat de titular;

SCOPUL

- Revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 47/08.09.2008 rev. 1 din 22.12.2011 s-a solicitat ca urmare a utilizării bazinului staţiei de epurare ca pe un bazin vidanjabil, extinderea domeniului de activitate cu codul CAEN 4621 – comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.

- Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita cuprinde ** pagini, intră în vigoare la data de **.12.2015 şi inlocuieste autorizatia Nr. 47 din 08.09.2008 revizuita în 22.12.2011.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006)

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

- In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

- Operatorul are obligatia sa informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

- Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad si fara autorizatie de construire/desfintare emisa in conditiile legii

- Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Sa implementat Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001:2004, obţinându-se certificatul nr.20 104 9200 4302.

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere prevederile prezentei autorizaţii integrată.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati ( E – PRTR ).

- Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E – PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa la termenele menţionate în tabelul 14.2. In conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5, alin. 1 – 4 si ale art. 16, alin. 1 din Regulamentul E-PRTR.

5.4. Documentatia

- Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Arad.

5.5. Constientizare si instruire

- Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea. Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate.

- Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

- Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

- Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

- In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

- Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.7. Comunicare

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

5.8. Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către APM Arad", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M., nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelele 14.1. şi 14.2.

- Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

- Titularul este obligat să raporteze la APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al GNM anual, datele înregistrate în urma monitorizării pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la primirea rapoartelor de analiză, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

5.9. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

- Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 6.1

| Materii prime si auxiliare | Consum/an pentru capacitate maxima | Impact asupra mediului | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime de bază: porumb, grau, tarate sroturi (soia, floarea soarelui), coaja de soia | 64 t/h, 1280 t/zi respectiv 83200 t/trim, 332.800 t/an | Nu au impact asupra mediului | Doua silozuri metalice pentru cereale umede de 891 m3/buc (900 t). Cerealele uscate sunt depozitate in 4 silozuri metalice de 9370 m³/buc avand o capacitate de depozitare de 10000 t/buc. |
| Materii auxiliare: grasimi vegetale si animale, macroingrediente, microingrediente, medicamente | 16 t/h, 320 t/zi respectiv 20.800 t/trim., 83.200 t/an | Nu au impact asupra mediului | Materiile auxiliare lichide tip grasimi se depoziteaza in 3 rezervoare metalice: unul de 66,5 t respectiv 2 de 95 t/buc., mineralele sunt depozitate in 6 buncare din beton (aflate în structura de beton a fabricii). Celelalte materii auxiliare sunt depozitate in big baguri, saci, cutii în magazia de materii prime, inchisa. |
| Apa pentru: - producerea aburului - menajer | zilnic max 220,1 m³/zi, zilnic med 183, 4 m³/zi, zilnic min 128,38 m³/zi, anual 47684 m³/an | Nu are impact asupra mediului | Este preluata direct din 2 foraje. |
| GPL pentru: - producere abur - uscare cereale | 232, 5 m³/h 620 m³/h total 767.662 l/an 2013 | Substanta nominalizata a fi periculoasa | Rezervoare standard: 2 x 40.000 l, montate in confor-mitate cu normele specifice pe platforme betonate. |
| Materiale DDD - dezinfecţie - dezinsecţie - deratizare | 2190 l/an 2013 3,5 kg/an 92,2 kg/an | Clasificate Xi, Xn, N, sau fără clasificare de pericol | Nu se stochează deoarece se aduce pe amplasament cantitatea necesară operaţiunilor DDD efectuate de societăţi autorizate |
| Motorina | 400 l/an | Substanta nominalizata a fi periculoasa | In corpul grupului electrogen |

7. RESURSE: APA, ENERGIE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă  în scop igienico-sanitar şi tehnologic:

7.1.1.1. Sursa: 2 foraje cu H1,2 = 102 m, Ø1,2 = 125 mm

7.1.1.2.Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 220,10 m3/zi

- zilnic mediu  = 183,40 m3/zi

- zilnic minim  = 128,38 m3/zi

- volum anual  = 47.684 m3/an.

Funcţionarea  este: 260 zile/an,  20 ore/zi, 5 zile/săptămână.

7.1.1.3. Instalatii de captare:

Apa este preluata din cele doua foraje care sunt echipate cu electropompe submersibile WILLO.

7.1.1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

7.1.1.5.Instalaţii de aducţiune şi  înmagazinare a apei:

Din conducta de aductiune PE-HD, PE 100, Pn 6, apa este inmagazinata in doua rezervoare, unul cu V = 300 m³ ce asigura rezerva de incendiu si unul cu V = 50 m³ pentru rezerva tehnologica si menajera.

7.1.1.6. Reteaua de distributie a apei:

Distributia apei din foraje la consumatori (grupuri sanitare, procesul tehnologic şi incendiu) se realizeaza prin reteaua de apa din PE-HD, PE 100, Pn 6 prevazuta cu hidranti de incendiu exteriori.

7.1.2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor se va asigura din foraje, rezerva de incendiu fiind inmagazinata in rezervorul de 300 mc. Obiectivul dispune si de hidranti de incendiu interiori Qii = 2 x 2,5 l/s.

7.1.3. Volume de apa asigurate in surse:

Pentru alimentarea cu apa in scop igienico – sanitar si tehnologic a folosintei, la debite minime folosinta este asigurata; volumul de apa anual este de 47.684 m3/an.

7.1.4. Modul de folosire:

7.1.4.1. Necesarul total de apa:

- zilnic maxim – 220,10 m3/zi

- zilnic mediu – 183,40 m3/zi

- zilnic minim – 128,38 m3/zi

- anual – 47.684 m3/an

7.1.4.2. Cerinta totala de apa:

- zilnic maxim – 220,10 m3/zi

- zilnic mediu – 183,40 m3/zi

- zilnic minim – 128,38 m3/zi

- anual – 47.684 m3/an

7.1.4.3. Apa nu se recircula.

7.1.5. Norme de apa pentru principalele produse de fabricatie

- 18 angajati, norma de apa fiind 100 l/om.zi;

- 9 m3/h (180 m3/zi) necesara producerii aburului in procesul tehnologic;

- 2 l/autovehicul – necesar apă pentru dezinfecţie şi filtrul auto

7.1.6. Evacuarea apelor uzate

Tabel 7.1.

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volume totale evacuate |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (m3/zi) | Anual (m3) |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| Ape uzate menajere | Statie de epurare existentă tip AS-MONO ce funcţionează ca un bazin etanş vidanjabil 10 mc (coordonate GPS 205303 E, 506476 N, 138 Z) | 2,2 | 1,8 | 1,26 | 327 |
| Ape pluviale | Reţea pluvială incintă→decantor separator produse petroliere→bazin de retenţie | Qpl calc = 79,9 l/s S = 1,034 ha | 4794 |

7.1.7. Statii de preepurare si epurare:

Statia de epurare tip AS-MONO comp 30N este amplasata in incinta fabricii si funcţionează ca un bazin etanş vidanjabil 10 mc (coordonate GPS 205303 E, 506476 N, 138 Z). Apele uzate sunt vidanjate periodic de societăţi autorizate şi transportate la o staţie de epurare orăşenească.

7.1.8. Apa pluviala:

Apele pluviale de pe clădiri şi platforme şi condensul de la centrala termică sunt preluate de canalizarea incintei, trecute printr-un decantor/separator de produse petroliere si apoi descărcate in bazinul de retentie impermeabilizat cu geomembrana de PVC de 1,5 mm si volum de 1660 mc.

Din bazinul de retentie apele vor fi folosite pentru intretinerea spatiului verde de pe amplasament, iar in situatii exceptionale de ploi abundente si umplerea cu apa a bazinului, apa din bazin se va vidanja şi va fi transportată la o staţie de epurare orăşenească.

# 7.2. ENERGIE

Alimentarea cu energie electrica a fabricii se realizeaza pe o singura cale de alimentare din statia 110/20 kV Ortisoara prin intermediul unei linii electrice subterane in lungime de cca. 4,5 km, pana la postul trafo zidit 20/0,4 KV 3 x 2000 KVA, din incinta. Alimentarea consumatorilor vitali, in caz de necesitate, va fi facuta si de un grup electrogen de 450 KVA, care are o autonomie de 12 h si un consum orar de 30 l/h. Combustibilul utilizat este motorina, aceasta fiind stocată în rezervorul propriu al utilajului, cu o capacitate de 400 litri.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA INSTALAŢIEI

Obiectivul se află pe teritoriul administrativ al comunei VINGA, la cca. 1,5 km, în sudul localităţii, într-o zonă cu aspect colinar. Acesta este limitrof drumului naţional DN 69.

Vecinătăţi :

Nord – terenuri agricole;

Vest – linie CF Timişoara-Arad;

Sud –  terenuri agricole ;

Est – drumul national DN 69.

Accesul din DN 69 în incinta obiectivului, se va face printr-o intersecţie amenajată şi prin drumul de incintă construit. Acest drum asigură atât traficul uşor cât şi cel greu.

Folosinţa actuală este de intravilan extins ca trup independent cu construcţii (CF nr. 9423 – 121043 mp), respectiv construcţii industriale şi edilitare (bazin retenţie, CF 300808, 995 mp), proprietate a S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., identificat prin  CF nr. 300808.

Bilanţul teritorial pentru întreg amplasamentul:

-   suprafaţă totală – 122038 m2, din care:

-	suprafaţă construită la sol: 4106 m2

-	suprafaţă parcare auto şi manevră, platforme şi căi acces – 9330 m2

-	bazin retenţie 995 m2

# Pe amplasament sunt următoarele instalaţii:

1. RECEPŢIA, USCAREA ŞI CURĂŢAREA CEREALELOR

a. Instalaţia pentru recepţia cerealelor şi silozuri pentru cereale umede:

- 2 buncăre de recepţie şi buncărele din corpul de fabricaţie. Capacitatea instalaţiei de recepţie este de 200 t/h.

- curăţătorul magnetic

- elevator cu cupe

- 2 silozuri de cereale umede. Acestea au o capacitate de stocare de 891 mc-900 t/buc, sunt dotate cu sisteme pentru indicarea nivelului maxim şi pentru măsurarea temperaturii interioare şi cu guri de tiraj în acoperiş prin care va circula aerul când cerealele sunt descărcate în siloz,

- 3 transportoare;

b. Instalaţia pentru transferul cerealelor umede:

- curăţătorul de cereale

- filtrul de praf

- elevatorul cu cupe

- transportoare,

c. Instalaţia pentru uscarea cerealelor:

Uscător cu curent continuu pentru uscarea grâului şi porumbului folosind încălzirea directă.

Temperatura amestecului de aer cald este reglată de senzorii de temperatură, prin dozarea gazelor de ardere şi a aerului proaspăt. Consumul de gaz din arzător este de 620 m3/h.

Înălţimea de evacuare a amestecului de gaze este de 35 m, evacuarea făcându-se pe la partea superioară a uscătorului, prin 3 guri de evacuare având Φ = 600 mm fiecare.

Caracteristicile tehnice ale uscătorului:

Produs:						Porumb

Capacitate de admisie:			          	60 t/h

Evaporare:					4181 kg/h

Temperatura maximă a cerealelor:	          	61ºC

Temperatura cerealelor descărcate:	 	21ºC

Reducerea conţinutului de umiditate: 		20-14%

Zona de uscare:				24-27 secţiuni

Zona de răcire:					7-10 secţiuni

Produs:						 Grâu

Capacitate de admisie:			           60 t/h

Evaporare:					4252 kg/h

Temperatura maximă a cerealelor:	           54ºC

Temperatura cerealelor descărcate:	  	21ºC

Reducerea conţinutului de umiditate:	  	20-14%

Zona de uscare :				27 secţiuni

Zona de răcire:					7 secţiuni

1. Componentele coloanei de uscare

- Partea de sus a uscătorului constă dintr-o secţiune de intrare cu uşă de inspecţie şi trei camere tampon, un regulator de nivel pentru o funcţionare corespunzătoare, două regulatoare de nivel suplimentare pentru pornirea/oprirea instalaţiei.

- 34 secţiuni de uscare/răcire, tip A, (înălţime 632mm - 25” fiecare). Conductele sunt fabricate din oţel galvanizat de 2mm (.078’’). Partea de jos are 4 uşi de inspecţie detaşabile. Atât zona de uscare cât şi cea de răcire sunt echipate cu senzori pentru măsurarea temperaturii cerealelor pentru controlul procesului de uscare.

- Baza uscătorului are mecanism de descărcare volumetric.

- Camera de distribuţie a aerului pentru aerul de uscare/răcire, deasupra înălţimii totale a coloanei de uscare. 3 clapete de şoc pentru ajustarea numărului total al zonelor de uscare/răcire necesare în funcţie de starea grâului/porumbului şi de condiţiile ambientale. Camera de aer cald este dotată cu senzor de temperatură pentru termostatul de aer de uscare.

- Camera de evacuare deasupra înălţimii totale a coloanei, cu legătură la ventilatoarele de evacuare.

2.Ventilatoare

a.	Ventilatoare axiale tip ACG1150-6,10 X 22kW pentru instalaţia orizontală. Curent de aer de evacuare 252.000 Nm³/h.

3. Instalaţie de încălzire directă

a.	GPL (620 m3/h)

- Capacitate curent de aer 320.000 m³/h.

- Capacitate căldură 5.928 Mcal/h.

- 4 Arzătoare de gaze ajustabile cu o putere termică totală de 6,1 MW.

Alte componente:

- curăţător combi (proiectat să aspire, să decojească materialele mari, să cearnă materialele mici, şi/sau să sorteze produsele). Cojile şi materialele supradimensionate vor fi descărcate într-un container de gunoi. Materialul fin/în formă de pulbere va fi aspirat de filtrul de praf. Cerealele uscate şi curate, prin instalaţiile de transport vor ajunge în instalaţia de temperare.

d.  Instalaţie de temperare şi depozitare

- 2 silozuri de temperare şi 2 silozuri de depozitare, din metal, cu o capacitate maximă de stocare de 9.370 m3-10.000 t/buc. Sunt dotate cu sisteme pentru indicarea nivelului maxim şi pentru indicarea temperaturii, iar la partea superioară au câte trei guri de tiraj în acoperiş prin care circulă aerul când cerealele sunt descărcate în siloz.

- baza înclinată a silozului de temperare este parte a unei instalaţii de eliminare/descărcare/aerare - instalaţia Luft Kanal, care utilizează patru ventilatoare de 13.698 m3/h

e.  Alte echipamente:

- instalaţia de aer comprimat cu o capacitate de 270,7 m3/h.

2. FABRICA DE NUTREŢURI COMBINATE

a.  Instalaţie recuperare cereale:

-  instalaţii de transfer

b.  Recepţie amestecuri şi minerale:

- buncăr de recepţie,

- transportoare,

- decojitorul cu tambur

- rezervor de rebuturi,

- magnet

- elevator cu cupe

- distribuitoare

c.  Instalaţie predozare:

- instalaţia de predozare

- buncăr tampon,

- filtre de pulbere/praf,

- elevatoare,

- distribuitoare,

d.  Instalaţia de măcinat:

- 2 buncăre tampon pentru ingrediente dozate, cu o capacitate de 6,50 t, dotate cu două indicatoare de nivel scăzut şi cu ciocan pneumatic pentru a asigura descărcarea gravitaţională a produsului,

- 2 buncăre tampon pentru ingrediente dozate (proiectate să ţină un material tampon deasupra alimentatorului cu tambur/magnetului/separatorului pneumatic), dotate cu indicatoare de nivel scăzut şi ridicat,

- alimentatori cu tambur, dotaţi cu magneţi (pentru înlăturarea materialelor feroase şi separator pneumatic pentru pietre)

- 2 mori cu ciocane proiectate să macine ingredientele dozate cu o viteză de 50 tone/oră. Întreaga capacitate a instalaţiei pentru cele două mori cu ciocane este de 100 tone/h.

- 2 filtre de aer şi 2 ventilatoare de aer proiectate să reţină praful degajat prin măcinarea produselor în cele două mori cu ciocane. Ventilatoarele sunt dimensionate la un debit de 8800 m3/h,

- transportoare,

- 2 buncăre tampon pentru ingrediente dozate şi măcinate, cu o capacitate de 6,50 t, dotate cu indicatoare de nivel scăzut şi ridicat, precum şi cu ciocan pneumatic pentru a asigura descărcarea gravitaţională a produsului

e.  Instalaţii microingrediente şi saci materiale:

- Instalaţia de microingrediente (vitamine şi alte ingrediente) constă din 20 de rezervoare de 175 litri. Fiecare rezervor de microingrediente este dotat cu un alimentator elicoidal cu variator de fricţiune electronic care va măsura microingredientele care intră în pâlnia cu cântar pentru microingrediente, creând în acest fel un dozaj de microingrediente.

- 6 rezervoare de 141,5 l (pentru ingredientele care provin din saci), prevăzute fiecare cu un alimentator elicoidal cu variator de fricţiune electronic care măsoară ingredientele care ies din rezervor în pâlnia de cântar;

f.  Instalaţie de dozare şi amestecare:

- 6 buncăre de dozare poziţionate în structura de beton, fiecare buncăr este dotat cu un alimentator elicoidal cu variator de fricţiune electronic care va măsura ingredientele principale pentru nutreţuri în pâlnia/buncărul cu cântar, creând astfel un amestec din ingrediente secundare pentru nutreţuri.

- buncărul cântar este echipat cu 4 celule/doze tensiometrice pentru a cântări produsul şi cu un ciocan pneumatic pentru a asigura descărcarea gravitaţională a produsului,

- pâlnie cu introducere manuală,

- amestecător. Instalaţia de amestecare este proiectată să amestece 6.67 tone de dozaje la o capacitate a sistemului de 120 tone/oră,

- pâlnie tampon, dotată cu indicator de nivel scăzut şi cu ciocan pneumatic care va asigura descărcarea gravitaţională a produsului,

- transportoare şi elevator cu cupe,

- filtru de praf şi ventilator,

- magnet pentru înlăturarea materialelor feroase,

- sortator de nutreţuri (pentru înlăturarea bulgărilor supradimensionaţi de nutreţuri),

- distribuitoare,

g.  Instalaţie granulare/peletizare 1 cu capacitatea de 60 t/h:

- 2 buncăre de granule zdrobite poziţionate în structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel înalt, filtre de pulbere/praf şi ventilator,

- 2 maşini de condiţionat pelete, prin adăugare de abur şi timp de retenţie,

- moară de granulare/peletizare, transformă materialul în pelete de 4 mm cu ajutorul unei matriţe şi a unui cuţit rotativ,

- răcitor (asigură răcirea peletelor prin insuflare de aer – 665 m3/min),

- ciclon dublu (pentru separarea pulberilor din aerul de răcire) şi ventilator,

- transportoare, elevatoare cu cupe,

- pâlnie tampon,

- instalaţie de glazurare/acoperire cu lichid,

h.  Instalaţie granulare/peletizare 2 cu capacitatea de 40 t/h:

- 4 buncăre de granule zdrobite poziţionate în structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel înalt, filtre de pulbere/praf şi ventilator,

- 2 maşini de condiţionat pelete, prin adăugare de abur şi timp de retenţie,

- moară de granulare/peletizare, transformă materialul în pelete de 4 mm cu ajutorul unei matriţe şi a unui cuţit rotativ,

- răcitor (asigură răcirea peletelor prin insuflare de aer – 665 m3/min),

- ciclon dublu (pentru separarea pulberilor din aerul de răcire) şi ventilator,

- transportoare, elevatoare cu cupe,

- pâlnie tampon,

- instalaţie de glazurare/acoperire cu lichid,

i.  Instalaţia de încărcare 1, cu capacitatea de 200 t/h:

- 10 buncăre pentru granule zdrobite şi pelete (care deservesc ambele instalaţii de granulare/peletizare), poziţionate în structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel înalt, filtre de pulbere/praf şi ventilator,

j.  Instalaţia de încărcare 1, cu capacitatea de 200 t/h:

- 10 buncăre pentru granule zdrobite şi pelete (care deservesc ambele instalaţii de granulare/peletizare), poziţionate în structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel înalt, filtre de pulbere/praf şi ventilator,

k.  Instalaţiile de lichide:

- rezervoarele pentru lichide: 3 rezervare metalice unul de 66,5 t şi 2 rezervoare  de 95 t/buc pentru grăsimi vegetale şi animale, prevăzute cu pompă de descărcare, amplasate într-o cuvă din beton care asigură colectarea pierderilor accidentale,

-  rezervoare mici pentru enzime (1000 l) amplasate pe platforma betonată,

l.  Alte instalaţii (complementare)

- instalaţia de aer comprimat cu o capacitate de 270,7 m3/h,

- instalatii de ventilatie si retinere a prafului

- centrala termică (boiler cu trei căi, cu camera de combustie cilindrică, cu o putere termică nominală de 7,4 MW, cu ardere lentă până la 1.3 MW/m3 pentru ardere curată, cu emisii scăzute de oxid de nitrogen şi cu suprafeţe de încălzire de tip convecţie aranjate deasupra camerei de ardere,  capacitate totală de ieşire de aproximativ 7.0 t/h folosind încălzire directă cu gaz, consumul de GPL este de 232.5 m3/h,

- depozitul de GPL (2 rezervoare de cate 40.000 l)

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Producerea nutreţurilor combinate în instalaţiile existente pe amplasamentul FNC Vinga, cu o capacitate de ansamblu de 80 t/h, timp de functionare 20 h/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an, cu o medie trimestriala de 104000 tone, presupune următoarele etape:

## RECEPTIA, USCAREA SI CURATAREA CEREALELOR

Camioanele care transportă cereale (porumb şi grâu), dupa cantarire sunt descarcate în cele 2 buncăre de receptie sau buncărele din corpul de fabricaţie. Din instalaţia de recepţie, prin 2 transportoare, cerealele ajung în curăţătorul magnetic, pentru îndepărtarea materialelor feroase. De aici, cu ajutorul elevatorului cu cupe, cerealele ajung în 2 silozuri de cereale umede.

Cerealele din silozurile pentru depozitarea cerealelor umede vor fi  transferate (cu ajutorul transportoarelor) în curăţătorul de cereale (care va curăţa de impurităţi cerealele în curgere liberă prin aspirare şi decojire). Cojile şi materialele supradimensionate vor fi descărcate într-un container de gunoi, materialul fin sub formă de pulbere va fi aspirat de filtrul de praf;  iar cerealele umede curăţate, prin intermediul transportorului şi a elevatorul cu cupe vor ajunge în uscătorul cu curent continuu pentru uscarea grâului şi porumbului (cu încălzire directă).

Uscarea cerealelor se face prin contact direct cu aerul cald, rezultat din amestecarea gazelor de ardere din arzător şi aerul proaspăt introdus pe părţile laterale ale uscătorului.

După uscare, cerealele sunt trecute prin curăţător proiectat să aspire, să decojească materialele mari, să cearnă materialele mici, şi/sau să sorteze produsele.

Cojile şi materialele supradimensionate vor fi descărcate într-un container de gunoi. Materialul fin/în formă de pulbere va fi aspirat de filtrul de praf

Cerealele uscate şi curate, prin instalaţiile de transport vor ajunge în instalaţia de temperare.

## TEMPERARE ŞI DEPOZITARE

Cerealele uscate şi curăţate sunt transportate înspre 2 silozuri de temperare şi 2 silozuri de depozitare, pentru a permite compensarea/egalizarea conţinutului de umiditate şi temperatura întregului volum de cereale.

Baza înclinată a silozului de temperare este parte a unei instalaţii de eliminare/ descărcare/aerare Luft Kanal. Instalaţia Luft Kanal utilizează patru ventilatoare de 13.698 m3/h şi are două funcţii:

- una dintre funcţiile acestor ventilatoare este de a tempera şi aera cerealele din siloz. Când se aerează cerealele, toate cele patru ventilatoare sunt pornite şi trag/aspira aerul în partea de jos a silozului printr-o placă perforată denumită ‘luft kanal’. Acest aer traversează cerealele egalizând în acest mod conţinutul de umiditate şi temperatură. Apoi aerul va fi direcţionat în partea de sus prin acoperişul silozului de temperare, prin cele patru ventilatoare şi cele trei orificii/coşuri de tiraj din acoperiş,

- cea de-a doua funcţie a acestor ventilatoare este de a permite cerealelor să fie eliminate/descărcate afară din siloz

În timpul funcţionării normale, cerealele sunt descărcate gravitaţional prin gura de descărcare poziţionată în centrul silozului. Cele şase guri acţionate manual sunt folosite de operatori la golirea silozului împreună cu instalaţia Luft Kanal.

## FABRICAREA DE NUTREŢURI COMBINATE

Cerealele din silozuri, printr-o serie de instalaţii de transfer ajung în instalaţiile de predozare.

Recepţie amestecuri şi minerale:

Camioanele care transportă ingrediente pentru nutreţuri sunt cântărite, sunt  prelevate automat mostre de ingrediente care sunt testate pentru a se verifica dacă acestea îndeplinesc cerinţele minime necesare. Odată ce ingredientele pentru nutreţuri au fost testate şi acceptate, sunt descărcate în buncărul de recepţie.

Ingredientele pentru nutreţuri pot fi distribuite în decojitorul cu tambur, care înlătură materialul supradimensionat din ingrediente, acesta fiind descărcat într-un rezervor de rebuturi, iar ingredientele pentru nutreţuri sunt transportate înspre magnet (proiectat pentru a îndepărta materialele feroase din ingredientele pentru nutreţuri) şi descărcate în oricare din silozurile de depozitare.

Predozarea:

Instalaţia de pre-dozare este proiectată pentru a doza cu precizie, manual sau automat, compoziţiile de ingrediente principale pentru nutreţuri: cereale sau amestecuri. Instalaţia de predozare dozează şi trimite aceste ingrediente înspre instalaţia de măcinare.

Măcinarea:

Odată ce sistemul de control stabileşte că instalaţia de măcinat este pregătită să macine dozajul de ingrediente pentru nutreţuri, una dintre porţile poziţionate sub buncărele/pâlniile tampon se va deschide permiţând dozajului de ingrediente să se descarce din buncăr/pâlnie în transportorul elicoidal, care va măsura/contoriza ingredientele dozate din pâlnia tampon şi va transporta ingredientele dozate către pâlniile/buncărele tampon (proiectate să ţină un material tampon/de echilibru/de egalizare de ingrediente dozate deasupra alimentatorului cu tambur/ magnetului/separatorului pneumatic cu aer).

Alimentatorii cu tambur sunt dotaţi cu magneţi acţionaţi manual proiectaţi pentru a înlătura materialele feroase din ingredientele dozate. Magnetul va fi curăţat manual, în mod regulat, în baza unui program. Alimentatorii cu tambur sunt de asemenea dotaţi cu un separator pneumatic cu aer proiectat să înlăture orice pietre sau roci existente în ingredientele dozate. Ingredientele dozate, mai uşoare, vor fi descărcate înspre morile cu ciocane în timp ce pietrele şi rocile mai grele vor fi eliminate din instalaţie.

Morile cu ciocane sunt proiectate să macine ingredientele dozate cu o viteză de 50 tone/oră şi să obţină particule care să aibă dimensiunea dorită pentru acea compoziţie. Filtrele de aer precum şi ventilatoarele de aer sunt proiectate să reţină praful degajat prin măcinarea produselor în cele două mori cu ciocane. Ventilatoarele sunt dimensionate la un debit de 8800 m3/h. Întreaga capacitate a instalaţiei pentru cele două mori cu ciocane va fi de 100 tone/h.

Ingredientele dozate şi măcinate vor fi transportate spre buncăre tampon cu o capacitate de 6,50 t.

Dozarea şi amestecarea

În timp ce morile cu ciocane alimentează unul din cele două buncăre, celălalt buncăr tampon descarcă dozajul de ingrediente pentru nutreţuri în malaxor (instalaţia de amestecare).

De asemenea, instalaţia de microingrediente va doza şi va trimite microingredientele înspre instalaţia de amestecare.

În amestecător pot fi adăugate, conform cerinţelor compoziţiei, grăsime animală în formă lichidă, macroingrediente şi medicamente,  după caz.

Instalaţia de amestecare este proiectată să amestece 6,67 tone de dozaje la o capacitate a sistemului de 120 tone/oră.

Furajele amestecate vor fi descărcate în pâlnia tampon şi transportate (după ce au fost trecute prin magnet - proiectat să înlăture materialele feroase din nutreţurile amestecate şi sortatorul de nutreţuri - va înlătura bulgării supradimensionaţi care pot să se formeze în timpul amestecului) în oricare din cele 24 de buncăre de granule zdrobite poziţionate în structura de beton a F.N.C.-ului.

Granulare/peletizare

Instalaţiile de peletizare sunt proiectate să transforme, automat sau manual, nutreţurile amestecate în pelete/granule de 4mm prin intermediul morii de granulare/peletizare. Capacitatea instalaţiei de peletizare 1 este de 60 t/h şi a instalaţiei de peletizare 1 este de 60 t/h.

Nutreţurile amestecate în buncărele enumerate mai sus, sunt descărcate gravitaţional în pâlnii tampon. Alimentatoare elicoidale vor măsura/contoriza produsul care iese din pâlniile tampon şi vor transporta materialul pentru pelete înspre maşinile de condiţionat pelete/granule (după îndepărtarea materialele feroase din material prin magneţi). Maşinile de condiţionat pelete sunt proiectate să condiţioneze materialul pentru pelete prin adăugare de abur şi timp de retenţie în maşină. Adaosul de abur la materialul pentru pelete va fi de 6% în funcţie de compoziţie.

Odată ce materialul pentru pelete a ajuns la temperatura, gradul de umiditate şi condiţionarea dorită, maşinile de condiţionat pelete vor descărca materialul în mori de peletizare, care vor transforma materialul în pelete de 4mm cu ajutorul unei matriţe şi unui cuţit rotativ. Aceste pelete vor fi descărcate în răcitoare (proiectate să îndepărteze căldura din peletele create până ce ajung la o temperatură apropiată cu aproximativ 50C de temperatura ambientală). Răcirea peletelor se face cu prin insuflare cu aer (665 m3/min.). Aerul împreună cu materialul fin/pulberea este eliminat din răcitoare înspre cicloane duble, unde este separat de pulbere.

Peletele răcite (împreună cu pulberea din cicloanele duble) vor fi transportate înspre instalaţia de glazurare/acoperire cu lichid, în camera de pulverizare unde lichide precum grăsimi sau enzime pot fi pulverizate pe pelete. După ce lichidele au fost pulverizate pe pelete, acestea vor fi descărcate în transportorul de amestecare (proiectat să permită lichidelor să fie absorbite de către pelete pentru o perioadă de timp stabilită de formulă) şi descărcate în oricare din cele 20 rezervoare localizate în  structura de beton a F.N.C.-ului. Aerul din toate aceste (20) buncăre va fi eliminat în timpul umplerii prin intermediul filtrelor de pulbere/praf şi ventilatoarelor Eliminarea aerului din ventilatoare va fi o sursă de emisie de pulbere.

Încărcare:

Cele 2 instalaţii de încărcare sunt proiectate să transporte, cântărească şi încarce, manual sau automat, nutreţurile în camioane. Capacitatea instalaţiilor de încărcare este de 200 tone/oră.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

a ) Emisii dirijate in atmosfera

Tabelul 9.1.1. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si  dispersia emisiilor de gaze in atmosfera

| Localizare pe fluxul tehnologic | Denumire sursă | Tip utilaj | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capacitate (debit) (m3/h) | Putere (kW) | Diametru (mm) | Înălţime gură evacuare (m) |
| Sistem uscare cereale | Filtru praf | Jesma EFF106/3000 WB TR | 19209 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 560-55R | 19209 | 30 | 800 | 10.20 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 19/1800 WB TR | 1100 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M 23/5 | 1100 | 3 | 190x140 | 57.38 |
| Moară | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
| Transfer cereale | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 2200 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 2200 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.40 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.15 |
| Sistem predozare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1400 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1400 | 3 | 190x140 | 5.18 |
| Transfer spre măcinare | Filtru praf | Jesma DFAK 6/2400 | 1000 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1000 | 3 | 190x140 | 57.10 |
| Localizare pe fluxul tehnologic | Denumire sursă | Tip utilaj | Caracteristici |
|  |  |  | Capacitate (debit) (m3/h) | Putere (kW) | Diametru (mm) | Înălţime gură evacuare (m) |
| Sistem amestecare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
| Transfer sistem granulare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 57.13 |
| Transfer spre sistem descărcare | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.13 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.16 |
| Transport cereale umede | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 10.60 |
| Recepţie cereale | Filtru praf | Jesma EFF136/3000 WB TR | 28900 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 630-75R | 28900 | 75 | 950 | 11.20 |
| Granulare | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |
|  | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |
| Centrala termica | cos Centrala termica (GPL) |  | 7.0 t/h | 7,4 MW | 400 | 15 |

b ) Emisii difuze / fugitive in aer

Tabel 9.1.2.

| Sursa | Poluanti |
| --- | --- |
| Emisii de la diverse faze de pregatire a materiilor prime din fluxul tehnologic | Pulberi |

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:

- apele uzate menajere sunt colectate în bazinul staţiei de epurare din incinta fabricii, care funcţionează ca un bazin etanş vidanjabil 10 mc (coordonate GPS 205303 E, 506476 N, 138 Z). Apele uzate sunt vidanjate periodic de societăţi autorizate şi transportate la o staţie de epurare orăşenească;

- nu rezulta ape uzate tehnologice de pe amplasament,

- apele pluviale de pe suprafata drumurilor, cladiri, parcari, platforme betonate şi condensul sunt preluate de rigole betonate, trecute printr-un separator de produse petroliere, dupa care vor fi evacuate in bazinul de retentie impermeabilizat cu geomembrana de PVC cu volum de 1660 mc.

Din bazinul de retentie apele vor fi folosite pentru intretinerea spatiului verde de pe amplasament, iar in situatii exceptionale de ploi abundente si umplerea cu apa a bazinului, apa din bazin se va vidanja

9.3. SOL

- pubele pentru colectarea deseurilor menajere

- saci de 1 mc pentru colectarea deşeurilor tehnologice (deşeuri vegetale);

- cai de acces, platforme de manevra si spatii de asteptare a mijloacelor de transport sunt betonate, prevazute cu rigole de colectare pentru apele pluviale;

9.4. ALTE DOTARI

-  tractor (1 buc.)

-  motostivuitor (1 buc.)

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

  - AER

    - Emisii

## Titularul activităţii are obligaţia de a cunoaste cele mai bune tehnici existente, la nivel european.

Concentratia poluantilor rezultati în gazele de ardere de la instalaţiile de ardere precum si in evacuarile de la sistemele de captare si retinere pulberi ventilatie nu vor depăşi valorile limită de emisie prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 si pe cele din BAT-ul de referinta. În momentul atingerii pragurilor de alertă prevăzute în Ordinul 756/1997 al M.A.P.P.M (70% din valorile limită de emisie prevăzute în Ordinul 462/1993 al M.A.P.P.M ) se impune luarea de măsuri suplimentare de urmărire a proceselor.

Tabel 10.1.1.1.

| Nr. Crt. | Sursa | Date tehnice despre punctele de emisie | Indicator | V.L.E. conform Ord. 462/1993* (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala termica | H = 15 m | pulberi | 5 |
|  |  |  | Monoxid de carbon | 100 |
|  |  |  | Oxizi de sulf (exprimati in SO2) | 35 |
|  |  |  | Oxizi de azot (exprimati in NO2) | 350 |

Nota: *- marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %

Tabel 10.1.1.2.

| Localizare pe fluxul tehnologic | Denumire sursă | Tip utilaj | Caracteristici | Indicator | VLE conform BAT * (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capacitate (debit) (m3/h) | Putere (kW) | Diametru (mm) | Înălţime gură evacuare (m) |  |  |
| Sistem uscare cereale | Filtru praf | Jesma EFF106/3000 WB TR | 19209 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma DAT 560-55R | 19209 | 30 | 800 | 10.20 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 19/1800 WB TR | 1100 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M 23/5 | 1100 | 3 | 190x140 | 57.38 |  |  |
| Moară | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |  |  |
| Transfer cereale | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 2200 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 2200 | 3 | 190x140 | 5.23 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.40 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.15 |  |  |
| Sistem predozare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1400 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1400 | 3 | 190x140 | 5.18 |  |  |
| Transfer spre măcinare | Filtru praf | Jesma DFAK 6/2400 | 1000 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1000 | 3 | 190x140 | 57.10 |  |  |
| Sistem amestecare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |  |  |
| Transfer sistem granulare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 57.13 |  |  |
| Transfer spre sistem descărcare | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.13 |  |  |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.16 |  |  |
| Transport cereale umede | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 10.60 |  |  |
| Recepţie cereale | Filtru praf | Jesma EFF136/3000 WB TR | 28900 |  |  |  | Pulberi | 20 |
|  | Ventilator | Jesma DAT 630-75R | 28900 | 75 | 950 | 11.20 |  |  |

Nota :  * Documentul de referinta  BAT - Alimente, bautura si lapte industrial august 2006

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.1.2. Imisii

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel 10.1.2.1.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | V.L.E Legea nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | Valoare limita orara | 350 μg/mc |
|  |  | Valoare limita zilnica | 125 μg/mc |
| 2 | Dioxid de azot | Valoare limita orara | 200 μg/mc |
|  |  | Valoare limita anuala | 40 μg/mc |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoare limita-maxima zilnica a mediilor/8 ore | 10 mg/mc |
| 4 | Pulberi in suspensie (PM 10) | Valoare limita zilnica | 50 μg/mc |
|  |  | Valoare limita anuala | 40 μg/mc |
| Niveluri critice pentru protectia vegetatiei |
| 5 | Dioxid de sulf | An calendaristic şi iarnă (1 octombrie - 31 martie) | 20 μg/mc |
| 6 | Oxizi de azot | An calendaristic | 30 μg/mc |

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute in tabelul urmator:

Tabel 10.1.2.2.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

### NOTA - Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate menajere vidanjate şi transportate la statia de epurare vor respecta limitele prevazute de H.G. 352/2005 – NTPA 002/2005.

Apele meterorice colectate in bazinul de retentie vor respecta limitele prevazute de H.G. 352/2005 – NTPA 002/2005 (pentru cazul in care apele sunt vidanjate şi transportate la statia de epurare).

10.3. ZGOMOT

10.3.1. Toate utilajele şi instalaţiile care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare.

10.3.2. Anual operatorul va realiza măsurători privind zgomotul la limita incintei.

În conformitate cu prevederile STAS 10.009-88, limita maximă admisă pentru nivel de zgomot echivalent exterior clădirilor, măsurat la limita zonei funcţionale (incintei), este de 65 dBA în cazul incintelor industriale.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

##### Tabel 11.1.

| Nr. Crt | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Nepericulos | Se colectează în pubele | - | Deponeu autorizat |
| 2 | 02 03 04 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | Nepericulos | Se colectează în pubele |  | Deponeu autorizat - |
| 3 | 15 01 01 | Ambalaje hârtie/carton | Nepericulos | - | Operatori specializati |  |
| 4 | 15 01 02 | Ambalaje plastic | Nepericulos | - | Operatori specializati |  |
| 5 | 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Periculos |  |  | Operatori specializati |
| 6 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Periculos | - |  | Operatori specializati |

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminarea pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Arad.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

12.1. Fabrica de nutreturi combinate Vinga nu se încadrează în prevederile HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2. Titularul activitatii trebuie sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Arad prin fax si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie în aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns urgent din partea agentiei;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii. Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei.

12.3. Titularul activitatii trebuie sa înregistreze orice incident. Aceasta înregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Arad raportul privind incidentul.

12.4. În cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz si alte autoritati, în cel mai scurt timp posibil

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare şi în laboratoare terţe acreditate, cu echipamentele de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiza specifice;

- să raporteze autorităţii de mediu rezultatele monitorizării în forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi la termenele solicitate;

- să transmită orice alte informaţii solicitate, să asiste şi să pună la dispoziţie datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror alte informaţii pentru verificarea repectării prevederilor prezentei autorizaţii.

Titularul autorizaţiei are obligaţia, de asemenea, de a înregistra şi arhiva toate buletinele de analiză emise de terţi. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite, autorităţii competente pentru protecţia mediului, să verifice condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

13.1. AER

13.1.1. Emisii

Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul 13.1.1.1:

Tabelul 13.1.1.1

| Nr. Crt. | Sursa | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala termica | Pulberi | Trimestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) |  |  |
|  |  | Oxizi de sulf |  |  |
|  |  | Oxizi de azot |  |  |

13.1.2. Imisii

Tipul de monitorizare şi frecvenţa de monitorizare a imisiilor de poluanţi în atmosferă:

Tabelul 13.1.2.1

| Nr. crt. | Substanţa poluantă | Frecvenţa | Perioada de mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi sedimentabile | anual (in perioada de maximă activitate de uscare a cerealelor) | 1 lună |

Puncte de prelevare probe:

-vor fi stabilite cel puţin 3 puncte de prelevare concomitentă a imisiilor de poluanţi în atmosferă, amplasate la limita amplasamentului societăţii, pe direcţiile nord, sud şi est.

13.2. APA

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor vidanjate, trebuie sa respecte limitele prevazute de H.G. 352/2005 – Normativul NTPA 002/2005.

Tabelul 13.2.1.

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate fecaloid-menajere Ape pluviale | Cei solicitaţi de deţinătorul staţiei de epurare | Periodic (la fiecare vidanjare-conform contractului încheiat cu deţinătorul staţiei de epurare) |

13.3   SOL

Platforma e in intregime betonata, nu este necesara monitorizarea solului pe amplasament.

  - DEŞEURI

Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

13.4.1. Deseuri tehnologice

Vor fi tinute la zi urmatoarele sisteme de evidenta pentru deseuri :

- Evidenta gestiunii deseurilor, în conformitate cu H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase pentru fiecare tip de deseu. Datele se vor centraliza anual si se vor transmite la autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, la solicitare;

- Evidenta transporturilor de deseuri efectuate, conform HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase)

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a HG nr. 1061/2008,

- registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri.

- Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

13.4.2. Ambalaje

Se vor respecta prevederile legislative privind cantitatile de ambalaje folosite pentru ambalarea produselor comercializate pe piata româneasca, conform OM 794/2012 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje la agentia teritoriala pentru protectia mediului se face anual, pâna la data de 25 februarie.

  - ZGOMOT

13.5.1. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

13.5.2. Monitorizarea zgomotului se va face anual si obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente.

13.5.3. Monitorizarea anuala consta in masuratori privind zgomotul la limita incintei, spre zonele locuite.

Tabel 13.5.1.

| Punct de masurare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| La limita incintei spre zonele de locuit | Anual | STAS 6163/3-1982 |

  - ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor testărilor.

Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare.

14. RAPORTARI LA APM ARAD SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel :

a. Rapoarte periodice

Tabel 14.1.

| Nr. crt. | Tip raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea emisiilor in aer (Valoarea masurata si valoarea calculata a emisiilor in conditiile de referinta si compararea cu valoarea limita admisa conform act reglementare ) | trimestrial, urmând a fi incluse în RAM | la 10 zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |

b. Rapoarte anuale

Tabel 14.2.

| Nr. crt. | Tip raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului imediat următor monitorizării |
|  | Monitorizarea emisiilor în apa | Anual | Ca parte a RAM |
|  | Monitorizarea zgomotului | Anual | Ca parte a RAM |
|  | Monitorizarea imisiilor in aer | Anual, urmând a fi incluse în RAM | la 10 zile de la primirea Raportului de încercări şi ca parte a RAM |
|  | Inventarul anual al emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului - Declaratie, transmis de APM Arad | Anual | 15 martie şi/sau la data cererii de către autoritatea competentă conform legislaţiei în vigoare |
|  | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | la data înscrisă in chestionare |
|  | Situaţia gestiunii deşeurilor | Anual | Ca parte a RAM |
|  | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Data inscrisa in chestionare | 25 februarie an urmator raportarii |
|  | Raport EPRTR | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii şi/sau la data solicitată de către autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare |

c. Rapoarte singulare

Tabel 14.3.

| Nr.crt. | Tip | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificarile în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | în cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului |
| 3 | Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalaţiei | odata cu cererea Acordului de mediu pentru dezafectare |
| 4 | Notificare privind poluările accidentale | în cel mai scurt timp |
| 5 | Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | odata cu documenţia de solicitare a autorizaţiei, actualizare anuală |
| 6 | Reclamaţii (acolo unde apar) | În cel mai scurt timp de la momentul depunerii reclamaţiei |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii ( date privind productia in anul incheiat );

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale ( utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: centralizarea rezultatelor privind monitorizarea aerului (emisii/imisii ), apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- realizarea masurilor din planul de actiuni;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţiei.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii.

- Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

- Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate, în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, aşa cum sunt ele menţionate, trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerinţele H.G. nr. 140 din 06.02.2008

- Toate procedurile scrise, deţinute de operator, sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad şi la sediul unităţii.

Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Arad şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Raportările anuale către APM Arad

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1.  Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului de activitate, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) art.21 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, revine autorului acestora.

15.2. Titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

15.3. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii, după caz, conform art. l7, din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi la sancţionarea celor vinovaţi.

-Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

15.4. Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad.

15.5. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. În această situaţie autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia integrată de mediu sau condiţiile din aceasta.

15.6. Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

15.7. Titularul autorizaţiei trebuie să notifice APM Arad prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, la sediul APM Arad, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

a. Orice funcţionare defectuoasă, avarie sau oprire a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

b. Orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului.

c. Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

15.8. Titularul autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care l-au generat. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la APM Arad raportul privind incidentul.

Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad ca parte a RAM.

15.10. Titularul trebuie sa trimită o notificare scrisă către APM Arad, in urmatorele situatii:

-  la încetarea definitiva a funcţionarii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-  la  încetarea funcţionarii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care depăşeste un an şi repornirea activităţii în întegime sau parţial;

15.11. Operatorul va înştiinţa în scris APM Arad, în cazul în care apar urmatorele situatii:

- orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,      declarate în documentaţia de solicitare

-  modificarea sediului social al operatorului;

* orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vânzare, cesionare, actiuni întreprinse în scopul declarării falimentului, lichidării;

15.12. Titularul autorizatiei are obligatia achitarii sumelor la Fondul pentru mediu in conformitate cu legislatia in vigoare

15.13. Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

- Se va ţine evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera dumneavoastră de activitate. Datele vor fi raportate către A.P.M. Arad la cerere, respectându-se termenul de raportare şi formatul solicitat;

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

16.1. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fiziune, divizare, concesionare sau alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, este obligatorie solicitarea si obtinerea Avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, potrivit art. 10 din Ordonanata de Urgenta nr. 195/2005.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Prevederile planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general (pct. 18). In planul de inchidere trebuie sa fie incluse minimum urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa, sol;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe amplasament;

- masuri de eliminare si, acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor si golirea completa  de continutul potential periculos;

- eliminarea azbestului sau a altor substante potential daunatoare, daca nu s-a stbilit ca este acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari.

16.3. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele financiare necesare pentru punerea lui in practica si, de asemenea, sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor surse, indiferent de situatia financiara a titularului activitatii.

16.4. Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea notificarii sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

17. VALABILITATE

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu este valabila de la 08.09.2008, data eliberarii, pana la 08.09.2018.

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005:

-  autorizaţia integrată de mediu emisă fara plan de acţiuni este valabilă 10 ani.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A. P.M. Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Arad si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

A.P.M. Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Str. Splaiul Muresului, F.N. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Bulevardul Libertatii nr.2, Sector nr.5, Bucuresti |
| 4. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 5. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 6. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 7. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 8. | RAM | Raport anual de mediu |
| 9. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 10. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 11. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 12. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 13. | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000, aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 14. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 15. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 16. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |