Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. xx din **.**.2015

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, F.N. judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. a) tratare biologică f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici |  |  |

Cod CAEN :  3812 - colectarea deseurilor nepericuloase

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: **.08.2015

Data expirării: **.08.2025

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. DEMECO S.R.L.

Sediul social: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A Judetul Bacău

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2690853

Cod unic de înregistrare: 16514342

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J4/1070/14.06.2004

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru S.C. DEMECO S.R.L., înregistrată la APM Arad cu 2469/555/R/03.03.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) – WASTE TRATEMENTS INDUSTRIES – AUGUST 2006:

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- H.G. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008, republicată

# Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euroepan şi a Consiliul,

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase;

- Ordin Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori

- Ordin 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori

- O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

- O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării solului, completările și modificările ulterioare

- Ordin 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipemente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

- H.G. nr.  937/2010 – privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare,

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

- Ordinul MMGA nr. 1364/2006 de  aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate ;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Orice trimitere la OUG 78/2000, din legislaţia specifică privind gestionarea deşeurilor se va înţelege ca trimitere la Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, F.N., judetul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

-sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

-este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

-sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

-este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

-sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT;

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la depozitarea finală a deşeurilor, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

a) tratare biologică

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 50000,00 | Tone/an |

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Dovada publicităţii – anunţ publicat în “Arena” din 05.02.2015;

- formular de solicitare

- raport de amplasament

- Chitanţa nr. 0021379/16.02.2015 eliberată de A.P.M. Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J4/1070/14.06.2004, CUI 16514342, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5138 din 31.01.2013 , la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău

- Contract de închiriere nr. 117 din 08.10.2012 privind închirierea unui imobil – teren în suprafaţă de 4500 mp, încheiat între S.C. AGRI TRANSPORT S.R.L. în calitate de proprietar (locator) şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş (locatar)

- Contract de prestări servicii nr. 1254/01.08.2013 privind depozitarea temporară a deşeurilor periculoase pe platforma punctului de lucru, încheiat între S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator;

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589/27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar

- Contract de prestări servicii nr. S150300600/01.01.2015, privind preluarea şi transportul deşeurilor solide nepericuloase şi a depozitării acestora, încheiat între S.C. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar

- Contract de prestări servicii Dem. nr. 216/28.11.2013, S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. nr. 3662/28.11.2014 privind efectuarea de către prestator pentru beneficiar a serviciilor de stocare, valorificare/eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator

- Contract nr. 1F10155/05.02.2015 de prestări servicii de depozitare deşeuri nepericuloase, încheiat între S.C. AVE BIHOR S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator

- Convenţie de prestări servicii privind eliminarea/valorificarea solului bioremediat încheiată la data de 01.10.2014 între Miclea Ioan în calitate de destinatar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de operator

- Certificat de valorificare intermediară seria BHECODP nr. 131 pentru lemn cu conţinut de substanţe periculoase cod deşeu 19 12 06*, eliberat de S.C. ECOVALOR S.R.L.

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR10 nr. 1659/08.07.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (blocuri betoane), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR13 nr. 357/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (sol bioremediat), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Certificat de valorificare final seria 40EUR12 nr. 1666/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (piatră spartă), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Contract pentru prestare servicii toalete ecologice nr. 1377/30.03.2015 încheiat între S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. în calitate de proprietar/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş/beneficiar

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015 - realizarea de investigaţii şi determinări analitice privind factorii de mediu încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 – efectuarea la solicitarea beneficiarului  a determinărilor/analizelor, încheiat între S.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. S/50300611/23.03.2015, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de client şi S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator

- Contract de închiriere instalaţii pentru tratarea deşeurilor nr. 360/20.04.2012 încheiat între S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. în calitate de proprietar – locator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriş – locatar

- Contract de vânzare – cumpărare bunuri nr. 274/18.03.2014, încheiat între S.C. „MECANICA POIANA RUSCA” S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de cumpărător

- Contract de garantare încheiat la data de 03.03.2014 între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de garant şi S.C. C GENGU CONSULTING S.R.L. în calitate de beneficiar

- raport de încercări nr. 4037 AEI din 14.04.2015 – aer – imisii, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4039 AEN din 10.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4040 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4041 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4042 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1136 AUC din 08.05.2015 – piatră spartă, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1124 AUC, 1125 AUC, 1128 AUC, 1129 AUC din 08.05.2015 – DEŞEU SOL BIOREMEDIAT, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1147 AUC din 30.04.2015 – APĂ- BAZINUL STAŢIEI DE EPURARE, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- fişe tehnice de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia bazinală de Apă Mureş

- Proces verbal nr. **** din **.**.2015 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. ****/16.07.2015;

- Anunt decizie de emitere

Anexe:

- Plan de situaţie S.C. DEMECO S.R.L.

- plan de încadrare în zonă

- monitorizarea lunară a factorilor de mediu la obiectivul „Staţia de decontaminare situată în comuna Vladimirescu” executată pentru S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.de S.C. GEOSTUD S.R.L. pentru anul 2014

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3.	Responsabilităţi

- Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

- In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M., nu mai tarziu de 01 martie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. ARAD.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

- Titularul depozitului este obligat să raporteze la APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al GNM anual, datele înregistrate în urma monitorizării depozitului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

In conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 si ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la (EPRTR) va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa anual.

5.5.	Documentatia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atat in ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Lista  deseurilor tratate de către S.C. DEMECO S.R.L. în cadrul acestui punct de lucru se regaseste in Tabelul 6.1

Tabel 6.1

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | Deşeu periculos 17 05 03* | Materie primă | 50000 | t/an |  | tratare | vrac pe platformă betonată | periculos |  |
| bioneol |  | Materie primă | 2,00 | t/an | Bacterii non patogene pentru biodegradare produse petroliere | Tratare deşeuri | Ambalaje originale (canistre din material plastic)depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| apă |  | Materie auxiliară | 2127 |  |  | Tratare deşeuri | Rezervoare plastic 1000 l | nepericulos |  |
| Coagulant/ flotator | bopac | Materie primă | 0,025 | t/an | Policlorură Al | Coagulant pentru tratarea | Saci rafie şi polipropilenă depozitaţi în magazia punctului de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| flotator | Sulfat de aluminiu | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Sulfat de aluminiu | Tratarea deşurilor | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitaţi în magazia punctului de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | Xi, R41 |  |
| flotator | Hidroxid de sodiu | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Hidroxid de sodiu | tratareadeşurilor | Canistre de 25 l capacitate depozitate în magazia | R35, R36/38, H291, H314, H315, H319 |  |
| Flotator/agent de floculare | Acid clorhidric | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Acid clorhidric | Regulator pH, agent de floculare pentru tratare ape | Canistre de 25 l capacitate depozitate în magazia | R34 Xi, H314, H335, H290 |  |
| solvent | tatracloretilenă | Material auxiliar | 5 | l/an | tatracloretilenă | solvent | Flacoane de sticlă de 5 kg depozitate în laborator | Xn, N, R40,51/53 S36/37 |  |
| silicagel | silicagel | Material auxiliar | 1,5 | l/an | Reactiv pentru laborator | Reactiv pentru laborator | Bidoane plastic de 1 kg depozitate în laborator | Xn, R22,42/43/49 R50/53, S53/45 |  |
| Sulfat de Fe şi amoniu | Sulfat de Fe şi amoniu | Material auxiliar | 1 | Kg/an | Reactiv pentru laborator | Reactiv pentru laborator | Flacoane de sticlă de 1 l depozitate în laborator | R |  |
| Sulfat de sodiu anhidru |  | Material auxiliar | 1 | Kg/an | Reactiv pentru laborator |  | Bidoane plastic de 1 kg depozitate în laborator | R |  |
| carburant | motorină |  | 1500 | l/an | Carburant pentru utilaje |  | Rezervor de 9000 l prevăzut cu cuvă de retenţie metalică de 4500 l |  |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite/deţinute

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Fraze de risc | Localizarea | Cantitate totala detinuta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOPAC – policlorură Al (coagulant pentru tratarea apei) | Nu apare | Nu apare | Flotator | * | 20 | Lichid | Container 1000 l | OAA magazie |
| 2 | Sulfat de aluminiu | 7784-31-8 | Xi, R41 | Flotator | * | 20 | Lichid | Recipient 1000 litri | OAA magazie |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | R35 Xi R36/38 H291 H314 H315 H319 | Flotator | 0,025 | 20 | Lichid | Recipient 25 litri | OAA magazie |
| 4 | Acid clorhidric (regulator pH; agent de floculare pentru tratare ape) | 7647-01-0 | R34 Xi H314 H335 H290 | Flotator | 0,025 | 20 | Lichid | Recipient 25 litri | OAA magazie |
| 5 | Bioneol | Nu apare | Nu apare | Platformă | 1,72 | 20 | Lichid | Bidoane 25 l | OAA magazie |
| 6 | Tetracloretilenă - solvent | 127-18-4 | Xn ; N ; R40,51/53 ; S36/37 | Laborator | 5 l | 20 | Lichid | Flacoane sticlă 5 kg | Laborator |
| 7 | Silicagel – reactiv pentru analiză | 7646-79-9 | Xn ; R22,42/43/49 ; R50/53 ; S53/45 ; N | Laborator | 1,5 kg | 20 | Solid | Flacoane plastic 1 kg | Laborator |
| 8 | Sulfat de Fe şi amoniu – reactiv pentru analiză | 7783-85-9 | R - | Laborator | 1,5 kg | 20 | Lichid | Bidon sticlă 1 l | Laborator |
| 9 | Sulfat de sodiu anhidru | 7757-82-6 | R - | Laborator | 1 kg | 20 | Solid | Flacoane plastic 1 kg | Laborator |

* Nu s-a folosit

OAA = oxigen – apă – azot, spaţiu deţinut de Demeco

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator:

- Tetracloretilenă – solvent, lichid, clasificare: Xn ; N ; R40,51/53 ; S36/37

- Silicagel – reactiv pentru analiză, solid, clasificare: Xn; R22,42/43/49; R50/53; S53/45; N

- Sulfat de Fe şi amoniu – reactiv pentru analiză, sare MOHR, clasificare: F risc -, F sec –

- Sulfat de sodiu anhidru, – reactiv pentru analiză, clasificare: F risc -, F sec –

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru

7.1.1.2 Alimentarea cu apa industriala:

Sursa: puţ forat la punctul de lucru nr. 3 din loc. Vladimirescu, F.N. (incinta ARCHIM S.A.), având D=210 mm şi H=11 m. puţul este echipat cu pompă submersibilă, dimensionată pentru Q=6 l/min şi H= 98 mCA

Debite şi volume de apa autorizate:

Zilnic maxim: 2,0 mc/zi;

Zilnic mediu: 1,8 mc/zi;

Zilnic minim: 0,4 mc/zi;

Anual: 468 mc;

Functionarea este permanenta: 365 zile/an.

Apa este utilizată în instalaţia de spălare – spălare pietre contaminate.

Nu există instalaţii pentru înmagazinare apă.

7.1.1.3 Alimentarea cu pentru stingerea incendiilor:

Nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I.. Apa pentru stigerea incendiilor este asigurată din sistemul de alimentare cu apă existent în cadrul obiectivului

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

Tabel 7.1.2.

| Categoria apei | Recep-tor autori-zat | Volum total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Statia de epurare a mun. Arad | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată din toaletele ecologice se vidanjează la comanda beneficiarului către S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. şi se transportă la staţia de epurare a mun. Arad |
| Ape pluviale | Canaliza-re internă cu finalizare într-un bazin de colectare având V1=105 mc. |  | Se utilizează în instalaţia de spălare |
| Ape uzate tehnologice –instalaţia de spălare | Bazin de decantare cu rol de separator de produse petroliere având V1=250 mc | 2 | 1,8 | 0,4 | 468 | Sunt trecute prin separator de produse petroliere şi apoi dirijate într-un sistem de epurare dimensionat pentru 5 mc/h şi format din reactor tricompartimentat avâd un volum util de 3 mc. Apa uzată epurată este recirculată în instalaţia de spălare, nămolul este transportat pe platforma de bioremediere, apele uzate epuizate se vidanjează; vidanja se descarcă in staţia de epurare a municipiului Arad |

Intregul proces este automatizat.

Apele pluviale

- Apele pluviale rezultate de pe amplasament sunt colectate prin 2 rigole cu grătar şi dirijate într-un bazin de colectare având V=105 mc. Apa colectată este utilizată în instalaţia de spălare.

- Apele pluviale de pe terenurile nebetonate se înfiltrează în sol.

7.1.2  Ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

● exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societate  îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie  utilizată pe amplasament.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – este asigurată de către deţinătorul spaţiului conform contractului de închiriere. Este realizată prin racordare la reteaua ELECTRICA S.A. (linia de medie tensiune 20 kV) prin intermediul unei staţii de transformare 1600 kVA. Energia electrică este folosită pentru iluminat, pentru acţionarea utilajelor şi instalaţiilor electrice.

Consumul specific de energie electrică este de cca.....

7.2.2. Utilizarea eficientă a energiei

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

- Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile. Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportumităţile pentru minimizarea consumului energetic.

- Operatorul va înregistra anual consumul total de energie  utilizată pe amplasament

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

7.3.UTILIZARE  CARBURANŢI/COMBUSTIBILI

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 500 l/an

7.4.MĂSURI GENERALE DE REDUCERE A CĂLDURII

Nu este cazul

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

- S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, F.N. îşi desfăşoară activitatea pe fosta platformă  a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, în partea de vest a acestuia

Distanţa faţă de ultimele case este de peste 1000 m.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este situat în arie naturală protejată.

| Tip arie | Arie protejată |
| --- | --- |

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 6600 mp cu acces din drumul dinspre gara CFR Glogovăţ, pe care sunt amplasate instalaţiile de sortare şi spălare şi staţia de epurare.

Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

Activitatea consta in realizarea mai multor procese si procedee de sitare/sortare, bioremediere, tratare ape uzate.

Flux tehnologic:

Tratarea deşeurilor periculoase

a) Colectarea şi transportul deşeurilor până în perimetrul de tratare

Colectarea ţi transportul deşeurilor de la locul de generare până la locul de stocare/tratare se face prin transportul în loturi cu mijloace de transport rutier închiriate corespunzătoare tipului de deşeu (camioane, remorci, etc.)

b) Recepţia deşeurilor

Admiterea deşeurilor se realizaeză în etapa de recepţie care constă în:

- verificarea documentelor însoţitoare şi a buletinelor de analiză anexate

- înregistrarea cantităţilor primite şi sursa de provenienţă, în conformitate cu documentele de transport deţinute;

- inspecţia vizuală pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenţă;

- întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă în care să fie înregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursade generare, codul deşeului, caracteristicile fizico – chimice, (în mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos)

- cantităţile de deşeuri descărcate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/tratare de la punctul de lucru

c) Manipularea deşeurilor în perimetrul instalaţiei de tratare

Manipularea deşeurilor se realizează în vederea asigurării

- condiţiilor de siguranţă pe perioada stocării/tratării

- păstrării diferitelor categorii de deşeuri separte între ele cu luarea în considrare a incompatibilităţilor

- păstrării deşeurilor în funcţie de data intrării în instalaţia de tratare şi de metoda de gestionare ulterioară (eliminare/valorificare)

- se vor forma padocuri pentru fiecare cod de deşeu, în funcţie de tip şi cantitate.

d) descărcarea şi încărcarea deşeurilor

- verificarea capacităţii de preluare disponibilă în zona aferentă

- descărcarea propriu zisă în prezenţa personalului societăţii intervenindu-se  pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametri de exploatare

e) tratarea propriu zisă a deşeurilor

e1) Sortarea manuală pentru îndepărtarea deşeurilor de lemn, material plastic, material textil

e2) Sortarea mecanizată cu staţia de sortare: separare piatră pământ din solul contaminat cu hidrocarburi sau din umplutura de sub şinele de cale ferată. Instlaţia mobilă de sortare tip MPRT – SS – 40 dimensionată pentru max. 150 t/h, este alcătuită din buncăr de alimentare, bandă de alimentare şi sită vibratoare

# Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h (120 to/h)

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 05 03*	 pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma sortării:

19 12 06*	 lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 11*	 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 01*	deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare) 17 02 04*/ de discutat

17 05 03*de discutat

e3)decontaminarea betoanelor

- betoanele contaminate vor fi supuse iniţial unei operaţii de curăţare mecanică care se realizează cu ajutorul unor instrumente  manuale (lopeţi, mistrii, etc.)

e4) Spălarea piatră - deşeurilor cuprinse între 16 – 32 mm în cadrul staţiei de spălare piatră. Instalaţia mobilă de spălare tip LOGWASHER 10 SB – LW – 150 este dimensionată pentru 20 mc/h. Apele de spălare sunt colectate într-un bazin de decantare cu rol de separator de hidrocarburi, având V1=250 mc din care după epurare în staţia proprie sunt recirculate în cadrul staţiei de spălare

Staţia de spălare piatră Log Washer SBL W150 cu o capacitate de 20 mc/h.

Deşeurile ce intră în procesul de spălare

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |

Apa rezultată este tratată cu ajutorul instalaţiei de neutralizare şi este refolosită în procesul de spălare agregate minerale (75% se recirculă).

Deşeurile rezultate în urma spălării:

| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| --- | --- |
| 19 12 05 | sticlă |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
| 19 13 02 | Deşeuri solide de la remedierea solurilor |

e5) Decontaminarea solurilor contaminate cu produse petroliere prin bioremediere

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenărrii optime

- umectarea materialului atunci când este cazul

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim de C:N:P – carbon, azot, fosfor (dacă este cazul)

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţuului de hidrocarburi

- temperatură optimă compostării de 40 – 650C  este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului

- efectuarea de analize pentru stabilirea calităţii materialuluio bioremediat cu un laborator independente

- evacuarea materialului tratat după încheierea unui ciclu de bioremediere

- transportul materialului bioremediat

În activitatea de bioremediere a solului contaminat se va utiliza utilajul tip BACKUS cu capacitatea de aerare de 3000 mc/h

c) Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- spălarea şi curăţarea autobasculantelor în zona de spălare roţi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent;

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz:

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex: amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA);

  - pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3000 mc/h

- Lăţime prismă - 2.8 m

- Inălţime prismă - 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Fluxul tehnologic:

Utilajul de bioremediere BACKHUS seria 15.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazdelor. Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime, care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate.

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale) |
| --- | --- |

- deşeuri rezultate în urma bioremedierii

| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01* |
| --- | --- |

f) tratarea apei de spălare şi a apelor pluviale se face în staţia de epurare tip KORTE ORGANICA dimensionată pentru 5 mc/h

g) analize chimice şi probe de pământ

Deşeurile intrate în procesul de bioremediere sunt

17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

8.2.2 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

Din activitatea de tratare a deşeurilor nu rezultă produse şi subproduse

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării

9. DOTĂRI

Platformă de beton având S=6.600 mp utilizată cu acces din drumul dinspre gara CFR Glogovăţ, pe care există instalaţiile de sortare şi spălare, inclusiv staţie de epurare.

9.1. PREVENIREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a) Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca în caz de accident în funcţionare pe raza instalaţiei să nu fie posibilă deversarea de materiale care prin caracteristicile lor şi prin cantităţi să provoace consexcinţe notabile asupra mediului natural

b) Dotările cu rol de prevenire şi minimizare a potenţialelor evenimente poluante vor fi menţinute în stare de funcţionare, semnalate şi posibil de acţionat local în orice situaţie

c) Transportul produselor în incinta amplasamentului trebuie efectuat asfel încadrareat să se ia precauţiile necesare pentru a evita răsturnarea accidentală a ambalajelor cu conţinut de substanţe periculoase

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

10.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobil.

Surse mobile de poluare

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare

10.1.1 Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor.  Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

10.2. APA

- bazin de decantare cu rol de separator de hidrocarburi (Vt=250 mc) pentru colectarea apelor uzate tehnologice rezultate din cadrul instalaţiei de spălare pietre şi a apelor pluviale rezultate pe amplasament.

- staţie de epurare ape uzate tip KORTE ORGANICA proprie dimensionată pentru 5 mc/h. Este alcătuită dintr-un reactor tricompartimentat având un volum util de 3 mc în care au loc următoarele procese tehnologice

  - compartiment 1 şi 2  în care se dozează reactivii chimici pentru reglarea pH-ului

  - compartiment 3 de condiţionare prevăzut cu sistem de amestecare, sistem de dozare polielectrolit, precum şi cu sistem de insuflare aer (proces de flotaţie) în scopul separării particulelor în suspensie

- filtru presă pentru deshidratarea nămolului separat

După tratare apa rezultată se reintroduce în flux

10.2.1 Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectareepurate şi evacuate de pe amplasament

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector

10.3. SOL

- platformă betonată cu suprafaţa de 6.600 mp

10.3.1 Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zona desemnate, protejate împotrive pierderilor de scurgeri

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate

10.4 ZGOMOT

#### Surse, categorii, masuri de control si prevenire

Tabel 9.4.1.

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii in 24 ore; nr. total ore de functionare | Distanta fata de receptori | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor/ descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea/tratarea deseurilor | Luni – sambata , zi lumina | 1,5 km fata de receptorii externi; | Zgomot diurn |

11. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

11.1. AER

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, art. 11.

## 11.2. EMISII IN APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelel de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelo  nr. 167/30.06.2015

11.4 Sol

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosibnţa mai puţin sensibilă.

| nr. crt. | Indicator | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cupru | anual | SR ISO 11047/99 |
| 2 | Crom total | anual |  |
| 3 | plumb | anual |  |
| 4 | cadmiu | anual |  |
| 5 | mangan | anual |  |
| 6 | Total hidrocarburi din petrol | anual |  |

11.5 Zgomot

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşeascpă limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei funcţionale  a incintei industriale valoarea limită admisă va fi de 65 dB(A)

12. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

12.1. DEŞEURI PRODUSE , STOCATE TEMPORAR

12.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 3 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 | Din activităţi administrative | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 4 | Materiale plastic şi de cauciuc | 19 12 04 | Spălare piatră | 400 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 5 | sticlă | 19 12 05 | Spălare piatră | 300 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 6 | Minerale (nisip, pietriş) | 19 12 19 | Spălare piatră | 300 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 7 | Deşeuri solide de la remedierea solului (piatră spartă decontaminată – 4000 t/an, blocuri de betoane – 800 t/an) | 19 13 02 | Tratare | 4800 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 8 | Sol bioremediat | 19 13 02 | tratare | 44 000 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |

Deşeuri periculoase

| nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | 17 05 03* | Colectare de la terţi | 44 000 t/an | Stocare temporară pe platforme betonate |
| 2 | Nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase | 19 08 13* | Staţia de epurare proprie | 4 t/an | Se colectează şi depozitează împreună cu solul poluat. Se tratează prin bioremediere |
| 3 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 4 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |
| 5 | Produse petroliere | 19 08 10* | flotator | 0,05 t/an | Butoaie din tablă depozitate pe platformă betonată. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 6 | Deşeuri de lemn cu conţinut de substanţe periculoase | 19 12 06* | sortare | 600 t/an | Platformă betonată |
| 7 | Deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase | 19 13 01* | sortare | 800 t/an | Platformă betonată |
| 8 | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | 19 12 11* | sortare | 600 t/an | Platformă betonată |
| 9 | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | 17 02 04* | sortare | 1200 t/an | Platformă betonată |

12.2. DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | cantitate | destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ/sol bioremediat | 19 13 02 | Tratare | 44000 | Umplere amplasamente excavate Gropi de împrumut Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |
| 2 | Piatră spartă decontaminată | 19 13 02 | spălare | 4000 | Depozitare finală în locurile indicate de beneficiar |
| 3 | Blocuri betoane decontaminate | 19 13 02 | spălare | 800 | Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |
| 4 | Deşeuri de lemn şi mase plastice | 19 12 04 | Spalare | 400 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 5 | Deşeuri de sticlă | 19 12 05 | Spalare | 300 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 6 | Minerale (nisip, piatră) | 19 12 09 | Spalare | 300 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 7 | lemn cu conţinut de substanţe periculoase | 17 05 06* | Sortare | 1200 | coincinerare |
| 8 | Deşeuri solide de la remedierea solului | 19 13 02 | spalare | 4800 | Valorificare la unităţi autorizate |

  - GESTIONAREA DEŞEURILOR

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferutele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: Hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevazute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011 , se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- de a transporta deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G 804/2007 cu modificarile si completarile ulterioare – se utilizează cantităţi reduse de substanţe chimice periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la ieşirea din staţia de epurare proprie | apă tehnologică epurată | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH | Discontinua | Semestrială | Analizele se vor efectua într-un laborator acreditat dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări. |
| la ieşirea din staţia de epurare proprie | apă tehnologică epurată | Suspensii totale – 350 mg/l | Discontinua | Semestrială | Analizele se vor efectua într-un laborator acreditat dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări. |
| la ieşirea din staţia de epurare proprie | apă tehnologică epurată | CCOCr – 500 mg/l | Discontinua | Semestrială | Analizele se vor efectua într-un laborator acreditat dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări. |
| la ieşirea din staţia de epurare proprie | apă tehnologică epurată | Substanţe extractibile – 30 mg/l | Discontinua | Semestrială | Analizele se vor efectua într-un laborator acreditat dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări. |
| la ieşirea din staţia de epurare proprie | apă tehnologică epurată | Produse petroliere – 5 mg/l | Discontinua | Semestrială | Analizele se vor efectua într-un laborator acreditat dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări. |

Monitorizarea evacuării apelor uzate este sarcina şi obligaţia titularului.

13.4. Monitorizarea solului

O data la zece ani se vor face analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale grele, produse petroliere

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

13.3. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,  privind protectia mediului.

- Titularul de activitate trebuie sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

- Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

- 14.4. Raportul  anual de mediu

- 14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- monitorizarea apelor menajere epurate, evacuate,

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |

14. RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- monitorizarea apelor menajere epurate, evacuate,

14.6. Mod de raportare

| Raportări | Frecvenţa raportă rilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se raportează |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu | anual | 01 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM ARAD, GNM-CJ ARAD |
| Raportarea cantităților şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 cu modificările și completările ulterioare | anual | La solicitarea respectiv în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G.nr. 856/2002 pentru anul anterior | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM CJ al GNM Arad |
| Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM și/sau la solicitarea și în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), conform H.G. 140/2008 | anual | 30 aprilie sau la solicitarea autorităţii de mediu | APM ARAD |
| Reclamaţii (când ele există) | când există | In luna următoare primirii acesteia | APM ARAD |
| Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | La 24 de ore de la data producerii | APM ARAD, CJ al GNM Arad, AN Apele Române |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| Date înregistrate în urma monitorizării depozitului(levigat , concentrat, permeat, ape subterane, ape uzate evacuate, emisii in aer) | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | când se produc | In maxim două ore de la constatare | APM ARAD |

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG. 140/2008 .

Rapoartele finale vor fi depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

Se va raporta grafic evolutia fiecarui parametru analizat in parte.

14.2.  Notificare in cazul unor accidente

- Titularul activitatii va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de  limitare a consecintelor acestora.

- Titularul activitatii va lua masuri ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activitatii va anunta autoritatea competenta pentru protectia mediului  telefonic , sau  prin fax  in urmatoarele cazuri:

- orice  poluari accidentale  pe amplasament  sau in afara amplasamentului.

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafata sau subterane, prezinta o amenintare pentru atmosfera, apa sau sol, sau cele care  necesita o interventie urgenta.

- Persoanele autorizate de titularul activitatii vor notifica incidentul. In notificarea  transmisa  catre autoritatea de mediu se vor inregistra data, ora incidentului, detalii   despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni  repetarea acestora.

- In cazul oricarui incident  sau situatia de urgenta persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil  :

- in cazul contaminarii solului , apelor subterane, apelor de suprafata: Directia Apelor Mures, SGA Arad, APM Arad.

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri;

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de  imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. DEMECO S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

15.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

15.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabititate este de 10 ani de la data emiterii autorizatiei integrate de mediu .

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni . Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu .

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad  si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

A.P.M. Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Gabriela VESA

Întocmit,

Gabriela VESA

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |