Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. xx din **.**.2015

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N. judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. a) tratare biologică b) tratare fizico - chimică f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici |  | 0910 |

Cod CAEN :  3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - colectarea deseurilor nepericuloase

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

5210 - depozitări

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: **.08.2015

Data expirării: **.08.2025

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. DEMECO S.R.L.

Sediul social: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A Judetul Bacău

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2690853

Cod unic de înregistrare: 16514342

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J4/1070/14.06.2004

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru S.C. DEMECO S.R.L., înregistrată la APM Arad cu 2469/555/R/03.03.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- H.G. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008, republicată

# Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euroepan şi a Consiliul,

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase;

- Ordin Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori

- Ordin 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori

- O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

- O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării solului, completările și modificările ulterioare

- Ordin 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipemente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

- H.G. nr.  937/2010 – privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare,

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

- Ordinul MMGA nr. 1364/2006 de  aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate ;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Orice trimitere la OUG 78/2000, din legislaţia specifică privind gestionarea deşeurilor se va înţelege ca trimitere la Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N., judetul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT;

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la depozitarea finală a deşeurilor, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

a) tratare biologică

b) tratare fizico - chimică

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Colectare 50000,00 t/an (deşeuri periculoase – 45000 t/an şi deşeuri nepericuloase – 5000 t/an) Depozitare temporară – 50000 t/an (deşeuri periculoase – 45000 t/an şi deşeuri nepericuloase – 5000 t/an) Tratare deşeuri – 45000 Sortare – 45000 Tratare chimică 10000 Bioremediere - 35000 | Tone/an |

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Dovada publicităţii – anunţ publicat în “Arena” din 05.02.2015;

- formular de solicitare

- raport de amplasament

- Chitanţa nr. 0021379/16.02.2015 eliberată de A.P.M. Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J4/1070/14.06.2004, CUI 16514342, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5138 din 31.01.2013 , la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău

- Contract de închiriere nr. 117 din 08.10.2012 privind închirierea unui imobil – teren în suprafaţă de 4500 mp, încheiat între S.C. AGRI TRANSPORT S.R.L. în calitate de proprietar (locator) şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş (locatar)

- Contract de prestări servicii nr. 1254/01.08.2013 privind depozitarea temporară a deşeurilor periculoase pe platforma punctului de lucru, încheiat între S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator;

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589/27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar

- Contract de prestări servicii nr. S150300600/01.01.2015, privind preluarea şi transportul deşeurilor solide nepericuloase şi a depozitării acestora, încheiat între S.C. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar

- Contract de prestări servicii Dem. nr. 216/28.11.2013, S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. nr. 3662/28.11.2014 privind efectuarea de către prestator pentru beneficiar a serviciilor de stocare, valorificare/eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator

- Contract nr. 1F10155/05.02.2015 de prestări servicii de depozitare deşeuri nepericuloase, încheiat între S.C. AVE BIHOR S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator

- Convenţie de prestări servicii privind eliminarea/valorificarea solului bioremediat încheiată la data de 01.10.2014 între Miclea Ioan în calitate de destinatar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de operator

- Certificat de valorificare intermediară seria BHECODP nr. 131 pentru lemn cu conţinut de substanţe periculoase cod deşeu 19 12 06*, eliberat de S.C. ECOVALOR S.R.L.

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR10 nr. 1659/08.07.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (blocuri betoane), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR13 nr. 357/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (sol bioremediat), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Certificat de valorificare final seria 40EUR12 nr. 1666/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (piatră spartă), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA

- Contract pentru prestare servicii toalete ecologice nr. 1377/30.03.2015 încheiat între S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. în calitate de proprietar/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş/beneficiar

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015 - realizarea de investigaţii şi determinări analitice privind factorii de mediu încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 – efectuarea la solicitarea beneficiarului  a determinărilor/analizelor, încheiat între S.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. S/50300611/23.03.2015, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de client şi S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator

- Contract de închiriere instalaţii pentru tratarea deşeurilor nr. 360/20.04.2012 încheiat între S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. în calitate de proprietar – locator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriş – locatar

- Contract de vânzare – cumpărare bunuri nr. 274/18.03.2014, încheiat între S.C. „MECANICA POIANA RUSCA” S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de cumpărător

- Contract de garantare încheiat la data de 03.03.2014 între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de garant şi S.C. C GENGU CONSULTING S.R.L. în calitate de beneficiar

- raport de încercări nr. 4037 AEI din 14.04.2015 – aer – imisii, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4039 AEN din 10.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4040 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4041 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări nr. 4042 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1136 AUC din 08.05.2015 – piatră spartă, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1124 AUC, 1125 AUC, 1128 AUC, 1129 AUC din 08.05.2015 – DEŞEU SOL BIOREMEDIAT, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- raport de încercări/analize nr. 1147 AUC din 30.04.2015 – APĂ- BAZINUL STAŢIEI DE EPURARE, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.

- fişe tehnice de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia bazinală de Apă Mureş

- Proces verbal nr. **** din **** încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. ****/16.07.2015;

- Anunt decizie de emitere

Anexe:

- Plan de situaţie S.C. DEMECO S.R.L.

- plan de încadrare în zonă

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3.	Responsabilităţi

5.3.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M., nu mai tarziu de 01 martie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. ARAD.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.2. Titularul depozitului este obligat să raporteze la APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al GNM anual, datele înregistrate în urma monitorizării depozitului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

In conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 si ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la (EPRTR) va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa anual.

5.5.	Documentatia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atat in ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

Lista  deseurilor tratate de către S.C. DEMECO S.R.L. în cadrul acestui punct de lucru se regaseste in Tabelul 6.1

Tabel 6.1

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri nepericuloase solide | Cele trecute în ANEXA nr. 1 la prezenta | Materie primă | 4000 | t/an |  | Depozitare temporară | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri nepericuloase fluide | Cele trecute în ANEXA nr. 2 la prezenta | Materie primă | 1000 | t/an |  | Depozitare temporară | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri folosite în procesul de stabilizare - inertizare | Cele trecute în ANEXA nr. 3 la prezenta | Materie primă | 35000 | t/an |  | Depozitare temporară | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | periculoase |  |
| Deşeuri folosite în procesul de bioremediere | Cele trecute în ANEXA nr. 4 la prezenta | Materie primă | 10000 | t/an |  | Depozitare temporară | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | periculoase |  |
| Amestec lichid | Bioneol | Materie primă | 2,00 | t/an | Bacterii non patogene pentru biodegrada re produse petroliere | Tratare deşeuri | Ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem | Materie primă | 150 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | H 317, 318, 315, 335 R37/38, R41,43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 170 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | R36/637, 38, 43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 170 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| apă |  | Materie auxiliară | 15 | t/an |  | Tratare deşeuri |  | nepericulos |  |
| carburant | motorină |  | 4 | mc/an | Carburant pentru utilaje |  | Canistre 25 l |  |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Analizele de laborator se execută la punctul de lucru nr. 1 situat în loc. Vladimirescu, F.N.

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator:

- pe acest amplasament nu există laborator. Analizele se execută în cadrul laboratorului din cadrul punctului de lucru din loc. Vladimirescu, F.N.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru

7.1.1.2 Alimentarea cu apa industriala:

Sursa: apa pluvială colectată pe amplasament prin rigole de suprafaţă într-un bazin  de retenţie având V=100 mc. Apa colectată în acest bazin este utilizată la umezirea prismelor de bioremediere.

În caz de

- - precipitaţii abundente surplusul acestor ape se vidanjează

              - - secetă  prismele de pământ vor fi umectate cu apă prelevată din sursa subterană, foraj existent pe amplasamentul din loc. Vladimirescu, F.N. incinta ARCHIM S.A.

7.1.1.3 Alimentarea cu pentru stingerea incendiilor:

Nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I..

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

Tabel 7.1.2.

| Categoria apei | Recep-tor autori-zat | Volum total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Statia de epurare a mun. Arad | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată din toaletele ecologice se vidanjează la comanda beneficiarului către S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. şi se transportă la staţia de epurare a mun. Arad |
| Ape pluviale | Canaliza-re internă – 2 rigole cu grătar cu finalizare într-un bazin de retenţie având V=100 mc. |  | Se utilizează în instalaţia de bioremediere |

Apele pluviale

- Apele pluviale rezultate de pe amplasament sunt colectate prin 2 rigole cu grătar şi dirijate într-un bazin de retenţie având V=100 mc. Apa colectată este utilizată în instalaţia de bioremediere.

- Apele pluviale de pe terenurile nebetonate se înfiltrează în sol.

7.1.2  Ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

● exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societate  îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – amplasamentul nu este racordat la alimentarea cu energie electrică.

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

7.3.UTILIZARE  CARBURANŢI/COMBUSTIBILI

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 4 l/an

7.4.MĂSURI GENERALE DE REDUCERE A CĂLDURII

Nu este cazul

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

- S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N. îşi desfăşoară activitatea pe fosta platformă  a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, la limita de vest a acestuia

Distanţa faţă de ultimele case este de peste 1000 m.

Vecinătăţile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: teren viran şi clădire industrială dezafectată

- la Est: teren viran

- la Vest: teren viran

- la Nord: clădire industrială dezafectată

Terenul este împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte

- Zona funcţională I este situată la partea de nord a incintei şi este destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp)

- Zona funcţională II este situată în partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp şi include platformă betonată impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, bazin de colectare ape pluviale contaminate

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este situat în arie naturală protejată.

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 7830 mp Terenul este împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte

- Zona funcţională I este situată la partea de nord a incintei şi este destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp)

- Zona funcţională II este situată în partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp şi include platformă betonată impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, bazin de colectare ape pluviale contaminate

8.2.1. FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

## 8.2.2. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratare deseuri periculaose prin bioremediere | Procedura P4 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN - descarcare si depozitare temporara - sortare mecanizata sau manuala - bioremediere pământ contaminat cu produse petroliere - valorificare pământ contaminat către terţi | 35 000 |
| Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase prin stabilizare-inertizare | Procedura P3 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN - descarcare si depozitare temporara - sortare mecanizata sau manuala - stabilizare sau inertizare deşeuri periculoase prin tratare cu stabilizator şi inercem - valorificare / eliminare deşeuri tratate | 10 000 |
| Depozitare temporară şi eliminare deşeuri solide nepericuloase | Procedura P1 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN - descarcare si depozitare temporara - valorificare / eliminare deşeuri către depozite autorizate | 4 000 |
| Depozitare temporară şi eliminare deşeuri fluide nepericuloase | Procedura P2 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN - descarcare si depozitare temporara - deshidratare pe platforma betonată - depozitare temporară pe platforma betonată - valorificare / eliminare deşeuri către depozite autorizate | 1 000 |
| TOTAL |  |  | 50 000 |

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN  sunt prezentate mai jos.

8.2.3. Proceduri de tratare deşeuri periculoase

A. Procedura 4 - de tratare deseuri periculoase. Bioremediere

Coduri deseuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 17 09 03* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

Procesul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajuns deseul este cantarit  si apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descarcarii.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient, gramada (bigbags, sac, gramada..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe.  Din zona unde  deseul a fost descarcat  este preluat cu ajutorul buldoexcavatorului si depozitat in zona special amenajata pentru depozitare temporara.  Dupa depozitare solul este supus  sortarii manuale in urma careia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deseuri sunt stocate temporar in zonele destinate stocarii.  Din aceste zone sunt incarcate in camioane, cantarite si transportate la instalatiile de coincinerare. Solul care a fost supus sortarii manuale ajunge apoi in buncarul instalatiei de sitare.

In urma sitarii rezulta doua fractii si anume:

- o fractie mai mica de 60 mm care  va intra in procesul de bioremediere

- o fractie mai mare de 60 mm care va intra in procesul de stabilizare.

Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub forma de prisme.  Dupa depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de Tph, umiditatea, in vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugata pentru activarea bacteriilor care se hranesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor incepe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu ajutorul unui aerator de capacitate 2500 -3000 mc/h. (se stabileste un ciclu orar de aerare). Pe parcursul procesului de bioremediere sunt masurate temperatura si umiditatea din interiorul  prismelor. In functie de acestea se va stii cum evolueaza procesul. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe si trimise catre laborator in vederea stabilirii concentratiei de Tph. In functie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaste cand procesul de bioremediere este finalizat. Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de Tph.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere se preleveaza probe din toate prismele aflate pe platforma de bioremediere. Aceste probe sunt trimise catre un laborator acreditat. Dupa finalizarea rezultatelor de laborator, solul bioremediat este incarcat in camioane si transportat catre diferiti terti in vederea valorificarii/eliminarii.

Utilaje: Staţie sortare, Bachus, buldoexcavator, excavator, wolla

Eliminatori deşeuri: Miclea, Asociaţia Euroconstruct, AVE Bihor

● Sortarea deşeurilor

Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h. Funcţionează pe amplasamentul PL1 NUMAI

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 05 03*	 pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma sortării:

19 12 06*	 lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 11*	alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu     conţinut de substanţe periculoase

19 13 01*	deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

17 05 03*

● Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- spălarea şi curăţarea autobasculantelor în zona de spălare roţi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent<

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz :

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex : amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA) ;

  - pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3000 mc/h

- Lăţime prismă – 2.8 m

- Inălţime prismă – 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Fluxul tehnologic:

Utilajul de bioremediere BACKHUS seria 15.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazdelor. Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime, care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate.

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale) |
| --- | --- |
| 17 09 03* | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase (deşeu de moluz mărunţit amestecat cu sol, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 03 04* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial stabilizate (sediment rezultat din procesarea şlamurilor) |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare) |
| 16 07 08* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |

Deşeuri rezultate în urma bioremedierii

| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât 191301* |
| --- | --- |

B. Procedura 3 - de tratare deseuri periculoase. Stabilizare/inertizare

Coduri deseuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroane acide |
| 050108* | Alte gudroane |
| 050603* | Alte gudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405* | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |

Procesul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajuns deseul este cantarit  si apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descarcarii.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient,gramada (bigbags,sac,gramada..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe.  Din zona unde  deseul a fost descarcat  este preluat cu ajutorul stivuitorului sau a buldoexcavatorului si depozitat in zona special amenajata pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseului din recipientul in care a ajuns pe platforma  si aranjarea acestuia sub forma de halda (gramada sub forma de con) cu ajutorul unui incarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Urmatoarea etapa corespunde stabilirii unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea sarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianti chimici ce urmeaza a fi amestecati cu deseul. Calculul stoechiometric se face in functie de concentratia substantei periculoase din deseu, a umiditatii, a ph-ului. Aceste informatii se gasesc in buletinul de analiza al deseului. In functie de rezultatele acestui calcul se stabileste ce operatie are loc in prima faza de tratare.

O data stabilite aceste lucruri incepe tratarea propriu-zisa a acestor tipuri  de deseuri.In prima faza aceste tipuri de deseuri sunt umectate cu apa in vederea evitarii formarii prafului in timpul amestecarii acestora cu diferiti lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 si substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor are loc si aerarea succesiva a acestora. Oxigenul care intra in gramada de deseu o data cu vanturarea acestuia creste viteza de reactie chimica dintre substanta periculoasa si substantele introduse in vederea tratarii deseului.

Tratarea deseului prin amestecare si aerare continua dureaza intre 5-15 zile de la introducerea liantilor chimici in amestec.

Dupa finalizarea operartiei de amestecare si tratatre, deseurile sunt depozitate sub forma de halda in zona destinata deseurilor stabilizate. Sunt monitorizate orar in vederea cresterii temperaturi in interiorul gramezii. Daca gramada fumega inseamna ca procesul nu este terminat, inca se produc reactii endoterme, si se continua aerarea.Din aceasta gramada se preleveaza probe. Dupa finalizarea buletinelor de analiza aceste deseuri stabilizate sunt  incarcate si transportate catre un depozit autorizat sau catre anumiti terti in vederea valorificarii.

Utilaje: Wolla, excavator, boldoexcavator, betoniera 240 l

Eliminatori deşeuri: AVE Bihor, ASA Arad

Deseuri rezultate in urma stabilizarii

19 03 05 deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 19 03 04

8.2.4. Depozitare temporară şi eliminare finală deşeuri nepericuloase

A.Procedura 1 - de tratare deseuri nepericuloase. Depozitare temporara/eliminare finala deseuri nepericuloase solide

Coduri deseu:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma Demeco. Acestea sunt cantarite si descarcate in zona destinata fiecarui tip de deseu. Dupa descarcare se preleveaza probe care sunt pastrate intr-un dulap de probe timp de 90 de zile.

Deseurile sunt depozitate apoi sub forma de gramada in zona destinata depozitarii temporare pana la eliminare catre un depozit conform autorizat.

Inainte de eliminare deseurile sunt cantarite din nou, incarcate in camioane si transportate catre depozitul conform cu care Demeco are contract de preluare deseuri nepericuloase.

Nota: Eliminatorii finali pot fi: depozitul de de;euri solide nepericuloase .A.S.A. sau depozitul de la AVE Bihor.

Utilaje: buldoexcavator, stivuitor

C. Procedura 2 - de tratare deseuri  nepericuloase. Depozitare temporara/eliminare finala deseuri nepericuloase fluide

Coduri deseuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de forajpe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de tratare. Acestea sunt cantarite, iar apoi descarcate in haba cu un volum de 20 mc. Din aceste deseuri se preleveaza probe care se stocheaza pe o perioada de 90 de zile in dulapul de probe.

Din haba deseurile sunt preluate cu ajutorul buldoexcavatorului si depozitate pe platforma betonata in zona destinata deshidratarii.  Dup ace deseurile au suferit acest process de deshidratare aceste sunt depozitate sub forma de gramada p e platforma betonata in zona destinata depozitarii temporare.  Dina aceasta zona deseurile sunt incarcate in camioane,cantarite si trimise catre un depozit conform autorizat.

Utilaje: habă 21 mc, buldoexcavator, betonieră (contract utilaje SC Hanis Trans SRL)

8.2.2 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2014* (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectata (t/an) |
| Tratarea deseurilor de pamant si pietre contaminate cu hidrocarburi | pamant bioremediat | - umplere amplasamente escavate** - gropi de imprumut - depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* | 17496,61 | 35 000 |
|  | piatra sparta | depozitare finala in locurile indicate de beneficiar*** | 3975,48 |  |
|  | blocuri betoane sparte, concasate | depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate**** |  |  |
|  | deseuri de lemn si mase plastice | coincinerare***** | - |  |
| Tratarea deseurilor periculoase prin stabilizare inertizare | deseu stabilizat sau/si inertizat | depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* | - | 10 000 |
| Depozitare temporară şi eliminare deşeuri solide nepericuloase | deşeu nepericulos | depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* |  | 4000 |
| Depozitare temporară şi eliminare deşeuri fluide nepericuloase | deşeu nepericulos | depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* |  | 1000 |
| TOTAL |  |  | 21472,09 | 000 |

## *Predare AVE Bihor şi/sau ASA Arad

**Predare Miclea şi/sau Euroconstruct

***Predare Euroconstruct – Asociere

****Predare Miclea şi/sau Euroconstruct

*****Predare Lafarge

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării

9. DOTĂRI

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 7830 mp Terenul este împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte

- Zona funcţională I este situată la partea de nord a incintei şi este destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp)

- Zona funcţională II este situată în partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp şi include platformă betonată impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, bazin de colectare ape pluviale contaminate

9.1. PREVENIREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a) Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca în caz de accident în funcţionare pe raza instalaţiei să nu fie posibilă deversarea de materiale care prin caracteristicile lor şi prin cantităţi să provoace consexcinţe notabile asupra mediului natural

b) Dotările cu rol de prevenire şi minimizare a potenţialelor evenimente poluante vor fi menţinute în stare de funcţionare, semnalate şi posibil de acţionat local în orice situaţie

c) Transportul produselor în incinta amplasamentului trebuie efectuat asfel încadrareat să se ia precauţiile necesare pentru a evita răsturnarea accidentală a ambalajelor cu conţinut de substanţe periculoase

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

10.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobil.

Surse mobile de poluare

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare

10.1.1 Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- se vor planta perdele vegetale de protecţie;

-materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

10.2. APA

- bazin betonat având V=100 mc pentru colectarea apelor pluviale colectate pe amplasament.

10.2.1 Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectareepurate şi evacuate de pe amplasament

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector

10.3. SOL

### 10.3.1. Acoperiri izolante

Intreaga suprafata a amplasamentului, de 7830 mp, este izolata dupa cum urmeaza:

- partea de sud a incintei cu suprafta de 5336 mp este betonată şi impermeabilizată cu membrană din polietilenă, armătură din plasă de sârmă, strat de beton;

- partea de nord a incintei cu suprafaţa de 2494 mp, este balastată şi impermeabilizată cu geomembrană; pe acest amplasament urmează a fi depozitate numai deşeuri nepericuloase şi periculoase cu excepţia celor care pot afecta structura de impermeabilizare a suprafeţei

Pe suprafaţa nebetonată s-a prevăzut a fi amplasată instalaţia de sortare deşeuri, terenul fiind amenajat corespunzător cu geomembrană şi protejat cu piatră spartă, această soluţie fiind adoptată ca urmare a disponibilităţilor financiare ale SC Demeco SRL.

10.3.2. Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate

10.4 ZGOMOT

#### Surse, categorii, masuri de control si prevenire

Tabel 9.4.1.

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii in 24 ore; nr. total ore de functionare | Distanta fata de receptori | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor/ descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea/tratarea deseurilor | Luni – sambata zi lumina | 1,0 km fata de receptorii externi; | Zgomot diurn |

11. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

11.1. AER

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, art. 11.

## 11.2. EMISII IN APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 167/30.06.2015

11.4 Sol

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosibnţa mai puţin sensibilă.

| nr. crt. | Indicator | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cupru | anual | SR ISO 11047/99 |
| 2 | Crom total | anual |  |
| 3 | plumb | anual |  |
| 4 | cadmiu | anual |  |
| 5 | mangan | anual |  |
| 6 | Total hidrocarburi din petrol | anual |  |

11.5 Zgomot

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşeascpă limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei funcţionale  a incintei industriale valoarea limită admisă va fi de 65 dB(A)

12. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

12.1. DEŞEURI PRODUSE , STOCATE TEMPORAR

12.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 3 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 | Ambalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 4 | Pamant bioremediat, piatra sparta, blocuri beton | 19 13 02 | Tratare deseuri de pamant si pietre contaminate cu hidrocarburi | 5000 t/an |  |
| 5 | Lemn si materiale plastice | 19 12 06 | Tratare deseuri de pamant si pietre contaminate cu hidrocarburi |  |  |
| 6 | Deseu stabilizat si inertizat | 19 03 05 | Tratare deseuri periculoase si alte desuri |  |  |

Deşeuri periculoase

| nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |
| 3 | Deşeuri de lemn, material plastic, textile | 19 12 06* | Recipienţi de stocare |  | coincinerare |

12.2. DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | cantitate | destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ bioremediat | 19 13 02 | tratare |  | Umplere amplasamente excavate Gropi de împrumut Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |
| 2 | Deşeuri solide de la remedierea solului | 19 13 02 |  |  | Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |

  - GESTIONAREA DEŞEURILOR

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferutele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: Hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- de a transporta deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G 804/2007 cu modificarile si completarile ulterioare – se utilizează cantităţi reduse de substanţe chimice periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei: nu este cazul

13.4. Monitorizarea solului

O data la zece ani se vor face analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale grele, produse petroliere

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

13.3. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,  privind protectia mediului.

- Titularul de activitate trebuie sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

- Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- 14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

- 14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- monitorizarea apelor menajere epurate, evacuate,.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor./ Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- monitorizarea apelor menajere epurate, evacuate,

14.6. Mod de raportare

| Raportări | Frecvenţa raportă rilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se raportează |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu | anual | 01 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM ARAD, GNM-CJ ARAD |
| Raportarea cantităților şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 cu modificările și completările ulterioare | anual | La solicitarea respectiv în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G.nr. 856/2002 pentru anul anterior | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM CJ al GNM Arad |
| Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM și/sau la solicitarea și în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), conform H.G. 140/2008 | anual | 30 aprilie sau la solicitarea autorităţii de mediu | APM ARAD |
| Reclamaţii (când ele există) | când există | In luna următoare primirii acesteia | APM ARAD |
| Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | La 24 de ore de la data producerii | APM ARAD, CJ al GNM Arad, AN Apele Române |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| Date înregistrate în urma monitorizării depozitului(levigat , concentrat, permeat, ape subterane, ape uzate evacuate, emisii in aer) | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | când se produc | In maxim două ore de la constatare | APM ARAD |

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG. 140/2008 .

Rapoartele finale vor fi depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

Se va raporta grafic evolutia fiecarui parametru analizat in parte.

14.2.  Notificare in cazul unor accidente

- Titularul activitatii va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de  limitare a consecintelor acestora.

- Titularul activitatii va lua masuri ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activitatii va anunta autoritatea competenta pentru protectia mediului  telefonic , sau  prin fax  in urmatoarele cazuri:

- orice  poluari accidentale  pe amplasament  sau in afara amplasamentului.

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafata sau subterane, prezinta o amenintare pentru atmosfera, apa sau sol, sau cele care  necesita o interventie urgenta.

- Persoanele autorizate de titularul activitatii vor notifica incidentul. In notificarea  transmisa  catre autoritatea de mediu se vor inregistra data, ora incidentului, detalii   despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni  repetarea acestora.

- In cazul oricarui incident  sau situatia de urgenta persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil  :

- in cazul contaminarii solului , apelor subterane, apelor de suprafata: Directia Apelor Mures, SGA Arad, APM Arad.

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri;

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de  imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC DEMECO SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

15.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

15.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabititate este de 10 ani de la data emiterii autorizatiei integrate de mediu .

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni . Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu .

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad  si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

A.P.M. Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Gabriela VESA

Întocmit,

Gabriela VESA

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

ANEXA NR. 1

DEŞEURI SOLIDE NEPERICULOASE

Coduri deseu:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

ANEXA NR. 2

Deşeuri nepericuloase fluide

Coduri deseuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

ANEXA NR. 3

Deşeuri folosite în procesul de stabilizare – inertizare

Coduri deseuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroane acide |
| 050108* | Alte gudroane |
| 050603* | Alte gudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405* | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |

ANEXA NR. 4

Deşeuri folosite în procesul de bioremediere

Coduri deseuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 17 09 03* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |