Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 6 din 10.06.2009

Revizuită în **.08.2016

Titularul autorizatiei :  S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L,

FERMA  ZOOTEHNICA CERMEI 2

Locatia activitatii : 	Extravilanul localitatii Cermei, jud. ARAD

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie ( cu o greutate ce depaseste 30 kg);

Cod CAEN:  0146  – creşterea porcinelor

Cod NOSE-P:            110.04 -  Fermentatia enterica

110.05 –  Managementul dejectiilor animaliere

Cod SNAP:                1004,1005

Emisa de : 	Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

Data emiterii: 04.08.2009

Data revizuirii: **.08.2016

Data expirarii: 04.08.2019

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Gabriela Vesa

Redactat,

Gabriela VESA

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	3

2. TEMEIUL LEGAL	3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	7

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII	7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	10

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	11

7. RESURSE : APA, ENERGIE	13

7.1. APA	13

7.2. ENERGIE	15

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	16

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI	16

8.2. DOTARI – CONSTRUCŢII, INSTALAŢII	16

8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC	24

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	26

9.1 . AER	26

9.2. APA	27

9.3. SOL	27

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR	27

10.1. AER	27

10.1.1.  Emisii	27

10.1.2. Aer inconjurator:	28

10.2. APA	29

10.3. APE SUBTERANE	29

10.4. SOL	30

10.5. ZGOMOT	30

10.6. MIROS	31

11. GESTIUNEA DESEURILOR	31

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.	34

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	35

13.1. AER	35

13.1.1. Emisii	35

13.1.2. Imisii	36

13.2. APA	36

13.3. SOL	37

13.4. DESEURI	37

13.5. ZGOMOT	38

13.6. MIROSURI	38

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)	39

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA	39

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	40

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	41

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI	43

17. VALABILITATE	44

18. GLOSAR DE TERMENI	45

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, str. Polonă, nr.4, corp A

telefon : 0256/492066   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de revizuire adresate de SC SMITHFIELD FERME SRL, cu sediul in Timisoara, str. Polonă, nr.4, corp A, punct de lucru extravilan comunei Cermei,  jud. Arad,  înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 89/38/R din 05.01.2016 si a completarilor înregistrate ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

- in baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

Se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA

Pentru: S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L,

FERMA ZOOTEHNICA Cermei 2

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mensionată;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata (M.Of. nr. 875/2011;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificata de Directiva 98/15/CE .

- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006  privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.Of. nr. 109 din 20.02.2003), modificata si completata prin H.G. nr. 734/2006, H.G. nr. 210/2007 (M.Of. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea si reducerea poluarii mediului cauzate de azbest, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deşeurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, modificata si completata prin H.G. nr. 1292/2010;

- HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, cu completările şi modificările ulterioare;;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului; cu completările şi modificările ulterioare;;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea si completarea privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Incălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6. Creşterea intensivă a [...]porcilor, cu capacităţi de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg);

Coduri CAEN:

0146 – creşterea porcilor,

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor,

Cod NFR: 3.B – Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP: 100903 - porci pentru îngrăşare

Capacitatea maximă de populare:

- în regim de tineret (nursery), ferma se populează cu 16.320 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămâni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizeaza 6,5 serii de creştere, cu durata de 49 de zile/serie, plus perioada de igienizare. Producţia maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creştere (nursery) este de 106.000  porci/an;

- în regim de creştere - îngrăşare (WTF), ferma se populează cu 8.160 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămâni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizează 2 serii de creştere-îngrăşare, cu durata de 182 zile/serie (49 zile în halele calde plus 133 zile în halele reci). Producţia maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creştere - îngrăşare este de 16.320  porci/an;

- în regim de îngrăşare (Finisher), ferma se populează cu 8.160 capete tineret porcin (având vârsta de 11 săptămâni şi o greutate de cca. 25 – 30 kg). Se realizează un număr de 2,7 serii/an, cu o producţie anuală maximă (efectiv de animale maxim posibil de livrat) de 22.000 capete/an.

Numărul de capete este egal cu numărul de locuri.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL

## Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica Marilena Patrascu;

- Raport de amplasament intocmit de Viorica Marilena Patrascu;

- Extrase de carte funciara nr. 125/N Localitatea Cermei;

- Acord de mediu nr.21 din 29.08.2007;

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8507 din 18.12.2008;

- Contract nr.11/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu ptr. vidanjarea si preluarea apelor uzate menajere;

- Contract nr.10/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu ptr. asigurarea prestarilor serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- Contract de prestari servicii nr.403 din 20.06.2007 pentru neutralizarea deseurilor de origine animala intre SC Protan SA si Smithfield Ferme SRL.

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr.0810681, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000;

- Certificat constatator nr. 1349 din 13.01.2009 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis ptr. sediul secundar, comuna Cermei, Ferma Cermei 2, jud.Arad;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 37 din 17.03.2009 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;

- Studiul Agrochimic si Pedologic, efectuat de OSPA Arad şi plan de fertilizare;

- Contract de furnizare a  energiei electrice  nr. 25580718/17.08.2007 incheiat cu Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice « Enel Electrica Banat »si SC SMITHFIELD FERME  SRL;

- Contract nr. 748 din 28.07.2008, intre SC SMITHFIELD FERME SRL si SC PRO AIR CLEAN SRL, de preluare a ambalajelor rezultate de la tratamentul porcilor si dezinfectie/dezinsectie;

- Inregistrarea Sanitara Veterinara exploatatie porcine 0113 din 24.04.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 34 din 30.04.2009 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “vasile Goldis” al Judetului Arad;

- Autorizatie Sanitar Veterinara 651 din 30.04.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;

- Fisa de siguranta pentru substantele folosite la dezinfectie, dezinsectie;

- Plan de functionare in conditii anormale;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;

- Dovada achitarii tarifelor si a taxei de mediu.

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica Marilena Patrascu;

- Anexa 1A - Elemente constructive, dotări şi populare;

- Anexa 1B - Calculul necesarului de furaje şi apă;

- Anexa 1C - Calcului emisiilor de poluanţi;

- Raport de amplasament pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica Marilena Patrascu;

- Dovada achitarii tarifului de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu,

- Dovada mediatizării solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu – anunţ în ziarul Jurnal Arădean din 15.12.2015;

- Plan de incadrare in zona fermei şi terenurilor pe care se face împrăştierea dejecţiilor;

- Plan de situaţie;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr.2997251, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000;

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5022 din 26.01.2015 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis ptr. sediul secundar din sat Cermei, comuna Cermei, jud.Arad;

- Extras de carte funciara pentru informare din CF 125/N Cermei eliberat ca urmare a cererii 29586/15.12.2015 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ineu;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru ferme şi activităţi conexe SC SMITHFIELD FERME SRL elaborat de titular;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 37 din 17.03.2009, revizuită la data de 19.01.2010  emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 37 din 17.03.2009 revizuită la data de 04.02.2016 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;

- Autorizaţie Sanitar - Veterinara nr. 111 din 08.10.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad, Serviciul Sănătate şi Bunăstare Animală;

- Autorizaţie Sanitar - Veterinara nr. RO-AR-084-INCP/2 din 30.09.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad, Serviciul Sănătate şi Bunăstare Animală, pentru incinerator;

- Contract de furnizare a  energiei electrice la consumatorii eligibili nr.7723/230.185 din 28.09.2015 incheiat cu SC AXPO ENERGY ROMANIA SA;

- Act adiţional nr. 2/18.09.2014 la Contractul pentru livrare de propan comercial în recipienţi Rompetrol Gaz RGS nr. 171/18.09.2008;

- Act adiţional nr. 1/2015 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 470/05.01.2015 încheiat cu AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Contract de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL pentru vidanjare şi transport ape uzate la staţii de epurare autorizate;

- Act adiţional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor pentru agenţii economici şi instituţiile publice nr. 23 din 08.01.2015 încheiat cu SC ECO INEU PHARE 2004 SA, Anexele 1 şi 5a.1.5 la contract, Actul adiţional nr. 1/29.01.2015 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 201508.097 din 27.08.2015 (evacuarea apelor pluviale), încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare prin Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Timiş – Mureş;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 5532 din 16.07.2010 încheiat cu SC VIELE 2005 SRL pentru deşeuri din plastic (ambalaje), Actele adiţionale nr. 2 şi 4 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 5874 din 28.07.2009 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA pentru preluarea, transportul, neutralizarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, Actul adiţional nr. 10 din 28.10.2015 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 656 din 09.04.2013 încheiat cu SC PROTAN SA, Actul adiţional nr. 3 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 2627 din 07.04.2010 încheiat cu SC AGRO-AR PRODUCT SRL  pentru transport şi incorporare dejecţii lichide în sol, Actul adiţional nr. 2 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SC SAN MAR PRODUICT SRL în 28.06.2010, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SEDIJ S.R.L. în 16.04.2010, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu COMUNA CERMEI în 13.03.2015, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu Consiliul Local CERMEI în 01.10.2007, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu AGRO LOTUS S.R.L. în 04.06.2010, Anexa nr. 1 la contract;

- Buletin de analiză din 16.06.2015 eliberat de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Arad – proba fertilizant organic lichid;

- Plan de fertilizare: toamna 2015-primăvara 2016 întocmit pentru ferma Cermei 2, teritoriul administrativ com. Cermei, jud Arad de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Arad;

- Raport de încercare nr. 4.674 din 04.11.2015 eliberat de GIVAROLI IMPEX S.R.L. pentru dioxine şi furani aferente incineratorului tip DERWENT seria 0201;

- Raport de încercare nr. 637/PA din 06.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti Departament Control Poluare pentru pulberi, CO, TOC la incinerator;

- Raport de încercare nr. 542/PA din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO2, H2S, NH3;

- Raport de încercare nr. 638/PA din 14.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO2, H2S, NH3;

- Raport de încercare nr. 805/PA din 24.08.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO2, H2S, NH3;

- Raport de încercare nr. 293/TIM din 20.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru probe de apă prelevate din forajele din cadrul Fermei Cermei II;

- Raport de încercare nr. 35S/TIM din 03.11.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru probe de apă prelevate din forajele SMF din cadrul fermei Cermei II;

- Raport de încercare nr. 88S/TIM din 04.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timişoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 89/TIM din 04.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timişoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 191/TIM din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timişoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 452/TIM din 26.10.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timişoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 6 din 10.06.2009 eliberată de ARPM Timişoara;

- Proces verbal de constatare nr. 88 din 21.01.2016 întocmit de APM Arad;

- Procese verbale CAT din 03.02.2016, 25.05.2016, 01.06.2016,

- Raport de analiză nr. 1337 din 03.02.2016,

- Documentaţie identificare parcele eliberată de GIS SURVEY Geodezie şi Cadastru pentru parcelele care sunt fertilizate cu dejecţii;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 34 din 30.04.2009 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 227/16/AA-AR din 25.03.2016 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Punct de vedere emis sub nr. 15174/28.12.2015 de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr.856 din 31.03.2016 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad;

- Aviz nr. 9 din 16.05.2016 emis de Asociaţia Terra Nobillis;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 26.05.2016,

- Anunţ privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 30.05.2016,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la Primăria Bocsig în 27.05.2016,

- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterii publice din 01.06.2016,

- Adresa nr. 13601/RCP/23.06.2016 respectiv 100948/MF/21.06.2016 emisă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Cabinet Secretar de Stat

SCOPUL

•  Revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 6/10.06.2009 s-a solicitat pentru a permite funcţionarea fermei în oricare din următoarele trei regimuri, diferenţiate astfel:

- în regim de tineret (nursery), cu o capacitate de adăpostire de 4 x 4.080 locuri;

- în regim de creştere –îngrăşare (WTF ) cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri, ca până în prezent;

- în regim de îngrăşare (finisher), cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri.

Diferenţa dintre regimul actual de funcţionare de creştere-îngrăşare (WTF) şi celelate două regimuri de funcţionare propuse, constă în:

- utilizarea, în cazul regimului de tineret (nursery) a tuturor celor patru hale ca “hale calde”, populate cu purcei înţărcaţi (la dublul capacităţii de adăpostire a porcilor peste 30 kg) şi eliminarea perioadei de cca 133 zile/ciclu în care ferma, exploatată în regim de creştere – îngrăşare (WTF), funcţionează cu toate cele patru hale populate în regim de îngrăşătorie (finisher) şi respectiv,

- eliminarea, în cazul regimului de îngrăşare (finisher), a perioadei de cca 49 zile/ciclu în care ferma, exploatată în regim de creştere – îngrăşare (WTF), funcţionează în regim de tineret (nursery), cu două din cele patru hale (halele calde), populate cu purcei înţărcaţi (la dublul capacităţii de adăpostire a porcilor peste 30 kg).

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

•  Prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita cuprinde *** pagini, intră în vigoare la data de **.08.2016 şi inlocuieste Autorizatia Integrată de Mediu nr. 6 din 10.06.2009.

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006)

• În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

•  In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

•  Operatorul are obligatia sa informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, si fara autorizatie de construire/desfiintare emisa in conditiile legii .

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizaţiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului .

5.2. Titularul autorizatiei va stabili şi va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel :

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.

- 5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR).

- Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document şi vor fi transmise anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare şi va fi depusă ca parte a raportului anual de mediu (RAM). Titularul va pregati si va depune la APM ARAD, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile intervenite. Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare .

- 5.4. Documentatia

- Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM ARAD.

- 5.5. Constientizare si instruire

- Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea. Evidenţa instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

- Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si experientei adecvate.

- Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

- 5.6. Responsabilitati

- Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

- 5.7. Comunicare

- Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

- Titularul Autorizatiei va depuna la APM ARAD, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele APM ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime:

Principala materie primă o constituie efectivele de:

- 16.320 purcei (6-9 kg), în cazul funcţionării în regim de tineret (nursery),

- 8.160 purcei (6-9 kg), cu care se populează 2 din cele 4 hale, în cazul funcţionării în regim de creştere-îngrăşare (WTF) sau

- 8.160 porci (25-30 kg), în cazul funcţionării în regim de îngrăşare (finisher).

Tabel 6.1. Alte materii prime si utilitati

| Materii prime | Proces tehnologic/ activitate in care se utilizează | Natura chimică/ Compoziţia/ Sursa | Cantităţi zilnice/ anuale/ capacităţi maxime | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte materii prime |
| Nutreturi combinate | Hrana animale | Conform Reteta (pt. continutul de proteina cruda si fosfor, a se vedea tab. nr. 8) | In regim de tineret: cca. 3.076,5tone/ an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 4.700 tone/ an. In regim de ingrasatorie: cca. 5.706,28 tone/an | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat o data cu dejectiile | Pe amplasament: in cate 2 buncare x 16 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale | NU |
| Utilitati |
| Apa | Adapat animale | Prelevata din subteran: | In regim de tineret: cca. 7.689,474 mc/an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 20.407,956 mc/an. In regim de ingrasatorie: cca. 25.953,696 mc/an | 100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat o data cu dejectiile | 2 foraje de adincimi, H1=141m si H2=142m; Ø=225 mm, situate in exteriorul fermei. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer, din PEHD | NU |
|  | Umplerea pernei de apa |  | In regim de tineret: cca. 1.669 mc/an. In regim de creştere-îngrăşare: cca. 577 mc/an. In regim de îngrăşătorie: cca. 866,7 mc/an. (inclusa în apa de spălare) |  |  | NU |
|  | Spalari hale |  | In regim de tineret: între 996,87 m3/ an şi 4.272,3 m3/ an. In regim de crestere-ingrasare : intre 569,66 m3/ an si 2.441,4 m3/ an. In regim de ingrasatorie: intre 561,96 m3/ an si 2.408,4 m3/ an. | 100% evacuat |  | NU |
|  | Spatiu necropsie |  | cca 7 m3/an |  |  |  |
|  | Consum menajer |  | cca. 292 m3/an |  |  | NU |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; functionare motoare linii furajare, electropom-pe si ventilatoare; |  | 84.108 kWh/ an (consum realizat in 2014) | - | Se preia din SEN pe baza de contract, prin post TRAFO | Uleiul de transformator nu contine PCB. |
| GPL | 1.Incinerare cadavre 2. Incalzire hale 3. Filtru sanitar, încălzire, preparare apa calda menajera |  | 31.331 litri/ an (in 2014) | - | Rezervoare 4x5.000 l, montate in conformitate cu normele specifice pe platforme betonate si ingradite | NU |
| Motorina | Grup electrogen CATERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 88 INSONORI-ZAT |  | 60 litri/an (în 2014) Funcţionează pe durată limitată, doar în caz de necesitate (cădere sistem de alimentare cu energie electrică) | - | Rezervor grup electrogen: V=230 l | NU |

Tabel 6.2. Consumuri anuale de produse de uz veterinar

|  |  |  | Consum estimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip produs | Denumire comercială |  | Tineret (nursery) | Crestere-ingrasare (WTF) | Ingrasare (finisher) |
| Vaccinuri | RUVAC | FL | 85 | 85 | 170 |
| Medicamente injectabile | AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET | FL | 441 | 2500 | 2000 |
| Medicamente buvabile | AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA | KG | 300 | 1500 | 1000 |

Tabel 6.3. Consumuri anuale de produse pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD)

|  |  |  | Consum estimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip produs | Denumire comercială |  | Tineret (nursery) | Crestere-ingrasare (WTF) | Ingrasare (finisher) |
| Produse dezinfecţie | VIROCID, POLYCAR EWABO, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP L, | KG | 400 | 900 | 1100 |
| Produse dezinsecţie | AGITA, DIMILIN, FENDONA | KG | 15 | 15 | 25 |
| Produse deratizare | VARAT, RATISTOP, STRONG PASTA | KG | 60 | 115 | 65 |

In ultimii trei ani s-au înregistrat următoarele consumuri energetice pe amplasament:

Energie electrică:

- 71.945 kWh in 2012.

- 60.460 kWh in 2013.

- 84.108 kWh in 2014.

GPL:

- 33.330 litri in 2012.

- 37.218 litri in 2013.

- 31.331 litri in 2014.

Motorină:

- 150 litri in 2012.

- 100 litri in 2013

- 60 litri in 2014.

7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA

1. Alimentarea cu apă  în scop igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1.Sursa: 2 foraje H 1= 135 m; H 2 = 142 m

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 104,47 m3/zi

- zilnic mediu  =  85,49 m3/zi

- volum anual maxim = 38,13 mii m3/an.

Funcţionarea  este: 365zile/an,  24 ore/zi.

1.3. Instalaţii de captare:

Apa este preluată din foraje cu ajutorul pompelor submersibile câte una la fiecare foraj, cu instalaţie hidrofor.

1.4. Instalaţii de aducţiune şi  înmagazinare a apei:

Conducta de aducţiune PEHD, L=20 m, vase hidrofor V=2 x 300 l. Reţeaua de distribuţie este în sistem inelar, conducte PEHD.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din foraje, pe reţeaua de distribuţie fiind montaţi 4 hidranţi de incendiu.

3. Modul de folosire:

3.1. Necesarul total de apa:

- maxim – 104,47 m3/zi

- mediu – 85,49 m3/zi

3.2. Cerinta totala de apa:

- maxim – 104,47 m3/zi

- mediu – 85,49 m3/zi

3.3. Apa nu se recircula.

5. Norme de apă pentru principalele produse

- 2 1/mp/zi pentru spălare; 6 – 7 l/tineret porcin şi porc îngrăşat/zi

6. Evacuarea apelor uzate

Tabel 7.1

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Qorar max mc/h | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vzi max mc | Vzi med mc | Vzi min mc | Anual mii mc |  |  |
| Ape uzate tehnologice (de spălare igienizare) +dejecţii animaliere | 2 bazine metalice V=2x5.000m3 apoi fertilizarea terenurilor agricole | 55,40 | 44,29 | 37,14 | 20,22 |  | Contract de prestări servicii nr. 2627/07.04.2010 încheiat cu SC AGRO-AR PRODUCT SRL Ineu |
| Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat de 10 m3 | 0,875 | 0,73 | - | 0,319 | 0,12 | Contract de vidanjare încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL |
| Ape provenite de la spălarea şi igienizarea zonei de necropsie, incinerator şi camera frig. | Bazin vidanjabil betonat de 2 m3 |  |  |  |  |  |  |
| Ape pluviale | Canal ANIF CCS - 53 | Qpl=0,096 mc/s | Contract nr. 2015.08.027 din 27.08.2015 încheiat cu ANIF Bucureşti Filiala teritorială Timiş – Mureş Inferior Timişoara |

6. Statii de preepurare şi epurare:

Nu există.

7. Apa pluvială:

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperisuri prin intermediul receptorilor, de unde ajung prin curgere gravitationala, la exteriorul sarpantei, coborand apoi la nivelul solului, unde se infiltreaza in pamant.

# 7.2. ENERGIE

Energia electrica pentru iluminatul local si actionarea instalatiilor si utilajelor din dotare, a pompelor si ventilatoarelor, se preia din reţeaua sistemului energetic naţional.

Postul de transformare este uscat, de 250 kVA, de exterior, etanş, fără cuva de ulei. In cazuri de avarie/întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică din reţea, se foloseşte un grup electrogen de exterior, cu putere electrică de 110 kVA (în regim de intervenţie) şi 100 kVA (în regim de protecţie), care funcţionează pe motorină.

Centrala termică care deserveşte filtrul sanitar este de tip WIESMANN, 24 kW, cu evacuare forţată a gazelor de ardere (fără coş de fum), este alimentata cu GPL din cele 4 rezervoare având capacitatea de cate 5.000 l.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnica „Cermei 2” este amplasată în extravilanul comunei Cermei, la o distanta de cca. 1,7 km faţă de ultima gospodarie.

In imediata vecinatate a amplasamentului sunt terenuri cu folosinţă agricolă.

Accesul la obiectiv se face din DJ 709. Căile de acces spre obiectiv sunt existente. Pe amplasament un drum de acces din piatră spartă cu îmbrăcăminte de emulsie bituminoasă deseveşte zona de construcţii, ferma propriu – zisă, iar al doilea desrveşte bazinul de stocare dejecţii.

Terenul fermei, în suprafata de 4,0 ha, este amplasat în extravilan. In prezent, amplasamentul are folosinta de teren curti constructii-anexe la exploatatii agricole, în proprietatea SC SMITHFIELD FERME SRL, dobândit prin cumpărare. Utilizarea anterioară a terenului a fost agricolă.

Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

Tabel 8.1 Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

| Destinaţie | Suprfaţa |
| --- | --- |
| Suprafaţa totală (Stotal) | 40.000 m2 |
| Suprafata construita, din care: | 9.109 m2 |
| -4 hale | 6.675 m2 |
| -corp filtru | 65 m2 |
| -rezervoare stocare dejectii | 1.920 m2 |
| -constructii anexe | 337 m2 |
| -platforme betonate | 112 m2 |
| Drumuri incinta | 3.530 m2 |
| Suprafaţa liberă (spaţii verzi) | 27.361 m2 |

Tabelul nr. 8.2: caracteristici constructive si distribuirea spatiului din hale

| Nr. hale identice | Caracterisctici constructive ale fiecarei hale | Boxe adapostire | Boxa spital | Culoar lateral de acces | Culoar frontal de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L [m] | l [m] | H/ h [m] | S [m2] | V [m3] | Nr. | L [m] | l [m] | Nr. comp. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] |
| 4 hale | 108,4 | 15,4 | 4,74 | 1.669 | 7.192 | 16 | 14,2 | 6,35 | 4 | 7,1 | 2,77 | 108,4 | 0,8 | 15,4 | 1,5 |

Caracteristicile constructive, ca şi distribuirea spaţiului în hale, sunt aceleaşi pentru funcţionarea în cele trei regimuri: nursery, creştere-îngrăşare (WTF) şi îngrăşare (Finisher).

Tabelul nr. 8.3. Dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de nursery

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | Pardoseala | Incalzire/hala | Furajare | Adapa-re | Ilumi-nare/ hala | Ventilare/hala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | L [m] | l [m] | h [m] | Tip | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib | Linii/ hala | Boluri/ boxa | Corpuri iluminat [buc] | Cortina | Clapeti – doar la 2 hale calde | Ventilatoare |
| Calde (4 buc) PSF cu doua climate | 4/5 x 4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala (3m) fara gratare | 17 buc.; Tip: ZRFA 12 | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 10 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3m | Nr.=16 Ǿ=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m3/h |

Tabelul nr. 8.4 dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de crestere – ingrasare (wtf)

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | Pardoseala | Incalzire/hala | Furajare | Adapa-re | Ilumi-nare/ hala | Ventilare/hala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | L [m] | l [m] | h [m] | Tip | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib. | Linii/ hala | Boluri/ boxa | Corpuri iluminat [buc] | Cortina | Clapeti | Ventilatoare |
| Calde (2 buc) PSF cu doua climate | 4x4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala(3m) fara gratare | 17 buc.; tip ZRFA 12 | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3m | Nr.=16 Ǿ=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m3/h |
| Reci (2 buc) FSF (total cu gratare) | 5x4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | FSF (complet cu gratare) | - | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | - | Nr.=16 Ǿ=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m3/h |

Tabelul nr. 8.5 dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de ingrasare (finisher)

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | Pardoseala | Incalzire/hala | Furajare | Adapare | Iluminare/ hala | Ventilare/hala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | L [m] | l [m] | h [m] |  | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib. | Linii/ hala | Boluri/ boxa | Corpuri iluminat [buc.] | Cortina | Clapeti – doar la 2 hale calde | Ventilatoarepe coama |
| Reci (4 buc.) FSF (total cu gratare) | 4/5 x 4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | FSF (total cu gratare) | - | 4 buc tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3m | Nr.=16 Ǿ=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m3/h |

Toate halele dispun de reţele de alimentare cu GPL.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat, asezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din cele doua hale calde, au 2/3 zone reci cu gratare identice cu cele descrise la halele reci si 1/3 zona calda, situata central, fara gratare, incalzita prin serpentine de apa calda montate sub pardoseala, care constitue locul de odihna pentru purcei in crestere.

Pe platforma exterioara sunt prevazute doua locuri de parcare.

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare in 2 incineratoare Derwent de capacitate 500 kg/sarja/instalaţie, o rată de ardere de max. 50 kg/h, cu coşuri distincte, diametru coş 250 mm, înălţime 3,05 m, consum GPL 10-12 l/h.

Camera frigorifica si camera de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate. Camera frigorifica este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pînă la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific  cu freon ecologic R 404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un bazin etans vidanjabil cu un volum de 2  mc care va deservi şi spaţiul de necropsie.

Camera  de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere de pardosea dirijată spre bazin etans vidanjadil. Camera  este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a camerei de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Pentru descărcarea/încărcarea purceilor/porcilor în mijloacele de transport auto a fost realizată o platformă betonată, prevăzută cu bordură şi cu canal de colectare a apelor pluviale.

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Adapostire si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Pentru adapostirea animalelor au fost realizate 4 hale de dimensiuni identice, repartizate in 2 hale calde si doua reci.

- halele calde in suprafata de S=2x1670 m2, au capacitatea de adapostire de:

  - 2x4080=8160 purcei intarcati (in regim de crestere-ingrasare), respectiv 4x4080=16.320 purcei intarcati (in regim de tineret) in greutate de 7 kg pana la greutatea de cca 25 kg/cap, asigurand un spatiu de 0,35 m2/cap, sau

  - 2x2040=4080 porci, in greutate de la cca 25 kg pana la cca 110 kg, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap.

- halele reci in suprafata de S=2x1670 m2, au capacitatea de adapostire a 2x2040 porci, in greutate de la cca 25 kg pana la 110 kg, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap.

Halele calde sunt amplasate alăturat, între cele două hale reci.

Toate halele au dimensiunea în plan 108,40 m x 15,40 m şi înălţimea la coama 4,74 m, V=7192 m3şi sunt împărţite în câte 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 mx 6,35 m şi o boxă spital împărţită în patru comăpartimente de 2,77 mx 7,10 m, situată la capătul halei.

In regim de creştere – îngrăşare două din cele patru hale – „halele calde” – dispun de o zonă laterală lată de 3,0 m, fără goluri prevăzută cu elemente de încălzire constând din 17 panouri radiante ceramice/hala cu un consum individual 0,8 l/h GPL, amplasate deasupra zonei fără grătare; ceea ce le diferenţiază de halele reci care nu au acces la încălzire. Fiecare din cele 16 boxe din halele calde au două zone reci cu grătare şi o zonă laterală caldă, fără grătare care constituie locul de odihnă pentru purceii în creştere.

In regim de tineret, toate cele patru hale sunt amenajate ca “halele calde” descrise la regimul de creştere-îngrăşare.

In regim de îngrăşătorie, toate cele patru hale funcţionează ca “hale reci”.

Clasificarea sistemelor de adapostire:

- Sistemul de adapostire din halele calde este PSF (pardoseala partial acoperita cu gratare) cu doua climate, pe durata primelor 7 saptamani de adapostire, cand se asigura incalzirea prin corpuri iradiante ceramice situate deasupra zonei de odihna constand din 1/3 din pardoseala.

Descriere: bălegarul este manipulat ca şi o mixtură de dejecţii. Canale sunt golite prin subere (clapete/trape). Canale sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor.

- Sistemul de adapostire din halele reci este FSF (pardoseala total acoperita cu gratare) .

Descriere: bălegarul este manipulat ca şi o mixtură de dejecţii. Canale sunt golite prin subere (clapete/ trape). Canale sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu  apele de spalare  de la igienizarea boxelor.

Nutriţie:

Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in cele 2 buncare exterioare de cate 16 t/ buncar, aflate in dotarea fiecarei hale. Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu doua distribuitoare. In fiecare hala sunt instalate cate 2 linii de hranire cu cate 4 hranitori pentru fiecare boxa.

Asigurarea apei de baut

Sistemul de distributie al apei in hale si boxe este prevazut cu 10 boluri/ boxa la halele calde, in primele 49 zile/ ciclu cand halele sunt populate fiecare cu cate 4.080 purcei intarcati (7-25 kg), apoi, dupa distribuirea uniforma a purceilor intre halele calde si reci sau in cazul functionarii in regim de ingrasatorie, raman functionale doar un numar de 5 boluri/ boxa, ca si la halele reci.

Curatarea boxelor:

Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Pe reteaua de alimentare cu apa sunt montate stuturi, la care se racordeaza furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

Incalzirea halelor:

Incalzirea halelor calde se va face prin 17 placi ceramice radiante/ hala tip ZRFA 12, consum GPL 0,39 kg/h. Suplimentar, in fiecare hala se vor utiliza patru aeroterme cu functionare pe GPL, montate la tavan, care incalzesc aerul din adapost.

In caz de necesitate si halele reci se vor incalzi cu ajutorul a patru aeroterme, similare cu cele din halele calde. Aerotermele au consum redus de GPL, de 2,4 kg/h  si nu necesita racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completa.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. Halele sint prevazute pe pereti longitudinali, cu goluri de ventilatie acoperite cu cortine din material textil impregnat. Pe toata lungimea golului sunt montate plase de protectie.

Ridicarea sau coborarea cortinelor este comandata automat de un sistem computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate,  transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

La tavan sunt montate cate 16 exhaustoare cu ventilatoare de 13.800 m3/h, care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, care depasesc coama acoperisului cu 0,50 m.

In plus, la halele calde, pe langa dispozitivul descris mai sus, care asigura ventilatia naturala, aerul viciat este evacuat si fortat. In partea superioara a peretilor longitudinali exista inca 28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 30x100 cm fiecare, cu actionare centralizata.

Iluminat:

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat din fiecare hala este formata din 37 de lampi cu consum redus de energie electrica.

Colectarea si transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei si sunt impartite in cite patru compartimente, L = 26,85 m, astfel incit fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie, h = 3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea cu vacumarea emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole din fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele calde;

- cate 5 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele reci.

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care este racordat la reteaua de canalizare din incinta. Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip. Descarcarea apelor uzate din reteaua de canalizare exterioara in cele două bazine de stocare cu capacitate totala V= 2x5.000 m3 se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare ape uzate este echipata cu:

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- 1 pompa;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Stocarea dejectiilor:

Pentru stocarea dejectiilor, pe o perioada de cca. 6 luni in vederea fermentarii, se utilizeaza 2 bazine metalice supraterane ,de stocare cu V  =2 x 5.000 m3. Bazinele  de stocare se afla in incinta fermei.

Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. In dreptul bazinelor de stocare, conducta de refulare se ramificata. Pe fiecare ramificatie sunt montati robineti de directionare, astfel incit umplerea se poate face dirijat intr-un bazin sau altul, sau simultan in ambele bazine.

Golirea bazinului se face prin intermediul unei conducte de suctiune. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Bazinele  de stocare de 10.000 m3 poate asigura stocarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice pe o perioada de 6 luni,  necesara pentru fermentarea acestora.

Asistenta sanitar-veterinara

Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog, prin contract.

Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut.

Vaccinurile se administreaza injectabil.

Managementul mortalitatilor

Pentru incinerarea cadavrelor s-au prevazut 2 incineratoare, cu capacitatea de  500 kg/sarja, amplasat pe o platforma betonata, care comunica cu spatiul de circulatie de la unul din capetele tunelului.

Incineratoarele beneficiaza de o camera secundara de ardere, in care temperatura gazelor atinge 850o C in maxim 2 secunde. Incineratorele au urmatoarele caracteristici: consum GPL -10 – 12 l/h, Hcos = 3m, diametrul cosului Ø = 300 mm, combustibilul GPL stocat in 4 rezervoare de cate 5.000 l.

Activitati DDD

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

### Alte activitati:

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare;

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare

- activitati de transport in interiorul fermei;

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice;

- filtru sanitar si activitati administrative.

Ferma este proiectata in asa fel incat sa se poata aplica managementul TOTUL PLIN TOTUL GOL.

Pregatirea spatiilor incepe imediat ce ultimul animal paraseste compartimentul.Se incepe cu o curatire mecanica a dejectiilor solide. Spalarea propriu-zisa se realizeaza cu ajutorul pompelor cu presiune mare. Dupa spalare se trece la dezinfectia si dezinsectia spatiului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora, ca sursa de suprafata.

In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice.

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinul de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 9.1

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | Cos dispersie | Particule, CO, SO2, NO2, HCl, HF, substante organice, metale grele si compusii lor | Nu sunt echipamente de depoluare | Nu este necesar |

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:

- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin intermediul canalizarii de pe incinta amplasamentului in bazinele de stocare (2x5.000m3) de unde se preiau cu cisterna proprie sau a unui prestator si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 m3;

- apele uzate provenite de la spalarea zonei de necropsie si camera frig sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc;

- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri;

Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei.

9.3. SOL

- Pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

- Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor

- Bazinele metalice de stocare dejectii sunt emailate pe fata interioara cu sticla, prin metoda de ecofuziune si amplasate suprateran,

- Suplimentar, pentru evitarea scurgerilor de dejecţii în zona de încărcare descărcare porcine s-a amenajat in anul 2014 o platforma betonata.

9.4. ALTE DOTARI

- Magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar  pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.

Tabel 10.1.1

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator cadavre | NH3 | Cos de evacuare | 50 (BAT) | mg/Nm3 |
|  | H2S |  | 5 (BAT) | mg/Nm3 |
|  | NOx |  | 200 (BAT) | mg/Nm3 |
| Centrala termică (cu gaz)* | CO | Cos de evacuare | 100 | mg/Nm3 |
|  | SO2 |  | 35 | mg/Nm3 |
|  | NOx |  | 350 | mg/Nm3 |
|  | pulberi |  | 5 | mg/Nm3 |

* VLE conform Ord. 462/1993, marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10.1 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

10.1.2. Aer inconjurator (imisii):

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel 10.1.2

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | V.L.E Legea nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | Media de scurtă durată (30 min) | 15 μg/mc |
|  |  | Medie de lungă durată | 9 μg/mc |
| 2 | Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 300 μg/mc |
|  |  | Medie de lungă durată | 100 μg/mc |
| 3 | Dioxid de azot | Medie de lungă durată | 0,3 mg/mc |

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute in tabelul urmator:

Tabel 10.1.3

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

### NOTA - Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate descărcate în staţia de epurare a orasului Ineu vor respecta limitele maxim admise prin  HG 352/2005 – NTPA 002, care modifică şi înlocuieşte HG 188/2002.

Apele colectate de la spalarea camerei de necropsie si a camerei frig vor respecta parametrii din NTPA 002/2005 pentru a fi acceptate intr-o statie de epurare conform tabelului :

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de observaţie vor respecta valorile obtinute pentru proba martor:

Tabel 10.3

| Indicator | Unitatea de masura | Foraj P1 | Foraj P2 | Foraj P3 | Foraj P4 | Foraj P5 | Foraj P6 | Foraj P7 | Foraj F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | 6,61 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,73 | 7,12 | 72 | 72 |
| CCOMn2 | mgO2/l | 8,72 | 9,52 | 7,92 | 9,52 | 7,52 | 9,92 | 8,72 | 12,62 |
| NH4 | mg/l | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,51 | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 0,22 |
| Nitriti | mg/l | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,033 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Nitrati | mg/l | 0,51 | 11 | 11 | 0,51 | 13 | 12 | 22 | 12 |
| Fosfor total | mg/l | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 0,192 | 0,252 | 0,092 |
| Cloruri | mg/l | 72,81 | 26,61 | 63,91 | 49,71 | 28,43 | 104,72 | 106,52 | 712 |

Note:

1. 	Conform Raportului de încercare nr. 601/15.12.2008

2. 	Conform Raportului de încercare nr. 159/17.06.2011

3. 	Conform Raportului de încercare nr. 28/10.02.2009

10.4. SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos:

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 10.4.1

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intensive |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm(mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, valorile de referinţă pentru urme de pesticide în soluri sunt cele din tabelul de mai jos:

Tabel  10.4.4.

| Urme de poluant | Valori normale | Praguri de alerta/ Tipuri de folosinţe | Praguri de intervenţie / Tipuri de folosinţe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| Total pesticide organoclorurate | <0,2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Total triazină | <0,1 | 1 | 2 | 2 | 5 |

La atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Doza maximă de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplică pe teren nu trebuie sa depaseasca 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 13

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Bazine de stocare dejectii | Sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

##### Tabel 11.1.

| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei 1 | Nepericulos | Sunt colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare | Fertilizarea terenurilor agricole | - |
| 2. | 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale - cadavre porci2 | Nepericulos | - | - | Incinerate in incineratoarele proprii |
| Nota 1 - Dejecţiile menţionate în Tabelul 11.1. - sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, - intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile |
| Nota 2 - Cadavrele menţionate în Tabelul 11.1. - sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, - intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile - intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animal care nu sunt destinate consumului uman |
| Tabel 11.2. |
| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate, conf. Anexei I.E din OUG 78/2000 | Gestiunea deseurilor |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 3. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Nepericulos | Se colectează în pubele | - | Deponeu autorizat |
| 4. | 15 01 10 | Deseuri de la vaccinuri (flacoane de sticla) | Periculos | Se depoziteaza temporar |  | Incinerare la unitati autorizate |
| 5. | 18 02 03 | Deseuri de la ambalaje: sticla medicamente,dezinfectanti | Nepericulos | Se depoziteaza temporar |  | Incinerare la unitati autorizate |
| 6 | 18 02 01 | Obiecte intepatoare | Nepericulos | Se depoziteaza temporar |  | Incinerare la unitati autorizate |
| 7. | 15 01 01 | Cartoane | Nepericulos | Se depoziteaza temporar | Prin agenti autorizati |  |
| 8. | 19 01 12 | Cenusa de la incinerator | Nepericulos | Se stocheaza in recipienti metalici cu capac |  | Se elimina la deponeu autorizat |

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

- In timpul administrarii ingrasamintelor organice naturale lichide si semilichide se vor adopta bunele practici in scopul evitarii trecerii acestora in sursele de apa:

- îngrăşămintele organice lichide şi semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;

- sa se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita imprastierea pe timp cu vant, cu soare puternic, in timpul ploilor,

- sa se evite orice descarcare accidentala sau intentionata a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, in apropierea oricarei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atat la transportul, cat si la administrarea acestor ingrasaminte, pierderile tehnologice sau prin neetanseitatea utilajelor trebuie reduse in totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada;

- în perioadele de interdicţie (tabelul 7.6 , Capitolul 7.Aplicarea îngrăşămintelor cu azot – din “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”

Nu se recomandă să fie aplicat gunoiul dacă:

- solul este puternic inghetat;

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime,

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- Pe terenurile în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).

- Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă desfăşurarea activităţilor agricole, respectiv aplicarea fertilizanţilor şi a pesticidelor de orice fel.

- Zonele de protecţie se instituie în conformitate cu art.40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar lăţimea acestora sunt cele menţionate în Anexa 2 a Legii 107/1996.

- Încorporarea rapidă in sol a dejecţiilor, folosind utilajele mecanice specifice activităţii.

- Organizarea sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole.

- Urmărirea permanenta a utilajelor cu care se transporta si se aplica dejecţiile in vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.7. Instalaţiile de incinerare trebuiesc exploatate astfel incat sa asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamanetului European si al Consiliului European de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr.1774/2002. Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.

Instalaţiile de incinerare trebuie sa fie exploatate astfel incat gazul rezultat din proces sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile condiţii, la o temperatura de 850oC,măsurata, timp de doua secunde, in apropierea peretului intern.

Condiţii privind instalaţiile de incinerare :

-Se vor utiliza numai pentru incinerarea cadavrelor de animale, rezultate ca pierderi naturale din activitatea proprie.

-Se vor întocmi si aplica instrucţiuni de lucru pentru aceste instalaţii, având in vedere prescripţiile furnizorului, legislaţia sanitara, sanitar-veterinara si de mediu in vigoare.

-Operatorul trebuie sa se asigure ca instalaţiile funcţionează astfel incat deşeurile sunt complet reduse la cenuşa si sa monitorizeze temperatura.

-În cazul unei defecţiuni sau in caz de funcţionare anormala a instalaţiei, operatorul trebuie sa oprească instalaţia cat mai repede posibil, pana in momentul când se poate relua funcţionarea normala.

-Se va tine evidenta cantităţilor de cadavre de porci incinerate, a orelor de funcţionare si a deşeurilor rezultate (cenuşa).

11.8 Operatorul are obligatia de a analiza dejectiile inainte de imprastiere, din punct de vedere chimic si biologic.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la APM Arad.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substanta chimice periculoase: GPL, motorina, dezinfectanţi (substante toxice si periculoase) utilizate la dezinfectia halelor.  Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se  verificarea modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Masuri luate in situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare :

I. În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive in rândul porcilor, deşeurile de origine animala si dejecţiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispoziţiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

-În situaţia defecţiunilor la instalaţiile de incinerare, se va opri funcţionarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci in camera frigorifica si se vor efectua remedierile necesare, cu personal calificat. Reluarea activităţii de incinerare se va face numai după ce se asigura condiţiile de funcţionare normala.

-Defectiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru creşterea si întreţinerea porcilor sa fie asigurat.

-Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societatii si cu autorităţile locale.

-Orice situaţie anormala de funcţionare ce necesita remedierea operativa a acestora, va fi comunicata imediat, telefonic si in scris, următoarelor autoritati: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Bocsig, Primăria Beliu, Prefectura Arad.

Activitatea intra sub incidenta OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona si va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, in baza prevederilor Capitolului

II. Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

În cadrul firmei va fi intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta, in conformitate cu OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 13.1.1.1., astfel :

# Tabel 13.1.1.1.

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | semestrial* | Conform standardelor in vigoare |
| 2. | H2S | semestrial* |  |
| 3. | Dioxid de azot | semestrial* |  |
| 4. | Pulberi sedimentabile | semestrial |  |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele  de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Monitorizarea va consta in realizarea a 3 masuratori, in zile diferite. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, numărul de animale din fermă, coditiile meteorologice specifice(temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Arad se va realiza conform tabelului:

Tabel 13.1.2.1

| Nr.crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | incinerator | Pulberi | anual | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | NH3 | anual |  |
|  |  | H2S | anual |  |
|  |  | NOx | anual |  |

Punct de prelevare a emisiilor în aer: - coşurile de evacuare a gazelor arse de la incineratoare

Se va efectua monitorizarea pe durata unei şarje de incinerare, min 8 h.

În raportul de analiză se va indica locul de prelevare a probei şi metoda de analiză aplicată pentru monitorizare.

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre ARPM Timisoara se va realiza conform tabelului:

Tabel 16

| Nr.crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | incinerator | Pulberi | anual | SR EN 13284-1:2002 |
|  |  | Substante organice exprimate prin COT | anual | SR EN 12619-2002 |
|  |  | CO | anual | SR ISO 10396:2001 |
|  |  | Dioxine* | anual | SR EN 1948-2,3/2003 |

Nota

Valorile limita de emise se vor raporta la procentul de oxigen al afluentilor gazosi de 3% .

Se va efectua monitorizarea pe durata unei sarje de incinerare 8 h.

Se va indica locul de prelevare a probei si  metoda de analiza aplicata penru monitorizare;

* monitorizarea se va efectua la inceperea activitatii instalatiei.Daca  VLE obtinute, sunt sub limitele admise nu se impune monitorizarea.

13.2. APA

Apa din bazinul etans vidanjabil aferent zonei de necropsie camerei frig  va fi monitorizata conform tabel 17

Tabel 13.2.1

| Punctul de monitorizare | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | Metode de analiaza |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin de colectare aferent incineratoarelor si camerei frig | pH | trimestial | SR ISO 10523-97 |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile | trimestial | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Suspensii | trimestial | STAS 6953-81 |
|  | NH4 | trimestial | SR ISO 7150/1-01 |
|  | Azotati | trimestial | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Azotiti | trimestial | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Consum chimic de oxigen | trimestial | SR ISO 6060-96 |
|  | Produse petroliere | trimestial | SR 7877/2-95 |

Apa subterana  va fi monitorizata  semestrial, atat in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, cat si a terenurilor de imprastiere a dejectiilor.

Monitorizarea  calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 13.2.2

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele de la bazinele de stocare dejectii si forajele de pe solele unde se imprastie dejectiile | pH | Semestrial | SR ISO 10523-97 |
|  | Amoniu | Semestrial | SR ISO 7150/1-01 |
|  | Oxidabilitate | Semestrial | SR EN ISO 8467-01 |
|  | Nitriti | Semestrial | SR ISO 6777-96 |
|  | Nitrati | Semestrial | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Carbon organic total | Semestrial | SR ISO 8245/95 |
|  | Azot total | Semestrial | SR ISO 10048-01 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SR EN ISO 6878-05 |

13.3. SOL

Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii,  conform tabelului 13.3.1.

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate.

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza ANUAL  Studiul Agrochimic si Pedologic, cu Plan de fertilizare a terenurilor.

Tabel 13.3.1

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | Conform standardelor in vigoare |
| pH | anual |  |
| Azot total | anual |  |
| Total pesticide organoclorurate | de două ori pe an (înainte şi după aplicarea dejecţiilor), |  |
| Total triazină | de două ori pe an (înainte şi după aplicarea dejecţiilor), |  |

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelele 11.1 şi 11.2.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelele 11.1 şi 11.2. ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta în sens negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, cantitatea produsa, data evacuarii deseului, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

13.4.8.Dejectii animaliere

Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, partea II-a, punctul 2.4.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la circa 1,7 km distranţă de ultima gospodărie a localităţii Cermei, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitatea este redus, datorita amplasarii fermei.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei , pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

# 13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) şi ale art.a6, alin (1) din Regulamentul EPRTR. Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantităţile anuale (împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită. În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul. Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei. Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile înafara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis. Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat,potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR. Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR. Se vor respecta prevederile menţionate în cap.14 RAPORTĂRI CATRE AUTORITATILE DE MEDIU

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Respectarea cerinţelor privind monitorizarea terenurilor pe care se aplică dejecţiile şi apelor subterane, menţionate în Avizul nr. 9 din 16.05.2016 emis de Asociaţia Terra Nobillis, conform prevederilor art 28, paragraful (10) şi art 281 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice:

  - In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului solicita si tin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate,

  - Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international.

- Operatorul are obligatia de a analiza dejectiile inainte de imprastiere, din punct de vedere chimic (fiind analizaţi următorii indicatori: pH, azot total, posfor, potasiu, total pesticide organoclorurate, total triazină) si biologic;

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si anual pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 21 - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii :

- date de identificare a titularului activitatii ;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice ;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor ) ;

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor ;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate ;

- costuri de mediu ;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari .

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Arad în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de APM Arad.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala,) între APM Arad si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Arad;

- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, modificata si completata, precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2.  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3. Operatorul este obligat sa notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea animalelor.

15.5. Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6. Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7. Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8. Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9.  Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.

15.10. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11. Administrarea slamului de balegar se va face numai cu unitati autorizate conform legislatiei in vigoare.

15.12. Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru protectia mediului, reanalizeaza dupa caz , conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Arad urmatoarele

-plan de ferilizare (actualizat, la zi);

-planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

-traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele ;

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16  Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inaite de imprastiere sa analizeze dejectiile; este interzisa deversarea dejectiilor din ferma in acest bazin pana la golire si inspectare.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind acoperirea bazinelor cu stocare dejectii sau de neutralizare a mirosurilor si de a comunica APM Arad solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Arad, GNM Comisariatul Judetean Arad si APM  Arad prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Arad si GNM Comisariatul Judetean Arad raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad şi GNM Comisariatul Judetean Arad, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Apele Române imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Arad:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii Instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii Instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, dupa oprire.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Arad, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

16.1. La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare,faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul de încercare privind situatia de referinta, operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea iniţială. In acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri.

16.3. La data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.

16.2.2 Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de închidere, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competentă pentru protectia mediului stabileşte obligaţiile de mediu conform Ordonantei de Urgentã nr.195/2005 privind protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

- In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

- Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala si sa informeze autoritatea de mediu ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu

18. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005:

-  autorizaţia integrată de mediu emisă fara plan de acţiuni este valabilă 10 ani.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, APM Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Arad si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

APM Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .

19. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr.capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprasti ere | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data si locul prelevarii probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul