MEMORIU DE PREZENTARE

I.Denumirea proiectului : Cabana de Vanatoare Pecica – Centrul de Monitorizare a Vanatului

II.Titular: Regia Nationala a Padurilor -Romsilva prin Directia Silvica Arad- Ocolul Silvic Iuliu Moldovan

-Adresa: DIRECTIA SILVICA ARAD

str. Episcopiei, nr.48

tel: 0257280520

fax: 0257250558

OCOLUL SILVIC IULIU MOLDOVAN

Calea Bodrogului, nr.24

tel/fax: 0257281768

-Numele persoanelor de contact:

Dr.ing.Toader Emil -Directia Silvica Arad

Dr.ing.Lovas Lorand – Ocolul Silvic Iuliu Moldovan

-Director: ing.TEODOR TIGAN

-Responsabil pentru protectia mediului: ing.Hada Ovidiu

III.Descrierea proiectului:

Amplasamentul:

Comuna Secusigiu, sat. Sampetru German, jud.Arad

Parcela nr.top.F177/2/Fond Forestier UAT Secusigiu

Inventar de coordonate :

| Nr. Pct. | Coordonate de pct. De contur | Lungimi laturi D (I,i+l) |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |  |
| 103 | 521722,6898 | 194893,5659 | 60.72 |
| 102 | 521755,8162 | 194842,6792 | 31 |
| 14 | 521727,7870 | 194829,4386 | 74.58 |
| 15 | 521721,0523 | 194826,2357 | 47.67 |
| 18 | 521697,8079 | 194867,8499 | 35.78 |
| S(cabana) = 1973,16 mp P = 182,625m |

Terenul destinat constructiei face parte din U.P.I.Bezdin, u.a. 56V destinat productiei de hrana pentru vanat, arabil si partial faneata. Din punct de vedere al habitatelor terenul a fost supus interventiei umane de la inceputul amenajarii padurilor, astfel nu se poate vorbi de habitat natural propriuzis.

Suprafata se invecineaza cu habitate de interes comunitar de tip 91 FO “Paduri de Lunca mixte cu  Quercus robur , Ulmus sp, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia de-a lungul marilor rauri” conform Codului European de habitate. Intreaga zona se afla in Parcul Natural Lunca Inferioara a Muresului.  Arboretele aflate in zona inundabila  a Muresului si au importanta lor atat locala cat si comunitara deoarece in Europa in urma indiguirilor au ramas foarte putine habitate de acest gen.Dintre speciile de animale de interes comunitar amintim efective reduse de pasari rapitoare cu Circus Sp (ereti), Accipiter sp(ulii), Falco sp (in special Falco cherum-soimul dunarean ) si Acvila pomarina (acvila tipatoare mica), iar dintre pasarile rapitoare de noapte amintim Asio otus (bufnita) cu efective reduse sau nesemnificative . Dintre nevertebrate prezinta importanta comunitara Lucanus cervus (radasca) si Cerambix cerdo (criotorul mare) . Hyla arborea (brotacelul) si Triturus sp (tritoni) fac parte din amfibieni de interes comunitar, iar dintre mamifere amintim Mustela sp (jder)si Putorious sp (dihor) cu efective reduse doar in vecinatatea suprafetei discutate .

Mentionam faptul ca suprafata in discutie nu face parte din zona de protectie integrala din cadrul Parcului Natural Lunca Muresului fiind situata la o distanta de 1.5 km la cel mai apropiat punct din rezervatie.

Cladirea propusa se incadreaza in:

-Categoria “C” de importanta (conform H.G.nr.766/1997)

-Clasa “III” de importanta (conform Normativului P100/92)

Proiectul propune realizarea a trei obiecte de investitii:

Obiect nr.1- Cabana de vanatoare

Obiect nr.2 -Platforma carosabila parcare

Obiect nr.3- Retele utilitare (foraj apa, bransament si racord apa, canalizare menajera si bazin vitanjabil amplasat ingropat, bransament energie electrica)

Bilantul teritorial – suprafata totala, suprafata construita ( cladiri, accese), suprafata spatii verzi, numar locuri de parcare (daca e cazul).

Caldirea propusa are urmatoarele caracteristici:

-regimul de inaltime de P+1E

-suprafata construita= 298.85 mp

-suprafata desfasurata = 568,24 mp

-suprafata terase + rampe exterioare = 42.5 mp

-volum = 1700 mc

-suprafata parcar (8 autoturisme) si alei pietonale de acces = 200 mp

-suprafata spatii verzi = 1458.65 mp

Justificarea necesitatii proiectului : Cu cat trece timpul, cu atat gospodarirea rationala a patrimoniului cinegetic are mai multa nevoie de fundamentare stiintifica. Cand in toate sectoarele de productie se vorbeste de organizarea stiintifica a productiei si a muncii, nici compartimentul ocrotirii si ingrijirii vanatului nu poate si nu trebuie sa faca exceptie. Dar cunoasterea manifestarilor vanatului in diferite faze din ciclul sau biolgic annual este necesara chiar si cand este vorba de practicarea vanatorii. Asa ar fi: data si ora sosirii si plecarii pasarilor migratoare in interes vanatoaresc, drumurile de migratie si locurile de popas. Din acest motiv, asa cum vanatorii trag foloase de pe urma cercetrii stiintifice, tot asa si ei au datoria morala de a sprijini stiinta  in cercetarile pe care aceasta le face. (V.COTTA, M.BODEA, I.MICU- Vanatul si vanatoarea in Romania ).

Avand in vedere faptul ca in zona de campie procentul terenurilor impadurite este foarte scazut, se impune din punct de vedere stiintific o mai buna monitorizare a faunei atat in ceea ce priveste biodiveristatea cat si fluctuatiile populatiilor. Variatii la biodiversitate se pot intalni pe cale naturala (aparitia sacalului auriu), sau prin introducerea artificiala de exemplare (castorul) .Culegerea si inregistrarea datelor presupune observatii periodice atat pe timp de zi cat si de noapte in vederea intocmirii dupa o perioada mai indelungata a unor statatistici, ce exista in anumite tarii cu o veche traditie vanatoreasca. Toate aceste date vor constitui un material valoros nu numai pentru studiu ci si pentru productie . Intre vanatoare si ocrotirea naturii este o stransa legatura. Vanatoarea corecta urmareste un efectiv de vanat ridicat si sanatos . Atata timp cat legile si dispozitiile de reglementare a vanatorii sunt respectate vanatorii nu ameninta speciile rare de animale, ci le apara.

Cabana de vanatoare constituie un element complementar managementului Parcului Natural Lunca Muresului, datorita faptului ca spatiile de cazare , sala de mese, bucataria si sala de protocol pot fi folosite tot timpul anului de catre angajatii Regiei Nationale a Padurilor in diverse activitati de propagare a cercetarii stiintifice in zona,  a turismului tematic, sau schimburi de experinta .

IV.Surse de poluanti si instalatii pentru asigurarea utilitatilor .

Prin proiect se asigura toate utilitatile necesare functionarii cabanei de vanatoare, respectiv:

-instalatie alimentare cu apa, prin realizarea unui put forat si a unei gospodaririi de apa;

-instalatie de canalizare menajera, prin realizarea unei retele de canalizare menajera de incinta si amplasarea unui bazin vitanjabil, ingropat in incinta;

-instalatie de incalzire centrala si centrala termina pe combustibil solid (pe lemne);

-instalatie electrica si racord la reteaua electrica de joasa tensiune existenta in zona.

Se respecta Ordinul ministrului sanatatii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice , STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala. Se precizeaza urmatoarele:

Cladirea cea mai apropiata , cu o inaltime de 4 m este amplasata la o distanta de peste 30 m, permitand iluminarea tuturor fatadelor.

Conform I5-98 se asigura ventilatie naturala organizata pentru dependintele fara ferestre spre exterior(bai). Ventilatia naturala organizata a dependintelor se face prin prevederea de ghene de ventilatie, in conformitate cu S.R. 6724/1.

-Echiparea cu instalatii si echipamente sanitare trebuie sa respecte STAS 1478.

-Evacuarea apelor uzate se face in reteaua de incinta si se stocheaza in bazinul vitanjabil ingropat ce nu face obiectul prezentului proiect si de aici se evacueaza si se transporta la cea mai apropiata statie de epurare.

-Pentru asigurarea iluminatului natural se respecta raportul optim dintre aria ferestrelor si aria pardoselilor de 1/6, 1/8.

-La realizarea finisajelor se utilizeaza materiale care nu contin substante toxice, nu emit gaze nocive sau radiatii. Se utilizeaza materiale rezistente la actiuni de curatire si igienizare .

Centrala terminca se incrie in limitele admise de eimsii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M nr.462/1993.Compozitia gazelor de ardere au urmatoarea compozitie:

-pulberi -100 mg/mcN

-monoxid de carbon -250mg/mcN

-oxizi de sulf -200 mg/mcN

-substante organice – 50 mg/mcN

Este rezolvat modul de colectare si depozitare a deseurilor menajere, fiind prevazute europubele din PP, amplasate pe o platforma amenajata conform cerintelor.

Fragmentarea ecosistemului este una din caile ce conduc la reducerea biodiversitatii la scara globala inducand un stres suplimentar in conexiunile interne. Datorita faptului ca in cazul Cabanei de vanatoare amplasamentul se afla doar in vecinatatea habitatului de interes comunitar precum si faptul ca terenul in discutie este teren arabil, concluzionam ca impactul asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata este aproape nul. In  prezent datorita tehnologiilor de executie moderne, a unor materiale putin agresive pentru mediu, si a unei mecanizari avansate, perioada de executie a constructiilor s-a diminuat mult iar impactul asupra biodiversitatii in perioada de constructie s-a redus considerabil. Miscari importante de pamant din excavatii pentru fundatie sau umpluturi nu sunt prevazute nici modificari in stratele superioare de pamant ce ar putea conduce in anumite cazuri la dezechilibre sau schimbari ale peisajului natural . Emisiile provenite din lucrarile propriu-zise de constructie nu sunt semnificative precum nici noxele, zgomotul si vibratiile provenite de la mijloacele de transport si utilaje. In ceea ce priveste ocuparea definitiva a terenului constructia nu implica defrisari sau alte lucrari ce ar schimba peisajul.

In concluzie consideram ca impactul direct si cumulativ al proiectului cu alte activitati desfasurate in zona nu va afecta relatiile structurale si functionale care creaza  si mentin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar.

INTOCMIT,

SEF OCOL,

Dr.ing.LOVAS LORAND