# .                               S.C.  PROIECT LINIA B   S.R.L.

Proiectare construcţii civile şi industriale

Arad, Bd. Decebal nr 12.  tel/ fax 0257 – 280720;   0745 – 656493

MEMORIU DE PREZENTARE

1 INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

.

DENUMIREA INVESTIŢIEI:	P.U.Z. - ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE

AGRICOLA „SPATII DEPOZITARE CEREALE ,

UTILAJE AGRICOLE – HALE SI SILOZURI”

AMPLASAMENT: 			EXTRAVILAN  ORAS NADLAC

C.F. nr.307821  nr. cad. 307821

BENEFICIAR:                              	FERMIERUL NADLACAN COOPERATIVA AGRICOLA

NADLAC STR.G.COSBUC NR. 51 jud. ARAD

PROIECTANT GENERAL:          	S.C.PROIECT LINIA B  S.R.L

310099 ARAD, BD.DECEBAL  NR. 12, AP. 3

PROIECTANT URBANISM:        	S.C. ARH DESIGN S.R.L.

310099 ARAD, BD. REVOLUŢIEI NR. 104, AP. 3

FAZA DE PROIECTARE            	PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII                   	Iunie  2017

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Solicitări ale temei program

FERMIERUL NADLACAN COOPERATIVA AGRICOLA, este o societate comerciala care isi  desfasoara activitatea in domeniul agriculturii. Pe un teren aflat in proprietatea sa, situat in extravilanul oraşului Nadlac  judeţul Arad, se doreşte realizarea unei Zone de Depozitare si Producţie Agricola „Spatii Depozitare Cereale , Utilaje Agricole – Hale si Silozuri” .

Terenul  total are o suprafaţa de 10.000 mp., este înscris in C.F. nr.307821, nr. cad. 307821 si are destinaţia de teren arabil in extravilan. Terenul este adiacent Drumului Judeţean DJ709 Nadlac – Peregul Mare  si drumul de exploatare DE 427.

Obiecte Propuse:

- capacitaţi de depozitare cereale Celule PRIVE si anexe ale acestora :

- cos primire

- instalaţie de prelucrare cereale

- instalaţie de transport cereale

- uscător cereale

- celula pentru încărcare camion

-  cabina comanda

- instalaţie de depozitare si alimentare GPL

- cântar camion

- cabina poarta

- clădirea administrativa

- clădire anexe : depozitare si atelier întreţinere

- hala prelucrare produse agricole

- platforme carosabile, parcări în incintă

- alei pietonale

- spaţii verzi

- împrejmuire

Prevederi ale programului de dezvoltare al localităţii pentru zona studiată

Nu este prevăzuta o anume destinaţie funcţionala pentru terenul propus pentru reglementare. In prezent terenul are destinaţia de arabil in extravilan. In vecinătatea amplasamentului exista trupuri izolate cu destinaţii de unitati  zootehnice, conform PUG si RLU Oraş Nadlac .

Obiectul documentaţiei îl constituie elaborarea Planului Urbanistic Zonal -

ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE AGRICOLA „SPATII DEPOZITARE CEREALE, UTILAJE AGRICOLE – HALE SI SILOZURI”

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată.

Întocmirea P.U.Z. serveşte rezolvării problemelor legate de organizarea arhitectural urbanistică a incintei studiate, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulaţia terenurilor.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

- asigurarea accesului la viitoarea zona funcţionala propusa

- stabilirea funcţiunilor permise in cadrul acestei zone

- reglementarea gradului de construire a terenului şi a regimului de înălţime;

- asigurarea circulaţiei şi a acceselor carosabile pe parcela studiata

- asigurarea infrastructurii tehnico – edilitare;

- asigurarea necesarului de zone verzi.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

PUZ este întocmit in concordanta cu:

- Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările si completările ulterioare,

- HGR 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată, - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriilor şi urbanismului, republicata cu modificările si completările ulterioare,

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z., indicativ GM-010—2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16 aug.2000.

Studii si proiecte elaborate anterior PUZ

- La întocmirea lucrării a fost consultată documentaţia: Plan Urbanistic General  Nadlac şi Regulamentul de Urbanism aferent.

Studii de Fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- S-au întocmit studii de teren care privesc caracteristicile zonei: studiu topografic şi studiu geotehnic preliminar.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.EVOLUTIA ZONEI

Oraşul Nadlac se situează la limita Judeţului Arad, in câmpia de Vest, la o  altitudine de ~95 m, pe drumul national DN7.  Orasul Nadlac se afla la granita cu Ungaria, fiind cunoscut ca punct vamal important pentru transportul rutier.

Nadlacul a fost declarat oraș la 17 februarie 1968.

Activitatea economica dominanta a zonei este agricultura – legumicultura, cultura cerealelor si plantelor tehnice.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul pe care se propune investiţia  se afla in extravilanul oraşului Nadlac  judeţul Arad identificat cu C.F. nr.307821,  nr. cad. 307821  in suprafaţa totala de 10.000 mp.

Conform C.F. nr.307821  nr. cad. 307821 terenul are  destinaţia de teren agricol in extravilan si este  proprietatea FERMIERUL NADLACAN COOPERATIVA AGRICOLA.

Terenul este în prezent teren agricol - arabil şi este liber de construcţii.

Vecinătăţi:

- in partea de nord:  	- DJ 709 J Nadlac-  Peregul Mare , DE 427

- in partea de est:  	- teren agricol in extravilan  proprietate privata

- in partea de vest: 	- teren agricol in extravilan proprietate privata

- in partea de sud: 	- teren agricol in extravilan proprietate privata

Acces:

Parcela de teren propusa pentru reglementare este  accesibila de pe -DJ 709 J Nadlac - Peregul  Mare  si DE 427 drumul de exploatare. In vecinătatea amplasamentului exista trupuri izolate cu destinaţii de unitati  zootehnice, conform PUG si RLU Oraş Nadlac

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Aspecte generale

Teritoriul administrativ Nădlac este aşezat în vestul judeţului Arad, fiind localitate de frontieră cu Ungaria. Teritoriul este străbătut aproximativ prin mijloc de paralela 460

11’ latitudine nordică şi de meridianul 200 47’ longitudine estică. Teritoriul administrativ are o formă alungită, pe direcţia nord-nord-est având distanţele între punctele extreme de 19,49 km pe direcţia SSV-NNE şi 10,52 km pe direcţia VNV-ESE.

Poziţia geografică a teritoriului administrativ Nădlac se află în plină zonă temperată,

dar mai aproape de cea mediteraneană. Poziţia geografică a Nădlacului condiţionează durata şi intensitatea luminării şi încălzirii variabile de-a lungul întregului an.

Caracteristica geografică fundamentală a teritoriului administrativ este dată de poziţia geografică ce o situează în zona temperată cu influenţe mediteraneene, de relieful

de câmpie joasă, aluvionară şi de prezenţa cursului inferior al râului Mureş pe direcţia est-vest, care creează un traseu natural între podişul Transilvaniei şi câmpia Panoniei.

Geologic. Zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu extindere la peste 11 m adâncime.

Amplasamentul in cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi si teren natural) in parter superioara a stratificaţiei .

Paza freatica permanenta se afla la adâncimea de 2,00-2,50m cu tendinţe ascensionale

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadrează amplasamentul  cu o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec. si acceleraţia de vârf a terenului  ag = 0,16g

Riscuri naturale

a) Cutremure de pământ

În zona studiată intensitatea seismică,privind zona seismica a teritoriului României  este VII  grade MSK  conform anexa 3 din   Legea 575/ 2001.

Nu sunt necesare măsuri de restricționare a condițiilor de construire (regim de înălțime, distanțe între clădiri) datorită intensității seismice .

b) Inundaţii

Zona studiată  este o zonă afectată de inundații conform anexa 5 din   Legea 575/ 2001

Albia majora  a râului MURES este menţinuta in totalitate in cadrul digurilor de apărare construite de o parte si de cealaltă a râului

c) Alunecări de teren

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecări de teren conform anexa 7 din legea 575/ 2001

Relieful

Din punct de vederea al încadrării în unităţile fizico-geografice ale României, teritoriul administrativ Nădlac se înscrie în Unitatea Banato-Crişană, Câmpia Banato-Crişană (sau Câmpia de Vest), Câmpie joasă (subunitatea de silvostepă), Câmpia Mureşului cu subunitatea Câmpia Nădlacului.

Forme de relief

Astfel teritoriul administrativ al Nădlacului, inclus în Câmpia Nădlacului este format

din două tipuri de câmpie fluviatilă: o câmpie tabulară tabulară de loess,

neinundabilă, dezvoltată pe cea mai mare parte a teritoriului şi o câmpie joasă de

divagare pe traseul văii Mureşului, la sud.

Este important de precizat faptul că solurile formate pe loess, în general

cernoziomuri, sunt printre cele mai fertile tipuri de sol.

Apele

Hidrografia generală a teritoriului administrativ Nădlac determinată de poziţia

geografică temperat continentală şi de evoluţia paleogeografică a Câmpiei de Vest.

Hidrografia Nădlacului este formată din ape subterane (freatice şi de adâncime), reţeaua de ape de suprafaţă (râul Mureş şi pârâul Crac) şi lacuri artificiale.

Apele subterane

Pe teritoriul administrativ Nădlac, ca de altfel în întreaga câmpie de Vest, regimul

apelor freatice zonale suferă influenţa climatului temperat-oceanic, manifestată prin alimentarea mai abundentă în timpul iernii. Aceste ape freatice sunt acumulate în

nisipurile pleistocenului superior şi temporar au caracter ascensionar. Adâncimea lor

se menţine între 3-6 m în câmpia interfluvială tabulară de loess şi între 0-3 m în aria

joasă de câmpie de divagare.

Râurile

Principala arteră hidrografică ce străbate teritoriul administrativ Nădlac este râul

Mureş, aflat în cursul său inferior. Cursul Mureşului formează pe teritoriul Nădlac un traseu sinuos, datorat pantei relativ mici a terenului, schimbându-şi de-a lungul timpului de nenumărate ori traseul în meandre şi despletiri, aşa cum arată atât izvoarele cartografice istorice cât şi microtopografia luncii Mureşului. Acest aspect, împreună cu debitul foarte variabil şi cu forma dominantă de relief (câmpia) au făcut ca de-a lungul timpului, Mureşul să iasă de nenumărate ori din albie, astfel că soluţia digurilor de apărare împotriva

inundaţiilor aplicate atât în perioada modernă a localităţii cât şi în perioada socialistă, este pe deplin justificată. Astfel albia majoră este menţinută în totalitate în cadrul digurilor de apărare construite de o parte şi de cealaltă a râului.

Teritoriul administrativ Nădlac beneficiază de lucrări hidroameliorative de desecare

încadrate în două sisteme locale de desecare cu deversare directă în râul Mureş, şi anume sistemul canalului Crac şi sistemul Bujac care deservesc cca. 3700 ha de teren aflate la nord de râul Mureş, o parte din acestea fiind pe teritoriul Ungariei.

Clima

Climatul general al zonei Nădlac este temperat continental, cu influenţe ciclice atât

calde, mediteraneene sau deşertice cât şi reci polare. Particularităţile principalelor elemente climatice ale Nădlacului sunt analizate şi prezentate mai jos.

Temperatura

Temperatura medie anuală la Nădlac este 11C. Procesul caloric poate fi şi mai bine conturat pe baza temperaturii medii lunare în cea mai caldă respectiv cea mai rece

lună din an astfel că se poate surprinde şi amplitudinea medie a temperaturii aerului. La Nădlac, temperatura medie a lunii iulie este de 22C, iar cea medie a lunii ianuarie de -1,5C. Se observă o amplitudine medie anuală de cca. 23,5C. Variaţiile de lungă durată ale temperaturii anuale au abateri de maxim 2,5C faţă de media multianuală, în ianuarie fiind cu mult mai mari (5-6C) iar în iulie mult mai reduse (2,5C).

Geotehnia

Conform studiilor geotehnice efectuate pe teritoriul Nădlac, terenul de fundare este

constituit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, cu presiuni convenţionale de cca. 240 kPa. Apa freatică prezintă agresivitate intensă sulfatică şi slab carbonică.

2.4. CIRCULATIA

In prezent, în extravilanul oraşului Nădlac, drumul judeţean DJ709J asigură legătura dintre

oraşul Nădlac şi comuna Peregu Mare. Traseul drumului judeţean DJ709J este în aliniament,  profilul

transversal fiind în general realizat în rambleu.

Drumul judeţean are două benzi de circulaţie de 3,00 m lăţime fiecare şi benzi de încadrare

de 0,50 m lăţime, amplasate de o parte şi de alta a părţii carosabile, iar acostamentele au lăţimi

variabile de 0,80...1,10 m.

Structura rutieră a drumului judeţean DJ709J este de tip nerigid, alcătuită din mixturi

asfaltice aşternute pe fundaţie de piatră spartă şi balast. Având în vedere geometria terenului,

drumul judeţean DJ709J –pe acest sector- este  în palier sau  pante mici în  profil longitudinal,

astfel cota axei drumului judeţean DJ709J este cuprinsă 94.117 ... 94.405  (în conformitate cu

ridicarea topografică) .

Panta transversală  este  de 2,5%, sub formă de acoperiş, drumul judeţean DJ709J având

starea de viabilitate mediocră.

Tot în baza ridicării topografice, paralel cu drumul judeţean DJ709J, pe partea dreaptă, -la

distanţe variabile cu valori cuprinse între 5,50…6,90m - există un drum de exploatare De 427 –

cu lăţimea  variabilă, cu valori cuprinse între 3,00…4,20 m-, care asigură circulaţia utilajelor

agricole. Acest drum de exploatare este situat la cota terenurilor agricole existente (92.500).

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1.Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupa zona studiata

Din punct de vedere a funcţiunilor ce ocupa zona studiata putem spune ca aceasta zona  este o zona mixta formata din

- terenuri  agricole in extravilan

- teren pentru cai de comunicaţii rutiera de importanta locala si judeţeana  - drum de exploatare DE 427, DJ 709 J Nadlac - Peregul  Mare

- zona de unitati agricole –zootehnie

2.5.2. Relaţionări  intre funcţiuni

Apreciem ca Investiţia se integrează in zona, având in vedere mai mulţi factori:

- pe teritoriul administrativ al oraşului Nadlac exista terenuri agricole deţinute de persoane fizice, asociaţii agricole, respectiv cooperative agricole care produc o cantitate mare de produse agricole. Implementarea unei  zone de depozitare si producţie, respectiv spatii de depozitare cereale si utilaje agricole si hale de prelucrare a produselor agricole va fi benefica atât comunitatii care produce aceste cereale cat si zonei .

- in imediata apropriere a amplasamentului exista trupuri izolate cu destinaţie de unitati zootehnice. Construirea unor spatii moderne de depozitare si producţie/prelucrare a produselor agricole poate fi benefica permiţând diversificarea produselor comercializate .

2.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Pe parcela studiata nu există utilităţi.

Zona studiată este traversată de o linie aerienă de medie tensiune (20kV) cu aliniament paralel cu drumul județean DJ 709J, amplasată între drum si incinta studiată.

In  partea de sud-vest a zonei studiate exista o reţea de apa curenta, materializata prin cămin  apa si hidrant  conform ridicare topografica .

2.7. PROBLEME DE MEDIU –existent

2.7.1. SURSE DE POLUARE

Poluarea aerului

În zona studiata nu exista surse permanente de poluare a aerului (activităţi industriale cu emisii de fum sau pulberi,),. Acestea pot apărea accidental, la focuri deschise în care se ard si deşeuri .

Poluarea apei

Pe lângă elementele de risc menţionate la capitolul Protecţia calităţii aerului , nu există alţi factori locali cu potenţial de poluare.

Poluarea cu zgomot

Nu exista poluare sonora in zona.

    - CADRU NATURAL

- Relaţia cadru natural cadru construit

La data întocmirii documentatei,   o mare parte a zonei este libera de construcţii. Nu sunt construcţii realizate pe terenul propus pentru reglementare.

- Evidenţierea riscurilor naturale si antropice

Pe ansamblul zonei nu exista risc natural : Aceste riscuri sunt prezentate in cadrul capitolului ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL		Nu e cazul.

- Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesita protecţie   Nu e cazul.

- Evidenţierea potenţialului balnear si turistic			Nu e cazul.

- Trasee din sistemul cailor de comunicaţii si din categoriile echipării edilitare

ce prezintă riscuri pentru zona

In zona nu exista reţele sau artere majore ce pot constitui un risc pentru amenajarea propusă.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile pe parcela studiatǎ;

- asigurarea necesarului de spaţii verzi; ,

- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei

2.9. PROTECŢIE CIVILA

Identificarea zonelor de risc:

- nu exista zone de risc in zona studiata.

Zone protejate

- nu exista zone protejate in zona studiata sau in vecinătatea acesteia

Risc de accident chimice(HGR 804/2007)

- prin dezvoltarea investiţiei Zona de Depozitare si Producţie Agricola „Spatii Depozitare Cereale, Utilaje Agricole – Hale si Silozuri” se va crea o baza de producţie agricola.

Nu se vor depozita sau folosi ingrasaminte chimice pe terenul propus pentru reglementare.

Consideram ca nu exista pericol de accidente chimice sau poluare  si nu se întrunesc condiţiile pentru astfel de evenimente ( de tip Seveso sau altele).

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA.

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru terenul studiat a fost întocmit un referat geotehnic şi un studiu topografic. Din punctul de vedere al condiţiilor de teren, nu sunt probleme de realizare a investiţiei.

Ridicarea topo

În scopul identificării amplasamentului studiat , a fost realizata ridicarea topografica. Aceasta a ajutat la determinarea corecta a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea fata de parcelele vecine si indicarea drumurilor existente in zona

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Terenul analizat  in acest studiu se afla in extravilanul oraşului Nadlac  judeţul Arad fiind amplasat in nord estul localităţii învecinându-se  cu terenuri agricole aflate în teritoriul administrativ al oraşului  si cu trupuri izolate având destinaţii de cu destinaţii de unitati  zootehnice, conform PUG si RLU Oraş Nadlac .

Conform intenţiilor conturate prin Planul Urbanistic General al localităţii Nadlac, din analiza datelor existente, a specificaţiilor din tema de proiectare, CU si consultarea cu furnizorii de utilităti, rezulta ca următoarele elemente pot constitui o premisa reală pentru abordarea următoarelor  propuneri :

‐ introducerea terenului in intravilanul oraşului, prin crearea unui trup izolat -  zona funcţionala cu destinaţia  de zona de depozitare si producţie agricola.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata beneficiază de un cadru natural cu potenţial mediu, dar atractiv.

Terenul fiind plat  nu necesita lucrări semnificative de sistematizare verticala .

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pe proprietatea beneficiarilor s-a proiectat accesul din DJ709J, la o hală de depozitare, o parcare

pentru 8 autotrenuri de 4,00x15,00 m, o parcare pentru 7 autoturisme de 2,30x5,00 m, o baterie de

10 silozuri de depozitare de cereale amplasate conform planşei 01D  şi căi de circulaţie interioară

de lăţime diferită având valoarea de 6,50 …10,50 m. Având în vedere dimensiunea terenului,

circulaţia pe căile de circulaţie interioare  se desfăşoară într-un singur sens.

In plan, accesul proiectat se realizează din DJ709J la poziţia kilometrică DJ709J km 4+469, partea

dreaptă, drumul judeţean fiind aliniament. Paralel cu drumul judeţean  DJ709J există un drum de

exploatare De427 cu lăţimea  variabilă, cu valori cuprinse între 3,00…4,20 m ( pe partea dreaptă

a drumului judeţean) amplasat la o distanţă variabilă cu valori cuprinse între 5,50…6,90 m faţă de

marginea părţii carosabile a drumului  judeţean, conform planşei 01D. Având în vedere diferenţa

de nivel dintre cele două drumuri, drumul de exploatare De427 se va racorda la accesul realizat din

drumul judeţean DJ709J prin realizarea unor rampe de lungime de 35,00 m, cu panta longitudinală  5%.

Pentru realizarea accesului pe parcelă, se propune  amenajarea unei intersecţii în T cu o insulă

separatoare de sensuri de circulaţie sub formă de picătură.  Pentru realizarea accesului s-a proiectat :

-  o pană de decelerare 35,00 m lungime şi lăţime variabilă cu valori cuprinse între 0…2,50 m fiind

racordat cu drumul de incintă cu un arc de cerc de rază R=18,00 m, realizându-se o lăţime a benzii de

acces de 6,00 m

-  o pană de accelerare de 35,00 m şi lăţime variabilă cu valori cuprinse între 0…2,50 m, fiind

racordat cu drumul de incintă cu un arc de cerc de rază  R=16,00 m .

Pentru realizarea  accesului, a drumului de incintă, a căilor de circulaţie interioară şi a

platformelor de parcare şi se propune următoarea structură rutieră :

-  20 cm strat de  beton de ciment BcR3,5;

-   2 cm substrat de nisip;

- 20 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 25 cm strat de fundaţie din balast.

Pământul şi molozul rezultat din lucrătile de terasamente se va transporta la groapa de gunoi.

Reglementarea circulaţiei  se face în conformitate cu noul Cod rutier şi STAS 1848/1-2011.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Suprafaţa totală a terenului propus pentru reglementari este 10.000 mp, reprezentând o parcela, teren înscris in  C.F. nr.307821  nr. cad. 307821

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune ca suprafaţa terenului studiat sa fie de 67.092,18 mp, suprafaţa care cuprinde parte din terenurile învecinate.

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor si au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de depozitare si producţie

- asigurarea accesului în zona studiată;

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi şi platforme si circulaţii.

Amplasamentul studiat se afla la 930,00m de zona de locuinte din intravilanul localitatii NADLAC , asfel sunt respectate prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. nr.119/2014.

Zonificarea incintei cu propuneri cuprinde

- zona de depozitare si producţie

Categorii funcţionale propuse

- zona de depozitare si producţie

- zona clădiri administrative si servicii

- zona spatii verzi

- zona cai de circulaţie si acces, platforme carosabile

Investiţia  va cuprinde:

- capacitaţi de depozitare cereale Celule PRIVE si anexe ale acestora :

- cos primire

- instalaţie de prelucrare cereale

- instalaţie de transport cereale

- uscător cereale

- celula pentru încărcare camion

-  cabina comanda

- instalaţie de depozitare si alimentare GPL

- cântar camion

- cabina poarta

- clădirea administrativa

- clădire anexe : depozitare si atelier întreţinere

- hala prelucrare produse agricole

- platforme carosabile, parcări în incintă

- alei pietonale

- spaţii verzi

- împrejmuire

Capacitatile de depozitare  vor fi amplasate în centrul terenului, lăsând loc circulaţiei si  spaţiului verde pe tot perimetrul până la limita împrejmuită a acestuia.

In partea de nord-vest a terenului, în zona de acces vor fi dispuse: cântarul pentru camioane ,cabina portar ,clădirea administrativa si clădire anexe : depozitare si atelier întreţinere.

BILANT TERITORIAL

| Suprafeţe teren | Situaţia existenta | Situaţia propusa |
| --- | --- | --- |
| Arabil | 10.000 100% |  |
| Constructii |  | 3386,74 33,87 % |
| Spatii verzi total parcela minim 20% |  | 2320,20 23,20% |
| Platforme carosabile si parcare, circulaţii pietonale |  | 4292,82 42,93% |
| Total | 10.000 100% | 10.000 100% |

POT propus – minim: 34,00 %		maxim: 40,00%

CUT propus – minim: 0,60			maxim: 0,80

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

In zona exista utilitati care pot fi folosite ,prin extinderea acestora si realizarea de noi branşamente .Ca si concept general toate utilitatile se vor racorda la reţelele existente prin extindere.

Zona  dispune de următoarele utilitati care se găsesc in apropierea amplasamentului:

3.6.1  Alimentare cu apa si canalizare

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea reţelei de apa potabila existenta, punct de racord domeniul public in fata fostului sector zootehnic. Retelele de apa potabila vor fi executate din materiale avizate conform Ordinului Ministerului Sanatatii 275/2012.

Reteaua de apa propusa se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate PEHD PE100, SDR17, Pn10bar, pe aliniamentul drumului de acces la amplasamentul studiat.

Pe spatiul verde in spatiul public se va monta un camin de apometru complet echipat.

Pentru stingerea incendiului pentru terenul studiat, se propune un hydrant suprateran DN100, amplasat la minim 5m fata de orice cladire / siloz sau orice element combustibil. Hidrantul va fi alimentat cu apa printr-o conducta din PEHD PE100, SDR17, Pn10bar, de la statia de pompare proprie pentru stingerea incendiului si rezerva de apa pentru stingere, aferenta obiectivului. Statia de pompare  va asigura debitul necesar de 5 l/s, iar rezerva de apa pentru stingere este de minim 54 mc volum util utilizabil.

Cerinta de apa rece potabila necesara zonei studiate pentru consumul igienico-sanitar si spalat pardoseli este:

| Nr. crt. | Destinaţia clădirii | Nr. Pers Supraf. pard. | Necesar specific apa rece | Necesar specific apa rece | Necesar mediu zilnic | Necesar maxim zilnic | Necesar maxim orar | Cerinta medie zilnica | Cerinta maxima zilnica | Cerinta maxima orara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qn.zi.med | Qn.zi.max | Qn.o.max | Qs.zi.med | Qs.zi.max | Qs.o.max |
|  |  |  | l/mp, zi | l/om, zi | mc/zi | mc/zi | mc/h | mc/zi | mc/zi | mc/h |
| 1 | Grupuri sanitare de pe langa hale si ateliere [pers.] | 10 | - | 50 | 0,5 | 0,65 | 0,076 | 0,59 | 0,76 | 0,09 |
| 2 | Spalat pardoseli [mp] | 4545,7 | 1 | - | 4,54569 | 5,91 | 0,69 | 5,33 | 6,93 | 0,81 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5,92 | 7,69 | 0,90 |

| C. Debitul simultan de apă rece se stabileşte conform STAS 1478 –90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Consum la obiectele sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | →Grupuri sanitare de pe langa hale si ateliere: |  |  |  |  |  |  |
|  | daca E≥1,4 → qc = | 0,24 | √E; | daca E<1,4 → | qc = 0,2E |  |  |  |  |
|  | Nr.crt | Denumire obiect | qs | Nr.obiect | Echivalent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (l/s) |  | obiect | Total |  | E=E1+E2 = | 5,9 |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | →Grupuri sanitare de pe langa hale si ateliere: |  | qc = 0,24√E= | 0,58 | l/s |  |
|  | 1 | Lavoar Dn15 | 0,07 | 4 | 0,35 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Cada dus DN15 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Rezervor de closet Dn10 | 0,10 | 4 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Robinet dublu serviciu Dn20 | 0,30 | 1 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ E 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ E 2 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Necesar apa pentru stingerea incendiilor: |  |  |  |  |  |  |
|  | Debite necesare pentru instalaţiile de stingere |  |  |  |  |  |  |
|  | →hidranţi interiori: nu este necesar (conform P118-2/2013) |  |  |  |  |  |
|  | →hidranţi exteriori: Qhe = 5 l/s (conform P118-2/2013) |  |  |  |  |  |
|  | Rezerva de apă pentru incendiu pentru instalatiile de stingere |  |  |  |  |
|  | Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor automate de stingere, (conform P118-2/2013) este: |
|  | →The = 180 min – pentru hidranti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | →Vhe = Qhe x 180 min = | 54000 | litri = | 54,00 | mc |  |  |  |  |
|  |  | Vr + 5% = | 56,70 | mc - | volumul util de apă necesar pentru stingere incendiu |
|  | Qi = | 0,66 | l/s | →debitul pentru refacerea rezervei de incendiu in 24 de ore |  |
|  | Qtotal = qc+Qi = |  | 1,24 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul total simultan necesar la bransamentul de apa rece este: | 1,24 | l/s |  |

Canalizare menajeră

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational intr-un bazin vidanjabil.

Debitele de ape uzate menajere evacuate de la zona studiata sunt:

| Se stabileste conform STAS 1846-1 / 2006 astfel: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qu = 1 x Qs | unde Qs – debitul de apă de alimentare caracteristice ale cerinţei de apă |
| a) debitul zilnic mediu | Qu.zi.med = 1 x Qs.zi.med = | 0,59 | mc/zi |  |  |  |
| b) debitul zilnic maxim | Qu.zi.max = 1 x Qs.zi.max = | 0,76 | mc/zi |  |  |  |
| c) debitul orar maxim | Qu.o.med = 1 x Qs.o.med = | 0,09 | mc/h |  |  |  |
| d) debitul de calcul pentru canalizare menajeră se determină conform SR 1846 - 1/2006 |
|  | qc = qcs + qs max |
|  | În care: qcs = debitul corespunzător sumei echivalenţilor de debit pentru |
|  | scurgere al obiectelor sanitare, |
|  | qs max = debitul specific cu valoarea cea mai mare. |
| →Grupuri sanitare de pe langa hale si ateliere: |  | qcs=0,23√Es |  |  |
| Nr.crt | Denumire obiect | qs | Nr. obiect | Echivalent |  |  |  |  |  |
|  |  | (l/s) |  | obiect | Total |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| →Grupuri sanitare de pe langa hale si ateliere: |  |  |  |  |  |
| 1 | Lavoar Dn15 | 0,17 | 4 | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cada dus DN15 | 0,33 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rezervor de closet Dn10 | 2 | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sifon pardoseala | 0,33 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Σ E s | 28 |  | qcs = 0,23√Es = | 1,22 | l/s |
| Debitul simultan de apa uzata evacuata este: |  |  |  |  |  |
| qs max = | 2 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |
| qc = qcs + qs max = | 3,22 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |

Canalizare pluvială

Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor propuse vor fi preluate prin jgheaburi si burlane care vor fi preluate de o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si deversate gravitational intr-un bazin de retentie pentru ape pluvial cu vidanjare.

Preluarea apelor pluviale de pe platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere (gaigare) cu gratare carosabile clasa D400.

Apele pluviale de la gurile de scurgere vor fi preluate gravitational printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, iar in final vor fi evacuate in bazinul de retentie.

Conductele de canalizare se vor monta ingropat sub limita de inghet la adîncimi cuprinse între 70cm şi 300cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra.

Debitele de ape pluviale evacuate de la zona studiata sunt:

| Conform STAS 1846-2/2007: Qpl = m x S x Φ x i, unde: |
| --- |
| m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama |
| de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; |
| Φ = coeficient de scurgere aferent ariei S; |
| S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare; |
| i = intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa, si de durata |
| ploii de calcul, t, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda.hectar. |
| t = durata ploii de calcul |
| 3.1 Calculul debitului de ape pluviale colectate şi evacuate de pe acoperiş |
| Frecvenţa admisă, conform STAS 1846 – 2/2007 este: 2/1 |
| S= | 3399 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i= | 195 | l/s.ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t= | 5 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ= | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m= | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qacop. = m x S x Φ x i => Qacop. = | 50,37 | l/s = | 15,11 | m³/h |  |
| 3.2 Calculul debitului de ape pluviale colectate şi evacuate de pe |
|  | platforme, drum acces si trotuare |  |  |  |  |  |  |
| Frecvenţa admisă, conform STAS 1846 – 2/2007 este: 2/1 |
| S= | 4546 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i= | 140 | l/s.ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t= | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m= | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qplatf. = m x S x Φ x i => Qplatf. = | 43,27 | l/s = | 25,96 | m³/h |  |
| 3.3 Calculul debitului de ape pluviale colectate şi evacuate de pe zona verde |
| Frecvenţa admisă, conform STAS 1846 – 2/2007 este: 2/1 |
| S= | 2055 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i= | 140 | l/s.ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t= | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ= | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m= | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qz.v. = m x S x Φ x i => Qz.v. = | 4,60 | l/s = | 2,76 | m³/h |  |
| Qtotal = Qacop. + Qplatf. + Qz.v. = | 98,25 | l/s = | 43,84 | m³/h |  |
| 3.4 Determinarea volumului bazinului de retentie ape pluviale |
| conform STAS 1846 – 2/2007 |
|  | VBR = | 1/2 x (tR²/tc) x Qmax x k1 |  | in care: |  |  |  |
| VBR - | este volumul bazinului de retentie, in m³; |  |  |  |  |  |
| tR - | este timpul de retinere; se recomanda minim 20 minute; |  |  |  |  |  |
| tc - | este timpul de concentrare (durata ploii de calcul) in sectiune, in minute; |  |  |  |
| Qmax - | este debitul maxim al ploii de calcul in sectiune adunat cu debitul maxim |  |  |  |
|  | al apelor menajere evacuate in bazin in l/s; |  |  |  |  |  |
| k1 - | este coeficientul de transformare a unitatilor de masura; are valoarea 0,06; |  |  |
| VT - | volumul total util al bazinului de retentie; in m³. |  |  |  |  |  |
|  | tR - | 25 | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tc - | 15 | min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qmax - | 98,25 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k1 - | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VBR = | 123 | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| Se alege un rezervor de retentie de 130 mc pentru ape care vor fi folosite la udat spatiile verzi. In cazul umplerii acestuia, se va vidanja prin grija beneficiarului. |

Pentru separarea hidrocarburilor din apele pluviale evacuate in canalul de desecare, se propune montarea unui separator de hidrocarburi si produse petroliere, avand debitul nominal de 50 l/s.

Apele evacuate din separator vor fi conform NTPA 001/2002.

3.6.2. Alimentare cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv se propune instalarea unui post de trasnformare 20/0,4 kV în anvelopă de beton, amplasat la limita proprietătii dinspre drumul judetean DJ 709J si alimentarea acestuia printr-un racord subteran din linia aeriană de medie tensiune existentă de-a lungul drumului DJ 709J. În zona de acces în incinta noului obiectiv linia aeriană de medie tensiune existentă se va prevedea cu legături duble.

De la postul de transformare se vor alimenta consumatorii de energie electrică din incinta noului obiectiv - clădire administrativă, hală utilaje agricole, instalatii tehologice pentru uscare si depozitare cereale, statie pompe incendiu etc. În incinta noului obiectiv se propune ca întreaga distribuţie a energiei electrice să se facă prin linii electrice subterane, atât pentru alimentarea clădirilor cât si a altor consumatori din incintă (instalatii tehnologice exterioare, statie pompare, iluminat exterior etc.).

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţiile de alimentare cu energie electrică, cât şi gestionarea instalaţiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct sau prin intermediul proiectantului de specialitate către operatorul local de distribuţie a energiei electrice pentru a obţine aprobările şi avizele necesare.

Proiectarea şi executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie, de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti.

3.6.3.Alimentare cu gaze naturale

In zona nu exista reţea de gaz. Amplasamentul nu este afectat de reţele de gaz.

3.6.4. Telecomunicaţii

Amplasamentul nu este afectat de reţele de telefonie

3.6.5 Alimentarea energie termica

In zona studiata si nici în apropiere nu exista producător, distribuitor sau utilizator de  energie termică produsă centralizat. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin mijloace proprii.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului:

1. Caracteristicile planului cu privire , în special, la:

a) Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare în ceea ce priveşte amplasamentul natural, mărime şi condiţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Planul urbanistic zonal se refera la  crearea  unei zone de depozitare si producţie agricola „Spatii Depozitare Cereale , Utilaje Agricole – Hale si Silozuri

Se va vrea o singura parcela pe care se vor amplasa cladiri cu un POT max de 40 %

Restul terenului este destinat căilor de comunicare (adică drumuri, accese), si zone verzi in procent de min 20%

Prin prezentul P.U.Z. se prevede și echiparea edilitara a amplasamentului studiat.

b) Gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

P.U.Z. nu influenţează alte planuri sau proiecte existente,ci doar le completează si  creează posibilitatea de extindere a reţelelor edilitare existente .

c)Relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Proiectul ţine cont de dezvoltarea zonei în perspectivă .Proiectul va respecta legislaţia în vigoare şi are la bază principiul dezvoltării durabile. P.U.Z. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfăşoare activităţi cu impact asupra mediului,

d)  Problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Prin implementarea Planului nu se pun probleme deosebite de mediu, impactul

este mic , corespunzător unei zone de depozitare si productie agricola

Apa :

In urma realizarii investiţiei apele uzate menajere  vor fi colectate si evacuate în rezervorul vidanjabil  propus.

Apele pluviale provenite de pe suprafaţa cailor de acces sau parcări sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi si vor fi evacuate in bazinul de retentie.

Aerul nu exista surse de poluare a atmosferei funcţiunea  fiind de depozitare si producţie agricola

Surse intermitente ar fi :

‐ gazele de eşapament de la utilajele folosite in timpul execuţiei,existenta lor este strict limitata de perioada de execuţie

- gazele de eşapament  rezultate de la circulaţia utilajelor

-  emisiile rezultate in urma arderii gazelor de la centralele termice

Noxele produse in urma activităţii de transporturi a materiilor prime si a produselor finite se vor încadra in prevederileRNTR-1 din 25/07/2008, astfel nivelul maxim admis pentru:

CO2 nu va depăşi 3,5% din totalul gazelor arse

HC nu vor depăşi 1000 ppm

Oxizii de azot nu vor depăşi 2% din volumul gazelor arse.

Toate autocamioanele vor fi echipate cu motoare care corespund normelor Euro 4 si Euro 5 si cu atenuator de zgomot evacuare gaz cu catalizator si filtru de particule incorporat.

Solul

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţii pot exista surse accidentale de poluare a solului  .De aceea sunt interzise lucrările de reparaţii si schimbul de ulei  la utilajele folosite in timpul execuţiei, si a celor care sunt folosite pentru transportul cerealelor pe amplasamentul analizat. Acestea se vor face în unităti specializate. Este interzisa deversarea sau depozitarea pe sol a deşeurilor sau a altor substanţe poluatoare.

În perioada de funcţionare :

‐ depozitarea deşeurilor menajere se va face în euro pubele si containere etanşe realizate

din materiale necorodabile, amplasate în spatii special amenajate.

Zgomot si vibraţii

Se apreciază ca nivelul de zgomot în zona  propusa se încadrează în limita

admisibila de 50 dB si nu depăşeşte poluarea de fond a zonei.

Radiaţii

Zona nu produce si nu foloseşte radiaţii.

Principalele  acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt următoarele:

- Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS12574/87;

- Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile –hârtie, carton, sticlă etc. vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

-Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88(max. 50dB)

și STAS 6156/1986;

- Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 șiO. MAPM

1103/2003;

- Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002;

- Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale

legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, evacuarea apei uzate menajere rezultate în urma activitătilor umane ).

- Managementul deseurilor menajere

În orasul Nadlac , colectarea deseurilor se face centralizat, de firma specializata, cu utilaje adecvate.Deseurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonata. După colectare, toate deseurile sunt transportate si depuse la noua rampa municipala,gestionarea lor făcându‐se în concordanta cu normele EU.

- Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice:Zona nu produce substante toxice fiind o zona de locuinte ,deci nu se impun masuri speciale.

-  Protecția calității apelor: prin propunerile din cadrul proiectului respectiv de alimentare cu apa in sistem centralizat si evacuare a apelor menajere in sistem centralizat ,nu se impun masuri suplimentare de protejare a calitatii apelor ,ele fiind in concordanta cu normele EU.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

2.a Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor  -

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (poluanţi : zgomot, praf) datorita în special utilajelor terasiere si de transport materiale. Aceste efecte îşi încetează influenta în momentul în care se finalizează construirea zonei.

2.b Natura cumulativă a efectelor

Efectele descrise mai sus sunt intermitente si de scurta durata, cu impact redus asupra mediului

2.c Natura trans frontieră a efectelor				  - nu este cazul

2.d Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (ex. accidente)

Proiectul nu prezintă risc pentru sănătatea omului

2.e Mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate) 						           	- nu este cazul

2.f.Valoarea şi vulnerabilitatea aerului posibil a fi afectat	 	- nu este cazul

2.fi.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural	- nu este cazul

2.fii. Depăşirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului – nu se depăşesc limitele admise

2.fiii.Folosirea terenului în mod intensiv –- P.O.T. maxim admis:40%

Terenul este ocupat parţial de suprafeţe construite, urmând ca restul sa fie destinate dezvoltării zonelor verzi si cailor de acces - P.O.T. maxim admis:-40%

2.g Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional		  - nu este cazul

Conform concluziilor analizei efectelor produse de realizarea prevederilor prezentului

PUZ, rezulta ca sunt preconizate toate masurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluării mediului din zona.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Obiective de utilitate publică sunt reţelele edilitare, iluminatul public , amenajarea zona verde  precum si drumurile propuse.

3.8.1. Tipuri de proprietate teren

În zona studiată si incinta există următoarele forme de proprietate asupra terenului:

- terenuri proprietate publica de interes local si judeţean

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE

Propunerile prezentului P.U.Z. se înscriu în prevederile proiectului Plan Urbanistic General al Oraşului Nadlac  şi Regulament de Urbanism aferent.

Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor în zona studiată.

La stabilirea categoriilor principale de intervenţie au stat:

- asigurarea amplasamentelor şi a amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare.

- respectarea concluziilor şi recomandărilor cuprinse în avizele şi acordurile aferente documentaţiei.

Elaboratorul P.U.Z. apreciază că realizarea acestei investiţii va duce la dezvoltarea zonei, asigurând premizele pentru dezvoltarea viitoare a zonei.

Întocmit:

Arhitect Botos Adalbert