Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. .... din ......2018

Operator: ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL

Adresa: mun. Ploieşti, str. Centura de Est, nr.119, judeţul Prahova

Punct de lucru: ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL

Locaţia activităţii: comuna Vladimirescu, Platforma fostului combinat Industrial Chimic, FN, judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. a) tratare biologică f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici |  | 0910 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.a | Instalații de recuperare sau eliminare a deșeurilor periculoase |

Cod CAEN rev.2 : 3812  Colectarea deşeurilor periculoase

3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3900 Activităţii şi servicii de decontaminare

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: ......

Data expirării: .....

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL

Sediul social: mun. Ploieşti, str. Centura de Est, nr.119, judeţul Prahova

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 3132426

Cod unic de înregistrare: 13621689

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J29/1707/17.11.2011

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL. cu punctul de lucru ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL, înregistrată la APM Arad cu 1383/393/30.01.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului ţi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de 26.06.2018,

- şi în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): Document de Referinţa privind Cele Mai Bune Tehnici Diaponibile pentru „WASTE TRATEMENTS INDUSTRIES”, ediţia AUGUST 2006,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de

ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/

532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii  mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- H.G. nr. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a solului şi subsolului;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- H.G. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR nr. 10009/2017 limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

precum şi ale oricăror alte acte normative în vigoare care reglementează activitatea autorizată.

Până la modificarea legislaţiei orice trimitere la O.U.G 78/2000,  va fi înţeleasă ca şi trimitere la prevederile Legii 211/2011 – privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL

Amplasată în: comuna Vladimirescu, Platforma fostului combinat Industrial Chimic, FN, judetul Arad

Operator: ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt respectate principiile BAT;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la valorificarea/eliminarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi:

a) tratare biologică – 190000 tone/an, respectiv 612,9 tone/zi,

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici 190000 tone/an, respectiv 612,9 tone/zi.

Activitatea conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.a | 190000 | t/an |
| 5.1.f | 190000 | t/an |

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

## Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

-  Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, elaborată de către titular,

-  Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, refăcută, elaborată de către titular,

- Chitanţa nr.31682/30.01.2018,

- Chitanţa nr......./........., reprezentând......

- Dovada publicităţii – anunţ publicat privind solicitarea emiterii autorizaţie integrate de mediu în cotidianele “Jurnalul” şi „Jurnal aradean” din 24.01.2018, 14.02.2018, la sediul primăriei Vladimirescu din data de 15.02.2018

- Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu,

- Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, refăcut în totalitate, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu,

- Raportul de amplasament, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- Raportul de amplasament, refăcut în totalitate, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- Raport privind situaţia de referinţă, elaborat de către titular,

- Certificat de Înregistrare CUI (13621689),

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 8959 din 13.02.2018, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova,

- Acordul de asociere nr. 81/04.11.2017 cu Biocentrum KFT în vederea realizării prestaţiilor aferente gestionării conform lehii a metrialelor contaminate, generate în cadrul proiectului Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera – Curtici – Simeria,

- Contract de închiriere nr. 45/14.11.2017, încheiat cu Agritransport SRL şi actul adiţional nr. 3,

- Extras de carte funciară nr. 309379 Vladimirescu,

- Extras de carte funciară nr. 300579 Vladimirescu,

- Certificarea nr.210.1M/16.09.2016 privind sistemul de management de mediu, emisă de către Exquisite Qualification Serv SRL,

- Certificarea nr.180.1O/16.09.2016 privind sistemul management de Sănătăţii, emisă de către Exquisite Qualification Serv SRL,

- Raport de încercare nr.2083/02.10.2017 proba de pietriş+nisip cod S103-S1-2, proba de balast cod S103-S1-1,

- Raport de încercare nr.2084/02.10.2017 proba de sol 30 cod S103-S1-3, proba de sol 60 cod S103-S1-4, proba de sol 30 cod S103-S2-1, proba de sol 60 cod S103-S2-2,

- Raport de încercare nr.2085/02.10.2017 proba de pietriş+nisip cod S104-S2-2, proba de balast cod S104-S2-1,

- Raport de încercare nr.2086/02.10.2017 proba de sol 30 cod S104-S2-3, proba de sol 60 cod S104-S2-4,

- Raport de încercare nr.2087/02.10.2017 proba de pietriş+nisip cod S105-S3-2, proba de balast cod S105-S3-1,

- Raport de încercare nr.2088/02.10.2017 proba de sol 30 cod S105-S3-3, proba de sol 60 cod S105-S4-2,

- Raport de încercare nr.2089/02.10.2017 proba de pietriş cod S106-S4-2, proba de balast (piatra sparta) cod S106-S4-1,

- Raport de încercare nr.2090/02.10.2017 proba de sol 30 cod S106-S4-3, proba de sol 60 cod S106-S4-4,

- Raport de încercare nr.2092/02.10.2017 proba de sol 30 cod S107-S5-3, proba de sol 60 cod S107-S5-4,

- Raport de încercare nr.2093/02.10.2017 proba de pietriş cod S108-S6-2, proba de balast cod S108-S6-1,

- Raport de încercare nr.2091/02.10.2017 proba de pietriş cod S107-S5-2, proba de balast cod S107-S5-1,

- Raport de încercare nr.2093/02.10.2017 proba de sol  30 cod S108-S6-3, proba de sol 60 cod S108-S6-4,

- Notificarea de certificare a conformităţii nr.297/08.05.2018 emisă de către Direcţia de sănătate publică a judeţului Arad,

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.194/22.05.2018 , valabilă până în 22.05.2021,

- adresa nr.1628/21.03.2018, emisă de către AN Apele Române privind calitate acvifer în zona fostului Combinat Chimic Vladimirescu,

- Contract de prestări servicii nr.S150300623/30.04.2018, încheiat cu Pro Air Clean Ecologic SA, pentru preluarea fracţiei rezultate de la sortare,

- Contract de prestări servicii nr.S150300611/23.03.2018, încheiat cu Pro Air Clean Ecologic SA, pentru servicii vidanjare bazine,

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr.1 AR0041998/26.06.2018, încheiat cu Retim Ecologic service SA,

- Contract de prestări servicii nr.158/17.04.2018, încheiat cu PASSAGER SRL, pentru  preluare deşeuri recilabile nepericuloase,

- Proces verbal verificare amplasament nr. 2332/14.02.2018,

- Procese verbale încheiate cu ocazia şedinţelor CAT, de analiză detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse,

- Rapoarte de analiză a documentaţie, emise de către APM Arad,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad, în 15.06.2018,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la sediul Primăriei Vladimirescu, în 21.06.2018,

- Anunţ privind dezbaterea publicat în cotidianul Glasul Aradului din 21.06.2018,

- Proces verbal minută dezbatere publică nr.10294/26.06.2018,

- proces verbal nr........ încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu, revizuită şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere nr......./......2018,

- Anunţul deciziei de emitere, publicat de către titular la sediul primăriei Vladimirescu în data de ....... şi cotidianul “........” din data de ......,

Anexe:

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă a obiectivului.

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu, cuprinde ..... pagini, intră în vigoare la data de .....2018.

În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează

condiţiile de autorizare, cel puţin în urmatoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează conditiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligatia să informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfintare emisă în condiţiile legii.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Titularul are implementat şi certificat sistemul de management de mediu, conform standardului SR EN ISO 14001:2015.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Arad cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Arad o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni – nu este cazul.

5.4.	Responsabilităţi

5.4.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.4.2. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.4.3. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.4.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.5.	 Raportări

5.5.1.Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizaţiei va depune la A.P.M. Arad şi GNM - CJ Arad, nu mai târziu de 01 martie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. ARAD.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.5.2. Titularul instalaţiei este obligat să raporteze la A.P.M. Arad şi GNM - CJ Arad anual, datele înregistrate în urma monitorizării spaţiului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadrare | Canti-tate | UM | Natura chimică / compoziţie | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri | 17 05 03* Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase | Materie primă | 190000 | t/an | - | Deseuri supuse procesului de sortare, spălare, bioremediere | Platformă betonată, deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | periculos |  |
| Enzimix | Enzimix – bacterii nonpatogene pentru biodegradare produse petroliere | Materie primă | 4,00 | t/an | - | Pentru procesul de spălare, bioremediere, tratare ape uzate tehnologice | Ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate in magazia sociatăţii | Nepericulos |  |
| Apă | apă | Materie auxiliară | 4392 | t/an | - | Tehnologic, pentru instalaţia de spălare a pietrei contaminate, pentru instalaţia de bioremediere | De la reţeaua de alimentare a loc. Vladimirescu prin intermediul proprietarului spaţiului | - |  |
| Carburant | motorină | altele | 3000 |  | Fuel, diesel | Carburant pentru utilaje | Rezervor de 14 mc, suprateran, cu pereţi dubli | H351, H 226, H304, H332 |  |
| Amestecuri | Reactivi pentru laborator sub formă de amestecuri | altele | 0,01 | t/an | - | Pentru determinări de laborator |  | Conf. fiselor cu date de securitate |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie: Activitatea desfăşurată nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor, în cadrul procesului aplicat de către societate sunt utilizate:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Reactivi pentru laborator sub formă de amestecuri | 0.01 | t/an | Conf. fise cu date de securitate | Conf. fise cu date de securitate |
| Amestecuri | Motorină | 3000 | Litri/.... |  | H351, H 226, H304, H332, H 411 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr 1272/2008. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi amestecurile periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi amestecurilor utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.194/22.05.2018, valabilă până în 22.05.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru.

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologică:

- este asigurată de la reţeaua de alimentare a loc. Vladimirescu prin intermediul proprietarului spaţiului, pentru instalaţia de spălare piatră şi instalaţia de bioremediere.

| Parametru | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | Qn med (mc/zi) | Qn max (mc/zi) | Qn min (mc/zi) |
| Inst. spălare | 8 | 13,75 | 6,25 |
| Bioremediere | 8 | 9,5 | 1,5 |
| Igienico-sanitar | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Total | 16,4 | 19,6 | 7,3 |

O parte din apa folosită în scop tehnologic în instalaţia de spălare este parţial recirculată: gradul de recirculare este 65 %.

Sursa: apele pluviale sunt colectate şi dirijate prin rigole de suprafaţă în bazinul de decantare (betonat) având V1=105 mc şi apoi în sistemul de preepurare a apelor uzate tehnologice.

- Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Staţia de epurare a mun. Arad | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 124 | Grup sanitar închiriat în incinta Agri Transport SRL. |
| Ape uzate tehnologice –instalaţia de spălare | Rezultate din cadrul instalaţiei de spălare sunt colectate în bazinul de decantare V1=105 mc, apoi sunt dirijate în separatorul de hidrocarburi eco deo 7, 5,83l/s, şi apoi în staţia de preepuare ape uzate tip BIO-KS-99/6. Apa uzată peeepurată este colectată în bazinul etanş, V2=250mc din care este recirculată în instalaţia de spălare şi pentru umidificarea prismelor de pe platforma de bioremediere. | 3,4 | 2,8 | 1,4 | 870 | Apele uzate tehnologice, epuizate vor fi vidanjate de SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA, în baza contratului încheiat între părţi. |
| Ape pluviale | Canalizare pluvială internă – 3 rigole cu grătar (direcţia nord-sud, nord şi în partea de sud) cu finalizare într-un bazin de decantare V1=105 mc, urmând acelaşi circuit ca şi apa uzată tehnologică. | - | - | - | - | - |

7.1.2  Ape subterane

Surse:- nu există puţ forat pe acest amplasament.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrica

Alimentare cu energie electrica – este asigurată de către deţinătorul spaţiului conform contractului de închiriere. Este realizată prin racordare la reteaua ELECTRICA S.A. (linia de medie tensiune 20 kV) prin intermediul unei staţii de transformare 160 kVA. Energia electrică este folosită pentru iluminat spaţiu administrativ, iluminat incintă, pentru acţionarea utilajelor.

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilul lichid (motorină) folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  | 224500 |
|  |  | 224400 |
| Latitudine |  | 525300 |
|  |  | 525200 |

Amplasare în teritoriu: ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, platforma fostului combinat chimic FN, în zona nord-vestică a platformei industriale.

Din punct de vedere urbanistic este în intravilan comuna Vladimirescu, UTR 18 – zonă de unităţi industriale nepoluante, depozitare, unităţi cu destinaţie specială, unităţi cu activitate agricolă, în zonă cu leziuni ireversibile, la peste 1000 m faţă de zonă rezidenţială.

Vecinătăţi:

- la Sud: unitate economică cu activitate depozitare şi distribuţie produse alimentare/nealimentare, unitate economică cu profil de activitate imbutelierea GPL,

- la Est: teren viran, unitate economică cu acelaşi profil de activitate,

- la Vest: teren agricol, păşune

- la Nord: unitate fără activitate, zonă industrială.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: - nu se află în arie naturală protejată.

Unităti structurale pe amplasament:

Activitatea se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de  10000 mp, împărţit convenţional în 3 zone funcţionale, distincte:

- zona funcţională A, 4000 mp, (platformă betonată, impermeabilizată cu geomembrană, armătură din plasă de sârmă), situată la partea de vest a incintei unde are loc procesul de sortare a materialului contaminat, spălarea materialului rezultat în urma sortării, bioremediere şi stocare deşeuri rezultate în urma procesului de sortare,

- zona funcţională B, 3000 mp (platformă betonată, impermeabilizată cu geomembrană, armătură din plasă de sârmă), situată în partea centrală a incintei, pentru stocarea temporară a solului bioremediat şi a pietrei decontaminate,

-  zona funcţională C, 3000 mp (platformă parţial betonată), de rezervă, situată în partea est a incintei, pentru stocarea temporară a solului bioremediat şi a pietrei decontaminate.

Amplasamentul dispune de următoarele dotări:

- poartă acces;

- cabină poartă;

- cântar;

- birou, dotat cu grupuri sanitare, situat în clădirea administrativă a SC Agri Transport SRL;

- 3 containere tip vagon pentru laborator dotat cu aparatură specifică analizării compoziţiei fizico-chimice a solurilor contaminate, apă, închiriat, echipamente şi vestiar;

- 3 rigole colectare ape pluviale;

- separator hidrocarburi Eco Deo 7, 5,83 l/s;

- bazin decantare ape uzate tehnologice şi pluviale, V1=105 mc;

- bazin colectare ape preepurate, V2=250 mc;

- staţie de preepurare a apelor tehnologice şi pluvial, tip BIO-KS-99/6, dimensionată 6 mc/h;

- rezervor motorină de 14000 l, suprateran, cu pereţi dubli, prevăzut cu pompă de alimentare.

8.2 Descrierea principalelor activităţi şi procese

Din procedurile desfăşurate pe amplasament nu rezultă produse şi/sau subproduse în accepțiunea prevederilor legale în vigoare. Activitatea desfăşurată nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor.

În urma finalizării procesului de bioremediere, confirmat prin analize de laborator, materialele decontaminate sunt clasificate ca şi deşeuri nepericuloase. Caracterul de deşeu nepericulos este confirmat prin realizarea testelor de levigabilitate într-un laborator acreditat.

Dacă în urma analizelor de laborator efectuate după aplicarea procesului de bioremediere se constată că o cantitate de sol nu se încadrează în parametrii optimi, cantitatea respectivă va fi încadrată ca şi deşeu periculos şi va fi predată către un operator economic autorizat din punct de vedera al protecţiei mediului în vederea tratării.

Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalaţii, utilaje:

- cântar,

- staţie sortare tip Continental, capacitate de sortare de 250 to/h,

- staţie de spălare piatră tip DRUM SCREEN SM 414, capacitate de sortare de 100 to/h şi o capacitate de spălare piatră de 200 mc/h,

- utilaj pentru bioremediere Bachus 17.50, capacitate 2500-3000mc/h

- excavator, buldoexcavator, încărcător frontal, şnecuri, benzi transportoare etc,

Mijloace de transport: 4 autobasculante de 24 to, 4 unităţi cap tractor cu semiremorcă de 24 to fiecare.

8.2.1. Schema fluxulu tehnologic

Activitatea constă în realizarea mai multor procese şi procedee de sitare/sortare, bioremediere, tratare ape uzate.

Schema flux de principiu a procesului tehnologic de tratare a deşeurilor

Gresit codul de la bioremediere – este corect 19 13 02

*Legea 211/201 prevede la art.17(3) că  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie Top of Form2020Bottom of Form

, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice natural.

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi a etapelor/fazelor | Instalaţii/echipamante/parametri specific de operare |
| --- | --- | --- |
| Tratarea deşeurilor de pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | - transport pe platforma, descărcare şi depozitare temporară - sortare mecanizată sau manuală, - spălare fracţiune piatră, - bioremediere sol contaminat cu produse petroliere, - valorificare/elimnare sol decontaminat, piatră spălată către persoane fizice sau juridice autorizate | Staţia de sortare tip Continental, capacitate de sortare de 250 to/h, Staţia de sortare/spălare piatră Drum Screes SM414, capacitate de 200 mc/h, utilaj pentru bioremediere Bachus 17.50, capacitate 2500-3000mc/h |

Activităţile desfăşurate sunt:

1. Activitatea de tratare a deşeurilor:

- Recepţia calitativă (verificarea documentelor de însoţire, buletine de analiză) şi cantitativă a materialului ce se va decontamina (cântăririle sunt înregistrate, emitere bon de cântar, completarea procesului verbal de predare-primire, anexa de transport),

- Depozitarea temporară a materialului ce va fi supus procesului de bioremediere;

- Sortare manuală şi mecanică a materialului ce va fi supus procesului de decontaminare, de materialele străine;

- Incărcare mecanică (încarcator frontal) a instalaţiei în care urmează a fi procesat materialul;

- Spălare piatră contaminată;

- Bioremediere – materialul sortat, sitat  este aşezat în prisme. La constituirea prismelor se va aduce un aport de apă pentru atingerea umidităţii de 50-60%, adăugarea preparatului Enzimix, a aditivilor din categoria compuşilor N, P, K,  aerarea şi irigarea masei de sol în sensul păstrării nivelului de umiditate şi temperatură (50-60%, respectiv 25-300C). Procesul va fi controlat permanet prin determinări de laborat  TPH ph, umiditate, temperatură şi completarea cu adiivi şi apă când este cazul.

- Valorificarea şi eliminarea deşeului tratat prin reutilizare în cadrul proiectului.

Transportul deşeurilor se face cu societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora până la punctele de lucru ale ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării.

Utilajele necesare în desfăşurarea acestei activităţi sunt:

- Staţia de sortare tip Continental care are o capacitate de sortare de 250 to/h şi este

compusă din următoarele:

- buncăr de alimentare cu grătar pe balama de 20 mc,

- alimentator tip bandă 800 x 22 m

- Bandă de alimentare de 650 x 16 m

- ciur vibrant 12 mp cu 2 câmpuri

- 2 benzi de sorturi de 650 x 18 m

- bandă de evacuare material sitat, lungime 12 m

- instalaţie electrică 60 KW

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

- 17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase.

Fluxul tehnologic:

- deşeurile care urmează să fie sortate sunt introduse în buncărul de alimentare, de unde sunt preluate cu un alimentator şi încărcate pe banda transportoare (banda de alimentare);

- deşeurile sunt transportate cu ajutorul benzii de alimentare până la ciur unde datorită vibraţiilor are loc sortarea deşeurilor în funcţie de granulaţie. Ciurul este dotat cu două site de cernere, cu dimensiuni diferite ale ochiurilor de 32 mm, respectiv 16 mm;

- deşeurile care au fost trecute prin site, ajung pe banda de evacuare, care le transportă şi la evacuare sunt aranjate sub formă de prismă conică;

- refuzul de ciur este preluat de o altă bandă şi este transportat în zona de depozitare sau direct în spălatorul de piatră;

Alimentatorul staţiei de sortare este prevăzut cu convertizor de frecvenţă, care ajută la reglarea debitului de material transportat.

Deşeurile rezultate în urma sortării:

17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe

periculoase,

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a

deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase,

19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

Staţia de sortare / spălare piatră Drum Screes SM414 cu o capacitate de 200 mc/h are în

compunere următoarele:

- cuva de alimentare de 0,5 mc

- site rotative

- transportoare elicoidale cu paleţi

- instalaţie de spălare

-  saşiu

- pâlnie de evacuare

-  motor de antrenare

Fluxul tehnologic:

- deşeurile cu dimensiunile cuprinse între 16-32 mm, care au fost trecute prin Staţia de sortare sunt trecute apoi prin staţia de spălare piatră.

Acestea sunt introduse în spălătorul care în prealabil a fost umplut cu apă şi Enzimix (1litru

la 700 l apă).

- deşeurile sunt antrenate de două axe prevăzute cu palete, care se rotesc în sensuri diferite, care după spălare vor fi trimise spre partea superioară, de unde vor fi recuperate iar impurităţile vor fi eliminate prin partea inferioară. Spălarea se face prin introducerea unui jet puternic de apă prin 12 diuze, în sensul contrar de mişcare al deşeurilor.Cele două axe cu palete se rotesc cu 30 rot./min. fiecare. Mişcarea de rotaţie este dată de un grup de motoarele termice ale instalatiei.

Deşeurile ce intră în procesul de spălare:

17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma spălării:

19 08 13* nămoluri cu conţinut de substanțe periculoase

19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)

19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solurilor.

Dupa spălare piatra este depozitată în zona de depozitare temporară, se prelevează probe care sunt trimise către laborator acreditat RENAR, pentru analize după care piatra este încarcată, cântărită şi transportata la destinaţiile indicate de Beneficiar.

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 17.50

- Capacitate de aerare de 300-3.000 mc/h

- Lăţime prismă - 2.8 m

- Inălţime prismă - 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Fluxul tehnologic:

- utilajul de bioremediere BACKHUS seria 17.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazelor.

Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime (ENZIMIX), care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate. Baza tehnologiei este enzimul biocatalizator ENZIM MIX care poate cataliza mai multe procese în aceeaşi timp, produs patentat de BIOCENTRUM KFT. Se folosește 1 l de Enzimix la 700 l de apă;

-bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde de  umiditate şi temperatură.

Toate aceste procese dureaza aproximativ 4-6 săptămâni.

-se vor efectua de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent, iar evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, va fi dirijat după caz:

- materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat ;

- pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere; nămoluri.

17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

19 08 10* amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă-ulei

Deşeuri rezultate în urma bioremedierii:

19 13 02 Deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la

Tratarea apei de spălare şi a apelor pluviale se face în staţia de preepurare dimensionată pentru 6 mc/h.

8.2.2. Activitati conexe

- colectarea, preepurarea apelor pluvial şi tehnologice contaminate,

- analize chimice: ph sol, soluţie apoasă,azot, fosfor, TOC/COT, THP.

8.2.3 Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate – nu este  cazul.

9.1.2. Emisii difuze

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobil.

Surse mobile de poluare:

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri,

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare.

Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice:

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare,

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea,

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

-materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată,

- se vor lua toate măsurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel încât impactul activităţii asupra personalului muncitor şi a populaţiei din zona învecinată să fie minim,

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Rezultate din cadrul instalaţiei de spălare sunt colectate în bazinul de decantare V1=105 mc, apoi sunt dirijate în separatorul de hidrocarburi eco deo 7, 5,83l/s, şi apoi în staţia de preepuare ape uzate tip BIO-KS-99/6. Apa uzată peeepurată este colectată în bazinul V2=250mc din care este recirculată în instalaţia de spălare şi pentru umidificarea prismelor de pe platforma de bioremediere. | Suspensii totale, CCOCr, Susbstanţe extractibile, Produse petroliere | bazine betonate având V1=105 mc, V2=250 mc pentru colectarea apelor tehnologice şi pluviale |
| Canalizare pluvială internă – 3 rigole cu grătar (direcţia nord-sud, nord şi în partea de sud) cu finalizare într-un bazin de decantare V1=105 mc, urmând acelaşi circuit ca şi apa uzată tehnologică. | Suspensii totale, CCOCr, Susbstanţe extractibile, Produse petroliere | bazine betonate având V1=105 mc, V2=250 mc pentru colectarea apelor tehnologice şi pluviale |

- bazine betonate având V1=105 mc, V2=250 mc pentru colectarea apelor tehnologice şi pluviale,

- separator hidrocarburi Eco Deo 7, 5,83 l/s;

- staţie de preepurare a apelor tehnologice şi pluviale, tip BIO-KS-99/6, dimensionată la 6 mc/h.

Este alcătuită din:

- bazin tricompartimentat (Vutil 26 mc) – prevăzut cu strat filtrant de nisip. In acest bazin se introduc şi enzime (Enzimix). Acest bazin îndeplineşte următoarele funcţii:- colectarea nămolului primar şi secundar, reţinerea materialelor decantabile şi plutitoare, acumularea apei de intrare, echilibrarea fluctuaţiilor de cantitate şi concentraţie în apa de scurgere. Acest tratament are rolul de a separa prin intermediul decantării gravitaţionale părţile grosiere, o mare parte a impurităţilor anorganice (argilă, nisipul fin, carbonaţii, fosfaţii, săruri metalice insolubile) şi de a biodegrade prin intermediul bacteriilor anaerobe specifice componente ale CBO5, COD şi compuşi ai ayotului şi fosforului.

- în turnul de tratare-aerare (H=3,6 m), prin pompare, este transferat pe la partea de sus supernatantul. În partea de jos a turnului se află rezervorul tampon (Vutil=0,95 mc) în care se recuperează apa tratată. Apa tratată se colectează şi se recirculă în sistem. Apa este vehiculată în turnul de tratare – aerare prin sistemul de filtrare tip coalescent (separator TIP LANTEC specific pentru reducerea hidrocarburilor alifatice cu lanţuri lungi) şi sistemul de separare tip şicană din tăvi înclinate. În cazul în care apa conţine şi uleiuri grele de origine diferită, prin combinarea separatorului şi introducerea de enzime în bazinul de colectare/separare se asigură o eficienţă ridicată de îndepărtare a hidrocarburilor.

Se introduce aer pentru accelerarea procesului de reducere a materiei organice.turnul de tratare - aerare este prevăzut cu filtru cu cărbune active pentru emisiile organice ce pot rezulta din procesul de tratare.

Nămolul rezultat şi separat în turnul de aerare se colectează în rezervorul tampon.

Măsuri pentru prevenirea poluării apei

- se va ţine o evidenţă clară a cantităţilor de ape uzate tehnologice vidanjate şi descărcate în staţia de epurare,

- în cazul în care calitatea apei uzate tehnologice depăşeşte valorile indicatorilor de calitate NTPA 002, va fi necesar ca aceste ape, înainte de vidanjare/descărcare în staţia de epurare  să fie supuse unei preepurări corespunzătoare pentru încadrarea parametrilor calitativi în limitele NTPA 002 conform cerinţelor operatorului staţiei de epurare.

Ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societate  îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.194/22.05.2018, valabilă până în 22.05.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Staţia de epurare a mun. Arad | 0,5 | 0,4 | 124 | - |
| Tehnologice care necesitã epurare | staţia de preepuare ape uzate tip BIO-KS-99/6 | 3,4 | 2,8 | 870 | - |

9.2.3

Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tehnologice care necesitã preepurare | Rezultate din cadrul instalaţiei de spălare sunt colectate în bazinul de decantare V1=105 mc, apoi sunt dirijate în separatorul de hidrocarburi eco deo 7, 5,83l/s, şi apoi în staţia de preepuare ape uzate tip BIO-KS-99/6. Apa uzată peeepurată este colectată în bazinul V2=250mc din care este recirculată în instalaţia de spălare şi pentru umidificarea prismelor de pe platforma de bioremediere. |

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

### Acoperiri izolante

Intreaga suprafaţă a amplasamentului, de 10000 mp, este izolată după cum urmează:

- zona funcţională A, 4000 mp, (platformă betonată, impermeabilizată cu geomembrană, armătură din plasă de sârmă), situată la partea de vest a incintei unde are loc procesul de sortare a materialului contaminat, spălarea materialului rezultat în urma sortării, bioremediere şi stocare deşeuri rezultate în urma procesului de sortare,

- zona funcţională B, 3000 mp (platformă betonată, impermeabilizată cu geomembrană, armătură din plasă de sârmă), situată în partea centrală a incintei, pentru stocarea temporară a solului bioremediat şi a pietrei decontaminate,

-  zona funcţională C, 3000 mp (platformă parţial betonată), de rezervă, situată în partea est a incintei, pentru stocarea temporară a solului bioremediat şi a pietrei decontaminate,

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri,

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei,

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10.CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUlLUI ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.2. Calitatea aerului

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător.

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă - imisii nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 şi Legii 104/2011, respectiv: PM10, pulberi sedimentabile.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.194/22.05.2018, valabilă până în 22.05.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare:

| Indicatori de calitate | Valori admise | Frecvenţa de monitorizare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | Semestrial (2 probe/an) | Lista indicatorilor de calitate, valorile admise precum şi frecvenţa de monitorizare pot fi modificate/completate de către administratorul staţiei de epurare în care se descarcă vidanja |
| Suspensii totale | 350 mg/l |  |  |
| CCOCr | 500 mg/l |  |  |
| Susbstanţe extractibile | 30 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5 mg/l |  |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă pentru următorii indicatori: cupru, crom total, plumb, cadmiu, mangan, nichel, total hidrocarburi din petrol.

ZGOMOT

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: ... , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşească limitele prevăzute în SR nr. 10009/2017 limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii în 24 ore; nr. total ore de funcţionare | Distanţa faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deşeurilor/ descarcarea deşeurilor | In funcţie de cantitatea de deşeuri colectată | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Funcţionarea utilajelor care lucrează la stocarea/tratarea deşeurilor | Luni – sâmbătă 16h/zi | 1,0 km faţă de receptorii externi; | Zgomot diurn |

12. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului spaţiului de stocare a deşeurilor.

Deseurile primite pe amplasamentul instalaţiei trebuie să se regăsească în autorizatia integrată de mediu.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

Operatorul economic are obligaţia să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului

Operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului,

Să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

Să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:
  a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor Legii 211/2011, art. 32;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la Legea 211/2011, art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;
  c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
  d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la Legea 211/2011, art. 8 alin. (4) permite acest proces.

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora,

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora,

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

Caracterizarea deşeurilor va curpinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri,

Să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

Să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului.

Eliminarea deșeurilor (depozitarea) se va realiza numai în cazul în care deșeurile nu pot fi valorificate.

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea 211/2011, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri.

Să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani.

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea 211/2011 sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizeaza de către producătorii şi detinatorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante.

Pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului.

Pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior.

Pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt.

De a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

Orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.

Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea 211/2011 în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

Transportul deşeurilor, se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR.

Transportul deşeurilor periculoase se va face cu autovehicule aparţinând societăţilor autorizate din punct de vedere a protecţei mediului.

Să folosească pentru transportul deșeurilor traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului aprobate de autoritățile competente.

Se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

Fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 | t/an | eliminare | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea; |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | Tratare deşeuri de pamant şi pietre contaminate cu hidrocarburi | 85000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | Tratarea deşeurilor | 103000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | Din activitatea unităţii | 0,5 |  | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | Rezultate din procesul de sortare manuală sau mecanizată | 187000 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | Rezultate din procesul de sortare | 3000 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 | De la curăţarea separatorlui de hidrocarburi | 0,1 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 19 08 13* | namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | Rezultate din staţia de preepurare şi staţia de spălare | 12 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | Rezultate din procesul de sortare | 600 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |

11.2. Deşeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2 | t/an | eliminare | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea; |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 85000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | 103000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | 0,5 |  | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | 187000 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | 3000 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 | 0,1 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 19 08 13* | namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 12 | t/an | valorificare | R 5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | 600 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2 | t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 85000 | t/an | Stocare pe platforme betonate, zona B, C |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | 103000 | t/an | Stocare pe platforme betonate, zona B, C |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | 0,5 |  | În ambalaje adecvate, rezistente, în zona A |
| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | 187000 | t/an | In zona A, urmând a fi supuse procesului de spălare şi bioremediere in cadrul amplasamentului |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | 3000 | t/an | In zona A, urmand a se preda operatorilor economici cu care este încheiat contract |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 | 0,1 | t/an | Se tratează împreună cu sol suspus proceului de bioremediere |
| 19 08 13* | namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 12 | t/an | Se tratează împreună cu sol suspus proceului de bioremediere |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | 600 | t/an | In zona A, urmand a se preda operatorilor economici cu care este încheiat contract |

11.4 Deşeuri tratate

operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2 | t/an | eliminare | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea; |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 85000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | 103000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | 0,5 |  | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | 3000 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | 600 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2 | t/an | eliminare | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea; |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 85000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | 103000 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | 0,5 |  | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase | 3000 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea | 600 | t/an | eliminare | D 10 | Incinerare pe sol |

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca

11.9.Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- operatorul economic are obligaţia să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului

- operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului,

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:
  a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor Legii 211/2011, art. 32;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la Legea 211/2011, art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;
  c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
  d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la Legea 211/2011, art. 8 alin. (4) permite acest proces.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora,

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora,

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

- caracterizarea deşeurilor va curpinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului,

- eliminarea deșeurilor (depozitarea) se va realiza numai în cazul în care deșeurile nu pot fi valorificate,

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea 211/2011, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE,

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri,

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

-în cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea 211/2011 sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizeaza de către producătorii şi detinatorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20,

- producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea 211/2011 în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă,

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- transportul deşeurilor, se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Transportul deșeurilor se va face cu autoturisme speciale proprii sau închiriate de la unități autorizate în transportul deșeurilor.

- să folosească pentru transportul deșeurilor traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului aprobate de autoritățile competente;

- se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

- transportul deşeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracterisitici.

- fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1 Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt  implicate substanţe periculoase, având în vedere prevederile art. 2, (h), coroborat cu prevederile art.3, (10) şi coroborat cu prevederile Ordinului 1084/2003,  anexa 1, pct.2.

- amplasamentul este situat pe platforma industrială a fostului combinat chimic unde sunt 3 amplasament care intră sub incindenţa Legii 59/2016, din care 2 amplasamente de nivel superior şi unul de nivel inferior pentru care până la data prezentei nu au fost stabilite compatibilităţile terioriale în zonele de impact conform prevederilor Ordinului nr. 3710/19.07.2017. Titularul desfăşoară o activitate de tratare deşeuri periculoase care este în concordanţă cu preverile P.U.G. Vladimirescu şi cu prevederile art.10 şi anexa 3 la metodologia Ord. 3710/2017.

- pe amplasament va fi stocată motorină în rezervor suprateran, cu pereţi dubli V=14 mc.

- activitatea se încadrează în anexa nr.3 poziţia 1 şi 2 la O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Imisiile se vor determina la limita amplasamentului pe direcţia predominantă a vântului din momentul efectuării măsurarii spre zona de locuinţa, în timpul derulării activităţii.

Concentratiile poluantilor nu vor depasi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul  ambiental nr. 12574/1987, respectiv ale Legii 104/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

| Indicator | Valoare limită | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 0,5 µg /mc/24 h | semestrial |
| Pulberi sedimentabile | 1.5 mg/mc | semestrial |

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei:

Monitorizarea emisiilor în apa uzată se va efectua înaintea fiecărei vidanjări la  indicatorii şi limitele impuse în contractele încheiate cu unitătile autorizate în epurarea apelor uzate.

Se va realiza analiza calitativă a apelor uzate cu laboratoare acreditate .

| Loc de prelevare | Indicatori de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| la ieşirea din staţia de preepurare proprie | pH 6,5-8,5 | Discontinua | Semestrial | Analizele se vor efectua de către laborator acreditat, dotat cu aparatura şi reactivii necesari acestor determinări |
|  | Suspensii totale - 350 mg/l | Discontinua |  |  |
|  | CCOCr - 500 mg/l | Discontinua |  |  |
|  | Susbstanţe extractibile - 30 mg/l | Discontinua |  |  |
|  | Produse petroliere - 5 mg/l | Discontinua |  |  |

Titularul activitatii trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza  emisiile de poluanţi în apă.

Titularul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia  mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuarea apelor de pe  amplasament.

13.5. Monitorizarea solului

Se vor efectua ANUAL analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale (cupru, crom total, plumb, cadmiu, mangan, nichel), hidrocarburi din petrol.

Valorile obţinute din monitorizare vor fi comparate cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată şi menţionată în Raportul de referinţă depus la documentaţie) şi cu  valorile de referinţă/prag pentru soluri mai puţin sensibile.

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

13.5. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile H.G 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.10.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmăriite următoarele acţiuni:

- golirea bazinului pentru preluarea apelor pluviale,

-curăţarea rigolelor de apă pluvială,

- oprirea alimentării cu apă tehnologică,

-golirea şi curăţarea echipamentelor şi instalaţiilor,

- eliminarea / valorificarea tuturor deşeurilor de pe amplasament, în functie de categoria deşeului, către operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţei mediului.

La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la art.22, alin. (2)-(5) , operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 22, alin. (6), la data încetării definitive a activităţilor şi în cazul în care contaminarea solului şi a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăşurării activităţilor autorizate, ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislaţiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.14 la: ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2., 14.3, 14.4 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, ale oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

de deşeuri periculoase.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul  de mediu  va fi transmis la APM ARAD şi GNM Arad.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor./ Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 5 | Tipuri şi cantităţi de deşeuri valorificate/eliminate | anual | In cadrul RAM şi/sau la solicitarea şi în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Arad, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Arad şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” – Sitemul de Gospodărire a Apelor Arad;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC Eric Bioremediere Oil SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Arad. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr ......  pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

Întocmit,

ŞEF SERVICIU A.A.A, Adina ORĂŞAN

ŞEF BIROU CFM Nicoleta POTREA

Birou CFM Ramona BUZA

# 17. Anexe- nu este cazul

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |