Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 3 din 20.10.2015

Revizuire 1 din data de ........2018

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N. judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. a) tratare biologică b) tratare fizico - chimică f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici |  | 0910 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.a | Instalații de recuperare sau eliminare a deșeurilor periculoase |

Cod CAEN :  3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

5210 – Depozitări

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: 20.10.2015

Data expirării: 20.10.2025

Data revizuirii.....

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. DEMECO S.R.L.

Sediul social: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A Judetul Bacău

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2690853

Cod unic de înregistrare: 16514342

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J4/1070/14.06.2004

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru S.C. DEMECO S.R.L., înregistrată la APM Arad cu 2469/555/R/03.03.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

- în baza H.G. nr. 19/2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): Document de Referinţa privind Cele Mai Bune Tehnici Diaponibile pentru „WASTE TRATEMENTS INDUSTRIES”, ediţia AUGUST 2006,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii  mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- H.G. nr. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- H. G. nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a soluluisi subsolului,

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- H.G. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR nr. 10009/2017 limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant,

precum şi ale orice alte acte normative în vigoare și care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei privind protecția mediului înconjurător.

Până la modificarea legislaţiei orice trimitere la O.U.G 78/2000,  va fi înţeleasă ca şi trimitere la prevederile Legii 211/2011 – privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

ise  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: SC DEMECO SRL

Amplasată în: localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N. judetul Arad

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt respectate principiile BAT;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la valorificarea/eliminarea deșeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi:

a) tratare biologică – 35000 tone/an, respectiv 106 tone/zi,

b) tratare fizico – chimică, 10000 tone/an respectiv 32,25 tone/zi,

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici.................

Activitatea conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.a | 35000 | t/an |
| 5.1.b | 10000 | t/an |
| 5.1.f | ........ |  |

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu în 2015 cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu,

- Dovada publicităţii – anunţ publicat privind solicitarea autorizaţie integrate de mediu în cotidianul “Arena” din 05.02.2015,

- Formular de solicitare autorizaţie integrată de mediu,

- Raport de amplasament,

- Chitanţa nr. 0021379/16.02.2015 eliberată de A.P.M. Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse,

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J4/1070/14.06.2004, CUI 16514342, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5138 din 31.01.2013 , la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Contract de închiriere nr. 117 din 08.10.2012 privind închirierea unui imobil – teren în suprafaţă de 4500 mp, încheiat între S.C. AGRI TRANSPORT S.R.L. în calitate de proprietar (locator) şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş (locatar),

- Contract de prestări servicii nr. 1254/01.08.2013 privind depozitarea temporară a deşeurilor periculoase pe platforma punctului de lucru, încheiat între S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator,

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589/27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar,

- Contract de prestări servicii nr. S150300600/01.01.2015, privind preluarea şi transportul deşeurilor solide nepericuloase şi a depozitării acestora, încheiat între S.C. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar,

- Contract de prestări servicii Dem. nr. 216/28.11.2013, S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. nr. 3662/28.11.2014 privind efectuarea de către prestator pentru beneficiar a serviciilor de stocare, valorificare/eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator,

- Contract nr. 1F10155/05.02.2015 de prestări servicii de depozitare deşeuri nepericuloase, încheiat între S.C. AVE BIHOR S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator,

- Convenţie de prestări servicii privind eliminarea/valorificarea solului bioremediat încheiată la data de 01.10.2014 între Miclea Ioan în calitate de destinatar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de operator,

- Certificat de valorificare intermediară seria BHECODP nr. 131 pentru lemn cu conţinut de substanţe periculoase cod deşeu 19 12 06*, eliberat de S.C. ECOVALOR S.R.L.,

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR10 nr. 1659/08.07.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (blocuri betoane), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR13 nr. 357/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (sol bioremediat), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Certificat de valorificare final seria 40EUR12 nr. 1666/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (piatră spartă), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Contract pentru prestare servicii toalete ecologice nr. 1377/30.03.2015 încheiat între S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. în calitate de proprietar/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş/beneficiar,

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015 - realizarea de investigaţii şi determinări analitice privind factorii de mediu încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar,

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 – efectuarea la solicitarea beneficiarului  a determinărilor/analizelor, încheiat între S.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar,

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. S/50300611/23.03.2015, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de client şi S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator,

- Contract de închiriere instalaţii pentru tratarea deşeurilor nr. 360/20.04.2012 încheiat între S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. în calitate de proprietar – locator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriş – locatar,

- Contract de vânzare – cumpărare bunuri nr. 274/18.03.2014, încheiat între S.C. „MECANICA POIANA RUSCA” S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de cumpărător,

- Contract de garantare încheiat la data de 03.03.2014 între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de garant şi S.C. C GENGU CONSULTING S.R.L. în calitate de beneficiar,

- raport de încercări nr. 4037 AEI din 14.04.2015 – aer – imisii, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4039 AEN din 10.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4040 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4041 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4042 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1136 AUC din 08.05.2015 – piatră spartă, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1124 AUC, 1125 AUC, 1128 AUC, 1129 AUC din 08.05.2015 – DEŞEU SOL BIOREMEDIAT, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1147 AUC din 30.04.2015 – APĂ- BAZINUL STAŢIEI DE EPURARE, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- fişe cu date de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate,

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş,

- Proces verbal nr. 11460 din 09.09.2015 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. 11476/09.09.2015,

- Anunt decizie de emitere.

Anexe:

- plan de situaţie S.C. DEMECO S.R.L.

- plan de încadrare în zonă.

Documentele care stau la baza revizuirii din data de.....:

-  Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, revizuită, elaborată de către titular,

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, revizuită, refăcută, elaborată de către titular,

- O.P nr. 11045/06.10.2016, dovada achitării tarifului de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu,

- Dovada publicităţii – anunţ publicat privind solicitarea revizuiri autorizaţie integrate de mediu în cotidianul “Glasul Aradului” din 03.10.2016,

- Formularul de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu,

- Completări la formularul de solicitare, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Completări la formularul de solicitare, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Completări la formularul de solicitare, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Formularul de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, refăcut în totalitate, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

- Raportul de amplasament, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- completări la raportul de amplasament, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- completări la raportul de amplasament, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- completări la raportul de amplasament, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Raportul de amplasament, refăcut în totalitate, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- Contract de servicii conexe nr. 80/11.08.2016, încheiat cu ECO BIHOR SRL, pentru determinare compoziţie deşeuri nepericuloase,

- Contract de prestări servicii publice de depozitare nr.79/11.08.2016,

- Contract de prestării servicii nr.1203/04.05.2015, încheiat cu  SC CITADIN PREST SA  şi actele adiţionale nr.1 şi 2,

- Contract de prestării servicii nr.1204/04.05.2015, încheiat cu  SC CITADIN PREST SA şi actele adiţionale nr.1 şi 2,

- Contract de închiriere nr. 2412/14.09.2016, încheiat cu Glencora Impex SRL,

- Rapoarte de încercare nr.1193/08.04.2016, 1192/08.04.2016, emise de către SC PRO AIR CLEAN SRL pentru apa tehnologică,

- Raport de încercare nr.4987/19.11.2015, emis de către Laborator Mediu BIOSOL, pentru deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut de substanţe periculoase,

- Raport de încercare nr.152854/15.09.2015, emis de către Wessling Romania SRL, pentru deşeuri din beton şi pietriş,

- Raport de încercăre nr. 1279/AI/26.04.2017 emis de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – Ecoind Bucuresti pentru deşeuri stabilizate 19 03 05,

- Contract de vânzare cumpărare nr.2/14.01.2014, încheiat cu Vrancart SA  Adjud,

- Contract de vânzare cumpărare nr.1037/10.05.2016, încheiat cu Vrancart SA  Adjud,

- Contract de prestării servicii nr. S150300611/23.03.2015, încheiat cu SC ASA SERVICII Ecologice SRL, pentru prestare serviciu de vidanjare,

- Contract de prestării servicii nr. S150300600/01.01.2015, încheiat cu SC ASA SERVICII Ecologice SRL, pentru preluarea şi transportul deşeurilor nepericuloase,

- Contract de vânzare imobil CF nr.313533 Vladimirescu, aparţinând SC ARSTATE SRL,

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 41854 din 10.10.2013, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Rapoarte de analiză a documentaţie, emise de către APM Arad,

- Procese verbale încheiate cu ocazia şedinţelor CAT, de analiză detaliată a documentaţiei ŞI completărilor depuse,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe siteul APM Arad în 31.08.2017,

-  Anunţ privind dezbaterea publicat în cotidianul Jurnal Naţional din 31.08.2017,

- Proces verbal minută dezbatere publică nr.14010/12.09.2017,

- Proces verbal verificare amplasament,

- Procese verbale şedinţe CAT.

Anexe:

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă.

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 3/20.10.2015 s-a solicitat ca urmare a extinderii activităţii prin colectarea/tratarea/depozitarea temporară a unor noi tipuri de deşeuri, extinderea domeniului de activitate cu codul CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita cuprinde ** pagini, intră în vigoare la data de **.....2018 şi înlocuieste autorizatia Nr. 3/20.10.2015.

În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în urmatoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, în mod obiectiv si justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligatia să informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfintare emisă în condiţiile legii.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Titularul are implementat si certificat sistemul de management de mediu, conform standardului SR EN ISO 14001/2005.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni – nu este cazul.

5.3.	Responsabilităţi

5.3.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M., nu mai târziu de 01 martie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. ARAD.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.2. Titularul depozitului este obligat să raporteze la APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al GNM anual, datele înregistrate în urma monitorizării spaţiului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. Autoritatea de mediu stabileşte necesităţile de remediere ce se impun din analiza informaţiilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului, iar costul este suportat de operator.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

In conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligatia sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 si ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la (EPRTR) va fi pregatita în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa anual.

5.5.	Documentatia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadra-re | Can-titate | UM | Natura chimică / compoziţie | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri nepericuloase solide | Cele trecute în ANEXA nr. 1 la prezenta | Materie primă | 4000 | t/an |  | stocare temporară, concasare deşeuri din constructii şi demolari | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri nepericuloase fluide | Cele trecute în ANEXA nr. 2 la prezenta | Materie primă | 1000 | t/an |  | stocare temporară, deshidratare | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în ANEXA nr. 3 la prezenta | Materie primă | 10000 | t/an |  | stocare temporară, sablare, concasare, stabilizare, inertizare | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în ANEXA nr. 4 la prezenta | Materie primă | 35000 | t/an |  | Deseuri supuse procesului de bioremediere | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Amestec lichid | Bioneol | Materie primă | 2,00 | t/an | Bacterii non patogene pentru biodegrada re produse petroliere | Tratare deşeuri | Ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem (lianți hidraulici speciali) | Materie primă | 150 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | H 317, 318, 315, 335 R37/38, R41,43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 170 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | R36/637, 38, 43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 170 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |
| Apă | apă | Materie auxiliară | 15 | t/an |  | Tratare deşeuri |  | Nepericulos |  |
| Var nestins | Var nestins, | Materie auxiliară |  |  | Oxid de calciu | Deshidratare deseuri | Saci, depozitati la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | H315 H318 H335 |  |
| Carburant | motorină | altele | 4 | mc/an | Fuel, diesel | Carburant pentru utilaje | Canistre 25 l | .......... |  |
| Nisip pentru sablare | Nisip pentru sablare | Altele | 5 | t/an | - | Tratare deşeuri | Saci de 25 kg depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL. | nepericulos |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

- în procesul de tratare  a deşeurilor sunt utilizate următoarele:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1305-78-8- Oxid de Calciu |  |  |  | H315 H318 H335 |
| Amestecuri | 65997-15-1Clincher de ciment, 68475-76-3 Praf de cuptor | 150 | t/an | R37/38, R41,43 | H 317, 318, 315, 335 |
| Amestecuri | 65997-15-1Clincher de ciment 1305-62-0- …… | 170 | t/an | R36/637, 38, 43 | ...... |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr 1272/2008. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi amestecurile periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi amestecurilor utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru.

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologică:

- pentru umezirea prismelor supuse stabilizării/inertizării, bioremedierii din sursă subterană, puţ forat situat pe amplasamentul punctului de lucru nr.3 (loc. Vladimirescu, F.N. incinta ARCHIM S.A).

Sursa: apele pluviale sunt colectate şi dirijate prin rigole de suprafaţă într-un bazin  betonat având V=100 mc. Apa colectată în acest bazin este utilizată la umezirea prismelor de bioremediere.

În caz de:

- - precipitaţii abundente surplusul acestor ape se vidanjează,

              - - secetă  prismele de pământ vor fi umectate cu apă prelevată din sursa subterană, foraj existent pe amplasamentul din loc. Vladimirescu, F.N. incinta ARCHIM S.A.

- Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Staţia de epurare a mun. Arad | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată din toaletele ecologice se vidanjează la comanda beneficiarului către SC Toalete Ecologice S.R.L. şi se transportă la staţia de epurare a mun. Arad |
| Ape pluviale | Canalizare pluvială internă – 2 rigole cu grătar cu finalizare într-un bazin de retenţie având V=100 mc. |  | Se utilizează pentru umezirea prismelor supuse stabilizării/ inertizării |

7.1.2  Ape subterane

Surse:- nu există puţ forat pe acest amplasament.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – amplasamentul nu este racordat la alimentarea cu energie electrică.

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 4 tone/an

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  | 224602.95 |
| Latitudine |  | 525199.95 |

Amplasare în teritoriu: S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, str. Jandarmeriei, F.N. îşi desfăşoară activitatea pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, la limita de vest a acestuia.

Distanţa faţă de ultimele case este de peste 1000 m.

Vecinătăţi:

- la Sud: teren viran şi clădire industrială dezafectată,

- la Est: teren viran,

- la Vest: teren viran,

- la Nord: clădire industrială dezafectată.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: - nu se află în arie naturală protejată.

Unităti structurale pe amplasament:

Activitatea se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 7830 mp, împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte :

- Zona funcţională I (platformă balastată şi impermeabilizată cu geomembrană), situată la partea de nord a incintei şi destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp),

- Zona funcţională II (paltformă betonată, impermeabilizată cu membrană PVC şi geotextil), situată în partea de sud a incintei, pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, sablare şi concasare, stocare temporară a deşeuri colectate, bazin de colectare ape pluviale contaminate (S=5336 mp).

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

- staţie de sortare, capacitate 120 tone/h,

- utilaj folosit în activitatea de biormediere tip Backhus, capacitate aerare 2500-3000 mc/h,

- masină de sablat cu aspirator încorporat pentru recuperarea şi filtrarea agentului de sablare, 4 tone/h,

- concasor cu fălci, 225 - 350 tone/h,

- Excavator, buldoexcavator, wolla, snec,

8.2.1. FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

## 8.2.2. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri solide nepericuloase | Procedura P1 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi stocare temporară, - valorificare/eliminare deşeurilor către persoane fizice sau juridice autorizate, - concasare deşeuri din construcţii şi demolări, - valorificare deşeuri rezultate din construcţii demolări conform prevederilor legale în vigoare. | 4 000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase | Procedura P2 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN, - descărcare şi stocarea temporară, - deshidratare pe platforma betonată, - stocare temporară pe platforma betonată, - valorificare/eliminare deşeurilor către persoane fizice sau juridice autorizate. | 1 000 |
| Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri | Procedura P3 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi stocare temporară, - sortare mecanizată sau manuală, - sablare deşeuri din construcţii şi demolări, - concasare deşeuri din construcţii şi demolări sablate, - stabilizare sau inertizare deşeuri periculoase prin tratare cu stabilizator şi inercem, - valorificare /eliminare deşeuri tratate către, persoane fizice sau juridice autorizate, - valorificare alte deşeuri rezultate din construcţii şi demolări conform prevederilor legale în vigoare | 10 000 |
| Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere | Procedura P4 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi depozitare temporară - sortare mecanizată sau manuală - bioremediere sol contaminat cu produse petroliere, - valorificare/elimnare sol decontaminat către persoane fizice sau juridice autorizate. | 35 000 |
| TOTAL |  |  | 50 000 |

SCHEMA FLUX DE PRINCIPIU A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE TRATARE A

DEŞEURILOR

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN  sunt prezentate mai jos.

8.2.3. Proceduri de tratare deşeuri nepericuloase/periculoase

PROCEDURA 1 - Depozitare temporară şi valorificare/eliminare finală deşeuri nepericuloase solide

Coduri deşeuri:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deşeuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170504 | Pământ si pietre altele decat cele specificate la 170503* |
| --- | --- |
| 170107 | Amestecuri de beton,caramizi, tigle si materiale ceramic altele decat cele specificate la 170106* |
| 170508 | Resturi de balast altele decat cele specificate 170507* |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cărămizi |
| 170103 | Țigle și materiale ceramice |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 170301* |

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma punctului de lucru. Acestea sunt cântărite şi descărcate în zona destinată fiecarui tip de deşeu. După descărcare se prelevează probe care sunt păstrate într-un dulap de probe timp de 90 de zile. Deşeurile sub forma de praf şi pulberi cum ar fi: 010308, 010410, 020402, 100102, 100105, 100117, 100504, 100804, 100910, 101105, 190114 ajung pe platforma ambalate în saci de tip Big-Bag. Acestea sunt descarcate cu ajutorul stivuitorului. Deşeurile ambalate în bigbags sunt depozitate sub forma de gramadă (bigbags peste bigbags până la cel mult 4 bucăţi). Acestea sunt depozitate în partea de nord a platformei betonate.

Deşeurile solide şi anume: 010408, 010409, 010413, 170504, 190305, 190119 ajung pe platforma vrac şi sunt depozitate în partea de sud a platformei betonate în zonele delimitate fiecarui tip de deseu.

Deşeurile din construcţii şi demolări  (17 05 04, 170107,170508, 170101, 170102, 170103, 170302) ajung pe platforma vrac. Acestea sunt depozitate apoi sub forma de gramadă în zona destinată depozitării temporare pe platforma betonată în partea de nord-est a acesteia până la mărunţire şi tranformare în materie primă valorificabilă .

Deşeurile din construcţii şi demolări  sunt supuse operaţiunii de concasare care constau din:

- sortarea şi sfărâmarea în concasorul cu fălci a diverselor tipuri de materiale începand de la piatră spartă, betoane simple, betoane armate, deşeuri de asfalt etc. Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deşeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplasează concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui încărcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a fălcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioară, în bena vibranta care este prevazută la partea inferioară cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deşeul  sortat  şi concasat ( se va folosi la lucrările de drumuri, căi acces,construcţi, agregate pt. beton etc.

Inainte de valorificare/eliminare deşeurile sunt cântărite din nou, încarcate în camioane şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate cu care societate are are încheiate convenţii sau contracte de preluare deşeuri nepericuloase.

PROCEDURA 2 - Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase.

Coduri deşeuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de forajpe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de tratare. Acestea sunt cântărite, iar apoi descărcate în haba cu un volum de 20 mc. Din aceste deşeuri se prelevează probe care se stochează pe o perioada de 90 de zile în dulapul de probe.

Din habă deşeurile sunt preluate cu ajutorul buldoexcavatorului şi depozitate pe platforma betonata în zona destinată deshidratării.  După ce deşeurile au suferit acest proces de deshidratare aceste sunt depozitate sub forma de gramadă pe platforma betonata în zona destinată depozitării temporare. Din aceasta zonă deşeurile sunt încărcate în camioane, cântărite şi trimise către persoane fizice sau juridice autorizate.

PROCEDURA 3 - Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri

Coduri deşeuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroane acide |
| 050108* | Alte gudroane |
| 050603* | Alte gudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405* | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170106* | Amestecurivsau fractii separate de beton, caramizi, tigle, sau materiale ceramice cu continut de susbstante periculoase |
| --- | --- |
| 170503* | Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase |
| 170507* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 170903* | Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri cu continut de substante periculoase |

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit  şi apoi este descărcat pe platforma betonată în zona destinată descărcării.

După descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient,gramada (bigbags,sac,gramada..etc) obţinându-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe.  Din zona unde  deşeul a fost descărcat  este preluat cu ajutorul stivuitorului sau a buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseului din ambalajul în care a ajuns pe platforma şi aranjarea acestuia sub formă de haldă cu ajutorul unui încarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Urmatoarea etapa corespunde stabilirii unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea sarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianţi chimici ce urmează a fi amestecaţi cu deşeul. Calculul stoechiometric se face în funcţie de concentraţia substanţei periculoase din deşeu, a umidităţii, a pH-ului. Aceste informaţii se găsesc în buletinul de analiza al deşeului. In funcţie de rezultatele acestui calcul se stabileşte ce operaţie are loc în prima faza de tratare.

În cazul deşeurilor din construcţii şi demolări (170106*,170507*,170903*170503* ) operaţiunea de tratare mai are 2 etape de pregătire material (deşeu) înainte de concasare. Aceste 2 etape corespund operaţiunilor de sablare şi concasare.

Sablarea deşeului din beton constă în: - poziţionarea bucăţilor de  material infestat (beton) cu partea infestată în sus, realizarea de culoare de trecere printre aceste bucăţi şi începerea activităţii de sablare. Sablarea constă în frecarea părţilor infestate cu o perie de sârmă şi curăţirea cu jet de nisip la presiune înaltă 8 bari. Dupa sablare deşeul este încărcat în cupa buldoexcavatorului şi alimentat în concasor.

Deşeurile din construcţii şi demolări sablate sunt supuse operaţiunii de concasare care constă din:

- sortarea şi sfărâmarea în concasorul cu fălci a diverselor tipuri de materiale începand de la piatră spartă, betoane simple, betoane armate, deşeuri de asfalt etc.Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deşeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplasează concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui încărcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a fălcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioară, în bena vibranta care este prevazută la partea inferioară cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deşeul  sortat  şi concasat (se va folosi la lucrările de drumuri, căi acces,construcţi, agregate pt. beton etc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru celelalate tipuri de deşeuri odată stabilite aceste lucruri începe tratarea propriu-zisă a acestora. In prima fază aceste tipuri de deşeuri sunt umectate cu apă în vederea evitării formării prafului în timpul amestecării cu diferiţi lianţi chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 şi substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileşte ordinea introducerii acestora în procesul de amestecare. Odată cu amestecarea deşeurilor are loc şi aerarea succesivă a acestora. Oxigenul care intră în gramada de deşeu odata cu vînturarea acestuia creşte viteza de reacţie chimică dintre substanţa periculoasă şi substanţele introduse în vederea tratării deşeului.

Tratarea deşeului prin amestecare şi aerare continuă durează între 5-15 zile de la introducerea lianţilor chimici în amestec.

Dupa finalizarea operarţiei de amestecare şi tratatre, deşeurile sunt depozitate sub forma de haldă în zona destinată deşeurilor stabilizate. Sunt monitorizate orar în vederea creşterii temperaturi în interiorul grămezii. Dacă gramada fumegă înseamnă că procesul nu este terminat, încă se produc reacţii endoterme şi se continua aerarea. Din această gramadă se prelevează probe. După finalizarea buletinelor de analiză aceste deşeuri stabilizate sunt încarcate şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Figura 1. Flux tehnologic pentru tratarea deşeurilor ce urmează a  fi stabilizate/inertizate

Nota: Dacă valorile contraţiilor compuşilor periculoşi din deşeuri depăşesc limitele procesului de tratare fizico-chimică, aceste deşeuri vor fi destinate eliminării prin incinerare sau valorificării prin coincinerare în instalaţii aparţinând operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere a protecţiei mediului.

Figura 2. Flux tehnologic tratare deşeuri din construcţii şi demolări pt. codurile de deşeu 170507*,170106* si 170903*170503*.

este in plus 19 13 02 rezulta aceeasi ca si la P1.

In urma procesului de stabilizarere va rezulta tot 19 03 05 ca si mai sus

PROCEDURA 4 - Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere

Coduri deşeuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 170903* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit  şi apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descărcării.

După descarcare se prelevează probe din fiecare recipient, gramada (bigbags, sac, gramada..etc) obţinîndu-se o probă medie care se stochează pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe.  Din zona unde  deşeul a fost descarcat  este preluat cu ajutorul buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru depozitare temporară.  Dupa depozitare solul este supus  sortării manuale în urma căreia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deşeuri sunt stocate temporar în zonele destinate stocarii.  Din aceste zone sunt încarcate în camioane, cântarite şi transportate la instalaţiile de coincinerare. Solul care a fost supus sortarii manuale ajunge apoi în buncărul instalaţiei de sitare.

În urma sitării rezultă doua fracţii şi anume:

- o fractie mai mica de 60 mm care  va intră în procesul de bioremediere

- o fractie mai mare de 60 mm care va intra în procesul de stabilizare.

Sortarea deşeurilor

Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h.

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

- 17 01 06*	amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 01 07 	amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

- 17 02 04*	sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase

- 17 05 03*	pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 04 	pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

- 17 05 07*	resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 08 	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

- 17 09 03*	alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 09 04 	amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03

Deşeurile rezultate în urma sortării:

- 19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent<

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz :

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex : amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA) ;

  - pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3000 mc/h

- Lăţime prismă – 2.8 m

- Inălţime prismă – 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub formă de prisme. După depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de Tph, umiditatea, în vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugată pentru activarea bacteriilor care se hrănesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor începe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu ajutorul unui aerator de capacitate 2500 -3000 mc/h. (se stabileste un ciclu orar de aerare). Pe parcursul procesului de bioremediere sunt măsurate temperatura şi umiditatea din interiorul  prismelor. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe şi trimise către laborator în vederea stabilirii concentratiei de Tph. In funcţie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaşte când procesul de bioremediere este finalizat. Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de Tph.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere se prelevează probe din toate prismele aflate pe platforma de bioremediere. Aceste probe sunt trimise către un laborator acreditat. După finalizarea rezultatelor de laborator, solul bioremediat este încarcat în camioane si transportat către diferite persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificarii/eliminării.

8.2.4 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor (produselor)

Din procedurile desfășurate pe amplasament nu rezultă produse și/sau subproduse în accepțiunea prevederilor legale în vigoare. Activitatea desfăşurată de SC DEMECO SRL nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor, în urma proceselor aplicate de către societate vor rezulta:

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2015* (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectată (t/an) |
| Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere | Deseu nepericulos - sol bioremediat | - umplere amplasamente escavate, - gropi de împrumut - depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 5682 | 35 000 |
|  | deseuri de lemn si mase plastice | Coincinerare/incinerare | - |  |
| Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri | Deşeu nepericulos - piatră spartă | - depozitare finală în locurile indicate de beneficiar, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 1616 |  |
|  | Deşeu nepericulos - blocuri betoane sparte, concasate | - depozitare definitivă în depozite de deseuri nepericuloase autorizate -valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  | deseu stabilizat sau/şi inertizat | - Valorificare/eliminare în depozite de deseuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 2004 | 10 000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare finală deşeuri nepericuloase solide | deşeu nepericulos | -valorificare/eliminare prin depozitare definitivă in depozite de deşeuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 30 | 4000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase | deşeu nepericulos | -valorificare/eliminare prin depozitare definitiva in depozite de deşeuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 50 | 1000 |
| TOTAL |  |  | 9382 | 000 |

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării

9. DOTĂRI

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 7830 mp. Terenul este împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte:

- Zona funcţională I este situată la partea de nord a incintei şi este destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp)

- Zona funcţională II este situată în partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp şi include platformă betonată impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de stabilizare şi inertizare, sablare şi concasare, stocare temporară a deşeuri colectate, bazin de colectare ape pluviale contaminate (S=5336 mp).

9.1. PREVENIREA POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a) Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca în caz de accident în funcţionare pe raza instalaţiei să nu fie posibilă deversarea de materiale care prin caracteristicile lor şi prin cantităţi să provoace consexcinţe notabile asupra mediului natural

b) Dotările cu rol de prevenire şi minimizare a potenţialelor evenimente poluante vor fi menţinute în stare de funcţionare, semnalate şi posibil de acţionat local în orice situaţie

c) Transportul produselor în incinta amplasamentului trebuie efectuat asfel încadrareat să se ia precauţiile necesare pentru a evita răsturnarea accidentală a ambalajelor cu conţinut de substanţe periculoase

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

10.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobil.

Surse mobile de poluare:

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare

Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice:

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare,

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea,

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- se vor planta perdele vegetale de protecţie,

-materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată,

- se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel încât impactul activităţii asupra personalului muncitor şi a populaţiei din zona învecinată să fie minim,

- se vor monitoriza imisiile la locurile de muncă, conform prevederilor legislaţiei specifice de protecţie a muncii.

10.2. APA

- bazin betonat având V=100 mc pentru colectarea apelor pluviale colectate de pe amplasament.

Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectareepurate şi evacuate de pe amplasament

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector

Ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societate  îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri.

10.3. SOL

### Acoperiri izolante

Intreaga suprafaţă a amplasamentului, de 7830 mp, este izolată după cum urmează:

- Zona funcţională I (platformă balastată şi impermeabilizată cu geomembrană), situată la partea de nord a incintei şi destinată stocării temporare a solului infestat şi staţiei de sortare (S=2494 mp),

- Zona funcţională II (paltformă betonată, imermeabilizată cu membrană PVC şi geotextil), situată în partea de sud a incintei, pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, sablare şi concasare, bazin de colectare ape pluviale contaminate (S=5336 mp).

Pe suprafaţa nebetonată s-a prevăzut a fi amplasată instalaţia de sortare deşeuri, terenul fiind amenajat corespunzător cu geomembrană şi protejat cu piatră spartă, această soluţie fiind adoptată ca urmare a disponibilităţilor financiare ale SC Demeco SRL.

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri,

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei,

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

10.4 ZGOMOT

#### Surse, categorii, masuri de control si prevenire

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii în 24 ore; nr. total ore de funcţionare | Distanţa faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deşeurilor/ descarcarea deşeurilor | In funcţie de cantitatea de deşeuri colectată | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Funcţionarea utilajelor care lucrează la stocarea/tratarea deşeurilor | Luni – sâmbătă zi lumină | 1,0 km faţă de receptorii externi; | Zgomot diurn |

11. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

11.1. AER

Calitatea aerului ambiental

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător.

Titularul activităţii, în conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 11.

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă-imisii nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 şi Legii 104/2011, respectiv: PM10, amoniac, benzen, fenol, aldehide.

## 11.2. EMISII IN APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 167/30.06.2015

11.3 Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă, respectiv: cupru, crom total, plumb, cadmiu, mangan, nichel, total hidrocarburi                                                         
 din petrol.

11.4. Zgomot

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşească limitele prevăzute în SR nr. 10009/2017 limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

12. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului spaţiului de stocare a deşeurilor.

12.1. DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

12.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică/elimină prin operatori economici autorizaţi. |
| 3 | ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | Ambalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Stocare pe platforme betonate. Se valorifică prin operatori economici autorizaţi |
| 4 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 19 13 02 | Tratare deşeuri de pamant şi pietre contaminate cu hidrocarburi | 35000 t/an | Stocare pe platforme betonate. Se valorifică prin operatori economici autorizaţi |
| 5 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | 19 03 05 | Tratare deşeuri periculoase si alte deseuri |  | Stocare pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 6 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 19 12 12 | Activitatea de sablare si concasare | 5000 tone/an | Stocare pe platforme betonate urmând a fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizaţi. |
| 7 | metale feroase | 19 12 02 |  |  |  |
| 8 | metale neferoase | 19 12 03 |  |  |  |
| 9 | minerale (de ex: nisip, pietre) | 19 12 09 |  |  |  |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |
| 3 | Lemn cu conţinut de substanţe periculoase | 19 12 06* | Recipienţi de stocare | Cantitate variabilă | Stocare pe platforme betonate urmând a fi predate in vederea coincinerarii |

  - GESTIONAREA DEŞEURILOR

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- operatorul economic are obligaţia să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului

- operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului,

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:
  a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor Legii 211/2011, art. 32;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la Legea 211/2011, art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;
  c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
  d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la Legea 211/2011, art. 8 alin. (4) permite acest proces.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului,

- eliminarea deșeurilor (depozitarea) se va realiza numai în cazul în care deșeurile nu pot fi valorificate,

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea 211/2011, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE,

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: Hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri,

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

În cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20,

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- transportul deşeurilor, se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Transportul deșeurilor se va face cu autoturisme speciale proprii sau închiriate de la unități autorizate în transportul deșeurilor.

- să folosească pentru transportul deșeurilor traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului aprobate de autoritățile competente;

- se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

- transportul deşeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracterisitici.

- fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

13. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

13.1 Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt  implicate substanţe periculoase.

13.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

13.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

13.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

13.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

13.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

13.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

13.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

13.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

13.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

13.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

14.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

14.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

14.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

14.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

14.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

14.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

14.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

14.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

14.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

14.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

14.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

14.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

14.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Imisiile se vor determina la limita amplasamentului pe direcţia predominantă a vântului din momentul efectuării măsurarii spre zona de locuinţa, în timpul derulării activităţii.

Concentratiile poluantilor nu vor depasi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul  ambiental nr. 12574/1987, respectiv ale Legii 104/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

| Indicator | Valoare limită | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 0,5 µg /mc/24 h | semestrial |
| NH3 | 0,3 mg/mc/24 h | trimestrial |
| Fenol | 0,03 mg/mc/24 h | semestrial |
| Aldehide | 0,012 mg/mc/24 h | semestrial |
| Benzen | 1.5 mg/mc | semestrial |

## 14.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

14.3.1. Monitorizarea apei:

Monitorizarea emisiilor în apa uzată se va efectua înaintea fiecărei vidanjări la  indicatorii şi limitele impuse în contractele încheiate cu unitătile autorizate în epurarea apelor uzate.

Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate cu laboratoare acreditate .

Titularul activitatii trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza  emisiile de poluanţi în apă.

Titularul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia  mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuarea apelor de pe  amplasament.

Odată la cinci ani se vor efectua analize ale apelor freatice pentru următori indicatori: conductivitate, culoare, clor rezidual liber,  PH, amoniu.

14.4. Monitorizarea solului

O data la zece ani se vor efectua analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale (cupru, crom total, plumb, cadmiu, mangan, nichel), hidrocarburi din petrol.

14.5. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 14.6.  Monitorizarea deşeurilor

14.6.1. deşeuri tehnologice

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile H.G 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

14.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

14.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 14.10.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmăriite următoarele acţiuni:

- golirea bazinului pentru preluarea apelor pluviale,

- eliminarea / valorificarea tuturor deseurilor de pe amplasament, in functie de categoria deşeului, către societăţi autorizate din punct de vedere al protecţei mediului.

La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la art.22, alin. (2)-(5) , operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 22, alin. (6), la data încetării definitive a activităţilor şi în cazul în care contaminarea solului şi a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăşurării activităţilor autorizate, ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislaţiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

# RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

15.1. Date generale

15.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

15.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

15.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

15.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

15.2. Raportarea datelor de monitorizare

15.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.14 la: ACPM  Arad

15.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

15.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2., 14.3, 14.4 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

15.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, ale oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

15.4. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autorităţi competente, cu echipamente de prelevare şi analiza adecvate, folosind metode de lucru în vigoare.

- Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informatiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr.195/2005  privind protectia mediului.

- Rezultatele măsuratorilor se înregistrează, se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea de mediu.

- Se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor întreprinse.

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, după evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se solicita reprezentarea grafică a evoluţiei parametrilor monitorizaţi pentru toţi factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

15.5. Raportul  anual de mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

15.6. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

15.7. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor./ Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar TRAT – completat detinatorii de tratare deseuri – |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 5 | Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM şi/sau la solicitarea și în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |

15.8.  Notificare în cazul unor accidente

- Titularul activitatii va lua măsuri de prevenire a poluarilor accidentale şi de  limitare a consecinţelor acestora.

- Titularul activităţii va lua măsuri ca nici o poluare importanta nu va fi cauzată.

- Titularul activităţii va anunţa autoritatea competentă pentru protecţia mediului  telefonic , sau  prin fax  în urmatoarele cazuri:

- orice  poluări accidentale  pe amplasament  sau în afara amplasamentului.

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafaţă sau subterane, prezintă o amenintare pentru atmosferă, apă sau sol, sau cele care  necesită o interventie urgentă.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor notifica incidentul. In notificarea  transmisă  către autoritatea de mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii   despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimaliza emisiile şi a preveni  repetarea acestora.

- In cazul oricărui incident  sau situaţia de urgenţă persoanele autorizate de titularul activitţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil  :

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafata: A.N. „Apele Române” – A.B.A. Mureş, S.G.A. Arad, A.P.M. Arad;

- în cazul incendiilor: Grupul de Pompieri;

- în cazul susceptibilitatii unei imbolnăviri sau mortalităţii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- în caz de  imbolnăviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica.

16. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

16.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

16.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

16.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

16.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

16.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Române”;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

16.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

16.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC DEMECO SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

16.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

16.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

16.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

16.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

16.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

16.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALAŢIEI

17.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

17.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

17.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

17.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

17.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

17.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

18. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabititate este de 10 ani de la data emiterii autorizatiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

A.P.M. Arad îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia natională.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Adina ORĂŞAN

Întocmit,

Nicoleta POTREA

Ramona BUZA

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

ANEXA NR. 1

DEŞEURI SOLIDE NEPERICULOASE

Coduri deseu:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170504 | Pamant si pietre altele decat cele specificate la 170503* |
| --- | --- |
| 170107 | Amestecuri de beton,caramizi, tigle si materiale ceramic altele decat cele specificate la 170106* |
| 170508 | Resturi de balast altele decat cele specificate 170507* |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cărămizi |
| 170103 | Țigle și materiale ceramice |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 170301* |

ANEXA NR. 2

Deşeuri nepericuloase fluide

Coduri deseuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

ANEXA NR. 3

Deşeuri folosite în procesul de stabilizare – inertizare

Coduri deseuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroane acide |
| 050108* | Alte gudroane |
| 050603* | Alte gudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405* | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170106* | Amestecurivsau fractii separate de beton, caramizi, tigle, sau materiale ceramice cu continut de susbstante periculoase |
| --- | --- |
| 170503* | Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase |
| 170507* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 170903* | Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri cu continut de substante periculoase |

ANEXA NR. 4

Deşeuri folosite în procesul de bioremediere

Coduri deseuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 17 09 03* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |