Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  ** din **.06.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE-ARAD SA, cu sediul în Arad, str. 6 Vânători, FN, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1134/R şi 4114 din 15.03.2018, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.06.2018, că proiectul “DEMONTAREA UTILAJELOR TEHNOLOGICE ŞI ECHIPAMENTELOR CAZAN ABUR INDUSTRIAL 2 X 100 t/h” propus a fi amplasat în Arad, str. 6 Vânători, FN, jud. Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a -„orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

b) Mărimea proiectului:

Amplasamentul utilajelor şi echipamentelor tehnologice prevăzute a se demonta sunt înscrise în CF al Municipiului Arad, cu nr. 399028 – Lotul Nr. 1, ca teren intravilan cu o suprafață totală de 214030 m², din care suprafața afectată reprezintă circa 2700 m², respectiv în incinta sălii cazane 2x100 t/h.

Cele două cazane de abur sunt amplasate într-o clădire tehnologică construită din stâlpi și grinzi din beton armat, planșee din beton și platforme din grilaje metalice. Pereții clădirii sunt construiți din cărămidă, BCA, tablă zincată.

Clădirile şi amenajările care nu se demolează, dar din care se demontează  utilajele tehnologice şi echipamentele:

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h;

- C51 - Inst. Electrofiltru Cazan Nr. 1 - 100 t/h;

- C52 - Inst. Electrofiltru Cazan Nr. 2 - 100 t/h;

- C53 - Stație Electrica Electrofiltre 2 X 100 t/h;

Utilajele tehnologice şi echipamentele care se demontează:

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Cazan Abur Industrial Nr. 1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Cazan Abur Industrial Nr. 2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Pompare Alim. Cazan;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Pompe răcire;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m1-C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m2-C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m3-C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m4-C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m1-C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m2-C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m3-C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cărbune m4-C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Captare Zgura C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Captare Zgura C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Recuperare Căldura;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Ardere gaz C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Ardere gaz C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Ardere cărbune C1;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Ardere cărbune C2;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Alim. Cu Aer;

- C50 - Sala Cazane 2 X 100 t/h; Inst. Evacuare Gaze Arse;

- C51 - Instalație electrofiltru C1; Inst. Desprăfuire Electrica C1;

- C52 - Instalație electrofiltru C2; Inst. Desprăfuire Electrica C2;

- C53 - Nu se demontează

În prezent, în clădire și pe spațiul de lângă aceasta se regăsesc următoarele utilaje care urmează a fi demolate:

- vaporizatorul, instalația interioară tambur.

- supraîncălzitorul, economizor treapta I și II, preîncălzitoare de aer verticale și orizontale.

- canale gaze drum IV, perete plafon.

- cutie etanșare focar, armătură brută.

- instalație de ardere cărbune.

- instalație de alimentare cărbune.

- instalație de evacuare zgură și cenușă.

- bandaje, conducte gaze recirculare.

- armătură fină și elemente de legătură.

- conducte de aer și susțineri.

- turnuri de prelevare gaze de ardere.

- pâlnie cenușă convectiv.

- pâlnie cenușă drum IV.

- instalație de desprăfuire electrică.

- conducte aer ventilator preîncălzitor.

- ventilator aer, ventilator gaze ardere.

- cadru, scări, platforme aferente.

- degazor termic (compus din coloană degazare Ø1200, rezervor Ø1200, rezervor Ø 2600, răcitor abur D300, dispozitiv siguranță DN 80).

- schimbătoare de căldură DN 150 (8 buc.)

- schimbător de căldură abur-apă DN500 S =25 m2

- expandor atmosferic V=6,3 m3

- expandor atmosferic V=2,5 m3

- expandor avarie V=16 m3

- rezervor paralelipipedic atmosferic V = 8 m3(2 buc.)

- rezervor paralelipipedic atmosferic V = 16 m3 (2 buc.)

- rezervor paralelipipedic atmosferic V = 20 m3 (1 buc.)

Descrierea fluxului tehnologic pentru demolarea celor 3 CAF-uri este următoarea:

- dezafectare conducte subterane și supraterane

- dezmembrarea şi demolarea utilajelor şi construcţiilor metalice

- demontarea şi demolarea instalaţiilor electrice

Utilităţi:

Alimentarea cu apă pentru personalul de lucru se va face de la reţeaua SC CET ARAD SA;

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reţeaua SC CET ARAD SA;

Colectarea şi evacuarea apei pluviale de pe suprafeţele acoperişurilor, a drumului de acces, a platformei de stocare a materialelor rezultate din demontare, se va realiza cu instalatiile existente care vor deversa apa pluvială în gurile de scurgere din incinta.

c) Cumularea cu alte proiecte:

- obiectivul se află în UTR nr. 103 conform Certificatului de urbanism nr. 394/2018; teren intravilan în suprafață de 214030 mp.

- Utilajelor tehnologice şi echipamentele cazan abur industrial 2 x 100 t/h supuse demontării sunt amplasate în incinta SC CET ARAD SA. În imediata vecinătate se află un drum industrial și calea ferată Arad-Curtici.

- zonele adiacente acestui amplasament nu fac obiectul proiectului de desființare.

d) Utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul

e) Productia de deseuri: - în perioada de demontare cazan abur industrial 2 x 100 t/h

| Tip deseu | Cod Deseu | Cantitate rezultată | Mod de stocare | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 0,1 mc | Pubele | Prin intermediul operatorului de salubrizare, sunt introduse în stația de sortare a municipiului Arad fiind supuse operațiunilor de sortare, înainte de eliminare |
| Alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii | 13 03 10* | 200 kg | Recipient metalic | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor |
| Fier şi oţel | 17 04 05 | 2700 t | Containere metalice | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea deșeurilor |
| Deşeuri neferoase – cupru, aluminiu | 17 04 01 | 50 kg | Containere metalice | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea deșeurilor |
| Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 (vată minerală) | 17 06 04 | 60 t | Magazie | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor |
| Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 | variabile | Containere metalice | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea deșeurilor |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | variabil | Recipient metalic | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor |
| Cabluri electrice | 17 04 11 | variabil | Magazie | Operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor |

f) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Nivelul emisiilor în atmosferă se va încadra în limitele de emisie admise de Normele tehnice aprobate prin Ordinul 462/1993 al MAPPM.

Prin luarea măsurilor de protectie a solului, mentionate în proiect (suprafeţe izolate exterior cladirilor, hală de producţie cu pardosea betonată, platformă betonată pentru stocarea materiale rezultate din demontare) solul și apele subterane nu vor fi afectate.

Nivelul de zgomot al instalaţiilor şi utilajelor nu va depăşi nivelul reglementat pentru acestea. De asemenea sistemul constructiv al construcţiilor, în care se realizează demontarea, asigură izolarea fonică a activităţilor din interiorul construcţiei.

g) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

- titularul de proiect va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor;

2. Localizarea proiectelor (se ia in considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect):

2.1. Utilizarea existentă a terenului:

- obiectivul se află în UTR nr. 103 conform Certificatului de urbanism nr. 394/2018; teren intravilan în suprafață de 214030 mp.

- Utilajelor tehnologice şi echipamentele cazan abur industrial 2 x 100 t/h supuse demontării sunt amplasate în incinta SC CET ARAD SA.

2.2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul fiind situat în intravilanul municipiului Arad;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.:

- nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, şi Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul fiind situat în intravilanul municipiului Arad;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: - nu este cazul;

h) ariile dens populate: - obiectivul este amplasat la o distanță de 1 km de cea mai apropiată locuință în intravilanul municipiului Arad

Amplasamentul utilajelor şi echipamentelor tehnologice prevăzute a se demonta sunt înscrise în CF al Municipiului Arad, cu nr. 399028 – Lotul Nr. 1, ca teren intravilan cu o suprafață totală de 214030 m², din care suprafața afectată reprezintă circa 2700 m², respectiv în incinta sălii cazane 2x100 t/h.

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

a) Extinderea impactului - din analiza datelor prezentate rezultă că nu există impact asupra populaţiei şi mediului, în urma realizării lucrărilor prevăzute prin proiect.

b) Mărimea şi complexitatea impactului: - impactul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuţie a proiectului de demontare a utilajelor tehnologice şi echipamentelor cazan abur industrial 2 x 100 t/h este redus;

c) Probabilitatea impactului: impact redus

d) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impact redus pe perioada de execuţie a lucrărilor de demntare

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- investiţia menţionată mai sus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

- se vor respecta datele şi specificaţiile din documentaţia tehnică şi din certificatul de urbanism, precum şi legislaţia de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu; lucrările se vor desfăsura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul Tehnic;

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător. Se au în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de santier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităţilor;

- întreţinerea/repararea utilajelor, instalaţiilor şi mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăţi specializate autorizate;

- se va asigura monitorizarea calităţii factorilor de mediu posibil a fi afectaţi în perioada execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect, pentru aer şi zgomot, după caz;

a) Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Apele pluviale evacuate se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA  001.

b) Protecţia calităţii aerului:

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);

- dispersia emisiilor atmosferice se va limita prin montarea de plase/folii de PVC în zonele de lucru ale şantierului;

- pe perioada lucrărilor de demontare/demolare se va asigura umectarea cu apă pentru a limita emisiile de pulberi în atmosferă;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapidă a eventualelor defecțiuni sau poluări atmosferice și intervenția promptă în repararea acestora;

- se va asigura încadrarea indicatorilor de calitate ai  aerului la limita incintei în prevederile STAS 12574/1987  „Aer din zonele protejate”. Indicatorii de calitate a aerului PM 10 şi PM 2,5 la limita incintei se vor încadra în prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

c) Protecţia împotriva zgomotului:

- în timpul desfăsurării activității proiectate, nivelul de zgomot echivalent măsurat în condiții legale, se va încadra în valorile limită legale cuprinse în Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- se va face planificarea activităților generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

d) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

- la ieşirea din incinta obiectivului, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni murdarirea drumurilor publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- prezența pe șantier a unui stoc de materiale de intervenție: lăzi cu nisip, rumeguș, materiale tip “Spillsorb”, K-sorb, etc.;

- limitarea activității în perioadele cu vânt puternic;

- stocarea şi evacuarea deșeurilor progresiv, pe durata lucrărilor;

- folosirea spaţiilor special amenajate pentru depozitarea materialelor şi a deşeurilor;

e) Modul de gospodărire a deșeurilor

- deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia există obligația respectării ierarhiei deșeurilor privind gestionarea acestora, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului, după cum urmează: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, eliminarea;

- deșeurile metalice (fier şi oţel) rezultate ca urmare a dezafectărilor vor fi stocate corespunzător, într-un loc special amenajat, în vederea valorificării;

- amestecurile de beton, cărămizi, țigle (moloz); materialele izolante (vata minerală), rezultate ca urmare a lucrărilor de demolare şi dezafectare a instalaţiilor, vor fi stocate  într-un spațiu special destinat acestor tipuri de deșeuri și predate unui operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;

- materialele absorbante şi cârpele contaminate cu produse petroliere vor fi stocate corespunzător, într-un loc special amenajat și predate unui operator economic autorizat pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;

- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, urmând a fi preluate de operatorul de salubrizare;

Lucrări de refacere a amplasamentului

La finalizarea lucrărilor de demontare, eventualele suprafeţe afectate de lucrări, vor fi refăcute

Conform Ord nr. 3710/1212/99/2017 art. 18 “In situaţia în care pentru amplasamentele şi dezvoltările existente în jurul acestora se determina incompatibilităţi, autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 şi autoritătile responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul iau măsuri de impunere, prin avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege, a unor cerinte tehnice suplimentare pentru reducerea riscului la amplasament şi reducerea vulnerabilitătii construcţiilor din vecinatate”.

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Documentele care au stat la baza emiterii prezentei decizii:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 394/28.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Arad;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Ord. 135/2010 anexa nr. 5;

- Protocol de colaborare nr. 105/05.01.2009 încheiat cu Asociaţia RECOLAMP;

- Protocol de colaborare în domeniul gestionării, colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor din ambalaje şi a deşeurilor industrial reciclabile nr. 2334/31.10.2012, încheiat cu SC POLARIS M. HOLDING SRL;

- Protocol de colaborare nr. 6307/05.09.2012 încheiat între SC TIN FACTORY SRL şi SC CET ARAD SA privind predarea-preluarea deşeurilor de cartuşe de imprimantă;

- Contract de prestări servicii nr. 455/26.01.2018 încheiat cu SC INDECO GRUP SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 28/16.05.2018, încheiat cu SC METALCOMP INTERNAŢIONAL;

- Hotărârea nr. 4/07.07.2017 emisă de Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC CET ARAD SA prin care se aprobă casarea obiectelor de inventor şi a mijloacelor fixe aflate în patrimonial SC CET ARAD SA;

- Decizia nr. 14/25.05.2017 emisă de Consiliul de Administraţie al SC CET ARAD SA prin care se aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea mijloacelor fixe conform solicitării Serviciului Mecanic Şef ;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentului act atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi conţine 8 pagini şi a fost emisă în 2 exemplare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

# Şef Serviciu A.A.A.,

# Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ