ANEXA Nr. 5  la metodologie

Continutul - cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

”INFIINTARE FERMA DE VACI PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE”;

II. Titular
   – numele companiei:  S.C. COMPLEX AGROZOOLACT BS S.R.L. 
   – adresa postala: Sat Seitin, Comuna Seitin, FN, Grajdul nr 9 in incinta fostului CAP Seitin, jud. Arad
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0720444039 Iulian Gatea, iulian.gatea@athos.com.ro
   – numele persoanelor de contact:

- Iulian Gatea – Project Manager;

- Stefan Buha – Administrator;

III. Descrierea proiectului:
   – un rezumat al proiectului:

Documentatia de fata este elaborata la solicitarea beneficiarului S.C. COMPLLEX AGROOZOLACT BS S.R.L. cu sediul social in Comuna Seitin, FN, incinta fostului CAP Seitin, grajd nr 9, judetul Arad.

Investitia se realizeaza pe un teren in suprafata de 6900 mp inscris in cartea funciara 302571 Seitin.

În cadrul prezentului proiect se propune înființarea unei ferme de vaci de lapte, respectiv construirea unor facilitati pentru cresterea si ingrijirea animalelor si dotarea lor cu echipamente moderne, urmarindu-se automatizarea cat mai completa a fluxulului tehnologic. Astfel se doreste să se asigure realizarea unor performanțe de producție competitive și eficiente care să respecte stadardele Uniunii Europene. În vederea realizării acestei investiții beneficiarul a a încheiat un contract cu drept de superficie în favoarea sa pe o perioadă de 12 ani suprafeței de teren de 6.900 mp antementionata, pe care  se va construi și dota un adăpost de animale destinat creșterii și exploatarii vacilor de lapte împreună cu construcțiile anexe și platformele necesare desfășurării activității de colectare a laptelui, inclusiv o zonă adecvată de depozitare a gunoiului de grajd.

Principalii indicatori rezultati ca urmare a implementarii investitiei sunt:

- hala adapost animale: Sc = Scd = 1523,18 mp;

- hala fanar si adapost fatare animale: Sc = Scd = 578,00 mp;

- platforma gunoi si laguna subterana dejectii: Sc = 595,00 mp;

- platforme betonate: S = 1565 mp;

- spatii verzi: S = 2638,82 mp

Investitia este structurata astfel:

- Hala pentru adapostirea animalelor va avea regim de inaltime parter, cu

dimensiunile maxime in plan de 25,21x60,42ml, suprafata construita Sc=1523,18mp, suprafata construita desfasurata Scd=1523,18mp si un volum interior de 8000mc.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din fundatii izolate din beton armat, suprastructura metalica, alcatuita din 11 cadre metalice din europrofile laminate la cald (stalpi HEA, rigle IPE), cu deschiderea principala de 20,00m si deschiderea secundara de 4,70m, dispuse la o travee de 6,00m. Cadrele vor fi legate longitudinal la nivelul coamei si al streasinii cu rigle metalice din teava cu sectiune rectangulara sau circulara, iar in planul peretilor si al acoperisului se vor prevedea contravantuiri din otel rotund.

Acoperisul va fi metalic, in doua ape, cu panta de 11 grade (20%) iar invelitoarea va fi din panouri tip sandwich. Inaltimea la streasina va fi la +4,45m iar inaltimea maxima va fi la +7,25m fata de cota zero a constructiei. Hala se va inchide partial in planul peretilor cu panouri tip sandwich si perete din beton armat cu inaltimea de 1,50m pe fatadele laterale.

In interior se va amenaja o zona administrativa, spre fatada principala, alcatuita din birou pentru medicul veterinar, cu grup sanitar, sala pentru tancurile de racire, vestiar si grup sanitar pentru angajati si spatii tehnice pentru robotii de muls. In continuarea zonei administrative se va amenaja adapostul pentru animale, prevazut cu zone de odihna pentru animale (cusete individuale), zone de circulatie animale si evacuare mecanizata a dejectiilor si zona de circulatie pentru angajati si front furajare.

- Fanarul si adapostul pentru fatare animale va avea regim de inaltime

parter, cu dimensiunile maxime in plan de 34,00x17,00ml, suprafata construita Sc=578,00mp, suprafata construita desfasurata Scd=578,00mp si un volum interior de 3000mc.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din fundatii izolate din beton armat, suprastructura metalica, alcatuita din 8 cadre metalice din europrofile laminate la cald (stalpi HEA, rigle IPE), cu deschiderea de 16,60m, dispuse la o travee variabila, de 5,00m, respectiv 4,50m. Cadrele vor fi legate longitudinal la nivelul coamei si al streasinii cu rigle metalice din teava cu sectiune rectangulara sau circulara, iar in planul peretilor si al acoperisului se vor prevedea contravantuiri din otel rotund.

Acoperisul va fi metalic, in doua ape, cu panta de 11 grade (20%) iar invelitoarea va fi din panouri tip sandwich. Inaltimea la streasina va fi la +4,45m iar inaltimea maxima va fi la +6,20m fata de cota zero a constructiei. Hala se va inchide partial in planul peretilor cu panouri tip sandwich, in zona de fatare animale si va fi deschisa in zona fanarului.

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Regimul de inaltime: parter

Sc = 2696,18 mp;

Sc = 2696,18 mp;

P.O.T. = 39,08%

C.U.T. = 0,61

Din punct de vedere functional cladirile vot fi structurata astfel:

Hala adapost animale:

- Birou medic veterinar: 31,22 mp;

- Grup sanitar: 5,63 mp;

- Sala tanc racire: 49,76 mp;

- Vestiar: 29,50 mp;

- Grup sanitar: 7,27 mp;

- Spatiu tehnic roboti: 46,90 mp;

- Spatiu tehnic roboti: 22,72 mp;

- Spatiu animale bolnave: 36,22 mp;

- Adapost animale: 962,68 mp.

Fanar si adapost fatare animale:

- Fanar: 340,852 mp;

- Alee furajare: 50,40 mp;

- Boxe fatare: 78,96 mp;

- Boxe vitei: 99,96 mp.

- Platforma de gunoi si laguna subterana pentru dejectii

În candrul prezentului proiect de investiții se are în vederea construirea și amenajarea unei platforme de gunoi și laguna subterană dejecții în suprafață de 595 mp, a cărei capacitate a fost calculată în funcție de efectivul de animale din cadrul fermei conform reglementărilor aflate în vigoare la ora actuală. Capacitatea platformei construite asigură o stocare de 6 luni de zile a gunoiului de grajd, punând astfel la dispoziție fermierilor din zonă o cantitate consistentă de gunoi de grajd în momentul fertilizării terenurilor agricole cu acest îngrășământ natural. Astfel, adăpostul de animale este prevăzut cu o instalație de evacut dejecții  în mod automat și periodic de-a lungul zilei și sunt evacutate de către instalație în platforma de gunoi și laguna subterană.

- Imprejmuire si poarta de acces :

Imprejmuirea amplasamentului se va realiza din panouri de gard,  realizate din plase sudate zincate.

Poarta de acces va fi autoportanta (pe role metalice) confectionata din cadrul metalic propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje.

Este actionata exclusiv electric prin intermediul unor motoare speciale.

De obicei acestea lucreaza la tenisunea de 220V si pot dezvolta o putere maxima de 400W.

- Drumuri si platforme betonate:

Din punct de vedere functional acestea asigură circulația în interiorul incintei atât a angajaților cât și a autocamioanelor necesare pentru recepție sau expediere.

Accesul in si din incinta va avea latimea de 6,00 m si va fi racordat cu raze circulare de 12.00 m la drumul de exploatare DE 520/1 (drum de expoatare). Suprafata totata a acestor platforme este de 1565 mp.

- Utilități :

Alimentarea cu apa se va realiza cu apa din subteran, prin executarea unui foraj cu caracter de explorare – exploatare, care sa capteze apa din orizontul freatic pentru a proteja apa subterana bruta, din complexul acvifer de adancime. Forajul se va definitiva cu o coloana unica din PVC ø225mm, prevazuta cu filtre in dreptul stratelor acvifere captate. Suprafata activa a filtrelor va fi mai mare de 12%. Forajul va fi prevazut cu o electropompa submersibila 2l/sec, si contor. Apa va fi pompata intr-un rezervor de stocare cu rol de egalizare a presiunii. De aici apa va fi pompata mai departe inspre instalatia sanitare de incinta.

Canalizarea menajera va fi asigurata printr-un bazin vidanjabil etans, cu o capacitate de  8 mc, care se va amplasa pe proprietate.

Apele uzate tehnologice – provenite din padocuri, vor fi colectate prin rigole perimetrale si vor fi deversate intr-un laguna de dejectii propusa prin proiect, cu un volum min de 750 mc. Dupa perioada de neutralizare prin biodegradare pe platforma de dejectii, conform Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor subterane cu nitrati din surse agricole, acestea vor fi folosite ca ingrasamant si imprastiate pe o suprafata de 24,48 ha.

Canalizarea pluviala - Apa pluviala de pe acoperisul constructiilor va fi colectata printr-un sistem de jgheaburi si tuburi si condusa gravitational sau pompat, spre reteaua exterioara de canalizare pluviala (santuri) sau se infiltreaza in pamant..

Apele pluviale colectate de pe platforme şi spatii verzi vor fi preluate cu ajutorul gurilor de scurgere si al rigolelor carosabile si deversate in reteaua exterioara de canalizare pluviala.

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua electrica de medie tensiune existenta la limita de proprietate, printr-un bransament propus, prin racord de cablu subteran tip CYABY 3x185+95mm, care va alimenta tabloul electric general TGD. Aceasta cale asigura alimentarea pentru toti consumatorii. Solutia de racordare la SEN urmand a fi stabilita de catre ENEL in baza documentatiei depuse de beneficiar pentru obtinerea avizului de racordare. Alimentarea de rezerva se asigura pentru tabloul TCV din care sunt alimentati consumatorii vitali (iluminat de siguranta, system de detectie si semnalizare incendiu, statie pompare apa, etc).

- amplasament:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al comunei Seitin. Terenul este in suprafata de 6900 mp, arabil in extravilan, conform PUG aprobat cu HCL Seitin 49/2006 si prelungit cu HCL Seitin 24/28.04.2016.

- vecinatati:

Accesul pe teren se realizeaza pe drumul de exploatare DE 232, aflat in proprietatea primariei Seitin. Terenul se invecineaza la Nord, Sud si Vest cu alte parcele de teren private, iar la Est cu De 232.

– justificarea necesitatii proiectului:

Prin proiect se propune înființarea unei ferme de vaci de lapte modernă dotată cu echipamente corespunzătoare care să asigure realizarea unor performanțe de producție competitive și eficiente care să respecte stadardele Uniunii Europene. În vederea realizării acestei investiții beneficiarul a a încheiat un contract cu drept de superficie în favoarea sa pe o perioadă de 12 ani a unei suprafețe de teren de 6.900 mp pe care  se va construi și dota un adăpost de animale destinat creșterii și exploatarea vacilor de lapte împreună cu construcțiile anexe și platformele necesare desfășurării activității de colectare a laptelui, inclusiv o zonă de depozitare adecvată a gunoiului de grajd.

Conform ultimelor date prezentate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la data de 31 decembrie 2016, România are o producție de lapte de vaci în sectorul privat de 42.203.747 hl dintre care abia jumătate ajunge să fie valorificat pe piață, respectiv o cantitate de 23.520.027 hl, restul fiind utilizat în principal pentru consumul familial, respectiv 14.410.691 hl și într-o mică măsură pentru consumul tehnologic, respectiv 4.273.029 hl.

După cum se poate observa și din diagrama prezentată, doar 56% din producția totală de lapte din sectorul privat ajunge să fie valorificată pe piață și acest lucru se datorează foarte mult numărului ridicat de ferme mici care produc în principal pentru consumul propriu. În acest sens societatea COMPLEX AGROZOOLACT BS SRL dorește să contribuie la creșterea volumului laptelui de vaci valorificat pe piață și la acoperirea nevoii de lapte de vaci existentă la ora actuală.

De altfel România își propune și are în vederea o serie de obiective pentru a reabilita și redresa pe termen mediu și lung, producția de lapte de vacă așa cum menționează în mod oficial Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv:

- susținerea sectorului de producere a laptelui, pentru creșterea cantitativă și  calitativă a acestuia, în vederea alinierii la standardele Comunității Europene privind modul de acordare a cotelor

- asigurarea securității alimentare a populației cu lapte și produse lactate

- susținerea financiară a producției de lapte, pentru echilibrarea prețului de valorificare la producător, pe aceleași criterii cu cele realizate în UE.

Din păcate la ora actuală, atingerea obiectivelor prezentate mai sus de către România este destul de anevoioasă din diferite cauze, cum ar fi:

- dintre cei peste 1,3 milioane de crescători de vaci pentru lapte, aproximativ doar 2300 dintre aceștia au în fermă peste 12 capete.

- dimensiunea medie actuală a unei exploatații este de 1-5 capete de vaci de lapte

- structura actuală a efectivului de vaci, dar și potențialul productiv al acestuia nu poate asigura o producție medie mai mare de 4000-4200 litri de lapte (într-o lactație normală, de 305 zile)

- inexistența unor echipamente moderne și în primul rând a celor pentru mulsul mecanic, în România la ora actuală peste 95% din efectivele de vaci fiind mulse manual.

Pe lângă nevoia pe care o are România ca și piață în privința creșterii producției de lapte

de vaci o deosebită importanță o reprezintă efectele benefice și importante pe care laptele îl are asupra copiilor, persoanelor în vârstă și precum celor cu diferite afecțiuni; în principal fiind foarte important ca laptele să fie colectat în condiții moderne și conform standardelor europene pentru a nu-și pierde calitatea și proprietățile fizice. De altfel laptele de vaci este o sursă sigură pentru schimburile comerciale fiind un produs cunoscut și în continuă căutare de către producătorii de produse derivate din lapte de vaci cât și de consumatorii finali.

Urmărind aceste obiective la nivel de țară și luând în considerare experiența pe care administratorul societății o are, societatea COMPLEX AGROZOOLACT BS SRL consideră oportună și necesară dezvoltarea acestui segment, respectiv înființarea unei ferme de vaci pentru producția de lapte.

.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă Scara 1 : 25 000 și 1 : 5 000;

- Plan de situatie scara 1:500;

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

- Hala pentru adapostirea animalelor va avea regim de inaltime parter, cu

dimensiunile maxime in plan de 25,21x60,42ml, suprafata construita Sc=1523,18mp, suprafata construita desfasurata Scd=1523,18mp si un volum interior de 8000mc.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din fundatii izolate din beton armat, suprastructura metalica, alcatuita din 11 cadre metalice din europrofile laminate la cald (stalpi HEA, rigle IPE), cu deschiderea principala de 20,00m si deschiderea secundara de 4,70m, dispuse la o travee de 6,00m. Cadrele vor fi legate longitudinal la nivelul coamei si al streasinii cu rigle metalice din teava cu sectiune rectangulara sau circulara, iar in planul peretilor si al acoperisului se vor prevedea contravantuiri din otel rotund.

Acoperisul va fi metalic, in doua ape, cu panta de 11 grade (20%) iar invelitoarea va fi din panouri tip sandwich. Inaltimea la streasina va fi la +4,45m iar inaltimea maxima va fi la +7,25m fata de cota zero a constructiei. Hala se va inchide partial in planul peretilor cu panouri tip sandwich si perete din beton armat cu inaltimea de 1,50m pe fatadele laterale.

In interior se va amenaja o zona administrativa, spre fatada principala, alcatuita din birou pentru medicul veterinar, cu grup sanitar, sala pentru tancurile de racire, vestiar si grup sanitar pentru angajati si spatii tehnice pentru robotii de muls. In continuarea zonei administrative se va amenaja adapostul pentru animale, prevazut cu zone de odihna pentru animale (cusete individuale), zone de circulatie animale si evacuare mecanizata a dejectiilor si zona de circulatie pentru angajati si front furajare.

- Fanarul si adapostul pentru fatare animale va avea regim de inaltime

parter, cu dimensiunile maxime in plan de 34,00x17,00ml, suprafata construita Sc=578,00mp, suprafata construita desfasurata Scd=578,00mp si un volum interior de 3000mc.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din fundatii izolate din beton armat, suprastructura metalica, alcatuita din 8 cadre metalice din europrofile laminate la cald (stalpi HEA, rigle IPE), cu deschiderea de 16,60m, dispuse la o travee variabila, de 5,00m, respectiv 4,50m. Cadrele vor fi legate longitudinal la nivelul coamei si al streasinii cu rigle metalice din teava cu sectiune rectangulara sau circulara, iar in planul peretilor si al acoperisului se vor prevedea contravantuiri din otel rotund.

Acoperisul va fi metalic, in doua ape, cu panta de 11 grade (20%) iar invelitoarea va fi din panouri tip sandwich. Inaltimea la streasina va fi la +4,45m iar inaltimea maxima va fi la +6,20m fata de cota zero a constructiei. Hala se va inchide partial in planul peretilor cu panouri tip sandwich, in zona de fatare animale si va fi deschisa in zona fanarului.

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Regimul de inaltime: parter

Sc = 2696,18 mp;

Sc = 2696,18 mp;

P.O.T. = 39,08%

C.U.T. = 0,61

Din punct de vedere functional cladirile vot fi structurata astfel:

Hala adapost animale:

- Birou medic veterinar: 31,22 mp;

- Grup sanitar: 5,63 mp;

- Sala tanc racire: 49,76 mp;

- Vestiar: 29,50 mp;

- Grup sanitar: 7,27 mp;

- Spatiu tehnic roboti: 46,90 mp;

- Spatiu tehnic roboti: 22,72 mp;

- Spatiu animale bolnave: 36,22 mp;

- Adapost animale: 962,68 mp.

Fanar si adapost fatare animale:

- Fanar: 340,852 mp;

- Alee furajare: 50,40 mp;

- Boxe fatare: 78,96 mp;

- Boxe vitei: 99,96 mp.

- Platforma de gunoi si laguna subterana pentru dejectii

În candrul prezentului proiect de investiții se are în vederea construirea și amenajarea unei platforme de gunoi și laguna subterană dejecții în suprafață de 595 mp, a cărei capacitate a fost calculată în funcție de efectivul de animale din cadrul fermei conform reglementărilor aflate în vigoare la ora actuală. Capacitatea platformei construite asigură o stocare de 6 luni de zile a gunoiului de grajd, punând astfel la dispoziție fermierilor din zonă o cantitate consistentă de gunoi de grajd în momentul fertilizării terenurilor agricole cu acest îngrășământ natural. Astfel, adăpostul de animale este prevăzut cu o instalație de evacut dejecții  în mod automat și periodic de-a lungul zilei și sunt evacutate de către instalație în platforma de gunoi și laguna subterană.

- Imprejmuire si poarta de acces :

Imprejmuirea amplasamentului se va realiza din panouri de gard,  realizate din plase sudate zincate.

Poarta de acces va fi autoportanta (pe role metalice) confectionata din cadrul metalic propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje.

Este actionata exclusiv electric prin intermediul unor motoare speciale.

De obicei acestea lucreaza la tenisunea de 220V si pot dezvolta o putere maxima de 400W.

- Drumuri si platforme betonate:

Din punct de vedere functional acestea asigură circulația în interiorul incintei atât a angajaților cât și a autocamioanelor necesare pentru recepție sau expediere.

Accesul in si din incinta va avea latimea de 6,00 m si va fi racordat cu raze circulare de 12.00 m la drumul de exploatare DE 520/1 (drum de expoatare). Suprafata totata a acestor platforme este de 1565 mp.

Structurile rutiere adoptate sunt:

- 20 cm beton de ciment ( BcR 4,5 )

      - 20 cm strat de fundatie din piatra sparta

      - 30 cm strat de fundatie de balast.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   – profilul si capacitatile de productie;

În prezent nu există o capacitate de producție, însă după implementarea proiectului de investiții, vor exista următoarele capacități de producție :

| Nr. | Productie fizica | U.M | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lapte | l | 860,100 | 860,100 | 860,100 | 860,100 | 860,100 |
| 2 | Carne viu (vitei 3 luni) | kg | 13,350 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 3 | Vaci reforma | cap | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Gunoi de grajd | to | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu e cazul, in prezent nu se deruleaza nici o activitate pe amplasamentul proiectului propus;

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Prin prezentul proiect de investiții se dorește implementarea sistemului de stabulatie libera care presupune formarea unor loturi de animale care se afla in aceeasi stare fiziologica. Intretinerea in grup permite miscarea libera in adapost in limitele unui comportament in care sunt separate functional zonele de odihna, furajare, adapare, circulatie, in asa fel incat compartimentul animalelor sa nu fie agresiv. Taurinele vor fi crescute in grajdul de productie, in care vor fi amenajate sectoare speciale pentru: vacile aflate in lactatie; vacile gestante și tineret. Separat de grajdul de producție va fi amenajată zona de fătare, alăptare și viței.

Adapostul de animale este realizat dintr-un adapost unic, cu conceptie si flux tehnologic modern compus dintr-o zona cu cusete dedicata exclusiv animalelor aflate in faza de productie si a junincilor dupa fecundare, zona de muls, sala de depozitare lapte prevazuta cu tanc de racire, boxe dedicate vacilor la fatare, spatiu pentru vacile bolnave, spatiu pentru vacile aflate in repaus mamar si zona tineret.

Fluxul tehnologic este unul complex care asigură vacilor cele mai bune condiții și de asemenea asigură o calitate ridicată a laptelui produs de către acestea. Mulgerea vacilor se face în mod automat prin intermediul unui sistem de muls robotizat neffind nevoie de intervenția umană în procesul de mulgere. Acest sistem de muls asigură de altfel și spălarea și curățarea ugerului de eventuale impurități sau de bălegar precum și o monitorizare în permanență a calității laptelui obținut de la vacă putând avertiza în timp real dacă calitatea laptelui se modifică, permițând astfel fermierului să acționeze în acest sens atât pentru binele vacii, cât și pentru păstrarea unei calității ridicate a laptelui oferit spre vânzare. În urma mulgerii vaciilor, laptele este livrat în mod automat către tancul pentru răcirea și păstrarea laptelui. Un aspect foarte important o reprezintă faptul că răcirea, amestecarea și curățarea sunt complet automatizare contribuind în egală măsură la calitatea finală a laptelui care pleacă din cadrul adăpostului.

Pentru asigurarea unei calități ridicate a laptelui, este foarte important ca vacile să beneficieze de cele mai bune condiții, astfel se va asigură în permanență hrană pentru animale prin intermediul frontului de furajare și a robotului  de împingere automată a furajelor, în așa fel încât și vacile cu randament mai scăzut pot avea acces la furaje proaspete. Prin furajarea automată și constantă a vacilor nu numai că asigură o productivitate ridicată a vacilor de lapte dar și contribuie la o eficentizare a consumului de furaje și la o economie cu forța de muncă. Pe lângă acestea vor fi și adăpătoare care să asigure necesarul de apă a vacilor, precum și ventilatoare care să asigure o calitate ridicată a aerului din cadrul adăpostulu dar și de a răcorii animalele în special în lunile călduroare.  Pentru un grad de confort și pentru  a avea un impact cât mai mare asupra sănătății vacilor și a productivității acestora, adăpostul va fi dotat și cu o perie automată pentru vaci care se activează în momentul contactului cu animalul. De altfel, vacile se vor odihni în cușete de odihnă individuale construite în așa fel încât să nu existe unghiuri sau părți ascuțite care să provoace leziuni, având ca așternut un covor de odihnă special destinat în acest sens care să fie aderent și antialunecare.

Un aspect foarte important îl reprezintă și igiena animalelor,  astfel pentru a beneficia de cele mai bune condiții adăpostul de animale este prevăzut cu o instalație de evacut dejecții  în mod automat și periodic de-a lungul zilei. Prin faptul că se realizeaza automat eliminarea dejecțiilor, se crește gradul de confort al animalelor odată prin curățenia periodică și a doua oară prin faptul că interacționarea cu factorul uman este tot mai redusă eliminând astfel stresul animalelor și crescând productivitatea acestora. Dejecțiile sunt evacutate de către instalație în platforma de gunoi și laguna subterană.

Totodată un aspect important îl reprezintă și sănătatea animalelor. În acest sens adăpostul de animale va fi dotat cu un spațiu de birou destinat medicului veterinar, precum și a unui spațiu pentru vacile bolnave dotat cu o boxă de tratament.

În același timp, proiectul de investiții propus va asigura și spațiul pentru fătare și alăptare a vacilor, de creștere a vițeilor împreună cu un distribuitor automat de hrană care să asigure necesarul exact al fiecărui vițel  și spațiul pentru tineret asigurând astfel cele mai bune de creștere a vacilor de lapte în completă concordanță cu standardele și normele europene și naționale în vigoare.

Așadar, constituirea loturilor de vaci se face in functie de: starea fiziologica si nivelul productiv al animalelor. Ele vor ocupa spatiul din grajd destinat stabulatiei libere, vor fi hranite cu mix-uri vegetale achizitionate de la producatori specializati si vor fi adapate cu instalatie de adapare cu nivelul constant al apei. Vacile de lapte sunt dirijate pe un traseu special spre zona de muls. Vacile de lapte nu trebuie sa ramana in zona de asteptare mai mult de o ora, pentru a se evita stresul si implicit scaderea productiei de lapte. Se realizeaza intai o curatare uscata a mameloanelor si o dezinfectare dupa mulgere. Animalul este condus pe traseul de evacuare, unde este adapat si i se administreaza tratamente veterinare si toaletarea copitelor, dupa caz. De aici, animalele sunt trimise inapoi in grajd, fara a se intersecta cu cele aduse la muls.

Junincile odata insamantate raman in prima perioada in zona dedicata lor in blocul efectivului de reproductie dupa care urmeaza a fi deplasate in blocul vacilor productive la cuseta. Cu circa 3-4 zile inaintea fatarii acestea sunt deplasate in boxa dedicata fatarii, de unde sunt deplasate ulterior mulgerii colostrului si in zona dedicata vacilor de maxima productie. Viteii dupa fatare sunt deplasati imediat dupa fatare in boxe special amenajate (conform normelor de bunastare europene) si unde vor ramane in primele 3 luni de viata. Dupa cele 3 luni petrecute in boxe tineretul mascul si o parte din tineretul femel va fi comercializat fermelor pentru ingrasare, iar tineretul femel pastrat pentru reproductie va fi deplasat in grupa de varsta la care apartin pana in faza de gestatie si apoi dupa ingravidare sunt deplasate in zona junincilor gestante.

Plan productie

Ipotezele care au stat la baza intocmirii planului de reproductie sunt urmatoarele:

- Solicitantul va achizitiona animalele in ultimul an de implementare a proiectului;

- Cele 94 de vaci de lapte vor fi achizitionate in perioade diferite de gestatie;

- Perioada de gestatie la bovinelor este in medie de 285 zile;

- Dat fiind faptul ca in ultimele doua luni de gestatie vaca are nevoie de o perioada de refacere a intregului organism si in special a glandei mamare, in scopul reluarii unei activitati sustinute in lactatia urmatoare, se va respectat perioada de repaus mamar, care este in medie de 60 de zile.

- Durata de lactatie a vacilor este de 305 zile;

- Procentul de natalitate luat in considerare este de 95%;

- In perioada de 365 de zile vaca poate fi in urmatoarele stadii fiziologice:

- fatata recent si in lactatie;

- insamantata si in lactatie;

- diagnosticata ca gestanta si in lactatie;

- gestanta si in repaos mamar.

- Vaca trebuie sa parcurga, la intervalul de doua fatari, toate perioadele fiziologice amintite, in care perioada optima de raportare este de 365 zile calendaristice.

Evolutia efectivului de bovine in perioada previzionata este urmatoarea (s-a tinut seama de perioadele fiziologice mentionate anterior):

| Ipoteze flux tehnologic |  | Procente efectiv vaci de lapte in ferma in perioada de operare | Efectiv de vaci de lapte in ferma in perioada de operare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Categoria de taurine | Capacitate maxima | Anul 1 operare | Anul 2 operare | Anul 3 operare | Anul 4 operare | Anul 5 operare | Anul 1 operare | Anul 2 operare | Anul 3 operare | Anul 4 operare | Anul 5 operare |
|  | Vaci in lactatie | 94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|  | Capacitate ferma (nr. vaci de lapte) | 94 |  |  |  |  |  | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2 | Natalitate | 95.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitei obtinuti, din care: | 89 |  |  |  |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|  | Vitele 0-3 luni | 45 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Taurasi 0-3 luni | 44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 3 | Reforma efectiv | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectiv vitele/juninci gestante | 27 |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 18 | 27 | 27 |
|  | Vitele 4-12 luni | 9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Vitele 13-24 luni | 9 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
|  | Juninci gestante | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
|  | Efectiv ferma capacitate maxima | 201 |  |  |  |  |  | 183 | 183 | 192 | 201 | 201 |

Lista de echipamente si utilaje achizitionate prin proiect

| Denumire/Tip utilaj/echipament | Caracteristici |
| --- | --- |
| Boiler apa calda | Boiler termo electic, emailat, cu o capacitate de 200 litri |
| Aeroterma vestiare | Aeroterma (ventiloconvector electric) – Putere 1000 W, alimentare la 220 v, prindere pe tavan . |
| Aeroterma cabinet | Aeroterma (ventiloconvector electric) – Putere 1000 W, alimentare la 220 v, prindere pe tavan . |
| Robot de muls | Sistemul de muls robotizat cu 1 unitate centrală și 2 roboți de muls include : Manager pentru maxim 140 de vaci cu minim 2,5 mulsori/zi, - 1 unitate centrală, cu:  Pompa de vacuum  Sistem de spălare automată a robotului,  Sistem de gestiune T4C – management al fermei o Programul de gestiune culege informaţii și le afișează pe monitor. Aceste informații asigură o vedere de ansamblu privind performanţa şeptelului, funcționarea sistemului de muls automatizat şi atenționează fermierul asupra vacilor cu probleme. - 2 unități robot, cu:  Structură din oţel inoxidabil,  ecran color 12” cu atingere  un cititor în infraroșu la mare distanță, ce preia datele de la cipurile de identficare,  brațul de muls robotizat, cu 4 pahare ce se atașează individual, pe fiecare sfert,  Senzori de calitate reprezintă un set unic de instrumente pentru măsurarea calităţii laptelui. Sistemul este poziţionat în interiorul braţului robotului chiar lângă uger. În timpul mulsului laptele este permanent monitorizat, pe fiecare sfert de uger. Acest lucru oferă informaţii vitale despre conţinutul de grăsimi/proteine, lactoză pentru o gestionare corectă a calității laptelui şi a sănătății vacilor, permiţând fermierului să acționeze rapid şi să obţină o calitate optimă, garantată, a laptelui. Acesta indică: o Culoarea laptelui (pe sfert de uger) o Grăsime/proteine conţinute în lapte o Indicatorul de lactoza a laptelui o Conductivitatea laptelui (per sfert de uger). o Temperatura laptelui o Nivelul de sânge din lapte  Bloc pulsator 4Effect o Sistemul de pulsare reprezintă primul progres revoluţionar în tehnica mulsului din ultimii 30 de ani. Cu informaţiile primite, setările propriu-zise ale pulsaţiilor sunt reglate dinamic pe fiecare sfert de uger. Acesta asigură o tratare individuală reală a vacii şi obţinerea “unui muls pe măsura fiecărui animal”.  Perii pentru curățarea ugerului – îndepărtează impuritățile și bălegarul de pe mameloane, asigurând și o stimulare tactilă rapidă și eficientă,  Dozator de furaje concentrate  Poartă de selectie - 1 unitate (tablou de comandă) şi sincronizare între roboţi şi tancul de răcire, - 1 calculator, cu imprimată - 1 compresor de aer - 140 buc, coliere cu cip de identificare, cu citire la mare distanță, la intervale de 15 min. Acestea măsoară și transmit către cititor activitatea vacilor (căldurile, ruminația) |
| Buncar alimentare | Instalația completă care asigură fluxul tehnologic se compune din : - Siloz pentru cereale, cu capacitatea de 10 mc, confecționat din tablă zincată sau fibră de sticlă, o Scară de acces o Gură de evacuare o Senzor de prea plin - Transportor melcat acționat de un motor electric, - Transportor spiralat pentru evacuare - Tubulatură și materiale de fixare, - Tablou de comandă. |
| Tanc de lapte | Tancul este de tip orizontal, închis și este confecţionat din oţel inoxidabil. Vaporizatorul asigură răcirea rapidă a laptelui, schimbul de căldură este optim, ceea ce asigură o capacitate mare de răcire. Amestecarea laptelui împiedică congelarea chiar şi pentru cantităţi mici de lapte. Cu tehnica de expansiune directă laptele este răcit prin contact direct cu vaporizatorul. Calitatea finisajului asigură o spălare corectă, fiind împiedicată astfel dezvoltarea bacteriilor . Caracteristici - Tanc orizontal cu vaporizator sudat cu laser şi circulaţie eficientă a laptelui, care garantează performanţa maximă de răcire - Capacitate 2100 l, 2 mulsori, - Fabricat din inox 18/10-AISI304, sigilat ermetic - Cadru solid cu picioare ajustabile (pantă standard 2%) - Orificiu cu capac rotativ şi garnitură de cauciuc - Aerisire detaşabilă - Scurgere la autospălare cu supapă fluture - Scara de inox - Conform standardelor EN 13732 Control şi afişaj - Toate componentele electonice au 1~230V 50Hz - Cutie de control etanşă, cu buton pornire-oprire şi alte butoane de control - Unitate de control al temperaturii laptelui, operată electric - Afişaj digital cu leduri pentru temperatură - Două puncte de temperatură, ajustabile (3,2oC si 4,5oC) - Răcirea, amestecarea, curăţarea sunt complet automatizate Sistem de control de tip i-Control este creierul central al tancului. Este echipat cu un software inteligent ce asigură o interacțiune simplă între utilizator, tancul de răcire și sistemul de muls. Toate informatiile se obtin la o simplă atingere a unui touch screen de înaltă rezoluție. Sistemul i -Control este un sistem inteligent ce protejează calitatea laptelui prin: - controlul automat al procesului de răcire și de spălare, - capacitatea de a diagnostica rarele cazuri de apariție a unor probleme și oferirea de soluții de remediere a acestora; - alarmarea atunci când serviciile de întreținere trebuie să fie effectuate Răcire şi agitare - Unitatea de răcire asigură o răcire rapidă, este sigur, economic și ecologic. - Datorită evaporării libere şi mixării laptelui, schimbul de căldură este optim - Designul special al evaporatorului permite transferul optim de căldură şi astfel este garantată o înaltă capacitate de răcire - Agitatorul este eficient, amestecă chiar şi cantităţi mici de lapte - Ţevile de răcire au premontate valve de expansiune termostatică Spălare - Dozaj standard - Control automatizat al nivelului apei pentru umplerea optimă şi consum minim de apă - Sistem dinamic de presiune, cu pulverizator în agitator - Pompă de curăţare din inox, montată vertical, nu prezinta risc de îngheţare Dimensiuni: - Lungime 3100 mm, - Lățime 1310 mm, - Înălțime 1585 mm - Greutate 412 kg |
| Distribuitor hrana vitei | Caracteristici: - Posibilitatea stabilirii un plan individual de hrănire - Număr maxim de viței deserviți – 50 - Numărul stațiilor de lapte – 1-2 - Sistem automat de spălare - Terminal portabil, cu afișaj, tastatură și butoane de comandă rapidă dă posibilitate utilizatorului de a găsi sau de a modifica rapid informațiiile dorite - Posibilitate de conectare la programul de gestiune al robotului de muls pentru o vedere de ansamblu și controlul tuturor vițeilor, - Hrănire cu lapte praf Avantaje cheie: - Rată de creştere accelerată - mai bună dezvoltare a rumenului - Gestionarea individuală a viţeilor - Temperatura constantă şi precisă a laptelui - Orar de hrănire flexibil - Înţărcare fără stres - Flexibilitatea muncii - Economie de timp - Adecvat pentru fermele de toate mărimile, - Fiabil, necesită întreținere minimă |
| Perie automata | Caracteristici: - dimensiuni: o diametrul – 50 cm o lungimea – 88 cm - greutatea – 42,5 kg - lungimea cablului de alimentare – 2,5 m - motor acționare - 0,40 kW, - rotația periei – 30 rpm - tensiune de alimentare – 220 V - două direcții de rotație - părul periei își va păstra forma pentru mai mult timp, comparativ cu periile cu un singur sens de rotație, - sistem de montare pe stâlp sau pe perete - părul periei este poziționat în spirală, are grosime variabilă pentru maximum de confort - protectie la supratensiune. Avantaje: - piele curată și sănătoasă - stimulează circulația sanguină - confort maxim pentru vacă - ușor de instalat - nu necesită întreținere |
| Adapatoare antiinghet | Caracteristici: - cuva din tablă de oţel inoxidabil, cu margini rotunjite,pentru prevenirea rănirii animalelor. - Capacitatea = 120 litri, - plutitorul asigură nivelul constant al apei din cuvă, - furtun şi racord de ½ " pentru racordarea la rețeaua de apă, - bușon pentru golirea apei din cuvă, - serpentine din țeavă de oțel inox, - sistem de încălzire și recirculare al apei. |
| Adapatoare cu clapeta | Caracteristici: - Cuvă fabricate din fontă emailată - Racordarea la rețeaua de apă de ½ " - Ventil de bronz cu diuză schimbabilă, pentru presiune mare sau mica - Clapeta din fontă emailată - Doua puncte de fixare.Scurgere silentioasa de apa, fara stropire. Nu sperie animalele. |
| Ventilator | Caracteristici: - Ventilator tip R/R 100 - Paleți din oțel inoxidabil - Greutate 32 kg - Tensiune alimentare 380 V - Dimensiuni gabarit 960 x 960 x 330 mm - Putere motor 0,55 kW - Flux de aer cca. 18.600 m3/h |
| Instalatie evacuare dejectii | Caracteristici: - Acționare cu motoreductor, P=0,5 kW - Viteza de lucru al lamelor este de max. 4 m/min - Cablu de acționare al lamelor din oțel inoxidabil, D=8 mm - Structura este zincată termic/vopsită în câmp electrostatic |
| Pompa dejectii | Caracteristici: - tip pompă: o verticală, 15-80-4; o cu motor electric extern; o construcţie din oţel inoxidabil; - putere motor-15 kW; - adâncime L=4 m; - refulare D=80 mm - prevăzut cu suport pentru prindere pe perete. |
| Mixer dejectii | Caracteristici: - amestecător submersibil orizontal: o cu motor de acţionare de 5,5 kW, o paleți din oţel inoxidabil, o alimentare – 380 V - capacitate: cca. 2400 mc/oră - sistem de ghidare pe coloană de oţel inoxidabil (până la 4 m adâncime); - sistem de ridicarea şi rotire; - tablou electric de comandă pentru mixer și pompă, prevăzut cu releu termic pentru protecţie la suprasarcină |
| Generator de curent | Caracteristici: - tip 35 I, - cu carcasă de insonorizare, prevăzută cu uși de acces - putere în regim continuu de funcționare 24 kW - tensiune – 230/400 V, 50 Hz - 1500 rotații/minut - panou de control pornire/oprire automată - inversor sursă automat de cuplare/decuplare la retea - buton oprire de urgență și întrerupător - Dimensiuni: o Lungime 2500 mm o Lățime 1000 mm Caracteristici motor : - Combustibil - motorină - Putere mecanică (kWm) 31,5 - Număr cilindri 4 în linie - Capacitate baie ulei 10,5 l - Capacitate rezervor 100 l - Dotat cu rezistență preîncălzire antigel - Redresor de baterie Panou de comandă digital Pornire automata Voltmetru Pornire manuala Ampermetru Presiune scazuta ulei Frecventmetru Start ratat Contor orar Incarcare baterie Voltmetru baterie Temperatura ridicata apa Istorie evenimente Oprire de urgenta Afisaj LCD+LED Nivel scazut combustibil Port comunicatii - optional Oprire de urgenta Buton oprire urgenta |
| Poarta telescopica | Caracteristici tehnice: - Fabricată din țeavă de oțel de 2” și de 1.1/2“ - 4 - 5 rânduri de bare orizontale - Lungime extensibilă ( 2 - 4 m) - Structură zincată termic |
| Poarta unidirectionala | Caracteristici tehnice: - Fabricată din țeavă de oțel de 2” și de 1.1/2“ - Deschidere într-un singur sens, - Structură zincată termic |
| Hidrofor put forat | Hidrofor, cu o putere minima de 2000 W,prevazut cu vas de expansiune de 50 litri si sistem de acumulare de 100 litri. Alimentare la 380 V. |
| Bazin vidanjabil | Bazin vidanjabil cu capac carosabil, cu o capacitate de minim 3500 litri |
| Incarcator fronta 26 Cp | Incarcator frontal articulat cu o putere de minim 26 Cp, dotat cu : acoperis de protectie, cupa cu apucare hidrauica de 1,2m, impingator de gunoi, min 40 cm inaltime si 1,5 lungime, furca de 1 m – 2500 Kg, greutati 2x62 Kg,Latime totala la roti 1240 |
| Incarcator frontal 75 Cp | Incarcator frontal articulat cu o putere de minim 75 Cp, dotat cu : acoperis de protectie, , furca pentru baloti cu 3 trepte si cadru sustinere de minim 2m, apucator de paleti 1m, cupa de apucare hidraulica 2 cilindri 1,8 m, greutati 250 Kg,Latime totala la roti 1900 |
| Robot impingere furaje | Caracteristici: - Fucționare pe baterie - Echipat cu motor electric - Giroscop și dispozitiv cu ultrasunete pentru stabilirea direcției de deplasare - Senzor pe roțile din spate - Detector de coliziune – permite oprirea robotului la lovirea unui obstacol - Unitate de control manual pentru programarea parcursului - Corpul este format dintr-un bloc greu din beton, ce asigură masa necesară robotului pentru a împinge furajul spre grilaj, la o înălțime de până la 65 cm. Diametrul (cm) 111 Înălțime (cm) 104 Greutate 574 Înălțimea lamei de împins (cm) 57 Acționare Motor electric Număr roți 3 Viteză (m/min) 12 Baterii 12 V/55 Ah Număr de parcursuri programabile 16 Puncte de resetare (direcție) Stație de încărcare plus punct de resetare sau coliziune în timpul parcursuluui Spatiul necesar pentru a se apropia de stația de încărcare (m) 5 Spațiul necesar pentru a pleca de la stația de încărcare (m) 1 Lățimea minină a aleii de furajare (m) 1,25 + lățimea furajelor Lățimea maximă a masei de furaje (m) 2 Înălțimea maxima a masei de furaje (m) 0,65 Interval de start Flexibil, maxim 48 ori/zi - Funcționare 24 de ore din 24 - disponibilitate constantă a furajelor |
| Tocatoare paie | Tocatoare paie cu o greutate de operare de inim730 Kg, diametru interior 1,83m, sistem de imprastiere a paielor jos si sus, distanta de imprastiere minim 10 m, diametru balot rotund 1,5m, viteza de tocare = 1 balot/ min , |
| Vidanja | Vidanja cu o capacitate minima de 9600 litri, capacitate aer 11.000 litri, minim 540 rot/ min, furtun de aspirare fi 150, dimensiuni minime 1600 X 4800 mm, grosime minima pereti 5 mm. |
| Tractor | Tractor – putere minima 50 Cp, sistem cupla hidraulica spate. |
| Masa cabinet | Masa de lucru neutrala cu dulap, set de 3 sertare dreapta, rebord, usi culisante, dimensiuni Lxlxh 1400x700x850 mm, greutatea 97,5 kg |
| Container animale moarte | Container transportabil din metal, cu o capacitate de 15 mc . Latime maxima 2,5 m. |
| Boxa tratament | Caracteristici: - Echipat cu sistem de prindere în 3 puncte - Recomandat să se utilizeze pentru contentionarea animalelor cu masa cuprinsă intre 400 si 900 kg, - Structură din oțel, zincată termic. |
| Covor de odihna | Caracteristici: - Rezistent la uzură și la coroziune - Suprafață aderentă, antialunecare - Elastic, - Dimensiuni rolă: o lungimea - minim 100 m, o lățimea 180 cm o grosime 34 mm |
| Cusete de odihna | Caracteristici: - bară separatoare - diametrul elementului principal este de 60 mm, lungimea de cca. 200 cm; Stâlpi din țeavă patrată de 80x80, fixați în beton, - limitator de greabăn din ţeavă zincată cu diametrul de 1¼’’, lungimea egală cu lăţimea patului de odihnă (110 cm – 125 cm); - limitator antiavansare din țeavă zincată cu diametrul de de 1¼’’; - bride de prindere a limitatorului de greabăn pe separator. |
| Front de furajare | Caracteristici tehnice: - panouri de furajare de 4, 5 sau 6 m, cu 5, 6, sau 8 posturi de furajare pe panou, - lățimea postului de furajare este de 0,75 m, - confecționate din țeavă cu diametrul de 60 mm și de 42 mm, - Sistem de închidere individual, - Se livrează cu accesorii de prindere și fixare, - Structură din oțel dublu zincat termic |
| Boxa vitei 0-7 zile | Caracteristici tehnice: - Fabricate din profile de oțel, zincate termic, - Plăci laterale din tablă de oțel, - Podea din tablă perforată, pentru așternut de paie - Lungime = 1,5 m - Lățime = 1,0 m |
| Boxa vitei 0 - 3 luni | Caracteristici tehnice: - Stâlpi din țeavă de oțel, fixați în beton, - Cadru din țeavă de oțel de 1⅟4”, - Bare verticale fabricate din țeavă de oțel de ¾”, sudate pe cadru, cu distanța dintre barele verticale de 20 cm , - prevăzută cu poartă de acces |
| Boxa vitei 3 -6 luni | Caracteristici tehnice: - stâlpi din țeavă de oțel, fixați în beton, - cadru din țeavă de oțel de 1⅟4”, bare verticale fabricate din țeavă de oțel de ¾”, sudate pe cadru, cu distanța dintre barele verticale de 30 cm , - prevăzută cu poartă de acces. - structură zincată termic. |
| Boxa fatare | Caracteristici tehnice: - stâlpi confecționați din țeavă de oțel, fixați în beton, - 3 rânduri de bare orizontale confecționate din țeavă de oțel de 2” și 1⅟2”, fixate pe stâlpi cu ajutorul unor bride din oțel, - accesorii de prindere și fixare - prevăzută cu poartă de acces. - structură zincată termic. |
| Boxa juninci | Caracteristici tehnice: - stâlpi confecționați din țeavă de oțel, fixați în beton, - 4 rânduri de bare orizontale confecționate din țeavă de oțel de 2” și 1⅟2”, fixate pe stâlpi cu ajutorul unor bride din oțel, - poartă de acces, - accesorii de prindere și fixare - structură zincată termic |
| Prelata | Caracteristici tehnice: - fabricate din fire de polietilenă cu strat protector pe ambele părți - protectie UV - rezistente la umezeală, la vânt si la diferențe mari de temperature, - se montează fie pe un schelet metalic, fie pe un schelet din lemn, în funcție de construcția grajdului. |
| Achizitie vaci de lapte | Se vor achizitiona juninci in ultimele luni de gestatie. Aceste vor fi din rase de lapte, soiuri autohtone. |

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Principala piața de aprovizionare o va reprezenta elementele care au directă legătură cu procesul de creștere a vacilor de lapte. Astfel societatea se va aproviziona în principal cu următoarele materii prime:

- Paie pentru așternut

- Furaje combinate

- Nutreturi concentrate

- Medicamente și produse veterinare

- Alte materiale consumabile gen detergenți și dezinfectanți pentru spălarea/igienizarea halelor, piese de schimb

Pentru reproducerea vacilor, societatea va avea în vederea achiziția de material seminal pentru însămânțare artificială acestea intrând în categoria produselor veterinare. Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face în cabinetul medicului veterinat în condiții optime de temperatură.

Echipamentele si utilajele din ferma functioneaza cu energie electrica, asigurata din reteaua electrica existenta la limita de proprietate;

Incalzirea spatiilor interioare din zona administrativa se va realiza in sistem local prin intermediul ventiloconvectoarelor electrice amplasate in fiecare incapere. Puterea acestora variaza in functie de necesarul termic al fiecarei incaperi si va fi cuprinsa intre 1000 - 2000W. Prepararea apei calde menajere se va realiza cu doua boilere electrice cu o capacitate de 200l, cu o putere electrica de minim  2kW, amplasate in grupurile sanitare propuse.

Apa este asigurată dintr-un puţ forat de medie adâncime care va fi realizat pe proprietate, prevazut cu hidrofor, care va asigura necesarul de apă atat menajer cat si tehnologic;

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea principala cu energie electrica se va realiza din LEA existent la limita de proprietate, prin intermediul unui transformator amplasat la limita de proprietate si un racord de cablu subteran tip CYY F2x(3x95+35), pozat pe pat de nisip, care va alimenta tabloul general TDG. Solutia tehnica de racordare va fi stabilita de catre ENEL in baza documentatiei depusa de beneficiar pentru obtinerea avizului de racordare.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Lucrarile se vor executa strict in perimetrul proprietatii, fara afectarea proprietatilor vecine sau a structurilor naturale adiacente (canale, santuri, etc). O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi distribuit uniform pe suprafata de teren ramasa neafectata de investitie, iar excedentul va fi transportat si depozitat in locatii agreate in prealabil;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

N e cazul

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Se va folosi apa potabilizata din putul forat ce se va executa;

– metode folosite in constructie;

Constructiile se vor realiza conform normativelor in vigoare, cu respectarea legislatiei si normelor tehnice de executie, protectia muncii, PSI;

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

-	Trasare limite de proprietate

-	Poziționare obiecte

-	Săpături

-	Realizare infrastructură

-	Realizare suprastructură

-	Montaj inchideri hale si compartimentari

-	Rețele interioare și exterioare

- 	Panotaj birouri si camere frig

-	Finisaje

-	Recepționare lucrări

-	P.I.F.

-	Exploatare conform standardelor, urmarire în timp. Realizarea investitiei va atrage dupa sine angajarea unui personal calificat care sa faca posibila functionarea acesteia in parametrii optimi de exploatare

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu e cazul

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Apa va fi asigurată dintr-un puţ forat de medie adâncime propus pe proprietate, prevazut cu hidrofor, care va asigura necesarul de apă atat menajer cat si tehnologic;

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare proiectate in interiorul cladirilor propuse vor fi colectate într-un bazin vidanjabil care se va goli periodic prin grija beneficiarului. Canalizarea menajeră a clădirii se va realiza prin racordarea instalatiilor de canalizare interioare proiectate la instalația exterioara de canalizare menajera proiectată în incintă.

Deseurile sunt de tipul ambalajelor (saci de plastic in care sunt livrate furajele, etc) si de tip menajer. Acestea vor fi depozitate in afara incintei, intr-o zona marcata corespunzator pe platforma, in recipiente (containere) separate,  conform principiului separarii deseurilor.

– alte autorizatii cerute pentru proiect. –

Nu este cazul

Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Investitia nu se afla in zona de incidenta privind evaluarea impactului asupra mediului.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

-  categoria actuală de folosință – teren arabil extravilan;

-  categoria planificata: ferma de vaci

• politici de zonare si de folosire a terenului:

- Jud Arad, localitatea Seitin, teren arabil extravilan, extras de CF  302571 Seitin, documentație de urbanism – PUG aprobat cu HCL Seitin 49/2006 si prelungit cu HCL Seitin 24/28.04.2016.

• arealele sensibile:

La alegerea amplasamentului s-a luat în considerare distanţa faţă de zona de locuinţe (240 m), activităţile desfăşurate în vecinătatea proiectului propus (agricultura), arealele sensibile, zone inundabile etc..

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Avand in vedere ca zona este una agricola, avand in vecinatate alte ferme zootehnice similare, si ca nu sunt areale sensibile în vecinătatea amplasamentului (zone de locuit, arii naturale protejate, obiective de interes public etc.), nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasare.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

În vederea minimizării impactului asupra mediului înconjurăţor a infiintarii fermei NU sunt necesare a fi introduse noţiuni deosebite de exploatare referitoare la: trafic, zgomote, mirosuri, poluarea aerului, calitatea apelor, purtătorii de germeni infecţioşi, păstrarea curăţeniei.

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- nu este cazul

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Construirea unei ferme de animale, prevazuta cu echipamente moderne de crestere si ingrijire, precum si cu facilitati complete de gestionare a deseurilor rezultate, nu aduce nici un impact negativ asupra mediului inconjurator.

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor / speciilor afectate);

- nu e cazul

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu e cazul

– probabilitatea impactului;

- nu e cazul

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu e cazul

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu e cazul

– natura transfrontiera a impactului.

- nu e cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- Retea de canalizare menajera – se va realiza in incinta proprietatii, apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate printr-un bazin etans vidanjabil de 8mc. Vidanjarea apelor uzate se va face periodic prin grija beneficiarului. Reteaua de canalizare se va efectua din tuburi PVC-KG, SN4, De 110mm.

- Apele uzate tehnologice – provenite din padocuri, vor fi colectate prin rigole perimetrale si vor fi deversate intr-o laguna de dejectii propusa prin proiect, cu un volum min de 750 mc. Dupa perioada de neutralizare prin biodegradare pe platforma de dejectii, conform Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor subterane cu nitrati din surse agricole, acestea vor fi folosite ca ingrasamant si imprastiate pe o suprafata de 24,48 ha..

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul;

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

- Nu e cazul

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu e cazul
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor: nu e cazul
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului: 
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Materialele si consumabilele utilizate in procesul tehnologic sunt biodegradabile, ecologice si nu constituie surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Platforme betonate cu pante si sisteme de colectare si conducere prevazute cu separator de hidrocarburi;

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - nu este cazul
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: nu este cazul
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament. 
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

- Organice (gunoi de grajd) – 1500 to pe an;

- Anorganice (resturi menajere, ambalaje diverse) – 1.000 kg /an;

– modul de gospodarire a deseurilor.

- Rezidurile organice vor fi ridicate cu autovehicule specializate si imprastiate pe camp;

- Ambalajele si alte deseuri menajere similare vor fi depozitate in containere inchise, amplasate in locatii special amenajate, si evacuate de catre societati specializate de salubritate;

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: nu este cazul
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul  
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier, respectiv executiile se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta domeniul public sau privat in zona. Accesul in incinta, atat cel auto cat si cel pietonal, se va face din De 232.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, etc, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber fara masuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in locuri special amenajate. Ca lucrari necesare organizarii de santier avem:

-	Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;

-	Asigurare utilități aferente organizare de santier;

-	Amplasare toalete ecologice;

-	Amenajare sală de ședințe + facilități pentru muncitori (containere)

– localizarea organizarii de santier: - pe amplasament

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: nu e cazul, impact minim.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

nu e cazul

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Nu e cazul, avand in vedere ca este vorba de o investitie in active, cu durata de viata de peste 30 ani

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

- Nu e cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

- Nu e cazul

Completari cu cerintele noii Directive EIA, revizuita:

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Proiectul propus nu se incadreaza sub Directiva SEVESO, deoarece nu se utilizeaza substante chimice periculoase, Nu exista risc de accident major.

Riscuri de accidente din dezastre naturale:

Comuna Seitin este localizată în partea de vest a României, în partea de vest a județului Arad. Geografic, relieful acestei comune este de câmpie joasă, aluvionară, fiind situată în zona temperat - continentală cu influențe mediteraneene. Această comună este amplasată la intersecția paralelei de 45 de grade, 59 minute, 20 secunde latitudine nordică cu meridianul de 20 grade, 40 minute, 21 secunde longitudine estică .

Din punct de vedere geologic, teritoriul câmpiei joase a Aradului din care face parte si amplasamentul proiectului, face parte din cadrul larg al Depresiunii Pannonice (sau panono-carpatic), rezultând în urma unui lung proces de evoluție, dintre care se pot distinge două etape importante. Prima etapă ține de formarea și așezarea șisturilor cristaline ce intră în alcătuirea Munților Poiana Ruscă, iar cea de-a doua ține de formarea bazinului de sedimentare în care s-au acumulat formațiuni detritice ce au grosimi diferite.

Din punct de vedere geomorfologic, întreg arealul comunei  se suprapune peste câmpia aluvială holocenă, de subsidență, având aspect de albie majoră, formată de râul Mures. Această câmpie este marcată pe suprafață de depresiuni de tasare pe alocuri, ca urmare a lipsei de compactitate a solului și a substratului acestuia, numite crovuri și padine.

Din punct de vedere al formelor de relief, amplasamentul proiectului se suprapune peste regiunea Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic amplasarea comunei Seitin în partea de vest a României o înscrie, din punct de vedere climatic, în climatul temperat-continental-moderat, cu influențe din sudul continentului, submediteraneene, dar pot apărea și mase de aer dinspre vest (anticiclonul Azorelor care împinge masele oceanice), din nord (ciclonii nordici atlantici) și din est (anticiclonul est-european). Fiecare dintre aceste caracteristici impune o modificare a parametrilor climatici locali.

Relieful de câmpie joasă impune o dispunere uniformă a parametrilor climatologici, iernile fiind de scurtă durată și mai puțin geroase, iar verile calde. Trecerea dintre cele două anotimpuri se face brusc, ca urmare a schimbărilor climatice din ultimii ani, discutându-se, ipotetic, de existența a două anotimpuri (vara și iarna), și nu patru cum era caracterizat acest climat în mod normal.

Prin urmare, temperatura medie anuală este de peste 10ºC , fără a exista diferențieri în acest areal datorită întinsei câmpii a Arancai.

Comuna Seitin este influențată de climatul local, caracteristic Depresiunii Panonice, fiind frecvente oscilații atât de temperatură, cât și ale cantităților de precipitații. Influneța maselor de aer din sud, sud-vestul și vestul continentului impun un caracter umed cu precădere primăvara și vara, iar în anotimpurile reci, influențele cu precădere din est și adesea din nord impun un caracter secetos arealului, ambele situații având influențe, în special, asupra temperaturilor și precipitațiilor.

Din punct de vedere hidrologic, suprafața comunei  este relativ meandrată, zona fiind traversata de cursul de apa Muress pe care se suprapune teritoriul administrativ al comunei, în cea mai mare parte, fiind reprezentat de un regim permanent de apa.

Amplasamentul proiectului este in extravilanul localitatii Seitin.

Din punct de vedere a apelor subterane, cantonarea apelor freatice are loc în nisipurile și pietrișurile din lungul fostelor lunci, și anume în pânzele aluviale ale câmpiei. Majoriatea apelor din teritoriul administrativ a comunei Seitin sunt potabile, iar grosimea orizontului freatic este relativ mare, marcând debite corespunzătoare irigațiilor. Conform modelului adâncimii apei freatice, la nivelul comunei Seitin, predomină zonele cu o adâncime a apei freatice cuprinsă între 40 si 60 m. Regimul apelor freatice este condiționat de factorii climatici și de nivelul cursurilor de apă de la suprafață. Cele mai scăzute niveluri remarcându-se în lunile Octombrie și Noiembrie, iar cele mai ridicate în luna Mai.

Din punct de vedere al utilizării terenului, se observă faptul că suprafața comunei Seitin este utilizată aproape în întregime în agricultură. Din punct de vedere pedologic, principalele categorii de soluri sunt cele molice (cernoziomice). Cernoziomurile sunt specifice zonelor de stepă și silvostepă, în care se încadrează și Campia de Vest.

Plecand de la aceste analize principalele riscuri naturale in care se incadreza proiectul ar putea fi :

#### Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

linii gri punctate: zonele de maximă activitate seismică

intensităţi macroseismice: notate cu litere romane

linii negre groase, continue şi întrerupte: faliile majore

Fig. 1 Dispoziția epicentrelor și faliilor crustale (Oros 2010)

În regiune seisimică Banat-Crisana au fost descrise 4 zone seismice, Seitin fiind situata în Zona Arad. Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte uşoare asupra construcţiior s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc (Mw = 3.9, I = VOMSK) (Oros 2010).

#### Riscul hidrologic   de inundatii

Conform hărților privind riscul de inundații Seitin se află în  zonele de risc redus.

Din simularea efectuta rezulta un risc de sub 10% pentru inundatii cu grad mare in localitate, in zona cea mai apropiata pe unde trece Muresul. Amplasamentul proiectului nu se regasete in zona cu risc.

Nu există inregistrate insa  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

#### Riscuri climatice

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru Seitin sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informatiilor de la Statia meteorologica Arad.

Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea masurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Arad vol. 2)

Incendii de vegetație. Terenurile agricole sunt destul de fragmentate iar riscul de incedii în perioadele secetoase este redus.

- Risc de alunecari de teren

Terenul  amplasamentului este plan , fara denivelari  si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona. In desursul perioadei nu au fost inregistrare asemenea evenimente.

Amplasamentul proiectului se situeaza in zona in care pot sa apara unele riscuri din cele enumerate mai sus.

Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara , sunt:

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la gradul de cutremur preconizat in zona; proiectul va fi supus expertizei seismice

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la furtuni puternice; verificatorul de proiect va lua in acalcul si acest aspect

- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila, totusi la proiectarea cladirilor se va tine cont de faptul ca in zona pot sa apara zone cu apa pana la 0.5 m; cladirile vor fi proiectate cu fundatii corespunzatoare, astfel incat sa fie evitat riscul intrarii apei in cladire

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, din activitatea de depozitare cereale nu rezulta emisii de gaze cu efect de sera.

Riscurile pentru sanatatea umana ( de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Terenul se situează în extravilanul localitatii Seitin. Activitatea ce se va desfasura ca urmare a implementarii proiectului este cea de ferma de animale.

Amplasamentul este prevazut in zona agricola..

Apele menajere vor fi colectate in bazin vidanjabil si de aici vor fi descarcate in statia de epurare. Aceasta este o solutie provizorie pana la extinderea retelelor de apa si canalizare in zona proiectului.

Nu exista  risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect.

IX. Anexe - piese desenate 
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
   2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de poluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
f)alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura si stampila

........................................