ANEXA Nr. 5  la metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

”INFIINTARE PLANTATIE DE ALUN ETAPA 2”;

II. Titular
   – numele companiei:  S.C. ARSAT POMICULTURA S.R.L. 
   – adresa postala: Seitin, Str. Izvor, nr 81, jud. Arad
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0720444039, e-mail: office@athos.com.ro
   – numele persoanelor de contact:

- Iulian Gatea – Manager de proiect

III. Descrierea proiectului:
   – un rezumat al proiectului:

Documentatia de fata este elaborata la solicitarea beneficiarului SC Arsat Pomicultura SRL cu sediul în Seitin, Strada Izovr, nr 81, judetul Arad.

In prezent SC Arsat Pomicultura SRL deţine o suprafata agricola pe teritoriul localitatii Seitin, Judeţul Arad. Exploatatia este formata din teren arabil, in suprafata de 31.52 ha. Terenul are o inclinatie usoara ce permite drenarea si o buna orientare, randurile sunt pozitionate pe axa S-N, plantele beneficiind de o foarte buna expunere la lumină.

Avand in vedere situatia mai sus prezentata, beneficiarul îşi propune înfiinţarea unei plantaţii noi de ALUN pe o suprafaţă de 29.92 ha. Investitia propusa prin prezentul proiect mai prevede si amenajarea unui bazin de stocare apa pentru irigarea plantatiei, instalarea unui sistem de irigatii prin picurare, imprejmuirea terenului cu gard pe o lungime de 2505 metri liniari, instalarea retelei electrice, si respectiv achizitionarea a doua containere, unul pentru personal si unul in care se va monta instalatia de fertirigare.

Prin proiect se vor achizitiona de asemenea o serie de utilaje si echipamente, conform tabelului de mai jos:

| Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor/dotarilor |  |
| --- | --- |
| Container fertirigare | 1 | Dimensiuni min 6000x2400x2550 max 6900x2500x2550m, dotari: usa, instalatie electrica |
| Container pentru personal | 1 | Dimensiuni min 6000x2400x2550 max 6900x2500x2550m, dotari: usa, ferestre cu geam termopan, instalatie electrica, finisaj pardoseala linoleum trafic greu, grup sanitar. |
| Generator electric | 1 | Putere nominala: min 25 kW / 35 CP - max 28kw/38 CP, capacitate cilindrica: 2,2 - 2,9 litri, intrerupator: 4 poli, incuietori metalice. |
| Tractor | 1 | Tractor cu motor diesel in 4 cilindii,transmisie mecanica, 40 viteze, minim 90- max 100 CP, transmisie 4x4, Euro 3. |
| Combina autopropulsata de recoltare | 1 | Tipul transmisiei: hidrostatică, Capacitate cilindrică totală 3000 cmc si productivitate 2500 kg/ora alune, Număr cilindri: 4 |
| Atomizor (nebulizator pneumatic) | 1 | Nebulizator pneumatic tractat, capacitate 1.100 l - 1300l, ochi remorcare 35 - 38 mm, flux aer 20.000- 220000 m3/ h, energie consumata (cu pompa) 60 - 65 CP, nr. jeturi 10, atomizor contruit in conformitate cu normele UE. |
| Tocatoare resturi vegetale | 1 | Putere minima necesara 75 CP, Latime 1,65 - 1,75 metri, sistem de translatie laterala hidraulica, tavalug, flapsuri de protectie frontale si talpici laterali, dinti de adunat. |
| Remorca | 2 | Capacitate utila – 3000 - 3200 kg, o axa centrala, basculabila trilateral, franare pneumatica cu singur circuit |
| Freza cu palpator | 1 | Utilaj care se foloseste in agregat cu tractorul, putere necesara minim 30 CP max 35 CP, min 6 cutite, verticale, adancime de lucru aprox 28 -30 cm, cap activ de lucru cu unghi (inclinare) reglabil hidraulic. |
| Mulcer cu disc | 1 | Mulcer pentru lucrari generale cu disc interfilare hidraulic şi palpator hidraulic. Tocare iarba si arbusti pana la 6-7 cm. Piston hidraulic pentru deplasarea laterală 45 cm. Numar de ciocane mulcer: 20 - 22. Disc interfilare hidraulic recomandat pentru tocarea iarba aproape de trunchiuri şi interfila. Diametru disc: 80 - 85 cm, latime totala mulcer + disc: 250 - 260 cm; |

- amplasament:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al comunei Seitin, pe un teren aflat in proprietatea solicitantului.

Suprafata plantatiei este de 31.52 ha, de forma rectangulara, cu un perimetru de 2481,64 ml formata din urmatoarele parcele :

    - 3.43 ha arabil extravilan, inscris in CF 300833 Seitin;

    - 1.20 ha arabil extravilan, inscris in CF 300822 Seitin;

    - 8.00 ha arabil extravilan, inscris in CF 300821 Seitin;

    - 4.57 ha arabil extravilan, inscris in CF 300827 Seitin;

    - 3.06 ha arabil extravilan, inscris in CF 300831 Seitin;

    - 0.43 ha arabil extravilan, inscris in CF 300820 Seitin;

Toate loturile sunt plane, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana sau cu alte constrangeri.

- vecinatati:

Accesul in teren se realizeaza din drumul de exploatare De 32, aflat in proprietatea Primariei Seitin. Terenul se invecineaza cu alte parcele de teren private.

– justificarea necesitatii proiectului:

Prezentul proiect de investitii se poate considera infiintare, avand in vedere ca beneficiarul doreste sa infiinteze o plantatie de ALUN pe o suprafata de 35.44 ha in extravilanul localitatii Seitin, jud. Arad. Ferma pomicola va fi dotata cu echipamentele necesare desfasurarii activitatii de irigare respectiv bazin de stocare apa deschis, tip iaz, si un container pentru echipamentele de irigare

Necesitatea investitiei intr-o ferma moderna, care aplica noi tehnologii rezulta fara indoiala din cererea crescanda de produse pomicole – in special alune - de inalta calitate, care sa respecte standardele in vigoare si sa indeplineasca asteptarile consumatorilor.

Pomicultura, ca ramura a agriculturii, are o influenta benefica in primul rand asupra sanatatii umane, alunele asigurand necesarul de vitamine si proteine corpului uman.

Asa cum se poate observa din tabelul alaturat, Romania nici macar nu se regaseste printre tarile occidentale cu un consum mediu de fructe, insa odata cu aderarea Romaniei la UE consumul de fructe a cunoscut un trend ascendent, deoarece Uniunea Europeana incurajeaza consumul de fructe de diferite feluri.

Romania se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu doar 7 kg de portocale, 5 kg de mere si 2 kg de pere pe cap de locuitor pe an, fata de consumul mediu european de fructe care este de 57 kg pe cap de locuitor. Avand in vedere cresterea constanta a consumului de fructe la nivel european, se prevede necesitatea unor investitii noi in exploatatii pomicole, atat la nivel european cat si la nivel national.

Alunele au efecte benefice asupra sanatatii umane. Delicioasele alune ofera organismului energie, datorita continutului de grasimi, magneziu, potasiu si proteine. Consumate zilnic, alunele imbunatateste performanata intelectuala, stimuland sistemul nervos. De asemenea, datorita continutului bogat de substante minerale, intareste si sistemul imunitar si ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Cererea mare existenta pe piata la momentul actual, in continua crestere si concurenta scazuta pe piata.

Pe plan national, desi este la un nivel scazut comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, consumul mediu de alune per locuitor, a avut un trend ascendent in ultimii ani, pe fondul cresterii interesului consumatorilor pentru produse naturale, dar si a cresterii numarului de magazine specializate.

In ceea ce priveste productia de alune, in momentul de fata, Romania este la inceput de drum, abia acum incepand sa fie infiintate primele mari exploatatii pomicole de alun.

In tara noastra se cultiva atat soiuri romanesti de alun, cat si straine, adaptate conditiilor climatice si pedologice ale zonei. In ceea ce priveste proiectul de fata, SC Arsat Pomicultura SRL va planta urmatoarele soiuri de alun, care sunt adaptabile climei din tara noastra:

- Tonda Gentile Romana

- Tonda di Giffoni

- Tonda Gentile delle langhe

- Mare de Piemonte

In ceea ce priveste potentialul productiv de alune, in Romania, in special in zona din Vestul tarii, in momentul de fata, acesta este de aproximativ 3500-4000 de kg per hectar, in functie de intensivitate, iar pretul de vanzare al alunelor, pe piata externa, este de 6-7 euro per kilogram, pentru alunele decojite, ceea ce confera investitiei propuse prin proiect un potential ridicat de profitabilitate.

In plus, infiintarea unei plantatii de aluni presupune o investitie intre 7.000 si 7.500 de euro pe hectar si poate dura intre 40 si 60 de ani, cu costuri minime de intretinere.

Avand in vedere traditia tarii noastre privind pomicultura si faptul ca Romania este o tara cu importante resurse in ceea ce priveste pomicultura, piata pomicola - in special cea a alunelor, este in momentul de fata dezvoltata dar, ca urmare a consumului intern redus, cea mai mare parte a productiei din Romania, se vinde la export.

Piata derivata de produse din alune este in plina dezvoltare datorita insusirilor terapeutice si a bogatiei acestora in vitamine si substante energetice. O mare atentie s-a acordat produselor derivate din alune (mix din alune, ulei de alun, ciocolata cu alune), valorificarea acestora facandu-se in industria alimentara dar si in cea farmaceutica si cosmetica.

Piata locala este in curs de dezvoltare, in Vestul tarii activand putine societati  de mare impact in domeniul alunelor, concurenta fiind scazuta, singura societate mare fiind o companie care produce pe o suprafata de 1.000 de hectare, in judetul Timis, alune  exlcusiv pentru marele producator de ciocolata Ferrero Rocher. Insa, majoritatea exploatatiilor pomicole cu aluni, din aceasta zona, apartin micilor iubitori de pomicultura.

O alta necesitate a realizarii plantatiei de aluni este data de beneficiile aduse de alune . Alunele sunt bogate in vitamine, minerale si antioxidanti, astfel incat aduc multe beneficii sanatatii si sporesc longevitatea. Astfel, alunele sunt bogate in vitamina E, fapt care ajuta la stabilizarea membranelor celulare si  ajuta la regenerarea tesuturilor, reface vasele de sange si vegheaza asupra sanatatii muschilor. Aporturile nutritionale de vitamina E recomandate sunt de la trei la zece miligrame pe zi pentru copii, in timp ce adolescentii si adultii trebuie sa consume in jur de 12 miligrame. Datorita continutului de vitamina E si a acidului linoleic, alunele  sunt ideale pentru mentinerea fermitatii si tineretii pielii.

In acelasi timp, fructele sunt bogate si in alte vitamine, precum A si B1 (ajuta metabolizarea proteinelor si absorbtia acestora) si nu in ultimul rand tiamina sau vitamina B2 (are grija de apetitul nostru si de rezervele de energie).  In plus, fructele de alun contin si vitamina D, substanta care contribuie la mentinerea nivelurilor normale de calciu si fosfor in sange. Deficienta de vitamina D cauzeaza o serie de boli ale oaselor. De aceea, nutritionistii recomanda alunele  copiilor anemici, tinerilor in crestere sau persoanelor varstnice. Alunele mai contin cantitati importante de proteine, esentiale pentru dezvoltarea celulelor din organism si inlocuirea celor distruse, fibre (stimuleaza tranzitul intestinal), fier (pentru globulele rosii din sange si activitatea enzimatica), calciu (pentru dinti si oase) si potasiu (regleaza balanta fluidelor din organism).

De asemenea,trebuie mentionat faptul ca, desi sunt bogate in grasimi, alunele nu contin colesterol si, ca restul soiurilor de oleaginoase, alunele mai contin fitochimicale, substante cu proprietati antioxidante ce confera protectie impotriva mai multor tipuri de cancer.

Alunele sunt o sursa excelenta de proteine, fibre si magneziu. Au un continut scazut de sare, se pot consuma crude sau preparate cu unt.

Beneficiile pentru sanatate ale alunelor  sunt cunoscute inca din Antichitate, astazi acestea fiind apreciate din punct de vedere medical datorita calitatilor energetice, tonifiante, nutritive si digestive.

Alunele  reprezinta una dintre culturile cele mai stravechi si se crede ca sunt originare din Asia. Romanii si grecii foloseau alunele  in scopuri medicale. Doctorul Dioscorides, din Grecia antica, a laudat capacitatea alunelor  de a vindeca tusea cronica, racelile obisnuite si chiar de a ajuta la cresterea parului in zonele cu inceput de calvitie.

Totodata, uleiul de alune  este folosit pentru a combata si inlatura celulita de pe piele, fiind foarte bogat in vitamina E.

Aceste fructe nucifere au cea mai mare concentratie de acid folic dintre toate tipurile de nuci. Acidul folic reduce riscul aparitiei defectelor in tubul neural inainte de nastere si poate reduce riscul aparitiei bolilor cardiovasculare, a anumitor tipuri de cancer, a bolii Alzheimer si a depresiei. Alunele contin de asemenea minerale care scad tensiunea: calciu, magneziu si potasiu.

Totodata, alunele sunt si o sursa bogata de squalenta, o substanta chimica din plante – care se gaseste si in uleiul  de masline, uleiul din germeni de grau, uleiul de orez, uleiul de rechin si drojdie – care are efecte impotriva cancerului si reduce colesterolul.

Un studiu efectuat pe subiecti umani a aratat ca persoanele cu un nivel ridicat de colesterol care au consumat alune  timp de opt saptamani au prezentat un nivel scazut al lipidelor care promoveaza placa arterelor si un nivel crescut al colesterolului pozitiv HDL, in comparatie cu grupul de control.

In mai multe varietati, alunele sunt un aliment cu un inalt continut caloric si bogat in saruri minerale, aducand o multime de beneficii pentru sanatate. Ele contin: grasimi uleioase in mari cantitati, proteine, zaharuri, fibre alimentare, saruri minerale (potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, mangan, cupru si seleniu; vitamine, rasini, pigmenti si tanini.

Alunele  au o aroma puternica si sunt deseori folosite in copturi, dar si pentru a face unt de alune, faina si paste. Alunele se gasesc in comert cu sau fara coaja, taiate, macinate sau prajite si se consuma mai ales uscate.

Sunt intrebuintate ca ingrediente in cofetarie si industria dulciurilor si ca inlocuitor pentru cacao. Din alunele presate se obtine un ulei apreciat in alimentatie, dar folosit si in industria cosmetica.

Alunele  nu sunt doar o sursa de proteine de foarte buna calitate, dar contin si o multime de antioxidanti, cum ar fi vitamina E si alte substante nutritive din plante care sunt benefice sistemului imunitar. Sunt bogate si in arginina, un aminoacid care relaxeaza vasele de sange.

Alunele  ajuta la mentinerea pielii tinere si sanatoase, efect care se explica prin prezenta, din belsug, a vitaminei E precum si a unei bogatii de antioxidanti care protejeaza pielea de efectele adverse ale imbatranirii.

Totodata, trebuie mentionat ca din extrasul florilor de alun – matisorii – se prepara ceaiuri sudorifice iar extractul din frunze si coji de alun ajuta la combaterea periflebitelor (afectiuni exterioare ale venelor).

Frunzele arborelui de alun sunt folosite totodata in medicina populara pentru ameliorarea simptomelor hemoroidale si hemoragiilor mici interne, pentru eliminarea teniei, a toxinelor, pentru tratarea venelor varicoase si a edemului in zona picioarelor.

Totodata, medicina traditionala utilizeaza si foloseste frunzele in forma de extract apos sau hidroalcoolic, pentru tratarea leziunilor mici, iar scoarta sa este utilizata in cazuri de febra.

Infuzia din muguri este folosita ca adjuvant in tratarea hepatitei, a insuficientei hepatice consecutive, a astmului, in cazul emfizemului pulmonar.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă Scara 1 : 25 000 și 1 : 5 000;

- Plan de situatie scara 1:500;

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Avand in vedere ca este vorba despre infiintarea unei plantatii de alun – prezentul proiect nu implica edificarea de constructii complexe, fiind vorba doar despre infiintarea plantatiei, imprejmuire, bazin de acumulare pentru irigatii, si put forat. Astfel avem:

1) Infiintare plantatie:

Se propune infiintarea unei plantatii pomicole cultivata in sistem superintensiv, pe o suprafata totala de 29.92 ha, cultivata cu alun. Plantatia va fi prevazuta cu sistem complet de fertirigare prin picurare. Plantatia va fi de tip comercial, si va avea ca scop obtinerea unor productii mari, destinate comercializarii in diferite forme. Plantatia va cuprinde o singura specie – Alun (Corylus avellana) si va avea un numar redus de soiuri care sa permita o eficienta sporita a tehnologiilor de ingrijire, dar in acelasi timp sa evite varfurile de productie si sa asigure un conveer varietal amplu. Distantele de plantare vor fi D = 5.0 m, d = 3.0 m. Centralizatorul plantatiei pe soiuri si suprafete se prezinta conform tabelului de mai jos:

| Nr.crt. | Soiul | Ha | Plante/ha | Cantitate (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tonda gentile romana | 12 | 667 | 8004 |
| 2 | Tonda di giffoni | 5,92 | 667 | 3949 |
| 3 | Tonda gentile delle Langhe | 6 | 667 | 4002 |
| 4 | Mare de Piemonte | 6 | 667 | 4002 |
| 4 | Total | 29,92 |  | 19960 |

* soi polenizator

** suprafata exclusiva a plantatiei excluzând sonele de intoarcere si platformele

  - Sistemul de irigare si fertilizare

Se va implementa un sistem de fertirigare complex care sa acopere necesarul de fertilizare al intregii plantatii.

Un astfel de sistem de irigare cuprinde filtrarea fina, fertilizarea apei si pomparea ei spre plantatie. Pompele si intreg mecanismul sistemului de filtrare, tratare si pompare este amenajat compact intr-un container mobil termoizolat, prevazut cu instalatie proprie de iluminat si prize.

Sistemul dispune de:

- o statie de filtrare fina, inainte de a ajunge apa la echipamentele de fertilizare si ulterior in reteaua de distributie. Filtrarea se aigura cu un filtru cu o singura camera cu cuartit si curatare manuala, de Ф2” si filtru de protectie Ф3” cu plasa de 120, si o capacitate de filtrare de 24mc/h.

- Statia de pompare este compusa din electropompa centrifugala de 5.5 CP – 400V, cu o capacitate de Q=250 l/min, H=51m, prevazuta cu unitate de aspersie si dispersie; P = 1.1 KW. Apa va fi transportata spre plantatie prin intermediul unor conducte principale din PEHD cu Dn = max 75 mm, in lungime totala de 1526 ml dispuse perimetral zonei plantate. Din aceste conducte vor fi racordate tuburile de distributie a apei la pomi, tuburi realizate din polietilena LDPE cu Dn=20mm/40mm, in lungime totala de 59734 ml. Udarea se va realiza la fiecare pom prin duze reglabile conectate la tubulatura de distributie a apei. Conductele sistemului de irigatie vor fi pozate ingropat, la -0.8m, pe pat de nisip de 10 cm.

- Linia de picurare este de tip autocompensata cu picurator de Ф20 la fiecare 60 cm si debit de Q=1,5l/h, in lungime totala de 59734 m. Presiunea in conducte va fi de 0.6 – 3 bari, iar debitul de picurare va fi de max 4 l/h.

- Statie de fertirigare este de tip mobil, așezată pe palet, cu rezervor de 1.000 de litri, cadru de sprijin galvanizat, pompa de injectare a îngrășămintelor lichide și completată cu acccesorii hidraulice si kit pentru conectarea țevilor.

  - Bazinul de retentie

Pentru asigurarea rezervei de apa necesare irigatiilor, se va amenaja un bazin de retentie deschis, de tip “iaz”, cu dimesiunile de 30 x 10 x1.5 m si cu o capacitate de 420 mc. Rolul acestui bazin de retentie este atat de a asigura rezerva de apa pentru irigatii, inmagazinarea apelor pluviale cazute in zona sa, si totodata de a asigura mentinerea unei temperaturi optime a apei pentru irigatii. Bazinul este de tip deschis (iaz) amenajat cu geocelule cu pamant inierbat si impermeabilizat cu geomembrana EPDM de 1.2 – 1.5 mm

  - Imprejmuire

Imprejmuirea va fi realizata din plasa de gard zincata, rigida, cu H = 1.8 m, fixata pe teava dreptunghiulara 50x50x3. Plasa zincata va fi fixata cu sarma de intindere, si va fi prevazuta cu contravantuiri oblice pentru rigidizarea ansamblului. Imprejmuirea va fi prevazuta cu sarma ghimpata in partea superioara, pentru a asigura protectie sporita antiefractie. Lungimea totala a imprejmuirii este de 2505 ml. Accesul in incinta proprietatii se va realiza printr-o poarta culisanta cu actionare manuala, fixata pe o structura autoportanta, cu dimensiunile de 8 X 2m

  - Foraje

Alimentarea cu apă a sistemului de irigatii se va realiza din cele doua foraje propuse pe amplasament. Fiecare foraj va fi prevazut cu contor, electropompa submersibila, filtru si camin de vizitare ingropat.

  - Amenajari pentru protectia mediului

Acestea cuprind lucrari de terasamente si aducere a terenului afectat de realizarea lucrarilor de constructii, la forma initiala. Prin caietul de sarcini se va impune constructorului sa realizeze aceste lucrari de imprastiere si nivelare pamant, evacuare deseuri, refacere zone inierbate. Avand in vedere tipul lucrarilor, impactul asupra zonei in care se realizeaza lucrarile de amenajari este redus.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   – profilul si capacitatile de productie;

| Alun | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productie kg/ha | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Suprafata plantata Ha | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
| Productie totala kg | 29920 | 44880 | 59840 | 74800 | 89760 |

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- Nu e cazul, in prezent nu exista activitati de nici o natura pe amplasamentul vizat, terenul fiind in pregatire.

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Trebuie mentionat ca prin prezentul proiect societatea Arsat Pomicultura SRL va comercializa alune, in prezent existand o cerere foarte mare pe piata interna si externa pentru aceste produse datorita calitatilor lor bogate in vitamine atat de necesare corpului uman.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic de infiintare a plantatiei de aluni, acesta va fi descris in randurile de mai jos.

Infiintarea plantatiei de aluni va presupune pregatirea terenului, in prima faza apoi infiintarea efectiva a plantatiei.

Pregatirea terenului in vederea plantarii presupune executarea urmatoarelor secvente tehnologice: defrisarea vegetatiei precedente, nivelarea terenului, asigurarea perioadei de odihna a solului, fertilizarea de baza, desfundarea terenului sau scarificarea si pichetarea.

Defrisarea: In ceea ce priveste operatiunea de defrisare a culturii precedente de mar si a vegetatiei lemnoase si arbustive (salbatica), aceasta este obligatorie. Defrisarea plantelor se va realiza fara a afecta stratul de humus din primii 30 – 40 cm de sol. Astfel, prima operatie va fi tocarea vegetatiei naturale, dupa care se va efectua taierea la nivelul solului a tuturor merilor, a vegetatiei spontane si a ramurilor de pe trunchiuri, acestea urmand a fi ulterior tocate. Terenul va fi apoi eliberat de trunchiuri prin utilizarea de extractoare de cioturi, in asa fel incat acesta sa fie curatat de orice rest lemnos.

Nivelarea terenului este o lucrare obligatorie ce se executa dupa defrisare, inainte de desfundare cu mijloace mecanice. Prin nivelarea terenului se urmareste sa nu se deplaseze un volum prea mare de sol, de aceea ea se executa in mod diferit in functie de conditiile orografice si de modul de organizare a terenului. Prin nivelare se urmareste aplatizarea ridicaturilor de pamant si a microdepresiunilor.

Asigurarea perioadei de odihna a solului este necesara in cazul infiintarii plantatiilor  in locul plantatiilor vechi. Pentru a evita fenomenul de “oboseala a solului”, terenul respectiv se va cultiva cu leguminoase sau graminee perene timp de 3-5 ani. Pe solurile infestate cu larve ale carabusului de mai (Melolontha sp.), ale viermilor sarma (Agriotes sp.), inainte de desfundarea terenului se va imprastia pe sol un insecticid de sol.

Fertilizarea de baza a terenului.

Prin fertilizarea de baza se urmareste imbogatirea solului in materie organica, ameliorarea insusirilor fizice, chimice si biologice ale solului, cu scopul de a favoriza dezvoltarea sistemului radicular in formare, a plantelor care se vor planta. La fertilizarea de baza se folosesc ingrasaminte chimice si organice care se administreaza printr-o imprastiere cat mai uniforma la suprafata solului si sunt incorporate in sol o data cu desfundatul terenului. Stabilirea dozelor de ingrasaminte se face in urma analizei agrochimice a solului. Gunoiul de grajd se administreaza in doze variabile in functie de: continutul solului in materie organica, cantitatea de argila din sol si de indicele de azot. In general se administreaza intre 20 si 30 t/ha, gunoi  semifermentat.

Datorita cultivarii alunului in cultura ecologica, beneficiarul nu poate administra ingrasamintele chimice recomandate, caz in care poate suplimenta dozele de gunoi de grajd. In caz de necesitate se vor putea administra in locul gunoiului, ingrasaminte organice concentrate. Stabilirea dozelor de ingrasaminte  se face in functie de nivelul de aprovizionare a solului. In cazul in care beneficiarul nu va gasi cantitatea de gunoi necesara, poate apela la folosirea ingrasamintelor organice granulate si concentrate (Fertilpolina, Hortiflor si Humus vita stallatico) care sunt recomandate pentru culturile horticole la pregatirea de baza a terenului, in doze de 2000 – 3500 Kg/ha si se gasesc pe piata.

Desfundarea terenului consta in mobilizarea solului pana la 60-70 cm adancime, cu inversarea si amestecarea orizonturilor. Prin inversarea straturilor de sol si introducerea in adancime a stratului arabil fertil, se influenteaza dezvoltarea in profunzime a radacinilor, protejandu-le astfel de ger si seceta. Prin desfundat se asigura o inmagazinare mai buna a apei si caldurii in sol, se imbunatateste regimul de aeratie a solului favorizand activitatea biologica a acestuia.

In cazul in care orizonturile inferioare ale solului sunt bogate in calcar activ, care ar putea fi adus la suprafata, existand riscul de a depasi limita de rezistenta a alunului, adancimea de desfundare se reduce la 40-45 cm. O desfundare mai superficiala poate fi completata cu o lucrare de subsolaj la adancimea de 60 cm, care asigura afanarea adanca a solului fara rasturnarea orizonturilor. Eficienta desfundatului creste daca lucrarea se executa cu cel putin 3-4 luni inainte de plantare.

In ultimii ani, din considerente economice dar si legate de activitatea microbiologica a solului, desfundarea terenului este din ce in ce mai mult inlocuita cu  o dubla scarificare profunda a solului "in cruce" la 60-80 cm adancime, urmata de o aratura la 30 cm adancime. Aceasta solutie tehnologica asigura o serie de avantaje: evitarea riscului de a aduce la suprafata, in zona de plasare a radacinilor active  a unui strat de sol necorespunzator, cost de executie mai scazut, o buna afanare a solului in profunzime  fara a deranja excesiv microflora si microfauna din sol adaptata la anumite conditii oferite de straturile de sol pe adancimi diferite, care prin desfundare ar fi inversate.

Pichetarea terenului. Pichetarea terenului este lucrarea prin care se stabileste locul unde va fi plantata fiecare planta, marimea si forma spatiului de nutritie rezervat acesteia. Locul respectiv se va marca cu ajutorul unui pichet. Pichetarea terenului se executa la inceputul toamnei in cazul plantarilor de toamna si la sfarsitul iernii pentru plantarile de primavara.

Inainte de a incepe lucrarea trebuie sa se cunoasca distantele de plantare, orientarea randurilor si metoda de pichetat.

Pentru realizarea ei avem nevoie de o serie de instrumente si materiale specifice: teodolite, echere topografice, mire, panglici de otel, fise, jaloane, tarusi de intindere, picheti, topoare, sarme gradate la distantele dintre randuri si dintre pomi pe rand.

Plantarea

Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea gerurilor. Plantarea de primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme. Daca plantarea se face toamna, intre radacini si sol se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si incep procesele de rizogeneza, care duc la formarea a noi radacini, pana in primavara.

Recoltarea propriu-zisa

Alunele sunt fructe care se recolteaza greu si cu randamente scazute.

In cazul plantatiei comerciale de alun, in functie de modul de valorificare pe piata,  recoltarea fructelor se va realiza pe doua cai: recoltarea in verde si recoltarea in uscat.

Recoltarea in verde (recoltarea cu involucru) este recomandata in primii ani de la plantare, cand se realizeaza productii mici si se executa manual.

Epoca de executare incepe in jurul datei de 1 septembrie, fiind in functie de epoca de maturare a fiecarui soi. Recoltarea in verde este dependenta de momentul ajungerii alunelor la dimensiunile maxime, de colorarea bazei fructului, de formarea peliculei de separare a semintei de exocarp si capatarea unei coloratii brune.

Recoltarea fructelor se realizeaza manual, fara scara, (randamentul este 60-80 kg alune cu involucru in 8 ore) dupa care se recomanda a se face desprinderea involucrului deoarece o intarziere prea mare, mai ales in conditiile unei expuneri la soare, ingreuneaza aceasta operatiune.

Recoltarea in uscat (recoltarea fara involucru) este recomandata in anii de productie maxima realizandu-se manual, dar numai in momentul in care involucrul se deprinde cu usurinta de aluna.

Epoca de recoltare in uscat se va realiza atunci cand cel putin 90 % din totalul fructelor cad pe sol, momentul de maturare al fructelor diferind in functie de soi si zona de cultura. In functie de zona, caderea fructelor dureaza intre 15-25 de zile, interval in care alunele nu sufera procese de depreciere calitativa.

Recoltarea manuala se practica numai in livezile familiale sau in cazul in care accesul utilajelor in livada nu este posibil. In cazul recoltarii manuale, randamentul este scazut, momentul recoltarii fiind atunci cand 60-80 % din alune se desprind din involucru si cad pe sol, acest fapt ingreunand de fapt recoltarea acestora.

Intr-o zi de lucru (8 ore) un muncitor poate recolta 32 - 60 kg. Pentru a spori randamentul si a micsora pierderile datorate caderii alunelor se vor instala plase sau folii din plastic in jurul tufelor de alun.

Recoltarea mecanizata se efectueaza in majoritatea plantatiilor de alun datorita randamentului ridicat, respectiv 90-95% fructe si 5-10 % impuritati.

Exista doua tipuri de masini de recoltat, cu functionare diferita:

- recoltarea prin aspiratie, folosita in Italia, Franta si Spania;

- recoltarea prin maturare si adunarea cu ajutorul unui pick-up rotativ, metoda folosita in SUA si Spania.

Recoltarea cu ajutorul plaselor de plastic este o metoda folosita in Spania, dar si in alte tari. Din punct de vedere tehnic, metoda este avantajoasa, deoarece solicita putina forta de munca iar recoltarea se face usor. Eficienta se justifica in contextul, in care, plantatia de alun are o productie de 3500-4000 kg/ha.

Pastrarea alunelor

Alunele recoltate cu involucru (in verde) se pastreaza in camere frigorifice timp de 2-3 saptamani la temperatura de + 2 °C si umiditatea relativa de 80%.

Alunele recoltate la maturitate fiziologica, fara involucru, vor fi aduse prin uscare la 5-6% umiditate. Pastrarea alunelor in coaja cu umiditate de 6-8% se poate face:

-timp de un an la temperatura de 21 °C si umiditatea aerului de 65% (aerul va trebui ventilat din cand in cand);

-2-3 ani in camere frigorifice la 2-4 °C si umiditate 65%.

Pastrarea alunelor decorticate este mai dificila. Continutul lor in apa trebuie sa fie 4-5%, temperatura de pastrare sa se mentina la 0 °C, iar umiditatea aerului sub 70%.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Activitatea de  cultura si intretinere cultura, nu presupune alte materii prime decat fertilizatorii transportati in incinta cu remorci specifice tractate de tractoare;

Utilajele functioneaza cu motoare diesel, astfel incat carburantul va fi asigurat de catre firme specializate, cu rezevoare mobile, pe baza de contract de livrare;

Asigurarea necesarului de apa in scop tehnologic (irigatii) se va realiza din forajul (fantana) existent pe amplasament cu H = min 30 m si Dn = max 800mm. Apa va fi pompata intr-un bazin de retentie cu o capacitate de 420 mc. Rolul acestui bazin de retentie este de a asigura o rezerva de apa si pe perioadele secetoase, cand debitul apei din foraj poate fi mai scazut.

Reteaua de alimentare cu apa a statiei de pompare si fertirigare se va realiza cu conducta din PE cu Dn=32mm, in lungime totala de 140 m (de la foraj la bazinul de retentie), pozata ingropat la -0.8m, pe pat de nisip de 10 cm. Fiecare foraj va fi echipat cu cate o electropompa avand urmatoarele caracteristici : Q = 9mc/h, H=25mCA, P=1.5KW. Aductiunea se va realiza cu o conducta din PE cu Dn=32mm, L= 138 m, prevazuta cu filtre  in dreptul stratelor acvifere captate. Suprafața activă a filtrelor va fi mai mare de 12%. Fiecare foraj va fi prevazut cu contor de apa rece clasa « C » MNK, Qn=10mc/h. Tuburile din PEHD cu Dn= 16 mm pentru distributia apei la fiecare pom, vor avea lungimi de 59734ml.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (pompe foraje, statie filtrare, fertilizare si pompare spre plantatie) se va face din grupul electrogen trifazat, capotat insonorizat, capacitate 50 KVA, cu motor diesel, care va fi amplasat pe proprietate. Alimentarea consumatorilor se face prin racord de cablu subteran tip CYY-F 3x185+95mmp, cu o lungime de 164 ml in incinta,  ingropat la -0.8 m, pozat pe pat de nisip de 10 cm care va alimenta consumatorii: pompele submersibile din foraj, sistemul de fertirigare si pompare a apei spre instalatia de irigare.

.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Nu e cazul.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Lucrarile se vor executa strict in perimetrul proprietatii, fara afectarea proprietatilor vecine sau a structurilor naturale adiacente (canale, santuri, etc). O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi distribuit uniform pe suprafata de teren ramasa neafectata de investitie, iar excedentul va fi transportat si depozitat in locatii agreate in prealabil;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Nu e cazul

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- Se va folosi apa nepotabila din puturile de pe amplasament;

– metode folosite in constructie;

- Constructiile se vor realiza conform normativelor in vigoare, cu respectarea legislatiei si normelor tehnice de executie, protectia muncii, PSI;

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

-	Trasare limite de proprietate

-	Poziționare obiecte

-	Săpături

- 	Plantare

-	Montaj imprejmuire

- 	Montaj sistem sustinere si protectie;

-	Rețele interioare și exterioare

- 	Amplasare echipamente

-	Recepționare lucrări

-	P.I.F.

-	Exploatare conform standardelor, urmarire în timp. Realizarea investitiei va atrage dupa sine angajarea unui personal calificat care sa faca posibila functionarea acesteia in parametrii optimi de exploatare

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu e cazul

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Deseurile sunt de tipul ambalajelor (saci de plastic in care sunt livrate plantele si fertilizatorii, etc), de tip menajer si organice – rezultate in urma taierilor de intretinere si formare a coroanei. Acestea vor fi depozitate intr-o zona marcata corespunzator, in recipiente (containere) separate,  conform principiului separarii deseurilor.

– alte autorizatii cerute pentru proiect. –

Nu este cazul

Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Investitia nu se afla in zona de incidenta privind evaluarea impactului asupra mediului.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

-  categoria actuală de folosință – arabil;

-  categoria planificata: livada

• politici de zonare si de folosire a terenului:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al comunei Seitin, pe un teren aflat in proprietatea solicitantului.

Suprafata plantatiei este de 31.52 ha, de forma rectangulara, cu un perimetru de 2481,64 ml formata din urmatoarele parcele :

    - 3.43 ha arabil extravilan, inscris in CF 300833 Seitin;

    - 1.20 ha arabil extravilan, inscris in CF 300822 Seitin;

    - 8.00 ha arabil extravilan, inscris in CF 300821 Seitin;

    - 4.57 ha arabil extravilan, inscris in CF 300827 Seitin;

    - 3.06 ha arabil extravilan, inscris in CF 300831 Seitin;

    - 0.43 ha arabil extravilan, inscris in CF 300820 Seitin;

Toate loturile sunt plane, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana sau cu alte constrangeri.

Terenul este liber de sarcini.

Din punct de vedere urbanistic, regimul terenului este reglementat conform Certificatului de Urbanism nr 6/20.02.2018, emis de Primaria Seitin, respectiv este incadrat ca zona destinata exploatarilor pomicole, pretabil pentru investitia propusa prin proiect.

• arealele sensibile:

La alegerea amplasamentului s-a luat în considerare distanţa faţă de zona de locuinţe (2600 m), activităţile desfăşurate în vecinătatea proiectului propus (agricultura), arealele sensibile, zone inundabile etc..

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

- Nu e cazul;.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

În vederea minimizării impactului asupra mediului înconjurăţor a infiintarii plantatiei, NU sunt necesare a fi introduse noţiuni de exploatare referitoare la: trafic, zgomote, mirosuri, poluarea aerului, calitatea apelor, purtătorii de germeni infecţioşi, păstrarea curăţeniei.

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- nu este cazul

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

- Amenajarea acestei plantatii de afini, nu aduce nici un impact negativ asupra mediului inconjurator.

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor / speciilor afectate);

- nu e cazul

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu e cazul

– probabilitatea impactului;

- nu e cazul

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu e cazul

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu e cazul

– natura transfrontiera a impactului.

- nu e cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

nu e cazul

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul;

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

Nu e cazul

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu e cazul
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor: nu e cazul
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului: 
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Materialele si consumabilele utilizate in procesul tehnologic nu constituie surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

nu e cazul;

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - nu este cazul
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: nu este cazul
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament. 
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

- Organice (plante, masa verde rezultata in urma taierilor de intretinere, alte reziduri organice rezultate in urma  recoltarii) – 7.000 kg pe an;

- Anorganice (resturi menajere, ambalaje de plastic si carton) – 1000 kg /an;

– modul de gospodarire a deseurilor.

- Cele organice vor fi in parte lasate pe amplasament pentru a asigura masa verde fertilizanta necesara in anul urmator, iar o alta parte vor fi depozitate in saci (big bags) si evacuate de catre societati specializate, in vederea transformarii in peleti, brichete, etc.

- Ambalajele si alte deseuri menajere similare vor fi depozitate in containere inchise, amplasate in locatii special amenajate, si evacuate de catre societati specializate de salubritate;

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: nu este cazul
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul  
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier, respectiv executiile se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta domeniul public sau privat in zona.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, etc, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber fara masuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in locuri special amenajate. Ca lucrari necesare organizarii de santier avem:

-	Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;

-	Asigurare utilități aferente organizare de santier;

-	Amplasare toalete ecologice;

-	Amenajare sală de ședințe + facilități pentru muncitori (containere)

– localizarea organizarii de santier: - pe amplasament

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: nu e cazul, impact minim.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

nu e cazul

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

- Nu e cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

- Nu e cazul

IX. Anexe - piese desenate 
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
   2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de poluare.

Nu e cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
f)alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura si stampila

........................................