ANEXA Nr. 5  la metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea proiectului:

”INFIINTARE PLANTATIE DE AFIN ETAPA 4”;

II. Titular
   – numele companiei:  S.C. HAPPY GOODFRUIT S.R.L. 
   – adresa postala: Arad, Strada Visinului, nr 84, jud. Arad
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0748811462, e-mail: office@athos.com.ro
   – numele persoanelor de contact:

- Molnar Vlad Mihai – Administrator;

- Iulian Gatea – Manager de proiect

III. Descrierea proiectului:
   – un rezumat al proiectului:

Documentatia de fata este elaborata la solicitarea beneficiarului SC Happy Goodfruit SRL cu sediul în municipiul Arad, str. Visinului nr.84, judetul Arad.

In prezent SC HAPPY GOODFRUIT SRL deţine o exploatatie agricola pe teritoriul localitatii Lipova, Judeţul Arad. Exploatatia este formata din plantaţii pomicole, terenuri arabile, păşuni şi fâneţe, etc. Terenul are o inclinatie  medie ce permite drenarea si o buna orientare, randurile sunt pozitionale pe axa S-N, plantele beneficiind de o foarte buna expunere la lumină.

Avand in vedere situatia mai sus prezentata, SC HAPPY GOODFRUIT SRL îşi propune dezvoltarea si modernizarea exploatatiei prin reconversia unor plantaţii pomicole vechi şi înfiinţarea unei plantaţii noi de afin pe o  suprafaţă de 2,09 hectare.

Investitia propusa prin prezentul proiect mai prevede si imprejmuirea terenului cu gard pe o lungime de 458 metri liniari.

- amplasament:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al orasului Lipova, pe terenuri aflate in proprietatea solicitantului.

Plantatia se va realiza pe o parcela de teren in suprafata de 2.28 ha, teren arabil extravilan, aflat in proprietatea solicitantului, inscris in CF 304550 Lipova. Parcela este de forma rectangulara, cu un perimetru de 892 ml.

Lotul de teren este plan, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana, sau cu constrangeri.

- vecinatati:

Accesul in teren se realizeaza din DJ 572 Lipova – Sistarovat, iar apoi pe drumul de exploatare De 1960, aflat in proprietatea Primariei Lipova. Terenul se invecineaza cu alte parcele de teren private.

– justificarea necesitatii proiectului:

Prezentul proiect de investitii se poate considera infiintare, avand in vedere ca beneficiarul  doreste sa infiinteze o plantatie de afin pe o suprafata de 2.09 ha in extravilanul localitatii Lipova, jud. Arad.

In ceea ce priveste piata de afine din Romania, aceasta este o piata care nu este foarte dezvoltata, dar care cu ajutorul avantului dat de piata europeana a inceput sa se dezvolte treptat. In anul 2013 s-a plantat afin pe o suprafata de 308 ha, fata de anul 2010 cand era plantat afin pe 278 ha, tara noastra situandu-se la final de an 2013 cu o productie de 2621 t cea ce a reprezentat 4,65% din productia europeana, fiind pe locul 7 dupa Polonia (12731 t), Germania (10277 t), Franta (9011 t), Olanda (5498 t), Spania (5000 t) si Suedia (2888 t). Fata de anul 2010, in anul 2013 Romania a coborat un loc, dat fiind faptul dezvoltarii culturii de afin in tarile europene in special din Spania, Romania fiind pe locul 6 la productia de afine la sfarsitul anului 2010 cu 2201 t reprezentand 4,73% din productia europeana. Chiar daca in Romania suprafata cultivata si productia au crescut in anul 2013 acestea nu au reprezentat o clasare mai buna la nivel european dat fiind faptul dezvoltarii culturii de afin in diverse tari intr-un ritm alert, de exemplu productia in Spania a fost de 1700 t in 2010, ajungand la un nivel triplu in anul 2013 (5000 t). Pe langa Spania, si in Polonia s-a consemnat o dezvoltare accentuata a productiei de afine, in 2010 fiind 9195 t, situandu-se pe locul 3 la nivelul productiei europene si in anul 2013 fiind liderul pietei europene la productia de afine cu 12731 t.

Desi per ansamblu productia de afine a crescut si este in continua crestere, atat piata europeana, cat si cea romaneasca nu pot acoperi necesarul cererii de pe piata si de asemenea nu se poate compara cu marile piete de afine, respectiv cea canadiana care a avut in 2013 o productie de 109007 t si cea americana, care domina aceasta piata cu o productie in anul 2013 de 239071 t mult peste productia europeana de numai 56411 t in anul 2013.

In acest sens dezvoltarea unei noi culturi de plantatie de afin in Romania este necesara si oportuna dat fiind faptul cresterii constante a cererii de afine si prin prisma potentialului pe care tara noastra il are in cea ce priveste plantatia de afin. Conform unui studiu din anul 2012 efectuat de catre Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine realizarea unui program de plantari de circa 10000 ha cu afin in Romania este realist, iar in anul 2013 fiind atinsa doar 3,08% din suprafata mentionata in studiu, care nu se ridica nicidecum la potentialul pe care il are tara noastra la productia de afin.

Conform acestor date furnizate de catre institutii oficiale internationale si nationale putem observa necesitatea si oportunitatea investitiei propuse prin prezentul proiect, care de altfel raspunde unei nevoi reale a pietei.

Pe langa datele oficiale putem mentiona si interesul tot mai crescut fata de produsele naturale, ca urmare a campaniilor de constientizare si informare a societatii cu privire la  beneficiile pe care afinele le au asupra sanatatii umane, fiind recomandate pentru diabet (scade zaharul din sange), guta, enterocolita, parazitoze intestinale, infectii urinare, tulburari circulatorii perificerice, reumatism si lista mai poate continua. Datorita proprietatilor pe care afinele le poate oferi sanatatii umane, o dezvoltare a culturii de afin este oportuna si benefica in combaterea anumitor probleme de sanatate, astfel dezvoltarea plantatiilor de afin in tara noastra si in Europa va asigura accesul mai facil si la un numar cat mai mare a populatiei la aceste fructe sanatoase.

Din aceste considerente societatea Happy Goodfruit SRL considera necesara si oportuna dezvoltarea acestui segment pomicol, respectiv dezvoltarea culturii de afin, motiv pentru care are in vedere infiintarea unei plantatii de afin.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă Scara 1 : 25 000 și 1 : 5 000;

- Plan de situatie scara 1:500;

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Avand in vedere ca este vorba despre infiintarea unei plantatii de afin – prezentul proiect nu implica edificarea de constructii complexe, fiind vorba doar despre infiintarea plantatiei si construirea gardului. Astfel avem:

1) Infiintare plantatie:

Se propune infiintarea unei plantatii de afin cultivata in sistem superintensiv, pe o suprafata totala de 2.09 ha, cultivata cu afin. Plantatia NU va fi prevazuta cu sistem de irigare. Plantatia va fi de tip comercial, si va avea ca scop obtinerea unor productii mari, destinate comercializarii in diferite forme. Plantatia va cuprinde o singura specie – Afin si va avea un numar redus de soiuri care sa permita o eficienta sporita a tehnologiilor de ingrijire, dar in acelasi timp sa evite varfurile de productie si sa asigure un conveer varietal amplu. Distantele de plantare vor fi  D = 3m, d = 0.8 m. Centralizatorul plantatiei pe soiuri si suprafete se prezinta conform tabelului de mai jos:

| Nr crt | Nr. parcela cadastrala | Supr. Ha | Specia | Soiul | Tipul plantaţiei | Nr. plante/ ha | Anul Plantării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 164/1 | 2,28 | Afin | Top Shelf | superintensiv | 4167 | 2019 |
| Total | 2,09** |  |  |  |  |  |

* soi polenizator

** suprafata exclusiva a plantatiei excluzând sonele de intoarcere si platformele

  - Imprejmuire

Imprejmuirea va fi realizata din plasa de gard zincata, rigida, cu H = 1.8 m, fixata pe teava dreptunghiulara 50x50x3. Plasa zincata va fi fixata cu sarma de intindere, si va fi prevazuta cu contravantuiri oblice pentru rigidizarea ansamblului. Imprejmuirea va fi prevazuta cu sarma ghimpata in partea superioara, pentru a asigura protectie sporita antiefractie. Lungimea totala a imprejmuirii este de 458 ml. Accesul in incinta proprietatii se va realiza printr-o poarta culisanta cu actionare manuala, fixata pe o structura autoportanta, cu dimensiunile de 8 X 2m

  - Amenajari pentru protectia mediului

Acestea cuprind lucrari de terasamente si aducere a terenului afectat de realizarea lucrarilor de constructii, la forma initiala. Prin caietul de sarcini se va impune constructorului sa realizeze aceste lucrari de imprastiere si nivelare pamant, evacuare deseuri, refacere zone inierbate. Avand in vedere tipul lucrarilor, impactul asupra zonei in care se realizeaza lucrarile de amenajari este redus.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   – profilul si capacitatile de productie;

| Afin | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productie kg/ha | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Suprafata plantata Ha | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Productie totala kg | 6270 | 12540 | 20900 | 25080 | 25080 |

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- Nu e cazul, in prezent nu exista activitati de nici o natura pe amplasamentul vizat, terenul fiind in pregatire.

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Trebuie mentionat ca prin prezentul proiect societatea Happy Goodfruit SRL va comercializa afine, in prezent existand o cerere foarte mare pe piata interna si externa pentru aceste produse datorita calitatilor lor bogate in vitamine atat de necesare corpului uman.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic de infiintare si exploatare a plantatiei de afin, acesta va fi descris in randurile de mai jos.

Infiintarea plantatiei de afini va presupune pregatirea terenului, in prima faza apoi infiintarea efectiva a plantatiei.

Pregatirea terenului in vederea plantarii presupune executarea urmatoarelor secvente tehnologice: defrisarea vegetatiei precedente, nivelarea terenului, asigurarea perioadei de odihna a solului, fertilizarea de baza, desfundarea terenului sau scarificarea si pichetarea.

Descrierea detaliata a fiecareia dintre aceste operatiuni, se regaseste in proiectul tehnic de plantatie, anexat prezentului studio de fezabilitate.

Plantarea

Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea gerurilor. Plantarea de primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme. Daca plantarea se face toamna, intre radacini si sol se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si incep procesele de rizogeneza, care duc la formarea a noi radacini, pana in primavara.

Maturarea şi recoltarea afinului

Recoltarea se poate face manual, mecanizat sau semimecanizat. Recoltarea manuală este recomandată pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă. Acesta se efectueaza pe timp uscat, evitindu-se orele de insolație puternică pe timpul zilei. Recoltarea se face pe soiuri în coșulețe de material plastic (caserole) cu capacitatea de 0,5 kg, așezate pe un rând în lădițe cu capacitatea de 3 sau 5 kg.

Recoltarea semimecanizată constă în recoltarea afinelor cu mâna și colectarea lor într-un buncăr comun; în același timp are loc și lovirea tufelor cu tuburi scurte de cauciuc și colectarea fructelor în coșuri așezate sub tufă.

Accesul * spre plantatii se realizeaza dinspre curtea unde se gareaza utilajele, aflata in proprietatea solicitantului, inscrisa in CF 300568 Lipova, suprafata 4715 mp, categorie curti-constructii, pe drumurile de exploatare existente; incinta dispune de platforme betonate si diverse constructii (Sopron, cladire administrativa pentru personal. Aici, utilajele utilizate in procesul de plantare, intretinere si recoltare sunt garate pe platforma betonata existenta, incinta fiind imprejmuita si pazita.

Accesul in aceasta curte se realizeaza direct din DJ 572 Lipova – Sistarovat, pe o distanta de 60 ml, pe un drum de servitute betonat.

Utilajele si personalul operant se deplaseaza din ferma spre plantatie pe drumurile de exploatare existente. Aici se executa lucrarile specifice perioadei calendaristice si descrise in proiectul tehnic de plantatie. La finalul zilei de lucru, personalul si utilajele se intorc in ferma.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Activitatea de cultura si intretinere cultura, in aceasta faza a investitiei, nu presupune alte materii prime decat fertilizatorii transportati in incinta cu remorci specifice tractate de tractoare;

Utilajele functioneaza cu motoare diesel, astfel incat carburantul va fi asigurat de catre firme specializate, cu rezevoare mobile, pe baza de contract de livrare;

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Nu e cazul

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Lucrarile se vor executa strict in perimetrul proprietatii, fara afectarea proprietatilor vecine sau a structurilor naturale adiacente (canale, santuri, etc). O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi distribuit uniform pe suprafata de teren ramasa neafectata de investitie, iar excedentul va fi transportat si depozitat in locatii agreate in prealabil;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Nu e cazul

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- Se va folosi apa nepotabila din puturile din vecinatatea amplasamentului;

– metode folosite in constructie;

- Constructiile se vor realiza conform normativelor in vigoare, cu respectarea legislatiei si normelor tehnice de executie, protectia muncii, PSI;

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

-	Trasare limite de proprietate

-	Poziționare obiecte

-	Săpături

- 	Plantare

-	Montaj imprejmuire

- 	Montaj sistem sustinere;

- 	Amplasare echipamente

-	Recepționare lucrări

-	P.I.F.

-	Exploatare conform standardelor, urmarire în timp. Realizarea investitiei va atrage dupa sine angajarea unui personal calificat care sa faca posibila functionarea acesteia in parametrii optimi de exploatare

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu e cazul

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Deseurile sunt de tipul ambalajelor (saci de plastic in care sunt livrate plantele si fertilizatorii, etc), de tip menajer si organice – rezultate in urma taierilor de intretinere si formare a coroanei. Acestea vor fi depozitate intr-o zona marcata corespunzator, in recipiente (containere) separate,  conform principiului separarii deseurilor.

– alte autorizatii cerute pentru proiect. –

Nu este cazul

Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Investitia nu se afla in zona de incidenta privind evaluarea impactului asupra mediului.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

-  categoria actuală de folosință – livada;

-  categoria planificata: livada

• politici de zonare si de folosire a terenului:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al orasului Lipova, pe un teren aflat in proprietatea solicitantului.

Terenul in suprafata de 2.28 ha, este in prezent teren arabil extravilan, aflat in proprietatea solicitantului, inscris in CF 304550 Lipova. Parcela este de forma rectangulara, cu un perimetru de 892 ml Toate loturile sunt plane, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana sau cu alte constrangeri.

Terenul este liber de sarcini.

Din punct de vedere urbanistic, regimul terenului este reglementat conform Certificatului de Urbanism nr 18/05.03.2018 emis de Primaria Lipova, respectiv este incadrat ca zona destinata exploatarilor pomicole, pretabil pentru investitia propusa prin proiect.

• arealele sensibile:

La alegerea amplasamentului s-a luat în considerare distanţa faţă de zona de locuinţe (1.6 km), activităţile desfăşurate în vecinătatea proiectului propus (agricultura), arealele sensibile, zone inundabile etc..

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

- Nu e cazul;.
   Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

În vederea minimizării impactului asupra mediului înconjurăţor a infiintarii plantatiei, NU sunt necesare a fi introduse noţiuni de exploatare referitoare la: trafic, zgomote, mirosuri, poluarea aerului, calitatea apelor, purtătorii de germeni infecţioşi, păstrarea curăţeniei.

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- nu este cazul

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

- Amenajarea acestei plantatii de ciresi, nu aduce nici un impact negativ asupra mediului inconjurator.

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor / speciilor afectate);

- nu e cazul

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu e cazul

– probabilitatea impactului;

- nu e cazul

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu e cazul

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu e cazul

– natura transfrontiera a impactului.

- nu e cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

nu e cazul

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul;

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

Nu e cazul

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu e cazul
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor: nu e cazul
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului: 
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Materialele si consumabilele utilizate in procesul tehnologic nu constituie surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

nu e cazul;

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - nu este cazul
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: nu este cazul
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament. 
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

- Organice (plante, masa verde rezultata in urma taierilor de intretinere, alte reziduri organice rezultate in urma  recoltarii) – 2.000 kg pe an;

- Anorganice (resturi menajere, ambalaje de plastic si carton) – 1.000 kg /an;

– modul de gospodarire a deseurilor.

- Cele organice vor fi in parte lasate pe amplasament pentru a asigura masa verde fertilizanta necesara in anul urmator, iar o alta parte vor fi depozitate in saci (big bags) si evacuate de catre societati specializate, in vedera transformarii in peleti, brichete, etc.

- Ambalajele si alte deseuri menajere similare vor fi depozitate in containere inchise, amplasate in locatii special amenajate, si evacuate de catre societati specializate de salubritate;

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: nu este cazul
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul  
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier, respectiv executiile se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta domeniul public sau privat in zona.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, etc, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber fara masuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in locuri special amenajate. Ca lucrari necesare organizarii de santier avem:

-	Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;

-	Asigurare utilități aferente organizare de santier;

-	Amplasare toalete ecologice;

-	Amenajare sală de ședințe + facilități pentru muncitori (containere)

– localizarea organizarii de santier: - pe amplasament

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: nu e cazul, impact minim.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

nu e cazul

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

- Nu e cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

- Nu e cazul

IX. Anexe - piese desenate 
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
   2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de poluare.

Nu e cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
f)alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura si stampila

# ÎNTOCMIT,

S.C.  ATHOS CONSULTING S.R.L.