MEMORIU DE PREZENTARE

pentru proiectul

,,ANSAMBLU PIAȚA AUTO - SPAȚIU COMERCIAL, TERASĂ CU BUCĂTĂRIE, SPĂLĂTORIE AUTO CU SISTEM DE AUTOSERVIRE, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE"

BENEFICIAR: S.C. AUTO&IMOBILE RENT A.M.C. S.R.L Arad,  str Miron Costin, nr 19, jud Arad

PROIECTANT:  	arhitect AMALIA IGNUŢA Birou Individual de Arhitectură

AMPLASAMENT: mun.  Arad, str. Ștefan Tenețchi nr. 45A - 45B - 45D, jud. Arad

.

Conform Anexa 5 din Ordinul MMP nr. 135/2010 în vederea obținerii Acordului de mediu

I.Denumirea proiectului:

ANSAMBLU PIAȚA AUTO - SPAȚIU COMERCIAL, TERASĂ CU BUCĂTĂRIE, SPĂLĂTORIE AUTO CU SISTEM DE AUTOSERVIRE, ILUMINAT ȘI  ÎMPREJMUIRE

II.Titular:

- numele companiei: S.C.  AUTO & IMOBILE RENT A.M.C.  S.R.L.

- adresa poştală: Arad, str. Miron Costin, nr 19, jud Arad

- numărul de telefon, de fax: 0722-344770. adresa de e-mail:adimateas@yahoo.com

- numele persoanelor de contact: Mateaș Adrian - Claudiu

- administrator: Mateaș Adrian - Claudiu

- responsabil pentru protecţia mediului: Mateaș Adrian - Claudiu

III.Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului:

S.C.  AUTO & IMOBILE RENT A.M.C.  S.R.L. dorește să construiască un obiectiv în incinta mun.  Arad, str. Ștefan Tenețchi nr. 45A - 45B - 45D, jud. Arad, și anume un spațiu comercial, terasă cu bucătărie, spălătorie auto cu sistem de autoservire, iluminat și împrejmuire proprietare cu o suprafață de 1060,02 mp, pe un teren cu suprafața de 29600 mp. Actualmente pe teren nu există nicio construcție.

Terenul la care se face referire în cadrul prezentului proiect este în proprietatea privată a d-lui Mateaș Adrian-Claudiu și a soției Mateaș Diana, conform: Extras de Carte Funciară emis de OCPI Arad - imobil înscris în Cartea Funciară nr. 340892-Arad.

Imobilul înscris în C.F. nr.340892-Arad, cu nr. cad. 340892, imobil situat în municipiul Arad, str. Ștefan Tenetchi nr.45A-45B-45D, jud. Arad, este folosit de către S.C. AUTO&IMOBILE RENT A.M.C.  S.R.L., prin contractul de comodat încheiat între societate și proprietarii imobilului, d-l Mateaș Adrian-Claudiu și a soției Mateaș Diana, fiind autentificat notarial cu nr.1283, la notar public S.S. Adrian Vlai.

Amplasamentul este situat în municipiul Arad, strada Ștefan Tenețchi nr. 45A-45B-45D. Pe latura vestică este amplasat alături de drumul de macadam DE1458 iar pe cea sudică alături de drumul de pământ DE1392. Pentru acest teren s-a întocmit un PUZ cu RLU aferent: ”Piața Auto”, Str. Ștefan Tenețchi nr. 45A-45B-45D municipiul Arad, aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 199/16.07.2015 și a cărui termen de valabilitate a fost prelungit prin H.C.L.M.A. nr. 279/29.06.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației PUZ și RLU aferent ”Piața Auto” Arad. Categoria de folosinţă: agricol, intravilan.

Din punct de vedere urbanistic, imobilul se află în intravilanul municipiului Arad. Terenul este situat în UTR 69, Subzona S69b şi nu intră sub incidenţa niciunei arii sau zone protejate, conform legii.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt următoarele:

Nord- strada Ştefan Teneţchi și imobil proprietate privată arabil intravilan CAD: 313550

Est - imobil proprietate privată teren arabil intravilan CAD: 313551

Sud - drum de exploatare DE 1392,

Vest – drum DE1458 și imobil propr. privată teren arabil intravilan CAD: 313550

Justificarea necesităţii proiectului

Scopul investiției este diversificarea activității beneficiarului. Investiția se realizează pentru desfășurarea activității de alimentație publică, spălătorie auto și expunerea autoturismelor în vederea vânzării către clienți. De menţionat faptul că pană în prezent s-au realizat numeroase investiții în zona industrială și activitatea menționată este necesară în aceasta zonă.

Zona de amplasare este de interes, având asigurate utilităţile necesare dar și un acces facil din punct de vedere al transportului.

Planșe reprezentând limitele amplasamnetului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Planșe anexate la proiect : Plan de încadrare în zonă. Plan de situașie scara 1:1000

Construcțiile propuse vor funcționa ca:

- spațiu comercial de vânzare piese auto

-o terasă cu bucătărie

-o spălătorie auto cu sistem de autoservire

- o cabină poartă și

- zona de expunere auto şi parcări cu capacitatea de 603 locuri,

Caracteristicile construcției existente şi propuse:

Nu există construcții existente.

Construcțiile propuse:

OBIECT 1: SPATIU COMERCIAL

Funcţiunea				- spatiu comercial

Dimensiuni maxime la teren		- 26,97 x17,01(m)

Suprafata construită			- 369,21mp

Suprafata construit-desfășurată	- 369,21mp

Regim de înălțime			- P(parter)

H-max streașină			- 2,80m

H-max coamă				- 3,20m

Volum					- 993,18mc

OBIECT 2: TERASĂ CU BUCĂTĂRIE

Funcţiunea				- terasă cu bucătărie – alimentație publică

Dimensiuni maxime la teren		- 37,14 x16,98(m)

Suprafata construită			- 550,55mp

Suprafata construit-desfășurată	- 550,55mp

Regim de înălțime			- P(parter)

H-max streașină			- 4,35m

H-max coamă				- 6,55m

Volum					- 1295,12mc, terasa se consideră fără volum, datorită caracterului său deschis pe mai mult de două laturi

OBIECT 3: SPĂLĂTORIE AUTO

Funcţiunea				- spălătorie auto

Dimensiuni maxime la teren		- 20,77 x6,00(m)

Suprafata construită			- 124,62mp

Suprafata construit-desfășurată	- 124,62mp

Regim de înălțime			- P(parter)

H-max streașină			- 3,05m

H-max coamă				- 3,60m

Volum					- nu se consideră că are volum, datorită caracterului

său deschis pe 2 laturi

OBIECT 4: CABINA POARTĂ

Funcţiunea				- cabină poartă

Dimensiuni maxime la teren		- 4.885 x3.935(m)

Suprafata construită			- 15,64mp

Suprafata construit-desfășurată	- 15,64mp

Regim de înălțime			- P(parter)

H-max streașină			- 2,80m

H-max coamă				- 3,09m

Volum					- 42,07mc

INDICI CONSTRUCTIVI ŞI INDICATORI URBANISTICI ÎN SITUAŢIA PROPUSĂ:

Ac existent=0,00mp

Ac propus SPAȚIU COMERCIAL= 369,21mp

Ac propus BUCĂTĂRIE CU TERASĂ= 550,55mp

Ac propus SPĂLĂTORIE AUTO= 124,62mp

Ac propus CABINĂ POARTĂ= 15,64mp

AC TOTAL=1060,02mp

Ad existent= 0,00

Ad propus SPAȚIU COMERCIAL= 369,98mp

Ad propus BUCĂTĂRIE CU TERASĂ= 550,55mp

Ad propus SPĂLĂTORIE AUTO= 124,62mp

Ad propus CABINĂ POARTĂ= 15,64mp

AD TOTAL=1060,02mp

Suprafata terenului :  29600 mp (conform CF 340892-Arad)

POT existent= 0,00%		POT propus= 3,58% (max. admis 7,5%)

CUT existent= 0,00		            CUT propus= 0,035

Categoria de importanţă a clădirii, conf. HGR 766/1997: C

Clasa de importanţă, conf. P100-1/2006: III

Parcela are o formă poligonală, cu dimensiunile:

- limita înspre front stradă Stefan Tenetchi: 				113,46 m

- limita vestică înspre teren arabil intravilan CAD: 313550: 	57,68m

- limita nordică înspre teren arabil intravilan CAD: 313550:	100,00m

- limita vestică înspre front drum macadam De 1458: 		100,90m

- limita sudică înspre front drum pământ DE 1392: 			252,54m

- limita estică înspre teren arabil intravilan CAD: 313551:		152,82m

Dimensiunile în plan ale construcțiilor:

SPAȚIU COMERCIAL= 369,98mp

BUCĂTĂRIE CU TERASĂ cu capacitatea de 100 locuri, din care 226,70 mp (bucătărie), 323,86mp (terasă) =550,56mp

SPĂLĂTORIE AUTO= 124,62mp

CABINĂ POARTĂ= 16,39mp

PARCARE AUTO = 603 locuri,  din care :

- Parcare auto pietruită = 597 locuri, suprafața :7464.10 mp

- Parcare auto asfaltată -6 locuri, suprafața 75,00 mp

SUPRAFATA CAROSABIL pietruită  – 10 862,04 mp

SUPRAFATĂ PIETONALĂ: 11205,49mp – din care strict pietonal sunt 343.45 mp din totalul suparafeței și 10 862,04 mp împărțită cu suprafața carosabilului.

SPAȚII VERZI: suprafață: 9257,26 mp

Construcția va fi dotată cu utilități prin racordare la utilitățile existente cu avizul beneficiarilor legali: apă, canalizare, energie electrică, etc cf. certificat de urbanism.

Toate aceste construcții sunt în regim de înălţime P și vor fi amplasate în interiorul zonei de edificabil stabilită prin PUZ ”Piata Auto” întocmit de arh. Bogdan Gheorghe Drig și coordonat de arh. Waldar Fackelmann și aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 199/16.07.2015. și a cărui termen de valabilitate a fost prelungit prin H.C.L.M.A. nr. 279/29.06.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației PUZ și RLU aferent ”Piața Auto” Arad (a se vedea planșa ”01-2S PLAN DE SITUAȚIE PROPUS”). De asemenea proprietatea se va împrejmui și se vor amplasa pe suprafața acesteia corpuri de iluminat.

Sistemul constructiv:

Lucrările constructive vor consta în: realizarea organizării de şantier; sistematizarea/amenajarea terenului; lucrări de pregătire fundaţii; implementarea sistemului constructiv; racordare utilităţi.

Infrastructura:

Spațiul comercial-magazin auto: fundaţii din beton armat izolate sub stâlpi și pe mijlocul laturilor lungi ale containerelor. Accesele vor avea fundatii din beton armat, izolate sub stâlpi.

Terasă: fundații izolate din beton armat, sub stâlpi.

Bucătărie: fundaţii continue din beton armat sub pereţii de zidărie grosime 30 cm și sub stâlpi.

Spălătorie auto cu sistem de autoservire: fundații izolate din beton armat, sub stâlpi cu grinzi.

Cabina poartă: fără fundații, asezată pe stratul de pietris compactat – caracter provizoriu.

Împrejmuire: fundații din beton armat, izolate sub stâlpi

Stâlpi de iluminat: fundații din beton armat, izolate sub stâlpi

Suprastructura:

Spațiul comercial-magazin auto: containere – cadre din profile metalice, oțel laminat la rece. Accesele vor avea structură scheletală metalică din stâlpi și grinzi.

Terasă: stâlpi, grinzi, căpriori, contravântuiri din lemn lamelar.

Bucătărie: structură formată din stâlpi și placă dală de beton armat, închideri din zidărie de cărămidă eficientă – blocuri porotherm. Acoperișul va fi din structură din lemn ecarisat.

Spălătorie auto cu sistem de autoservire: stâlpi și grinzi din țevi metalice

Cabina poartă: containere – cadre din profile metalice, oțel laminat la rece. Accesul va avea structură scheletală metalică din stâlpi și grinzi.

Împrejmuire: stâlpi din țeavă rectangulară metalică

Stâlpi de iluminat: stâlp metalic.

Lucrările constructive vor consta în: realizarea organizării de șantier; sistematizarea/amenajarea terenului; lucrările de pregatire a fundației; executarea construcției; racordarea la utilități.

Închideri exterioare şi compartimentări interioare

Spatiul comercial-magazin auto: pereții exteriori vor fi panouri sandwich termoizolate cu vată minerală – închiderea la exterior a peretelui va fi din tablă tratată împotriva ruginii, culoare alb; închiderea la interior a peretelui va fi din pal laminat.

Terasă: va fi fără compartimentări și va fi deschisă spre exterior.

Bucătărie: pereții exteriori vor fi din blocuri ceramice eficiente de 30cm grosime iar cei interiori, din acelasi material, de grosime 11,5cm și de30cm (conform planșe). Spălătorie auto cu sistem de autoservire: compartimentările vor fi din panouri din policarbonat, iar învelitoarea va fi din policarbonat, montată pe profile metalice.

Cabina poartă: pereții exteriori vor fi panouri sandwich termoizolate cu vată minerală – închiderea la exterior a peretelui va fi din tablă tratată împotriva ruginii, culoare alb; închiderea la interior a peretelui va fi din pal laminat. Accesul va fi închis, partial, cu riflaj de lemn ignifugat, cu învelitoare din tablă.

Împrejmuire: panouri plasă metalică sudată cu ochiuri

Finisaje interioare

Spațiul comercial-magazin auto: Pardoseaua va fi executată din panouri stratificate din tablă de oțel zincat, vată minerală și lemn laminat la interior – total 100mm grosime (conform fișe tehnice producător). Pereţii şi tavanele vor fi finisate cu panouri stratificate din tablă de oțel zincat, vată minerală și lemn laminat la interior – grosime pereti 60mm, grosime tavan 100mm (conform fișe tehnice producător).

Terasă: Pardoseaua va fi realizată din plăci minerale (piatră) motate pe șapă din beton. Tavanul va fi finisat cu astereală aparentă din scândură de lemn ignifugat și tratat împotriva degradării.

Bucătărie: Pardoseaua va fi realizată din plăci minerale (gresie) motate pe șapă din beton. Îmbinarea dintre pereți și pardosea se va realiza cu scafe înclinate la unghi de 45 de grade. Pereţii şi tavanele vor fi finisate cu tencuieli driscuite din materile naturale și zugrăvite cu vopsea naturală de culoare albă, pentru pereți interiori. În spațiile de preparare cât și în vestiare pereții vor avea aplicată faianță până la nivelul de +1,50m față de cota pardoselii.

Spălătorie auto cu sistem de autoservire: Pardoseaua va fi realizată din ciment sclivisit.

Cabina poartă: Pardoseaua va fi executată din panouri stratificate din tablă de oțel zincat, vată minerală și lemn laminat la interior – total 100mm grosime (conform fișe tehnice producător). Pereţii şi tavanele vor fi finisate cu panouri stratificate din tablă de oțel zincat, vată minerală și lemn laminat la interior – grosime pereti 60mm, grosime tavan 100mm (conform fișe tehnice producător).

Finisaje exterioare

Spatiul comercial-magazin auto: închiderea la exterior a peretelui va fi din tablă din otel laminat la rece, tratată împotriva ruginii, culoare alb (conform fișe tehnice producător). Tâmplăriile ferestrelor vor fi din PVC alb, cu geam termopan (conform fișe tehnice producător). Accesele vor fi închise, parțial, cu riflaj de lemn ignifugat.

Terasă: va fi fără compartimentări și va fi deschisă spre exterior.

Bucătărie: pereții exteriori din cărămidă vor fi finisați cu tencuieli drișcuite și zugrăveală în culoare albă. Stâlpii și centura vor fi termoizolați cu panouri vată bazaltică/polistriren extrudat. Pe anumite zone, conform planșelor de arhitectură, vor apărea placaje din lambriu de lemn – în zona de servire la tejghea. Tâmplăriile ferestrelor vor fi din PVC gri antracit, cu geam termopan.

Spălătorie auto cu sistem de autoservire: panouri din policarbonat translucid.

Cabina poartă: închiderea la exterior a peretelui va fi din tablă din oșel laminat la rece, tratată împotriva ruginii, culoare alb (conform file tehnice producător). Tâmplăriile ferestrelor vor fi din PVC alb, cu geam termopan(conform file tehnice producător).

Acoperisul și învelitoarea

Spațiul comercial-magazin auto: Învelitoarea va fi încorporată în sistemul de plafon al containerelor, va avea patru ape cu înclinație mică. Fiecare modul de container va avea sistemul propriu de acoperire iar fiecare rost între module va fi etanșat. Învelitoarea are sistem de termoizolare și hidroizolare încorporat. (conform fișe tehnice producător). Accesele vor avea învelitoare din tablă.

Terasă: învelitoarea este montată pe suportul șarpantei din lemn (astereală) și va fi din tablă fălțuită. Va fi hidroizolată.

Bucătărie: Învelitoarea va fi sub formă de șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă fălțuită cu termoizolație și hidroizolație prevăzută.

Spălătorie auto cu sistem de autoservire: Panouri din policarbonat montate pe structura metalică tratată împotriva coroziunii.

Cabina poartă: Învelitoarea va fi încorporată în sistemul de plafon al containerelor, va avea patru ape cu înclinație mică. Învelitoarea are sistem de termoizolare și hidroizolare încorporat. (conform fișe tehnice producător). Accesul va avea învelitoare din tablă.

Amenajări exterioare ale construcției

Accesurile auto se vor face dinspre drumul de macadam De 1458, prin porțile auto propuse prin acest proiect, conform PUZ ”Piata Auto” întocmit de arh. Bogdan Gheorghe Drig și coordonat de arh. Waldar Fackelmann și aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 199/16.07.2015 și a cărui termen de valabilitate a fost prelungit prin H.C.L.M.A. nr. 279/29.06.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației PUZ și RLU aferent ”Piața Auto” Arad – având locuri de parcare destinate fiecărei funcțiuni în parte și de asemenea destinate pieței auto, amplasate pe proprietate, conform planșei 00-1.A PLAN DE SITUAȚIE PROPUS. ”Datorită caracterului funcțiunii propuse (piața auto) circulația auto și cea pietonală vor coincide; viteza maximă de deplasare a autovehiculelor în interiorul și exteriorul parcelei fiind cea legală pentru zonele pietonale. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulatia persoanelor cu dizabilităti și care folosesc mijloace specifice de deplasare. Se vor realiza împrejmuiri transparente pe limita de proprietate cu înălțimea maximă de 2,20m. Se vor realiza spașii verzi de aliniament în lungul străzilor. Se recomandă realizarea spațiilor verzi plantate între aliniamentul stradal și clădiri, cu scopul protejării împotriva poluării. Procentul de spatii verzi propus pentru funcțiunea studiată este de 30% din suprafata parcelei.” (conform PUZ ”Piata Auto” aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 199/16.07.2015 și a cărui termen de valabilitate a fost prelungit prin H.C.L.M.A. nr. 279/29.06.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației PUZ și RLU aferent ”Piața Auto” Arad).

Atât accesurile cât si aleile carosabile și pietonale sunt detaliate în memoriul de specialitate. Spatiile verzi ocupă 31,27% din suprafața terenului, conform planșei 00-3.A PLAN AMPLASARE STÂLPI ILUMINAT, SPAȚIU VERDE, PARCAJE.

Împrejmuirea se face cu un gard transparent, din plasă sudată, de culoare albă, cu înăltimea de 2,00m, fixată de stâlpi metalici, de culoare verde, fixați în fundațiile din beton armat. Împrejmuirea este pe limita de proprietate, cu fundarea pe terenul proprietate a beneficiarului, cu acordul vecinilor.

Accesurile carosabile sunt marcate de bariere auto automate iar cel pietonal, de acces cu turnichet.

Stâlpii de iluminat sunt amplasați conform planșei 00-3.A PLAN AMPLASARE STÎLPI ILUMINAT, SPAȚIU VERDE, PARCAJE.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul şi capacităţile de producţie :

Spațiu comercial va fi dotat și utilizat pentru vânzarea pieselor și accesoriilor auto. Cantitățile de bunuri vândute vor fi variabile.

Bucătăria cu terasă va fi utilizată pentru activitatea de fast-food – capacitate maximă de 100 locuri la mese, unde se vor desfășura următoarele activități: aprovizionarea materiei prime și auxiliare; recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime; depozitarea materiei prime; prepararea produselor culinare; servirea clienților; igienizarea spațiilor;

Spălătoria auto cu sistem de autoservire va servi la spălarea și cosmetizarea autoturismelor; va avea 4 posturi de spălare. În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spălare și cosmetizare auto, într-un spațiu special amenajat, betonat și acoperit.

Zona de expunere auto şi parcări – capacitatea maxima de 603 locuri

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Spațiul comercial, va fi alimentat cu energie electrică de la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă municipiului Arad. Vor fi expuse spre vânzare diverse piese și accesorii auto în cantități variabile.

Bucătăria cu terasă, de tip fast-food va fi alimentată cu energie electrică de la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă municipiului Arad.

Pentru prepararea meselor se vor folosi: produse alimentare: carne și preparate din carne; legume și zarzavaturi; alimente congelate; făină, ulei alimentar, produse lactate; ouă, alte ingrediente alimentare, condimente. Cantitățile variază funcție de sezon și de numărul clienților. Depozitarea lor se face în spații special amenajate în acest sens, în vitrine frigorifice și în congelator. Se vor folosi detergenți pentru spălat vase și soluții de curățare . Bucătăria va fi dotată și utilată cu utilaje și aparate specifice pentru prepararea alimentelor.

În cadrul spălătoriei auto cu sistem de autoservire, se vor utiliza energie electrică, apă, detergenti și produse de curățare. Alimentarea cu energie electrică se va face de la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă municipiului Arad.

În zona de expunere auto şi parcări, se vor afla autoturismele clienților expuse pentru vânzare.

Racordarea la reţelele utilitare de apă și canalizare, energie electrică și gaz.

Proiectul propus, va fi racordat la utilităţile existente în zonă, respectiv, energie electrică și apă.

Utilități

Alimentarea cu apă și canalizarea

În perioada de construire, alimentarea cu apă va fi asigurată din rețeaua de apă a municipiului Arad.

În perioada de funcționare, alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă municipiului Arad. Alimentarea cu apă rece a instalaţiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apă al localității, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozată în pământ.

Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler termoelectric bivalent de capacitate 300 de litri.

Evacuarea apelor uzate

În perioada de construire apele uzate se vor evacua în reteaua de canalizare municipiului Arad.

Evacuarea apelor uzate de la spălătoria auto în perioada de funcționare se va face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad cu trecerea inițială prin desnisipator și separator de hidrocarburi.

Evacuarea apelor uzate de la terasa cu bucătărie în perioada de funcționare se va face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad cu trecerea inițială prin separator de grăsimi.

Evacuarea apelor uzate de la celelalte spații construite în perioada de funcționare se va face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad.

Evacuarea apelor pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul clădirilor se va realiza prin rigole din beton pe spațiul verde al amplasamentului.

Apele pluviale din zona de expunere auto şi parcări se scurg liber pe spațiul verde.

Proiectarea și execuția lucrărilor vor respecta prevederile Normativului P7/1992 și ale STAS 8591/1997 privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza conform Avizului tehnic de racordare, se propune racordul la postul de transformare existent în apropiere.

Energia termică

Încălzirea spațiilor în perioada de punere în funcțiune va fi asigurată prin centrala termică cu o capatitate de 60 kw, pe baza de curent electric. Distribuţia agentului termic se realizează prin ţeavă de polipropilenă – material foarte rezistent în timp.

Alimentarea cu gaze naturale

Amplasamentul nu se va racorda la rețeaua de gaze a municipiului Arad.

Combustibili utilizati

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face la unităţi autorizate.

Pe amplasament nu se vor depozita combustibili (motorină, benzină).

Deșeurile menajere, deșeurile tehnologice și deșeurile reciclabile generate de pe amplasament vor fi depozitate în containere metalice și de plastic, în spații special amenajate, cu platforme betonate. Deseurile vor fi eliminate/valorificate prin intermediul firmelor sepecializate/autorizate, pe bază de contract.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei.

Amplasamentul actual este liber de construcții. După realizarea construcțiilor propuse terenul se va amenaja cu căi de acces, locuri de parcare, spații verzi amenajate.

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta îîn:

- folosirea pământului excavat din fundația clădirilor pentru amenajarea spațiilor verzi

- transportul materialelor de construcție și a deșeurilor de pe amplasament;

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente :

La momentul actual nu există accesuri auto sau pietonale.

Se propun realizarea a două accesuri auto pe parcelă de pe DE1458 ce este racordat la DN 7, Calea Aurel Vlaicu și la platformele actualei Piețe Auto în a cărei vecinatate se situeaza terenul studiat. Actualul drum de pământ este o prelungire a celui de beton existent între unitatea militară și actuala Piață Auto. Racordul la Calea Aurel Vlaicu și drumul de exploatare vor fi modernizate pentru un flux coerent pietonal și carosabil conform proiectului de specialitate realizat de SC Doragi Consulting SRL.

Accesul la întreaga investiție este propus a se face conform planșelor anexate acestei documentații și anume prin vechiul drum de beton mai sus amintit ce este racordat la Calea Aurel Vlaicu. Se vor realiza două racorduri rutiere de pe DE 1458.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

În perioada de construire

Materii prime și materiale; agregate minerale; ciment, beton, aditivi pentru betoane; blocuri ceramice; profile oțel laminat la rece; cadre din profile metalice; oțel beton OB37 si PC52, tablă; panouri termoizolante tip Sandwich; PVC alb, elemente din lemn ignifug pentru șarpantă, plăci ceramice, plăci minerale (gresie, piatră), zugrăveli, panouri din policarbonat translucid.

Ca și resurse naturale se vor folosi apă, nisip, pietriș, pământ natural în fundații.

În perioada de funcționare:

Activitatea care se va desfășura pe amplasament este de spațiu comercial cu magazin vânzare piese auto, terasă și bucătărie, spații de expunere și parcare auto, spălătorie auto cu sistem de autoservire. Ca urmare, resursele de materiale utilizate vor fi piese auto, produse alimentare și băuturi pentru terasa și bucătărie, apă și detergent ce vor fi utilizate pentru activitatea de spălare a vehiculelor.

Obiectivul se va racorda la rețeaua de utilități existentă: apă, evacuare ape uzate, energie electrică.

Metode folosite în construcţie:

Construcțiile au regim de înălțime parter, fiind realizate pe structură din elemente profil metalic, zidărie porotherm cu stâlpi din beton armat, respectiv lemn lamelar ignifugat. Metodele folosite în contrucția clădirilor nu prezinta tehnologii speciale.

Planul de executie cuprinde faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Conform Certificatului de urbanism  nr. 1700 din 11.08.2016.

Sursele tehnologice cu impact potential asupra mediului, se referă la utilajele folosite în perioada de construire. Utilajele descrise funcționează cu motorină. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile în aer de la functionarea motoarelor și prin zgomotul produs de acestea. Pe amplasament poluările accidentale pot surveni ca urmare a introducerii accidentale în mediu de hidrocarburi și uleiuri minerale. Pentru a preveni scurgerile de combustibil și uleiuri în mediu, constructorul va menține utilajele în stare de funcționare, având inspecțiile tehnice periodice efectuate. Personalul care deservește utilajele de pe amplasament va fi instruit să supravegheze funcționarea acestora și să ia măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurător în cazul unor defecțiuni tehnice.

Precizăm faptul că eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale factorilor de mediu, deoarece cantitățile stocate în rezervoarele si mecanismele utilajelor sunt reduse.

Măsurile practice care vor fi luate în caz de poluare accidentală pe amplasament:

-condiționarea antreprenorului de a deține pe amplasament mijloace de intervenție pentru stoparea răspândirii poluării;

-oprirea scurgerilor;

-localizarea poluantului scurs;

-intervenție cu material absorbant pentru reținerea produsului petrolier;

-intervenția manuală pentru colectarea produsului petrolier ;

-colectarea manuală a produsului uleios reținut ;

Este interzisă utilizarea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanti și/sau lubrefianți. Se interzic schimburile de lubrefianți și reparațiile utilajelor utilizate în procesul tehnologic pe suprafața amplasamentului. Emisiile produse de mijloacele de transport și de utilaje sunt măsurate la inspecția tehnică periodică și conform legislației, utilajele cu emisii care depăsesc normele legale nu sunt admise la funcționare sau circulație pe drumurile publice. Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de construire, să se încadreze în prevederile legale.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Alternativa de amplasament

Nu este cazul

Alternativă de proiectare

Nu este cazul

Alternativă de constructie/executie

Nu este cazul

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Avize cerute :

- aviz eliberat de Compania de Apa Arad S.A,;

- aviz eliberat de Direcția de Sănătate Publică Arad;

- aviz eliberat de Inspectoratul Situații de Urgență Județenă Arad

- aviz C.N.A.D.N.R.

Localizarea proiectului:

Amplasamentul este situat în municipiul Arad, strada Ștefan Tenețchi nr. 45A-45B-45D. Pe latura vestică este amplasat alături de drumul de macadam DE1458 iar pe cea sudică alături de drumul de pământ DE1392. Pentru acest teren s-a întocmit un PUZ cu RLU aferent: ”Piata Auto”, Str. Ștefan Tenețchi nr. 45A-45B-45D municipiul Arad, aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 199/16.07.2015 și a cărui termen de valabilitate a fost prelungit prin H.C.L.M.A. nr. 279/29.06.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației PUZ și RLU aferent ”Piața Auto” Arad. Categoria de folosinţă: agricol, intravilan. Din punct de vedere urbanistic, imobilul se află în intravilanul municipiului Arad. Terenul este situat în UTR 69, Subzona S69b şi nu intră sub incidenţa niciunei arii sau zone protejate, conform legii.

Conformitatea planului general cu planul cadastral autorizat de Oficiul Cadastral Coordonatele topo geodezice ale perimetrului au fost stabilite pe baza planurilor de situație (ridicări topografice) efectuate; cartea funciara nr 340892-Arad, nr. cad 340892.

Coordonate Stereo 70 , conform tabelului:

| Nr. pct | Coordonate | Distante dintre puncte |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) | L (i,i+1) |
| 1 | 529733.940 | 211753.387 | 43.625 |
| 2 | 529743.878 | 211795.865 | 42.587 |
| 3 | 529752.876 | 211837.491 | 27.252 |
| 4 | 529760.590 | 211863.628 | 152.093 |
| 5 | 529629.333 | 211940.464 | 1.210 |
| 6 | 529628.289 | 211941.075 | 104.040 |
| 7 | 529600.479 | 211840.821 | 43.204 |
| 8 | 529588.929 | 211799.190 | 105.307 |
| 9 | 529560.780 | 211697.715 | 100.904 |
| 10 | 529658.078 | 211670.979 | 99.999 |
| 11 | 529678.383 | 211768.895 | 57.681 |

Terenul cu suprafața totală de 29.600 mp are următoarele limite și vecinătăți :

-nord	-Strada Ștefan Tenețchi și imobil proprietate privată arabil intravilan CAD: 313550

-est	- imobil proprietate privată teren arabil intravilan CAD: 313551

-sud	- drum pământ DE 1392

-vest	- drum macadam De 1458 și imobil propr. privată teren arabil intravilan CAD: 313550

Limite:

- limita înspre front stradă Ștefan Tenețchi: 			113,46 m

- limita vestică înspre teren arabil intravilan CAD: 313550: 	57,68m

- limita nordică înspre teren arabil intravilan CAD: 313550:	100,00m

- limita vestică înspre front drum macadam De 1458: 		100,90m

- limita sudică înspre front drum pământ DE 1392: 		252,54m

- limita estică înspre teren arabil intravilan CAD: 313551:		152,82m

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul

Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul

Arealele sensibile;

Nu este cazul

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori: impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);  magnitudinea şi complexitatea impactului; probabilitatea impactului;  durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; natura transfrontieră a impactului.

Impactul potenţial

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negative)

Din punct de vedere urbanistic imobilul se află în intravilanul municipiului Arad, UTR69, Subzona S69b şi nu intră sub incidenţa niciunei arii sau zone protejate, conform legii.Terenul aferent lotului reglementat prin P.U.Z. în suprafaţă de 29.600 mp, are categoria de folosinţă arabil în intravilanul municipiului Arad.

Activitate de execuţie a lucrărilor nu avea impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale.

De asemenea nu vor fi afectate habitate sau arii naturale protejate şi nu vor fi ameninţate specii de animale şi plante prin implementarea proiectului

Se poate creea disconfort datorită lucrărilor de construcție, săpăturilor și circulației autovehiculelor necesare lucrărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat și frecvența redusă.

Natura impactului este directă și pe termen scurt și mediu asupra terenului studiat și minimă asupra vecinătăților. Lucrările în cauză vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate și vecinătăților imediate datorită faptului că lucrările de sistematizare verticală și de amenajare vor înbunătății starea actuala a terenului (teren viran liber de construcții sau plantații).

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea caracter local izolat, în limitele amplasamentului studiat;

Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, organizarea de şantier, depozite temporare de materiale, precum şi o concentrare mică de efective umane. Toate aceste activităţi constituie însă surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.

Emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioada restrânsă de timp, mai exact pe perioada construcţiei. În etapa de funcţionare nu vor exista surse de poluare a factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului :

Impactul va fi redus, construcția în cauză fiind de mărime medie și complexitate redusă, nefiind necesare tehnică și echipamente complexe de execuție și funcționare.

Se vor lua măsurile necesare de protecție și control a lucrărilor de construcție astfel încât să se asigure protecția mediului înconjurător conform legislației în vigoare.

Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, construcțiile în cauză fiind de mărime medie și complexitate redusă, nefiind necesare tehnică și echipamente complexe de execuție și funcționare

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 de luni de la data începerii construcțiilor, și va avea un caracter temporar, pe durata execuției lucrării.

Emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioada restrânsă de timp, mai exact pe parcursul executării construcţie. În etapa de funcţionare se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția factorilor de mediu.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pentru limitarea impactului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

-organizarea de şantier va fi de dimensiuni reduse;

- folosirea de utilaje şi echipamente de gabarit cât mai mic acolo unde se impune, verificate tehnic,

- utilizare de trasee optime pe drumurile de acces existente;

- umectarea frontului de lucru și a perimetrului ce urmează a fi îngropat/săpat/excavat în vederea evitării emisiei de praf în atmosfera;

-amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor în zona organizării de şantier,

- organizarea colectării periodice și transportul spre eliminare/valorificare a deşeurilor rezultate.

- betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției

Natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

IV.SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1.Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Protecția calității apelor

Protecția calității apelor în perioada de construire

Alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată din rețeaua de apă existentă. Apele uzate se vor evacua în rețeaua de canal existentă.

Principalele sursele de poluare a apelor în faza de execuţie a proiectului sunt reprezentate de tehnologiile de execuţie (construcţie) propriu-zise; utilajele implicate în activitatea de construcţie și activitatea umană

Măsurile generale ce vor fi avute în vedere pentru a se asigura protecția calității apelor în perioada executării lucrării de amenajarea a obiectivului sunt :

- staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate ;

- depozitarea materialelor de construcție necesare și a deșeurilor generate numai ăn spațiile special amenajate;

- achiziționarea de materiale absorbante și intervenția promptă în cazul poluării acidentale cu combustibil ;

- interzicerea în incinta șantierului a: spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite

- nu se vor depozita combustibil pe amplasament

- dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice în număr suficient;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehicolelor înainte ca acestea să părăsească incinta;

- depozitarea deșeurilor menajere se face în recipineți de plastic, amplasate pe platforme betonate, neaducându-se astfel nici un prejudiciu solului sau subsolului

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de execuţie a proiectului sunt reduse în timp şi afectează doar aria destinată realizării proiectului

Protectia calității apelor în perioada de funcțtionare

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă a municipiului Arad.

Evacuarea apelor uzate provenite de la spălătoria auto în perioada de funcționare vor fi dirijate prin desnisipator și separator de hidrocarburi și apoi evacuate la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad.

Evacuarea apelor uzate de la terasa cu bucătărie în perioada de funcționare se va face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad cu trecerea inițială printr-un separator de grăsimi montat sub spălător.

Evacuarea apelor uzate de la celelalte spații construite, în perioada de funcționare, se va face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad.

Evacuarea apelor pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul clădirilor se va realiza prin rigole din beton pe spațiul verde al amplasamentului.

Apele pluviale din zona de expunere auto şi parcări curate  se scurg liber pe spațiul verde.

Proiectarea și execuția lucrărilor vor respecta prevederile Normativului P7/1992 si ale STAS 8591/1997 privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Proiectarea și executia lucrărilor vor respecta prevederile următoarelor normative:

•SR 8591/1997 privind amplasarea în localități a retelelor edilitare subterane;

•Normativului pentru fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile – indicativ NP 125/2009.

Apele uzate care se vor evacua în canalizare se vor încadra în NTPA 002/2002.

Societatea va respecta astfel prevederile HG. nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005, conform căreia: Evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare sau în stațiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează și exploatează rețeaua de canalizare și stația de epurare, precum și a contractului de utilizare a serviciilor publice de canalizare, încheiat cu acesta.

2.Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

În perioada de construire sunt generate in atomsfera urmatoarele emisii de poluanti:-

-pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcție și din tranzitarea zonei de șantier

- procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru funcționarea mijloacelor de transport și utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz SOx, NOx, CO.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- împrejmuirea organizării de șantier;

- acoperirea depozitelor de materiale de construcție ce pot genera pulberi, mai ales în perioadele cu vânturi puternice ;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea asigurării performanțelor tehnice și a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje și echipamente de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluantilor evacuați în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare (H.G.470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, modificat și completat de H.G. 1197/2010);

- transportul materialelor de construcție (în special: var, ciment, nisip) ce pot elibera în atmosferă particule fine, se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelată;

- se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare pentru minimizarea cantităților de pulberi antrenate în aer;

- umectarea periodică a drumurilor din interiorul obiectivului și a materialului ce urmează a fi încărcat, pentru minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă;

- curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

În perioada de funcționare a obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la autovehiculele care vor transporta produsele ce se vor comercializa și de la autoturismele expuse pentru vânzare.

Pentru încălzire se va utiliza o centrală termică cu pe curent electric.

3.Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

În perioada executării lucrărilor de construire sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de realizarea lucrărilor specifice de construire a obiectivului;

- intensificarea traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării amplasamentului cu materiale, echipamente și utilaje;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- verificare periodică a utilajelor în vederea creșterii performanțelor tehnice;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei

În perioada funcționării obiectivului, se apreciază că nu există surse majore de zgomot.

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot si prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

4.Protecţia împotriva radiaţiilor:

Sursele de radiaţii:

Nu există surse de radiații atât în perioada de execuție, cât și pe perioada de funcționare a obiectivului propus

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5.Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Protectia solului

Surse de poluare

În perioada executării lucrărilor de construire surse potențiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrările de construcție propriu-zise – execuția neîngrijită a lucrărilor poate antrena pierderi de materiale și poluanți (pierderi de carburanti și produse petroliere de la utilajele de construcții) care pot migra în sol; gestionarea necorespunzatoare a cantităților de sol excavat;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportă diverse materiale sau de la utilajele și echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolată a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deșeurilor generate, colectarea în recipienți neetanși sau în spații neamenajate corespunzător.

În scopul diminuarii surselor de poluare a solului în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- utilizarea de mașini/utilaje care sunt în stare optimă de funcționare pentru a se evita scurgerile accidentale de produse petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la acestea

- amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor și materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a lucrărilor investiției, în incinta organizării de șantier;

-se va interzice depozitarea temporară a deșeurilor imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora

- în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

În perioada de funcţionare, sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer;

- pierderea în mod accidental de carburanți de la autoturismele parcate/expuse în piața auto; aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului;

În perioada funcționării obiectivului se vor lua următoarele măsuri pentru protecția solului și subsolului:

-depozitarea selectivă a deșeurilor generate din activitate, în spații special amenajate și predarea periodică a acestora către societăți autorizate; deșeurile vor fi depozitate în recipienți inscripționați, prevăzuti cu capac;

- staționarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate;

- în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor și pot determina și apariția unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

- în perioada de exploatare se vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a mecanismelor de decantare și filtrare a apelor uzate prin revizii și inspeții periodice

Prin betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției se apreciază că solul și subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Măsurile constructive care vor asigura protecția solului, vor asigura inclusiv și protecția subsolului. În ceea ce privește subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar puțin probabil prin măsurile de protecție luate prin proiect.

6.Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Proiectul propus nu intră sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Nu există surse de poluare a ecosistemelor terestre și acvatice nici în perioada de execuție, nici în funcționare.

7.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Încadrarea în localitate

Amplasamentul este situat în intravilan, în partea de vest a municipiului Arad, la limita zonei construite a cartierului Gai, cu accesul actual din drumul de exploatare De 1458.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- nord	-Strada Ștefan Tenețchi și imobil proprietate privată arabil intravilan CAD: 313550

- est	- imobil proprietate privată teren arabil intravilan CAD: 313551

- sud	- drum pământ DE 1392

- vest	- drum macadam De 1458 și imobil propr. privată teren arabil intravilan CAD: 313550

Distanța de așezările umane este de aproximativ 400 de metri, activitatea desfășurată nu afectează în nici un fel populația și asezările umane.

Conform Certificatului de urbanism, terenul se află în intravilanul municipiului Arad, în zona destinată unitătilor industriale conform Planului Urbanistic General. Având în vedere specificul amplasamentului, vecinătătile, se apreciază că impactul construirii obiectivului propus asupra asezărilor umane este nesemnificativ.

Având în vedere localizarea proiectului analizat, prin realizarea acestuia nu vor fi afectate așezări umane, obiective de interes public, istoric sau cultural

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

8.Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În perioada de construcție a obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale amestecate, provenite de la muncitorii care își desfășoară activitatea pe șantier;

- resturi vegetale de la curățirea terenului și material de decopertare rezultat în urma săpăturilor – care va fi depozitat separat și va fi utilizat la operații de nivelare a platformei și amenajarea spațiului verde;

-deșeuri de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice, lemn), provenite din activitatea de aprovizionare cu materiale, vor fi colectate separat și depozitate în locuri special amenajate ;

- deșeuri de material lemnos rezultate din activitatea de construcție;

- deșeuri metalice, rezultate din activitatea de construcție;

Deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv, și vor fi stocate temporară în recipienți și în locuri special amenajate, și vor fi valorificate/eliminatate de către operatori autorizația în vederea valorificării/eliminării.

Se va asigura evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri.

La terminarea lucrărilor de construire, se vor îndepărta toate deșeurile de pe amplasament.

După punerea în functiune a obiectivului se vor genera:

- deșeuri municipale amestecate (menajere), rezultate din activitatea administrativă

- deșeuri de ambalaje reciclabile (hârtie-carton, plastic, metal și sticlă), rezultate din activitatea de aprovizionare;

- nămol de la desnisipator și separatorul de produse petroliere,

- grăsimi de la separatorul de grăsimi,

- uleiuri uzate de la bucătărie.

Modul de gospodărire a deşeurilor.

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi predate către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării acestora după caz.

După punerea în funcțiune a obiectivului

Deșeurile vor fi colectate selectiv în containere amplasate în locuri special amenajate.

Deșeurile de grăsimi, uleiul uzat, nămolul de la desnisipator și separatorul de produse petroliere vor fi colectate separat, pe tipuri, în recipienți speciali, spre a fi predate la societăți specializate autorizate în vederea valorificării/eliminării acestora.

Deșeurile vor fi predate spre valorificare/eliminare la operatori autorizați în colectarea acestora, conform contractelor care vor fi încheiate.

Transportul deșeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

În timpul executării lucrărilor nu se vor utiliza substante și preparate chimice periculoase.

Utilajele și mijloacele de transport utilizate vor fi alimentate cu combustibil în unități peco autorizate, acestea vor în stare normală de funcționare, având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în unităti service autorizate. Nu se vor depozita combustibili pe amplasament.

În perioada de funcționare nu se vor utiliza substante chimice periculoase.

Pe amplasament nu se vor depozita combustibili.

Produsele utilizate pentru spălare și curățare vor fi achizitionate de la furnizori autorizați și vor fi biodegradabile.

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și determinări periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

Pentru factorul de mediu apă, se vor preleva probe; indicatorii urmăriți:

pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, substanțe extractibile, detergenți sintetici biodegradabili. Valorile rezultate din măsurători se vor compara cu valorile limită de emisie prevăzute în HG nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr.352/2005 – NTPA 002/2002.

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Condiții de calitate privind protecția atmosferei. Pentru factorul de mediu aer (emisii de la mijloace de transport) parametrii la care vor funcționa mijloacele auto din dotarea societății vor asigura respectarea Normelor RAR; valorile limită pentru indicatorii de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificați în anexa Certificatului de Înmatriculare auto la efectuarea inspecției tehnice periodice.

Pentru factorul de mediu sol şi subsol, Se va asigura o supraveghere permanentă a lucrărilor de execuţie pentru sesizarea eventualelor poluări accidentale şi acţionarea rapidă în caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului şi subsolului.

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului, sursa de proveniență, cantitatea produsă, data evacuării deșeului din depozit, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată către transportator, date privind expedițiile respinse, date privind orice amestecare a deșeurilor.

Pentru factorul de mediu zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și condițiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în constructii civile și social-culturale admisibile și parametrii de izolare acustică, Ordinul MS nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.)

Obiectivul propus nu prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și nu intră sub incidenta HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

VII.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Organizarea de santier se va realiza în interiorul amplasamentului fără a afecta proprietățile vecine, executantului revenindu-i în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea domeniului public și numai cu personal calificat.

Construcția obiectivului nu va afecta buna desfășurare a activităților din imediata vecinătate.

Pentru accesul utilajelor de montaj și echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi drumurile existente.

Construcțiile (baracamentele) și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

Se va asigura curățenia permanentă în zona șantierului.

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din branșamentul existent, în functie de soluția propusă de către furnizorul de energie electrică.

Alimentarea cu apă se va face din reţeaua de alimentare cu apă orașului.

Contractantul execuției este responsabil pentru curățenia în incinta zonei unde se execută lucrările propuse.

La execuția lucrărilor de execuție aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii, de asemena va lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de muncă sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua măsuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentală a factorilor de mediu pe toată durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi atât în responsabilitatea titularului de proiect, cât și a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, rezultate atât în timpul realizării construcțiior, cât și în timpul funcționării obiectivului,

-se va organiza colectarea selectivă a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislație privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de la construcție vor fi transportate în vederea valorificării/eliminării de către operatori autorizați;

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri în afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- nu se vor realiza lucrări de întretinere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport în cadrul obiectivului de investiții;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI/ SU, în vigoare, de securitate și sănătate în munca și de protecția mediului.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La finalizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, perimetrul implicat va fi supus unui proces de reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor afectate.

Se vor realiza spații verzi de aliniament în lungul străzilor. Se recomandă realizarea spațiilor verzi plantate între aliniamentul stradal și clădiri, cu scopul protejării împotriva poluării.

Se va respecta procentul de spații verzi propus pentru funcțiunea studiată de 31,27%  din suprafața parcelei.”

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Se pot produce poluări accidentale de la eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport, de la utilajele folosite în timpul construcției, de la autovehiculele ce tranziteaza zona, sau de autovehicolele parcate.

Pentru a se evita astfel de situații se recomandă achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în astfel de situații, în vederea minimizării efectelor poluării.

De asemenea se va evita depozitarea necontrolată a materialelor și deșeurilor care pot astfel determina fenomene de poluare a solului/subsolului.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea construcțiilor.

Pentru executarea lucrărilor prevăzute prin prezentul proiect nu este necesară dezafectarea unor clădiri existente sau alte lucrări de demolare, terenul fiind liber de construcții.

Dezafectarea, post utilizarea și refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Se va reface amplasamentul în starea inițiala (teren liber), sau va fi pregătit pentru o viitoare construcție în funcție de destinația ulterioară a terenului.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Aceste modalități se vor stabili la momentul luării deciziei privind desfințarea obiectivului, și depind de soluția care se va adopta în funcție de utilizarea ulterioară a terenului.

IX.ANEXE - PIESE DESENATE

1.Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

A se vedea Certificat de Urbanism,  Planul de incadrare și Planul de situație anexat prezentei documentații.

2.Schemele-flux pentru:

Procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

Nu este cazul

3.Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Semnătura şi ştampila