MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea  proiectului  „CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE – MIC ATELIER DE SORTARE SI CONDITIONARE FRUCTE SI REMIZA PENTRU ADAPOSTIRE MASINI AGRICOLE”

II. Titular

Numele companiei: LIVADA ANARITA S.R.L.

Adresa poştală: mun. Arad, str. Cîmpul Albinelor, nr. 20, jud. Arad

Numărul de telefon: 0741.051.452; adresa de e-mail: filip.am@yahoo.com

Numele persoanelor de contact:

- administrator FILIP MARIUS-ADRIAN

- responsabil pentru protecţia mediului FILIP MARIUS-ADRIAN

III. Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Societatea LIVADA ANARITA S.R.L solicita sprijin financiar nerambursabil pentru infiintarea unei plantatii pomicole de piersic si cais precum si pentru achizitionarea de utilaje agricole necesare efectuarii in conditii optime a  lucrarilor de intretinere a plantatiei .

Pentru marirea valorii adaugate brute a productiei agricole obtinute si pentru a avea posibilitatea inchiderii circuitului agricol (productie, procesare si comercializare), solicitanta LIVADA ANARITA S.R.L a decis construirea unei hale pentru preluarea, sortarea, pastrarea şi procesarea fructelor produse.

Solicitanta LIVADA ANARITA S.R.L si-a propus:

- realizarea plantatiei propriu zise si a sistemului de irigare, pe suprafata de 6,80 ha;

- organizarea fermei va ocupa diferența de la 6,80 ha până la 7,03 ha;

- împrejmuirea terenului;

- amenajarea cailor de acces in incinta;

- cosntruirea halei pentru preluarea, conditionarea  fructelor, pregatirea pentru prima vanzare, procesarea fructelor si comercializarea produselor procesate.

In afara investitiilor mai sus prezentate si-a propus si achizitionarea urmatoarelor utilaje:

- compresor, tractor, tocatoare, atomizor, incarcator frontal, freza cu cutite verticale, cupa de pamant cu dinti, furca  paleti, tocator, foarfeci  pentru crengi, drujba  telescopica, foarfeca  electrica, sistem  informatic, platforma  pentru recoltare, site web, remorca monoax, vehicul utilitar gator, container magazin poarta, cantar, iluminat perimetral livada, mobilier magazin, autorulota alimentara, linie productie nectar din piersici si caise, linie gemuri si dulceturi, linie de preparare fructe uscate, statie meteo, sistem de  irigare prin picurare, sistem supraveghere video.

Particularitati ale amplasamentului:

Incadrarea in localitate:

Parcelele în studiu, pe care se va constitui exploatatia agrcola si anexele care o vor deservi, se află în extravilanul localitatii Pecica, jud. Arad, regiunea de dezvoltare Vest.

Descrierea parcelelor unde se vor amplasa livezile apartinand exploatarii agricole:

Adresa	- loc. Pecica, FN, jud. Arad

Cartea Funciară:		- nr. 302026 - Pecica; nr. 302029 - Pecica; nr. 302032 - Pecica; nr. 302033 - Pecica; nr. 303068 - Pecica; nr. 304442 - Pecica

Numar Cadastral:	- 3241; 3235; 3132; 2870; 303068; 304442;

Suprafață Teren:		- 7400 mp; 6200 mp; 8800 mp; 10000 mp; 27900 mp; 10000 mp, conform C.F.-uri.

Categoria de Folosință:	- terenuri arabile, conform C.F.-uri

Proprietate:	- privata

Accesul Pietonal si Auto: 	- se face din De 471 aflat in partea de est a parcelelor

Forma Parcelelor:	- aproximativ dreptunghiulara

Descrierea parcelei unde se vor amplasa anexele la exploatarea agricola:

Adresa	- loc. Pecica, FN, jud. Arad

Cartea Funciară:	- nr. 303068 - Pecica

Numar Cadastral:	- 303068

Suprafață Teren:	- 27900mp, conform C.F.

Categoria de Folosință:	- teren arabil, conform C.F.

Proprietate:	- privata

Accesul Pietonal si Auto: 	- se face din De 471 aflat in partea de est a parcelelor

Forma Parcelei:	- aproximativ dreptunghiulara avand laturile scurte de

aproximativ 52 m si laturile lungi de aproximativ de 563m.

Actualmente terenul este liber de constructii.

Condițiile de amplasare și de realizare ale construcției conform PUG aprobat

Terenul este amplasat intr-o zona din extravilanul localitatii Pecica. Certificatului de Urbanism permite amplasarea de constructii care servesc activitatilor agricole, folosindu-se o suprafata maxima de 2000 mp din suprafata totala de 27900  mp.

Coordonatele parcelei pe care se realizeaza investitia cu construirea micului atelier de sortat fructe (halei) sunt:

Parcela

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 529126.567 | 204780.832 |
| 2 | 528872.437 | 204294.717 |
| 3 | 528889.670 | 204273.811 |
| 4 | 528906.562 | 204253.036 |
| 5 | 529174.144 | 204764.884 |
| 6 | 529131.196 | 204779.363 |

S = 27.900 mp

Situatia Existenta:	Situatie Propusa:

Suprafata Construita: 0mp	Suprafata Construita: 398,75 mp

Suprafata Desfasurata: 0mp	Atelier sortare fructe: 312.81mp

POT: 0%	Remiza masini agricole: 85,94 mp

CUT: 0.00	Suprafata spatii verzi: 27.200 mp

IV. Justificarea necesităţii proiectului

Piata de fructe, unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei mondiale, a reprezentat dintotdeauna un domeniu al paradoxurilor. Insuficient exploatat, segmentul fructelor, care este evaluat la 25 de miliarde de euro, cu o productie de 45 de milioane de tone, reprezinta doar 11% din productia agricola a Uniunii Europene.

Desi alimentatia ecologica este promovata intens, datele furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca in continuare, consumul de fructe si legume de la nivel european se afla sub cantitatea recomandata de 400 de grame de persoana pe zi.

In Romania lucrurile nu stau mai bine. Productia scazuta, evaziunea fiscala si lipsa unor norme au transformat in ultimii ani piata de fructe intr-o veritabila „Cenusareasa” a economiei romanesti. Lipsa reglementarilor a determinat practicarea unor preturi mari care descurajeaza consumul, iar producatorii romani, descurajati de avalansa de importuri, au renuntat sa investeasca si sa se unesca in asociatii, pentru a crea o piata competenta, la standard europene.

Cu toate ca oferta de produse este diversificata, valoarea adaugata a produselor este mica, mai ales din cauza lipsei cunostintelor de marketing menite sa asigure atractivitate si siguranta in fata consumatorului, a lipsei mijloacelor tehnice de sortare, ambalare, etichetare, pastrare si transport a productiei catre piata, precum si a lipsei unui sistem de planificare a productiei si de articulare a acesteia in functie de cerintele pietei.

Politica acestui sector trebuie sa raspunda exigentelor pietei prin reducerea fluctuatiilor de pret si a dezechilibrului dintre cerere si oferta si sa incurajeze consumul de fructe si legume, asigurand in acelasi timp competitivitatea produselor. Sustinerea productiei locale prin masuri legislative coerente, facilitarea accesarii fondurilor europene, crearea unui lant de distributie organizat, dar si diminuarea TVA-ului pentru legume si fructe proaspete ar contribui semnificativ la dezvoltarea acestui segment in Romania.

Tehnologiile de ultima generatie privind pastrarea si ambalarea legumelor si fructelor, precum si folosirea noilor instrumente de marketing, sub forma diverselor tipuri de ambalare, cerute de comertul modern permit companiilor care investesc in astfel de servicii sa reduca pierderile calitative si cantitative ale legumelor si fructelor comercializate.

Astfel tinand cont de cele prezentate anterior solicitantul si-a propus infiintarea unei plantatii ecologice de piersic si cais care sa ofere fructe de cea mai buna calitate atat in stare proaspata, cat si procesate sub forma de nectar, gem, fructe uscate. Toate acestea se vor realiza cu ajutorul utilajelor noi performante pe care beneficiarul le va achizitiona, precum si cu ajutorul liniilor de obtinere a nectarului, gemului si a fructelor uscate. De asemenea, pentru a incuraja consumul fructelor in stare proaspata, beneficiarul va deschide un magazin la poarta fermei de unde se vor putea achizitiona fructe in stare proaspata, dar va achizitiona si o autorulota alimentara cu ajutorul careia va oferi suc proaspat din fructe in targuri, oboare, piete sau diferite evenimente. Mai mult decat atat pentru a fi in pas cu noile tendinte, produsele oferite de beneficiar vor putea fi vizualizate si pe site-ul web al firmei.

Necesitatea investiţiei

Societatea LIVADA ANARITA S.R.L nu deţine în prezent utilajele agricole necesare înfiinţării şi întreţinerii unei exploataţii pomicole.

Societatea LIVADA ANARITA S.R.L solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru infiintarea unei plantatii pomicole de piersic si cais precum si pentru achizitionarea de utilaje agricole necesare efectuarii in conditii optime a  lucrarilor de intretinere a plantatiei .

Pentru marirea valorii adaugate brute a productiei agricole obtinute si pentru a avea posibilitatea inchiderii circuitului agricol (productie, procesare si comercializare), solicitanta LIVADA ANARITA S.R.L a decis construirea unei hale pentru preluarea, sortarea, pastrarea şi procesarea fructelor produse.

Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea investiţiei o constituie in primul rand posibilitatea finantarii ei din Fonduri FEADR, fapt care permite diminuarea costurilor cu 90%, ceea ce face ca acest tip de investiţie să fie accesibilă pentru beneficiar care, altfel nu şi-ar putea permite realizarea ei.

Un alt factor imoprtant care a fost luat in considerare la infiintarea acestei livezi este faptul ca in  piata exista o cerere ridicata de asemenea fructe autohtone (caise si piersici).

V. Elemente carcteristice proiectului propus:

Profilul şi capacităţile  de producţie:

Obiectul principal de activitate îl constituie : 0124 – Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase.

Pentru activitatea de productie agricola estimam ca aceasta se desfasoara 7 luni/an.

Pentru activitatea de recoltare  conditionare si procesare fructe se vor lucra 4 luni / an.

Prin prezentul proiect beneficiara LIVADA ANARITA S.R.L si-a propus infiintarea unei plantatii de cais si piersic pe suprafata de 6,80 ha, construirea unei hale de preluare, sortare, conditionare si procesare a fructelor.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu exista activitati care sa se desfasoare in momentul de fata pe amplasament.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Fructele recoltate din livada sunt aduse in depozitul de materie prima in suprafata de S = 48,56 mp, sunt trecute in spatiul de prelucrare si sortare fructe in suprafata de 104,06 mp, in care sunt amplasate: vasul de spalare (A1), palan (A2), doua mese de sortat (A3), carucior (A16), masa (A13), etichetat (A18), uscatorului (C3), sistemul de ambalare (C4) este compus din: o masa de lucru din otel inox AISI 304 cu dimensiunile de 1900 x 800 mm; balanta electronica pentru controlul greutatii si masina de inchis prin termosudare cu pedala.

Fructele sortate si ambalate in ladite si in pungi sunt duse in depozitul de produse finite in suprafata de S =48,56 mp. In depozitul de ambalaje, spatiul cu suprafata S = 31,31 mp sunt pastrate ambalajele necesare pentru fructele sortate.

Acest flux se aplica activitatii de productie si conditionare.

In spatiul de prelucrare si sortare fructe in suprafata de 104,06 mp sunt amplasate urmatoarele echipamente: vasul de pasteurizare (A14), echipament rafinare fructe (pasatrice) (A5), vas paralelipipedic (A6), pompe (A7), tancurile de amestec (A8), pompa (A9) carelata, dozator (A12), vas de pasteurizare (A14), palan (A17), cos suplimentar (A15), cazanul duplicat de fierbere (B4), dozator (A12).

Compartimentarea intregii investitii propuse de catre solicitanta LIVADA ANARITA S.R.L  este urmatoarea:

A) Linie productie nectar din piersici si caise - marfa este transportata cu ajutorul vehicului utilitar gator din livada pana la hala unde este preluata in depozitul de materie prima, de aici aceasta este dusa in spatiul de prelucrare si sortare fructe, de aici fructele proprii pentru consum sunt ambalate in ladite si sunt expediate la clienti; tot de aici fructele lovite, usor depreciate sau prea coapte sunt directionate spre procesare de nectar. Astfel ele se pun intr-un cos forat si sunt introduse in vasul de spalare (A1), de unde se scot cu ajutorul unui palan (A2), sunt lasate sa se scurga de apa si apoi sunt puse pe cele doua mese de sortat (A3); de aici fructele sortate se oparesc in vasul de pasteurizare (A14), iar apoi se introduc manual in palnia de alimentare a pasatricei (A5) pentru a fi transformate in suc. Sucul obtinut se colecteaza intr-un vas paralelipipedic (A6) iar de aici, cu ajutorul unei pompe (A7), este trimis in tancurile de amestec (A8) unde se obtine nectarul. Din aceste tancuri nectarul  este preluat cu o alta pompa (A9) carelata prevazuta cu o tubulatura flexibila si este trimis la dozator (A12). Dupa umplerea recipientelor in regim semiautomat, sticlele sunt capacite, iar apoi introduse in cosul perforat al vasului de pasteurizare (A14) unde se pasteurizeaza. La terminarea ciclului de pasteurizare se scoate cosul cu ajutorul unui palan (A17). Intre timp in cosul suplimentar (A15) se pregateste un nou lot de sticle ce trebuie pasteurizat. Deplasarea cosurilor se face cu un carucior (A16). Pe masa (A13) unde este este asezat dozatorul se poate pune si masina de etichetat (A18).

B) Linia gemuri si dulceturi  - fructele lovite, usor depreciate sau prea coapte sunt directionate spre procesare de gem si dulceata. Astfel ele se pun intr-un cos forat si sunt introduse in vasul de spalare (A1), de unde se scot cu ajutorul unui palan (A2), sunt lasate sa se scurga de apa si apoi sunt puse pe cele doua mese de sortat (A3); de aici fructele sortate se oparesc in vasul de pasteurizare (A14), iar apoi se introduc manual in palnia de alimentare a pasatricei (A5) pentru a fi transformate in piure. Sucul obtinut se colecteaza intr-un vas paralelipipedic (A6) iar de aici, cu ajutorul unei pompe (A7), este trimis in cazanul duplicat de fierbere (B4) unde se obtine gemul sau dulceata. Din acest cazan produsul  este preluat cu o alta pompa (A9) carelata prevazuta cu o tubulatura flexibila si este trimis la dozator (A12). Dupa umplerea recipientelor in regim semiautomat, borcanele sunt capacite, iar apoi introduse in cosul perforat al vasului de pasteurizare (A14) unde se pasteurizeaza. La terminarea ciclului de pasteurizare se scoate cosul cu ajutorul unui palan (A17). Intre timp in cosul suplimentar (A15) se pregateste un nou lot de sticle ce trebuie pasteurizat. Deplasarea cosurilor se face cu un carucior (A16). Pe masa (A13) unde este este asezat dozatorul se poate pune si masina de etichetat (A18).

C) Linia de preparare fructe uscate - fructele lovite, usor depreciate sau prea coapte sunt directionate spre procesul de deshidratare. Astfel ele se pun intr-un cos forat si sunt introduse in vasul de spalare (A1), de unde se scot cu ajutorul unui palan (A2), sunt lasate sa se scurga de apa si apoi sunt puse pe cele doua mese de sortat (A3); de aici fructele sortate sunt distribuite pe tavile din material plastic ale uscatorului (C3), intregi sau taiate manual. Dupa terminarea ciclului de deshidratare produsul va fi introdus manual in pungi, iar greutatea va fi controlata de o balanta. Sistemul de ambalare (C4) este compus din: o masa de lucru din otel inox AISI 304 cu dimensiunile de 1900 x 800 mm; balanta electronica pentru controlul greutatii si masina de inchis prin termosudare cu pedala.

Cele trei linii prezentate mai sus vor fi amplasate in interiorul micului atelier de sortare si conditionare fructe.

Container magazin poarta – va fi folosit pentru comercializarea produselor obtinute – fructe proaspete, nectar, gem, fructe uscate. Tot aici va fi amplasat si cantarul cu ajutorul caruia vor fi cantarite produsele care vor fi vandute vrac, precum si mobilierul magazin care va fi folosit pentru prezentarea produselor (fructe proaspete, nectar, gem, fructe uscate).  Tot pentru comercializarea fructelor sub forma de suc proaspat solicitantul va folosi o autorulota alimentara care va fi dotata cu storcator de fructe, vitrina frigorifica si frigider si care va permite prepararea sucurilor naturale din fructe in targuri, ogoare si piete, precum si la diferite evenimente.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime:

Materia prima o constituie in principal fructele obtinute in propria exploatatie agricola.

In afara de acestea solicitanta LIVADA ANARITA SRL va mai avea nevoie de zahar, conservanti alimentari.

Energie si combustibili:

Deoarece in zona exista retea de energie electrica, intreaga investitie va fi realizata prin racordarea la Sistemul Energetic National.

Nu se vor utiliza alte tipuri de combustibili pentru fucntionare si pentru desfasurarea activitatii.

Pierderi: 1,2% din cantitatea de fructe si legume (aprox. 1,2t/luna).

Deseuri: ambalaje, deseuri biodegradabile, etc.

  - ambalaje lemn si carton – 0,5 mc/luna

  - deseuri biodegradabile – 1,0 t/luna

-   deseuri menajere – 0,5mc/luna

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu energie electrica

Exista retea electrica in zona. Alimentarea se va face prin racordarea la SEN.

- Incalzirea

Energia termică (pentru încălzirea spaţiilor în timpul iernii) se va produce cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil solid.

Pentru prepararea apei calde menajere se prevede un boiler termo-electric cu doua serpentine de 3 kW, cu capacitate de stocare de 150l. Instalația solara se va prevedea cu grup de pompare vas de expansiune si tablou de automatizare.

-Alimentarea cu apa

Se va realiza prin racordarea la forajul de apa existent.

-Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se va face prin amplasarea unei fose septice impermeabile.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie, iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi. Se vor respectata prevederile din OUG 58 2012 privind protecția mediului, OUG 69/2013 referitoare la protecția apelor, L 104/2011, HGR 210/2007,  Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi caile de acces existente (drumul de exploatare adiacent parcelei in discutie). Nu se creeaza cai noi de acces.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Singura resursa naturala folosita in faza de constructie si de functionare este apa care se va utiliza din foraj.

Metode folosite în construcţie

Investiţia propusă reprezintă infiintarea unei livezi de cais si piersic si construirea unui „MIC ATELIER DE SORTARE SI CONDITIONARE FRUCTE”, în cadrul căreia sunt delimitate diferitele zone funcţionale:

| Ob.1. | Funcțiunea: Mic atelier de sortare si conditionare fructe | Aria Utilă (mp) | Înălțimea Liberă Utila (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ob.1. 01 | Spatiu prelucrare si sortare fructe | 104.06 | 4.00 ... 5.17 |
| Ob.1. 02 | Depozit materie prima | 48.56 | 4.00 ... 5.17 |
| Ob.1. 03 | Depozit produse finite | 48.56 | 4.00 ... 5.17 |
| Ob.1. 04 | Depozit ambalaje | 31.31 | 3.00 |
| Ob.1. 05 | Spatiu tehnic / Centrala termica | 9.00 | 3.00 |
| Ob.1. 06 | Birou | 10.69 | 3.00 |
| Ob.1. 07 | Sas intrare | 10.69 | 3.00 |
| Ob.1. 08 | Vestiar | 13.31 | 3.00 |
| Ob.1. 09 | Spatiu tehnic / Tablou electric | 6.38 | 3.00 |
|  | TOTAL | 282.56 |  |

| Ob.2. | Funcțiunea: Remiza utilaje agricole | Aria Utilă (mp) | Înălțimea Liberă Utila (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ob.2. 01 | Remiza utilaje agricole | 76.19 | 3.50 ... 4.43 |
|  | TOTAL | 76.19 |  |

Se vor executa excavaţii pentru fundaţii si săpături pentru realizarea lucrărilor de construcţii. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru săpăturile executate, iar o parte va fi împrăştiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

Lucrările de terasamente sunt prevăzute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea constructorului.

După definitivarea lucrărilor şi după racordarea tuturor utilităţilor, va începe funcţionarea propriu-zisă.

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi stabilită de primăria oras Pecica la solicitarea beneficiarului şi va implica următoarele lucrări:

- începerea lucrărilor;

- amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

- realizarea clădirii pentru hala si a celorlalte anexe;

- realizarea sistemului de alimentare cu energie electrică;

- realizarea instalaţiei de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare;

- amenajarea drumului de acces;

- refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;

- finalizarea lucrărilor.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu este cazul

Alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Aviz tehnic de gospodarire a apelor.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul

Incadrare in localitate si zona:

Amplasamentul se găseşte in extravilanul loc. Pecica, si se identifica prin CF 303068, nr. cad. 303068, T247, A1167/29.

Inventar de coordonate:

Parcela

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 529126.567 | 204780.832 |
| 2 | 528872.437 | 204294.717 |
| 3 | 528889.670 | 204273.811 |
| 4 | 528906.562 | 204253.036 |
| 5 | 529174.144 | 204764.884 |
| 6 | 529131.196 | 204779.363 |

S = 27.900 mp

Geomorfologic, amplasamentul se situează în Câmpia Mureşului, iar sub aspect topografic terenul se prezintă plan orizontal, cu  stabilitatea generală asigurată.

Geologic, amplasamentul se încadrează în estul depresiunii Panonice, unde s-au depus peste fundamentul cristalin-eruptiv formaţiuni sarmaţiene, panoniene şi  cuaternare. Cuaternarul alcătuit din aluviuni lacustre si fluviatile, este reprezentat prin nisipuri cu pietrişuri în alternanţă cu pământuri argiloase-prăfoase.

Conform macrozonării seimice după P-100-1/2013, amplasamentul se încadrează la ag=0.20g si Tc=0.7s.

Adâncimea de îngheţ-dezgheţ, conform STAS 6054-77, este de 0.7-0.8 m.

Lucrarile de investigare geotehnică a terenului, pe amplasamentul indicat, au evidenţiat o stratificaţie, constituită din:

-	sol vegetal pînă la adancimea de 0.4 m;

-	praf nisipos argilos plastic vartoasă pina la 0.8 m adancime, urmata de nisip argilos cafeniu pană la adancimea de 1.0 m;

-	urmeaza nisip de la fin la mijlociu cafeniu la început cu liant, sub 2.0 m cu elemente de pietris în masa pană la 2.4 m adîncime, ce trece apoi la nisip grosier cafeniu cu pietris in masa pană la 3.0 m adancime, urmat de nisip cafeniu cu pietris inundat, uneori cu liant în masă până la adâncimea de investigare de 4.5 m.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, la aprecierea cărora s-au folosit date cunoscute din zonă, analize de laborator şi tabelele cu valori orientative din STAS 3300/1-85, prezintă variaţii valorice cuprinse între următoarele limite:

- umiditatea naturală            		: w = 19-25 %

- unghiul de frecare interioară 	            	:  = 18-24grade

- coeziunea                      	       		: c = 0-5 kPa

- modulul de deformaţie liniară  		: E = 9100-10000 kPa

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea 1.6 m. Din datele cunoscute din zonă, se ştie că adâncimea nivelului hidrostatic oscilează  în functie de anotimp si volumul precipitatiilor. Un nivel maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate statistic, pe baza observaţiilor asupra fluctuaţiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

Ţinand cont de adancimea la care vom recomanda fundarea viitoarei construcţii apreciem că apa subterană nu va influenţa fundaţiile.

Analizând rezultatele cercetării terenului de fundare, recomandăm o fundare directă, la adâncimea de 1.1 m (faţă de nivel teren actual), pe stratul de mijlociu cafeniu de îndesare medie cu liant in masa.

Presiunea conventională de calcul ale terenului de fundare, pe care se poate conta, pentru cazul fără subsol, la adâncimea de fundare recomandata şi o lăţime a tălpii de fundare de b=0.6 m, în gruparea fundamentală de încărcări, este:

Pconv.= 210 kPa (include corecţiile aferente ptr.Df=1.1m şi b=0.6m)

[pentru alte valori ale lui "b"şi "Df"  se vor aplica corecţii conform STAS 3300/2-85, pornind de la un Pconv. barat=290kPa-pe nisip]

Relatia cu constructiile invecinate:

Nu există construcții învecinate.

Politici de zonare si folosire a terenului

Terenurile sunt destinate exploatarii agricole.

Arealele sensibile

Arie naturala protejata Lunca Muresului Inferior la cca 3 km.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- probabilitatea impactului

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontieră a impactului.

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata (drumnuri de exploatare, canale de preluare ape pluviale) pentru a permite si a facilita exploatarea agricola, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este nul.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa (toate acestea se vor desfasura in extravilanul localitatii).

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare orizontala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului (teren liber de constructii folosinta actuala fiind teren arabil).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

Se vor respectata prevederile din OUG 58 2012 privind protecția mediului, OUG 69/2013 referitoare la protecția apelor, L 104/2011, HGR 210/2007,  Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

# In faza de executie

Pentru  executia  investitiei  se  va  folosi  apa  din  foraj.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

# In faza de functionare

Apa menajera va fi evacuata in fosa septica. Impactul  functiunii  prezentate  in  cadrul  obiectivului,  asupra apelor  de  suprafata  si  a  panzei  freatice  din  zona  in  conditiile  respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

# In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea  emisiilor  de  poluanti  pe  baza  factorilor  de  emisie  s-a  facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.   Sistemul de constructie fiind simplu  (structura cu profile metalice),  nivelul  estimat  al  emisiilor  din  sursa  dirijata  se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie  foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

# In faza de functionare

Data fiind functiunea productie studiata in aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti:

- gaze de ardere provenite din traficul auto;

Nivelul  estimat  al  emisiilor  in  aceasta  faza  nu  produce  un  impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

# In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de  munca mecanizata  cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Zona de  lucru  este  o  zona  cu caracter productiv sezonier  si  prin  urmare  nu  sunt afectate zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

# In faza de functionare

# In cadrul functionarii imobilului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba  un  impact  semnificativ  asupra  factorului  de  mediu  zgomot  si  vibratii. Asigurarea izolarii la zgomotul aerian  se face cu respectarea Normativului C 125-2005  privind  proiectarea  si  executarea  masurilor  de  izolare  fonica  si  a tratamentelor acustice in cladiri.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

# In faza de executie

# Nu exista surse generatoare de radiatii.

# In faza de functionare

# Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

# In faza de executie

In  aceasta  faza  nu  exista  surse  de  poluare  care  sa  aiba  un  impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

# In faza de functionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea aleiilor pietonale si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Zona de lucru nefiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,

- moloz,

- pietris,

- material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri  vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

# In faza de functionare

In urma functiunii de productie rezulta urmatoarele deseuri:

- ambalaje din hartie si carton;

- ambalaje din lemn;

- deseuri menajere;

- deseuri biodegradabile.

Deseurile din hartie si carton vor fi colectate si se vor preda catre operatorii economici care se ocupa de colectarea acestora.

Deseurile  menajere  se  vor  depozita  in  europubele  amplasate  pe  o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de o firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila, inchisa. Platforma se va amenaja pe latura nordica a constructiei la nivelul solului si se vor stabili   termene de ridicare a deseurilor prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata  de  min. 1 kg/persoana/zi  (în conditiile  asigurarii  golirii periodice a pubelelor).

Ambalajele din lemn se vor reutiliza pentru recoltarea si colectarea fructelor iar cele uzate care au devenit inutilizabile vor fi folosite drept combustibil solid la centrala termica proprie.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

# In faza de functionare

In  cadrul  functionarii nu  sunt  folosite  substante  si  preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu, intreaga investitie este inregistrata in agricultura ecologica.

Tratamentele la pomii fructiferi care sunt cultivati in sistem ecologic, se efectueaza cu zeama bordeleza, depozitarea ei va avea asigurate conditiile pentru respectarea protectiei factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoseala va fi din beton, incaperea va fi bine aerisita, protejata impotriva accesului persoanelor straine.

Nu se vor face stocuri mari pentru a se evita orice tip de poluare accidentala.

Gestiunea acestei substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident, invendiu sau alta situatie neprevazuta.

Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii, precum si echipamente PSI adecvate.

Fișa de securitate al subsatnței folosite la tratamentele fitosanitare este atașata prezentului memoriu de prezentare.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

gard din plasa metalica sudata  h=2,0 m ce cuprinde tot perimetrul

amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori

1 buc. wc ecologic.

la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi

la varf de activitate vor fi in santier 6 muncitori.

perioada de desfasurare a activitatii va fi de 12 luni de la inceperea lucrarilor.

programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic – in timpul betonarilor 12 ore, dar nu mai tarziu de ora 20.

toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator, iar baraca va fi dotata cu extinctoare.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

IX. Anexe - piese desenate

1. Certificat de urbanism

2. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

3. d Aviz de gospodarire a apelor nr. 37 din 24.10.2016

Semnătură şi ştampilă