MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei 5 a Ordinului 135/2010

I. Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE HALĂ BRICHETAT ŞI COPERTINĂ” pentru SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA S.R.L., din oraş SÂNTANA, Calea Hammerer nr.5, judeţul Arad

II. Titular

- numele companiei

SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA S.R.L.

- adresa poştală:

CALEA HAMMERER , nr . 5 , oraş Sântana, jud. Arad, cod poştal 317280

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

tel. 0 257 304210, fax. 0 257 304210-212 (proiectant C. arh. Bush Eva, S.C. Proiect Linia B S.R.L,  Arad mobil 0745 656493 )

- numele persoanelor de contact:

THELLMANN STEFAN

- director/manager/administrator

THELLMANN STEFAN

- responsabil pentru protecţia mediului

Tudoroiu Adrian

III. Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

În cadrul investiției se are în vedere realizarea unei hale de depozitare deşeuri de aluminiu, inclusiv şpan, precum şi a unei copertine sub care se va amplasa utilajul de brichetare.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Se anexează

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie)

Notă: Planurile sunt anexate

Construcția propusă va avea un regim de înălțime parter şi se compune din hala de brichetat propriu-zisă şi o copertină care va adăposti utilajul de brichetat aluminiu.

Cota terenului sistematizat va fi de 109,70 NMN

Structura de rezistenţă va fi mixtă:

- pereți din beton armat monolit, până la cota +4,50

- structura metalică cu stâlpi şi ferme metalice

- învelitoare din tabla cutată

Închideri :

Până la cota de +4,50 se vor executa pereți din beton armat monolit, turnați în cofraje metalice; de la cota +4,50 se vor executa perimetral închideri până la cota acoperișului din tabla cutată.

Se propun două copertine metalice:

- copertina care va adăposti utilajul de brichetat aluminiu, între axele A-E  respectiv axul 1,

-    copertina  peste accesul în hală, între axele 3-5 respectiv axul A,

Pereții din beton se vor lăsa netencuiți şi nu se finisează, închiderile de la jumătatea superioară se vor executa din tablă cutată culoare RAAL 9006 la exterior, așezată cu cutele pe verticală. La atic, colţuri şi îmbinări se vor folosi detalii tipice de tinichigerie.  Tabla cutată va avea o grosime de 0,8 mm, atât pentru pereţi, cât şi pentru învelitoare.

Compartimentări :

În interiorul halei de beton armat monolit se vor monta ulterior blocuri prefabricate care vor forma pereți de compartimentare. Acești pereți nu fac obiectul prezentei documentații, ei fiind mobili şi amplasaţi astfel încât să separeu diverse sortimente de deşeuri.

Finisaje

Pereții din beton armat rămân nefinisați după decofrare; se recomandă folosirea cofrajelor metalice şi vibrarea betonului.

Structura metalică, stâlpii şi fermele vor fi grunduite şi vopsite.

Platformele vor fi din beton rutier.

Se vor prevedea două rigole pentru colectarea uleiurilor (emulsiilor) rezultate de pe rezidiurile de șpan care se vor colecta într-un rezervor din beton, subteran, amplasat în afara clădirii. Dimensiunile bazinului de colectare vor fi: 1,40 x 5,40 x 2,40 m, volum 18 mc.

Prin proiect au fost realizate următoarele caracteristici tehnice:

Hala brichetat

A.c.=   445,00mp

A.d.=   445,00 mp

A.u.=   388,80 mp

Platforma aferentă copertinei

A.c.=   98,10mp

Grupa de construcţie A1

Categoria de construcţie a

Categoria de importanţă „C”

###### Clasa de importanţă “III”

POT= 6,46%

CUT= 0,07

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul şi capacităţile de producţie

Activitatea productivă ce se preconizează a se desfăşura în noile spaţii începând din anul 2016 constă în depozitarea de şpan şi alte deşeuri de aluminiu. Sub copertină se va monta un utilaj de brichetare/compactare, pentru ca deşeurile să poată fi introduse în cuptorul de topire într-o formă compactă.

Numărul de ore de funcţionare activităţi - 8 ore/zi, 5 zile / săptămână

Cantitatea zilnică maximă brichetată va fi de 50 tone.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

La ora actuală, pe teren există halele şi instalaţiile SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA S.R.L.. Societatea procesează deşeuri de aluminiu prin topire secundară. Construcţia nouă va fi integrată în tehnologiile actuale, urmând a furniza brichete din şpan şi deşeuri mărunte din aluminiu.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Zona în care se află terenul studiat se situează în S-V–tul orașului Santana, de-a lungul drumului județean DJ 791 Zimandu-nou –Sântana şi accesibil direct din acest drum.

Construcția propusă va fi amplasată în partea de sud-est a incintei, în vecinătatea halei de sortare, a boxelor de sortare şi a platformei pentru ghilotină.

Nu se prevede schimbarea căilor de acces existente.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resurse naturale utilizate în etapa de construcţie: nisip, pietriş şi cantităţi reduse de apă.

După darea în folosinţă (estimat sfârșitul anului 2016) nu se vor utiliza resurse naturale.

Metode folosite în construcţie

Pregătire teren, turnare beton în cofraje, montare şarpantă şi acoperiş, finisări interioare

Se vor curăţa căile de acces existente în zona clădirii.

Se va delimita zona prin îngrădirea  amplasamentului cu plase de sârmă.

Se va așeza în loc vizibil un panou avertizor «  ŞANTIER ÎN LUCRU »

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de construcţie se definitivează în cadrul proiectului tehnic.

Termenele se stabilesc în funcţie de finalizarea desemnării constructorului.

Perioadele estimative pentru execuţia diferitelor tipuri de lucrări:

| ETAPE | PERIOADA |
| --- | --- |
| Executarea subzidirii la fundație Executarea zidăriei | 1 an |
| Executarea planșeului si a șarpantei |  |

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

După terminarea construcţiei, activităţile secundare ce se vor desfăşura (depozit şpan şi brichetare) se vor integra celorlalte activităţi ale societăţii.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternative luate în considerare:

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea terenului existent. De asemenea, utilizând materie primă necompactată (nebrichetată), nu se poate folosi integral capacitatea cuptoarelor de topire.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de achiziţionare de terenuri noi. Depărtarea de cuptoarele care vor procesa brichetele implică cheltuieli suplimentare de transport.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incintă, creându-se capacităţi de depozitare şi compactare (brichetare). Totodată, cheltuielile de transport se reduc la minim

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

La finalizarea proiectului vor apare activităţile de depozitare suplimentare, precum şi cea de compactare deşeuri de aluminiu.

Deşeuri

În etapa de construcţie vor rezulta:

-  cantităţi de deşeuri de materiale de construcţii, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantităţi de ordinul câtorva tone. Acestea vor fi utilizate ca material de umplutură în cadrul amplasamentului sau se vor depozita în zone.

- deşeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăţi autorizate.

Deşeuri potenţiale, după darea în funcţiune

V., în continuare, capitolul 8

Alte autorizaţii cerute pentru proiect (se anexează)

Certificat de urbanism, anexat.

Localizarea proiectului

Instalaţia este situată în intravilanul localității Sântana,în partea de SV, la aproximativ 2 km de localitate. Terenul se află la sud de drumul judeţe an DJ 791 care leagă Zimandu Nou de Santana şi din care este asigurat accesul la acesta.

Vecinătăți :

N - drum judeţean DJ 791, după care urmează terenuri agricole;

S - cale ferată şi terenuri agricole;

E - teren arabil;

V - teren arabil .

Aria incintei autorizate este S= 55.308 m2.

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanţa minimă faţă de frontiera cu Ungaria este, în linie dreaptă, de cca. 16,5 km.

Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

politici de zonare şi de folosire a terenului;

arealele sensibile;

detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul este exclusiv local şi este foarte redus. El se va localiza în interiorul incintei actuale a societăţii.

Nu există ape uzate menajere sau tehnologice. Angajaţii vor utiliza grupurile sanitare existente actualmente în incinta societăţii.

Eventualele scurgeri de emulsii de pe şpan sunt colectate în bazinul din beton de 1,40 x 5,40 x 2,40 m, volum 18 mc. Acesta se va vidanja ori de câte ori va fi cazul. Nu se cunoaşte cantitatea exactă ce se colectează / zi/ lună / an, deoarece şpanul colectat are un conţinut extrem de variabil de emulsie. Conţinutul bazinului va fi deşeu cod 12 01 09* (Emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni) şi va fi dat spre eliminare la societăţi autorizate.

Emisiile de gaze sunt cele de eşapament ale motoarelor încărcătoarelor. Ele sunt nesemnificative.

Zgomotul motoarelor va fi perceptibil exclusiv în incintă.

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii sunt minimale.

După darea în funcţiune activităţile pe amplasament au un impact redus asupra zonei şi a mediului, în general.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Prin realizarea obiectivului propus nu va fi afectată populaţia din zonă şi nici fauna, flora, apele subterane, apele de suprafaţă, solul sau subsolul. Zona de impact se va localiza exclusiv în incita actuală a societăţii.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este nesemnificativ şi localizat exclusiv la incintă.

Probabilitatea impactului

Având în vedere natura şi anvergura proiectului propus se consideră că probabilitatea afectării factorilor de mediu este foarte redusă.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Prin realizarea proiectului propus nu vor fi afectaţi factorii de mediu

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea impactului asupra mediului s-au luat următoarele măsuri:

- în etapa de construcţie – depozitarea deşeurilor/căzăturilor de la materialele de construcţie - în locul agreat de Primărie

- după darea în funcţiune (2016) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitate (emulsii colectate).

Natura transfrontieră a impactului.

Deşi până la frontiera cu Ungaria este o distanţă relativ mică (16,5 km), nu există posibilitatea vreunui efect transfrontieră datorită naturii şi anvergurii activităţii propuse.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu vor exista ape uzate menajere sau tehnologice. Constructorii şi angajaţii vor utiliza grupurile sanitare existente actualmente în incinta societăţii.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu s-au prevăzut instalaţii de preepurare ori epurare a apei, acestea nefiind necesare.

Apele pluviale colecţionate de pe acoperiş sau copertină vor fi convenţional curate şi vor fi conduse la canalul colector din incintă.

2. Protecţia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi rezultaţi

Principala sursă de poluanţi pentru aer o constituie motoarele încărcătoarelor şi a maşinilor care aduc şpan (materia primă depozitată şi brichetată), sau duc brichetele la cuptoarele de topire.

Poluanţi potenţiali – gaze de ardere: oxizi de azot, oxid de carbon.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul, neexistând degajări de gaze de la surse staţionare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de construcţie şi al vehiculelor de manipulare/transport.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Se va respecta limita admisă prin STAS 10009 la limita incintelor industriale, respectiv 65 dB(A).

La limita receptorilor protejaţi zgomotul produs pe amplasament va fi redus.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii;

În procesul de producţie nu se folosesc surse de radiaţii ori materiale radioactive.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu sunt necesare amenajări şi dotări împotriva radiaţiilor.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Surse cu potenţial poluant îl constituie emulsiile, uleiurile, combustibilii sau lichidele de frână sau hidraulic, scăpate din instalaţii sau vehicule. În mod uzual, există scurgeri de emulsii, pentru care sunt prevăzute sisteme de colectare şi depozitare în bazin betonat.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

După darea în folosinţă a clădirii, activităţile de depozitare şi brichetare se vor desfăşura exclusiv în incintă, unde pardoseala va fi betonată. Conţinutul bazinului va fi deşeu cod 12 01 09* (Emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni) şi va fi dat spre eliminare la societăţi autorizate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu există areale sensibile în zonă

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt necesare, investiţia realizându-se în interiorul actualei incinte a societăţii.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Distanţa faţă de zona locuită este de cca. 2,5 km.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Zgomotul produs pe amplasament este imperceptibil la nivelul receptorilor protejaţi.

Emisiile de poluanţi în aer se încadrează în limitele admise prin legislaţia în vigoare.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Deşeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi ridicate de către societatea de salubritate agreată de Primărie.

În etapa de construcţie

Deşeurile de materiale de construcţii vor fi în cantităţi minimale (câteva tone), care nu se pot stabili exact:

17 01 01  beton

După terminarea construcţiei, deşeurile generate vor fi:

| Nr. crt. | Denumire | Cod deşeu | Cantitate lunară generată | Cui se preconizează a se preda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | 0,5 m3 | Firmă agreată de Primărie. Se predau împreuna cu deşeuri similare generate pe platformă |
| 2 | Emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni | 12 01 09* | variabil | SC ALLIED GREEN CO SRL Diţeşti sau SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iaşi sau SC DEMECO SRL Vladimirescu etc. |

Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeurile de materiale de construcţii se vor depune, prin grija constructorului, în locurile desemnate de Primărie.

După terminarea investiţiei, deşeurile rezultate din activitate se vor preda, în urma încheierii unor contracte, la societăţi de colectare autorizate propuse.

Depozitarea temporară pe amplasament a deşeurilor menajere se va face în tomberon, iar a deşeului de emulsie în bazinul vidanjabil, special destinat acestuia.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Realizarea şi funcţionarea obiectivului nu implică utilizarea de substanţe toxice sau periculoase, dar Emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni intră în această categorie.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Nu se gestionează astfel de produse în procesul de producţie.

Cantitatea de deşeu scurs eventual de pe şpan, cod 12 01 09* „Emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni” se stabileşte exclusiv cu ocazia vidanjării bazinului de colectare.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu se justifică determinarea emisiilor de poluanţi.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Societatea intră sub incidenţa HG 445/2009, fiind încadrat la Anexa 2, pct. 13.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, coroborat cu Anexa 2 pct. 4. d) instalații pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, inclusiv a produselor recuperate (rafinare, turnare in forme etc.).

Societatea intră sub incidenţa IPCPC transpusă prin legea 278/2013, Anexa 1 pct. 2.5.b topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

Notă: Se menţionează că activităţile preconizate a se efectua în cadrul proiectului „Construire hală de brichetat şi copertină”, inclusiv după punerea în funcţiune, se încadrează la Anexa 1 pct. 9. Din HG 445/2009 Depozite de deșeuri periculoase sau instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică, operațiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece şpanul depozitat conţine emulsii şi soluţii de ungere uzate, fără halogeni, cod 12 01 09*.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier este minimală. Ea nu va implica racorduri la reţelele de utilităţi existente.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi exclusiv pe terenul viitoarei investiţii.

Materialele de construcţie (beton, oţel – beton, cofraje) se pregătesc la firme de specialitate şi se aduc la faţa locului exclusiv pentru montare, respectiv turnare beton.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

În timpul organizării şantierului impactul este nesemnificativ.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Singurele surse de poluanţi din timpul organizării de şantier sunt motoarele utilajelor şi ale maşinilor de transport.

Nu sunt necesare instalaţii de reţinere / dispersie poluanţi.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Utilizarea unor vehicule dotate cu motoare cu emisii reduse.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Zonele verzi vor fi plantate cu gazon şi arbori

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În etapa de construcţie nu se prevede vreo poluare accidentală.

În etapa de exploatare pot să fie scăpări de lichide poluante (12 01 09*) pe pardoseala de beton. Acestea se vor colecta de către o reţea de canalizare ce le va conduce la bazinul vidanjabil menţionat, unde se vor ţine până la predarea către societăţi autorizate.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Investiţia este prevăzută a lucra minim 20 de ani.

Dacă după această perioadă se ia o hotărâre de demolare, componentele metalice se pot valorifica prin vânzare la depozite specializate.

Platformele betonate existente se pot utiliza în alte scopuri.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Datorită existentei platformelor de beton, în caz de demolare nu se recomandă distrugerea acestora. Ca atare, din punct de vedere al reutilizării terenului în scopul cultivării de plante, nu se întrevăd şanse, zona rămânând definitiv una industrială.

IX. Anexe - piese desenate

Extras CF

Certificat de urbanism

Plan de amplasament avizat OCOT

Plan hală şi copertină

Administrator

THELLMANN STEFAN