MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea  proiectului  „INFIINTARE EXPLOATATIE AGRICOLA SI CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE”

II. Titular

Numele companiei: BIOIDAEUS S.R.L.

Adresa poştală: mun. Arad, Calea Timişorii, nr. 212, jud. Arad

Numărul de telefon: 0740.013.368.; adresa de e-mail: adinaopret@gmail.com

Numele persoanelor de contact:

- administrator OPREŢ ADINA

- responsabil pentru protecţia mediului OPREŢ ADINA

III. Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Solicitanta BIOIDAEUS S.R.L. si-a propus infiintarea unei plantatii de zmeur in extravilanul mun. Arad, pe terenul in suprafata de 4,54 ha iar pe suprafata de 0,51 ha se doreste construirea organizarii de ferma (o hala pentru preluarea, depozitarea si procesarea zmeurei, cabina poarta cu magazin de vanzare).

Coordonatele parcelelor pe care se realizeaza investitia sunt:

Parcela 1 (CF 327645)

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
|  | 521207.0990 | 215695.8880 |
|  | 5212033764 | 215703.6108 |
|  | 521154.6270 | 215684.0290 |
|  | 521153.5800 | 215676.8270 |
|  | 521190.1630 | 215690.081 |
|  | 521207.0990 | 215695.8880 |

S = 45.401 mp

Parcela 2 (CF324133)

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 521150.9722 | 215694.4570 |
| 2. | 521143.9340 | 2156.4570 |
| 3. | 521134.0750 | 215720.7460 |
| 4. | 521147.5390 | 215725.8780 |
| 5. | 521160.4140 | 215697.4800 |
| 6. | 521153.7910 | 215695.0561 |

S = 5.165 mp mp

IV. Justificarea necesităţii proiectului

Importanta acestei culturi sporeste si datorita faptului ca zmeurul poate fi cultivat in conditii variate de la campie pana al altitudini mari, unde majoritatea celorlalte specii pomicole nu mai pot da rezultate, precum si pentru faptul ca el poate valorifica terenuri cu totul neprielnice altor culturi.

Zmeurul prezinta marele avantaj ca intra foarte timpuriu pe rod, chiar din anul al doilea de la plantare si da productii mari, ceea ce are ca rezultat o recuperare rapida a cheltuielilor de infiintare.

Aceasta specie prezinta o mare capacitate de inmul\tire prin drajoni, fixeaza bine solul si se utilizeaza pentru impiedicarea eroziunii solurilor in perdelele si benzile antierozionale.

De asemenea, este de remarcat avantajul ca zmeurul prin inflorirea tarzie nu este afectat de gerurile tarzii din primavara, fiind in acelasi timp si o foarte buna specie melifera. Desi in unii ani gerurile mari pot degera varfurile tulpinilor, productia nu este afectata in mod sensibil.

Calitatea deosebita a zmeurei, ca rezultat al conditiilor naturale specifice tarii noastre, are drept rezultat solicitari crescande pe piata internationala. Cum in prezent productia cea mai mare de fructe se obtine din flora spontana, se impune ca o necesitate de prim ordin extinderea suprafetelor de zmeur in plantatiile comerciale exploatate pe baze moderne.

In Romania se cultiva circa 100 ha cu zmeur de pe care se obtine o productie de circa 1000 de tone. Productii mai mari se obtin in judetele: Suceava, Arges, Prahova, Mures, Salaj si Cluj.

V. Elemente carcteristice proiectului propus:

Profilul şi capacităţile  de producţie:

Obiectul principal de activitate îl constituie : 0125 – Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi.

Pentru activitatea de productie agricola estimam ca aceasta se desfasoara 3 luni/an.

Pentru activitatea de procesare zmeura se vor lucra 2 luni / an.

Prin prezentul proiect beneficiara BIOIDAEUS S.R.L. si-a propus infiintarea unei plantatii de zmeur pe suprafata de tern 13,5 ha, construirea unei hale de preluarea zmeurei recoltate, ambalarea ei si vanzarea. O cantitate foarte mica din productie (nu mai mult de 20%) se va procesa sub forma de dulceata.

Zmeura sortata se ambaleaza in cutii de plastic si se vinde en gros.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu exista activitati care sa se desfasoare in momentul de fata pe amplasament.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Dupa recoltare zmeura se aduce in hala, se ambaleaza in caserole de plastic si se vinde en gros catre comercianti.

Zmeura care nu se poate vinde proaspata se va procesa sub forma de dulceata, se ambaleaza in borcane si se vinde en gros.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime:   Nu este cazul.

Energie si combustibili:

Energia necesara pentru aceasta investitie este energia electrica.

Combustibilul folosit la centrala termica = peleti.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea se va face de la prin racordarea cu un post trafo la sistemul energetic national.

- Incalzirea

Energia termică (pentru încălzirea spaţiilor în timpul iernii) se va produce cu o centrala termica pe peleti.

Apa caldă menajeră va fi preparată cu ajutorul unui boiler montat in centrala termica avand capacitatea de 200 l.

-Alimentarea cu apa

Se va realiza prin racordarea la forajul de apa existent.

-Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se va face intr-un bazin vidanjabil etans, cu o capacitate de 24 mc.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie, iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi. Se vor respectata prevederile din OUG 58 2012 privind protecția mediului, OUG 69/2013 referitoare la protecția apelor, L 104/2011, HGR 210/2007,  Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi caile de acces existente (drumul de exploatare adiacent parcelei in discutie). Nu se creeaza cai noi de acces.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Singura resursa naturala folosita in faza de constructie si de functionare este apa care se va utiliza din foraj.

Metode folosite în construcţie

Investiţia propusă reprezintă infiintarea plantatii de zmeur si construirea unei hale pentru preluarea si ambalarea zmeurei, în cadrul căreia sunt delimitate diferitele zone funcţionale:

- usi de acces;

- depozit,

- vestiar şi grupuri sanitare;

Se preconizeaza construirea:

- unei cabine poarta cu magazin pentru desfacerea produselor proprii.

Se vor executa excavaţii pentru fundaţii si săpături pentru realizarea lucrărilor de construcţii. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru săpăturile executate, iar o parte va fi împrăştiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

Lucrările de terasamente sunt prevăzute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea constructorului.

După definitivarea lucrărilor şi după racordarea tuturor utilităţilor, va începe funcţionarea propriu-zisă.

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi stabilită de primăria mun. Arad la solicitarea beneficiarului şi va implica următoarele lucrări:

- începerea lucrărilor;

- amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

- realizarea clădirii pentru hala;

- realizarea instalaţiei de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare;

- amenajarea drumului de acces;

- refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;

- finalizarea lucrărilor.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu este cazul

Alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Aviz tehnic de gospodarire a apelor.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul

Incadrare in localitate si zona:

Amplasamentul investiţiei este în extravilanul municipiului Arad, pe DN 69 Şoseaua Arad – Timişoara, unde hala propusă a se construi va fi edificata pe terenul intravilan în suprafaţă de 5.165 mp, imobil înscris în CF 324133, asupra căruia solicitanta BIOIDAEUS S.R.L are constituit un drept de superficie încheiat prin actul autentic nr. 1054/06.07.2016, act înscris în cartea funciară mai sus menţionată.

Plantaţia de zmeur propusă a se înfiinţa va fi realizată tot în extravilanul municipiului Arad, pe DN 69 Şoseaua Arad – Timişoara, pe ternul în suprafaţă de 45.401 mp, imobil înscris în CF 327645, teren pentru care solicitanta BIOIDAEUS S.R.L are încheiat contractul de arendare nr65.505/04.10.2016, perioada de arendare fiind de 20 de ani.

Inventar de coordonate:

Parcela 1 (CF 327645)

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
|  | 521207.0990 | 215695.8880 |
|  | 5212033764 | 215703.6108 |
|  | 521154.6270 | 215684.0290 |
|  | 521153.5800 | 215676.8270 |
|  | 521190.1630 | 215690.081 |
|  | 521207.0990 | 215695.8880 |

S = 45.401 mp

Parcela 2 (CF324133)

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 521150.9722 | 215694.4570 |
| 2. | 521143.9340 | 2156.4570 |
| 3. | 521134.0750 | 215720.7460 |
| 4. | 521147.5390 | 215725.8780 |
| 5. | 521160.4140 | 215697.4800 |
| 6. | 521153.7910 | 215695.0561 |

S = 5.165 mp mp

Relatia cu constructiile invecinate:

Nu există construcții învecinate.

Politici de zonare si folosire a terenului

Terenurile sunt destinate exploatarii agricole.

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- probabilitatea impactului

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontieră a impactului.

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata (drumnuri de exploatare, canale de preluare ape pluviale) pentru a permite si a facilita exploatarea agricola, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este nul.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare orizontala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului (teren liber de constructii folosinta actuala fiind arabil).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime mica si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

Se vor respectata prevederile din OUG 58 2012 privind protectia mediului, OUG 69/2013 referitoare la protecția apelor, L 104/2011, HGR 210/2007,  Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

# In faza de executie

Pentru  executia  investitiei  se  va  folosi  apa  din  foraj.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

# In faza de functionare

Apa menajera va fi evacuata in bazinul vidanjabil impermeabilizat. Impactul  functiunii  prezentate  in  cadrul  obiectivului,  asupra apelor  de  suprafata  si  a  panzei  freatice  din  zona  in  conditiile  respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

# In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea  emisiilor  de  poluanti  pe  baza  factorilor  de  emisie  s-a  facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.   Sistemul de constructie fiind simplu  (structura din zidarie portanta),  nivelul  estimat  al  emisiilor  din  sursa  dirijata  se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie  foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

# In faza de functionare

Data fiind functiunea productie studiata in aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti:

- gaze de ardere provenite din traficul auto;

Nivelul  estimat  al  emisiilor  in  aceasta  faza  nu  produce  un  impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

# In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de  munca mecanizata  cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Zona de  lucru  este  o  zona  cu caracter productiv sezonier  si  prin  urmare  nu  sunt afectate zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

# In faza de functionare

# In cadrul functionarii imobilului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba  un  impact  semnificativ  asupra  factorului  de  mediu  zgomot  si  vibratii. Asigurarea izolarii la zgomotul aerian  se face cu respectarea Normativului C 125-2005  privind  proiectarea  si  executarea  masurilor  de  izolare  fonica  si  a tratamentelor acustice in cladiri.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

# In faza de executie

# Nu exista surse generatoare de radiatii.

# In faza de functionare

# Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

# In faza de executie

In  aceasta  faza  nu  exista  surse  de  poluare  care  sa  aiba  un  impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

# In faza de functionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea aleiilor pietonale si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Zona de lucru nefiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,

- moloz,

- pietris,

- material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri  vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

# In faza de functionare

In urma functiunii de productie rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri menajere.

Deseurile  menajere  se  vor  depozita  in  europubele  amplasate  pe  o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de o firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila, inchisa. Platforma se va amenaja pe latura nordica a constructiei la nivelul solului si se vor stabili   termene de ridicare a deseurilor prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata  de  min. 0,2 kg/persoana/zi  (în conditiile  asigurarii  golirii periodice a pubelelor).

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

# In faza de functionare

In vederea protejarii sanatatii oamenilor, animalelor si a mediului inconjurator, se vor folosi produse de protectia plantelor din grupele a III – a si a IV-a de toxicitate, se vor depozita, manipula si utiliza in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Aplicarea tratamentelor cu produse de protectia plantelor se va efectua numai de persoane autorizate.

Produsele din import achizitionate de la distribuitorii de ingrasaminte chimice si produsele de protectia plantelor vor fi marcate cu inscriptii de identificare, avertizare, utilizare si decontaminare, traduse in limba romana.

Aprovizionarea cu ingrasaminte chimice si produse de protectia plantelor se va face numai de la producatori autorizati si numai cu produse omologate pentru a fi folosite in Romania.

Se vor depozita ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor in spatii uscate, bine aerisite, la temperaturi scazute.

La depozitarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectia plantelor se vor respecta recomandarile din fisele tehnice de securitate.

Se va aplica in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare.

Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 conform careia administrarea produselor de protectia plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifere si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare dupa o prealabila instiintare prin mass-media.

In permanenta se va avea in vedere aplicarea celor mai bune tehnici disponibile in agricultura, conform Codului Celor Mai Bune Practici Agricole (Ordinul MMGA nr. 1182/2005).

Se vor returna toate ambalajele provenite de la produsele de protectia plantelor golite de continut, in conditiile stabilite cu furnizorii, care au obligatia de a le reprimi in vederea recuperarii, conform Ordonantei nr. 4/1995, modificata prin Legea nr.85/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectia plantelor pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura, silvicultura si Programul SCAPA.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

gard din plasa metalica sudata  h=2,0 m ce cuprinde tot perimetrul

amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori

1 buc. wc ecologic.

la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi

la varf de activitate vor fi in santier 6 muncitori.

perioada de desfasurare a activitatii va fi de 12 luni de la inceperea lucrarilor.

programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic – in timpul betonarilor 12 ore, dar nu mai tarziu de ora 20.

toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator, iar baraca va fi dotata cu extinctoare.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

IX. Anexe - piese desenate

1. Certificat de urbanism

2. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

3. Aviz de gospodarire a apelor nr. 34 din 06.10.2016

Semnătură şi ştampilă