Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. ** din **.05.2019

Titularul autorizatiei :  S.C. SMITHFIELD  ROMANIA S.R.L,

FERMA CERMEI 3

Locatia activitatii: sat Cermei, comuna Cermei, ferma Cermei 3, jud. ARAD

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6.6 – Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: b)2.000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg) | 4B | 100404 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.a.ii | Instalaţii de creştere intensivă a [...] porcilor: ii) cu 2.000 de locuri pentru porcii de productie (peste 30 kg) |

Cod CAEN:  	0146 – creşterea porcinelor

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

(cadavre de animale bolnave)

8129 – alte activităţi de curăţenie

Cod NOSE-P:      110.04 -  Fermentatia enterica

110.05 –  Managementul dejectiilor animaliere

Cod NFR:             4B Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor

Cod SNAP:           100404 – Fermentaţie enteterică de la porci la îngrăşare

Emisa de : 	Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: **.05.2019

Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală (conform OUG 75/2018 - Art. I  pct. 1 alin. 2, de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006)

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, APM Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Arad si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, str. Polonă, nr.4, corp Complex P+2E, judeţul Timiş

telefon : 0256/ 278800   fax: 0256 / 490614

e-mail: office@smithfield.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresată de SC SMITHFIELD ROMANIA SRL, cu sediul in Timisoara, str. Polonă, nr.4, corp Complex P+2E, judeţul Timiş, punct de lucru extravilan sat Cermei, comuna Cermei, ferma Cermei 3, jud. ARAD,  inregistrata la APM Arad cu nr. 20391/5837/R din 13.12.2018 si a completarilor inregistrate ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G nr.19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

- in baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

Se emite: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru: S.C. SMITHFIELD ROMANIA  S.R.L,

FERMA CERMEI 2

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare,

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mensionată;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata (M.Of. nr. 875/2011);

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificata de Directiva 98/15/CE

- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Decizia Comisiei din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.Of. nr. 109 din 20.02.2003), modificata si completata prin H.G. nr. 734/2006, H.G. nr. 210/2007 (M.Of. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea si reducerea poluarii mediului cauzate de azbest, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deşeurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, modificata si completata prin H.G. nr. 1292/2010;

- HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, cu completările şi modificările ulterioare;;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului; cu completările şi modificările ulterioare;;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea si completarea privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I din Legea 278/2013 la punctul:

6.6. Cresterea intensiva a [...]porcilor, cu capacitati de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg);

Coduri CAEN:

0146 – cresterea porcilor,

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor,

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (cadavre de animale)

8129 – alte activităţi de curăţenie

Cod NFR: 3.B – Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP:	100404 – Fermentaţie enterică de la porci la îngrăşare

Capacitatea maxima de populare:

- in regim de tineret (nursery), ferma se populează cu 16.320 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămâni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizeaza 7 serii de crestere, cu durata de 49 de zile/serie, plus perioada de igienizare. Producţia maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creştere (nursery) este de 114.240  capete/ an;

- in regim de crestere - ingrasare (WTF), ferma se populeaza cu 8.160 capete purcei înţărcaţi (având vârsta de 4 săptămîni şi o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizeaza 2,1 serii de crestere-ingrasare, cu durata de 168 zile/ serie (49 zile in halele calde plus 119 zile in halele reci). Productia maxima anuala a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) in regim de crestere - ingrasare este de 17.136  capete/ an;

- in regim de ingrasare (Finisher), ferma se populeaza cu 8.160 capete tineret porcin (având vârsta de 11 săptămîni şi o greutate de cca. 25 – 30 kg). Se realizeaza un număr de 3 serii/an, cu o productie anuala maxima (efectiv de animale maxim posibil de livrat) de 24.480 capete/an.

Numarul de capete este egal cu numarul de locuri.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL

## Documentatia cuprinde :

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de titular;

- Raport privind descrierea caracteristicilor amplasamentului şi consideraţii referitoare la situaţia de referinţă intocmit de Viorica Marilena Patrascu;

- Evaluarea conformării cu BAT adoptat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor;

- Planul de monitorizare pentru ferma zootehnică Cermei 3 - SC SMITHFIELD ROMANIA SRL-propunere;

- Plan general de închidere a amplasamentului elaborat de titular;

- Ordin de plată nr. 101218/10.12.2018 de achitare a tarifului aferent analizei iniţiale,

- Ordin de plată nr. 120718/12.07.2018 de achitare a tarifului aferent analizei documentaţiei,

- Dovada mediatizării solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu – anunţ în ziarul Jurnal Arădean din 11.12.2018;

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 7 din 10.06.2009 revizuită în 12.09.2016 de APM Arad,

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 110 din 15.04.2099 emisă de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri Oradea;

- Act adiţional nr 1/2018 şi Anexa nr.1/2018 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 470/03.01.2017 încheiat cu ABA Crişuri;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr. 3579189, Cod Unic de Inregistrare 13427047 / 10.10.2000;

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr 128582 din 25.08.2017, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timiş ptr. sediul secundar din sat Cermei, comuna Cermei, Ferma Cermei 3, jud.Arad ;

- Extras de carte funciara CF 304552 Cermei eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ineu;

- Autorizaţie Sanitar Veterinara nr. 1059 din 25.10.2017 emisa de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad pentru exploataţie porcine;

- Autorizaţie Sanitar Veterinara nr. RO-AR-1065-INCP/2 din 16.11.2017 emisa de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad pentru incinerator;

- Certificat de Înregistrare Sanitar Veterinară nr. 989 din 15.11.2017 emis de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru formaţiune DDD proprie;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 35 din 30.04.2008 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad pentru fermă;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 230/16/AA-AR din 25.03.2016 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad pentru instalaţia de alimentare cu GPL;

- Adresa APM Arad nr. 376/14.01.2019 privind localizarea terenurilor în raport cu ariile naturale protejate;

- Aviz nr. 92 din 11.02.2019 emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;

- Contract de prestări servicii nr.2018.08.085/13.08.2018 emis de ANIF;

- Contract de furnizare a  energiei electrice  nr.AVA010E din 23.01.2018 încheiat cu SC GETICA 95 COM SRL şi anexa la contract;

- Contract nr. 4112 PWS067/21.12.2016 pentru livrare de GPL propan în recipienţi încheiat cu GASPECO L&D SA şi anexele la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL pentru vidanjare şi transport ape uzate la staţii de epurare autorizate, act adiţional la contract;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor pentru agenţii economici şi instituţiile publice nr. 4 SIS/01.02.2019 încheiat cu SC ACTIV SALUBRITATE SA;

- Contract de prestări servicii nr. 5874/28.07.2009 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA pentru preluarea, transportul, neutralizarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, actele adiţionale la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 2190/56 din 14.03.2016/01.02.2016 încheiat cu SC PROTAN SA;

- Contract de prestări servicii nr. 1735 din 01.03.2016 încheiat cu SMITHFIELD PROD SRL pentru neutralizarea subproduselor de origine animală,

- Contract de prestări servicii nr. 8650 din 30.10.2015 încheiat cu SMF VETERINARY SERVICES SRL pentru servicii medicale veterinare,

- Act adiţional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 8650 din 30.10.2015 încheiat cu PIG VETERINARY SERVICES SRL pentru servicii medicale veterinare,

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 9222/14.11.2018 încheiat cu SC VIELE 2005 SRL pentru deşeuri din plastic (ambalaje), metalice, cu Anexă la contract;

- Protocol de colaborare nr. 8849/3082 din 23.11.2010/24.11.2010, încheiat cu Asociaţia RECOLAMP pentru colectarea deşeurilor provenite de la surse de lumină,

- Contract de prestări servicii nr. 753 din 30.01.2018 încheiat cu SC AGRO - AR PRODUCT SRL  pentru transport şi incorporare dejecţii lichide în sol, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole din 13.03.2015, încheiat cu LAND SOLUTIONS SRL, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole din 13.03.2015, încheiat cu COMUNA CERMEI, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu PROSED FARMING SRL din 28.11.2016, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SAS MARCEL MIRCEA în 13.03.2015, Anexa nr. 1 la contract;

- Fişa cumulativă de evidenţă pentru dejecţii - 2018, elaborată de titular,

- Parametri încărcare sol la fertilizare Cermei 3 - 2018, elaborată de titular,

- Plan de fertilizare toamna 2018 - primăvara 2019  elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad – Ferma Cermei 3, teritoriul administrativ com Cermei, jud Arad,

- Plan de fertilizare toamna 2018 - primăvara 2019 elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad – Ferma Cermei 3,

- Buletin de analiză din 08.12.2017 eliberat de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Arad – monitorizarea terenului din jurul bazinelor;

- Monitorizarea terenurilor fertilizate cu fertilizant organic (lichid suine), ferma Cermei 3 -  2017 eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad,

- Monitorizarea terenului din jurul bazinelor noiembrie 2017/decembrie 2017 eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad,

- Buletin de analiză din 08.12.2017 eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, pentru monitorizarea parcelelor fertilizate cu fertilizant organic lichid,

- Raport de încercare nr. 533/PA din 06.07.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti pentru măsurători de emisii;

- Raport de încercare nr. 739/PA din 08.09.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti pentru măsurători de imisii;

- Raport de încercare nr. 763/PA din 18.09.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Bucureşti pentru măsurători de imisii;

- Raport de încercare nr. 1157/TIM din 04.07.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru probe de apă prelevate din foraje de control situate pe terenuri şi foraj din fermă;

- Raport de încercare nr. 263S/TIM din 13.12.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru probe de apă prelevate din foraje de control situate pe terenuri şi foraj din fermă;

- Raport de încercare nr. 153/S/TIM din 23.07.2018 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 83S/TIM din 16.07.2018 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 53/S/TIM din 11.04.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 72/S/TIM din 09.06.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 185/S/TIM din 31.10.2017 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Raport de încercare nr. 94/S/TIM din 18.06.2018 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timişoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;

- Buletin de analiză din 22.02.2018 eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, pentru monitorizarea fertilizantului organic lichid,

- Buletin de analiză din 20.06.2018 eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, pentru monitorizarea fertilizantului organic lichid,

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, revizuit şi completat, aprobat prin decizia internă nr. 7152/03.109.2018;

- Planuri de intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns,

- Plan de contingenţă în cazul suspiciunii de pestă porcină clasică sau în cazul mortalităţilor crescute,

- Plan de intervenţie în caz de epizootii,

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situaţie;

- Plan de ansamblu cu traseul conductelor îngropate: apă, canalizare, gaz;

- Studiul Agrochimic în vederea folosirii eficiente şi raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor – folosirea fertilizantului organic lichid-porcine, efectuat de OSPA Arad în anul 2015 pe o suprafata de 322,49 ha din teritoriul administrativ al com. Cermei, planşele aferente şi plan de fertilizare;

- Studiul Agrochimic în vederea folosirii eficiente şi raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor – folosirea fertilizantului organic lichid-porcine, efectuat de OSPA Arad în anul 2018 pentru o suprafata de 217,01 ha din teritoriul administrativ al com. Cermei, planşele aferente şi plan de fertilizare;

- Studiul Agrochimic în vederea folosirii eficiente şi raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor – folosirea fertilizantului organic lichid-porcine, efectuat de OSPA Arad în anul 2018 pentru o suprafata de 76,67 ha din teritoriul administrativ al com. Cermei, planşele aferente şi plan de fertilizare;

- Fise cu date de securitate pentru substantele folosite la dezinfectie, dezinsectie;

- Adresa nr. 20765/20.12.2018 eliberată de APM Arad privind acceptarea documentaţiei;

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 115 din 09.01.2019 întocmit de APM Arad;

- Procese verbale CAT din 16.01.2019, 10.04.2019, 08.05.2019;

- Raport de analiză nr. 969/23.01.2019,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 3374/28.02.2019,

- Anunţ privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 25.04.2018,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la Primăria Cermei în 27.04.2018,

- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterii publice, nr. 19.03.2019,

- Plan de gestionare a mirosurilor elaborat de titular;

- Adresa nr. 8142/08.05.2019de comunicare către ANPM privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu;

- Decizia nr. . 8144/08.05.2019de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- Proiectul autorizaţiei integrate de mediu

- Anunţ privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu înregistrat la Primăria Cermei  sub nr. 480/04.03.2019 şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 06.03.2019;

SCOPUL

•  Emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu s-a solicitat pentru a permite functionarea fermei in oricare din urmatoarele trei regimuri, diferentiate astfel:

- in regim de tineret (nursery), cu o capacitate de adapostire de 4x4.080 locuri;

- in regim de crestere – ingrasare (WTF ) cu o capacitate de adapostire de 4 x 2.040 locuri;

- in regim de ingrasare (finisher), cu o capacitate de adapostire de 4 x 2.040 locuri.

Diferenta dintre regimul de crestere-ingrasare (WTF) si celelate doua regimuri de functionare propuse, consta in:

- utilizarea, in cazul regimului de tineret (nursery) a tuturor celor patru hale ca “hale calde”, populate cu purcei înţărcaţi (la dublul capacitatii de adăpostire a porcilor peste 30 kg) şi, respectiv,

- eliminarea, în cazul regimului de îngrăşare (finisher), a perioadei de cca 49 zile/ciclu în care ferma, exploatată în regim de creştere – îngrăşare (WTF), funcţioneaza în regim de tineret (nursery), cu doua din cele patru hale (halele calde), populate cu purcei intarcati la dublul capacitatii de adăpostire a porcilor peste 30 kg.

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Prezenta Autorizaţie integrată de mediu cuprinde 51 pagini, intră în vigoare la data de **.05.2019 şi inlocuieste Autorizatia Integrată de Mediu nr. 7 din 10.06.2009 revizuită în 12.09.2016.

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006), respectiv în conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

•  In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

•  Operatorul are obligatia sa informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, si fara autorizatie de construire/desfiintare emisa in conditiile legii .

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului .

5.2. Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

- In ferma analizata, procedurile sistemului de management de mediu sunt implementate, ca parte a Sistemului de Management Integrat (SMI).

- Politica Sistemului de Management Integrat (SMI) este asumată de conducerea societăţii. Toate planurile, programele si procedurile sunt supuse aprobarii directe a conducerii unitatii şi include prevederi privind îmbunătăţirea continua a performantelor de mediu

- SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL are elaborate urmatoarele:

  - Program de management de mediu (anual)

  - Procedura operationala pentru Managementul deseurilor

  - Fişele de post, care includ şi obligatiile lucratorilor in domeniul protectiei mediului

  - Procedura de sistem Monitorizare si Masurare

  - Procedura de sistem pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu

- Punerea in aplicare a procedurilor mentionate este coordonata si controlata de catre:

  - Echipa de auditori interni, ca parte a auditului intern anual al SMI

  - Departamentul de mediu din cadrul societatii

  - Toate departamentele companiei

- Departamentul de mediu şi Responsabilul Sistemului de Management de Mediu, din cadrul societatii controleaza si coordoneaza implementarea procedurilor de mediu, acordand atentie speciala respectarii prevederilor autorizatiei integrate de protectie a mediului, indeosebi monitorizarii/ raportarii si pastrarii evidentelor, dar si auditarii interne sau externe (ex. Bilantul energetic).

- Anual, TUV Austria realizează audituri ale SMI

- Periodic (la 2-3 ani), ERM România realizează audituri de conformare la cerinţele de mediu

- Conducerea unitatii este permanent informata asupra rezultatelor aplicarii procedurilor si aproba direct masurile si planurile pentru imbunatatirea performantelor.

- Societatea este permanent preocupata de imbunatatirea conditiilor de mediu si a performantelor prin adoptarea tehnicilor avansate in domeniul creşterii porcilor.

- Efectele asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei au fost luate in considerare de la etapa de proiectare si pana in prezent. A fost intocmit “Planul de inchidere al instalatiei” (prezentat anexat solicitarii).

- Evaluarile sectoriale comparative se realizeaza anual, cu prilejul intocmirii Raportului Anual de Mediu (RAM) şi a raportării E-PRTR.

- Masurile pentru gestionarea zgomotului sunt prezentate in capitolul 9 al solicitarii.

- Pe amplasament este pus in aplicare un “Plan de management al mirosurilor”.

5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR).

- Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document şi vor fi transmise anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare.

5.4. Documentatia

- Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu.

5.5. Constientizare si instruire

- Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea. Evidenţa instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

- Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si experientei adecvate.

- Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

- Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

5.7. Comunicare

- Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

- Titularul Autorizatiei va depune la APM ARAD şi GNM – CJ Arad, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele APM ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.

- În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime:

Principala materie prima o constituie efectivele de:

- 16.320 purcei (6-9 kg), in cazul functionarii in regim de tineret (nursery),

- 8.160 purcei (6-9 kg), cu care se populeaza 2 din cele 4 hale (2 hale calde), in cazul functionarii in regim de crestere-ingrasare (WTF) sau

- 8.160 porci (25-30 kg), in cazul functionarii in regim de ingrasare (finisher).

Tabel 6.1. Alte materii prime si utilitati

| Materii prime | Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziţia/ Sursa | Cantitati zilnice/ anuale/ capacitati maxime | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte materii prime |
| Nutreturi combinate | Hrana animale | Conform reteta | In regim de tineret: cca. 3313 tone/ an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 4.935 tone/ an. In regim de ingrasatorie: cca. 6340 tone/an | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat odata cu dejectiile | Pe amplasament: in cate 2 buncare x 16 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale | NU |
| Utilitati |
| Apa | Adapat animale | Prelevata din subteran: | In regim de tineret: cca. 17033 mc/an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 22590 mc/an. In regim de ingrasatorie: cca. 28622 mc/an | 100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat o data cu dejectiile | 2 foraje de adincimi, H1=135m si H2=142m; Ø=225mm, situate în exteriorul fermei de suine, prevăzute cu perimetre de protecţie sanitară cu regim sever. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic, incendiu si menajer, din PEHD | NU |
|  | Umplerea pernei de apa |  | In regim de tineret: cca. 2022,3 mc/an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 606,69 mc/an. In regim de ingrasatorie: cca. 866,7 mc/an. |  |  | NU |
|  | Spalari hale |  | In regim de tineret: 2225 m3/ an. In regim de crestere-ingrasare : intre 960 m3/ an. In regim de ingrasatorie: intre 910 m3/ an. | 100% evacuat |  | NU |
|  | Spatiu necropsie |  | Cca 8 m3/an |  |  | NU |
|  | Consum menajer |  | Cca. 383 m3/an |  |  | NU |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; functionare motoare linii furajare, electropompe si ventilatoare; |  | 215 MWh/ an | - | Se preia din SEN pe baza de contract, prin post TRAFO | Uleiul de transformator nu contine PCB. |
| GPL | 1.Incinerare cadavre 2. Incalzire hale 3. Filtru sanitar, incalzire, preparare apa calda menajera |  | 125 mc/an | - | Rezervoare 4x5000l, montate in conformitate cu normele specifice pe platforme betonate si ingradite | DA |
| Motorina | Grup electrogen model GEPX 88-1 |  | 800 litri/ an Functioneaza pe durata limitata, doar in caz de necesitate (cadere sistem de alimentare cu energie electrica) | - | Rezervor grup electrogen: V=220 l | DA |

Managementul nutrițional (conformare cu BAT 3, BAT 4)

- În realizarea furajelor se utilizează conceptul de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale.

- Porcii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala.

- Regimul alimentar este completat cu cantitati foarte mici de aminoacizi sintetici, astfel încât să nu existe nicio deficiență în profilul aminoacizilor

- Se utilizeaza aditivi furajeri; hrana este apropiată de necesarul animalului la diferite etape de producţie, reducând astfel excreţia de nutrient în dejecţii.

- Se utilizeaza aditivi furajeri (fitaza) in scopul reducerii fosforului din dejectii.

- Se utilizeaza fosfati anorganici (fosfat monocalcic) cu grad ridicat de digerabilitate pentru inlocuirea surselor de fosfor in furaje.

Tabel 6.2. Materii prime/materiale utilizate în activităţi auxiliare

| Nr crt | Denumire materii prime / auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse uz veterinar, uz DDD si asternut absorbant |
| 1 | Produse uz veterinar: medicamente/ antibiotice, vaccinuri | -in magazia de medicamente a fermei |
|  | - flacoane injectabile | 3.500 flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 3.100 kg si 600 litri | in ambalaje originale: saci, flacoane de 100 ml, 250 ml |  |
|  | - flacoane -vaccin | 2.200 flacoane | in ambalaje originale: flacoane cu 25,50,100,125 doze |  |
| 2 | Asternut absorbant | 3.900 kg | ambalaje originale: saci de 20-30 kg (saci dubli de hartie si folie) | -magazia de materiale auxiliare |
| 3 | Produse dezinfectie | 2.700 kg si 500 litri | ambalaje originale: saci de 20-30 kg, recipienti de plastic; | -in magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 4 | Produse dezinsectie | 60 kg | ambalaje originale: cutii de 400 g si 1 kg |  |
| 5 | Produse deratizare | 180 kg | ambalaje originale (recipienti de plastic sau alt ambalaj specific) |  |
| Produse de curatenie si tratare apa |
| 1 | Detergenti | 500 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 2 | Inalbitori | 100 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 3 | Produse anticalcar | 20 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |

7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA

Conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 46 din 26.03.2009 revizuită în 10.02.2016:

1. Alimentarea cu apă  în scop potabil, igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1.Sursa: 2 foraje H 1= 141 m; H 2 = 142 m, Ø 225 mm,  prevăzute cu perimetre de protecţie sanitară cu regim sever.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 104,47 mc/zi

- zilnic mediu  =  68,09 mc/zi

- volum anual maxim = 32,11 mii mc/an.

Funcţionarea  este: 365zile/an,  24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare :

Apa este preluata din foraje cu ajutorul pompelor submersibile tip GRUNDFOS, cu hidrofor.

1.4. Reţele de aducţiune şi  înmagazinare a apei:

Conducta de aducţiune L=20 m, vase hidrofor 2x300 l.

1.5. Reţea de distribuţie a apei: sistem inelar, conducte de PED, L=300 m.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din foraje, pe reţeaua de distribuţie fiind montaţi 6 hidranţi exteriori.

3. Modul de folosire:

În ferma apa captata din foraje are urmatoarele intrebuintari:

- apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare;

- apă pentru consum biologic animale (adapat);

- apă pentru igenizarea halelor, spalat filtre, filtru rutier si incendiu

3.1. Necesarul total de apa:

- maxim – 104,47 mc/zi

- mediu – 68,09 mc/zi

3.2. Cerinta totala de apa:

- maxim – 104,47 mc/zi

- mediu – 68,09 mc/zi

3.3. Apa nu se recircula.

4. Volume de apă specifice

- 2 l/mp/zi pt spălare; 6-7 l/zi/cap animal

5. Evacuarea apelor uzate

Tabel 5.1

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qzi max mc | Qzi med mc | Anual mii mc |  |
| Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat de 10 m3 | 0,875 | 0,730 | 0,319 | Contract de vidanjare încheiat cu societate autorizată |
| Ape uzate provenite de la igienizarea camerei frigorifice, a spaţiului de necropsie şi incineratoarelor. | Bazin vidanjabil betonat de 2 m3 |  |  |  |  |
| Ape uzate tehnologice (de spălare igienizare) +dejecţii animaliere | 2 bazine metalice V=2x5.000m3 |  |  |  | Contract de prestări servicii încheiat cu societate autorizată pentru fertilizarea terenurilor agricole |

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

7. Apa pluviala:

Apele pluviale de pe acoperisuri ajung prin curgere gravitationala, la exteriorul sarpantei, coborand apoi la nivelul solului şi se infiltrează în zona verde.

Apele pluviale în exces sunt preluate de rigole colectoare amenajate în zona verde dintre hale şi în reţeaua hidrografică locală (canal ANIF).

Monitorizarea calităţii apelor freatice se face din foraje de observaţie amplasate în zona rezervoarelor de stocare a dejecţii şi pe terenurile de împrăştiere a dejecţiilor.

# 7.2. ENERGIE

La ferma se folosesc urmatoarele tipuri de energie de bază:

- energie electrica pentru iluminat interior/exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reteaua de distributie a sistemului energetic

- energie termica obtinuta prin combustia GPL pentru incalzirea halelor, a filtrului sanitar si a spatiului administrativ.

Postul de transformare este anvelopat, echipat cu un transformator coborator 20/0,4 kV.

In cazuri de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un grup electrogen de exterior CARTERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 88, cu putere electrica aparenta de 88 kVA care functioneaza pe motorina. Rezervorul de motorina din dotarea echipamentului este de 240 l.

Centrala termica care deserveste filtrul sanitar este de tip VIESSMANN, 24 kW, cu evacuare forţată a gazelor de ardere (fără coş de fum), este alimentata cu GPL din cele 4 rezervoare avind capacitatea de cate 5.000 l fiecare.

Utilizarea eficientă a energiei (conformare cu BAT 8)

Pentru utilizarea eficientă a energiei operatorul fermei a luat următoarele măsuri:

- Sistemul de incalzire utilizeaza aeroterme cu ardere completa si sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima.

- Utilizarea ventilației naturale asigurându-se tiraj natural sau forţat prin acţionarea cortinelor în funcţie de necesităţi (temperatura exterioră, vârsta animalelor).

- Acţionarea cortinelor, a sistemului de ventilaţie şi a încălzirii halelor este coordonată prin calculatoare de proces, care ţin cont de temperatura exterioară şi de necesităţile de producţie.

- Plafoanele/acoperişurile şi pereţii adăposturilor sunt realizate în sistem tip sandwich, care asigură izolaţia adecvată.

- Instalatia de iluminat din hale este cu tuburi florescente şi balast electronic. Iluminatul este selectiv şi temporizat pentru a răspunde cerinţelor animalelor. Iluminatul exterior este fluorescent acţionat de senzori crepusculari.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnica Cermei 3 este amplasata pe teritoriul administrativ al comunei Cermei, în partea de vest a satului, la o distanta de  4431 m faţă de intravilanul acestui sat, la 1918 m sud est fata de intravilanul satului Sepreuş şi la 5314 m sud-vest fata de intravilanul satului Somoşcheş. În imediata vecinatate şi pe o distanţă de 1 km în jurul amplasamentului sunt terenuri cu folosinţă agricolă.

Accesul la obiectiv este asigurat din drumul judetean DJ 793.

Terenul fermei, totalizează 4,9 ha. Terenul este amplasat în extravilanul comunei Cermei, identificat, conform extrasului de Carte Funciara nr. 304552-Cermei, prin nr.topo. 188A918/3/1.

Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de terenuri cu folosinta agricolă şi drum de acces.

Terenurile folosite pentru fertilizare cu dejecţii provenite din fermă se suprapun parţial peste siturile NATURA 2000: ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSCI0350 Lunca Teuzului.

Tabel 8.1 Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

| Utilizarea sprafetei | Arie |
| --- | --- |
| Suprafaţa totală (Stotal) | 49.000 m2 |
| Din care: |
| Suprafata construita, din care: | 9059 m2 |
| -4 hale | 6.712 m2 |
| -corp filtru | 65 m2 |
| -rezervoare stocare dejectii 2x5000 mc | 1.972 m2 |
| -constructii anexe | 310 m2 |
| Drumuri incinta | 2700 m2 |
| Suprafaţa liberă (spaţii verzi) | 39941 m2 |

Tabelul nr. 8.2: Caracteristici constructive si distribuirea spatiului din hale

| Nr. hale identice | Caracteristici constructive ale fiecarei hale (hale fără tavan) | Boxe adapostire | Boxa spital | Culoar lateral de acces | Culoar frontal de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L [m] | l [m] | H/ h [m] | S [m2] | V [m3] | Nr. | L [m] | l [m] | Nr. comp. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] |
| 4 hale | 108,4 | 15,4 | 4,8ext 4,7 int | 1.669 | 7.192 | 16 | 14,2 | 6,35 | 4 | 7,1 | 2,77 | 108,4 | 0,8 | 15,4 | 1,5 |

Caracteristicile constructive, ca si distribuirea spatiului in hale, sunt aceleasi pentru functionarea in cele trei regimuri: nursery, crestere-ingrasare (WTF) si ingrasare (Finisher).

In regim de crestere-ingrasare, halele calde sunt amplasate alaturat, intre cele doua hale reci.

Doua din cele patru hale (“halele calde” in regim de crestere – ingrasare), dispun de o zona lata de 3,00 m, fara goluri. Fiecare din cele 16 boxe, cu dimensiunile de 14,20 x 6,35 m, din halele calde, au doua zone reci cu gratare si o zona calda, fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purcei in crestere.

Toate halele sunt prevazute pe latura lunga cu un culoar de 0,80 m latime, care comunica cu spatiul de circulatie (tunel).

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constind din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Toate halele dispun de reţele de alimentare cu GPL.

Pe platforma exterioara sunt prevazute doua locuri de parcare.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat, asezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din halele calde, au 2/3 zone reci cu gratare identice cu cele descrise la halele reci si 1/3 zona calda, situata central, fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purcei in crestere.

Canalizarea

Sistemul de canalizare este format din:

- în halele calde (2 buc): 4 x 4 canale colectoare subterane din beton, cu dimensiunile (L=4 x 26,75m; l=3 m si h=0,5 m); tip PSF (parţial cu grătare - 2/3 cu grătare, zona centrală 3 m lăţime fără grătare);

- în halele reci (2 buc): 5 x 4 canale colectoare subterane din beton, cu dimensiunile (L=4 x 26,75m; l=3 m si h=0,5 m); tip FSF (complet cu grătare);

- camine de racord intre canalele interioare si colectoarele exterioare;

- doua chesoane de sectiune circulara din beton, amplasate fiecare pe cate unul din cele 2 canale colectoare, prevazute cu pompa.

Pentru stocarea dejectiilor se utilizeaza 2 rezervoare tip PERMASTORE, de capacitati egale, totalizand un volum util de 10.000 mc.

Incalzirea halelor

Dotarile pentru a asigura inclazirea sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 8.3: Dotari pentru asigurarea incalzirii

| Tipuri hale | Incalzire / hală |
| --- | --- |
|  | Panouri radiante sau alt sistem | Aeroterme/ hală |
| Hale calde(2 buc) PSF cu doua climate | -* | 4 buc/ hala aeroterme tip GP 40 de 40 kW, consum GPL 2,9 kg/oră |
| Hale reci (2 buc) FSF (total cu gratare) | -* | 4 buc./ hala aeroterme tip GP 40 de 40 kW, consum GPL 2,9 kg/oră |
| Total dotări ferma | -* | 16 aeroterme |

*NOTA: In situatia utilizarii fermei in regim de tineret, halele (calde şi reci) se incalzesc suplimentar cu 17 panouri ceramice radiante/ hala (68 buc/fermă), tip ZRFA 12 de 5,5 kW, consum GPL 0,4 kg/ora. In situatia utilizarii fermei in regim de crestere-ingrasare (WTF) sau ingrasare (finisher) sistemele de incalzire se utilizeaza in functie de perioada din an cand se populeaza si de greutatea animalelor care se introduc in fermă

Incalzirea halelor (în regim de tineret sau în primele 7 săptămâni din regimul de crestere/ ingrasare) se face cu 4 aeroterme/ hala tip GP 40 putere 40 kW, consum GPL 2,9 kg/oră  (climatul 1) si cu 17 panouri ceramice radiante/ hala tip ZRFA 12 de 5,5 Kw, consum GPL 0,4 kg/ora (climatul 2).

Sistemul de prindere al corpurilor ceramice este pe lant, iar inaltimea  la care functioneaza este reglabila, cu un unghi de inclinare de 30 grade; temperatura este controlata prin sistem propriu AMC. Functionarea corecta a placilor radiante impune o improspatare de 1 mc/h aer curat pe kw de incalzire instalat.

In regim de crestere-ingrasare (perioada de ingrasare) sau in regim de ingrasatorie, toate halele se incalzesc doar cu cate 4 aeroterme/ hala tip GP40 putere 40 kw, consum GPL 2,9 kg/ora.

Aerotermele tip GP 40 au consum redus de GPL si nu necesita racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completa.

Ventilarea halelor

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. Halele sunt prevazute pe peretii longitudinali cu goluri de ventilatie acoperite cu cortine din material textil impregnat, cu latimea b=1,00 m si lungimea totala L=108 m. Pe toata lungimea golului vor fi montate plase de protectie. Ridicarea sau coborarea cortinelor este comandata automat de un sistem computerizat in functie de indicatiile de temperatura si umiditate,  transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

La tavan sunt montate cate 16 ventilatoare Big Dutchman cu Q = 13.800 m3/h care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, cu Ø=0,56 m, care depasesc coama acoperisului cu 0,9 m. Toate ventilatoarele sunt prevazute cu motoare (pentru exhaustare) cu tiraj fortat.

In plus, la halele calde, pe langa dispozitivele descrise mai sus, exista inca 2x28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 1,0 m x 0,3 m fiecare, cu actionare centralizata.

Tabel 8.4: Dotari/ echipamente pentru ventilatie

| Tipuri hale | Ventilare / hală |
| --- | --- |
|  | Cortina / hală | Admisii [inleturi/ hală] | Ventilatoare / hală |
| Hale calde (2 buc) | 2 buc.; L=108 m, l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1,0 m l=0,3 m | Tip Big Dutchman, nr=16 buc/hala (cu motor) Ǿ=0,56 m; h=0,9 m peste coama; Q=13.800 m3/h |
| Hale reci (2 buc) | 2 buc.; L=108 m, l=1 m cu plasa de protectie | - | Tip Big Dutchman, nr=16 buc/hala (cu motor) Ǿ=0,56 m; h=0,9 m peste coama; Q=13.800 m3/h |
| Total dotări ferma | 8 cortine | 112 clapeti | 64 ventilatoare |

Iluminat

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial.

Instalatia de iluminat din fiecare hala este formata din 38 corpuri de iluminat/ hala la interior si 2 corpuri iluminat/ hala la exterior la halele calde, respectiv 3 corpuri iluminat/ hala la exterior la halele reci, cu consum redus de energie electrica.

Asigurarea hranei

Tabel 8.5: Componentele sistemului de distributie hrana

| Tipuri hale | Furajare / hală |
| --- | --- |
|  | Buncăre/ hală | Distrib. |
| Hale calde (2 buc) | 2x16t/ hala | 1 linii/hala transp. tip Big Dutchman; 48 hranit/ hala + 2 hranit/ boxa spital/ hala |
| Hale reci (2 buc.) | 2x16t/ hala | 1 linie/hala transp. tip Big Dutchman; 32 hranit/ hala + 2 hranit/ boxe spital/ hala |
| Total dotări ferma | 8 buc. buncare 16 t/ ferma | 4 linii transp. Big Dutchman / ferma; 168 hranitoare/ ferma |

Prepararea hranei se face in instalatia FNC proprie a SC SMITHFIELD ROMANIA SRL (Vinga sau Padureni).

Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in cele 2 buncare exterioare de cate 16 t/ buncar, aflate in dotarea fiecarei hale. Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie format dintr-un tub cu snec. In fiecare din halele calde este instalată o linie de hranire Big Dutchman, cu cate 48 hranit./ hala - la halale calde, respectiv câte o linie de hranire Big Dutchman cu 32 hranit./ hala - la halele reci, plus cate 2 hranit/ boxe spital/ hala.

Asigurarea apei

Din cele două foraje, prin reţeaua de aducţiune şi distribuţie sunt alimentate liniile de adăpare: se utilizeaza cate o linie de adapare in fiecare hala, avand 160 boluri/ hala in boxele pentru animale sanatoase, plus 8 boluri in boxele spital la halele calde si cate 96 boluri/ hala + 8 boluri in boxele spital la fiecare din halele reci.

Spalarea halelor si refacerea pernei de apa se face doar la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; la spalare se foloseste un curatitor  Karcher cu apa sub presiune si cu consum redus de apa. La refacerea pernei de apa se utilizeaza apa de la ultima spalare a halei.

Eliminarea mortalitatilor.

Dotarile existente pentru a asigura managementul mortalitatilor constau din urmatoarele echipamentele amplasate pe platforme betonate:

- cameră frigorifică pentru stocarea temporară a mortalităţilor;

- bazin vidanjabil;

- zonă de necropsie;

- incinerator.

Incinerator: un incinerator tip Danube de capacitate 600-750 kg/sarja, amplasat pe o platforma betonata. Cu o rata de ardere de pana la 50 kg pe ora, incineratorul are un statut de capacitate redusa, nefiind necesară autorizarea acestuia sub prevederile specifice incineratoarelor de mare capacitate. Incineratorul este foarte eficient, utilizand arzatoare automate si transmitator dupa program care asigura costuri minime de functionare. Modelul este proiectat pentru folosirea proprietatilor combustibilului propriu - grasimii animale care ajuta combustia. Termostatul declanseaza arzatoarele sa se stinga cand se atinge o temperatura adecvata, sporind eficienta utilizarii combustibilului in mod semnificativ. Beneficiaza de asemenea de o camera secundara de ardere in care se atinge temperatura de 850 grade Celsius pentru 2 secunde respectandu-se prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

Camera frigorifica si camera de necropsie

Sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate. Camera frigorifica este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pînă la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific  cu freon ecologic R404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C.

Camera  de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere de pardosea dirijată spre bazin etans vidanjabil cu un volum de 2  mc. Camera  este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

În zona incineratorului, a camerei frigorifice şi a camerei de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Pentru descărcarea/încărcarea purceilor/porcilor în mijloacele de transport auto a fost realizată o platformă betonată, prevăzută cu bordură şi cu canal de colectare a apelor pluviale şi a apelor de spălare a platformei. Platforma se curăţă manual, apele colecate se transportă la staţia de pompare din vecinătatea bazinelor de stocare a dejecţiilor.

Alte dotari

Magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar  pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie;

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Figura 8.2.1.: Schema fluxului tehnologic

Ferma este utilizată in asa fel incat sa se poata aplica managementul TOTUL PLIN TOTUL GOL.

Pregatirea spatiilor incepe imediat ce ultimul animal paraseste compartimentul. Se incepe cu o curatire mecanica a dejectiilor solide. Spalarea propriu-zisa se realizeaza cu ajutorul pompelor cu presiune mare. Dupa spalare se trece la dezinfectia si dezinsectia spatiului.

### Alte activitati:

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare;

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare

- activitati de transport in interiorul fermei;

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice;

- filtru sanitar si activitati administrative.

- asistenta sanitar-veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog. Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. Vaccinurile se administreaza injectabil.

- activitati DDD: în zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o buna organizare internă (conformare cu BAT 2):

- amenajarea spatiala a activitatilor  pe amplasament a avut in vedere reducere distantelor  si a numarului de transporturi necesare si evitarea, pe cat posibil, a apropierii fata de receptorii sensibili încă din etapa de proiectare,

- organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul  din zi, astfel incat disconfortul olfactiv si/sau fonic sa fie minim,

- personalul este instruit pentru exploatarea instalatiilor de alimentare, adapare mecanizata a porcilor si de exploatare a aerotermelor de combustie,

- mangerul zonal raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectia muncii,

- sunt intocmite planuri pentru activitatile specifice:

  - plan de situatie care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă,

  - program de intretinere a instalatiilor care prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie,

  - plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (prezentat anexat solicitarii)

  - plan de management al dejectiilor animaliere,

  - planuri de acţiune pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns,

  - plan de contingenţă în cazul suspiciunii de pestă porcină clasică sau în cazul mortalităţilor crescute,

- echipamentele sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediaza imediat de catre personalul fermei sau de către echipa externă de mentenanţă (in funcţie de amploarea intervenţiei)

- pe amplasament sunt amenajari specifice pentru a preveni producerea si propagarea unor poluari accidentale si/sau pentru indepartarea, fara consecinte semnificative asupra mediului, a scurgerilor care ar putea produce o poluare,

- echipamentele si structurile sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediaza imediat de catre personalul fermei sau de către echipa externă de mentenanţă (in funcţie de amploarea intervenţiei),

- cadavrele sunt colectate zilnic/ de mai multe ori pe zi, daca este cazul, si stocate in spatiul frigorific special amenajat pana la incinerare.

9. INSTALATII ŞI MĂSURI PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt :

- procesele metabolice ;

- managementul dejectiilor ;

- incinerarea cadavrelor ;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Tabel 9.1.1.: Inventarul emisiilor in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertirigatii |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor, depozitarea si tratarea dejectiilor |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertiirigatii |
| Oxizi de azot NOx | Instalatii de incalzire interioara si instalatii mici de combustie |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru transport in ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Pulberi | Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare |
| Funingine / CO | Arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |

Principalele emisii in aer sunt reprezentate de amoniac, metan si protoxid de azot care rezulta din procesele metabolice si din dejectii. Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt: halele de productie si bazinele de stocare a dejectiilor.

Emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot sunt generate si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Aceste emisii se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

Din procesele de distributie a hranei si din transport pot sa apara si emisii de pulberi, minimizate prin masuri specifice mentionate in tabelele de conformare cu tehnicile exemplificate in documentul de referinta .

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, motoarele cu ardere interne ale vehiculelor si utilajelor

Din incinerarea cadavrelor rezulta si emisii specifice procesului (COT, pulberi, dioxina).

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinul de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

- aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi: aşternul uscat se aplică manual în cantităţi reduse (20-50 g/mp/zi în prima saptămână de la populare şi apoi săptămânal în funcţie de starea aşternutului),

- furajarea se face ad libidum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare,

- se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi,

- silozurile se încarcă, din maşinile de transport furaje, pe la partea superioară printr-un sistem tip şnec şi sunt prevazute cu capace de închidere,

- proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost: atunci cand este posibil, viteza de operare a ventilatoarelor se reduce pentru a scadea intensitatea emisiilor,

- ferma deţine pe fiecare hală o instalaţie de înmuiere a pardoselei (utilizată pentru igienizarea halei) care poate fi utilizată în perioada caniculară a anului şi ca instalaţie de răcorire,

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate următoarele:

- reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide: R=0,183 (raza rezervoarelor de stocare este 17,07 m, iar volumul 5000 mc),

- operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere: se aplică partial în funcție de disponibilitatea spațiului total de stocare și de condițiile de aplicare (disponbilitate terenuri, condiții meteo, situații extreme, etc),

- reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide: amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie),

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate următoarele:

- în funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.

- împrăștierea dejecțiilor lichide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat ataşat la cisterne de cca 20 mc.

- pe păşuni aplicarea se face la suprafaţă.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

- reducerea suprafeței emițătoare de amoniac la bazinele de stocare a dejecţiilor  (raza 17,07 m),

- colectarea din hală a dejecţiilor se face într-o fosă adâncă (prin podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) în combinație cu o măsură de reducere suplimentară: tehnici de management nutritional pentru reducerea continutului de proteina cruda si fosfor,

- fosa pentru dejecții animaliere are dimensiuni reduse fiind compusă din rețea de canale longitudinale sub fiecare hală

- sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide,

- pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere,

- evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune după fiecare ciclu de producție,

- colectarea dejecțiilor animaliere în apă, ultima apă de spălare rămânând în canale (pernă de apă).

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane.

Apele de pe amplasament sunt gestionate astfel:

- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spălare hale) sunt evacuate prin intermediul canalizarii in 2 rezervoare de stocare tip PERMASTORE de capacitati egale (2x5000 mc), cu volum total de 10.000 mc, de unde se preiau cu cisterna proprie sau a unui prestator si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 m3; apele uzate provenite de la spalarea zonei de necropsie si camera frig sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc – apele sunt vidanjate de societate autorizată şi sunt transportate la staţie de epurare;

- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri, surplusul se descarcă în canale.

Toate bazinele de colectare a apelor uzate sunt etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei freatice.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

- se asigură evidenţă săptămânală, lunară şi anuală, pentru verificarea încadrării în normele reglementate,

- verificarea zilnică a instalaţiilor de alimentare cu apă (cu ocazia activităţilor curente din fermă) şi intervenţie operative,

- spălarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune,

- utilizarea adăpătorilor tip boluri cu suzetă, care permit animalelor acces nelimitat la apă, dar fără risipă,

- se asigură verificarea şi ajustarea periodică a presiunii apei pe coloana de distribuţie internă,

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

- zonele posibil sa fie murdarite sunt betonate si curatate ori de cate ori este necesar,

- spălarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune,

- apele uzate menajere sunt transferate prin sistemul de canalizare constand din conducte subterane de PVC la bazinele vidanjabile de stocare, fara posibilitate de contact cu apele meteorice,

- apele uzate menajere din bazinele de stocare sunt vidanjate periodic si transportate la o statie de epurare a unui operator extern,

- apele de spalare si dejectiile sunt evacuate printr-un sistem separat de canalizare in bazinele de stocare,

- integritatea sistemului de canalizare este asigurata de inspectiile periodice si de vizualizarea nivelului apelor uzate din bazinele vidanjabile,

- apele meteorice sunt colectate prin rigole perimetrale cu debusare pe terenul liber al fermei şi pe cele invecinate (canale).

9.3. SOL

În fermă sunt aplicate următoarele măsuri pentru protecţia solului:

- platformă betonată pe care sunt amplasate incineratoarele şi manipulate cadavrele,

- depozitarea deşeurilor menajere în pubele amplasate pe platforme betonate;

- bazine vidanjabile betonate, impermeabilizate în care sunt colectate apele uzate menajere de la filtrul sanitar şi camera de necropsie,

- conducte si alte constructii subterane sunt etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea scurgerilor,

- bazinele metalice de stocare dejectii sunt emailate pe fata interioara cu sticla, prin metoda de ecofuziune si amplasate suprateran,

- suplimentar, pentru evitarea scurgerilor de dejecţii în zona de încărcare descărcare porcine s-a amenajat in anul 2014 o platforma betonata.

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

- terenurile de fertilizat cu fertilizatori organici sunt evaluate periodic prin Studii agrochimice si pedologice, pe baza carora se intocmesc anual Planurile de fertilizare,

- sunt menținute distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și zonele în care există un risc de scurgere în apă (cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc) sau proprietățile învecinate,

- nu se fac imprastieri pe sol ale dejectiilor animaliere atunci cand conditiile climatice nu sunt favorabile; capacitatea de depozitare este suficienta pentru a permite stocarea dejectiilor cand nu este posibila aplicarea in sol,

- frecventa si cantitatea de dejectii aplicata sunt stabilite prin Planul de fertilizare. Functie de culturile planificate si continutul de nutrienti in sol, Planul stabileste cantitatea aplicabila de fertilizatori organici,

- terenurilor pe care sunt aplicate dejecțiile animaliere sunt verificate periodic pentru a identifica orice semn de scurgere și pentru a interveni atunci când este necesar,

- este asigurat un acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere (acesta fiind amenajat odata cu platforma de încărcare) și se efectuează în mod eficace încărcarea dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri, aceasta fiind supravegheată,

- înainte de fiecare imprastiere, utilajele sunt verificate, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată

9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

- asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili, fiind respectate distantele minime de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul MS nr. 119/2014 fata de receptorii sensibili,

- utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora:

  - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare);

  - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere);

  - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior;

- optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora:

  - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare - gurile de evacuare ale sistemului de ventilatie sunt la 0,9 m deasupra coamei acoperisurilor;

- devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil;

- alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului.

- amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale)

  - depozitul de dejecţii respectă aceleaşi distanţe de amplasare ca şi ferma (conform Ordinul MS nr. 119/2014).

  - în jurul fermei s-au plantat copaci.

- reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide:

  - amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie)

- împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide:

  - în funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 10):

- asigurarea unor distanțe adecvate între fermă și receptorii sensibili, fiind respectate distantele minime de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul MS nr. 119/2014 fata de receptorii sensibili, astfel încât propagarea zomotului este redusă,

- amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere marirea distantei dintre echipamentele generatoare de zgomot si receptorii sensibili (ex. amplasarea bunkerelor), reducerea distantelor   si a numarului de transporturi necesare in cadrul fermei.

- organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim,

- sunt aplicate masuri operationale menite sa reduca nivelul de zgomot atunci cand este generat (de ex. inchiderea in timpul spalarii halelor cu apa sub presiune), planificarea activitatilor generatoare de zgomot in afara weekend-ului si a orelor de noapte/ de odihna, etc,

- sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot (ventilatoare, pompe, etc.).

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Valori limita pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabel 10.1.1.1: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Purcei intarcati | 0,03-0,53( *) (**) |
|  | Porci pentru ingrasare | 0,1-2,6(***) (****) |

(*) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(**) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(***) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 3,6 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(****) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7, 30.a8 sau 30.a16, limita superioară a BAT-AEL este de 5,65 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Emisiile poluantilor in aer de la incinerare şi încălzire, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.

Tabel 10.1.1

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator cadavre | Pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | Substanţe organice exprimate prin COT |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |
| Centrala termică (cu gaz)* | CO | Cos de evacuare | 100 | mg/Nm3 |
|  | SO2 |  | 35 | mg/Nm3 |
|  | NOx |  | 350 | mg/Nm3 |
|  | pulberi |  | 5 | mg/Nm3 |

* VLE conform Ord. 462/1993, marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %

10.1.2. Aer inconjurator (imisii):

Concentratiile poluantilor din aerul înconjurător nu vor depasi valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel 10.1.2.1

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | V.L.E Legea nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de azot | Perioada de mediere: o oră | 200 µg/mc |
|  |  | an calendaristic | 40 µg/mc |

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute in tabelele următoare:

Tabel 10.1.2.2.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | V.L.E STAS 12574/1987 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | H2S | Media de scurtă durată (30 min) | 0,015 mg/mc |
|  |  | Medie zilnică | 0,008 mg/mc |
| 3 | Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 0,3 mg/mc |
|  |  | Medie zilnică | 0,1 mg/mc |

Tabel 10.1.2.3.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

### NOTA - Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate descărcate în staţie de epurare autorizată, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele colectate de la spalarea camerei de necropsie si a camerei frig vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 002 pentru a fi acceptate intr-o statie de epurare.

Apele pluviale colectate din spaţiul verde din zona halelor şi deversate în sistemul hidrografic local vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 001.

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de observaţie se vor compara cu valorile obţinute pentru proba martor şi anume:

Tabel 10.3

| Indicator | Unitatea de masura | Foraj P1 în fermă | Foraj P2 | Foraj P3 | Foraj P4 | Foraj P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | 6,61 | 6,43 | 6,73 | 6,23 | 72 |
| CCOMn | mgO2/l | 112 | 910,32 | 112 | 9,92 | 12,62 |
| NH4 | mg/l | 0,21 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,22 |
| Nitriti | mg/l | 0,021 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,052 |
| Nitrati | mg/l | 11 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 12 |
| Fosfor total | mg/l | 21 | 13 | 13 | 13 | 0,092 |
| Cloruri | mg/l | 21,31 | 323 | 106,53 | 29,43 | 712 |

Note:

1. 	Conform Raportului de încercare nr. 29/10.02.2009

2. 	Conform Raportului de încercare nr. 160/17.06.2011

3. 	Conform Raportului de încercare nr. 602/15.12.2008

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de obsevaţie nu vor depăşi valorile menţionate în tabelul 10.3.

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de alimentare cu apă nu vor depăşi valorile de prag pentru corpurile de apă subterană din bazinul Crisuri în care se încadrează, conform OM 621/2014.

10.4. SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos:

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 10.4.1

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intensive |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm(mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

La atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Doza maximă de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplică pe teren nu trebuie sa depaseasca 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 10.6.1

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Bazine de stocare dejectii | Sesizabil | - |

11. GESTIUNEA DESEURILOR

##### Tabel 11.1.

| Nr Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei 1 | Nepericulos | Sunt colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare | Fertilizarea terenurilor agricole |  |
| 2. | 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale - cadavre porci2 | Nepericulos | Camera frigorifică | - | Incinerate in incinerator propriu. |

Nota 1 - dejecţiile animaliere şi  deseuri de tesuturi animale - cadavre porci

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (conform art. 2),

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile,

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) - subproduse de la animale, materiale de categoria 2

Tabel 11.1.1. BAT-asociat total azot excretat

| Parametru | Categorie de animale | BAT asociat total azot excretat (kg N excretat/loc animal/an)* |
| --- | --- | --- |
| total azot excretat, exprimat ca N | Purcei intarcati | 1,5-4,0 |
|  | Porci pentru ingrasare | 7,0-13,0 |

Tabel 11.1.2. BAT-asociat total phosfor excretat

| Parametru | Categorie de animale | BAT asociat total phosfort excretat (kg P2O5 excretat/loc animal/an)* |
| --- | --- | --- |
| total phosfor excretat, exprimat ca P2O5 | Purcei intarcati | 1,2-2,2 |
|  | Porci pentru ingrasare | 3,5-5,4 |

Tabel 11.2.

| Tip de deseu – denumire conform HG 856/2002 | Cod/ categorie | Cantităţi estimate generate anual | Mod stocare temporara | Mod de recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 (cenusa de la incinerator) | 19 01 12 | 5,5 t | Containere metalice | Preluata in vederea eliminarii pe baza de contract |
| Ambalaje de hartie-carton | 15 01 01 | 15 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii pe baza de contract |
| ambalaje de materiale plastice (ambalaje din plastic de la medicamente) | 15 01 02 | 75 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii/incinerării pe baza de contract |
| Ambalaje din materiale compozite (de la medicamente) | 15 01 05 | 5 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii/incinerării pe baza de contract |
| ambalaje de sticlă (de la medicamente) | 15 01 07 | 300 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii/incinerării pe baza de contract |
| ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (ambalaje de la produse DDD) | 15 01 10 * | 190 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea eliminarii pe baza de contract |
| Ambalaj metalic sub presiune (Spray) | 15 01 11* | 70 kg | Containere | Preluate pe baza de contract in vederea incinerarii |
| materiale plastice (demolări – amestecuri plastic) | 17 02 03 | 150 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii pe baza de contract |
| amestecuri metalice (demolări) | 17 04 07 | 300 kg | Loc special amenajat | Preluat in vederea reciclarii pe baza de contract |
| deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor (obiecte intepatoare) | 18 02 02* | 30 kg | Containere | Preluate pe baza de contract in vederea eliminării |
| materiale plastice (sigilii plastic) | 20 01 39 | 15 kg |  | Preluat in vederea reciclarii pe baza de contract |
| deşeuri municipale amestecate (deseuri menajere) | 20 03 01 | 28 mc | Containere metalice | Preluate in vederea depozitarii |

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

- In timpul administrarii ingrasamintelor organice naturale lichide si semilichide se vor adopta bunele practici in scopul evitarii trecerii acestora in sursele de apa:

- îngrăşămintele organice lichide şi semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;

- sa se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita imprastierea pe timp cu vant, cu soare puternic, in timpul ploilor,

- sa se evite orice descarcare accidentala sau intentionata a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, in apropierea oricarei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atat la transportul, cat si la administrarea acestor ingrasaminte, pierderile tehnologice sau prin neetanseitatea utilajelor trebuie reduse in totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada;

- în perioadele de interdicţie (tabelul 7.6 , Capitolul 7.Aplicarea îngrăşămintelor cu azot – din “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”

Nu se recomandă să fie aplicat gunoiul dacă:

- solul este puternic inghetat;

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime,

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- Pe terenurile în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).

- Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă desfăşurarea activităţilor agricole, respectiv aplicarea fertilizanţilor şi a pesticidelor de orice fel.

- Zonele de protecţie se instituie în conformitate cu art.40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar lăţimea acestora sunt cele menţionate în Anexa 2 a Legii 107/1996.

- Încorporarea rapidă in sol a dejecţiilor, folosind utilajele mecanice specifice activităţii.

- Organizarea sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole.

- Urmărirea permanenta a utilajelor cu care se transporta si se aplica dejecţiile in vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.7. Instalaţiile de incinerare trebuiesc exploatate astfel incat sa asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamanetului European si al Consiliului European de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr.1774/2002. Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului. (vezi pct 15.9)

Instalaţiile de incinerare trebuie sa fie exploatate astfel incat gazul rezultat din proces sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile condiţii, la o temperatura de 850oC,măsurata, timp de doua secunde, in apropierea peretului intern.

Condiţii privind instalaţiile de incinerare :

-Se vor utiliza numai pentru incinerarea cadavrelor de animale, rezultate ca pierderi naturale din activitatea proprie;

- În caz de epizooti, cadavrele (deşeuri infecţioase) vor fi incinerate numai în incineratorul propriu (al fermei);

-Se vor întocmi si aplica instrucţiuni de lucru pentru aceste instalaţii, având in vedere prescripţiile furnizorului, legislaţia sanitara, sanitar-veterinara si de mediu in vigoare.

-Operatorul trebuie sa se asigure ca instalaţiile funcţionează astfel incat deşeurile sunt complet reduse la cenuşa si sa monitorizeze temperatura.

-În cazul unei defecţiuni sau in caz de funcţionare anormala a instalaţiei, operatorul trebuie sa oprească instalaţia cat mai repede posibil, pana in momentul când se poate relua funcţionarea normala.

-Se va tine evidenta cantităţilor de cadavre de porci incinerate, a orelor de funcţionare si a deşeurilor rezultate (cenuşa).

11.8 Operatorul are obligatia de a analiza dejectiile inainte de imprastiere, din punct de vedere chimic si biologic.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la APM Arad.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substanta chimice periculoase: GPL, motorina, dezinfectanţi (substante toxice si periculoase) utilizate la dezinfectia halelor.  Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se  verificarea modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Masuri luate in situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare :

- În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive in rândul porcilor, deşeurile de origine animala si dejecţiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispoziţiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

-În situaţia defecţiunilor la instalaţiile de incinerare, se va opri funcţionarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci in camera frigorifica si se vor efectua remedierile necesare, cu personal calificat. Reluarea activităţii de incinerare se va face numai după ce se asigura condiţiile de funcţionare normala.

-Defectiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru creşterea si întreţinerea porcilor sa fie asigurat.

-Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societatii si cu autorităţile locale.

-Orice situaţie anormala de funcţionare ce necesita remedierea operativa a acestora, va fi comunicata imediat, telefonic si in scris, următoarelor autoritati: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Cermei, Prefectura Arad.

- Activitatea intra sub incidenta OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona si va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, in baza prevederilor CapitoluluiII. Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007.

- Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

- În cadrul firmei va fi intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

- În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor.

- O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta, in conformitate cu OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT 29 a:

| Index | BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- | --- |
|  | Parametru | Descriere | Aplicabilitate |  |
| a. | Consumul de apă. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de apă să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu apă. | Evidenţele, pe baza citirii apometrelor, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Înregistrările nu se fac pe procese. Consumul anual se raportează în RAM. |
| b. | Consumul de energie electrică. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrică să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu energie. | In prezent nu este posibila monitorizarea separata a energiei electrice utilizata in principalele procese consumatoare de energie electrica. Evidenţele, pe baza citirii contoarelor, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| c. | Consumul de combustibil | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | General aplicabila. | Consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei. Consumul de GPL pentru utilizarile din adaposturi nu se inregistreaza separat de cel pentru sediul administrativ si fitrul sanitar. Evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| d. | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se inregistreaza numarul de purceii care intra (materie prima) si cel al porcilor care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM). De asemenea, se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM). |
| e. | Consumul de furaje. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. |  | Se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM). |
| f. | Generarea de dejecții animaliere. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate şi valorificate si se raporteaza anual (in RAM). |

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 24).

| Index | BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |
| b. | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. |

Se vor compara date obţinute din analiza dejecţiilor cu datele BAT din tabelul 11.1.1 şi 11.1.2.

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 13.1.1.1., astfel :

# Tabel 13.1.1.1.

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioxid de azot | anual* |  |
| 2. | Amoniac | anual* | Conform standardelor in vigoare |
| 3. | H2S | anual* |  |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători pentru fiecare parametru, în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand prevederile Legii nr. 104/2011, standardele de calitate pentru aer ambiental în vigoare şi perioadele de mediere menţionate.

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Arad se va realiza conform tabelului:

| Index | BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |
| c. | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. |

| Index | BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |
| b. | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an. | Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. |

Tabel 13.1.2.1

| Nr.crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | incinerator | Pulberi | anual | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Substanţe organice exprimate prin COT | anual |  |
|  |  | CO | anual |  |

Punct de prelevare a emisiilor în aer: - coşurile de evacuare a gazelor arse de la incineratoare

Se va efectua monitorizarea pe durata unei şarje de incinerare, min 8 h.

În raportul de analiză se va indica locul de prelevare a probei şi metoda de analiză aplicată pentru monitorizare.

13.2. APA

Apa din bazinul etans vidanjabil aferent zonei de necropsie şi camerei frig şi apele pluviale descărcate în reţeaua hidrografică locală, vor fi monitorizate la solicitarea GNM-CJ Arad, APM Arad sau AN Apele Române-ABA Crişuri.

Conditii de monitorizare pentru apa subterana

Amplasarea forajelor de monitorizare

Reteaua de monitorizare a apelor freatice cuprinde 5 foraje de monitorizare amplasate in incinta fermei in zona bazinelor de stocare dejectii (1) si pe solele unde se imprastie dejectiile (4).

Apa subterana  va fi monitorizata  semestrial, atat in incinta fermei (din foraje de alimentare cu apă şi control), cât şi din forajele de observaţie amplasate în zona în care sunt terenurile fertilizate cu dejecţiile provenite din fermele SMITHFIELD ROMANIA SRL.

Monitorizarea  calitatii apei subterane se va face conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 46 din 26.03.2009 rev 10.02.2016:

Tabelul 13.2.1.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele din fermă, forajele de pe solele unde se imprastie dejectiile | pH | Anual | Conform standardelor in vigoare |
|  | CCO-Mn |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Nitriti |  |  |
|  | Nitrati |  |  |
|  | Fosfor total (fosfaţi) |  |  |
|  | Cloruri |  |  |

13.3. SOL

Monitorizarea solului în incinta fermei în zona bazinelor de dejecţii:

- 2 locaţii din vecinătatea bazinelor de dejecţii, situate în afara zonei betonate din apropierea rezervoarelor de stocare a dejecţiilor şi

- o probă din afara zonelor indicate mai sus (proba martor).

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate.

Tabel 13.3.1

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza | Praguri de alertă/intervenţie pentru soluri mai puţin sensibile OM 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - Cel puţin o dată la 10 ani, dacă rezultatele primei monitorizări nu depăşesc pragurile de alertă - Anual dacă valorile primei monitorizări depăşesc pragurile de alertă, pentru poluanţii care depăşesc acest prag, până la scăderea valorilor sub pragul de alertă, - Măsuri de intervenţie dacă rezultatele primei determinări depăşesc pragul de intervenţie | SR ISO 10523-2012 |  |
| Cupru (mg/kg s.u) |  | SR ISO 17294/2/05 | 250/500 |
| Zinc (mg/kg s.u) |  | SR ISO 17294/2/05 | 700/1500 |
| Sulfaţi (mg/kg s.u) |  | STAS 7184/7/87+8601/70 | 5000/50000 |
| Total hidrocarburi din petrol (mg/kg s.u) |  | SR 7877-2/1995 | 1000/2000 |

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile:

Tabel 13.3.2

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | Conform standardelor in vigoare |
| pH |  |  |
| Azot total |  |  |
| Fosfor mobil |  |  |
| Potasiu mobil |  |  |

Parcelele pentru recoltarea probelor de sol, adâncimea de recoltare a probelor şi număr acestora se stabilesc cu OSPA

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza o data la 4 ani  Studiul Agrochimic si Pedologic, si anual Planuri de fertilizare a terenurilor.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelele 11.1 şi 11.2.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelele 11.1 şi 11.2. ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta în sens negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, cantitatea produsa, data evacuarii deseului, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

13.4.8.Dejectii animaliere

Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, , partea II-a, punctul 2.4.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Monitorizarea zgomotului nu s-a impus întrucât ferma este amplasată în partea de vest a satului Cermei, la o distanta de  4431 m faţă de intravilanul acestui sat, la 1918 m sud est fata de intravilanul satului Sepreuş şi la 5314 m sud-vest fata de intravilanul satului Somoşcheş, in mijlocul unor terenuri agricole, în incinta unităţii nu se semnalează zgomote şi nu au fost reclamaţii.

În situaţia în care se va dovedi o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili, pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, vor fi elaborate și puse în aplicare un plan de gestionare a zgomotului (conformarea cu BAT 9), care va face parte din sistemul de management de mediu și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localităţile învecinate este redus, datorita amplasarii fermei.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei , pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor” BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer.

În situaţia în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, se vor aplica următoarele:

- Prevederile BAT 12: BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare şi revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (BAT 1), care include următoarele elemente:

  - un protocol care conţine acţiunile şi calendarele corespunzătoare,

  - un protocol pentru monitorizarea mirosurilor

  - un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri,

  - un program de prevenire şi eliminare a mirosurilor, conceput pentru identificarea sursei, monitorizarea emisiilor de mirosuri (BAT 26), a caracteriza contribuţiile surselor şi pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare şi/sau reducere,

  - o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri şi a măsurilor de remediere a acestora,

  - diseminarea cunoştiinţelor privind incidentele în materie de mirosuri

- Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate (conformarea cu BAT 26) prin utilizarea:

  - Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

  - În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

# 13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) şi ale art.a6, alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantităţile anuale (împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile înafara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat,potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Se vor respecta prevederile menţionate în cap.14 RAPORTĂRI CATRE AUTORITATILE DE MEDIU

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Respectarea cerinţelor privind gestionarea şi aplicarea dejecţiilor, menţionate în Avizul nr. 92 din 11.02.2019 emis de ANANP, conform prevederilor art 28, paragraful (10) şi art 281 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice:

  - In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului solicita si ţin seama de avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor,

  - Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate/ administratorilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional.

- Operatorul are obligatia de a analiza dejectiile inainte de imprastiere (prin laborator specializat şi acreditat), din punct de vedere chimic, fiind analizaţi următorii indicatori: pH, azot total, posfor, potasiu;

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si anual pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 14.2. - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii :

- date de identificare a titularului activitatii ;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice ;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor ) ;

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor ;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate ;

- costuri de mediu ;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari .

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Arad în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de APM Arad.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala,) între APM Arad si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Arad;

- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, modificata si completata, precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2.  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3. Operatorul este obligat sa notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea animalelor.

15.5. Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6. Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7. Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8. Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9.  Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.

15.10. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11. Administrarea slamului de balegar se va face numai cu unitati autorizate conform legislatiei in vigoare.

15.12. Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru protectia mediului, reanalizeaza dupa caz , conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Arad urmatoarele

-plan de ferilizare (actualizat, la zi);

-planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

-traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele ;

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16  Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inaite de imprastiere sa analizeze dejectiile; este interzisa deversarea dejectiilor din ferma in acest bazin pana la golire si inspectare.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind acoperirea bazinelor cu stocare dejectii sau de neutralizare a mirosurilor si de a comunica APM Arad solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18. Va fi asigurată vidanjarea cu societăţi autorizate a apelor uzate menajere de câte ori este nevoie, astfel încât să se evite deversările din bazinele vidanjabile. Titularul se va asigura că descărcarea vidanjei se va face numai în canalizarea menajeră de la o staţie de epurare funcţională;

15.19  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Arad, GNM Comisariatul Judetean Arad si APM  Arad prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Arad si GNM Comisariatul Judetean Arad raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad şi GNM Comisariatul Judetean Arad, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Apele Române imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Arad:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii Instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii Instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, dupa oprire.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Arad, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

15.20. Vor fi respectate condiţiile de funcţionare a incineratoarelor conform Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, şi anume:

- Operatorii instalaţiilor de incinerare se asigură că instalaţiile aflate sub controlul lor îndeplinesc următoarele condiţii de igienă:

- (a) Subprodusele de origine animală şi produsele derivate trebuie eliminate cât mai curând posibil după sosirea acestora. Acestea trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare, în camere frigorifice sau camere prevăzute cu echipamente frigorifice. Este interzisă stocarea în afara depozitului frigorific a deşeurilor colectate în vederea incinerării.

- (b) Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curăţirea şi dezinfectarea recipientelor şi vehiculelor la faţa locului, şi anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt colectate şi decontaminate, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

- (c) Instalaţiile trebuie să fie plasate pe o suprafaţă solidă cu scurgere adecvată.

- (d) Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecţia împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele şi păsările. În acest scop, trebuie să se utilizeze un program documentat pentru controlul dăunătorilor.

- (e) Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare şi chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

- (f) Trebuie să se stabilească şi să se documenteze proceduri de curăţare pentru toate zonele din incintă. Pentru curăţenie trebuie să se prevadă echipamente şi agenţi de curăţare corespunzători.

- (g) Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului şi echipamentelor. Calendarul controalelor şi rezultatele acestora trebuie păstrate şi documentate timp de cel puţin doi ani.

- Operatorul unei instalaţii de incinerare va lua toate măsurile de precauţie necesare în ceea ce priveşte recepţia subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, riscurile directe pentru sănătatea umană sau animală.

- Animalele nu trebuie să aibă acces la instalaţii, subproduse de origine animală sau produse derivate care urmează să fie incinerate sau la cenuşa care rezultă din incinerarea sau coincinerarea subproduselor de origine animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care urmează să fie incinerate, precum şi a cenuşii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător şi, după caz, în recipiente etanşe.

- Subprodusele de origine animală incinerate incomplet trebuie reincinerate sau eliminate prin alte metode, altele decât prin eliminare într-un depozit de deşeuri autorizat, în conformitate cu articolele 12, 13 şi 14, după caz, din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Condiţii de operare

- Instalaţiile de incinerare trebuie să fie proiectate, dotate, construite şi operate astfel încât gazul rezultat din aceste procese să se ridice în mod controlat şi omogen, chiar şi în cele mai defavorabile condiţii, la o temperatură de 850°C timp de cel puţin două secunde sau la o temperatură de 1100°C timp de 0,2 secunde, măsurată în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei în care are loc incinerarea.

Reziduurile de incinerare

- Cantitatea de reziduuri de incinerare trebuie să fie minimă, iar reziduurile trebuie să fie inofensive. Astfel de reziduuri trebuie recuperate, după caz, direct din instalaţie sau în afara acesteia şi eliminate într-un depozit de deşeuri autorizat.

- Transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, inclusiv a pulberilor, trebuie să se efectueze astfel încât să se prevină răspândirea în mediu, în recipiente închise.

Măsurarea temperaturii şi a altor parametri

- Se utilizează tehnici de monitorizare a parametrilor şi a condiţiilor relevante pentru procesul de incinerare.

- Măsurarea temperaturii se va realiza continuu.

- Funcţionarea oricăror echipamente de monitorizare automată face obiectul unor controale şi a unui test anual de supraveghere.

- Rezultatele măsurătorilor de temperatură sunt înregistrate şi prezentate în mod corespunzător, astfel încât să îi permită autorităţii competente să verifice respectarea condiţiilor de funcţionare admise.

Funcţionarea anormală

- În cazul unei defecţiuni sau al unor condiţii de funcţionare anormale a unei instalaţii de incinerare, operatorul reduce sau opreşte operaţiunile cât mai rapid posibil, până în momentul în care se pot relua operaţiunile normale.

- Deoarece incineratoarele model Derwent se încadrează în categoria instalaţiilor de incinerare de capacitate mică definite ca „instalaţii de incinerare care tratează numai subproduse de origine animală şi produse derivate, cu o capacitate maximă mai mică de 50 de kg de subproduse de origine animală pe oră sau per lot şi care nu sunt obligate să deţină un permis de operare în conformitate cu Directiva 2000/76/CE”, va îndeplini următoarele condiţii specifice de operare:

- se utilizează numai pentru eliminarea:

(ii) materialelor de categoria 1 menționate la articolul 8 literele (b), (e) și (f), a materialelor de categoria 2 menționate la articolul 9 sau a materialelor de categoria 3 menționate la articolul 10 din regulamentul respectiv

(iii) cadavrelor de ecvine identificate individual din exploatații care nu fac obiectul unor restricții sanitare în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) sau cu articolul 5 din Directiva 2009/156/CE, dacă există autorizație din partea statului membru

- sunt echipate cu un arzător auxiliar, în cazul în care în instalația de capacitate mică sunt introduse materiale de categoria 1 prevăzute la articolul 8 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

- sunt operate astfel încât subprodusele de origine animală să fie transformate complet în cenușă

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

16.1. La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare,faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta, operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. In acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri.

16.3. La data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d)din Legea 278/2013, operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.

(8) În cazul în care operatorul nu se afla, la momentul autorizării, sub incidenţa prevederilor legale care să îl oblige să întocmească raportul privind situaţia de referinţă conform alin. (2)-(5), la data încetării definitive a activităţilor, acesta ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate, să nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului şi a apelor subterane ca rezultat al activităţilor autorizate şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d).

16.2.2 Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de închidere, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competentă pentru protectia mediului stabileşte obligaţiile de mediu conform Ordonantei de Urgentã nr.195/2005 privind protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

- In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

- Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala si sa informeze autoritatea de mediu ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

Avizat ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Adina Orăşan

Redactat,

Carmen MICU

18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie | o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CCO-Mn | Consum chimic de oxigen-metoda cu permanganat de potasiu |
| 20. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	3

2. TEMEIUL LEGAL	3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	6

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII	6

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	11

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	12

7. RESURSE : APA, ENERGIE	14

7.1. APA	14

7.2. ENERGIE	16

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	16

8.1. DOTARI	16

8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC	20

9. INSTALATII ŞI MĂSURI PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	21

9.1 . AER	23

9.2. APA	24

9.3. SOL	25

9.4. MIROS ................................................................................................................................................ 26

9.5 ZGOMOT ............................................................................................................................................. 26

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER	26

10.1.1.  Emisii	..............................26

10.1.2. Aer inconjurator:	27

10.2. APA	27

10.3. APE SUBTERANE	28

10.4. SOL	28

10.5. ZGOMOT	29

10.6. MIROS	29

11. GESTIUNEA DESEURILOR	29

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.	32

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	33

13.1. AER	35

13.1.1. Imisii	35

13.1.2. Emisii	35

13.2. APA	36

13.3. SOL	36

13.4. DESEURI	37

13.5. ZGOMOT	39

13.6. MIROSURI	39

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)	40

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA	41

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	41

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	43

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI	47

17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII ANORMALE	48

18. GLOSAR DE TERMENI	49

Anexă

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numar | Supra-fata | Perioada de imprastie-re | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data si locul prelevarii probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul

# Text boxes

Incinerare

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Depozitarea cadavrelor

Dozare hrana

Furnizare hrana

Aplicare pe terenuri agricole

Ape menajere

Dejectii  si ape  de spalare

Dejectii lichide

Furnizare apa

Transport

Distributie

Bazine colectare

→ Statie epurare externa