MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„CONSTRUIRE CENTRU ABATORIZARE”

- Titular:

- numele titular

COOPERATIVA AGRICOLA ARSIB

- adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

#### Orașul Nădlac Intravilan trup izolat U.T.R. 24   jud.  Arad

- numărul de telefon tel: 0747699791 sau 0744322306, de fax și adresa de e-mail saviciludovic@yahoo.com, adresa paginii de    internet; tel:

- adresa poștală:

#### Orașul Nădlac Intravilan trup izolat U.T.R. 24   jud.  Arad

- numărul de telefon tel: 0747699791 sau 0744322306 , de fax și adresa de e-mail saviciludovic@yahoo.com, adresa paginii de    internet; tel:

- persoană de contact

Stanca Adriana – președinte 0747699791

- responsabil cu protecția mediului

Stanca Adriana – președinte 0747699791

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

COOPERATIVA AGRICOLA ARSIB, va construi în intravilanul orașului Nădlac- trup izolat un centru de abatorizare ovine, în contextul în care o astfel de inițiativă se află în acord cu sprijinul acordat prin intermediul submăsurii 4.2. “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” – proiectul fiind aprobat spre finanțare.

Investiția va consta dintr-o clădire destinată abatorizării şi una destinată filtrului sanitar pentru animale

b) justificarea necesității proiectului;

Oportunitatea implementării acestui proiect este justificată de impactul pe care implementarea proiectului îl va avea asupra activității cooperativei din punct de vedere al dezvoltării economice, tehnice și al consolidării pe piața de profil. Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor identificate la nivelul membrilor cooperativei conform strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung asigurând totodată creșterea productivității muncii, introducerea pe piața de profil a unor mijloace noi și moderne care să deservească zona de abatorizare a animalelor la nivel local, implementarea de măsuri referitoare la protecția mediului.

c) valoarea investiției;

Estimare : 500.000 EURO + TVA,

d) perioada de implementare propusă;

3 ani, începând din 2019. Punerea în funcțiune – vara anului 2021.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr.123 din 12.10.2018 eliberat de Primăria orașului Nădlac.

Suprafața terenului este de 8900,00 mp înscris in C.F. nr.303454 nr. top 303454 fiind proprietatea privata a doamnei STANCA ADRIANA COOPERATIVA AGRICOLA ARSIB are drept de superficie pe terenul inscris in C.F. nr.303454 nr. top 303454

Conform P.U.G. Nădlac si Regulament aferent, destinația  terenului este pentru construirea de unități destinate exploatațiilor agricole si unități zootehnice, destinație care se va menține în continuare . Conform CF destinația terenului este de curți construcții

Pe amplasament exista o ferma  pentru creștere  ovine - finanțat prin FEADR masura1.2.1  care este  compusa din  hala de adăpostire a oilor si padoc, corp procesare, camera cadavre ,platforme betonate, parcare si împrejmuire

Terenul are forma  aproape dreptunghiulara  cu dimensiuni est- 84,57m- vest 88,79m-est  100,23m -sud  100,39m- nord . Pe acest amplasament se propune realizarea centrului de abatorizare . Având in vedere ca pe teren exista deja un front construit se propune realizarea investiției in partea de nord -est a amplasamentului in imediata apropiere a accesului principal respectiv in apropierea accesului din partea de est a incintei .

In cadrul investiției se propune construirea unui centru de abatorizare, prin realizarea  următoarelor obiective

A. Abator  pentru sacrificare 1000 de oi /luna

B. Corp filtru sanitar

C. Amenajări exterioare

CLĂDIRE ABATOR PENTRU SACRIFICARE A 1000 DE OI /LUNĂ

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

-     funcțiunea:  Abator

- regim de înălțime : parter

- suprafața construită:                     S.C.    = 233,2 mp

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ  (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92)

Clădirea va avea următoarele spatii interioare:

| Nivel | Spațiu | A utilă (mp) | A construită (mp) | A construită desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | Hol | 4,40 | 233,2 | 233,2 |
|  | Vestiar murdar | 5,11 |  |  |
|  | Dus | 1,98 |  |  |
|  | Vestiar curat | 5,05 |  |  |
|  | Grup sanitar | 3.30 |  |  |
|  | Mat. curățenie | 3,80 3,80 |  |  |
|  | Asomare | 6,78 |  |  |
|  | Procesare | 74,63 |  |  |
|  | Zvântare | 25,80 |  |  |
|  | Refrigerare | 17,00 |  |  |
|  | Congelare | 10,00 |  |  |
|  | Camera piei | 9,00 |  |  |
|  | Total Parter | 166,85 |  |  |
|  | Padoc | 11,29 |  |  |
|  | Circulație | 5,61 |  |  |
|  | Rampă încărcare desc, | 6,60 |  |  |
|  | Total Parter | 190,35 | Total S = 190,35 |  |

Sistemul constructiv.

- fundații continue si fundații izolate din beton armat si elevații din  beton armat

- structura mixta : zidărie din blocuri ceramice confinata cu  stâlpi  din beton armat si cadre din BA, termoizolație 10 cm

- planșeu din beton armat  peste parter

- șarpantă din lemn

- învelitoare din țiglă metalică

Varianta aleasa este uzuală, economică şi justificată, având in vedere ca  investiția se refera la un abator de mica capacitate. Prin acest sistem se îndeplinesc condițiile siguranței la foc a clădirii  – prin prezenta planșeului de beton peste parter - si al transferului  termic al clădirii – prin utilizarea pereților exteriori din blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm, termoizolații cu termosistem de 10 cm.

Descriere funcțională

In cadrul abatorului vor exista două fluxuri : un flux pentru sacrificare şi procesare şi un flux pentru personal

- flux pentru sacrificare si procesare

Animalele  care se vor sacrifica vor fi aduse in padoc unde vor fi lăsate să se odihnească .(lot de 15 de animale ) Asomarea se va realiza în cadrul compartimentării special amenajat dotate cu un dispozitiv de asomare . Oile vor fi ridicate pe linia de sângerare si jupuire unde vor fi sacrificate ,golite de intestine si jupuite ( zona murdară ).

De aici pieile rezultate vor fi duse în camera piei ,iar intestinele vor fi duse in camera de cadavre deja existenta in cadrul fermei, de unde vor fi ridicate de către societăți special autorizate pentru colectare transport şi incinerare a deșeurilor de origine animală.

Carcasele rezultate vor fi duse prin intermediul liniei de sângerare si jupuire  in zona curata unde vor fi prelucrate si duse in zona de zvântare. După zvântare carcasele vor fi  introduse in zona de refrigerare sau congelare in funcție de cerințe.

-      flux pentru personal

Accesul personalului în abator se va realiza in partea vestică a clădirii, în zona dotată cu vestiare filtru şi grup sanitar .Accesul personalului in abator se va realiza numai in echipament de lucru.

Echiparea si dotarea specifica :

LISTA DE UTILAJE - CLADIRE ABATOR

Centrala frig 10kW, 00C temp vaporizare, LH84E/4FES-5Y inclusiv automatizare  1buc

Centrala frig 4,5kW, -100C temp vaporizare, LH44E/2fES-2Y inclusiv automatizare 1buc

Centrala frig 2,5kW, -270C temp vaporizare, LH44E/2EES-2Y inclusiv automatizare  1buc

Vaporizator 3,3kW, 00C Temp vap. GACC RX031.1   buc 3

Vaporizator 2,5kW, -270C  Temp vap. GACC RX031.1   1buc

Vaporizator 3,5kW, -100C Temp vap. GACC RX031.1   1buc

Linie aeriană pentru sângerare si jupuire        1buc

Cântar abator linie aeriană                              1buc

Pompă circulație încălzire la radiatoare Q=0,25 m3/h  H=4.00m CA     1buc

Generator electric 15 kVA       1buc

Separator de grăsimi exterior, montat îngropat în pământ Debit l/s 6    1buc

LISTA DE DOTARI - CLADIRE ABATOR

Sterilizator cuțite   2 buc

Masa inox cu poliță inferioară 1900*600*850  3 buc

Asomator electronic ROBSET 11 CE, 230V   1 buc

Clește universal din aluminiu ROBSET        1 buc

Fierăstrău circular FREUND K 18-01        1 buc

Fierăstrău rectiliniu electric EFA 63         1 buc

CORP FILTRU

-     funcțiunea: clădire filtru

- regim de înălțime : parter

- suprafață construită:            S.C.    = 87,89 mp

- suprafață construită desfășurată: S.C.D. = 87,89 mp

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “D” DE IMPORTANŢĂ  (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "IV" DE IMPORTANŢĂ (conform  Normativului P100/92).

Clădirea va avea următoarele spatii interioare:

| Nivel | Spațiu | A utilă (mp) | A construită (mp) | A construită desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sala de mese | 17,40 | 87,89mp | 87,89 mp |
|  | Grup sanitar | 3,90 |  |  |
|  | Birou medic veterinar | 15,51 |  |  |
|  | Cameră cantar | 13,06 |  |  |
|  | Centrala termică | 7,66 |  |  |
|  | Total Parter | 57,53 |  |  |
|  | Cantar/PADOC | 6,00 |  |  |
|  | Total Parter | 63,53 |  |  |
|  |  |  | Total S utila= 63.53 |  |

- Sistemul constructiv.

- fundații  continue din beton armat si elevații din  beton armat

- zidărie portantă din blocuri ceramice confinata cu stâlpișori  din beton armat +  termoizolație 10 cm

- planșeu din beton armat  peste parter

- șarpantă lemn

- învelitoare din țiglă metalică

Soluția este economica si  justificata având in vedere dimensiunile mici si funcțiunea pe care o deservește. Prin acest sistem se îndeplinesc condițiile transferului  termic al clădirii – prin utilizarea pereților exteriori din blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm, termoizolații cu termosistem de 10 cm si condițiile siguranței la foc al clădirii – prin prezenta planșeului de beton peste parter si a pereților portanți  la centrala termică.

Descriere funcțională

Clădirea filtru va avea mai multe  funcțiuni ,cea de filtru - camera  medic veterinar, sala de mese  pentru personalul care deservește centrul de abatorizare si  activitatea de cântărire a oilor si întocmire documente  ( padoc /cantar ,camera cantar)

Echiparea si dotarea specifica:

LISTA DE UTILAJ - CLADIRE FILTRU

-Cazan pentru încălzire, cu combustibil lemnos, cu ardere prin gazeificarea lemnului cu puterea nominala de 25 kW, cu ventilator pentru gaze arse si racord Ø150mm, presiune lucru admisa 3bar, temperatura maxima pe tur de 95°C, temperatura minima pe retur de 55°C, cu serpentina răcire si automatizare inclusă       1buc

-Boiler bivalent pentru preparare si acumulare apa calda menajera, volum 300 litri, cu serpentina superioara pentru agent termic de la cazan si serpentina inferioara pentru agent termic de la panourile solare, cu rezistenta electrica de 3 kW; alimentare 220V,     1buc

-Vas de expansiune închis cu membrana circuit încălzire, de 80 litri, cu presiunea maxima de 10 bar, presiune de încărcare a pernei de aer de 1,5 bar    1buc

-Vas de expansiune închis cu membrana circuit apa rece la boiler, de 12 litri, cu presiunea nominală de 6 bar, presiune de încărcare a pernei de aer de 1,5 bar       1buc

-Pompa circulație cazan , cu turație variabilă şi convertizor de frecvență, Q=0,2 m3/h şi H=2,5 mCA        1buc

-Pompa circulație încălzire la radiatoare Clădire Filtru, Q=0,4 m3/h şi H=3,0 mCA      1buc

-Pompa circulație încălzire cazan - boiler apa calda menajera, Q= 1 m3/h şi H= 2,8 mCA   1buc

-Convector electric cu puterea de 500 W, dimensiune 550x400x105mm, tensiune nominala: 230 V, 50Hz, termostat reglabil, element de încălzire tip X din aluminiu, intrerupator       1buc

-Pachet cu colector solar si grup pompare/automatizare care contine: 
          - (Panou solar cu 30 tuburi vidate) - 2 buc;

- (Separator de aer; Agent termic; Set racorduri; Statie de pompare; Sistem automatizare; Aerisitor; Armatura umplere; Set teaca imersie; Accesorii pentru racordare; Vas expansiune solar)- 1 set;

LISTA DE DOTARI PSI- CLADIRE FILTRU

Stingător cu spumă şi CO2 ( 9 l )       1buc

Stingător cu praf ( 9 l)                         1buc

Cantar animale PCA                           1buc

AMENAJĂRI EXTERIOARE

- Împrejmuire

Abatorul va fi împrejmuit pentru a fi separat de restul fermei. Împrejmuirea se va realiza din plasa de sarma montata pe stâlpi din țeavă metalică cu diametrul de 2’. Stâlpii se vor monta la o distanță de 2,50m, cu fundații izolate,  înălțimea împrejmuirii fiind de 2 metri. Se vor monta trei    porți metalice realizate din plasa de sarma, montata pe un cadru metalic ,conform planului  propus

Lungimea gardului propus este de 72,50ml.

- Platforma acces

Accesul în incinta abatorului se va realiza pe o platforma dalată din dale autoblocante așezate pe un strat de balast compactat si nisip , in suprafață de 133,50mp

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime sunt oile proprii sau de la terți. Combustibilii sunt motorina la vehiculele de transport extern şi respectiv lemne de foc pentru centrala termică..

Surse de energie:

Energia electrică se va obține din Sistemul energetic național (SEN)

- Pe amplasament există racord de energie electrică. Alimentarea cu energie electrică se va face de la racordul existent lângă limita estică a amplasamentului, printr-un cablu pozat subteran, care va alimenta tabloul electric de distribuție al noului obiectiv.

- Soluția definitivă de alimentare cu energie electrică a noului consumator se va stabili de către furnizor prin faza/studiul de soluție, elaborat în cadrul avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări, în baza unei documentații tehnice distincte.

- În cadrul documentației tehnice de execuție pentru noul obiectiv se vor prevedea următoarele instalații electrice:

- 1.  Tablouri electrice de distribuție

- 2.  Instalații electrice pentru iluminat

- 3.  Instalații electrice pentru prize şi forță

- 4.  Instalații de protecție

- 5.  Instalații de curenți slabi

- Clădirile vor fi dotate cu instalații de protecție: instalații de împământare generală, echipotenţializare şi de protecție contra loviturilor de trăsnet.

Energia termică  necesară pentru încălzire birouri și generare apă caldă pentru filtrul sanitar și respectiv abator  se va obține de la o centrală termică pe lemne de 25 kW.

Evacuarea gazelor arse de la cazan la coșul de fum vertical se va face prin canale rigide din inox izolate, rezistente la temperaturi ridicate, la coroziunea condensului şi la solicitări mecanice. Canalul orizontal de evacuare gaze arse este cu diametrul interior de 150 mm, izolat si se va racorda la un coș de fum vertical din inox izolat, cu diametrul interior de Ø250 mm, a cărui înălțime trebuie sa depășească cu minim 0,5m coama acoperișului sau orice element de înălțare a acoperișului amplasat la o distanță mai mică de 1,5 m față de coș.

Alimentare cu apă

- Alimentarea cu apă se va realiza din foraj de 55 m adâncime, existent pe amplasament, autorizat pentru STANCA ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

            - Canalizare

- Canalizare menajeră:

- Rețeaua de canalizare menajera va colecta apele uzate provenite de la grupurile sanitare şi vestiare. Rețeaua de canalizare menajera va fi alcătuită din sifoane de pardoseala, conducte de polipropilena in interiorul clădirilor si PVC in exterior. În interiorul clădirii Corp producție abator, din motive sanitar-veterinare, canalizarea menajeră este separată de canalizarea tehnologica si de cea pluviala .

- Canalizare tehnologică

- Apele uzate tehnologice provenite din spatiile de producție, de la boxe vor fi colectate cu ajutorul unei rețele de canalizare din polipropilena si PVC,  sifoane de pardoseala si rigole.

- In exteriorul clădirilor rețeaua de canalizare tehnologică se va uni cu rețeaua de canalizare menajeră, după preepurarea apelor tehnologice în separatoarele de grăsimi. Apele uzate tehnologice, precum şi cele menajere ajung in BV =100 mc.

- Apele pluviale

- În zonă nu există rețele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenind de pe drumul de incintă de pe lotul învecinat este colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și deversată gravitațional spre zonele agricole din jur. Apa pluvială colectată de la noile obiective va respecta parametri din NTPA 001/2005 şi va putea fi deversată direct în zona verde.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu vor fi necesare astfel de lucrări.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Căile noi de acces se vor realiza exclusiv în incinta.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

Resursele naturale folosite în etapa de construcție vor consta din pietriș şi nisip.

În funcționare, întreaga cantitate de materie primă furaje - sunt resurse naturale, dar regenerabile.

- metode folosite în construcție/demolare;

Actualmente terenul destinat noilor investiții nefiind ocupat cu nici un fel de construcție, nu se pune problema demolărilor.

Sistemul constructiv pentru hala de producție şi magazii:

Structurile propuse prin proiect vor fi construite pe un sistem structural mixt, din zidărie portantă cu stâlpișori din beton armat în care se va prinde structura metalică cu închideri din panouri de tip sandwich și tablă zincată. Clădirile vor avea zidărie amplasată pe linia de fundare perimetrală, pentru a închide clădirile pe părțile laterale, unde nu se necesită goluri.

Fundațiile vor fi rigide, din beton. Elementele metalice ale suprastructurii se vor amplasa în fundații tip pahar, din beton.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Se anexează

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Ovinele materie primă vor proveni de la societatea proprie.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 1 – Să nu se realizeze investiția. În acest caz, nu se  va putea valorifica superior potențialul agricol/zootehnic din zonă.

Alternativa 2 – Investiția să se realizeze pe un alt amplasament. O astfel de variantă ar aduce după sine necesitatea achiziției unui alt teren, care să dispună de căi de acces şi utilități în imediata apropiere. Acest lucru ar duce la creșterea semnificativă a costului investiției şi la prelungirea duratei de punere în funcțiune.

Alternativa 3 – varianta propusă prin proiect – teren aflat în proprietate, acces ușor la drum județean, acces ușor la utilitățile necesare – energie electrică și apă potabilă.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Ca activități conexe la sacrificarea animalelor sunt cele de transport se valorificare cărnii (carcaselor) al pieilor.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Avându-se în vedere că rezultă produse alimentare, atât pentru uz uman, sunt necesare avize de gospodărire a apelor, DSP şi ANSVSA.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Distanța față de frontiera cu Ungaria este de cca. 4 km, dar impactul obiectivului propus este unul exclusiv local.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Se anexează

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosința actuală a terenului este agricol. Terenurilor adiacente au destinație agricolă. În viitor, terenurile adiacente se vor putea constitui ca şi furnizoare de materie primă pentru hrana animalelor.

- arealele sensibile;

Terenul nu este situat în arii sensibile NATURA 2000.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Județul: ARAD

Denumirea unității administrativ-teritoriale:  Orașul NADLAC

Coordonatele STEREO 70 ale centrului sunt

X =172535,469 Y  =  530580,108

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a avut în vedere un alt amplasament, cel actual oferind toate facilitățile necesare – cale de acces, utilități în imediata apropiere etc..

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape le constituie sângele şi conținuturile din stomac, intestine şi vezica urinară. Toate apele uzate, atât cele menajere, cât şi cele tehnologice, ajung în bazin vidanjabile. Cele menajere vor fi duse la Stația de Epurare Nădlac

Apa uzată de la abator va fi predată la o stație de epurare specializată sau la o societate autorizată ca şi deșeu periculos.

Nu există emisar din categoria apelor de suprafață. Excesul de apă pluvială, convențional curată, se poate infiltra în sol sau ajunge într-una dintre canalele ANIF din zonă.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Este prevăzut separatoare de grăsimi la linia apei de la abatorizare..

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanți pentru aer sunt vehiculele de transport ale furajelor şi al produselor finite - carcase de la abator, al gunoiului, deșeurilor animaliere sau menajere. Mirosul specific crescătoriilor și gunoiului este cauzat de degajările de amoniac în aer.

Tot sursă de poluanți este coșul centralei termice pe lemne.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu vor fi necesare instalații deosebite. Oricum, locația este departe de oraș și, la ora actuală, pe teren funcționează crescătorie de oi și fabrică de brânzeturi.

Centrala termică va dispune de coș de evacuare cu înălţime estimată 12 m şi diametru 50 cm.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

Sursele de zgomot şi vibrații, audibile extern, sunt vehiculele de transport.

Sursele interioare de zgomot sunt constituie din sistemele de transport intern,  electromotoarele utilajelor. Acestea, practic,  nu sunt audibile extern.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Nu sunt necesare amenajări speciale pentru eliminarea surselor de zgomot sau de vibrații, inclusiv datorită distanței mari față de orașul Nădlac.

- protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, și nici în cea de exploatare, nu vor fi folosite surse radioactive

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

-  sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele de poluanți pentru sol pot să fie exclusiv scurgeri de ulei sau de combustibil de la vehiculele de transport.

- lucrările şi dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Zona de circulație a vehiculelor va fi betonată în totalitate. În caz de scurgeri de ulei sau combustibil va fi prevăzută o rezervă de material absorbant.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiția nu est în zonă NATURA 2000.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Terenul studiat este amplasat față de țesutul urban existent şi fata de alte zone locuințe la 2 km.  :

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare astfel de măsuri.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, pământ de la săpături – se vor depune pe locurile indicate de către Primărie

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane și vor fi transportate de către societăți autorizate.

În etapa de exploatare vor rezulta

- Deșeurile sunt cele menajere, respectiv cele tehnologice, de la creșterea şi sacrificarea animalelor. Cantitățile medii ale acestora din urmă sunt:

- cod 02 01 06 dejecții animaliere (gunoi de grajd solid) aprox. 10 mc/an

Stocat pe platformă betonată, specializată, existentă la ferma de ovine. Utilizat ca şi îngrășământ.

- cod 20 03 99  deșeuri municipale amestecate 2 mc/lună.

Stocat temporar în tomberoane, predat la societate autorizată

- cod 02 02 02 deșeuri de țesuturi animale (de la abator) 2 to/lună

- cod 02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării (de la abator) 2 to/lună

Aceste două tipuri de deșeuri se țin în comun, în butoaie, în camera antefrig, de unde sunt predate la societăți autorizate, în vederea eliminării

- cod 18 02 01 obiecte ascuțite (ace seringi etc.), aprox. 0,5 kg/lună. Se țin în cutie și se predau la societăți autorizate, in vederea eliminării

- cod 18 02 03 deșeuri a căror colectare şi eliminare nu face obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor (deșeuri veterinare), cantități variabile, colectate în butoi, predate la societate autorizată pentru eliminare

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice. Cantități variabile, de la utilajele de la angajați

- 15 01 01 ambalaje de hârtie sau carton. Cantități variabile, de la utilajele de la angajați

- 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deșeurile sunt, în marea lor majoritate, de proveniență animală, astfel că sunt posibilități limitate de a reduce cantitatea generată

- planul de gestionare a deșeurilor;

Toate tipurile de deșeuri vor fi colectate în recipienţi adecvați şi predate spre valorificare / eliminare la societăți autorizate.

Deșeurile de bază – conținut intestinal, sânge etc. se vor preda la societăţi autorizate

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

La igienizarea/ dezinfecția abatorului se vor folosi:

- hidroxid de sodiu 50 kg/lună

- formol 33% 5 l/lună

- Var nestins 20 kg/lună

La igienizarea/ dezinfecția abatorului se vor folosi:

Detergenți

- pentru mâini – săpun lichid din comerț

- pentru ustensile  - SANO, sau alt detergent lichid

- pentru pardoseli (gresie) – Mr. Proper sau alt detergent lichid

Dezinfectanți

- pentru mâini – săpun lichid antibacterial (de ex. Tondy)

- pentru ustensile – un preparat cu Triclosen

- pentru pardoseli (gresie) şi toaletă – Hipoclorit de sodiu (ex. Domestos)

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Chimicalele se vor ține în magazia special destinată acestora, sub cheie şi cu acces permis numai personalului calificat.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu va exista un impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Este însă necesar ca să se respecte regulile de management al deșeurilor solide și lichide.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul principal se va limita la incinta punctului de lucru. În nici una dintre cazuri nu va exista vre-un impact asupra populației.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu va fi una redusă.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de împrăștiere a gunoiul de grajd, operație care se va face cu gunoiul fermei

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Un oarecare impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de ducere a gunoiului, dar va fi limitat în timp la perioadele scurte când are loc această operațiune, in special in lunile de iarnă.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu vor fi necesare măsuri deosebite  de evitarea a impactului asupra mediului

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu va exista nici un impact transfrontalier asupra mediului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului se va rezuma la analiza apelor deversate în bazinul vidanjabil pentru ape tehnologice. Această operație urmează a fi efectuată de către societăți autorizate in domeniu, cu o frecvență recomandată de 1 dată/an.

Monitorizarea emisiei de amoniac nu este necesară, pe de o parte datorită distanței până la primele case din localitățile cele mai apropiate, iar pe de altă parte nu sunt măsuri practice de reducere a acestor emisii.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi una minimală. La fața locului se va aduce un container pentru birou, odihna şi servitul mesei personalul constructor precum şi un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va face în viitoarea incintă îngrădită a obiectivului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului va fi generat de sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibrații, pulberi în suspensie) de la utilajele de construcții.

- surse de poluanți şi instalații pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibraţii, pulberi în suspensie) vor fi generate de către utilajele de construcţii. Nu vor exista instalaţii de dispersie, evacuare şi reţinere, altele decât cele de la eșapamentele vehiculelor şi utilajelor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu vor exista dotări sau măsuri deosebite pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

În etapa de finalizare spaţiul verde se va planta cu gazon şi arbori.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În caz de poluări accidentale (scurgeri de ulei sau combustibil de la vehicule sau utilaje) se vor lua măsuri de colectare al solului contaminat şi de predare către o societate autorizată în vederea eliminării.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu se prevede o astfel de măsură

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu se prevede o astfel de măsură

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu există prevăzute instalații de depoluare, altele decăt separatorul de grăsimi de la apa uzată tehnologică.

3. Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deșeurile majore sunt cele de la a abatorizare se colectează în butoaie metalice şi se predau la societăți autorizate.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70 ale centrului sunt

X =172535,469 Y  =  530580,108

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Impact foarte redus

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Apa se va folosi la adăpat, igienizarea personalului şi a utilajelor

Reglementare prin Avizul

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Mureş

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Cod cadastral: IV – 1.000.00.00.00.00. curs de apă Mureş

- corpul de apă (de suprafață şi/sau subteran): denumire şi cod.

corp de apă subteran ROMU20/conul aluvionar Mureş (Pleistocen superior - holocen).

Corp de apă de suprafaţă RORW4.1_B11/Mureş

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Apa subterană nu va fi afectată de către investiția propusă.

      - 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi efecte asupra corpurilor de apă din zonă. Consumul de apă din corpul subteran este practic neglijabil față de volumele actuale reglementate, iar evacuarea apelor uzate se va face în bazine vidanjabile, de unde apa se va duce la una din Stațiia    de Epurare a Companiei de Apă Arad.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura titularului