MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„CONSTRUIRE SISTEM INTEGRAT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE, UTILIZÂND SURSE REGENERABILE DE TIP BIOMASĂ, BIOGAZ, LA NIVEL DE LOCALITATE, ÎN COMUNA SELEUŞ, JUDEŢUL ARAD”” – faza SF.

- Titular:

a) denumire titular: COMUNA SELEUȘ, cod fiscal 3518873, nr. Reg. Comerțului - nu

b)  adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr.200, Jud. Arad, cod poștal 317290

Tel: 0257/329101

Fax: 0257/329343

Email: primseleus@gmail.com

c)  reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

Cristian Branc, C.I AR nr.666037 CNP       1.69.09.07.02.466.5, Primar

Savici Ludovic Ioan, C.I. AR 652252, CNP 1.50.01.02.12.076.6, împuternicit obținere avize / acorduri. Mobil 0744-322306 e-mail saviciludovic@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Proiectul „CONSTRUIRE SISTEM INTEGRAT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE, UTILIZÂND SURSE REGENERABILE DE TIP BIOMASĂ, BIOGAZ, LA NIVEL DE LOCALITATE, ÎN COMUNA SELEUŞ, JUDEŢUL ARAD”.

Proiectul este unul complex, constând din trei componente distincte, interconectate:

1. O construcție cu funcțiunea de centrală pentru producerea biogazului şi ulterior utilizarea acestuia la producerea de energie electrică și energie termică, în cogenerare.

2. O construcție cu funcțiunea de centrală termică, utilizând ca şi combustibil biomasă de tip peleți.

3. Realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice către consumatori din comună - clădiri publice, locuințe individuale, conform planului de situație anexat.

Uzina de biogaz va utiliza ca materie primă produse agricole special destinate (în principal, porumb siloz), având o putere instalată de 1 MW-th, respectiv 1 MW-el.

Centrală termică pe biomasă va utiliza drept combustibil biomasă de tip tocătură de lemn sau peleți, şi va avea o putere de 1 MW-th.

b) justificarea necesității proiectului;

Din punct de vedere al furnizării de energie termică, pe raza localității Seleuș nu există sistem de încălzire centralizat, încălzirea spațiilor de locuit și a clădirilor publice făcându-se individual. De asemenea, nu există implementat un sistem de distribuție a gazelor naturale, astfel că principala sursă pentru furnizarea energiei termice o reprezintă lemnul, o sursa de energie considerată regenerabilă, dar care este utilizată într-un mod nesustenabil.

Proiectul este necesar și pentru a se asigura posibilitatea valorificării superioare a unei părți din producția agricolă a zonei (porumb siloz).

Biogazul produs în această unitate va fi utilizat pentru producerea de energie electrică și termică, prin intermediul blocului de cogenerare, cu o puterea de 1 MWth + 1MWel. Energia electrică, produsă concomitent cu cea termică, va acoperi nevoile proprii ale centralelor, iar surplusul va fi injectat în sistemul energetic național, prin intermediul unei instalații de racordare aparținând SC. ENEL Distribuție Banat SA.

În rezervă, pentru a acoperi vârfurile de consum, se va construi, pe aceeași platformă și o centrală termică pe biomasă (peleți) de 1MWth.

Pe lângă economiile financiare obținute prin eliminarea necesității achiziției de combustibili fosili sau lemne pentru încălzirea unor obiective socio-economice, se reduce poluarea din zonă cu pulberi în suspensie, COV-uri etc.

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF:  25.000.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

2020-2022 (trei ani de la semnarea contractului de finanțare)

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

S-a anexat la Notificare și în CD.

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Terenul, în suprafață de 50.000 mp, este proprietatea Comunei Seleuș, și este în extravilan + intravilan, cu destinația construcții industriale. (conform extras CF 300191)

Incinta propusă pentru centrală se găsește parţial în sit-ul ROSPA 0014 Câmpia Cermeiului.

Vecinătăți:	NORD: drum de exploatare

SUD: teren extravilan

EST: teren extravilan

VEST: drum județean DJ 709 Seleuș - Șicula

Accesul se realizează pe partea nordică a terenului, din drumul de exploatare.

Distanța față de granița cu Ungaria este de 34 km

Construcții existente:

P.O.T. existent = 0,0 %;             C.U.T. existent =  0,0

Construcții propuse

P.O.T. propus = 2 %;             C.U.T. propus =  0,02

Terenul pe care se fac propuneri este relativ plat cu stabilitate asigurată, fără băltiri sau alte zone ce pot produce prăbușiri locale. Nu există pericol de inundații.

- Date tehnice

| POT existent: | 0% | POT propus: | 2% |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT existent: | 0,00 | CUT propus: | 0,02 |
| S teren: 15.89 ha | existente: | 0 | propuse: | 15 |
| CONSTRUCTII |
|  | Sc | Sd | Su | Sloc/nr. |
| existente din care: |  |
| desființate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| menținute: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| propuse: | 3000 | 3000 | 2750 | 0 |
| TOTAL | 3000 | 3000 | 2750 | 0 |

Coordonatele STEREO 70 ale terenului ocupat de construcțiile celor două centrale sunt:

| Nr. Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 248.617 | 550.112 |
| 2 | 248.863 | 550.068 |
| 3 | 248.870 | 549.900 |
| 4 | 248.520 | 549.962 |

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Proiectul centralelor prevede realizarea unor construcții din zidărie și din structura metalică.

Pavilionul administrativ (comun la cele 2 centrale) va avea următoarele spații: vestiar 8,10 mp, grup sanitar 5,06 mp, depozit materiale curățenie 2,70 mp, camera tehnică 12,95 mp, birou 24,33 mp, hol 13,14 mp.

Centrala pentru biomasă va avea următoarele spații: cameră motoare 126,59 mp, hol 8,90 mp, vestiar 4,50 mp, grup sanitar 7,35 mp, camera tehnică 16,05 mp, birou 20,12 mp

Cazanele pentru apă caldă vor fi amplasate în încăpere special destinată. Combustibilul utilizat va fi tocătură de lemn și va furniza doar energie termică pentru încălzire. Dimensionarea centralei termice se realizează conform prescripțiilor GP 051 – 2000, normativului I 13 – 2002, prescripțiilor ISCIR C31. Randamentul instalației poate varia intre 70 % - 80%, s-a luat în calcul un randament de 75%. Astfel, pentru un necesar de căldură de 1500 kW, este necesară o putere a cazanelor de 2000 kW. Se propune instalarea a doua cazane, funcționare în cascadă, utilizând tocătura lemnoasa ca si combustibil, având putere nominala de 1000 kW fiecare. Cazanele vor fi respecta cel puțin următoarele cerințe:

- Agent termic propus apă caldă la 90/70 0C

- Sistem automat de alimentare cu combustibil

- Randament minim 90%

- Corpul cazanului va fi prevăzut cu izolație termică

- Aprindere automată a combustibilului

- Arzător cu grătar, cu curățare automată

- Cameră de ardere rezistentă la temperaturi înalte (> 1500 oC)

- Schimbător de căldură, cu curățare automată

- Sistem automat de evacuare a cenușii, în container extern

- Monitorizarea gazelor arse și reglajul cantității de combustibil și a aerului de ardere

- Protecție împotriva întoarcerii flăcării

- Protecții la suprapresiune și supratemperatură în cazan

- Sistem de comandă și control

Alimentarea cu combustibil biomasă, tocătură de lemn, se va realiza automat de la un buncăr de combustibil nou propus. Alimentarea fiecărui cazan se va realiza independent, automat, prin intermediul unui melc, alimentat și comandat de la tabloul de alimentare si comandă al cazanului. Melcul de alimentare va fi înglobat în jgheab închis. Alimentarea melcului va fi efectuată cu ajutorul unui agitator, comandat și controlat de la tabloul de alimentare și comandă al cazanului. Toate materialele necesare alimentării, respectiv melc, jgheab, agitator, se vor realiza din materiale incombustibile, rezistente la foc. Totodată, sistemul de alimentare al cazanului va fi dotat cu sistem anti-incendiu, pentru a preveni aprinderea combustibilului în melcul de alimentare. Trecerea prin pereții buncărului și a centralei termice a jgheabului cu melc și a angrenajului agitatorului, se va realiza prin trecere de perete etanșă, cu rezistență la foc. Tocătura de lemn depozitată în buncăr va fi uscata in prealabil și avea un conținut de apă de maxim 20%, dimensiuni conform specificațiilor producătorului și vor respecta standardele în vigoare.

Pentru fiecare cazan se va asigura independent evacuarea gazelor de ardere prin coș de fum din oțel inoxidabil și termoizolat. Diametrul interior al fiecărui cos de fum va conform specificațiilor producătorului, iar înălțimea coșului de fum va fi de minim 1 m față de terasă și minim 0,5 m față de elementele de supraînălțare a terasei. Va fi rezistent la temperaturi maxime ale gazelor de ardere de 90 oC, presiune si condens, conform normelor in vigoare. Vor fi măsurați parametrii ai gazelor de ardere. Înaintea evacuării gazelor de ardere prin coșul de fum, va fi amplasat un ciclon/separator de funingine, cu evacuare automată în container. Pentru operații de întreținere, la baza coșului se prevede o ușiță de acces, cu închidere etanșă și o gură de evacuare a condensului.

Cenușa rezultată va fi evacuată automat din cazane în containere externe.

Energia termică produsă de cazane, va fi acumulată in rezervoare de acumulare izolate (puffere), asigurând funcționarea cazanului la randament maxim, cu un consum redus de combustibil. Capacitatea rezervorului de acumulare (puffer), se determină conform normei europene EN 303-5, astfel, pentru fiecare cazan se vor asigura o acumulare de 10000 l, dispusa in doua puffere a cate 5000 l fiecare. Circulația agentului termic între cazan și acumulatorul de energie termică – puffer va fi realizata, pentru fiecare cazan, prin pompa de recirculare.

Principala caracteristică a soluției adoptate constă în existența a două categorii de circuite ale agentului termic:

- Un circuit primar: cazan – puffer, la temperatura maximă de 90/70 oC

- Un circuit secundar corespunzător grupurilor de consumatori, respectiv circuite de încălzire: cazan – puffer – consumatori – puffer, la temperatura maximă de 90/70 oC

Soluția aleasă permite funcționarea absolut independentă a celor două tipuri de circuite, cu satisfacerea deplină a cerințelor tuturor consumatorilor, funcționarea cu sarcină termică variabilă, în trepte, dată de numărul de cazane, fiecare cazan având arzătoare automate în funcție de temperatura apei din bara comună de ducere. Va fi posibilă izolarea hidraulică a unui cazan scos din funcțiune si reactivarea acestuia. Se va asigura echilibrarea hidraulica a instalației, a fiecărui circuit, cu asigurarea pe fiecare parte a debitului necesar. Cazanele vor fi asigurate împotriva creșterii presiunii și a temperaturii peste limitele admise.

Admisia aerului de combustie se va realiza prin priză de aer în peretele exterior al centralei. Pentru evacuarea aerului viciat din centrala termică, se prevede o gură de evacuare, montată în peretele exterior al centralei.

În centrala termica, conductele de apă se confecționează din țevi de otel zincate, iar îmbinarea țevilor din oțel zincate se va face prin fitinguri zincate. Instalațiile interioare vor fi montate aparent, vor fi echipate cu robineți de izolare, reglaj și golire și se va asigura dezaerisirea și golirea centralizată a instalației printr-un număr minim de dispozitive și armături. Trecerea conductelor prin pereți va fi realizată prin tuburi de protecție, care să permită mișcarea liberă a conductelor datorită dilatării și să asigure protecție mecanică a conductelor protejate. Se vor respecta normele in vigoare.

Distribuția energiei termice către consumatori va fi efectuată prin două circuite, cu ajutorul unor pompe de circulație.

Se va asigura monitorizare si controlarea întregii instalații printr-un PC instalat in biroul tehnicianului.

Montarea, instalarea, punerea în funcțiune, autorizarea funcționării, supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a cazanelor, se vor face respectând reglementările în vigoare. Modulul de supraveghere în funcționare va fi de tip nepermanent, ce nu impune prezența permanentă a personalului de deservire, în centrala termică.

Centrala pe biogaz prevede amplasarea următoarelor obiecte tehnologice, construcții şi amenajări:

- Pavilion administrativ – structura de zidărie cu planșee de beton armat

- Platforma materie primă – platforma betonată

3 . Container alimentare – utilaj metalic

4. Bazin de amestec – subteran, beton armat

5. Digestor 1 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

6. Digestor 2 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

7. Rezervor nămol – utilaj metalic neacoperit

8. Bazin ape pluviale – subteran, beton armat

- Containere de cogenerare – utilaje tehnologice metalice

- Torța de biogaz – utilaj tehnologic

- Bazin de condens – subteran, beton armat

- Camera tehnica a pompelor – structura metalica cu închideri de panouri sandwich

12 .Platforma cântar – utilaj

13 Parcare autovehicule – 5 locuri de parcare 2.50x5.00 mp

- Alei pietonale din dale de beton 1500 mp

- Platforme asfaltate pentru circulație auto 5790 mp

Planșele sunt anexate la prezenta

- profilul și capacitățile de producție;

Se va realiza un sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice utilizând biomasă (porumb siloz), capacitate de producție a energiei minim 1 MWe şi 1 MWht. Concomitent va rezulta şi fertilizant lichid (substrat fermentat, v. anexată Buletin de analiză nămol fermentat) în cantitate de 5.800 tone/an.

În rezervă, pentru a acoperi vârfurile de consum, se va construi, pe aceeași platformă și o centrală termică pe biomasă (peleți) de 1MWth. Centrala pe biomasă va fi dotată cu 2 cazane în care se va arde biomasă (peleţi).

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent terenul este viran. Investiția este de tipul „greenfield”. Se va utiliza terenul existent actualmente din zonă, proprietatea publică a comunei SELEUŞ.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Centrala propusă procesează plante energetice (în speță, porumb energetic şi triticale), obținând în final energie electrică, energie termică şi digestat.

Silozurile de porumb și triticale sunt aduse prin mijloace auto. Pentru determinarea cantităților de substrat aduse pe amplasamentul centralei, la intrare este prevăzut un cântar pentru vehicule, având o platformă de aproximativ 19/4 m (13).  Păstrarea se face pe 5 platforme siloz betonate (12). Capacitatea acestora este suficientă pentru păstrarea necesarului anual de siloz plante energetice. Silozul din plantele energetice este încărcat zilnic, prin două alimentatoare de materii solide (06) în două digestoare primare (02). Alimentatoarele dozează automat necesarul de siloz de porumb și triticale pe durata întregii zile (o încărcare pe oră), pentru a asigura, în urma procesului de continuu de digestie anaerobă, o producție constantă de biogaz.

Digestia (fermentația) anaerobă are două faze. Procesul începe în digestorul primar, construit din beton, și continuă într-un post-digestor, prevăzut cu un rezervor de gaz din membrană dublă. Acesta colectează întreaga producție de biogaz și, datorită unui sistem cu două membrane, asigură o presiune constantă a gazului stocat. Atât în digestoarele primare, cât şi în cel secundar, există sisteme de agitare continuă, de încălzire (spirale din țevi de inox, prin care circulă apă caldă), senzori de nivel, de pH şi vizoare. În biogazul stocat sunt urmăriți continuu conținuturile de metan, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat şi oxigen.

Biogazul rezultat prin fermentare conține hidrogen sulfurat şi este saturat cu apă. Pentru a proteja componentele motorului şi, concomitent, de a reduce conţinutul de dioxid de sulf din gazele de eșapament, se procedează la desulfurare chiar în rezervorul de biogaz.  Desulfurarea se face introducând in biogaz o mică cantitate de aer. În interior există un sistem de benzi din ţesături, pe care, într-un timp relativ scurt, se dezvoltă colonii de bacterii specifice, care asigură oxidarea hidrogenului sulfurat până la sulf elementar, care cade în digestatul aflat sub stratul de biogaz.

Gazul stocat sub membrană are o presiune insuficientă pentru cogenerator. Ca atare, este necesară comprimarea sa, concomitent cu reținerea umidității în exces. Comprimarea se face cu o suflantă (11). Pentru ca în suflantă să nu pătrundă eventuala spumă, ce poate apărea pe suprafața digestatului, se intercalează un filtru cu pietriș (07). Lichidul reținut in filtrul cu pietriș şi la comprimare este recirculat.

Cogeneratorul (08) produce energie electrică folosind biogazul cu care este alimentat.  În același timp, un sistem de recuperare a căldurii (de la motor, uleiul de ungere și din gazele de ardere) produce un flux de apă caldă care satisface nevoile termice ale digestoarelor și a viitorilor utilizatorilor externi (sere, depozit frigorific, ferme porcine etc.). Deoarece motorul cogeneratorului are o funcționare practic continuă, pentru scurtarea timpului de oprire în cazul schimbării uleiului de ungere se prevede un bazin de colectare a uleiului uzat (10).

În cazul în care necesarul de energie termică al consumatorilor este redus (ex. vara), pentru răcirea motorului este prevăzut, pe acoperișul containerului în care acesta este montat, un sistem de radiatoare + ventilatoare, similar cu sistemul de răcire al motoarelor vehiculelor.

Dacă intervine o defecțiune la cogenerator, procesul de fermentare nu poate fi oprit, deoarece repornirea sa la capacitate ar necesita luni de zile. În acest caz, biogazul generat este trimis la o făclie (09), similară celor de la rafinăriile de petrol. În acest fel, pe de o parte se elimină riscurile care s-ar produce daca biogazul ar scăpa în aer – aprinderea necontrolata sau chiar explozia, respectiv se reduce efectul de seră, cunoscând faptul că intensitatea acestuia, în cazul metanului, este de 24 ori mai mare decât in cazul dioxidului de carbon rezultat prin ardere.

Materialul digestat extras din post-digestor este pompat într-un sistem de separare. Aici, este împărțit în două direcții diferite. Partea lichidă este evacuată într-un rezervor-tampon (16) înainte de a fi pompată în rezervoarele finale de depozitare. Fracțiunea solidă este depozitată temporar pe o platformă din beton (17), înainte de a fi utilizat în agricultură.

Toate semnalele de la senzori şi respectiv comenzile transmise elementelor de execuție (pompe, vane etc.) sunt controlate din camera de control (05), cu ajutorul unui software dedicat. O conexiune la Internet asigură controlul de la distanță al centralei, astfel încât operatorul să nu fie obligat să fie prezent la centrală 24/24.

Pentru personalul de deservire al centralei (2 persoane / schimb) este prevăzut un corp de clădire administrativă (14), cu cameră de odihnă, laborator (determinare FOS/TAC, etalonare pH - metre, analizor gaz etc.) grup sanitar, bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere. Acesta va putea fi utilizat şi ca locuinţa de serviciu.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Centrala de biogaz propusă procesează plante energetice în speţă, porumb energetic şi eventual şi triticale. Porumbul se va însiloza pe platforma-siloz, parte a proiectului.

Necesar zilnic, în cazul în care se folosește exclusiv porumb siloz – 55 to/zi.

În cazul în care se dispune şi de triticale, 1 tonă de cereală poate substitui 2,85 tone de porumb siloz.

Dacă în zonă vor apare cantităţi semnificative de alte materii prime vegetale (iarbă, tulpini de la alte plante etc.), şi acestea se vor putea procesa în cadrul centralei de biogaz. În  tehnologia adoptată nu se vor putea însă procesa deşeuri de origine animală sau tulpini de păioase (paie).

Centrala pe biomasă foloseste drept combustibil peleţi. Deoarce este utilizată ca şi centrală de rezervă sau de vârf, cantitatea de combustibil utilizată este variabilă.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

În prezent nu există reţele de agent termic în localitate.

Necesarul de energie electrică (în primele 2-3 luni, la pornire) va fi asigurat de la reţeaua ENEL existentă în zonă, LEA 20kV. În aceeaşi reţea se va injecta şi excesul de energie electrică obţinut prin cogenerare, după atingerea parametrilor de funcţionare.

Apa necesară, atât cea pentru personal, cât şi cea tehnologică va fi obţinută din reţeaua comunală SELEUŞ.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Zona afectată de execuţia investiţiei va rămâne în interiorul gardului propus a se construi.

Pozarea conductelor care sunt în circuitul (dus-întors) al reţelei termice ce se va realiza în trama stradală şi se va face în subteran. Lucrările necesită excavarea solului, dar, după realizarea circuitelor o parte din acesta va fi folosit la astuparea şanţurilor, iar excesul se va transporta la un loc desemnat de către Primărie. În cazul în care se va afecta structura drumurilor, a îmbrăcăminţii asfaltice etc., acestea se vor readuce integral la starea iniţială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

În etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriş).

Sursa de energie este constituită din plante de cultură (porumb siloz şi triticale).

- metode folosite în construcție/demolare;

Nu există obiective care trebuie demolate.

Construcţiile vor consta din fundaţii de beton armat, pe care se vor amplasa utilaje metalice sau clădiri din zidărie.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

În cazul în care se va dovedi că energia termică este excedentară pentru obiectivele prevăzute, la reţeaua termică se vor putea racorda ulterior şi alţi consumatori..

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa „0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei din resurse regenerabile, existente în zonă.

Alternativa amplasării în altă zonă:

În cazul amplasării centralei în altă locaţie, va fi necesară achiziţia de teren. Concomitent, vor creşte costurile prin lungirea reţelei de distribuţie a energiei termice.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incintă, creându-se capacități de producere şi distribuţie optime a energiei termice. Totodată, cheltuielile se reduc la minim

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

La finalizarea proiectului se vor putea racorda la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice şi alţi beneficiari. Concomitent, energia electrică rezultată se va injecta în SEN.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

În această etapă sunt necesare numai avize Apele Române şi ANIF. După realizare fazei PE se va obţine şi avizul ISU necesar Autorizaţiei de construcţie.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Terenul fiind viran, nu se necesită lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant major, nu este relevantă distanţă faţă de graniţa cu Ungaria. Centrala este la 35 km faţă de frontieră.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In apropierea de SELEUŞ nu există situri cuprinse în aceste prevederi legale.:

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Plan de situaţie axexat

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală teren viran

- arealele sensibile;

Investitia se găseşte în sau în imediata apropiere la ROSPA 0014 „Câmpia Cermeiului” ROSCI 0218 Dealul Mocrei – Rovina – Ineu, ROSCI 0294Crişul Alb între Gurahonţ-Ineu, ROSCI 0350 Lunca Teuzului, dar, conform adresei ANANP nr.3305/08.05.2019 NU ESTE SUSCEPTIBIL DE A AVEA UN IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR RESPECTIVE.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Nr. Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 248.617 | 550.112 |
| 2 | 248.863 | 550.068 |
| 3 | 248.870 | 549.900 |
| 4 | 248.520 | 549.962 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat şi în Studiul de Fezabilitate, nu exista altă variantă acceptabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

a. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

protecţia calităţii apelor:

Nu vor exista surse de poluanţi pentru ape de suprafaţă sau de adâncime.

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Pentru grupul sanitar al personalului s-a prevăzut bazin vidanjabil. Apa uzată se va înscrie în limitele din NTPA 002/2005.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Sursa de mirosuri este depozitul de siloz de porumb.

Surse propriu-zise de poluanţi pentru aer sunt gazele de eşapament de la generatoare, încărcător şi vehiculele de aprovizionare, în perioada de umplere a depozitului pentru porumb siloz.

.	La centrala e biomasă se degajă fum de la peleţi.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Pentru reținerea parţială a mirosurilor de la porumbul siloz acesta este acoperit cu o folie lestată. Se lasă liber numai zona de unde se prelevează materia primă pentru necesarul zilnic.

Eşapamentul motoarelor de la generatoare este prevăzut cu atenuator de zgomote şi catalizator pentru conversia noxelor.

Eşapamentul motoarelor de la mijloacele de transport va fi prevăzut cu atenuator de zgomote şi catalizator pentru conversia noxelor.

În vederea reducerii emisiilor de SOx, la unitatea  propusă se practică desulfurarea biogazului prin metoda biologică.

Centralele moderne pe biogaz îndeplinesc, pe departe, normele de emisie cuprinse în Anexa nr. 2 a Legii188/2018. In tabelul următor sunt prezentaţi parametri gazelor de emisie a unei centrale cu o putere de 1+1 MW, luată minim de îndeplinit la selectarea generatoarelor::

| Parametru | UM | Limite Anexa nr. 2 a Legii188/2018 |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | Mg/Nm3 | - |
| SOx | Mg/Nm3 | 100 |
| NOx | Mg/Nm3 | 200 |

În cazul centralei pe biomasă gazele de la coș sunt epurate prin trecerea printr-un ciclon.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot sunt motoarele centralei pe biogaz. Acestea, practic, vor fi slab audibile extern, înscriindu-se însă în limitele STAS 10009 şi al OMS 536/1997.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Eşapamentele generatoarelor sunt dotate, din construcţie, cu dispozitive de diminuare a zgomotelor.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

Nici în etapa de construcţie, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiaţii.

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; e) protecţia solului şi a subsolului:

- Nu este cazul

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

- Nu este cazul

g)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia se găseşte ROSPA0014 „Câmpia Cigherului”.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Nu există obiective sociale, culturale, arheologice monumente istorice şi de arhitectură etc. în apropiere.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcţionării. În etapa de construcţie a conductelor termice în trama stradală se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetăţenii comunei.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

În etapa de construcţie vor rezulta cantităţi variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” şi „deșeuri municipale amestecate”cod 20 030 01, de la constructori.

In etapa de exploatare vor rezulta:

deșeuri municipale amestecate cod 20 030 01 (de la personalul de exploatare),

ape uzate (nămol) din bazinul vidanjabil, cod 20 03 04 (de la personalul de exploatare),

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere cod 13 01 05* (de la motoarele generatoarelor şi al utilajelor de deservire),

ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10* (ambalajele de la uleiuri şi vaseline),

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase 15 02 02* (cârpe şi hârșie îmbibată cu ulei, filtre de ulei),

anvelope scoase din uz cod 16 01 03 (de la încărcător),

baterii cu plumb cod 16 01 06* (de la încărcător sau de la generatoare),

cenușă de la arderea peleţilor cod 10 01 01

Notă: Toate tipurile de deşeuri sunt în cantităţi variabile

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deşeul de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deşeuri în comuna SELEUŞ.

Apele uzate (nămolul) din bazinul vidanjabil, cod 20 03 04, se va vidanja de către o societate autorizată.

Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere cod 13 01 05* se vor colecta în ambalajele goale, originale, apoi se vor preda la o societate autorizată în vederea valorificării.

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10*

se vor stoca în camera motoarelor, apoi se vor preda la o societate autorizată în vederea incinerării.

Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase 15 02 02* se vor stoca într-un recipient metalic, apoi se vor preda la o societate autorizată în vederea incinerării.

Anvelope scoase din uz cod 16 01 03 se vor stoca în vrac, apoi se vor preda la o societate autorizată în vederea valorificării.

Baterii cu plumb cod 16 01 06*  se vor stoca într-un recipient din material plastic, în vederea evitării scurgerilor, apoi se vor preda la o societate autorizată în vederea valorificării.

Digestatul şi cenuşa sunt utilizate ca şi îngrăsământ natural în agricultură.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Uleiul de schimb de la motoare .

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Uleiul de schimb de la motoare  se va ţine în ambalaj original, în camera generatoarelor.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se cultivă porumbul siloz necesar funcționarii. Suprafaţa necesară depinde de producţia la hectar. Se estimează un necesar de suprafaţă cultivată cu porumb pentru siloz de 500 ha.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calităţii aerului va fi unul pozitiv semnificativ, în sensul diminuării emisiilor de noxe (în special PM10) cauzate de folosirea actualilor combustibili (lemn etc.).

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul pozitiv va fi exclusiv unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului va fi una mai redusă decât cea cauzată de actualele surse de încălzire

- probabilitatea impactului;

Dată fiind principiul de funcţionare la generarea biogazului (fermentaţie), impactul, cauzat de emisiile de gaze de ardere este constant în tot timpul anului. Temporar, se vor adăuga agzele de coş de la centrala pe biomasă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul este continuu, 24 ore din 24 şi pe tot cursul anului..

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsura de reducere constă în dotarea eșapamentelor generatoarelor cu catalizator.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul, distanța până la graniță fiind de aproximativ 35 km.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului va consta în determinarea poluanţilor din gazele de ardere, respectiv de la eşapamentul motoarelor  centralei.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier va fi făcută pe terenul destinat centralei termice. Aceasta va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei şi respectiv un WC ecologic.

- localizarea organizării de şantier;

Terenul destinat centralei de biogaz.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Cu excepţia gazelor de eşapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcţii şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Singurele surse de poluanţi vor fi de la gazele de eşapament ale utilajelor şi vehiculelor de deservire,

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Cu excepţia menţinerii parametrilor de funcţionare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor, nu sunt necesare alte măsuri

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea tramei stradale, afectate de amplasarea reţelelor termice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilaje sau de la vehicule. Ca mod de răspuns se prevede achiziţionare de absorbanţi pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanţilor în recipienţi metalici. Absorbanţii utilizaţi urmează a fi predaţi spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

În caz de închidere platformele betonate se vor putea utiliza în alte scopuri. Utilajele se vor putea valorifica sau, în cazul unei uzuri masive, se or preda ca si deşeu metalic..

Construcţiile din beton neutilizate se vor demola în vederea recuperării metalului din ele, iar restul se va depune într-un loc agreat de către Primărie, de exemplu ca bază la viitoare drumuri.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea stării iniţiale nu se justifică, fiind mai rentabilă utilizarea în alte scopuri a suprafeţelor betonate.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planuri anexate în format electronic.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Se anexează

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăţi autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele la poarta de acces

| Nr. Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 248.617 | 550.112 |
| 2 | 248.863 | 550.068 |
| 3 | 248.870 | 549.900 |
| 4 | 248.520 | 549.962 |

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

ROSPA 0014 „Câmpia Cermeiului”

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Obiectivele din proiect sunt exclusiv în intravilanul comunei, lipsit de specii de interes comunitar.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafaţă.

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazin hidrografic Crişul Alb,

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Curs de apă Cermei, cod cadastral III.1.039.09.00.00.0

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Corp de apă subterană freatică ROCR 1

Corp de apă de suprafaţă Cermei

Notă: Număr de înregistrarea a solicitării de Aviz de la A.N. „Apele Române” , ABA „Crişuri”Oradea este  8530/10.05.2019

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Corp de apă subterană freatică ROCR 1 este caracterizat PM (protecţie medie) şi PB (protecţie bună).

Corp de apă de suprafaţă Cermei – stare bună

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul