COOPERATIVA AGRICOLA SALAMUL DE NADLAC MEMORIU DE PREZENTARE

„CONSTRUIRE CENTRU DE PROCESARE”

# I. Denumirea proiectului

CONSTRUIRE CENTRU DE PROCESARE

II. Titular

| Denumire | COOPERATIVA AGRICOLA SALAMUL DE NADLAC |
| --- | --- |
| Sediul: | Nadlac, Str. Ludovit Boor, nr. 64, Jud. Arad |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului | C2/9/06.11.2018 |
| Cod unic de înregistrare: | 40113718 |
| Telefon / Fax : | 0730031058 |
| Adresa de email | cooperativa.salamuldenadlac@yahoo.com |
| Reprezentant legal | Franio Stefan – Emilian |
| Funcţie | Presedinte |
| Domiciliu | Str. 1 Decembrie, nr. 41 |
| Carte de identitate | seria AR nr. 909129 |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumatul proiectului

Amplasamentul identificat pentru realizarea infrastructurii specifice activității propuse este situat in orasul Nadlac, str. Penes Curcanul, nr. 2B, jud. Arad si este format din imobilul situat in intravilanul orasului Nadlac, judetul Arad, numar cadastral 309018 - lot 10, inscris in cartea funciara nr. 309018 a Orasului Nadlac, suprafata masurata de 2.445 mp.

Imobilul este deținut in superficie de către Cooperativa Agricola Salamul de Nadlac in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1314 din 13 Noiembrie 2018.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

    - pe latura de sud- vest		- Nr. Cad. 303065

    - pe latura de sud-est 		- Nr. Cad. 302201

    - pe latura de nord-est 		- Nr. Cad. 300529

Accesul principal pe amplasament se face pe drumul acces din partea de sud a terenului din Str. Penes Curcanul.

Constructii existente pe teren: nu este cazul. Categoria de folosinta actuala a terenului este pasune.

Proiectul propus consta in investitii in:

  - construire infrastructura construcții si instalații:

    - corp <Hala de procesare>  - constructie neregulata, dimensionata conform cerintelor fluxului tehnologic specific functiunii date.

  - achizitie de utilaje şi echipamente corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate pentru abatorizarea, prelucrarea si procesarea cărnii, respectiv: boxa asomare porcine galvanizata cu intrare si iesire pneumatica 1 buc, gratar recoltare porcine 1 buc, masa cu role de junghiere 1 buc, macara 2 buc, oparitor-depilator electric 1 buc, masa pentru refinisare 1 buc, platforma fixa abatorizare 1 buc, linie sina dubla inox pentru abatorizare gravitational 1 buc, opritoare carlige 5 buc, fierastrau carcase - cu banda 1 buc, sterilizator pt fierastrau carcase 1 buc, desfacator pneumatic 1 buc, asomator porcine norme ecc 1 buc, sifoane scurgere 11 buc, cazan de fierbere 1 buc, sistem inox stocare carcase 1 buc, sistem de agatare 1 buc, sistem de transport subproduse 1 buc, sistem de igienizare 1 buc, sistem de prelucrare organe albe 1 buc, sistem de transare primara 1 buc, sistem de prelucrare preparate din carne 1 buc, sistem de transport suspecte 1 buc, sistem de protectie impotriva loviturilor 1 buc, sistem de ambalare carne 1 buc, sistem de livrare carcasa 1 buc si structuri sustinere galvanizate,

  - achizitie de utilaje şi echipamente corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate pentru asigurarea climatizarii, ventilatiei si agentului frigorific in spatiile special proiectate, respectiv: P02 - Camera frigorifica - Celula refrigerare 1 buc, P03 - Instalatie frigorifica racire - Celula Maturare 1 buc, P03 - Instalatie conditionare - Celula Maturare 1 buc, P04 - Camera frigorifica -  Livrare cantarire 1 buc, P05 - Camera frigorifica - Celula produse 1 buc, P07 - Camera frigigorifica – Procesare 1 buc, P08 - Camera frigorifica - Celula subproduse comestibile 1 buc, P09 - Camera frigorifica - Sala Mate si Burti 1 buc, P10 - Camera frigorifica - Depozit produse necomestibile 1 buc, Instalatie frigorifica abator 1 buc, Instalatie ventilatie abator 1 buc;

  - centrala termica si boiler pentru funcționarea instalației termice si sanitare, respectiv asigurarea agentului termic si apei calde in spatiile destinate angajatilor;

  - achizitie de masini specializate atat pentru transportul animalelor vii cat si pentru livrarea produselor procesate (Autospeciala transport animale si Autoutilitara transport frigorific

De asemenea, se propun urmatoarele:

- lucrari pentru platforme carosabile, alei pietonale si imprejmuire

- asigurarea cu utilitatile necesare functionarii instalatiilor, respectiv retele exterioare de alimentare cu energie electrica, canalizare si alimentare cu apa;

Capacitatea maxima proiectata de taiere a abatorului este de 50 capete porcine /luna.

- Justificarea necesitatii proiectului

Agricultura rămâne un element propulsor esențial al economiei rurale în majoritatea țârilor membre UE. Este necesară menținerea unui sector agricol competitiv și dinamic, care să atragă tinerii agricultori, pentru păstrarea vitalității și a potențialului zonelor rurale europene.

Comisia europeana subliniază importanța politicii de dezvoltare a mediului rural practicată de UE prin intermediul Politicii Agricole Comune si propune axarea cu precădere pe competitivitatea agriculturii, încurajând inovarea, favorizarea bunei gestiuni a resurselor naturale și susținerea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului, prin încurajarea inițiativelor locale.

Politica de dezvoltare rurală a UE a evoluat continuu pentru a răspunde noilor provocări legate de zonele rurale, respectiv securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în mediul rural. Cea mai recentă reformă, care însoțește procesul mai amplu de revizuire a politicii agricole comune (PAC), s-a finalizat în esență în decembrie 2013, odată cu aprobarea actelor legislative de bază pentru perioada 2014-2020. Aceasta pune accent pe practici agricole mai ecologice, cercetare și difuzarea cunoștințelor, un sistem mai echitabil de sprijinire a agricultorilor si un rol mai important acordat agricultorilor în cadrul lanțului alimentar. PAC va juca în continuare un rol esențial în îndeplinirea obiectivului general de promovare a unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Agricultura este unul dintre domeniile de acțiune în care țările UE au convenit să-și pună în comun atât responsabilitatea, cât și finanțarea publică. Aceasta înseamnă că sprijinul politic și financiar nu este gestionat de fiecare țară în parte, ci de UE în ansamblu.

Modernizarea exploatațiilor agricole a fost întotdeauna și continuă să fie un obiectiv important al PAC. Un număr însemnat de agricultori europeni au beneficiat de granturi pentru modernizarea exploatațiilor agricole. Provocarea constă în garantarea faptului că modernizarea îi va ajuta pe agricultori să devină competitivi din punct de vedere economic și să aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului.

Programul de dezvoltare rurală din cadrul PAC va rămâne un element esențial de schimbare și progres: va oferi în continuare oportunități agricultorilor pentru a‑și moderniza exploatațiile și, de manieră mai generală, cadrul rural în care trăiesc.

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază Strategiei Europa 2020 și obiectivelor PAC. Astfel, aceasta își propune:

- să stimuleze competitivitatea agriculturii

- să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

- să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei = 5.251.208 lei (fara TVA)

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare: 36 luni.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

A se vedea punctul IX. Anexe - piese desenate

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Principalele obiecte propuse sunt:

| Hala de procesare | Dimensiuni maxime 20,54 m x 14,44 m Constructie neregulata, formata din 4 travee egale cu lungimi de 5,00 m si 3 deschideri de 5,00 m, respectiv 3,91 m Regimul de inaltime proiectat este parter Sc = 257,50 mp Sd = 257,50 mp Su = 196,50 mp H max = +6,50 m (fata de cota +0,00) H min = +5,28 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,25m fata de cota terenului amenajat CTA |
| --- | --- |
| Platforme, alei si imprejmuire: |  |
| Platforme carosabile | S platforme 900,00 mp |
| Alei pietonale | S alei 74,00 mp |
| Imprejmuire | L imprejmuire 198,00 ml |
| Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu apa |  |
| Retea de canalizare Statie de epurare Bazin vidanjabil | Dimensiuni maxime 2,90m x2,90m Regim de inaltime: subteran Sc = Sd = 8,41mp Su = 6,25mp V = 12,50 mc |
| Retea exterioara de alimentare cu energie electrica |  |

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 1 | Hala de procesare | 257,50 mp | 257,50 mp |

Pe amplasamentul investitiei se va pozitiona o constructie neregulata, cu functiune de abatorizare si procesare, avand dimensiunile maxime 20,54 m x 14,44 m.

Hala de procesare este constructie neregulata, dimensionata conform cerintelor fluxului tehnologic specific functiunii date.

| Suprafata construita | 257,50 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 257,50 mp |
| Suprafata utila | 196,50 mp |
| Inaltime maxima coama | +6,50 m (fata de cota +0,00) |
| Inaltime minima cornisa | +5,28 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,25 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Structura functionala a Halei de procesare este:

| Abatorizare | 60,20 mp |
| --- | --- |
| Celula refrigerare | 28,11 mp |
| Celula Maturare | 33,79 mp |
| Livrare cantarire | 9,90 mp |
| Celula produse | 6,00 mp |
| Celula fierbere afumare | 5,17 mp |
| Celula procesare | 26,95 mp |
| Celula subproduse comestibile | 6,00 mp |
| Sala Mate si Burti | 9,00 mp |
| Depozit produse necomestibile | 6,00 mp |
| Hol livrare | 2,58 mp |
| Hol acces angajati | 4,39 mp |
| Boxa spalare ustensile | 2,63 mp |
| Boxa materiale curateneie | 2,80 mp |
| Vestiar | 9,68 mp |
| Grup sanitar | 1,77 mp |
| Coridor | 2,53 mp |

- Structura constructiva:

- Fundatiile structurii sunt fundatii izolate sub stalpi, alcatuite din cuzinet din beton armat si bloc din beton simplu, grinzi de echilibrare la nivelul cuzinetilor.

- Suprastructura este o structura metalica alcatuita din stalpi si grinzi metalice, acoperis metalic pentru sustinerea invelitorii, rigidizat prin contravantuiri orizontale in planul acestuia.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 2 | Platforme, alei si imprejmuire: |  |
|  | Platforme carosabile | 900,00 mp |
|  | Alei pietonale | 74,00 mp |
|  | Imprejmuire | 198,00 ml |

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal pe latura de Sud a terenului.

Imprejmuirea incintei este realizata din plasa impletita montata pe stalpi din teava metalica cu sectiune patrata, cu inaltimea de 1,90 m.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Capacitati de abatorizare:

Premisa de calcul porneste de la capacitatea maxima de abatorizare proiectata pe ora, respectiv 50 capete porcine/luna la o greutate medie de 110 Kg. Capacitate maxima lunara este calculata la un numar de 8 zile lucratoare/luna si un numar de 8 ore/zi. Pe parcursul unui an, fluxul de abatorizare va fi sistat timp de 2 luni/an, respectiv luna ianuarie pentru activitati de reparatii si intretinere, si luna octombrie oprire tehnologica.

Prin exploatarea infrastructurii nou create vor fi generate următoarele capacitaţi:

Capacitati in unitati fizice

| Capacitatea anuala de productie -in kg- |
| --- |
| Nr. crt | Produs | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 |
|  |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  |  | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
| 1 | SALAM/ CARNATI | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 2 | MAIOS (pate de casa)/LEBAR | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3 | TOBA | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 4 | CALTABOS | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

| POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI |
| --- |
| Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii | Adresa | Produs furnizat si cantitate aproximativa | Valoare aproximativa | % din total achizitii |
|  |  |  | -Lei- |  |
| Primaria Comunei Nadlac | Comuna Nadlac, Jud. Arad | Apa | 18.000,00 | 2,63% |
| Enel Distributie | Calea Iuliu Maniu Nr. 65-71, Arad, Judet Arad | Energie electrica | 25.000,00 | 3,65% |
| SC Agro-Vest Star Cosuleanu Company SRL | Nadlac, Calea Aradului Nr. 1 din Nădlac | Porcine | 439.296 | 64,11% |
| SC Oana SRL, | Strada Vasile Goldiş 60, Nădlac 315500 | Materiale procesare | 191.315 | 27,92% |
| Baroncini Est Srl | Bd. Dimitrie Cantemir nr. 3, Bl. 4, Ap. 41, Bucuresti | Piese de schimb | 5.029 | 0,73% |
| SC Alvi Serv SRL | Arad, Str. Bradului, nr.63, jud Arad | Cheltuieli cu eliminarea deseurilor | 6.589 | 0,96% |
| Total | 685.230 | 100% |

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Pentru furnizarea de energie electrica se propune conectarea la reteaua publica, prin BMPT (bloc masura si protectie trifazat).

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua publica a comunei.

Evacuarea apelor menajere se va face in bazinul vidanjabil propus prin proiect.

Evacuarea apelor tehnologice se va face in statia de epurare. De aici apele convential curate vor fi deversate in bazinul vidanjabil propus prin proiect.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Jijila.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, accesul pe amplasament se face pe drumul de acces din partea de sud a terenului din Str. Penes Curcanul.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

  - apă – resursa folosita atat in constructie cat si in functionare

- Metode folosite în construcţie

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii; HGR 1425/2006

- Norme generale de protectia muncii;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie

individuala;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a

incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.

Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu e cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Colectarea apelor uzate menajere se va realiza intr-un bazin vidanjabil cu un volum de 12,5 mc propus a se realiza prin investiție.

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Autorizatii cerute prin proiect:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 7236/02.11.2018, emis de Primaria Orasului Nadlac, județul Arad, pentru autorizarea lucrarilor de construire sunt necesare urmatoarele avize si acorduri:

- Avize si acorduri privind: Plan de situatie vizat OCPI, Studiu Geotehnic

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cumodificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Amplasamentul propus pentru realizarea infrastructurii specifice activității propuse este situat in orasul Nadlac, str. Penes Curcanul, nr. 2B, jud. Arad si este format din imobilul situat in intravilanul orasului Nadlac, judetul Arad, numar cadastral 309018-lot 10, inscris in cartea funciara nr. 309018 a Orasului Nadlac, suprafata masurata de 2.445 mp.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;politici de zonare și de folosire a terenului;arealele sensibile;

Categoria de folosinta actuala a terenurilor este de pasune.

Regim tehnic propus prin proiect: construire centru de procesare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

In zona de interventie, nu exista ape de suprafata, astfel incat impactul asupra acestora este inexistent.

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Pe perioada de exploatare, epurarea apei reziduale se va face în staţia de epurare cu treaptă mecanică (grătare metalice, sită parabolică, bazin de omogenizare) şi treaptă de tratare fizico-chimică (unitate de flotaţie cu aer dizolvat cu adaos de coagulanţi şi floculanţi). După tratarea mecanică şi fizico-chimică, apele vor fi evecuate la nivelul terenului

- Protecția aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

Nu sunt surse generatoare de zgomot peste limitele admisibile.

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele invecinate.

- Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

- Protecția solului si subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de exploatare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea propusa.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in spatii special amenajate si de catre firme autorizate, spalarea acestora nu se va realiza in incinta amplasamentului proiectului propus prin investitie;

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane.

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

In timpul exploatarii, prin natura proiectului, nu se va manifesta impact asupra asezarilor umane.

- Gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibilitati valorificabil şi/sau posibil de eliminate

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpături | 17 05 05 | S | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | S |  | X |

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 07 ambalaje de sticla

Deseurile menajere (resturi de ambalaje, prosoape de unica folosinta, manusi de unica folosinta, etc.) vor fi dirijate catre rampa de gunoi special amenajata, de unde vor fi preluate periodic de catre firmele autorizate pentru colectarea si transportul gunoiului.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, etc.) vor fi colectate separat, în vederea valorificarii prin agenti economici autorizati.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții;

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate). alimentarea cu carburant a utilajelor si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate. Pe suprafaţa amplasamentului nu se regases specii sau habitate de importanta comunitara. De asemenea, impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat in timp si ca suprafata.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitataiv al apei. De asemenea, nu  vor  exista  schimbari  ale  conditiilor  hidrologice  şi  hidrogeologice  ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In condiții normale de funcționare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la rețeaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanșeității vidanjei de transport.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Avand in vedere ca apa subterana constituie sursa de apa pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei, masurile luate in implementarea proiectului pentru protejarea acestui factor de mediu conduc catre un impact nesemnificativ, impactul putand fi semnificativ doar in situatii accidentale.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinătatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii  va genera un impact pozitiv extinis prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare a apelor utilizate impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- probabilitatea impactului;

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impact temporar, pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie. In utilizare nu s-a prognozat impact.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primăria Comunei Balta Alba.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# XI Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a serei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrare / demolare, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

# XII Anexe - piese desenate

Plan incadrare in zona

Plan de situatie

Planuri arhitectura

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr 10769 din 13.06.2019, proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49/2011.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazin hidrografic al Raului Mures;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Cursul de apă: Raul Mures, cod cadastral bazin hidrografic: b.h. IV- 1.000.00.00.00.00 Raul Mures;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Corp de apa de suprafata:

1. Denumire corp de apa : CRAC , cod corp de apa: RORW4.1.161_B1, stare ecologica moderata, stare chimica notata cu 2 (buna, evaluatata in anul 2013)

2. Denumire corp de apa : MURES , cod corp de apa: RORW4.1.161_B1, ptential ecologic bun, stare chimica notata cu 2 (buna, evaluatata in anul 2013).

Corp de apa subteran:

1 Denumire corp de apa : Conul Muresului (Pleistocen superior-Holocen) , cod corp de apa: ROMU20, Obiectiv de mediu-stare calitativa si cantitativa buna, Stare cantitativa actuala- buna, Stare chimica atuala-slaba, Termen de atingere a obiectivului de mediu cantitativ - anul 2015, Termen de atingere a obiectivului de mediu stare chimica - 2027

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Cercetarile hidrogeologice efectuate in zona Nadlac au pus in evidenta un acvifer freatic  si de medie adancime, localizate in depozitele cuaternare, precum si un acvifer de adancime localizat in partea superioara a depozitelor pannoniene. Partea inferioara a depozitelor pannoniene cantoneaza apa geotermala.

Frontul de captare al orasului Nadlac, al carui operator este Compania de Apa Arad SA, este constituit din 7 foraje, cu adancimi cuprinse intre 99 si 120 m, fiind situat in partea estica a localitatii. Forajele capteaza debite de Q= 4,5-12 l/s si cu o denivelare de s=1,5-10,41m.

Trebuie mentionat ca in incinta Uzinei de apa, se afla forajul gidrogeologic de cercetare H10 Nadlac (neechipat), executat de SC FORMIN SA Caransebes in anul 1997, pana la adancimea de 430m. Acesta are filtrele pozitionate in intervalul 124-379m.

Forajele frontului de captare Nadlac capteaza formatiuni de varsta pleistocen superioara apartinand extremitatii sud-vestice a conului aluvionar al raului Mures.

Succesiunea litologica a unui foraj din frontul de captare Nadlac pana la adancimea de 123m, prezinta urmatoarele formatiuni:

- 0m – 1m = sol vegetal

- 1m- 9,5m = argila siltica

- 9,5m -17,5m = nisip fin, argilos

- 17, 5m-30,5m

- 30,5-34 m = nisip mediu si grosier, cu elemente de pietris mic

- 34m- 49,5m = argila

- 57,3m – 69,3 = nisip fin si mediu

- 69,3m – 72m = argila compactata

- 72m -73 m = nisip fin

- 73m – 86 m = argila nisipoasa

- 86m -88,3m = nisip mediu si grosier cu pietris mic

- 88,3m – 94 m =argila

- 94 m- 97 m = nisip fin

- 97m – 99 m =argila

- 99 m -100 m = nisip fin

- 100m – 104m = argila

- 104m -110 m= nisip

- 110m -111m = nisip cu pietris

- 111m – 115m = argila

- 115m -117 m =nisip

- 117m – 119,6m = nisip cu pietris

- 119,6m -123m = argila

Nivelul piezometric a fost intalnit la adancimea de 4,95m, iar filtrele sunt situate pe intervalele 29,5- 32,5m, 56,5-67m, 84-87m, 102-111m,  si 117-119m, testul de performanta s-a facut cu Q = 11,2 l/s si cu s=10,41m.

Pe baza informatiilor referitoare la litologia depozitelor traversate de forajele frontului de captare Nadlac, precum si a informatiilor oferite de alte foraje existente in zona, putem spune ca din punct de vedere litologic, in zona localitatii Nadlac, depozitele aluvionare sunt alcatuite dintr-o alternanta de nisipuri, nisipuri argiloase, nisipuri cu pietrisuri, cu argile, argile nisipoase, argile siltice.

Partea superioara a orizontuirilor acvifere captate se afla situata intre 26,8m si 59,45m, iar partea inferioara se afla situata intre 105m si 119m.

Sectiunile hidrogeologice pun in evidenta existenta, deasupra orizonturilor acvifere captate, a unor nivele de argila, argila nisipoasa, argila siltica, local cu intercalatii nisipoase sau nisipoase argiloase, care se extind la vest (forajul Topitorie Canepa) si la est (forajul IAS Taurine)

La aproximativ 2 km nord – est de extremitatea nordica a frontului de captare se afla forajul F1A GAS Victoria care a fost executat pana la adancimea de 52 m. Succesiunea litologica traversata de foraj a fost urmatoarea:

0m – 0,2m = sol vegetal

0,2m – 31m = argila cu concretiuni calcaroase

31m – 35,5m = nisip fin si mediu

35,5m -41 m= argila

41m -45 m= nisip fin

45m- 48m = argila cu concretiuni calcaroase

48-52m = nisip fin cu concretiuni calcaroase

Din cele prezentate rezulta ca nivelurile argiloase existente la partrea superioara a depozitelor interceptate de forajele frontului de captare se extind si catre nord, nord-est, argila cu concretiuni calcaroase din forajul F1A GAS Victoria fiind intalnita de la suprafata pana la partea superioara a primului orizont poros permeabil, la adancimea de 31m.

In partea nordica a Nadlac au fost executate mai recent trei foraje geotehnice pentru rampa de resturi menajere a orasului. Cel mai adanc foraj a fost executat pana la adancimea de 12 m si a traversat urmatoarele:

0 m- 0,4m = umplutura

0,4 -1,2 m = argila plastica

1,2m -2,5m = argila siltica

2,5m – 6m = argila

6m – 6,9m = argila siltica

6,9m – 8,9 m = silt argilos

8,9m – 12m = argila plastica

Din cele prezentate mai sus rezulta ca la partea superioara a primului orizont acvifer captat prin forajele frontului de captare, se dezvolta niveluri de roci argiloase, cu o dezvoltare areala larga care asigura o buna protectie naturala impotriva unor posibile patrunderi de substante potential poluante, de la suprafata , catre acvifer.

Din punct de vedere calitativ, apa exploatata prin forajele frontului de captare Nadlac este potabila, conform buletinelor de analiza chimica efectuate de operatorul de apa din zona Compania de Apa Arad SA.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Proiectant general

S.C. Global Business Management – GBM S.R.L Bucureşti

Întocmit,

arh. Oana Anca PORIME