P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului, pozitia 450

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213066, 0744606574

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării: Memoriu de prezentare privind emiterea acordului de mediu pentru investiţia „Extindere capacitate de producţie” în Sebiş

Beneficiar: SC MINIMAXX SOFA SRL

Proiectant general: Master Project Concept SRL Arad

Proiectant: P.F.A. Dumescu Florin

Întocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu

Arad, Martie 2019

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

„Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad

II. TITULAR

– numele companiei şi datele de identificare: S.C. MINIMAXX SOFA  S.R.L., Nr. ORC J2/1127/2014, CUI RO 33760770
   – adresa postala:  Sebiş, str. Ciutăriei nr. 7
   – numarul de telefon/fax: 0257-311010, adresa de e-mail: tavi_cindea@yahoo.com

– numele persoanelor de contact: Cîndea Octavian tel. 0730582939
   – reprezentant legal: Cîndea Octavian, tel. 0730582939

– responsabil protecția mediului: Cîndea Octavian tel. 0730582939

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a. REZUMATUL PROIECTULUI

Investiția pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 64/23.10.2018 - „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad , se află pe teren în suprafață de 30300 mp, proprietatea SC Minimaxx Sofa SRL Sebiş cu sediul social în Sebiş str. Ciutăriei nr. 7 jud. Arad.

Profilul societății este Fabricarea de mobilier, cod CAEN 3109. Terenul este situat în loc. Sebiş, folosința actuală fiind zonă industrială cu teren de construcţie; destinația stabilită prin PUG - subzonă construcţii și amenajări sportive, funcţiunea dominantă a zonei construcţii industriale şi agricole, producţie industrială nepoluantă, situat în UTR 1 subzona ISa1a; regimul tehnic: se propune „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad.

Finanțarea lucrărilor se va face din surse proprii ale SC Minimaxx Sofa SRL. Se vor produce elemente de mobilier.

În prezent terenul ce face obiectul acestei documentaţii este parţial construit, existând în funcţiune o fabric de mobilier cu acelaşi profil, cu o suprafață de 9869,97 mp, cabină poartă 15,64 mp, post trafo 13,29 mp.

Se doreşte autorizarea lucrărilor de „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad.

Prezentul proiect propune lucrările de construire unei hale de productie componente mobilier si extinderea halei de tapițerie existente. Lucrarile se vor realiza in doua etape, pentru a se putea integra executia noilor corpuri in procesul de productie existent.

Marirea capacitatii de productie a Minimaxx Sofa, va aduce un impact pozitiv in mediul urban si economic al zonei aferente orasului Sebis, prin crearea de noi locuri de munca si colectarea taxelor si impozitelor.

În Decizia etapei de evaluare inițială nr. 20021/7.12.2018 APM Arad comunică ”Proiectul intră sub incindența HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat in Anexa 2 pct. 12 lit. a ”orice modificări sau extinderi altele decît cele prevăzute la pct. 22 anexa 1, ale proiectelor prevăzute in anexa 1 deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului””.

Întrucât în 3.12.2018 a fost promulgată Legea 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul se încadrează în anexa 2, pct. 13 din aceasta lege: ”orice modificări sau extinderi, altele decît cele prevăzute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute in anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului”.

b. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Datorita strategiei de dezvoltare locală, prin care se intentioneaza gruparea functiunilor industriale in afara zonelor rezidentiale si comerciale ale localității in perimetre special amenajate, precum zona din Sebiş, amenajata in baza unor documentatii de urbanism deja aprobate, beneficiarul a intocmit o documentatie in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991, Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003 reactualizate.

S.C. Minimaxx Sofa SRL.Sebiş, jud. Arad, care dorește realizarea investitiei „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad, CF nr. 302493, a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 64/23.10.2018 eliberat de catre Primaria Sebiş sub nr. 6555/15.10.2018.

Realizarea investiţiei contribuie la menţinerea standardului investitorului şi la implementarea strategiilor de dezvoltare ale acestuia.

Terenul face parte din UTR 1, subzona Isa,1-a, conform PUG aprobat, destinația admisă fiind aceea de subzonă construcții și amenajări sportive, funcțiune dominantă - producţie industrială nepoluantă.

Regimul juridic:

  - teren aflat în intravilan oraş Sebiş, proprietate privată a SC Minimaxx Sofa SRL

  - proprietar – SC Minimaxx Sofa SRL Sebiş str. Ciutăriei nr.7, jud. Arad.

Regimul economic:

  - folosinţa actuală – zonă industrială cu teren de construcţie; destinaţia stabilită prin PUG:  UTR 1, subzona Isa,1-a, destinația admisă fiind aceea de subzonă construcții și amenajări sportive, funcțiune dominantă - producţie industrială nepoluantă;

  - funcţiuni complementare admise zonei: producţie industrială nepoluantă

Regimul tehnic:

  - se propune obţinerea autorizaţie de construire pentru „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad, suprafaţă teren 30300 mp, POT max 46,19, CUT max 0,4619,  utilităţi apă, canal, energie electrică, telefonie; accese: str. Ciutăriei.

c. VALOAREA INVESTIŢIEI

5.270.000 lei

d. PERIOADA DE IMPLEMNATRE PROPUSĂ

mai 2019 – mai 2021

3.2.ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

3.2.1.Profilul şi capacităţile de producţie

SC Minimaxx Sofa SRL cu sediul în Sebiş, str. Ciutăriei nr. 7, doreşte să realizeze investiţia „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş str. Ciutăriei nr. 7, jud. Arad, conform cu Certificat de urbanism nr. 64/23.10.2018.

Societatea deţine pe acelaşi amplasament, care are o suprafaţă de 30300 mp, în proprietate o hală cu suprafaţă de 9869,97 mp împreună cu anexele sale (cabină poartă, post trafo, platforme betonate, parcarea personal, spaţii verzi, unde se desfăşoară activitatea de producţie mobilier tapiţat.

Această activitate este autorizată de către APM Arad, societatea deţinând Autorizaţia de mediu nr. 49/30.06.2017, pentru care în prealabil a obţinut Decizia etapei de încadrare nr. 3573/8.03.2016

Spaţiile noi care fac obiectul investiţiei sunt:

- hală în suprafață de 1854,03 mp, pentru debitare burete (etapa I) hală ce va fi construită adiacent halei de tapiţérie existente, în partea de sud a acesteia;

- extinderea halei de producţie tapiţerie existente, cu o suprafaţă de 2178 mp (etapa II) spaţiu ce va fi construit în partea de vest a halei existente.

Ambele construcţii vor fi deservite de utilităţile deja existente, pe amplasament: reţele de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, centrală termică cu funcţionare pe lemne.

- Profilul de activitate

Produse şi subproduse obţinute-cantităţi, destinaţie:

- 2100 buc. canapele/ lună.

- 2100 buc. tabureţi (tapițați cu burete de mare densitate) - achiziţionaţi de la terți

Produsele sunt destinate vânzării la terţi.

Construcţii existente pe amplasament

### HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE:

- funcţiunea:  HALA PRODUCTIE si DEPOZITARE

- dimensiunile maxime:  90.8X108.7m

- regim de înălţime PARTER

- HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 4.36m; HMAX. COAMĂ = 7.20m

| Suprafata construita: | Ac=9869.97MP |
| --- | --- |

### CABINA POARTA:

- funcţiunea:  CABINA POARTA

- dimensiunile maxime:  3.08X5.08m

- regim de înălţime PARTER

- HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 2.55m; HMAX. COAMĂ = 3.00m

| Suprafata construita: | Ac=15.64mp |
| --- | --- |

### POST TRAFO:

- dimensiunile maxime:  2.40x5.50

- regim de înălţime PARTER

- HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 2.40m; HMAX. COAMĂ = 2.50m

| Suprafata construita: | Ac=13.29mp |
| --- | --- |

- Conditii de amplasare si realizare a constructiilor:

Constructiile se vor executa în același spațiu de 30300 mp deținut in proprietate de către Minimaxx Sofa, unde funcționează deja o secție de tapițerie.

- Elemente de bilant teritorial propunere:

BILANT TERITORIAL:

Suprafata teren conform C.F.....................................................30300,00mp

Suprafata construita existenta....................................................9901.00mp

Suprafata construita propusa etapa 1........................................1854.00mp

Suprafata construita propusa etapa 2 .......................................2178.00mp

Parcare angajati............................................................. ..............1330.07mp

Platforme.......................................................................... ..........10475.54mp

Spatii verzi............................................................................. .......4558.14mp

POT existent = 32.57%     POT propus = 46.19%

CUT existent = 0.3257      CUT propus = 0.4619

- DESCRIEREA PROIECTULUI :

Prezentul proiect propune lucrările de construire unei hale de productie componente mobilier si extinderea halei existente. Lucrarile se vor realiza in doua etape, pentru a se putea integra executia noilor corpuri in procesul de productie existent.

Construire hala productie componente mobilier

Se va realiza pe latura sudica a cladiri existente intre axele E-K la o distanta de 1.50m fata de cladirea existenta. Cladirea noua va avea inspre cladirea existenta, in axul IX, un zid rezistent la foc realizat din zidarie BCA.

### CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI PROPUSE:

- funcţiunea:  HALA PRODUCTIE COMPONENTE MOBILIER

- dimensiunile maxime:  50.45X36.75m

- regim de înălţime PARTER

- HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 5.00m; HMAX. COAMĂ = 6.45m

| Suprafata construita: | Ac=1854.03mp |
| --- | --- |

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr.766/1997 construcţia se încadrează în

Categoria „C” de importanţă.

CLASA DE IMPORTANŢĂ:

Conform normativului P100-1/2013 construcţia se încadrează în Clasa III de importanţă.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Cadirea este compusa din :

Activitatea principala care se va desfasura in spatiul de productie, este aceea de debitare a componentelor de mobilier tapiat ( burete mazim 1500kg). Buretele va fi depozitat sub copertina în spatiu deschis.

- Extindere  productie tapiterie

Extinderea halei existente se va realiza pe latura sudica in axul S.

### CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI PROPUSE:

- funcţiunea:  SPATII PRODUCTIE SI DEPOZITARE

- dimensiunile maxime:  existent  90.75x108.76m

- propus    90.75x 24.00m

- Total      90.75x132.00m

- regim de înălţime PARTER

- HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 4.36m; HMAX. COAMĂ = 7.60m

| Suprafata construita existent: Suprafata construita propus: Suprafata construita total: Volum existent: Volum propus: Volum total: | Aexistent = 9 869.97mp Ac propus = 2 178.00mp Ac total =12 074.97mp V total =58 149.80mc V total =12 868.56mc V total =71 018.36mc |
| --- | --- |

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr.766/1997 construcţia se încadrează în

Categoria „C” de importanţă.

CLASA DE IMPORTANŢĂ:

Conform normativului P100-1/2013 construcţia se încadrează în Clasa III de importanţă.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Extinderea se compune din urmatoarele spatii :

Activitatea principala care se va desfasura in spatiul de productie, este aceea de asamblare a mobilierului tapitat.

3.1.2.Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pentru etapa I În hala de producție componente de mobilier vor exista următoarele utilaje

- 1 Utilaj cu comanda numerica automat CNC

- 1 banzic automat cu cutit vertical

- 2 banzicuri manuale cu cutit vertical

- 2 banzicuri manuale pentru taiat in unghi

- 1 freza

Pentru etapa II, extindere producție tapițerie vor exista:

- pistoale pentru adezivi - 4 buc,

- 30 pistoale pentru capsat

- 2 pulturi pentru tapițat

- 4 mese de ambalat

- 4 mese de lipit

- 30 mese de tapițat

- instalație de aer comprimat

- instalație pentru distribuire adeziv

- instalație de încălzire cu aeroterme (preiau aerul cald de la centrala termică)

3.1.3.Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.

Pentru etapa I

În acest sector sunt 25 de angajati care debiteaza buretele necesar pentru sectorul Lipit. Buretele este cumparat de catre SC Minimaxx Sofa SRL de la diferiti furnizori sub forma de blocuri poliuretanice cu dimensiunea de 1600x1200x2000 si este descarcat in spatial de depozitare 15.0x36.3 unde este descarcat cu ajutorul stivuitorului si se face receptia de catre gestionar . In acest depozit există un stoc de 4000 kg burete blocuri pe diferite densitati , fiecare densitate fiind alta culoare.

Din acest depozit blocurile sunt scoase in sectorul productie si debitare burete cu ajutorul carucioarelor de catre manipulanti si duse la banzicuri unde se taie pe dimensiunile necesare, apoi fiecare bucată este preluată de catre operatorul de pe utilajul cu comanda numerica CNC pentru taiat burete unde este debitat dupa un program special in diferite forme.

Pe banzicurile manuale cu cutit vertical sunt taiate bucatile drepte de diferite dimensiuni in diferite unghiuri. Dupa debitare fiecare burete se pune pe dimensiuni si forme si apoi este dus in sectorul de legat burete, unde pe baza unor schite de croi buretele este pus pe produs la diferite forme si dimensiuni formand un set necesar pentru o garnitura. Dupa ce a fost legat este depozitat in magazia de materiale. Resturile rezultate in urma procesului de debitare sunt tocate in sectorul de perne si refolosite pentru acestea.

Pentru etapa II

3.1.4.Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru fabricare se folosesc:

- materii prime: poliuretan, pânză, burete croit, huse din piele sintetica sau stofe;

- materii auxiliare: carton pentru ambalare, adeziv pentru lipit tapițerie, capse, picioare din material plastic, feronerie, diluant pentru curățarea pistoalelor de adeziv, folie de polietilenă pentru ambalare.

Apă, canal, energie

Apă -  din rețeaua localității în scop igienico-sanitar

Canalizare – în rețeaua localității

Energie electrică – branșament la rețeaua Enel

Încălzire spații – centrala termică tip Binder (existentă) cu capacitate de 1200KW

3.1.5.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă a unităţii se realizează prin contract cu SC Termoconstruct SA. Debitul necesar de apă în plus este următorul:

Debitul zilnic mediu de apa rece= 4 mc/zi

Debitul zilnic maxim de apa rece = 4 mc/zi

Debitul orar maxim de apa rece= 0,6 mc/h

Consumul zilnic de apa menajera nu este uniform, acesta depinzând de destinatia cladirii si de anotimp. Consumul de apa este minim in sezonul rece si maxim in perioada lunilor de vara.

În cursul aceleiasi zile, cantitatea de apa consumata este variabila, in cursul noptii fiind minima, iar in cursul zilei fiind maxima.

Evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua de canalizare menajeră a SC Termoconstruct SA.

Încălzirea spaţiilor se realizează printr-o centrală proprie de tip Binder, cu funcţionare pe rumeguş şi deşeuri de lemn.

Energie electrică – se realizează din reţeaua ENEL.

3.1.6.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După finalizarea lucrărilor materialele rămase pe șantier vor fi debarasate de către firma constructoare iar deșeurile din construcții se vor debarasa prin operator specializat.

Solul fertil se decopertează de pe portiunile unde vor fi amplasate constructiile si caile de cirulatie si se va depozita in partea de vest a parcelei. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%.

3.1.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pe teren se va face din drumul asfaltat existent, care este racordat la DN Sebiş-Beliu cu care incinta se învecinează in partea de est.

3.1.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

Etapa I SOLUTII CONSTRUTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Constructia are structura metalica cu cadre transversale contravantuite.

ÎNCHIDERILE EXTERIOARE ŞI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE:

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri tip sandwich de 8cm montate pe profile C.

Zidul rezistent la foc – realizat inspre cladirea existenta – se va executa zidarie de BCA de 25cm grosime, confinata cu samburi si centuri din beton armat. Golurile ferestrelor vor fi închise cu tâmplărie din PVC alb şi geam termopan dublustrat.

FINISAJE INTERIOARE:

Pentru pardoseli se va folosi beton elicopterizat.

Pereţii din zidarie sunt tencuiţi cu tencuială var-ciment de 2,5cm, gletuiţi şi zugraviţi lavabil.

FINISAJE EXTERIOARE:

Finisjul  fatadelor este constituit din panourile sanwich, tip ISOPAN 60 mm gros. cod RAL 7016 ext+ 9002int.

ACOPERIŞUL ŞI ÎNVELITOAREA:

Invelitoarea se va  executa din panouri sandwich de 10 cm montate pe pane metalice din profile Z., rezemend pe grinzi metalice.

IZOLATII:

Vor fi realizate toate izolatiile hidrofuge si termice menite sa asigure confortul necesar. Vor fi prevazute hidroizolatii la pereti si la nivelul pardoselii parterului, si hidroizolatii verticale la soclul cladirii.

Se va acorda deosebita atentie realizarii corecte a izolatilor  termice  si hidrofuge la nivelul acoperisului.

Etapa II SOLUTII CONSTRUTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Constructia are structura metalica cu cadre transversale contravantuite, constituite din stalpi si grinzi metalice.

ÎNCHIDERILE EXTERIOARE ŞI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE:

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri tip sandwich de 8cm montate pe profile C.

Zidurile rezistente la foc se vor executa zidarie de BCA de 25cm grosime, confinata cu samburi si centuri din beton armat. Golurile ferestrelor vor fi închise cu tâmplărie din PVC alb şi geam termopan dublustrat.

FINISAJE INTERIOARE:

Pentru pardoseli se va folosi beton elicopterizat.

Pereţii din zidarie sunt tencuiţi cu tencuială var-ciment de 2,5cm, gletuiţi şi zugraviţi lavabil.

FINISAJE EXTERIOARE:

Finisjul  fatadelor este constituit din panourile sanwich, tip ISOPAN 60 mm gros. cod RAL 7016 ext+ 9002int.

ACOPERIŞUL ŞI ÎNVELITOAREA:

Invelitoarea se va  executa din panouri sandwich de 10 cm montate pe pane metalice din profile Z., care reazeme pe grinzi metalice.

IZOLATII:

Vor fi realizate toate izolatiile hidrofuge si termice menite sa asigure confortul necesar. Vor fi prevazute hidroizolatii la pereti si la nivelul pardoselii parterului, si hidroizolatii verticale la soclul cladirii.

Se va acorda deosebita atentie realizarii corecte a izolatilor  termice  si hidrofuge la nivelul acoperisului.

3.1.9.Metode folosite în construcţie

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

1. Executarea sapaturilor ;

2. Turnarea betonului in fundatii;

3. Executarea umpluturilor;

4. Montarea structurii metalice;

5. Executarea pardoselilor;

6. Montarea inchiderilor din panouri sandwich;

7. Executarea compartimentarilor;

8. Executarea finisajelor interioare si exterioare;

3.1.10.Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Obiectivul este planificat a se construi în cca. 24 luni, elementele principale fiind următoarele:

Suprafaţă totală – 30300 mp

Situaţia propusă:

- procentul de ocupare a terenului

POT = 46,19 %

- coeficientul de utilizare a terenului

CUT = 0,4619

Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA „ C ” DE IMPORTANŢĂ (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA  „ III ”   DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92).

Cota  ±0.00 a constructiei va fi la +0.20m fata de C.T.S.-cota terenului sistematizat.

3.1.11.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

În partea de sud a incintei se află SC Gema Superb SRL societate cu acelaşi profil și același acționariat ca si Minimaxx Sofa. Amplasamentul Minimaxx Sofa este în concordanță cu PUG oraş Sebiş, subzona construcţii şi amenajări sportive, funcţiune dominantă construcţii industriale şi agricole, producţie industrială nepoluantă, situată în UTR 1 subzona ISsa,1-a.

Există acces pe drumul asfaltat aflat la limita de est a incintei care face legătura cu DN Sebiş-Beliu cu care parcela se învecinează pe latura de est. Terenul dispune în prezent de rețele edilitare.

3.1.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectantul general al lucrărilor SC Master Project Concept SRL Arad, str. M.Obedenaru nr. 32, bl.X sc. B, ing. Florina Marin a prezentat pentru întocmirea actualei lucrări o singură variantă în cadrul proiectului nr. 25/2019 faza: DTAC/PT/DDE.

3.1.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

3.1.14.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

În Certificatul de urbanism nr. 64/23.10.2018 emis de Primăria oraş Sebiş se solicită următoarele avize:

  - sănătatea populaţiei: Notificare DSP

  - alimentare cu apă şi canalizare

  - aviz de securitate la incendiu ISU Arad

În Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 20021 / 7.12.2018 emisă de APM Arad se solicită: aviz DSP, aviz ISU, extras CF.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu se execută lucrări de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

a. Folosințe actuale și planificate ale terenului

Zona în care se situează terenul este formată dintr-o parcelă, având o suprafață totală de 30300 mp, în prezent destinaţia fiind de subzona construcţii şi amenajări sportive, funcţiune dominantă construcţii industriale şi agricole, producţie industrială nepoluantă, situată în UTR 1 subzona ISsa,1-a.

Pe acest amplasament există deja edificate hală de producție mobilier, cabină poartă și post trafo, aparținând aceleiași societăți SC Minmaxx Sofa.

În apropierea amplasamentului, la sud de obiectiv, pe teritoriul oraşului Sebiş, se află societatea Sc Gema Superb cu acelaşi profil.

Terenul se află în proximitatea DJ Sebiş-Beliu, drum asfaltat aflat pe latura estică a parcelei.

Suprafaţa terenului care va fi reglementat este de 30300 mp.

Terenul este identificat prin:

- CF nr. 302493 Sebiş cad 302493;

Suprafaţa: 30300 mp, intravilan loc. Sebiş.

Destinaţia stabilită prin PUG: subzona construcţii şi amenajări sportive, funcţiune dominantă construcţii industriale şi agricole, producţie industrială nepoluantă, situată în UTR 1 subzona ISsa,1-a.

Beneficiarul solicită: „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş str. Ciutăriei nr. 7, jud. Arad

Dotarea cu utilităţi: În prezent terenul dispune de rețele edilitare.

Accese: Accesul pietonal si carosabil se realizează dinspre drumul asfaltat DJ Sebiş – Beliu cu care incinta se învecinează pe latura de est.

Vecinătăţile sunt următoarele:

- La N – teren viran;

- La E – DJ Sebiş – Beliu;

- La S – SC Gema Superb SRL;

- La V – teren viran.

b. Coordonatele stereo ale amplasamentului:

| Nr. pct | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 10 | 546993,121 | 279224,032 |
| 14 | 546907,090 | 279170,745 |
| 19 | 546819,286 | 279121,145 |
| 20 | 546866,697 | 278977,034 |
| 24 | 546956,562 | 279018,365 |
| 28 | 547037,295 | 279088,761 |

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

A. Protecţia calităţii apelor

a.1.Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Apele care rezultă de pe amplasament, de la personalul muncitor au calitate fecaloid-menajeră și se evacuează în canalizarea SC Termoconstruct SA, administratorul rețelei.

a.2.Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu există stație de epurare pe amplasament. Apele uzate menajere se scurg în reţeaua de canalizare a SC Termoconstruct SA.

Poluanţii evacuaţi în mediu aparţin caracteristicilor apelor uzate fecaloid menajere.

Apele uzate menajere au o încărcare medie în poluanţi conform normativului P 28-84 după cum urmează.

materii totale în suspensii - 70 g/om zi

poluanţi organici biodegradabili exprimaţi în CBO5	- 65 g/om zi

azot amoniacal (NH4) - 2 g/om zi

fosfor total (P) - 2,5 g/om zi

Încărcarea în poluanţi a apelor menajere uzate, trebuie să se încadreze în normele de calitate a apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor conform NTPA 002/2002 aprobate prin HG. nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG. nr 352/2005.

Apele pluviale sunt colectate prin burlane de pe acoperisul halelor de productie si sunt dirijate prin rigole de scurgere in rețeaua stradală.

b. Protecţia aerului

b.1. Surse de poluare pentru aer, poluanți, inclusiv mirosuri

Sunt constituite din:

- maşinile care transportă produsul finit şi materiile prime

- stivuitor cu funcționare pe motorină

- centrală termică cu funcționare pe lemn

b.2.Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- Poluanţii evacuaţi în atmosferă: gaze de la central termică cu funcționare pe lemne. Aceasta dispune de coș de fum metallic, diametru 600 mm, H=10m.

La limita incintei condiţiile de calitate ale aerului se vor încadra în prevederile STAS 12574/87 "Aer din zonele protejate" şi nu vor depăşi: pulberi în suspensie 0,15 mg/mc/zi şi pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună.

Gazele de ardere evacuate în atmosferă sc vor încadra în prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/93 şi vor conţine pulberi max 100 mg/Nmc, monoxid de carbon max. 250 mg/Nmc, oxizi de sulf exprimaţi ca SO2 max 2000 mg/Nmc şi oxizi de azot exprimaţi ca NO2 max 500 mg/Nmc.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

c.1.Sursele de zgomot şi de vibraţii sunt:

Sunt reprezentate de utilajele care se folosesc pentru tapițat (pistoale pneumatice pentru capsat, mașini de tocat burete, mașina de tocat vată, circularul cu masă mobilă pentru debitat burete) motostivuitor, compresor cu aer comprimat şi maşini care transportă materiile prime şi produsele finite.

Sursele de zgomot exterioare sunt reprezentate de maşinile care transportă materiile prime și produsele finite.

c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Sistemul constructive al celor 2 hale asigură protecția împotriva zgomotului în exterior. Suplimentar sunt necesare:

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii indicaţi de producător;

- reducerea la minim a timpurilor de funcţionare în gol a utilajelor.

Pentru acest tip de activităţi nivelul de zgomot produs de utilajele de prelucrare a lemnului în spaţii închise, secţii de producţie, este de cca. 80-90 db(A).

Activitatea desfăşurată nu generează vibraţii.

Conform STAS 10009/2017 - Nivelul de zgomot la limita incintei este de 65 dB(A).

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:  sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

e. Protecţia solului şi a subsolului

e.1.Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Din activitatea care se va desfăşura se pot identifica următorii poluanţi care ar putea afecta calitatea solului:

- lubrifianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje;

- deşeurile industriale şi cele menajere;

-  apele pluviale și menajere;

- pulberile antrenate de mijloacele de transport care aprovizionează unitatea cu materia primă.

e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Carburantul utilizat pentru motostivuitorul din dotarea fabricii este motorina. Alimentarea cu motorină se face din canistre direct în rezervorul utilajului.

În timpul exploatării pot apărea scurgeri accidentale de carburanţi datorită unor defecţiuni. Titularul de activitate are în vedere măsuri de limitare a infiltrării carburanţilor în sol prin utilizarea unor materiale absorbante (pământ, rumeguş) care vor fi aplicate pe zonele pe care s-a scurs carburantul. Aceste materiale absorbante îmbibate cu carburant sunt depozitate în locuri speciale.

Lubrifianţii utilizaţi pentru maşinile - unelte din dotare sunt sub formă de uleiuri. Posibilitatea contaminării solului poate apărea doar la schimbarea uleiului.

Deşeurile industriale rezultate din activitatea care se desfăşoara în unitate sunt reprezentate de deșeurile de ambalaje și bidoanele de diluant și adeziv. Titularul de activitate trebuie să depoziteze aceste deşeuri în locuri special amenajate şi să le valorifice la unităţi specializate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul colectării şi gestiunii deşeurilor şi ambalajelor.

Apele pluviale vor fi încărcate cu suspensii şi nu vor constitui un factor de poluare pentru sol, decât în cazul în care s-ar produce o contaminare accidentală a lor cu produse petroliere.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

f.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul se află în aria natural protejată Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului

Coordonatele sitului - N 460087500 – latitudine

- E 220120083 – longitudine

Suprafaţa sitului (ha) - 22.481

Altitudine (km) Min. 91 Max. 374 Med. 118

Regiunea biogeodrafică - Continental Panonică

Regiunile administrative

NUTS – RO42; Numele regiunii: Vest, Numele județului - Arad (100%)

Lista specii păsări enumerate în anexa 1 a Directivei Cons. 2009/47/EC Anexat

Lista specii păsări cu migrație regulată nemenționată în anexa 1 a Directivei Cons. 2009/47/EC Anexat

Caracteristici generale ale sitului – se dau in cap. 13

f.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Modalităţile prin care se realizează impactul asupra acestui factor de mediu sunt următoarele:

- agenţii poluanţi sonori, care determină unele specii faunistice să se stabilească temporar la distanţe mai mari faţă de actualele locuri ocupate ;

- pulberi sedimentabile degajate în principal din derularea activităţii de transport, ce au efect asupra proceselor fiziologice (fotosintezei, respiraţiei, ratei de creştere, etc.) a speciilor vegetale sau animale aflate în vecinătatea balastierei.

Se poate estima că rata de migraţie a pulberilor sedimentabile depuse la suprafaţa solului, la nivelul aparatului radicular al plantelor din cadrul biocenozelor învecinate este foarte mică, datorită în primul rând cantităţilor reduse, dar şi a măsurilor de limitare, a producerii acestora.

Detalii privind aceste lucrări se dau in cap. 13

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Terenul pe care se află obiectivul este situat în partea de nord a orașului Sebiș, limitrof drumului județean 793 Sebiș - Beliu, suprafață 30.300 mp.

Terenul se învecinează cu:

- la est – DJ 793 Sebiș - Beliu

- la vest – teren viran

- la sud – SC Gema Superb SRL, unitate industrială

- la nord – spații de producșie și depozitare.

Distanțele până la zona de locuit:

- la est – 1500 m locuință

- la vest – teren agricol

- la sud – 1500 m locuință

- la nord – 750 m zonă de agrement.

Încadrarea seismică este în conformitate cu Codul de proiectare seismică – Indicativ P 100 – 1/2013.

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 0,7s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,30g. Adâncimea de îngheţ este de 0,8÷0,9 m conform STAS 6054/77.

Din punct de vedere economic folosinţa actuală a terenului este zona industriala cu teren de constructie.

g.2. Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

Poluanţii ce pot afecta aşezările umane şi implicit starea de sănătate a localnicilor sunt: nivelul zgomotelor; emisiile de poluanţi în atmosferă; apele pluviale şi menajere uzate; deşeurile gospodărite necorespunzător.

Având în vedere că procesele tehnologice se desfăşoară în spaţii închise nivelul zgomotului nu va afecta în nici un mod pe locuitorii din imediata vecinătate a locaţiei societăţii.

Pulberile, reprezentând un poluant major al atmosferei, majoritatea statelor au stabilit norme privind concentraţiile maxime admisibile în atmosfera zonelor protejate.

Concentraţia maximă admisibilă pentru pulberi sedimentabile este de 17 g/m2/ lună.

Pentru pulberile în suspensie concentraţiile maxime admisibile în atmosfera zonelor locuite este următoarea:

- 0,5 mg/m3 - media de scurtă durată

- 0,15 mg/m3 - media de lungă durată.

Eliminarea gazelor din spaţiile de lucru se face printr-o ventilaţie permanentă.

Centrala termică este prevăzută cu coș metallic de evacuare gaze de 10 m înălțime.

Putem concluziona, că locuitorii din vecinătate nu vor fi afectaţi decât în mică măsură de emisiile din atmosferă.

Compoziţia chimică a apelor uzate menajere determină caracterul lor poluant ce se manifestă prin prezenţa substanţelor organice, resturi de la spălarea mâinilor, dejecţii, microorganisme, inclusiv patogene şi substanţe chimice - detergenţi, etc.

Având în vedere că societatea este racordată la reţeaua de canalizare aparţinând SC Termoconstruct SRL nu se pune problema unor expuneri ale populaţiei la poluarea cu ape uzate.

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament, în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării

h.1.Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Deşeurile rezultate în urma procesului de producţie sunt reprezentate de:

- deşeuri menajere - 1,0 mc/ lună (cod-20 03 01)

- deşeuri de ambalaje (cutii de carton deteriorate) - 400 kg/lună - cod 150101

- deşeuri de ambalaje (bidoane de la diluant, din material plastic deteriorate) - 1,5 kg/lună - cod 15 01 02

h.2. Planul de gestionare a deşeurilor

- Deșeuri din procesul de producție

Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

- deşeuri menajere - colectate în pubele

- deşeuri de ambalaje (cutii de carton deteriorate) - colectate în saci de polietilenă

- deşeuri de ambalaje (bidoane din material plastic deteriorate) - colectate în magazia unităţii

- cenusă în pubele

Deşeuri stocate temporar (tipuri,compoziţie,cantităţi,mod de stocare):

- deşeuri menajere - stocate în pubele

- deşeuri de ambalaje (cutii de carton deteriorate) - stocate în saci de polietilenă

- deşeuri de ambalaje (bidoane din material plastic deteriorate) - stocate în magazia unităţii

- cenuşă – stocare în pubele

Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- deşeuri de ambalaje (cutii de carton deteriorate) - se predau societăţilor autorizate în vederea valorificării.

Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:

- deşeurile menajere se transportă cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localităţii la un depozit de deşeuri solide nepericuloase funcţional.

Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- depozitul de deşeuri solide nepericuloase în funcţiune, de către societăţi autorizate, pentru deşeurile menajere.

Se va evita formarea  de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi.

Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;

- monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei, cu respectarea Legii nr. 211/2011, privind gestiunea deşeurilor şi a Hotăririi nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor generate pe amplasament, conform codurilor de la pct. IV. 1 din HG.nr. 856/2002.

- Deșeuri în timpul realizării proiectului

În timpul construcției rezultă deșeuri:

- beton 170101

- sticlă 170202

- materiale plastice 170203

- amestecuri metalice 170402

- amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări 170904

j. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

j.1.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau în producție

În perioada de exploatare:

- se utilizează Adeziv Intercol L1705 şi Diluant pentru produse de bază de răşină nitrocelulozică D002-2.

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Fraze de risc | Localizarea | Cantitate totala detinuta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diluant D002 Toluen Acetat de butil Acetonă Butanol | 108-88-3 123-86-4 67-64-1 71-36-3 | Xn, R11-20 R10-66-67 Xi, R11-36-66-67 Xn; R10-22-37/38 -41-67 | Secţie | 0,3 | 5 | Lichid | Recipient 1,5 l | Magazie |
| 2 | Intercol L1703 Acetonă Oxid de zinc | 64742-49-0 67-64-1 1314-13-2 | Xn, Xi R65,38,11,51/53 Xi, R36,11,66-67 R50/53 | Secţie | 4,8 | 5 | Lichid | Container 800 l | Magazie |

În timpul construcției: se folosesc carburanți și lubrefianti pentru utilaje

j.2.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Pentru Intercol

-ambalare: container din fibră de sticlă de 1000 1

- transport: cu mijloacele de transport autorizate pentru aceste tipuri de produse 	- depozitare: spațiu destinat în magazine de materii prime

- folosire: în producţie pentru lipire burete pe schelete.

Pentru Diluant 002

-ambalare: recipienţi plastic flacoane 1,5 l

- transport: cu furnizorii

- depozitare: spațiu destinat în magazine de materii prime

- folosire: curățirea pistoalelor de lipit.

Titularul va tine evidența ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cf. Legii 249/2015.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Geologia

Din punct de vedere geologic, arealul din jurul obiectivului studiat are în bază un fundament cristalin cutat, carpatic, puternic tectonizat, afectat de o mulţime de linii de falie. Peste fundament sau sedimentat formaţiuni neogene tortoniene, sarmaţiene şi ponţiene. Deasupra acestor depozite au fost depuse sedimente cuaternare, cu caracter lacustru în bază şi aluvio-proluvial în partea superioară.

La est şi nord de localitate, în Pleşa Sebişului, se remarcă prezenţa vulcanitelor neogene (tortonian-sarmaţiene) apărute la suprafaţă de-a lungul faliilor care fragmentează fundamentul.

Terasele şi glacisurile sunt alcătuite din depozite friabile pleistocen superioare (pietrişuri cuarţitice), parazitate la suprafaţă de o pătura de argile deluviale solificate, cu o mare concentraţie de concreţiuni ferimanganice şi de materiale loesssoide etc.

Dealurile piemontane includ în mare parte marne şi nisipuri ponţiene, peste care sunt depuse pietrişuri piemontane care aflorează (ies la suprafaţă) pe spinarea interfluviilor. La suprafaţă sunt prezente pe arii largi argile deluviale pleistocene, care au până la 10 m grosime, sub care se găseşte orizontul de pietrişuri piemontane de 1 - 3 m grosime, de natură cuarţitică, prinse într-o masă nisipoasă de culoare roşiatică.

Mişcările neotectonice orogenetice manifestate în regiune au caracter pozitiv, însă intensitatea lor este redusă.

Hidrogeologia

Apele subterane prezente în arealul studiat includ atât ape freatice, cât şi ape de adâncime.

Sistemul acviferului freatic din lunca râului Crişul Alb, are nivelul freatic destul de aproape de suprafaţa topografică a terenului, 0,5 - 5 m, pe alocuri acesta intersectând suprafaţa terenului şi formând mlaştini. La partea superioară a formaţiunilor permeabile apar, pe alocuri depozite cu permeabilitate redusă, prafuri argiloase, argile, care determină apariţia unui strat acvifer sezonier suprafreatic specific câmpiei aluviale. Orizontul suprafreatic cuprins între 0 şi 0,5 m adâncime apare discontinuu şi prezintă oscilaţii sezoniere accentuate, legate strâns de regimul pluviometric. Imediat la vest de oraşul Sebiş, în vecinătatea râului Teuz, există un areal extins cu exces permanent de umiditate şi soluri hidromorfe de tip lăcovişte. În anumite locaţii, lucrările hidroameliorative efectuate au reuşit să coboare nivelul hidrostatic cu l - l,5 m. Apele freatice din zona joasă au o mineralizare cuprinsă între 0,1 şi 3 g/l, aparţinând tipului bicarbonatat calcic. Debitele stratelor freatice sunt cuprinse între l şi 3 1/s. În luncile Sebişului şi Teuzului apele subterane întrunesc aceleaşi particularităţi, deosebindu-se doar printr-un drenaj mai bun.

Apele de suprafaţă

Reţeaua hidrografică este reprezentată de către râul Crişul Alb, situat la circa 1 km nord de obiectivul studiat şi de Râul Teuz plasat la 0,5 km nord, care străbat zona pe direcţia E-V.

Pârâul Sebiş sau Dezna este unul dintre cei mai importanţi afluenţi ai Crişului Alb, nu atât prin lungime, aproape 30 km şi suprafaţă de bazin, aproximativ 211 km2, cât mai ales prin debitul mediu relativ ridicat, de 2,6 m3/s, datorat aportului ridicat de ape subterane primite din zona carstică a Munţilor Codru-Moma. În secţiunea Sebiş, tipul de alimentare al pârâului omonim este pluvionival, cu scurgere subterană bogată. Scurgerea maximă se produce în intervalul februarie-martie, 30 %, iar minima în intervalul august-octombrie, 8 %, atât pe Criş, cât şi pe Sebiş. În bazinul hidrografic al Sebişului scurgerea de iarnă deţine o pondere ridicată, chiar dominantă, ca urmare a frecventelor incursiuni de aer cald specifice acestui anotimp însoţite de precipitaţii lichide bogate.

##### Caracterizarea climatologică

Zona se încadrează climatului temperat - continental moderat, cu veri călduroase şi ierni blânde. Localitatea se află sub incidenţa maselor de aer predominant vestice, cu caracter oceanic.

Regimul termic este specific zonei de câmpie, valoarea medie multianuală a temperaturii fiind de 10,2° C. Temperaturile medii lunare maxime se înregistrează în luna iulie (20,3° C), iar valorile minime în luna ianuarie (-2,3° C), rezultând o amplitudine termică medie anuală redusă (22,5 °C). Temperatura maximă absolută a fost înregistrată în 5 august 1967 (38° C), în timp ce minima absolută s-a înregistrat în 9 ianuarie 1968 (-27° C). Pe versanţii dealurilor care mărginesc localitatea, Dealul Pleşu, temperatura medie multianuală scade până la valoarea de 8,5° C. Numărul zilelor fără îngheţ oscilează între 190 şi 200.

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor este destul de ridicată (748 l/m2) pentru altitudinea la care se afla locaţia, circa 140 m, situaţie favorizată de ascensiunea adiabatică a maselor de aer proaspăt în imediata vecinătate vestică a Apusenilor. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în luna iunie (96,6 l/m2), în timp ce minimul pluviometric se înregistrează în luna februarie (45,1 l/m2).

- Areale sensibile - biodiversitate

Intravilanul orașului Sebiș, în partea de nord, se află situat în situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului. Terenul pe care se află construcțiile din această zona a orasului are destinatia zonă industrială zonă teren cu construcții.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate semnificativ de proiect

7.1.Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul potential asupra mediului ca urmare a realizarii investitii se va incadra in reglementarile in vigoare, atit in ceea ce priveste impactul asupra aerului, apei si solului cit si asupra populatiei si sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale si folosintelor, dat fiind faptul ca se vor lua masurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.

Impactul asupra apei.

Apele uzate menajere nu vor depasi limitele maxime admise pentru descarcarea in retele de canalizare  prevazute de NTPA 002/2005, astfel: - pH – 6,5-8,5; -suspensii-max.350 mg/dmc; -substante extractibile cu solventi organici- max. 30 mg/dmc; -CBO5- max 300mgO2/dmc. Apele pluviale se vor încadra în NTPA 001/2005.

Impactul asupra aerului.

Există emisii fixe de poluanți în atmosferă, reprezentate de centrala termică. Evacuarea gazelor arse se face prin coș de fum existent.

Impactul asupra solului si apei subterane.

Prin luarea masurilor de protectie a solului, mentionate in prezentul memoriu: suprafetele tehnologice vor fi prevăzute cu pardosea betonată iar incinta va fi pavată cu dale de beton; conductele de transport pentru canalizare menajeră și tehnologică vor fi racordate la canalizarea proprie. Solul si apa subterana nu vor fi afectate.

Impactul generat de zgomot.

Nivelul de zgomot al instalatiilor si utilajelor nu va depasi nivelul reglementat pentru acestea, fiind instalatii noi, conforme normelor de zomot UE. De asemenea sistemul constructiv al halei compus din panouri sanwich termoizolante asigură izolarea fonică a activităţilor din interiorul halei.

Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de de 65 dbA.

7.2.Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul va fi limitat la zona incintei si imediata vecinatate a acestuia; zona de impact are destinația producție.

Nu sunt cursuri de apă sau canale de desecare care să fie afectate de functionarea obiectivului. Apele uzate menajere sunt colectate si evacuate in canalizarea orășenească.

7.3.Magnitudinea şi complexitatea impactului.

Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.

7.4.Probabilitatea impactului:

- Pentru aer: sunt surse fixe de poluare a aerului, centrala termică

- Pentru apă: apele uzate menajere se colectează în existentă şi nu vor produce impact asupra mediului;

- Pentru sol: suprafețele tehnologice (hală) sunt betonate iar zonele de depozitare agregate, produse finite, etc. vor fi pavate. Nu va fi impact semnificativ asupra solului.

- Pentru deșeuri: deșeurile tehnologice se reutilizează (burete) iar cele rezultate de la tapiţerie vor fi debarasate prin operatori specializați.

- Pentru zgomot: zgomotul din surse tehnologice (linie fabricație) este atenuat de pereții halei; zgomotul generat de mijloacele de transport materii prime si produse finite se va încadra în normativele existente.

7.5.Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

Emisiile în apă vor fi continue dar apele uzate menajere vor fi colectate în reţeaua existentă în incintă. Zgomotul generat de utilajele tehnologice va fi continuu (pe perioada funcționării) dar va fi atenuat de pereții halelor.

Deșeurile menajere si tehnologice se vor genera continuu dar vor fi debarasate prin operatori specializați, fără a produce impact asupra mediului.

7.6.Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

• Pentru reducerea impactului asupra apei

- se va construi canalizare menajeră cu racord la canalizarea existentă în incintă

- se va construi canalizare pluvială cu racord la canalizarea existentă în incintă	• Pentru reducerea impactului asupra aerului

Se va folosi aceeaşi centrală termică care funcţionează şi în prezent.

• Pentru reducerea impactului asupra solului

- pardoselile în zonele tehnologice vor fi realizate din beton care să prevină scurgerile în sol şi/sau ape subterane;

- gestionarea deşeurilor şi substanţelor periculoase se va face cu precauţiile necesare:

- colectarea deşeurilor şi manipularea substanţelor periculoase de către personalul instruit în acest sens;

- debarasarea deşeurilor periculoase şi deşeurilor de ambalaje şi a ambalajelor se va face de către operatori specializaţi cu mijloacele proprii ale acestora.

7.7 Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

8.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Pentru protecția calității apelor și solului se vor asigura condiții pentru depozitarea în siguranță a materialelor de construcții ca sa nu poata fi antrenate de vânt sau ape pluvial; se vor lua măsuri de prevenire cu produse petroliere-carburanți, lubrefianți; la terminarea lucrărilor terenul va fi curățat și readus la forma inițială.

Pentru protecția atmosferei, zgomot, vibrații. Nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/2017; cantitatea de particule în suspensie și sedimentabile se vor încadra în normativele existente.

Pentru gestionarea deșeurilor: deșeurile menajere se vor depozita în spații special amenajate, se vor gestiona selective; deșeurile industrial rezultate în perioada de funcționare vor fi debarasate prin operatori specializați.

Pentru protecția biodiversității titularul activității are obligația de a menține și de a nu periclita starea de conservare a speciilor și habitatelor natural existente în situl Natura2000 limitrof; va utilize utilaje performante care să nu înregistreze pierderi de combustibil și lubrefianți.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Nu e cazul.

B. Se va menționa planul/programul din care face parte proiectul

Nu e cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

In vederea amenajării organizării de șantier, în incinta existentă proprietatea Minimaxx Sofa, cu suprafață totală de 30300 mp, a fost prevăzută o suprafaţă de cca. 1000 mp, pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou maistru, o rulota pentru personalul care asigura paza în organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI. În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc.,după care balastul se va curaţa , urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

10.2. Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier se va realiza în spațiu deținut de SC Minimaxx Sofa, în suprafață de 30300 mp.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In timpul executiei cladirilor pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

( deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

( asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluaților în mediu în timpul organizării de șantier

Pe durata realizarii lucrarilor vor rezulta: deseuri de constructii, ape uzate menajere si o  potentiala poluare cu pulberi si alte noxe a atmosferei.

Pentru  prevenirea si reducerea impactului asupra mediului  sunt prevazute:

- materialele rezultate în urma construcţiei (săpături fundaţii, stâlpi) vor constitui material de umplutură care se va împrăştia pe teren pentru nivelare.

-utilizarea WC ecologic, in scopul evacuarii apelor uzate menajere;

-utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor care au verificarea tehnica la zi;

-intretinerea curateniei la locurile de munca pentru prevenirea formarii de pulberi;

-materialele de constructii vor fi aduse pe amplasament de catre firma constructoare (ex.betoane), ferme metalice, panouri, etc, în mijloace auto corespunzătoare;

10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluați în mediu

Nu sunt necesare dotări pentru controlul emisiilor în perioada organizării de șantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; Solul fertil se decopertează de pe portiunile unde vor fi amplasate constructiile si caile de cirulatie si se va depozita in partea de vest a parcelei. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte. Apa necesară udării suprafeţelor se va transporta cu cisterna.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor  accidentale si interventia in caz de accident, toate instalatiile si depozitele de materii si substante periculoase vor fi manipulate de către personal autorizat.

De asemenea sunt prevazute sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.

11.3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Beneficiarul nu are în plan închiderea, dezafectarea sau demolarea instalaţiei în următorii 10 ani.

11.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Amenajările sunt prevazute sa functioneze pe durata nedeterminata. Terenul aferent amplasamentului nu este in prezent amenajat.

XII. ANEXE

Piese desenate

XIII. PROIECT CARE ÎNTRĂ SUB INCIDENȚA OUG 57/2017

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar și coordonatele stereo ale amplasamentului

Investiția pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 64/23.10.2018 - „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad , se află pe teren în suprafață de 30300 mp, proprietatea SC Minimaxx Sofa SRL Sebiş cu sediul social în Sebiş str. Ciutăriei nr. 7 jud. Arad.

Profilul societății este Fabricarea de mobilier, cod CAEN 3109. Terenul este situat în loc. Sebiş, folosința actuală fiind zonă industrială cu teren de construcţie; destinația stabilită prin PUG - subzonă construcţii și amenajări sportive, funcţiunea dominantă a zonei construcţii industriale şi agricole, producţie industrială nepoluantă, situat în UTR 1 subzona ISa1a; regimul tehnic: se propune „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad.

Finanțarea lucrărilor se va face din surse proprii ale SC Minimaxx Sofa SRL. Se vor produce elemente de mobilier.

În prezent terenul ce face obiectul acestei documentaţii este parţial construit, existând în funcţiune o fabric de mobilier cu acelaşi profil, cu o suprafață de 9869,97 mp, cabină poartă 15,64 mp, post trafo 13,29 mp.

Se doreşte autorizarea lucrărilor de „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad.

Prezentul proiect propune lucrările de construire unei hale de productie componente mobilier si extinderea halei de tapițerie existente. Lucrarile se vor realiza in doua etape, pentru a se putea integra executia noilor corpuri in procesul de productie existent.

Marirea capacitatii de productie a Minimaxx Sofa, va aduce un impact pozitiv in mediul urban si economic al zonei aferente orasului Sebis, prin crearea de noi locuri de munca si colectarea taxelor si impozitelor.

Datorita strategiei de dezvoltare locală, prin care se intentioneaza gruparea functiunilor industriale in afara zonelor rezidentiale si comerciale ale localității in perimetre special amenajate, precum zona din Sebiş, amenajata in baza unor documentatii de urbanism deja aprobate, beneficiarul a intocmit o documentatie in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991, Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003 reactualizate.

S.C. Minimaxx Sofa SRL.Sebiş, jud. Arad, care dorește realizarea investitiei „Extindere capacitate de producţie” etapa I Extindere şi construire hală de producţie, componenete mobilier tapiţat şi etapa II Extindere producţie de tapiţerie, în Sebiş, jud. Arad, CF nr. 302493, a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 64/23.10.2018 eliberat de catre Primaria Sebiş sub nr. 6555/15.10.2018.

Realizarea investiţiei contribuie la menţinerea standardului investitorului şi la implementarea strategiilor de dezvoltare ale acestuia.

Terenul face parte din UTR 1, subzona Isa,1-a, conform PUG aprobat, destinația admisă fiind aceea de subzonă construcții și amenajări sportive, funcțiune dominantă - producţie industrială nepoluantă.

- Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

A. Localizarea sitului

( Coordonatele sitului - N 460087500 – latitudine

- E 220120083 – longitudine

( Suprafaţa sitului (ha) - 24.481

( Regiunea biogeodrafică - Continentală 10,95% Panonică 89,05%

( Regiunile administrative

NUTS – RO42; Numele regiunii – Vest

- Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/EE, specii enumerate în anexa 2 a Directivei 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește (vezi anexat Formularul standard actualizat 2016) – vezi anexat

- Descrierea sitului

Caracteristici generale ale sitului

Cod	Acoperire%	Clase de habitate

N06	 5,5 		Râuri, lacuri

N07	 0,46 		Mlaștini, turbării

N12	29,95 		Culturi (teren arabil)

N14	45,81		Pășuni

N15	5,15 		Alte terenuri arabile

N16	11,36 		Păduri de foioase

N21	0,47		Vii și livezi

N23 	1,0		Alte terenuri artificiale / localități, mine

N26 	0,27		Habitate de păduri (păduri în tranziție)

Câmpia înaltă a Cermeiului se află la poalele Munților Codru Moma, fiind caracterizată de păduri de lucă, pășuni și fânețe umede, heleștee și mlaștini. În vecinătatea orașului Ineu se găsește Pădurea și lacul Rovina, respectiv pescăria Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare și de baltă. Pe râul Teuz se află acumularea Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mlaștinișuri, cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se și Pădurea Sic.

Pescăria Cermei și Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar pășunile și pâlcurile de arbori din preajma localității Apateu sunt importante pentru specii de stepă.

- Calitate și importanță:

C1 – specii de interes conservativ global – 2 speci cristel de câmp (Crex crex), vânturel de seară (Falco vespertinus).

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii codalb (Haliaeetus albicilla), creșteț pestriț (lPorzana parva).

Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri și pajiști umede, bălți mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv creștețul pestriț. Codalbul cuibărește în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe  pășunile din nordul sitului. Pe lângă cele menționate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), șerparul (Circaetus gallicus) și gaie neagră (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă.

Impactul antropic este mijlociu și se referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum și la transformarea zonelor umede în terenuri agricole.

- Relațiile sitului cu alte arii protejate - desemnate la nivel național sau regional

Cod	 Categorie		 Tip	 % 	Codul național și numele ariei naturale protejate

RO04 	Rezervație naturală 	+ 	0,01 	2.88.-Poiana cu narcise Rovina

RO04 	Rezervație naturală 	+ 	0,36 	2.89.-Balta Rovina

RO04  Rezervație naturală	+	0,40	2.89.-Balta Rovina

RO04 	Rezervație naturală	+ 	0,06 	2.91.-Pădurea Sâc

RO04 	Rezervație naturală	+ 	0,18 	2.91.-Pădurea Sâc

În zona proiectului, în perioada vizitei pe amplasament nu s-au întânit specii și habitate de interes comunitar, care fac obiectul conservării.

- Prezenta și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Vezi Formularul standard anexat.

- Managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Planuri de management ale sitului: exista Plan de management al sitului, elaborat de Asociația Terra Nobillis SRL.

Planul de management descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariilor naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management. Are ca scop stabilirea cadrului legislativ, respectiv a măsurilor de management necesare a fi aplicate pentru păstrarea sau îmbunătățirea statutului de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională, care sunt constituite în obiectivele de conservare, listate în formularele standard de prezentare a ariilor naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și a ariilor naturale protejate conexe:

- alte situri Natura 2000 în relație cu situl Natura 2000 Câmpia Cermeiului: situl ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina Ineu, situl ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț și ROSCI0350 Lunca Teuzului - suprafața de suprapunere cu ROSPA0014 Câmpia Cermeiului,

- alte arii protejate în relație cu situl Natura 2000 Câmpia Cermeiului: Rezervația botanică 2.88. Poiana cu Narcise Rovina, Rezervația zoologică 2.89 Balta Rovina și Rezervația zoologică 2.91 Pădurea Sâc.

Ariile naturale protejate enumerate mai sus au suprafețe care se suprapun unele peste altele, integral sau parțial, motiv pentru care s-a elaborat un singur plan de management integrat, denumit Complexul de Arii Protejate Cermei sau Complexul AP Cermei.

Complexul AP Cermei a fost atribuit de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în custodia Asociației Terra Nobillis din Arad, număr convenție de custodie 270 / 20.04.2011.

Obiectivul general al planului de management este menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de importanță comunitară și națională care sunt obiective de conservare pentru Situl Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și ariile naturale protejate conexe: situl ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina Ineu, situl ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu și Gurahonț, situl ROSCI0350 Lunca Teuzului - suprafața de suprapunere cu situl ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, Rezervația botanică 2.88 Poiana cu Narcise Rovina, Rezervația zoologică 2.89 Balta Rovina și Rezervația zoologică 2.91 Pădurea Sâc; denumite în continuare Complexul Arii Protejate Cermei.

Obiectivele specifice sunt: asigurarea unui management administrativ eficient al Complexul Arii Protejate Cermei prin stabilirea măsurilor de management necesare desfășurării activităților de pază și a celor de monitorizare a activităților antropice de către personalul desemnat de la nivelul custodelui ariei naturale protejate; asigurarea păstrării sau îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin măsuri de conservare specifice; contribuția la îmbunătățirea condițiilor socio-economice ale comunităților locale prin promovarea turismului durabil; creșterea gradului de conștientizare față de obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate, prin acțiuni specifice de informare și conștientizare, educație ecologică, cercetare științifică și pregătire a personalului.

Tipurile de măsuri de conservare, a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională vizate sunt cele aferente obiectivelor specifice stabilite, conform planului de activități, respectiv: măsuri de management, măsuri specifice de conservare a speciilor și habitatelor, măsuri pentru promovarea turismului durabil, măsuri pentru educație, conștientizare și cercetare științifică.

Luând în considerare situaţia existentă, privitor la statutul de conservare a speciilor şi habitatelor, structura şi funcţionalitatea ecosistemelor, precum şi activităţile umane desfăşurate în sit prin implementarea PP, nu se preconizează a apărea evoluţii semnificative şi schimbări în starea ariei protejate.

De altfel mare parte din intravilanul orașului Sebiș, se află în Situl ROSPA 0014 Câmpia Cermeiului fiind ocupat cu construcții sau zone puternic antropizate.

Din acest motiv PP are legătură cu managementul sitului Natura 2000 ROSPA0014 în sensul că activitatea de construcție are un impact negativ foarte redus asupra habitatelor caracteristice și asupra speciilor, impactul nefiind semnificativ, distribuția spațială a activității desfășurate fiind de mică amploare. Acest fapt este corelat și cu suprafața pe teritoriul sitului a tipurilor de habitate și arealul de distribuție a speciilor identificate pe și în vecinătatea amplasamentului.

Din datele existente la nivelul întregului sit rezultă următoarele amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului privind PP, precizate în Planul de management al sitului:

Impacte negative

- Impacte și activități cu efect mare asupra sitului:

- drumuri, poteci, căi ferate (neinfluențat de proiect)

- Impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului:

- utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice (neinfluențat de proiect)

- drumuri autostrăzi (neinfluențat de proiect)

- căi ferate, căi ferate de mare viteză (neinfluențat de proiect)

- urbanizare continuă (influențat de proiect)

- depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de agrement (influențat de proiect)

- vandalism (neinfluențat de proiect)

- focul și combaterea incendiilor (neinfluențat de proiect)

- eroziune (neinfluențat de proiect)

- furtuni, cicloane (neinfluențat de proiect)

- inundații - procese naturale (neinfluențat de proiect)

Impacte pozitive

- Impacte și activități cu efect mare asupra sitului:

- activități de management (influențat de proiect)

- Impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului:

- creșterea animalelor (neinfluențat de proiect)

- silvicultură (neinfluențat de proiect)

- îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare (neinfluențat de proiect)

- habitate dispersate (locuințe risipite, disperse) (neinfluențat de proiect)

Se observă că în privința impactelor negative identificate în planul de management se confirmă prin PP impact și activități cu efect mediu + mic asupra sitului – urbanizarea și depozitarea deșeurilor menajere, iar ca impact pozitiv activitățile de management.

- Măsuri cuprinse în planul de managemnt al sitului care au legătură cu PP

1. Activități și măsuri de management

- Măsura 12 Obținerea avizului custodelui pentru actualizarea planului de urbanism: s-a emis punctul de vedere al custodelui sitului

- Măsura 13 După aprobarea planului de management custodele va informa autoritățile competente ale statului și administrațiile publice locale cu privire la obligativitatea de a actualiza documentațiile de amenajare  teritoriului și documentațiile de urbanism prin integrarea în cuprinsul acestora a prevederilor referitoare la CAP Cermei: prin avizul primit se au în vedere măsuri de protecție a ariei naturale protejate

2. Activități și măsuri de conservare a speciilor

- Măsura 99 Eliminarea deșeurilor din habitat / sit și prevenirea depozitării ilegale a deșeurilor: se va realiza cu operatori specializați

- Măsura 101 Includerea obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor în planurile de urbanism ale orașelor: se va realiza de către Primăria Sebiș și avizul custodelui

3. Activități și măsuri pentru promovarea turismului durabil (Tabel 7)

- Reglementarea accesului turistic; amplasarea de panouri indicatoare și de informare; controlul turismului de agrement; promovarea evenimentelor culturale locale; promovarea valorilor naturale și culturale locale; păstrarea caracterului tradițional al construcțiilor;  păstrarea caracterului rural tradițional; dezvoltarea de popasuri turistice și spații de campare

4. Activități și măsuri de conștientizare, educație și cercetare (Tabel 8)

- Organizarea unor tabere de educație ecologică; organizarea unor stagii de practică cu studenții; organizarea unor concursuri școlare.

- Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

● Identificarea impactului direct și indirect

- Impactul direct

Impactul asupra avifaunei se rezumă la suprafaţa afectată de lucrările de amenajare a PP în perioada de construcție și de funcționare a obiectivului după punerea în funcțiune, impact care are însă o importanţă locală, redusă.

În faza iniţială de implementare a PP-ului suprafaţa acoperită de vegetaţie va fi afectată, rezultând astfel un impact direct asupra acesteia. Menţionăm că printre plantele prezente în zona de implementare a PP-ului nu se află specii de importanţă comunitară, care fac obiectul vreunui statut de conservare, situaţie valabilă şi pentru habitatele care s-au instalat aici, terenul fiind puternic antropizat.

Vegetaţia din zona apropiată PP-ului poate fi afectată, într-o mică măsură de depunerile de praf şi pulberi rezultate în procesul de executare a lucrărilor de construcții. În general, plantele de pe amplasament sunt fără valoare deosebită datorită antropizării puternice a terenului.

Activitatea desfăşurată după PIF va afecta nesemnificativ avifauna din zonă. Speciile observate în zona de dezvoltare a proiectului nu habitează în perimetrul PP. Efectivele afectate ale speciilor de păsări sunt nesemnificative. Marea majoritate a indivizilor prezenţi vor putea migra spre zonele adiacente, cu habitate similare, unde să găsească nişe similar (Pădurea Rovina, Lunca Crișului Alb).

Speciile aflate în zona proiectului şi în preajma acesteia sunt în marea lor majoritate specii fără importanţă comunitară, nefiind semnalate în anexele Directivei Păsări și Directivei Habitate, sau nu sunt menționate în formularul standard al sitului.

Mediul va fi afectat foarte slab și punctual, însă la nivelul întregului sit perturbarea va fi nesemnificativă.

- Impactul indirect.

Impactul indirect asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din sit se manifestă prin traficul cu camioane de mare tonaj pentru transportul materialelor și al execuției terasamentelor pentru noua investiție. Acestea vor creşte nivelul de pulberi şi de gaze de eşapament aflate în suspensie în aer, precum şi nivelul zgomotului.

Având însă în vedere perioada redusă de desfășurarea a lucrărilor, considerăm că şi impactul traficului asupra distribuţiei speciilor va fi redus.

După punerea în funcțiune a obiectivelor PP impactul indirect se va reduce întrucât o parte din activitatea desfășurată va avea ca obiectiv activitatea turistică.

• Identificarea impactului pe termen scurt sau lung.

Pe termen scurt.

Impactul pe termen scurt este localizat strict la aria de dezvoltare a PP şi nu va afecta semnificativ populațiile de păsări, precum şi habitatele din zona de implementare a proiectului.

Este posibil ca un număr foarte redus de indivizi să fie obligate să migreze spre zonele limitrofe şi să găsească habitate (nişe) potrivite pentru a se stabilii în noile teritorii.

Efectivele speciilor de importanţă comunitară prezente în aceste perimetre fiind foarte scăzute, raportat la efectivele prezente pe suprafaţa întregului sit, considerăm că impactul pe termen scurt va fi totuşi nesemnificativ.

În zona PP nu s-au observant specii de păsări enumerate în anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC și nici specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Pe termen lung.- nu se identifică un astfel de impact.

- Alte informații prevăzute de legislația în vigoare

Amplasamentul SC Mininaxx Sofa deține Avizul custodelui Sitului Natura 2000 Asociația Terra Nobillis Arad nr. 5/20.04.2017 pentru fabrica de mobilă din Sebiș str. Ciutăriei nr. 7, pentru întreaga suprafață de 30300 mp.

XIV. PROIECT CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU ARE LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul.

Titularul Proiectului				   Întocmit

SC MINIMAXX SOFA SRL                       Prof. univ. dr. Florin Dumescu

Director General                                           Expert de mediu

Cindea Octavian

Anexă

Schemă flux tehnologic

1. Recepție materii prime și auxiliare

Schelete de lemn 			Debitare burete			Huse (terți)

(furnizor Gema Superb)

2. Tapițaț

3. Montare feronerie

4. Aplicare huse

5. Control calitate

6. Etichetare

7. Ambalare și depozitare

8. Livrare