MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA NR. 5. E

Pentru

“CONSTRUIRE OBIECTIV: SAPORI FABRICA LACTATE”

I. Denumirea proiectului:                           Construire obiectiv: Sapori Fabrica Lactate

II. Titular

Numele companiei  :                                  SC TEHNOART & STIL S.R.L.

Adresa postala:                                              Arad, Arad, str. Aurel Crisan, nr.7A,

Centrul de afaceri Maris,  jud. Arad

Numar de telefon, fax :                              tel/fax: 0256244986; 0722133617

Numele persoanelor de contact :               Colojoara Dorina, arh. Hent Sorin

Numele director/manager/administrator    :

Responsabil pentru protectia mediului     :   Colojoara Dorina

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

### a) un rezumat al proiectului

Prezenta documentație s-a întocmit în vederea obținerii autorizației de construire pentru realizarea unei fabrici de prelucrare a laptelui in Com. Sagu, INTRAVILAN, nr. 930 A, conform CF nr. 303580/Sagu  ( Cadastral: 1743, Top. 49.303/85-91/4/2), jud. Arad

Proiectul are ca scop construirea pe amplasament a unei hale de productie produse lactate  ca spatiu cu altă destinație decât locuință (S.A.D.), în regim de înălțime P=1Ep având înălțimea maximă de 8,00 m.

La nivelul terenului sunt prevăzute circulații pietonale și auto, 8 locuri de parcare, zone verzi, precum și lucrări de trasee de incintă pentru instalațiile de alimentare cu apă, canalizare, gaz natural si electrice generale.

Suprafata terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii „SAPORI FABRICA LACTATE” este de 9190 mp.

Pe amplasament nu se afla nici o constructie.

Accesul pe amplasament se face din DN 69 prin intermediul unei strazi fara nume.

Obiectivul de investitie „SAPORI FABRICA LACTATE” este compus din urmatoarele elemente:

Hala productie.

Clădirea propusă este compusă dintr-un volum rectangular cu dimensiunile gabaritice de 18,5 x 54,5 m. Parterul clădirii conține zona de productie, depozitare si livrare, vestiarele, spatii tehnice si zona de accs cu magazin de prezentare.

La nivelul parterului sunt prevazute cinci accese în clădire si o iesire de livrare marfa.

Regimul de inaltime al constructiei este P+1Ep. Inaltimea maxima este de 8,00 m.

Parterul cuprinde:

hol		                                                             61,13 mp

oficiu curatenie		                                       1,65 mp

zonă acces si magazin de prezentare		 51,98 mp

zonă primire lapte		                                     31,84 mp

tratament lapte		                                     20,43 mp

laborator		                                                 12,34 mp

sala producţie	                                               222,08 mp

sală sărare		                                                 62,12 mp

sală caldă		                                                 18,45 mp

sală termică		                                                 41,25 mp

sală preparare (urda+Ricotta)		             45,70 mp

sală preparare (urdă)		                                     35,36 mp

sală preparare Ricotta		                         35,36 mp

sala (ambalare) Ricotta		                         35,36 mp

depozitare	                                                            125,53 mp

zonă livrare		                                                 46,21 mp

spalare navete si forme		                          20,00 mp

preparare saramura		                                      15,00 mp

depozitare forme		                                       7,50 mp

depozitare ambalaje		                                     18,75 mp

centrala termică		                                     31,84 mp

vestiare și grupuri sanitare		                          49,37 mp

Sconstruita = 1008,50 mp

Etajul cuprinde:

birou tehnolog		                                         9,70 mp

birou șef secție		                                        14,84 mp

secretariat medic veterinar și maiștri		    12,19 mp

hol		                                                                14,88 mp

oficiu		                                                                  9,69 mp

grupuri sanitare.		                                           9,22 mp

hol		                                                                   4,21 mp

Sconstruita = 120,25 mp

Suprafetele totale ale constructiei sunt:

Sconstruita = 1008,25 mp.

Sdesfasurtata = 1128,50 mp.

Spatii functionale exterioare constructiei.

Suprafata totala alei si drumuri de incinta             1961,40 mp

Din care

Suprafata platforme:			 	                 165,00 mp

Suprafata parcaje:					      100,00 mp

Suprafata trotuare:				                1688,40 mp

Suprafata platforma gunoi:			    	          8,00 mp

Suprafata constructii				     1008,50 mp

Suprafata spatiu verde amenajat                                       3220,1 mp

Suprafata rezerva constructii			            3000,00 mp

Total teren pentru constructii		                        9190,00 mp

Coeficienti de utilizare a constructiei suprafata terenului 	9190,00 mp			  Suprafata construita existenta			                   0,00 mp

Suprafata construita existenta desfasurata 		                   0,00 mp

Suprafata construita propusa 			              1008,50 mp

Suprafata construita propusa desfasurata 		              1128,50 mp

Volumul constructiei				               8234,76 mc

POT existent = (SC / ST) * 100 = 0,00%

POT propus = (SC / ST) * 100 = 10,98%

CUT existent = (SD / ST) = 	0,00

CUT propus = (SD / ST) = 0,12

Platforma menajera.

Platforma menajera este amplasata retras fata de zonele de acces. De la platforma de gunoi, pubele vor fi transportate periodic, pentru preluarea deșeurilor de către compania locală de salubritate.

Platforma menajera este formata dintr-o placa din beton armat cu dimensiunea de 2 x 4 m pe care vor fi amplasate 4 pubele.

Acces carosabil, platforme, trotuare, spatii verzi

Pe amplasament se propune un acces auto pentru aprovizionare cu materie prima si livrare produse precum si pentru personal din strada fara nume.

Partea carosabiIa se va incadra in borduri prefabricate cu muchie tesita de 20 x 25 cm asezate aparent Ia 15cm, pe fundatie din beton de ciment de 15x30 cm.

Se vor realiza marcaje rutiere si plantari de indicatoare de circulatie in vederea semnalizarii circulatiei.

In incinta au fost amenajate 8 de locuri de parcare pentru autoturisme.

Echipamente

Pe amplasament s-au prevazut:

-bazin de retentie descoperit, pentru ape pluviale, capacitate 134 mc;

-separator hidrocarburi si namol din beton armat debit 40 l/s;

Echipamentele sunt amplasate conform planului de situatie propus.

Rastel biciclete

Obiectivul de investitii va fi prevazut cu un rastel de biciclete din teava rotunda zincata.

Semnalistica

Obiectivul de investitii este dotat cu urmatoarele elemente de semnalistica:

Litere volumetrice identificare;

Totem.

Imprejmuiri

Pe limitele de proprietate laterale și posterioară, este prevazută o imprejmuire din panouri din grilaj metalic montate pe stâlpi metalici cu fundații izolate.

b) justificarea necesitatii proiectului

Oportunitatea realizării în Sagu a unei hale pentru produse lactate este data de dezvoltarea economica a societatii coroborata cu dezvoltarea localitatii cu zone pentru activitati agricole si industriale.

În prezent, zona studiată suportă construirea unei zone pentru unitati agricole si  industriale în intravilanul localitatii Sagu.

Având în vedere dezvoltarea activitatii S.C. TEHNOART & STIL S.R.L. s-a creat premiza dezvoltarii unei fabrici de produse lactate constand intr-o hala de productie dotată cu toate utilajele amenajările necesare și instalațiile tehnico-edilitare specifice, cu finantare europeana AFIR 2014÷2020 Masura 4 “Investitii in active fizice”, prioritatea 3, submasura 4.2 „Promovarea organizarii lantului alimentar si a gestionarii riscurilor in agricultura

c) valoarea investitiei 2.633.714 euro + TVA.

d) perioada de implementare propusa: 1 an

e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasamente )

Se ataseaza plansele, apartinand proiectantului CONSTRUIRE OBIECTIV: SAPORI FABRICA LACTATE, aferente proiect apartinand SC SIREGON GRUP  SRL.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Sistemul de fundare este direct, fundatiile sunt izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat turnat monolit si pahar monolit. Fundatiile izolate sunt legate la nivelul talpii de fundare pe directie transversala cu o grinda de fundare.

Suprastructura este din cadre cu stalpi si grinzi metalice profil I și planșee din beton armat monolit pentru zona de birouri. Structura este contravântuită cu bare metalice in planul acoperisului si local in planul fatadelor.

Placa de peste sol are o grosime de 15 cm si este realizata monolit din beton armat cu o termoizolatie de 5 cm din polistiren extrudat.

Invelitoarea este de tip terasă necirculabilă, din panouri multistrat din din tabla de 0.6 mm cu spuma poliuretanica de 10 cm .

Colectarea apelor pluviale de pe acoperiș se va realiza prin intermediul unor sifoane racordate la coloanele de ape pluviale separate de reteaua de ape menajere.

Inchiderile laterale ale constructiei sunt realizate din panouri multistrat din tabla de 0.6 mm cu spuma poliuretanica de 10 cm.

Aticul este realizat din profile metalice, termoizolat pe ambele fețe cu panouri termoizolante.

Închiderile vitrate de la parter sunt din tâmplarie din aluminiu si geam termopan.

La executia finisajelor se vor respecta toate prescriptiile tehnice puse la dispozitie de furnizori.

Usile exterioare in constructie sunt alcatuite din profil aluminiu cu geam termopan conform tabloului de tamplarie.

Ferestrele exterioare sunt alcatuite din profil aluminiu cu geam termopan conform tabloului de tamplarie.

Usile in constructie sunt alcatuite din toc din aluminiu si foaie cu structura din aluminiu si spuma poliuretanica.

Compartimentarile interioare in constructie sunt:

-pereti din panouri multistrat din tabla 0.6 mm si spuma poliuretanica de 10 cm in zona de productie.

-pereti din foi de gips-carton de 1,25 cm cu structura din profile metalice de 7,5 cm in zona de birouri si grupuri sanitare.

La executia tuturor compartimentelor se vor respecta toate prescriptiile tehnice ale furnizorului.

Finisaje interioare:

Finisajele interioare in constructie sunt:

Pardoseli din:

-gresie cu grosime de 10 mm pe suport adeziv in birouri si grupuri sanitare;

-rasina epoxidica alimentara pentru zona de productie.

Peretii grupurilor sanitare vor fi din faianta cu grosime de 7 mm pe suport adeziv, h = 2,15 m cu cornisa decorativa.

Peretii in constructie sunt finisati cu foaie din tabla vopsita cu vopsea alimentara (compomnenta a panoului multistrat de inchidere sau compartimentare);

Zugravelile sunt  cu vopsele lavabile conform indicatiilor din plan parter si plan etaj.

La executia tuturor finisajelor se vor respecta toate prescriptiile tehnice ale furnizorului.

Elemente de siguranță:

Scara de acces va avea parapeți cu panouri de sticlă securizată și montanți metalici

Materialele care se pun in opera la prezentul obiectiv de investitii vor respecta legislatia in vigoare, vor fi agrementate si vor avea certificate de calitate/conformitate.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Capacitati de prelucrare:

-lapte 20.000 l/zi ( 5.200.000 l/an ) , capacitate maxima: 30.000 l/zi ( 7.800.000 l/an ).

-materii auxiliare utilizate : -cheag

-culturi liofilizate

-sare

-pungi plastic

-substante de spalare : solutii alcaline ( 500 kg/an ) , solutii acide ( 200 kg/an )

Produse finite:

-lapte pasteurizat: 800.000l/an;

-branza oaie: 168.000 kg/an;

-branza vaca: 168.000 kg/an;

-ricotta: 22.400 kg/an.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Proiectul prevede achiziționarea unei linii tehnologice complete de procesare a laptelui, compusa din:

-secția de primire si tratare a laptelui: tanc vertical izolat pentru răcire, filtru cu sac vertical, aparat de spălat lapte la rece, pasteurizator electric;

-secția de închegare-coagulare: vane duble polivalente circular înclinabile pe suport cu invertor, cărucioare de colectare și maturare lapte, grilaje scurgere lapte (fund și perete), tăvi suplimentare imprimantă (formare calupuri de brânza), cărucioare pentru brânzeturi, canal de scurgere zer complete echipat;

-secția saramura: vane pentru saramură complet echipată, serpentine pentru vane;

-secția ricotta: recipiente fund dublu fix, hote de aspirație, horn, ventilatoare centrifugale, stelaje pentru brânză pe roti, stelaje pentru brânză pe picioare, tanc izolat pentru zer, agitator sanitar electric, separator de smântână cu autocurățare, unitate de alimentare a separatorului, tanc vertical cu perete simplu zer slab;

-secția ambalare brânzeturi: mese de lucru, linie automata de închidere caserole prin lipire la cald cu sistem de dozare;

-depozitare: grilaje inox depozitare brânză, cărucioare pentru grilaje;

-echipamente suport: generatoare aburi de înaltă presiune, pompe inox, centrală pentru apă glacială cu acumulare de gheață, pompă circulare apă glacială, instalație automată pentru spălare, compresor, grup electrogen.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Activitatile desfasurate presupun desfasurarea urmatoarelor  procese tehnologice:

PASTEURIZAREA

Laptele receptionat se supune unor operatii tehnologice, care ii pastreaza valoarea alimentara si asigura obtinerea de produse sigure.

Procedeul cel mai frecvent utilizat este cel termic care se bazeaza pe efectul bactericid al caldurii si consta in ridicarea temperaturii laptelui si mentinerea acesteia la un anumit nivel, pentru o perioada determinata de timp, care sa asigure acest efect.

Pasteurizarea este procedeul prin care se urmareste distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor din lapte. Acestea sunt relativ sensibile la ridicarea temperaturii si sunt distruse la temperaturi inferioare punctului de fierbere al laptelui.

TEHNOLOGIA BRÂNZETURILOR

Operatii comune branzeturilor:

Selectarea laptelui:

Caracteristicile branzeturilor sunt influentate in mare masura de compozitia si unele caracteristici ale laptelui, in special de continutul de proteine, grasimi, calciu si pH. Aceste caracteristici depind de diferiti factori, intre care se mentioneaza specia si rasa animalelor producatoare de lapte, unele variatii individuale, furajarea, starea sanatatii si stadiul lactatiei.

Laptele destinat fabricarii branzeturilor trebuie sa fie lipsit de contaminanti chimici si de acizi grasi liberi care produc defecte in branzeturi si de antibiotice ce inhiba dezvoltarea bacteriilor.

Laptele destinat fabricarii branzeturilor trebuie sa fie de calitate foarte buna, deoarece bacteriile de contaminare se concentreaza in cas producand defecte sau imbolnavirea consumatorului.

Prin tratamente aplicate in procesul de fabricatie se urmareste distrugerea sau indepartarea microflorei de contaminare.

Coagularea:

Coagularea reprezinta o etapa esentiala pentru fabricarea tuturor sortimentelor de branzeturi. In aceasta etapa, cazeina din lapte este transformata in gel in structura caruia sunt retinute celelalte componente si unele celule microbiene. Coagularea poate fi realizata prin urmatoarele fenomene:

-coagulare enzimatica;

-precipitare izoelectrica prin acidifiere la pH 4,6 (coagulare acida);

-acidifiere la ph 5,2.

Majoritatea branzeturilor sunt obtinute prin coagulare enzimatica.

Gelul obtinut in lapte prin coagularea enzimatica sau acida este relativ stabil daca este mentinut in stare intacta, insa daca este taiat sau rupt elimina zerul printr-un proces de sinereza. Sinereza concentreaza cazeina si grasimea laptelui de 6-12 ori.

Formarea si presarea casului:

Scopul principal al formarii este de a determina unirea granulelor intr-o masa continua, din care sa se elimine o cantitate determinata de zer.

Pentru branzeturile cu pasta tare se intervine cu o forta exterioara. Important ca in timpul presarii casul sa fie cald.

Sararea este o faza indispensabila in fabricarea sortimentelor de branzeturi  supuse procesului de maturare, reprezentat de un ansamblu complex de fenomene biologice, enzimatice si fizico-chimice care au ca parametrii de desfasurare temperatura, pH-ul, potentialul redox si activitatea apei.

Produsele ambalate sunt depozitate in spatii speciale la temperatura de 4-6ºC, pana la livrare.

Livrarea se realizeaza in mijloace de transport specializate cu frig, pentru a asigura calitatea initiala a produselor fabricate.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime şi materialele necesare realizari constructiei vor fi specifice etapei de implementare a proiectului, respectiv de realizare a imobilului si a amenajarilor adiacente (drumuri, alei, imprejmuire, spatiu verde ).

Asigurarea materialelor necesare se realizeaza in baza dispozitiilor beneficiarului si a antreprenorului general , de la unitati autorizate in furnizarea acestora.

Materia prima ( laptele ) va fi asigurata din ferme autorizate.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

A. Alimentarea cu apa

Este reteaua centralizata de alimentare cu apa a localitatii Sagu administrata de COMPANIA DE APA ARAD.

Constructia va fi prevazuta o instalatie interiora de alimentare cu apa potabila realizata din teava PEHD ø28 si 18, o retea de canalizare canalizare ape uzate menajere din PVC KG SN4 ø110 si o retea de canalizare ape uzate tehnologice preluate printr-o rigola cu lungimea de 50 m care se continua cu o teava din PVC KG SN4 ø110 cu lungimea de 105 m.

Necesarul de apa potabila s-a determinat avind in vedere urmatoarele date de bază:

| Nivele | N(i) | qs(i) | ΣN(i)*qs(i) (l/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilaje | 6 | 1600 l/consumator,zi | 9.600 |
| Angajati | 15 | 40 l/persoana,zi | 600 |
| Curatenie | 1170 mp | 0,5 l/mp,zi | 585 |
| Irigatii spatii verzi | 3220 mp | 0,2 l/mp,zi | 644 |
| Total |  |  | 11,429 |

N(i)= numarul total de persoane, consumatori

qs(i)= debit specific (l/zi)

- Debitul mediu zilnic, Qzi mediu:

Qzi,med = [m3/zi]

Qzi,med = 11,429 m3/zi ( 0,396 l/s)

- Debitul maxim zilnic, Qzi max:

Qzi,max =kzi x Qzi,med [m3/zi]

  - kzi = 1,3

Qzi,max = 14, 857 m3/zi ( 0,515 l/s )

- Debitul maxim orar, Qh max:

Qorar,max = ( Qzi max x Kh) / T [m3/zi]

  - kh = 2,8

  - T = 8 h/zi

- Qorar,max = 5,200 m3/h ( 1.44 l/s )

Necesarul de apa de incendiu se asigura de la reteaua locala

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu este de Tr=24 ore conform tabelului 12.1 din P118/2-2013.

Qri= Vu / Tr [ m3/h]

Qri= 120 / 72 = 1.666 [ m3/h]

Qri= 0.46 [ l/s]

B. Evacuarea apelor reziduale

Apele menajere rezultate de la grupurile sanitare vor fi colectate de o canalizare ape uzate menajere şi descărcate reteaua de canalizare va fi realizata din PVC KG SN4 ø110.

Apele uzate tehnologice sunt preluate printr-o rigola cu lungimea de 50 m care se continua cu o teava din PVC KG SN4 ø110 cu lungimea de 60 m si evacuate in reteaua de canalizare municipala.

Astfel apele uzate menajere si tehnologice sunt refulate în canalizarea com.

Sagu administrata de COMPANIA DE APA ARAD printr-o conductă de refulare,

debitele descarcate fiind :

- Debitul mediu zilnic uzat , Qzi mediu uzat:

Qzi,med uzat  = [m3/zi]

Qzi,med = 11,429 m3/zi ( 0,396 l/s)

- Debitul maxim zilnic uzat , Qzi maxuzat :

Qzi,max uzat =kzi x Qzi,med uzat  [m3/zi]

  - kzi = 1,3

Qzi,max uzat  = 14, 857 m3/zi ( 0,515 l/s )

- Debitul maxim orar, Qh max uzat :

Qorar,max uzat = ( Qzi max uzat x Kh) / T [m3/zi]

  - kh = 2,8

  - T = 8 h/zi

Pe descărcarea apelor tehnologice din spatiul de productie se prevede un separator de grăsimi de Q=7 l/s, TIP LIPUMAX cu V = 2,704 mc .

Căminele de vizitare sunt de tip prefabricat D=0.80 m, se amplasează la intersectii, în aliniament şi la racordul instalatiilor interioare, fiind executate conform STAS 2448-82 , acoperite cu rame si capace din fontă STAS 2308-81 de tip carosabil 400 kN. Elementele prefabricate din care se compune căminul, la îmbinare şi la trecerea conductelor prin pereti sunt prevazute cu inele de cauciuc pentru etansare.

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare gravitationala se va poza în tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 1,10 m pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu la panta din proiect, eventualele denivelări se completează prin săpare iar umpluturile se realizează cu nisip. După terminarea lucrărilor de montaj a tuburilor şi căminelor de vizitare se execută încercarea de etanşeitate a canalizării prin umplerea cu apă.

C. Evacuarea apelor pluviale

Apele de ploaie de pe suprafata studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala, separat de  pe platforme si separat de pe cladire.

Apele de ploaie sunt descarcate intr-un bazin de retentie deschis  BR de 134 mc, dupa o preepurare printr-un separator de namol si hidrocarburi din beton tip FLXH 40 , cu V = 8,4  mc (a celor provenite de pe platforme) si apoi evacuate în canalizarea com. Sagu administrata de COMPANIA DE APA ARAD.

Bazinul de retentie a fost calculat pentru un timp de acumulare de 20 minute.

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS  se calculează cu relaţia :

QP = 0,0001*i*( ( SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

(-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor receptoare

Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi  se verifică prin calcul după alegerea  diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin  coloanele instalaţiei interioare  (min)

L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control (m)

V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber,

V = 40 ( 60 m/min

SC=1008.50[mp]

F= 1/2

i=320[l/s*ha]

(=0,80

Rezultă:QP=30.65[l/s]

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe platforma

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata:

Qcp = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ]

Splatforme = 1961.4 mp

i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/1 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846)

m – coeficientul de înmagazinare = 0,8

Ø – coeficientul de scurgere = 0,90

Qcp = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 1961.4 mp x 0,90 = 31.01 l/s

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe spatii verzi:

Qcpsv = 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ]

S spatii verzi = 3220.1 mp

i - intensitatea ploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846)

m – coeficientul de înmagazinare = 0,8

Ø – coeficientul de scurgere = 0,20

Qcsv = 0,0001 x 0,8 x 220 l/s*ha x 3220.1 mp x 0,20 = 11.33 l/s

Debit total de evacuare ape pluviale colectate de pe platforma si spatii verzi:

Qctot=Qcp + Qcsv

Qctot=31.01+11.33 = 42.34 l/s

Rezulta un separator de hidrocarburi cu by-pass, cu o capacitate de 15-60 l/s (15 l/s pe direct, respectiv 60 l/s prin by-pass).

Debit total de ape pluviale : Qp+Qctot = 42.34+30.65=  72.99 l/s

D. Asigurarea agentului termic

Pentru a asigura necesarul de energie pentru încălzire și prepararea apei calde menajere, in zona de birouri, fost ales un cazan de 24 kW, combustibilul utilizat este gazul metan. Inaltimea de evacuare a gazelor arse este la 5 m de la nivelul solului prin intermediul unui cos cu Φ = 150 mm.

Pentru a asigura necesarul de energie pentru încălzire și prepararea apei calde tehnologice, in zona de productie, fost ales un cazan de 100 kW, combustibilul utilizat este gazul metan. Inaltimea de evacuare a gazelor arse este la 9 m de la nivelul solului prin intermediul unui cos cu Φ = 200 mm.

E. Asigurarea regimului termic pentru spatiile de depozitare produs finit

Centrala de frig este complet automatizată cu monitorizare a parametrilor de funcţionare. Agentul de răcire folosit este Freonul ecologic R 507. Cantitatea de freon din incinta instalatiei este de 105 kg. Nu ridică probleme privind poluarea atmosferei instalaţia este complet închisă, în condiţii de scăpări de agent de răcire se întrerupe automat funcţionarea până la remedierea defecţiunii.

Instalaţia este prevăzută cu un microprocesor care indică în orice moment date privind agentul de răcite, temperatura şi localizează punctele în care trebuie acţionat în cazul unei defecţiuni.

Orice interventie la centrala frig va fi asigurata doar de catre personal specializat.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Toate lucrarile propuse conform planurilor prezentate in prezenta documentatie, nu vor afecta zona in care este amplasat obiectivul. Toate lucrarile propuse concura, de fapt,  la mobilarea intregului amplasament, in concordanta cu prevederile documentatiilor de urbanism , in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul.

Realizarea noului obiectiv implică modificarea totală a fiziografiei amplasamentului studiat. Prin constructiile propuse întreg amplasamentul va deveni funcţional.

La finalizarea lucrarilor intreaga zona se va amenaja, realizarea investitiei nu va afecta negativ zona .

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

La terminarea investitiei se vor realiza lucrari de amenajare pentru intreg amplasamentul studiat ( realizare platforme betonate si spatiu verde amenajat ).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pe amplasament se face din DN 69 prin intermediul unei strazi fara nume.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

Nu este cazul.

- metode folosite în construcție/demolare;

Sistemul de fundare este direct, fundatiile sunt izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat turnat monolit si pahar monolit. Fundatiile izolate sunt legate la nivelul talpii de fundare pe directie transversala cu o grinda de fundare.

Suprastructura este din cadre cu stalpi si grinzi metalice profil I și planșee din beton armat monolit pentru zona de birouri. Structura este contravântuită cu bare metalice in planul acoperisului si local in planul fatadelor.

Placa de peste sol are o grosime de 15 cm si este realizata monolit din beton armat cu o termoizolatie de 5 cm din polistiren extrudat.

Invelitoarea este de tip terasă necirculabilă, din panouri multistrat din din tabla de 0.6 mm cu spuma poliuretanica de 10 cm .

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Proiectantul si beneficiarul pun la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de constuctie, o schita de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

De asemenea daca vor fi depistate instalatii subterane in apropierea locului unde se executa lucrarile, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate, dupa care conducatorul procesului de munca va lua masuri pentru evitarea avarierii acestor instalatii si pentru eliminarea pericolelor de accidente si poluarea a mediului. De asemenea se va asigura de prezenta pe santier a reprezentantilor societatilor a caror retele au fost descoperite.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul lucrarilor de constructie toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul lucrarilor de constructie.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul lucrarilor de constructie, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor. De asemenea va intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor acestor masuri.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Conform prevederilor PUG în vigoare, modificat prin PUD, amplasamentul este definit de UTR-ul 14 ca zona pentru unitati agricole si industriale.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 45 din 27.12.2017, eliberat de Primaria Comunei Sagu pentru beneficiarul S.C. TEHNOART & STIL S.R.L., pentru investitia „Construire obiectiv : Sapori Fabrica Lactate”, se incadreaza in prevederilor PUG în vigoare, modificat prin PUD, amplasamentul este definit de UTR-ul 14 ca zona pentru unitati agricole si industriale.

Terenul este situat in intravilanul comunei Sagu nr. 930A, județul Arad, identificat prin: C.F. nr. 303580 nr. cad. 1743, nr. top. 49.303/85-91/4/2 .

Imobilul este constituit din teren in suprafata de 9190 mp si este in proprietatea IMO BERTFUMORE S.R.L.

Terenul are inscrieri privitoare la sarcini:superficie in favoarea TEHNOART & STIL S.R.L.

Regimul juridic: terenul este situat în intravilanul localitatii Sagu, fiind curti constructii.

Regimul economic: terenul este situat în intravilanul localitatii Sagu, fiind curti constructii.

Avize cerute : alimentare cu apa, canal.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul. Te terenul pe care urmeaza a se amplasa viitorul bloc este liber de constructii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Nu este cazul. Se utilizeaza caile de acces existente .

- metode folosite în demolare:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Se ataseaza plansele pe care urmeaza a se amplasa obiectivul.

folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Proiectul se va realiza pe un teren liber de constructii, in acest moment.

politici de zonare și de folosire a terenului:

Proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sagu nr. 5/27.01.2011:

arealele sensibile:

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| INVENTAR DE COORDONATE |
| --- |
| Pct | X | Y |
| 1 | 512811,476 | 211803,097 |
| 2 | 512773,884 | 211854,424 |
| 3 | 512661,657 | 211762,847 |
| 4 | 512699,578 | 211711,774 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Au fost studiate in cazul PU aprobata prin HCL Sagu nr. 5/27.01.2011.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

### Ape uzate rezultate în etapa de construcţie a obiectivului

Ape uzate rezultate din lucrări de execuţie a construcţiei

Apa va avea o utilizare limitată în perioada de amenajare, deoarece cea mai mare parte a materialelor utilizate vor fi preparate în afara amplasamentului. Apa utilizată în cadrul amplasamentului pentru prepararea unor materiale de construcţie va fi înglobată în acestea. Din această activitate nu vor rezulta ape uzate.

Ape uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului

Pe perioada desfăşurării etapei de construire apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid – menajere rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului. Vor fi instalate grupuri sanitare in incinta organizarii de santier.

In perioada santierului constructorul va utiliza bransamentele de energie electrica, apa potabila si canalizare existente din organizarea de santier.

Ape uzate rezultate în etapa de funcţionare a obiectivului

Ape uzate menajere rezultate din activităţile tehnologice

Pe perioada darii in folosinta a imobilului apele tehnologice vor fi reprezentate de apele uzate rezultate din activitatilor tehnologice, respectiv de la igienizarea echipamentelor din dotare.

Tot in categoria apelor tehnologice intra si cantitatile reduse de zer de concentratie redusa, care pot ajunge in reteaua de canalizare. Cea mai mare parte a acestuia se colecteaza si se utilizeaza la hrana animalelor.

Acestea vor fi evacuate in reteaua de canalizare locala, dupa trecerea prealabila printr-un separator de grasimi. si se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 002 din 2005.

Ape uzate rezultate de la activităţi de întreţinere a  parcarilor

Aceste ape pot avea in  conţinut substante petroliere. Igienizarea spaţiilor din cadrul obiectivului se va efectua cu ajutorul echipamentelor profesionale care se vor achizitiona.

Aceste ape uzate vor fi directionate in reteaua de canalizare ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere sunt trecute printr-un separator de produse petroliere (Qn = 7 l/s), dupa care sunt directionate intr-un bazin de retentie  ( V = 134 mc ) si  utilizatre la udarea spatiilor verzi. In cazul perioadelor cu precipitatii abundente surplusul va fi directionat in reteaua de canalizare locala ( conform AVIZ  COMPANIA DE APA nr. 283/28.02.2019).

Valorile concentraţiilor poluanţilor specifici din apele uzate rezultate din funcţionarea obiectivului analizat se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 002 din 2005.

Apele uzate rezultate din activităţile ce se vor desfăşura în cadrul viitorului obiectiv vor genera un impact indirect nesemnificativ asupra calităţii apelor din reteaua de canalizare municipala, dupa trecerea prealabila prin separatorul de produse petroliere.

Ape uzate menajere rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului

Pe perioada darii in folosinta a imobilului apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid – menajere  ale personalului. Acestea vor fi evacuate direct in reteaua de canalizare locala si se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 002 din 2005.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

Sursele principale si poluanţii atmosferici caracteristici perioadei de desfăşurare a lucrărilor de constructie vor fi reprezentate de:

- lucrările de manevrare a materialelor de constructie utilizate– poluanţi: particule;

-manevrarea deşeurilor de materiale de construcţii – poluanţi: particule;

-funcţionarea echipamentelor utilizate pentru realizarea lucrărilor de constructie şi

transportul materialelor – poluanţi: NOx, SO2, CO, particule, COV.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafaţa, deschise, libere. Funcţionarea acestora va fi intermitenta, în funcţie de programul de lucru (maximum 8 ore/zi, 5 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Durata lucrărilor de constructie este estimată la 1 an. După finalizarea lucrărilor de  constructie şi evacuarea materialelor din amplasament, sursele menţionate mai sus vor dispărea. Lucrările de constructie vor fi realizate cu utilaje moderne.

Se estimează că transportul materialelor va implica în traficul de incintă un număr mediu de 10 vehicule/zi.

Măsurile de reducere  si ameliorare a emisiilor şi a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât şi operaţionale şi vor consta în:

-realizarea lucrărilor de constructie pe tronsoane, materialele  urmând a fi achizitionate treptat ;

-folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

-reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

-stropirea cu apă a pământului excavat depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

-diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

-oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

-oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor.

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul asupra calitatii aerului datorat activitatilor de constructie  a imobilului descris , este nesemnificativ . Atat activitatea de constructie a cladiri , a amenajarilor propuse precum si cea de gestionare a deseurilor generate se va realiza cu respectarea tuturor normelor impuse de legislatia in vigoare, astfel incat impactul asupra calitatii aerului este de foarte scurta durata , fiind  temporar si nesemnificativ pe perioada lucrarilor de constructie.

Nu se pune problema reversibilitatii impactului.

Probabilitatea impactului;

Activitatile prezentate nu sunt generatoare de impact asupra mediului .

Toate posibilele surse de poluare a mediului au fost si vor fi  analizate cu atentie urmarindu-se in paralel reducerea la minim a acestora, atat prin echipamentele utilizate in activitatea de construire, organizarea de santier si  disciplina tehnologica impusa de catre beneficiarul obiectivului.

In etapa de functionare a obiectivului sursele şi poluanţii pentru aer sunt:

-   gazele evacuate la arderea combustibilului gazos in centralele termice ;

-   mijloace de transport prin gazele de eşapament evacuate

-    eventualele pierderi de freon ecologic la functionarea echipamentelor de realizare a frigului necesar in procesul tehnologic de prelucrare a laptelui si pastrare a produselor finite.

Centralele termice funcţionează pe combustibil gazos, sunt complet automatizate, avand sistem de monitorizare a parametrilor de functionare ( temperaturii de ardere ).                Emisiile nu ridică probleme pentru atmosferă deoarece prin arderea combustibilului gazos nu se realizează depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare privind poluarea aerului (Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare) .

Mijloacele de transport în medie 2 /zi nu staţionează pe platforma industrială sunt numai  încărcate - descărcate în sistem mecanizat nu ridică probleme de poluare a atmosferei.

Centrala de frig   este complet automatizată cu monitorizare a parametrilor de funcţionare. Agentul de răcire folosit este Freonul ecologic R 507.Cantitatea de freon din incinta instalatiei este de 105 kg. Nu ridică probleme privind poluarea atmosferei instalaţia este complet închisă , în condiţii de scăpări de agent de răcire se întrerupe automat funcţionarea până la remedierea defecţiunii.

Instalaţia este prevăzută cu un microprocesor care indică în orice moment date privind agentul de răcite, temperatura şi localizează punctele în care trebuie acţionat în cazul unei defecţiuni.

Orice interventie la centrala frig va fi asigurata doar de catre   personal specializat.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații:

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construire vor fi constituite de:

-funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor ;

-traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor;

-manevrarea materialelor.

Lucrările se vor desfăşura pe intervale de timp zilnice de 8 – 10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creşterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei .

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale şi anume:

Adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

Folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări  necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

Folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare a materialelor;

Oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor.

Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul produs de persoanele care tranziteaza obiectivul. Se apreciază că aportul acestei activităţi la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus, evidentiindu-se amplasarea obiectivului intr-o zona special destinata activitatilor de productie.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații:

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de constructie pot fi date de:

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de constructie;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de constructie;

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

-depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

-eliminarea deşeurilor de construcţie prin operatori autorizaţi;

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de constructie nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul functionarii anterioare.

In timpul realizării lucrărilor de constructie sursele posibile de afectare si contaminare ale solului si subsolului , pot fi:

- traficul autovehiculelor si utilajelor in timpul lucrului si transporturilor, prin degajarea prafului si noxelor gazoase si depunerea lor pe sol;

- scurgerile de combustibili, ulei sau de diverse materiale (moloz, pămant vegetal,ciment, balast, etc) in timpul transportului si lucrarilor;

-gestionarea defectuoasa a deseurilor rezultate din constructie.

Astfel deseurile generate in urma activitatii de constructie vor fi depozitate pe sorturi, in recipienti etansi ( daca este cazul ) si vor fi predate  agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate ( colectare si preluare ).

Prin tehnologiile de constructie prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a solului.

Pentru evitarea unei poluari accidentale a solului evacuarea deseurilor rezultate din constructie se va face progresiv de pe santier.

In cazul unor poluari accidentale ( datorate scurgerilor de motorina, uleiuri ), pamantul contaminat va fi escavat si preluat pentru tratare sau eliminare de catre firme autorizate.

Printre masurile propuse pentru protectia solului si subsolului se impune:

-accesul si parcarea auto a mijloacelor de transport implicate in transportul deseurilor rezultate in urma constructiei se va realiza doar pe suprafetele  cu aceasta destinatie;

-zonele amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor ( daca este cazul ) se vor asigura impotriva imprastierii.

In concluzie, eventualul impact negativ a activitatii de constructie este temporar si nesemnificativ  atat timp cat toate masurile si sistemele pentru protectia mediului sunt respectate si functionale.

În cazul desfăşurării activităţii de constructie în condiţii normale, la parametrii de funcţionare proiectaţi factorul de mediu sol nu va fi afectat . Dupa realizarea lucrarilor propuse solul va avea calitatea reglementata prin legislatie OM 756/1997.

Poluanţii eliberaţi de sursele de poluare , datorită măsurilor de reducere a emisiilor luate, debitele masice si concentraţiile acestora se vor situa sub limita maxim admisă in normativele

specifice in vigoare, putandu-se estima că impactul produs de acesti poluanţi asupra solului este temporar  si nesemnificativ.

Impactul vizual  datorat lucrarilor de constructie este temporar si nesemnificativ fiind de scurta durata iar organizarea de santier propusa face ca acesta sa fie usor de tolerat de catre receptorii sensibili.

In etapa de functionare a obiectivului solul şi subsolul nu sunt expuse procesului de poluare, în cadrul obiectivului nu există surse de poluare a solului şi subsolului. Apele reziduale posibil impurificate sunt în sistem închis, fiind eliminaţi, dupa trecerea prealabila prin sisteme e depoluare, in reteaua de canalizare centralizata, fara a ajunge in contact cu solul.

Procesele tehnologice se desfăşoară în spaţii închise, pe suprafete impermeabilizate, care nu vor permite poluarea solului.

Suprafeţele exteriore ( parcarile amenajate ) sunt betonate pentru a împiedeca infiltrarea şi pentru a asigura o izolare suficientă împotriva potenţialelor poluări accidentale.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Nu este cazul.

Lucrările de constructie, cu toate activitatile conexe de organizare de santier si transport a deseurilor, nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a crea disconfort pentru populaţie, activitatile fiind realizate intr-un timp foarte scurt.

Din cele prezentate anterior rezulta că lucrările de construire a obiectivului propus nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, impactul fiind nesemnificativ si de scurta durata.

În timpul derulării lucrărilor perimetrul incintei va fi împrejmuit.

Agenţii de poluare ce pot afecta aşezările umane si populatia sunt :

- imisia de poluanţi gazoşi

- nivelul zgomotului si vibraţiilor

Conform celor prezentate anterior, imisia de poluanti gazosi nu ridica probleme legate de protecţia aşezărilor umane si a populatiei, avand in vedere masurile organizatorice propuse.

Activitatile din timpul lucrarilor  vor avea un impact nesemnificativ si de scurta durata asupra factorului de mediu AER, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului, iar in aceste conditii impactul asupra calitatii aerului se va situa in limite admisibile.

Influenta zgomotului asupra organismului uman depinde de o serie de factori ca:

- intensitatea,

- frecvenţa,

- timpul de acţiune,

- caracterul zgomotului.

- vârsta,

- activitatatea,

- starea fizică,

- obişnuinţa,

- sensibilitatea individuală

- mediul în care are loc acţiunea,

- dimensiunea spaţiului,

- configuraţia terenului.

Acţiunea zgomotului asupra urechii

- tulburări acute sau accidentale determinate de zgomote foarte puternice şi în general de scurtă durată,

- tulburări cronice care apar cu precădere în mediul industrial, ca scăderea acuităţii auditive

Acţiuni asupra întregului organism – este mult mai complexă pătrunderea zgomotului realizându-se nu numai pe calea nervului auditiv ci şi prin piele, muşchi, oase, articulaţii. La baza acestei acţiuni stă influenţa asupra sistemului nervos central.

Efecte :

- modificări ale sistemului hipotalamohipofizar

- aparatul cardiovascular reacţionează prin accelerarea pulsului şi creşterii tensiunii arteriale

- aparatul respirator se manifestă prin creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei şi a consumului de oxigen

- aparatul digestiv prezintă modificări inhibitorii ale secreţiei şi motilităţii gastrice şi intestinale

- sistemul endocrin – apar tulburări asupra glandei tiroide şi a glandelor suprarenale

- scoarţa cerebrală reacţionează prin scăderea atenţiei, apariţia insomniei, a oboselii rapide

Nivelele maxime ale zgomotului comparativ cu limitele reglementate prin STAS 10009 – 1988, sint cele din tabelul urmator :

| Punctul de calcul | Nivel de zgomot admisibil |
| --- | --- |
| La limita incintei obiectivului | 65 |
| La limita zonei protejate | 50 |

Se preconizeaza ca valoarea nivelului de zgomot admisibil la limita zonei se v-a incadra pe parcursul derulari activitatii, în lipsa altor surse de zgomot din zonă.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

- planul de gestionare a deșeurilor: 
Tipul deseurilor posibil a fi generate ( conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ),la lucrarea de reabilitare a cladirii si se vor incadra in urmatoarele categorii :

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 02 | Cărămizi | 0,5 |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 2,0 |
| 17 02 01 | Lemn | 0,5 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0,2 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 0,5 |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | 0,02 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 0,2 |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 0,1 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,05 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 1,0 |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0,05 |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 0,3 |

Descrierea modului de gestionare a deseurilor generate

În etapa de constructie vor rezulta cantităţi semnificative de deşeuri . Vor fi generate, in special,  următoarele tipuri de deşeuri:

-Material plastic PEID, PVC

-Capete conductori - neferoase cu izolaţii

-Deşeuri materiale de construcţie inerte

-Deşeuri metalice din dezafectare

Depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de municipalitate.

Toate materialele cu potenţial valorificabil ( metal, materiale plastice ) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi;

Depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice.

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier  vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul local de servicii de salubritate , cu care beneficiarul va incheia contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat. Destinatia deseurilor rezultate din demolari va fi cea stabilita de catre operatorul de salubritate .

Deşeurile de materiale  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Recipientele utilizate pentru precolectarea deseurilor sunt in functie de amploarea fiecarei lucrari contractate si se incadreaza in urmatoarele categorii :

-tomberoane;

-containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau 10 mc. Acestea vor fi inchiriate de catre beneficiarul lucrarilor in functie de etapa lucrarilor ce se for executa.

-tarcuri.

Denumirea si adresa transportatorului deseurilor.

De regula transportul deseurilor va fi realizat de catre societatea locala de salubritate, cu care majoritatea operatorilor economici de pe raza localitatii au incheiate contracte de colaborare, eliminarea deseurilor provenite din constructii ( reabilitari ) facand obiectul unei alte reglementari ( comanda, act aditional etc. ) .

In cazul deseurilor recuperabile , pentru cantitati semnificative,  transportul acestora spre unitatile colectoare si reciclatoare se realizeaza de catre societatile autorizate cu care se vor incheia contracte de colaborare.

In cazul societatilor ce detin mijloace de transport autorizate pentru transportul deseurilor si sunt autorizate pentru aceasta activitate , se vor utiliza serviciile acestora.

Depozitarea finala a deseurilor se realizeaza in functie de natura deseurilor generate :

-deseurile din constructii, ce nu se constituie in categoria deseurilor reciclabiele, vor fi directionate spre deponeul ecologic, decizia finala fiind cea a operatorului de salubritate autorizat ce isi desfasoara activitatea pe raza localitatii;

-deseurile reciclabile vor fi directionate spre punctele de colectate autorizate ale societatilor abilitate in colectarea si gestionarea acestora  .

In faza de functionare a obiectivului, deseurile rezultate se incadreaza in urmatoarele categorii :

-deseuri de ambalaje deterorate ( cantitaile vor fi in functie de displina tehnologica ) : ex pungi din plastic deteriorate ( cod deseu 15 01 02 ) sau deseuri din carton deteriorate provenite de la materiile auxiliare utilizate ( cod deseu 15 01 01 ) ;

-deseuri tehnologice : zer sarac evacuat in reteaua de canalizare.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

În etapa de constructie singurele substanţe toxice şi periculoase (îndeosebi inflamabile şi iritante – lacuri, vopsele, adezivi) ce vor fi utilizate pe amplasament vor fi încorporate în materialele de construcţii. Acestea vor fi utilizate/aplicate în cadrul amenajarilor propuse în proiect.

În etapa de funcţionare

Se preconizeaza ca in etapa de functionare pot fi utilizate substante toxice si periculoase in activitatea de intretinere a curateniei in spatiile administrative si de productie.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Se va realiza doar de catre personal instruit special.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Singurele activităţi care pot afecta populaţia din vecinătatea obiectivului sunt cele generatoare de zgomot şi cele generatoare de emisii de poluanţi atmosferici, categorie în care sunt incluse şi mirosurile. Se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de constructie pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului obiectivului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):

Nu este cazul.

- magnitudinea și complexitatea impactului:

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului:

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Implementarea proiectului care face obiectul prezentei documentaţii nu implică modificarea sistemului actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu .

La functionarea obiectivului se va respecta programul de monitorizare a factorilor de mediu, impus de catre Administratia Teritoriala de Protectie a Mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

PUG aprobata prin HCL Sagu nr. 5/2011 .

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Pentru realizarea organizarii de santier se vor avea in vedere urmatoarele:

- Gardul de la marginea proprietatii va avea h=2(m), iar gardurile din incinta cu rol de ghidaj/atentionare aprox. h=1.2 (m)

- Containere dimensiuni 3X6 (m2) : 2 buc;

Componentele principale ale organizarii de santier sunt:

-1 panou de identificare al investitiei;

-1 cabina poarta;

-1 grup sanitar, toaleta ecologica

-1 platforma depozitare materiale

-1 magazie scule

-1 punct P.S.I.

- vestiare

Racorduri: energia electrica si alimentarea cu apa si canalizarea apelor reziduale vor fi furnizata de la retelele publice.

-Suprafata terenului ocupat datorata organizarii de santier : 600  mp.

Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de munca, in conformitate cu prevederile H.G. nr.300 / 2006.

Se va intocmi  proiectul de organizare de santier (P.O.E.)  inainte de inceperea executiei amenajarii. 
            Astfel, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi va prevede obligatoriu si realizarea  unei organizari de santier (Proiect de Organizare Santier) care va cuprinde :
- caile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;
- grafice de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Anumite materialele de constructie , se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de amenajare în incinta magazinului existent. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :
- platou depozitare materiale.

Proiectantul si beneficiarul pun la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de executie schitele de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul demolarii.

La executarea lucrarilor de organizare de santier, executantul si beneficiarul vor respecta toate celelalte prevederi specifice naturii lucrarilor ce se executa

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul organizarii de santier, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase vor fi semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor.

Se  vor intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru organizarea de santier, protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general aa desemna un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor  masurilor.

- localizarea organizării de șantier:

Organizarea de santier se va realiza in incinta proprie,  numai înlimitele incintei deţinute de titular.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Avand in vedere amploarea redusa aferenta organizari de santier , aceasta nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

Nu este cazul.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Intreg amplasamentul va fi amenajat ( conform proiect ). Lucrarile propuse au fost prezentate si constau in realiazarea acceselor, parcarilor si spatiilor verzi.

In caz de poluari accidente vor fi luate toate masurile necesare indepartarii acestora.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- Persoana care observa  fenomenul -poluarea accidentala anunta imediat conducerea santierului

- Conducerea santierului dispune:

  - anuntarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona

  - anuntarea imediata a  gestionarului retelei de canalizare locala si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

- Persoanele sau colectivele din santier , cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru :

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

  - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

  - indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

  - colectarea , transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vedere respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

- Se solicita sprijin la unitatile cu care s-a stabilit ( societatea COMPANIA DE APA ARAD ) in prealabil, relatii de colaborare in acest scop, in cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru  sistarea poluarii si/sau eliminarea efectelor acesteia.

- In cazul in care cu toate masurile interne luate , exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre surse de apa de suprafata inediat, va fi avertizat sistemul de gospodarire a apelor din zona (societatea COMPANIA DE APA ARAD) , asupra situatiei deosebite create.

- Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii substantelor poluante in unitati sau in zone adiacente , conducerea unitatii sau a sectiei va informa sistemul de gospodarire a apelor asupra sistarii fenomenului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

In acest moment amplasamentul este liber de constructii.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

Se ataseaza plansele.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare:

Se ataseaza plansa de echipare edilitara ( ce prezinta echipamentele ce urmeaza a fi montate : separator de grasimi, separator de produse petroliere si bazin de retentie ape pluviale epurate ).

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare deseuri in incinta apartamentelor

↓

Stocare temporara in pubelele amplasate pe spatiul special construit ( platforma pubele ). Pubelele vor fi destinate atat deseurilor menajere cat si deseurilor reciclabile ( hartie, carton, plastic, metal , sticla )

↓

Transport deseuri de catre societatea de salubritate la statia de sortare sau deponeul teritorial

↓

Preluare deseuri la deponeul teritorial autorizat .

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Se vor prezenta in cazul in care se  solicita.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Bega

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral:

Curs de apa Fibis

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Pentru semnatura titularului

Ing. Dorina COLOJOARA