S.C. IACOB SI FIII S.R.L.

## 310131 ARAD  – ROMÂNIA                                     Bd.Gen.V.Milea nr.1, corp A, ap.11A

## Telefon/fax : 0722 989 040                                             Email: iacob.fiii@yahoo.com

## Cont  iBAN RO90BRDE020SV02217600200 B.R.D. ARAD   -   Cod unic de inregistrare:  4681932   –    Nr. O.R.C. J02/962/1993

Nr. 32 /26.08.2019

DOCUMENTATIE TEHNICĂ DE FUNDAMENTARE

elaborată pentru obținerea

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

DIN PARTEA

A.N. „APELE ROMÂNE” -  SGA ARAD

pentru proiectul de investiție:

”INFIINŢARE PLANTAŢIE POMICOLĂ - Construire hala de depozitare şi condiționare”

extravilan oraș Nădlac, jud. Arad,

str. Fermierului Est nr. 7A Nădlac

BENEFICIAR:                            TĂRAN SERGIU VIOREL P.F.A.

Nădlac, str. Victoriei, nr. 40, jud. Arad.

F2/672/13.09.2016;   CUI 336520918.

ELABORATOR:                                     SC IACOB SI FIII SRL

Arad, Bd. V. Milea nr.1, ap.11A, Jud. Arad

J02/ 962/1993   CUI 4681932

Telefon: 0722 989 040

# SOCIETATE AGREATA DE :

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

CORPULUI EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA   /  MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

PROIECT INVESTIŢIE: ” ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE POMICOLĂ - Construire hală de depozitare şi condiționare”

FAZA PROIECTARE:  DTAC +PTH

BENEFICIAR: TĂRAN SERGIU VIOREL P.F.A. cu sediul social in orașul Nădlac, str. Victoriei, nr. 40, jud. Arad. înmatriculată la O.R.C. Arad, nr. F2/672/13.09.2016; CUI 336520918.

AMPLASAMENT:  Str. Fermierului Est nr. 7A, oraș Nădlac, aflat in proprietatea solicitantului şi înscris in CF 301605 Nădlac

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

- PREVEDERI GENERALE

1. DATE GENERALE ŞI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu Ordinul. M.A.P. nr. 828/2019 , în vederea obținerii de către Țăran Sergiu Viorel P.F.A., a avizului  de gospodărire a apelor necesar pentru  investiția Înființare plantație pomicolă – construire hală de depozitare şi condiționare, pe un teren cu o suprafață de 4076 mp.

Pe terenul menționat nu există in prezent nici o construcție.

În perspectivă, beneficiarul va realiza şi o hală de procesare. Proiectul de hală se va implementa pe un teren intravilan construibil, in suprafață de 4076 mp,  situat in intravilanul localității Nădlac, aflat in proprietatea solicitantului si înscris in CF 301605 Nădlac. In plan, terenul are o forma rectangulară, şi nu prezinta declivități.

Beneficiarul acestui proiect are ca obiect principal de activitate:  codul CAEN 0111cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Secundar: codul CAEN 0125 “Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi”

Prevederi PUG Nădlac: intravilan, curți construcții

1.1. Localizarea administrativă:

Terenul pentru care s-a elaborat prezenta documentație, în vederea realizării lucrărilor  prevăzute în proiect se află în str. Fermierilor Est nr. 7A , Nădlac

Suprafața terenului:

| CF nr. | Nr. top/cad | Suprafața (mp) |
| --- | --- | --- |
| 301605 | 205.1899/5/2/1/1/2 | 4076 |
| Total | 4076 |

1.2. Localizare hidrografică - Amplasamentul este situat în Bazin hidrografic Mureș, râul Mureș, cod cadastral: IV - 1.000.00.00.00.00 Mureș

Cod corp apă  de suprafață: RORW4.1_B11 sector Arad- graniță Ungaria

Corp de apă subterană: ROMU 2O-(freatic) – Conul Mureșului (pleistocen superior Holocen);

ROMU 22- (de medie adâncime)-  Conul Mureșului (pleistocen inferior Holocen);

1.3. Titularul şi  beneficiarul investiției:

Țăran Sergiu Viorel P.F.A. cu sediul social in orașul Nădlac, str. Victoriei, nr. 40, jud. Arad. înmatriculată la O.R.C. Arad, nr. F2/672/13.09.2016; CUI 336520918. - activitate principală COD CAEN 0111, cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

1.4. Situația juridică a terenului: terenul este proprietate privată a Țăran Sergiu Viorel.

1.5. Acces şi parcare auto.

Accesul în hală se va realiza prin 4 porți industriale secționale termoizolatoare cu dimensiunile 4,00 x 5,00 m amplasate pe fațada principală, respectiv prin 3 uși pietonale, care asigură accesul atât în zona tehnologică, cât şi in vestiare.

1.6.  Personal necesar:

Număr angajați permanent : 6

Număr zilieri: 20    (se va lua o medie zilnică de 10 persoane pentru  perioada  lucrată din an)

1.7. PROIECTANT GENERAL: S.C. Athos Consulting S.R.L. – cu sediul social în Arad,

Blvd. Revoluției nr. 78, ap 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Arad sub nr. J2/1262/2007, CUI RO22040596, reprezentata legal prin Iulian Gatea.

1.8. PROIECTANT DE SPECIALITATE:  SC IACOB ŞI FIII SRL, Arad, Bd. V. Milea nr. 1, ap. 11A, jud. Arad, J02/962/1993,  CUI 4681932, Tel. 0722 989 040

1.9. Clasa de importanță: În conformitate cu STAS 4273/83 – categoria construcției (tabel XI) este 4, clasa IV.

2. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

DATE GEOMORFOLOGICE

Geografic, Amplasament,

Nădlac este un oraș situate în partea de vest a tarii, in județul Arad. Conform institutului National de Statistică, număra la sfârșitul anului 2016, 7969 locuitori. Se află localizat la o distanta de 47 km fata de municipiul Arad, in câmpia de Vest și la Nord de râul Mureș. Este așezat la intersecția paralelei 46°10' latitudine Nordică cu meridianul 20045’  latitudine Estică. Orașul Nădlac este principala poartă de intrare in tara din spre Europa de Vest. Este traversat de importante căi de comunicație, precum Drumul National 7 și Autostrada A1 Nădlac – București. Din punct de vedere geografic orașul Nădlac se află exclusiv la câmpie, făcând parte din Marea Câmpie de Vest.

Geomorfologic terenul este plan, fiind situat pe terasa superioară a râului Mureș.

Geologia şi seismicitatea

Geomorfologic, amplasamentul aparține Câmpiei Mureșului. Din punct de vedere geologic, amplasamentul este așezat pe formațiunile Depresiunii Panonice, depresiune care a luat naștere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic, constituit din șisturi cristaline, granite și gresii arcoziene. Peste cristalin, situat la cca 1000 m adâncime, stau discordant și transgresiv formațiunile sedimentare ale miocenului, panonianului și cuaternarului. Cuaternarul are o adâncime de aproximativ 200-250 m și este alcătuit din formațiuni lacustre si fluviatile: (pleistocen și holocen) prezentând o stratificație in suprafață de natură încrucișată, tipică formațiunilor din conurile de dejecție. Cuaternarul este constituit din pietrișuri și bolovănișuri in masa de nisipuri, cu intercalații de argile și prafuri argiloase.

Zona se caracterizează prin existența in partea superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 200 m adâncime.

Fundamental cristalin-granitic se afla la circa 1400 -1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de microfalii (fracturi).

Seismicitatea:

Conform zonării seismice după normativul P100-1 /2013, amplasamentul se încadrează într-o zonă cu o perioada de colț T = 0.7 secunde si un coeficient seismic ag = 0.20.

Adâncimea de îngheț a zonei (STAS 6054-77) este de 0,80 m.

Hidrogeologic - apele subterane sunt cantonate la nivelul pietrișurilor şi nisipurilor structurii în terase a bazinului Mureșului, aparținând pachetului de straturi pleistocen-cuaternare.

Condițiile hidrologice ale complexului rutier se încadrează la categoria şi condițiile impuse de STAS 1709/2-90 şi normative PD 177-2001, respective scurgerea apelor de pe terenul înconjurător nu este asigurată în tot timpul anului, șanțuri şi rigole ne impermeabilizate, cu funcționare necorespunzătoare iar  nivelul cel mai ridicat al apei freatice față de patul drumului este în general la  o adâncime mai mică decât cea critic pentru tipurile litologice.

Existența unei pături freatice atât de aproape de suprafața solului, mai ales in partea de sud a teritoriului administrativ, cumulată cu așezarea unor cartiere a localității peste foste zone mlăștinoase, sau foste cursuri de pâraie, duc la apariția excesului de umiditate la nivelul solului, mai ales in perioadele cu precipitații bogate, fenomen surprins de către comunitate sub denumirea de „inundații de ape interioare”, cu efecte negative asupra fondului construit şi rețelei stradale, o posibilitate de ameliorare putând fi realizată urmărind principiul general al coborârii nivelului apelor freatice.

Sub aspect hidrochimic, predomină apele bicarbonatate din grupa calciului  caracteristică  zonală) cu tendințe de salinizare continentală sulfatică in câmpia loessoidă tabulară şi  clorurată in câmpia joasă de divagare. Sensul general de creștere a mineralizării şi al durității apelor este de la est la vest.

Orizonturile freatice de suprafață permit alimentări cu debite de cca.3-5 l/s. Orizonturile acvifere cantonate in depozite grosiere in care şi circulația apei este mai mare mineralizarea şi duritatea prezintă valori reduse. Calitatea mai slabă a apelor din zonele joase unde drenajul

este lent şi unde depozitele fine din acoperișul acvifer îngreunează regenerarea apelor  subterane prin infiltrații verticale.

Chimismul variază de la un foraj la altul pe distanțe relativ reduse. Reziduul fix al apelor freatice poate varia între 0,4 şi 1,5g/l de apă deci se întâlnește întreaga gamă de ape de la dulce la sălcie. Apele de adâncime din zona Câmpiei Nădlacului sunt cuprinse in marea unitate a Bazinului Artezian Vestic.

Hidrologic, amplasamentul se situează BH Mureș. Principala arteră hidrografică ce străbate teritoriul administrativ Nădlac este râul Mureş, aflat in cursul său inferior.

Mureșul reprezintă râul cu cea mai mare lungime dintre râurile interioare ale României, totalizând 768 km pană la vărsarea in Tisa, dintre care 719 km pană la frontiera cu Ungaria. Pe teritoriul administrativ Nădlac, lungimea totală a cursului Mureșului este de 8,15 km. Lățimea medie a cursului Mureșului la Nădlac este de 120 m. Regimul debitului Mureșului inferior este puternic influențat de precipitațiile din cursul superior care este mult mai extins decât cel inferior. La Nădlac, fiind in cursul său inferior, acesta acumulează un debit considerabil de apă. Debitul său mediu anual la Nădlac este de cca. 174 mc/s. Regimul de variație al debitului este destul de mare astfel că debitul minim in ultima perioadă a fost de 14 mc/s la 21.01.1964 iar cel maxim este de 2150 mc/s in luna iulie 1975.

Valorile debitelor standard cu diferite probabilități de depășire ce pot tranzita pe râul Mureș zona asociată orașului Nădlac, înregistrate de stația hidrometrică Nădlac sunt de 962 mc/s (probabilitatea de depășire fiind 10%), 1404 mc/s (5%), 2054 mc/s (2%), 2600 mc/s (1%), 3172 mc/s (0,5%), 4472 mc/s (0,1%). Viituri importante au avut loc şi după 1975 in anii 1981 şi perioada 1994-1999.

Cursul Mureșului formează pe teritoriul Nădlac un traseu sinuos, datorat pantei relative mici a terenului, schimbându-şi de-a lungul timpului de nenumărate ori traseul in meandre şi despletiri, așa cum arată atât izvoarele cartografice istorice cât şi microtopografia luncii Mureșului.

Acest aspect, împreună cu debitul foarte variabil şi cu forma dominantă de relief (câmpia) au făcut ca de-a lungul timpului, Mureșul să iasă de nenumărate ori din albie.

Cantitatea medie de aluviuni aflate in suspensie transportate de Mureș la Nădlac atinge cca. 95 kg/s, ceea ce demonstrează faptul că albia majoră a Mureșului este un domeniu aflat într-un proces continuu de aluvionare. Teritoriul administrativ Nădlac beneficiază de lucrări hidroameliorative de desecare încadrate în două sisteme locale de desecare cu deversare directă în râul Mureș, şi anume sistemul canalului Crac şi sistemul Bujac care deservesc cca. 3700 ha de teren aflate la nord de râul Mureș, o parte din acestea fiind pe teritoriul Ungariei.

Clima: Din punct de vedere climatic, orașul Nădlac este amplasat în zona temperat-continentală, cu influențe ciclice atât calde, mediteraneene sau deșertice, cât și reci polare. Temperatura medie anuala este de 11°C. Conform SR 4839, numărul mediu anual de grade - zile este de 3200 iar durata convențională a perioadei de încălzire este de 198 de zile, pentru perioada în care temperaturile exterioare medii zilnice nu depășesc 12°C respectiv 3300 iar durata convenționala a perioadei de încălzire este de 218 de zile, pentru perioada în care temperaturile exterioare medii zilnice nu depășesc 14 °C.

2.1. Încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic Mureș: Corelarea funcțională sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau programate în zona şi analiza posibilităților de cooperare cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau prevăzute a se realiza în zona; Obiectivul propus nu influențează sub nici un aspect schema de amenajare a bazinului hidrografic Mureș.

2.2. Influența lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă, cu indicarea măsurilor sau lucrărilor prevăzute pentru evitarea unor pagube sau afectarea acestor obiective, inclusiv refacerea folosințelor sau a lucrărilor care au avut de suferit: Obiectivul nu influențează lucrările şi obiectivele din zonă. Lucrările proiectate nu influențează regimul apelor de suprafață sau subterane. În zonă nu există lucrări cu caracter hidrotehnic, cu care eventual s-ar putea corela. Actualmente nu există condiții de cooperare cu alte unități hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă, sau prevăzute a se realiza.

2.3. Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influentei sistemului de alimentare cu apă asupra regimului apelor de suprafață sau subterane şi a obiectivelor existente a prin schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic: Lucrările descrise supuse reglementării nu influențează semnificativ regimul apelor de suprafață sau subterane.

2.4.  Adâncimea de îngheț se situează, în conformitate cu STAS 6054/77, la 0,80m față de nivelul terenului actual.

3. SCOPUL INVESTIȚIEI ȘI ELEMENTELE DE COORDONARE

3.1. Situația existentă - In prezent beneficiarul deține o suprafață de 4076 mp teren curţi construcții în intravilanul orașului Nădlac.

3.2. Situația propusă:

Pe amplasamentul prezentat anterior, beneficiarul dorește realizarea următoarelor lucrari:

  - Construire  hală prevăzută cu platformă acoperită;

  - Realizarea rețelei de alimentare cu apă, energie electrică si canalizare;

  - Amenajare platforma de acces;

  - Construirea unei împrejmuiri de protecție și poartă de acces;

3.3. Documente emise anterior:

- Certificat de urbanism nr.5/31.01.2019, emis de Primăria Nădlac.

4. DESCRIEREA PROIECTULUI

4.1. Descrierea proiectului:

Construcții şi amenajări

A - Hala condiționare şi depozitare fructe

Hala de depozitare şi condiționare va fi pe un singur nivel, cu o suprafață construită de 589 mp. Structura de rezistență din profile de otel, va fi formata din cadre (stâlpi şi grinzi) cu deschiderea de 15 m, dispuse in travei cu lățimea de 6.00 m. Cadrele vor fi fixate cu carcase metalice in fundații izolate din beton armat, formate din bloc de fundare si cuzinet. Adâncimea de fundare va fi de minim 1.5m. Cadrele se vor consolida cu contravântuiri din profile de oțel. Structura va fi protejată coroziv cu 2 straturi de vopsea astfel încât să asigure durabilitatea protecției minimă de 20 de ani prevăzută de normativ. Structura secundară se va realiza din profile HEB şi Z galvanizate

Închiderile laterale ale fațadelor sunt din panouri sandwich de 80mm, fixate cu șurub autofiletant direct pe structura metalica.

Acoperișul va fi de tip șarpantă cu structura din laminate de otel, in doua ape, cu nivelatoarea din panouri sandwich de 80 mm,  montate pe pane din profile din otel zincat, cu panta de 10%, care va colecta apele pluviale printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă, spre sistemul de canalizare general.

Accesul în hală se va realiza prin 4 porți industriale secționale, termoizolatoare, cu dimensiunile 4,00 x 5,00 m amplasate pe fațada principală, respectiv prin 3 uși pietonale, care asigură accesul atât in zona tehnologica, dar si in vestiare.

Din punct de vedere funcțional, si conform cu modul de împărțire al sumelor necesare pentru construcție si dotare pe bugetele indicative, la interior, hala va fi împărțită in 2 zone dedicate celor doua culturi cuprinse in proiecte, si anume:

- Spațiu pentru caise, in suprafață utilă totală de 370 mp, in care se derulează fluxul tehnologic dedicat recepției, condiționării, procesării şi depozitarii caiselor. Acest spațiu este, la rândul său, împărțit in:

  - Zona de recepție, sortare si condiționare, în suprafață utilă de 178 mp – unde are loc recepția caiselor, sortarea pe dimensiuni, respectiv ambalarea si pregătirea in vederea depozitarii.

  - Zona depozitare caise in spații frigorifice – cu suprafața utilă totală de 88,00 mp, împărțită in 2 camere frigorifice de depozitare, cu o capacitate totală maximă de depozitare de 126 paleţi, respectiv cca 70 tone fructe. Accesul in zona de depozitare se realizează direct din zona de condiționare.

  - Zona procesare caise – cu suprafața utilă de 29 mp, unde se afla linia de deshidratare si ambalare in vid a fructelor deshidratate. Aceasta zonă dispune şi de un depozit de ambalaje in suprafață utilă de 21 mp.

  - Zona pentru funcțiuni conexe desfășurării activității, in suprafață totală de 54 mp, compusă din filtru personal – cu holuri, vestiare şi grupuri sanitare, şi o sala de mese;

- Spațiu pentru alune, in suprafață utilă de 196 mp, în care se derulează fluxul tehnologic dedicat sortării, ambalării si depozitarii alunelor. Acest spațiu este prevăzut cu platformă betonată acoperită, in suprafață de 200 mp, unde are loc recepția si condiționarea primară a alunelor.

Compartimentările interioare:

Camerele frigorifice sunt realizate din panouri sandwich autoportante cu grosimi de min 100 mm, specifice industriei alimentare;

In zona administrativa, (vestiare) compartimentările vor fi din rigips, cu strat median de vata minerala, grosimea totala a peretelui rezultat fiind de min 8 cm. Tavanul la zona administrativa se va realiza cu panouri de rigips sau tavan casetat cu stratul median din vată minerala.

Finisaje interioare – in zona grupurilor sanitare, vestiare, holuri - vor fi finisaje cu gresie, faianță si zugrăveli lavabile;

Tâmplăria interioară – PVC cu geam termopan, uși interioare din PVC in zona grupurilor sanitare;

Pardoselile - in hală vor fi realizate cu beton elicopterizat, tratat cu sigilanti; in zona administrativă – gresie;

Dimensiunile halei:

    - Lungime = 38.20 ml;

    - Lățime = 15.40 ml ;

    - Înălțime utila (la streașină) = 5,00 m;

    - Distanta intre travei = 6.30 m;

Lângă hală se va amplasa un container prefabricat, cu dimensiunile 6mx2.4m, prevăzut cu  instalație sanitară şi electrică proprie, având destinația de spațiu pentru comercializarea produselor.

B - Platforma acoperita

In exterior, va fi amenajata o platformă betonată acoperită destinată activității de recepție si condiționare primară a alunelor, şi care poate asigura şi adăpostirea unora din utilajele de exploatare. Suprafața totala a platformei este de 200 mp. In aceasta zonă se regăsesc:

- Buncărul de recepție alune, prevăzut cu elevator cu desprăfuitor;

- Linia de sortare impurități grele (pietre);

- Linia de spălare alune;

- Uscătoarele de alune;

- Buncăre tampon între echipamente;

- Diverse elevatoare si benzi menite sa transporte alunele pe flux intre diferitele echipamente de curățare, sortare, uscare, etc.

Copertina care acoperă aceasta platforma este o construcție pe structura metalica, având următoarele caracteristici:

  - Contur regulat având laturile de 15.23 m x 13.10 m;

  - Înălțime utilă de 5,00 m.

  - Învelitoarea va fi executată din tabla cutată, cu pantă de 10 grade, care va colecta apele pluviale printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă, spre sistemul de canalizare general.

C – Foraj:

Alimentarea cu apă a halei de depozitare se va realiza de asemenea dintr-un foraj propus, echipat cu electropompă, contor, si cămin, având H= 14 - 20m, D= 225 mm. Pentru asigurarea alimentării cu apă a incintei se va realiza un branșament cu o conducta PEHD ø32, in lungime totală de 35ml, montată îngropat pe pat de nisip de 10 cm si acoperită cu un strat de nisip de min. 15 cm

Forajul va fi prevăzut cu o pompă submersibilă, automată. Pe conductele de refulare vor fi montate clapeta de sens, filtru, apometru şi manometru, conform planșelor tehnice. Tehnologia constructivă prezintă următoarele caracteristici și include următoarele componente: - tubajul este constituit din tuburi PVC speciale pentru puțuri de apă, de culoare albastră, cu mufă, filet și garnitură cu dimensiunile 125×5,4mm ; 140×5,4mm ; 160×5,4mm.

Captarea apei se face pe adâncime, prin stratul acvifer și sub strat, cu 10 m de filtre SCREEN (tuburi speciale, cu fante cu g=0,3…0,5mm) și cu strat de filtraj de pietriș mărgăritar cu granulația g=3…5mm, în spațiul inelar dintre tub și puțul forat, pe toată lungimea filtrelor SCREEN.

La proiectarea captării apei subterane prin puțuri individuale se vor respecta prevederile SR 1629-2/1996 referitoare la captarea apelor subterane prin puțuri. Rețeaua prin care se va colecta apa din puțuri va fi din PEHD si va avea minim 65 mm, respectiv fiecare puț va fi prevăzut cu cămin de vizitare și contor de apă .

Căminul de vizitare va fi prefabricat, realizat din polietilena de înaltă densitate (PEID), si va fi prevăzut cu acces facil pentru inspecție, curățenia si întreținerea sistemelor de alimentare cu apă.

D – Rețele de alimentare cu apă și energie electrică

Rețeaua de apă - se propune realizarea unei rețele care va face legătura între puțul forat si hala de depozitare si condiționare fructe. Rețeaua de alimentare cu apă se va realiza cu conductă din PE cu Dn=32mm, in lungime totala de 35 m, pozata îngropat la -0.8m, pe pat de nisip de 10 cm.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică – se va realiza un racord la LEA de joasa tensiune existentă lângă proprietate, printr-un tablou de conexiune prevăzut cu contor electric trifazat. De aici, alimentarea se va realiza prin racord de cablu subteran, care va alimenta tabloul general TGD de la hala. Acesta va fi îngropat la -0.8 m, pozat pe pat de nisip de 10 cm.

Rețea de canalizare menajeră - apele menajere provenite de la grupurile sociale se colectează printr-o rețea interioară de canalizare formată dintr-o conducta din PVC cu Dn= 110 mm pana la un bazin vidanjabil, îngropat, cu V= 8 mc. Vidanjarea apelor uzate se va face de către firme autorizate, pe baza de contract încheiat prin grija beneficiarului. Rețeaua de canalizare se va efectua din tuburi PVC-KG, SN4, De 110mm. In același bazin vidanjabil se colectează si apele menajere provenite de la containerul de comercializare. Lungimea totala a rețelei de canalizare menajera este 22 m.

BILANŢ TERITORIAL:

| Denumire | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | Supr. [mp] | % | Supr. [mp] | % |
| Teren | 4076 | 100,00% | - | - |
| Hala | 0 | 0,00% | 589 | 14,45% |
| Platforma acoperită (șopron) | 0 | 0,00% | 200 | 4,91% |
| Spatii verzi | 0 | 0,00% | 1687 | 41,39 % |
| Teren liber | 0 | 0,00% | 1600 | 39,25% |
| TOTAL | 4076 | 100,00% | 40760. | 100,00% |

Indicatori urbanistici:

|  | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| POT | 0,00% | 19,36% |
| CUT | 0,00 | 0,19 |

II. PREVEDERI SPECIFICE

A. Alimentarea cu apă

Foraj:

Alimentarea cu apă a halei de depozitare se va realiza de asemenea dintr-un foraj propus, echipat cu electropompă, contor, si cămin, având H= 14 - 20m, D= 225 mm. Pentru asigurarea alimentării cu apă a incintei se va realiza un branșament cu o conducta PEHD ø32, in lungime totală de 35ml, montată îngropat pe pat de nisip de 10 cm si acoperită cu un strat de nisip de min. 15 cm

Forajul va fi prevăzut cu o pompă submersibilă, automată. Pe conductele de refulare vor fi montate clapeta de sens, filtru, apometru şi manometru, conform planșelor tehnice. Tehnologia constructivă prezintă următoarele caracteristici și include următoarele componente: - tubajul este constituit din tuburi PVC speciale pentru puțuri de apă, de culoare albastră, cu mufă, filet și garnitură cu dimensiunile 125×5,4mm ; 140×5,4mm ; 160×5,4mm.

Captarea apei se face pe adâncime, prin stratul acvifer și sub strat, cu 10 m de filtre SCREEN (tuburi speciale, cu fante cu g=0,3…0,5mm) și cu strat de filtraj de pietriș mărgăritar cu granulația g=3…5mm, în spațiul inelar dintre tub și puțul forat, pe toată lungimea filtrelor SCREEN.

La proiectarea captării apei subterane prin puțuri individuale se vor respecta prevederile SR 1629-2/1996 referitoare la captarea apelor subterane prin puțuri. Rețeaua prin care se va colecta apa din puțuri va fi din PEHD si va avea minim 65 mm, respectiv fiecare puț va fi prevăzut cu cămin de vizitare și contor de apă .

Căminul de vizitare va fi prefabricat, realizat din polietilena de înaltă densitate (PEID), si va fi prevăzut cu acces facil pentru inspecție, curățenia si întreținerea sistemelor de alimentare cu apă.

Rețeaua de apă - se propune realizarea unei rețele care va face legătura între puțul forat şi hala de depozitare si condiționare fructe. Rețeaua de alimentare cu apă se va realiza cu conductă din PE cu Dn=32mm, in lungime totala de 35 m, pozata îngropat la -0.8m, pe pat de nisip de 10 cm.

Rețea de canalizare menajeră - apele menajere provenite de la grupurile sociale se colectează printr-o rețea interioară de canalizare formată dintr-o conducta din PVC cu Dn= 110 mm până la un bazin vidanjabil, îngropat, cu V= 8 mc. Vidanjarea apelor uzate se va face de către firme autorizate, pe baza de contract încheiat prin grija beneficiarului. Rețeaua de canalizare se va efectua din tuburi PVC-KG, SN4, De 110mm. In același bazin vidanjabil se colectează si apele menajere provenite de la containerul de comercializare. Lungimea totala a rețelei de canalizare menajera este 22 m.

UTILIZAREA APEI.

Apa va avea două destinații:

- Apa pentru personal (grupuri sanitare) 200 zile/an

- Apa tehnologică – pentru spălare fructe (caise şi alune) – 20 zile/an

BREVIAR  DE  CALCUL- estimativ

- ALIMENTARE CU APĂ :

- Necesarul de apă de calitate potabilă pentru personal: 10 pers, 200 zile/an

Alimentarea cu apă potabilă pentru necesarul zilnic al angajaților se asigură prin achiziționarea de la unități specializate în recipiente de plastic.

Apa potabilă se va asigura pentru un număr de 10 angajați.

Q zi med = (n x qi ) = nf / zi

Unde:

n= 10 numărul total de persoane angajate;

q =  10 l/pers norma medie de consum pe om / zi; conform SR 1343-1/20,

Qzi med = 0,1 mc/zi

Q med anual= 20 mc/an

Qzi max = 0,13 mc/zi

Q max anual =26 mc/an

Necesarul  de apă pentru uz igienico-sanitar, din foraj

Q zi med = (n x qi ) = nf / zi

Unde:

n= 10 numărul total de persoane angajate;

q =  40 l/pers norma medie de consum pe om / zi; conform SR 1343-1/20,

Qzi med = 0,4 mc/zi

Q med anual= 80 mc/an

Qzi max = 0,52 mc/zi

Q max anual =104 mc/an

Cerința zilnică totală de apă din foraj, pentru personal:

|  | Qs = Ks x Kp x Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ks= | 1,02 | (coeficient care tine seama de nevoile tehnologice ale instalațiilor de |
|  |  |  | tratare şi epurare ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare) |
|  | Kp= | 1,10 | (coeficient care ține seama de pierderile de apă în aducțiune şi în rețeaua |
|  |  |  | de distribuție) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q n o max = 0,001 x ( Σ N (i) x q sp (i) x K zi(i) x K o(i)) / 8 |  |  |  |  |  |
|  | K o = | 4 | (coeficientul de variație orară) |  |  |  |  |  |

| Caracteristică | Cerința de apă |
| --- | --- |
|  | Q s zi med | Q s zi max | Qszi.min | Qorar max |
|  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s |
| Igienico-sanitar | 0,45 | 0,016 | 0,58 | 0,02 | 0,45 | 0,016 | 0,225 | 0.06 |
| TOTAL | 0,45 | 0,016 | 0,58 | 0,02 | 0,45 | 0,016 | 0,225 | 0.06 |

Cerința anulă de apă din foraj pentru scopuri igienico – sanitare (200zile/an)

Q anual med = 90 mc/an

Q anual max = 117 mc/an

Apa uzată menajeră

Quz med menajer = Q zi med=0,1 + 0,4  = 0,5 mc/zi

Quz max menajer = Q zi max=0,13 + 0,52 =  0,70 mc/zi

Necesar de apă tehnologică:

Necesar specific 50 l apă/ tonă , 5 tone/zi, 20 zile/an

Necesar total

Q zi med = 5 x 0,05 mc = 0,25 mc/zi

Qzi max = 0,25 x 1,3 = 0,325 mc/zi

Cerința de apă tehnologică

Qzi med = 0,25 x 1,1 x 1,02 = 0,28

Qzi max = 0,325 x 1,1 x 1,02 = 0,365

Cerința anuală de apă tehnologică din foraj

Q anual med = 5,61 mc/an

Q anual max = 7,3 mc/an

Apa uzată tehnologică – deversată în rețeaua pluvială

(Asigură parametri din  NTPA 001/2005 !)

Q zi med = 0,25 mc/zi

Qzi max = 0,325 mc/zi

CERINȚA TOTALĂ ANUALĂ DE APĂ ANUALĂ DE APĂ DIN FORAJ

Q anual med = 90 + 5,61  = 95,61 mc/an

Q anual max = 117 + 7,3 = 124,3 mc/an

CANALIZARE PLUVIALĂ

Este amenajată atât de pe platforma betonată şi hală cât şi pentru spațiile verzi/terenuri neamenajate. Apa colectată este drenată în șanțurile din zonă..

Debitele de apă pluvială se calculează cu relația:

Qp = m x S x Φ x i   (l/sec)

unde m este un coeficient având valoarea de 0,8 pentru t<40 minute şi 0,9 pentru t> 40 minute.

S - aria bazinului de canalizare aferent, exprimat în hectare

Φ - coeficient de scurgere având valorile:

0,9 - 0,95 pentru învelitori metalice,

0,90 pentru învelitori şi pavaje din beton

0,10 - 0,15 pentru grădini, incinte şi curți nepavate

i - intensitatea ploii de calcul, în funcție de frecvență (f) şi de durata ploii de calcul (t), în l / s / ha: i =125 l /s /ha

Calculul debitului de ape pluviale în situația t<40 minute; m=0,8 i=125l/s/ha

| Tipul suprafeței | Aria S (ha) | Φ | Q apă pluvială = =m x S x Φ x i (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperișuri construcții, platforme şi căi de acces betonate | 0,0789 | 0,9 | 7,101 |
| Spații verzi şi teren neamenajat | 0,327 | 0,1 | 3,27 |

Calculul debitului de ape pluviale în situația t>40 minute; m=0,9 i=125l/s/ha

| Tipul suprafeței | Aria S (ha) | Φ | Q apă pluvială = =m x S x Φ x i (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperișuri construcții, platforme şi căi de acces betonate | 0,0789 | 0,9 | 7,989 |
| Spații verzi şi teren neamenajat | 0,327 | 0,1 | 3,689 |

La evacuare apele pluviale se încadrează în parametrii admiși de NTPA 001/2005.

Nota: Prezentul material a fost elaborat de S.C. ”Iacob si Fiii” S.R.L. Arad

Toate datele şi informațiile folosite în această documentație au fost puse la dispoziție de titular  şi proiectantul general SC ATHOS CONSULTING SRL care își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea acestora.

Prezenta va fi însoțită de o copie a Certificatului de atestare a proiectantului de specialitate SC IACOB SI FIII SRL , nr. 319/ 35.06.2019 eliberat de Ministerul Apelor şi Pădurilor - Comisia de Atestare.

ELABORATOR :                    S.C. ”IACOB SI FIII”S.R.L.

COLECTIV  ELABORATOR

M.S.M.M. - Jr. Iacob Horia                                                   	Savici Ludovic

BENEFICIAR:		             ŢĂRAN SERGIU VIOREL P.F.A.

PROIECTANT GENERAL:            SC ATHOS CONSULTING SRL

# Text boxes

CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI

ASISTENTA TEHNICĂ, ECONOMICĂ,

EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE,EXTRAJUDICIARE

DOCUMENTAŢII MEDIU ŞI APELE ROMÂNE,

SERVICII RELAŢII DE MUNCĂ

SERVICII iNTERMEDIERE, PROMOVARE ŞI PUBLICITATE