Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 28.10.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SELEUŞ cu sediul în Seleuş, nr. 200, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1033/R/4683 din 18.03.2019, cu completările înregistrate la nr. 2126/R/8536 din 14.05.2019, nr. 9136/22.05.2019 şi nr. 19204/23.10.2019  în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2019 că proiectul “SISTEM INTEGRAT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE UTILIZÂND SURSE REGENERABILE DE TIP BIOMASĂ, BIOGAZ, LA NIVEL DE LOCALITATE ÎN COMUNA SELEUŞ, JUDEŢUL ARAD” propus a fi realizat în Seleuş, FN (CF nr. 3001915), jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, pct. 3, lit. (a) – „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” şi anexa nr. 2, pct. 3, lit (b) – „instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde”

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Se va realiza un sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice utilizând biomasă (porumb siloz), capacitate de producție a energiei minim 1 MWe şi 1 MWht. Concomitent va rezulta şi fertilizant lichid (substrat fermentat,) în cantitate de 5.800 tone/an utilizat în agricultură.

În rezervă, pentru a acoperi vârfurile de consum, se va construi, pe aceeași platformă și o centrală termică pe biomasă (peleți) de 1MWth. Centrala pe biomasă va fi dotată cu 2 cazane în care se va arde biomasă (peleţi).

Terenul are o suprafaţă de 50.000 mp şi este proprietatea Comunei Seleuş este amplasat în extravilanul şi intravilanul localităţii având destinaţia de zonă industrială (APM Arad a emis la faza PUZ - Decizia etapei de încadrare nr. 19353/26.11.2018)

Proiectul este unul complex, constând din trei componente distincte, interconectate:

- construcție cu funcțiunea de centrală pentru producerea biogazului şi ulterior utilizarea acestuia la producerea de energie electrică și energie termică, în cogenerare;

- construcție cu funcțiunea de centrală termică, utilizând ca şi combustibil biomasă de tip peleți;

- realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice către consumatori din comună - clădiri publice, locuințe individuale.

Uzina de biogaz va utiliza ca materie primă produse agricole special destinate (în principal, porumb siloz), având o putere instalată de 1 MW-th, respectiv 1 MW-el.

Centrală termică pe biomasă va utiliza drept combustibil biomasă de tip tocătură de lemn sau peleți, şi va avea o putere de 1 MW-th.

Energia electrică, produsă concomitent cu cea termică, va acoperi nevoile proprii ale centralelor, iar surplusul va fi injectat în sistemul energetic național, prin intermediul unei instalații de racordare.

Centrala pe biogaz prevede amplasarea următoarelor obiecte tehnologice, construcții şi amenajări:

- Pavilion administrativ – structura de zidărie cu planșee de beton armat

- Platforma materie primă – platforma betonată

- Container alimentare – utilaj metalic

- Bazin de amestec – subteran, beton armat

- Digestor 1 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

- Digestor 2 – utilaj metalic acoperit cu membrana elastica

- Rezervor nămol – utilaj metalic neacoperit

- Bazin ape pluviale – subteran, beton armat

- Containere de cogenerare – utilaje tehnologice metalice

- Torța de biogaz – utilaj tehnologic

- Bazin de condens – subteran, beton armat

- Camera tehnica a pompelor – structura metalica cu închideri de panouri sandwich

- Platforma cântar – utilaj

- Parcare autovehicule – 5 locuri de parcare 2.50x5.00 mp

- Alei pietonale din dale de beton 1500 mp

- Platforme asfaltate pentru circulație auto 5790 mp

Suprafaţa spaţiilor verzi conform PUZ aprobat este de 10000 mp.

Centrala pentru biomasă va avea următoarele spații: cameră motoare 126,59 mp, hol 8,90 mp, vestiar 4,50 mp, grup sanitar 7,35 mp, camera tehnică 16,05 mp, birou 20,12 mp

Cazanele pentru apă caldă vor fi amplasate în încăpere special destinată. Combustibilul utilizat va fi tocătură de lemn și va furniza doar energie termică pentru încălzire. Randamentul instalației poate varia între 70% - 80%, s-a luat în calcul un randament de 75%. Astfel, pentru un necesar de căldură de 1500 kW, este necesară o putere a cazanelor de 2000 kW. Se propune instalarea a doua cazane, funcționare în cascadă, utilizând tocătura lemnoasa ca şi combustibil, având putere nominala de 1000 kW fiecare. Cazanele vor fi respecta cel puțin următoarele cerințe:

- Agent termic propus apă caldă la 90/70 0C

- Sistem automat de alimentare cu combustibil

- Randament minim 90%

- Corpul cazanului va fi prevăzut cu izolație termică

- Aprindere automată a combustibilului

- Arzător cu grătar, cu curățare automată

- Cameră de ardere rezistentă la temperaturi înalte (> 1500 oC)

- Schimbător de căldură, cu curățare automată

- Sistem automat de evacuare a cenușii, în container extern

- Monitorizarea gazelor arse și reglajul cantității de combustibil și a aerului de ardere

- Protecție împotriva întoarcerii flăcării

- Protecții la suprapresiune și supratemperatură în cazan

- Sistem de comandă și control

Centrala propusă procesează plante energetice (în speță, porumb energetic şi triticale), obținând în final energie electrică, energie termică şi digestat.

Silozurile de porumb și triticale sunt aduse prin mijloace auto. Pentru determinarea cantităților de substrat aduse pe amplasamentul centralei, la intrare este prevăzut un cântar pentru vehicule, având o platformă de aproximativ 19/4 m.  Păstrarea se face pe 5 platforme siloz betonate. Capacitatea acestora este suficientă pentru păstrarea necesarului anual de siloz plante energetice. Silozul din plantele energetice este încărcat zilnic, prin două alimentatoare de materii solide în două digestoare primare. Alimentatoarele dozează automat necesarul de siloz de porumb și triticale pe durata întregii zile (o încărcare pe oră), pentru a asigura, în urma procesului de continuu de digestie anaerobă, o producție constantă de biogaz.

Digestia (fermentația) anaerobă are două faze. Procesul începe în digestorul primar, construit din beton, și continuă într-un post-digestor, prevăzut cu un rezervor de gaz din membrană dublă. Acesta colectează întreaga producție de biogaz și, datorită unui sistem cu două membrane, asigură o presiune constantă a gazului stocat. Atât în digestoarele primare, cât şi în cel secundar, există sisteme de agitare continuă, de încălzire (spirale din țevi de inox, prin care circulă apă caldă), senzori de nivel, de pH şi vizoare. În biogazul stocat sunt urmăriți continuu conținuturile de metan, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat şi oxigen.

Biogazul rezultat prin fermentare conține hidrogen sulfurat şi este saturat cu apă. Pentru a proteja componentele motorului şi concomitent de a reduce conţinutul de dioxid de sulf din gazele de eșapament, se procedează la desulfurare chiar în rezervorul de biogaz.  Desulfurarea se face introducând in biogaz o mică cantitate de aer. În interior există un sistem de benzi din ţesături pe care într-un timp relativ scurt, se dezvoltă colonii de bacterii specifice, care asigură oxidarea hidrogenului sulfurat până la sulf elementar, care cade în digestatul aflat sub stratul de biogaz.

Gazul stocat sub membrană are o presiune insuficientă pentru cogenerator. Ca atare, este necesară comprimarea sa, concomitent cu reținerea umidității în exces. Comprimarea se face cu o suflantă. Pentru ca în suflantă să nu pătrundă eventuala spumă, ce poate apărea pe suprafața digestatului, se intercalează un filtru cu pietriș. Lichidul reținut în filtrul cu pietriș şi la comprimare este recirculat.

Cogeneratorul produce energie electrică folosind biogazul cu care este alimentat.  În același timp, un sistem de recuperare a căldurii (de la motor, uleiul de ungere și din gazele de ardere) produce un flux de apă caldă care satisface nevoile termice ale digestoarelor și a viitorilor utilizatorilor externi (sere, depozit frigorific, ferme porcine etc.). Deoarece motorul cogeneratorului are o funcționare practic continuă, pentru scurtarea timpului de oprire în cazul schimbării uleiului de ungere se prevede un bazin de colectare a uleiului uzat.

În cazul în care necesarul de energie termică al consumatorilor este redus (ex. vara), pentru răcirea motorului este prevăzut, pe acoperișul containerului în care acesta este montat, un sistem de radiatoare + ventilatoare, similar cu sistemul de răcire al motoarelor vehiculelor.

Dacă intervine o defecțiune la cogenerator, procesul de fermentare nu poate fi oprit, deoarece repornirea sa la capacitate ar necesita luni de zile. În acest caz, biogazul generat este trimis la o făclie, similară celor de la rafinăriile de petrol. În acest fel, pe de o parte se elimină riscurile care s-ar produce daca biogazul ar scăpa în aer – aprinderea necontrolata sau chiar explozia, respectiv se reduce efectul de seră, cunoscând faptul că intensitatea acestuia, în cazul metanului, este de 24 ori mai mare decât in cazul dioxidului de carbon rezultat prin ardere.

Materialul digestat extras din post-digestor este pompat într-un sistem de separare. Aici, este împărțit în două direcții diferite. Partea lichidă este evacuată într-un rezervor-tampon (16) înainte de a fi pompată în rezervoarele finale de depozitare. Fracțiunea solidă este depozitată temporar pe o platformă din beton (17), înainte de a fi utilizat în agricultură.

Toate semnalele de la senzori şi respectiv comenzile transmise elementelor de execuție (pompe, vane etc.) sunt controlate din camera de control (05), cu ajutorul unui software dedicat. O conexiune la Internet asigură controlul de la distanță al centralei, astfel încât operatorul să nu fie obligat să fie prezent la centrală 24/24.

Pentru personalul de deservire al centralei (2 persoane / schimb) este prevăzut un corp de clădire administrativă, cu cameră de odihnă, laborator (determinare FOS/TAC, etalonare pH - metre, analizor gaz etc.) grup sanitar, bazin vidanjabil pentru apele uzate menajere. Acesta va putea fi utilizat şi ca locuinţa de serviciu.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă utilizată în scop igienico-sanitar şi tehnologic (asigurarea umidităţii necesare fermentării substratului propus) se va face din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii. Branşamentul propus se va realiza dintr-o conductă de polietilenă cu lungimea de 2050 m.

Evacuarea apelor uzate

Apa uzată menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, dimensionat corespunzător.

Apele pluviale de pe platforma de stocare a materiei prime se vor colecta în bazinul de ape pluviale şi se vor utiliza la diluarea substratului. Se va prevedea un separator de hidrocarburi pentru zona de parcare autovehicule propusă.

Apele pluviale rezultate din precipitaţii de pe clădirile acoperite se vor evacua înspre zonele verzi din împrejurimile clădirilor.

Alimentare cu energie termică

Rețeaua de distribuție a energiei termice va fi executată din conducte preizolate rigide, respectiv țeavă oțel zincată cu izolație termică și manta de protecție, montate subteran. Adâncimea medie de pozare a conductelor este de 0,8 m. Toate conductele preizolate vor fi echipate cu sistem de detectare a scurgerilor accidentale, cu transmiterea către dispecer.

Conductele se vor monta astfel încât să nu se afecteze structura drumului sau a trotuarului. Se va asigura refacerea zonelor afectate și ducerea lor la starea inițială.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: - investiţia este propusă a se realiza în extravilanul şi intravilanul localităţii având destinaţia de zonă industrială (APM Arad a emis la faza PUZ - Decizia etapei de încadrare nr. 19353/26.11.2018)

Terenul care face obiectul PUZ este amplasat în extravilan, în partea nordică a localităţii Seleuş, cu acces din drumul judeţean DJ 709 şi Drumul de exploatare DE 86 şi este delimitat astfel:

Est – teren agricol proprietate Comuna Seleus – nr. Cad 300190

Nord – teren agricol proprietate Comuna Seleus – nr. Cad 300190

Vest – canal HCN 82/1/1

Sud  – teren agricol proprietate Comuna Seleus – nr. Cad 300190

Accesul la teren se realizează din DJ 709 si Drumul de exploatare DE 86.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Staţia propusă procesează plante energetice în speţă, porumb energetic şi eventual şi triticale. Porumbul se va însiloza pe platforma-siloz.

Necesarul zilnic, în cazul în care se foloseşte exclusiv porumb siloz – 55 to/zi.

În cazul în care se dispune şi de triticale - 1 tonă de cereală poate substitui 2,85 tone de porumb siloz.

Dacă în zonă vor apare cantităţi semnificative de alte materii prime vegetale (iarbă, tulpini de la alte plante etc.) şi acestea se vor putea procesa în cadrul staţiei de biogaz. În  tehnologia adoptată nu se vor putea însă procesa deşeuri de origine animală sau tulpini de păioase (paie).

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

În faza de construcţie

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri inerte autorizat;

În faza de funcţionare

- substrat fermentat cca. 5800 t/an care va fi utilizat ca şi fertilizant în agricultură.

- Poluarea şi alte efecte negative

Pentru reținerea mirosurilor de la porumbul siloz acesta este acoperit cu o folie lestată. Se lasă liber numai zona de unde se prelevează materia primă pentru necesarul zilnic.

Eşapamentul motoarelor de la generatoare este prevăzut cu atenuator de zgomote şi catalizator pentru conversia noxelor.

În vederea reducerii emisiilor de SOx, la unitatea  propusă se practică desulfurarea biogazului prin metoda biologică.

Centrala pe biogaz va îndeplinii normele de emisie cuprinse în Anexa nr. 2 a Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi de la instalaţii medii de ardere.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului - investiţia este propusă a se realiza în extravilanul şi intravilanul localităţii având destinaţia de zonă industrială (APM Arad a emis la faza PUZ - Decizia etapei de încadrare nr. 19353/26.11.2018)

Folosinţa  terenului teren conform Certificatului de urbanism nr. 1/25.01.2019, emis de Primăria Comunei Seleuş – teren extravilan/intravilan şi zonă drumuri-parţial;

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se cultivă porumbul siloz necesar funcționarii. Suprafaţa necesară depinde de producţia la hectar. Se estimează un necesar de suprafaţă cultivată cu porumb pentru siloz de 500 ha.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umede;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – zona supusă implementării proiectului este situat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSPA 0014 Câmpia Cermeiului;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei –  amplasamentul analizat, are o suprafaţă de 50.000,00 mp şi este situat la o distanta de 1900 m fata de intravilanul comunei Seleuş şi 3500 m fata de intravilanul comunei Sicula;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

- perioada de execuţie a proiectului – impactul este limitat, local la terenul care face obiectul proiectului.

- perioada de expoatare - prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţia factorilor de mediu, probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul fiind amplasat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSPA 0014  Câmpia Cermeiului.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate a emis avizul favorabil nr. 8/09.07.2019.

Proiectul nu influenţează negativ factorii care determină statutul favorabil de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, statutul favorabil a speciilor pentru care este declarat situl Natura 2000.

Măsuri prin mecanisme legislative:

- interzicerea poluarii, deteriorarii habitatelor, speciilor  pentru care a fost declarat situl.
- conform OUG 57/2007, art 33, alineatul 1,  pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu exceptia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele 4A si 4 B, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate cât şi în afara lor se interzice : orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural ; deteriorarea, distrugerea cuiburilor sau culegerea ouălor din natură ; recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea  acestor plante în habitatele lor naturale.

- conform OUG 57/2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008, art 33, alin. 2, fără a se aduce atingere art.33, alin(3) şi (4) şi art. 38 din prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum şi art. 17, art. 19, alin (5), art.20, 22, 24 şi art. 26, alin (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise: uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată ; deteriorarea, distrugerea şi culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură ; deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea ; perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de pertubare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţei de urgenţă; comercializarea, deţinerea şi transportul în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la aceastea uşor de identificat.

- protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar pentru care au fost declarat siturile de importanţă comunitară.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. b)

Conform adresei nr. 8350/29.05.2019, emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Crişuri, pentru proiectul propus nu este necesar elaborarea SEICA

Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a emis  Avizul de gospodărire a apelor nr. C269/23.09.2019 cu următoarele condiţii:

- respectarea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a regimului restricţional în aceste zone conform art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996 şi a Legilor nr. 310/2004 şi nr. 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996;

Va fi respectată lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă de:

- 5 m pentru cursurile de apă cu lăţimea sub 10 m;

- 15 m pentru cursurile de apă cu lăţimea cuprinsă între 10 şi 50 m;

În vederea monitorizării calităţii apelor freatice se vor realiza foraje de observaţie, unul în amonte – intrarea în gospodăria biogas (deposit mat. primă) şi cel de-al doilea î naval – rezervorul de nămol (digestat/fertilizant lichid).

În cazul subtraversărilor executate prin săpătură mecanizată în şanţ deschis, după terminarea lucrărilor se va reface configuraţia albiilor şi a malurilor la starea iniţială.

Pentru ca traversările şi subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin 2 repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus.

Se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă poluări ale factorilor de mediu; orice fel de poluare va fi adusă imediat la cunoştinţă Autorităţilor implicate în vederea luării măsurilor care se impun pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative.

a) Protecţia calităţii apelor:

Pentru etapa de realizare a investiţiei şi pentru etapa de funcţionare

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Evacuarea apelor uzate

- apa uzată menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, dimensionat corespunzător

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005;

Apele pluviale de pe platforma de stocare a materiei prime se vor colecta în bazinul de ape pluviale şi se vor utiliza la diluarea substratului. Se va prevedea un separator de hidrocarburi pentru zona de parcare autovehicule propusă.

Apele pluviale rezultate din precipitaţii de pe clădirile acoperite se vor evacua înspre zonele verzi din împrejurimile clădirilor.

b) Protecţia calităţii aerului:

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să fie respectate prevederile Legii nr. 188/18.07.2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere.

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- apele pluviale şi efluenţii scurşi de pe siloz vor fi colectaţi în bazin vidanjabil (Codul de bune practici agricole);

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

- la terminarea lucrărilor terenul neocupat va fi curăţat şi readus la forma iniţială.

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate, în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

- substrat fermentat cca. 5800 t/an care va fi utilizat ca şi fertilizant în agricultură;

e) protecţia biodiversităţii:

- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea florei si faunei existente pe amplasament;

- în perioada de construire se vor folosi utilaje şi echipamente în aşa fel încât poluarea aerului ca şi zgomotul şi vibraţile să fie minime;

- pentru deplasarea utilajelor se vor utiliza drumurile existente cu măsuri de monitorizare a acestora pentru a reduce emisiile de pulberi care ar putea afecta zonele invecinate;

- traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se va limita la traseele şi programul de lucru stabilit;

- personalul şi utilajele nu vor interacţiona cu vegetaţia şi fauna din vecinatate sub niciun motiv;

- nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale în afara amplasamentului aprobat;

- se va evita - de catre personal - hrănirea cu alimente, sau lăsarea hranei personalului la liberul acces al păsărilor sau a altor animale;

- se va interzice, în mod imperativ – întregului personal - sa arunce resturile de mancare in vecinatatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel încât acestea să ajungă accesibile faunei salbatice;

- întreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului;

- în perioada de exploatare vor fi utilizate tehnologii moderne care să respecte standardele tehnice şi implicit cele de mediu.

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare pt. aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (H.G. nr. 352/2005 , HG nr. 210/2007);

- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Având în vedere că proiectul depus este elaborat la faza – Studiu de fezabilitate, aveţi obligaţia să notificaţi în scris APM Arad asupra oricăror modificări care intervin în proiectul dvs. pentru faza următoare de proiectare (DTAC).

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 1/25.01.2019 eliberat de Primăria Comunei Seleuş;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Extras CF nr. 300191, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ineu;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Aviz nr. 8/08.10.2018 emis de Asociaţia Terra Nobillis la faza PUZ;

- Punct de vedere nr. 3305/08.05.2019 emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;

- Aviz nr. 8/09.07.2019, emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad;

- Punct de vedere nr. 8350/29.05.2019 emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C269/23.09.2019, eliberată de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Acord de principiu nr. 867/25.07.2019, emis de ANIF Unitatea de Administrare Arad;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 256/30.09.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 2768/28.05.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii de exploatare agregate.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, art. 8, alin. (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti.

ii) urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Prezenta decizie conţine nouă (12) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria ZAHA