Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT din 20.06.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către FLORA ARNO S.R.L. cu sediul în comuna Șagu, str. Calea Timișorii, nr. 931, județul Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 4110/980/R/11.03.2019, cu completările înregistrate sub nr. 10792/2742/R/ 13.06.2019, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2019, că proiectul “Zonă depozitare, căi comunicație cale ferată industrială, racord linii c.f. existente, împrejmuire proprietate, amplasare firmă luminoasă, platforme carosabile, pietonale, parcări, spații verzi și plante, iluminat arhitectural”, propus a fi amplasat în comuna Șagu, intravilan, nr. FN, jud. Arad, pe terenul identificat cu CF nr. 306845 și CF nr. 306846/Șagu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, nr. 10 (proiecte de infrastructură), lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale, coroborat cu lit. c) construcția căilor ferate, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1, a instalațiilor de transbordare intermodală și a terminalelor intermodale.

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Obiectul principal al investiției îl reprezintă realizarea pe terenul în suprafață de 34102 mp situat în localitatea Șagu a unui racord de cale ferată și un dispozitiv de linii C.F. industriale din stația C.F. Valea Viilor pentru activități de încărcare/descărcare și transport produse cerealiere în sezon, respectiv, produse ambalate în containere, zone pentru depozitare cereale prevăzut cu containere.

Amplasamentul se învecinează cu: la nord - teren agricol, la sud – De 22 și teren agricol, E- ferma agricolă autorizată prin autorizația de mediu nr. 10499/05.09.2014 și calea ferată Timișoara – arad ( stația CFR Valea Viilor).

Alte obiective propuse în realizarea proiectului:

- zonă pt. depozitare;

- depozit de motorină prevăzut cu un rezervor (9000 litri) și cuvă de retenție;

- clădire administrativă și întreținere, ce se va realiza din 12 containere tip ce vor fi amplasate pe o platformă betonată cu suprafața construită de 177,56 mp;

- 2 cabine poartă (tip container);

- zonă căi de comunicații C.F. industrială și racord la liniile C.F. existente;

- împrejmuirea terenului;

- lucrări edilitare de alimentare cu apă, canalizare apă uzată menajeră și pluvială, lucrări de instalații electrice;

- separator de hidrocarburi;

- bazin retenție ape pluviale prevăzut cu stație de pompare;

- drumuri de incintă, platforme carosabile și depozitare, parcaje;

- iluminat arhitectural și amplasare firmă luminoasă;

- spații verzi;

Terenul pe care se va realiza investiția are suprafața de 34102 mp, fiind compus din două parcele, conform C.F. nr. 306845 și C.F. nr. 306846/Șagu, proprietari fiind Oală Mircea și Oală Florica, iar titularul proiectului are drept de superficie asupra acestuia.

| Nr. crt. | OBIECT |  | SUPRAFAȚĂ | PROCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren | S totală: | 34 102,00 mp | 100.00% |
| OBIECTIVE PROPUSE |
| 3. | Zonificare propusă | Suprafețe betonate circulații: | 13 573,00 mp | 39,79% |
|  |  | a) platforme | 13 100, 00 mp |  |
|  |  | b) trotuare | 473,00 mp |  |
|  |  | Suprafață construcții | 870.00 mp | 2,56% |
|  |  | Suprafață rambleu cale ferată | 8.500,00 mp | 24,92 % |
|  |  | Suprafață zone verzi | 11.159,00 mp | 32,73.% |
| Suprafață construită la sol – TOTAL | P.O.T. | 67,27.% |
| Suprafață construită desfășurată – TOTAL | C.U.T. | 0,67% |
| Regimul de înălțime – PARTER |

Pe parcela identificată cu C.F. nr. 306846 (S=29434 mp) sunt prevăzute: 4 linii C.F. industriale următoarele lungimi constructive: L.F.I. 1 = 445 m, L.F.I. 2 = 416 m, L.F.I. 3 = 290 m și L.F.I. 4 = 360 m), front de încărcare – descărcare pentru liniile 1,2, 3 și 4 care va avea o lungime de minim 265 m, spații de depozitare șei și autotrenuri (spre nord), spații de depozitare containere frig (spre nord), spații de depozitare containere (spre sud), zonă administrativă și parcare autoturisme (spre est), spații verzi.

Pe parcela identificată cu C.F. nr. 306845 (S=4668 mp) există prevăzute: linie racord la stația C.F. Valea Viilor, bazin de retenție ape pluviale prevăzut cu stație pompare ce va constitui și rezerva de apă pentru incendiu, separator de hidrocarburi, spații verzi.

Racordarea unității FLORA ARNO S.R.L. la infrastructura feroviara publică se va face din linia 1 C.F. a stației Valea Viilor, printr-o joncțiune C.F. formată dintr-o diagonală cu două macazuri 1R/3R (lungime constructivă de 80,06 m) și o linie de evitare (lungime constructivă de 95,00 m)  terminată cu opritor (O1R). Vârful macazului de racord 3R (lungime constructivă de 158,16 m) poate fi amplasat la km 45+363 – borna de reper fiind 45+300 și o linie de tragere (lungime constructivă de 100,00 m).

Descrierea activității:

În cadrul proiectului nu se vor realiza procese de producție, ci doar încărcare/descărcare diverse mărfuri containerizate în/din vagoane (cu precădere cereale și produse agricole, dar și alte mărfuri generale, exceptând mărfurile neclasificate A.D.R.).

Pe linia 1 se vor putea încărca/descărca, în medie, 3 vagoane pe zi a câte 30 t fiecare, deci aprox. 1000 t = 40 tir-uri ( 25 t/tir).

Pe liniile 2, 3 și 4  se vor putea încărca/descărca în medie 50 vagoane pe zi a câte 2 containere fiecare , deci 100 conteinere = 2500 t,  echivalentul a 100 tir-uri, deci în total se apreciază un nr. de 140 de tiruri/zi care vor intra și ieși în sezonul agricol, respectiv un nr. de 100 de tir-uri/zi în extrasezon.

Activitatea de încărcare/descărcare se face cu macarale mari care se deplasează pe pneuri, sau cu aparate de descărcare / încărcare din vagoane auto-trenuri și invers.

Asigurarea utilităţi:

Conform Avizului de gospodărire a apelor nr A.B.A. 134/25.04.2019 emis de către Administratia Bazinală de Apă Banat:

  - - alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se va realiza din forajul existent (foraj Ferma 8), H=75 m, reglementat prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 272/01.08.2018, Q mediu zilnic=1,28 mc;

  - - apa ce va constitui rezerva de incendiu va fi un bazin de retenție tip lagună echipată cu o stație de pompare pentru incendiu, V=1400 mc;

  - - apele uzate menajere ce vor rezulta de la grupurile sanitare vor fi colectate într-un bazin etanș vidanjabil, V=10 mc (Q mediu zilnic=0,90 mc);

  - - apele pluviale de pe paltformele carosabile se vor colecta printr-un sistem de rigole și cămine și se vor deirija spre un separator de hidrocarburi (Q=45 l/s) ce va fi amplasat înainte de evacuarea apelor potențial impurificate în bazinul de retenție ape pluviale, de unde vor ajunge în bazinul de retenție destinat stocării rezervei de apă de incendiu, iar preaplinul apei din bazin va fi utilizat la udarea spațiilor verzi din incină;

Necesarul de energie electrică destinat alimentării investiției, sistemului de ilumina, consumului cu caracter meajer, dar și pentru zona de depozitare va fi asigurat din rețeaua de alimentare existentă pe amplasament.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

- terenul luat în studiu are categoria de folosință arabil și este situat în intravilanul localității Șagu, conform C.U. nr. 2 din 22.01.2019 eliberat de Primăria Comunei Șagu și prevederilor P.U.G. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sagu nr. 5/27.01.2011, iar terenul face parte din intravilanul loc. Șagu, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 6/18.01.2019, destinația admisă fiind de zona agro-industrială.

- activitățile propuse prin proiect sunt compatibile cu cele din zona învecinată, în prezent pe terenurile învecinate - trup izolat A21 și A22 (în partea de est și sud) există construcții și amenajări agroindustriale destinate depozitării produselor agricole (cereale) ce vor fi transportate prin terminalul CF propusa se construi, astfel încât propunerile proiectului extind activitatea desfășurată  în cadrul societății Flora Arno S.R.L., activitate autorizată prin autorizația de mediu nr. 10499/05.09.2014

- în vecinătatea amplasamentului propus se află DN 69 Arad-Timișoara (partea de V) și linia de calea ferată C.F. Arad-Timișoara (partea de E).

Cumularea investiției propuse cu proiectele din vecinătatea amplasamnetului propus nu va amplifica impactul asupra mediului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

În etapa de realizare a proiectului se vor utiliza în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, iar la punerea în funcțiune se vor utiliza resurse naturale: apă în scop igienico-sanitar.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

În etapa de execuţie a proiectului este posibil să se genereze următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri municipale amestecate (deșeuri menajere);

- deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie-carton, ambalaje din plastic, ambalaje de materiale din lemn;

- deșeuri de materiale de construcții, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase, lemn, cărămizi, materiale plastice;

- metale fier şi oţel (inclusiv aliajele lor);

- cabluri fără conținut de substanțe periculoase;

- pământ şi pietre fără conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri de uleiuri uzate;

În faza de funcționare a obiectivului, deșeurile rezultate se încadrează în urmatoarele categorii:

- ambalaje de hârtie-carton;

- ambalaje de materiale plastice;

- deșeuri de origine vegetală;

- nămoluri rezultate de la separatorul pentru hidrocarburi;

- materiale absorbante contaminate;

- deșeuri de ambalajele contaminate cu substanșe periculoase ce vor rezulta de la dezinsecția spațiilor pentru depozitarea cerealelor;

- uleiuri uzate;

- Poluarea şi alte efecte negative – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape pot fi:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de construcție;

- activitățile desfășurate pentru amenajarea obiectivului investiției;

- scurgeri accidentale de produse petroliere și lubrifianți de la autovehicule și utilaje.

În perioada de funcţionare sursele potențiale de poluanți pentru sol, subsol şi ape pot fi:

- apele uzate fecaloid–menajere;

- ape uzate potențial poluate cu hidrocarburi rezultate de la activităţile de întreţinere a parcărilor și platformelor betonate din incintă;

- în concluzie, apele uzate rezultate din activităţile ce se vor desfăşura în cadrul viitorului obiectiv vor genera un impact indirect, nesemnificativ asupra calităţii, nerezultând ape uzate tehnologice;

- eventualele substanțele chimice ce se vor utiliza pe amplasament pentru dezinsecția spațiilor de depozitare a cerealelor;

- produse periculoase (motorină, lubrifianți) depozitate și gestionate necorespunzător.

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire, sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitătile de executie a lucrărilor de construcție proiectate și de la materialele de construcții utilizate;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de construcții proiectate.

În perioada de funcționare sursele de poluanţi pentru aer:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite de la activitatea de încărcare-descărcare cereale;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de manipulare și transport a mărfurilor;

În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor.

Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale proiectului, impactul acestei activități asupra calității factorilor de mediu va fi redus.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Cantitățile de substanțe/amestecuri stocate sunt mici și vor fi depozitate în ambalajele originale, în spații special destinate acestui scop.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Proiectul nu va afecta sănătatea umană dacă vor fi respectate condițiile de implementare a acestuia.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sagu nr. 5/27.01.2011, iar terenul face parte din intravilanul loc. Șagu, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 6/18.01.2019, destinația admisă fiind de zona agro-industrială.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

- nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes național, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat în intravilanul comunei Șagu, într-o zonă agro-industrială;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona de impact va fi limitată exclusiv la amplasamentul luat în studiu, iar impactul va fi redus în condiții normale de funcționare.

- Natura impactului

- în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate la punctul I.1.e.

- în perioada de operare: apa nu va fi contaminată, fiind utilizată doar în scop igienico-sanitar; poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta;

- Natura transfrontalieră a impactului - proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evalua- rea impactului asupra mediului în context transfrontier și nu se regăsește în anexa nr. I –„Lista activităților propuse” din Legea nr. 22/2001;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă în cazul respectării tuturor măsurilor  prevăzute, având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- Probabilitatea impactului

-  în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi

temporar;

-  în perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, conform datelor

furnizate prin proiect;

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul propus reprezintă o extindere a activității existente, pentru care APM Arad emis acte de reglementare;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu se implementează în arie naturală protejată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

În conformitate cu punctul de vedere nr. 4302/29.03.2019 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Banat înregistrat la APM Arad cu nr. 5783/01.04.2019 ,,lucrările propuse au legătură cu apele”, motiv pentru care Administrația Bazinală de Apă Banat a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. ABAB 134/25.04.2019.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Măsurile pentru diminuarea poluarii aerului sunt:

În perioada de construcţie:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale  de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

În perioada de funcţionare:

- 	emisiile de poluanți eliberate în aerul înconjurător de la utilaje, instalaţii, respectiv din întreaga activitate desfășurată pe amplasament  se vor încadra în limitele de calitate ale aerului la limita incintei,  conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Măsuri pentru diminuarea poluării solului şi apelor:

În perioada de construcţie:

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

În perioada de funcţionare:

- apele uzate fecaloid–menajere vor fi evacuate într-un bazin etanșabil vidanjabil;

- ape uzate potențial poluate cu hidrocarburi rezultate de la activităţile de întreţinere a parcărilor și platformelor betonate din incintă vor fi preepurarate cu ajutorul unui separator de produse petroliere (Qn = 45 l/s), după care vor fi direcționate într-un bazin de retenție  (V=1400 mc) și  utilizate la udarea spațiilor verzi și ca sursă de apă pentru incendiu;

- eventualele substanțele chimice ce se vor utiliza pe amplasament pentru dezinsecția spațiilor de depozitare a cerealelor vor fi depozitate în ambalajele originale, într-o magazie special destinată acestui scop;

- produse periculoase (motorină, lubrifianți) vor fi depozitate și gestionate corespunzător, iar rezervorul va fi prevăzut într-o cu cuvă care va reține cel puțin jumătate din capacitatea acestui, iar apele pluviale rezultate din jurul rezervorului vor fi dirijate spre separatorul de hidrocarburi prevăzut prin proiect;

- nămoluri rezultate de la separatorul pentru hidrocarburi va fi predat către operatori autorizați pentru preluarea acestor tipuri de deșeuri.

- Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor:

În perioada de construcţie:

- deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de santier, pe tipuri de deșeuri;

- deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot fi valorificate prin societăţi autorizate (deșeuri metalice, deşeuri municipale amestecate, deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie-carton, ambalaje de materiale din lemn, deșeuri de materiale de construcții, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase, lemn, cărămizi, materiale plastice, metale fier şi oţel (inclusiv aliajele lor), cabluri fără conținut de substanțe periculoase, pământ şi pietre fără conținut de substanțe periculoase, deșeuri de uleiuri uzate) se vor elimina prin agenți economici autorizați specializați în salubrizare.

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajatii vor fi instruiți în acest sens;

În perioada de funcţionare: ambalaje de hârtie-carton, ambalaje de materiale plastice; ambalaje din lemn, ambalajele contaminate cu substanțe periculoase și nămoluri rezultate de la separatorul pentru hidrocarburi.

- Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

În perioada de construcţie: pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor și restrictionarea vitezei autobasculantelor.

În perioada de funcționare: se va asigura gestionarea corespunzătoare a apelor uzate, potrivit condițiilor de funcționare impuse.

Investiția propusă este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.

Se vor respecta prevederile din:

# Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea 265/ 2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

Documentaţia cuprinde:

- Notificarea elaborată de titular,

- Proces-verbal de verificare a amplasamtului nr. 5055/22.03.2019 întocmit de către APM

Arad;

- Extras din CF nr. 306845 și CF nr. 306846/Șagu eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicita-

te Imobiliară Arad;

- Certificat de Urbanism nr. 2 din 22.01.2019 emis de Primăria Comunei Șagu,

- Planşe anexă certificatului de urbanism, plan de situaţie existent plan de situaţia propus

elaborate de către șiD&D Design Proiect S.R.L.;

- Decizia etapei de încadrare nr. 19095 din 20.11.2018 privind PUZ-Zonă depozitare, căi

comunicație cale ferată industrială;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 5109/22.03.2019 emisă de A.P.M. Arad;

- Memoriu de prezentare realizat de către Dumescu Florin;

- Factura nr. 00001095/13.03.2019 şi 000010963/06.05.2019, dovada achitării tarifelor;

- Adresa nr. 5783/01.04.2019 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Banat;

- Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică emisă sub nr. 216/01.04.2019

de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- HCL nr. 6/18.01.2019 emisă de către primăria comunei Șagu pentru aprobarea PUZ și RUL

,,Zonă depozitare, căi comunicație cale ferată industrială”;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. ABA 134/25.04.2019 emis de către Administrația Bazinală

de Apă Banat;

- Proces-verbal nr. 10151 din 05.06.2019 încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei C.A.T.;

- Acord tehnic A.N.I.F. emis sub nr. 69/13.05.2019 de A.N. Îmbunătăţiri Funciare - Sucursala

Teritorială Timiş - Mureş Inferior – Unitatea de Administrare Arad;

- Lista de control întocmită de APM Arad pentru etapa de încadrare a proiectului în procedura

de evaluare a impactului asupra mediului;

- Punct de vedere nr. 1077/Arad/20.05.2019, emis de către Garda Națională de Mediu –

Comisariatul județean Arad;

- Adresele nr. 1125628/15.05.2019 și 1307/19/SU-AR/15.05.2019 emise de Inspectoratul

pentru Situații de Urgență ,,Vasile Goldi;” al Județului Arad;

- Aviz favorabil nr.45/54 din 06.06.2019 emis de către Consiliul Tehnico-Economic de

Avizare al Ministerul Transporturilor;

- Autorizație de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. 7504 din 18.04.2019

emisă de către Direcția Generală de Drumuri și Poduri Timișoara;

- Aviz nr. 7476/422 din 10.04.2019 emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 16.05.2019), afişat la sediul Primăriei Comunei Șagu (nr. 2972/20.05.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro - în data de 14.05.2019);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Evenimentul zilei” (din 21.05.2019), afişat la sediul Primăriei Comunei Șagu (nr. xxx/20.06.2019) precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 28.05.2019), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

La finalizarea investiţiei titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr. 292/2018 și de a solicita emiterea autorizației de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie conține unsprezece (10) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Voichița SICOE

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria ZAHA