Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. **** din **.05.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de WEBASTO ROMANIA S.R.L. prin reprezentant Andreea-Raluca LAZĂR cu sediul în comuna Zimandu Nou, str. Platforma Industrială W.B., nr. 1, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. nr. 5828R/20382 din 13.12.2018, cu completările înregistrate la nr. 2070 din 08.02.2019, nr. 1005R/4225 din 12.03.2019, nr. 1043R/4433 din 14.03.2019, nr. 1533R/5563 din 28.03.2019, nr. 5291 din 26.03.2019, nr. 5015 din 03.04.2019, nr.****** din **.05.2019(anunt DEI)  în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.04.2019 că proiectul “EXTINDERE CAPACITATE STAŢIE DE EPURARE” propus a fi realizat în comuna Zimandu Nou, str. Platforma Industrială W.B., nr. 1, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 11, lit.c) – Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul stației de epurare a apelor uzate industriale este situat în incinta Webasto Romania SRL, în cadrul Platformei Industriale Werner Baier nr.1 Zimandu Nou, jud. Arad, la o distanță de 15 km față de municipiul Arad si la o distanta de 0.7 km de prima locuinta din Zimandul Nou

Coordonatele stereo amplasament: HALA X = 536600 ; Y = 222100

SC WEBASTO ROMANIA SRL doreste extinderea capacității stației de epurare pentru fabrica situată în Zimandul Nou, Jud. Arad cu aproximativ 50% fata de capacitatea actuala. Aceasta investiție este necesară deoarece hala 1 de pe amplasament s-a extins în zona administrativă. Extinderea clădirii la nivel parter s-a facut pentru a avea un spaţiu mai mare astfel încat sa fie amenajat pentru cantina cu bucătărie.

În consecință s-a ales soluția preluării capacității suplimentare prin construirea unei stații de epurare prefabricată (doar treapta biologic cu echipamentele aferente) care să fie alimentată din bazinul de omogenizare aferent stației de epurare existentă

Stația de epurare va prelua strict ape uzate menajere. Din procesul tehnologic al fabricii nu rezulă ape uzate tehnologice.

Obiectul principal al prezentului proiect îl reprezintă proiectarea și execuția unui bazin biologic nou folosind tehnologie nouă și echipamente performante din punct de vedere tehnic și energetic, cu un volum și o suprafață suficientă pentru tratarea a unui debit orar maxim de 1 mc/oră.

Extinderea stației de epurare va fi configurată într-o schemă tehnologică  de tip sistem biologic  cu aerare intermitentă.

Apa uzată lipsită de materii grosiere și solide în suspensie sedimentabile gravimetric, reținute în treapta mecanică a stației de epurare existentă, este pompată catre bazinul biologic unde are loc procesul de epurare biologica. Bazinul biologic este alcatuit dintr-un container cu dimensiuni de gabarit: 4x2.4x2.7m, montat suprateran.

În conformitate cu prevederile HG 188/2002, completată și modificată cu HG 352/2005, respective normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor la evacuarea în receptori de suprafață (în acest caz canalul R28 care confluează cu canalul Ier) va fi NTPA 001, urmând a fi monitorizate în timp.

Treapta de epurare biologică proiectata, va cuprinde următoarele urmatoarele echipamente:

- debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului în noua traptă biologic (extindere)

- reactor biologic cu namol activat pentru îndepărtarea substanţelor organice biodegradabile, a compusilor cu azot şi fosfor. Containerul biologic susţine procesul de nitrificare-denitrificare simultană. Capacitatea bazinului a fost stabilită astfel încât la încărcarea de calcul, concentraţia de namol sa fie cuprinsă între 8-12g/l, iar vârsta nămolului să fie de 18 zile. Nitrificarea se face prin aditia oxigenului în amestecul de namol activat – apa uzata, ce are ca scop multiplicarea bacteriilor aerobe, acestea consumand nutrienti. Acest proces incurajeaza conversia azotului de la forma sa redusă amoniu la formele oxidate nitriți și nitrați. Timpii de aerare vor fi ajustati confom măsurătorilor potențialului de oxido-reducere al amestecului de nămol activat – apă uzată.

Denitrificarea, are de obicei aceeași durată de timp ca și aerarea. Denitrificarea se produce între doua cicluri de aerare. În timpul acestei etape, namolul format de bacterii se poate sedimenta, dar acest proces este evitat prin operarea pompei de recirculare namol. Bacteriile aerobe continuă să se multiplice până ce oxigenul dizolvat este consumat. Condițiile din bazin, în special partea inferioara sunt acum mai potrivite pentru ca bacteriile facultativ anoxice să consume azotatul, format în timpul nitrificării, ca sursă de oxigen cu eliberarea de azot gazos care este apoi eliminat în atmosferă.

Pentru aerarea bazinului biologic se folosesc aeratoare cu bule fine pentru asigurarea unui randament ridicat de transfer a oxigenului în apa uzata, folosindu-se ca baza de calcul o concentrație a oxigenului dizolvat in apa de 1.5 mgO2/l.

Cantitatea de namol din bazin creste în timp iar evacuarea acestuia se va face cu ajutorul unei vane automate către bazinul de namol în exces existent. De asemenea cantitatea de nămol evacuată va fi monitorizată cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic DN 25 instalat pe conducta de namol.

- pompare nămol recirculat. În bazinul biologic s-a prevăzut o pompa de reciculare în vederea asigurării circulaţiei apei din bazul cu membrane ultrafiltrante în bazinul biologic şi menţineri flocoanelor de namol activat în suspensie.

- modul membrane ultrafiltrante ceramic. Unitățile de membrane ultrafiltrante separă nămolul activat de apa epurată, suprafața totală de filtrare fiind de 18m2.  S-au considerat astfel 3 module, fiecare având o suprafață de filtrare de 6m2. Porii membranelor au dimensiunea de 0.1 microni, realizând ultrafiltrarea efluentului. Acestea sunt instalate într-un bazin metalic amplasat în interiorul containerului biologic.

Apa epurată va fi evacuată în rezervorul de permeat cu ajutorul unei pompe cu cavitate progresivă. Atât bazinul de permeat cât și pompa de transfer apă curată vor fi montate în containerul tehnologic.

Debitul de apă curată, va fi de asemenea monitorizat cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic DN25.

Pentru curățarea membranelor de impuritățile de pe suprafața acesteia se utilizează simultan mai multe metode de curațire: spalarea periodica (între ciclurile de filtrare; din bazinul de permeat, pompa de permeat refulează apa în sensul invers filtrării, adică prin membranele ultrafiltrante) curățarea pentru întreținere (curățarea cu o substanță acidă - acid citric și/sau o substanță oxidantă - hipoclorit de sodiu – periodic, la intervale de 1-2 luni. Punctele de injecție ale reactivilor sunt amplasate în conducta de refulare a pompei de permeat).

- pompare permeat. Se prevăd 2 pompe cu cavități progresive pentru transfer permeat, una activă și o rezervă rece.

- staţie suflante. Suflantele prevăzute pentru furnizarea aerului necesar containerului biologic vor fi amplasate în containerul tehnologic. Staţia se echipează cu 2 suflante una în funcţiune şi una de rezervă. În containerul tehnologic, avand dimensiuni 4x2,4x2,7m, în care se amplasează suflantele, se vor amplasa și pompa de permeat, bazinul de permeat, instalația de dozare și stocare acid citric și tablourile electrice aferente echipamentelor;

- unitate de dozare reactiv pentru precipitarea fosforului. Principala sursă de fosfor în apa uzată este de natură organică cât și din utilizarea detergenților la igienizare. Parte din fosfor este eliminat biologic dar datorită limitei foarte mici admisibile în efluent este necesară și dozarea de Clorură Ferică (FeCl3) pentru precipitarea chimică. Fosforul precipitat este eliminat împreună cu nămolul biologic în exces.

Precipitarea simultană a fosforului cu FeCl3 are loc în containerul biologic. În cadrul instalaţiei de clorură ferică existentă va fi prevazută înca o pompa dozatoare pentru asigurarea dozei necesară reducerii întregii cantităţi de fosfor, atunci când condiţiile climatice sau de calitate a apei provoacă scăderea eficienţei de reducere biologică avansată a fosforului;

- unitate de stocare și dozare NaOCl. Unitatea de stocare și dozare hipoclorit este necesara pentru operațiunea de spălare a membranelor ultrafiltrante. Sistemul este format din bazin stocare 60 litri, pompa dozatoare și lance aspirație;

- unitate de stocare și dozare acid citric Sistemul este format bazin stocare 60 litri, pompă dozatoare și lance aspirație;

- rezervor permeat. Apa epurată va fi evacuată în rezervorul de permeat (efluent tratat) cu ajutorul unei pompe cu cavitate progresivă. Atât bazinul de permeat cât și pompa de transfer apă epurată vor fi montate în containerul tehnologic. Bazinul tampon de efluent  (permeat) va fi un bazin rotund cu cu V=0,88 mc și va fi folosit ca bazin tampon pentru spălările membranelor filtrante cât și a trimite gravitațional pe la prea/plin efluentul către bazinul de efluent al stațieie de epurare existente. Din bazinul de efluent existent debitul total omogenizat (Q med or =1,7 mc/h) va fi pompat sau va putea curge gravitațional prin conducta existent către canalul de irigații IER.

Tratarea nămolului în exces: nămolul este generat de funcționarea treptei biologice, nămolul secundar în exces din bazinul de aerare este trimis către bazinul de stocare nămol existent. Bazinul de stocare nămol este echipat cu un sistem de aerare conectat la stația existentă pentru a menține solidele în suspensie și pentru stabilizarea și mineralizarea nămolului. De aici este evacuat prin vidanjare de către o firmă autorizată;

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În prezent, staţia de epurare existentă se află în exploatare. Stația de epurare existentă conține trei trepte tehnologice și a fost dimensionată pentru un debit de apă uzată Qzi = 26 m3/zi, și anume:

- epurarea primară a apei uzate menajere;

- epurarea secundară biologică;

- stabilizarea și deshidratarea nămolului în exces.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – în cantităţi reduse apă, agregate minerale şi combustibili, în etapa de execuţie, fără impact semnificativ asupra mediului.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de execuţie a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;

- deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

- deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizările de şantier;

- deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie;

- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajată. În incintă se va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.

Toate deşeurile rezultate din activitatea de construire vor fi încarcate, transportate şi valorificate/eliminate în conformitate cu legislaţia din domeniul deşeurilor (HG nr. 856/2002, Legea 211/2011 cu completările şi modificările ulterioare).

În etapa de funcţionare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri municipale amestecate, deşeuri de la deznisipatoare, deşeuri reţinute pe site, amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile, nămoluri de la epurarea apelor orăşeneşti,

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv în recipiente/spaţii special amenajate şi predate operatorilor economici autorizaţi în vederea colectării/valorificării/eliminării acestora

- nămolul este evacuat prin vidanjare de către o societate autorizată. El va fi gestionat în conformitate cu prevederile OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001 şi Ord. MS nr. 344/2004. În funcţie de compoziţia sa, nămolul deshidratat va putea fi folosit pentru fertilizarea terenurilor agricole în perioadele extravegetale. Pot fi utilizate ca fertilizanţi numai namolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către APM , pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de Direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurală. Operatorul staţiei de epurare va trebui sa furnizeze utilizatorilor de namol, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de namol şi caracteristicile namolului, conform următorilor indicatori de caracterizare: pH,  umiditate,  pierdere la calcinare, carbon organic total, azot, fosfor, potasiu, cadmiu, crom cupru, mercur, nichel, plumb, zinc.

Volumul de namol în exces stație epurare existenta = 18,20 kg/zi / 10 kg/m3 = 1,82 m3/zi

Volumul de namol in exces stație epurare propusa= 12 kg/zi / 10 kg/m3 = 1,2 m3/zi

Volumul total de namol în exces stație epurare = 3,02  m3/zi.

e) Poluarea şi alte efecte negative: redusă cu luarea următoarele măsuri:

- nu se vor evacua ape uzate neepurate în cursuri de suprafață, întreaga funcționare a stației de epurare urmând să fie monitorizată în permanență.

- nu vor intra în stația de epurare decât ape uzate menajere, pentru care a fost dimensionata.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

g) Riscurile pentru sănătatea umană – exploatarea stației de epurare se va face prin respectarea unor norme specifice de funcţionare care prevăd reducerea la minim a accidentelor care pot duce la contaminarea emisarului.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului – Regimul juridic: intravilan loc. Zimandu Nou, proprietate privată, persoană juridică. Regim economic: folosință actuală curți construcții;

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor;

2. zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane şi forestiere – nu este în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este în arie naturală protejată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – nu este în zone clasificate sau protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăţirea standardelor;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat pe Platforma Industrială Wernner Baier ;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – nu este cazul , proiectul se realizeză pe Platforma Industrială Wernner Baier;

- natura impactului – redusă cu condiţia respectării valorilor maxime admise la evacuare în emisar pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate menţionaţi în NTPA 001/2005 şi a condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 25/05.03.2019;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului  -  redusă cu condiţia respectării valorilor maxime admise la evacuare în emisar pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate menţionaţi în NTPA 001/2005 şi a condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 25/05.03.2019;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – redusă cu condiţia respectării valorilor maxime admise la evacuare în emisar pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate menţionaţi în NTPA 001/2005 şi a condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 25/05.03.2019.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu este amplasat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, pct. 1, lit. c) – lucrări construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor […].

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- parametrii staţiei de epurare, după executarea lucrărilor de extindere prevăzute prin prezentul proiect,  se vor încadra obligatoriu în limitele impuse de NTPA 001/2005 şi a Avizului de Gospodărire a Apelor  emis de Administraţia Bazinală Mureş,

- proiectantul instalaţiilor de epurare este responsabil de dimensionarea corectă şi atingerea parametrilor de calitate ai efluentului staţiei de epurare, în condiţiile unei exploatări corespunzătoare a acesteia,

- amplasarea staţiei de epurare se va face ţinându-se cont de prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publica privind mediul de viaţa al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11, alin 1: Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sanătăţii populaţiei sunt urmatoarele: Staţii de epurare a apelor uzate industriale şi apelor uzate menajere cu bazine acoperite - 150 m.

- respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului,

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren,

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu,

- se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială.

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

- se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor.

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate,

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 13 din 29.01.2019, emis de A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş sunt:

- În conformitate cu prevederile H.G. 188/2002, completată şi modificată cu HG 352/2005, respective normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor la evacuarea în receptori de suprafaţă (în acest caz – Canalul R 28 care confluează cu canalul IER) va fi NTPA 001, urmând a fi monitorizate în timp.

Se vor respecta prevederile.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018),

- Legea apelor 107/1996 cu completările şi modioficările ulterioare;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică,

- H.G nr. 188/2002 modificată şi completată prin H.G nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 001/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţ (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 25.03.2019) și pe pagina  proprie de internet,

- anunţ (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 21.03.2019);

- anuţ (titular)  privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “*************” (din **.**.2019),

- anuţ (APM)  privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de **.05.2019);

Documentaţia conţine:

- Certificatul de urbanism nr. 140/05.11.2018 eliberat de primăria comunei Zimandu Nou,

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă,

- Notificare elaborată de titular,

- Memoriu de prezentare elaborate de către titular,

- Punct de vedere nr. 1719/02.04.2019 eliberat de D.S.P. Arad,

- Punct de vedere nr. 645/26.03.2019 eliberat de G.N.M. CJ Arad Arad,

- Proces verbal nr. 6992/17.04.2019, întocmit în baza şedinţei colectivului de analiză tehnică,

- Ordin de plată din data de 13.12.2018 privind evaluarea iniţială a solicitării,

- Ordin de plată  din data de 05.03.2019 privind etapa de încadrare a proiectului,

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 20730/19.12.2018, eliberată de A.P.M. Arad,

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 25/05.03.2019 eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – A.B.A. Mureş – S.G.A. Arad,

- Notificare de asistenţă de sănătate publică nr. 18/17.01.2019 eliberată de D.S.P. Arad,

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conţine patru (8) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Întocmit, Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA