MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

"Extindere și dotare fermă vaci de lapte în localitatea Turnu (etapa II)”

- Titular:

- numele titular

S.C. BANAT MILCH S.R.L.

- adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

Sediul social în Municipiul Arad, Strada Gheorghe Doja, Nr. 70, Județ Arad, având CUI 16182162 din 27.02.2004, înregistrată la Registrul comerțului cu nr. J2/328/26.02.2004

- adresa punct de lucru:

localitatea Turnu, oraș Pecica  FN.

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

mobil 0721517567, e-mail bantmilch@yahoo.com.

- persoană de contact

Boldis Szilamer-Mihaly mobil 0721517567, e-mail bantmilch@yahoo.com.

- responsabil cu protecția mediului

Boldis Szilamer-Mihaly mobil 0721517567, e-mail bantmilch@yahoo.com.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

INTERVENȚII PROPUSE LA FERMA ACTUALĂ (etapa 2)

Certificat de urbanism nr. 371 din 13.12.2019

Suprafața totală, conform CF 300074 S=9578 mp

ASFALTARE PLATFORMĂ FURAJE

Dimensiuni 35,50 m x 28,17 m

S construită = S desfășurată = 1000,03 mp

RELOCARE REZERVOR GPL + PLATFORMĂ

Dimensiuni 2.00 m x 5.00 m

S construită = S desfășurată = 10,00 mp

b) justificarea necesității proiectului;

Proiectul are ca scop optimizarea fermei de vaci actuale, prin relocarea rezervoarelor de GPL pe o nouă platformă betonată şi, în principal, asfaltarea platformei actuale de depozitare a porumbului siloz.

c) valoarea investiției;

Estimare : 2.135.000 EURO + TVA (împreună cu etapa 1),

d) perioada de implementare propusă;

3 ani, începând din 2020. Punerea în funcțiune – vara anului 2023.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. nr. 371 din 13.12.2019 eliberat de Primăria Pecica.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

ASFALTARE PLATFORMĂ FURAJE

Dimensiuni 35,50 m x 28,17 m

S construită = S desfășurată = 1000,03 mp

RELOCARE REZERVOR GPL + PLATFORMĂ

Dimensiuni 2.00 m x 5.00 m

S construită = S desfășurată = 10,00 mp

REABILITARE BAZIN DE DEJECȚII VECHI

S construită = S desfășurată = 13,48 mp

CONSTRUCȚII EXISTENTE (FERMA ACTUALĂ), TOT IN CF 300074, LA CARE NU SE VOR FACE INTERVENȚII:

Corp Birouri P + M

Sc= 214,39 mp

S desfășurată = 409,35 mp

Grajd animale

S construită = S desfășurată = 1030,94 mp

Garaj auto (existent grajd animale)

Dimensiuni 8,48m x 15.76m

S construită = S desfășurată = 133,65 mp

Atelier reparații auto şi utilaje proprii

S construită = 99,39 mp

S desfășurată = 112,02 mp

Depozit furaje

Dimensiuni  8,50m x 14,55m

S construită = S desfășurată = 123,68 mp

Depozit furaje

Dimensiuni   16,725m x 25,00 m

S construită = S desfășurată = 418,13 mp

Bazin dejecții

S construită = S desfășurată = 392,46 mp

Platforma dejecții

S construită = S desfășurată = 252,57 mp

Bazin

S construită = S desfășurată = 13,48 mp

Rezervor motorină

S construită = S desfășurată = 17,02 mp

Cușcă câine

S construită = S desfășurată = 17,57 mp

Cușcă câine

S construită = S desfășurată = 13,93 mp

Indicatori de ocupare a terenului, pt. CF 300074

POT = 39,01%

CUT = 0,412

Profilul şi capacitățile de producție (pe întreaga fermă);

| Tip animal | Număr propus |
| --- | --- |
| Bovine femele sub 2 ani | 22 |
| Bovine femele peste 2 ani | 8 |
| Vaci pentru lapte | 150 |
| TOTAL | 180 |

Cantități de produse rezultate:

- lapte cca 6500 l/zi (2.372.500 l/an) - vândut către terți;

- viței cca. 150 capete/an (cca 15,0 t animal viu/an) - vânduți către terți;

Capacitatea totală ca urmare a realizării /finalizării investiției:

180 animale crescute /  an.

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

La ora actuală terenul are destinație exclusiv agricolă.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Procesul de producție constă în creșterea şi mulgerea vacilor. Aceste procese urmează a se muta în noua investiție (v. Etapa 1)

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime (pentru întreaga fermă) sunt vacile, furajele şi paiele pentru așternut. Nu se folosesc combustibili decât la vehiculele de transport extern și intern, respectiv la încălzirea spațiilor de birouri..

Surse de energie:

Energia electrică se va obține din Sistemul energetic național (SEN)

- În zona studiată exista rețea electrică,  care traversează drumului comunal DC – 1602.

- Alimentarea se va realiza din punctual de transformare nou instalat pe proprietatea Banat Milch amplasat pe CF 304244 de capacitatea de 160 KVA. Necesarul de putere pentru o viitoare extindere este de 174,3 kW. Pentru buna desfășurare şi siguranța producției se impune montarea  unui UPS de 80 KVA care va fi interconectat cu rețeaua din interiorul fermei si va asigura funcționarea fără întrerupere şi fără șocuri a roboților de muls. Ferma va fi dotata si cu un generator de 135KVA, deoarece stația UPS nu poate asigura doar o funcționare  de cel mult 10-15 minute fără întrerupere. Alimentarea tabloului principal, localizată în spațiul special amenajat din incinta lăptăriei,  se va realiza cu cablu monofilar cu o secțiune de 4x150-250 mm2 . Dimensionarea corectă se va realiza după un proiect de specialitate şi după efectuarea unui calcul energetic.

- Clădirile vor fi dotate cu instalații de protecție: instalații de împământare generală, echipotenţializare și de protecție contra loviturilor de trăsnet.

Energia termică

În zonă nu există alimentare cu energie termică, de aceea necesarul de căldură pentru încălzirea spațiilor și a apei calde menajere se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil GPL. Rezervoarele urmează a fi relocate.

Se prevede și dotarea cu un boiler electric pentru generarea de apă caldă.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentare cu apă

Racord la rețeaua de apă potabilă existentă în fermă, deservită de la un foraj propriu, reglementat prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 9 din 18.01.2019. Consumul de apă se va încadra în limitele autorizate.

Racordarea se va realiza din camera tehnică existentă. Aducțiunea  apei se va realiza printr-o conductă cu diametrul de 2 țoli, amplasat subteran. Se vor realiza două circuite distincte . Un circuit va deservi adăparea animalelor, fiind alimentat direct din puț prin intermediul unui hidrofor de stocare. Celălalt circuit va fi trecut prin stația de dedurizare şi  deferizare (regenerare schimbător de ioni cu sare) si va deservi roboții de muls şi apa menajeră din lăptărie

Asigurarea apei pentru PSI se face de la hidranți exteriori supraterani.

- Canalizare

- Apa uzată menajeră, provenită de la lăptăria ce v-a fi construită va fi direcționată în fosa vidanjabilă  a actualei ferme.

- Sistemul de dejecții va fi complet automatizat. Bazinul de dejecții nou edificat v-a fi interconectata cu facilitățile vechi. Vor fi montate pompe de dejecții noi care vor dirija fracțiunea lichidă către separatorul de dejecții.  Fracțiunea lichidă va fi pompată în bazinul de dejecții din ferma veche, care v-a funcționa ca un tampon de stocare pentru rezervorul principal.

Apele pluviale

- În zonă nu există rețele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenind de pe drumul de incintă de pe lotul învecinat este colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și deversată gravitațional spre zonele agricole din jur. Apa pluvială colectată de la noile obiective va respecta parametri din NTPA 001/2005 şi va putea fi deversată direct în zona verde. O parte urmează să ajungă şi în canalul Cn1234, adiacent fermei.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu vor fi necesare astfel de lucrări.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Căile noi de acces se vor realiza exclusiv în incinta.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

Resursele naturale folosite în etapa de construcție vor consta din pietriș şi nisip.

În funcționare, întreaga cantitate de materie primă furaje - sunt resurse naturale, dar regenerabile.

- metode folosite în construcție/demolare;

Actualmente terenul destinat noilor investiții nefiind ocupat cu nici un fel de construcție, nu se pune problema demolărilor.

Sistemul constructiv pentru hala de producție şi magazii:

Structurile propuse prin proiect vor fi construite pe un sistem structural mixt, din zidărie portantă cu stâlpișori din beton armat în care se va prinde structura metalică cu închideri din panouri de tip sandwich şi tablă zincată. Clădirile vor avea zidărie amplasată pe linia de fundare perimetrală, pentru a închide clădirile pe părțile laterale, unde nu se necesită goluri.

Fundațiile vor fi rigide, din beton. Elementele metalice ale suprastructurii se vor amplasa în fundații tip pahar, din beton.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se anexează

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu există, terenul actual este cu destinație agricolă.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 1 – Să nu se realizeze investiția. În acest caz, nu se  va putea valorifica superior potențialul agricol/zootehnic din zonă.

Alternativa 2 – Investiția să se realizeze pe un alt amplasament. O astfel de variantă ar aduce după sine necesitatea achiziției unui alt teren, care să dispună de căi de acces și utilități în imediata apropiere. Acest lucru ar duce la creșterea semnificativă a costului investiției și la prelungirea duratei de punere în funcțiune.

Alternativa 3 – varianta propusă prin proiect – teren aflat în proprietate, acces ușor la drum județean, acces ușor la utilitățile necesare – energie electrică şi apă potabilă.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

Ca activități conexe la creșterea animalelor sunt cele de transport şi valorificare al gunoiului de grajd solid sau lichid.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Avându-se în vedere că rezultă produse alimentare, atât pentru uz uman, sunt necesare avize DSP şi ANSVSA.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta față de granițe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul studiat este situat in partea de sud a loc.Turnu ,la vest de drumul DC 1602.

Beneficiarul este proprietarul terenului format din 2 parcele :

- suprafața de   9.578 mp, conform Extras de Carte Funciara nr. 300074

(teren pe care există actualele construcții şi dotări ale fermei)

Delimitarea zonei studiate (având S=9.578 mp)  este făcută de:

la Nord – teren proprietate privată , teren arabil - nr. top 311.1471/9/15/3, top 311.1471/9/15/5

la Vest- teren proprietate privată,  teren arabil T 311 A 1471/8 cad. 305475

la Est- canal CN 1495 si DC 1602

la Sud-Vest canal CN 1234

Distanța față de frontiera cu Ungaria este de cca. 1 km, dar impactul obiectivului propus este unul exclusiv local.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Se anexează

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosința actuală a terenului este pășune. Terenurilor adiacente au destinație agricolă. În viitor, terenurile adiacente se vor putea constitui ca şi furnizoare de materie primă pentru hrana animalelor.

- arealele sensibile;

Terenul este situat la sud a ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb şi a Crișului negru.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Județul: ARAD

Denumirea unității administrativ-teritoriale:  Oraş Pecica, sat Turnu

Planșa cu poziționarea punctelor este în anexă.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a avut în vedere un alt amplasament, cel actual oferind toate facilitățile necesare – cale de acces, utilități în imediata apropiere etc..

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape le constituie detergenții, dezinfectanții, CBO5 şi grăsimile  din apele de spălare a instalației de muls sau

Pentru a urmării eventualele scurgeri de ape pluviale contaminate de la platforma de depozitare a gunoiului sau de la rezervorul de dejecții lichide, se vor realiza 2 foraje de observație în primul strat freatic. Probele de apă prelevate din aceste foraje se vor analiza periodic la laboratorul Companiei de Apă Arad sau la un alt laborator autorizat..

Nu există emisar din categoria apelor de suprafață. Excesul de apă pluvială, convențional curată, se poate infiltra în una dintre canalele ANIF din zonă.

- stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt prevăzute separatoare de ulei la apa pluvială.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanți pentru aer sunt vehiculele de transport ale furajelor şi al produselor finite - lapte, al gunoiului de grajd şi a dejecțiilor lichide.

Mirosul specific crescătoriilor şi al gunoiului este cauzat de degajările de amoniac în aer.

- instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Nu vor fi necesare.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

Sursele de zgomot şi vibrații, audibile extern, sunt vehiculele de transport.

Sursele interioare de zgomot sunt constituie din sistemele de transport intern,  electromotoarele utilajelor (moară furaje), instalația de muls, agregatele frigorifice. Acestea, practic,  nu sunt audibile extern.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Nu sunt necesare amenajări speciale pentru eliminarea surselor de zgomot sau de vibrații, inclusiv datorită distanței mari față de localitate.

- protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare, nu vor fi folosite surse radioactive

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele de poluanți pentru sol pot să fie exclusiv scurgeri de ulei sau de combustibil de la vehiculele de transport sau de ape pluviale de la platforma de depozitare a gunoiului.

- lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Zona de circulație a vehiculelor va fi betonată în totalitate. În caz de scurgeri de ulei sau combustibil este prevăzută o rezervă de material absorbant.

Depozitarea gunoiului de grajd se va face exclusiv pe platforma betonată, iar al dejecţiilor lichide în bazine din beton.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiția nu va avea nici o influență asupra unor arii sensibile, aceste nefiind existente în zonă.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul, investiția nu va avea nici o influență asupra biodiversităţii din zonă.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Terenul studiat este amplasat față de țesutul urban existent şi fata de alte zone locuințe la următoarele distante  :

La Nord - Turnu – 0,6 km

La Sud -  Pecica – 5,4 km

La Vest – Nord - Vest – Bătania (Ungaria)-  6,66 km

La Est – Sud - Est Sederhat – 4,4 km

Față de granița dintre Romania şi Ungaria proiectul este amplasat la o distanță de 2 km

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare astfel de măsuri.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, pământ de la săpături – se vor depune pe locurile indicate de către Primărie

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăți autorizate.

În etapa de exploatare vor rezulta

Deșeuri produse

- deșeuri menajere amestecate - cod 20 03 01; 5 mc/an,

- dejecții animaliere - cod 02 01 06; 2000 t/an,

- cadavre de animale - cod 02 01 02; cantități variabile

- deșeuri metalice - cod 02 01 10, cantități variabile;

- baterii cu plumb - cod 16 00 01 *, cantități variabile;

- anvelope scoase din uz - cod 16 01 03, cantități variabile;

- ulei sintetic uzat - cod 13 02 06*, cantități variabile;

- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor - cod 18 02 02 * - 10 kg/an ;

- obiecte ascuțite cod 18 02 01- 1 kg/an

Notă: deșeurile marcate cu asterix sunt considerate deșeuri periculoase. Ca atare vor fi predate numai societăților autorizate pentru preluarea acestor tipuri de deșeuri.

Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- deșeuri menajere amestecate-- cod 2003 01; colectate zilnic in pubele;

- dejecții animaliere - cod 02 01 06 colectate in bazinele vidanjabile (cele lichide) și pe platforma betonată (cele solide)

- cadavre de animale - cod 02 01 02, colectate când este cazul in container frigorific;

- deșeuri metalice - cod 02 01 10, cantități variabile, colectate pe platforma betonată;

- baterii cu plumb - cod 16 00 01 *, cantități variabile, colectate in magazie, pe pardoseala betonată;

- anvelope scoase din uz - cod 16 01 03, cantități variabile, colectate pe platforma betonată;

- ulei sintetic uzat - cod 13 02 06*, cantități variabile, colectate in magazia de carburant și lubrefiant, pe pardoseala betonată;

- deșeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecțiilor - cod 18 02 02 * - colectate în magazie, pe pardoseala betonată;

- obiecte ascuțite cod 18 02 01- colectate în cutii, ținute în magazie

Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeuri menajere amestecate - cod 20 03 01; 50 mc/an, stocate in pubele;

- dejecții animaliere - cod 02 01 06; 2000 t/an, , stocate in bazinele vidanjabile (cele lichide) și pe platforma betonată (cele solide)

- cadavre de animale - cod 02 01 02; cantități variabile, stocate în container frigorific;

- deșeuri metalice - cod 02 01 10, cantități variabile; stocate pe platforma betonată;

- baterii cu plumb - cod 16 00 01 *, cantități variabile; stocate în vase de plastic rezistente la acid, magazie, pe pardoseala betonată;

- anvelope scoase din uz - cod 16 01 03, cantități variabile; stocate pe platforma betonată;

- ulei sintetic uzat - cod 13 02 06*, cantități variabile; stocat în butoi metalic, în magazie, pe pardoseala betonată;

- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor - cod 18 02 02 * - 10 kg/an; stocate în cutie de plastic cu capac, în magazie, pe pardoseala betonată;

- obiecte ascuțite cod 18 02 01- 1 kg/an, stocate în cutie de plastic cu capac, în magazie, pe pardoseala betonată;

Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- dejecțiile rezultate de la creșterea animalelor vor folosi ca și îngrășământ agricol

- deșeurile metalice, bateriile cu plumb, anvelopele scoase din uz, uleiurile uzate vor fi predate către societăți de colectare/valorificare/eliminare autorizate pentru aceste tipuri de deșeuri;

Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

-deșeurile menajere sunt transportate și depuse pe un depozit de deșeuri solide nepericuloase în funcțiune, cu autovehiculele societăților autorizate în acest sens (pe baza de contract);

- apele cu conținut de dejecții vor fi transportate cu vidanja din dotarea titularului, dejecțiile solide vor fi transportate cu remorcile din dotarea titularului. Utilajele vor .fi încărcate la capacitatea admisă, pentru prevenirea deversărilor pe drumurile de acces la terenurile agricole;

- vor fi utilizate numai mijloacele de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea dejecțiilor și emanații de mirosuri în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător,

- cadavrele se transportă în vederea distrugerii ecologice (incinerare), cu mijloacele de transport autorizate in acest sens ale societății care asigură eliminarea;

- celelalte categorii cu mijloace auto proprii sau ale societăților autorizate în transportul și/sau eliminarea lor.

Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere vor fi depozitate pe un depozit de deșeuri solide nepericuloase in funcțiune;

- cadavrele de animale vor fi incinerate la societăți autorizate;

- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor vor fi predate către societăți de colectare/valorificare/eliminare autorizate pentru aceste tipuri de deșeuri;

Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se ține evidența gestiunii deșeurilor cu respectarea legale din domeniu - Legea 211/2011

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deșeurile sunt, în marea lor majoritate, de proveniență animală, astfel că sunt posibilități limitate de a reduce cantitatea generată

- planul de gestionare a deșeurilor;

Toate tipurile de deșeuri vor fi colectate în recipienţi adecvați şi predate spre valorificare / eliminare la societăți autorizate.

Deșeurile de bază – gunoiul de grajd solid, respectiv lichid, vor fi utilizate ca şi îngrășământ organic pe terenurile agricole, cu respectarea prevederilor din Codul Bune Practici în Agricultură, respectiv evitarea poluării apelor cu nitrați.

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

La modificările conform Etapei 2 nu se folosesc substanţe sau preparate chimice periculoase

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Chimicalele se vor ţine în magazia special destinată acestora, sub cheie şi cu acces permis numai personalului calificat.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu va exista un impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Este însă necesar ca să se respecte regulile de management al gunoiului de grajd.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul principal se va limita la incinta punctului de lucru. Extern impactul va fi pe terenurile unde se va împrăștia gunoiul de grajd. În nici una dintre cazuri nu va exista vre-un impact asupra populației.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu va fi una redusă.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de împrăștiere a gunoiul de grajd. Suprafața de teren aflată în proprietate este suficientă pentru a respecta limita de 170 kg azot / hectar.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Un oarecare impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de ducere a gunoiului, dar va fi limitat în timp la perioadele scurte când are loc această operațiune, in special in lunile de iarnă.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu vor fi necesare măsuri deosebite  de evitarea a impactului asupra mediului

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu va exista nici un impact transfrontalier asupra mediului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Este necesară realizarea şi monitorizarea calității apei din puțuri de observație realizate în zona platformei de gunoi şi a bazinelor de dejecții lichide.

Monitorizarea emisiei de amoniac nu este necesară, pe de o parte datorită distanței până la primele case din localitățile cele mai apropiate, iar pe de altă parte nu sunt măsuri practice de reducere a acestor emisii.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Investiția propusă nu est vizată de prevederile legislative menționate.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investiția face parte din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Măsura 4 Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

- Se  încadrează în anexa 2 din Legea nr. 292/2018, pct. e) „instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1”;

- Se încadrează în prevederile art. 48 litera n) „Planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal și de detaliu”

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi una minimală. Personalul de pe șantier va utiliza instalațiile sanitare existente în clădirea actuală de birou. Tot aici se pune la dispoziție sală de mese şi de odihnă.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va face în viitoarea incintă îngrădită a obiectivului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului va fi generat de sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibrații, pulberi în suspensie) de la utilajele de construcții.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanți (gaze de eșapament, zgomote şi vibrații, pulberi în suspensie) vor fi generate de către utilajele de construcții. Nu vor exista instalații de dispersie, evacuare şi reținere, altele decât cele de la eșapamentele vehiculelor şi utilajelor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu vor exista dotări sau măsuri deosebite pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

În etapa de finalizare spațiul verde rămas neocupat se va planta cu gazon și arbori.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În caz de poluări accidentale (scurgeri de ulei sau combustibil de la vehicule sau utilaje) se vor lua măsuri de colectare al solului contaminat şi de predare către o societate autorizată în vederea eliminării.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu se prevede o astfel de măsură

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu se prevede o astfel de măsură

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Sunt anexate în Notificare.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu există prevăzute instalații de depoluare

3. Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deșeurile majore (gunoiul de grajd şi dejecțiile lichide) vor fi colectate pe o platformă, respectiv bazin  special destinate acestui scop. De la locurile de colectare, deșeurile vor fi ridicate în vederea utilizării ca şi îngrășământ.

Deșeurile menajere, veterinare, obiecte ascuțite etc. se depozitează, apoi  valorifică sau elimină împreuna cu cele din partea de fermă existentă.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

- descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele punctelor extreme ale suprafeței sunt:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200537,13 | 534370,67 |
| 2 | 200585,01 | 534345,90 |
| 3 | 200612,11 | 534230,17 |
| 4 | 200520,21 | 534217,12 |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Zona nu este cuprinsă în zone protejate Natura 2000.

c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

În zonă există numai specii de animale neprotejate. Nu sunt efective/suprafețe acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Apa se va folosi la adăpat, igienizarea personalului şi a instalației de muls.

Reglementare prin Avizul de gospodărire al apelor nr. 57 din 16.07.2019

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Mureș

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Râul Mureș, mal drept ; curs de apă Ier, cod cadastral: IV4.000.00.00.00., mal stâng hm 585

- corpul de apă (de suprafață şi/sau subteran): denumire şi cod.

Corp de apă subteran ROMU20/conul aluvionar Mureș (Pleistocen superior - holocen).

Corp de apă de suprafață RORW4.1_B11/Mureș

In zona studiată  sunt prezente și alte elemente ale rețelei hidrografice, în partea de sud-vest canal 1234, iar în partea sud–est canal 1495. Canalele se intersectează in partea de sud a terenului studiat.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Apa subterană nu va fi afectată de către investiția propusă.

      - 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi efecte asupra corpurilor de apă din zonă. Consumul de apă din corpul subteran este practic neglijabil față de volumele actuale reglementate, iar evacuarea apelor uzate se va face în bazin vidanjabil, comun cu dejecțiile lichide și scurgerile de la platforma de gunoi..

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura și ștampila titularului