#### SC TOTAL RECOVER SRL

#### Punct de lucru, Str. Podului, FN, Arad

#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

#### Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: „ Unitate pentru spalare si granulare mase plastice”

II. Titular:

- numele: SC TOTAL RECOVER SRL

- adresa poștală: Arad, Str. Podului, FN, Jud Arad

- telefon: 0256 215 805; fax 0256 215 804; mail: arad@totalrecover.ro Persoana de contact: Manuela Todea, manager de zona; tel. 0741 086 343; mail: arad@totalrecover.ro

 responsabil pentru protecția mediului.: dna. Manuela Todea

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Titularul investitiei dorește construirea a 2 hale (pentru  producție / depozitare), a  unei stații de tratare a apei tehnologice și a unei rezerve PSI, pe terenul cu suprafata de 6.663 mp, conform extrasului de carte funciara anexat nr. 305046 - Arad.

In incinta se desfășoară in prezent activitatea de recuperare a materialelor reciclabile, activitate autorizata prin autorizatia cu nr. 67/21.07.2017, emisa de Agentia de Protectia Mediului Arad, si valabila pina la data de 20.07.2022 – cu aplicarea vizei anuale.

Titularul investitiei doreste o dezvoltare a activitatii existente prin constructia unei linii de granulare mase plastice, in vederea asigurarii reciclarii atat a materialelor plastice pe care deja le colecteaza de la proprii clienti, cat si a materialelor plastice colectate de catre alti colectori autorizati din zona. Investitia asigura dezvoltarea tehnologiilor de reciclare a deseurilor reciclabile.

- justificarea necesității proiectului:

Proiectul prezentat este o oportunitate pentru titularul investitiei realizandu-se prin accesarea de fonduri europene, reusind astfel sa dezvolte tehnologii de reciclare a deseurilor, o diversificare a activitatii, crearea de noi locuri de munca si cresterea eficientei economice in domeniul managementului deseurilor.

c) valoarea investiției: aprox. 3.000.000 EURO

d) perioada de implementare propusă: 3 ani

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);- anexate la prezenta documentatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

## INVESTIȚIA PROPUSĂ

Obiectul 1 – HALA PRODUCȚIE

Hala de producție este o construcție metalică parter pe fundații de beton, cu închideri și invelitoare din panouri tristrat cu miez de vata bazaltica de inalta densitate (fonoabsorbante), care va adaposti linia tehnologica pentru spalarea si granularea maselor plastice reciclabile.

Vestiarele si grupul social sunt in incinta, in cladirea « C1 » (vezi planul de situatie A01).

Se va respecta Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului sanatatii.

## Descrierea tehnologiei

Tipurile de materiale tratate materii prime:

Film: LDPE/LLDPE si strech deseu de folie baloti sau vrac.

Grosimea filmului de folie va fi intre 15 si 100 microni si noi vom considera media de grosime de 40 la 60 microni.

Materialul este semimurdar contaminat cu pamant, praf, plastic greu si etichete de hartie. Contaminarea totala va fi intre 10 si 15% din greutate. Materialul balotat folosit la intrare va fi bine sortat si necontaminat cu metal  sau  pietre, iar strech poate fi pana la 70%.

Nu se vor admite la procesare materiale contaminate cu substanțe toxice sau periculoase.

Produs finit:

Materialul la iesire din linia de spalare va fi fulgi de LDPE/LLDPE/STRECH  bine spalati si fara contaminanti. Media marimii fulgilor va fi intre 10 si 14mm(marime ce se poate regla la cerere) si umiditatea lor reziduala va fi intre 6 si 8% la iesirea din silozul de depozitare.

Capacitate: instalatia poate procesa pana la 1000 kg/h la o grosime a filmului de 40 la 60 microni (cu 20 la 40% strech). Un procentaj mai ridicat de strech va  scadea proportional productia de fulgi.

Lista utilajelor

- Banda de sortare

- Banda de alimentare 3kw

- Schreder  137,5kw

- Banda inclinata 4kw

- Centrifuga orizontala 45kw

- Canal de drenaj 2,2kw

- Tanc de spalare 7,8kw

- Canal de drenaj 2,2kw

- Centrifuga orizontala 45kw

- Canal de drenaj 2,2kw

- Suflanta pentru rigide 7,5kw

- Ciclon pentru solide

- Presa cu surub 59kw

- Banda transportoare 2,2kw

- Moara 91kw

- Suflanta 7,5kw

- Valva de deviatie

- Ciclon de decantare

- Siloz de stocare 9,2kw

- Transportor melcat 2,2kw

- Panou de comanda

- Descrierea utilajelor

## Schreder MAC-S 18-70

Acest schreder greu este proiectat pentru reducerea sectiunii diferitelor tipuri si forme de deseu de plastic ca film si solid.

Transmisia:

Transmisia este facuta de la un motor electric prin curele si roti de curea. Transmisia include un ambreiaj de siguranta care intrerupe transmisia in cazul in care piese de metal ajung accidental in camera de taiere impreuna cu materialul, astfel frecarea va preveni defectarea masinii oprind-o.

Sistemul de taiere:

Rotorul cu sarcina mare a fost protejat cu placi sudate pe care sunt dispuse 84 de suporti pentru cutitele schimbabile. Dispunerea rotorului si geometria tuturor cutitelor da o taiere progresiva si precisa a materialului. Cutitele sunt usor de schimbat si reglat sau inversat putand fi folosite de doua ori inaintea inlocuirii lor.

Contracutitul este ajustabil si usor de inlocuit sau rotit putand fi folosit de doua ori inaintea schimbarii. Ambele cutite cel rotativ si cel static sunt din otel special tratat termic. Accesul operatorului pentru inlocuirea cutitelor este foarte usoara prin deschiderea hidraulica a unei usi.

Sitele:

Marimea fulgilor de material poate fi stabilita de sitele interschimbabile (3 marimi). Sitele pot fi cu gauri rotunde sau patrate functie de marimea si forma materialului necesar in proces. Sitele sunt usor de schimbat prin usa frontala a schrederului.

Impingatorul hidraulic:

Schrederul poate fi echipat cu impingator hidraulic cu presiune variabila care forteaza materialul din interiorul camerei de taiere spre cutitele de taiere, aceasta imbunatatind performantele shrederului si productivitatea ceruta. Impingatorul este actionat de un grup hidraulic care lucreaza in functie de puterea absorbita de motorul principal.

Panou de comanda:

Shrederul este livrat cu propriul panou electric care permite sa fie folosit chiar si singur. Panoul este dotat cu PLC si touch screen unde operatorul poate alege setarea functie de materialul prelucrat.

Detalii tehnice:

Dimensiuni gabarit 4320x2540xH2400mm

Greutate 11.000kg

Diametru rotor d=700mm;

lungime=1800mm

Viteza rotor=136rpm

Cutite pe rotor=84;60x60mm

Puterea totala 137,5kw

## Centrifuga orizontala Mod. SCO2500

Acest utilaj a fost proiectat pentru aplicatii multiple functie de cateva materiale plastice folosite in proces. Noutatea consta in adaptibilitatea lui la exigentele legate de productie ale clientului. Aplicatiile pe care masina este capabila sa le execute sunt:

-spalarea fara apa a diferitelor plastice flexibile sau rigide, maruntite sau tocate;

-spalarea cu apa a diferitelor plastice flexibile sau rigide inalt contaminate, maruntite sau tocate;

-uscarea intensiva a oricaror plastice maruntite sau tocate.

Avantaje:

Forma rotorului da masinii adaptarea rapida la diferite tipuri de material tratat. Profilul rotorului garanteaza un bun rezultat calitativ si cantitativ cu o buna productivitate si consum de energie.

Gama larga de site ce se pot folosi garanteaza eficienta maxima pentru cateva tipuri de prelucrari si pentru diferite materiale tratate. Viteza de rotatie a rotorului se fixeaza functie de material si de tratamentul facut.

Structura:

Corpul masinii si stativul este construit din metal, vopsit, foarte gros si inalt galvanizat. Accesul la organele interne ca rotor sau sita este foarte rapid si imediat pentru inlocuirea de elemente.

Detalii tehnice:

Dimensiuni 3112x2110xH2190mm

Greutate=2500kg

Putere instalata=45kw

Sistem de antrenare curele si ambreiaj

Sita cu gauri de 3mm

## Tanc spalare Mod. VL 1900X6RR

Acest tanc a fost proiectat si facut sa trateze o cantitate mare de fulgi de plastic LD/HD/LLDPE/PP cu contaminare crescuta de corpuri straine si alte tipuri de plastic.

Fulgii de plastic vor fi separati de densitatea diferita sau contaminare prin depunere si extragere automata cu snecul inclinat.

Structura:

Functie de materialul tratat tancul de spalare poate fi echipat cu snec de alimentare subacvatic sau nu.

Sistemul pentru avansarea materialului tocat care pluteste la suprafata apei a fost proiectat pentru o distributie perfecta folosind 5 rotoare cu pale alternativ concave si convexe, care garanteaza omogenitatea produsului care pluteste prevenind aglomerarea si punctele moarte.

Extragerea produsului este facuta de o rola prevazuta cu cupe gaurite pentru descarcarea produsului sub nivelul apei, pentru drenarea apei si descarcarea produsului in afara tancului cu un continut scazut de apa.

Extragerea rezidurilor grele din tanc este garantat efectiv de sistemul Tecnofer cu 2 snecuri ortogonale.

Tancul este facut complet cu sistemul de distributie a apei si cu toate motoarele alimentate dintr-un singur panou electric de control.

Partile care vin in contact direct cu materialul tratat sunt facute din otel inoxidabil; conductele, platformele si protectiile sunt facute din otel galvanizat

Detalii tehnice

Dimensiuni 6400x2100x2650mm

Greutate	3170kg,

Putere instalata 7,8kw,

Reductor VSF 1,1kw

## Presa cu surub Mod. CP400NS

Masina este proiectata sa stoarca materialul tratat. Materialul tratat se introduce in presa cu surub cu un snec care preseaza materialul. Se foloseste un snec care permite tratarea materialului foarte subtire sau bucati mai mari. Principiul de uscare consta intr-o compresie mecanica a produsului facuta de un surub de presare in interiorul unui cilindru special proiectat sa dreneze o mare cantitate de apa din materialul tratat. Partea finala a presei este echipata cu un sistem de inchidere hidraulic care permite multiplicarea fortei de compresie; moduland sectiunea de iesire materialul este compactat proportional si in consecinta se obtine umiditatea dorita.

Suportul axului surubului, prin frecare cu materialul de tratat genereaza caldura

care cauzeaza aglomerarea partiala a materialului si creste eficienta drenarii. Presa este livrata cu o unitate hidraulica reglata de un sistem de control care proceseaza datele de presare, amperajul si temperatura, ducand la optimizarea performantelor masinii.

Structura:

Cadru complet inchis facut din otel galvanizat

Grupul surubului de presare, lagarele rulmentilor si axul s-au obtinut prin uzinarea unei singure piese de metal

Alimentarea fortata se face cu un snec ortogonal din otel galvanizat cu posibilitatea montarii lui la ambele capete

Date tehnice:

Dimensiuni 3457x1512x2010mm Motorul principal 55kw

Forta surubului de alimentare 2,2kw Motor central 1,5kw

Motorul ventilatorului 0,55kw Diametrul surubului 400mm Greutate 4200kg

Transmisia cu curele si ambreiaj

## Moara Mod. MU 1100X550TF

Moara poate functiona cu sau fara injectie de apa. Masina este dotata cu 3 cutite rotative si 2 contracutite pe stator din otel antiuzura ca si sita. Masina este completata de un dispozitiv de prereglare a cutitelor pentru o schimbare mai rapida. Masina este montata pe un cadru special galvanizat ce permite instalarea unui snec dedesubt pentru drenare. Moare are o cuva de alimentare si un suport de sita cu deschidere manuala sau hidraulica. Cutitele si contracutitele au o configuratie care garanteaza taierea materialului plastic cu un motor de putere mica.

In versiunea cu macinare umeda, apa este introdusa pe la partea superioara a cuvei de o valva. Cantitatea de apa este stabilita de operator functie de contaminarea materialului.

Rulmentii rotorului sunt bine protejati cu doi suporti fixati in camera de taiere. Transmisia este prin curele cu ambreiaj.

Masina poate avea panou de comanda individual.

Detalii tehnice:

Dimensiuni 2000x2200x3500mm Greutate 5120kg

Putere instalata 91kw

## Siloz de depozitare Mod. SFO 10

Depozitarea macinaturii este intercalata pe lungimea liniei pentru a furniza material continuu anumitor masini. Ele sunt livrate cu snec de incarcare de diferite turatii.

Structura:

Silozul  este  de forma cilindrica din otel inoxidabil de diferite diametre si inaltimi functie de capacitate.

Silozul are la partea inferioara:

-picioare de sustinere

-snec de alimentare

-dispozitiv intern de mentinere a materialului sus

Detalii tehnice:

Capacitate 10000 l

Diametru 2100mm

Greutate 1850kg

Inaltime 3000mm

Putere instalata 9,2kw

## Sita vibratoare

Sita vibratoare pentru filtrarea apei murdare. Intreaga masina este construita din otel inoxidabil, cu exceptia suportului.

Apa murdara vine printr-o conducta conectata la o pompa si la partea centrala a sitei si vibratia sitei separa mizeria sub sita de unde este descarcata. Apa curata este colectata intr-un bazin sub filtru si este trimisa la un alt punct.

Detalii tehnice:

Diametru 1200mm

Sita 2bucati cu ochiuri de 500microni Putere 0,80kw

Capacitate de filtrare peste 40-50m3/h

## Panou de comanda

Panoul de comanda, care controleaza intreaga linie, este proiectat pentru fiecare linie si poate fi facut in diferite periferice conectate intre ele in Ethernet.

Supravegherea intregului proces de productie si managementul alarmelor se fac de catre operator cu un touch screen Siemens. Tot echipamentul de automatizare din panou este folosit pentru protectia, operarea, controlul electric si procesarea datelor. Acestea sunt conectate cu ajutorul unui sistem care vizează flexibilitatea utilizării, economisirea de spațiu și intervențiile mai rapide.

In sistemul de vizualizare Simens HMI optiunea smartservice este integrata si permite controlul de la distanta prin internet; oricum in panoul de comanda este instalat un ROUTER VPN pentru linie ADSL care permite accesul asistentei de la distanta al intregului proces al instalatiei.

Structura:

Panoul de comanda este facut din profile de otel sudate, usi din tabla de otel si in interior placi de otel galvanizat cu garnituri din poliuretan. Componentele sunt vopsite cu RAL 7032 la 180 de grade pentru 20 minute dupa degresare si pretratare cu acid (PH5) la 40˚C si uscare cu aer cald la 105˚C. Gradul de protectie IP55.

Sistemul intern de racire al panoului de comanda este garantat de o unitate de aer conditionat montat pe peretele lateral.

# Energie electrică

Putere totala instalata 445kw Putere totala absorbita 90kw Tensiune 400v 3 faze 50 Hz

# Consumul de  apa

Cu sistemul de recirculare si filtrare inclus consumul total de apa proaspata sau tratata va fi intre 4 si 5m3/h.

| CARACTERISTICI CONSTRUCTIE - HALA PRODUCTIE |
| --- |
|  | Categoria de importabta | C |
|  | Clasa de importanta | III |
|  | regim de inaltime | Parter inalt |
|  | Gabarite in plan (m) | 18,95m x 48,80m |
|  | Aria construita | 924,75mp |
|  | Aria desfasurata | 924,75mp |
|  | Aria utila | 890,00mp |
|  | Volumul | 8.535,00mc |
|  | Infrastructura | Beton |
|  | Suprastructura | Cadre metalice |
|  | Inchideri (fonoabsorbante) | Panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate |
|  | Invelitoare (fonoabsorbanta) | Panouri tristrat cu vata bazaltica de inalta densitate |
|  | Tamplarie | Pvc cu geam termopan si porti sectionale |
|  | ventilare | naturala si mecanica |
|  | iluminare | naturala si electrica |
|  | Energie regenerabila | Panouri fotovoltaice montate pe invelitoare |
|  | Numar angajati | 15 persoane/schimb |

Zgomot

Nivelul de zgomot efectiv in timpul productiei poate varia functie de diferiti factori: tipul de material tratat, contaminarea lui, configuratia instalatiei, zgomotul ambiental,etc. Toate masinile livrate de Tecnofer produc, in gol, un nivel de zgomot continuu „A” mai mare de 87dba. Se recomanda ca dupa instalare sa se estimeze precis zgomotul in diferite puncte ale liniei, in special in zonele cu prezenta de operatori, pentru a se lua masurile corecte pentru protectia muncitorilor și pentru fonoizolarea incintelor, astfel încât să se asigure la receptori niveluri de zgomot conform normativelor.

## Obiectul 2 – HALA DEPOZITARE

Hala de depozitare este o constructie metalica parter pe fundatii de beton, cu inchideri din tabla cutata si invelitoare din panouri tristrat si este destinat pentru depozitarea produsului finit.

| CARACTERISTICI CONSTRUCTIE - HALA DEPOZITARE |
| --- |
|  | Categoria de importabta | C |
|  | Clasa de importanta | III |
|  | regim de inaltime | Parter |
|  | Gabarite in plan (m) | 18,74m x 30,68m |
|  | Aria construita | 574,90mp |
|  | Aria desfasurata | 574,90mp |
|  | Aria utila | 556,00mp |
|  | Volumul | 5270,00mc |
|  | Infrastructura | Beton |
|  | Suprastructura | Cadre metalice |
|  | Inchideri | Tabla cutata pe rigle metalice |
|  | Invelitoare | Panouri tristrat de 4cm pe pane metalice |
|  | Tamplarie | poarta sectionala |
|  | ventilare | naturala |
|  | iluminare | naturala si electrica |
|  | Energie regenerabila | Panouri fotovoltaice montate pe invelitoare |

## Obiectul 3 – REZERVA PSI si STATIE DE TRATARE A APEI

Are in compunere un bazine impermeabil – in subsol, si o constructie pe structura metalica cu inchideri si invelitoare din panouri tristrat cu miez de vata bazaltica de inalta densitate (fonoabsorbante), care adaposteste statia de tratare a apei tehnologice.

Sub cladirea statiei de tratare a apei tehnologice, ingropat, este amplasat rezervorul impermeabil cu doua compartimente, unul pentru rezeva PSI de 165mc si un grup de pompare cu capacitatea de 15 l/sec, si al doilea de 40mc, care reprezinta rezeva tampon pentru apa tehnologica.

| CARACTERISTICI CONSTRUCTII - REZERVOARE SUBTERANE (PSI + apa tehnologica) |
| --- |
|  | Categoria de importabta | C |
|  | Clasa de importanta | III |
|  | regim de inaltime | Subsol tehnic |
|  | Gabarite in plan (m) | 21,00m x 6,25m |
|  | Aria construita | 123,15mp |
|  | Aria desfasurata | 123,15mp |
|  | Volum apa rezerva PSI (mc) | 165,00mc |
|  | Volum apa tehnologica (mc) | 40,00mc |
|  | Infrastructura | Beton armat |
|  | Structura – bazin subteran | Beton armat impermeabil |
|  | Inchideri | - |
|  | Invelitoare | - |
|  | Tamplarie | - |
|  | STATIE DE TRATARE A APEI |
|  | Categoria de importabta | C |
|  | Clasa de importanta | III |
|  | regim de inaltime | Spartial (rezerva apa tehnologica) +parter |
|  | Gabarite in plan (m) | 14,70m x 6,45m |
|  | Aria construita | 94,80mp |
|  | Aria desfasurata | 94,80mp |
|  | Aria utila | 85,80mp |
|  | Volum total constructie | 495,50mc |
|  | Infrastructura | Beton |
|  | Suprastructura | Cadre metalice |
|  | Inchideri | Panouri tristrat |
|  | Invelitoare | Panouri tristrat pe pane metalice |
|  | ventilare | naturala |
|  | iluminare | naturala si electrica |
|  | Tamplarie | Pvc cu geam termopan si poarta sectionala |

Descrierea tehnologiei utilizate pentru tratarea apelor uzate rezultate din procesul de spalare a deșeurilor LDPE/HDPE.

Pe baza informațiilor furnizate legate de apa uzata rezultata din procesul de reciclare, schema tehnologica care urmărește reducerea materiei nedizolvate ramasa in apa uzata după tratare la ordinul de 150-200mg/l cuprinde următoarele:

  - Date intrare in sistem:

- debit maxim planificat 15 mc/h

- parametrii apei uzate: acceptați ca fiind similari parametrilor precizați in Sofia Waterworks Survey Protocol (2017) si avand un continui dc materie nedizolvata pana in 900 mg/l.

- apa uzata intrata in sistem este libera de sulfactanti/derivate petroliere, cu un pH intre 7-9, libera de substanțe si componenti care nu fac obiectul precipitațiilor prin coagulare chimica.

  - Obiecte/echipamente componente ale statiei de tratare a apelor uzate:

Admisia apelor uzate in statia de tratare se face dintr-o fosa unde se descarcă apa rezultata din procesul de spalare a deșeurilor LDPE/HDPE, cu scopul sa se utilizeze volumele disponibile de la fosele care vor fi construite din beton.

De la aceasta fosa de admisie a apelor uzate, utilizând pompe submersibile se va alimenta primul echipament agregat.

- Echipamentul agregat - rol in separarea nisipului si a materiei plutitoare rezultata din spalarea deșeurilor PE.

- Separatorul cu lamele - rol in separarea si limpezirea apei după purificarea mecanica.

- Separatorul este echipat cu un dozator pentru coagulantul si floculantul utilizat (vezi raport selecție coagulant/floculant utilizat)

- Bazin pentru apa tratata - rol in receptionarea apei si depozitarea apei purificate provenite de la separatorul cu lamele; de aici, prin intermediul pompelor, apa se va întoarce in circuitul liniei de spalare a deșeurilor PE.

- Bazin pentru sedimente - rol in colectarea si depozitarea materiei precipitate din separator.

- Alte echipamente - pompă de suprafața si pompe submersibile.

Apele de testare reprezintă ape reziduale provenite din producție după filtrarea primara, apa fiind furnizata de client.

Raport privind selectarea coagulantului si floculantului utilizat precum si determinarea dozelor utilizate in tratarea apelor uzate rezultate din procesul de spalare a deșeurilor PE

Selectarea coagulantului

|  | Al2O3 | FeCI3 | Bazicitate | Na2O | Densitate la 20 oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |  | g/cmc |
| PLUSPAC FD 1000 | 10 |  | 65 |  | 1,24 |
| PLUSPAC FD 1340 | 13 |  | 38 |  | 1.29 |
| SAL2020 | 20 |  |  | 20 | 1,30 |
| Hidrofloc CF |  | 30 |  |  | 1.30 |
| AP10S | 10 |  |  |  | 125 |
| Al2(SO4)3 | 10 |  |  |  | 125 |

Diferiți coagulanti au fost testati în aceleași condiții de bază:

- amestecare

- volumul și tipul recipientului

- pH-ul mediului

- dozaj

- metoda de amestecare

Cele mai bune rezultate au fost obținute cu AP 105 (proba nr.5 de la stanga la dreapta).

Selectarea floculantului

Au fost testate diferite tipuri de floculanti pe bază de poliacrilamidă cu greutate moleculară diferită și încărcare. Flocularea cea mai buna a fost obținută utilizând floculantul marca Hidrofloc AL23.

Determinarea dozajelor/timp de reactie/precipitare si cantitate de sedimente utilizând coagulantul AP105 împreuna cu floculantul AL23

|  | Doza coagulant | Doza floculant | Pret coagulant | Pret flocculant | Pret / mc apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/l | g/l | /l | /l | /m3 |
| AP105 + AL23 | 0,20 | 0,001 | 1,25 | 6,00 | 0,25 |

|  | pH1 | pH2 | Timp de reacție 1 | Timp de reacție 2 | Timp de precipitare | Cantitate nămol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | min | min | % |
| AP105 + AL23 | 7,60 | 7,25 | 1-5 | 1-5 | 5 | 8-10 |

## Obiectul 4 – UTILITATI IN INCINTA

Reprezinta putul forat pentru alimentarea cu apa a procesului tehnologic, retelele de apa rece, canalizare menajera si pluviala, postul de transformare si retele de energie electrica din incinta, platforme, zone verzi.

## Obiectul 5 – IMPREJMUIRE FONOABSORBANTA

Pe laturile de sud, respectiv est, unde se invecineaza cu zona rezidentiala, se va executa o imprejmuire fonoabsorbanta cu inaltimea de 3,00 m, similar cu cea folosita la autostrazi.

## BILANT TERITORIAL

|  | mp | % |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA INCINTA cf. CF 305046 – Arad | 6.663,00 | 100,00 |
| Constructii existente | 818,30 | 12,28 |
| Constructii propuse | 1.594,45 | 23,93 |
| Total constructii | 2.412,75 | 36,20 |
| Platforme | 2.917,65 | 43,80 |
| Spatii verzi | 1.332,60 | 20,00 |
| P.O.T. propus | 36,20% |
| C.U.T. propus | 0,362 |

Varianta constructivă de realizare a investiţiei este descrisa mai sus.

Trasarea lucrărilor:

Trasarea obiectivului investitiei nu ridica probleme deosebite.

Aceasta se va executa dupa un plan de trasare de catre un topograf autorizat si se va verifica la „predarea amplasamentului” de catre proiectant.

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier:

Pentru protejarea lucrarilor executate si a materialelor depozitate pe santier se impune, in primul rand, executarea unei imprejmuiri perimetrale provizorii.

Materialele de constructii se vor depozita stivuite in incinta santierului in asa fel incat sa nu afecteze fluxurile si circulatia utilajelor. In functie de natura lor, materialele vor fi protejate impotriva deteriorarii si degradarii, ca de exemplu prin acoperire cu folie de polietilena, etc.

Lucrarile executate nu necesita o protectie deosebita in afara celor uzuale, avand in vedere ca timpul afectat executiei nu este unul de lunga durata.

Organizarea de şantier:

Organizarea de santier: este una obisnuita, pentru lucrari de anvergura medie, si consta in asigurarea energiei electrice prin bransare la retea si a apei tehnologice.

Pentru izolarea incintelor în care vor funcționa utilajele, vor fi utilizate materiale de construcție fonoabsorbante care să asigure protecția eficientă împotriva zgomotului și vibrațiilor, astfel încât la nivelul receptorilor să se încadreze în limitele legale. Suplimentar, la limita amplasamentului , pe direcțiile sud și est (spre locuințe) se vor instala panouri fonoizolante.

## Utilități

Amplasamentul este racordat la retelele de apa, canalizare si energie electrica. În incinta vor exista un puț forat (sursă pentru apa tehnologică), rețele de apa rece, canalizare menajera si pluviala, postul de transformare si retele de energie electrica din incinta, platforme, zone verzi.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:- profilul și capacitățile de productie.

de producție;

Asigurarea utilitatilor

Iluminatul

Cladirea se va racorda la sistemul public de electricitate existent si va fi echipata cu instalatii electrice interioare si exterioare pentru iluminat, prize, etc.

Spatiile vor fi iluminate atat natural, de pe fatadele est, sud si vest, cat si artificial prin iluminat (plafoniere, aplice, spoturi) in spatiile de interior sau surse de lumina in spatele unor scafe.

Ventilarea

Spatiul interior va fi ventilat atat natural, prin ferestrele cu ochiuri mobile amplasate in incinta cat si mecanic prin amplasarea unor ventilo-convectoare. Se va folosi si un ventilator centrifugal (exhaustor) pentru a absorbi si filtra aerul rezultat in urma procesului.

Incalzirea

Incalzirea imobilului proiectat se va face cu centrala termica proprie cu cazane pe gaz, calorifere in zona de birouri si vestiare si aeroterme in zona de productie si zona de tratare a apei.

Apa potabila si tehnologica

Sursa pentru alimentarea cu apa pentru consum igienico sanitar va fi reteaua de alimentare apa centralizata existent a localitatii Arad.

Sursa de apa pentru consumul tehnologic si pentru refacerea rezervei de incendiu va fi dintr-un put forat la o adancime de 30 m, cu un debit de 4,9 l/s.

In cazul in care debitul de exploatare al forajului nu satisface cerintele se va executa un al doilea foraj F 2 dimensionat la fel ca forajul F 1.

Volumul rezervorului antiincendiu este de 165 mc , incendiu exterior debit de 17 litri pe secunda timp de trei ore, incendiu interior debit de 2 ori 2,1 litri pe secunda timp de 10 minute.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi descarcate in reteaua de canalizare menajera a localitatii Arad. Vor fi utilizate grupurile sanitare existente pe amplasamnet.

Apele pluviale - Apele pluviale se colecteaza intr-o retea de canalizare pluviala ingropata.

Gospodaria deseurilor

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac, confectionate din material rezistent, usor de spalat si dezinfectat.

Recipientele de colectare si spatiile de depozitare vor fi mentinute in permanenta stare de curatenie. Evacuarea deseurilor solide se va face inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere, numai prin societati autorizate.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: - nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este situat în mun. Arad, str. Podului FN, jud. Arad și are următoarele vecinătăți:

- la nord - Strada Podului, teren neconstruit;

- la vest - incinta firma privata – stație de betoane;

- la sud - parcele proprietate privată – curți construcții (locuinte construite dupa inceperea activitatii firmei - Total Recover srl.); locuințele cele mai apropiate se află la distanțe de 4,5-8 m de limita amplasamentului, la cca 11,5 m de hala existentă și se vor situa față de clădirile propuse la cca. 23 m de rezerva PSI – stația de tratare ape tehnologice, la cca. 38 m de hala de producție și la cca. 31,5 m de hala depozit;

- la est - parcele proprietate privată curți construcții; locuința cea mai apropiată se află la distanța de 15,5 m de limita amplasamentului, la cca. 17,5 m de hala depozit propusă, la cca. 70 m de hala de producție și 77 m de rezerva PSI – stația de tratare ape tehnologice.

Noile constructii aferente proiectului vor fi integrate pe amplasamentu existent, intre constructiile existente:

- spatii verzi perimetral si in fata cladirilor administrative

- 2 cladiri administrative, cu birouri, vestiare si grupuri sanitare, S=203 mp

- hala productie in suprafata totala de S= 547 mp

- decantor pe retea inainte de canalizare – 4 mp

- platforma dalata, pietruita/betonata – 5525 mp

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

In faza de constructie a investitiei propuse cat si pe durata de exploatare a halei propuse  nu sunt surse de poluare a mediului.

Procesul de construire a obiectivului nu contine etape distructive sau de poluare a mediului. Realizarea materialelor de constructii se face in laboratoare si in locuri special amenajate, in teren efectundu-se strict montajul structurilor si anveloparea cladirii.

Lucrarile de tip sapatura fundatii si decopertare strat vegetal nu produc degradarea mediului. Se vor reface zonele verzi.

Potentialele surse de poluare pot aparea in faza de constructie, datorita zgomotului, a gazelor de esapament si pulberi, generate in special de utilajele cu care se va realiza obiectivul si de lucrarile de excavare.

Nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției, se vor folosii caile de acces existente, spatiile verzi nu vor fi afectate. Dupa terminarea lucrarilor se vor igieniza si amenaja spatiile verzi din incinta.

Accesul auto cat si cel pietonal spre teren se face prin zone de acces deja existente. Imprejmuirea este de asemenea existenta si va fi extensa pe partea cu zone locuite cu panouri fonoabsorbante

Resursa naturala folosita în construcție și funcționare este in principal apa

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a)Protectia calitatii apelor

In procesul tehnologic de spalare materiale plastic (folie ambalaj plastic) se foloseste apa, preluata dintr-un put forat. Apa uzata rezultata se colecteaza si trateaza in statia proprie de epurare.

In urma spalarii foliei ce urmeaza a fi reciclata rezulta namol  (pamant amestecat cu apa), acesta va fi colectat de o firma autorizata. SC TOTAL RECOVER SRL va incheia contract cu o astfel de firma autorizata in colectarea/reciclarea namolului in momentul inceperii functionarii activitatii la locatie.

Cantitatea de namol/zi estimate este de 5 mc de namol, in conditiile in care se proceseaza capacitatea maxima de folie de plastic provenita de la ambalarea baxurilor de recipient si a paletilor, respectiv 1000 kg/h

Foliile ce se vor procesa/recicla la aceasta locatie provin doar de la ambalarea produselor uscate (material textile), sticle plastic imbuteliate, singurul reziduu care va murdarii aceasta folie provenind de la praful din aer si pamantul pe care se depoziteaza paletii, baxurile in depozite.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: - in urma functionarii activitatii nu se va evacua apa in emisar natural.

Statiile si instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: statie proprie de preepurare a apelor tehnologice, care vor fi purificate prin separatorul de lamele si recirculate in procesul de productie pentru spalarea materiei prime. Statia de preepurare are 2 bazine, pentru apa tratata si pentru sedimentele rezultate in urma spalarii.

Deseul rezultat in urma procesului de preepurare este un namol care se va colecta si elimina ca deseu prin societati autorizate, in conditii legale.

Valorile limita admise pentru ape uzate si tehnologice vor respecta normativul NTPA 002.

Apele uzate menajere sunt deversate in reteaua de canalizare a municipiului Arad

b) Protectia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:

    - Sursele mobile şi staționare (se consideră utilaje ca: încărcător frontal, excavator, etc.) au următoarele caracteristici:

      - depuneri de pulberi şi alti poluanți la nivelul solului;

      - evacuări intermitente de gaze de eşapament.

Tipurile de noxe rezultate sunt: NOx, CO, SO2, COV, particule.

In faza de constructie vor rezulta poluanţi sub forma de gaze de eşapament evacuate de la utilajele si echipamentele ce vor fi implicate  realizarea decopertarii, la efectuarea sapaturilor si apoi la realizarea montajului scheletului de metal  (autocamion, buldoexcavator, macara, grup electrogen etc.)

Instalaţiile pentru reţinerea si dispersia poluanţilor in atmosfera:

Fiind vorba de surse punctiforme dotate cu catalizatori nu sunt necesare alte instalatii pentru reţinerea/dispersia gazelor.

Consumul mediu al utilajelor exploatate echivalente cu principalele categorii de motoare cu combustie interna:

| Nr. Crt. | Utilajul | Consum mediu/ora | Evaluare nr. ore | Total combustibil consumat (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buldozer SI500 | 12 | 10 | 120 |
| 3. | Excavator SI500 | 24 | 20 | 480 |
| 4. | Motounelte | 0,5 | 40 | 20 |
| 5. | Automacara | 40 | 16 | 640 |
| 6. | Autocamion | 25 | 40 | 1000 |
| Total consum carburanţi: | 2260 litri |

Cantitatea de gaze de esapare emise in aer variaza funcţie de tipul de utilaje folosite si timpul de funcţionare al acestora, gradul de uzura al motorului si sarcina de lucru in care se afla.

Cantitatea medie de combustibil consumat pentru o ora de funcţionare a utilajelor, la capacitatea medie de funcţionare, este estimata conform tabelului de mai sus, rezultând o cantitate maxima de carburanţi consumaţi de 2260 litri pe durata execuţiei.

Datorita faptului ca emisiile gazelor de eşapament in aer nu sunt limitate in conformitate cu Ordinul 462/1993, nu se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate in prevederilor aceteia.

Data fiind extinderea mare a lucrărilor la unitatea de suprafaţa, cu concentrări reduse de utilaje, afectarea cu noxe va fi mult atenuata.

Se poate concluziona ca noxele eliberate in atmosfera raman reduse, ele putând fi preluate de procesele naturale de transformare/degradare, urmând a fi detoxifiate local.

In faza de exploatare/functionare a activitatii – activitatea ce urmaza a se autoriza/desfasura in incita nu afecteaza aerul.

In urma procesului tehnologic de producere a granulelor, nu se emit nici un fel de vapori poluatori de aer.

Nu va fi admisă pentru prelucrare folia contaminată cu substanțe toxice sau periculoase.

Pentru aerisirea spațiului interior în care vor funcționa utilajele se va folosi un sistem de ventilație mecanică, care va avea montat un sistem de filtre (pentru pulberi si gaze).

c) Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

Sursele de zgomot si de vibraţii:

In faza de constructie sursele de zgomot si vibraţii se vor datora funcţionarii utilajelor. Utilajele angrenate in procesul de productie a halei sunt :

- Excavator;

- Buldozer;

- Cilindru compactor;

Utilajele sunt produse dupa anul 2010 si corespund normelor europene in vigoare privind poluarea fonica/nivelul de zgomot produs. Cu atat mai mult  data fiind perioada scurta de execuţie, intensitatea redusa a lucrărilor, impactul va ramane unul nesemnificativ avand in vedere distantele santierului fata de zonele de locuit(case si gospodarii);

Constructiile propuse sunt de tipul scheletului din metal  pe fundatii izolate din beton armat. O masura pentru prevenirea eventualelor zgomote produse in hala in timpul functionarii este realizarea inchiderilor (pereti + acoperis) din panouri sandwich autoportant, izolant, cu ambele fete de table metalica cu miez poliizocianurat. Utilizarea acestora se va face atat pentru peretii exterior cat si interior.

Specificatiile acestor panouri cu miez poliizocianurat  recomanda acest tip de inchideri pentru halele industriale. Panourile au conform absorbtie a sunetului conf. SR EN 14509 pct. 5.2.10 si izolare la zgomot aerian conform SR EN 14509 pct.5.2.9. (normative in vigoare).

Pentru prevenirea eventualelor vibratii din timpul functionarii utilajelor cu care vor fi echipate halele se recurge la:

    - Fixarea fiecarui echipament pe o fundatie dimensionata pentru preluarea greutatii specific;

    - Izolarea fiecarei fundatii cu placa de pluta, placa peste care vine amplasat utilajul;

    - Carcase metalice cu chedare din membrane de cauciuc pentru izolare fonica si preluarea vibratiilor.

Mentionam ca nivelul maxim de zgomot pentru organizarea de santier nu va depasi 65dB(A), valoare maxima admisa de STAS10009/88, privind acustica urbana, astfel ca activitatea nu va creea discomfort in zona.

Nivelul de zgomot efectiv in timpul productiei poate varia functie de diferiti factori: tipul de material tratat, contaminarea acestuia, dispunerea mașinilor în instalație, forma și dimensiunile instalației, zgomotul ambiental,etc. Toate masinile livrate de Tecnofer produc, in gol, un nivel de zgomot continuu „A” mai mare de 87dBA. Se recomanda ca dupa instalare sa se estimeze precis zgomotul in diferite puncte ale liniei, in special in zonele cu prezenta de operatori, pentru a se lua masurile corecte pentru protectia muncitorilor și pentru fonoizolarea incintelor, astfel încât să se asigure la receptorii din vecinătate niveluri de zgomot conform normativelor.

Se propune împrejmuire fonoabsorbantă pe latura de sud și pe latura de est (spre locuințe).

In incinta lucreaza maximum 15 persoane /schimb.

Atribuțiile persoanei responsabile pentru siguranța companiei cumpărătorului sau a utilizatorului, cu privire la zgomotul aerian la care sunt expuși lucrătorii, sunt incluse în legea europeană 2003/10 / CE sau în legile țării în care sunt instalate mașinile.

Pentru izolarea incintelor în care vor funcționa utilajele, vor fi utilizate materiale de construcție fonoabsorbante / fonoizolante (carcase/ panouri acustice) care să asigure protecția eficientă împotriva zgomotului și vibrațiilor, astfel încât la nivelul receptorilor să se încadreze în limitele legale.

Alte surse potenţiale de zgomot în activitatea analizată sunt reprezentate de mijloacele de transport, pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza amplasamentului. Zgomotele determinate de circulația autovehiculelor în interiorul incintei se suprapun cu cele rezultate de la circulația rutieră locală, pe drumul existent în zonă.

- Proiecţia impotriva radiaţiilor: - activitatea ce urmeaza a se desfasura in incinta nu emite  radiatii NU ESTE CAZUL;

e) Protectia solului si a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol:

  - posibile infiltrații în sol a poluanților în urma scurgerilor accidentale de carburanți

  - Poluanți ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, proveniți din circulația mijloacelor de transport, funcționarea utilajelor de construcții, etc..

  - Poluanții accidentali, rezultați în urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau căilor de acces.

  - Poluanți sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf.

Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele.

Trebuie menționat și faptul că lucrările de terasamente și excavații deși nu sunt poluante, conduc la degradarea solului și induc modificări structurale în profilul de sol.

Poluanții emisi în timpul perioadei de execuție se regăsesc în marea lor majoritate în solurile din vecinătatea fronturilor de lucru și a zonelor în care se desfășoară activități în perioada de execuție. Caracteristicile constructive precum și metoda de realizare a obiectivului fac ca efectul asupra solului din zonă să fie diminuat la maxim, devenind nesemnificativ.

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
|  | mp | % |
| SUPRAFATA INCINTA cf. CF 305046 – Arad | 6.663,00 | 100,00 |
| Constructii existente | 818,30 | 12,28 |
| Constructii propuse | 1.594,45 | 23,93 |
| Total constructii | 2.412,75 | 36,20 |
| Platforme | 2.917,65 | 43,80 |
| Spatii verzi | 1.332,60 | 20,00 |
| P.O.T. propus | 36,20% |
| C.U.T. propus | 0,362 |

Pentru protejarea lucrarilor executate si a materialelor depozitate pe santier se impune, in primul rand, executarea unei imprejmuiri perimetrale provizorii.

Materialele de constructii se vor depozita stivuite in incinta santierului in asa fel incat sa nu afecteze fluxurile si circulatia utilajelor. In functie de natura lor, materialele vor fi protejate impotriva deteriorarii si degradarii, ca de exemplu prin acoperire cu folie de polietilena,  etc.

Dupa terminarea santierului toate suprafetele afectate se vor repara si se va amenaja definitive spatial verde. Se pastreaza aceleasi accese si drumuri in incinta.

Lucrările si dotările pentru proiecţia solului si a subsolului:

Data fiind afectarea redusa a factorului de mediu sol, nu se impune aplicarea unor masuri de reabilitare, proiecţie sau refacere a solului excepţionale.

Se vor respecta prevederile Ord.M.A.P.P.M nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Proiecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Pe perioada construcţiei, singura sursa potentiala de poluare este reprezentata de scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoarele utilajelor, respectiv scurgeri accidentale de lubrifianti din subansamblele acestora.

Lucrările, dotările si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate - NU ESTE CAZUL;

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasamentul se afla in zona cu locuinte, distribuite astfel:

- la sud - parcele proprietate privată – curți construcții (locuinte construite dupa inceperea activitatii firmei - Total Recover srl.); locuințele cele mai apropiate se află la distanțe de 4,5-8 m de limita amplasamentului, la cca 11,5 m de hala existentă și se vor situa față de clădirile propuse la cca. 23 m de rezerva PSI – stația de tratare ape tehnologice, la cca. 38 m de hala de producție și la cca. 31,5 m de hala depozit;

- la est - parcele proprietate privată curți construcții; locuința cea mai apropiată se află la distanța de 15,5 m de limita amplasamentului, la cca. 17,5 m de hala depozit propusă, la cca. 70 m de hala de producție și 77 m de rezerva PSI – stația de tratare ape tehnologice.

Precizam faptul ca inca din faza de constructie, pe laturile dinspre este si sud vor fi instalate panouri fonoabsorbante de 3 m, care vor reduce la minim impactul asupra zonelor locuite.

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. – NU ESTE CAZUL;

Lucrările, dotările si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul analizat o poate avea asupra populaţiei rezidente:

    - la realizarea acestei investiţii se vor obţine avizele/ acordurile specificate în certificatul de urbanism si se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate;

    - realizarea lucrărilor de construcţie numai cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi care să respecte legislaţia de mediu;

    - înainte de începerea lucrărilor, se vor lua masuri de asigurare a racordurilor de instalaţii de către unităţile furnizoare si se vor instala punctele de racordare pentru alimentarea cu energie electrica si apa prevăzute in planul de organizare al execuţiei;

    - se vor lua masuri pentru a împiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit in zona şantierului, prin prevederea de împrejmuiri, intrări controlate, plăcute indicatoare;

    - se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă pentru respectarea normelor de protecţie a muncii;

    - deșeurile rezultate in faza de constructie, dar si dupa punerea in functiune vor fi colectate în containere/pubele, amplasate într-un loc special amenajat și care vor fi ritmic evacuate prin intermediul societatilor autorizate; se vor lua toate măsurile pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora în locuri special amenajate;

    - depozitarea materialelor se va face în limita proprietăţii; printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substanţe, combustibili şi uleiuri la nivelul solului;

    - drumurile si aleile din incinta vor fi întreţinute corespunzător; curăţarea şi întreţinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii sau zăpezi;

    - toate activităţile vor fi planificate si desfășurate astfel încât impactul zgomotelor să fie redus; se interzice desfăşurarea de alte activităţi decât cele specifice obiectivului;

    - se va asigura întreținerea şi funcționarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcționare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

    - se va urmări ca in timpul operaţiilor de încărcare/descărcare mijloacele auto sa staţioneze cu motoarele oprite; adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare;

    - se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus; căile de acces vor fi continui și fără denivelări, suprafața acestora fiind întreținută permanent;

    - în perioada propusă pentru construcţia obiectivului, pentru a nu se crea probleme de disconfort pentru populaţia din zonă datorită zgomotului de la utilajele folosite, se va respecta programul de lucru diurn;

    - în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

    - se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru a se încadra in limita legală, la limita incintei amplasamentului; în perioada de funcționare, utilajele vor fi poziționate în hala fonoizolată si se va lucra cu ușile și ferestrele închise;

    - pentru protecția împotriva vibrațiilor, echipamentele vor fi poziționate pe fundații dimensionate pentru preluarea greutatii specifice, care vor fi izolate cu plăci de plută; se vor utiliza carcase metalice cu chedare din membrane de cauciuc pentru izolare fonica si preluarea vibratiilor;

    - suplimentar, la limita amplasamentului pe direcțiile sud și est (spre locuințe) se vor instala panouri fonoizolante;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

In timpul perioadei de executie a lucrarilor de constructii pentru investitia propusa, vor rezulta urmatoarele tipuri si cantitati estimative de deseuri:

- cod 15 01 01 - 0.5 mc  - Ambalaj de hartie si carton – Valorificat prin societati cu care SC TOTAL RECOVER are contracte valabile

- cod 17 01 07 -  32 mc  - Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* - Eliminare la depozitul de deseuri al municipiului Arad

- cod 17 02 01 -  4 mc    -  lemn; Valorificat prin societati cu care SC TOTAL RECOVER are contracte valabile

- cod 17 04 07 -   2 mc          - amestecuri metalice – Valorificat prin societati cu care SC TOTAL RECOVER are contracte valabile

-  cod 17 05 08  - 6 mc           - resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07*- Eliminare la depozitul de deseuri al municipiului Arad

Constructorul asigura:

▪ Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii. Tipul recipientelor pentru colectarea deseurilor poate varia de la pubele la containere de 7mc si vor fi transportate la deponeul Autorizat.

▪ Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati in valorificarea deseurilor.

▪ Este interzisa arderea sau neutralizarea si/sau abandonarea deseurilor in instalatii neautorizate in acest scop.

▪ Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrarilor de mentenanta, intretinere sau reparative sa ia toate masurile pentru a nu polua mediul (solul, aerul, apele de suprafata si/sau subterane, subsolul) cu material rezultate din procesul de munca a utilajelor de interventie.

▪ Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrarii se vor valorifica prin unitati specializate. Cele nereciclabile (pamant) fie se vor utiliza pentru amenajarea de platform fie vor fi transportate la depozitul de deseuri al municipiului Arad.

Deseurile menajere sunt preluate in baza contractului cu SC Retim SA, celelalte tipuri de deseuri sunt preluate de catre firme specializate si autorizate cu mijloace de transport ale acestora;

Transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului European privind transferurile de deseuri;

In perioada de exploatare se estimeaza urmatoarele tipuri de materii prime si auxiliare : materiale plastice sortate

02 01 04	Deseuri de material plastic cu exceptia ambalajelor = 600t/an

15 01 02	Ambalaje de material plastic = 18000 t/an

15 01 06	Ambalaje amestecate = 1000 t/an

16 01 19	Materiale plastice = 600 t/an

17 02 03	Materiale plastice = 1000 t/an

20 01 39	Materiale plastice = 2000 t/an

Coagulant lichid, consum 20 litri substanta la 200 litri ape tehnologica tratata

Floculant solid, consum 100 gr la 200 litri ape tehnologice tratate

Deseuri rezultate din noua activitate tehnologica, in plus fata de deseurile care rezulta din activitatea existent si mentionate in autorizatia de mediu:

16 10 02 – Deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01

19 08 14 - Namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, decat cele specificate la 19 08 13

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;- in procesul de reciclare a foliei plastic ambalaj - nu se utilizeaza

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. – avand in vedere ca in procesul de reciclare nu se folosesc substante chimice periculase acest punct nu se aplica.

Ambalare : nu e cazul.

Transport : - cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Roman, cu respectarea prevederilor Legii rtr. 122/2002 si HG nr. 1326/2009 privind transportul substantelor periculoase in Romania – nu este cazul

Depozitare: - nu este cazul

Folosire: - nu este cazul

Ambalajele  - nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Singura resursa naturala utilizate este apa, care va fi exploatata dintr-un put forat, care va fi executat si operat conform reglementarilor legale, reducandu-se cat mai mult posibil cantitatea folosita in procesul de productie, prin tratare si recircularea ei in procesul tehnologic, cu ajutorul statie de preepurare si pompare a apei care este prevazuta a fi imlementata in actualul proiect.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Proiectul nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu: impactul este nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului; probabilitatea impactului este redusă.

Situația ”fără proiect” ar elimina posibilul disconfort generat de organizarea șantierului, însă are dezavantajul că nu permite diversificării și modernizării activităților de pe acest amplasament.

Situația ”cu proiect” permite realizarea unei investiții moderne, cu respectarea tuturor măsurilor de reducere a riscurilor. Deși activitatea de recuperare a materialelor reciclabile (care se desfășoară în prezent pe amplasament) va continua, aceasta va fi mai redusă. Noile clădiri vor constitui o barieră în propagarea zgomotului din curte către locuințe, iar activitățile propuse se vor desfășura în interiorul incintelor fonoizolate.

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul analizat o poate avea asupra populaţiei rezidente si asupra mediului, sintetizăm, în continuare, câteva din măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere:

- la realizarea acestei investiţii se vor obţine avizele/ acordurile specificate în certificatul de urbanism si se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate;

- realizarea lucrărilor de construcţie numai cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi care să respecte legislaţia de mediu;

- înainte de începerea lucrărilor, se vor lua masuri de asigurare a racordurilor de instalaţii de către unităţile furnizoare si se vor instala punctele de racordare pentru alimentarea cu energie electrica si apa prevăzute in planul de organizare al execuţiei;

- se vor lua masuri pentru a împiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit in zona şantierului, prin prevederea de împrejmuiri, intrări controlate, plăcute indicatoare;

- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă pentru respectarea normelor de protecţie a muncii;

- deșeurile menajere si a celor rezultate din activitatea de constructive si ulterior productie vor fi colectate în containere / europubele, amplasate într-un loc special amenajat și care vor fi ritmic evacuate prin intermediul agenților specializați în salubritate; se vor lua toate măsurile pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora în locuri special amenajate;

- depozitarea materialelor se va face în limita proprietăţii; printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substanţe, combustibili şi uleiuri la nivelul solului;

- drumurile si aleile din incinta vor fi întreţinute corespunzător; curăţarea şi întreţinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii sau zăpezi;

- impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde există posibilitatea unor deversări accidentale;

- toate activităţile vor fi planificate si desfășurate astfel încât impactul zgomotelor să fie redus; se interzice desfăşurarea de alte activităţi decât cele specifice obiectivului;

- se va asigura întreținerea şi funcționarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcționare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

- se va urmări ca in timpul operaţiilor de încărcare/descărcare mijloacele auto sa staţioneze cu motoarele oprite; adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare;

- se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus; căile de acces vor fi continui și fără denivelări, suprafața acestora fiind întreținută permanent;

- în perioada propusă pentru construcţia obiectivului, pentru a nu se crea probleme de disconfort pentru populaţia din zonă datorită zgomotului de la utilajele folosite, se va respecta programul de lucru diurn;

- incinta aferentă obiectivului va fi construită și exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților.

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru a se încadra in limita legală, la limita incintei amplasamentului; în perioada de funcționare, utilajele vor fi poziționate în hala fonoizolată si se va lucra cu ușile și ferestrele închise;

- pentru protecția împotriva vibrațiilor, echipamentele vor fi poziționate pe fundații dimensionate pentru preluarea greutatii specifice, care vor fi izolate cu plăci de plută; se vor utiliza carcase metalice cu chedare din membrane de cauciuc pentru izolare fonica si preluarea vibratiilor;

- suplimentar, la limita amplasamentului pe direcțiile sud și est (spre locuințe) se vor instala panouri fonoizolante/ fonoabsorbante;

- Se vor amenaja zone verzi, prin plantarea de specii cu frunze persistente care să îmbunătățească aspectul estetic al amplasamentului și care vor contribui la protecția împotriva propagării zgomotelor şi a poluanţilor rezultaţi din activitate;

- activităţile de pe amplasament nu trebuie sa producă zgomote care sa depăşească limitele prevăzute in Ord. MS nr. 119/ 21.02.2014 cu modificările și completările ulterioare (ORD 994/2018), art. 16, SR 10.009/2017  - Acustica urbana,

unde este normat nivelul de zgomot exterior clădirilor si in STAS 6156/86 unde este stabilit nivelul de zgomot interior;

- împotriva senzaţiei de disconfort a populaţiei prin producerea de eventuale zgomote, vibraţii, mirosuri, praf, fum a investiţiei propuse, care afectează liniştea publică sau locatarii obiectivului sau cei adiacenţi acestuia se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât sa se încadreze in normele din standardele in vigoare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Păstrarea locației propuse a obiectivului este posibilă în condițiile în care funcționarea acestuia nu determină un risc semnificativ pentru sănatate. Funcționarea obiectivului poate aduce un risc suplimentar de disconfort, dar prin masurile de prevenire si prin respectarea avizelor autorităților responsabile, acesta este un risc nesemnificativ, acceptabil.

Masurile care se vor lua pentru monitorizarea mediului vor fi cele mentionate de catre institutiile abilitate in avizele si autorizatiile emise pentru prezentul proiect, cumulate cu masurile de protectie mentionate la punctul anterior

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: - NU ESTE CAZUL

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Trasarea obiectivului investitiei nu ridica probleme deosebite.

Aceasta se va executa dupa un plan de trasare de catre un topograf autorizat si se va verifica la „predarea amplasamentului” de catre proiectant.

Pentru protejarea lucrarilor executate si a materialelor depozitate pe santier se impune, in primul rand, executarea unei imprejmuiri perimetrale provizorii.

Materialele de constructii se vor depozita stivuite in incinta santierului in asa fel incat sa nu afecteze fluxurile si circulatia utilajelor. In functie de natura lor, materialele vor fi protejate impotriva deteriorarii si degradarii, ca de exemplu prin acoperire cu folie de polietilena,  etc.

Lucrarile executate nu necesita o protectie deosebita in afara celor uzuale, avand in vedere ca timpul afectat executiei nu este unul de lunga durata.

Organizarea de santier este una obisnuita, pentru lucrari de anvergura medie, si consta in asigurarea energiei electrice prin bransare la retea si a apei tehnologice.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- NU ESTE CAZUL

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); - anexate la prezenta documentatie

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare – descris/inclus in prezenta documentatie

3. schema-flux a gestionării deșeurilor – descris in prezenta documentatie

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: - NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |