BENEFICIAR:

COMPOSESORATUL BONȚEȘTI

MEMORIU DE PREZENTARE

al amenajamentului

U.P.XV Composesoratul Bonțești

județul Arad

privind evaluarea adecvată a

efectelor potenţiale asupra

ariilor naturale protejate si a siturilor de interes comunitar

conform O.M.nr.19/2010

2021

CUPRINS

Pag.

A.Descrierea succintă a planului (amenajamentului silvic) şi amplasarea acestuia

în raport cu aria naturală protejată de interes naţional.....................................................	     5

A.1.Denumirea şi titularul planului......................................................................................	     5

A.2.Amenajamentul silvic, instrument de gestionare durabilă.............................................	     5

A.3.Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești,

județul Arad.........................................................................................................................	     5

A.3.1.Descrierea planului.................................................................................................	     5

A.3.2.Natura proprietăţii..................................................................................................	   10

A.3.3.Amplasarea teritorială a fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești,

județul Arad.....................................................................................................................	   10

A.3.4.Arii naturale protejate peste care se suprapune fondul forestier din

U.P.XV Composesoratul Bonțești, județul Arad................................................................	   14

B.Prezenţa ariilor naturale protejate în zona planului (Amenajamentului silvic

al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, județul Arad......................	   16

C.Legătura dintre plan (amenajament) şi managementul conservării ariilor

natural protejate.....................................................................................................................	   21

C.1.Amenajamentul silvic, parte integrantă a managementului ariilor naturale protejate...	   21

C.2.Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale................................................	   21

D.Estimarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor

din ariile naturale protejate...................................................................................................	   27

D.1.Principii..........................................................................................................................	   27

D.2.Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor

ce definesc starea favorabilă de conservare..........................................................................	   30

D.2.1.Impactul asupra speciilor de mamifere...................................................................	   32

D.2.2.Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile....................................................	   33

D.2.3.Impactul asupra speciilor de peşti...........................................................................	   33

D.2.4.Impactul asupra speciilor de nevertebrate...............................................................	   33

D.2.5.Impactul asupra speciilor de păsări.........................................................................	   34

D.2.6.Impactul asupra speciilor de plante.........................................................................	   36

D.3.Analiza impactul indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar.............	   36

D.4.Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar......	   36

D.5.Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar.........	   37

D.6.Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar..............................................................................................................................	   37

D.6.1.Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar....... 	   37

D.6.2.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere........................	   38

D.6.3.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile.........	   39

D.6.4.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti................................	   39

D.6.5.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate....................	   40

D.6.6.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări..............................	   40

D.6.7.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante..............................	   41

D.6.8.Măsuri prevăzute de amenajament în cazul apariţiei unor calamităţi

naturale ce afectează mediul înconjurător........................................................................	   41

D.7.Monitorizarea implementării măsurilor propuse în prezentul plan...............................	   42

D.8.Păduri virgine și cvasivirgine........................................................................................	   42

E. Concluzii.............................................................................................................................	   43

A. DESCRIEREA SUCCINTĂ A PLANULUI (AMENAJAMENTULUI SILVIC)

ŞI AMPLASAREA ACESTUIA ÎN RAPORT CU ARIA NATURALĂ

PROTEJATĂ DE INTERES NAŢIONAL

A.1. Denumirea şi titularul planului

Denumirea planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, județul Arad”.

Titularul planului: COMPOSESORATUL BONȚEȘTI, persoană juridică, cu sediul în Comuna Gurahonț, sat Bonțești nr. 147,  C.U.I. 14846230.

A.2. Amenajamentul silvic, instrument de gestionare durabilă

Amenajamentul silvic are drept scop organizarea, modelarea şi conducerea structural-funcţională a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe de ordin social, ecologic sau economic ale gospodăririi silvice. În acest scop, amenajamentul silvic este fundamentat pe următoarele principii:

Principiul continuităţii, ce reflectă preocuparea continuă de a asigura condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor (administrare şi utilizare a ecosistemelor forestiere), astfel încât să li se menţină sau amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare şi sănătatea. Totodată, implică preocuparea pentru a asigura, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţii multiple (ecologice, economice şi sociale), la nivel local, regional, naţional şi global, fără a genera prejudicii altor sisteme, astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent şi la un nivel cât mai ridicat, produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale.

Principiul eficacităţii funcţionale, ce exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţilor de producţie şi protecţie a pădurilor precum şi pentru optimizarea punerii în valoare a acestora, realizând un echilibrul corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri posibile.

Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii, ce urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii, la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi la cel al peisajelor), în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" respectă toate principiile enunţate mai sus.

A.3. "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad"

A.3.1. Descrierea planului

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" a fost elaborat pentru un fond forestier proprietate privată aparținând titularului, în suprafaţă totală de 119,4 ha. Acesta este amplasat în partea estică a judeţului Arad, pe raza comunelor Brazii și Gurahonț, pe versantul stâng tehnic al cursului mijlociu al Râului Crișul Alb.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" este structurat în patru mari părţi şi 16 capitole:

- partea I.....................	Memoriu tehnic (capitolele 1 - 11);

- partea a II - a...........	Planuri de amenajament (capitolele 12 - 14);

- partea a III - a..........	Evidenţe de amenajament (capitolul 15);

- partea a IV - a..........	Aplicarea amenajamentului (capitolul 16).

În partea I sunt tratate toate aspectele legate de condiţiile staţionale şi de vegetaţie din fondul forestier, funcţiile atribuite pădurii şi reglementarea procesului de producţie.

În partea a II - a toate prevederile amenajamentului sunt sintetizate în planurile de recoltare şi cultură.

În partea a III - a toţi indicatorii ce caracterizează structura şi mărimea fondului forestier sunt prezentaţi în evidenţe şi sinteze, la nivel de unitate amenajistică, subunitate de gospodărire şi unitate de producţie.

În partea a IV - a sunt incluse formulare de înregistrare a realizărilor aplicării amenajamentului, la nivel de unitate amenajistică şi la nivel de unitate de producţie.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" tratează şi reglementează întreaga activitate ce se va desfăşura în fondul forestier în suprafaţă de 119,4 ha în perioada 01.01.2015 - 31.12.2024 (10 ani), respectiv:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului (cuprinde un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse (valabilitate, colectiv de elaborare, bibliografie, etc.);

- planurile de recoltare şi cultură;

- planurile privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" are anexate hărţi la scara 1:20000, ce cuprind o parte din caracteristicile vegetaţiei forestiere precum şi lucrările propuse în următorul deceniu. Pe aceste hărţi sunt evidenţiate şi ariile naturale protejate.

Stabilirea modului de gospodărire a pădurii din U.P.XV Composesoratul Bonțești are ca punct de plecare funcţiile atribuite acesteia, în raport cu obiectivele social-economice şi ecologice de realizat. În tabelul următor acestea sunt prezentate sintetic.

Obiective social-economice şi ecologice

| Nr. crt. | Grupa de obiective si servicii | Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Protecţia solurilor şi a terenurilor | - protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35g foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări |
| 2. | Protecţia peisajelor naturale | - protecţia ecosistemelor naturale din ariile incluse în reţeaua "Natura 2000"; |
| 3. | Produse lemnoase | - lemn de fag și stejari pentru cherestea și construcții rurale; |
| 4. | Produse accesorii | - vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate, furaje, materii prime pentru industria lacurilor şi vopselelor, materiile prime pentru artizanat, etc. |

Fiecare arboret este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice şi ecologice, dintre care unul este prioritar. Pentru îndeplinirea acestor obiective, fiecărui arboret în parte, amenajamentul i-a atribuit una sau mai multe funcţii principale de protecţie şi, în cazul majorităţii, funcţii secundare de producţie.

Alte obiective care decurg din cele prezentate în tabelul de mai sus sunt:

- protejarea mediului înconjurător;

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" acordă o atenţie specială conservării pădurii, pentru exercitarea cu continuitate şi la un nivel cât mai ridicat a rolului său protector. Aceasta este deosebit de important în menţinerea stabilităţii cadrului natural din zonă şi fundamental pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare teritorială în folosul comunităţii locale, a cărei existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile.

Prin funcţiile atribuite de amenajament pădurii este asigurată menţinerea continuităţii acesteia, condiţie esenţială pentru îndeplinirea rolului său.

Prin măsurile de gospodărire adoptate de amenajament este asigurată ameliorarea continuă a structurii pădurii, ceea ce va asigura, în timp, nu numai continuitatea exercitării rolului său protector, dar şi intensificarea acestuia.

Toate măsurile de gospodărire adoptate de amenajament sunt consecinţa zonării funcţionale. Nota lor generală este caracterizată de intervenţii cu intensitate slabă sau moderată, în perioade de timp mai îndelungate, cu impact mai redus asupra pădurii, cu accent deosebit pe regenerarea naturală, iar acolo unde condiţiile sunt defavorabile acesteia, pe regenerarea artificială, prin împăduriri, pentru instalarea rapidă a vegetaţiei forestiere în golurile din masivul forestier. Scopul principal al tuturor măsurilor de gospodărire adoptate de amenajament este asigurarea continuităţii pădurii şi ameliorarea structurii acesteia în timp, hotărâtoare pentru asigurarea continuităţii şi eficacităţii funcţionale pe o perioadă îndelungată de timp.

Majoritatea pădurilor incluse în amenajament sunt destinate să producă arbori groşi de calitate superioară pentru cherestea şi arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări. Toate aceste arborete au fost grupate într-o subunitate distinctă de gospodărire, de tip A (codru regulat, sortimente obişnuite), cu funcţii principale de protecţie şi secundare de producţie. În acestea se va aplica întreaga gamă de lucrări silviculturale, de la lucrări de regenerare şi împăduriri până la tăieri de recoltare a produselor principale (fiind supuse reglementării procesului de producţie lemnoasă). Suprafaţa totală a acestor păduri este de 114,6 ha (96,0% din suprafaţa fondului forestier).

Restul pădurilor incluse în amenajament au rol strict de protecţie, recoltarea de masă lemnoasă fiind secundară, rezultat al măsurilor de gospodărire adoptate în vederea asigurării exercitării cu continuitate şi la un nivel cât mai ridicat a funcţiilor de protecţie atribuite. Toate aceste arborete au fost grupate într-o subunitate distinctă de gospodărire, de tip M (păduri supuse regimului de conservare deosebită), cu funcţii speciale exclusiv de protecţie. În acestea se vor aplica o gamă restrânsă de lucrări, respectiv rărituri (nefiind supuse reglementării procesului de producţie lemnoasă). Suprafaţa totală a acestor păduri este de 1,8 ha (1,5% din suprafaţa fondului forestier).

În fondul forestier mai există un teren, în suprafață de 3,0 ha (2,5% din suprafaţa fondului forestier), aflat în litigiu cu alți proprietari, acoperit cu vegetație forestieră. Pentru aceasta planul nu a adoptat măsuri de gospodărire în următorii 10 ani, urmând ca după soluționarea litigiului ocolul silvic, care va asigura administrarea pădurilor titularului să stabilească cele mai potrivite lucrări silviculturale.

Referitor la lucrările silviculturale prevăzute de planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" se fac următoarele precizări:

- împăduriri se vor efectua într-un singur arboret, scopul acestora fiind crearea unei regenerări artificiale sub masiv înainte de aplicarea tăierilor progresive și apoi umplerea golurilor rămase neregenerate natural sau artificial după finalizarea tăierilor progresive, pentru acoperirea cu vegetație forestieră a întregii suprafețe a u.a. Speciile forestiere care se vor introduce prin împăduriri sunt cele caracteristice tipurilor natural fundamental de pădure locale, asigurându-se astfel menţinerea sau revenirea la compoziţia naturală a pădurilor locale (menţinerea sau extinderea biodiversităţii biologice). În următorii 10 ani se vor reîmpădurii terenuri în suprafață totală de 11,4 ha (9,9% din suprafața pădurilor), din care împăduriri integrale pe 9,5 ha şi completări pe 1,9 ha. Compoziţia generală de împădurire va fi: 70FA 15PAM 15CI.

- lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă) se vor executa diferenţiat în arborete cu vârste între 3 - 100 ani. Menirea principală a acestor lucrări este de a asigura stabilitatea şi starea fito-sanitară cât mai bună a pădurilor. Astfel, arboretele vor fi conduse prin lucrări de îngrijire către compoziţii ţel corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure locale. În arboretele tinere se vor menţine, într-un procent de 10 - 20%, specii care nu prezintă interes economic în viitorul apropiat, dar care urmează să constituie o sursă de hrană pentru speciile de animale şi păsări sălbatice din zonă. În cazul tăierilor de igienă, amenajamentul recomandă păstrarea a câţiva arbori uscaţi la ha (căzuţi la sol sau în picioare), pentru menţinerea biodiversităţii şi crearea mediului de cuibărire pentru păsări. În următorii 10 ani se vor executa următoarele lucrări: degajări (1,2 ha - 1,0% din suprafața pădurilor), curăţiri (1,2 ha - 1,0% din suprafața pădurilor), rărituri (34,7 ha - 29,8% din suprafața pădurilor) şi tăieri de igienă (45,8 ha - 39,3% din suprafața pădurilor).

Fondul productiv din U.P.XV Composesoratul Bonțești include toate arboretele pentru care se reglementează procesul de producţie lemnoasă, adică toate arboretele care au funcţii principale de protecţie şi secundare de producţie. Acestea vor fi gospodărite, pe toată durata lor de viaţă, prin măsuri silviculturale, adoptate în funcţie de stadiul de dezvoltare în care se găsesc, fiind conduse spre un moment considerat optim (vârsta exploatabilităţii tehnice sau de protecţie) pentru o eficienţă productivă maximă. În raport cu specia principală, funcţiile atribuite, clasa de producţie şi ţelul de producţie urmărit, vârsta exploatabilităţii poate avea valori în intervalul 25 - 120 de ani. Valori de 25 de ani s-au adoptat doar în arboretele pure de salcâm, iar valori între 90 - 120 de ani în celelalte. În arboretele care au ajuns la acest moment (adică au depăşit sau au atins vârsta exploatabilităţii), s-a propus continuarea sau declanşarea celor mai importante intervenţii din gospodărirea unui arboret, respectiv tăierile de regenerare. În următorii 10 ani acestea se vor realiza în cadrul următoarelor tratamente silviculturale:

- tratamentul tăierilor progresive - un tratament foarte flexibil, cu regenerare naturală sub masiv, ce permite executarea tăierilor în diferite puncte ale arboretului, în funcţie de dinamica procesului de regenerare naturală, promovând seminţişul speciilor de valoare cu eforturi minime şi eficacitate maximă. Totodată, este un tratament care permite alegerea unor perioade de regenerare mai mari (20 - 25 ani), în care se pot aplica mai multe tăieri, în puncte diferite, ceea ce duce la crearea unor arborete tinere diversificate ca vârstă, dimensiuni şi proporţii de participare a speciilor, cu o structură relativ echienă sau relativ plurienă, mult mai valoroase calitativ şi cu o eficacitate funcţională crescută. Trecerea de la o generaţie bătrână la alta nouă, tânără, se face treptat, ultima fiind creată natural la adăpostul primeia. În momentul în care generaţia nouă este bine conturată (pe minim 70% din suprafaţa celei bătrâne şi cu stare de masiv închisă), ultimii arbori ai generaţiei bătrâne sunt extraşi integral. În acest fel, generaţia nouă poate prelua "din mers" rolul şi funcţiile atribuite generaţiei bătrâne, asigurând astfel continuitatea rolului atribuit pădurii, cu cel puţin aceeaşi eficacitate funcţională. Generaţia nouă este creată cu 15 - 20 de ani înainte de îndepărtarea celei bătrâne, la adăpostul acesteia, fiind susţinută permanent prin lucrări specifice de ajutorarea şi îngrijirea regenerării naturale (mobilizarea parţială a solului în vetre, îndepărtarea parţială a subarboretului, îndepărtarea seminţişurilor şi tinereturilor neutilizabile, receparea seminţişurilor utilizabile vătămate, descopleşirea seminţişurilor speciilor valoroase). Prin toate acestea, se va promova regenerarea naturală a speciilor forestiere principale locale. În cazul în care aceasta decurge anevoios, se va interveni prin lucrări de împădurire (completări), cu specii principale şi de amestec caracteristice structurii tipurilor natural fundamentale de pădure locale. Tratamentul tăierilor progresive se va aplica în următorii 10 ani pe o suprafaţă totală de 32,4 ha (27,8% din suprafaţa pădurilor), revenind anual de parcurs 3,2 ha (2,8% din suprafaţa pădurilor). Executarea corectă şi la timp a tuturor tăierilor prevăzute în cadrul acestui tratament va asigura crearea unor arborete noi, diversificate, atât pe orizontală (specii, elemente de arborete), cât şi pe verticală (dimensiuni diferite, care "încheagă" mai bine masivul forestier), conferindu-le o rezistenţă sporită şi o viabilitate mai mare. Din punct de vedere funcţional, tratamentul tăierilor progresive asigură continuitatea eficacităţii funcţionale a pădurilor, trecerea de la o generaţie la alta fiind lentă, generaţia nouă preluând fără sincope rolul atribuit generaţiei bătrâne. Prin urmare, impactul tăierilor progresive propuse de plan va fi minim.

Fondul neproductiv din U.P.XV Composesoratul Bonțești include toate arboretele pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, adică toate arboretele care au funcţii speciale exclusiv de protecție. Acestea vor fi gospodărite, pe toată durata lor de viaţă, prin măsuri silviculturale, adoptate în funcţie de stadiul de dezvoltare în care se găsesc, fiind conduse până la vârste la care eficiența lor funcțională intră în declin (vârste mai mari decât vârstele exploatabilității tehnice sau de protecție). În raport cu specia principală și clasa de producţie, vârsta până la care sunt conduse poate avea valori în intervalul 140 - 160 de ani. În prezent, niciun arboret din fondul neproductiv nu a ajuns la acest moment, astfel că în următorii 10 ani nu s-a propus declanşarea reconstrucției ecologice, care se face în cadrul lucrărilor de conservare. În următorii 10 ani în arboretele din fondul neproductiv se vor executa doar rărituri cu intensitate slabă.

Din cele prezentate mai sus, se poate constata că planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad", a avut în vedere şi a asigurat ocrotirea pădurii, iar, acolo unde rolul protector al acesteia a fost mai important, i-a dat întâietate, în defavoarea celui productiv. Este exact ceea ce se doreşte în ultima vreme prin înfiinţarea ariilor naturale protejate, iar amenajamentul vine în întâmpinarea acestui deziderat. Din zonarea funcţională realizată de amenajament pentru fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești poate fi trasă concluzia că gospodărirea pădurilor vine în întâmpinarea realizării obiectivelor ariilor protejate constituite în zonă. Cu alte cuvinte, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" poate fi parte componentă a planului de management al ariilor protejate în care este amplasat.

A.3.2. Natura proprietăţii

Pădurea care face obiectul planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" este proprietatea privată a persoanei juridice Composesoratul Bonţeşti.

Fondul forestier din actuala U.P.XV Composesoratul Bonțești s-a constituit în baza Legii nr. 1/2000, prin retrocedare în anul 2002 către proprietarul actual. După retrocedare, pentru acest fond forestier a fost întocmit în anul 2005 un prim amenajament silvic, cu denumirea U.B.I Bonţeşti şi cu valabilitate până la 31.12.2014. Având în vedere că aceasta a expirat, a fost necesară întocmirea unui nou amenajament silvic, pentru acelaşi fond forestier şi acelaşi proprietar, care să reglementeze gospodărirea aceloraşi păduri pe perioada 2015 - 2024.

Pădurea din U.P.XV Composesoratul Bonțești constituie fond forestier proprietate privată şi este administrată în prezent de Ocolul Silvic Gurahonţ, structură din cadrul Direcţiei Silvice Arad, Regia Naţională a Pădurilor "Romsilva" R.A.

A.3.3. Amplasarea teritorială a fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, județul Arad

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești este situat în bazinul mijlociu al Râului Crişul Alb, pe versantul stâng tehnic al acestuia. Teritorial se găseşte în judeţul Arad, pe raza Comunei Brazii (102,3 ha; 85,7% din suprafaţa fondului forestier) şi a Comunei Gurahonț (17,1 ha; 14,3% din suprafaţa fondului forestier). S-a constituit în baza Legii nr. 1/2000, prin retrocedarea în anul 2002 a unor păduri din U.P.V Mădrigeşti (O.S.Gurahonţ) şi U.P.I Buteni (O.S.Buteni), ambele ocoale silvice din cadrul D.S. Arad.

Suprafaţa fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești însumează 119,4 ha şi este structurată după cum urmează:

| U.P. | Anul ame-na-jării | Supra-faţa (ha) | Pădure (ha) | Terenuri de împă-durit (ha) | Terenuri afectate gospodă-ririi silvice (ha) | Tere-nuri nepro-ductive (ha) | Terenuri scoase temporar din fondul forestier (ha) | Păduri cu rol de (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | protecţie | produc-ţie şi protecţie |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TI | TII | TIII-TIV |  |
| XV Compo-sesora-tul Bonţeşti | 2015 | 119,4 | 116,4 | - | - | - | 3,0 | - | 1,8 | 100,4 | 14,2 |

Din punct de vedere teritorial-administrativ situaţia se prezintă astfel:

| Nr.crt. | Judeţul | Unitatea teritorial administrativă | Denumire fost OS, UP | Parcele aferente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arad | Brazii | U.P.V Mădrigeşti - O.S.Gurahonţ | 104 - 108, 157 | 102,3 |
| 2. |  | Gurahonţ | U.P.I Buteni - O.S.Buteni | 60 | 17,1 |
|  |  | total |  | 119,4 |

Accesul în U.P. se face din drumul național modernizat DN79A Vărșand - Vârfurile, pe tronsonul Bonțești - Gurahonț. Din acesta, în localitatea Bonţești se desprinde un drum comunal modernizat (DC58) către localitatea Musteşti, de unde pe drumuri de pământ este asigurat accesul către trupul de pădure Musteşti. Tot din DN79A, în Comuna Gurahonţ, se desprinde drumul judeţean modernizat (DJ 708 Gurahonţ - Slatina de Mureş). Din acesta, în Comuna Brazii, se desprinde un drum comunal modernizat (DC56) către localitatea Secaş. De aici, porneşte un drum forestier care asigură accesul către trupul de pădure Vl.Mărască. În general, din drumurile permanente menţionate mai sus se desprind numeroase drumuri de pământ care asigură accesul la nivel de u.a. În interiorul trupurilor de pădure lucrările de cultură şi exploatare sunt susţinute de drumuri de pământ.

Reţeaua instalaţiilor de transport existente însumează 1,8 km, asigurând 100% accesibilitatea tuturor arboretelor. Densitatea actuală a reţelei instalaţiilor de transport este de 15,5 m/ha, integral drumuri forestiere. Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu propune construirea unor drumuri forestiere noi.

Coordonatele în sistem Stereografic 70 ale punctelor caracteristice limitelor fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești sunt redate în tabelul următor:

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor limitelor fondului forestier

din U.P.XV Composesoratul Bonțești

Pag.: 1

| Specificaţie | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| punct limită pădure | 1 | 529924,858 | 290432,954 |
| punct limită pădure | 2 | 529952,470 | 290407,194 |
| punct limită pădure | 3 | 529970,255 | 290392,675 |
| punct limită pădure | 4 | 529961,831 | 290376,751 |
| punct limită pădure | 5 | 529954,811 | 290351,460 |
| punct limită pădure | 6 | 529953,641 | 290320,782 |
| punct limită pădure | 7 | 529946,936 | 290288,434 |
| punct limită pădure | 8 | 529952,981 | 290265,733 |
| punct limită pădure | 9 | 529954,402 | 290252,462 |
| punct limită pădure | 10 | 529977,411 | 290243,413 |
| punct limită pădure | 11 | 530011,860 | 290223,082 |
| punct limită pădure | 12 | 530040,694 | 290209,078 |
| punct limită pădure | 13 | 530043,087 | 290203,744 |
| punct limită pădure | 14 | 530054,805 | 290177,633 |
| punct limită pădure | 15 | 530059,355 | 290161,231 |
| punct limită pădure | 16 | 530061,177 | 290145,279 |
| punct limită pădure | 17 | 530064,819 | 290110,189 |
| punct limită pădure | 18 | 530069,671 | 290081,039 |
| punct limită pădure | 19 | 530061,832 | 290070,723 |
| punct limită pădure | 20 | 530039,345 | 290058,643 |
| punct limită pădure | 21 | 530029,465 | 290053,336 |
| punct limită pădure | 22 | 529993,092 | 290038,572 |
| punct limită pădure | 23 | 529975,287 | 290014,136 |
| punct limită pădure | 24 | 529943,665 | 289992,203 |
| punct limită pădure | 25 | 529926,774 | 289979,304 |
| punct limită pădure | 26 | 529901,698 | 289974,834 |
| punct limită pădure | 27 | 529881,473 | 289968,078 |
| punct limită pădure | 28 | 529853,632 | 289960,548 |
| punct limită pădure | 29 | 529827,391 | 289943,053 |
| punct limită pădure | 30 | 529801,990 | 289929,695 |
| punct limită pădure | 31 | 529747,954 | 289966,451 |
| punct limită pădure | 32 | 529718,103 | 289983,794 |
| punct limită pădure | 33 | 529701,877 | 289993,221 |
| punct limită pădure | 34 | 529657,230 | 289998,593 |
| punct limită pădure | 35 | 529641,447 | 290005,353 |
| punct limită pădure | 36 | 529631,784 | 290011,869 |
| punct limită pădure | 37 | 529624,563 | 290019,481 |
| punct limită pădure | 38 | 529621,771 | 290028,152 |
| punct limită pădure | 39 | 529622,445 | 290040,870 |
| punct limită pădure | 40 | 529626,392 | 290059,175 |
| punct limită pădure | 41 | 529636,212 | 290073,723 |
| punct limită pădure | 42 | 529644,984 | 290081,147 |
| punct limită pădure | 43 | 529657,540 | 290085,606 |

Pag.: 2

| Specificaţie | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| punct limită pădure | 44 | 529674,737 | 290088,644 |
| punct limită pădure | 45 | 529681,312 | 290090,669 |
| punct limită pădure | 46 | 529693,688 | 290103,181 |
| punct limită pădure | 47 | 529709,619 | 290145,371 |
| punct limită pădure | 48 | 529722,281 | 290189,409 |
| punct limită pădure | 49 | 529739,768 | 290251,409 |
| punct limită pădure | 50 | 529744,602 | 290268,548 |
| punct limită pădure | 51 | 529758,667 | 290281,026 |
| punct limită pădure | 52 | 529768,147 | 290289,883 |
| punct limită pădure | 53 | 529779,946 | 290303,594 |
| punct limită pădure | 54 | 529783,509 | 290311,620 |
| punct limită pădure | 55 | 529787,530 | 290320,676 |
| punct limită pădure | 56 | 529789,658 | 290335,424 |
| punct limită pădure | 57 | 529796,769 | 290356,486 |
| punct limită pădure | 58 | 529799,732 | 290365,262 |
| punct limită pădure | 59 | 529803,737 | 290385,072 |
| punct limită pădure | 60 | 529797,885 | 290399,132 |
| punct limită pădure | 61 | 529784,308 | 290411,787 |
| punct limită pădure | 62 | 529772,602 | 290419,991 |
| punct limită pădure | 63 | 529761,325 | 290434,264 |
| punct limită pădure | 64 | 529737,880 | 290451,167 |
| punct limită pădure | 65 | 529717,460 | 290461,007 |
| punct limită pădure | 66 | 529708,637 | 290467,566 |
| punct limită pădure | 67 | 529680,704 | 290474,691 |
| punct limită pădure | 68 | 529667,047 | 290448,865 |
| punct limită pădure | 69 | 529646,817 | 290417,979 |
| punct limită pădure | 70 | 529629,114 | 290383,546 |
| punct limită pădure | 71 | 529616,469 | 290341,012 |
| punct limită pădure | 72 | 529609,388 | 290323,290 |
| punct limită pădure | 73 | 529573,984 | 290342,024 |
| punct limită pădure | 74 | 529520,661 | 290368,396 |
| punct limită pădure | 75 | 529491,439 | 290319,822 |
| punct limită pădure | 76 | 529487,479 | 290388,987 |
| punct limită pădure | 77 | 529487,839 | 290441,221 |
| punct limită pădure | 78 | 529489,279 | 290529,118 |
| punct limită pădure | 79 | 529496,691 | 290598,221 |
| punct limită pădure | 80 | 529502,447 | 290653,519 |
| punct limită pădure | 81 | 529510,506 | 290729,553 |
| punct limită pădure | 82 | 529517,988 | 290789,460 |
| punct limită pădure | 83 | 529521,507 | 290831,538 |
| punct limită pădure | 84 | 529586,134 | 290812,027 |
| punct limită pădure | 85 | 529582,342 | 290745,779 |
| punct limită pădure | 86 | 529577,963 | 290654,901 |
| punct limită pădure | 87 | 529570,797 | 290570,399 |
| punct limită pădure | 88 | 529560,844 | 290431,293 |
| punct limită pădure | 89 | 529614,508 | 290492,225 |
| punct limită pădure | 90 | 529636,628 | 290536,025 |
| punct limită pădure | 91 | 529657,765 | 290589,665 |
| punct limită pădure | 92 | 529681,359 | 290643,305 |
| punct limită pădure | 93 | 529696,916 | 290674,496 |
| punct limită pădure | 94 | 529739,043 | 290681,020 |
| punct limită pădure | 95 | 529766,811 | 290678,741 |
| punct limită pădure | 96 | 529802,770 | 290661,879 |
| punct limită pădure | 97 | 529808,688 | 290656,870 |
| punct limită pădure | 98 | 529809,142 | 290650,944 |
| punct limită pădure | 99 | 529808,688 | 290649,121 |
| punct limită pădure | 100 | 529805,957 | 290645,474 |
| punct limită pădure | 101 | 529802,315 | 290642,286 |
| punct limită pădure | 102 | 529798,674 | 290639,551 |
| punct limită pădure | 103 | 529787,839 | 290635,084 |
| punct limită pădure | 104 | 529783,653 | 290630,894 |
| punct limită pădure | 105 | 529782,033 | 290619,604 |
| punct limită pădure | 106 | 529804,396 | 290593,764 |
| punct limită pădure | 107 | 529841,948 | 290541,220 |

Pag.: 3

| Specificaţie | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| punct limită pădure | 108 | 529871,395 | 290509,580 |
| punct limită pădure | 109 | 529892,808 | 290481,135 |
| punct limită pădure | 110 | 529889,811 | 290468,087 |
| punct limită pădure | 111 | 526763,246 | 288221,385 |
| punct limită pădure | 112 | 526820,382 | 288341,183 |
| punct limită pădure | 113 | 526871,049 | 288445,868 |
| punct limită pădure | 114 | 526877,373 | 288456,265 |
| punct limită pădure | 115 | 526922,128 | 288447,570 |
| punct limită pădure | 116 | 526960,871 | 288431,518 |
| punct limită pădure | 117 | 526996,274 | 288421,488 |
| punct limită pădure | 118 | 527032,936 | 288416,360 |
| punct limită pădure | 119 | 527055,961 | 288410,334 |
| punct limită pădure | 120 | 527090,674 | 288400,054 |
| punct limită pădure | 121 | 527111,836 | 288395,406 |
| punct limită pădure | 122 | 527142,067 | 288383,369 |
| punct limită pădure | 123 | 527165,318 | 288371,035 |
| punct limită pădure | 124 | 527190,261 | 288354,275 |
| punct limită pădure | 125 | 527235,929 | 288321,287 |
| punct limită pădure | 126 | 527149,783 | 288214,436 |
| punct limită pădure | 127 | 527092,625 | 288102,516 |
| punct limită pădure | 128 | 527023,698 | 288015,838 |
| punct limită pădure | 129 | 526979,148 | 287919,064 |
| punct limită pădure | 130 | 526968,220 | 287830,705 |
| punct limită pădure | 131 | 526969,561 | 287821,500 |
| punct limită pădure | 132 | 526979,989 | 287749,917 |
| punct limită pădure | 133 | 526991,756 | 287695,217 |
| punct limită pădure | 134 | 527016,972 | 287663,732 |
| punct limită pădure | 135 | 527032,102 | 287632,597 |
| punct limită pădure | 136 | 527031,262 | 287593,047 |
| punct limită pădure | 137 | 527016,972 | 287534,980 |
| punct limită pădure | 138 | 527001,842 | 287483,648 |
| punct limită pădure | 139 | 526982,509 | 287446,620 |
| punct limită pădure | 140 | 526969,900 | 287405,385 |
| punct limită pădure | 141 | 526966,538 | 287392,764 |
| punct limită pădure | 142 | 526984,190 | 287363,310 |
| punct limită pădure | 143 | 526998,480 | 287307,772 |
| punct limită pădure | 144 | 526999,431 | 287242,536 |
| punct limită pădure | 145 | 526994,387 | 287186,155 |
| punct limită pădure | 146 | 526989,344 | 287155,859 |
| punct limită pădure | 147 | 526975,054 | 287136,502 |
| punct limită pădure | 148 | 526958,242 | 287115,466 |
| punct limită pădure | 149 | 526933,866 | 287103,684 |
| punct limită pădure | 150 | 526918,472 | 287098,564 |
| punct limită pădure | 151 | 526902,500 | 287088,468 |
| punct limită pădure | 152 | 526887,370 | 287070,797 |
| punct limită pădure | 153 | 526884,848 | 287046,390 |
| punct limită pădure | 154 | 526901,925 | 287025,421 |
| punct limită pădure | 155 | 526915,950 | 287002,633 |
| punct limită pădure | 156 | 526906,703 | 286992,533 |
| punct limită pădure | 157 | 526884,848 | 286965,605 |
| punct limită pădure | 158 | 526880,646 | 286948,777 |
| punct limită pădure | 159 | 526884,848 | 286934,470 |
| punct limită pădure | 160 | 526884,008 | 286928,577 |
| punct limită pădure | 161 | 526873,081 | 286907,541 |
| punct limită pădure | 162 | 526868,878 | 286902,491 |
| punct limită pădure | 163 | 526858,791 | 286884,820 |
| punct limită pădure | 164 | 526854,588 | 286882,295 |
| punct limită pădure | 165 | 526847,864 | 286874,720 |
| punct limită pădure | 166 | 526835,255 | 286848,635 |
| punct limită pădure | 167 | 526828,531 | 286834,328 |
| punct limită pădure | 168 | 526825,169 | 286817,496 |
| punct limită pădure | 169 | 526824,328 | 286805,717 |
| punct limită pădure | 170 | 526824,328 | 286789,728 |
| punct limită pădure | 171 | 526785,029 | 286803,809 |

Pag.: 4

| Specificaţie | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| punct limită pădure | 172 | 526703,155 | 286833,165 |
| punct limită pădure | 173 | 526562,760 | 286901,346 |
| punct limită pădure | 174 | 526459,034 | 286963,233 |
| punct limită pădure | 175 | 526393,469 | 287024,891 |
| punct limită pădure | 176 | 526347,127 | 287068,472 |
| punct limită pădure | 177 | 526284,677 | 287136,808 |
| punct limită pădure | 178 | 526219,322 | 287247,309 |
| punct limită pădure | 179 | 526154,201 | 287365,699 |
| punct limită pădure | 180 | 526113,132 | 287492,268 |
| punct limită pădure | 181 | 526077,061 | 287662,858 |
| punct limită pădure | 182 | 526068,079 | 287747,998 |
| punct limită pădure | 183 | 526116,309 | 287760,336 |
| punct limită pădure | 184 | 526152,215 | 287773,750 |
| punct limită pădure | 185 | 526188,656 | 287791,455 |
| punct limită pădure | 186 | 526205,269 | 287809,696 |
| punct limită pădure | 187 | 526235,279 | 287835,448 |
| punct limită pădure | 188 | 526252,684 | 287858,589 |
| punct limită pădure | 189 | 526285,375 | 287875,757 |
| punct limită pădure | 190 | 526319,461 | 287888,451 |
| punct limită pădure | 191 | 526352,898 | 287898,292 |
| punct limită pădure | 192 | 526381,301 | 287915,997 |
| punct limită pădure | 193 | 526391,483 | 287927,798 |
| punct limită pădure | 194 | 526424,373 | 287947,209 |
| punct limită pădure | 195 | 526427,115 | 287948,827 |
| punct limită pădure | 196 | 526458,735 | 287972,435 |
| punct limită pădure | 197 | 526487,137 | 287992,821 |
| punct limită pădure | 198 | 526515,004 | 288006,771 |
| punct limită pădure | 199 | 526597,230 | 288036,834 |
| punct limită pădure | 200 | 526672,692 | 288090,797 |
| punct limită pădure | 201 | 526709,346 | 288130,730 |
| punct limită pădure | 202 | 526725,423 | 288157,771 |
| punct limită pădure | 202 | 526725,423 | 288157,771 |

A.3.4. Arii naturale protejate peste care se suprapune fondul forestier din

U.P.XV Composesoratul Bonțești, județul Arad

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești se suprapune peste arii naturale protejate.

Conform datelor preluate, fondul forestier se suprapune parţial peste două situri din reţeaua Natura 2000, respectiv: ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand. Studiul de amenajament va veni în întâmpinarea scopului şi obiectivelor ariilor aturale protejate menţionate, pentru elaborarea lui fiind consultate toate structurile de conducere, evidenţă şi control ale acestora.

În situl ROSCI0070 Drocea se găsesc parcelele: 104 - 108 (99,3 ha; 83,2% din suprafaţa fondului forestier), iar în situl ROSPA0117 Drocea - Zarand parcelele: 60F, 104 - 108, 157 (105,2 ha; 88,1% din suprafaţa fondului forestier). Se poate observa faptul că parcelele: 104 - 108 (99,3 ha; 83,2% din suprafaţa fondului forestier) se găsesc în interiorul ambelor situri.

În schița următoare este prezentată amplasarea fondului forestier față de ariile naturale protejate menționate.

Schița amplasării fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești peste situri din Rețeaua Ecologică ”Natura 2000”

B. PREZENŢA ARIILOR NATURALE PROTEJATE ÎN ZONA PLANULUI  AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER DIN

U.P.XV COMPOSESORATUL BONŢEŞTI, JUDEȚUL ARAD

"Natura 2000" este o rețea ecologică de arii protejate, ce are ca scop principal menţinerea, într-o stare de conservare favorabilă, a celor mai importante tipuri de habitate și specii de plante şi animale ale Europei. Crearea acestei reţele la nivel european a început în anul 1992, prin implementarea Directivei Habitate a Uniunii Europene (Directiva CE nr. 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice) şi a Directivei Păsări a Uniunii Europene (Directiva CE nr. 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice). Această reţea reprezintă fundamentul pentru conservarea naturii în Europa.

Aşa cum am mai menţionat, reţeaua "Natura 2000" are ca obiectiv principal menţinerea speciilor şi habitatelor din directivele UE şi, dacă este cazul, refacerea statutului favorabil de conservare ale acestora (Favourable Conservation Statute - FCS), fără a ţine cont de graniţele politice.

În România, reţeaua "Natura 2000" a fost implementată începând cu anul 2007, când, într-o primă etapă, au fost desemnate 273 de situri de importanţă comunitară. Ulterior, în anul 2011, au fost desemnate noi situri, numărul acestora ajungând la 408. Până în prezent unele situri au fost modificate şi actualizate, fiind adăugate noi elemente, a căror protejare a căpătat o importanţă crescută.

Fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești se suprapune parţial peste două situri din Reţeaua Ecologică "Natura 2000": ROSCI0070 Drocea (parcelele: 104 - 108; 99,3 ha; 83,2% din suprafaţa fondului forestier) şi ROSPA0117 Drocea - Zarand (parcelele: 60F, 104 - 108, 157; 105,2 ha; 88,1% din suprafaţa fondului forestier).

Situl ROSCI0070 Drocea a fost propus pentru constituire în luna iunie 2007. Conform formularului standard Natura 2000, a fost confirmat ca sit în luna decembrie 2008. Are în prezent o suprafaţă totală de 26.108 ha, fiind amplasat integral pe teritoriul judeţului Arad. Punctul geometric central al sitului are coordonatele 22o 9` 7`` longitudine E și 45o 11` 58`` latitudine N. Este un sit din regiunea biogeografică continentală, fiind amplasat altitudinal între 149 - 847 m, cu o altitudine medie de 464 m.

Teritoriul, un masiv forestier compact și nelocuit, de formă treflată, în suprafață de 25.641 ha, cuprins între se situează în regiunea biogeografică continentală, în ecoregiunea Munții Apuseni, unde include interfluviul Mureș - Crișul Alb cu sectorul central-estic al Munților Zarand, cu un relief de culmi joase, netede, alcătuit dintr-un mozaic de roci (șisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal de peste 600 m, între 193 m și 836 m alt. (Vf. Drocea). Pădurile acoperă 24.172 ha (peste 94 %).

Situl ROSCI0070 Drocea este important pentru conservarea biodiversităţii continentale cu o valoare foarte înaltă a acesteia, centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare nealterate constituite din arborete pure și amestecate de gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa și Quercus petraea ssp. dalechampii) și fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). Deși domeniul acoperă abia 0,1% din suprafața țării, totuși concentrează 3 din cele 10 etaje fitoclimatice (etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete; etajul deluros de cvercete și şleauri de deal; etajul deluros de cvercete cu stejar și cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acestora); 29 din cele 212 tipuri de stațiune forestieră identificate; 50 din cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 14 din cele 50 formații forestiere 7, respectiv 25% din cele din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislația română și comunitară, din care unul, respectiv 17 %, din cele 6 prioritar protejate; focalizează parte din diversitatea floristică a Munților Zarand constituit din: 607 specii de fungi, 152 specii de licheni, 95 specii de briofite și 1.110 specii de plante vasculare (31% din inventarul plantelor vasculare ale României). Prin inventarul natural intrinsec reprezintă un centru de heterogenitate taxonomică și genetică de mare importanță practică, care:

- concentrează asociații vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferența elementelor termofile sudice cu cele central-europene;

- conservă păduri virgine și cvasivirgine de gorun pure și amestecate de gorun dalmațian și transilvănean și fag balcanic;

- reprezintă o stațiune solitară în Europa de gorunete virgine cu arbori de dimensiuni și calitate impresionante;

- adăpostește populații durabile de specii animale și vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție special avifaunistică și o protecție strictă.

Vulnerabilitatea sitului este redusă, dată fiind amplasarea sa într-o zonă nelocuită, cu excepția intervențiilor silviculturale extensive (recoltarea produselor lemnoase și nelemnoase), arealul nu este expus decât în mică măsură impacturilor antropice.

Situl ROSCI0070 Drocea a fost desemnat în vederea conservării a două clase de habitate de interes comunitar: păduri de foioase (98%) şi habitate de păduri - păduri de tranziţie (2%). Sunt protejate în cadrul sitului: 8 tipuri de habitate, o specie de mamifere și 4 specii de amfibieni.

| 3.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire habitat |  |  |  |  |  |  | % | Reprez. Supr. rel. Conserv. Global |
| 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum |  |  |  |  |  | 55,1 | A | B | B | B |
| 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum |  |  |  |  | 4,9 |  | A | B | A | A |
| 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun |  |  |  |  |  | 6,4 |  | A | C | A | A |
| 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen |  |  |  |  |  | 7,1 |  | A | C | A | A |
| 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) |  |  |  |  | 0,2 |  | A | C | A | A |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum |  |  |  |  |  | 0,1 |  | B | C | B | B |
| 9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versan și abrupți, grohotișuri și ravene |  |  | 0,5 |  | B | B | B | B |
| 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, | 1 |  | B | C | B | B |
|  | Salicion albae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |
| Cod | Specie |  |  | Populaţie: Rezident | Reproducere | Iernat | Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare | Global |
| 1352 | Canis lupus |  |  | P |  |  |  |  |  |  | C | B | C | B |
| 3.2.d. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |
| Cod | Specie |  |  | Populaţie: Rezident | Reproducere | Iernat | Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare | Global |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | P |  |  |  |  |  |  | C | B | A | B |
| 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  |  |  |  | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  |  |  |  | C | B | C | B |
| 1188 | Bombina bombina |  |  | P |  |  |  |  |  |  | C | B | C | B |

Situl ROSCI0070 Drocea este un sit de tip K şi doar 1,02% din suprafaţa sa are clasificare în categoria IV IUCN. Pe teritoriul său se găsesc două rezervaţii naturale de interes naţional (care nu se găsesc pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești), respectiv: Runcu-Groși și Locul fosilifer Monoroștia (în total 1,02% din suprafaţa totală a sitului). Se suprapune peste situl din Reţeaua Ecologică "Natura 2000" ROSPA0117 Drocea - Zarand.

Activitățile antropice, consecințele lor generale și suprafața afectată în interiorul sitului:

| Cod Activitate | Intensitate % Infl. |  | Intensitate % Infl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 | Vânătoare | C | 30 | 0 | 160 | Managementul forestier general | B | 70 | + |
| 220 | Pescuit sportiv | C | 20 | 0 | 164 | Curățarea pădurii | C | 60 | 0 |
| 421 | Depozitarea deșeurilor menajere | B | 5 | - | 500 | Rețele de comunicare | C | 30 | 0 |
| 501 | Poteci,trasee, trasee pentru ciclism | C | 40 | 0 | 511 | Linii electrice | B | 10 | 0 |

Conform formularului standard al sitului ROSCI0070 Drocea în prezent nu există un plan de management pentru acest sit.

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești se găseşte parțial în interiorul sitului ROSCI0070 Drocea, fiind localizat  la limita estică a teritoriului acestuia.

Dintre tipurile de habitatele prezente în cadrul acestui sit, în fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești se găsesc două: 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum şi 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum.

Dintre speciile de mamifere, amfibieni şi reptile enumerate în anexele Directivelor Consiliului este puțin probabil ca unele dintre acestea să vieţuiască permanent în pădurile din U.P.XV Composesoratul Bonțești, datorită suprafeței mici a acestora (119,4 ha). Prezenţa lor poate fi pasageră, dar nu există date certe, referitoare la vizuini, zone de hrănire, mărimea populaţiilor, etc. şi nici zone clar delimitate în care să fie necesare măsuri speciale de protecţie.

În concluzie, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" se va implementa în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0070 Drocea  (parcelele: 104 - 108; 99,3 ha; 83,2% din suprafaţa fondului forestier), pe 0,38% din suprafața sitului și pe 0,41% din suprafața pădurilor din sit.

Situl ROSPA0117 Drocea - Zarand a fost propus pentru constituire în luna ianuarie 2011. Conform formularului standard Natura 2000, nu a fost confirmat până la această dată ca sit SCI. Are în prezent o suprafaţă totală de 40.677 ha, fiind amplasat integral pe teritoriul judeţului Arad. Punctul geometric central al sitului are coordonatele 22o 5` 56`` longitudine E și 46o 12` 7`` latitudine N. Este un sit din regiunea biogeografică continentală, fiind amplasat altitudinal între 141 - 847 m, cu o altitudine medie de 400 m.

Situl ROSPA0117 Drocea - Zarand este cuprins în perimetrul Munţilor Zarandului (parte a Munților Apuseni), care sunt situați între Râul Mureș (la sud) și Râul Crișul Alb (la nord). Din punct de vedere al vegetației zona se caracterizează în principal prin existența unor păduri compacte constituite din arborete (formațiuni forestiere) proprii dealurilor, în special gârnițete și cerete în amestec cu gorunul și fagul. Totodată acestea se află încadrate în masivul păduros compact, de mare extindere, care cuprinde toată culmea principală a Munților Zarandului (numiți și munții Highiș - Drocea). Flora este caracteristică dealurilor înalte, iar elementele montane sunt puțin numeroase. Ca structură, pădurile din zona au următoarea componență (în suprafață ocupată): Quercus petraea - 30%, Quercus cerris - 7%, Quercus frainetto - 7%, Carpinus betulus - 11%, alte specii (arțar, mesteacăn, cireș sălbatic, tei) - 9%. Este remarcabilă apariția unor hibrizi de quercinee. Suprafețe întinse își păstrează caracterul natural, existând chiar porțiuni de păduri semivirgine. Influența climatului local (influența sud-vestică, temperatura medie anuală (de circa +10gC la periferie și de circa 7 - 8 gC pe culmi) se resimte și asupra repartiției esențelor lemnoase: gorun în partea superioară a formelor de relief, apoi cer și gârniță, iar pe versanții umbriți apar fagul și carpenul. Pădurile zonei se afla în general intr-o buna stare de conservare. Flora Munților Zarandului constă din 1110 specii de cormofite, la care se adaugă circa 800 specii de plante inferioare. Între acestea se află inclusiv specii rare și ocrotite. Fauna zonei este aproape nestudiată, desigur ca urmare a dificultăților de deplasare. Sunt prezente specii proprii zonei forestiere de altitudine medie precum cerbul, căpriorul și mistreţul, vulpea, jderul, bursucul, iepurele, precum și trei specii de carnivore mari, respectiv lupul, râsul și pisica sălbatică. Pe cuprinsul ariei se afla se află Rezervația Naturală "Runcu - Groși", situată lângă satul Groșii Noi, cu o suprafață de 261,80 ha (Legea nr. 5/2000, poziţia 2.87) constituită din păduri mari de gorun.

Un element important pentru menținerea stării satisfăcătoare (chiar optime) a ecosistemelor naturale de aici este absența localităților și a drumurilor în interiorul perimetrului propus ca SPA cu excepția unor scurte drumuri forestiere. Zona prezintă atractivitate turistică redusă, pe cuprinsul ei neexistând amenajări turistice. Este însă în curs de modernizare drumul judeţean DJ708 Căpruța - Gurahonț, ceea ce ar putea atrage după sine dezvoltarea puținelor localități de pe acest traseu, inclusiv din punct de vedere al dotărilor turistice. La marginea sudică a sitului se afla importanta șosea națională Deva-Arad și este proiectată autostrada care va urma malul drept al Mureșului.

În cadrul unei documentații vechi (1978) a I.C.A.S. Filiala Timișoara s-a propus constituirea în zonă a unui parc național, iar în interiorul său delimitarea a patru zone de protecție integrală (Z. Oarcea, 1999), argumentele fiind în primul rând de natură silvică.

Situl ROSPA0117 Drocea - Zarand este important ca regiune de munți de mică altitudine (sub 836 m), acoperită cu păduri compacte de foioase, puțin sau deloc afectată de prezența și activitățile omului. Situl este important prin existența unor populații clocitoare bine reprezentate a 14 specii de păsări, listate în Anexa I a Directivei Păsări 2009/147/EC.

Vulnerabilitatea sitului este relativ redusă, fiind dată de exploatarea lemnului de foc, amenajările silvice, tăierile selective ale arborilor în vârstă sau a celor de interes silvic și lucrările de modernizare a drumului județean DJ708.

Situl ROSPA0117 Drocea - Zarand a fost desemnat în vederea conservării a patru clase de habitate de interes comunitar: pășuni (6%), alte terenuri arabile (7%), păduri de foioase (85%) şi habitate de păduri - păduri de tranziţie (2%). Sunt protejate în cadrul sitului 20 de specii de păsări.

| 3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Specie |  | Populație: Rezident | Cuibărit |  | Iernat | Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare | Global |
| A239 | Dendrocopos leucotos |  | 400-800 p |  |  |  |  | B | A | C | B |
| A238 | Dendrocopos medius |  | 120-150 p |  |  |  |  | C | A | C | A |
| A236 | Dryocopus martius |  | 60-120 p |  |  |  |  | C | A | C | A |
| A321 | Ficedula albicollis |  | 3000-5000 p |  |  | C | A | C | A |
| A320 | Ficedula parva |  |  | 400-800 p |  |  |  | C | B | C | B |
| A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | 4-8 p |  |  |  | B | B | C | B |
| A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | 100-150 p |  |  |  | C | A | B | A |
| A338 | Lanius collurio |  | 450-850 p |  |  |  | D |  |  |  |
| A339 | Lanius minor |  | 60-80 p |  |  |  | D |  |  |  |
| A246 | Lullula arborea |  |  | 500-900 p |  |  |  | C | A | C | A |
| A220 | Strix uralensis |  | 60-100 p |  |  |  |  | C | A | C | A |
| A234 | Picus canus |  | 1500-2500 p |  |  |  |  | B | A | C | B |
| A104 | Bonasa bonasia |  | 50-70 p |  |  |  |  | C | B | C | B |
| A215 | Bubo bubo |  |  | 2-5 p |  |  |  |  | C | B | C | B |
| A072 | Pernis apivorus |  |  | 3-5 p |  |  |  | C | A | C | A |
| A031 | Ciconia ciconia |  |  |  |  |  | 20-30 i | D |  |  |  |
| A429 | Dendrocopos syriacus |  | 15-30 p |  |  |  |  | D |  |  |  |
| A089 | Aquila pomarina |  |  | 5-10 p |  |  |  | C | A | C | A |
| A030 | Ciconia nigra |  | 6-12 p |  |  |  | B | A | C | B |
| A122 | Crex crex |  |  |  | 40-80 p |  |  |  | C | A | C | A |

Situl ROSPA0117 Drocea - Zarand este un sit de tip J şi doar 0,66% din suprafaţa sa are clasificare în categoria IV IUCN. Pe teritoriul său se găsesc două rezervaţii naturale de interes naţional (care nu se găsesc pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești), respectiv: Runcu-Groși și Locul fosilifer Monoroștia (în total 0,66% din suprafaţa totală a sitului). Se suprapune peste situl din Reţeaua Ecologică "Natura 2000" ROSCI0070 Drocea.

Activitățile antropice, consecințele lor generale și suprafața afectată în interiorul sitului:

| Cod Activitate | Intensitate % Infl. |  | Intensitate % Infl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | Managementul forestier general | C | 0 | 164 Curățarea pădurii | C | 0 |
| 166 | Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de | C | 0 | 167 Exploatare fără replantare | C | 0 |
|  | uscare |  |  |  |  |  |

Activitățile antropice, consecințele lor generale și suprafața afectată în jurul sitului:

| Cod Activitate | Intensitate % Infl. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 502 | Drumuri, drumuri auto | C | 0 |  |  |  |

Conform formularului standard al sitului ROSPA0117 Drocea - Zarand în prezent nu există un plan de management pentru acest sit.

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești se găseşte parțial în interiorul sitului ROSPA0117 Drocea - Zarand, fiind localizat  la limita estică a teritoriului acestuia.

Dintre speciile de păsări enumerate în anexele Directivelor Consiliului este puțin probabil ca unele dintre acestea să vieţuiască permanent în pădurile din U.P.XV Composesoratul Bonțești, datorită suprafeței mici a acestora (119,4 ha). Prezenţa lor poate fi pasageră, dar nu există date certe, referitoare la vizuini, zone de hrănire, mărimea populaţiilor, etc. şi nici zone clar delimitate în care să fie necesare măsuri speciale de protecţie.

În concluzie, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" se va implementa în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0117 Drocea - Zarand (parcelele: 60F, 104 - 108, 157; 105,2 ha; 88,1% din suprafaţa fondului forestier), pe 0,29% din suprafața sitului și pe 0,34% din suprafața pădurilor din sit.

C. LEGĂTURA DINTRE PLAN (AMENAJAMENT) ŞI

MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE

C.1. Amenajamentul silvic, parte integrantă a managementului ariilor naturale protejate

Prin planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad", pădurile pentru care a fost întocmit vor fi supuse reglementării procesului de producţie lemnoasă. Acest plan, care are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile a pădurilor, trebuie să fie parte integrantă a planului de management al ariilor naturale protejate (conform prevederilor Legii 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare). Aceasta pentru că amenajamentul pune accent pe rolul protector deosebit pe care îl pot avea pădurile în ansamblul lor (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora), mai exact pe asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a stării de conservare a întregului ecosistem din care fac parte.

Tipurile de habitate de pădure existente care prezintă interes comunitar (9130 şi 9170) vor fi gospodărite având obiectiv principal asigurarea continuităţii lor, ameliorarea indicatorilor cantitativi şi calitativi spre un nivel considerat optim, stabilit în raport cu particularităţile tipurilor natural fundamentale de pădure locale (menţinerea biodiversităţii) şi reducerea impactului recoltării masei lemnoase la un minim da natură să asigure starea lor de conservare pe termen lung şi chiar să o sporească.

Speciile de animale protejate pe teritoriul siturilor peste care se suprapune fondul forestier al U.P. se pot întâlni sporadic sau în populaţii mici, pasagere, rar permanente. Prezenţa lor nu constituie un impediment pentru realizarea unor activităţi în zonă, respectiv pentru gospodărirea fondului forestier, în conformitate cu obiectivele şi ţelurile urmărite. Aceasta, la rândul ei, nu exclude şi nu este în contradicţie cu protejarea speciilor de animale, obiective realizate direct sau indirect prin rolul protector pe care amenajamentul l-a atribuit pădurii din U.P.XV Composesoratul Bonțești.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" vine în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de protejat avute în vedere de siturile peste care se suprapune, pornind în primul rând de la funcţiile pe care le-a atribuit fiecărei părţi (unitate amenajistică, arboret) din fondul forestier, adică prin zonarea funcţională a pădurilor, ajungând la un nivel macro, de ansamblu, cu efecte asupra mediului înconjurător din zonă.

Se poate afirma că zonarea funcţională realizată de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești orientează gospodărirea pădurilor locale în direcţia conservării şi protejării lor, componentă importantă a managementului ariilor naturale protejate din care fac parte.

C.2. Zonarea funcţionala şi tipurile de categorii funcţionale

Cea mai mare parte (105,2 ha - 88,1%) a fondului forestier inclus în amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești a fost încadrată în grupa I funcţională, respectiv Vegetaţie forestieră cu funcţii principale speciale de protecţie. Restul (14,2 ha - 11,9%) a fost încadrată în grupa a II - a funcţională, respectiv Vegetaţie cu funcţii principale de producţie şi secundare de protecţie. În tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic funcţiile principale de protecţie atribuite:

Zonarea funcţională a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești*

| Grupa funcţională | Categoria funcţională* | Tipul de categorii funcţionale | S.U.P. | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| I | 2A (2A) | T.II | M | 1,8 | 1 |
|  | total categoria funcţională 2A (2A) | 1,8 | 1 |
|  | 5Q (5B) | T.IV(T.III) | A | 97,5 | 82 |
|  | total categoria funcţională 5Q (5B) | 97,5 | 82 |
|  | 5R (5B) | T.IV(T.III) | A | 5,9 | 5 |
|  | total categoria funcţională 5R (5B) | 5,9 | 5 |
|  | total grupa I | 105,2 | 88 |
| II | 1C (1B) | T.VI | A | 14,2 | 12 |
|  | total categoria funcţională 1C (1B) | 14,2 | 12 |
|  | total grupa II | 14,2 | 12 |
| Total U.P. | 119,4 | 100 |

* - zonare funcţională actualizată la prevederile O.M. nr. 766/2018, actualizat 2021

Corespunzător obiectivelor ecologice, economice şi sociale menţionate s­au stabilit funcţiile ce revin fiecărui arboret în parte. Astfel, la amenajarea actuală, s-au atribuit următoarele funcţii prioritare de protecţie:

Grupa I funcţională..................................................................................	     105,2 ha (88%):

Subgrupa 1.2. ­ Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii

predominant pedologice..........................................................................................	         1,8 ha (  1%):

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2000 - categoria funcţională 2A ­ păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinări mai mari de 35g, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinarea mai mare de 30g (tipul funcţional II ­ T.II).....................................................................	         1,8 ha (  1%);

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2018 - categoria funcţională 2A ­ arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri, terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade pe alte substrate litologice (tipul funcţional II ­ T.II)..................         1,8 ha (  1%);

Subgrupa 1.5. ­ Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului

forestier şi a altor ecosisteme naturale de valoare deosebită.....................................    103,4 ha (87%):

- zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2000	­  categoria funcţională 5B ­ păduri în care se urmăreşte menţinerea peisajului natural (arii protejate reţeaua "Natura 2000"), tipul funcţional III ­ T.III...........................................................................................    103,4 ha (87%);

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2018 - categoria funcţională 5Q ­ arboretele din păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI), tipul funcţional IV ­ T.IV...      97,5 ha (82%).

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2018 - categoria funcţională 5R ­ păduri cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări, din Reţeaua Ecologică ”Natura 2000” - SPA (tipul funcţional IV ­ T.IV), tipul funcţional IV ­ T.IV...........................................	         5,9 ha (  5%);

Grupa a II - a funcţională........................................................................	       14,2 ha (12%):

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2000 - categoria funcţională 1B ­ păduri destinate să producă lemn de cherestea (tip de categorie funcţională VI - T.VI)........................................................................................................................	       14,2 ha (12%);

­ zonare funcţională norme tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 2018 - categoria funcţională 1C ­ arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (tipul funcţional VI ­ T.VI)........................................................................................................................	       14,2 ha (12%).

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad"  a actualizat zonarea funcţională în conformitate cu noile obiective de protejat (fondul forestier se suprapune integral peste arii protejate din reţeaua "Natura 2000"). Ca urmare, în prezent, celei mai mari părţi a arboretelor (105,2 ha - 88%) li s-au atribuit funcţii principale de protecţie, fiind încadrate în grupa I funcțională.

Aşa cum am mai spus, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" a atribuit fiecărei părţi omogene din pădure (unitate amenajistică) un rol de îndeplinit, concretizat prin încadrarea într-o categorie funcţională (zonarea funcţională). Fiecărei categorii funcţionale îi corespunde un anumit tip de categorii funcţionale (în intervalul T.I - T.VI), adică un complex de măsuri silviculturale ce se vor aplica în vederea îndeplinirii rolului atribuit. Intensitatea tipurilor de categorii funcţionale este diferită: cu cât este mai mare, cu atât restricţiile în ceea ce priveşte intervenţia omului în viaţa pădurii sunt mai mari, adică se reduce numărul de intervenţii (tăieri), iar la cele permise se minimizează impactul direct şi indirect. Prin zonarea funcţională realizată, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" a stabilit un nivel destul de ridicat al restricţiilor în gospodărirea pădurii, ceea ce vine în sprijinul ideii de menţinere a stării de conservare a acesteia şi implicit a tuturor componentelor sale. Conform planului, pădurile din U.P.XV Composesoratul Bonțești au fost încadrate în:

- tipul II de categorii funcţionale.........................................................................	    1,8 ha (  1%);

- tipul IV de categorii funcţionale........................................................................	103,4 ha (87%);

- tipul VI de categorii funcţionale........................................................................	  14,2 ha (12%).

Tipul funcţional II - T.II grupează păduri cu funcţii speciale exclusiv de protecţie, situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic precum şi în arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă ca produse principale, impunându-se numai lucrări speciale de conservare. În aceste păduri nu este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Tipul funcţional IV - T.IV grupează păduri cu funcţii principale speciale de protecţie şi secundare de producţie, pentru care sunt admise pe lângă grădinărit și cvasigrădinărit și alte tratamente (tăieri progresive), cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare, prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social - economice şi tehnico - organizatorice. În aceste păduri este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Tipul funcţional VI - T.VI grupează păduri cu funcţii principale de producţie şi funcţii secundare de protecţie, pentru care este admisă întreaga gamă a tratamentelor, potrivit condiţiilor ecologice, social - economice şi tehnico - organizatorice, fără impunerea unor restricţii speciale de aplicare. În aceste păduri este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă trebuie să conducă la realizarea unui fond de producţie şi protecţie cu o structură optimă, care să permită exercitarea cu continuitate pe termen lung şi la un înalt nivel de eficienţă a funcţiilor ecologice, economice şi sociale atribuite arboretelor şi crearea cadrului adecvat aplicării unei silviculturi intensive, sub imperativul menţinerii echilibrului ecologic, protecţiei mediului şi creşterii calităţii vieţii, asigurând astfel dezvoltarea şi, implicit, gestionarea durabilă a pădurilor.

În esenţă, reglementarea procesului de producţie lemnoasă se referă la:

­ stabilirea cuantumului normal al recoltelor, respectiv a posibilităţii (de produse principale şi secundare) şi elaborarea planurilor de recoltare a lor: planul de recoltare a produselor principale şi planul tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;

­ stabilirea lucrărilor de cultură necesare, a volumului acestora şi elaborarea planurilor de cultură (planul lucrărilor de regenerare);

­ elaborarea şi fundamentarea altor măsuri de gospodărire (pentru cele slab productive şi cu compoziţia necorespunzătoare, etc.).

Stabilirea posibilităţii de produse principale constituie cea mai însemnată componentă a reglementării procesului de producție lemnoasă. Se realizează prin adoptarea valorii unui indicator de posibilitate, dintre cei trei calculați, fundamentat fiecare pe baza unor metode ştiinţifice (care ţin cont de starea pădurii, dinamica procesului de regenerare, normalizarea structurii fondului productiv, asigurarea continuităţii recoltelor de masă lemnoasă pe diferite perioade în viitor - 10, 20, 40 sau 60 de ani, etc.).

În cazul fondului forestier productiv din U.P.XV Composesoratul Bonțești, posibilitatea anuală de produse principale a fost adoptată după valoarea indicatorului calculat după metoda creşterii indicatoare. Metoda de calcul a acestui indicator asigură continuitatea recoltelor de masă lemnoasă, cel puţin la nivelul adoptat în prezent, pe o perioadă de 60 de ani. Prin urmare, gospodărirea durabilă a pădurilor cu funcţii de producţie din fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești este asigurată din perspectiva recoltelor de masă lemnoasă ca produse principale. Având în vedere ameliorarea continuă a structurii fondului forestier productiv, ca urmare a aplicării măsurilor de gospodărire propuse de amenajament, valoarea posibilităţii anuale va putea creşte în viitor spre una apropiată de creşterea medie anuală a fondului productiv, fără a depăşi capacitatea regenerativă a acesteia (în nici o perioadă de timp din viitorii 60 de ani masa lemnoasă anuală care se va recolta nu va depăşi creşterea anuală a pădurii).

Recoltarea produselor principale se va realiza în cadrul unui tratament bine definit (tăieri progresive), ce se vor aplica în arborete exploatabile (care au depăşit o anumită vârstă), latura lor culturală fiind mai importantă decât cea economică. Vor da prioritate regenerării naturale a speciilor forestiere naturale cele mai valoroase din zonă, intervenţiile fiind prevăzute în aşa fel încât viitoarele arborete tinere constituite în acest mod, care vor lua locul arboretelor actuale bătrâne, să beneficieze din start de o structură cât mai diversificată (biodiversitate biologică), a căror eficienţă funcţională s-a dovedit că poate fi maximă.

În cazul fondului forestier neproductiv din U.P.XV Composesoratul Bonțești, nu se adoptă o posibilitate de produse principale, întrucât arboretele din componenţa acestuia sunt exceptate de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă. Cantităţile de masă lemnoasă care se pot recolta rezultă pe baza unor indici de recoltare stabiliţi la nivelul fiecărui arboret în parte care se va parcurge cu tăieri de îngrijire sau tăieri de conservare. Indicii de recoltare sunt adaptaţi la stadiul de dezvoltare a arboretelor în cauză, la starea de moment a acestora şi la necesitatea asigurării stării fito-sanitare cât mai bune. Recoltarea de masă lemnoasă în cazul arboretelor din fondul neproductiv nu este un obiectiv principal al gospodăririi acestora.

În pădurile foarte tinere, tinere şi de vârstă medie, atât în cele din fondul forestier productiv (încadrate în tipurile IV şi VI de categorii funcţionale -  T.IV. T.VI), cât şi în cele din fondul forestier neproductiv (încadrate în tipul II de categorii funcţionale -  T.II), se va acorda o atenţie deosebită lucrărilor de îngrijire şi conducere a lor (degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă), al căror scop principal este de modelare continuă a structurii arboretelor spre una considerată optimă, cu eficienţă funcţională maximă. Ca linie generală, structura arboretelor va fi modelată spre cea a tipurilor natural fundamentale de pădure locale, adaptate cel mai bine condiţiilor de mediu din zonă şi care sunt cele mai performante, cu eficienţă funcţională maximă.

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești nu se suprapune peste zone de conservare specială, în care se interzice orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice altă formă de folosire a terenurilor, incompatibilă cu scopul de protecţie şi/sau conservare.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" prevede următoarele:

- desfăşurarea unor activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii de impact redus precum şi recoltarea altor produse în afara lemnului: fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale;

- aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- aplicarea unui tratament ce asigură regenerarea naturală sub masiv din sămânţă a arboretelor naturale ajunse la exploatabilitate (la vârste între 90 - 120 de ani), care vor permite crearea unor arborete noi, cu structura diversificată, constituite din specii caracteristice tipurilor natural fundamentale de pădure locale;

- activităţi cu scop ştiinţific, didactic şi educativ, turism controlat, localizarea şi stingerea operativă a incendiilor, acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi de monitorizare a acestora, precum şi orice fel de activităţi ce nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural.

Prin toate măsurile prevăzute de planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad", se va asigura continuitatea existenţei pădurilor din zonă şi ameliorarea continuă a structurii şi calităţii lor, prin:

-  menţinerea unei stări fito - sanitare cât mai bune (lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor din primele stadii de viaţă şi până la maturitatea lor deplină);

- împădurirea tuturor golurilor din masivul forestier cu specii forestiere principale locale;

- înlocuirea arboretelor slab productive şi cu compoziţia necorespunzătoare;

- măsuri de gospodărire pentru eliminarea sau diminuarea efectelor acţiunii factorilor destabilizatori şi limitativi (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, uscare anormală, etc.);

- măsuri de prevenire a manifestării factorilor destabilizatori şi limitativi (atacuri de dăunători în masă, incendii, doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, uscare anormală, etc.);

- reconstrucţia ecologică a arboretelor intrate în declin şi regenerarea lor pe cale naturală, din sămânţă, cu specii principale forestiere locale;

- creşterea productivităţii pădurilor prin eliminarea sau diminuarea speciilor cu valoare inferioară care au eliminat speciile forestiere principale locale.

Planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" are ca scop principal reglementarea gospodării pădurilor din zonă în conformitate cu obiectivele şi ţelurile urmărite. Prevede intervenţii silviculturale care presupun extrageri de masă lemnoasă, adică îndepărtarea unor arbori, care fac parte din diferite specii. Secundar, atrage atenţia, fără a stabili nimic concret ca în cazul pădurii, asupra posibilităţii valorificării fructelor de pădure, ciupercilor comestibile şi a plantelor medicinale. Din cele prezentate mai sus se poate spune că planul implică utilizarea unor resurse de care depinde diversitatea biologică. Cea mai importantă resursă rămâne totuşi pădurea.

Analizând toate măsurile propuse de plan, reiese fundamentarea acestora pe principiul asigurării continuităţii pădurii, prin menţinerea unei stări fito - sanitare cât mai bune şi ameliorarea continuă a structurii acesteia. Toate măsurile propuse de plan sunt axate pe menţinerea sau revenirea la structura naturală a pădurilor din zonă (adică menţinerea şi refacerea biodiversităţii), planificând extragerile de masă lemnoasă (tăierile) în favoarea speciilor forestiere naturale valoroase. Acolo unde acestea au fost înlocuite de alte specii, considerate mai puţin importante, planul prevede reintroducerea primelor prin împăduriri. Acestea constituie modalitatea cea mai eficientă pentru ameliorarea biodiversităţii, deoarece, prin majoritatea împăduririlor propuse de plan, urmează a fi reintroduse nu numai speciile principale forestiere valoroase, ci şi specii forestiere de amestec. Acestea vor spori biodiversitatea forestieră, care nu poate avea decât un impact pozitiv asupra biodiversităţii biologice din zonă.

Planul mai prevede valorificarea şi a altor resurse decât pădurea, de care depinde diversitatea biologică, respectiv colectarea fructelor de pădure, ciupercilor comestibile şi a plantelor medicinale. Nu stabileşte nimic concret referitor la organizarea recoltării acestora, ci doar atrage atenţia asupra posibilităţii de valorificare a acestora ca resurse secundare de venit. Lasă la latitudinea proprietarilor, în măsura în care aceştia sunt interesaţi, organizarea unor astfel de activităţi. În niciun caz nu este vorba despre colectarea unor plante medicinale din rândul speciilor de plante de interes comunitar.

Planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică utilizarea altor resurse în afara pădurii şi a plantelor medicinale de care ar putea depinde biodiversitatea biologică. Dar, aşa cum am arătat mai sus, reglementarea utilizării pădurii este de natură să influenţeze în mod pozitiv biodiversitatea biologică, nicidecum cu un impact negativ.

Planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi de extracţie de sol, argilă, nisip, pietriş, de pescuit şi de vânătoare, de inundare a terenurilor, etc. Referitor la activităţile de pescuit, planul specifică faptul că acestea nu sunt posibile în zona în care este amplasat, iar referitor la cele de vânătoare, planul specifică faptul că acestea nu cad în sarcina ocolului silvic sau al proprietarilor. Prin urmare, planul nu implică realizarea unor activităţi de pescuit sau vânătoare.

Aplicarea corectă şi la timp a tuturor măsurilor de gospodărire prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești va permite îndeplinirea cu eficacitate maximă a funcţiilor atribuite pădurii, atât în viitorul apropiat, cât şi în cel mai îndepărtat. Principiile care stau la baza întocmirii amenajamentul actual precum şi a celor viitoare vor asigura menţinerea şi ameliorarea structurii şi a eficienţei funcţionale a pădurilor din zonă, condiţie esenţială pentru conservarea şi accentuarea biodiversităţii, scopul principal al constituirii siturilor din reţeaua "Natura 2000". Prin urmare, amenajamentul fondului forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad, nu contravine managementului ariilor protejate din zonă, ci dimpotrivă, poate constitui o componentă importantă a acestuia.

D. ESTIMAREA IMPACTULUI POTENŢIAL AL PLANULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE

D.1. Principii

Cei peste 60 de ani de gospodărire silvică reglementată pe principii unitare, scurşi de la prima amenajare a fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești (ca parte componentă a altor unităţi de producţie), pe baze ştiinţifice moderne, stau drept mărturie, prin integritatea şi biodiversitatea naturală actuală a pădurilor, pentru calitatea managementului asigurat de personalul silvic, fundamentat prin amenajamentele silvice. Acestea, departe de a fi simple regulamente de exploatare, incorporează cunoştinţe şi analize multidisciplinare, care permit adoptarea soluţiilor tehnice optime în raport cu sarcinile care stau în faţa pădurii la un moment dat. Unul din principiile de bază ale amenajamentului a fost, este şi va fi cel al continuităţii, tradus în practică în primul rând prin menţinerea şi asigurarea continuităţii pădurii. Din acest motiv, se poate aprecia rolul amenajamentului ca fiind unul benefic pentru menţinerea şi conservarea habitatelor şi speciilor din ariile naturale protejate, condiţia esenţială a îndeplinirii acestui deziderat fiind conservarea şi protejarea componentei celei mai importante din ecosistem, adică a pădurii. Amenajamentul silvic a asigurat conservarea biodiversităţii naturale cu mult înainte de desemnarea în acest scop a ariilor naturale protejate. Fără reglementările pe care amenajamentul le implementează în gospodărirea pădurii (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite părţi şi conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate, periclitând existenţa habitatelor şi a speciilor din cadrul acestora. Existenţa pădurii, garantată prin aplicarea amenajamentul silvic, constituite condiţia esenţială a existenţei majorităţii habitatelor şi a speciilor de plante şi animale pentru a căror protejare au fost constituite ariile din reţeaua "Natura 2000" din zonă.

Prevederile amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești asigură menţinerea stabilităţii şi biodiversităţii ecosistemelor şi speciilor locale prin:

- includerea a 88% din suprafaţa fondului forestier în grupa I funcţională, cu rol prioritar de protecţie;

- includerea majorităţii pădurilor (87%) în tipul IV de categorii funcţionale, cu excepţia celor incluse deja în tipul II de categorii funcţionale, ce presupune aplicarea unor lucrări silvice cu intensitate mai redusă sau a unor tratamente mai intensive, derulate pe o perioadă lungă de 20 - 30 de ani, cu regenerare naturală sub masiv, fără impact negativ asupra ecosistemelor forestiere, aşa cum s-a precizat la capitolul anterior;

- includerea pădurilor în diferite tipuri de categorii funcţionale este o măsură de gospodărire care previne manifestarea factorilor destabilizatori, care pot duce la alterarea structurii pădurii, scăderea viabilităţii acesteia şi prin urmare punerea în pericol a stabilităţii ecosistemelor locale;

- conducerea arboretelor cu funcţii principale sau secundare de producţie până la vârste între 90 - 120 de ani; în mod excepţional în salcâmete pure conducerea arboretelor cu funcţii principale sau secundare de producţie se va face până la vârste de 25 de ani;

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să fie menţinută şi ameliorată în permanenţă starea lor de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea lor naturală;

- acoperirea golurilor din masivul forestier prin împăduriri;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale, folosirea de material seminologic de provenienţă verificată;

- introducerea speciilor de amestec în completarea regenerării naturale a speciilor de valoare, pentru diversificarea structurii arboretelor;

- executarea unor intervenţii cu intensitate moderată, cu impact redus asupra ecosistemelor locale;

- planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităţii recoltelor pe durate de 60 de ani (metoda creşterii indicatoare), ce permite realizarea unui mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, benefice faunei locale;

- prevederea unor măsuri pentru prevenirea incendiilor;

- prevederea unor măsuri pentru ţinerea sub control a efectivelor de insecte care pot produce gradaţii şi protejarea duşmanilor naturali ai acestora;

- prevederea unor măsuri de recoltare raţională şi ecologică a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile şi a speciilor de plante medicinale.

La întocmirea planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad",  s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel naţional. Elementele relevante, din această perspectivă, pentru amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești sunt următoarele:

a. Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

Pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate în Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română privitoare la protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;

- Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 161/2006;

- Ordinele comune ale Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale şi Pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

În concluzie, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică devierea cursului vreunei ape sau extragerea de ape subterane care ar putea afecta speciile şi habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand.

b. Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei

Pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate în Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei, trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română privitoare la protecţia calităţii aerului:

- OUG. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001;

- HG nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

- HG nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei;

- HG nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei  naţionale a României privind schimbările climatice 2005;

- HG nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei.

În concluzie, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică emisii în aer sau poluare atmosferică care ar putea afecta speciile şi habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand.

c. Planul naţional de gestionare a deşeurilor

În activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (sediu de ocol, cabane, magazii, unităţi de producţie, locuinţe situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure, etc.) trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia română şi europeană:

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG nr. 856/2002, Anexa 1 (cap.1.Generarea deşeurilor; cap.2.Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor; cap.3.Valorificarea deşeurilor; cap.4.Eliminarea deşeurilor), titularii planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" având obligaţia ţinerii acestor  evidenţe precum şi raportarea acestora către organele abilitate;

- Directiva Consiliului nr. 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva nr. 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

Neimplementarea reglementărilor stabilite de planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu ar duce, în nici un caz, la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii, pentru care a fost elaborat planul.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică producerea de deşeuri solide care ar putea afecta speciile şi habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand.

Ca urmare, aplicarea întocmai a prevederilor amenajamentului silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești ar conduce implicit la implementarea tuturor reglementărilor prevăzute de legislaţie privind protecţia factorilor de mediu. În cazul neaplicării amenajamentului silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești, starea actuală a factorilor de mediu s-a înrăutăţii prin:

- lipsa valorificării masei lemnoase şi, prin consecinţă, lipsa resurselor pentru asigurarea pazei şi protecţiei pădurilor (intensificarea circulaţiei în pădure, creşterea riscului poluării apelor şi a depozitării necontrolate a deşeurilor, creşterea riscului de producere a incendiilor cu afectarea calităţii aerului, păşunat abuziv cu distrugerea regenerărilor naturale, etc.);

- apariţia focarelor de infecţii şi infestări cu dăunători ai pădurii (ciuperci, insecte, etc.), ce ar duce la uscarea pădurii şi alterarea stabilităţii ecosistemelor locale, periclitând mediul în care vieţuiesc speciile protejate;

- apariţia tăierilor în delict, fără a ţine seama reglementările de gospodărire durabilă a masei lemnoase, cu afectarea biodiversităţii şi alterarea condiţiilor de viaţă a speciilor de plate şi animale locale a căror mediu trebuie protejat;

- alterarea structurii ecosistemului forestier, prin invazia speciilor pioniere (mesteacăn, plop tremurător, salcie căprească, etc.) şi eliminarea speciilor forestiere principale locale, elemente esenţiale ale asigurării continuităţii vegetaţiei naturale locale;

- diminuarea aportului pădurilor la asigurarea calităţii vieţii comunităţilor locale;

- alterarea peisajelor naturale, pentru a căror protecţie s-au constituit ariile din reţeaua "Natura 2000";

- neasigurarea nevoilor de lemn locale, principala resursă de energie şi de materiale de construcţie pentru comunităţile din zonă, care ar duce la intensificarea presiunii factorului antropic asupra pădurii (tăieri abuzive, circulaţie neautorizată, accidente, etc.).

În lipsa implementării reglementărilor stabilite de planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad", pădurile locale în suprafaţă de 119,4 de ha, ar putea suferi perturbări majore, cu efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate), dar şi asupra speciilor de animale ce îşi găsesc adăpost şi hrană în pădure.

Planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar, legate de topografie, utilizarea terenurilor, modificări ale cursurilor de apă, etc. Scopul lui este strict reglementarea gospodăririi pădurii în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, regimul silvic şi sarcinile de îndeplinit referitoare la protecţia unor obiective şi la producţia de masă lemnoasă.

Totodată, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi habitatele de interes comunitar. Stabileşte măsuri de gospodărire a pădurilor din zonă (intervenţii silviculturale), de a căror aplicare se ocupă structuri silvice autorizate în acest sens, a căror activitate este reglementată în ceea ce priveşte activităţile menţionate mai sus.

D.2. Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Conform datelor înscrise în formularele standard Natura 2000 pentru siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand, în fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești au fost identificate două dintre tipurile de habitate de pădure care necesită măsuri speciale de protecţie. În tabelul următor sunt evidențiate tipuri de habitate identificate în fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești.

Gospodărirea pădurilor în toate u.a. în care se găsesc aceste două tipuri de habitate se va face conform principiilor enumerate la subcapitolul anterior (D.1). În tabelul următor sunt evidențiate u.a. și lucrările propuse de amenajament în tipurile de habitate identificate în fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești.

Tipuri de habitate identificate în fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești

| U.P. | Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc | Tip pădure | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| XV | 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera | 421.1. Făget de deal cu floră de mull (s) | 30,5 | 43 |
|  |  |  | 421.2. Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 20,2 | 29 |
|  |  | R4120 Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis | 433.1. Făget amestecat din regiunea de dealuri (m) | 14,2 | 20 |
|  |  | total habitat | 64,9 | 92 |
|  | 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 521.1. Goruneto-făget cu floră de mull (s) | 0,6 | 1 |
|  |  | total habitat | 0,6 | 1 |
|  | Total habitate de interes comunitar | 65,5 | 93 |
|  |  | R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea | 513.1. Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) | 4,7 | 7 |
|  |  | total habitat | 4,7 | 7 |
|  | Total habitate de interes naţional | 4,7 | 7 |
|  | Total habitate de interes comunitar şi naţional | 70,2 | 100 |

Evidența tipurilor de habitate pe u.a. și lucrări propuse de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești

Pag.:  1

| u.a. | Supra-față (ha) | Grupa și categoria funcțională | Caracterul actual al arboretului | Vârsta (ani) | Compoziția | Con-sis-tența | Factori destabilizatori și limitativi | Lucrare propusă | Tip pă-dure | Cod habitat Natura 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 A | 5,1 | 2-1B | natural fundam.de prod.mijl. | 35 | 4GO 2LA 1DT 1CA 1PI 1SC | 0,9 |  | RĂRITURI | 4331 | 9130 |
| 60 B | 6,1 | 2-1B | parțial derivat | 50 | 5CA 2GO 1CE 1DT 1SC | 0,8 |  | RĂRITURI | 4331 | 9130 |
| 60 C | 0,9 | 2-1B | artificial de prod.mijlocie | 5 | 10SC | 0,9 |  | CURĂȚIRI | 4331 | 9130 |
| 60 D | 1,2 | 2-1B | parțial derivat | 50 | 6CA 2GO 1DT 1PLT | 0,8 |  | RĂRITURI | 4331 | 9130 |
| 60 E | 0,3 | 2-1B | artificial de prod.mijlocie | 5 | 10SC | 0,9 |  | CURĂȚIRI | 4331 | 9130 |
| 60 G | 0,6 | 2-1B | total derivat de prod. mijloc. | 50 | 7ANN2PLT1DT | 0,8 |  | RĂRITURI /0.5S | 4331 | 9130 |
| 104 A | 14,2 | 1-5B | natural fundam.de prod.super. | 115 | 8FA 1CA 1GO | 0,7 |  | T.PROGR.(ÎNSĂ-MÂNȚARE) | 4211 | 9130 |
| 104 B | 4,6 | 1-5B | natural fundam.de prod.mijl. | 125 | 10FA | 0,7 |  | T.PROGR.(ÎNSĂ-MÂNȚARE) | 4212 | 9130 |
| 104 C | 0,6 | 1-5B | natural fundam.de prod.super. | 3 | 6GO 4FA | 0,8 |  | DEGAJĂRI | 5211 | 9170 |
| 105 B | 16,3 | 1-5B | natural fundam.de prod.super. | 95 | 8FA 1CA 1DT | 0,8 |  | T.IGIENĂ(T.progre-sive în dec.II) | 4211 | 9130 |
| 106 A | 15,6 | 1-5B | natural fundam.de prod.mijl. | 95 | 8FA 1CA 1DT | 0,8 |  | T.IGIENĂ(T.progre-sive în dec.II) | 4212 | 9130 |
| Total UP | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cea mai mare parte a u.a. cu tipuri de habitate identificate în fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești se găsesc în u.a. încadrate în grupa I funcțională, cu funcții de protecție principale și secundare de producție (51,3 ha - 78,3% din suprafaţa totală a tipurilor de habitate identificate). Restul u.a. cu tipuri de habitate identificate în fondul forestier au fost încadrate în grupa a II -  a funcţională, cu funcţii principale de producţie şi secundare de protecţie (14,2 ha - 21,7% din suprafaţa totală a tipurilor de habitate identificate).

Obiectivul principal al gospodăririi arboretelor din aceste u.a. este asigurarea continuității lor și deci și a tipurilor de habitate precum și ameliorarea lor continuă a eficienţei funcţionale, a indicatorilor cantitativi și calitativi, adică menținerea și accentuarea biodiversității lor și deci și a tipurilor de habitate.

Gospodărirea arboretelor cu funcţii principale de protecţie şi secundare de producţie (tipul IV de categorii funcţionale - T.IV) precum şi a celor cu funcţii principale de producţie şi secundare de protecţie (tipul VI de categorii funcţionale - T.VI) din tipurile de habitate identificate se va realiza în cadrul unui ciclu de 110 ani, în care se va executa întreaga gamă de lucrări, de la lucrări de regenerare şi împăduriri până la tăieri de regenerare. Trecerea de la o generație la alta se va face treptat, într-o perioadă de 20 - 25 de ani, prin extrageri repetate de masă lemnoasă, cu intensitate moderată, urmând dinamica procesului de regenerare naturală.

În toate cazurile, o nouă generație va lua naștere treptat la adăpostul celei actuale, fiind adaptată condițiilor staționale locale și alcătuită din speciile naturale cele mai valoroase. Noua generație va prelua din mers rolul funcțional al generației actuale, fără sincope. Trecerea de la o generație la alta se va face pe porțiuni mici, în diferite puncte ale fondului forestier, astfel că nu vor exista schimbări majore ale masivului forestier. Practic, prin lucrările propuse de amenajament, tipurile de habitate identificate vor fi modelate permanent pentru a le reface și a le menține structura lor naturală, intervenind acolo unde există tendința degradării lor. În cazul pădurilor şi cu funcţii de producţie, toate acestea simultan cu satisfacerea nevoii de masă lemnoasă, fără a depăși sau forța resurselor existente. Se poate spune că starea favorabilă de conservare a tipurilor de habitate identificate va fi asigurată prin aplicarea corectă și la timp a măsurilor și lucrărilor de gospodărire a pădurilor propuse de amenajament.

Ca urmare, planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad", nu are un impact negativ asupra stării favorabile de conservare a tipurilor de habitate a căror protecţie trebuie asigurată prin constituirea siturilor "Natura 2000".

D.2.1. Impactul asupra speciilor de mamifere

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier se găseşte o specie de mamifere enumerată în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (doar în situl ROSCI0070 Drocea).

Din datele cunoscute, pe teritoriul fondului forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești, nu s-a identificat specia de mamifere în cauză. Suprafața pe care se va aplica planul este nesemnificativă ca mărime pentru această specie. În general însă, pentru orice specie de mamifere, aplicarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești nu are un impact negativ semnificativ asupra lor, suprafaţa habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a le asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung. De altfel, principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament. În niciun caz, aplicarea prevederilor amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești nu conduce la fragmentarea pădurilor din zonă, componentă importantă certă a unei părţi din oricare specie de mamifere existentă în zonă. Teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" asupra speciilor de mamifere nu este semnificativ.

D.2.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier se găsesc 4 specii de amfibieni şi reptile enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (doar în situl ROSCI0070 Drocea).

Din datele cunoscute, pe teritoriul fondului forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești, nu s-au identificat speciile de amfibieni și reptile în cauză. Efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești asupra oricăror populaţii de specii de amfibieni şi reptile este aproape nul, deoarece nu ar fi afectată decât o foarte mică parte a habitatelor în care acestea ar putea exista. Ca urmare, oricare specie de amfibieni şi reptile reuşesc să se păstreze într-o stare bună de conservare având în vedere că teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" asupra speciilor de amfibieni şi reptile nu este semnificativ.

D.2.3. Impactul asupra speciilor de peşti

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier nu se găsesc specii de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești nu se găsesc cursuri de apă favorabile în general speciilor de peşti. Ca urmare, lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești nu vor avea o influenţă directă asupra oricăror populaţii de peşti, acestea având o stare de conservare bună.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" asupra speciilor de peşti nu este semnificativ.

D.2.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier nu se găsesc specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești asupra oricăror specii de nevertebrate este aproape nul, deoarece, în eventualitatea în care aceste specii s-ar găsi totuşi, nu va fi afectat decât minor habitatul acestora. Ca urmare, eventualele specii de nevertebrate se păstrează într-o stare bună de conservare, având în vedere că teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" asupra speciilor de nevertebrate nu este semnificativ.

D.2.5. Impactul asupra speciilor de păsări

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonţeşti, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier se găsesc 20 de specii de păsări enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (doar în situl ROSPA0117 Drocea - Zarand) şi anume:

|  | - Dendrocopos leucotos; |
| --- | --- |
|  | - Dendrocopos medius; |
|  | - Dryocopus martius; |
|  | - Ficedula albicollis; |
|  | - Ficedula parva; |
|  | - Hieraaetus pennatus; |
|  | - Caprimulgus europaeus; |
|  | - Lanius collurio; |
|  | - Lanius minor; |
|  | - Lullula arborea; |
|  | - Strix uralensis; |
|  | - Picus canus; |
|  | - Bonasa bonasia; |
|  | - Bubo bubo; |
|  | - Pernis apivorus; |
|  | - Ciconia ciconia; |
|  | - Dendrocopos syriacus; |
|  | - Aquila pomarina; |
|  | - Ciconia nigra; |
|  | - Crex crex. |

Pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonţeşti (119,4 ha) nu a fost observată prezenţa niciunei dintre speciile enumerate mai sus.

Fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonţeşti are o suprafaţă totală de 119,4 ha, adică 0,29% din suprafaţa sitului ROSPA0117 şi 0,34% din suprafaţa pădurilor existente în interiorul sitului. Ca amplasare, fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonţeşti se găseşte limita estică a zonei ocupate de pădurile din sit, destul de circulată. Ca urmare, zonele de cuibărit ale speciilor de păsări se găsesc mai spre interiorul sitului, în locuri mai puţin circulate, care asigură mai bine liniştea necesară acestora. Teritoriul fondului forestier al U.P.XV Composesoratul Bonţeşti este eventual preferat ca zonă de hrănire, decât ca zonă de cuibărit.

Lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonţeşti au o perioadă de aplicare de 10 ani. Periodicitatea lucrărilor este mare, revenirea cu lucrări pe aceeaşi suprafaţă în următorii 10 ani nefiind prevăzută de amenajament. Ne referim la lucrările silvotehnice importante, ce implică tăieri semnificative de arbori (rărituri, tăieri de regenerare). Cu alte cuvinte, într-un interval de timp de 10 ani, într-un singur an se va interveni cu lucrări silvotehnice pe o anumită suprafaţă. În restul perioadei (9 ani), nu se va mai interveni pe aceeaşi suprafaţă, decât dacă se produc evenimente nedorite ce impun intervenţia de urgenţă (doborâturi, rupturi, incendii, uscare în masă, etc.). Este adevărat că, amenajamentul prevede executarea anuală a intervenţiilor silviculturale, dintre care cele cu impactul cel mai mare sunt tăierile de produse principale. Dar, porţiunile de pădure pe care aceste tăieri se vor executa sunt mereu altele. Ca urmare, deranjul provocat de executarea lucrărilor silviculturale este evident numai pe o porţiune mică de pădure şi într-un singur an din cei 10 pentru care a fost elaborat amenajamentul. În plus, majoritatea tăierilor de masă lemnoasă prevăzute de amenajament se vor executa în perioada de repaus vegetativ, categoric în afara perioadelor de împerechere şi cuibărit ale speciilor de păsări menţionate mai sus.

În general, speciile de păsări sunt deranjate atât de modificarea mediului, ca urmare a tăierii unor arbori, cât mai ales de zgomotele care însoţesc o astfel de activitate.

În ceea ce priveşte modificarea mediului, aceasta se produce mai evident în perioada de repaus vegetativ. Arborii identificaţi ca fiind adăpostul unor specii de păsări nu sunt extraşi, decât în situaţii limită. În permanenţă rămân în pădure suficienţi arbori scorburoşi, chiar uscaţi, pentru a asigura cuibărirea speciilor de păsări care preferă adăposturi de acest gen. Chiar dacă, accidental, un arbore care adăposteşte cuibul unei specii de păsări trebuie extras, aceasta se va face în afara perioadei de cuibărire, deci cu un stres minim asupra acesteia, putându-şi găsi ulterior cu uşurinţă un alt arbore propice pentru cuib. Amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonţeşti nu prevede defrişări şi tăieri rase care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari.

În ceea ce priveşte zgomotele care însoţesc executarea unei intervenţii silviculturale, acestea sunt sezoniere, (maxim câteva săptămâni), de obicei în afara perioadei de împerechere şi cuibărit. Pe perioada executării tăierilor, stresul este destul de mare, dar după aceasta se revine la o perioadă lungă de linişte, propice revenirii la normal a vieţii speciilor de păsări. În concluzie, aplicarea intervenţiilor silvotehnice nu au un impact semnificativ asupra speciilor de interes comunitar din zonă, din punct de vedere al zgomotelor produse.

Ca urmare, lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul silvic din U.P.XV Composesoratul Bonţeşti pot duce cel mult la relocarea temporară, pe o perioadă scurtă de timp, a unor exemplare din speciile de păsări, din zonele deranjate de lucrări în zonele mai liniştite. Cu totul accidental, pot dispare arbori în scorburile cărora unele specii de păsări au cuiburi, dar în nici un caz în timpul perioadei de cuibărit. Dispar accidental arbori cu cuiburi goale, chiar părăsite. Astfel de evenimente nu vor duce însă la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă şi mai ales la modificarea stării lor de conservare.

Alte lucrări care ar putea duce la afectarea semnificativă a populaţiilor de specii de păsări din zonă (administrarea de insecticide, etc.) nu sunt prevăzute de amenajament. În schimb, sunt prevăzute măsuri de prevenire a incendiilor, a manifestării factorilor biotici şi abiotici dăunători, care ar putea pune în pericol stabilitatea fondului forestier şi ca urmare mediul de viaţă al speciilor de păsări menţionate.

Amenajamentul nu prevede organizarea vânătorilor, a turismului, a sporturilor extreme, arderea resturilor vegetale, aplicarea unor tratamente chimice pentru combaterea dăunătorilor sau a altor activităţi care ar putea deranja speciile de păsări sau distruge cuiburile sau exemplare tinere şi mature. Amenajamentul nu prevede lucrări agricole, cositul pajiştilor şi a fâneţelor. Amenajamentul nu prevede schimbarea categoriei de folosinţă din pădure în păşune sau terenuri arabile, care să ducă la diminuarea suprafeţei terenurilor cu pădure. Dimpotrivă, amenajamentul prevede reîmpădurirea a 9,5 ha, terenuri de pe care a fost îndepărtată temporar pădurea ca efect al aplicării lucrărilor silvice, care va duce la creşterea suprafeţei pădurilor. De asemenea, nu prevede realizarea unor construcţii şi drumuri forestiere sau înfiinţarea unor spaţii de producţie industriale.

Gospodărirea pădurilor din U.P.XV Composesoratul Bonţeşti are ca scop principal modelarea structurii acesteia în vederea menţinerii stabilităţii şi a biodiversităţii, pentru a-i asigura o eficienţă funcţională maximă în raport cu obiectivele urmărite. Acolo unde structura pădurilor s-a degradat, amenajamentul prevede măsuri de eliminare sau limitare a speciilor invazive şi de înlocuire rapidă a acestora cu specii valoroase, preponderent indigene, corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure. În acest scop sunt propuse împăduriri cu stejar pedunculat, gârniţă, cer, frasin şi cireş.

În concluzie, lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonţeşti afectează direct o foarte mică parte din arealul speciilor de păsări menţionate în formularul standard al ROSPA0117. În fiecare an, doar pe cca. 6% din această mică parte se vor executa lucrări importante (rărituri şi tăieri de regenerare) care ar putea deranja temporar eventuale exemplare din unele specii de păsări.

Din toate motivele prezentate mai sus, se poate afirma că lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonţeşti au efecte minore asupra speciilor de păsări menţionate în formularul standard al sitului ROSPA0117 Drocea - Zarand şi nu determină la modificarea stării de conservare a acestora.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonţeşti, judeţul Arad" asupra speciilor de păsări nu este semnificativ.

D.2.6.  Impactul asupra speciilor de plante

În zona de implementare a amenajamentului U.P.XV Composesoratul Bonțești, conform formularului standard Natura 2000, în siturile existente în limitele teritoriale ale fondului forestier nu se găsesc specii de plante enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P.XV Composesoratul Bonțești asupra oricăror specii de plante a căror protecţie ar fi necesară este nul.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" asupra speciilor de plante nu este semnificativ.

D.3. Analiza impactul indirect asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Întrucât prin amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești nu au fost propuse în detaliu alte activităţi decât lucrări silviculturale legate de regenerarea, îngrijirea şi conducerea pădurilor din zonă, considerăm că, prin implementarea prevederilor acestuia, nu există un impact indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand.

D.4. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Soluţiile tehnice cuprinse în toate amenajamentele silvice, întocmite pentru toate fondurile forestiere aparţinând diverşilor proprietari, care se suprapun peste siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand, sunt fundamentate pe aceleaşi principii şi sunt realizate în conformitate cu Norme tehnice unitare. Ca urmare, putem estima că impactul cumulativ asupra integrităţii siturilor ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand al lucrărilor silvice prevăzute de către toate amenajamentele silvice în vigoare, întocmite pentru pădurile din zonă aparţinând diverşilor proprietari, este nesemnificativ.

Planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică dezvoltări conexe care ar putea afecta ariile naturale protejate din zona sa.

D.5. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Impactul rezidual al lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești este minim. În principal, impactul rezidual se cuantifică prin efectele modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai exact al condiţiilor de biotop, generate de fluctuaţiile produse în structura pe orizontală şi pe verticală a pădurii, cum ar fi: schimbarea proporţiei speciilor, variaţia consistenţei, înaintarea în vârstă, înlocuirea arboretelor bătrâne cu unele noi, tinere, etc. Acestea pot determina modificări temporare în ceea ce priveşte regimului de retenţie a apei pluviale, cantitatea de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţia diferită a aerului şi a apei, la suprafaţă şi în sol, alterarea structurii solului, etc. Toate acestea sunt lente, reversibile şi de intensitate mică, fără a genera schimbări majore (nu există versanţi înclinaţi vulnerabili pe care ar putea să apară eroziunea sau alunecarea terenurilor, colmatarea cursurilor de apă care să genereze inundaţii majore, etc.). Menţinerea unei stări bune de vegetaţie şi a continuităţii masivului forestier, obiective esenţiale ale gospodăririi pădurilor prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic, va minimiza impactul rezidual.

D.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

D.6.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar

În fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești au fost identificate două tipuri de habitate de interes comunitar. În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere în general şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii, amenajamentul a avut în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală existentă;

- executarea corectă şi la momentul oportun a tuturor lucrărilor de îngrijire prevăzute;

- conducerea arboretelor în regimul codru, până la vârste înaintate (90 - 120 de ani), cu excepţia salcâmului, care se va conduce în regim crâng, până la vârste de 25 de ani;

- promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea şi accentuarea biodiversităţii;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure locale, iar în cazul împăduririlor, introducerea speciilor caracteristice tipurilor natural fundamentale de pădure locale şi folosirea de material seminologic de provenienţă verificată;

- acordarea unei atenţii deosebite arboretelor identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând, dacă este posibilă, remedierea cât mai rapidă a acestei stări;

- acordarea unei atenţii sporite arboretelor din grupa I funcţională, cu funcţii exclusiv de protecţie,  prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a unei stări fito-sanitare cât mai bune a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu funcţiile pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii  arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tăierilor de produse principale sau a tăierilor de conservare;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1 - 2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru a oferi condiţii păsărilor pentru cuibărit; se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite rolul natural în ciclul de reproducere al amfibienilor, insectelor, etc. Sub nicio formă nu se va colecta masa lemnoasă exploatată pe firul cursurilor de apă.

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună peste perioada de reproducere a speciilor de animale sau peste perioada de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure;

- se soluţiona litigiul actual, care va conduce la revenirea în producţie a pădurii de pe un teren în suprafaţă de 3,0 ha (amplasat în interiorul sitului ROSPA0117 Drocea - Zarand);

- nu se vor administra tratamente chimice de combatere a dăunătorilor, decât în cazurile extreme, la înmulţirea în masă a acestora, când există pericolul vătămării pădurii pe suprafeţe mari.

D.6.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de mamifere

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- se vor evita exploatările masive a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent;

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere şi creştere a puilor, în perioada noiembrie-martie;

- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;

- delimitarea efectivă unei zone de protecţie specială de 200 m în jurul vizuinilor sau a locurilor de odihnă în care să fie limitată exploatarea pădurii;

- delimitarea unei zone tampon de 500 m în jurul vizuinilor sau a locurilor de odihnă, în interiorul căreia să fie limitate activitățile umane.

- la proiectarea infrastructurii de transport (drumuri de TAF) se va avea în vedere păstrarea unei distanțe minime de 750 m față de zonele în care se găsesc vizuini sau locuri de odihnă.

- interzicerea extinderii intravilanului la mai puțin de 1000 m de zona de protecţie a vizuinilor sau a locurilor de odihnă.

D.6.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de amfibieni şi reptile

Curățarea pădurii, îndepărtarea lăstărișului, a arborilor uscați sau în curs de uscare pot conduce la degradarea sau distrugerea microhabitatului litier al speciilor de amfibieni. Din acest motiv, se vor evita astfel de activităţi, pe cât posibil, în zonele în care au fost identificate populaţii ale acestora.

Este necesară evitarea unor activităţi în zona bălţilor şi a izvoarelor, deoarece ar putea genera perturbări în creşterea şi dezvoltarea populaţiilor de amfibieni şi reptile. Cea mai importantă este  exploatarea forestieră (tăiere, scos, apropiat, transport și depozitare masă lemnoasă). Aceasta trebuie desfăşurată astfel încât să fie evitată orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menționate în procesele verbale de predare - primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase.

În toate activităţile de exploatare se va interzice:

- desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice;

- degradarea sub orice formă a habitatelor acvatice în care se identifică prezența speciilor de amfibieni şi reptile enumerate în formularele standard ale siturilor;

- bararea cursurilor de apă;

- depozitarea rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

- poluarea apelor şi a solurilor cu carburanţi, uleiuri sau alte substanţe chimice utilizate sau rezultate în procesul de exploatare forestieră.

D.6.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de peşti

În lipsa vegetației forestiere de pe malurile cursurilor de apă albiile minore nu sunt umbrite. În acest caz apa se încălzește, iar cantitatea oxigenului dizolvat în apă scade. Această problemă afectează speciile de pești de interes conservativ, care sunt adaptate unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen dizolvat.

Pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești nu există cursuri de apă în care să găsească condiţii de viaţă favorabile speciile de peşti. Totuşi, de-a lungul cursurilor mai importante din fondul forestier (văile principale) se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra unor eventuale populaţii de peşti:

- tăieri de masă lemnoasă în arborete situate pe malul râurilor şi pâraielor în care trăiesc speciile de interes comunitar. În situaţia în care acest lucru nu este posibil se va păstra o bandă, aşa numita zona tampon, de cel puţin 20 m pe ambele maluri în care nu se intervine cu tăieri;

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

- poluarea apelor cu carburanţi, uleiuri sau alte substanţe chimice utilizate sau rezultate în procesul de exploatare forestieră.

D.6.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de nevertebrate

Deşi nu există pe teritoriul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești specii de nevertebrate enumerate în formularele standard ale siturilor, în cazul în care acestea se vor identifica, se va evita:

- fragmentarea habitatelor;

- degradarea habitatelor;

- distrugerea habitatelor.

D.6.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de păsări

Modul de gospodărire a pădurii poate afecta pe termen lung orice specie de pasăre prin conducerea către o compoziție și/sau consistență a pădurii nefavorabilă acestora, atât pentru cuibărit, cât şi pentru hrănire. Pe termen mai scurt, activităţile desfăşurate în urma implementării prevederilor amenajamentului silvic, pot afecta speciile de păsări prin; modificarea mediului (extragerea arborilor valoroşi pentru cerinţele ecologice ale păsărilor) şi deranjul produs de activităţile desfăşurate în pădure, cea mai importantă fiind exploatarea forestieră.

În scopul menţinerii stării de conservare a eventualelor populaţii de păsări, care prezintă interes din perspectiva siturilor din reţeaua "Natura 2000", se vor lua, pe cât posibil, următoarele măsuri:

- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor, în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice; în acest sens o importanţă deosebită va avea cartarea unor astfel de zone făcută de planul de management al siturilor;

- evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- reducerea circulaţiei în pădure;

- evitarea alterării habitatelor forestiere din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi şi cu cuiburi în pădure;

- reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere nu poate fi evitată, prin lucrările de exploatare, cunoscut fiind, că păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi, în cazul în care acestea sunt reconstruite;

- interzicerea păşunatului şi a accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca perturbări semnificative în populaţiile de păsări, în mod deosebit a acelora care cuibăresc la nivelul solului;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;

- extragerea arborilor prin rărire şi nu prin tăieri rase;

- colectarea masei lemnoase sub formă de trunchiuri şi catarge, cu mărunţirea coroanei arborilor la cioată;

- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere;

- îndesirea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte şi a gardurilor vii din specii arbustive;

- excluderea folosirii pesticidelor şi a altor substanţe chimice, îndeosebi în vecinătatea zonelor de cuibărit, adăpost şi odihnă.

D.6.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de plante

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar menţionate în siturile Natura 2000 din zonă nu se găsesc în fondul forestier al U.P.XV Composesoratul Bonțești şi nu sunt specii caracteristice habitatelor forestiere, se pot lua câteva măsuri legate de procesul de exploatare a masei lemnoase:

- se vor face referiri, în actele de reglementare a procesului de exploatare, la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone din afara fondului forestier în care aceste specii au fost identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee din afara fondului forestier prin zone în care aceste specii au fost identificate;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone din afara fondului forestier în care aceste specii au fost identificate.

D.6.8. Masuri prevăzute de amenajament în cazul apariţiei unor calamităţi naturale ce afectează mediul înconjurător

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă, uscare în masă, incendii, atacuri de dăunători) amenajamentul silvic al U.P.XV Composesoratul Bonțești propune următoarele măsuri:

- semnalarea prin rapoarte de către personalul silvic de teren a apariţiei doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă şi a celorlalţi factori destabilizatori;

- materializarea pe hartă a suprafeţelor afectate de doborâturi, rupturi, uscare, incendii şi atacuri de dăunători, în masă sau dispersate, pentru estimarea aproximativă a fenomenului şi luarea primelor măsuri de organizare;

- măsurarea suprafeţelor afectate de calamităţi;

- organizarea activităţii de punere în valoare în regim de urgenţă (maxim 30 zile), cu personal din cadrul ocolului silvic şi prin atragere de delegaţi în cazul în care volumul lucrărilor depăşeşte 30 zile;

- punerea în valoare a masei lemnoase din suprafeţele calamitate, valorificarea urgentă a acesteia prin licitaţii pe picior, licitaţii de prestări servicii, vânzare către populaţie; se va face o analiză atentă în vederea evacuării şi valorificării rapide a masei lemnoase din pădure;

- curăţarea de resturi de exploatare a suprafeţelor în care s-au produs calamităţile;

- împădurirea suprafeţelor afectate de calamităţi în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la evacuarea masei lemnoase;

- măsuri de protecţie pe lizierele deschise, perimetrale calamităţilor, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursă clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae, combaterea ipidae-lor;

- măsuri de combatere a dăunătorului Hylobius abietis în plantaţiile înfiinţate.

Pentru volumul recoltat din calamităţi se vor face precontările necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal. În cazul în care volumul recoltat din calamităţi depăşeşte volumul rămas de recoltat ca produse principale, tăierile de produse principale se vor sista. În cazuri extreme se va putea solicita revizuirea amenajamentului înainte de data expirării.

În concluzie, planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" poate afecta direct sau indirect habitate și specii de mamifere, păsări, amfibieni şi reptile de interes comunitar, dar fără impact semnificativ. Intervenţiile silviculturale propuse de plan pentru gospodărirea pădurilor din zonă se vor aplica pe suprafeţe restrânse şi cu luarea tuturor măsurilor enumerate mai sus pentru reducerea impactului asupra habitatelor și a speciilor de interes comunitar din zonă. Temporar, pe suprafeţe restrânse pot fi afectate zone de hrănire ale unor specii de mamifere, păsări, amfibieni și reptile. În cei 10 ani de aplicare ai planului, aceste evenimente se vor produce rar, o singură dată pe o anumită suprafaţă. Zonele de hrănire, reproducere şi migraţie ale speciilor de interes comunitar sunt mult mai mari decât suprafaţa pe care este amplasat planul, impactul aplicării acestuia fiind nesemnificativ din acest punct de vedere la nivelul întregilor populaţii.

Foarte important, planul "Amenajamentul fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu implică o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a vreunui habitat natural de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand. Nu va implica nici izolarea reproductivă a vreunei specii de interes comunitar, deoarece aplicarea lucrărilor silviculturale nu vor duce la fragmentarea habitatelor acestor specii, acestea urmând a fi aplicate punctiform şi dispersat pe o suprafaţă mare, fără reveniri repetate în acelaşi punct într-o perioadă de 10 ani.

D.7. Monitorizarea implementării măsurilor propuse în prezentul plan

Măsurile propuse de planul "Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete şi la timp.

Monitorizarea va avea ca scop următoarele:

- urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului, dar şi a prezentului studiu;

- urmărirea felului în care se pun în practică prevederile amenajamentului;

- urmărirea felului în care se respectă legislaţia de mediu cu privire activităţile de exploatare forestieră.

D.8. Păduri virgine și cvasivirgine

În fondul forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești nu se găsesc păduri virgine sau cvasivirgine.

E. CONCLUZII

Din cele prezentate în acest memoriu, reiese că planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P.XV Composesoratul Bonțești, judeţul Arad" nu are un impact negativ asupra ariilor naturale protejate ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea - Zarand şi nici asupra mediului înconjurător. Prin măsurile de gospodărire pe care le prevede, permite valorificarea unei resurse naturale regenerabile în condiţiile protejării peisajului terestru, prin protejarea componentei lui celei mai importante, pădurea, asigurând totodată şi respectarea principiului dezvoltării durabile a regiunii.

Şef proiect amenajarea pădurilor,

ing. Leanca Liviu