Calea Aradului nr. 23 TIMISOARA

J35/1855/2004,  CUI RO 16546999

Cont: RO 04 RZBR 0000 600 04904059, RAIFFEISENBANK Timisoara

- mail: melvin.office@gmail.com

# FOAIE DE CAPAT

VOLUMUL 1 – MEMORIU GENERAL

Nr. Proiect: 					003/2020

Denumirea proiectului: 		P.U.G.  - PLAN  URBANISTIC  GENERAL

COMUNA SAGU

Faza :				       	P.U.G. - Etapa 2

Beneficiar :	    	      Consiliul local al comunei SAGU

Proiectant:		       		SC MELVIN SRL

Calea Aradului, nr.25, Timisoara

Data  elaborării :				2020-2022

Data listarii:					Mai 2023

DIRECTOR :					ing. Daniel PESCARU

ŞEF PROIECT / specialist RUR:	arh. Loredana Marilena PESCARU

Proiectul este concepţia SC MELVIN SRL.

Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost elaborat,

fără acceptul dat în scris de SC MELVIN SRL

# CUPRINS

## Piese scrise

1. FOAIE DE CAPAT	1

2. CUPRINS	2

1. Piese scrise	2

2. Piese desenate	3

3. MEMORIU GENERAL	4

1. INTRODUCERE	4

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI	4

1.2 OBIECTUL DOCUMENTATIEI	4

1.3 SURSE DOCUMENTARE	7

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOL TĂRII	10

2.1. EVOLUŢIA COMUNEI SAGU	10

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL	19

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU	24

2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICA	26

31

2.5. POPULAŢIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE	33

2.6. CIRCULAŢIA.	43

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL	46

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE.	59

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ	60

2.10. PROBLEME DE MEDIU	63

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI (LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII)	71

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	80

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE	80

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI.	80

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORiU.	80

3.4. DEZVOLTAREA ACTiViTĂŢILOR	81

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI.	81

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI	82

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA FUNCŢIONALA BILANŢ TERITORIAL	82

3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE	85

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE	86

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI	86

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE	88

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ	90

4. CONCLUZII	91

## Piese desenate

| Plansa 1 |  | Incadrarea in teritoriul administrativ al comunei Sc. 1:25000 pl. 003.01 |
| --- | --- | --- |
| Plansa 2 si 3 | SAGU | Plan cu situatia existenta Sc 1:5000 pl. 003.02.1 si plansa 003.02.2 |
| Plansa 4 si 5 |  | Reglementarri urbanistice. Zonificare functionala Sc 1:5000 pl. 003.03.1 si plansa 003.03.2 |
| Plansa 6 si 7 |  | Unitati teritoriale de referinta Sc 1:5000 pl. 003.04.1 si plansa 003.04.2 |
| Plansa 8 | CRUCENI | Plan cu situatia existenta Sc 1:5000 pl. 003.02.2 |
| Plansa 9 |  | Reglementarri urbanistice. Zonificare functionala Sc 1:5000 pl. 003.03.2 |
| Plansa 10 |  | Unitati teritoriale de referinta Sc 1:5000 pl. 003.04.2 |
| Plansa 11 | FIRITEAZ | Plan cu situatia existenta Sc 1:5000 pl. 003.02.3 |
| Plansa 12 |  | Reglementarri urbanistice. Zonificare functionala Sc 1:5000 pl. 003.03.3 |
| Plansa 13 |  | Unitati teritoriale de referinta Sc 1:5000 pl. 003.04.3 |
| Plansa 14 | FISCUT | Plan cu situatia existenta Sc 1:5000 pl. 003.02.4 |
| Plansa 15 |  | Reglementarri urbanistice. Zonificare functionala Sc 1:5000 pl. 003.03.4 |
| Plansa 16 |  | Unitati teritoriale de referinta Sc 1:5000 pl. 003.04.4 |
| Plansa 17 | HUNEDOARA TIMISANA | Plan cu situatia existenta Sc 1:5000 pl. 003.02.5 |
| Plansa 18 |  | Reglementarri urbanistice. Zonificare functionala Sc 1:5000 pl. 003.03.5 |
| Plansa 19 |  | Unitati teritoriale de referinta Sc 1:5000 pl. 003.04.5 |

# MEMORIU GENERAL

## INTRODUCERE

### DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrarii:	PUG comuna Sagu

Beneficiar: 			Comuna Sagu

Proiectant general: 	S.C. MELVIN S.R.L.

Data elaborarii:		2021 - Etapa 2 de informare

### OBIECTUL DOCUMENTATIEI

#### 1.2.1. Solicitari ale temei program:

Obiectul lucrării îl constituie elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Sagu. În componenţa acestui teritoriu administrativ se află satele Sagu, Cruceni, Firiteaz, Fiscut și Hunedoara Timisana.

Lucrarea se elaborează pe baza Temei de Proiectare primită de la beneficiar Primăria comunei Sagu. La elaborarea lucrării s-a ţinut cont de Legea 10/1991 privind ,,Autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor’’ act fundamental în reglementarea şi conţinutul documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, precum şi de Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General aprobat de M.L.P.A.T. prin Ordinul nr. 13/N/10.03.1999.

Se doreste promovarea solutiilor tehnico-economice care sa conduca la valorificarea potentialului economic al arealului geografic din administratia comunei si sa asigure o dezvoltare durabila a localitatilor din perimetrul administrativ al comunei.

Prezenta documentaţie cuprinde planul urbanistic general al localitătiilor Sagu,Cruceni, Fiscut, Firiteaz şi Hunedoara Timisana, cu reşedinţa in comuna Sagu, judetul Arad.

Planul Urbanistic General se elaborează în scopul:

- Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor.

- Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice.

- Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice,reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent).

- Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniul locuirii şi al serviciilor.

- Fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică.

- Asigurării suportului reglementator pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

- Promovarea unor investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pentru categoriile de probleme:

- Potenţialul economic, natural, uman şi posibilităţi de dezvoltare

- Stabilirea limitei intravilanului

- Stabilirea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire

- Evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi circulaţia terenurilor

- Stabilirea modalităţilor de utilizare şi construire a terenurilor şi indicatorilor corespunzători

- Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie

- Modernizarea şi dezvoltarea echipamentelor tehnico-edilitare

- Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate

- Delimitarea suprafeţelor în care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică

Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Sagu este o documentaţie ce îşi propune să stabilească direcţiile de dezvoltare ale comunei Sagu, în corelare cu prevederile de amenajare a teritoriului naţional şi judeţean şi în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a interesului public.

Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul economic şi uman cu nevoile de dezvoltare ale comunității.

Odată cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă ale comunei Sagu, lucrarea de faţă va trebui să dea răspuns şi problemelor imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în special în determinarea categoriilor de intervenţie, permisiuni şi restricţii, necesităţi de primă etapă.

Planul Urbanistic General al comunei Sagu are ca obiective principale:

- analiza situației existente, evidențierea disfuncționalităților și determinarea priorităților de intervenție în teritoriu;

- relaționarea localităților în teritoriul administrativ;

- pe baza concluziilor și propunerilor studiilor de fundamentare sunt determinate principalele direcții de dezvoltare a localitătilor;

- analiza potențialului uman, al volumului și structurii acestuia, a dinamicii populației și a resurselor de muncă;

- zonificarea funcţională a terenurilor;

- prezentarea tipului de proprietate asupra terenului;

- organizarea circulației și relațiilor dintre localități în teritoriu;

- corelat cu direcțiile de dezvoltare ale localității și capacitățile necesare, se fac propuneri de dezvoltare a echipării edilitare;

- protecția mediului, prin respectarea principiilor dezvoltării în viitor.

Materializarea propunerilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică, reglementate prin Planul Urbanistic General, se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unității administrativ-teritoriale de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători.

Reglementările enunţate în cadrul Planul Urbanistic General (PUG) se detaliază şi se întăresc prin Regulamentul Local de Urbanism.

#### 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatilor, initiat si aprobat de consiliul local al Comunei Sagu prin strategia de dezvoltare

Prin strategia de dezvoltare a comunei Sagu se propuncateva investitii la nivel de dezvoltare teritoriala:

Infrastructura de transport:

- modernizari si reabilitari de drumuri de interes local;

- infiintare/extindere/modernizare retea de drumuri de exploatatie agricola;

- realizarea unei descarcari din autostrada “Vestului” - Bucuresti-Nadrag;

- amenajare statie de transport calatori;

- modernizare marcaje si semnalizare rutiera;

- amenajare alei pietonale, totuare si podete de legatura;

- amenajare rampe de acces in institutii publice pentru persoane cu handicap;

- amenajare parcaje in zona institutiilor publice;

Infrastructura edilitara:

- extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in zonele noi;

- construire rezervor de inmagazinare a apei potabile;

- realizare a 3 foraje de apa de adancime;

- realizare/modernizare sistem de drenaj a apelor pluviale;

- monitorizare a calitatii apelor  din puturile de adancime, fantanai, foraje;

- infiintare retea de alimentare cu gaz prin racordare la magistrala Recas-Arad;

- extindere retea de iluminat public in zonele introduse in intravilan;

Probleme de mediu:

- plantarea unor perdele de protectie in jurul cimitirelor;

- prevenirea afectariiecosistemului Natura 2000;

Ocuparea terenurilor:

- construire sala de sport in localitatea Fiscut.

#### 1.2.3. Editii anterioare ale PUG, modificari sau completari necesare:

Pentru comuna Sagu s-a elaborat “Plan urbanistic General” in anul anul 2010 , prin comanda Consiliului Local Sagu.

Fata de “Plan urbanistic General” elaborat in anul anul 2010 sunt necesare urmatoarele completari:

- Includerea in PUG a Planurilor de Urbanism Zonale elaborate si aprobate in perioada 2010-2021;

- Determinarea potentialului economic al teritoriului aflat in administrarea comunei, respectiv elaborarea solutiilor posibile de valorificare a acestui potential;

- Solutii pentru realizarea dotarilor tehnico-edilitare pentru a asigura o dezvoltare durabila.

### 1.3 SURSE DOCUMENTARE

#### 1.3.1.Baza legala

Documentaţia Plan Urbanistic General Comuna Sagu are la bază următoarele metodologii:

GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL

PLANULUI	URBANISTIC	GENERAL,	aprobat	cu	Ordinul	MLPAT	Nr. 13/N/10.03.1999, reglementare tehnică ce stă la baza elaborării pieselor desenate aferente documentaţiei.

Legea 50/1991  - privind autorizarea executării construcţiilor şi  unele măsuri  pentru  realizarea

locuinţelor (republicată)

Legea 18/1991 – fondului funciar (republicată)

Legea 69/1991 – administraţiei publice locale (republicată) cu completările ulterioare (Legea 215/2001)

Legea 33/1994 – privind expropierea pentru cauză de utilitate publică

Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii

Legea 137/1995 – privind protecţia mediului

Legea 7/1996 – cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare

Legea 71/1996 – secţiunea I - căi de comunicaţie

Legea 171/1996 – secţiunea II - Apa

Legea 43/1997 – privind regimul juridic al drumurilor (republicată)

Legea 54/1998 – privind circulaţia juridică a terenurilor

Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

Legea 219/1998 – privind regimul concesiunii

Legea 5/2000 – secţiunea III - zone protejate

Legea 350/2001 – privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul şi completările ulterioare (Legea 289 /2006)

Legea 351/2001 – secţiunea IV - reţeaua de localităţi

Lege 422/2001 – privind protecţia monumentelor istorice

Legea 575/2001 – secţiunea V - zone de risc natural

HGR 525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (RGU) (republicată în 2002)

HGR 59/1999 – pentru modificarea Art. 2 din HGR 525/1996

OUG 27/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001

Legea 214 /2011 – pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor

Codul Civil

Codul Silvic

Ordinul MLPAT 91/1991.

Ordinul MLPAT nr. 13/N/10.03.1999 pentru aprobarea reglementării tehnice: Ghid privind

metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP 038/1999.

Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice: Ghid pentru elaborarea şi aprobarea Regulamentului local de urbanism, indicativ GP 007/2000.

Ordinul MLPAT, MI, MAPN, SRI nr. 34/N/34224221 din 1995 al pentru aprobarea precizărilor

privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor

tehnice pentru autorizarea construcţiilor

Ordinul comun al MAPPM nr. 214/RT/1999 şi MLPAT nr. 16/NN/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice: Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - indicativ GM 008-2000, aprobat cu

Ordinul comun al MAPPM nr. 214/RT/1999 şi MLPAT nr. 16/NN/1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a acordului de mediu la planurile de

amenajare a teritoriului şi de urbanism

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul Misterului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă privind modul de

viaţă al populaţiei

Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2000 privind regimul juridic general al monumentelor istorice

#### 1.3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUG:

- PATJ - strategii si scenarii de dezvoltare.

- PUZ Locuinte unifamiliale Sagu, beneficiar Consiliul Local Sagu, aprobat cu HCL 20/10.04.2007;

- PUZ Cartier rezidential pentru tineri, beneficiar Consiliul Local Sagu, aprobat cu HCL 36/08.08.2008;

- PUZ Extindere baza de depozitare cereale, proiect nr. 283/2013 - SC FLORA ARNO SRL;

- PUZ Construire parc fotovoltaic cu racordare la S.E.N. in comuna Sagu, proiect nr. 298/2013 - SC RAISING SUN EUROPE SRL;

- PUZ Zona depozitare cai comunicatie cale ferata industriale, proiect nr. 83/2018 - SC FLORA ARNO SRL;

- Enciclopedia României – versiune electronică disponibilă la http://enciclopediaromaniei.ro/, accesată iunie 2019

- Recensământul populației și al locuințelor 2011 – disponibil online la www.recensamantromania.ro, accesat iunie 2019

- Tempo Online – Institutul Național de Statistică, disponibil la www.insse.ro

- Wikipedia

#### 1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUG:

Concomitent cu redactarea PUG s-au elaborat urmatoarele studii de fundamentare:

- Actualizarea studiului topografic;

- Conditii geotehnice si hidrologice;

- Protectia mediului, riscuri naturale si antropice;

- Tipuri de proprietate;

- Infrastructura tehnico-edilitara pentru comuna Sagu;

- Analiza factorilor interesati, anchete sociale;

- Evolutia activitatilor economice;

- Evolutia socio-demografica;

- Studiu de impact asupra schimarilor climaterice;

- Studiu arheologic;

#### 1.3.3. Date statistice furnizate de Comisia Nationala de Statistica, surse judetene sau locale:

La nivel judeţean s-au cules date statistice de la următoarele Instituţii:

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţi de Muncă Arad

- Oficiul pentru Registrul Comerţului Arad

- Oficiul de Cadastru ş Publicitate Imobiliară Arad

- Oficiul pentru Studii Pedologice ş Agrochimice Arad

- Direcţa pentru Agricultură Arad

La nivel local, s-au preluat date statistice de la Primăia Sagu.

#### 1.3.4. Proiecte de investitii elaborate in domenii ce privesc dezvoltarea localitatilor:

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Sagu își propune să valorifice potențialul, oportunitățile și realele disponibilități pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv, menit a atrage investiții private importante din țara și străinatate.

#### 1.3.5. Suportul topografic al PUG:

În vederea întocmirii prezentei documentaţii s-a folosit suportul topografic preluat de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară precum şi reambularea acestuia după cum urmează:

- Plan cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ al comunei Sagu, sc. 1:10 000

- Planuri cadastrale intravilane pe localitătile , ediţa 1984, sc. 1:2 000;

- Ortofotoplanuri georeferenţate, zona Sagu, anul 2009, sc. 1:5 000;

- Reambulare suport cadastral digital, plan întocmit de s.c. Gauss s.r.l. , sc. 1:5 000.

Exista avizul de incepere emis de OCPI Arad, cu nr. 2671/2021.

## STADIUL ACTUAL AL DEZVOL TĂRII

### 2.1. EVOLUŢIA COMUNEI SAGU

#### 2.1.1. Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative

Deja în anul 1332, comuna a fost mentionata in registrele papei, sub numele de Mezeusag și Mezesag. Pe harta Müller (Comitat Csanadiensis) din anul 1709, comuna pe harta este notata cu numele de Schak, iar pe harta Contelui Claudius Florian von Mercy din 1723-25 este notata cu numele de Prädium Saag, pe o harta mai tarziu din 1761 este mentionata doar ca domeniu (Puszta). Primii proprietari de pamant au fost: 1489 Stefan Ethele, 1510 Peter Ravazdi și 1561 Johann Kassai. In primele registre de biserica numele apare ca Seegentau (1771/72), Segentau (1782), Segenthau (1784), Seegenthau (1829), Szegenthau (1830).  De unde provine numele de Segenthau exact, nu s-a aflat nici pana în prezent. Nici de unde apare numele Dreispitz (care tradus pe romaneste înseamna tricorn), cum comuna este numita neoficial nu se poate spune cu exactitate. Exista unele încercari de a explica acesta, ca de exemplu: ca primii locuitori, au purtat palarii cu trei colturi, iar zona pamantului era împartita în trei colturi (e mai greu de tradus aici, cred ca se refera la hotar care cred ca are de a face cu pamanturile care le aveau). O alta explicatie spune ca numele ar proveni de la prima casa construita, anume a unui birt, a carui acoperis avea trei colturi. Ungurii au preluat numele vechi de Saag și l-au schimbat în Nemetsag, numele romanesc al comunei "Șagu" este o preluare a numelui din maghiara, mai bine spus e zis pe romaneste!

In august 1931 a avut loc sarbatoarea de 200 de ani a comunei. Ziarul "Aradul" din 16 august 1931 scrie : "...Sambata vor fi 200 de ani, de cand a fost înfiintata comuna Segenthau (Dreispitz). Luand în considerare timpurile grele și lipsa de bani, nu se va putea tine o petrecere prea mare a celor 200 de ani de la înfiintare, se va petrece în liniște și pe uscat (adica fără alcool)...  Dupa cum scrie în cartea lui Karl von Möller Cum s-au înfintat comunele svabesti, anul înfiintarii comunei Segenthau (Șagu) ar fi fost 1731. Dar pentru aceasta nu exista nici pana azi o dovada clara. Nici în registrele de istorie din Aradul-Nou (incepand din 1725) nu se gaseste o însemnare despre comuna Segenthau (Șagu).  Cu atat mai mult se gasesc în arhivele din Viena certificate, care dovedesc clar ca Segenthau (Șagu) s-a înfiintat în perioada Theresiana. Carl Samuel Neumann, Edler von Bucholt, a adus în anii 1770/71 primi colonisti germani în Șagu și a lăsat sa se construiasca primele 77 de case. Cele 75 de familii nemtesti, 320 de persoane, au venit din diferite zone ale Germaniei, cum ar fi: Elsass, Lothringen, Baden Württemberg, Bayern, Austria și din alte parti ale Germaniei de atunci. Dupa moartea Mariei Theresia (1780) a preluat fiul ei, Josif al doilea, conducerea. Pentru coloniștii germani asta a însemnat decizii grele pentru viitorul lor. Marea vanzare a satelor și pamanturilor lor, nu le mai sta acum nimic în drum. Dupa mai putin de zece ani de la înfiintarea ei, comuna Șagu a fost vanduta, cu om, cal și caruta, celui care a platit mai mult. Noii domni și proprietari au fost in 1781, baronii Stefan Atzel și Ignat Vörös. Acest lucru a fost desigur o cadere grava înapoi in feudalism și este cu atat mai uimitor pentru ca noul kaiser, Josif al doilea, este un adept al ideilor liberale, el anuland în anul 1781 legea iobagiei.

Șagu a avut și un castel frumos, în mijlocul unui parc, cu pomii batrani, iar camerele au fost mobilate cu mobile pretioase. A fost proprietatea familiei Atzel-Szapary și ocupata in 1918/19 de armata sarba. Iar cand sarbii au fost nevoiti sa plece au luat toata mobila cu ei. In 1924 castelul a fost demolat iar pe locul liber sau construit case. Castelul a fost situat pe locul urmatoarelor case: In gradina caselor cu nr 214 (acum camin) pana la casa cu nr. 287 și în locul caselor 304-315, iar in locul casei cu numarul 315 a fost un beci foarte mare, unde puteai sa intri cu caruta. In 1924 castelul care avea și un parc exotic, a fost daramat și pe acel loc s-au construit casele de acum. Cu anexarea Banatului la Romania și în Șagu s-a impus Legea agrara (1922-1925). Pentru aceasta au fost de folos pamanturile și proprietatile vaduvei contelui Stefan Szapari. S-au dat cate doua hectare de pamant celor care au luat parte la razboi și celor fără avere, orfanilor de razboi, invalizilor și taranilor fără avere, printre altii.

Cu cresterea populatiei a crescut și întinderea comunei, iar pamanturile care sunt lucrate fac cea mai mare parte din aceasta. Mașini de treierat au existat deja din 1900. La început s-au folosit mașini de abur pentru treierat, dar deja înainte de al doilea razboi mondial s-au folosit tractoare. Agricultura a fost mai mult axata pe cereale. Micii tarani au plantat tutun și vita de vie. Cu conectarea comunei la linia ferata Timisoara-Arad, in anul 1871 șagani au devenit mai mobili, cea ce sigur a avut o influenta pozitiva asupra economiei și șanselor în meserie. Așa multi șagani au invatat o meserie și au gasit de lucru în apropiere, în Aradul nou și Arad. Moara construita în 1912 și marita in 1932, nu a fost plasata doar în comuna, ci și în afara ei și macina în jur de un vagon pe zi.

Situatia economica grea a făcut ca unul sau altul dintre șagani sa plece in America la începutul secolului 20. Dar multi s-au întors dupa cativa ani înapoi acasa. Pentru ca viata grea a întreprinzatorilor mici și a celor fără avere sa nu mai fie așa grea, s-a infiintat în Șagu in 1908 un fel asociatie și a fost una dintre primele de acest fel din Banat. Scopul ei a fost în primul rand sa uneasca și impreuna sa fie totul mai ușor economic. Aceasta coperativa a înfiintat o banca, a construit o hala de lapte și a deschis doua magazine și ele fiind, cred construite de asemenea (nu este explicat daca construite din temelii sau în case care deja existau, așa cum s-a făcut de exemplu dupa 1990).

Pentru ca viata culturala sa se dezvolte, s-a aranjat o biblioteca în localul din sat (nu știu exact aici despre ce local e vorba) cu o camera pentru citit. Din 1936 nici comuna noastra, ca și celelalte comune din Banat cu populatie germana, nu a putut sa se apere de influenta partidului nazist. Așa denumirea de comunitate a primit un alt nume și anume acela de grup.

Secolul 20 a adus multor șagani și perioade de trai foarte bune, dar și multa durere și suferinta. Așa a avut Șagu 51 de morti cazuti in Primul Război Mondial. Dar mai grave și groaznice sunt pierderile din al Doilea Război Mondial. Atunci cand Romania s-a alaturat Germaniei, in razboiul impotriva rușilor, multi șagani, baieti tineri, au ajuns pe frontul de est. Dupa acordul din 1943 între Romania și Germania, multi dintre șagani (care erau toti de etnie germana) au fost scosi din armata romana și au ajuns in Wehrmacht-SS. In comuna, caii și carutele au fost luate și folosite pentru razboi. Pamanturile, lucrul cel m-ai greu, au fost prelucrate în aceasta perioada de femei și copii. Pentru Romania, al doilea razboi mondial a luat sfarsit in 23 august 1944. Pentru comunitatea germana, avea însa sa înceapa, cel mai trist capitol din istorie. In Șagu au avut loc cateva schimburi de focuri între armata romana și cea ungara, în care s-a tras asupra turnului bisericii, doi șagani și un ungur au fost ucisi.

In a doua parte a lunii septembrie 1944, a sosit o avangarda a Armatei rosii in Șagu, iar cateva saptamani mai tarziu au rulat tancurile pe strazile din Șagu. O unitate scolara de conducere a Armatei rosii cu cateva mii de soldati s-au cazat pentru cateva luni în Șagu. S-au cazat in casele de pe strada cu biserica (catolica), locuitorii fiind evacuati. Șagu a avut 75 de soldati cazuti, în armata romana și germana, în al doilea razboi mondial. Si sub populatia civila au existat 4 morti. Un destin groaznic avea sa cutremure societatea comunei dupa 1945, atunci cand fiecare femeie cu varsta intre 18 și 30 de ani și fiecare barbat cu varsta intre 17 și 45 de ani, au fost duși la munca silnica, în minele și colhozurile din fosta Uniune Sovietica. 30 de șagani au murit de foame sau accidente de munca și nu s-au mai intors niciodata de acolo de unde au fost deportati! Dupa legea de reforma a pamanturilor din 1945, populatia germana din Romania, a fost acuzata de conlucrare cu Germania hitlerista și învinovatita de crime de razboi! Prin aceasta lege au fost expropriati și li s-a luat tot (pamanturile, tractoare, animalele, alimentele, etc) etnicilor germani. Si casele au fost luate, iar unele au trebuit sa fie eliberate pentru colonisti. Noii colonisti fiind: familii de romani din patria veche, fosti servitori și tarani. Sistemul de economie privat a inceput din anul 1946, pas cu pas și fără opreliști, sa fie desfintat și înlocuit cu cel colectiv, așa economia socialista a început sa fie promovata. Cu desproprietarirea și luarea de drepturi a populatiei, a luat startul desradanicirea. Iar cu trecera bunurilor private la statul roman, au fost înfintate primele întreprinderi agricole de stat (IAS), aici gasindu-si multi sagani desprioprietati de munca.

Si colectivizarea pamanturilor a început sa ia contur, așa s-a înfintat in 1949/50 colectivul "Scanteia Șagul". Din 1948 au început sa treaca la stat și micile firme private a meseriașilor, iar ca urmare majoritatea șaganilor și-au cautat de munca în Arad sau Timisoara. Incepand din anul 1956, situatia politica a început sa se normalizese, iar bastinasii nemti si-au primit casele înapoi, pentru ca romanii, cu ajutorul statului, sa-si construiasca casele lor proprii. Am conlucrat împreuna (aici se refera la sateni nemti și romani), iar economia a început sa creasca putin. Șagu fiind o comuna, a primit devreme un doctor, un dentist și a fost înfiintata o unitate veterinara.  Pana în anii 1970 lucrurile bune și cele rele au avut urcușuri și coborașuri, mai ales in ce priveste politica etniilor nationale. Au avut loc evenimente negative și dureroase, cum ar fi deportarea dupa al doilea razboi mondial, totala desproprietarire, schimbarea economiei în una socialista, astfel nu s-a mai putut opri decaderea și ruperea fostei legaturi stranse a societatii comunei. Instrainarea comunei, pierderea poprietatilor și tendintele de asimilare, au fost motivele principale de a întoarce spatele comunei și de a pleca a multor germani. Majoritatea locuitorilor nu au mai vazut posibil sa le ofere un viitor copiilor lor ca și nemti (dezavantajati de sistemul comunist). Plecarea în Germania și în America pentru reîntregirea familiei a început la sfarsitul anilor 50. Devreme a început dezmembrarea comunei majoritare de etnie Germana. A avut loc o puternica reîntoarcere în Germania (cca 70 persoane) între anii 1971/72, dintre care multi au platit bani pentru a fi liberi.  Dupa caderea comunismului, începand cu anul 1990, aproape toti etnicii germani au facut pasul și au plecat din tara. In urma au rămas vreo 16 persoane din casatorii mixte. Majoritatea saganilor de etnie germana locuiesc acum in Germania, in orașele Rastat, Frankenthal, Göppingen și Aschaffenburg. In perioada comunista, în fosta comuna șvabeasca Segenthau, s-au mutat multe familii din toata Romania, printre care multi fără chef de lucru și fără prea mare interes în curatenia și prosperitatea comunei. In acest fel, repede economia și cultura comunei au luat-o la vale. Situatia s-a îmbunatatit dupa caderea comunismului, pentru ca statul a vandut casele nemtilor (pana atunci date in chirie) locuitorilor satului, noii proprietari refacandu-le și reconstruindu-le, iar prin asta înfatisarea satului s-a schimbat. Din fostele case traditionale svabesti, nu se mai disting multe! Case colorate și acoperisuri trase in jos în tipicul caselor romanesti, domina acum peisajul comunei. Nu mai este înfatișarea acelei comune initial svabesti, avand în vedere majoritatea locuitorilor romani care locuiesc azi in Șagu.

SAGU

Fig 1.1 Planul satului Sagu după mijlocul sec. XIX

Sursă: a doua ridicare topografică militară, 1806-1869 www.mapire.eu

CRUCENI

Fig1.2 Planul satului Cruceni după mijlocul sec. XIX

Sursă: a doua ridicare topografică militară, 1806-1869 www.mapire.eu

FIRITEAZ

Fig.1.3 Planul satului Firiteaz după mijlocul sec. XIX

Sursă: a doua ridicare topografică militară, 1806-1869 www.mapire.eu

FISCUT

Fig.1.4 Planul satului Fiscut după mijlocul sec. XIX

Sursă: a doua ridicare topografică militară, 1806-1869 www.mapire.eu

#### 2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia spatiala a localitatilor

Comuna Sagu este asezata in imediata vecinatate a municipiului Arad. Se intinde pe o suprafata de 10263.3615 ha.

Teritoriul comunei Sagu se învecinează cu alte 5 unități administrativ-teritoriale, doua făcând parte din județul Timiș, după cum urmează: Masloc, Ortisoara, și trei din județul Arad, și anume  Arad, Fantanele și Vinga (fig. 1.5).

Fig 1.5  Localizarea satelor componente ale U.A.T. Sagu si unitățile administrative vecine.

Structura fondului funciar al comunei este prezentat in Tabelul urmator:

| Nr. Crt. | Explicatia | UM | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Suprafata comuna | ha | 10263.3615 | 100 |
| 1 | Teren agricol, din care: |  |  |  |
|  | Arabil | ha | 8346.0000 | 81.32 |
|  | Pasune | ha | 629.8600 | 6.14 |
|  | Faneata | ha | 293.0000 | 2.85 |
|  | Vii | ha | 73.0000 | 0.71 |
|  | Livezi | ha | 0.7897 | 0.01 |
| 2 | Terenuri cu vegetatie forestiera |  |  |  |
|  | Paduri | ha | 63.000 | 0.61 |
| 3 | Alte terenuri |  |  |  |
|  | Curti constructii | ha | 580.7118 | 5.66 |
|  | Drumuri | ha | 221.0000 | 2.15 |
|  | Ape si balti | ha | 40.0000 | 0.39 |
|  | Terenuri neproductive | ha | 16.0000 | 0.16 |

#### 2.1.3.  Evolutia localitatilor dupa 1990

Următoarele schite istorice au fost extrase din "Studiul de geografie istorica si determinare - delimitare a valorilor urbanistice si arhitecturale" realizat de dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu, studiu care se regăseşte complet la paragraful 3.10.6. "Zone protejate; Zone propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană" .

SAGU (MEZEWSAGHI, MEZEUSAG, KEZOSAG, OYCZISAGI, SEGENTHAU, DREISPITZ)

Aidoma intregii zone de la nord de Timişoara, până la Mures, teritoriul localitatii Sagu este locuit din timpul Epocii Fierului (cel puţin de la cumpăna mileniilor I şi II i. Hr.), dovadă fiind urmele arheologice descoperite aici. Lipsa unor cercetări arheologice ne împiedică să cunoaştem evolutia acestei locuiri până la debutul romanizării zonei (sec. I i.Hr - sec. I d.Hr.). Pe parcursul integrării în provincia romană Dacia, este posibil ca această locuire să se fi reluat, astfel încât, in secolul IV d.Hr aici să existe o întinsă aşezare, cercetată sumar. Cel puţin unul dintre valurile nord est - sud vest bănuite să fi fost romane (altă variantă este originea lor avară) trece pe la Sagu.

In Evul Mediu matur, aşezarea se reface (sau continuă o evolutie începută în primele secole ale mileniului I d.Hr), astfel încât În 1333 -1335 aici este atestată prezenta unei parohii catolice. Precum şi în alte cazuri, se poate estima că satul Sagu începe să se structureze cel putin cu un secol înainte, adică în secolul XIII.

Datele istorice despre sat şi institutiile sale nu sunt numeroase. EI apartine mai multor domenii feudale, rapiditatea modificărilor fiind explicată prin succesiunea evenimentelor din secolul XVI.

Cucerirea otomană găseste aici o aşezare suficient de însemnată pentru a fi mentionată într-o hotărare din 1665, Sagul parcurgând relativ bine intervalul de timp până la integrarea în Imperiul Habsburgic, la începutul secolului XVIII . Tot atunci apare şi pe hărţile austriece.

Colonizarea cu familii germane din 1770 (în cadrul celei de-a doua etape a colonizărilor austriece din Banat) revigorează satul, astfel încât la câtiva ani, aici sunt recenzate aproape 70 de familii, deci cca 250 de persoane. Comunitatea catolică ridică o biserică în centrul noului sat, retras de la şosea şi restructurat complet (conform unei geometrii "carteziene”, similar cu altele din zonă - Alunis, Neudorf, Alios etc.) probabil odată cu primul val colonizator.

Un eveniment important de la debutul secolului XIX, este edificarea Bisericii Ortodoxe sau reconstructia ei pe ruinele celei catolice medievale. Fără o cercetare arheologică şi documentară suplimentară, nu se poate avansa o variantă sigură, dar evenimentul atestă forta comunităţii ortodoxe.

Pe parcursul secolului XIX, evolutia demografică este constantă (grăbita inclusiv printr-o nouă colonizare), astfel încât la sfârşitul lui, depăşeşte numărul de 2000 de persoane.  Atunci se produce şi o deplasare a interesului către şosea, unde se concentrează noi dotări, între care Biserica Ortodoxă. De asemenea, aşezarea se extinde spre nord şi sud, amplificând primul nucleu sistematizat de administratia austriacă. Noi extinderi se produc de-alungul şoselei, mai ales spre sud, către gara C.F., amplasată acolo. Prin noua arie locuită, gara este legată de sat.

După primul Război Mondial, evolutia demografică continuă, dar într-un ritm mai lent, practic nedepăşindu-se valorile de la sfârşitul secolului anterior. O revigorare mai substanţială se petrece către sfârşitul intervalului interbelic.

După război, în deceniul VII, comuna devine colectivizată, aici fiind amplasate şi importante unităti agro industriale (ferme, statiuni, complexe etc.), cele mai importante fiind cele din sudul satului, în contact direct cu calea ferată. In acelaşi interval de timp se fac şi primele descoperiri arheologice privind vechi aşezări (preistorice sau medieval-timpurii). In 1982 se edifică (sau reedifică) Biserica Ortodoxă, într-un stil hibrid, fără nici o valoare stilistică, un prost exemplu pentru noile edificii de cult ortodox zonale de după 1989.

Deceniul ultim al secolului XX desăvârăşeşte fenomenul părăsirii satului de către populaţia germană, el fiind dominat ulterior de români. Cu exceptia declinului agro-industrial, satul nu parcurge etape de declin sau dezvoltare ieşite din limitele zonei. Se constată o uşoară revigorare ca urmare a intensificării traficului de tranzit auto dintre Arad (apropiat punctelor de frontieră Nădlac şi Turnu) şi Timişoara (placă turnantă către sud şi est).

CRUCENI (SANTA CRUZ, SANTA CROCE, KERESZTUR, CHERESTES, TEMESKERESZTES, KREUZSTETTEN,  KREUZSTAEDTEN)

Teritoriul satului Cruceni este locuit cel puţin de la mijlocul mileniului al doilea i. Hr., aşezarea descoperită aici, în vestul satului, făcând parte din marea civilizaţie a Epocii Bronzului. Lipsa unor cercetări arheologice face să nu se cunoască evoluţia  ei ulterioară, nici dacă a existat  în perioada ocupaţiei romane, care s-a întins până la Mureş.

Cert este că, în secolul IV d.Hr., locuirea în zona Cruceniului s-a reluat, pentru ca în secolul X, să se constate arheologic o infloritoare aşezare, organizată pe mai bine de două hectare şi conţinând locuinte diverse şi bine dotate.

Precum s-a constatat şi în alte cazuri, invazia tătarilor, distrugând această aşezare, a obligat la mutarea vetrei satului spre vest, situl acesta fiind mentinut probabil şi în epoca modernă, de administraţia austriacă.

In secolul XIV satul apare documentar, denumirea de "Santa Cruz" dovedind o anume importanţă  bisericească, relevată în parte de documentele privitoare la organizarea Bisericii Catolice din deceniul IV al secolului.

In secolul XVI, evenimentele grave datorate luptelor cu otomanii şi dintre creştini fac dificilă evoluţia locuirii aici, dar, conscriptiile de la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului XVIII, confirmă persistenţa sa. In 1717 are 18 familii, mult pentru perioada respectivă şi zona respectivă.

In secolele XVIII şi XIX se produc colonizări şi remanieri drastice ale satului, planul adoptat de administratia austriacă fiind relativ des întâlnit în zona Banatului de câmpie, până la Mureş. în principiu, centrul satului este definit sub formă de piaţă dreptunghiulară, către care se orientează arterele importante, reteaua de străzi fiind rectangulară. In acest centru sunt concentrate principalele arhitecturi, între care Biserica Catolică şi şcoala.  Aria respectivă s-a mentinut pe o lungă perioadă de timp, fiind depăşită abia în secolul XX.

Pentru secolul XIX datele demografice sunt mai exacte, dovedind evoluţia continuă a numărului de locuitori la sfârşitul secolului satul are mai mult de 1000 de locuitori.

Secolul XX nu aduce transformări, cu atât mai mult cu cât este retras de la drumul principal. Se remarcă doar consolidarea comunităţii românesti ortodoxe, care îşi va amenaja o capelă în 1951.

După al doilea Război Mondial, satul, colectivizat, se extinde în sud-est, pe drumul spre Firiteaz, cu un complex agricol adăpostind CAP-ul.

Existenta acestei aşezări nu se schimbă esential după 1990, Cruceni conţinand puţini factori de activare a vieţii economice şi sociale.

FIRITEAZ (FEHEREGYHAZ, FEYEREGHYHAZ, FILLEREGYHAZ, FELEGYHAZ, ALBA ECCLESIA)

In legătură cu satul Firiteaz se constată cea mai timpurie ocupare a unui sit zonal, respectiv, de către o populaţie a epocii de Piatră târzie (neolitic), de la care s-au păstrat urmele aşezării cu numeroase obiecte de uz casnic.

In zonă, ulterior, sunt de bănuit şi alte aşezări, din epoca Bronzului sau ceva mai târziu, a Fierului începutul Hallstattului, probă fiind importantul tezaur găsit aici în 1905.

Pentru perioada antică timpurie, anterioară secolului I d. Hr., elementele care să vorbească despre o locuire contemporană lipsesc, dar ele pot fi suplinite de informatia referitoare la o aşezare din secolele II-IV descoperită la mică distanţă în sudul satului. Contemporană fiind cu integrarea zonei în imperiul Roman, ea poate avea antecedente mai timpurii, anterioare începutului noii ere. În orice caz, este singura mărturie directă asupra locuirii din perioada antichităţii târzii.

Pe parcursul primului mileniu d.Hr. nu se înregistrează nici un fel de informaţii, cu excepia vecinătăţii cu unul dintre valurile de pământ, atribuite, în unele variante, acestei perioade.

Incepând cu secolul XIII, apar documente care se referă la sat. Explicaţia este fie legată de denumire, care sugerează existenţa unei instituţii bisericeşti, fie legată de cetatea descoperită în vecinătatea satului, fie legată de ambele elemente. Acestea au făcut ca satul să devină suficient de important ca să fie menţionat de zeci de ori (sub diferite forme) in secolele XIV-XVI. Intre menţiuni, unele se referă în mod explicit, la biserica catolică şi parohia de aici. Existenţa sa tumultoasă se deduce şi din pendularea, în secolele XV şi XVI între diferite domenii, mai ales ca urmare a disputelor din zonă, in pragul ocupaţiei otomane, fapt care se petrece în 1552.

Situaţia bună a satului pe perioada ocupaţiei otomane, care, pentru zona de câmpie a Banatului a însemnat numeroase dispariţii, este dovedită  în documente. In plus, este atestată o parohie ortodoxă şi satul are una dintre cele mai vechi biserici de lemn, probabil încă din secolul XVII.

La începutul secolului XVIII, austriecii găsesc aici o aşezare destul de puternică, care, la sfârşitul aceluiaşi secol numără peste 200 de familii. In secolul XVIII şi XIX se produc o serie de evenimente care dinamizează dezvoltarea satului: colonizări, remodelarea structurală şi morfologică (se utilizează un model de planimetrie "cartezian", cu centrul rezolvat la intersecţia principalelor artere de circulaţie, centru împodobit cu obeliscul "Piatra fundamentală a satului", care marca probabil sfârşitul operaţiunii urbanistice şi servea la delimitarea proprietăţilor locuitorilor şi a proprietarului satului), edificări de arhitecturi majore (biserici, şcoli etc.), fapt determinat de creşteri spectaculoase economice şi demografice. La 1900, satul număra peste 2100 locuitori, depăşind Sagul.

Declinul satului începe odată cu secolul XX, când se constată o dramatică descreştere a populaţiei unele nuclee locuite (sălaşe), dispar, iar după Primul Război Mondial populaţia ajunge sub pragul de 1000 .

După al doilea Război Mondial nu se produc mutaţii majore în istoria satului. Colectivizarea a produs înfiinţarea unui CAP, amplasat in nordul vetrei satului, la vest de şoseaua spre Cruceni, dar nu a putut împiedica regresul. De asemenea, în anii '70-80 se fac primele cercetări arheologice in zona satului, ducând la descoperirea vestigiilor preistorice şi istorice amintite.

Ultimul deceniu nu schimbă situaţia economică. Locul fostului CAP este luat de o asociaţie agricolă dar depopularea şi imbătrânirea populaţiei nu sunt incă stopate.

În apropierea casei cu nr 102, se găseşte "piatra fundamentală a satului" aşezată acolo la sfârşitul secolului XVIII. Această piatră in formă de obelisc, înaltă de cca. un metru, a servit pentru măsurarea sesiilor iobagilor şi delimitarea rezervei seniorale a moşierului. Biserica ortodoxă din centrul comunei este construită in stil baroc. Clădirea masivă, cu contraforturi, a fost ridicată in 1817. Biserica deţine o cruce sculptată in lemn, din secolul XVI-XVII. In partea de sud-vest a comunei se văd urmele unei fortificatii medievale.

FISCUT (FUSKUT, FYZKUTH, TEMESFUZKUT)

Istoria medievală a satului este mai puţin spectaculoasă decât a celorlalte sate ale comunei, el apărând documentar la sfârşitul secolului XV. Istoria sa premedievală este de asemenea, modestă sau puţin cunoscută, fiind descoperită o modestă aşezare contemporană cu perioada romană; alte descoperiri mai vechi nu implică neapărat existenţa aici a unei aşezări.

Debutul medieval al satului coincide cu inăsprirea condiţiilor zonale, prin apariţia pericolului otoman, fapt care menţine satul la un nivel scăzut de dezvoltare. Această realitate se prelungeşte cu atât mai mult in timpul ocupaţiei otomane, când satul face parte din categoria celor sever depopulate. La începutul secolului XVIII el numără abia 7 familii.

O uşoară revigorare a Fiscuţului se produce în ultima parte a secoluluiu XVIII, când atinge peste 150 de familii, iar la mijlocul secolului XIX depăşeşte 1000 de locuitori. In aceste două secole se produce şi remanierea globală morfo-structurală a satului. Administraţia habsburgică adoptă aici planul rectangular simplu, cu două artere longitudinale şi câteva artere transversale. Centrul nu este definit special, arhitecturile majore (două resedinte, şcoala, biserica) fiind amplasate la intersecţia a două dintre străzile centrale. In punctul cel mai favorabil va fi amplasată Biserica Ortodoxă de zid.

Momentul cel mai bun din punct de vedere demografic este circumscris mijlocului secolului XIX, după care se constată o continuă depopulare. Perioada cea mai dramatică este după inceputul secolului XX, in 1922 Fiscut atingând abia 798 de locuitori.

După ultimul război, satul, colectivizat, este dotat cu o cooperativă agricolă în sudul vetrei, dar continuă regresul.

Fiind cel mai depărtat de şosea, satul nu dă semne de revigorare după 1989. Numeroase gospodării sunt părăsite şi altele sunt in curs de părăsire, fenomen care se agravează, neexistând interes din partea străinilor de loc să se aşeze aici pentru loisir sau alte motive.

Clădirea şcolii generale e un fost conac construit in secolul XIX. Edificiul e înconjurat de un parc cu specii de arbori rari, printre care salcâmul japonez.

HUNEDOARA TIMISANA

Satul are o istorie foarte scurtă. Pe locul respectiv nu sunt descoperite vestigii ale unor alte aşezări mai vechi (preistorice, antice, medievale şi nici măcar moderne anterioare secolului XX). Intemeierea sa din anul 1925 a fost un gest de echilibrare demografică a unei zone care dovedea un pronunţat declin. Pentru plan, a fost adoptat un model des intâlnit in procesul modernizărilor de sate bănăţene datorate Imperiului Habsburgic - o reţea "carteziană", simplă, de străzi. Particularitatea o constituie inexplicabila deformare geometrică, străzile intersectându-se la alte unghiuri decât la 90°. Biserica ocupă o poziţie centrală.

După ultimul război mondial, satul este colectivizat şi se extinde către nord printr-o Gospodărie Colectivă, transformată după 1989 in Asociaţie agricolă.

### 2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

#### 2.2.1. Geologia

| Factori avuti in vedere | Incadrarea | Puncte |
| --- | --- | --- |
| Conditii de teren | Terenuri medii | 3 |
| Apa subterana | Fara epuismente | 1 |
| Categorii de importanta a constructiei | Normala / deosebita | 3/5 |
| Vecinatati | Fara riscuri | 1 |
| Zona seismica | Ag=0.20 g; Tc=0.7s | 2 |
| Risc geotehnic | moderat | 10/12 |

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul apartine Campia Aradului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona apartine Bazinului Pannonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica. La alcatuirea geologica a etajului inferior-presenonian, participa, in baza, formatiuni cristalofiliene, mezo- si epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micasisturi biotito-sericitoase, micasisturi cu granati, paragnaise, cuartite micacee, sisturi serico-cloritoase, sisturi cuartito-cloritoase si sisturi serico-talcoase. La partea superioara aceste formatiuni prezinta o zona alterata de grosimi variabile, cuprinsa in general intre 50-100m. Uneori rocile metamorfice din fundament sunt strabatute de roci eruptive: granite (Santana, Turnu, Varias), dacite (Pecica), andezite (Pancota), bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata).

#### 2.2.2. Relieful

Din perspectivă geografică şi desigur, din punct de vedere geomorfologic, teritoriul este situat între două unităţi geomorfologice distincte, respectiv între câmpia joasă a Mureşului şi colinele Vingăi, părţi integrante ale câmpiei de vest.

Câmpia înaltă sau Câmpia piemontană-terasă, a glacisului subcolinar al Vingăi, cu o altitudine ce oscilează între 110-120 m, prezintă un aspect general plan, slab înclinat de la sud la nord şi de la est către vest, fapt oglindit şi de direcţia de scurgere a văilor. Platourile sunt acoperite de o serie de micro-depresiuni provenite din tasarea luturilor carbonatate şi a loessurilor. Prin îngemănarea unor depresiuni, au luat naştere o serie de văi mai slab pronunţate decât cele de eroziune. Câmpia menţionată este fragmentată de câteva văi de eroziune paralele, de dimensiuni diferite, care curg sau, mai corect, curgeau înspre Mureş, lungimea şi adâncimea văilor fiind direct proporţională cu cea a versanţilor care le mărginesc.

Câmpia Vingăi coboară în trepte de la 180 m sub Podişul Lipovei, până la 110-100 m în vest şi sud. Dominante sunt altitudinile de 100-150m, fiind cea mai înaltă câmpie a Mureşului.

Altitudini în zona UAT Şagu.

Câmpia domină lunca printr-un versant abrupt de eroziune, foarte sinuos, care a luat naştere în urma peregrinărilor pe partea laterală a albiei Mureşului.

Orientarea versanţilor are un rol în diferenţierea microclimatelor şi topoclimatelor, modificând valorile insolaţiei, temperaturilor şi precipitaţiilor, elemente cunoscute în geomorfologie drept factori geomorfologici. Un alt factor geomorfologic cu influenţă în repartiţia vegetaţiei este expoziţia sau orientarea versanţilor, cunoscut şi sub denumirea de expoziţia suprafeţelor.

Înclinarea versanţilor condiţionează tipul şi intensitatea proceselor morfodinamice actuale. La rândul ei, declivitatea este condiţionată de natura rocilor şi de factorii morfoclimatici şi trădează influenţa tectonicii asupra reliefului. Valoarea pantelor oglindeşte astfel intensitatea eroziunii desfăşurată în condiţii tectonice şi climatice variabile, specifice fiecărei etape evolutive. Totodată, panta reprezintă unul din factorii importanţi ce contribuie la definirea peisajului unei regiuni.

Pentru întreaga regiune, declivităţile au valori reduse, fiind cuprinse între 0 şi 27,78 grade, cu o pantă medie de 1,95 grade. Pantele cele mai mari apar numai pe versanţii văilor, care sunt destul de puternic adâncite pentru o regiune de câmpie.

Analiza pantelor din cadrul fiecărui areal în parte arată de asemenea valori reduse ale acestui indice morfometric, cu mici diferenţe de la un areal la altul, înregistrându-se aceeaşi tendinţă de scădere rapidă a frecvenţei valorilor cu declivitate mare.

#### 2.2.3. Hidrografia

Teritoriul administrativ al comunei Şagu este străbătut de văile Apa Mare, Valea Ardelenilor şi Valea Fibiş şi de unele canale care fac parte din sistemul de canale existent in zonă.

Apele freatice şi de adâncime: Câmpia Vingăi este situată în regiunea depresiunilor joase şi a câmpiilor mai ridicate şi este constituită din formatiuni loesseide şi nisipuri argiloase. Ea se caracterizează printr-o permeabilitate mijlocie. In acest perimetru apele freatice se găsesc în orizonturi continue, oarecum independente de regimul râurilor învecinate, asigurând o calitate potabilă bună şi debite apreciabile cu regim constant ( 5 - 10 litri/s/m).

Ca o particularitate, menţionăm că datorită precipitatiilor, prin ridicarea nivelului hidrostatic, în estul câmpiei Vinga şi în câmpul Nădlac - Curtici apare uneori un fenomen numit "inundatii de ape interioare" . Acesta poate fi înlăturat prin realizarea unor retele de drenaj corespunzătoare.

Alimentarea cu apă în aceste areale se poate face în bune condiţii atât din ape freatice cât şi din cele subterane.

Din caracteristicile de ansamblu enumerate, reiese că în regiunea de câmpie există cele mai bune condiţii de dezvoltare intensivă a culturilor agricole, cu suficiente resurse de lumină, căldură şi umezeală, care necesită hidro-amelioraţii. De asemenea, aici sunt şi cele mai bune condiţii de dezvoltare a aşezărilor rurale şi urbane.

Ca o particularitate, menţionăm că datorită precipitatiilor, prin ridicarea nivelului hidrostatic, în estul câmpiei Vinga şi în câmpul Nădlac - Curtici apare uneori un fenomen numit "inundatii de ape interioare". Acesta poate fi înlăturat prin realizarea unor retele de drenaj corespunzătoare.

Alimentarea cu apă în aceste areale se poate face în bune condiţii atât din ape freatice cât şi din cele subterane.

#### 2.2.4. Clima

Din punct de vedere climatic UAT Şagu dispune de un topoclimat specific, care are unele trăsături asemănătoare cu cele ale câmpiei. Astfel: durata de strălucire a soarelui este de 2000 - 2100 ore / an, din care circa 1500 ore se înregistrează în semestrul cald.

Temperatura. Analizând temperatura medie lunară, ianuarie -1,1ºC, iulie +21,4ºC, cu o amplitudine de 22,5ºC, temperatura maximă absolută şi minima absolută la cel mai apropiat post meteorologic, Arad, situat în afara sitului, se poate trage concluzia că temperatura medie de 10,5ºC, precum şi temperaturile minime şi maxime creează condiţii prielnice dezvoltării plantelor. Zona sitului se înscrie cu temperaturi medii lunare caracteristice Câmpiei Vestice şi cu o umezeală relativ ridicată în lunile octombrie-martie şi foarte scăzută în lunile iunie-august, elemente care favorizează dezvoltarea agriculturii. Suma gradelor de căldură de la 1 mai la 31 octombrie este de 3252,8, iar de la 1 martie la 31 octombrie este de 3762,6.

Numărul zilelor cu temperaturi maxime mai mari de 30ºC este de 32,3 începând cu luna mai până în luna septembrie, maxima înregistrându-se în luna iulie cu 11,9 zile.

Data medie a primului îngheţ este 20 octombrie, cel mai timpuriu 29 septembrie, iar cel mai târziu 30 noiembrie. Data medie a ultimului îngheţ este 17 aprilie, cel mai timpuriu 9 martie, iar cel mai târziu 21 mai. Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 186 zile. Luna cu cel mai mare număr de zile de îngheţ este ianuarie, cu 24,4. Iernile sunt moderate şi verile călduroase. În luna ianuarie, mediile temperaturii aerului nu scad sub -2ºC, iarna predominând activitatea ciclonică şi invaziile de aer umede şi relativ călduroase. Temperaturile maxime zilnice depăşesc 25ºC între 95-105 zile pe an, iar cele maxime absolute pot ajunge la + 40ºC, Arad + 40,4ºC. În cursul anului sunt aproximativ 300-320 zile cu temperaturi medii mai mari de 0ºC şi 190-200 zile cu temperaturi de peste 10ºC.

Precipitaţiile. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 577 mm. Cea mai mare cantitate anuală de precipitaţii a căzut în anul 1915 când media a fost de 853 mm. Dintre precipitaţiile torenţiale şi abundente maxime înregistrate la postul Arad amintim ziua de 11 iunie 1941 cu o cantitate de 39,1 mm pe durata a 9 minute, cu o intensitate de 4,34 mm/minut.

Numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă într-un an este de 31,4 iar în lunile noiembrie-aprilie, cele mai lungi perioade cu strat de zăpadă se înregistrează în lunile ianuarie-februarie, 10-12 zile. Data medie a primei ninsori este 1 decembrie iar a ultimei ninsori 12 martie. Durata medie, în zile este de 102. Data medie a primului strat de zăpadă este 12 decembrie, a ultimului strat de zăpadă 5 martie, iar durata medie în zile este de 83.

Numărul mediu al zilelor cu brumă este de 19,8, iar numărul mediu al zilelor cu chiciură este de 6,6.

Presiunea atmosferică. Presiunea atmosferică medie anuală este de 1016,4 mb. Cele mai scăzute valori ale presiunii medii lunare se înregistrează în luna iulie, 1013,2 mb, iar cele mai ridicate în luna ianuarie, 1020,2 mb. Valoarea presiunii atmosferice, repartiţia sa pe teritoriu şi variaţiile sale periodice şi neperiodice influenţează direct viteza şi direcţia vântului.

Vânturile predominante sunt cele din vest, ca şi cele din sud-vest, în procent mai mic şi din nord şi est. Viteza medie a vântului în decursul anului depăşeşte rar 4,3 m/s, iar cea mai mică ajunge la 2,6 m/s. Numărul zilelor cu viteză mai mare de 11 m/s este de 40,9 iar mai mare de 16 m/s doar de 4,4. Procentul zilelor de calm este de 21,3%.

#### 2.2.5. Solurile

În condiţiile unei uniformităţii litologice, dată de predominarea pietrişurilor şi nisipurilor cu intercalaţii de argile, în arealul studiat s-au identificat 4 clase de soluri: cernisoluri, luvisoluri, hidrisoluri şi antrisoluri. Analizând zona de interes din punct de vedere al tipului de sol în perimetrul aferent ROSPA0047 Hunedoara Timişană s-au identificat 6 tipuri: cernoziomuri tipice, CZ ti, cernoziomuri argice, CZ ar, cernoziomuri cambice,CZ cb, antrosoluri erodice, At er, gleiosoluri tipice, GS ti şi preluvosoluri tipice, El ti, redate în anexa nr. 8.

Textura solului din arealul de interes este dată de cantităţile procentuale în care particulele de nisip, argilă şi praf intră în compoziţia solului, predominând soluri lutoargiloase, lutoargiloase- argiloase, lutoase şi lutoase-lutoargiloase. În ceea ce priveşte scheletul solului în zona analizată toate tipurile de sol sunt lipsite de schelet.

În perimetrul aferent ariei naturale protejate suprafaţa solurilor afectate de eroziune este în general sub 5%, caz în care practic se consideră că solul nu este afectat de eroziune. Totuşi există şi valori mai ridicate, de 50 – 75% înregistrate în arealele cu pantă mai accentuată, în special pe versanţii văilor.

Procesele de gleizare, sunt foarte rar întâlnite, fiind prezente, dar slabe ca intensitate în arealele ocupate de cernoziomurile cambice şi destul de puternice în solurile afectate de hidromorfism, caracterizate prin exces de umiditate. Este vorba de gleiosolurile tipice care se regăsesc în lungul văilor, respectiv Valea Viilor, Valea Poştei şi Valea Ardelenilor.

#### 2.2.6. Vegetatia si fauna

Vegetaţia

Vegetaţia şi fauna pe teritoriul comunei Şagu este rezultatul factorilor climatici şi antropici, flora şi fauna spontană este pe cale de dispariţie in zonele de campie (păstrându-se pe terenurile improprii practicării agriculturii într-un covor vegetal ce nu caracterizează zona).

Vegetaţia caracteristică silvostepei a suferit mari transformări, în toată zona UAT Şagu, elemente specifice acestui etaj intermediar (între pădure şi stepă) întâlnindu-se aleatoriu de-a lungul drumurilor, pe păşuni (fâneţe mai puţin) sau în pâlcuri mici de păduri formate din exemplare puţine (salcâm, plop, ulm, frasin, tei, stejar, salcie) arbuşti (porumbar, măceş, cătină, hamei, liliac).

-vegetatia de campie-vegetatia ierboasa: trifoi alb, trifoi rosu, coada vulpii, pir, festuca culcata, firuta, troscot, alior.

- arbusti: porumbarul, macesul

- papura, rogozul-in zonelecu exces de umiditate

- vegetatia zonei de contact –silvostepa:

- vegetatia ierboasa :trifoi, firuta de livada, sanzienele galbene , paiusurile si coliile, fraga de camp, coada soricelului, pir, parul porcului, spanzul

-vegetatia de lunca –salcam, salcie, plop, rachita si vegetatia de pajiste

Fauna

- fauna de campie

În ceea ce priveşte fauna de campie, cel mai reprezentativ mamifer este popândăul, apoi hârciogul, şoarecul de câmp, iepurele, catelul pamantului, viezure, orbete, nevăstuica, dihorul, vulpea, vidra, bizamul, ariciul, cârtiţa, şobolanul, liliacul.

Păsările sunt reprezentate prin: turturica, graurul, mierle, cucul, ciocârlia, ciocănitoarea, pitpalacul, cucuveaua, coţofana, rândunica, vrabia, raţa sălbatică, barza, fazanul, potârnichea, prepeliţa, gugustiucul, graurul.

Animalele rare, ocrotite, întâlnite pe raza comunei Şagu sunt: bufniţa mare, cucuveaua, striga, barza albă, ariciul.

Prin urmare fauna  este variata si prezinta un excelent fond cinegetic, motiv pentru care activeaza in zona mai multe grupe de vanatori.

### 2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU

Din punct de vedere administrativ teritoriul comunei Sagu este asezata in sud-vestul judetului Arad, la o distanta de 14 km de Municipiul Arad si la o distanta de 38 km de municipiul Timisoara,

distante masurate pe calea principala de comunicatie ce strabate comuna, respectiv DN 69. (fig. 1.1).

Fig 2.1 Localizarea U.A.T. Sagu în cadrul județului Arad și în cadrul României (1), limita U.A.T. Sagu și așezarea localităților componente (2)

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează în partea sudică cu comuna Vinga şi judetul Timiş, respectiv cu comunele Ortişoara şi Masloc, la nord cu teritoriul administrativ al municipiului Arad, iar la nord-est cu comuna Fântânele.

Perimetrul administrativ al comunei Sagu este de 62,602 km, fiind reprezentat în totalitate de limite convenționale antropice (fig. 2.2).

Teritoriul comunei Sagu se învecinează cu alte 5 unități administrativ-teritoriale, doua făcând parte din județul Timiș, după cum urmează: Masloc, Ortisoara, și trei din județul Arad, și anume  Arad, Fantanele și Vinga (fig. 2.2).

Fig2.2 Localizarea satelor componente ale U.A.T. Sagu si unitățile administrative vecine.

Comuna SAGU are în componenţa sa 5 localităţi, localitate reşedinţă de comună SAGU şi localitatile aparţinătoare: Hunedoara Timişană, Criceni, Firiteaz şi Fiscut.  Ele sunt situate la distante cuprinse intre 3 şi 16 km de localitatea de reşedinţă, Şagu:

- Sagu, reprezintă reședința de comună (cea care dă și numele unității administrativ-teritoriale), situată în partea de vest a teritoriului administrativ, intravilanul ocupând o suprafață de 343.395 ha.

- Cruceni, localizată în partea nord-estică a arealului adminstrativ și având o suprafață a intravilanului de 88.3908 ha.

- Firiteaz, localizată în partea estică a arealului adminstrativ și având o suprafață d de 117.712 ha.

- Fiscut, localizată în partea estică a arealului adminstrativ și având o suprafață d de 110.016 ha.

- Hunedoara Timisana , localizată în partea sdica a arealului adminstrativ și având o suprafață de 35.3895 ha.

- Extravilanul U.A.T. Sagu este reprezentat în principal de suprafețe agricole, iar principala folosință a acestora este dată de arabil (81.31%).

După numărul de locuitori  SAGU se încadrează în categoria localităţilor de rang IV iar satele componente sunt de rang V ( ierarhizare conform  LEGII  351/2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  –  Secţiunea  a  IV – a  –  Reţeaua de localităţi ).

Legătura cu comunele şi localităţile învecinate este asigurată rutier şi pe cale ferată.

Teritoriul comunei este traversat pe directia nord-est sud-vest de drumul national DN 69 care asigura legatura rutiera cu Municipiul Arad, resedinta de judet, precum si cu judetul Timis, municipiul Timisoara. Legătura reşedinţei de comună cu localităţile componente este asigurată de drumuri judetene si comunale dupa cum urmeaza:

- DJ 682 G face legatura intre Sagu si Cruceni si in continuare DJ 682 A catre Firiteaz;

- DC 94 si DC 95 face legatura intre Sagu si Hunedoara Timisana ;

- DC 92 face legatura intre Firiteaz si Fiscut .

Legăturile rutiere între localităţi cât şi cu comunele învecinate se desfăşoară în condiţii improprii determinate de starea de viabilitate necorespunzătoare a drumurilor.

Pe directia nod-sud teritoriul este traversat de autostrada A1 Bucuresti-Nadlac, cu acces in localitatea Giarmata, Ortisoara si in municipiul Arad.

Pe directia nord, sud-vest, teritoriul comunei este traversat de principala artera feroviara ce face legatura intre Timisoara – Arad – Oradea. Linia CF trece prin localitatea Sagu, accesul calatorilor fiind asigurat prin gara Sagu.

Prevederi din PATN:

Conform prevederilor din PATN-SECTIUNEA 1- Cai de comunicatie (legea 71/1996)

Lucrari prevazute in Planul de amenajare a teritoriului national- sectiunea I - Cai de comunicatie.

Dezvoltarea retelei de cai rutiere, avem prevazut in ANEXA Nr. I

Drum expres: 	Timisoara  -  Arad  - Oradea - racordare la drumul expres Zalau - Satu Mare

Transport feroviar : Teritoriul comunei este deservit de principala arteră feroviară ce face legătura între Timişoara, Arad, Oradea, străbate teritoriul comunei pe directia nord - sud şi trece prin Şagu unde se afla şi gara.

Prevederi din PATN:

Conform prevederilor din PATN-SECTIUNEA 1- Cai de comunicatie (legea 71/1996)

Lucrari prevazute in Planul de amenajare a teritoriului national- sectiunea I-Cai de comunicatie

Dezvoltarea retelei de cai feroviare, 	avem prevazut in ANEXA Nr III

Linii cu viteza sporita pe trasee existente si noi: Stamora Moravita -Timisoara -Arad

### 2.4 NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICA

Localitatea Sagu se încadrează în tipologia localităţilor rurale cu activităţi mixte. Datorita apropierii de orasul Arad, tendinta este de a deveni o localitate periurbana.

În comuna Sagu se desfăşoară activităţi grupate pe sectoare de activitate după cum urmează:

- sectorul primar: agricultura (cultura plantelor, creşterea animalelor), silvicultura

- sectorul secundar: industria prelucrătoare, construcţii, depozitare.

- sectorul terţiar (servicii): administraţie publică, învăţământ, sănătate, cultură, culte, comerţ, activităţi financiar-bancare, poştă şi telecomunicaţii.

Conform datelor disponibile pe site-ul Primăriei Șagu, bugetul local pentru ultimii 4 ani a înregistrat o tendință ușor ascendentă:

Analiza comparativa elemente de buget

| AN | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL (mii lei) | VENITURI FISCALE (mii lei) | VENITURI NEFISCALE (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 7.092,95 | 6.680,45 | 402,00 |
| 2018 | 9.105,71 | 3.870,63 | 493,08 |
| 2019 | 8.371,76 | 4.902,11 | 627,00 |
| 2020 | 8.825,67 | 6.816,57 | 1.009,10 |

Lista firmelor ce au avut în anul 2019 o cifră de afaceri mai mare de 500.000 lei

| Nume firma | Domeniu de activitate | Vechime firmă | Cifra de afaceri | Profit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRIANA TOURISTIK COMPANY SRL | Caen 7912 - Activitati ale tur-operatorilor | 10 ani | 8.861.567 | 333.082 |
| FLORA ARNO SRL | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 18 ani | 7.964.846 | 1.853.911 |
| BIANCA STAR 2003 SRL | Caen 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare | 16 ani | 4.649.059 | 712.262 |
| YOUNG BRANDS OUTLET SRL | Caen 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 11 ani | 3.798.761 | 1.047.781 |
| BIO FARMLAND BETRIEBS SRL | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 18 ani | 2.612.534 | 461.067 |
| ILINCA LACT 2011 SRL | Caen 141 - Cresterea bovinelor de lapte | 8 ani | 2.438.223 | 555.430 |
| DELTA SAGUL SRL | Caen 4519 - Comert cu alte autovehicule | 19 ani | 2.203.123 | 28.991 |
| AGRIMAL CERES SRL | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 19 ani | 1.511.392 | 352.522 |
| PFEIL PERSONAL MANAGEMENT SRL | Caen 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului | 6 ani | 1.471.714 | 512.196 |
| NATAMIR LOGISTIC SRL | Caen 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 1 an | 1.353.780 | 611.610 |
| AGROSTAM SAGU SRL | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 8 ani | 1.261.731 | 217.431 |
| ANTO CONFECTII SRL | Caen 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 7 ani | 1.200.328 | 303.567 |
| EASY LOGITRANS SRL | Caen 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 5 ani | 1.161.248 | -32.449 |
| BUSINESS PETROLIUM CONSULTING SRL | Caen 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 5 ani | 1.109.288 | -5.764 |
| APOTHEKE LOTUS SRL | Caen 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 8 ani | 1.089.406 | 176.345 |
| EUROPALD TRANS SPED SRL | Caen 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 7 ani | 871.333 | -433.125 |
| CHEN YONG PING COMERCIAL SRL | Caen 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei | 8 ani | 819.020 | 61.501 |
| AGROGIL SRL | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 18 ani | 791.382 | 37.446 |
| VALAR LOGISTIK IMPEX SRL | Caen 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 3 ani | 750.074 | -75.426 |
| BIO FARMLAND SRL | Caen 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii | 20 ani | 692.443 | 224.093 |
| EUROPRODROM AGROCIN S.R.L. | Caen 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 14 ani | 646.485 | 256.529 |
| OCTI TRANSAR SRL | Caen 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 14 ani | 588.451 | 27.889 |
| ROTUNDA SRL | Caen 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 21 ani | 577.605 | 6.580 |
| COS AND AUTOMOBILE SRL | Caen 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor | 10 ani | 535.976 | -5.559 |

Domenii de activitate

Domeniile cu cea mai mare cifra de afaceri Sagu, Judetul Arad

| Nr. Crt. | Domeniu | Cifră de afaceri |
| --- | --- | --- |
| 1. | CAEN: 111 - (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 18,4 milioane lei (4,2 milioane euro) |
| 2. | CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 14 milioane lei (3,2 milioane euro) |
| 3. | CAEN: 7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | 8,3 milioane lei (1,9 milioane euro) |
| 4. | CAEN: 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare | 4 milioane lei (909.726 euro) |
| 5. | CAEN: 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 2,6 milioane lei (584.381 euro) |

Număr de angajați

Domeniile cu cei mai multi angajati Sagu, Judetul Arad

| Nr. crt | Domeniu | Nr. angajați |
| --- | --- | --- |
| 1. | CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 56 angajati |
| 2. | CAEN: 7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | 49 angajati |
| 3. | CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 47 angajati |
| 4. | CAEN: 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 30 angajati |
| 5. | CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 18 angajati |

În ceea ce privește evoluția angajabilității în comuna Șagu, numărul mediu de salariați în perioada 2010 – 2018 a înregistrat o creștere semnificativă în primii trei ani ai acestui deceniu (aproape o dublare), urmată de o relativă stagnare până în prezent:

Dintr-o perspectivă complementară, evoluția șomajului în comuna Șagu a înregistrat un trend descendent semnificativ, scăzând de la 135 persoane în 2010 la 17 în 2019:

Profit

Domeniile cu cel mai mare profit Sagu, Judetul Arad

| Nr. crt. | Domeniu | Profit |
| --- | --- | --- |
| 1. | CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 3,3 milioane lei (748.194 euro) |
| 2. | CAEN: 7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | 669.354 lei (152.126 euro) |
| 3. | CAEN: 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 631.057 lei (143.422 euro) |
| 4. | CAEN: 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare | 577.568 lei (131.265 euro) |
| 5. | CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri | 523.354 lei (118.944 euro) |

Din punct de vedere economic, în comuna Șagu principalele activități desfășurate sunt circumscrise agriculturii și creșterii animalelor. Există un grad ridicat de angajabilitate, atât în firmele care își desfășoară activitatea pe raza comunei cât și în Municipiul Arad aflat în proximitatea geografică și având o interconectivitate foarte bună datorită drumului european și a autostrăzii.

Se remarcă și continuitatea activității firmelor locale mari, cele 24 de activități comerciale care au înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de peste 500.000 RON având o continuitate medie de 11,4 ani.

Conturarea unui parc industrial (sau al unui spațiu dedicat pentru facilități industriale) cu toată infrastructura necesară și oferirea de facilități investitorilor poate reprezenta o direcție de dezvoltare a comunei, mai ales datorită conectivității foarte bune cu Municipiul Arad (atât rutiere cât și feroviare).

### 2.5. POPULAŢIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

#### 2.5.1. Numărul şi evoluţia populaţiei

Conform datelor oficiale de la recensămintele din 2002 și 2011 populația comunei Șagu a înregistrat o evoluție relativ constantă (cu o ușoară creștere de 1,5%):

|  | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Comuna ȘAGU | 3.862 | 3.776 |
| Masculin |  | 1.861 |
| Feminin |  | 1.915 |
| Localitatea Șagu | 2023 | 2.006 |
| Cruceni | 621 | 575 |
| Firiteaz | 444 | 430 |
| Fiscut | 548 | 581 |
| Hunedoara Timișană | 226 | 184 |

Conform datelor oficiale disponibile la INSSE, evoluția în timp a populației din comuna Șagu prezintă un trend ascendent pe parcursul ultimilor 26 de ani:

Există însă o anumită inconsistență în datele prezentate de Institutul Național de Statistică, datorită redefinirii conceptului de populație stabilă și înlocuirea acestuia cu cel de populație de rezidență. Astfel, și în 2002, și în 2011 există o diferență între datele înregistrate la INSSE și cele din recensământ.

Dacă se urmărește volumul populației totale pe parcursul secolului trecut se constată o tendință de relativă stabilitate până în perioada anilor 1970 după care se constată o tendință descendentă, mai accentuată în primii ani după Revoluție:

Dacă luăm în considerare evoluția existentă în ultimii 5 ani putem constata însă o tendință ascendentă a volumului populației, rata de creștere per capita fiind de 0,7% în 2015 și 2016, 0,9% în 2017, 0,3% în 2018 și -0,2% în 2019. Astfel, cu o medie de 0,5% putem estima că dacă nu apar modificări substanțiale în contextul socio-economic, politic și cultural al regiunii populația comunei Șagu va ajunge la aproximativ 4.962 de persoane în 2050. Evident, apropierea de Municipiul Arad și accesul direct la autostrada A1 creează premisele unui proces de suburbanizare care va determina implicit o creștere accentuată a volumului populației.

În privința distribuției pe gen și vârstă a populației comunei Șagu conform datelor INSSE la 1 ianuarie 2020 se înregistrau următoarele valori (total 4230 locuitori):

Așa cum se observă și din graficul de mai sus, există un vârf demografic pentru populația din intervalul 40-44 de ani. Se remarcă și un relativ dezechilibru pe gen pentru majoritatea intervalelor de vârstă, între 10 și 59 de ani fiind în general mai mulți bărbați, în timp ce peste 60 de ani fiind semnificativ mai multe femei.

Se constată astfel că față de 2010 populația sub 30 de ani înregistrată la 1 ianuarie 2020 a scăzut cu 88 persoane în timp ce populația adultă a crescut cu 113 de persoane iar la cea vârstnică s-au adăugat 118 persoane.

#### 2.5.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei

Pentru analiza evoluției unei populații dintr-un spațiu dat, este necesar să-i cunoaștem structura, dar mai ales mișcarea ei, ce cuprinde două componente: mișcarea naturală şi mișcarea migratorie. 	Principalii indicatori ai mișcării naturale sunt natalitatea şi mortalitatea,pe baza cărora se calculează sporul natural, iar indicatorii mișcării migratorii sunt ratele de sosiri și plecări la mia de locuitori, dintr-un teritoriu dat, pe baza cărora se calculează sporul migrator. Prin însumarea celor două sporuri aflăm cum se modifică volumul populației respective la momentul de referință ales, obținând sporul demografic, fie pozitiv, fie negativ.

#### Natalitatea

Natalitatea este măsurată prin rata natalității care reprezintă numărul de copii născuți vii la 1000 locuitori într-o perioadă determinată (1 an calendaristic, de regulă).

În județul Arad, în anul 2000, natalitatea era inferioară ca valoare mediei naționale, în special pentru mediul rural, însă superioară mediei regionale, pattern conservat până în anul 2018, când valoarea natalității devine similară cu media națională, datorită mențineriiconstante a valorii ei urbane la nivelul județului, în timp ce la celelalte niveluri de analiză a scăzut.

Evoluția natalității județului Arad în perioada 2000-2018 (rate ‰)

|  | 2000 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 9.6 | 9.4 | 9.3 |
| URBAN | 8.4 | 9.1 | 9.1 |
| RURAL | 10.8 | 9.7 | 9.5 |

Sursa de date: Baza de date TEMPO online a INS

Evoluția natalității în județul Arad, pe medii, în perioada 2010-2018 (‰)

#### Mortalitatea

Mortalitatea ca fenomen demografic este şi un indicator al calității vieții, fiind influențat de factori economici şi sociali cum ar fi accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educație,dar şi de factori ecologici. Un indicator al mortalității este rata brută a mortalității, numărul de decedați la 1000 de locuitori.

In județul Arad evoluția ratei mortalității are un trend descrescător, însă valorile sunt mult mai mari comparativ cu contextul suprateritorial (vezi tabelul de mai jos), motiv pentru care, deşi pe intervalul de timp 2008-2018 se înregistrează o usoară scădere, în timp ce la nivel regional şi naţional se înregistrează o creştere a valorii indicatorului, mortalitatea în judeţ (12,5‰) rămâne în anul 2018 superioară mediilor regională (11,7‰) şi naţională (11,9‰).

Evoluția mortalității județului Arad în perioada 1992-2016 (rate ‰)

|  | 2000 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 13.5 | 12.6 | 12.5 |
| URBAN | 11.5 | 10.9 | 11.3 |
| RURAL | 15.8 | 14.9 | 14 |

Sursa de date: Baza de date TEMPO online a INS

Evoluția mortalității în județul Arad, pe medii, în perioada 2010-2018 (‰)

#### Sporul natural

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul între cele două componente ale mișcării naturale ale populației: natalitatea şi mortalitatea, fiind denumit şi bilanț demografic natural. Acesta ne arată cu cât crește în mod natural o populație şi se calculează ca diferență între numărul de nașteri şi cel de decese ce au avut loc într-un an, raportată la volumul populației. Un spor natural pozitiv nu înseamnă neapărat o creștere a populației totale, volumul acesteia depinzând şi de fluxurile migratorii.

Mişcarea naturală a populației județului Arad în anul 2018

|  | Rata natalitatii | Rata mortalitatii | Sporul natural |
| --- | --- | --- | --- |
| Judetul Arad | 9.1‰ | 11.3‰ | -2.2‰ |

Sursa de date: Baza de date TEMPO online a INS

#### Miscarea migratorie

Migrația este o altă componentă care contribuie la creșterea sau descreșterea unei populații alături de natalitate și mortalitate. Migrația reprezintă totalitatea stabilirilor și plecărilor cu domiciliul dintr-un teritoriu dat.

Înainte de 1989 sensul fluxurilor migratorii interne era de la sat spre oraş, însă după 1997 acest sens s-a inversat, astfel încât numărul celor care se stabilesc în rural îl devansează pe al celor care se stabilesc în urban. Intensificarea fluxurilor urban-rural are loc pe fondul schimbării stilului de viață, cu preferință pentru rezidența în proximitatea marilor orașe, în spații mai largi de locuit, mai confortabile, mai puțin poluate. Însă mai poate fi o explicație privind acest fenomen: diminuarea locurilor de muncă pe fondul crizei economice instalate în 2008, care determină forța de muncă disponibilizată, fie să se întoarcă în mediul rural unde au locuitei sau rudele lor, fie să caute în rural noi oportunități de obținere a unui venit.

Față de cele relatate, este de aşteptat ca în judeţul Arad să aibă loc o redistribuire a populației dinspre urban spre ruralul de proximitate, mai ales în jurul municipiului reşedinţă, cu activități economice diversificate şi dezvoltate.

Sporul migratoriu reprezintă diferența dintre stabilirile şi plecările cu domiciliul raportată la 1000 de locuitori.

Mişcarea migratorie a populației a județului Arad în anul 2018

|  | Rata stabilirilor cu domiciliu | Rata plecarilor cu domiciliu | Sporul migratoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| Judetul Arad | 21.0‰ | 17.6‰ | 3.5‰ |

Sursa de date: Baza de date TEMPO online a INS

#### 2.5.3. Structura populaţiei pe principale grupe de vârstă

Vârsta medie calculată pe intervalele respective pentru comuna Șagu a fost la 1 ianuarie 2020 de 40,5 ani (39 ani pentru bărbați și 42 ani pentru femei), aceste valori reprezentând o populație relativ tânără. Se constată însă o ușoară îmbătrânire a populației față de 2010 când vârsta medie era de 39 ani (37.3 pentru bărbați și 40.7 pentru femei).

La nivelul întregului mediu rural din județul Arad la 1 ianuarie 2020 vârsta medie a fost de 40,9 ani (cu 0,4 ani mai mare decât în Șagu), bărbații având o vârstă medie de 39,3 ani (față de 39 ani în Șagu) iar femeile de 42,5 ani (față de 42 ani în Șagu). Față de ansamblul județului Arad populația din comuna Șagu este în prezent ușor sub valoarea medie.

Tendința de îmbătrânire este vizibilă și în graficul următor (populația comunei Șagu 2010-2020):

Se constată astfel că față de 2010 populația sub 30 de ani înregistrată la 1 ianuarie 2020 a scăzut cu 88 persoane în timp ce populația adultă a crescut cu 113 de persoane iar la cea vârstnică s-au adăugat 118 persoane.

Conform datelor ultimelor două recensăminte, populația comunei Șagu prezenta o structură etnică majoritar română, după cum urmează:

POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ ETNIE, RPL2011 - 20 octombrie 2011

| Comuna ȘAGU | POPULATIA STABILA | Români | Maghiari | Rromi | Ucraineni | Germani | Slovaci | Informatie nedisponibila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 3862 | 3534 | 145 | 105 | 6 | 47 | 14 | 11 |
| 2011 | 3776 | 3238 | 111 | 238 | 3 | 34 | 7 | 145 |

Între cele două recensăminte se constată o relativă stabilitate a profilului etnic, dar cu scăderea grupurilor de maghiari, germani și slovaci în paralel cu o dublare a comunității de etnie rromă.

În privința structurii confesionale, la nivelul comunei Șagu grupul majoritar ortodox reprezintă aproape 80% din comunitate:

POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ STAREA CIVILĂ RPL2011 - 20 octombrie 2011

| Comuna ȘAGU | POPULATIA STABILA | Ortodoxa | Romano-catolica | Greco-catolica | Baptista | Penticostala | Martorii lui Iehova | Reformată | Alte religii/ nedeclarată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 3776 | 3012 | 178 | 55 | 186 | 159 | 5 | 27 | 154 |

În fine, după criteriul starea civilă, la ultimul recensământ a fost înregistrată următoarea situație:

POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ RELIGIE RPL2011 - 20 octombrie 2011

| Comuna ȘAGU | POPULATIA STABILA | Necăsătorit | Căsătorit | Divorțat | Văduv | Uniune consensuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 3776 | 1492 | 1726 | 421 | 137 | 236 |
| masculin | 1861 | 847 | 864 | 86 | 64 | 118 |
| feminin | 1915 | 645 | 862 | 335 | 73 | 118 |

În ceea ce privește nivelul de pregătire, la ultimul recensământ au fost înregistrate următoarele distribuții:

POPULAȚIA STABILĂ DE 10 ANI ȘI PESTE PE SEXE, DUPĂ NIVELUL DE EDUCAȚIE - RPL2011 - 20 octombrie 2011

|  | POP. STABILA de 10 ani si peste | NIVELUL DE EDUCATIE AL INSTITUTIEI DE INVATAMANT ABSOLVITE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Superior | Post- liceal si de maistri | Secundar | Primar | Fara scoala absolvita |
|  |  |  |  | Total | Superior | Inferior (gimnazial) |  | Total | din care: |
|  |  |  |  |  | Liceal | Profesional si de ucenici |  |  |  | Persoane analfabete 3 |
| Comuna ȘAGU | 3330 | 217 | 71 | 2359 | 635 | 558 | 1166 | 530 | 153 | 70 |
| Masculin | 1621 | 107 | 37 | 1205 | 334 | 365 | 506 | 218 | 54 | 27 |
| Feminin | 1709 | 110 | 34 | 1154 | 301 | 193 | 660 | 312 | 99 | 43 |

CONCLUZIILE STUDIULUI SOCIO-DEMOGRAFIC

- Pe parcursul ultimului secol populația comunei Șagu a înregistrat o evoluție relativ constantă, între 4000 și 5000 de persoane, cu un declin accentuat în primul deceniu de după Revoluție, dar cu o recuperare semnificativă în ultimii ani.

- Rata medie de creștere per capita pentru ultimii 5 ani a fost de 0,5%, astfel că dacă nu apar modificări substanțiale în contextul socio-economic, politic și cultural al regiunii putem estima că populația comunei Șagu va ajunge la aproximativ 4.962 de persoane în 2050. Această estimare teoretică trebuie completată cu poziționarea comunei în vecinătatea municipiului Arad, fiind astfel expusă la suburbanizare.

- Vârsta medie calculată pentru comuna Șagu a fost la 1 ianuarie 2020 de 40,5 ani (39 ani pentru bărbați și 42 ani pentru femei), aceste valori reprezentând o populație relativ tânără, dar aflată pe un trend de îmbătrânire a față de 2009 când vârsta medie era de 39 ani (37.3 pentru bărbați și 40.7 pentru femei).

- Față de ansamblul județului Arad populația din comuna Șagu este în prezent foarte aproape de valoarea medie: la nivelul întregului mediu rural din județul Arad la 1 ianuarie 2020 vârsta medie a fost de 40,9 ani (cu 0,4 ani mai mare decât în Șagu), bărbații având o vârstă medie de 39,3 ani (față de 39 ani în Șagu) iar femeile de 42,5 ani (față de 42 ani în Șagu).

- Conform datelor ultimelor două recensăminte, populația comunei Șagu prezenta o structură etnică majoritar română, iar grupul majoritar ortodox reprezintă aproape 80% din comunitate.

În ceea ce privește nivelul de pregătire, la nivelul ultimului recensământ 6,5% din populația de peste 10 ani avea studii superioare, 19% studii liceala, 35% gimnaziale, 15,9% primare și 2,1% erau analfabeți.

- În ceea ce privește evoluția angajabilității în comuna Șagu, numărul mediu de salariați în perioada 2010 – 2018 a înregistrat o creștere semnificativă, de 74%, fapt ce reflectă o dezvoltare economică importantă. Dintr-o perspectivă complementară, evoluția șomajului în comuna Șagu a înregistrat un trend descendent semnificativ, scăzând de la 135 persoane în 2010 la 17 în 2018.

- La recensământul din 2011 în comuna Șagu existau 1463 de clădiri și 1270 de gospodării, cu o medie de 2,89 persoane / gospodărie. Fondul locativ a înregistrat o creștere cu 12% din 2000 până în 2019. Se constată atât o ușoară creștere a numărului de locuințe cât și o creștere a suprafeței medii a acestora, de la 40,8 mp/locuință în 2000 la 51,8 mp/locuință în 2019 (o creștere cu 27%). În mod corespunzător a crescut și suprafața locativă medie per capita, fapt ce reflectă o îmbunătățire a calității vieții.

- La nivelul anului 2011, locuințele din comuna Șagu aveau o dotare de nivel mediu, dar care s-a mai îmbunătățit între timp datorită proiectelor de infrastructură implementate. În prezent pe raza comunei rețeaua de apă are 29,9km iar cea de canalizare 28 km.

#### 2.5.4. Resursele de muncă şi posibilităţile de ocupare a acestora.

În ceea ce privește evoluția angajabilității în comuna Șagu, numărul mediu de salariați în perioada 2010 – 2018 a înregistrat o creștere semnificativă în primii trei ani ai acestui deceniu (aproape o dublare), urmată de o relativă stagnare până în prezent:

Dintr-o perspectivă complementară, evoluția șomajului în comuna Șagu a înregistrat un trend descendent semnificativ, scăzând de la 135 persoane în 2010 la 17 în 2019:

#### 2.5.5 Asigurarea cu locuinţe a populaţiei

La recensământul din 2011 în comuna Șagu existau 1463 de clădiri și 1270 de gospodării, cu o medie de 2.89 persoane / gospodărie. Fondul locativ a înregistrat o creștere cu 12% din 2000 până în 2019, după cum urmează:

Conform acestor distribuții se constată atât o ușoară creștere a numărului de locuințe cât și o creștere vizibilă a suprafeței medii a acestora, de la 40,8 mp/locuință în 2000 la 51,8 mp/locuință în 2019 (o creștere cu 27%). În mod corespunzător a crescut și suprafața locativă medie per capita, fapt ce reflectă o îmbunătățire a calității vieții.

În privința dotărilor locuințelor, la recensământul din 2011 aceste se prezentau astfel:

Fondul de locuinţe – dotări - RPL2011 - 20 octombrie 2011

|  | Numar total de locuinte | Alimentare cu apă | Canalizare | Instalație electrică | Încălzire centrală | Bucătărie în locuință | Baie în locuință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna ȘAGU | 1495 | 845 (56.5%) | 761 (50.9%) | 1447 (96,8%) | 173 (11,6%) | 1267 (84,7%) | 709 (47,4%) |

La nivelul anului 2011, locuințele din comuna Șagu aveau o dotare de nivel mediu, dar care s-a mai îmbunătățit între timp datorită proiectelor de infrastructură implementate. În prezent pe raza comunei rețeaua de apă are 30 km iar cea de canalizare 28 km.

### 2.6. CIRCULAŢIA.

#### 2.6.1. Circulaţia rutieră

Cai de circulatie majore

In prezent reteaua de drumuri din teritoriul administrativ este alcatuita din urmatoarele drumuri clasificate:

- Autostrada A1 traverseaza teritoriul administrativ al comunei Sagu intre km 25+300 (intrare) si km 15+900 (iesire)

- Drumului national DN 69 Arad - Timisoara traverseaza teritoriul administrativ al comunei Sagu intre km 37+200(intrare) si km 38+550 (iesire), pe o lungime de 7,29 km. Drunul national DN69 Arad- Timisoara este drum de categoria III-a reabilitat la latime de 8,0m si cu imbracaminte rutiera corespunzatoare unui trafic greu si intens. Drumul national DN 69 traverseaza teritoriul pe partea de vest si face legatura cu municipiul Timisoara si municipiul Arad. Distanta  Sagu-Timisoara este de 40km si distanta Sagu - Arad este de 6 km.

In intravilanul localitatii din drumul national DN 69 se ramifica drumul judetean DJ 682 G .

Intersectia drumului national cu cel judetean este amplasata la km 38+300 de pe DN69 Arad- Timisoara. Intersectiile existente intre traseul de drum national DN 69 si strazile de legatura ale localitatii Sagu sunt in prezent intersectii la acelasi nivel amenajate.

- Drumul judetean DJ 682 G are capatul traseului (km 0+000) in intersectia acestuia cu drumul national DN 69 - intersectie ce este amenajata la acelasi nivel intre un drum national si unul secundar. In comuna Sagu DJ 682 G intalneste traseul drumului comunal DC 94 la km 0+700.

- DJ 682 G Saqu-Cruceni.

- DJ 682 A Firiteaz, Cruceni, Tisa Noua (comuna fantanele), Fantanele (comuna Fantanele)

- Drumul comunal DC 49 Sagu-Humedoara Timisana.

- Drumul comunal DC 92 ce are capatul in localitatea Hunedoara Timisana.

- Drumul comunal DC 94 are capatul traseului in intersectia mentionata mai sus si se prezinta ca un drum de categoria III nemodernizat avand imbracaminte de macadam in stare mediocra spre rea.

- Drumul comunal DC 95 ce are capatul in localitatea Hunedoara Timisana.

- există drumuri de exploatație agricolă pe teritoriul administrativ al comunei Sagu.

#### Reţeaua stradală existentă

Reteaua stradala a localitatii Sagu

Trama majoră a localitătii Sagu este de tip regulat/cartezian si este alcătuită din străzi cu prospecte largi in vechiul intravilan intre 15m si 35m. DJ 682G traverseaza localitatea in zona centrala si face legatura cu localitatea Cruceni. Partea carosabilă are o lățime de 5,50 m.

Circulatia rutieră din localitate este alcătuită din:

- circulatie locală;

- circulatie de tranzit;

- circulatie de penetratie.

Circulatia locală reprezintă valorile cele mai mari de trafic si se desfășoară în principal pe sectorul din intravilan al DJ 682G drumuri cu îmbrăcăminti rutiere moderne.

Circulatia de tranzit se desfășoară de asemenea pe DJ 682G, acest drum fiind principalul traseu spre localitatea Cruceni si pe DC 49

În ceea ce priveste clasificarea pe categorii de străzi a tramei stradale în intravilanul localitătii Sagu există următoalele categorii de artere:

- drumul județean DJ 682G care îsi păstrează categoria funct"ională în intravilan;

- restul străzilor sunt principale sau secundare, de folosintă locală cu 1-2 benzi de circulație.

Reteaua stradală de deservire din perimetrul construibil al localitătii Sagu, se caracterizează prin:

- front stradal cu lătime variabilă (15m-35m), cu imobile construite pe o parte sau ambele părti ale platformei drumului;

- Strazile propuse prin planurile urbanistice noi aprobate au prospecte de 12m, strazi cu 2 benzi de circulatie;

- traseul în plan este rectangular și prezintă declivități micii;

- sectorul din intravilan al DJ 682G și străzile au îmbrăcăminte rutieră bituminoasă pe toată lungimea lor;

- în general lipsesc dispozitivele de colectarea si evacuarea apelor de suprafată pe strazile secundare;

- majoritatea trotuarelor sunt degradate sau lipsesc,

- pistele pentru ciclisti lipsesc.

Reteaua stradala a localitatii Cruceni

Legatura localitatii cu localitatea Sagu se face pe drumul judetean DJ682 G care se intersecteaza cu DJ 682 A spre sud spre localitatile Firiteaz si Fiscut, si spre est spre localitatile Tisa Noua si Fantanele (comuna Fantanele). DJ 682G are capatul in localitatea Cruceni la km 4+600, unde se intersecteaza cu DJ 682A.

Circulatia rutiera din localitate este alcatuita din:

- circulatie locala;

- circulatie de tranzit;

- circulatie de penetratie

Circulatia de tranzit si de penetratie care reprezinta valorile cele mai mari de trafic se desfasoara pe sectorul stradal al DJ 682 G drumuri nemodernizate cu imbracaminte de asfalt.

Circulatia locala se desfasoara si pe strazile colectoare care se racordeaza direct la strada principala.

Reteaua stradala a localitatii Firiteaz

Este o localitate de şes, cu relief plat. Legatura localitatii cu localitatea Fibis se face pe drumul se face cu DJ 682 A . Legatura cu localitatea Fiscut se face pe DC 92.

Circulatia rutiera din localitate este alcatuita din:

- circulatie locala;

- circulatie de tranzit;

- circulatie de penetratie

Circulatia de tranzit si de penetratie care reprezinta valorile cele mai mari de trafic se desfasoara pe sectorul stradal al DJ 682 A si DC 92 drumuri nemodernizate cu imbracaminte de macadam.

Traficul de tranzit al comunei se desfăsoară În principal pe traseul drumului judetean si comunal mentionate si prin intermediul acestora se racordeaza la drumul national invecinat si la DJ 682 G,

Circulatia locala se desfasoara si pe strazile colectoare care se racordeaza direct la strada principala. Prospectele stradale sunt de 20m -25m, cu zona carosabila de 4m.

Reteaua stradala a localitatii Fiscut

Este o localitate de şes, cu relief plat. Legatura localitatii cu localitatea Alios se face pe drumul de exploatatie agricola. Drumul comunal DC 92 se termina in aceasta localitate. Legatura cu localitatea Firiteaz se face pe DC 92. Legatura cu localitatea Masloc se face pe un drum de exploatatie agricola.

Circulatia rutiera din localitate este alcatuita din:

- circulatie locala;

- circulatie de tranzit;

- circulatie de penetratie

Circulatia de tranzit si de penetratie care reprezinta valorile cele mai mari de trafic se desfasoara pe sectorul stradal al DC 92 drum nemodernizat cu imbracaminte de macadam.

Traficul de tranzit al localitatii se desfăsoară În principal pe traseul drumului comunal mentionat.  	Circulatia locala se desfasoara si pe strazile colectoare care se racordeaza direct la strada principala. Prospectele stradale sunt de 20m -25m, cu zona carosabila de 4m.

Reteaua stradala a localitatii Hunedoara Timisana

Este o localitate de şes, cu relief plat. Legatura localitatii cu localitatea Sagu se face pe drumul comunal DC 95. Drumul comunal DC 95 traverseaza autostrada la km 21+320. Legatura cu localitatea Firiteaz se face pe un drum de exploatatie agricola.

Circulatia rutiera din localitate este alcatuita din:

- circulatie locala;

- circulatie de tranzit;

- circulatie de penetratie

Circulatia locala se desfasoara si pe strazile principale si secundare. Prospectele stradale sunt de 20m -25m, cu zona carosabila de 4m.

#### 2.6.2. Transportul in comun rutier

Localitatea SAGU

In localitatea Sagu isi desfasoara traseul urmatoarele linii interurbane de transport in comun:

- Arad-Sagu-Cruceni-Firiteaz-Fiscut 1 cursa pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de transport public Arad.

- Arad- Vinga-Mailat-Manastur- 2 curse pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de

- transport public Arad.

- Timisoara- Moneasa - 1 cursa pe zi, proprietar particular

- Timisoara- Arad- Brad-- 1 cursa pe zi, proprietar particular

Aceste linii isi desfasoara traseul pe drumul national D.N.69 Arad- Timisoara in principal, pe drumul judetean  DJ 682 A si pe drumul comunal DC 92.

Localitatea CRUCENI

In localitatea Cruceni isi desfasoara traseul urmatoarea linie de transport in comun:

- Arad-Sagu-Cruceni-Firiteaz-Fiscut 1 cursa pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de transport public Arad

Aceasta linie isi desfasoara traseul pe drumul national D.N.69 Arad- Timisoara in principal, pe drumul judetean DJ 682 A si pe drumul comunal DC 92 .

Localitatea FIRITEAZ

In localitatea Firiteaz isi desfasoara traseul urmatoarea linie de transport in comun:

- Arad-Sagu-Cruceni-Firiteaz-Fiscut 1 cursa pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de transport public Arad.

Aceasta linie isi desfasoara traseul pe drumul national D.N.69 Arad- Timisoara in principal, pe drumul judetean DJ 682 A si pe drumul comunal DC 92 .

Localitatea  HUNEDOARA TIMISANA

In localitatea Hunedoara Timisana nu exista nici o linie de transport in comun nici locala nici interurbana. Locuitorii acestei localitati vor utiliza traseul interurban cel mai apropiat si anume:

- Arad-Sagu-Cruceni-Firiteaz-Fiscut 1 cursa pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de transport public Arad.

Aceasta linie isi desfasoara traseul pe drumul national D.N.69 Arad- Timisoara in principal, pe drumul judetean DJ 682 A si pe drumul comunal DC 92.

Localitatea FISCUT

In localitatea Fiscut isi desfasoara traseul urmatoarea linie de transport in comun:

- Arad-Sagu-Cruceni-Firiteaz-Fiscut 1 cursa pe zi tur-retur: autobuzele se afla in proprietatea Companiei de transport public Arad.

Aceasta linie isi desfasoara traseul pe drumul national D.N.69 Arad- Timisoara in principal, pe drumul judetean DJ 682 A si pe drumul comunal DC 92 .

#### 2.6.3. Circulaţia feroviară

In localitatea Sagu pe perimetrul intravilanului in partea de vest a localitatii exista o cale ferata ce leaga gara C.F.R. Arad- Timisoara.

In localitate exista gara CFR pe traseul mentionat mai sus.

In nici una din satele apartinatoare din comuna Sagu nu dispune de linie de cale ferata in apropiere. Cea mai apropiata gara este in localitatea Sagu .

### 2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL

#### 2.7.1. Compunerea intravilanului

Comuna SAGU cuprinde localităţile :

- SAGU – reşedinţa de comună,

- CRUCENI, FIRITEAZ, FISCUT şi HUNEDOARA TIMISANA – sate componente.

În cadrul Planului Urbanistic General, intravilanul se materializează prin corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie – Arad , cu cele aflate în evidenţa Consiliului Local.

Intravilanul comunei Şagu este format din următoarele trupuri:

- localitatea de reşedinţă

- localităţile componente aparţinătoare

- unităţi economice izolate (industriale, agro-zootehnice, de depozitare, etc.)

- - unităţi de gospodărie comunală şi echipare edilitară (platforme pentru depozitarea deşeurilor, puţuri de captare apa, staţii de transformare, staţii de epurare).

- trupuri principale :

- Sagu				329,64 ha

- Cruceni				 81,68 ha

- Firiteaz				117,71 ha

- Fiscut				107,72 ha

- Hunedoara Timisana	 35,39 ha

- trupuri izolate:

- Sagu 				13.5051 ha

- Sagu				0.2442 ha

- Cruceni				6.7028 ha

- Firiteaz				-

- Fiscut				3.299 ha

- Hunedoara Timisana  -

#### 2.7.2. Bilanţ teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ.

| TERITORIU ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA | AGRICOL (ha) | Total agricol | NEAGRICOL (ha) | Total neagricol | TOTAL GENERAL ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arabil | Pasuni | Fanete | Vii | Livezi |  | Paduri | Ape | Drumuri | Curti Constructii | Neproductiv |  |  |
| EXTRAVILAN | 8.157,229 | 624,350 | 290,385 | 62,308 | - ,000 | 9.134,274 | 62,979 | 39,562 | 135,393 | 474,2564 | 15,940 | 728,1319 | 9.862,4068 |
| INTRAVILAN SAGU | 36,9334 | 1,0099 | 0,7285 | 4,4655 |  | 43,1373 |  | 0,027 | 22,9759 | 37,2215 | 0,0596 | 60,2844 | 103,4217 |
| INTRAVILAN CRUCENI | 23,9725 |  | 0,6675 | 2,0753 | 0,1103 | 26,8256 | 0,0208 |  | 17,3923 | 29,1013 |  | 46,5144 | 73,3400 |
| INTRAVILAN FIRITEAZ | 65,3655 | 0,2735 | 0,2674 | 1,6354 | 0,3374 | 67,8792 | - ,000 | 0,212 | 18,5632 | 14,5320 |  | 33,3075 | 101,1867 |
| INTRAVILAN FISCUT | 49,6200 | 4,2259 | 0,8605 | 0,5710 | 0,3420 | 55,6194 | - ,00 | 0,198 | 17,5163 | 15,6528 |  | 33,3669 | 88,9863 |
| INTRAVILAN HUNEDOARA TIMISANA | 12,8787 |  | 0,0904 | 1,9442 |  | 14,9133 |  |  | 9,1589 | 9,9478 |  | 19,1067 | 34,0200 |
| TOTAL INTRAVILAN | 188,7701 | 5,5093 | 2,6143 | 10,6914 | 0,7897 | 208,3748 | 0,0208 | 0,438 | 85,6066 | 106,4554 | 0,0596 | 192,580 | 400,9547 |
| TOTAL COMUNA | 8.346,000 | 629,860 | 293,000 | 73,000 | 0,790 | 9.342,650 | 63,000 | 40,00 | 221,000 | 580,712 | 16,000 | 920,712 | 10.263,362 |
| % DIN TOTAL | 81,32% | 6,14% | 2,85% | 0,71% | 0,01% | 91,03% | 0,61% | 0,39% | 2,15% | 5,66% | 0,16% | 8,97% | 100,00% |

#### 2.7.3. Principalele caracteristici ale zonelor funcţionale din intravilan

Intravilanul existent a fost materializat in PUG prin planul aflat in evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş (OCPI), corelat cu cele aflate în evidenţa Consiliului Local Variaş.

In componenţa intravilanului existent intră următoarele trupuri :

- localitatea de reşedinţă

- localităţile componente aparţinătoare

- unităţi economice izolate (industriale, agro-zootehnice, de depozitare, extractive, etc.)

- unităţi de gospodărie comunală şi echipare edilitară (platforme pentru depozitarea deşeurilor, puţuri de captare apa, staţii de transformare, staţii de epurare).

##### LOCALITATEA SAGU

Intravilanul existent cuprinde corpul principal al localităţii şi un număr de 8 trupuri. Aceste trupuri sunt situate în vecinătatea localităţii. Este reşedinţa de comună, situată in partea de vest în cadrul teritoriului administrativ, este dezvoltată pe un relief relativ plan, diferenţe de nivel mici existând pe direcţia est - vest.

In localitatea SAGU principalele zone funcţionale sunt repartizate astfel :

- ZONA CENTRALA (IS) - situată în centrul de greutate al localităţii, cu dezvoltare tradiţională pe strada principală, adiacent drumului judetean Dj 682G.

Aici se află instituţiile publice, dotările comerciale şi servicii, instituţiile de cult, învăţământ şi sănătate.

- UNITATI POLITICO-ADMINISTRATIVE: sunt grupate în zona centrală a localităţii cu accesibilitate maximă din toate punctele intravilanului.

- INVATAMANT

GRADINITE SI SCOLI

Situatia unitatilor de invatamant de pe teritoriul asministrativ al comunei Sagu este urmatoarea:

- numar total de unitati de invatamant 8

- din care gradinite de copii  4 – in total 7 sali de clasa

- scoli (invatamant primar si gimnazial)  4   -  sali de clasa 15,  cabinete scolare 6  si  laboratoare scolare 4

- copii inscrisi la gradinite  155

- elevi inscrisi la scoli  324 din care  -  in invatamantul primar  171

-  in invatamantul gimnazial  153

- personal didactic pe total comuna  38

din care:   	-  in invatamantul prescolar  7

-  in invatamantul primar  11

-  in invatamantul gimnazial  20

Învăţământul preşcolar

Funcţionează o grădiniţă cu 4 sali de clasa, avand o suprafata totala de 280mp.

- numar de copii inscrisi 87

- numar cadre didactice  4

- local specific – în stare bună – fără echipare edilitară

Învăţământul şcolar

Şcoala cuprinde clasele I – VIII cu predare in limba romana. Numărul de săli de clasă este de 9. Suprafata totala a scolii este de 1091mp, numarul de elevi inscrisi este de 171, numarul cadrelor didactice care activeaza in scoala este de 15. Localul este specific, este în stare mediocră, necesită reparaţii.

- SANATATE

Pe teritoriul administrativ al comunei Sagu functioneaza in prezent un dispensar uman, un dispensar veterinar si o farmacie, toate amplasate in localitatea Sagu.

Starea fizica a constructiilor este relativ buna, necesitand unele reparatii minore.

- CULTURA

In localitatile Sagu functioneaza Casa de Cultura, constructie in stare fizica buna.

In localitatea Sagu exista o biblioteca comunala.

- CULTE

- Biserica Ortodoxa, cu teren aferent de 0,15ha

- Biserica Romano-Catolica, cu teren aferent de 0,03ha

- Biserica Baptista

- Biserica Penticostala.

- Zona de locuinte si functiuni complementare (l)

Este determinat de reţeaua de străzi rectangulare, pe loturi adânci. Majoritatea locuinţelor au un regim de înălţime parter sau maxim parter si etaj / mansarda.

Deoarece prospectul străzilor este mare, aliniamentul caselor este la trotuar. Urbanizarea este organizată în loturi individuale cu suprafeţe cuprinse între 1000 – 4500 mp. Locuinţele noi respectă aceste reguli tradiţionale de amplasare pe teren.

In zonele in care s-au realizat ulterior Planuri urbanistice zonale se propun parcele mai mici, suprafete de 500 mp, cu retragerea caselor de la aliniament.

Fondul de locuinţe existent se compune din case unifamiliale. Numărul caselor de locuit este de 671 clădiri cu o suprafaţă locuibilă de 33.108 mp. În medie pe clădirea de locuit rezultă o suprafaţă de 47,38 mp. Indicele de locuibilitate este de 16,83 mp locuibili / locuitor.  Numărul de persoane / locuinţă este în medie de 3,0 persoane.

Starea fizică a clădirilor este relativ bună.

- ZONA DE UNITATI AGRO ZOOTEHNICE (A)

-  în partea de nord a localităţii, in vecinatatea caii ferate, sunt doua unitati :

- fabrica de mobila

- zona industrie si depozitare

-  în partea centrala a localităţii, pe partea dreapta a drumului national DN 69 pe directia Timisoara – Arad : fermă agricola privată (fost CAP)

- ZONA INDUTRIALA SI DE DEPOZITARE (ID)

Cuprinde 2 zone in partea de sud a localitatii, aflate la DN 69 SC IMO BERTFUMORE SRL, si o fosta unitate agricola, aflata tot in partea de sud a localitatii.

- ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA (GC)

Cuprinde un cimitir situat in UTR 2.

- ZONA DE SPATII VERZI, SPORT SI AGREMENT (V)

Cuprinde un parc in fata Primariei, un parc amenajat in UTR 2, o baza sportiva in UTR 4, si o zona verde in UTR 5.

- ZONA DE CAI FERATE  (Cf) şi statia CFR Sagu, aflata pe limita de vest a  localităţii.

Zone functionale existente în localitatea Sagu

| Simbol UTR | Zone functionale | SAGU |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 3,1562 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,3922 |
|  | ISi - Subzona institutiide invatamant | 0,8255 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,6712 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,1327 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 1,1346 |
| L | Zona de locuire | 98,5618 |
| IA | Zona de activitati economice | 56,4653 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 36,9574 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 19,5079 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 10,0952 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 1,4133 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 2,3895 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 6,2924 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 42,4499 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 40,4858 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 1,9641 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,2442 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 1,8170 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,1570 |
| TN | Terenuri libere | 143,3219 |
| H | Ape | 0,0274 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 356,2959 |
|  | Suprafata propusa pentru extindere | 330,2823 |

##### LOCALITATEA CRUCENI

Este situată în partea de nord - est a teritoriului administrativ, zonă cu un relief colinar. Este a treia localitate ca si marime din cadrul UAT.

- ZONA CENTRALA (IS) - situată în centrul de greutate al localităţii, cu dezvoltare tradiţională pe strada principală, adiacent drumului judetean Dj 682G.

Aici se află instituţiile publice, dotările comerciale şi servicii, instituţiile de cult si învăţământ.

Aici se afla si o zona verde amenajata ca si parc cu suprafata de 7475 mp.

- UNITATI POLITICO-ADMINISTRATIVE: sunt grupate în zona centrală a localităţii cu accesibilitate maximă din toate punctele intravilanului.

- INVATAMANT

Învăţământul preşcolar

Funcţionează o grădiniţa cu o sala de clasa, avand o suprafata de 40mp, in aceeasi cladire cu 	scoala.

- numar de copii inscrisi 25

- numar cadre didactice  1

- local comun cu şcoala – stare mediocră, fără echipare edilitară.

Învăţământul şcolar

Şcoala cuprinde clasele I – IV şi dispune de doua sali de clasă. Suprafata totala a scolii este de 96mp, numarul de elevi inscrisi este de 27, numarul cadrelor didactice care activeaza in scoala este de 2. Starea clădirii este mediocră si necesita unele reparatii curente. Nu este asigurată echiparea edilitară.

- SANATATE

In Cruceni functioneaza punct sanitar subordonat dispensarului uman Sagu. Pentru urgente si spitalizare se apeleaza la unitatile sanitare specializate din municipiul Arad.

- CULTURA

In localitatile Cruceni functioneaza Casa de Cultura, constructie in stare fizica buna.

- CULTE

- Biserica Ortodoxa, cu teren aferent de 0,08ha

- Biserica Romano-Catolica, cu teren aferent de 0,06ha

- Biserica Baptista, cu teren aferent de 0,23ha

- Zona de locuinte si functiuni complementare (l)

Zona de locuit este organizată în loturi individuale cu suprafeţe cuprinse între 1000 – 2500mp.  Clădirile de locuit sunt situate în cadrul lotului la aliniamentul stradal. Regimul de înălţime dominant este parter.

Fondul de locuinţe existent se compune din case unifamiliale.  Numărul clădirilor de locuit este de 248 clădiri, suprafaţa locuibilă este de 11.396mp, pe clădire rezultând în medie 47,38,0mp.

Indicele de locuibilitate este de 16.83 mp locuibili / locuitor.  Numărul de persoane / locuinţă este în medie de 2,8 persoane. Starea fizică a clădirilor de locuit este mediocră.

- ZONA DE UNITATI AGRO ZOOTEHNICE (A)

Exista in partea de sud a localitatii, adiacent DJ 682A cu o suprafata de 102095 mp.

- ZONA INDUTRIALA SI DE DEPOZITARE (ID)

Cuprinde o zona in partea de sud a localitatii.

- ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA (GC)

Cuprinde un cimitir situat in partea de nord a localitatii in UTR 2, cu o suprafata de 11718 mp.

- ZONA DE SPATII VERZI, SPORT SI AGREMENT (V)

Cuprinde un parc in fata Primariei, un parc amenajat in UTR 2, o baza sportiva in UTR 4, si o zona verde in UTR 5.

Zone functionale existente în localitatea Cruceni

| Simbol UTR | Zone functionale | CRUCENI |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 1,6121 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,0000 |
|  | ISi - Subzona institutiide invatamant | 0,3312 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,7478 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,2994 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 0,2337 |
| L | Zona de locuire | 44,9533 |
| IA | Zona de activitati economice | 10,9088 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 0,6992 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 10,2096 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 2,4245 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 0,7475 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 1,6770 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 0,0000 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 9,1930 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 9,1930 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 0,0000 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,3774 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 1,3158 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,0000 |
| TN | Terenuri libere | 17,6059 |
| H | Ape | 0,0000 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 88,3908 |
|  | Suprafata propusa pentru extindere | 27,0219 |

##### LOCALITATEA FIRITEAZ

Este situată în partea de sud a teritoriului administrativ al comunei. Ca relief zona este plană, localitatea dezvoltand o trama stradala rectangulara, aspectul localităţii fiind compact şi ordonat.

- ZONA CENTRALA (IS) situată în centrul de greutate al localităţii, cu dezvoltare tradiţională pe strada principală, adiacent drumului judetean Dj 682A.

Aici se află instituţiile publice, dotările comerciale şi servicii, instituţiile de cult si învăţământ.

- UNITATI POLITICO-ADMINISTRATIVE: sunt grupate în zona centrală a localităţii cu accesibilitate maximă din toate punctele intravilanului.

- INVATAMANT

Învăţământul preşcolar

Funcţionează o grădiniţa cu o sala de clasa,  avand o suprafata de 49,75mp, in aceeasi cladire cu scoala.

- numar de copii inscrisi 18

- numar cadre didactice  1

Învăţământul şcolar

Şcoala cuprinde clasele I – IV si are 2 săli de clasă. Suprafata totala a scolii este de 280mp, numarul de elevi inscrisi este de 24, numarul cadrelor didactice care activeaza in scoala este de 2. Este un local amenajat – stare buna. Nu este asigurată echiparea edilitară.

- SANATATE

Nu exista

- CULTURA

Nu exista

- CULTE

- Biserica Ortodoxa, cu teren aferent de 0,37ha

- Biserica Romano-Catolica, cu teren aferent de 0,68ha

- Biserica Baptista, cu teren aferent de 0,10ha

- Zona de locuinte si functiuni complementare (l)

Zona de locuit  este organizată în loturi individuale cu suprafeţe cuprinse între 1000 – 3000mp.  Clădirile de locuit sunt situate în cadrul lotului la aliniamentul stradal. Regimul de înălţime dominant este parter.

Fondul de locuinţe existent se compune din case unifamiliale. Numărul clădirilor de locuit este de 193 clădiri, suprafaţa locuibilă este de 8.126mp, pe clădire rezultând în medie 47,38mp.

Indicele de locuibilitate este de 16,83 mp locuibili / locuitor.  Numărul de persoane / locuinţă este în medie de 2,8 persoane.  Starea fizică a clădirilor de locuit este mediocra.

- ZONA DE UNITATI AGRO ZOOTEHNICE (A)

Cuprinde zone in partea de nord adiacent drumului judetean DJ 682A, in UTR 2 cu o suprafata de 40303 mp

SC BIOFARMLAND SRL

ASOCIATIA AGRICOLA FURNICA FIRITEAZ

ILINCA LACT 2011 SRL

O zona in partea de sud, in UTR 2, cu o suprafata de 2960 mp in proprietatea SC BIOFARMLAND SRL.

- ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA (GC)

Cuprinde un cimitir situat in partea de nord a localitatii in UTR 2, cu o suprafata de 25524 mp.

Zone functionale existente în localitatea Firiteaz

| Simbol UTR | Zone functionale | FIRITEAZ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 4 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 0,7505 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,0000 |
|  | ISi - Subzona institutiide invatamant | 0,2713 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,2115 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,0000 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 0,2677 |
| L | Zona de locuire | 79,8253 |
| IA | Zona de activitati economice | 0,7877 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 0,0000 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 0,7877 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 0,0000 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 0,0000 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 0,0000 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 18,5632 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 18,5632 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 0,0000 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,0000 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 2,5524 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,0000 |
| TN | Terenuri libere | 15,0205 |
| H | Ape | 0,2123 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 117,7119 |
|  | Suprafata propusa pentru extindere | 26,8591 |

##### LOCALITATEA FISCUT

Este situată în partea de est a teritoriului administrativ.

- ZONA CENTRALA (IS) situată în centrul de greutate al localităţii, cu dezvoltare tradiţională pe strada principală, adiacent drumului judetean Dc 92.

Aici se află instituţiile publice, dotările comerciale şi servicii, instituţiile de cult, cultura si învăţământ.

- UNITATI POLITICO-ADMINISTRATIVE: sunt grupate în zona centrală a localităţii cu accesibilitate maximă din toate punctele intravilanului.

- INVATAMANT

Învăţământul preşcolar

Funcţionează o grădiniţa cu o sala de clasa,  avand o suprafata de 47,60mp, in aceeasi cladire cu scoala.

- numar de copii inscrisi 25

- numar cadre didactice  1

Învăţământul şcolar

Şcoala cuprinde clasele I – VIII cu predare in limba romana.  Suprafata totala a scolii este de 963mp, are 12 sali de clasa numarul de elevi inscrisi este de 102, numarul cadrelor didactice care activeaza in scoala este de 12.  Localul este specific, este în stare buna, necesită reparaţii. Nu este asigurată echiparea edilitară.

- SANATATE

In localitate functioneaza un punct sanitar subordonat dispensarului uman Sagu. Pentru urgente si spitalizare se apeleaza la unitatile sanitare specializate din municipiul Arad.

- CULTURA

Functioneaza o Casa de Cultura, constructie in stare fizica buna.

- CULTE

- Biserica Ortodoxa, cu teren aferent de 0,15ha.

- Biserica Baptista

- Biserica Penticostala

- Zona de locuinte si functiuni complementare (l)

Zona de locuit este organizată în loturi individuale cu suprafeţe cuprinse între 1000 – 2500mp.  Clădirile de locuit sunt situate în cadrul lotului la aliniamentul stradal. Regimul de înălţime dominant este parter.

Fondul de locuinţe existent se compune din case unifamiliale.  Numărul clădirilor de locuit este de 140 clădiri, suprafaţa locuibilă este de 7.627mp, pe clădire rezultând în medie 47,38mp.

Indicele de locuibilitate este de 16,83 mp locuibili / locuitor.  Numărul de persoane / locuinţă este în medie de 2,8 persoane. Starea fizică a clădirilor de locuit este mediocră.

- ZONA DE UNITATI AGRO ZOOTEHNICE (A)

Cuprinde zone in partea de sud, in UTR 5 cu o suprafata de 8020 mp

- ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA (GC)

Cuprinde un cimitir situat in partea de nord a localitatii in UTR 6, cu o suprafata de 32992 mp.

Zone functionale existente în localitatea Fiscut

| Simbol UTR | Zone functionale | FISCUT |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 5 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 3,3842 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,0000 |
|  | ISi - Subzona institutiide invatamant | 2,6870 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,6972 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,0000 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 0,0000 |
| L | Zona de locuire | 66,6429 |
| IA | Zona de activitati economice | 0,8020 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 0,0000 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 0,8020 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 0,0000 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 0,0000 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 0,0000 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 17,5163 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 17,5163 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 0,0000 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,2507 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 3,2992 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,0000 |
| TN | Terenuri libere | 18,9233 |
| H | Ape | 0,1978 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 111,0164 |
|  | Suprafata propusa pentru extindere | 16,2791 |

##### LOCALITATEA HUNEDOARA TIMISANA

Este situată în partea de sud - vest a teritoriului administrativ al comunei. Ca relief zona este plană, localitatea dezvoltându-se pe un platou ce a permis organizarea unei trame stradale rectangulare, aspectul localităţii fiind compact şi ordonat.

- ZONA CENTRALA (IS) situată în centrul de greutate al localităţii, cu dezvoltare tradiţională pe strada principală.

Aici se află instituţiile publice, dotările comerciale şi servicii, instituţiile de cult, cultura si învăţământ.

- UNITATI POLITICO-ADMINISTRATIVE: sunt grupate în zona centrală a localităţii cu accesibilitate maximă din toate punctele intravilanului.

- INVATAMANT

Nu exista unitati de invatamant in localitate.

- SANATATE

Nu exista puncte sanitare in localitate. Pentru orice nevoie se apeleaza la dispensarele din localitatea Sagu.

- CULTURA

In localitatea functioneaza Casa de Cultura, constructie in stare fizica buna.

- CULTE

- Biserica Ortodoxa , cu teren aferent de 0,35ha

- Biserica Baptista

- Zona de locuinte si functiuni complementare (l)

Zona de locuit  este organizată în loturi individuale cu suprafeţe cuprinse între 1000 – 2000mp.  Clădirile de locuit sunt situate în cadrul lotului la aliniamentul stradal. Regimul de înălţime dominant este parter.

Fondul de locuinţe existent se compune din case unifamiliale.  Numărul clădirilor de locuit este de 121 clădiri, suprafaţa locuibilă este de 4.804mp, pe clădire rezultând în medie 47,38mp.

Indicele de locuibilitate este de 16,83 mp locuibili / locuitor.  Numărul de persoane / locuinţă este în medie de 2,8 persoane. Starea fizică a clădirilor de locuit este in general nesatisfacatoare.

- ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA (GC)

Cuprinde un cimitir situat in partea de nord a localitatii in UTR 4, cu o suprafata de 7920 mp.

Zone functionale existente în localitatea Hunedoara Timisana

| Simbol UTR | Zone functionale | HUNEDOARA TIMISANA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 6 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 0,5517 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,0000 |
|  | ISi - Subzona institutiide invatamant | 0,1469 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,4048 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,0000 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 0,0000 |
| L | Zona de locuire | 22,9685 |
| IA | Zona de activitati economice | 0,0000 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 0,0000 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 0,0000 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 0,0000 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 0,0000 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 0,0000 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 0,0000 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 9,1589 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 9,1589 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 0,0000 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,2500 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 0,7970 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,0000 |
| TN | Terenuri libere | 1,6634 |
| H | Ape | 0,0000 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 35,3895 |
|  | Suprafata propusa pentru extindere | 9,2002 |

### 2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE.

Patentialul seismic al zonei:

Teritoriul comunei Şagu se află în zona seismică D, coeficientul seismic Ks = 0.20 iar perioada de col Tc =0,7 s (conform P100-3/2019) .

Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că teritoriul administrativ al comunei Şagu, se încadrează în zona de intensitate seismică VII (exprimată în grade MSK).

Adancimea de inghet este de 0.7-0.8m (conform STAS - 6054/77).

Inundatii

Având în vedere că UAT Şagu dispune de o reţea hidrografică slab dezvoltată, NU există riscuri de inundaţii.

Alunecari de teren, procese de eroziune :

Teritoriul comunei este unul plat cu pante foarte reduse și risc de eroziune a solurilor redus.

Riscuri tehnologice

Operatorii economici care prin domeniul de activitate pot prezenta risc prin utilizarea substanțelor chimice periculoase sau emisii poluante în UAT Sagu sunt fermele de creșterea animalelor și utilizarea feritlizanților și a pesticidelor în agricultură.

Prin utilizarea îngrășămintelor pe terenurile agricole pe pantele din apropierea paraielor are loc creșterea nivelului de nitriți apelor de suprafață. (fig. 2.40)

Cele mai importante activități economice desfășurate la nivelul comunei sunt cele agricole,de creștere a animalelor, precum si de transporturi rutiere de marfuri.

### 2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ

#### 2.9.1. Gospodărirea apelor.

Alimentarea cu apă

Localitatea Şagu are în funcţiune un sistem centralizat de alimentare cu apă compus din:

- sursa de apă apă locală, foraj de medie adâncime;

- gospodăria de apă cu staţia de tratare;

- reţea de distribuţie.

Localitatea Şagu

- Sursa de apă

Localitatea Sagu este alimentată, în prezent, din două foraje, F1 (executat în anul 1975) şi F2 (executat în anul 1992), având adâncimile de 125m şi respectiv 100m. Dintre cele două foraje, mai des folosit este forajul cu adâncimea de 100m. Apa provenită din foraje este pompată într-un rezervor de înmagazinare din care este repompată în reţeaua de distribuţie, alimentând circa 90% din locuitori. Forajele sunt amplasate lângă sediul primăriei comunei Şagu. Debitul captat de la aceste foraje este de 5,7 l/s pe fiecare foraj.

- Gospodăria de apă

Gospodăria de apă este amplasată în parcul dintre clădirea primărie şi Biserica catolică şi se compune din: rezervor de înmagazinare 100mc, staţie de clorinare şi staţie de pompare treapta a II-a de distribuție.

- Reţea de distribuţie

Apa este distribuită în localitate printr-o reţea de conducte de apă potabilă executate din ţeavă PVC şi polietilenă PEID cu diametrele cuprinse între (100-160)mm, cu lungimea de 13,80 km.

Localitatea Cruceni

- Sursa de apă

Localitatea Cruceni are în funcţiune un sistem de alimentare cu apă compus din: conductă de aducțiune de apă de cca. 11km de la Vinga, rezervor de apă metalic suprateran cu capacitatea de100 mc, staţie de clorinare a apei, staţie de pompare de distribuție şi reţele de distribuție de apă.

- Reţea de distribuţie

Toate străzile localităţii Cruceni au conducte de apă potabilă care sunt din ţeavă de polietilenă PEID100 cu diametrul cuprins între 75 mm şi 110 mm cu o lungime totală de 7,0km.

În localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, sursa de apă este constituită din fântâni individuale.

Canalizarea menajeră

În comuna Şagu există un sistem centralizat de preluare a apelor uzate menajere. Care cuprinde:

- rețea de canalizare menajeră în localitățile Șagu și Cruceni,

- stație de pompare ape uzate în localitatea Șagu,

- stație de epurare ape uzate în localitatea Șagu.

În localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană nu există un sistem centralizat de preluare a apelor uzate menajere.

În localitatea Șagu reţeaua de canalizare menajeră este formată dintr-un colector principal, colectoare secundare şi de colectoare de serviciu. Colectoarele sunt executate din ţeavă PVC sau PEID riflat cu diametrele cuprinse între (250-500)mm. Lungimea totală a colectoarelor menajere este de 14,5km. Pe colectoarele menajere existente sunt racorduri menajere la toate imobilele.

Stația de epurare din localitatea Șagu pentru ape uzate este amplasată la cca. 300 m de limita locuită a intravilanului localității Șagu și va deservi toate localitățile comunei Șagu, construirea ei realizându-se etapizat odată cu extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitățile comunei. Epurarea apelor se face în două trepte de epurare (mecanică şi biologică) şi o treaptă de prelucrare a nămolului în exces rezultat. Apele epurate sunt evacuate în valea Izvorin.

Stația de Epurare existentă este construită în prima etapa ca o stație de epurare de tip SBR cu următoarele capacități:

| Locuitori echivalenți | L.E. | 1700 |
| --- | --- | --- |
| Quz zi max | [m³/d] | 300 |
|  | [l/s] | 83,3 |
| Quz orar max | [m³/h] | 37,5 |
|  | [l/s] | 10,4 |

SE ȘAGU

Stația de epurare existentă are următoarele obiecte:

- Treaptă de epurare mecanică compusă din:

- Bazin de acumulare-omogenizare cu statie automata de pompare

- Instalaţie automată de sitare, cu by-pass si gratar manual in caz de avarie

- Deznisipator si separator de grasimi cu sistem de aerare

- Statie automata de pompare spe bazinele SBR

- Treapta de epurare biologică compusă din:

- Modul biologic tip SBR

- Debitmetru electromagnetic

- Treapta de tratare a nămolului compusă din:

- statie automata de pompare nămol în exces

- bazin de stocare si îngroşare namol in exces.

În localitatea Cruceni există un colector menajer pe strada Principală (DJ682G), din PVC 315mm, cu o lungime de 875m, de la Biserică centru până la ieșirea din localitate spre Șagu. Colectorul menajer evacuează apele uzate menajere în stația de pompare ape uzate SP1 Cruceni.

Stația de pompare ape uzate din Cruceni este de tip cheson din beton armat din elemente prefabricate cu un diametru de 2,00m, echipat cu două electropompe submersibile de ape uzate.

Rețeaua de canalizare menajeră dintre localitățile Șagu și Cruceni este formată dintr-o conducta de refulare care evacuează apele uzate sub presiune de la SPAU1 spre Şagu până în punctul cel mai înalt are lungimea de 1.155,0 m şi este executată din ţeavă PE-ID100 Pn6 De160mm și un colector menajer care funcţionează gravitaţional cu o lungime de 1.380,0m din ţeavă PVC 300mm.

Canalizarea pluvială

În comuna Şagu (localităţile Şagu, Cruceni, Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut) nu există un sistem centralizat canalizare pluvială. Apele pluviale colectate de pe străzi din intravilanul localităților în şanţuri/rigole stradale deschise înierbate şi sunt evacuate în canale de desecare deschise sau în zone speciale de colectare a apelor pluviale (bălți).

Zona este sistematizată de un sistem de canale de irigaţii şi drenaj care ajută atât la alimentarea cu apă a zonei, cât şi la eliminarea fenomenului de „inundaţii de ape interioare”ce apare datorită precipitaţiilor abudente ce pot determina ridicarea nivelului hidrostatic.

#### 2.9.2. Alimentarea cu energie electrică şi telecomunicaţii.

Teritoriul administrativ al comunei Sagu este traversat de traseul LEA 11OkV Fântânele-Ortisoara (cf PATJ)

LOCALITATEA SAGU

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV derivată din linia electrică aeriană Arad-Vinga. Din linia electrică aeriană menţionată se racordează cele 9 posturi de transformare 2010.4 kV existente. Distributia la consumatori se face prin reţele aeriene de 0,4 kV.

Se menţionează că in estul localităţii la aproximativ 350m faţă de limita intravilanului trece linia electrică aeriană de 110 kV Fântânele-Ortişoara, de-a lungul căreia in dreptul localităţii sunt dispuse staţiile de transformare ST 38, ST 39 şi ST 42.

LOCALITATEA CRUCEN I

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV derivată din linia electrică aeriană care alimentează localitatea Fântânele. Din linia electrică aeriană menţionată se racordează cele 2 posturi de transformare 2010,4 kV, existente în localitate. Distribuţia la consumatori se face prin reţele aeriene de 0,4 kV.

LOCALITATEA FI RITEAZ

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV. Din linia electrică aeriană de 20 kV se racordează cele 3 posturi de transformare 2010,4 kV Distribuţia la consumatori se face prin reţele aenene de 0,4 kV.

LOCALITATEA FISCUT

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV. Din linia electrică aeriana de 20kV se racordează cele 3 posturi de transformare 2010,4 kV. Distribuţia la consumatori se face prin retele aeriene de 0,4 kV.

LOCALITATEA HUNEDOARA TIMISANĂ

Alimentarea cu energie electrică a localităţii se realizează prin LEA 20 kV derivată din linia electrică aeriană care alimentează localitatea Cruceni Din linia electrică aeriană menţionată se racordează cele 2 posturi de transformare 2010.4 kV. Distribuţia la consumatori se face prin retele aeriene de 0,4 kV

#### 2.9.3. Alimentarea cu căldură

In toate localitatile neexistand retea de gaze naturale, incalzirea imobilelor se realizeaza cu instalatii individuale locale sau centrale folosind combustibili solizi sau lichizi.

#### 2.9.4. Alimentarea cu gaze naturale

In prezent localitatea Sagu precum si localitatile apartinatoare Cruceni, Firiteaz, Fiscut si Hunedoara Timisana nu sunt racordate la retelele de distributie a gazelor naturale. Mentionam ca la 4,5 Km de localitatea Cruceni exista doua retele de transport Recas - Arad.

#### 2.9.5. Gospodărie comunală

Depozitarea deseurilor menajere se face in gospodariile taranesti, cunoscut fiind faptul ca intr-o gospodarie se recicleaza majoritatea deseurilor provenite din propria gospodarie, doar obiecte de mobilier, imbracaminte, incaltaminte, aparatura electronica defecta, ambalaje din material plastic sau sticla, ajung sa fie colectate saptamanal si transportate la groapa de gunoi ecologica a municipiului ARAD – astfel ca, prin depozitarea acestor deseuri menajere pentru o perioada scurta de timp in gospodarii, nu sunt afectati factorii de mediu.

Agentii economici, in general producatori de deseuri rezultate din ambalaje, de asemenea depoziteaza in spatiile proprii aceste ambalaje care sunt colectate saptamanal si reciclate.

Unitatile industriale au spatii de depozitare amenajate in propriile incinte, cu respectarea normeler sanitare si de mediu, colectarea deseurilor industriale facandu-se individual, pentru fiecare producator, conform specificului deseurilor produse .

Pe teritoriul administrativ al comunei Şagu nu exista depozite de deseuri amenajate sau neamenajate in acest scop, desigur, accidental, semnalam prezenta deja obisnuitelor ,,pet-uri,, pungi de plastic, in vaile mai mari sau mai mici, la marginea drumurilor sau chiar pe camp.

În ceea ce priveşte sectorul de gospodărie comunală situaţia existentă se prezintă astfel

LOCALITA TEA ŞAGU

-un cimitir situat în intravilan, în partea de sud a localităţii, în suprafaţă de 1,54 ha;

LOCALITATEA CRUCEN I

-un cimitir situat în intravilan, în partea de nord-vest a localităţii, în suprafaţă de 1,06 ha;

LOCALITATEA FIRITEAZ

-un cimitir situat în partea de nord a localită\ii, în suprataţă de 2,53 ha, Trup D1;

LOCALITATEA FISCUT

-un cimitir situat în partea de nord-vest a localităţii, în suprafaţă de 9,29ha, TrupE3;

LOCALITATEA HUNEDOARA TIMIŞANĂ

-un cimitir situat în intravilan, în partea de sud-vest a localităţii în suprataţă de 0,69 ha.

### 2.10. PROBLEME DE MEDIU

#### 2.10.1. Situaţia existentă

Pe teritoriul UAT Şagu se află parţial şi situl Natura 2000 - Hunedoara Timişana. Suprafaţa ROSPA 0047 – Hunedoara Timişana este de 1357 hectare compusă din patru perimetre amplasate pe partea dreaptă a DN69 Timişoara-Arad, în zona localităţilor Orţişoara, judeţul Timiş, Vinga, Şagu şi Hunedoara Timişană, judeţul Arad. Din totalul suprafeţei, 77% este situată în judeţul Arad şi 23% în judeţul Timiş. Situl ocupă o zonă de câmpie, cu suprafeţe agricole şi păşuni aride, în care cuibăreşte o importantă colonie de vânturel de seară, Falco vespertinus.

În urma studiilor efectuate de custodele sitului pentru fundamentarea Planului de management al sitului ROSPA 0047 – Hunedoara Timişana, s-a constatat că este dificilă încadrarea habitatelor în sistemul de clasificare stabilit prin manualul european al habitatelor, precum şi prin Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România.

Pajiştile xerofile sunt frecvente pe toată suprafaţa sitului, cu suprafeţe semnificative şi pe teritoriul administrativ al comunei Şagu, Orţişoara şi Hunedoara Timişana. În zona Vinga, dominante sunt pajiştile umede cu specii de pipirig, Juncus spp. şi rogoz, Carex lasiocarpa, Carex spicata, alături de Agrostis stolonifera, Mentha aquatica, Schoenoplectus lacustris, Urtica dioica, aşadar specii higrofile, unele indicatoare ale suprapăşunatului din aceste zone umede. Suprafaţa este constant păşunată tot timpul perioadei de vegetaţie. Canalele de aici, evidente şi prin vegetaţia cu trestie şi papură, deşi nu sunt de dimensiuni mari, sunt alimentate cu apă în cea mai mare parte a anului. Cu excepţia acestei zone, în restul sitului zonele umede sunt foarte reduse, reprezentate de câteva canale sau văi parţial aprovizionate cu apă.

S-a realizat un raport ce tratează siturile arheologice reperate până la momentul întocmirii studiului arheologic (decembrie 2020). Astfel că cercetarea efectuată a avut drept scop principal delimitarea siturilor arheologice reperate, deci prezente în repertoriul arheologic.

Ca metodă de lucru am optat pentru o documentare teoretică prealabilă, asupra siturilor existente în literatura de specicalitate. Principalul sprijin bibliografic l-am avut în Repertoriul arheologic al Mureșului Inferior. Județul Arad (1999). În același timp a fost consultat și Repertoriul Arheologic Național (http://ran.cimec.ro/).

În vederea obținerii de informații folositoare acestui studiu am recurs și la consultarea hărților istorice disponibile pentru zona avută aici în vedere. Astfel o primă resursă a constat în ridicarea topografică iosefină, denumită în limba germană Josephinische Landesaufnahme. Această hartă realizată în perioada 1764-1785 a consemnat numeroase toponime locale care pot fi de ajutor în localizarea unor situri arheologice.Ca urmare a necesităților militare ale Imperiului Habsburgic, împăratul Francisc I comandă în 1806 o nouă serie de hărți, intrate în istorie ca Ridicarea topografică franciscană (Franziszeische Landesaufnahme).Sub același imperiu al necesității armatei austriece au fost realizate o altă serie de noi hărți atât ale imperiului Habsburgic, cât și ale țărilor învecinate. Astfel că lucrările la cea de-a treia ridicare topografică denumită Franzisco-Josephinische Landesaufnahme sau Dritte Landesaufnahme au început în 1868 și au fost continuate până pe parcursul primului război mondial.

Partea esențială a studiului (lista siturilor arheologice) a fost împărțită în următoarele criterii: situri arheologice identificate prin cercetări de teren și a căror localizare este cunoscută și situri arheologice amintite în literatura de specialitate, care nu au putut fi localizate în teren. Totodată, informațiile asupra siturilor ce au putut fi încadrate în primul criteriu (a căror localizare este cunoscută) au fost organizate în funcție de următoarele criterii: denumirea punctului, cod RAN, descrierea descoperirilor, localizare, bibliogafie.

Lista siturilor arheologice

#### 01. Situri arheologice identificate prin cercetări de teren

1. Firiteaz-ESE

Denumirea punctului: ESE, Cod RAN: 12171.06

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 2,8 km VSV de biserica ortodoxă din Firiteaz; la 2,37 km SE de biserica ortodoxă din Hunedoara Timişană; la 4,55 km NNE de biserica ortodoxă din Seceani şi la 100 m E de versantul drept al unuia dintre izvoarele Pârâului Valea Ardelenilor. Ca urmare a cercetării de suprafață efectuată de Dorel Micle și Adrian Cîntar, pe parcursul anului 2006 a fost identifcată o așezare din epoca medievală.

Localizare:

46° 0.751'N, 21° 20.135'E

46° 0.655'N, 21° 20.138'E

46° 0.676'N, 21° 20.238'E

46° 0.744'N, 21° 20.222'E

2. Firiteaz-SV

Denumirea punctului: SV,  Cod RAN: 12171.05

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 2,8 km SV de biserica ortodoxă din Firiteaz; la 2,6 km SE de centrul localităţii Hunedoara Timişană; la 4,3 km NE de biserica ortodoxă din Seceani şi la 50 m V de versantul stâng al unuia dintre izvoarele Pârâului Valea Ardelenilor. Prin cercetarea de suprafață efectuată de către Dorel Micle și Adrian Cîntar, desfășurate pe parcursul anului 2006, a fost identificată o așezare multistratigrafică. Fragmentele ceramice descoperite aparțin epocii preistorice, antichității și evului mediu.

Localizare:

46° 0.531'N, 21° 20.243'E

46° 0.526'N, 21° 20.166'E

46° 0.566'N, 21° 20.121'E

46° 0.614'N, 21° 20.131'E

3. Firiteaz - Ţârvenca

Denumirea punctului: Ţârvenca,  Cod RAN: 12171.07

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 2,42 km SSV de biserica ortodxă din Firiteaz; la 4,16 km NE de biserica ortodoxă din Seceani; la 5,5 km NV de biserica ortodoxă din Fibiş şi la 880 m NV de versantul drept al Pârâului Măgheruş. Cercetarea de suprafață desfășurată în 2006 a dus la identificarea unei posibile fortificații.

Localizare:

46° 0.123'N, 21° 21.695'E

45° 59.907'N, 21° 21.548'E

45° 59.866'N, 21° 21.746'E

46° 0.011'N, 21° 21.920'E

4.Firiteaz - Dealul Golumbului

Denumirea punctului: Dealul Golumbului, Cod RAN: 12171.09

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 2 km SV de biserica ortodoxă din Firiteaz; la 4,2 km NE de biserica ortodoxă din Seceani; la 4,2 km SE de biserica ortodoxă din Hunedoara Timişană; pe un bot de terasă de la 100 m V de confluenţa a două pâraie fără nume, afluente dreapta Pârâului Beregsău. Cercetări repetate de suprafață au dus la identificarea unei așezări din epoca bronzului și secolele II-V p.Chr.

Localizare:

46° 0.297'N, 21° 21.478'E

46° 0.293'N, 21° 21.553'E

46° 0.250'N, 21° 21.603'E

46° 0.154'N, 21° 21.521'E

46° 0.173'N, 21° 21.432'E

5. Hunedoara Timișană-Situl B07_B08

Denumirea punctului: Situl B07_B08, Cod RAN: 9271.15, 9271.163

Descrierea descoperirilor: Cercetarea arheologică asupra acestui sit a fost datorată construcţiei Autostrăzii Arad-Timişoara, respectiv tronsonului Arad-Seceani. Situl este amplasat pe o terasă prelungă, relativ plană, orientată N - S pe axa lungă. Terasa este situată la SV de localitatea Hunedoara Timişană, mărginită la baza pantei pe latura de S de o vale. Terasa este situată pe partea stângă a drumului comunal de pământ pietruit Şagu - Hunedoara Timişană, la cca. 300 m E. În linie dreaptă situl se afla la cca. 2,5 km S de localitatea Şagu şi la cca. 1 km V de limita sud-vestică a satului Hunedoara Timişană. Porţiunea kilometrilor 23+170-23+690, la fel ca şi restul tronsonului Arad-Seceani al viitoarei autostrăzi Arad-Timişoara, a fost verificată, în primăvara anului 2007, prin cercetări de suprafaţă, de către un colectiv de arheologi de la Complexul Muzeal Arad. Scopul acestor investigaţii de suprafaţă întreprinse de colegii arădeni a fost identificarea vestigiilor arheologice şi întocmirea unui diagnostic arheologic pe tronsonul Arad - Seceani. În urma acestor cercetări, pe o suprafaţă relativ mare, care se întinde la E de ductul autostrăzii în dreptul km 23+170-23+690, au fost descoperite izolat fragmente ceramice de culoare gri-cenuşie, care au fost datate în sec. III - V p.Chr. Diseminarea foarte largă a materialului arheologic şi numărul mic a acestuia a dus la concluzia că e vorba doar de „haloul” aşezării, datorat antrenării pieselor de lucrările agricole recente. În urma aceloraşi cercetări de suprafaţăa fost identificat nucleul aşezării ce se afla la circa 150 m V de axul viitoarei autostrăzi. De aici a fost adunată o cantitate semnificativăde vase ceramice modelate la mâna şi la roată, fragmente de râşniţă din tuf vulcanic, bucăţi de chirpic şi oase de animale. Din zona nucleului aşezării antice au fost recoltate un număr semnificativ de fragmente de buze de căzănele/căldări de lut şi câteva fragmente de ulcioare care descriu o locuire restrânsăîn spaţiu în perioada sec. XI - XIII. Ca urmare a demarării săpăturii preventive, pe parcursul anului 2010, a fost cercetată o suprafață de 23219.81 m2. În total au fost cercetate 45 de unităţi stratigrafice: 34 sunt din sec. III - IV p.Chr., dintre acestea 17 sunt morminte sarmaticede inhumaţie. Acestora li se adaugă douălocuinţe medievale timpurii (sec. VIII - IX) o locuinţă din sec. XI - XIII şi 8 complexe moderne, dintre care 2 sunt cuptoare.

Localizare:

46° 2.015'N, 21° 17.854'E

46° 2.044'N, 21° 17.942'E

46° 2.044'N, 21° 18.055'E

46° 1.982'N, 21° 18.106'E

46° 1.903'N, 21° 18.093'E

46° 1.837'N, 21° 18.048'E

46° 1.827'N, 21° 18.005'E

46° 1.856'N, 21° 17.947'E

46° 1.892'N, 21° 17.902'E

46° 1.920'N, 21° 17.837'E

6. Hunedoara Timișană- Situl B3_2

Denumirea punctului: Situl B3_2, Cod RAN: 12153.02

Descrierea descoperirilor: Ca urmare a cercetării de suprafață efectuată pe parcursul anului 2007 au fost identificate la suprafață fragmente de ceramică smălţuită şi caolinică, neînsoţite de alte urme de habitat mai consistente, indică prezenţa unei locuiri de scurtă durată sau sezoniere. Poate fi vorba un sălaş din perioada modernă, secolele XVIII – XIX, perioadă căreia îi corespunde şi ceramica descoperită. Cercetările arheologice preventive efectuate în anul 2010 au dus la identificarea a 8 complexe arheologice, ce datează din perioada timpurie a epocii bronzului și perioada medievală.

Localizare:

46° 1.424'N, 21° 17.829'E

46° 1.408'N, 21° 17.978'E

46° 1.321'N, 21° 17.964'E

46° 1.344'N, 21° 17.805'E

7. Hunedoara Timişană-Sud

Denumirea punctului: Sud, Cod RAN: 12199.03

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 1,05 km SE de centrul localităţii Hunedoara Timişana; la 3,72 km VNV de biserica ortodoxă din Firiteaz; la 5,4 km SE de biserica ortodoxă din Şagu; pe un bot de terasă format de două văi torenţiale de la obârşia versantului drept al Pârâului Valea Ardelenilor. Din punct de vedere geografic obiectivul este amplasat în Câmpia Vingăi. Morfologic situl este amplasat pe un bot de terasă format de valea principală şi anume Valea Ardelenilor şi o vale secundară fără nume. Obiectivul deţine o altitudine relativă de 17 m faţă de talvegul cursului de apă ce brăzdează Valea Ardelenilor, curs de apă permanent cu debite însemnate în caz de precipitaţii. Cercetările de suprafață au dus la identificarea la suprafața așezării a unor fragmente ceramice preistorice și din secolele II-V p.Chr.

Localizare:

46° 1.323'N, 21° 19.300'E

46° 1.525'N, 21° 19.344'E

46° 1.318'N, 21° 19.625'E

8. Hunedoara Timişană-Est

Denumirea punctului: Est, Cod RAN: 12199.01

Descrierea descoperirilor: Situl arheologic se află la 200 m E de latura estică a localităţii Hunedoara Timişană; la 3,7 km NV de biserica ortodoxă din Firiteaz; la 4,9 km SE de biserica ortodoxă din Şagu şi la 950 m N de versantul drept al Pârâului Valea Ardelenilor. din punct de vedere geografic situl se localizează în Câmpia Vingăi, iar morfologic ocupă un platou din versantul drept al Văii Ardelenilor, având o altitudine relativă de 12 m. Ca urmare a unor cercetări de suprafață au fost identificate la suprafața așezării fragmente ceramice specifice epocii bronzului și din perioada secolelor II-V p.Chr.

Localizare:

46° 1.828'N, 21° 19.484'E

46° 1.784'N, 21° 19.445'E

46° 1.769'N, 21° 19.544'E

46° 1.787'N, 21° 19.594'E

9. Hunedoara Timişană-N

Denumirea punctului: N, Cod RAN: 12199.02

Descrierea descoperirilor:

Situl arheologic se află la 330 m N de latura de NE a localităţii, dincolo de fostele grajduri CAP; la 4,45 km SE de biserica ortodoxă din Şagu; la 4 km NV de biserica ortodoxă din Firiteaz şi la 1,75 km N de versantul drept al Pârâului Valea Ardelenilor. din punct de vedere geografic situl este amplasat în Câmpia Vingăi. Morfologic obiectivul ocupă un platou aflat la obârşia unei văi fără nume care debuşază în Valea Ardelenilor, având o altitudine relativă de aproximativ 10 m faţă de izvorul ce străbate unitatea morfologică mai sus menţionată. Așezarea a fost identificată prin cercetări de suprafață, aceasta păstrând urme de locuire din perioada epocii bronzului, din epoca dacică și din perioada medievală.

Localizare:

46° 2.121'N, 21° 19.385'E

46° 2.129'N, 21° 19.295'E

46° 2.159'N, 21° 19.390'E

46° 2.132'N, 21° 19.462'E

46° 2.093'N, 21° 19.444'E

10. Șagu-Situl A1_1

Denumirea punctului: Situl A1_1,  Cod RAN: 12153.01

Descrierea descoperirilor:

Cercetarea arheologică preventivă a fost determinată de necesitatea descărcării de sarcină arheologică a sitului identificat în hotarul comunei Şagu, situat pe viitorul tronson al autostrăzii Arad-Timişoara, între kilometrii 0+19.900 – 0+20.620. Localitatea Şagu se află situată la aproximativ 15 km sud de municipiul Arad, pe drumul european Arad-Timişoara. Din punct de vedere al reliefului, localitatea Şagu se plasează în Câmpia de Vest a României, subunitatea Câmpia Aradului.

În urma repetatelor cercetări de suprafaţă a fost observat faptul că situl se desfăşoară pe prima terasă a unei foste albii (sau a unui fost braţ) al Mureşului. Amplasamentul este ideal, şansele unei eveltuale inundaţii sunt minime, totodată locul este ferit de vânt, iar vizibilitatea este foarte bună, în special spre Nord. Măsurătorile efectuate în 2009 confirmă, în parte, dimensiunile redate în raportul de diagnostic arheologic pentru autostrada Arad-Timişoara. Situl a fost localizat la 200 m sud de jumătatea distanţei dintre Şagu şi Cruceni pe şoseaua ce uneşte cele două localităţi.

Din raportul întocmit de către specialiştii Complexului Muzeal Arad (P. Hügel, G. P. Hurezan, Fl. Mărginean, Zs. Kopeczny) aflăm că situl se desfăşoară, pe lungime, între kilometrii  0+19.900 – 0+20.620 m, iar suprafaţa estimată a întregului sit se ridică la 357.700 m2 (720 x 496 m; 35,77 ha). Din situl multistratigrafic, au fost recoltate fragmente ceramice, de râşniţă şi bucăţi de chirpic databile în secolele III-V d.Hr., precum şi ceramică, un cuţitaş de fier şi o scăriţă de şa databile în perioada secolelor X – XIII d.Hr. Doi ani mai târziu, 2009, cu ocazia expertizei arheologice în vederea amplasării unui deponeu pentru pământ, Fl. Mărginean şi V. Sava au efectuat cercetări de suprafaţă a zonei sitului. Astfel au fost strânse numeroase fragmente ceramice ce aparţin epocii târzii a bronzului, câteva fragmente tipice pentru secolele III-V d.Hr. şi X-III d.Hr. Din punct de vedere al cantităţii ceramicii descoperite, cea mai mare parte aparţine epocii târzii a bronzului (BD), celelalte două epoci (secolele III-V d.Hr. şi X-III d.Hr.) sunt reprezentate prin câteva fragmente atipice. Maxima densitate a ceramicii se situează în perimetrul sud-estic, pe o suprafaţă de 100 x 100 m.

Conform metodologiei stabilite de către coordonatorul ştiinţific al tronsonului de autostradă Arad-Timişoara, Dr. Florin Draşovean (Muzeul Banatului Timişoara) decaparea s-a efectuat mecanizat. Astfel au fost decapat stratul vegetal (grosime aproximativă de 0,40 m) de pe o suprafaţă de 720x40 m (28800 m2, 2,88 ha).

Au fost descoperite 321 de complexe arheologice (numerotate de la 1 la 321 – Cx_1/Cx_321). Dintre acestea au fost descoperite 13 complexe ce aparţin secolelor III-V d.Hr., iar 308 aparţin epocii târzii a bonzului (BD şi HA1).

În urma decapării s-a putut constată faptul că pe toată suprafaţa sitului, nivelul arheologic de cultură s-a păstrat, într-o oarecare măsură (marea majoritate a complexelor au fost răvăşite de plug, printre fragmentele ceramice ale epocii bronzului au apărut şi fragmente ceramice moderne), pe doar 90 m (0+20.230 – 0+20.320 m). În aceşti 90 de m fost descoperite 41 de complexe ce aparţin epocii târzii a bronzului. Printre acestea se numără vetre şi aglomerări de fragmente ceramice. Restul  nivelului de cultură de pe suprafaţa sitului a fost distrus de către lucrările agricole moderne, care au putut fi observabile până la – 0, 60 m. Pe toată suprafaţa sitului sterilul arheologic (lutul galben) a apărut la o adâncime variabilă cuprinsă între – 0, 60 m şi 0, 75 m.

Dintre toate complexele arheologice săpate se remarcă Cx_39; Cx_78; Cx_85; Cx_92; Cx_149; Cx_180; Cx_184. Aceste se remarcă faţă de majoritatea descoperirilor prin faptul că în ele au fost identificate numeroase resturi de cuptoare, greutăţi de lut sau ceramică. Inedit este faptul că în toate aceste gropi au fost descoperite numeroase părţi de cuptoare decorate.

Complexul 39 reprezintă o groapă menajeră, în care au fost identificate două vase mari bitronconice, decorate prin tehnica canelării, o căniţă întreagă şi bucăţi dintr-un alt vas mare de provizii. Importanţa acestor descoperiri se reflectă atât în valoarea patrimonială a recipientelor ceramice, cât şi din punct de vedere al cronologiei relative. Aceste tipuri de vase decorate cu caneluri dispuse în ghirlandă reprezintă un element de datare sigur, el fiind specific etapei HA1.

Printre descoperirile cele mai interesante se numără şi complexul 72, care reprezintă o groapă menajeră în care au fost depuse numeroase bucăţi din pereţii unor locuinţe. Importanţa acestor artefacte rezidă în posibilitatea de a reconstituii modalitatea de construcţie a locuinţei respective. Aceasta s-a putut realiza datorită numeroaselor impresiuni de crengi şi scânduri prezente pe aceste bucăţi de pereţi.

Una dintre cele mai interesante descoperiri o reprezintă complexul 81. În această groapă au fost identificate resturile unui cuptor de ars ceramică, împreună cu un lot de vase ceramice (o parte dintre acestea sunt rebuturi) şi greutăţi de lut. Resturile de cuptor şi ceramică au fost aruncate în această groapă în urma unei „defecţiuni tehnice”, care a survenit probabil în timpul arderii lotului de ceramică. În concluzie complexul 81  reprezintă o groapă în care a fost dezafectat un cuptor de ars ceramică, împreună cu un lot de ceramică.

Descoperirile efectuate certifică existenţa a trei orizonturi cronologice. Cel mai timpuriu orizont este cel reprezentat prin descoperirile din epoca târzie a bronzului (BD), fiind urmat de HA1 şi de cel din secolele III-V d.Hr. Din unităţile arheologice descoperite şi săpate până în prezent se poate afirma că cele mai multe descoperiri aparţin orizontului cronologic HA1.

În zona centrală a aşezării au fost descoperite două complexe arheologice care se întretaie şi în care au fost descoperite artefacte ce reprezintă indicatori precişi ai cronologiei relative. Aceste complexe sunt Cx_154 şi Cx_155. În Cx_154 au fost descoperite câteva recipiente întregibile, câteva dintre acestea sunt ca şi coloristică roşii la interior, gri la exterior. Aceste recipiente aparţin unei faze incipiente a HA2, iar fragmentele ceramice descoperite în Cx_155 aparţin HA1.

Săpătura extinsă a unui asemenea sit duce la o mai bună cunoaştere a finalului epocii bronzului din Banat şi Crişana, iar surprinderea orizonturilor cronologice BD şi HA1 oferă o mai bună cunoaştere a cronologiei relative.

Toate descoperirile efectuate până în prezent arată importanţa acestui sit în rafinarea cronologiei relative a finalului epocii bronzului din această zonă. Pe lângă aceasta situl oferă informaţii vaste cu privire la habitatul acestei conumităţi, îndeletnicirile acestor oameni, organizarea internă a aşezării şi nu în ultimul rând asupra credinţelor magice ale acestei comunităţi umane.

Localizare:

46° 3.391'N, 21° 18.743'E

46° 3.595'N, 21° 18.815'E

46° 3.685'N, 21° 18.543'E

46° 3.635'N, 21° 18.276'E

46° 3.490'N, 21° 18.173'E

11. Şagu-Vest

Denumirea punctului: Vest, Cod RAN: 12153.05

Descrierea descoperirilor:

Situl arheologic se află la 1,23 km VNV de biserica ortodoxă din Şagu; la 7,9 km NE de biserica catolică din Vinga; la 880 NV de gara CFR Şagu şi la 420 m SE de versantul stâng al Pârâului Valea Viilor. Cercetarea de suprafață efectuată a dus la identificarea unei așezări din epoca bronzului.

Localizare:

46° 4.023'N, 21° 15.885'E

46° 3.959'N, 21° 15.852'E

46° 3.917'N, 21° 15.972'E

46° 3.956'N, 21° 16.050'E

46° 4.015'N, 21° 15.981'E

12.Şagu-Lângă Gară

Denumirea punctului: Lângă Gară, Cod RAN:

Descrierea descoperirilor:

Ca urmare a unei cercetări de teren, efectuată în 2009 în vederea descoperirii de noi situri amplasate în apropierea autostrăzii Arad-Timişoara au fost identificate mai multe aşezări, printre care şi aceasta în cauză. Situl este localizat pe un grind, la 950 m Est de gara Valea Viilor.Prin mijlocul sitului trece un canal de drenare a apei. Fragmentele ceramice au fost strânse de pe o suprafaţă de 150 (Nord-Sud) şi 140 m (Est Vest). Aşezarea are o suprafaţă totală de 21000 m2, 2,1 ha, dar densitatea maximă de ceramică a apărut înspre latura Sud-Estică, pe o suprafaţă de aproximativ 70x70 m, 4900 m2, 0,49 ha. La o simplă privire se poate observa că această zonă reprezintă cea mai înaltă cotă a sitului.Fragmnetele ceramice descoperite sunt foarte fragmentare, puţine fiind tipice Epocii târzii a bronzului.

Localizare:

N46°05'53.85'', E21°19'27.03''

N46°05'52.29'', E21°19'30.65''

N46°05'52.33'', E21°19'23.38''

N46°05'56.12'', E21°19'27.43''

N46°05'51.00'', E21°19'27.32''

#### 02 Situri arheologice amintite în literatura de specialitate,care nu au putut fi localizate în teren

Cruceni

1. Din puncte neprecizate provin fragmente ceramice cenuşii, lucrate cu roata, din sec.III-IV p.Chr. şi fragmente ceramice de sec. XI - XII.

Firiteaz

1. La "Şodol" a fost identificată o aşezare neolitică cu ceramică, fusaiolă şi două topoarefragmentare de piatră. Cod RAN: 12171.01

2. În şanţul şoselei comunale de la marginea de vest a satului, la mică adancime, s-adescoperit în 1905 un bogat tezaur de obiecte din aur in greutate totală de 1291 gr,compus din 16 brăţări;cele mai multe sunt cu muchii longitudinale şi cu capete terminatein discuri spirale. Cateva sunt ornamentate cu incizii. Şase dintre ele reprezintă simpleinele şi au fost interpretate ca monete-inele. Tezaurul aparține din punct de vedere cronologic epocii târzii a bronzului.

3. In localitate, fără alte precizări topografice, se aminteşte un denar de la Antoninus Pius.

4. a.La cca 4 km sud-est de sat, in direcţia Seceani, in carierea de nisip de la "CapulBoului" aufost scoase la iveală de la adancimea de 5 m un maxilar şi un humerus demastodont.

b. La cca 1 km vest de acest punct se recunosc in teren urmele unei fortificaţii circulare(diametrul 35 m) inconjurată cu un şanţ lat de 2 m. In interiorul ei se află fragmente

decărămidă, mortar şi resturi ceramice medievale. Localnicii meţionează existenţa unorgalerii subterane in zonă.

Fiscut

1. Pe teritoriul satului s-a găsit un celt cu disc din epoca tarzie a bronzului.

2. Intr-o grădină s-a găsit in anul 1875 un vas roman de lut cu gatul inalt, cu două toarte

din care una lipseşte.

Şagu

1. Din partea de sud-vest a satului provine o daltă neolitică, şlefuită din rocă vulcanică.

#### 2.10.2. Disfuncţionalităţi (priorităţi mediu)

- Gospodarirea Apelor - lucrarile de asigurare a necesarului de apa pentru toate categoriile

de consumatori;

- Infrastructura de cai de comunicatii – dezvoltare si modernizare pentru reteaua

existenta si corelarea cu propunerile de dezvoltare a sistemului national si european de

transport si cai de comunicatie.

### 2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI (LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII)

#### 2.11.1. Disfuncţionalităţi În dezvoltarea economică.

Din punct de vedere economic, în comuna Șagu principalele activități desfășurate sunt circumscrise agriculturii și creșterii animalelor. Există un grad ridicat de angajabilitate, atât în firmele care își desfășoară activitatea pe raza comunei cât și în Municipiul Arad aflat în proximitatea geografică și având o interconectivitate foarte bună datorită drumului european și a autostrăzii.

Se remarcă și continuitatea activității firmelor locale mari, cele 24 de activități comerciale care au înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de peste 500.000 RON având o continuitate medie de 11,4 ani.

Conturarea unui parc industrial (sau al unui spațiu dedicat pentru facilități industriale) cu toată infrastructura necesară și oferirea de facilități investitorilor poate reprezenta o direcție de dezvoltare a comunei, mai ales datorită conectivității foarte bune cu Municipiul Arad (atât rutiere cât și feroviare).

#### 2.11.2. Disfuncţionalităţi În agricultură.

- lipsa iniţiativei private în sensul creării unor societăţi agricole care să facă posibilă practicarea unei agriculturi performante, pe loturi mai mari de teren;

- lipsa unei legislaţii coerente care să vină în sprijinul producătorilor particulari;

- deficienţe privind aplicarea Legii 18/1991şi a legislaţiei ulterioare în domeniu;

- slaba mecanizare a lucrărilor agricole şi a transporturilor;

- disfuncţionalităţi privind funcţionarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare;

- disfuncţionalităţi în relaţia societăţilor agricole şi producătorilor particulari cu organele din domeniul agriculturii aparţinând statului;

- lipsa în zonă a unor unităţi industriale de achiziţionare şi prelucrare a laptelui şi a cărnii;

Desigur, modul in care aceste terenuri sunt utilizate in scopul satisfacerii nevoilor materiale ale populatiei prezinta multe disfunctionalitati, legate de absenta mijloacelor materiale pentru o agricultura moderna, imbatranirea populatiei, absenta unor piete sigure de desfacerea produselor agricole –sau poate taierea materialului lemnos in mod abuziv – sau pasunatul intensiv – acestea sunt aspecte care vor fi abordate la alte capitole ale documentatiei.

#### 2.11.3. Probleme sociale.

Pentru analiza profilului psiho-social al localității Șagu, județul Arad în vederea elaborării Planului Urbanistic General a fost proiectată şi aplicată o cercetare sociologică de tip calitativ, sub forma unui focus-grup cu liderii de opinie din localitate (atât formali cât şi informali). Rezultatele obținute sunt analizate într-o manieră integrativă, în partea de concluzii, alături de evoluția socio-demografică și analiza economică a localității.

În elaborarea ghidului de interviu am pornit de la operaţionalizarea noţiunii de profil psiho-social al localității cu delimitarea următoarele dimensiuni specifice unei comunităţi de talia comunei Șagu:

- problemele localității – evaluarea performanțelor autorităților locale și identificarea principalelor direcții dezirabile de dezvoltare. Prin această dimensiune s-a urmărit obținerea unui feed-back direct privind eficiența decidenților locali în rezolvarea aspectelor problematice resimțite în comunitate, fiind formulate trei întrebări distincte, după cum urmează: Q1. Cum apreciați evoluția localității dvs. în ultimii 5 ani? De ce? – estimarea evoluției recente a localității dintr-o perspectivă generală dar argumentată, Q2. Dacă ați fi primarul localității dvs. care ar fi primul lucru pe care l-ați rezolva? Vă rugăm detaliați. – acest item vizează evidențierea explicită a aspectelor problematice existente în localitate precum și nuanțarea unor posibile soluții pentru rezolvarea lor. Q7. Care sunt primele 3 lucruri care ar trebui îmbunătățite în localitatea dvs.? – Acest ultim item al interviului a vizat o reiterare a principalelor aspecte care sunt în prezent funcționale în comunitate dar necesită o îmbunătățire viitoare.

- comunitatea ca întreg – reprezintă o a doua dimensiune centrată pe identificarea profilului asociativ existent în localitate, relații de vecinătate, sociabilitatea, agenda publică locală. În acest sens au fost formulate două întrebări pentru ghidul de interviu: Q3. Cum apreciați comunitatea dvs.? Cât de bine se înțeleg locuitorii între ei? – vizând explicit evaluarea de ansamblu a comunității și calitatea relaționării dintre locuitori și Q5. Din punctul dvs. de vederea care a fost cel mai important eveniment în localitate în ultimul an? – destinat pentru evidențierea celor mai semnificative momente din istoria recentă a localității.

- modelul socio-cultural – reprezintă o a treia dimensiune operaționalizată în cadrul ghidului de interviu și vizează o evaluare a vieții culturale locale din prisma respectării tradițiilor și participării la ritualurile religioase. În acest sens au fost formulate două întrebări explicite care pot servi ca bază de discuție pe acest orizont tematic: Q4. În ce măsură considerați că în prezent mai sunt respectate tradițiile în localitatea dvs.? și Q6. În general, cât de frecvent merg locuitorii din Șagu la biserică (lăcaș de cult)? Înainte mergeau mai des?

Ghidul de interviu semistructurat a cuprins astfel 7 întrebări tematice și a fost aplicat unui număr de 7 lideri de opinie formali și informali din Șagu, cu o prezență relevantă în viața comunității. Aplicarea pe teren s-a realizat în august 2020. Răspunsurile au fost înregistrate audio și procesate conform metodologiei calitative specifice hermeneuticii sociale, prin care se vor reconstrui practic răspunsurile la interviuri pe baza inputurilor subiecților investigați. Din considerente deontologice se va păstra integral anonimatul subiecților abordați.

#### 2.11.4. Condiţii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate.

In zonele protejate Natura 2000 se impun urmatoarele măsuri:

- interzicerea tăierii abuzive a materialului lemnos

- ocrotirea plantelor rare si a animalelor prin interzicerea culegerii, vanarii,

- interzicerea circulatiei pe drumurile forestiere cu masini de teren, practicarea de sporturi extreme care ar putea afecta diferite habitate prin calcare, zgomot, etc.

- intretinerea drumurilor forestiere, in sensul utilizarii rationale a acestora

- interzicerea camparii si folosirea focului deschis in zonele impadurite

- folosirea echilibrată a terenurilor, interzicerea utilizarii de substante chimice daunatoare

- constientizarea populatiei in vederea pastrarii unui mediu natural ,,curat,,

- practicarea unui turism decent în spiritul celor menţionate mai sus

#### 2.11.5. Necesitatea protejării unor zone cu resurse naturale valoroase, situri sau rezervaţii de arhitectură şi arheologice.

Se poate lesne observa faptul că cele mai timpurii descoperiri arheologice din perimetrul comunei datează încă din perioada neoliticului, prin identificarea în partea de sud-vest a localității Șagu o daltă, şlefuită din rocă vulcanică. Cu toate acestea, cele mai reprezentative descoperiri se leagă de epoca târzie a bronzului. Cel mai reprezentativ sit al acestei epoci este Șagu-Situl A1_1, unde a fost cercetată pe parcursul anului 2010 o importantă așezare. Cercetările de teren efectuate indică faptul că situl ocupă o suprafață estimată la 23 ha. În porțiunea investigată prin săpătura arheologică (28.800 mp) au fost dezvelite 306 complexe ce aparțin epocii târzii a bronzului.Descoperirile variate permit reconstituirea vieții economice din această așezare. Analiza arheozoologică indică creșterea bovinelor și a suinelor. Aproximativ 150 de rășnițe răspândite în întreaga așezare sunt o dovadă privind intensa activitate agricolă. Un cuptor de ars ceramică, în care vasele erau încă in situ, amplasat lângă o groapă de extracție a argilei, demonstrează, alături de fragmentele ceramice descoperite, producția locală a ceramicii. La aceste activități economice se adaugă prelucrarea metalelor.Urmele acestei activități au fost identificate în 12 gropi de diferite tipuri și forme. Elocvente în acest sens sunt cele 42 de tipare, 14 confecționate din gresie și 28 din lut.Lor li se adaugă 19 piese din bronz, de mici dimensiuni, a căror greutate totală însumează doar 45 gr., 18 fragmente de creuzete ce păstrează topitură de bronz pe interior și alte câteva bucăți de zgură. Se remarcă de asemenea și o instalație folosită probabil la redusul minereului. Pe lângă descoperirile cu caracter economic, în timpul cercetărilor au fost identificate sporadic dovezi ale unor practici funerare. Un vas cu capac a conținut craniul unui foetus (8-8.6 luni). Informațiile avute la dispoziție reflectă evoluția așezării de la Șagu A1_1 între secolele 16-13 a.Chr. În consonanță cu bogatele descoperiri din această așezare este și tezaurul de aur de la Firiteaz, compus din piese de podoabă, ansamblu datat în aceeași perioadă arondată epocii târzii a bronzului.

Pe lângă perioada preistorică, în cadrul UAT Șagu au fost identificate așezări și un cimitir, cel Hunedoara Timișană-Situl B07_B08 din perioada secolelor II-V p.Chr. Totodată perioada medievală este reprezentată prin câteva așezări descoperite prin cercetări de suprafață.

După cum se poate observa, zona analizată aici prezintă un potențial arheologic bogat, bine ilustrat în literatura de specialitate.

#### 2.11.6. Nivelul de poluare sau de degradare constatat În unele zone

Sursele de poluare identificate pe teritoriul comunei Şagu, ca număr, dimensiune şi grad de pericol major pentru populaţie, vegetaţie şi animale, sunt în strânsă dependenţă de activităţile economice la nivelul comunei, care, după cum ştim din descrierea activitatilor economice, nu au obiective cu  impact negativ asupra mediului (industrie, servicii, complexe agrozootehnice).

S-a făcut identificarea următoarelor  surse de poluare:

- surse fixe de poluare:

- gospodăriile populaţiei, ca surse de poluare a aerului datorită emisiilor de noxe de la sistemele de încălzire proprie; aceleaşi gospodării, ca surse de poluare a apelor freatice prin utilizarea foselor septice; şi ca surse de poluare a solului prin utilizarea latrinelor

- unităţile de alimentaţie publică prin deşeurile rezultate (ambalaje)

- micile ateliere meşteşugăreşti care prin deşeurile produse pot polua aerul, solul şi pânza freatică.

- unitatile agrozootehnice de crestere a animalelor, posibile surse de poluare a apelor freatice, solilui si aerului

- saivanele de oi, prin posibilitatea poluarii solului si apelor freatice

- micile distilerii personale care prin depozitarea borhotului pot polua solul şi pânza freatică

- inexistenţa unei platforme amenajate de depozitare a deşeurilor reciclabile sau a unui sistem de colectare a acestora si lipsa de responsabilitate a cetatenilor care se debaraseaza de deseuri reciclabile provenite din gospodarii, de la materiale de constructii sau obiecte casnice (s-au intalnit situatii in care acestea au fost debarasate  in vaile mai putin circulate )

- surse mobile de poluare

- traficul rutier (intensitate redusă) cu emisii de noxe caracteristice (oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compuşi organici volatili) reprezintă o sursă de poluare şi din cauza stării nefavorabile a drumurilor publice şi a reţelei stradale intravilane.

- starea fizica a drumurilor de exploatare sau forestiere (pamant batut)care prin utilizare polueaza aerul

Calitatea factorilor de mediu

Calitatea factorilor de mediu este influenţată de intensitatea activităţilor industriale şi impactul activităţilor antropice precum si de apropierea de surse de poluare de alta natura

Calitatea aerului se încadrează în limitele legale, emisiile de noxe la nivelul teritoriului comunei Şagu nu depăşesc limitele admise la nici un indicator. Depăşirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare şi durată) în urma arderii vegetaţiei ierboase, a tufişurilor, a foioaselor, păioaselor, deşeurilor menajere sau a unor accidente nedorite

Calitatea apelor

Utilizarea apelor de suprafata este limitată cu precădere la agricultură şi mai puţin pentru industrie.

Din punct de vedere biologic, apele de suprafaţă au un indice de curăţenie relativă de 68-84%, o încărcare bacteorologică - colifoniu totală de 49..750/dm3 şi se încadrează în categoria Beta saprobă.

Apele de mică adâncime nu au toate calităţile necesare unei ape potabile, astfel că puţurile existente folosesc ape mai mult pentru animale.

Calitatea solului

În cadrul comunei întâlnim câteva tipuri de soluri reprezentative: cernoziomuri castanii şi ciocolatii, cernoziomuri levigate slab precum şi soluri aluviale.

Calitatea acestor categorii de soluri nu este afectata de activitatile industriale desfasurate in cadrul comunei (industriale, agrozootehnice), acestea fiind standardizate, majoritatea unitatilor industriale au statii de epurare proprii sau rezervoare vidanjabile - am mai putea aminti modul de productie in agricultura si pomicultura sau silvicultura, cu impact negativ asupra calitatii solurilor prin utilizarea de substante chimice, dar nici acest fenomen nu are o mare amploare, nici una din ramurile economice mai sus amintite nu se practica intensiv.

In extravilan, pe pasuni, in zonele saivanelor de oi, am putea remarca o afectare negativa a factorului sol prin posibilitatea utilizarii intensive a pasunatului, situatie de fapt pe care utilizatorii pasunilor, ciobanii o cunosc, si folosesc prin rotatie pasunile, pentru regenerare.

Calitatea factorului sol este negativ influentata de gospodariile taranesti, de inexistenta unui sistem de canalizare menajera – utilizarea latrinelor si a foselor septice poate afecta calitatea solurilor din limita intravilanului celor patru localitati.

PROPUNERI   DE  ELIMINARE / DIMINUARE  A  DISFUNCTIONALITATILOR

Având în vedere disfuncţionalităţile semnalate la punctele anterioare, în vederea respectării măsurilor de protecţie a mediului, se impun următoarele măsuri:

- înfiinţarea unui sistem centralizat de colectare selectiva a deşeurilor menajere si industriale, in vederea reciclarii

- conştientizarea populaţiei în vederea selectării deşeurilor în scopul reciclării lor

- amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor reciclabile până la valorificarea lor

- asigurarea alimentării cu apă potabilă a întregii comune

- asigurarea canalizării şi a unei staţii de epurare pentru intreaga comună

- interzicerea arderii vegetaţiei

- executarea de lucrări ameliorative ale solurilor degradate (amendare calcică a solurilor acide, lucrări de scarificare şi afânare adâncă pe solurile tasate) în afara perimetrului protejat

- verificarea încadrarii unităţilor industriale, agrozootehnice, în parametrii legali impuşi pentru protecţia mediului

- ocrotirea plantelor şi animalelor rare (interzicerea culegerii, respectiv vânării lor)

- plantarea de aliniamente de-a lungul căilor de circulaţie

- stabilirea zonelor de protecţie sanitară şi a măsurilor ce trebuiesc luate.

- stabilirea perimetrelor tuturor zonelor protejate (situri arheologice), stabilirea zonelor de protectie si a masurilor de protectie a acestora

În “ UAT Şagu” se impun măsuri speciale de intervenţie:

- interzicerea practicării “agriculturii intensive”, aplicării de îngrăşăminte chimice, pesticide, ierbicide

- interzicerea realizarii de lucrari tehnico-edilitare de indiguiri, regularizari de vai, curatare a talvegului

- restrângerea păşunatului

- protejarea fâneţelor din preajma canalelor

- practicarea pescuitului sportiv ecologic

- interzicerea tăierii materialului lemnos

- folosirea echilibrată a terenurilor arabile din lunca

- practicarea unui turism decent în spiritul celor menţionate mai sus.

#### 2.11.7. Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice

#### Nu este cazul.

#### 2.11.8. Disfuncţionalităţi În reţeaua de circulaţie şi a transportului În cornun

Principala disfunctionalitate in reteaua de circulatii din localitatea Hunedoara Timisana sunt strazile cu structura nemodernizata. Colectarea apelor pluviale nu se face printr-o retea.

Traficul de tranzit creaza un disconfort la nivelul localitatii Sagu. In acest sens se doreste realizarea unui drum de centura care sa ocoleasca localitatea si sa fac legatura intre DN 69 si Autostrada 1.

Exista propunerea realizarii unui nod la autostrada A1 propus pe DJ 682G intre localitatile Sagu si Cruceni.

#### 2.11.9. Disfuncţionalităţi În domeniul locuirii

Principalele disfunctionalitati la nivelul locuirii este lipsa echiparii edilitare pe toate localitatile, accesul la locuinte  se face pe strazi nemodernizate (in localitatile Hunedoara Timisana, Fiscut, Firiteaz).

#### 2.11.10. Disfuncţionalităţi În domeniul echipării edilitare

Alimentarea cu apă

În localitatea Şagu disfuncțiomalitățile sistemului de alimentare cu apă sunt:

- Sursa de apă existentă este insuficientă și nu i se poate asigura zona de protecție sanitară cu regim sever;

- Rezerva de apă este insuficientă și nu i se poate asigura zona de protecție sanitară cu regim sever;

- Stația de pompare apă este insuficientă.

În localitatea Cruceni disfuncțiomalitățile sistemului de alimentare cu apă sunt:

- Sursa de apă existentă este frontul de captare din localitatea Vinga situat la o distanță de 11km fiind foarte indepărtat față de localitatea Cruceni.

În localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană disfuncțiomalitățile sistemului de alimentare cu apă sunt:

- Sursa de apă inexistentă;

- Conductă de aducțiune apă;

- Rezerva de apă este inexistentă;

- Stația de pompare apă este inexistentă;

- Rețele de distribuție de apă sunt inexistente.

Prioritățile de intervenție pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Șagu sunt:

- Identificare unei surse de apă pentru toate localitățile comunei Șagu;

- Extinderea Gospodăriei de Apă Șagu;

- Realizarea conductelor de aducțiune de apă pentru localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea Gospodăriilor de Apă pentru localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea rețelelor de distribuție de apă pentru localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană.

Canalizarea menajeră

În localitatea Şagu disfuncțiomalitățile sistemului de canalizare menajeră sunt:

- Stația de Epurare Apă Uzată existentă este insuficientă (fiind de capacitate prea mică) pentru toți locuitorii comunei Șagu.

În localitatea Cruceni disfuncțiomalitățile sistemului de canalizare menajeră sunt:

- Rețeaua de canalizare menajeră nu este pe toate străzile localității Cruceni;

- Stație de Pompare Ape Uzate pentru zona de locuințe din nordul localității Cruceni;

- Reabilitarea Stației de Pompare Ape Uzate existente.

În localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană disfuncțiomalitățile sistemului de alimentare cu apă sunt:

- Rețele de canalizare menajeră nu este în localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Stații de Pompare Ape Uzate în localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Conducte de refulare ape uzate pentru localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană către Stația de Epurare Ape Uzate din localitatea Șagu.

Prioritățile de intervenție pentru sistemul de canalizare menajere din comuna Șagu sunt:

- Extinderea Stației de Epurare Ape Uzate Șagu;

- Realizarea rețelei de canalizare menajeră pe toate străzile localității Cruceni;

- Realizarea Stație de Pompare Ape Uzate pentru zona de locuințe din nordul localității Cruceni;

- Reabilitarea Stației de Pompare Ape Uzate existente Cruceni;

- Realizarea rețelelor de canalizare menajeră în localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea Stațiilor de Pompare Ape Uzate în localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea conductelor de refulare ape uzate pentru localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană către Stația de Epurare Ape Uzate din localitatea Șagu.

Canalizarea pluvială

În comuna Şagu disfuncționalitățile sistemului de preluare a apelor pluviale sunt: șanțuri pluviale deschise colmatate, șanțuri pluviale astupate, podețe colmatate sau surpate, canale de desecare colmatate și bălți colmatate.

Prioritățile de intervenție pentru sistemul de canalizare pluvială din comuna Șagu sunt:

- curățirea și tăierea ierbii la șanțurile pluviale,

- refacerea pantei fundului șanțurilor pluviale,

- decolmatarea podețelor sau refacerea lor,

- curățirea canalelor și a bălților care preiau apele pluviale.

Propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților

Alimentarea cu apă

Prioritățile de eliminare/diminuare a disfuncționalităților pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Șagu sunt:

- Realizarea unei conducte de aducțiune de apă din sistemul de Alimentare cu Apă al municipiului Arad. Conducta de aducțiune de apă se va racorda la Sistemul de Apă Arad în Uzina de Apă din localitatea Fîntînele, și va alimenta cu apă Gospodăriile de Apă al localităților Tisa Nouă, Șagu, Cruceni, Firitez și Fiscut și Hunedoara Timișană;

- Extinderea Gospodăriei de Apă Șagu prin realizarea unei noi rezerve de apă și a unei stații de pompare distribuție apă;

- Realizarea Gospodăriei de Apă pentru localitățile Firiteaz, Fiscut;

- Realizarea Gospodăriei de Apă pentru localitatea Hunedoara Timişană;

- Realizarea rețelei de distribuție de apă pentru localitățile Firiteaz, Fiscut;

- Realizarea rețelei de distribuție de apă pentru localitatea Hunedoara Timişană.

Canalizarea menajeră

Prioritățile de eliminare/diminuare a disfuncționalităților pentru sistemul de canalizare menajere din comuna Șagu sunt:

- Extinderea Stației de Epurare Ape Uzate Șagu;

- Realizarea rețelei de canalizare menajeră pe toate străzile localității Cruceni;

- Realizarea Stație de Pompare Ape Uzate pentru zona de locuințe din nordul localității Cruceni;

- Reabilitarea Stației de Pompare Ape Uzate existente Cruceni;

- Realizarea rețelelor de canalizare menajeră în localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea Stațiilor de Pompare Ape Uzate în localitățile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană;

- Realizarea conductelor de refulare ape uzate pentru localităţile Firiteaz, Fiscut şi Hunedoara Timişană către Stația de Epurare Ape Uzate din localitatea Șagu.

Canalizarea pluvială

Prioritățile de intervenție pentru sistemul de canalizare pluvială din comuna Șagu sunt:

- curățirea și tăierea ierbii la șanțurile pluviale,

- refacerea pantei fundului șanțurilor pluviale,

- decolmatarea podețelor sau refacerea lor,

- curățirea canalelor și a bălților care preiau apele pluviale.

#### 2.11.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI.

Opţiunile populaţiei au fost definite în discuţiile avute cu adminsitraţia publică locală şi au fost confirmate sau reformulate în cadrul dezbaterii publice.

Profilul economic se păstrează, sectorul primar fiind predominant. Dezvoltarea în viitor a infrastructurii tehnico-edilitare, pe fondul modernizării circulaţiilor judeţene şi comunale care vor creşte accesibilitatea comunei, vor conduce la sporirea atractivităţii localităţii pentru investiţii în sectorul privat.

Fondul locativ necesită îmbunătăţiri şi modernizare, ca şi creşterea gradului de confort urban care se poate realiza tot pe seama extinderii reţelelor edilitare realizate în prezent: alimentare cu apă şi canalizare menajeră în sistem centralizat. Sunt necesare măsuri de protejare şi punere în valoare a construcţiilor care prezintă o anumită valoare arhitecturală sau ambientală. Măsurile de protejare şi punere în valoare a acestor construcţii, reprezentative pentru arhitectura comunei sau chiar a zonei, se vor regăsi în prescripţiile detaliate ale regulamentului local de urbansim aferent prezentei documentaţii. Aceste măsuri vor fi susţinute printr-o exploatare inteligentă a resurselor turistice ale zonei – dotări turistice pentru agroturism, ateliere sau şcoli de meşteşuguri cu spaţii de expunere şi vânzare şi dotările aferente.

În ceea ce priveşte gradul de dotare administrativă, de învăţământ, cultură-culte, sănătate şi comerţ-servicii, acesta acoperă necesarul actual. Unităţile preşcolare şi şcolare asigură necesarul, raportat la numărul de elevi din comună.

Infrastructura tehnico-edilitară urmează a se dezvolta pornind de la sistemul centralizat realizat – alimentarea cu apă şi canalizarea. Alimentarea cu energie electrică este asigurată la nivelul întregii comune. Alimentarea cu gaze nu este prevăzută. Este propusă modernizarea străzilor, odată cu extinderea reţelelor edilitare, inclusiv iluminat public stradal.

O altă problemă este starea în care se află spaţiile verzi amenajate – parcurile şi lipsa dotărilor de agrement/turism. Existând locaţii cu potenţial peisagistic şi turistic deosebit, rezervate pentru dezvoltarea pentru agrement, cu o spuprafaţă de peste 8 ha, aceasta va fi amenajată corespunzător pe teritoriul localităţii Cruceni. Trebuie subliniat însă faptul că raportat la numărul de locuitori, ca suprafaţă este acoperit necesarul la nivel de comună, în conformitate cu normele europene.

## PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

### 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

În elaborarea capitolului de propuneri pentru noul PUG s-a ţinut cont de analiza actualizată a contextului local de dezvoltare. În raport cu problematica evidenţiată, pentru actualizarea PUG au fost elaborate studii,atat ca suport topografic.

Prezenta documentaţie propune menţinerea unui regim de construire care a fost definit şi prin documentaţia anterioară, PUG 2010 şi aici ne referim în special la regimul de înălţime al construcţiilor, un regim redus de înălţime care merge până la P+2E (P+2E+M în zona centrală a localităţii, pentru definirea unui anumit caracter al zonei).

Studii geotehnice se vor elabora pentru fiecare investiţie în parte.

### 3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI.

In contextul prezentat există premisele unei dezvoltări viitoare complexe, nu numai pe seama sectorului primar, ci şi sectorului secundar, în acest caz agro-industrial şi mai ales sectorului terţiar, al serviciilor.

Un atu al localităţii este poziţia favorabilă pe DN 69 care face legăturile în teritoriu cu celelalte localităţi, inclusiv cu municipiul reşedinţă de judeţ (Arad) si cu municipiul Timisoara. Aceste premise pot reconfigura în timp zona centrală a localităţii, ca şi intravilanul existent.

Pentru următorii zece ani însă, în condiţiile actuale, anterior descrise, nu este previzibilă o astfel de dezvoltare, motiv pentru care propunerile prezentei documentaţii vor merge în direcţia completării dotării tehnico-edilitare şi creşterii gradului de confort, ca şi condiţie esenţială a creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi totodată creşterii atractivităţii comunei pentru investiţii majore în sectorul privat. Se doreste realizarea unui nod la Autostrada A1 intre localitatile Cruceni si Sagu si realizarea unui drum ocolitor pentru localitatea Sagu care sa faca legatura intre DN 69 si A1.

Se doreste rezervarea unor terenuri in vederea realizarii de energie regenerabila in vecinatatea localitatii Firiteaz, in partea de sud.

### 3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORiU.

Comuna Sagu se situează, ca mărime, în funcţie de numărul de locuitori, în categoria comunelor mici. Chiar şi pe fondul îmbătrânirii populaţiei şi fenomenului de migraţie – într-o oarecare măsură compensat de revenirea în localitate a salariaţilor disponibilizaţi în ultimii douăzeci de ani din marile centre industriale ale ţării – se poate estima că această situaţie se va menţine şi în următorii zece ani. Deci, cu o populaţie care va continua să scadă, este previzibilă şi menţinerea profilului agricol al localităţii, care în continuare va concentra cea mai mare parte a populaţiei active a comunei. Cu toate acestea este posibil ca navetismul să scadă în perioada următoare.

Transportul public intra- şi intercomunal (interorăşenesc) se va menţine în legătură cu DN 69, DJ 682G, DJ 682A, care rămân principalele artere de circulaţie şi legătură cu celelalte localităţi ale judeţului. Nu se propun modificări ale traseului sau staţiilor existente.

### 3.4. DEZVOLTAREA ACTiViTĂŢILOR

In ceea ce priveşte economia comunei Sagu, activităţile industriale ale comunei sunt în prezent legate de depozitarea produselor agricole. Dezvoltarea activitatilor industriale se propun a fi dezvoltate in special pe partea devest la drumului national DN 69, atat in partea de sud cat si in partea de nord. Un avantaj in acest sens este si existenta caii ferate. In partea de nord intre calea ferata si drumul national, cat si pe partea de vest adrumului national se doreste dezvoltarea unui punct intermodal. Acesta va aduce un plus valoare atat din punct de vedere economic, cat si social pentru comuna.

Activităţile agricole se bazează pe cultura cerealelor, legumelor şi zootehnie. Analiza care fundamentează PUG indică faptul că dezvoltarea asociaţiilor agricole ar putea asigura posibilitatea exploatării terenului agricol pe suprafeţe mari, prin utilizarea intensivă a mijloacelor mecanizate. 	Direcţiile identificate vor conduce la impulsionarea economiei locale în scopul:

- asigurării de locuri de muncă în special în sectoarele terţiar şi secundar pentru care este prioritară asigurarea echipărilor economice, infrastructurale, sociale şi culturale;

- reintegrării personalului muncitor disponibilizat;

- diminuării migraţiei sat-oraş şi menţinerii unor structuri demografice echilibrate prin creşterea ponderii tineretului în cadrul populaţiei comunei cu consecinţe asupra natalităţii sporului natural;

- dezvoltării dotării şi echipării edilitare.

Necesităţile comunităţii locale nu vizează în prezent obiective majore pentru care ar trebui rezervate suprafeţe mari de teren, ori modificări majore în sistemul circulaţiei rutiere. Modificările propuse sunt evidenţiate în planşa Reglementări.

### 3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI.

In ultimii ani datorită modificărilor socio-economice (scăderea nivelului de trai) populaţia rurală a scăzut continuu, din cauza scăderii natalităţii, fenomenului migraţional şi îmbătrânirii populaţiei. De aceea estimările făcute asupra evoluţiei populaţiei se bazează pe principiile politicii demografice de stimulare a creşterii naturale a populaţiei şi de utilizare cât mai completă a resurselor de muncă la nivelul comunei. Evoluţia demografică este în general dificil de prognozat din cauza: 

- îmbătrânirii populaţiei, crizei economice, lipsei proiectelor, care fac mai plauzibilă o scădere demografică mai accentuată în următorii ani 

- reorientării economice pe seama unei mai bune valorificări a resurselor naturale şi culturale existente şi lansarea activităţilor de sector terţiar – turism – care ar putea stabiliza populaţia şi chiar să determine creşterea numărului de locuitori în timp

În ambele variante şi din perspectiva unor estimări anterioare care au generat doar o marjă de aproximare a evoluţiei populaţiei în decurs de un deceniu, este dificil de estimat evoluţia populaţiei active, dar se poate anticipa că în prima variantă şi urmând tendinţele descrescătoare actuale, populaţia activă se va cifra şi peste 10 ani tot în jurul a 50% din totalul populaţiei – mai scăzută numeric decât în prezent – din care populaţia ocupată va reprezenta tot 90% din populaţia activă, adică 47% din totalul populaţiei, cu o structură pe sectoare aproximativ constantă, ce ia în considerare o creştere a sectoarelor secundar + terţiar de până la maximum 25% în total.

În concluzie, dacă evoluţia demografică este mai greu de anticipat, ea putând fi influenţată într-un sens sau în altul de soluţiile ce se vor formula în ceea ce priveşte politica economică a localităţii, propunerea de revizuire a intravilanului se bazează în acest moment pe elementele de temă stabilite cu beneficiarul.

O bună politică socio-demografică va avea în vedere:

- asigurarea de locuri de muncă în special în sectoarele terţiar şi secundar pentru creşterea calităţii vieţii, cu consecinţe asupra migraţiei sat-oraş şi fenomenului navetismului

- reintegrarea în cele trei sectoare de activitate a populaţiei active disponibilizate

- creşterea gradului de dotare şi echipare a localităţii.

În aceste condiţii s-a estimat pentru anul 2025 creşterea cu precădere a ponderii sectorului terţiar (servicii către populaţie) şi a sectorului secundar (în special unităţi mici şi mijlocii industriale de prelucrare şi valorificare a produselor agricole).

### 3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

În ceea ce priveşte organizarea circulaţiei, principalele obiective sunt:

- amenajarea punctelor de intersecţie importante, conform planşei Reglementări

- modernizarea circulaţiei interioare, prin rectificări ale traseelor, ale geometriei şi suprafeţei carosabile (îmbrăcăminţii).

Planşa Reglementări prezintă profilele transversale ale străzilor pe categorii.

Parcaje vor fi rezolvate pentru obiectivele din zona centrală a localităţii, în zona pieţei şi a târgului săptămânal şi în zona activităţilor de sport şi turism, considerându-se că aceste zone vor deveni periodic puncte de aglomerări de trafic. Pentru celelalte funcţiuni parcarea sau gararea vor fi asigurate în incintele respectivelor unităţi.

- Amenajarea unui nod la autostrada A1;

- Realizarea unui drum de centura intre DN 69 si nod A1 la localitatea Sagu.

### 3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA FUNCŢIONALA BILANŢ TERITORIAL

În urma analizei întreprinse şi a estimărilor făcute pentru perioada de valabilitate a noii documentaţii, PUG propune revizuirea limitei intravilanului. La baza modificărilor operate, au stat în primul rând necesităţile populaţiei privind construcţiile, necesităţi exprimate la adresa Consiliului Local, a primarului, precum şi previziunile elaborate de către conducerea localităţii .

Pe planşa de Reglementări urbanistice sunt evidenţiate atât limita stabilită prin PUG aprobat cu HCL nr. 5/2011 cât şi cea propusă prin prezenta documentaţie, conform legendei.

Bilanţul teritorial este prezentat în ANEXA 2 a Memoriului General şi în planşa de Reglementări urbanistice din PUG.

Interdicţii definitive de construire se instituie pe terenurile afectate de culoarul de protecţie al L.E.A. de medie tensiune, stabilite prin PUG conform planşei Reglementări.

Organizarea zonelor funcţionale are drept scop dezvoltarea echilibrată în teritoriu a localităţii. Potrivit documentaţiei prezente, zona centrală a fiecarei localităţi din cadrul comunei, delimitată pe planşa de reglementări şi cuprinde ceea ce s-a estimat a fi nucleul de dezvoltare şi pe următorii 10 ani în evoluţia localităţii. Această zonă concentrează principalele instituţii publice şi servicii, dar şi locuinţe individuale/colective, izolate sau cuplate.

În concordanţă cu zonificarea definită prin Ghidul privind conţinutul-cadru al planului urbanistic general aprobat prin Ordinul nr. 13N/1999, intravilanul localităţii la nivelul anului 2015 a fost structurat pe zone funcţionale, astfel:

| Simbol UTR | Zone functionale | SAGU | CRUCENI | FIRITEAZ | FISCUT | HUNEDOARA TIMISANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 (ha) | 3 (ha) | 4 (ha) | 5 (ha) | 6 (ha) |
| IS | Zona de institutii publice si servicii, avand urmatoarele subzone functionale | 39,8508 | 2,9896 | 0,7505 | 3,3842 | 0,5517 |
|  | IS - Sunzona institutii publice | 0,3922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ISi - Subzona institutii de invatamant | 0,8255 | 0,3312 | 0,2713 | 2,6870 | 0,1469 |
|  | ISc - Subzona cultura-cult | 0,6712 | 0,7478 | 0,2115 | 0,6972 | 0,4048 |
|  | ISs - Sobzona serviciilor de sanatate | 0,1327 | 0,2994 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ISco - Sunzona comert si prestari servicii pentru populatie | 37,8292 | 1,6112 | 0,2677 | 0,0000 | 0,0000 |
| L | Zona de locuire | 131,8037 | 50,8930 | 82,4671 | 79,77 | 22,96 |
| IA | Zona de activitati economice | 327,5598 | 27,6455 | 27,3679 | 15,612 | 7,8484 |
|  | ID- Subzona de Unitati industriale si depozitare | 322,7916 | 17,4359 | 11,8429 | 14,810 | 2,0674 |
|  | A- Subzona de Unitati agro-zootehnice | 4,7682 | 10,2096 | 15,5250 | 0,8020 | 5,7810 |
| V | Zona de spatii verzi si amenajate pentru agrement /sport/parc/perdele de protectie | 7,6110 | 10,4174 | 9,3050 | 1,4165 | 3,0152 |
|  | Vp - subzona de parcuri | 1,4133 | 0,7475 | 0,0000 | 1,0542 | 0,0000 |
|  | Vs -subzona de complexe sportive | 2,3895 | 1,6770 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Vpp - subzona de perdele de protectie | 1,4093 | 0,0000 | 1,9247 | 0,3623 | 0,2773 |
|  | Vag - subzona de zona verde agrement | 2,3989 | 7,9929 | 7,3803 | 0,0000 | 2,7379 |
| C | Cai de comunicatii si transport | 177,3055 | 10,9530 | 18,5632 | 17,51 | 9,1589 |
|  | Cr - Subzona pentru cai rutiere | 175,3414 | 10,9530 | 18,5632 | 17,51 | 9,1589 |
|  | Cf - Subzona pentru cai feroviare | 1,9641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TE | Zona pentru echipare tehnico-edilitare (statie de pompare a apei potabile si rezervoare de inmagazinare a apei potabile) | 0,2442 | 1,1714 | 0,0000 | 0,2507 | 0,2500 |
| GC | Zona Gospodarie comuna - cimitir | 1,8170 | 1,3158 | 2,5524 | 3,2992 | 0,7970 |
| TDS | Zona cu destinatie speciala (politie, ISU) | 0,1570 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| TN | Terenuri libere | 0,2018 | 10,0270 | 3,3526 | 5,8391 | 0,0000 |
| H | Ape | 0,0274 | 0,0000 | 0,2123 | 0,1978 | 0,0000 |
|  | TOTAL INTRAVILAN EXISTENT+PROPUS | 686,57 | 115,41 | 144,57 | 127,29 | 44,58 |

IS – Zona instituţii publice şi servicii

Această zonă este rezervată în continuare principalelor instituţii publice şi servicii de interes general: - servicii administrative

- instituţiile de învăţămât

- cultură-culte

- sănătate

- unităţi comerciale şi de servicii

Zona instituţiilor publice şi serviciilor se va concentra în continuare în zonele centrale ale localităţilor, dar va cuprinde şi unităţi dispersate în intravilanul comunei, pe cât posibil în zonele centrale ale celorlalte unităţi teritoriale de referinţă (UTR-uri) delimitate în intravilan cu funcţiunea de locuire, pentru o cât mai bună accesibilitate, fie că e vorba de instituţii publice şi servicii (ex. – de învăţământ), fie că e vorba de unităţi comerciale. Se recomandă, deci, ca unităţile dispersate să fie localizate în centrele de greutate ale UTR-urilor cu funcţiunea dominantă de locuire.

Organizarea zonelor instituţiilor publice şi serviciilor are drept scop definirea unor ansambluri coerente şi reprezentative în zonele centrale ale localităţilor.

Subzonele funcţionale propuse sunt:

IS – Subzona instituţii publice, cu clădiri cu regim de înălţime maxim P+2E+M – nucleul care grupează instituţiile reprezentative ale comunei;

ISi – Subzona instituţii de învăţământ, cu clădiri cu regim de înălţime maxim P+2E;

ISc / ISct – Subzona cultură-culte

ISs – Subzonă sănătate

ISco– Subzonă comerţ-servicii.

L – Zona de locuire

Zona de locuire (şi funcţiuni complementare) a comunei este prezentă în cea mai mare parte a teritoriului intravilan, dar şi în zona centrală a localităţii. Zona de locuire şi funcţiuni complementare cuprinde, pe lângă locuinţe şi anexele gospodăreşti ale acestora şi unităţi comerciale aferente comerţului en detail, cotidian, şi mici unităţi de servicii, alte funcţiuni complementare şi compatibile dispersate.

Zona de locuire este organizată în unităţi teritoriale de referinţă (UTR-uri) pe considerente de omogenitate şi coerenţă, care trebuie păstrate.

IA – Zona unităţilor economice (industriale şi agricole)

Această zonă cuprinde unităţi industriale şi agricole.

În cadrul ei au fost delimitate zone propuse pentru schimbarea funcţiunii. Prezenta documentaţie propune păstrarea acestei funcţiuni considerând că acest sector de activitate trebuie revigorat, ca resursă esenţială a dezvoltării viitoare a localităţii.

V – Zona de spaţii verzi amenajate, parc, agrement şi sport

Această zonă include parcuri, scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, plantaţii de aliniament, plantaţii de protecţie, terenuri de sport, zone de agrement, unităţi turistice.

Subzonele funcţionale propuse sunt:

Vp – Subzona spaţiilor verzi plantate (parcuri, scuaruri, grădini publice,

Vpp - plantaţii de aliniament, perdele de protecţie

Vag - Subzona agrement (sport-turism, locuri de joacă pentru copii)

Documentaţia propune realizarea unori zone de agrement in vecinatatea localitatilor Sagu, Cruceni si Firiteaz.

C – Zona căi de comunicaţie

Această zonă se compune din totalitatea spaţiilor aferente circulaţiilor publice:

– căi ferate

- Cai de circulatii rutiere,

- staţiile de transport public amenajate, etc.

Unităţi aparţinând acestei funcţiuni se propun şi dispersat.

Documentaţia propune modernizarea căilor de comunicaţie existente.

TE – Zona de echipare edilitară

Această zonă cuprinde construcţiile aferente reţelelor existente şi propuse (gospodărie de apă, staţie de epurare).

Extinderea şi modernizarea reţelelor existente de echipare tehnico-edilitară la nivelul întregii comune este unul din obiectivele de utilitate publică prevăzute în prezenta documentaţie, fiind în acelaşi timp unul din cele mai importante obiective derivate din obiectivul major al creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi important indicator al confortului urban la nivelul întregii comune.

GC – Zona gospodărie comunală

Zona gospodărească cuprinde cimitirele existente precum şi subzona platformelor gospodăreşti (precolectare deşeuri menajere).

Subzonele funcţionale sunt:

GC 1 - Subzona platformelor gospodăreşti (precolectare deşeuri menajere)

GC 2 - Subzona cimitire

TDS – Zona cu destinaţie specială

Această zonă va cuprinde sediul poliţiei şi terenul amenajat pentru remiza pompieri in localitatea Sagu.

Suprafaţa aferentă propusă este de 0,1570 ha.

* În cadrul regulamentului local de urbanism (RLU) aferent PUG vor fi detaliate condiţiile speciale de reglementare a construirii în zona centrală a localităţii şi în zonele de protecţie identificate conform planşei de Reglementări.

### 3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Nu este cazul, nefiind inventariate astfel de zone pe teritoriul comunei Sagu.

### 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

#### 3.9.1. Gospodărirea apelor

LUCRĂRI ÎN EXECUȚIE

Canalizarea menajeră

În localitatea Șagu

Extinderea de rețea de canalizare menajeră în localitatea Șagu va fi compusă din colectoare menajere executate în cele două zone de locuințe noi din localitate: zona de locuințe din partea de est a localității și zona de locuințe tineret din partea de nord-est a localității. Pe extinderile de colectoarelor menajere de pe cele două străzi se vor realiza racordurile menajere la imobilele de pe colectoarele propuse. Colectoare propuse, vor fi din ţeavă de PVC SN4 De250mm cu mufă şi garnitură de cauciuc. Colectoarele menajere vor avea o lungime totală de 4.034,00 m.

Extinderea stației de epurare ape uzate menajere din localitatea Șagu prin mărirea capacității de epurare a stației existente de la 1700 L.E. la 3300 L.E., constă în următoarele lucrări:

- instalații prelucrare autovidanje

- debitmetru stație pompare influent

- grătar automat influent (înainte de stația de pompare ape uzate influent)

- pompa stație de pompare influent

- tratare SBR- etapa II

- tratare terțiară a nămolului

- clădire administrativă /container

- instalație de apă tehnologică

- sistem automatizare și SCADA.

În localitatea Cruceni

Extinderea de rețea de canalizare menajeră în localitatea Cruceni va fi compusă din colectoare menajere executate pe strada 1/DJ682G și pe strada 2/DJ682A - DJ682G. Pe extinderile de colectoarelor menajere de pe cele două străzi se vor realiza racordurile menajere la imobilele de pe colectoarele propuse. Colectoare propuse, vor fi din ţeavă de PVC SN4 De250mm cu mufă şi garnitură de cauciuc. Colectoarele menajere vor avea o lungime totală de 1.038,00 m.

### 3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

La nivel local, regional si national exista o serie de alte planuri, programe si strategii relevante pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Arad, dintre care se pot mentiona:

• Planul National de Gestionare a Deseurilor si Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor, (aprobate prin HG nr. 1470/2004), Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 5 Vest (aprobat prin Ordinul nr. 1364/1499/2006, supus evaluarii strategice de mediu) si Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Arad (aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Arad nr. 7/23.01.2008): aceste documente abordeaza toate aspectele legate de gestionarea deseurilor municipale la nivel national, regional si judetean si servesc ca baza pentru politica în acest domeniu, pentru atingerea tintelor stabilite în domeniul gestionarii deseurilor, pentru stabilirea cadrului pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, precum si pentru stabilirea necesarului de investitii si pentru elaborarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor necesare;

• Master Plan „Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Arad 2008-2038”, elaborat în cadrul Proiectului de Asistenta Tehnica pentru Pregatire de Proiecte (Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation) PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01. de catre consortiul Ramboll Denmark A/S / Project Management Ltd / Fichtner GmbH & Co. KG / Interdevelopment S.R.L. Ramboll Romania S.R.L. / PM International Services Grup S.R.L.: acest proiect vizeaza îmbunatatirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul gestionarii deseurilor, pentru a spori în mod semnificativ calitatea mediului si a conditiilor de viata. Master Planul propune planul de investitii pe termen lung care sa asigure atingerea tuturor tintelor prevazute în Tratatul de aderare a României la UE si în legislatia actuala. Din planul de investitii pe termen lung sunt selectate

investitiile prioritare ce urmeaza a fi finantate din POS Mediu;

• Master Plan privind „Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate în judetul Arad”, elaborat de Pell Frischmann si Romair Consulting în cadrul proiectului Bancii Mondiale pentru Servicii Municipale (Servicii de Consultanta pentru pregatirea de proiecte în vederea finantarii de catre Uniunea Europeana): reprezinta strategia de dezvoltare pentru judetul Arad în ceea ce priveste serviciile de apa si canalizare, pe o perioada de treizeci de ani începând din 2008.

Acest proiect vizeaza oferirea unei strategii de investitie integrata în domeniul apei si apei uzate si alcatuirea unui plan de management pentru îmbunatatirea resurselor de apa.

Activităţile economice care se desfăşoară în comună nu constituie surse de poluare a mediului inconjurator.

Aşa cum s-a arătat, activităţile productive ce se desfăşoară pe teritoriul comunei (agroindustriale) nu sunt de natură a genera poluare.

Măsurile ce se propun prin prezenta documentaţie vizează:

- Delimitarea unor zone de protecţie sanitară şi stabilirea restricţiilor specifice raportat la funcţiunea zonei care a generat restricţiile (cimitire, gospodăria de apă); 

- Delimitarea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice de pe teritorul administrativ al comunei.

Conform Ordonantei de urgenta nr. 114/2007 în completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului , Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 26 mp/locuitor.

Spațiile verzi publice existente pe teritoriul comunei Sagu se compun din:

Localitatea Sagu

- terenul de sport Localitatea Sagu în suprafață de 23 895 mp (2,39 ha);

- parcuri si zone verzi amenajate în suprafață de 14 133 mp (1,41 ha);

- perdele de protectie propuse in suprafata de 14 093 mp (1,41 ha);

- zone verzi pentru agrement propuse si existente in suprafata de 89 894 mp (8,99 ha);

Localitatea Cruceni

- terenul de sport existent si propus Localitatea Cruceni în suprafață totala de 21 648 mp (2,16 ha);

- parc central amenajat  în suprafață de 7 475 mp (0,75 ha);

- zone verzi pentru agrement propuse  in suprafata de 79 929 mp (7,99 ha);

Localitatea Firiteaz

- perdele de protectie propuse in suprafata de 19247 mp (1,92 ha);

- zone verzi pentru agrement propuse si existente in suprafata de 73 803 mp (7,38 ha);

Localitatea Fiscut

- parcuri amenajate în suprafață de 26 700 mp (2,67 ha);

- perdele de protectie propuse in suprafata de 3623 mp (0,36 ha);

Localitatea Hunedoara Timisana

- perdele de protectie propuse in suprafata de 5809 mp (0,58 ha);

- zone verzi pentru agrement propuse in suprafata de 27 379 mp (2,74 ha);

Total suprafată spații verzi în total intravilane localitati = 33,7668 ha.

Din propunerea Bilantului Teritorial pe zone funcţionale pentru Comuna Sagu , reiese o suprafaţa de spaţii verzi de 33,77 ha , cea ce asigură o suprafaţă de aprox. 79 mp / locuitor, mult peste cota stabilită prin OU 114/2007 .

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata 2009 , art. 3 şi 4 , spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor:

- spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;

- spatii verzi publice de folosinta specializata:

    - gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;

    - cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;

    - baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;

- spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;

- spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;

- culoare de protectie fata de infrastructura tehnica (străzi , drumuri , etc);

- paduri de agrement.

Prin fâşii plantate se înţelege - plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa .

Se vor institui zone de protecţie la monumentele istorice . Pentru asigurarea şi respectarea igienei sănătăţii oamenilor ,se vor respecta normele de însorire la construcţii , distanţa între clădirile de locuit , dotarea tehnico – edilitară , asigurarea spaţiilor de joacă pentru copii , zone verzi de folosinţă generală , amplasarea unităţilor de mică industrie , comerciale şi prestări servicii la distanţe minime admise .

### 3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Prezenta documentaţie ilustrează principiile generale de dezvoltare a comunei Sagu pentru următorii 10 ani, evidenţiind obiectivele acestei dezvoltări şi stabilind permisiunile şi restricţiile ce se vor urmări în activitatea de autorizare a construcţiilor şi în implementarea proiectelor prioritare identificate împreună cu autoritatea locală.

Obiectivul general este acela al unei dezvoltări echilibrate şi armonioase, care să conducă la creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei.

- a urmărit menţinerea elementelor care ţin de un anumit specific local, în evoluţia localităţii.

S-a propus, în raport cu diferitele tipuri de parcelar existente în cadrul funcţiunii predominante, aceea de locuire, o parcelă minimă construibilă si s-a stabilit un tip de ocupare al parcelei.

S-au propus măsuri pentru dezvoltarea şi organizarea zonei centrale, reprezentative, a localităţilor. Ţinând cont de tendinţele socio-economice actuale s-a optat pentru menţinerea funcţiunii agroindustriale pe considerentul că resursa economică a dezvoltării viitoare a localităţii trebuie menţinută şi revigorată. Indiferent de faptul că acest scenariu de evoluţie se va confirma sau nu, reglementarea este aceeaşi, în sensul că orice dezvoltare se va face pe baza unei documentaţii de urbanism, cu aprobarea consiliului local care este, potrivit legii, responsabil cu activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul comunei.

L

Parametrii dezvoltării urbanistice au fost stabiliţi prin: 

- Revizuirea intravilanului pentru perioada următoare (imitele intravilanului propus sunt cele din planşa nr. 3 , stabilite împreună cu beneficiarul şi aprobate în şedinţa Consiliului Local ;

- Organizarea circulaţiei, modernizarea străzilor (Căile de circulaţie pentru comuna Sagu, ca şi clasare se găsesc atât în planşa 3 Reglementări urbanistice cât şi în Memoriu general la capitolul 2.6.)

- Identificarea zonelor şi a măsurilor urbanistice ce se impun pentru dezvoltarea activităţilor şi funcţiunilor dominante, pe unităţi teritoriale de referinţă, zone şi subzone funcţionale definite pe criterii de omogenitate  (împreună cu beneficiarul s-au stabilit propunerile de dezvoltare şi perspectivele localităţii din toate punctele de vedere);

- Identificarea patrimoniului cultural(Patrimoniul cultural naţional construit este alcătuit din bunuri sau ansambluri de bunuri imobile care prezintă valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, peisagistic sau tehnicoştiinţific, considerate monumente istorice . Rezervaţia de arhitectură şi urbanism reprezintă un teritoriu aparţinând unei aşezări urbane sau rurale a cărei protecţie prezintă un interes public, datorită valorii istorice, arhitecturale, urbanistice simbolice şi asupra căreia se instituie un regim de intervenţie controlată. Monumentele istorice sunt obiective singulare sau constituite din ansambluri, având zone de protecţie stabilite pe baza studiilor de specialitate. Prevederile acestor studii au ca scop controlul intervenţiilor asupra monumentelor, atât în zonele de protecţie ale acestora, cât şi în zonele protejate, ce pot veni în sprijinul eliminării tendinţelor de alterare a calităţii fondului construit);

- Delimitarea zonelor de protecţie în intravilanul localităţii 

Identificarea permisiunilor şi restricţiilor la nivelul fiecărei zone funcţionale:

- Interdicţie definitivă de construire se instituie pentru culoarul de protecţie (de 8,00 m) al LEA 20 KV;

- Regimul maxim de înălţime permis: până la P+2E (numai în zona centrală delimitată pe planşa Reglementări), adaptat fiecărei funcţiuni;

- Modalitatea de amplasare a construcţiilor noi pe parcele în raport cu axul străzilor de acces, cu limitele laterale şi posterioare ale parcelei şi cu celelalte construcţii, pe aceeaşi parcelă;

- Indici maximi de control ai utilizării terenurilor (POT, CUT) în funcţie de funcţiunea dominantă a fiecărei zone, de destinaţia clădirilor, de regimul de înălţime existent şi propus, pentru ocuparea judicioasă a terenurilor;

- Asigurarea acceselor, spaţiilor de parcare, spaţiilor verzi şi plantate, alte condiţionări, pentru fiecare funcţiune în parte.

Soluţia de organizare urbanistică a localităţii componente este prezentată în planşa Reglementări a documentaţiei.

- Se vor stabili indici de control : Procent de Ocupare al Terenului ( POT) şi Coeficient de Utilizare al Terenului (CUT).

- Se vor stabili Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR) pentru fiecare sat component .

### 3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Principalele obiective de interes public sunt grupate în zona centrală a localităţii. Ele necesită reparaţii curente sau capitale (consolidare sau modernizare, după caz).

Obiectivele de utilitate publică au fost revizuite împreună cu administraţia publică locală şi au fost identificate unele oportunităţi în completarea listei acestor obiective. Această identificare se regăseşte în planşa „Obiective de utilitate publică”.

Pentru a facilita prevederea obiectivelor de utilitate publică , sunt necesare următoarele operaţiuni :

- Listarea obiectivelor de utilitate publică pentru următorii 10 ani :

- Amenajare platformă industrială

- Amenajare remiză pompieri

- Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ

- Reabilitarea şi punerea în valoare a clădirilor de cult, dintre care una este declarată monument istoric

- Amenajarea târg săptămânal şi piaţă agroalimentară

- Bază sportivă

- Dotări turistice şi de agrement

- Extindere reţea apă-canal şi reţea iluminat public

- Modernizare străzi

- Realizare centura ocolitoare la localitatea Sagu

- Realizare nod rutier la A1 - Sagu- Cruceni

- Realizare traseu velo

- Realizare parc fotovoltaic

- Platforme precolectare deşeuri menajere

- Modernizare staţii transport în comun

- Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan ;

- Proprietate publică

- terenuri proprietate publică de interes naţional : Cale ferata Timisoara - Arad;

- terenuri proprietate publică de interes judeţean : drumuri judeţene , monumente cu valoare de patrimoniu la nivel judeţean ;

- terenuri proprietate publică de interes local : drumuri comunale (DC, străzi, drumuri de exploatare) , terenurile şi clădirile care deservesc locuitorii comunei Sagu (primărie, poştă, poliţie, dispensare , grădiniţe, şcoli, cimitire, biserici care nu sunt monument, terenuri de sport, parcuri , rezervoare apă)

- Proprietate privată

- terenuri proprietate privată de interes naţional – nu e cazul;

- terenuri proprietate privată de interes judeţean – nu e cazul;

- terenuri proprietate privată de interes local : magazine private , baruri ;

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: toate terenurile cu locuinţe, terenuri agricole, proprietăţi ale firmelor de pe teritoriul comunei .

- Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători , în vederea realizării noilor obiective de utilitate publică :

- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale nu e cazul ;

- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale nu e cazul ;

- Terenuri aflate în domeniul privat , destinate concesionării …….;

- Terenuri aflate în domeniul privat , destinate schimbului ………….

## CONCLUZII

PUG a avut ca obiectiv asigurarea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor, desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor celor mai importante sectoare de pe raza comunei, respectiv agricultura si zootehnia, protejarea şi valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi cultural.

Turismul (agroturismul) este doar unul dintre domeniile prin care sectorul terţiar se poate dezvolta mai mult pe teritoriul comunei, alături de serviciile pentru agricultură.

Datorită resurselor de teren arabil există posibilitatea de a dezvolta puncte de colectare şi prelucrare legume, fructe, linii de morărit şi panificaţie, iar prin revigorarea zootehniei la scară mare – magazii de colectare si prelucrare a produselor animaliere – carne, lapte, lână, tăbăcărie.

În ceea ce priveşte promovarea turistică a comunei, Sagu este situată în zona de vii cu zone de balti ce pot fi amenajate, la numai 10 km distanţă de Drumul national DN 69, deţine situri arheologice monument istoric,

În prezent, pe lângă dezvoltarea agriculturii, se desfăşoară un vast program de dezvoltare a industriei săteşti, care va avea un rol hotărâtor în ridicarea economică a acestui teritoriu. Creşterea producţiei globale agricole, an de an, se datoreşte sporirii bazei tehnico-materiale a agriculturii, ridicării producţiei medii la hectar şi pe cap de animal, îmbunătăţirii structurii culturilor şi practicarea asolamentelor, generalizarea tehnologiilor moderne de cultură.

Beneficiind de o localizare şi o configuraţie a reliefului, a legăturilor cu centrele urbane şi de condiţii climatice favorabile, pe fondul oportunităţilor oferite de programele UE de dezvoltare şi explorând direcţiile indicate de Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Arad pentru perioada 2020 – 2025, pentru Comuna Sagu se identifică, în analiza care fundamentează actualizarea Planului Urbanistic General, premisele unei dezvoltări strategice, durabile. Această analiză a abordat scenariile de dezvoltare de la scară macro către scara localităţii, bazându-se pe strategiile de dezvoltare definitivate în acest moment la nivel naţional, regional şi judeţean ca şi pe exemplele de bună practică existente şi care funcţionează deja în ţară şi în lume.

În contextul actual dezvoltarea economică trebuie susţinută de o strategie de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung, cu o viziune clară de dezvoltare, cu programe şi proiecte care să valorifice patrimoniul local, specificul local, produsul local. Propunerile pe care le formulează prezenta documentaţie vin în întâmpinarea acestei nevoi de identificare şi promovare a valorilor locale, prin instituirea unui set de reguli care să protejeze cadrul construit autentic, să refuncţionalizeze imobile ce pot primi funcţiuni legate de promovarea turistică a comunităţii locale. De aceea transmiterea folclorului local, a meşteşugurilor recunoscute, înfiinţarea de ateliere de pictură pe sticlă şi lemn, de sculptură – tabere de creaţie, după cum sugerează chiar strategia judeţeană de dezvoltare economico-socială – organizarea unor evenimente culturale sau economice care să devină tradiţionale, sunt doar modalităţi de sprijinire a economiei locale şi pentru o parte dintre ele au fost identificate locaţii posibile în contextul transformărilor la care asistăm.

Considerând că premisele naturale favorabile pot fi completate cu o serie de măsuri care să relanseze economia locală – dintre care unele fac obiectul prezentei documentaţii – reiterăm ideea că este greu de anticipat evoluţia demografică la nivelul comunei în decursul următorului deceniu, dacă aceasta se va antrena într-o proporţie mai mare în activităţile care vor conduce la dezvoltarea economică a comunităţii, dar apreciem că proiectele deja lansate pentru completarea echipării tehnico-edilitare reprezintă un pas important în direcţia dezvoltării comunei şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor săi.

În vederea aprobării acestei documentaţii este necesară obţinerea avizelor legale prevăzute de Legea nr.350/2001 a amenajării teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit,

Arh. PESCARU Loredana Marilena