Denumirea proiectului :   „Reabilitare aducțiune apǎ – 7km – UAT Bocsig- Beliu”

## Faza :	Documentație avize

Proiect Nr.:	11.200 / 2022

Beneficiar :	Compania de Apă Arad S.A.

Proiectant :			Compania de Apă Arad S.A.

Birou Tehnic

Director General,                 Șef Birou Tehnic Investiții                  Şef Proiect,

ing. BORHA Gheorghe Vasile          ing. BREJE Daniel	        ing. IOVANOVICI Milorad

....................................                .....................................              ………….........................

2022

Proiectul este concepţia COMPANIA DE APA ARAD S.A . Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de  COMPANIA DE APA ARAD  S.A.

BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE

BORDEROU DE PIESE SCRISE

| 1. Foaie de capăt.......................….................................................................... | pag. 1 |
| --- | --- |
| 2. Borderou de piese scrise şi desenate ……………......................................... | pag. 2 |
| 3. Memoriu de prezentare…......…..................…....….............……….………... | pag. 3 |

BORDEROU DE PIESE DESENATE

| 1. Plan de situaţie propus............................................................................ | 01-Ed |
| --- | --- |
| 2. Plan de situație propus............................................................................ | 02-Ed |
| 3. Plan de situație propus............................................................................ | 03-Ed |
| 4. Plan de situație propus............................................................................ | 04-Ed |
| 5. Plan de situație propus............................................................................ | 05-Ed |

Întocmit

ing. Milorad Iovanovici

# MEMORIU DE PREZENTARE

Întocmit conform O.M. 292/2018

- DENUMIREA PROIECTULUI:

Reabilitare aducțiune apǎ – 7km – UAT Bocsig- Beliu

- TITULARUL:

- denumirea titularului:	COMPANIA DE APǍ ARAD S.A.  ;

- adresa titularului:	jud. Arad, mun. Arad, str. Sabin Drǎgoi, nr.2-4

- reprezentant legal:	ing. Borha Gheorghe Vasile

- C.I.:			AR 844857

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

Se propune reabilitarea conductei de aducțiune existentă PVC, Dn 200mm, PVC Dn 150mm  în lungime totală de L= 5.859,00 ml care actualmente asigură necesarul de apă din zona de nord a microsistemului Bocsig, localitățile: Bocsig Gară, Beliu, Craiva, Coroi, Chișlaca, Archiș, Tăgădău, Vasile Goldiș, Hășmaș, Comănești, Susag, Avram Iancu, Siad, Rogoz.

Conducta de aducțiune propusă se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID, PE100, PN16, De 250 mm,  montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 15…20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic.

Se va urmării amplasarea conductei pe teren aparținând  domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului județean conform planului de situație anexat.

Reabilitarea conductei de aducțiune propusă va cuprinde :

- Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN16, De = 250 x 22,70mm , în lungime de  L= 5859,00 ml;

- Subtraversare drum județean DJ792A – 4 buc.;

- Subtraversare linie de cale ferată Arad-Brad – 1 buc.;

- Subtraversare curs de apă Teuz – 1 buc.;

- Subtraversări canale – 3 buc.;

- Cămine de vane, aerisire/dezaerisire, sectorizare din beton armat turnate monolit = 8 buc.

3.1.   Necesitatea investiţiei

Prezenta documentaţie s-a întocmit la cerea beneficiarului în vederea realizării obiectivului propus eficientizarea sistemului de distribuție a apei din microzonalul Bocsig prin reabilitarea conductei de aducțiune Bocsig-Beliu existentă, PVC Dn=200mm, PVC Dn=150mm.

Amplasamentul obiectivului studiat se află situat în judeţul  Arad, teritoriul administrativ al comunelor Bocsig și Beliu, intravilan – extravilan localitățile Bocsig Gară, Beliu, drum județean DJ792A.

3.2.Elemente specifice caracteristice proiectului propus

3.2.1. Profilul și capacitățile de producție

Volumul de apă potabilă a fost evaluată pentru :

- prezent 2022

- pentru o perspectivă de 10ani - 2032;

- pentru o perspectivă de 25ani - 2047;

Unităţile de calcul sunt:

  - populaţia din localitățile care compun Microzonalul Bocsig, localitățile: Bocsig ( + colonia Bocsig), Beliu, Craiva, Coroi, Chișlaca, Mânerău, Archiș, Tăgădău, Răpsig, Vasile Goldiș, Hășmaș, Comănești, Susag, Avram Iancu, Siad, Rogoz.

  - unităţile industriale existente şi preconizate a se infinţa in Microzonalul Bocsig.

In ce priveşte gradul de echipare edilitară şi modul de distribuire a apei la consumatori, s-au avut in vedere prevederile standardului SR 1343/1-2006.

  - centru populat rural: Microzonalul Bocsig, localitățile: Bocsig ( + colonia Bocsig), Beliu, Craiva, Coroi, Chișlaca, Mânerău, Archiș, Tăgădău, Răpsig, Vasile Goldiș, Hășmaș, Comănești, Susag, Avram Iancu, Siad, Rogoz.

  - grad de asigurare a folosinţei de apă 95%;

  - regimul de funcţionare a folosinţei de apă este de 365 zile/an şi 24 ore/zi;

Notă: S-a luat în calcul o creștere medie anuală de 5%

| Nr.crt. | Zona | Locuitori deserviți |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2022 | Anul 2032 | Anul 2047 |
| 1 | Microzonal Bocsig | 7534 | 8364 | 9783 |

qsp1 = 120 l/locuitor zi- debitul specific de apa consun gospodărești

Kzi = 1,40 – coeficient de uniformitate zilnică unităţi gospodărești

  - unităţi publice ( agenți economici / instituții)  în microzonalul Bocsig:

| Nr.crt. | Zona | Angajați deserviți |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2022 | Anul 2032 | Anul 2047 |
| 1 | Microzonal Bocsig | 1584 | 1759 | 2057 |

qsp2 = 60 l/angajat zi- debitul specific de apa consun public

Kzi = 1,20 – coeficient de uniformitate zilnică unităţi publice

Notă: S-a luat în calcul o creștere medie anuală de 5%

Nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă:

- Înteţinerea sistemului de canalizare menajera Kc = 1,07

- Înteţinerea sistemului de alimentare cu apă Ks = 1,007

- Pierderi de apă tehnic admisibile Kp = 1,15

Necesar de apă estimat pentru microzonalul Bocsig etapa de referinţă : prezent, 10 ani, 25 ani.

| Zonă | Anul | Necesar de apă estimat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q zi med | Q zi max | Q orar max | Q orar min |
|  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Microzonal Bocsig | 2022 | 999,12 | 11,56 | 1379,76 | 15,97 | 143,73 | 39,92 | 5,75 | 1,59 |
|  | 2032 | 1109,22 | 12,84 | 1531,80 | 17,73 | 159,56 | 44,32 | 6,38 | 1,77 |
|  | 2047 | 1297,38 | 15,02 | 1791,65 | 20,74 | 186,63 | 51,84 | 7,46 | 2,08 |

Cerința de apă estimată pentru microzonalul Bocsig etapa de referinţă : prezent, 10 ani, 25 ani.

| Zonă | Anul | Cerința de apă estimată |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q zi med | Q zi max | Q orar max | Q orar min |
|  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Microzonal Bocsig | 2022 | 1238,02 | 14,32 | 1709,67 | 19,78 | 178,09 | 49,47 | 7,12 | 1,98 |
|  | 2032 | 1374,45 | 15,91 | 1898,07 | 21,96 | 197,71 | 54,92 | 7,91 | 2,20 |
|  | 2047 | 1607,60 | 18,61 | 2220,06 | 25,69 | 231,26 | 64,24 | 9,25 | 2,57 |

3.2.2. Descrierea instalație și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Microzonalul Beliu-Bocsig asigura apa potabila pentru localitatile: Bocsig (+colonia Bocsig), Beliu, Craiva, Coroi, Chişlaca, Mânerău, Archiş,Tăgădău,  Răpsig, Vasile Goldiş, Hăşmaş, Comăneşti, Susag, Avram Iancu, Siad, Rogoz.

Sursa de alimentare cu apă a sistemului  Beliu – Bocsig o constituie apa subterană de medie adâncime .

Sistemul de alimentare cu apă este compus din:

-  captare – 3 puţuri forate la o adâncime  de 50 m

-   tratare  - staţie de tratare tip AQUAFIL III,

-   înmagazinarea – Bocsig-rezervor V= 500 mc şi Archiş-rezervor V= 500 mc, Chişlaca-rezervor V= 400 mc.

-    Pompare – a) staţia de pompare din  Bocsig.

b) staţia de pompare “ataşată” rezervorului de apă din Archiş.

Aducţiuni + reţele de distribuţie microzonal L = 152,3 km

3.2.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus.

Se propune reabilitarea conductei de aducțiune existentă PVC, Dn 200mm, PVC Dn 150mm  în lungime totală de L= 5.859,00 ml care actualmente asigură necesarul de apă din zona de nord a microsistemului Bocsig, localitățile: Bocsig Gară, Beliu, Craiva, Coroi, Chișlaca, Archiș, Tăgădău, Vasile Goldiș, Hășmaș, Comănești, Susag, Avram Iancu, Siad, Rogoz.

Conducta de aducțiune propusă se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID, PE100, PN16, De 250 mm,  montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 15…20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic.

Se va urmării amplasarea conductei pe teren aparținând  domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului județean conform planului de situație anexat.

Reabilitarea conductei de aducțiune propusă va cuprinde :

- Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN16, De = 250 x 22,70mm , în lungime de  L= 5859,00 ml;

- Subtraversare drum județean DJ792A – 4 buc.;

- Subtraversare linie de cale ferată Arad-Brad – 1 buc.;

- Subtraversare curs de apă Teuz – 1 buc.;

- Subtraversări canale – 3 buc.;

- Cămine de vane, aerisire/dezaerisire, sectorizare din beton armat turnate monolit = 8 buc.

Conducta de aducțiune propusă  va fi echipată cu camine de vane de sectorizare, cămine de aerisire –dezaerisire din beton armat monolit de formă dreptunghiulară.

Subtraversările propuse se vor realiza în următoarea variantă constructivă:

- Subtraversare DJ792A, Km 1+847,585 prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=17,32 ml, tubul de protecție se va poza sub cota finită a drumului  la o adâncime de minim 1,50 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare linie de cale ferată Arad- Brad, Km 51+500,000 prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=30,34 ml, tubul de protecție se va poza sub cota finită a linie CF  la o adâncime de minim 1,70 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare DJ792A, Km 2+136,716 prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=12,05 ml, tubul de protecție se va poza sub cota finită a drumului  la o adâncime de minim 1,50 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare DJ792A, Km 2+532,507 prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=11,49 ml, tubul de protecție se va poza sub cota finită a drumului  la o adâncime de minim 1,50 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare DJ792A, Km 5+396,727 prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=20,55 ml, tubul de protecție se va poza sub cota finită a drumului  la o adâncime de minim 1,50 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare curs de apă cadastrat râul Teuz prin foraj orizontal conform STAS 9312,  cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime de L=39,05 ml, tubul de protecție se va poza sub cota afuierilor generale cu asigurare de 5%  la o adâncime de minim 1,00 m față de generatoarea superioară a tubului;

- Subtraversare canale prin săpătură deschisă – 3 buc., cu tub de protecție de oțel Dn 350mm, în lungime totală de L= 61,46 ml, tubul de protecție se va poza prin săpătură deschisă  sub talvegul văii la o adâncime de minim 1,00 m față de generatoarea superioară a tubului.

Aducțiunea propusǎ se va realiza din conducte de polietilenă de înaltă densitate PE-ID PE100,   De=250x22,70mm PN16, având o lungime totala de L=5859,00 ml.

Conducta de apă propusǎ se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID, PE100 , montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic, la o adâncime medie de 1,25 m fată de cota terenului natural.

Lăţimea şanţurilor se vor alege in funcţie de diametrul conductelor care se pozează. Astfel conductele de diametru De=250mm se vor poza in şanţuri săpate de lăţime 0,80 m, conform detaliilor de săpătură anexate.

Săpăturile se vor executa mecanizat, semimecanizat şi manual. Pereţii săpăturilor se execută vertical, se prevăd sprijiniri dulgherești, deoarece prin săpare se modifică stabilitarea pământului și astfel se vor evita accidente nedorite pe perioada de execuție.

Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administratiei locale pentru a nu afecta circulatia urmind a fi readuse in punctele de lucru si puse in opera.

Materialele excedentare vor fi transportate si depozitate in spatiile convenite cu organele administratiei locale.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri, alimentarea cu combustibil a utilajelor mecanice urmând a se face exclusiv in baza de utilaje.

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive, vibratii sau noxe excesive.

Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura dispozitive sanitare (closete ecologice vidanjabile).

Vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu raspindi materiale pe strazi si vor avea rotile curatate de noroi la iesirea din zona santierului.

Materialele de masa (balast, pietris sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere autorizate de organele de protectia mediului si care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va urmării amplasarea conductelor pe teren aparținând domeniului public , de regulă pe zona verde, și în zona drumurilor de acces conform planurilor de situație propuse.

Sudurile conductelor care compun conducta de aducțiune propusǎ se vor face cu termoplaca și vor fi verificate prin sondaj folosindu-se metode nedistructive de verificare cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare pentru conducte din polietilenă de inaltă densitate.

Aducțiunea  propusă  va fi echipată cu camine de vane de sectorizare, care se vor realiza din beton armat turnate monolit, de formă dreprunghiulară și care vor fi echipate cu vane de sectorizare PN16, Dn 100mm, Dn 150mm și Dn 250mm din fontă , vane de golire  Dn 80mm din fontă și piese de legătură din fontă. Căminele vor fi prevăzute cu capace din fontă carosabile conform STAS 2308. Număr total de cămine va fi de 8 bucăți dispuse conform planului de situație propus.

Rețeaua  propusă va fi verificată la presiune conform NP 133 /2023 respectiv se va spăla și dezinfecta conform SR 4163 – 3 / 1996.

Proba de presiune la reţeau de distribuţie se va face conform normelor tehnice în vigoare (NP 133 / 2023 ), iar presiunea de probă va fi de  170 mCA.

Probele de presiune se vor realiza de preferat pe tronsoane de lungime 500 ml.

Spălarea conductei se va face după efectuarea probei de presiune prin respectarea normelor tehnice conform SR 4163-3/ 1996  paragraful 3.11.

Materialele folosite la realizarea rețelei de distribuție propuse ( conducte ,  vane, piese de legătură) vor avea certificate sanitare emise de Ministerul Sănătății fiind agreate pentru transportul apei potabile. Poziția în plan vertical și orizontal a rețelei propuse va respecta normele sanitare în vigoare conform HG 930/ 2005  și  STAS 8591. Se vor respecta prevederile O.M.S. 119 / 2014  cap. III.

Umpluturile se vor realiza cu pământ rezultat din săpătură în straturi succesive de 20-30cm compactate la un grad minim de compactare 95% P.S.

În stratul de umplutură la o adâncime de aproximativ 50cm fată de cota finită a umpluturii se va amplasa îngropat o bandă de avertizare cu rol de a marca traseul conductei în eventualitatea realizării de săpături în zona rețelei.

Toate elementele de pe aducțiunea propusǎ (cămine de vane,) se vor marca prin placi indicatoare unde se va preciza poziţia fiecarui element proiectat conform normelor tehnice in vigoare.

Zonele carosabile afectate de pozarea conductelor vor fi aduse la starea inițială prin lucrări de refacere a carosabilului specific fiecărei structuri rutiere în parte.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizului favorabil din partea autoritatilor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Astfel, lucrarile se vor desfasura in baza unui program si vor afecta cit mai putin circulatia, asigurind ocolirea punctelor de lucru, pe alte trasee prestabilite cu semnalizare corespunzatoare pe timp de zi si de noapte.

Căminele de vane  amplasate pe reţeaua de distribuţie propusă sunt în număr total de 8 bucăţi și vor fi din beton armat , carosabile, turnate monolit.

Fundaţia va de tip radier general de grosime 25cm care sprijină pe un strat de egalizare din beton simplu de 10cm grosime de marcă C8/10. Radierul este din beton armat C16/20, armat cu bare independete din Ø8,  B500.

Căminele de vane vor avea pereţii realizaţi din beton armat turnat monolit având grosimea de 20cm. Betonul folosit la executarea pereţilor este de marcă C16/20 , iar armătura folosită este de marcă  Ø8,  B500. Pentru a realiza accesul cât mai uşor în cămin se vor prevede scări incastrate în perete realizate din oţel beton Ø25 B500.

Pe partea în contact cu pământul pereţii se vor izola prin aplicarea unui strat de protecţie din spoială bituminoasă.

Placa din beton armat va fi  prefabricată, turnată pe şantier sau în cetrele de producţe ale unităţilor de execuţie. Acesta va avea grosimea de 20cm se va executa cu beton de marca C25/30 si va avea montat un capac din fontă cu ramă carosabil de tip IV conform STAS 2308-81. Materialul folosit la realizatrea plăcilor este beton de marcă  C25/30, iar armătura de rezistenţă va fi din bare de oţel de marcă B500  Ø10, Ø12 şi bare din OB37 Ø6.

Se vor respecta acoperirile cu beton a armaturilor conform planșelor de rezistență anexate.

3.2.4. Materii prime, energie și combustibili utilizați, cu modul de asigurare a acestora .

Apa furnizată câtre consumatori va fi potabilă în limite excepționale conforl Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

3.2.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.

Reabilitarea propusǎ se va realiza pe o lungime de L=5859m având început de proiect din incinta gospodǎriei de apǎ Bocsig, în dreptul Km 1+847,858 ( DJ792A), iar sfârșitul proiectul este situat  in intravilanul localitǎții Beliu , în cǎminul de vane existent, propus spre reabilitare,  din dreptul Km 7+710,094 (DJ792A) conform planurilor de situație anexate.

Calitatea apei care se va distribuii prin rețeau propusă va fi apă potabilă în limite excepționale conform Legii 458 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

Apele uzate care vor fi colecatate din zonǎ vor respecta gradul de încărcare cu poluanţi conform NTPA 002-2005.

Apele pluviale colectate se vor încadra în limitele de încărcare cu poluanți conform NTPA 001/2005, NTPA 011/2005.

Menționăm faptul că proiectul nu prevede lucrări de branșamente individuale de  apă respectiv lucrări de canalizare menajeră/pluvială. Aceste lucrări se vor realiza după caz printr-un proiect ulterior.

3.2.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

Drumurile existente și accesele auto care vor fi afectate de lucrările de săpătură necesare pozǎrii conductelor de distribuție vor fi aduse la starea lor inițială prin lucrări de refacere cu păstrarea stucturii rutiere existente.

Zonele verzi afectate vor fi aduse la starea lor iniţială prin lucrări de refacere şi înierbare.

3.2.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Nu sunt necesare căi noi de acces și nici schimbări ale celor existente.

3.2.8. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare.

La protecția conductelor din PE-ID  pozate în pământ se va folosii agregat natural nisip de balastieră care va fi compactat, iar în funcționarea rețelelor de distribuție se va folosii apă potabilă.

La refacerea drumurilor și a acceselor auto din zona afectată se va folosii agreagat natural balast și piatră spartă în diferite sorturi.

La refacerea zonelor verzi  se va folosii pământ vegetal care va fi înierbat

3.2.9. Metode folosite în construcție.

La realizarea rețelelor de distribuție apă se vor folosii următoarele metode de construcție:

- săpături mecanice și manuale în șanțuri înguste;

- epuismente ape freatice prin pompare după caz;

- transport pământ excedentar cu autobasculanta;

- transport agreagate naturale cu autobasculanta;

- umputuri manuale și mecanice;

- compactari mecanice și manuale;

- montaj instalații hidraulice;

- subtraversări de drumuri prin foraj orizontal cu tuburi de protecție din oțel;

- confecționare și montaj elemente prefabricate din beton;

- armare, cofrare, turnare beton monolit pentru camine de vane  propuse;

- refaceri straturi rutiere, zone verzi afectate după caz.

3.2.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatre, refacere și folosire ulterioară.

Planul de execuție a investiţiei

| Activitate | Unitate de timp ( luni ) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
| Rețele de distribuție apă |  |  |  |  |  |  |
| Desfaceri –refacrei carosabil / zone verzi |  |  |  |  |  |  |

TOTAL Durată de realizare conform grafic	6 luni

3.2.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate.

Reabilitarea aducțiunii propuse  va duce la asigurarea parametrilor hiraulici  optimi de funcționare a Microzonalului Bocsig; se favorizează implementarea investițiilor în zonă cea ce repzintă un lucru pozitiv în dezvoltatea socio-economimică a  localitǎților  care compun actualmente microzonalul Bocsig pe partea de distribuție a apei .

În etapa imediat următoare se intenționează implementarea respectiv extinderea  canalizăii menajare în zonele deficitare pe partea de colectare, evacuare și tratare ape uzate din Microzonalul Bocsig.

3.2.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.

La baza proiectului au stat  2 alternative luate în considerare:

- A nu face nimic;

- Reabilitare aducțiune apǎ – 7km – UAT Bocsig- Beliu.

1) Alternativa - „A nu face nimic” este denumită si alternativa initială şi comportă păstrarea situaţiei actuale :

Aducțiunea existentǎ actualmente este învechitǎ din conducet de PVC Dn 160, 200mm care actualmenta no poate asiguar în bune condiții parametrii hidraulici solicitați ( debit, presiune).

Exploatarea conductei existente se face cu costuri destul de mari datoritǎ avariilor care apar pe traseul conductei datorat în special vechimii conductei și a regimului de presiune necesar a fi asigurat care depǎșeste destul de des 10 bari.

Singurul avantaj al acestei variante este ca nu comporta cheltuieli suplimentare.

2) Alternativa - „Reabilitare aducțiune apǎ – 7km – UAT Bocsig- Beliu”

Reabilitarea aducțiunii propuse  va duce la asigurarea parametrilor hiraulici  optimi de funcționare a Microzonalului Bocsig; se favorizează implementarea investițiilor în zonă cea ce repzintă un lucru pozitiv în dezvoltatea socio-economimică a  localitǎților  care compun actualmente microzonalul Bocsig pe partea de distribuție a apei .

Alternativa recomandată  - este alternativa 2 deoarece duce la dezvolatrea modernă a zonei respective cu asigurarea parametrilor hidraulici optimi de funcționare a aducțiunii propuse reducând astfel semnificativ cheltuielile de exploatare.

3.2.13. Alte activității care pot apărea ca urmare a proiectului.

- Lucrări de modernizare , extindere și împlementare a infrastrucurii de colectare, evacuare a apelor uzate menajare;

- Lucrǎri de modernizare a infrastructurii rutiere;

- Lucrări de alimentare cu gaze naturale;

- Lucrări pentru infrastructura de telecomunicații;

- Creșterea numărului de investiții în zonă conform reglementăilor urbanistice respectiv racordul acestora la utilitățile de apă / canal.

3.2.14. Alte autorizații cerute pentru proiect.

Investiția dispune de avize conform certificat de urbanism nr. 12 / 18.07.2022.

3.3.Descrierea amplasării proiectului:

3.3.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul de față nu  cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

3.3.2. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferii informații privind caracteristicile fizice ale mediului.

Conform borderou de piese desenate anexat prezentei.

3.3.3. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zonele adiacente acestuia.

Amplasamentul obiectivului studiat se află situat în judeţul  Arad, teritoriul administrativ al comunelor Bocsig și Beliu, intravilan – extravilan localitățile Bocsig Gară, Beliu, drum județean DJ792A.

Bazinul hidrografic Crișu Alb și Crișu Negru, curs de apă Crișul Alb, Crișu Negru, Teuz, cod cadastral bazin hidrografic : b.h III – 1. , râu Crișul Alb, mal drept, b.h III-1.42. , râul Crișul Negru, mal stâng.

Țara România, Regiunea  Vest, județul Arad , intravilan – extravilan localitățile Bocsig Gară, Beliu, având următoarele  coordonate:

| Coordonate geostaţionare |
| --- |
| Început proiect - Bocsig | 46°26’09,98”N | 21°58’01,76”E |
| Sfârsit proiect - Beliu | 46°29’05,67”N | 21°59’18,84”E |
| Coordonate STEREO 1970 |
| Început proiect - Bocsig | X=552966,231 | Y=267118,437 |
| Sfârsit proiect - Beliu | X=558302,238 | Y=268972,238 |

3.3.4. Politica de zonare și de folosire a terenului.

Ampasamentul este situat în județul Arad, inravilanul și extravilanul  UAT Bocsig și Beliu, conducta traverseazǎ Sit Natura ROSPA0014 Câmpia Cermeiului.

Propietate – domeniul public al Județului Arad, C.N.C.F. CFR S.A., UAT Bicsig.

Folosința actualǎ și destinația stabilitǎ prin PUG – zonǎ DJ 792A, zonǎ cale feratǎ Arad-Brad, zonǎ pârâu Teuz.

Se solicită reabilitarea aducținii existente Bocsig – Beliu.

3.3.5. Areale sensibile

Conducta traverseazǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului în zona Pârâului Teuz, în lungul drumului județean DJ 792A între coordonatele :

| Coordonate geostaţionare limitǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 |
| --- |
| Început zonǎ protejatǎ - Bocsig | 46°27’29,85”N | 21°58’52,96”E |
| Sfârsit zonǎ protejatǎ - Beliu | 46°27’53,74”N | 21°59’15,90”E |
| Coordonate STEREO 1970 limitǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 |
| Început zonǎ protejatǎ - Bocsig | X=555343 | Y=268339 |
| Sfârsit zonǎ protejatǎ - Beliu | X=556063 | Y=268707 |

3.3.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Rețelele de apă se vor amplasa pe străzile din zonă aparținând domeniului public și privat al statului conform planului desituație anexat.

Nu sunt alte variante de amplasament luate în calcul pentru dispunerea rețelelor propuse.

4. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

4.1 Protecţia calitaţii apelor

Lucrarile de alimentare cu apă  propuse în prezenta ducumentaţie se vor face cu conducte din PE-ID neexiztând scurgeri de ape uza din conductele de distribuție.

Conductele utilizate în prezenta documentaţie au Agrementul Tehnic emis de Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii Bucureşti, precum şi Avizul Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii, iar din punct de vedere calitativ sunt rezistente la acţiunea corozivă  a agenţilor chimici din apa subterană din sol şi din apa menajeră pe care o transportă cât şi la încărcările statice date de greutatea pământul şi a traficului rutier.

Rețeaua de distribuțe propusă va transporta apă potabilă în limitele excepționale conform Legii 458 / 2002  cu modificările și completările ulterioare.

Eventuale defecţiuni de exploatare care pot să apară  se vor soluţiona de către operator prin intervenţii intr-un interval de timp cât mai scurt posibil şi remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecţiunii în cauză.

4.2. Protecţia aerului

Surse de poluare cum ar fi emisii de gaze sau vapori în atmosferă nu exista.

4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Posibile zgome și vibrații pot să apară în cazul rețelelor de distribuție a apei cauzate în special de șocuri hidraulice fenoen care portă denumirea de “lovitură de berbec". Acest fenomen pot să apară în special datorită manevrării necorespunzătore a vanelor de închidere și mai ales dacă acestea sunt manevrate de către personal neautorizat. Se va evita pe cât posibil manevrarea neautorizată a vanelor de sectorizare propuse.

Pentru preintampinarea efectului fenomenului “loviturii de berbec" (soc hidraulic) în cazul rețelelor de distribuție s-a utilizat polietilena a carui modul de elasticitate este mult mai mic decat la otel, de exemplu, ceea ce duce la o scadere semnificativa a efectului mentionat.

Posibilele zgomote de impact pot apărea și la realizarea investiţiei, lucrarea în ansamblu realizându-se astfel încât să asigure condiţii optime de lucru pentru salariaţi.

Pe perioada de realizare a investiție se va urmarii folosirea unor utilaje moderne de execuție astfel încât sa nu se depășească limita de 60-70 dB pentru poluare acustică.

4.4. Protecţia înpotriva radiaţiilor

Posibile surse de radiaţii care pot să apară sunt cele rezultate  la efectuarea sudurilor electrice folosite în procesul de execuţie pentru îmbinarea conductelor  metalice respectiv la prinderea pieselor metalice.

Aceste operaţii se vor executa prin respectarea normelor de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură utilizând personal calificat dotat cu echipament de protecţie adecvat.

În procesul de exploatare normală a sistemului de alimentare cu apă  nu apar radiaţii cu impact asupra mediului.

Radiaţii posibile pot să apară în condiţiile deversării din neglijenţă sau inteţionat a nunor subtanţe radioactive, in acest sens se vor lua măsuri conform legilor în vigoare în funcţie de impactul asupra mediului cauzat de acestea.

4.5. Protecţia solului şi a subsolului

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă  cuprinse in prezentul studiu se face prin folosirea conductelor de polietilenă  PE-ID, PE100, PN16 imbinate etanş neexistand scurgeri de apa din sistem.

În final rețeaua de apă realizată se va verifica la presiune prin probe conform legislației în vigoare pentru aceste tipuri de lucrări rezultatele probelor fiind consemnate prin procese verbale în faze determinante. Eventualele nereguli constatate la probele de presiune vor fi însoţite de soluţii tehnice adecvate necesare remedierii acestora.

Apa transportată prin sistemul de alimentare este potabilă şi nu afectează solul şi subsolul.

Din punct de vedere calitativ apa livrată catre populaţia din zonă prin sistemul de distribuție propus se va  incadra în limitele  de potabilitate conform normelor în vigoare STAS 1342. Parametrii de potabilitate a apei distribuite vor fi monitorizati in permanentă de catre operatorul local prin prelevare de probe şi analize de laborator conform legislaţiei în vigoare.

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă se va face de către un operator acreditat în acest scop prin respectarea unor norme specifice de funcţionare care prevăd reducerea la minim a accidentelor care pot duce la contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane.

Eventuale defecţiuni de exploatare care pot să apară  se vor soluţiona de către operator prin intervenţii intr-un interval de timp cât mai scurt posibil şi remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecţiunii în cauză.

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Apa care va fi tranportată prin rețeaua de distribuție propusă spre extindere va fi potabilă în limite excepționale conform Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare si nu se estimează impact negativ asupra ecosistemelor terestre și acvatice.

Apele uzate care vor fi colecatate din zonǎ vor respecta gradul de încărcare cu poluanţi conform NTPA 002-2005.

Apele pluviale colectate se vor încadra în limitele de încărcare cu poluanți conform NTPA 001/2005, NTPA 011/2005.

Deversari accidentale a apelor neepurate in emisar nu există.

Depaşiri fata de valorile admise la anumite substante a apelor evacuate vor fi raportate organelor abilitate, urmand a se lua masurile necesare reducerii in limitele admise a incarcarilor cu poluanti.

4.7. Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Măsurile prevăzute în prezenta documentaţie sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului privind impactul asupra mediului.

Prezenta documentaţie respectă prevederile din SR 8591:1997, conform cărora distanţa minimă de pozare a conductelor de alimentare cu apă, până la fundaţiile clădirilor trebuie să fie minim 3 m .

Pentru perioada de executie, zonele de lucru se vor ingradi cu panouri avertizoare şi de asemenea se vor monta parapete şi podete metalice de inventar.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane, in special in intravilanul localitatiilor in cauza. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.  Toate obiectivele afectate de săpături, în special drumurile din interiorul localităţilor vor fi aduse la starea lor iniţială prin lucrări de refacere conform legislaţiei în vigoare.

Traseul conductelor de alimentare cu apă  s-a ales astfel incăt lucrări de defrișare abundentă a vegetaţie existente în zonă să nu se producă.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Nu se estimează deșeuri generate pe amplasament pe perioada de exploatare a investiției.

Deşeurile generate în procesul de imlementare a proiectului vor fi depozitate în grămezi pe platforme betonate amplasament în incinta organizării de şantier, iar în final vor fi sortate şi transportate fie pentru a fi reciclate, fie vor fi duse în depozite finale ( gropi de gunoi) sau alte locuri de depozitare specifice deşeurilor în cauză.

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Exploatarea cât și realizarea investiției nu necesită și nu generează subsatanțe și preparate chimice periculoase.

5.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

5.1.Caracteristicile impactului potențial.

Prin realizarea invetiției propuse se estimează că impactul asupra poluației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului calitativ al apei, calității aerului, climei , zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural, va fi unul de natură pozitiv pe termen mediu și lung.

5.2.  Extinderea impactului.

Prin respectarea prevederilor cuprinse în prezentul proiect nu se estimează un impact negativ asupra habitatelor și speciilor din zonă.

5.3. Magnitudinea și complexitatea impactului.

Prin realizarea proiectului impactul estimat este unul pozitiv. Nu este cazul stabilirii magnitudinii și complexității impactului.

5.4. Probabilitatea impactului

Impactul estimat va produce efecte după punerea în funcțiune a investiție, pe perioada de exploatare.

5.5. Durata, fecvența și reversibilitatea impactului.

Impactul estimat este de natură pozitivă pe termen mediu și va produce efecte după punerea în funcțiune a investiție, pe perioada de exploatare.

5.6. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Nu sunt necesatre măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului.

5.7. Natura trasfrontieră a impactului.

Nu se estimează impact de natură transfrontieră.

6.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Din punct de vedere calitativ apa livrată către consumatori din zonă prin sistemul de distribuție propus se va  incadra în limitele  de potabilitate conform normelor în vigoare STAS 1342 respectiv Legea calităţii apelor potabile 458/2002. Parametrii de potabilitate a apei distribuite vor fi monitorizati in permanență de catre operatorul local prin prelevare de probe şi analize de laborator conform legislaţiei în vigoare.

Siguranta in exploatare a rețelelor proiectate  este data de utilizarea unor materiale de foarte buna calitate. Pentru rețelele de ditribuție s-au propus conducte din polietilenă PE-ID , PE100, PN16 respectiv robineți și piese de legatură din fontă ductilă montate în cămine din beton armat. Utilizarea acestor material este garantia realizarii unor lucrari de foarte buna calitate, tinand cont si de faptul ca durata de viata a unor astfel de lucrari este de 50 de ani. 	Contoarele folosite pentru înregistrarea debitelor de apă vor fi agementate în ţară şi în U.E. şi vor avea o fiabilitate ridicată garantaă de producător.

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă propus se va face pe baza unor norme de exploatare întocmite conform legislaţie în vigoare.

Pentru perioada de executie, zonele de lucru se vor ingradii cu panouri avertizoare şi de asemenea se vor monta parapete şi podete metalice de inventar.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane existente. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.

Exploatarea lucrarilor propuse nu pune probleme deosebite, avand in vedere schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apă propus.

Eventualele avari care apar in timpul exploatarii vor fi remediate de catre operatorul local prin interventii cit mai eficiente si promte cu impact cit mai redus asupra mediului.

7.  LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DECUMENTE DE PLANIFICARE

Reabilitarea aducțiunii propuse  va duce la asigurarea parametrilor hiraulici  optimi de funcționare a Microzonalului Bocsig; se favorizează implementarea investițiilor în zonă cea ce repzintă un lucru pozitiv în dezvoltatea socio-economimică a  localitǎților  care compun actualmente microzonalul Bocsig pe partea de distribuție a apei .

În concluzie putem menționa faptul că existenta infrastructurii de apă și în zona studiată va favoriza popularea zonei datorat creșterea gradului de conform respectiv asiguraea uni mediu curat și civilizat.

8.  LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier se va amplasa în incinta Gospodǎriei de apǎ Bocsig și va  cuprinde următaorele lucrări:

- montarea de barăci de inventar prevazute cu grupuri sanitare ecologice şi vestiare pentru muncitori şi personal tehnico- administrativ. Deasemenea se vor asigura la puncele de lucru toalete ecologice de inventar;

Lucrările aferente organizării de şanţier pentru investiţia în cauză nu au impact semnificativ asupra mediului. La finalizarea investiţiei amplasamentul unde s-a realizt organizarea de şantier va fi adus la starea lui iniţială.

Lucrările necesare organizării de şantier nu necesită măsuri pentru controlul al emisiilor de poluanţi în mediu.

8.1. Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi localizată pe amplasamentul Gospodǎriei de apǎ Bocsig, pe  parcela cu nr. C.F. 309073, având coordonatele STEREO 1970: X=552931,798 ; Y=267154,581; pe partea dreapta a drumului județean DJ 792A Bocsig-Beliu, in dreptul kilometrului km 1+847,585.

8.2. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier.

Deşeurile generate în procesul de imlementare a proiectului resturi de materiale nefolosite  ( în special materiale plastice polietilenă respectiv materiale din fontă și oțel ) vor fi depozitate în grămezi pe platforme betonate amplasate în incinta organizării de şantier, iar în final vor fi sortate şi transportate fie pentru a fi reciclate, fie vor fi duse în depozite finale ( gropi de gunoi) sau alte locuri de depozitare specifice deşeurilor în cauză.

Pentru deșeurile menajere, ambalaje din hartie sau platsic respectiv deșeuri fecaloid menajere se vor folosii pubele ecologice de sortare respectiv toalete ecologice. Acestea vor fi preluate de firme autorizate în baza unor contracte de prestări servicii.

9.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

Amplasamentul pe care s-a realizat investiţia va fi adus la starea lui iniţială cât şi obiectivele existente în zonă care au fost afectate de investiţia în cauză.

După finalizarea lucrărilor amplasamentul pe care s-a realizat organizarea de şantier va fi predat titularului cu lucrările de refacere a amplasamentului la faza iniţială finalizate şi acceptate de titularul investiţiei şi de organele abilitate.

Exploatarea sistemului centralizat de alimentare cu apă se va face pe baza unor norme de exploatare întocmite conform legislaţie în vigoare.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane pe anumite porțiuni. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.

Exploatarea lucrarilor propuse nu pune probleme deosebite, avand in vedere schema tehnologica a rețelelor de distribuție apă propus.

Eventualele avari care apar in timpul exploatarii vor fi remediate de catre operatorul local prin interventii cit mai eficiente si promte cu impact cit mai redus asupra mediului.

10. AEXE PIESE DESENATE

Piesele desenate anexate prezentei sunt cele enumerate în borderoul de piese desenate prezentat mai sus.

11. PENTRU PROIECTELE CARE INTRǍ SUB INCIDENȚA ART.28 DIN OUG NR. 57 / 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SǍLBATICE, APROBATǍ CU MODIFICǍRILE ȘI COMPLETǍRI PRIN LEGEA NR. 49 / 2011, CU MODIFICǍRILE ȘI COMPLETǍRILE ULTERIOARE.

11.1. Descrierea succintǎ a proiectului și distanța fațǎ de aria naturalǎ protejatǎ de interes comunitar.

Conducta traverseazǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului în zona Pârâului Teuz, în lungul drumului județean DJ 792A între coordonatele :

| Coordonate geostaţionare limitǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 |
| --- |
| Început zonǎ protejatǎ - Bocsig | 46°27’29,85”N | 21°58’52,96”E |
| Sfârsit zonǎ protejatǎ - Beliu | 46°27’53,74”N | 21°59’15,90”E |
| Coordonate STEREO 1970 limitǎ Sit Natura 2000 ROSPA0014 |
| Început zonǎ protejatǎ - Bocsig | X=555343 | Y=268339 |
| Sfârsit zonǎ protejatǎ - Beliu | X=556063 | Y=268707 |

11.2. Numele și codul ariei naturale protejate de inters comunitar.

Conducta traverseazǎ:

Sit Natura 2000 -  ROSPA0014 Câmpia Cermeiului.

11.3. Prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului.

Aria naturală protejată ROSPA0014 Câmpia Cermeiului este un sit Natura 2000 de tip SPA - arie de protecție specială avifaunistică. Are ca scop principal conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară.

ROSPA0014 Câmpia Cermeiului are ca scop principal conservarea speciilor:

1. Egretta garzetta, egreta mică,

2. Haliaeetus albicilla, codalbul,

3. Nycticorax nycticorax, stârcul de noapte,

4. Crex crex, cârstelul de câmp,

5. Lullula arborea, ciocârlia de pădure,

6. Sylvia nisoria, silvia porumbacă,

7. Ardea purpurea, stârcul roșu,

8. Aythya nyroca, rața roșie,

9. Chlidonias hybridus, chirighița cu obraz alb,

10. Dendrocopos medius, ciocănitoarea de stejar,

11. Dendrocopos syriacus, ciocănitoarea de grădini,

12. Dryocopus martius, ciocănitoarea neagră,

13. Ixobrychus minutus, stârcul pitic,

14. Lanius collurio, sfrânciocul roșiatic,

15. Milvus migrans, gaia neagră,

16. Pernis apivorus, viesparul,

17. Alcedo atthis, pescărașul albastru,

18. Picus canus, ciocănitoarea mică,

19. Ciconia nigra, barza neagră,

20. Circus cyaneus, erete vânăt,

21. Pandion haliaetus, vulturul pescar,

22. Anthus campestris, fâsa de câmp,

23. Aquila pomarina, acvila țipătoare mică,

24. Ardeola ralloides, stârcul galben,

25. Botaurus stellaris, buhaiul de baltă,

26. Caprimulgus europaeus, caprimulgul,

27. Ciconia ciconia, barza albă,

28. Circaetus gallicus, șerparul,

29. Circus aeruginosus, eretele de stuf,

30. Lanius minor, sfrânciocul cu fruntea neagra,

31. Egretta alba, egreta mare,

32. Platalea leucorodia, lopătarul,

33. Gavia arctica, cufundarul polar,

34. Gavia stellata, cufundarul mic,

35. Philomachus pugnax, bătăușul,

36. Tringa glareola, fluierar de mlaștină,

37. Falco vespertinus, vânturelul de seară,

38. Porzana porzana, cresteț pestriț,

39. Porzana parva, cresteț cenușiu,

40. Acrocephalus arundinaceus, lăcarul mare,

41. Ardea cinerea, stârul cenușiu,

42. Anas acuta, rața sulițar,

43. Anas clypeata, rața lingurar,

44. Anas crecca, rața pitică,

45. Anas penelope, rața fluierătoare,

46. Anas platyrhynchos, rața mare,

47. Anas querquedula, rața cârâitoare,

48. Anas strepera, rața pestriță,

49. Anser albifrons, gârlița mare,

50. Aythya fuligula, rața moțată,

51. Aythya ferina, rața cu cap castaniu,

52. Bucephala clangula, rața sunătoare,

53. Gallinula chloropus, găinușa de baltă,

54. Cygnus olor, lebăda albă,

55. Fulica atra, lișița,

56. Gallinago gallinago, becațina comună,

57. Larus cachinnans, pescărușul argintiu,

58. Larus canus, pescărușul sur,

59. Larus ridibundus, pescărușul râzător,

60. Numenius phaeopus, culicul mic,

61. Phalacrocorax carbo, cormoranul mare,

62. Podiceps cristatus, corcodelul mare,

63. Rallus aquaticus, cârsteiul de baltă,

64. Tachybaptus ruficollis, corcodelul mic,

65. Vanellus vanellus, nagâțul,

66. Corvus frugilegus, cioara de semănătură,

67. Ardea cinerea, stârcul cenușiu,

68. Numenius arquata, culicul mare.

Pe zona proiectului, unde conducta de aducțiune propusǎ traverseazǎ parțial aria naturalǎ protejatǎ ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, nu s-au observat actualmente specii de pǎsǎri de importanțǎ comunitarǎ propuse spre conservare enumarate mai sus și nici nu s-au observat cuiburi de pǎsǎri pe vegetația din zona traseului propus.

11.4. Precizǎri dacǎ proiectul propus nu are legaturǎ directǎ cu sau nu este necesar pentru managementul conservǎrii ariei naturare protejate de interes comunitar.

Proiectul propus nu are legǎturǎ directǎ și nu este necesar vreun program de management pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru lucrările care se află parţial în situl ROSPA0014 se prevăd următoarele măsuri suplimentare:

-  nu se taie vegetaţia pentru pozarea conductei de aducțiune, nu se aduc prejudicii habitatelor şi speciilor de interes comunitar prezentatate la paragraful 11.3.

- nu se vor lǎsa abandonate matariale folosite la execuța lucrǎrilor propuse sau materiale rezultate din sǎpǎturǎ, iar configurația suprafetei terenului va fi pǎstratǎ la starea inițialǎ.

- zonele fectate vor fi aduse la starea inițialǎ prin lucrǎri de refacer a zonelor verzi efectate cât și a construcțiilor afectate dupǎ caz.

- în perioada de execuţie a obiectivului propus se vor folosii utilaje performante care nu necesită reparaţii schimburi de ulei şi alimentare cu combustibil în cadrul sitului.

- organizarea de şantier propusă se va realiza în afara zonei protejate a sitului , iar deşeurile lichide şi solide rezultate vor fi depozitate in containere speciale care vor fi ridicate periodic de către firme autorizate şi duse in centre de reciclare autorizate specifice deşeului colectat.

- prin proiectul propus se urmăreşte în primul rând înbunătăţirea calităţii mediului din zonă. Materialele şi utilajele care vor fi introduse în lucrare vor fi de înaltă calitate cu durată de exploatare îndelungată fiind însoţite de certificate de calitate şi agremente tehnice recunoscute în ţară şi în U.E.

- apele care vor fi transportate prin conducta de aducțiune propusǎ vor fi potabile în limite excepționale conform Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare și nu se estimează impact negativ asupra ecosistemelor terestre și acvatice, mai cu seamǎ în  situații de avarie care pot sǎ aparǎ pe prioada de exploatare.

În cazul în care se consideră necesar un plan de managemet al conservării ariei naturale de interes comunitar pentru situl ROSPA0015 – Câmpia Crişului Alb şi Cirşului Negru, responsabilii pentru managementul planului de conservare a ariei naturale protejate vor fi Primăria Comunei Grăniceri şi APM Arad.

11.5. Impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și a habitatelor din aria naturalǎ protejatǎ de interes comunitar poate sa aparǎ mai cu seamǎ pe perioada de eceuție a lucrǎrilor, la pozarea conductei de aducțiune propusǎ.

Proiectul prevede refacerea zonelor afectate la starea lor inițialǎ, iar utilajele folosite la execuția lucrǎrilor vor fi conforme  privind  normele de zgomot și de noxe.

În sistația în care sunt observare specii de pǎsǎri, cuiburi ale cestora pe traseul proiectului propus vor fi anunțare autoritǎțile competente pentru se stabilii soluțiile necesare a fi luate astfel incât sǎ se minimizare impactul asupra speciilor și habitatelor din zona protejatǎ.

Nu se estimeazǎ vreaun impact potențial pe perioda de exploatare, apele care vor fi transportate prin conducta de aducțiune propusǎ vor fi potabile în limite excepționale conform Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

12. PROIECT CARE SE ÎNCDRERAZĂ PE APE ŞI ARE LEGĂTURĂ CU APELE

12.1. Localizarea proiectului

Județul Arad, intravilanul și extravilanul  UAT Bocsig și Beliu, sat Horia, în lungul drumului județen DJ 792A Beliu-Bocsig între Km 1+847,585 și  Km 7+710,094.

Cursuri de apă: Crișul Alb, Crișu Negru, Teuz: : b.h III – 1. , râu Crișul Alb, mal drept, b.h III-1.42. , râul Crișul Negru, mal stâng.

Bazinul hidrografic : b.h III – 1. , râu Crișul Alb, mal drept, b.h III-1.42. , râul Crișul Negru, mal stâng.

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Crișul Alb – confluență Chisindia- confluență Cigher

Cod corp de apă: RORW 3.1_B6

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Teuz – confluență Groșeni- vǎrsare în Crișu Negru

Cod corp de apă: RORW 3.1.42.28_B3

Corp de apă :  subterană freaticǎ

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest)

Cod corp de apă: ROCR01.

Corp de apă :  subterană de medie adâncime

Denumire corp de apă:  Crișuri

Cod corp de apă: ROCR07.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare

Cod corp de apă: ROCR08.

Țara România, Regiunea  Vest, județul Arad , intravilan – extravilan localitățile Bocsig Gară, Beliu, având următoarele  coordonate:

| Coordonate geostaţionare |
| --- |
| Început proiect - Bocsig | 46°26’09,98”N | 21°58’01,76”E |
| Sfârsit proiect - Beliu | 46°29’05,67”N | 21°59’18,84”E |
| Coordonate STEREO 1970 |
| Început proiect - Bocsig | X=552966,231 | Y=267118,437 |
| Sfârsit proiect - Beliu | X=558302,238 | Y=268972,238 |

12.2. Indicarea stării/ potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Crișul Alb – confluență Chisindia- confluență Cigher.

Cod corp de apă: RORW 3.1_B6

Corpul de apă se găseşte într-un potențial ecologic bun.

Corpul de apă se găseşte într-o stare chimică bună ( notată cu 2).

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Teuz – confluență Groșeni- vǎrsare în Crișu Negru.

Cod corp de apă: RORW 3.1.42.28_B3

Corpul de apă se găseşte într-un potențial ecologic bun.

Corpul de apă se găseşte într-o stare chimică bună ( notată cu 2).

Corp de apă :  subterană freaticǎ.

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest).

Cod corp de apă: ROCR01.

Corpul de apă se găseşte atualmente într-o stare cantitativă bună.

Corpul de apă se găseşte actualmente  într-o stare chimică bunǎ.

Corp de apă :  subterană de medie adâncime

Denumire corp de apă:  Crișuri.

Cod corp de apă: ROCR07.

Corpul de apă se găseşte atualmente într-o stare cantitativă bună.

Corpul de apă se găseşte actualmente  într-o stare chimică bunǎ.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare.

Cod corp de apă: ROCR08.

Corpul de apă se găseşte atualmente într-o stare cantitativă bună.

Corpul de apă se găseşte actualmente  într-o stare chimică bunǎ.

12.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru corpul de apă

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Crișul Alb – confluență Chisindia- confluență Cigher.

Cod corp de apă: RORW 3.1_B6

Obiectiv de mediu bun pe stare ecologică şi stare chimică a corpului de apă.

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Teuz – confluență Groșeni- vǎrsare în Crișu Negru.

Cod corp de apă: RORW 3.1.42.28_B3

Obiectiv de mediu bun pe stare ecologică şi stare chimică a corpului de apă.

Corp de apă :  subterană freaticǎ.

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest).

Cod corp de apă: ROCR01.

Obiectiv de mediu bun pe stare cantitativă.

Se estimează atingerea obiectivului de mediu bun pe stare chimică bună.

Corp de apă :  subterană de medie adâncime

Denumire corp de apă:  Crișuri.

Cod corp de apă: ROCR07.

Obiectiv de mediu bun pe stare cantitativă.

Se estimează atingerea obiectivului de mediu bun pe stare chimică bună.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare.

Cod corp de apă: ROCR08.

Obiectiv de mediu bun pe stare cantitativă.

Se estimează atingerea obiectivului de mediu bun pe stare chimică bună.

13. ALTE PRECIZĂRI

Coordonatele STEREO 1970 – ale conturului proiectului :

PROIECTANT DE GENERAL:	                     Compania de Apă Arad S.A.

ing.  Milorad Iovanovici