ANEXA nr. 5E

# MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii Nr. 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

# Denumirea proiectului:

,, Realizare retea canalizare in sat Bocsig, comuna Bocsig, judetul Arad “

# Titular

Numele companiei Comuna Bocsig

Adresa poştală: localitatea Bocsig, str. Principală nr. 591, judetul Arad

Tel.: 0257-325 100; 0257-325 101

E-mail: primariabocsig@yahoo.com

Persoane de contact

Primar: Abrudean Teodora Felicia

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

### rezumatul proiectului

Este propusa realizarea unui sistem de canalizare menajera in localitatea Bocsig.

Apele uzate menajere rezultate de la gospodariile de pe raza localitatii Bocsig vor fi preluate de catre colectoarele stradale prin intermediul racordurilor si vor fi transportate spre statia de epurare zonala, care se va implementa in partea de nord a localitatii Bocsig.

Sistemul de colectare a apelor uzate menajere implementat pentru comuna Bocsig este un sistem gravitational, separativ.

Reteaua de canalizare gravitationala in comuna se va realiza din conducta PVC SN8 SDR34 cu diametre de D=250 mm, pe o lungime de 17565 m. Pentru toate colectoarele s-au prevazut tuburi din aceleasi materiale cu aceleasi caracteristici de rezistenta si rigiditate.

De-a lungul traseului retelei de canalizare se vor realiza 7 statii de pompare apa uzata  pentru a evita adancimi mari de pozare a conductei acolo unde terenul natural nu poate asigura o curgere gravitationala a apelor colectate.

Conductele de refulare vor fi PE 100 HD SDR 17, cu diametre de 90, 110 si 160 mm, lungimea totala a conductelor de refulare este L=5411 m.

Apa uzata din localitatea Bocsig va fi colectata si epurata in statia de epurare proiectata pentru intreaga comuna cu capacitatea de 3500LE in localitatea Bocsig. Apa epurata va fi evacuata gravitational in Canalul Morilor.

Statutul juridic al terenului

terenurile ce urmeaza sa fie ocupate de sistemul de canalizare sunt pe domeniul public al comunei Bocsig

### justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea realizarii investitiei de infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare se poate justifica prin urmatoarele:

-  Disconfortul produs de lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajera.

- Asigurarea condiţiilor de igienă şi confort normale pentru mileniul al III – lea, necesare populaţiei si pentru mica industrie locală;

- Prin realizarea canalizarii menajere se elimină poluarea solului, a apelor de suprafaţă şi de adâncime cauzate de evacuarea haotică a apelor uzate. Se elimină riscul de îmbolnăvire al populaţiei prin desfiinţarea focarelor de infecţie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale apelor uzate din gospodariile bransate la sistemul centralizat de alimentare cu apa

- Marea majoritate a populatiei si-a realizat instalatii interioare si s-au bransat la sistemul de alimentare cu apa fapt care atrage dupa sine necesitatea evacuarii apelor uzate menajere.

- Pe strazile care sunt inca neasfaltate si pe care exista deja implementate retele de alimentare cu apa, prin amplasarea inclusiv a canalizarii se complecteaza infrastructura la nivelul in care se pot asfalta strazile respective fara grija ca in viitorul apropiat asfaltul va fi desfacut  pentru  o eventuala investitie de infrastructura  tehnico-edilitara.

- Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate precum si toata legislatia relevanta cere ca toate localitatile cu peste 2000 l.e.(locuitori echivalenti) sa fie asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti si sa fie dotate cu statii de epurare cel putin treapta secundara pentru localitati mai mici de 10.000 l.e.

- Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu Directiva UE privind apele uzate urbane, transpusa in legislatia romana prin HG 188/2002 cu modificarile din HG cu 352din 21 aprilie 2005 si normele incluse ( NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001)

- Implementarea sistemului de canalizare este o necesitate stringenta pentru prevenirea deteriorarii mediului inconjurator in conditiile dezvoltarii zonale.

- Necesitatea implementarii sistemului centralizat de colectare si epurare a apelor uzate comunale a fost introdusa, potrivit Legii nr.350/ 06/07/2001 si in PUG.

Prin implementarea prezentului proiect se vor realiza retele colectoare gravitationale si statii de pompare, care vor colecta si transporta apele uzate menajere din localitatea Bocsig spre noua statie de epurare proiectata de 3500LE.

Avind in vedere costurile relativ mari de investitie pentru implementarea unui sistem de canalizare din surse financiare proprii ale comunei,  acestea nu se pot realiza.

Marea oportunitate consta in finantarea prin „PROGRAMUL  ANGHEL SALYGNI”.

### valoarea investiţiei

Valoarea investitiei este de: 27.968.962 lei fara TVA

### perioada de implementare propusă;

Executia lucrarilor se va realiza pe o perioada de 24 luni conform graficului pe fiecare faza de lucrare.

### Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Suprafata terenului:

- Conducte canalizare (colectoare + refulare)

S = 91656 mp

- Camine menajere, camine de racord, camine aerisire si golire

S = 216 mp

- Statie epurare, statii de pompare apa uzata

S = 2047 mp

Suprafata totala ocupata temporar va fi de 91656 mp

Suprafata ocupata definitiv va fi de 2263 mp.

Regim juridic: terenurile ce urmeaza sa fie ocupate pentru realizarea sistemelor de canalizare, sunt pe domeniul public al comunei Bocsig

### O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

-	profilul si capacitatile de productie

- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, Dn=250mm  – 17.565 m

- conducta alimentare cu apa SE  din PE 100 HD, SDR 17, Dn=63mm, L=400m

- conducta eflunet din PVC, SN8, Dn250mm, L=41m

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate – 947 buc

- camine de vizitare din material PP, Dn = 600 mm   –  477 buc

- camine de intersectie din PE, Dn 1000 mm  –  41 buc

- Subtraversari de drumuri, vai si santuri prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie OL Dn=219,1mm ÷ 377mm cu conducta colectoare din PVC sau conducta de refulare din PE)                  L= 446 m

- Supratraversare de santuri si vai pe estacada metalica, cu conducta de refulare din PE100 SDR17, PN10, Dext 110  preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO DA 200 mm – 3 buc.

- Subtraversare CF prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie OL 219x10 - cu conducta colectoare din PE100 SDR17, PN10, Dext 110, L= 31 m

- statiile de pompare apa uzata - 7 buc

- Conducta refulare aferanta statiilor de pompare din PE 100 HD, SDR 17, PN 10, Dn=90,110,160 mm, lungimea L=5411 m

- camin aerisire – 1 buc.

- camin golire – 5 buc.

- grup electrogen pentru statiile de pompare  –  7 buc

- radier din beton pentru grup electrogen –  7 buc

- statie de epurare 3500LE

- grup electrogen pentru statia de epurare  –  1 buc

- radier din beton pentru grup electrogen –  1 buc

- sistem fotovoltaic 40 kW – 1 buc.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Descrierea sistemului de canalizare

- Retelele de canalizare

Colectoarele gravitationale se vor realiza din tuburi PVC imbinate cu inele din cauciuc ceea ce le confera o etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC SDR34 (SN8) cu diametrul Dn=250mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru fiecare tub. Conductele PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile.

Lungimea retelelor colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, Dn=250mm  – 17565 m.

Pentru eliminarea riscurilor de colmatare, s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare conform NP 133-2013 (minim 4‰), acolo unde pantele terenului, prin adoptarea pantelor hidraulice care la debitele calculate asigura autocuratire necesita adincimi mari de pozare, se vor implementa statii de pompare de linie automatizate in functie de nivelele de apa uzata din bazinul de retentie (au fost prevazute 13 astfel de statii de pompare). Pompele vor fi prevazute cu convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se suprapuna perfect peste debitele de moment, astfel incit consumul de energie electrica sa fie cit mai rational. Pentru eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, conductele fiind rezemate pe toată lungimea generatoarei.

Conductele de refulare aferente acestor statii se vor realiza din PE 100 HD SDR 17, diametrele conductelor de refulare sunt de 90, 110 si 160 mm. Imbinarile se vor realiza prin sudura cu electrofuziune deoarece sudura cap la cap produce bavuri interioare care pot  produce obstacole ce duc la infundari greu de depistat. Lungimea totala a  conductelor de refulare este 5411 m.

Conductele din PE 100 HD, SDR17, PN 10, se vor poza in sant pe un strat de nisip de 10 cm, peste generatoarea conductei se asterne un strat de 10 cm nisip

Conductele  de refulare se vor executa în sapatura deschisa, adancimea de pozare va fi in medie de  -1.1 m – -1.80 m cota radier, respectandu-se adancimea minima la generatoarea superioara de -1.0m.

Conductele de refulare s-au prevazut din PE 100 HD imbinate cu mufa electrofuziune.

Tot pentru eliminarea acestor riscuri prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, rezemate pe toată lungimea generatoarei, în zona de protecţie a conductei umplutura se va executa  cu nisip, iar lucrările se vor executa manual, compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei.

Pentru retelele din PE, dupa executarea excavatiilor, se va nivela fundul santului. Fundul santului trebuie sa fie uscat (fara ape subterane sau meteorice), continuu, uniform si fara pietre. Dupa asternerea si compactarea stratului de nisip se va trece la pozarea tevii din PE, in “buzunarele” conductei si peste conducta si se va asterne un strat de nisip de 10 cm. Umplutura  santului se va realiza cu pamantul de la excavatie care nu trebuie sa contina pietre sau alte resturi cu muchii sau colturi ascutite sau contondente. Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 0.6 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 0.6 m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan in acelasi timp.

Conductele din PE se vor poza şerpuit, pentru evitarea contractiilor şi dilatarilor datorita variatilor de temperatura, aceasta pozare preluând dilatarile ce apar în conducte.

Colectoarele gravitationale vor fi realizate, cu pante diferite, cu mentiunea ca este imperios necesar sa fie asigurat macar o data pe zi la Qu orar max , viteza de autocuratire adica minim 0.7 m/s. Deasemenea, este necesara  limitarea ( acolo unde este cazul ) prin camine de rupere de panta, a vitezei apei uzate menajere astfel incit viteza maxima admisibila pentru tevi din PVC sa nu fie atinsa.

Terenurile ce urmeaza sa fie ocupate sunt pe domeniul public al comunei Bocsig. La terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea lor initiala (inclusiv strazile asfaltate)

La imbinarea tuburilor PVC, cu inel din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si ingrijit se va folosi un lubrifiant. Pentru eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, conductele fiind rezemate pe toată lungimea generatoarei. In acest sens executantul trebuie sa execute gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta numai cu mai de mana pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze de lucrari asigura o rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a fost subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori, dar este secretul functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata o presiune pasiva in “buzunare”, la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.

Acoperirea minima a canalelor, mai ales a celor sub carosabil, va fi de 1,5m. In cazul in care se modernizeaza drumurile in care sunt amplasate canale, chiar si daca pentru fundatia viitorului drum se sapa chiar 1 m tot mai ramane acoperirea minima ceruta de fabricantii de tevi PVC si polietilena pentru ca utilajele grele terasiere sa nu pericliteze rezistenta tuburilor. Aceste adancimi fiind mai mari decat adancimea de inghet acopera si aceasta cerinta tehnologica a canalelor si conductelor de refulare. Prin proiect, a fost respectata pe toata lungimea conductelor adancimea minima de inghet.

Conductele din  PVC se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm grosime. Materialul de umplutură din jurul conductei de PVC şi stratul de acoperire se va realiza din nisip. Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 0.6 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 0.6 m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan in acelasi timp.

Pe reţea se prevăd cămine de vizitare la toate intersecţiile (Dn1000 mm) si camine de inspectie la schimbări de direcţie ori de pantă (Dn600 mm). În aliniament, căminele se vor amplasa la distanţă de max. 60m, conform STAS 752/1999.

Caminele cu diametru de 600 mm sunt prevazute din PP (polipropilena) imbinarile partilor componente: baza camin, camera de lucru a caminului din teava PP, corugat, piesa telescop care permite cu usurinta aducerea la cota terenului a capacelor. Toate imbinarile se vor face cu garnitura (inele) din cauciuc special, rezistent la coroziunea datorata agentilor corozivi din apele uzate - hidrogen sulfurat, etc.

Caminele  de intersectie cu diametru de 1000 mm, din PE (polietilena), partile componente sunt: baza camin, camera de lucru a caminului si reductie camin. Toate imbinarile se realizeaza cu garnitura din cauciuc special, rezistent la coroziunea datorata agentilor corozivi din apele uzate - hidrogen sulfurat, etc.

Capacele căminelor vor fi carosabile D400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama și cheie), rama capacului va fi din fontă încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama și placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru tumarea covorului de  asfalt.

Pe intreaga retea de canalizare sunt necesare 477 buc camine etansate cu inele din cauciuc cu Di=600mm, amplasate la distante de maxim 60 m în aliniament, precum si la orice schimbare a directiei canalului in plan. In punctele de intersectie au fost prevazute 41 bucati camine Di=1000 mm. Adancimea de pozare a caminelor este in functie de adancimea de pozare a conductelor de canalizare.

Transeele vor fi sprijinite pe toata lungimea, cu dulapi metalici, pentru evitarea oricaror surpari de teren. Sprijinirile nu sunt permise a se utiliza doar local ci in mod OBLIGATORIU a se executa simultan pe toata lungimea la care se lucreaza. NU se va incepe sapatura manuala finala la fundul santului, lucrul la patul de nisip, realizarea gropilor de mufa si pozitionarea conductei decat dupa ce sprijinirile au fost montate si verificate ca pozitie si rezistenta astfel incat acestea sa ofere protectia necesara. Sprijinirele vor fi scoase din sant doar dupa ce operatiunile la care este necesara prezenta oamenilor in sant s-au terminat.

Sprijinirele vor trebui sa ofere protectie (prin pozitia pe verticala in care vor fi amplasate) si impotriva unor eventuale rostogoliri ale unor obiecte sau materiale de pe marginea santului.

Colectoarele se vor amplasa in afara zonei carosabile (in acostament) acolo unde este posibil, iar unde acest lucru nu este posibil, conductele se vor amplasa pe marginea drumului.

Conductele de canalizare se vor amplasa cu respectarea STAS-ului 8591/1-97, de regula conductele de canalizare nu se vor amplasa mai aproape de 2m de fundatiile caselor. In zonele in care conducta gravitationala NU poate sa respecte distanta minima de cca. 2 m fata de fundatiile stalpilor electrici, stalpii vor fi sprijinitii, sau pozarea conductelor se va realiza prin foraj orizontal pe o distanta de minim 3 m pe ambele parti ale stalpilor

Canalele colectoare, se vor poza in sapatura dechisa. Compactarea pentru zona I (zona conductei) se va realiza strict numai manual la 98-100% grad de compactare, respectiv zonele II si III la 98-100% grad de compactare se va realiza mecanizat.

Se va avea grija ca tuburile sa se sprijine pe un arc de cerc corespunzator la un unghi la centrul sectiunii transversale a tubului, de 90 grade sexazecimale si pe toata lungimea generatoarei. In acest scop in dreptul fiecarei mufe de imbinare se va sapa o groapa de mufa.

Imbinarile se vor realiza cu inele din cauciuc special, rezistent la substantele din apele uzate menajere si la imbatranire. La imbinari se va folosi in mod obligatoriu unguentul recomandat de fabricantul tevilor. Nefolosirea lui poate produce defectiuni ale inelelor de cauciuc cu consecinte grave: infiltratii si exfiltratii - dupa caz.

Sub placile din beton armat ale caminelor se va realiza o perna de balast foarte bine compactat – 100% grad de compactare pentru a impiedica tasarile inelului sub efectul traficului. 	Toate elementele caminelor se vor imbina tot prin intermediul unor inele din cauciuc. Capacele vor fi din fonta ductila, cu dispozitiv antifurt.

- Racorduri de canal la imobile

Prin proiect s-a prevazut racordarea imobilelor la canalul stradal proiectat. Racordurile se vor executa cu pante de 1 - 4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), D=160mm. Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este posibil in caminele de interventie (cu mufa de racordare ulterioara), iar intre acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin ramificatie 250/160x45°. Racordurile de canalizare vor fi din material plastic DN160, SN8 din caminul de racord al utilizatorului pana la retea, cu piese de îmbinare prefabricate care asigura etanseitatea 100%, pe caminul de racord spre limita de proprietate se va prevedea un dop de capat, care se va indeparta in momentul in care se va realiza racordarea instalatiilor de canalizare interioare la sistemul de canalizare publica. In acest mod se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari ulterioare.

Constructorul va realiza racordurile la gospodarii, dupa consultarea locuitorilor cu privire la amplasamentul existent a camerelor de baie si numai dupa aprobarea acestuia de catre beneficiar (diriginte de santier).

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate – 947 buc

- Statiile de pompare ape uzate - 7 buc

Solutiile adopate pentru statiile de pompare au tinut seama inclusiv de urmatoarele aspecte:

- amplasamentul statiilor de pompare: - acesta a tinut seama de traseul conductelor si de adancimile acceptabile pentru o mentenanta usoara a sistemului.

- In cazul unei exploatari normale, nu exista pericol de explozie (toate statiile de pompare au fost prevazute inclusiv cu aerisire naturala).

- prin proiect a fost prevazuta achizitionarea unui trepied cu troliu cu sistem de prevenire a intoarcerii cursei in mod accidental

Descrirea statiilor de pompare ape uzate

Stațiile de pompare prefabricate sunt produse de înaltă calitate destinat infrastructurii de apă uzată și canalizare. Stațiile sunt produse finite în cămin din PEHD, pregătite pentru racordare imediată.

Statiile de pompare sunt subterane prefabricate, complet utilate, in constructie monobloc din (PEHD), cu peretele in constructie tripla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. Furnizorul statiilor de pompare va pune la dispozitia antreprenorului calculul static al acestora in functie de studiul geo si conditiile din teren. In mod obligatoriu, furnizorul statiilor de pompare va acorda asistenta antreprenorului la montajul corpului statiei. Montajul conductelor/armaturilor/pompelor si sistemului de ghidaj va fi facut de catre furnizorul statiei de pompare.

Avand in vedere ca statiile de pompare sunt prefabricate, antreprenorul are obligatia sa respecte intocmai prevederile proiectului in ceea ce priveste adancimea colectoarelor pentru a nu exista diferente intre proiect si statia de pompare livrata.

Statiile de pompare apa uzata, vor fi complet etanse la apa si mirosuri si accesibile in interior prin intermediul unei scari de inox cu trepte antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru protejarea maini operatorului uman.

Statiile de pompare vor ramane complet functionale in timpul interventiei la una din electropompe.

- un sistem care sa permita extragerea electropompelor fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare,

- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei din constructia acesteia – evitandu-se astfel executia acestuia in momentul instalarii

- capac carosabil clasa D400, din fonta, cu cheie de manevra + cheie de inchidere – deschidere + sistem de blocare, cu suprafata antialunecare

Panou electric si automatizare

Tablou de automatizare cu integrare in SCADA, pentru comanda a doua pompe prevăzut cu automat programabil PLC pentru contorizarea orelor de funcţionare si rotirea pompelor, pornire/ oprire automata functie de nivel, este echipat cu lampi de semnalizare pentru fiecare echipament.

- Asigura protectie la: scurtcircuit, suprasarcina, supracurent, supratensiune, subtensiune, dezechilibru între faze, lipsa fazei/ fazelor, mers în gol, lipsa apa.

- 1 traductor de nivel hidrostatic

- Usa interioara

- PLC

- Ecran tactil 5.7”

- Sursa UPS

- Incalzire si ventilatie

- GSM/GPRS

- 1 Interfata Ethernet TCP/IP ; 1 Interfata Modbus RS485 sau similar

- Centralina pentru masurarea parametrilor electrici

- Buton declansare

- Sursa 24V

- Priza service

Echiparea statiei va cuprinde:

- 2  electropompe (1+1)  montate imersat

- capac camin carosabil - 1 buc

- cot de aspiratie la 90 grade - 2 buc

- teava ghidaj inox – 4 buc

- conducte refulare din inox

- brida lant – 2 buc

- scara acces – 1 buc.

- lant din OL galvanizat - 2 buc

- vana de inchidere – 2 buc.

- clapeta de sens cu bila – 2 buc.

Fiecare statie va avea prevazut un camin decantor prefabricat complet utilat, in constructie monobloc din PEHD, cu peretele in constructie tripla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior, compatibil pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti ramane in continuare complet etans

evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. Caminul decantor va fi dotat cu un un cos gratar din otel inoxidabil,  vana cutit Dn250mm, instalata pe conducta de intrare in caminul decantor, care poate fi deservita din exteriorul acestuia de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul caminului decantor; inclusiv cuplajul de latga toleranta pentru imbinare PVC - PE

- capac carosabil;

Caracteristici ale statiilor de pompare apa uzata:

- statiile de pompare apa uzata

- SPAU 1 – Q=13 l/s; H=22.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m,  Hi=5.0 m, Hiconducta=1,60m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=4.5 m

- SPAU 2 – Q=5,2 l/s; H=11.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=1.5 m,  Hi=4.0 m, Hiconducta=1,86m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=3.5 m

- SPAU 3 – Q=3,5 l/s; H=10.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=1.5 m,  Hi=4.5 m, Hiconducta=2,33m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=4.0 m

- SPAU 4 – Q=5,2 l/s; H=9.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m,  Hi=4.0 m, Hiconducta=1,66m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=3.5 m

- SPAU 5 – Q=5,2 l/s; H=9.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m,  Hi=5.0 m, Hiconducta=2,45m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=4.0 m

- SPAU 6 – Q=3,5 l/s; H=12.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=1.5 m,  Hi=5.0 m, Hiconducta=2,80m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=4.5 m

- SPAU 7 – Q=5,2 l/s; H=28.0 mcA

Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m,  Hi=5.0 m, Hiconducta=3,40m

Camin decantor in constructie monobloc din PEHD, Di=1.2 m Hi=4.5 m

- Subtraversari de drumuri, santuri si vai

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie din:

- OL 377x10 - cu conducta colectoare din PVC; SDR34 D=250mm - 60 buc

- OL 219.1x10 - cu conducta de refulare din PE100HD; SDR17 D=110mm - 6 buc

- OL 273x10 - cu conducta de refulare din PE100HD; SDR17 D=160mm - 5 buc

- Supratraversari de santuri si vai

Pentru supratraversarea santurilor si vailor, conducta de refulare va fi montata pe o estacada metalica incastrata in beton. Conducta de transport va fi termoizolata, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO. La fiecare supratraversare s-a prevazut un dispozitiv de aerisire dezaerisire ape uzate, montat pe conducta.

Sunt necesare a se executa 3 supratraversari:

- Supratraversare pe estacada metalica, cu conducta de refulare din PE100 SDR17, PN10, Dext 110  preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO DA 200 mm – 3 buc.

Conductele din polietilena cu manta SPIRO sunt utilizate in retelele de alimentare cu apa potabila rece si conducte de refulare ape uzate,  in zonele de supratraversare rauri, vai, drumuri, etc., unde este necesar un grad de protectie la inghet. Conducta de serviciu este polietilena PEHD, SDR 17, Pn 10 bar, L=6m, termoizolatia din spuma poliurtenica PUR, iar mantaua de protectie este din tabla zincata bercluita in spirala. Elementele de conducta (coturi, ramificatii) au structura de material identica cu a conductelor drepte.

SPIRO, acest tip de manta se fabricată din tablă de oţel galvanizat, bercluită în spirală cu valţuri exterioare în conformitate cu DIN EN 12237, fiind utilizat doar pentru conducte pozate aerian în interiorul sau exteriorul clădirilor. Spre deosebire de conductele aeriene izolate convenţional, mantaua SPIRO oferă beneficii semnificative. Datorita conductivităţii termice reduse a spumei poliuretanice, utilizate de isoplus (λ50 = 0,027 W / (m•K)), se va reduce în mod semnificativ grosimea izolaţiei. Datorită acestui fapt se vor realiza economii considerabile la structurile de rezistenţă, datorate scăderii greutăţii şi reducerii diametrului exterior al conducte.

Conform DIN 4102, mantaua de tablă este catalogată în clasa A1 (nu este inflamabilă), iar conductele preizolate cu manta din tablă sunt clasificate ca materiale de clasa B2 (inflamabile).

- Subtraversari cai ferate

Subtraversarile CF se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie din:

- OL 377x10 - cu conducta din PE, Dn90mm - 1 buc L=22 m

Lucrările executate prin metoda forajului orizontal dirijat nu produc disconfort in traficul rutier  si feroviar și nu periclitează siguranța circulației. Pentru realizarea forajului orizontal dirijat se vor executa gropi de foraj la inceputul si la sfarsitul forajului. Executia se face prin utilizarea unei sape de foraj având forma unui sfredel cu dalta in lance. Avansarea pe orizontala se realizeaza în sistem rotativ prin maruntirea solului, pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere). Lucrarile vor trebui executate in mod obligatoriu de societati cu experienta in executarea unor astfel de lucrari deoarece nerespectarea adincimilor din proiect poate duce la o disfunctionalitate grava a sistemului de canalizare.

- Platforme betonate pentru generatoarele din incinta statiilor de pompare – 7 bucati

Pentru alimentarea de rezervă, în cazul căderii tensiunii de la reţeaua furnizorului de  energie,  conform NP-133/2013, s-a prevăzut cate un un generator in incinta fiecarei statii de pompare, cu intrarea automată în funcţiune în maxim 15 s

Radierul din beton armat (platforma betonata) pentru amplasarea grupului electrogen, la statiile de pompare,  se va realiza de formă patrata, având lungimea de 2,0 m, lăţimea de 2,0 m şi grosimea de 30 cm. Acesta se va executa din beton de clasă C25/30 iar armăturile din oţel beton BST500S. Radierul de beton se va realiza pe un strat de balast compactat 40 cm si un beton de egalizare de10 cm C8/10.

- Camine de aerisire

In punctele cele mai inalte de pe conductele de refulare (sub presiune) s-au prevazut dispozitive automate de aerisire dezaerisire montate in camine vizitabile. S-au prevazut  astfel:

- 1 bucata camin DAD

Diametrul caminelor de aerisire este Di=1.5 m si Hi=1,5 m, iar diametrul supapelor automate de aerisire-dezaerisire Dn=50 mm.

Caminele de aerisire sunt prevazut prefabricate din beton impermeabil (minim C25/30 P4), si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacul caminelor va fi din fonta ductila, carosabil.

Căminele de aerisire respectă prevederile STAS 6002 şi SR ISO 4064-1,2. Capacul şi rama pentru cămine sunt în conformitate cu STAS 2308 şi SREN 124.

- Camine de golire

In punctele cele mai joase de pe traseul conductelor de refulare (sub presiune) se prevad armaturi de golire, acestea sunt prevazute in camine de golire. S-au prevazut astfel:

- 5 bucati camine de golire

Diametrul caminelor de golire este Di=2.0m, iar adancimea  caminelor este Hi=2.0 - 2.5. Diametrul robinetelor de golire este de 100 mm  iar vanele de sectionare in functie de diametrul conductei,  conform STAS 4163-1-95.

Caminele de golire sunt prevazut prefabricate din beton impermeabil (minim C25/30 P4), si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacul caminelor va fi din fonta ductila, carosabil.

Căminele de golire respectă prevederile STAS 6002 şi SR ISO 4064-1,2. Capacul şi rama pentru cămine sunt în conformitate cu STAS 2308 şi SREN 124.

- Imprejmuire si porti

Imprejmuirea statiilor de pompare apa uzata se va realiza cu panouri de gard bordurat zincat 2.0 x2.0 m/panou pe stâlpi metalici ancoraţi în fundaţii izolate din beton. L=20 m/statie.

- Sistem fotovoltaic

1. Date tehnice generale ale locului de producere:

- Tipul sursei de energie 		- fotovoltaic

- Pi/panou [Wp]			- 550

- nr. de panouri [buc]			- 88

- Pi [kWp]				- 48,4

- Pmax debitat de panouri [kWp]	- 40

- Pi invertor [kWp]			- 20

- Un invertor in c.a [ V]		- 400

- Nr. de invertoare [buc]		- 2 buc

- Factor de putere invertor		- reglabil intre 0,8 ind.–0,8.cap

Panourile fotovoltaice se vor monta pe structuri metalice, in montaj serie, pe sol. Se vor monta doua structuri metalice pe care se vor monta cate doua randuri de panouri fotovoltaice, in sistem portrait (2 buc panou).

Se vor realiza 8 buc stringuri cu 11 panouri.

De la fiecare string se vor poza 2 cabluri de curent continuu 6 mmp (1 pentru „+” si 1 pentru „–’’), pana la o cutie echipata cu sigurante fuzibile 20A de curent continuu.

De la cutia cu sigurante fuzibile se vor poza  cabluri de curent continuu 6 mmp  pana la un invertor (2 buc invertoare 20 kW).

De la fiecare invertor se va poza un cablu electric subteran CYAbY 5x10 mmp in lungime de 45m, respectiv 75m,  pana la un cofret productie, montat langa tabloul electric general. In acest cofret de productie se va monta contorul de masura a energiei electrice produse. Din acest cofret de productie se va poza un cablu CYAbY 5x25 mmp pana la tabloul electric general.

Energia produsa de panourile fotovoltaice va fi consumata de catre consumatorii statiei de epurare. Cand consumul propriu va fi mai  mic decat energia produsa de panourile fotovoltaice, diferenta va fi debitata in retea prin postul de transformare PTA Epurare Santion 160 kVA 20/0,4 kV.

- Platforma betonata pentru generator statie de epurare – 1 buc.

Pentru alimentarea de rezervă, în cazul căderii tensiunii de la reţeaua furnizorului de  energie,  conform NP-133/2013, s-a prevăzut un un generator in incinta statiei de epurare, cu intrarea automată în funcţiune în maxim 15 s

Radierul din beton armat (platforma betonata) pentru amplasarea grupului electrogen, se va realiza de formă dreptunghiulara având lungimea de 3,0 m, lăţimea de 2,0 m şi grosimea de 30 cm. Acesta se va executa din beton de clasă C25/30 iar armăturile din oţel beton BST500S. Radierul de beton se va realiza pe un strat de balast compactat 40 cm si un beton de egalizare de10 cm C8/10.

- Statie de epurare 3500 LE

Statia de epurare mecano-biologica este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Date tehnice:

- Capacitate: Q u zi med  = 420 m3/zi, Q u zi max  = 630 m3/zi

- Dimensiuni: 20.00x17.30 mm

- Sursa de energie electrica : 400 V

- Funcţionare: automată

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	  60 g / pers / zi;

Suspensii 	  70 g / pers / zi;

CCOCr	 	120 g / pers / zi;

N-Kj:		  11 g / pers / zi;

PT:		 1.8 g / pers / zi.

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

Reactorul biologic din beton este format din doua linii tehnologice, fiecare linie constand intr-un bazin de indepartare a fosforului pozitionat inaintea bazinului de aerare. Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung intr-o zona de aerare cu nămol activat conectata hidraulic cu doua zone ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate. In procesul biologic au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, indeparatre bio-chimica a fosforului si sedimentare.

Admisia continua a influentului, mareste capacitatea procesului de epurare de a face fata debitelor de varf care sunt distribuite in intregul proces biologic al statiei de epurare.

Caracteristicile efluentul la iesirea din statia de epurare

Calitatea apei uzate atinsa dupa epurare permite acesteia sa fie deversata intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare.  Eficienta acestor statii de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie, recirculare si stabilizarea namolului.

CBO5  = 25 mg/l

CCOCr  = 125  mg/l

Suspensii= 35 mg/l

Parametrii la iesirea din statia de epurare : conf. NTPA 001/2005

Descriere constructiva SE Bocsig

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin de beton (conform desen anexat), inaltimea coloanei de apa fiind de 5000 mm. Grosimile peretilor si radierului bazinului de beton vor fi stabilite in functie de conditiile hidro-geologice ale solului din zona realizarii bazinului.

Din punct de vedere structural cladirea statie de epurare este alcătuita dintr-un corp dezvoltat pe inaltime pe S+P si o anexa atasata cladirei pe fatada laterala dreapta cu functia de camin de evacuare a apelor epurate iar pe fatada laterala stanga o structura usoara metalica cu functia de platforma namol deshidratat. Subsolul este impartit in mai multe compartimente descoperite total si/sau acoperite avand diferite functiuni necesare unei statii de epurare a apelor uzate menajere si si are o amprenta la sol cat corpul de cladire.

Stabilitatea generală a amplasamentului este asigurată, deoarece solutia de fundare este cu pereti perimetrali de beton armat iar adancimea maxima de excavatie ajunge la aproximativ -4.90 m de la CTN.

Statia de Epurare care se va construi va avea regimul de inaltime S+P si va fi amplasat pe un teren liber.

Constructia are o forma regulata in plan avand dimensiunile maxime ale bazinului la limitele exterioare ale peretilor de 19.80 m x 17.10 m, iar pe verticală se dezvoltă pe un subsol semiingropat  avand pe tot perimetrul sau 2.15 m deasupra CTA. Inaltimea libera, sub placa, la nivelul subsolului in cazul bazinelor acoperite este de 5.80 m iar la nivelul parterului 2.50 m in camera suflantelor/operare / deshidratare si grupul sanitar respectiv pana in acoperis in camera tehnica, cote date de la cota +0.00 m. Inaltimea totala a cladirei inclusiv acoperisul ajungand la +5.29 m de la cota +0.00 m.

Infrastructura constructiei este constituita dintr-un plan orizontal cu forma regulata in plan. Structura de rezistenta este alcatuita din diafragme de beton de 40 cm grosime dispuse pe tot perimetrul bazinului si pe interiorul acestuia astfel incat sa respecte compartimentarile necesare statiei de epurare.

Fundatia este de tipul radier general din beton armat cu o grosime de 50 cm in care se ancoreaza diafrágmele de beton. Radierul si betonul de egalizare se vor executa dupa realizarea pernei din material granular de grosime totala 0.50 m, evazata fata de perimetrul fundatiilor cu o zona de garda de 1.00 m. Perna de material granular este alcatuita dintr-un strat de 20 cm grosime din piatra sparta si un strat de 30 cm grosime din balast concasat compactat. Stratul de piatra se va asterne in contact direct cu terenul  si se va compacta pana se va realiza stabilizarea fundului excavatiei (sa penetreze partial pamantul aprox 15 cm din stratul de 20 cm grosime de piatra sparta)

Daca la executia sapaturii se gaseste apa subterana, aceasta va fi dirijata catre o basa din pamant de unde se va evacua cu o pompa, astfel incat executia pernei din balast sa se faca in uscat.

Rostul de etansare dintre diafragmele de beton si radier se va realiza cu profil PVC tip “I 20”. Celelalte rosturi care vor aparea pe tot timpul executiei peretilor bazinului se vor realiza OBLIGATORIU pe verticala si se vor etansa cu cordoane bentonitice hidroexpansive. Rosturile verticale de executie se vor realiza la maxim 1/3 L, din nod, unde L este lumina unui perete.

Planseele de peste compartimentarile acoperite sunt pozitionate la cota -0.05 m si sunt de tipul placa si grinda din beton armat cu o grosime a placii de 20 cm iar grinzile cu sectiunea de 30x40 cm respectiv 40x70 cm.

Planseul de la cota -0.05 m se va turna o data cu centurile de inchidere din capul peretilor.

Suprastructura este realizata din cadre mixte alcatuite din stalpi de beton armat si grinzi metalice dispuse in  directie transversala; cu sectiunea transversala a stalpilor de 40x40 cm si grinzile metalice transversale din profile IPE 240. Toti stalpii suprastructurii se nasc in radierul infrastructurii la cota -5.85 m iar in capul lor se gasesc un sistem de buloane de ancoraj a grinzilor transversale, sistem ce trebuie inglobat in stalp inainte de betonarea acestuia.

La partea superioara a nivelului parter nu exista placa de beton armat ramanand doar grinzile metalice transversale.

Acoperisul metalic este alcatuit din grinzi transversale rigidizate longitudinal cu pane metalice din profile cu pereti subtiri de tip ZF250x2.5 mm. Grinzile metalice se vor executa in ateliere specializate si vor fi transportate si montate in santier din 2 bucati simetrice si vor fi prinse intre ele cu suruburi de inalta rezistenta din grupa 8.8.

ANEXA – CAMIN EVACUARE

Anexa care se va construi pe fatada laterala dreapta a statiei de epurare este un bazin semingropat care va deservi pentru dezinfectia efluentului.

Bazinul are o forma regulata in plan cu dimensiunile maxime de 3.40x3.90 m, iar pe verticală va fi semiingopat fata de CTA cu 2.85 m

Infrastructura bazinului este constituita dintr-un plan orizontal cu forma regulata. Structura de rezistenta este alcatuita dintr-un radier si pereti din beton armat.

La partea superiara bazinul se va acoperi cu un capac metalic din tabla striata iar perimetral va avea o balustrada metalica.

PROIECTANTUL STRUCTURII DE REZISTENŢĂ ATRAGE ATENŢIA ÎN MOD SPECIAL ASUPRA RESPECTĂRII CU STRICTEŢE A URMĂTOARELOR DETALII DE EXECUŢIE:

- în nodul de îmbinare a stâlpilor cu grinzile (plăcile) etrierii în stâlpi se vor monta şi pe înălţimea nodului în mod obligatoriu la pasul din proiect sau in lipsa datelor la 10 cm.

- în lipsa altor precizări la înădirea barelor longitudinale se va considera o lungime de petrecere a acestora de 50 diametre

- la capătul elementelor structurale, barele se vor îndoi (vor avea „cioc”)

- Grosimea sudurile pieselor metalice în contact neindicate în planuri, se vor executa pe conturul comun si vor avea grosimea cordonului a=0.7xtmin, ( tmin - grosimea celui mai subtire element imbinat), dar min 3 mm.

Materialele folosite vor respecta specificaţiile marcate pe planşele desenate. Se atrage atenţia asupra respectării clasei betoanelor ce se vor folosi şi asupra necesităţii şi obligativităţii verificării betoanelor şi armăturilor ce vor fi puse în operă. Este interzisă folosirea materialelor care nu au agrement tenic.

Se folosesc următoarele materiale:

- Beton

- C8/10 beton de egalizare

- C 25/30 beton in infrastructura si suprastructura  cu aditivi de impermeabilizare de tip Penetron Admix sau Similar.

In conformitate cu SR EN 13510:2006, betonul folosit va avea următoarele caracteristici si performante:

- Clasa de expunere conform NE 012-2007: XC2 (radier); XC2+XF1 (pereti); XC3+XF1 (suprastructura)

- Clasa betonului (cf. SR EN 13510:2006): C25/30

- Calitatea cimentului (SR EN 197-1:2011): CEMII/H II A-S32.5 R.

- Dozajul minim de ciment: 300 kg/m³ in radier, in pereti si suprastructura

- Gradul de impermeabilitate: P8 reducator de apa, plastifiant 0.5% masa ciment, impermeabil 1% din masa de ciment;

- Raportul apa/ciment : 0,55 (radier), 0,50 (pereti), 0,60 (suprastructura)

- Dimensiunea agregatelor: 0-16 mm

- Consistenta betonului : S3

Dozajul minim de ciment pentru a asigura rezistenta necesara in conformitate cu clasa de expunere va fi de 300 kg/mc. Dozajul maxim de ciment conform CP 012/1-2007 (tabelul 17) nu se aplica. Abaterea de la dozajul proiectat: -10 kg/m3 (limita minima).

- Oţel

- B 500 -C  – armătura de rezistenţă

- B 500 -C – etrieri, repartiţie, constructivă, montaj

Dupa decofrarea peretilor bazinului tehnologic se va repara suprafata peretilor de eventualele neconformitati cum ar fi: segregari, dopuri din cofrare, lamele, etc., cu material de tip Penecrete Mortar (sau similar).

Pentru hidroizolarea si protejarea betonului se va adauga in masa betonului inca de la formare (sau direct in santier introdus in cifa) un amestec de impermeabilizare integral cristalin de tip penetron admix sau similar. amestecul de impermeabilizare trebuie sa respecte cu strictete instructiunile de pregatire, de punere in opera si fisa tehnica ale furnizorului.

- Obturarea / inchiderea gaurilor de la cofraje se va face astfel incat sa se asigure etansarea atata din interior catre exterior cat si invers cu un dop expandabil de tip STOPPER sau alt produs similar, pe ambele părți. Acesta se pozitionează manual pe gaura și cu lovituri de ciocan se asigură fixarea mecanică. In cazul in care in jurul dopului exista segregari sau alte defecte ale betonului care nu asigura etansarea perfecta a dopului, se va folosi in plus pe langa dopul de etansare un mortar de tip PENECRETE MORTAR sau alt produs similar pentru a repara respectivele defecte.

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin de beton (conform desen anexat), inaltimea coloanei de apa fiind de 5.000 mm. Grosimile peretilor si radierului bazinului de beton sunt stabilite in functie de conditiile hidro-geologice ale solului din zona realizarii bazinului.

Sistemul de epurare este alcătuit din următoarele componente:

- Pre-epurarea mecanica realizata cu echipament integrat de pre-epurare mecanica fina

mecanice, deznisipare si indepartare grasimi

- Compartiment de precipitare fosfor Bio-P

- Compartimente de aerare AIR

- Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

- Suflante de aer

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinele de aerare

- Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol

- Echipament pentru reducerea fosforului

- Pompe submersibile evacuare namol in exces

- Deshidratare namol filtru presa banda

- Debitmetru inductiv pentru masurare influent

- Debitmetru Parshall pentru masurare efluent

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

- Sistem de electrovane pentru distributia aerului in procesul biologic al statiei de epurare

- Sistem de electrovane evacuare efluent epurat

- Sistem de automatizare, control si vizualizare date tip SCADA.

Descrierea procedeului de epurare:

Apa uzata este pompata in echipamentul integrat pentru retinerea impuritatilor mecanice fine, a nisipului si a grasimilor (sitare + deznisipare + indepartare grasimi). Nisipul retinut ajunge intr-o pubela mobila ce are rolul de a indeparta apa de nisip iar impuritatile mecanice fine ajung intr-o alta pubela mobila. In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire din cadrul deznisipatorului de unde pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un recipient special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop. Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var. Pe conducta de admisie in echipamentul integrat se va monta si un debitmetru inductiv ce va realiza monitorizarea debitului influent in statia de epurare.

Din unitatea de pre-epurare mecanica, apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie P pozitionat inaintea bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apă uzata pre-epurata mecanic și de a mări concentrația nămolului activat în bazinul de aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung intr-o zona de aerare cu namol activat (AIR) conectata hidraulic cu doua zone ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate (RMSE1 si RMSE2).

Pozitionarea bazinului de precipitare fosfor in interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea bazinului de aerare, asigurand astfel un control mai eficient asupra procesului si o operare mai usoara.

Influentul in statia de epurare angreneaza, pe baza principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata catre evacuare astfel incat eflentul evacuat sa corespunda cerintelor impuse.

Dupa terminarea fazei de mixare pe linia RMSE-1 se continua faza de sedimentare si porneste aerarea in bazinul AIR.

Mixarea in bazinele RMSE se realizeaza tot cu ajutorul aerului furnizat de suflante printr-un sistem de aerare cu bule fine.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul pompelor submersibile montate in compartimentul P, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Din compartimentul de indepartare fosfor P, periodic, trebuie indepartat namolul in exces, prin pomparea acestuia in bazinul de stocare namol. Bazinul de stocare namol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a namolului si previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de namol este asigurata de suflanta. Controlul suflantei se realizeaza din tabloul de comanda printr-un dispozitiv cu timer. Namolul din depozitul de namol va fi deshidratat cu ajutorul unei instalatii de deshidratare a namolului tip filtru presa cu banda, echipament ce reduce volumul namolulului de aprox. 5 ori.

Sistemul de aerare functioneaza in mod automat conform informatiilor primite de la sondele de oxigen. Aceste echipamente dicteaza pornirea/oprirea suflantelor functie de concentratia de oxigen dizolvat masurata in bazinul de aerare AIR astfel incat aceasta concentratie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 mgO2/l, concentratie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din reactor.

Sursa de aer pentru bazinul de aerare AIR este pozitionata in camera suflantelor si consta in doua suflante (1A+1R) ce alimenteaza bazinul cu aer printr-un sistem de conducte. In camera suflantelor mai este pozitionata o suflanta pentru depozitul de namol.

Cunoscand faptul ca pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.

Statia de epurare este echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza de coagulanti care sunt dozati in apa uzata.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica fina se realizeaza complet automat.

Controlul aerarii statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen ce regleaza ciclurile pornit/oprit ale suflantelor functie de concentratia oxigenului din reacatorul biologic.

Debitul de apa uzata influent in statia de epurare este monitorizat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Eliminarea namolului in exces din bazinul de indepartare fosfor se face in mod automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii.

Debitul de apa efluent este masurat cu ajutorul unui debitmetru Parshall.

Efluentul va fi dezinfectat cu sistem cu hipoclorit de sodiu.

Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA.

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 3500 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

Incarcarea specifica CBO5 	 	 60 g / pers, zi

Incarcarea specifica Suspensii 	 70 g / pers, zi

Incarcarea specifica CCOCr	 120 g / pers, zi

Incarcarea specifica N-Kj	            11 g / pers, zi

Incarcarea specifica P		  1.8 g / pers, zi.

Capacitate hidraulica:

| Debite de proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debitul zilnic mediu: Qzi med | m3/zi | 420.00 |
| Debitul zilnic maxim: Qzi max | m3/zi | 630.00 |
| Debitul orar maxim: Qh max | m3/h | 78.75 |
| Debitul orar Qh 24 | m3/h | 17.50 |

CALITATEA EFLUENTULUI TRATAT

Efluentul din statia de epurare va indeplini standardele pentru apa uzata epurata conform cerintelor normelor legale in vigoare (NTPA 001/2002).

Parametrii apei tratate – cu gradul mediu de epurare de 95 – 97 %, iar gradul minim de epurare de 93 %:

| Parametru | Unitate | Valori limita de descarcare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | Standard de analiza |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5 | mg/l | 25 | STAS 656-82 SR ISO 5815-98 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mg/l | 125 | SR ISO 6060-96 |
| Azot total Ntotal | mg/l | 15 | STAS 7312-83 |
| Fosfor total Ptotal | mg/l | 2 | SR EN 1189-99 |

1. DESCRIEREA PROCESULUI DE EPURARE AL STATIEI DE EPURARE

Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea flocoanelor de namol.

Tehnologia include trei zone:

- O zona de receptie P a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea biologica a Fosforului;

- O zona de aerare AIR conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie P si zona de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare RMSE;

- O zona de sedimentare si recirculare RMSE formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie Bio-P pozitionat inaintea bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apă uzata pre-epurata mecanic și de a mări concentrația de substanta uscată a nămolului activat în bazinul de aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor (Bio-P), apele uzate ajung in zona de aerare cu namol activat (AIR) conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate (RMSE).

Pozitionarea bazinului de indepartare fosfor in interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea bazinului de aerare, asigurand astfel un control mai eficient asupra procesului si o operare mai usoara.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Densificarea biomasei pentru intensificarea procesului.

In stratul inferior compact al paturii de namol din zonele alternante de sedimentare, nitratii reziduali sunt denitrificati, iar in conditii anaerobe are loc hidroliza organica iar fosfatii sunt eliberati. Apoi dupa pomparea/recircularea air-lift a namolului concentrat catre compartimentul piston din zona de aerare se accelereaza eliberarea fosforului, cu ajutorul substratului organic disponibil in influentul pre-epurat mecanic si cresterea organismelor ce acumuleaza Fosfor. Aceste microorganisme cu crestere lenta au tendinta de a forma agregate de biomasa mult mai dense comparativ cu flocoanele ce transforma aerob CCOCr. Biomasa densa dupa perioada de ingrosare este recirculata in bazinul de precipitare Bio-P cu ajutorul pompelor air-lift.

Pe linia apei, singurele componente electrice sunt suflantele care alimenteaza cu aer treapta biologica din statia de epurare. Necesarul de aer pentru procesul biologic va fi controlat cu ajutorul senzorilor de oxigen. Toate fazele incluse in ciclurile de epurare functioneaza exclusiv cu ajutorul aerului sub presiune asigurat de suflantele principale. Nu este necesara statie de pompare pentru recircularea namolului sau orice echipament electro-mecanic care sa realizeze recircularea sau mixarea unor compartimente. In acest fel se reduce semnificativ costul de operare si intretinere al statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile montata in compartimentul de indepartare fosfor, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Zona in care este evacuat namolul in exces este delimitata de un perete ce permite trecerea namolului recirculat in compartimentul de indepartare fosfor.

Sistemul poate funcţiona în cele mai bune condiţii cu o concentraţie de nămol activ în in intervalul 5-8 g/l substanţă uscată, faţă de sistemul clasic, care nu poate funcţiona cu concentraţii de nămol mai mari de 5 g/l.

1.1  FAZA DE RECIRCULARE A NAMOLULUI

Recircularea namolului ingrosat de la baza paturii de namol sedimentate in zona de sedimentare/recirculare se va realiza in zona tip piston pentru eliminarea fosforului.

Din compartimentul de recirculare, mixare, sedimentare, evacuare, namolul ingrosat este pompat de pe fundul bazinului RMSE in bazinul de eliminare a fosforului cu ajutorul pompelor air-lift. Transferul stratului dens de namol prin orificiile de la partea inferioara a bazinului asigura cu 50% o concentratie mai mare de MLSS in bazinul de aerare compartiv cu sistemele clasice de sedimentare.

1.2  FAZA DE MIXARE

Mixarea in compartimentele de sedimentare / recirculare se datoreaza unui curent de rotatie indus de aerarea cu bule medii timp de cateva minute, cu o intensitate ridicata, omogenizand si reactivand stratul de namol anoxic.

1.3  FAZA DE DECANTARE

In aceasta faza are loc formarea stratului (paturii) de namol pentru indepartarea particulelor fine si dezvoltarea unui strat dens de namol la baza compartimentului de decantare. O patura orizontala de namol se dezvolta si se stabileste o viteza constanta a namolului de aproximativ 1.5-2 m/h.

Sedimentarea lenta a namolului formeaza un filtru care filtreaza atat particulele mici si garanteaza concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

1.4  FAZA DE EVACUARE

In aceasta etapa are loc aerarea intermitenta in compartimentul de aerare pentru indepartarea azotului si evacuarea continua a apei epurate din compartimentul de decantare (principiul vaselor comunicante).

Orificiile de evacuare ale apei epurate sunt amplasate in partea opusa a reactorului RMSE, pentru a asigura un circuit cat mai lung al apei in bazinul de epurare.

Avantajele tehnologiei de epurare cu namol activat in suspensie si curgere continua ce functioneaza ciclic/secvential, cu nivel constant:

- Capacitate de indepartare biologica a fosforului crescuta: biomasa densificată minimizează necesitatea precipitarii chimice a fosforului;

- Volumele rezervoarelor reduse: Performanța de decantare îmbunătățită datorită biomasei granulare ce a avut ca efect reducerea semnificativa volumul reactorului.

- Capacitate de predenitrificare crescuta: în mod obișnuit, până la 50% din îndepărtarea azotului are loc în pătură de nămol a compartimentelor de sedimentare și prin urmare, această abordare cu post-denitrificare este foarte potrivită pentru raporturi CBO5 / N scăzute în influentul statiei de epurare.

- Cantitate de suspensii redusa in efluentul epurat: sedimentarea alternantă a păturii de nămol formează un filtru de flocoane care îndepărtează în mod fiabil particulele fine din apa epurata, rezultand un efluent cu o cantitate scazuta de solide în suspensie, adecvat pentru reutilizarea apei.

- Cu exceptia suflantelor nu exista alte echipamente electro-mecanice pe linia apei, rezultand un nivel scazut si o siguranta intrinseca a intretinerii. Acest lucru se transpune si intr-un const de investitie mai mic si intr-un consum ulterior de energie electrica redus.

- Spatiu ocupat redus: amprenta compacta asupra terenului fara retele de conducte si statie de pompare pentru recirculare.

- Controlul aditional AvN minimizeaza necesarul de oxigen pentru reducerea Azotului.

- Tehnologie inovativa dar testata in peste 100 de referinte.

Procedeul se caracterizează prin faptul că în bazinul de aerare este asigurată vârsta suficientă a nămolului pentru nitrificare şi se obţine astfel o nitrificare avansată. Pe lângă aceasta, procesul de denitrificare începe din bazinul aerare, continuând cu o eficienţă mărită în bazinele sedimentare/amestec.

Legaturile specifice ale bacteriilor anoxice activate facultativ in bazinul RMSE metabolizeaza substratul organic in prezenta unei cantitati adecvate de nitrati ca “oxidanti” in locul oxigenului molecular. O parte din poluarea organica este inlaturata simultan cu reducerea nitratilor, proces insotit de eliberarea azotului in atmosfera. Mai mult, eliminind o mare parte din azotati in aceasta etapa, se va reduce semnificativ tendinta de flotatie, care ar conduce la flotatia namolului si ar putea fi antrenat in efluentul statiei de epurare.

Legătura dintre aceste bazine este făcută în aşa fel, încât, cu excepţia fazei de amestec, pe radierul bazinelor de sedimentare să ajungă un strat de nămol fără bule de aer (zonă anoxică).

2. COMPONENTELE STATIEI DE EPURARE

Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- Pre-epurare mecanica fina

- Bazine piston de precipitare fosfor (Bio-P)

- Bazine de aerare (AIR)

- Suflante aerare

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Bazine sedimentare si recirculare (RMSE )

- Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)

- Sistem de aerare depozit de namol

- Deshidratarea namolului cu filtru presa cu banda

- Pompe submersibile evacuare namol in exces

- Instalatie de dozare coagulant

- Dezinfectie efluent

- Masurarea debitului influent/efluent

- Aparatura de masura si control

- Sistem de monitorizare, control si vizualizare tip SCADA.

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

2.1. PRE-EPURAREA MECANICA FINA

In acest proces sunt indepartate impuritatile mecanice fine, a caror prezenta in pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora.

2.1.1 Echipament integrat de deznisipare cu separator de grasimi si gratar

Pre-epurarea mecanica fina este proiectata ca o unitate compacta pentru completarea treptei de pre-epurare mecanica. In aceasta etapa are loc in primul rand separarea impuritatilor mai mari de 6 mm cu ajutorul gratarului cu banda. Gratarul cu banda este proiectat pentru pre-epurarea mecanica fina si creeaza un obstacol pentru debitul de apa cu impuritati care raman prinse de barele gratarului. Impuritatile sunt ridicate cu ajutorul benzii gratarului deasupra nivelului apei spre capatul gratarului, de unde sunt evacuate intr-un buncar. Barele gratarului sunt curatate cu ajutorul unei perii rotative si a conductelor de spalare. Curatarea gratarului cu banda porneste in acelasi timp cu pornirea benzii.  Pornirea benzii este controlata cu ajutorul unei sonde hidrostatice montata inaintea gratarului. Pornirea benzii se face fie cu ajutorul senzorilor de nivel, fie cu ajutorul timer-ului. Buncarul pentru retinerea impuritatilor este conectat cu presa de impuritati care asigura spalarea, deshidratarea si compactarea materialului extractat provenit de la gratare. Impuritatile sunt evacuate intr-un container de 1.1 m3.

In continuare, impuritatiele fine ce trec de barele gratarului ajung intr-un separator de nisip orizontal cu pereti inclinati. Ulterior acestea sunt preluate de un transportor cu snec orizontal, pana la zona de separare, unde un alt transportor inclinat cu snec preia impuritatile pentru a le deshidrata. Impuritatile ajung intr-un container, printr-un jgheab de descarcare. Controlul transportorului de nisip se realizeaza printr-un timer, fiind presetat pentru a transporta nisipul deasupra nivelului apei si pentru a avea suficient timp pentru deshidratare.

Un sistem de aerare floteaza grasimile si le separa de materiile organice, ce ajung in tratarea biologica ulterioara. Substantele organice plutitoare sunt colectate intr-o basa pentru indepartarea acestora cu ajutorul unei pompe cu cavitate progresiva.

2.2. COMPONENTELE TREPTEI DE EPURARE BIOLOGICA

Se vor lua in calcul incarcarile si debitul proiectat, plus debitul si incarcarile supernatantului.

Bazinul reactorului este configurat pe doua linii biologice si include urmatoarele obiecte tehnologice:

- Compartimente de precipitare fosfor Bio-P

- Compartimente de aerare AIR

- Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

- Suflante bazine biologice

- Sistem de aerare bazine aerare

- Instalatie dozare coagulant

- Pompe submersibile evacuare namol in exces

- Instalatie de dezinfectie hipoclorit

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Reactorul biologic fabricat din beton este format din doua linii biologice. Apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de precipitare a fosforului, dupa care prin orificii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat hidraulic cu cele doua zone ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE.

Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata catre evacuare astfel incat efluentul descarcat sa corespunda cerintelor impuse.

Namolul rezultat din decantare este inapoiat o parte ca namol de recirculare.

2.2.1. Bazine amestec si eliminare fosfor  Bio-P

O parte din cantitatea de fosfor este inlaturata pe cale biologica, dar cantitatea de fosfor influenta este in multe cazuri mai mare decat necesarul pentru sinteza biologica. In aceste cazuri, solutia de eliminare a fosforului este mixta: o parte este eliminata pe cale biologica si excesul de fosfor prin precipitare chimica.

Pentru a mari eficienta de eliminare a fosforului, se utilizeaza procedee biologice prin care microorganismele angrenate in acest proces sunt expuse in conditii strict anaerobe. Fosforul este absorbit de masa celulara in zona anaeroba si este retinut din debitul influent in namolul activat.

Din bazinul de amestec si eliminare fosfor, apa pre-epurata curge gravitational in bazinul de aerare AIR.

2.2.2. Bazine de aerare AIR

Procedeul de epurare biologică al apei uzate, utilizeaza combinatia dintr-un bazin de aerare cu nămol activat urmat de minim două bazine în care are loc sedimentarea şi amestecul nămolului cu apa uzată.

În bazinul de aerare este asigurată vârsta suficientă a nămolului pentru nitrificare şi astfel se obţine o nitrificare avansată.

Sistemul poate funcţiona în cele mai bune condiţii cu o concentraţie de nămol activ în intervalul de 5-8 g/l substanţă uscată.

In interiorul bazinelor se instalează un sistem de aeare bule fine. Asigurarea oxigenului este controlată de sondele de oxigen. Bazinul de aerare este conectat continuu hidraulic la cele doua bazine de sedimentare si recirculare prin una sau mai multe deschideri in zona centrala a rezervorului.

2.2.3. Bazine sedimentare /recirculare RMSE

In bazinul RMSE au loc secvential fazele de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare.

Aerul pentru pompele air-lift de recirculare si pentru mixare este asigurat de suflantele principale.

Apa epurata este evacuata din bazinele RMSE print-un sistem de coturi cu bila ce deverseaza in rigole de colectare, prevazute cu electrovane si un sistem de mentinere a nivelului constant in reactoare.

Evacuarea nămolului de recirculare se face cu sistem air-lift, din bazinele RMSE. In fiecare bazin, la fiecare fază de recirculare a nămolului, o linie air-lift este destinată pentru recircularea namolului.

2.2.4. Camera suflantelor

Aerul necesar pentru procesul biologic este produs de doua suflante (1A+1R), situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a fiecarei suflante este conectata la o conducta de aer din otel inox echipata cu ceas de presiune.

Intr-o incapere separata a camerei tehnice sunt montate panourile de comanda. Camera tehnica poate fi pozitionata deasupra bazinelor statiei de epurare.

Fiecare suflanta este dotata cu protectie la suprapresiune iar pe conducta principala este montat un traductor de presiune. Pornirea si comanda suflantelor se va realiza prin convertizor de frecventa.

Aerarea este controlata automat cu ajutorul sondelor de oxigen dizolvat montate in bazinele biologice.

Cand porneste faza de aerare, vanele electrice, de pe conducta principala spre bazinele de aerare, se deschid asigurand necesarul de oxigen prestabilit in bazinele de aerare, care are o valoare de 1,0-2 mg/l.

Fiecare zona de aerare din compartimentul AIR este prevazuta cu un distribuitor de aer echipat cu vane manuale in vederea reglarii debitului de aer pe fiecare ramura de aerare.

Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele principale in timpul functionarii lor.

Sursa de aer pentru depozitul de namol este asigurata de o alta suflanta, amplasata in camera suflantelor.

Ventilația din camera suflantelor este asigurată de către ventilator axial VKN-N-04-400, care este controlat de termostat în timpul zilelor calde și de timer în vreme rece.

2.3. DEZINFECTIE EFLUENT

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste cu o intarziere fata de acesta.

3. INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA

3.1. PREZENTA FOSFORULUI

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament biologic si fizico chimic.

3.2. INDEPARTAREA BIOLOGICA A FOSFORULUI

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa acumuleze cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter.

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor microorganisme la schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la baza mecanismului de pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste, nu pot fi folositi nici nitratii pentru oxidarea substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa acumuleze si sa stocheze aceste substante sub forma structurala a acidului poli-β-hidroxibutirat. Energia necesara pentru acest proces este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in forma lichida. Dupa transferul namolului activat din conditii anaerobe in conditii oxice, substantele organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata este excesiva in comparatie cu nevoile celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari.

3.3. INSTALATIE DE DOZARE COAGULANT

Pentru defosforizarea chimica este prevazuta o statie de dozare si pompare sulfat feric.

Pompa de dozare a solutiei de sulfat feric este montata intr-o incapere separata in imediata vecinatate a rezervorului.

Eliminarea fosforului din apa uzata se face prin precipitare in bazinul piston si precipitatul este eliminat impreuna cu namolul in exces.

Debitul dozat este reglat in functie de valorile parametrului Fosfor total masurat la intrarea si iesirea din statia de epurare.

4. TRATAREA NAMOLULUI

Furnizarea carbonului organic in procesul de epurare asigura inmultirea microorganismelor, care au un rol esential in epurarea apelor. Concentratia de carbon organic trebuie tinuta insa in anumite limite, de aceea va fi necesar sa se retraga o parte a namolului din procesul de epurare atunci cand concentratia depaseste limitele prestabilite.

Concentratia de namol este verificata de personalul de operare prin realizarea testelor de sedimentare regulate. Atunci cand concentratia limita este depasita, pompa pentru evacuarea namolului in exces va fi pornita in vederea reducerii concentratiei de namol.

Compartimentele de precipitare fosfor P sunt echipate cu pompe submersibile montate pe un sistem de ghidaj cu scopul de a pompa namolul in exces atunci cand este nevoie in depozitul de namol.

Depozitul de namol este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu mecanism de ridicare pentru pomparea namolului in exces in echipamentul de deshidratare namol.

Cu ajutorul acestei pompe si a unei vane ce se se va pozitiona pe refularea pompei se va putea elimina si supernatantul din depozitul de namol, prin pozitionarea pompei in zona cu apa curate atunci cand aerarea nu functioneaza.

4.1. BAZIN STABILIZARE SI DEPOZITARE NAMOL

Depozitul de namol are scopul de a stoca si stabiliza namolul in exces. Compartimentul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru depozitul de namol este prevazuta o suflanta ca sursa de aer separata. Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

In bazinul pentru depozitarea si stabilizarea namolului, namolul atinge o concentratie de 4 % substanta uscata.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

4.2. INSTALATIE DE DOZARE POLIMERI

Instalatia de preparare si dozare a polimerilor este parte integranta din unitatea de deshidratare a namolului.

Instalatia de preparare a polimerilor asigura necesarul de polielectrolit la concentratia si debitul cerut de instalatie de deshidratare.

Cantitatea de polimeri dozata este setata din reglajele pompei dozatoare.

4.3. ECHIPAMENTUL PENTRU DESHIDRATAREA NAMOLULUI CU FILTRU PRESA CU BANDA

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului de tip Filtru Presa tip Compacteron C3.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric PRAESTOL, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului din depozitul de namol este redus de 5 ori.

Instalatia este formata dinr-o presa filtru, bazin de omogenizare cu pompa de dozare a floculantului, pompa de namol, teava de aductie a namolului si partea de omogenizare.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. Namolul floculat curge in filtrul presa si este condus printr-un sistem de cilindre care preseaza centura si astfel apa este eliminata din namol. Namolul deshidratat se varsa pe o curea de transmisie si transportat intr-un container. Apa filtrata curge printr-o teava inapoi in reactorul biologic (zona de denitrificare).

Doza de floculant recomandata este de 1 – 4 g/l si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata. Lichidul floculant trebuie preparat in apa potabila.

5. FUNCTIONAREA AUTOMATA A STATIEI DE EPURARE

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondelor de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem.   Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem.

Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica se realizeaza automat.

Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda.

Cantitatea de efluent este masurata cu ajutorul unui debitmetru Parshall cu senzor ultrasonic.

Dezinfectia efluentului se va realiza automat cu sistem de dozare hipoclorit de sodiu.

Sistem de monitorizare, control si vizualizare tip SCADA

5.1. SISTEM DE MONITORIZARE, CONTROL SI VIZUALIZARE DATE TIP SCADA

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Statia de epurare va fi alimentata din reteaua publica a furnizorului de energie electrica, in regim trifazat 400V, 50Hz. Racordarea instalatiei de epurare se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica.

Se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de ±1Hz.

Racordul electric al statiei de epurare se va realiza prin cablu armat de cupru, de tip CYABY, dimensionat corespunzator, pozat ingropat in pamant, caderea maxima de tensiune admisa fiind 5% Un.

Instalatia de automatizare aferenta statiei de epurare asigura unitar urmatoarele:

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul sigurantelor automate magneto-termice, protectia la supratensiuni se realizeaza prin echipamente speciale, destinate acestui scop;

Functionarea in regimurile Manual si Automat a echipamentelor electrice din statie, dupa logica de functionare implementata in automatul programabil PLC cu care tabloul RM vine in dotare.

Regimul de functionare automat

In regim de lucru Automat, motoarele sunt controlate de automatul programabil PLC in functie de logica de functionare implementata in acesta, avand functionari determinate de timp sau de schimbarile valorilor analogice monitorizate in statie. Motoarele vor functiona in regim de lucru cu pornire directa, prin sofstarter, sau prin convertizor de frecventa conform prevederilor normativului I7/2011. pornire directa prin contractor pentru motoare cu putere mai mica sau egala cu 4 KW.

- pornire controlata prin softstarter, pentru motoare cu o putere peste 4 KW.

- pornire controlata prin convertizoare de frecvență pentru elementele de reglaj în buclă (suflante aerare) funcție de valoarea analogica măsurată de senzorul de oxigen.

Comutarea in regim de lucru automat, se efectueaza cu ajutorul selectorului de regim (Automat – 0 – Manual), montat pe usa interna a tabloului de comanda si control “RM”.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim Manual, acesta se va opri in momentul trecerii pe pozitia “0” a selectorului, in aceasta pozitie motoarele neacceptand comenzi nici manual de la operator, nici automat de la PLC.

Motoarele pornesc in regim automat la trecerea selectorului de regim pe pozitia “Automat”. Odata trecute in mod automat, comenzile locale ale operatorului, de pornire/oprire, sunt ignorate de sistem, automatul preluand controlul asupra lor

Automatul programabil PLC realizeaza periodic alternarea motoarelor in functionare, in functie de numarul de ore de functionare acumulate de fiecare motor in parte. Va fi pornit intotdeauna echipamentul cu orele de functionare mai putine. Aceste comutari nu constituie stari de avarie.

Regim de functionare manual-local

Motoarele se comuta in regim Manual local utilizand selectorul de regim.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim automat, acesta se va opri in momentul trecerii prin pozitia “0” a selectorului. Prin aceasta operatie, se preia controlul de la automatul programabil.

Odata motorul trecut in regim Manual, comenzile de la distanta trebuie sa fie ignorate de sistem. Sistemul preia comenzi doar de la selectoarele de pornire/oprire si selectoarele locale.

In regim de lucru Manual, motoarele vor fi comandate manual exclusiv de la tabloul de comanda si control. Acest regim de lucru este independent de automatul programabil.

Instrumentatia de proces

In cadrul statiei de epurare se vor instala urmatoarele echipemnte de monitorizare:

- Senzor de oxigen pentru fiecare linie in parte;

- Senzor de turbiditate pentru fiecare linie in parte;

- Debitmetru pentru influent si efluent;

Echipamentele de monitorizare dispun de semnale de iesire analogice de tip 4-20mA cate vor fi transmise catre automatul PLC.

Tabloul de comanda si control RM

In cadrul statiei de epurare se va instala un tablou comanda si control RM complet echipat si utilat pentru alimentarea si comanda echipamentelor electrice, precum si pentru gestionarea instrumentatiei de masura si control din statie.

Tabloul va fi conform cu cele mai noi revizii ale standardelor SR EN 60947 si SR EN 60439-1. Forma de separare va fi Forma 2 cu amplasarea elementelor pe contrapanou si acesta va fi dimensionat la nivelurile specificate pentru functionarea la tensiuni de pana la 600V, 50 Hz.

Carcasa tabloului va fi realizata din tabla de otel cu grosimea de minim 1,5 mm vopsit in camp electrostatic, grad de protectie min. IP54.

In conformitate cu specificatiile tehnice aferente acestui proiect, tabloul RM va avea in componenta urmatoarele:

pe usa dulapului:

- lampi indicatoare pentru starile de pornit/ oprit/ disponibil/ avarie montate pe usa;

- comutator selectie regimuri Manual/ 0/ Automat pentru fiecare motor;

- interfata HMI color 7 inch cu touchscreen color, comunicatie cu PLC;

in interiorul dulapului:

- automat programabil PLC cu intrari/iesiri digitale si analogice;

- protectii pe circuitele de alimentare ale motoarelor;

- intrerupatoare automate;

- alimentare circuit iluminat si priza de serviciu;

- descarcator de supratensiune;

- termostat si rezistenta de incalzire anti-condens;

- microcontact efractie usa tablou;

- relee si conectori;

- releu de monitorizare faze retea;

Protectiile sistemului

Protectia motoarelor la suprasarcina se realizeaza prin intermediul intreruptorului magneto-termic.

Protectia termica a motoarelor, daca acestea vin dotate cu asa ceva, se realizeaza prin senzorii de temperatura din infasurarile motoarelor, conectate la relee electronice de protectie.

Sistemul se protejeaza impotriva inversarii fazelor, lipsei unei faze, dezechilibrului fazelor, printrun releu destinat acestui scop, care, in cazul sesizarii unor probleme pe reteaua de alimentare determina oprirea functionarii statiei.

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul intrerupatoarelor automate echipate cu relee electro-magnetice.

Protectia la supratensiuni se realizeaza printr-un echipament special destinate acestui scop.

Protectia la supratensiune a automatului programabil se realizeaza prin sursa de alimentare UPS.

Functiile sistemului de automatizare locala

Sistemul de automatizare locala a statiei de epurare trebuie sa asigure urmatoarele functii:

- asigurarea regimurilor de functionare a statiei (automat/manual);

- asigurarea modului de comanda local/distanta;

- functionarea in regim automat, in functie logica de functionare implementata in automatul PLC instalat in tabloul de comanda RM.

- alternarea automata a motoarelor pe principiul egalizarii orelor de functionare;

- repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiunii in retea);

- contorizarea orelor de functionare a motoarelor;

- afisarea pe HMI a parametrilor din statie (stari de functionare si avarie, valori analogice);

Alimentarea suplimentara cu energie electrica a PLC

Alimentarea automatului programabil se realizata dintr-o sursa de alimentare neintreruptibila (UPS), care trebuie sa ofere o autonomie de functionare de cel putin 1 ora, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica.

Dupa revenirea alimentarii cu energie electrica, automatul programabil trebuie sa initieze o repornire controlata a sistemului de automatizare locala, aflat in regim de lucru automat la momentul intreruperii alimentarii.

Aceasta va include pornirea secventiala a echipamentelor, in scopul evitarii aparitiei socurilor de curent la pornire.

Structura automatului programabil (PLC)

Automatul programabil pentru realizarea controlului local al statiei de epurare va avea urmatoarea structura:

Unitate centrala echipata cu interfata dedicata pentru incarcarea/ descarcarea aplicatiei si programarea automatului programabil, avand posibilitatea comunicarii conform protocolului ModBus TCP-IP;

- Panou grafic operator tip HMI cu touchscreen color, diagonala min 7”;

- Sursa de tensiune 24Vc.c.;

- Port comunicatie seriala Modbus RTU;

- port comunicatie Ethernet conector RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

- Protocoale secundare Modbus TCP client/server, Ethernet/IP, SNMP si FTP client/server

- Router GPRS

Aplicatia software pentru PLC va fi dezvoltata utilizand o platforma de dezvoltare dedicata acestor aplicatii, care trebuie sa raspunda cel putin urmatoarelor criterii:

- sa aiba caracter de sistem deschis prin utilizare de standarde international;

- sa aiba o arhitectura ierarhizata cu acces controlat la functiile sistemului;

- sa aiba posibilitatea de a realiza extinderi si upgradari ulterioare;

- sa aiba posibilitatea de a realiza configurarea on-line.

Aplicatia software din PLC va fi furnizata cu o documentatie continand schema sursa program, tabel de alocare variabile I/O, tabel cu memorii si temporizari.

In tabloul de automatizare se va instala un switch de retea cu 5 porturi Ethernet, prin intermediul caruia se va realiza comunicatia intre automatul PLC RM si automatele PLC locale din tablourile utilajelor (RT1/RT2).

Semnalizari locale si la distanta

- Date de sistem:

- Alarme generale;

- Alimentare retea OK;

- Efractie tablou;

- Mod de lucru Manual / Automat

- Parametri masurati/detectati

- Valori analogice oxigen, suspensii solide si debit;

- Prezenta tensiune;

- Stare motoare (pornit, oprit, avarie).

- Comenzi locale

- pornire/oprire motoare;

- selectare mod de functionare statie (automat/manual);

- setare valori prag de functionare din interfata HMI

Tratarea avariilor

Avarii ale sistemului de alimentare cu energie electrica a statiei de epurare:

La sesizarea unei avarii, precum lipsa tensiunii, lipsa unei faze, succesiunea incorecta a fazelor, releul de protectie prevazut in instalatie va opri statia, echipamentele care raman in functiune fiind automatul programabil, routerul, acestea fiind alimentate prin UPS.

Avarii motor:

Motorul avariat trebuie sa se opreasca imediat, iar logica de comanda a automatului programabil trebuie sa porneasca motorul de rezerva. Informatia de avarie se culege de la senzorii de temperatura din infasurarile motoarelor, respectiv de la intreruptorul magneto-termic, in functie de care este activat. Avaria va disparea doar dupa confirmarea, respectiv resetarea acesteia.

Avarie la pornirea motoarelor; in cazul in care dupa lansarea comenzii de pornire pentru un motor, dupa un anumit interval de timp, acesta nu porneste, automatul programabil va genera un semnal de eroare pornire. Sistemul va incerca pornirea motorului de rezerva. Avaria va disparea doar dupa confirmarea, respectiv resetarea acestia.

SCADA

Platforma de monitorizare si comanda SCADA va trebui sa fie proiectata intr-o arhitectura deschisa, capabila de imbunatatiri sau modificari ulterioare fara nevoia altor costuri suplimentare, se va pune la dispozitie posibilitatea de a interveni cu drepturi de administrator pentru adaugarea ulterioara de noi elemente/parametrii in aplicatii.

Platforma SCADA ce se va instala in cadrul dispeceratului statiei de epurare va dispune de numar nelimitat de tag-uri, puncte preluate si gestionate in sistem si nu va fi limitata de numarul si tipul automatelor programabile cu care va comunica. Pentru o buna gestionare si uniformizare a comunicatiei cu automatele PLC, platforma SCADA va trebui sa dispuna de drivere de comunicatie de tip OPC pentru automatele programabile PLC ce se vor instala atat in cadrul statiei de epurare cat si in cadrul statiilor de pompare apa uzata (ex : OPC UA, S7 Comunication OPC, Allen Br OPC, Omron OPC,).

Aplicatia de monitorizare si control SCADA se va instala pe o statie de lucru tip PC care va dispune de urmatoarea configuratie :

- Procesor : >= Intel Core I5

- Memorie : >= 8 GB RAM

- Capacitate hard disk >= SSD : 256 GB

- Monitor 23” LED FullHD

- Licenta Windows 10 + OpenOffice

- Licenta SCADA 1000 tags ModBus + OPC

Statia de lucru PC va fi dotata cu sursa neintreruptibila de tip UPS de min. 1.5 KVA pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in momentul caderilor de tensiune.

Asigurarea transmiterii informatiilor catre un Dispecerat SCADA se va realiza prin intermediul unui router GSM/GPRS instalat in tabloul de automatizare si comanda.

Aplicatia de monitorizare si control SCADA dispune de urmatoarelel facilitati :

- Preluarea si afisarea informatiilor de la automatul programabil PLC din cadrul statiei, inclusiv informatii primite de la statiile de pompare apa uzata din teren (daca exista) ;

- Afisarea unei liste de evenimente si alarme in timp real cu precizarea tipului, prioritatii si a momentului (data, ora) cand s-a petrecut evenimentul, cu posibilitatea selectarii si luarii la cunostinta la remediere tip acknowledge event.

- Afisarea de grafice de evolutie a parametrilor importanti;

- Realizarea de rapoarte evolutive cu valorile preluate si gestionate din baza de date ;

- Posibilitea interpretarii si prioritizarii alarmelor importante si transmiterea acestora via email atat catre Operator cat si catre Dispeceratul General ;

- Posibilitea monitorizarii 24/7 a procesului tehnologic aferent statiei de epurare si a statiilor de pompare apa uzata pe statia de lucru SCADA precum si facilitatea transatarii informatiilor (functionare, avarii/alarme, parametrii tehnologici), pe un dispozitiv mobil tip smartphone cu sistem de operare Andiod sau iOS, dispozitiv pus la dispozitie in dotare catre Operatorul statiei de epurare; Operatorul va putea avea in permanenta atat o vizualizare de ansamblu asupra bunei functionalitati a procesului din statia de epurare, cat si posibilitatea de a fi alertat in vederea intervenirii in momentul in care va aparea o posibila alarma/avarie ce trebuie rezolvata intr-un timp cat mai scurt (ex: lipsa tensiune, lipsa apa, motor in avarie, etc);

Aplicatia SCADA de pe terminalul mobil are capabilitatea sa preia si sa afiseze pe ecran elementele pricipale din procesul tehnologic al statiei (functionare, avarii, etc.), sa poata afisa in timp real lista de evenimente si alarme, sa afiseze in timp real evolutia semnalelor analogice din statie (debite, nivele, valori parametrii ai apei la intrare si iesire).

Aplicatia SCADA instalata pe terminalul mobil va emite la cerere rapoarte de evolutie in format .xls (excel) pe care Operatorul le poate salva in memoria interna si vizualiza ulterior pe dispozitivul mobil precum si sa alerteze operatorul printr-un mesaj opto-vibro-acustic de tip push-up notification in momentul in care s-a constatat o avarie in sistem (lipsa tensiune, nivel scazut, lipsa apa, avarii pompe/motoare, etc).

Aplicatia SCADA instalata pe terminalul mobil functioneaza in tipoligie Server SCADA ModBus, ea nu este conditionata de functionarea aplicatiei SCADA instalata pe statia de lucru PC, platforma instalata pe terminal fiind independenta si avand posibilitatea de preluare semnale prin protocol ModBus TCP-IP direct din automatele programabile PLC, astfel asigurand un nivel de siguranta in exploatare.

Dispozitivul mobil va trebui sa dispuna de urmatoarea configuratie :

- Sistem de operare Android/Windows ;

- Diagonala display >= 6” ;

- Processor OctaCore ;

- Memorie RAM >= 4 GB;

- Memorie interna pentru baza de date >=  64GB ;

- Acumulator intern Li-Ion de inalta capacitate >= 10000mA.

5.2. DEBITMETRU INDUCTIV INFLUENT

Debitmetrul inductiv afiseaza debitul curent si debitul total al pompelor. Semnalul debitului curent este adus in PLC print-o iesire de 4-20mA si debitul total prin impulsuri, 0.5 la fiecare 0.1 m3. In sistemul SCADA sunt afisate ambele valori, atat debitul curent cat si debitul total, istoricul este afisat sub forma de grafic pentru debitul curent si sub forma de tabel sumarizat pe ore, zile si luni pentru debitul total.

5.3. SONDA DE OXIGEN

Sondele pentru masurarea concentratiei de oxigen utilizate la statiile de epurare sunt compuse din senzor si unitate de control (controler). Senzorul luminiscent pentru masurarea concentratiei de oxigen dizolvat permite analiza usoara si precisa a cantitatii de oxigen dizolvat din diferite tipuri de ape. Sistemul este conceput special pentru determinarea concentratiei de oxigen din apele uzate menajere si industriale.

Senzorul situat în capac este acoperit cu un material fluorescent. Lumina albastră de la un LED luminează substanţa chimică fluorescentă de pe suprafaţa capacului senzorului. Substanţa chimică fluorescentă devine instantaneu excitată şi apoi, pe măsură ce aceasta se relaxează, emite o lumină de culoare roşie. Lumina roşie este detectată de o fotodiodă iar timpul necesar substanţei chimice să revină la o stare de relaxare este măsurat. Cu cât creşte concentraţia de oxigen, cu atât este mai redusă lumina roşie emisă de senzor şi cu atât mai scurt este timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare. Concentraţia de oxigen este invers proporţională cu timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare.

Controlerul afiseaza valorile masurate de senzor. Iesirea din controler este conectata cu suflantele si dicteaza functionarea acestora in functie de concentratia oxigenului masurata in bazinul de aerare.

5.4. SONDA MASURA SUSPENSII SOLIDE

Pentru masurarea suspensiilor solide exista cate o sonda de suspensii Hach montata in fiecare bazin de aerare conectate la un controler comun sc200. Controlerul comunica cu PLC-ul prin linia RS485 prin protocolul Modbus. In sistemul HMI sunt afisate concetratiile de suspensii solide pentru fiecare bazin de denitrificare, istoricul este sub forma de grafic pentru ambele valori.

5.5. CANAL DE MASURA PARSHALL EFLUENT

Debitul la iesirea din statia de epurare este măsurat in punctul de evacuare, unde apa curge printr-un profil de masurare - canal  Parshall, cu debitmetru ultrasonic Siemens Sitrans pentru inregistrarea debitului.

Debitmetrul ultrasonic pentru masurarea efluentului final afiseaza debitul curent si debitul total la iesirea din statia de epurare. Semnalul debitul curent este transmis catre PLC ca o iesire intre 4-20 mA si debitul total ca un impuls de iesire, de 0.5 pentru fiecare 0.1 m3. In sistemul HMI sunt afisate ambele valori, atat debitul curent cat si debitul total, istoricul este afisat sub forma de grafic pentru debitul curent si sub forma de tabel sumarizat pe ore, zile si luni pentru debitul total.

6. MATERIALE FOLOSITE

Conductele submersate sunt confectionate din otel inox, PVC sau polietilena. Echipamentele dispuse deasupra nivelului apei sunt confectionate din otel carbon galvanizat la cald.

Protectia impotriva coroziunii:

Otel inox

- curatarea mecanica a sudurilor

- neutralizarea sudurilor

Otel carbon

- Materialul este galvanizat la cald conform normelor

- Grosimea stratului de zinc este de minim 80 µm conform normelor

7. PRODUCTIA DE NAMOL, REZIDURI DE LA GRATARE SI DEPOZITAREA LOR

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

8. OPERAREA SI INTRETINEREA STATIEI DE EPURARE

Functionarea statiei de epurare este automata si intretinerea este asiguarata de catre o persoana calificata. Reparatiile si intretinerea echipamentelor in afara perioadei de garantie, precum si transportarea materiilor rezultate in urma epurarii sunt asigurate pe baza contractuala.

Indatoririle personalului de exploatare vor fi trecute in manualul de operare si intretinere al statiei de epurare.

9. PROTECTIA MEDIULUI

Realizarea unei statii de epurare va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea mediului inconjurator.

9.1. PROTECTIA FONICA

Cresterea nivelului de zgomot in statia de epurare este cauzata de functionarea suflantelor care produc aer sub presiune necesar pentru procesul de aerare si pentru stabilizarea aeroba a namolului. Deoarece suflantele sunt plasate in interiorul unei cladiri care reduce nivelul poluarii fonice exterioare, nu va fi depasit nivelul maxim de zgomot prevazut de lege.

9.2. PROTECTIA AERULUI

Efect asupra atmosferei au procesele de aerare care produc aerosoli. Prin folosirea sistemului de aerare cu bule fine in bazinul de aerare, productia de aerosoli este redusa la minim.

9.3. ZONA DE PROTECTIE IGIENICO-SANITARA

Zona de protectie igienico-sanitara este proiectata in concordanta cu legislatia in vigoare.

10. CONDITII NECESARE PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

- Testarea echipamentelor individuale

- Teste complexe

- Teste de functionare

10.1. TESTE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE

Dupa montarea conductelor se face un test de presiune si etanseitate cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare. Nu este permis accesul persoanelor neautorizate in zona pe parcursul desfasurarii testului. Testul se face pe conducta cu un capat inchis etans, fara a fi cuplata la echipamentele statiei de epurare, doar cu aer si apa. In cazul constatarii unor defecte, se trece la remedierea lor, dupa care testul trebuie repetat. Reparatiile nu se fac pe conducte aflate sub presiune. Dupa realizarea testului se va intocmi un proces verbal cu rezultatele obtinute.

10.2. TESTE COMPLEXE

Prin teste complexe se intelege punerea in functiune a echipamentelor montate si reglarea acestora cat mai aproapiata de conditiile reale de operare.

In timpul testelor complexe se va demonstra fiabilitatea si siguranta in exploatare a echipamentelor, controlul facil al operarii, pasii operarii si bineinteles intregul proces de operare. Testele complexe sunt facute de catre furnizor in prezenta unui reprezentant legal al beneficiarului, a personalului de operare si a proiectantului statiei de epurare.

10.3. TESTE DE FUNCTIONARE

Testele de functionare sunt menite sa verifice eficienta statiei de epurare si parametri apei obtinuti in urma epurarii. Aceste teste se fac conform indicatiilor autoritatilor in masura si in concordanta cu legislatia in vigoare.

11. CONDITII IGIENICO-SANITARE SI DE SIGURANTA

Proiectarea tehnologiei si a echipamentelor statiei de epurare s-a facut cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Statia de epurare este un loc de munca, deci trebuie sa se supuna reglementarilor igienico-sanitare si de siguranta in vigoare. Persoanele care isi desfasoara activitatea in acest loc trebuie sa fie instruite si sa respecte conditiile de igiena si de protectie a muncii.

Pe toata perioada de functionare a statiei de epurare, in incinta acesteia trebuie sa existe manualul de operare si intretinere, instructiunile de manipulare a echipamentelor tehnologice, a echipamentelor electrice. Pentru operarea in conditii de siguranta, statia de epurare trebuie sa fie iluminata corespunzator.

Sanatatea personalului de operare poate fi pusa in pericol prin:

- Raniri datorate nerespectarii instructiunilor de manipulare a echipamentelor

- Caderea in bazinul statiei de epurare datorate nerespectarii instructiunilor de operare

- Infectii cauzate de nerespectarea masurilor de igiena

Statia de epurare este echipata cu o camera de operare destinata personalului, toaleta si spalator (optional).

Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea:

- Bocsig Cartier

Apa uzata din gospodariile amplasate de la intrare in localitate si pana la calea ferata (localitatea Bocsig Cartier) va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare din PVC cu D=160 mm in colectorul principal paralel cu frontul de case de unde va fi transportata sub efectul gravitatiei pana in bazinul de retentie al statiei de pompare SP6, amplasata la inceputul tronsonului C41. Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate. Prin intermediul pompei suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate marunt astfel incat se inlatura riscul infundarii conductelor de refulare. Prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta pana dincolo de calea ferata, in statia de pompare SP7.

Apa uzata din gospodariile amplasate dincolo de calea ferata spre DN 79A (Tronson C42) va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare din PVC cu D=160 mm in colectorul principal paralel cu frontul de case de unde va fi transportata sub efectul gravitatiei pana in bazinul de retentie al statiei de pompare SP7, amplasata la sfarsitul tronsonului C42 in zona drumului judetean DJ792A. Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate. Prin intermediul pompei suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate marunt astfel incat se inlatura riscul infundarii conductelor de refulare. Prin intermediul conductei de refulare din polietilena (amplasata paralel cu drumul judetean DJ792A), apa uzata se transporta pe o lungime de 2633m pana in primul camin gravitational, amplasat in localitatea Bocsig, de unde va fi transportata de sistemul de canalizare proiectat in localitate pana in statia de epurare proiectata.

- Bocsig

Apa uzata din gospodariile amplasate in localitate, va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare din PVC cu D=160 mm in colectorul principal paralel cu frontul de case de unde va fi transportata sub efectul gravitatiei pana in bazinele de retentie al statiilor de pompare SP1, SP2, SP3, SP4 si SP5. Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate. Prin intermediul pompei suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate marunt astfel incat se inlatura riscul infundarii conductelor de refulare. Prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta pana la urmatorul camin gravitational amplasat fie la cumpana apelor fie chiar langa statia de pompare dar cu radierul mai ridicat decat radierul ultimului camin  din amontele statiei de pompare. Statia de pompare SP1, va fi statia de pompare finala in care va ajunge toata apa uzata colectata de la gospodariile din localitate (si in viitor din comuna) si prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata va fi transportata pana in statia de epurare proiectata.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produsele si subprodusele obtinute, marimea si capacitatea

PRODUCTIA DE NAMOL, REZIDURI DE LA GRATARE SI DEPOZITAREA LOR

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii:

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

Impuritatile retinute pe gratare si nisip

Productia anuala: 55 t/an

Impuritatile trebuie stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

Namol deshidratat

Cantitate namol deshidratat + retineri mecanice si nisip = 1.570 t/zi

Namolul deshidratat va fi depozitat intr-un container amplasat pe o platforma de beton acoperita, dupa care va fi preluat de catre o societate specializata, care il va transporta si depozita, sau il va utiliza ca ingrasamant in agricultura, conform normativelor in vigoare.

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Retelele de canalizare se vor realiza din conducte PVC-KG SN8, iar conductele de refulare si de alimentare cu apa a SE se vor realiza din conducte din PE100-HD, SDR17.

Conductele din  PVC se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm grosime. Materialul de umplutură din jurul conductei de PVC şi stratul de acoperire se va realiza din nisip de 15 cm grosime. Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Lungimea retelelor colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, Dn=250mm  – 17565 m.

Conductele de refulare aferente acestor statii se vor realiza din PE 100 HD SDR 17, diametrele conductelor de refulare sunt de 90,110,160 mm. Imbinarile se vor realiza prin sudura cu electrofuziune deoarece sudura cap la cap produce bavuri interioare care pot  produce obstacole ce duc la infundari greu de depistat. Lungimea totala a  conductelor de refulare este 5411 m.

Umplutura santului peste stratul de nisip  se va realiza cu pamantul de la excavatie care nu trebuie sa contina pietre sau alte resturi cu muchii sau colturi ascutite sau contondente. Umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm

Alte materiale folosite pentru realizarea sistemului de canalizare sunt: balast, piatra sparta, asfalt BAD22.5 si asfalt BA16.

In timpul executiei retelelor de canalizare menajera se vor utiliza combustibili (motorina si benzina) pentru utilaje (excavator, autobasculanta). Alimentarea cu carburant al acestor utilaje se va realiza in incinta in care se va realiza organizarea de santier sau la puncte autorizate de distribuire a acestora.

Nu se utilizeaza alti combustibili.

- racordare la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va face din sistemul de alimentare cu apa al localitatii Bocsig printr-o conducta din PE100-HD, SDR17, D=63 mm, L=400 m.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din sistemul de canalizare se va face conform fiselor de solutie de la furnizorul de energie.

Racordul la energia electrica se va realiza individual pentru fiecare obiectiv in parte (statii de pompare apa uzata si statie de epurare)

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Prin proiect s-au prevazut toate lucrarile necesare in vederea refacerii amplasamentelor la starea lor initiala.

Desfacerea drumurilor asfaltate se va face astfel: se va taia cu masina cu discuri diamantate o margine a drumului (o parte), dupa care se va sparge asfaltul existent; se va sapa pana la cota necesara conform profilelor. Pentru evitarea aparitiei fisurilor se va taia suplimentar cu10 cm asfalt mai mult decat latimea santului

Se va reface sistemul rutier existent, minim la starea initiala. Drumurile asfaltate afectate de lucrari se vor reface astfel: se asterne un strat de balast de 30 cm compactat,  peste stratul de balast se asterne 15 cm de piatra sparta compactata, peste care se va turna 5cm BAD22.5 si 4 cm BA16.

In localitatea Bocsig in lungul drumului national DN792A se vor amplasa colectoare menajere, in anumite portiuni, pe ambele parti ale drumului, pentru a se evita numarul mare de subtraversari pentru realizarea racordurilor la gospodarii.

Pe tot traseul pe care s-au executat retele, executantul are obligatia sa prezinte beneficiarului rezultatele probelor Proctor pentru gradul de compactare.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul- accesul la statia de epurare  se va face din drumurile existente.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru protectia conductelor de canalizare se foloseste materialul local – nisip intr-un strat de 15 respectiv 10 cm pe toata circumferinta conductelor, iar pentru realizarea umpluturilor peste conducte se va utiliza materialul rezultat din sapatura sau balast.

- metode folosite in constructie

Fazele de lucrari cu volumul cel mai mare sunt sapaturile si umpluturile. In functie de situatia din teren sapaturile se vor realiza manual (acolo unde exista retele electrice, de gaz si de telefonie) si mecanizat in rest.

- planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor se va realiza pe o perioada de 24 luni conform graficului anexat pe fiecare faza de lucrare.

GRAFIC DE  REALIZARE A INVESTIŢIEI

| Denumire lucrare | Luni |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI |
| Obtinere avize si acorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitarea executiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizare de santier, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurare si montaj retele de canalizare gravitationala si racorduri la gospodarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurare si montaj retele de canalizare sub presiune si statii de pompare sub presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executie statii de pompare apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurare si montaj utilaje si echipamente tehnologice in statiile de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentarea cu energie electrica la statiile de pompare ape uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exec. probelor tehnologice, ex. prob. de etanseitate, receptia lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Retelele de canalizare menajera se vor poza pe partea opusa retelelor de apa existente si se vor respecta cerintele impuse de furnizorii de utilitati conform avizelor obtinute

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

La baza alegerii solutiei pentru realizarea sistemului de canalizare au stat urmatoarele date:

- traseul propus al conductelor va fi realizat astfel incat să afecteze cât mai puţin strazile asfaltate.

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico-economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru execuţia mecanizată a lucrărilor de săpătură şi construcţii-montaj.

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Vol 1 si Vol 2,

Statia de epurare este dimensionata pentru intreaga comuna, aceasta se va realiza in localitatea Bocsig, comuna Bocsig.

Scopul proiectului este acela de a contribui la imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna Bocsig, prin asigurarea colectarii apei menajere produse de toti abonatii la sistemul de alimentare cu apa si epurarea acesteia inainte de evacuarea in emisar.

Din punct de vedere operațional, acest proiect vizează realizarea sistemului de canalizare in localitatea Bocsig, comuna Bocsig, județul Arad și este în concordanță cu obiectivele asumate de către România în față Uniunii Europene.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Proiectul de fata are ca scop inlaturarea sursei de poluare a freaticului, solului si mediului inconjurator prin colectarea controlata a apelor uzate menajere si evacuarea lor si dezinfectare conform  NTPA 001/2002

Se vor obţine avantaje extinse la nivel regional in ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de trai, a imbunatatirii calitatii mediului si implicit, relansarea economica, diminuarea costurilor sociale prin sporirea gradului de sanatate in intreaga comuna.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

S-au respectat in totalitate cerintele din Certificatul de Urbanism privind obtinerea avizelor si acordurilor.

S-a obtinut Decizia etapei de evaluare initiala

Nu s-au obtinut autorizatii pentru acest proiect.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Toate amplasamentele vor fi aduse la starea initiala dupa realizarea investitiei

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul - accesul la obiectivele investitiei se vor realiza din drumurile si strazile existente in comuna

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

# Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul propus nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17> Legea nr. 22/2001.

Lucrarile ce vor fi realizate prin prezentul proiect sunt amplasate în ROMÂNIA, Judeţul Arad, comuna Bocsig, localitatea Bocsig.

Bocsig (în maghiară Bokszeg) este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Bocsig (reședința), Mânerău și Răpsig.

Comuna Bocsig este aşezată în Câmpia de Vest a României, face parte dintr-o salbă de sate aşezate pe Valea Crişului Alb şi este situată în partea de nord a judeţului, la o distanţă de 61 km de Municipiul Arad şi la 9 km de oraşul Ineu.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Zona studiată NU se regasește în Lista cuprinzând monumentele istorice din România

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia

Retelele de colectare a apelor uzate menajere vor urmari traseul strazilor si drumurilor existente.

Statiile de pompare apa uzata si statia de epurare se vor amplasa pe domeniul public al comunei Bocsig

  - politici de zonare si de folosinte ale terenului

In prezent terenurile aferent lucrarilor de canalizare sunt domeniu public al comunei Batăr, reprezentate de drumuri si strazi. Terenurile ocupate definitiv sunt  zonele amplasării

stației de epurare, statiilor de pompare si a caminelor.

  - areale sensibile

Zona studiata se suprapune partial cu ariile naturale  protejate Sit ROSPA0014 Câmpia Cermeiului si ROSCI0294 Râul Crișul Alb între Ineu si Gurahonț

  - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Pe traseul retelelor de canalizare subtraversarea vailor se va realiza prin foraj orizontal dirijat, in tub de protectie din OL avand diametrul in functie de diametrul conductelor de canalizare.

Pe traseul retelelor de canalizare se vor executa 3 supratraversari cu conducta de refulare astfel:

- Supratraversare Nr.1 peste Canalul Morilor, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 551721,05

- Y= 266316,73

- Supratraversare Nr.2 peste raul Potoc, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 55193,92

- Y= 266493,11

- Supratraversare Nr.3 peste raul Crisul Alb, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 552291,75

- Y= 266789,24

Pentru realizarea supratraversariilor, conductele de canalizare vor fi ancorate de grinzile longituginale ale podurilor pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. Conductele vor fi termoizolate, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO,  PEHD DA 200 mm.

  - detalii privind orice varianta de  amplasament care a fost luata in considerare

Amplasamentele pentru obiectele prevazute in proiect au fost puse la dispozitie de catre primaria comunei Bocsig

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

### Protectia calitatii apelor

- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrarile de realizare a investitiei propuse nu vor afecta semificativ factorul de mediu apa.

In perioada de executie eventualele poluari pot fi favorizate de precipitatiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii in apele de suprafata, ape care pot contine substante de origine minerala si poluarea accidentală cu produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje.

În perioada de exploatare a obiectivului nu se produc astfel de fenomene decât întâmplător (dacă fenomenul meteorologic produs, precipitaţii abundente depăşesc gradul de asigurare a investiţiei mai rar decât 5 %).

Asigurarea cu apă potabilă necesară şantierului in timpul executiei obiectivului, se va realiza de catre constructor cu apa potabila imbuteliata iar apa  tehnologică daca este necesara se va transporta la punctul de lucru cu autocisterna.

1.1. Ape de suprafaţă

În perioada de execuţie a lucrărilor la sistemele de canalizare menajera se poate aprecia inexistenţa unei influenţe atât calitative cât şi cantitative asupra cursurilor de apă.

Sub aspect calitativ pot apărea emisii de poluanţi în apă dacă nu se respectă condiţiile şi măsurile specifice de execuţie a lucrărilor.

Pot apărea scurgeri de produse petroliere (motorina, uleiuri, benzina) de la utilajele ce acţioneaza în şantier, etc.

Cursurile de apă nu sunt afectate din punct de vedere biologic de executia acestor lucrări.

Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele de suprafaţă unele substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de actiune a utilajelor. Mentionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia lucrărilor.

1.2. Ape subterane

Execuţia şi exploatarea lucrărilor de canalizare menajeră din zonă nu presupune introducerea de poluanţi în apele subterane, ci dimpotrivă eliminarea unui factor de poluare grav ce poate afecta apele subterane prin deversarea apelor menajere direct în natură. Colectoarele gravitaţionale sunt executate din conducte din PVC pt montaj în zone carosabile PVC SDR 34 (SN8),  necorozive cu durată de viaţă de 50 de ani, îmbinate cu mufă etanşe cu garnitură de cauiciuc pentru a elimina riscul exfiltrării apelor menajere uzate transportate, precum şi al infiltării apelor subterane care duce la supraîncărcarea sistemului şi antrenarea particulelor fine din sol, depunerea în colectoare a acestor particule, creerea de goluri în jurul conductei şi cedări ale solului şi afectarea stabilităţii conductei.

Conductele de refulare s-au prevazut din PE 100 HD imbinate cu mufa  electrofuziune. Tot pentru eliminarea acestor riscuri prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, rezemate pe toată lungimea generatoarei, în zona de protecţie a conductei umplutura se va executa cu material granular, de regulă pământul rezultat din săpătură mărunţit, iar în cazul în care solul nu este corespunzător la faza de verificare a execuţiei (natura terenului), materialul de umplutură se va înlocui cu material corespunzător (nisip), iar lucrările se vor executa manual, compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei.

Caminele de canalizare se prevad din mase plastice Di=630mm iar la intersectii Di=1000mm.

Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele subterane (de mică adâncime, prin infiltraţii de la suprafaţă) unele substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de acţiune a utilajelor. Menţionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia lucrărilor.

Statia de epurare este dimensionata pentru intreaga comuna, aceasta se va realiza in localitatea Bocsig, comuna Bocsig.

-  Locul de evacuare sau emisarul

Emisarul apelor epurare si dezinfectate este Canalul Morilor

#### Coordonatele gurii de evacuare a apelor epurarte in emisar:

#### X=551944.29; Y=264363.92

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

# ELEMENTELE COMPONENTE ALE STAȚIEI DE EPURARE

Statia de epurare este dimensionata pentru 3500 LE

Statia de epurare mecano-biologica este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Date tehnice:

- Capacitate: Q u zi med  = 420 m3/zi, Q u zi max  = 630 m3/zi

- Dimensiuni: 20.00x17.30 mm

- Sursa de energie electrica : 400 V

- Funcţionare: automată

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	  60 g / pers / zi;

Suspensii 	  70 g / pers / zi;

CCOCr	 	120 g / pers / zi;

N-Kj:		  11 g / pers / zi;

PT:		 1.8 g / pers / zi.

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

Reactorul biologic din beton este format din doua linii tehnologice, fiecare linie constand intr-un bazin de indepartare a fosforului pozitionat inaintea bazinului de aerare. Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung intr-o zona de aerare cu nămol activat conectata hidraulic cu doua zone ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate. In procesul biologic au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, indeparatre bio-chimica a fosforului si sedimentare.

Admisia continua a influentului, mareste capacitatea procesului de epurare de a face fata debitelor de varf care sunt distribuite in intregul proces biologic al statiei de epurare.

Caracteristicile efluentul la iesirea din statia de epurare

Calitatea apei uzate atinsa dupa epurare permite acesteia sa fie deversata intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare.  Eficienta acestor statii de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie, recirculare si stabilizarea namolului.

CBO5  = 25 mg/l

CCOCr  = 125  mg/l

Suspensii= 35 mg/l

Parametrii la iesirea din statia de epurare : conf. NTPA 001/2005

### Protectia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de execuţie, principalele surse de impurificare a aerului sunt funcţionarea motoarelor utilajelor şi activitatea propriu-zisă a utilajelor, în cadrul lucrărilor de execuţie. Poluanţii emişi în atmosfera sunt în principal particule în suspensie (mai ales de la lucrările de excavaţii şi prin antrenarea de la traficul utilajelor) şi COV, dar şi gaze de ardere de la funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport.

În timpul lucrărilor de execuţie a sistemului de canalizare se estimează că vor fi folosite următoarele tipuri de utilaje:

A. Utilaje de transport:

-	autobasculante

-	trailere.

B. Utilaje terasiere:

-	buldozere

-	excavator Castor

C. Utilaje de ridicat şi depanare

-	automacara

-	autoatelier mobil de interventie

Aceste utilaje de lucru vor provoca emisii nesemnificative având în vedere spaţiul liber de dispersie şi lipsa unor surse similare simultane în vecinătate (nu se pun probleme de sinergism).

De altfel perioada de execuţie este relativ redusă, iar în timpul exploatării obiectivului nu exista astfel de surse.

În timpul exploatării lucrărilor de canalizare menajera din zona se apreciază încetarea surselor de poluare a aerului. Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile, se elimină aproape în totalitate posibilitatea apariţiei hidrogenului sulfurat şi degajarea acestuia în aer.

În perioada de funcţionare curentă, lucrarile de canalizare menajera corect exploatate nu constituie surse de emisii poluante pentru aer.

-	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor utiliza maşini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanţi din arderea combustibililor (catalizator, consum de motorină cu conţinut redus de sulf, eficienţa sporită a arderii în motoare; se va evita utilizarea maşinilor non-Euro);

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate.

- pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul acolo unde este necesar.

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-	surse de zgomot si de vibratii

Principale surse de zgomot şi vibraţii în timpul execuţiei sunt utilajele de excavare, mijloacele de transport şi cele terasiere. Aceste echipamentele produc local un nivel de zgomot de peste 95 dB(A).

Având în vedere specificul lucrărilor nu sunt prevăzute instalaţii şi echipamente pentru diminuarea zgomotului.

Utilajele de transport şi cele terasiere dau în general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit.

Pentru limitarea poluării fonice din zona se recomandă ca lucrările de execuţie să se desfăşoare numai în timpul zilei.

In timpul exploatarii sursele de zgomot din zona inceteaza, ramanand zgomotul produs strict datorită traficului auto.

Sursele de zgomot si vibratii in sistemul centralizat de canalizare menajera proiectat sunt:

- pompele din staţia de pompare ape uzate, Conform“ Normativ de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei“, nivelul acustic echivalent continuu (L eq) nu trebuie sa depaseasca 50 dB ( A) si curba de zgomot 45.  Noaptea acest nivel trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

Electropompele moderne prevazute montate in statiile de pompare ape uzate sunt pompe silentioase si sunt montate subteran. Pe langa aceste certitudini, locuintele cele mai apropiate se situaza la peste 10 m distanta, conform HG nr. 930 din 11aug. 2005, unde zgomotele produse de pompe si de clapete nu se mai percep.

Statia de epurare fiind amplasata in afara localitatii, departe de zona locuita, nu prezinta o sursa de zgomot pentru locuitorii din zona.

Statia de epurare a fost prevazuta astfel incat sa se pastreze zona de protectie sanitara de minim 300 m fata de zona locuita conform Ord. MS nr.536/1997.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Având în vedere că activitatea nu este permanentă, apreciem că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

### Protectia impotriva radiatiilor

- surse de radiatii

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiaţii, materialele utilizate la lucrări vor fi conform standardelor si vor avea agremente tehnice valabile.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

### Protectia solului si subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucrărilor de constructii. Constructorul este obligat ca înaintea amplasării santierului, să obtină acordul de la mediu. Amplasamentul organizării de santier se face, de preferintă, în zone neîmpădurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe baza studiilor ecologice, avizate de organele de specialitate. Pe parcursul desfăsurării lucrărilor de executie, Constructorul va lua măsuri pentru asigurarea stabilitătii solului, corelând lucrările de constructie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate.

În timpul execuţiei

În timpul execuţiei, poluări ale solului apar numai datorită manipulării neglijente a carburanţilor şi uleiurilor şi ele pot fi cu uşurinţă remediate având în vedere că societatea care va executa lucrările are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele.

Materialele (deşeuri) rezultate în urma acestor activităţi vor fi încărcate în camion şi se vor depozita la locul indicat de Primaria comunei Bocsig.

In timpul exploatarii

Prin executarea sistemului de canalizare se elimină un factor important de poluare a solului prin deversări necontrolate, sau prin exfiltraţii din rezervoarele vidanjabile.

Prin proiect pentru reducerea posibilităţilor de poluare a solului s-au luat următoarele măsuri:

- reţelele de canalizare gravitaţionale s-au proiectat etanşe, din PVC îmbinate cu mufă şi garnitură de etanşare din cauciuc. iar cele de refulare s-au proiectat etanşe, din polietilena PE100 HD SDR 17

- căminele de canalizare s-au prevăzut etanşe din mase plastice Ø 600mm si Ø 1000mm.

În timpul exploatării lucrărilor de canalizare menajeră, care se execută în zonă se apreciază încetarea surselor de poluare ale solului, prin executarea lucrărilor de canalizare menajeră se elimină un factor de poluare activ al factorului de mediu sol.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

- depozitarea deşeurilor se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă.

- scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se propune excavarea volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut  într-o diluţie care să permită derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.

### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul se suprapune partial peste siturile natura 2000 ROSPA 0014 Campia Cermeiului si ROSCI 0294 Crișul Alb intre Gurahont si Ineu. Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate arealele sensibile intalnite in zona siturilor si se vor respecta toate cerintele avizatorilor de protectia mediului si standardele si normativele in vigoare referitoare la protejarea arealelor prezente.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0294 – Crisul Alb intre Gurahont si Ineu, pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000, ocrotește următoarele habitate naturale şi specii de interes comunitar.

Habitate de interes comunitar din sit:

91E0* – Paduri aluviale cu Alnus glutinoasa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

6430 – Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin.

Specii de interes comunitar din sit:

Mamifere: Vidra, Lutra (Lutra lutra).

Amfibieni:  Buhai de balta cu burta galbena (Bombina variegata), Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis).

Pesti: Porcusor de nisip (Gobio albipinnatus), Petroc (Gobio kessleri), Petroc (Gobio uranoscopus). Moioaga (Barbus meridionalis), Dunarita (Sabanejewia aurata), Tipar (Misgurmus fossilis).

Situl de Importanţă Comunitară ROSPA0014 – Campia Cermeiului, pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000, ocrotește următoarele specii de interes comunitar.

Specii de interes comunitar din sit:

Egretă albă (Egretta alba); Egretă mică (Egretta garzetta); Codalb (Haliaeetus albicilla); Vultur pescar (Pandion haliaetus); Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax); Cresteţ de câmp (Crex crex); Ciocârlie de pădure (Lullula arborea); Silvie porumbacă (Sylvia nisoria); Stârc roşu (Ardea purpurea); Stârc galben (Ardeola ralloides); Raţă roşie (Aythya nyroca); Chirighiţă cu obraji albi (Chlidonias hybridus); Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos Syriacus); Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius); Stârc mic (Ixobrychus minutus); Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio); Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor), Gaie neagră (Milvus migrans); Viespar (Pernis apivorus); Pescăraş albastru (Alcedo atthis); Vânturel de seară (Falco vespertinus) Ghionoaie sură (Picus canus); Barză neagră (Ciconia nigra); Barză albă (Ciconia ciconia;  Erete vânăt (Circus cyaneus);  Erete de stuf (Circus aeruginosus); Şerpar european (Circaetus gallicus); Fâsă de câmp (Anthus campestris); Acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina);  Buhai de baltă (Botaurus stellaris); Caprimulg (Caprimulgus europaeus); Lopătar (Platalea leucorodia); Cufundac polar (Gavia arctica); Cufundac mic (Gavia stellata); Bătăuş (Philomachus pugnax); Fluierar de mlaştină (Tringa glareola); Cresteţ cenuşiu (Porzana parva); Cresteţ pestriţ (Porzana porzana); Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius).

### Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Asezarile urbane afectate de lucrari sunt:

Localitati rurale:  Bocsig

Statiile de pompare respecta distanta de 10 m fata de case.

Statia de epurare va fi o unitate compacta de epurare mecano-biologica, avand bazine ingropate si acoperite, iar unitatea de epurare biologica este containerizata.

Conform ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119 din 4 Februarie 2014 art. 11, statia de epurare respecta distanta minima de protectie sanitara fata de zonele locuite (150m).

Statia de epurare va functiona fara degajare de mirosuri. In cadrul procesului de epurare nu au loc procese anoxice, de fermentare, care ar putea fi sursa mirosurilor neplacute.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Asezarile umane nu au de suferit ca urmare a implementarii sistemului centralizat de canalizare menajera, ci dimpotriva, prin realizarea acestui sistem se asigura conditiile igienico-sanitare necesare desfasurarii unei activitati normale.

Daca in prezent exista consumatori privati si unitati de utilitate publica (gradinite, scoli, dispensare, cladiri ale adminstratiei publice locale) care dispun de instalatii interioare de alimentare cu apa si colecteaza apa in rezervoare vidanjabile, cea mai mare parte a locuitorilor nu dispun de astfel de instalatii strict necesare pentru asigurarea unui trai decent la nivelul anului 2023. Prin realizarea lucrarilor de canalizare se asigura posibilitatea racordarii tuturor consumatorilor la sistemul de canalizare.

Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile se elimina infiltratiile in apele subterane de mica adancime, care afecteaza puturile individuale de alimentare cu apa, reducandu-se astfel pericolul aparitiei bolilor hidrice.

Prin executarea lucrarilor, se vor asigura conditii normale de igiena pentru toti locuitorii din localitatea Bocsig si se vor asigura conditii normale de funtionare a unitatilor de utilitate publica.

Prin realizarea investitiei, aceasta va contribuii la asigurarea unui climat de igiena si dezvoltare a societatii locale (locuinte, cladiri publice administrative de interes local, cladiri de invatamant si religioase), asigurand astfel si premisele atragerii de eventuali investitori.

Protejarea populatiei se realizeaza prin insasi executarea sistemului prin asigurarea unor conditii igienico sanitare normale.

Un alt aport important al executarii sistemului este ca prin executia si exploatarea lucrarilor se vor crea noi locuri de munca, dar si o crestere a gradului de civilizatie si igiena, contribuind la imbunatatirea vietii locuitorilor.

Se poate aprecia ca realizarea si functionarea obiectivului are  impact pozitiv asupra asezarilor umane.

### Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi, cu acceptul autoritatilor locale. Materiale rezultate in urma activitatii de excavatii vor fi folosite ca material de umplutura, la refacerea terenului la starea initiala.

Sursele de deseuri in timpul realizarii proiectului si, respectiv, dupa punerea in functiune a obiectivului sunt:

• Deseuri specifice activitatii de constructii (pamant din excavari, pierderi de materii prime si auxiliare specifice – categ. 17).

Deseurile generate prin realizarea proiectului in discutie se incadreaza in categoria deseurilor din constructii putand include:

• materiale excavate in timpul activitatilor de construire – pamant, pietris, argila, nisip, piatra, resturi vegetale, etc.

Aceste deseuri se incadreza in categoriile de deseuri nepericuloase care vor rezulta in cadrul activitatilor de construire desfasurate pe amplasamentul propus:

17 01 01	 beton

17 02 01	 lemn

17 04 05	 fier si otel

17 05 04	pamânt si pietre

17 05 08 	resturi de balast

17 09 04	 alte amestecuri de deseuri de la constructii si demolari

O parte din materialele rezultate vor fi utilizate in lucrare. De exemplu, pamantul, pietrele, balastul vor fi utilizate la umpluturi, pamantul la imbracarea terasamentelor, iar cele care nu se pot utiliza se vor transporta in locuri stabilite de beneficiar, si oricum in exteriorul santierului.

Anterior depozitarii, in locul indicat de Primaria comunei Bocsig se pot realiza operatiuni de resortare a molozului si al altor materiale ramase in urma executiei, pentru o eventuala folosire in viitoare activitati de constructii (umpluturi).

Materialele in exces vor fi indepartate in depozite puse la dispozitie de beneficiar,

inafara zonei sabtierului

Pe terenul studiat nu se vor genera deseuri dupa realizarea investitiei.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

In timpul exploatarii sistemului de canalizare nu vor fi generate deseuri.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi, cu acceptul autoritatilor locale. Materiale rezultate in urma activitatii de excavatii vor fi folosite ca material de umplutura, la refacerea terenului la starea initiala.

În timpul exploatării lucrărilor se apreciază încetarea surselor de deseuri.

Constructorul va trebui să îndepărteze deşeurile şi să refacă solul în zonele afectate.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori).

In organizarea de şantier nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la staţiile de combustibil din zonă.

Se recomanda ca operatiile de schimb ulei, inlocuire acumulatori/baterii, schimb anvelope sa se faca in unitati specializate tip service auto. Daca aceste operatii se executa in organizarea de santier, atunci se vor aplica urmatoarele masuri:

- Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate si predati unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In cadrul proiectului se vor utiliza urmatoarele resurse: material local - nisip, balast.

Pentru protectia conductelor de canalizare se foloseste materialul local – nisip intr-un strat de 15 cm pe toata circumferinta conductelor, iar pentru realizarea umpluturilor peste conducte se va utiliza materialul rezultat din sapatura.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Inpactul investitiei asupra populatiei din comuna Bocsig este pozitiv, prin cresterea gradului de civilizatie si igiena  contribuind la inbunatatirea sanatatii locutorilor din zona.

Investitia “Realizare retea canalizare in sat Bocsig, comuna Bocsig, judetul Arad” va avea un impact direct asupra siturilor natura 2000 Sit ROSPA0014 - Campia Cermeiului si Sit ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu.

Obiectivele proiectului care se suprapun cu ariile naturale protejata ROSPA0014 - Campia Cermeiului si ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu sunt urmatoarele:

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C1 L=98m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C20 L=56m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C49 L=114m

- Statie de pompare apa uzata SP4 – S=24mp.

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP1 din PE100HD, SDR17, Dn160mm L= 426m.

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP4 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 36m.

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP7 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 1600m.

- conducta de alimentare cu apa din PE100HD, SDR17, Dn63mm L= 400m

- Statie de epurare Bocsig S=2028mp.

- Conducta efluent din PVC, Dn=250mm, L=41m

Conducta de refulare aferenta SP7 se suprapune pe lungimea de L=230m cu situl natura 2000 ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu, respectiv cu situl natura 2000 ROSPA0014 - Campia Cermeiului pe o lungime de L=1600m.

De asemenea conductele de canalizare menajera Tronson C1 L=98m, Tronson C20 L=56m, Tronson C49 L=114m, conducta efluent L=41m, conducta de refulare aferenta SP1 L=426m, conducta de refulare SP4 L=36m, conducta de alimentare cu apa SE L=400m si amplasamentele statiei de pompare SP4 si statiei de epurare se suprapun cu situl natura 2000 ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

Suprafata sitului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este S=1193.90 ha, respectiv suprafata sitului ROSPA0014 - Campia Cermeiului este S=24481.60 ha.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductei de refulare care se suprapune cu Situl ROSCI0294 – Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este foarte mica S=0.0575 ha comparativ cu suprafata sitului S=1193.90 ha, reprezentand 0.0048 % din suprafata sitului.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductelor de canalizare menajera, conductelor de refulare, statiei de pompare si statiei de epurare care se suprapun cu ROSPA0014 - Campia Cermeiului este foarte mica S=0.898 ha comparativ cu suprafata sitului S=24481.60 ha, reprezentand 0.0036 % din suprafata sitului.

Avand in vedere procentul mic ocupat de obiectivele proiectului din aria celor doua situri natura 2000, mentionam ca prezentul proiect nu va avea nici un impact asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar a siturilor prezente in zona proiectului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul asupra zonei geografice este pozitiv deoarece se reduc considerabil sursele de poluare (apa, sol, aer), astfel habitatele si speciile existente in zona vor fi protejate de efectul negativ al poluarii cu ape uzate menajere.

Locuitorii comunei Bocsig nu vor fi  afectati negativ prin colectarea si epurarea apei uzate.

- magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra mediului este pozitiv.

- probabilitatea impactului

Daca se va realiza investitia, impactului pozitiv asupra mediului este 100%

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semificativ asupra mediului

Prin specificul lor lucrarile proiectate au rolul de a inlatura sursele de poluare asupra mediului

- natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. Pentru perioada executiei lucrarilor, antreprenorul va monitoriza cantitatile de deseuri rezultate, tinand evident gestiunii acestora conform H.G. 856/2002. In timpul exploatarii, deoarece imobilele –structuri de cazare si activitatile asociate nu produc poluanti, nu este necesara amplasarea unor aparate de monitorizare. Totusi, periodic, se vor verifica retelele de de canalizare, astfel incat sa nu existe exfiltratii din acestea.

In acest scop, se vor amplasa pe traseele acestora cat mai multe puncte de vizitare/verificare. Deseurile rezultate (menajere si selectate – hartie si carton(150101), plastic(150102), sticla(150107) se vor depozita separat pe o platforma betonata in europubele, de unde vor fi ridicate de catre firme specializate in baza unui contract.

Nu se evacuează poluanţi în mediu, apa uzată fiind epurata in statia de epurare si apoi evacuată în emisar.

# Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Vol 1 si Vol 2, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 766/1997 modificat de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene:

- Directiva europeană nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptată în Romania prin L 458 privind calitatea apei potabile, normativul NTPA 013/2002, privind calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila;

- Directiva 91/271 Privind epurarea apelor uzate, preluată prin HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protecţie a apei;

- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002;

- Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

De asemenea s-a ţinut cont de standardele şi normativele româneşti în vigoare cu privire la proiectarea sistemelor de alimentare cu apă, protecţia calităţii apei, protecţia mediului, asigurarea sănătăţii populaţiei, normele tehnice de excuţie a lucrărilor, legislaţia privitoare la protecţia muncii, normele tehnice privitoare la siguranţa în exploatare a lucrărilor de canalizare, normele PSI, etc.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederi HG 766 / 1997 si a Legii 10 / 1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

(B) Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Beneficiarul intentioneaza sa obtina fonduri pentru finantarea lucrarii prin programul nationala de investitii Anghel Saligny.

# Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesare accesului pentru Salvare si Pompieri. Incinta organizarii de santier se va imprejmui cu gard de sarma, avand rezolvata alimentarea cu apa si energie electrica, care va fi contorizata in incinta, tot in incinta constructorul va prevedea si wc ecologic.

Contractantul va asigura locuinţe pentru angajaţii săi. Localizarea acestora va fi aprobată de beneficiar. Contractantul se va asigura că sunt respectate toate reglementările sanitare şi alte legi şi regulamente în vigoare, va fi responsabil şi va asigura protecţia zonei.

Contractantul va furniza şi menţine la amplasament, pe cheltuiala sa, servicii accesibile de prim-ajutor pentru tratament în caz de accidente pe durata execuţiei lucrărilor din contract şi echipamente necesare, prevăzute în orice legi, ordonanţe şi regulamente pe perioada valabilităţii lor. Locurile unde acestea sunt ţinute vor fi marcate vizibil.

Executantul va organiza, furniza si intretine in locuri accesibile, atat pe santier, cat si la toate punctele de lucru, posturi sanitare de prim ajutor pe toata durata santierului.

Constructorul care executa lucrarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier cuprinde:

- cai de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie;

- apa potabila, grup sanitar;

- grafice de executie a lucrarilor;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenuluiaferent imobilului printr-un gard ce se va demonta dupa realizarea lucrarilor de constructie.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru retele se va face in locul indicat de primaria comunei Bocsig cat mai aproape de centrul localitatii, care constituie centrul de greutate al intregii investitii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Prin asigurarea utilitatilor necesare organizarii de santier se reduce impactul negativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Deşeurile rezultate din activitatea de organizare de şantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi, cu acceptul autorităţilor locale.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se va asigura ordinea si curatenia pe toata suprafata santierului ce urmeaza sa fie ocupata de diferite operatii si va fi intretinuta corespunzator.

Lucrarile se vor mentine in permanenta curate, eliberate de moloz sau alte resturi materiale. Materialele rezultate dupa curatire se vor indeparta in spatiile destinate in acest scop. Se vor asigura in timpul lucrarilor de executie, intretinerea si curatirea instalatiilor sanitare pentru uzul angajatiilor. Nu este permis a se murdari proprietatile invecinate.

La terminare toate drumurile de acces temporare vor fi curatate, iar zona se va aduce la starea initiala.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Investiţia proiectată nu prezintă riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului înconjurător, cu condiţia respectării normelor de exploatare intocmite de proiectant.

Despre incetarea activitatii nu se poate vorbi deoarece sistemul de canalizare are o durata de viata mare (aproximativ 50 ani), iar din moment ce populatia a fost racordata la sistemul centralizat de canalizare, nu se pune problema incetarii activitatii.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In localitatea Bocsig nu exista unitati industriale care ar putea produce poluari accidentale prin deversari de substante chimice sau biologice.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul. Ori de cate ori este necesar pe perioada exploatarii sistemului se vor face lucrari de intretinere si reparatii.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor reface spaţiile verzi şi zonele afectate de montajul conductei la starea iniţială.

Materialele excedentare rezultate în urma execuţiei lucrărilor, se vor depune în locuri special amenajate, indicate de Primaria comunei Bocsig, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului.

# Anexe – piese desenate:

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

2. Planuri de situatie

# Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

### a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie natonala Stereo 1970;

Canalizare menajera Localitatea Bocsig

- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, Dn=250mm  – 17.565 m

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate – 947 buc

- camine de vizitare din material PP, Dn = 600 mm  –  477 buc

- camine de intersectie din PE, Dn 1000 mm  –  41 buc

- Conducta alimentare cu apa SE  din PE 100 HD, SDR 17, Dn=63mm, L=400m

- Conducta eflunet din PVC, SN8, Dn250mm, L=41m

- Subtraversari de drumuri, vai si santuri prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie OL Dn=219,1mm ÷ 377mm cu conducta colectoare din PVC sau conducta de refulare din PE, L=446m

- Supratraversare de santuri si vai pe estacada metalica, cu conducta de refulare din PE100 SDR17, PN10, Dext 110  preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO DA 200 mm – 3 buc.

- Subtraversare CF prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie OL 219x10 - cu conducta colectoare din PE100 SDR17, PN10, Dext 110, L= 31 m

- statiile de pompare apa uzata - 7 buc

- Conducta refulare aferanta statiilor de pompare din PE 100 HD, SDR 17, PN 10, Dn=90,110,160 mm, lungimea L=5411 m

- camin aerisire – 1 buc.

- camin golire – 5 buc.

- grup electrogen pentru statiile de pompare  –  7 buc

- radier din beton pentru grup electrogen –  7 buc

- statie de epurare 3500LE

- grup electrogen pentru statia de epurare  –  1 buc

- radier din beton pentru grup electrogen –  1 buc

- sistem fotovoltaic 40 kW – 1 buc.

Obiectivele proiectului care se suprapun cu ariile naturale protejata ROSPA0014 - Campia Cermeiului si ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu sunt urmatoarele:

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C1 L=98m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C20 L=56m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C49 L=114m

- Statie de pompare apa uzata SP4 – S=24mp.

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP1 din PE100HD, SDR17, Dn160mm L= 426m

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP4 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 36m

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP7 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 1600m

- conducta de alimentare cu apa din PE100HD, SDR17, Dn63mm L= 400m

- Statie de epurare Bocsig S=2028mp.

- Conducta efluent din PVC, Dn=250mm, L=41m

Conducta de refulare aferenta SP7 se suprapune pe lungimea de L=230m cu situl natura 2000 ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu, respectiv cu situl natura 2000 ROSPA0014 - Campia Cermeiului pe o lungime de L=1600m.

De asemenea conductele de canalizare menajera Tronson C1 L=98m, Tronson C20 L=56m, Tronson C49 L=114m, conducta efluent L=41m, conducta de refulare aferenta SP1 L=426m, conducta de refulare SP4 L=36m, conducta de alimentare cu apa SE L=400m si amplasamentele statiei de pompare SP4 si statiei de epurare se suprapun cu situl natura 2000 ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

Suprafata sitului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este S=1193.90 ha, respectiv suprafata sitului ROSPA0014 - Campia Cermeiului este S=24481.60 ha.

Avand in vedere procentul mic ocupat de obiectivele proiectului din aria celor doua situri natura 2000, mentionam ca prezentul proiect nu va avea nici un impact asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar a siturilor prezente in zona proiectului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

### b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Obiectivele sistemului de canalizare menajera sunt situate in interiorul Sitului Natura 2000 ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

Suprafata sitului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este S=1193.90 ha, respectiv suprafata sitului ROSPA0014 - Campia Cermeiului este S=24481.60 ha.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductei de refulare care se suprapune cu Situl ROSCI0294 – Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este foarte mica S=0.0575 ha comparativ cu suprafata sitului S=1193.90 ha, reprezentand 0.0048 % din suprafata sitului.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductelor de canalizare menajera, conductelor de refulare, statiei de pompare si statiei de epurare care se suprapun cu ROSPA0014 - Campia Cermeiului este foarte mica S=0.898 ha comparativ cu suprafata sitului S=24481.60 ha, reprezentand 0.0036 % din suprafata sitului.

### c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

ROSCI 0294 – Crisul Alb intre Gurahont si Ineu

Încadrarea teritorial-administrativă:

Județul Arad: Barsa, Bocsig, Buteni, Dieci, Gurahont, Ineu si Sebis.

Suprafaţa: 1193.90 ha. Localizarea geografică: Lat. N 46° 21‘ 18‘‘; Long. E 22° 7‘ 14’‘

Habitate de interes comunitar din sit:

91E0* – Paduri aluviale cu Alnus glutinoasa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

6430 – Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin.

Specii de interes comunitar din sit:

Mamifere: Vidra, Lutra (Lutra lutra).

Amfibieni:  Buhai de balta cu burta galbena (Bombina variegata), Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis).

Pesti: Porcusor de nisip (Gobio albipinnatus), Petroc (Gobio kessleri), Petroc (Gobio uranoscopus). Moioaga (Barbus meridionalis), Dunarita (Sabanejewia aurata), Tipar (Misgurmus fossilis).

Caracterizarea generale ale sitului:

| Cod | % | CLC | Clasa de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 51 | 511, 512 | Rauri, Lacuri |
| N07 | 6 | 411, 412 | Mlastini, turbarii |
| N12 | 18 | 211 – 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 2 | 231 | Pasuni |
| N15 | 21 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N26 | 2 | 324 | Habitate de paduri (paduri in tranzitie) |

Alte caracteristici ale sitului:

Crișul Alb izvorăște de pe pantele estice ale Bihorului de la o altitudine de 980 m. El are o directie generala de scurgere de la est catre vest pana la confluenta sa cu Cigherul dupa care isi schimba orientarea catre nord-vest. De la izvoare pana in zona orasului Brad are un curs torential cu albie majora ingusta. In continuare pana la Sebis valea se largeste si prezinta numeroase meandre cu exceptia zonei de chei dintre Halmagiu si Gurahont. Panta raului scade in continuare pana la Chisineu Cris la 0,07 % iar de aici spre frontiera pana la 0,03 %. Crisul Alb colecteaza o serie de afluenti atat pe stanga cat si pe dreapta pe sectoarele superior si mijlociu cum sunt: Bucuresci, Luncoiu, Ribita, Baldovin, Sighisoara, Halmagiu, Sebis iar aval de Ineu, Cigherul. Primele lucrari cu caracter hidrotehnic au inceput dupa anul 1855 cand a fost executata si priza de la Buteni prin care s-a derivat pe Canalul Morilor un debit de 2,5 mc/s.;

Calitate si importanta:

Situl este foarte important din punct de vedere al protecției ihtiofaunei Crișului Alb. Aria desemnată adăpostește 14 specii de pești, toate native. Pe lângă speciile de pești de importanță comunitară, pe această zonă a fost găsită și specia Leuciscus leuciscus, specie care apare și în Cartea Roșie a Vertebratelor din România, fiind amintită ca o specie critic periclitată. De importanță ridicată și din punct de vedere al speciei Bombina variegata.

Vulnerabilitatea:

- Poluarea habitatului cu ingrasaminte chimice, ape menajere sau provenite din industrie.

- Depunerea deseurilor menajere pe malul raului.

- Dezvoltarea teritoriala si braconajul

ROSPA0014– Campia Cermeiului

Încadrarea teritorial-administrativă:

Județul Arad: Apateu, Beliu, Bocsig, Barsa, Cermei, Carand, Ignesti, Ineu, Misca, Pancota, Sebis, Seleus, Taut, Tarnova, Sepreus, Sicula, Silindia.

Suprafaţa: 24481.60 ha.  Localizarea geografică: Lat. N 46° 27‘ 39‘‘; Long. E 22° 0‘ 60‘‘

Bioregiunea: Continental, Panonică.  Ecoregiunea: Câmpia Banatului şi Crişurilor. Altitudinea: 374 max., 91 min., 118 med.

Principalele cai de acces sunt:

Accesul este asigurat de DJ794 și DJ709 (ambele pentru partea nordică a sitului) și de DJ709, DJ792C, DJ792D și DJ708A (pentru partea vestică și sudică). Pe drumurile care se desprind din DN79A între localitățile Șicula și Bârsa se poate ajunge în partea centrală și estică a sitului. Se poate accesa situl și cu trenul pe rutele Arad-Gurahonț, Brad-Ineu și Ineu-Gurahonț, cu coborâre în mai multe stații feroviare, cele mai importante fiind Bocsig, Tămand, Ineu sau Mocrea.

Specii de interes comunitar din sit:

Egretă albă (Egretta alba); Egretă mică (Egretta garzetta); Codalb (Haliaeetus albicilla); Vultur pescar (Pandion haliaetus); Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax); Cresteţ de câmp (Crex crex); Ciocârlie de pădure (Lullula arborea); Silvie porumbacă (Sylvia nisoria); Stârc roşu (Ardea purpurea); Stârc galben (Ardeola ralloides); Raţă roşie (Aythya nyroca); Chirighiţă cu obraji albi (Chlidonias hybridus); Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos Syriacus); Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius); Stârc mic (Ixobrychus minutus); Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio); Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor), Gaie neagră (Milvus migrans); Viespar (Pernis apivorus); Pescăraş albastru (Alcedo atthis); Vânturel de seară (Falco vespertinus) Ghionoaie sură (Picus canus); Barză neagră (Ciconia nigra); Barză albă (Ciconia ciconia;  Erete vânăt (Circus cyaneus);  Erete de stuf (Circus aeruginosus); Şerpar european (Circaetus gallicus); Fâsă de câmp (Anthus campestris); Acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina);  Buhai de baltă (Botaurus stellaris); Caprimulg (Caprimulgus europaeus); Lopătar (Platalea leucorodia); Cufundac polar (Gavia arctica); Cufundac mic (Gavia stellata); Bătăuş (Philomachus pugnax); Fluierar de mlaştină (Tringa glareola); Cresteţ cenuşiu (Porzana parva); Cresteţ pestriţ (Porzana porzana); Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius).

Importanta sitului pentru conservare:

Situl, aflat în câmpia înaltă a Cermeiului de la poalele Munților Codru Moma, prin mozaicul de habitate de păduri de luncă, pășuni și fânețe umede, heleșteie, bălți, mlaștini, turbării și culturi agricole, adăpostește un număr foarte mare de specii de păsări, dintre care 39 sunt de importanță comunitară pentru conservare. Acestui mozaic de habitate îi corespunde un mozaic de specii, în sit fiind deopotrivă prezente speciile acvatice, forestiere și cele caracteristice habitatelor deschise, stepice. Impresionează numărul mare de răpitoare (nouă), cele mai multe fiind cuibăritoare aici, precum codalbul, gaia neagră, vânturelul de seară, eretele de stuf, șerparul, acvila țipătoare mică și viesparul. Se remarcă printre speciile de importanță comunitară cuibăritoare în sit cristelul de câmp, cu până la 40 de perechi, crestețul pestriț, cu 30-50 de perechi și crestețul cenușiu, cu maxim 10 perechi. Zona este importantă și pentru pasajele de primăvară și cele de toamnă ale egretei mari, berzei negre, lopătarului, raței roșii (care are și perechi cuibăritoare în sit), bătăușului, fluierarului de mlaștină, chirighiței cu obraz alb, dar și ale vulturului pescar. Importante efective de păsări nordice aleg pentru iernare habitatele sitului.

Prezentarea generala a sitului:

Situl este amplasat într-o zonă de câmpie cu habitate diversificate semi-naturale, reprezentate de pajiști, păduri de foioase și culturi agricole, intercalate cu mai multe tipuri de zone umede formate din cursuri naturale de apă, canale artificiale, bălţi, lacuri, mlaștini și smârcuri. Cele mai întinse ca suprafață în sit, ocupând peste jumătate din teritoriul sitului, sunt pajiștile care adăpostesc importante populații de popândăi formate din păiuș, firuță, iarba câmpului, trestioară, pir crestat, în locurile mai umede predominând rogozul și coada vulpii. Deseori se întâlnesc în aceste pajiști tufărișuri formate din măceș, păducel, porumbar sau lemn câinesc. Aceste asociații de specii lemnoase de talie mică mărginesc deseori și culturile agricole, caz în care îndeplinesc un rol foarte important de refugiu sau de culoar de deplasare pentru o serie întreagă de specii atât vegetale cât și animale (multe nevertebrate, șopârle, șerpi, șoareci, chițcani, iepuri, arici etc.). Prin această bogată ofertă trofică, cele trei tipuri de habitate (pajiști, terenuri cultivate și tufărișuri) susțin o diversitate mare a păsărilor, ocupând aproape 70% din suprafața sitului. Aici cuibăresc un număr impresionant de perechi de sfrâncioc roșiatic (până la 400), sfrâncioc cu frunte neagră (40-70 de perechi), silvie porumbacă (până la 15 perechi), fâsă de câmp și cristel de câmp (până la 40 de perechi), toate acestea fiind specii de interes comunitar. Pe lângă acestea se mai întâlnesc prepelița, potârnichea, codobatura albă și cea galbenă, presura sură, ciocârlia de câmp, mărăcinarul mic și mărăcinarul negru. Tot aici cuibăresc și câteva perechi de nagâți, uneori la mare distanță de apă. Multitudinea de popândăi, iepuri, reptile, micromamifere și păsări este căutată de mai multe păsări răpitoare care se hrănesc aici dar cuibăresc în habitatele forestiere, precum codalbul, gaia neagră, șerparul, acvila țipătoare mică sau viesparul. În special pe pășunile din nordul sitului se hrănesc vântureii de seară, care cuibăresc colonial în pâlcuri răzlețe de pădure. Pădurile din sit se întind pe suprafețe mici, cea mai reprezentativă fiind pădurea de pe Dealul Mocrea, formată din gârniță, stejar pufos și cer, cu exemplare care ating vârsta de peste 300 ani, alături de care mai apar frasinul, carpenul sau stejarul pedunculat. În astfel de habitate, departe de orice prezență umană, își are cuibul de mari dimensiuni perechea de codalb care este rezidentă în acest sit, dar și cele 1-2 perechi de acvilă țipătoare mică, 1-2 perechi de gaie neagră, 2-3 perechi de viespar și perechea de șerpar. Rezidente în sit sunt și cele patru specii de ciocănitori de interes european pentru conservare: ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de stejar și cea de grădină, ultima fiind cea mai frecvent întâlnită în sit (cu până la 40 de perechi). Tot specii protejate la nivel european cuibăritoare în aceste habitate sunt ciocârlia de pădure și caprimulgul, acesta făcându-și cuibul în adânciturile din solul ierbos al luminișurilor sau în lizierele de pădure (8-10 perechi). Zăvoaiele sunt formate din mai multe specii de salcie și răchită alături de care apar izolat plopii albi sau arinii și mărginesc cursurile și acumulările de apă. Aceste habitate acvatice, alături de mlaștini și smârcuri, deși reprezintă doar 7% din suprafața sitului, au o importanță deosebită deoarece sunt folosite pentru reproducere, iernare sau pasaj de jumătate din speciile pentru care a fost desemnat acest sit. Hidrografic, zona se găseşte în bazinul Crişului Alb, care este principalul curs de apă și are un regim hidrologic de tip panonic, caracterizat prin debite mari la sfârşitul lui februarie, care se mențin apoi mici aproape tot timpul anului. O rețea de canale împânzește întreaga suprafață a sitului, aceasta fiind presărată cu mai multe acumulări de apă de diverse dimensiuni, cele mai mari fiind lacurile Rovina, Ineu, Chier, Seleuș, Mocrea, Bocsig, Tăuț și Cermei. Pe râul Teuz se află acumularea colmatată Cărand-Repsig care are un mozaic de habitate foarte diversificat format din mlaştini, cursuri moarte de apă și zăvoaie. Toate aceste zone umede prezintă suprafețe mari în care stratul cu înălțime medie de doi m este dominat de stuf și papură, iar stratul bazal de 40-50 cm înălţime este compus din rogoz, pipirig, mărăraș, gălbinele, piciorul lupului, alături de multe alte specii. În aceste habitate își duc viața ascunsă și cuibăresc 30-50 perechi de cresteț pestriț și 5-10 perechi de cresteț cenușiu, ambele specii fiind de interes comunitar. Tot în aceste habitate dominate de stuf se găsesc și cuiburile de stârc pitic, buhai de baltă și stârc purpuriu, iar acolo unde apar și sălcii sau răchite cuibăresc câteva perechi de stârc de noapte, egretă mică și stârc galben. Elementele plutitoare ca lintiţa, cornacii sau peștișoara sunt utilizate de chirighița cu obraz alb (30-70 de perechi) și rața roșie (20-22 de perechi) pentru amplasarea cuiburilor, iar în imediata vecinătate a apei își cresc puii cele 3-6 perechi de pescăraș albastru, la capătul galeriilor săpate în maluri. Suprafețele cu mâl sau apă de mică adâncime se aglomerează toamna și primăvara cu păsări care poposesc în timpul migrațiilor pentru a se hrăni cu viermi, crustacee, moluște, lipitori, puiet de pește și nenumărate specii de insecte. Se remarcă numărul mare de bătăuși (până la 600 de exemplare) dar și de fluierar de mlaștină (100-250 de exemplare), pe lângă aceste specii de interes conservativ european fiind identificate și altele precum nagâțul, fluierarul cu picioare roșii, becațina comună, sitarul de mal, culicul mare și culicul mic. Tot în acele momente se adună mai multe exemplare de lopătar și egretă mare și își măresc foarte mult efectivele specii ca rața roșie, chirighița cu obraz alb sau barza neagră. În timpul pasajului sunt văzute până la 20 de exemplare de erete vânăt, câteva dintre ele rămânând să ierneze aici pe seama bogăției de păsări și micromamifere care rămân active și în perioada rece a anului. În iernile mai grele își fac apariția cufundarul polar și cufundarul mic, ambele specii de interes conservativ european, care coboară din nordul Europei și iernează pe habitatele acvatice cu apă limpede și bogate în pește.

Activitati care se desfasoara in sit si in afara perimetrului acestuia:

Efecte negative asupra speciilor de păsări au arderea stufului și a miriștilor (impact major la speciile care cuibăresc în aceste habitate), îndepărtarea arborilor bătrâni, uscați sau în curs de uscare (afectează populațiile de ciocănitori), braconajul (prin otrăvire sau capcane, afectează în special păsările răpitoare), pășunatul în apropierea cuiburilor, cositul înaintea terminării perioadei de reproducere, agricultura (prin utilizarea pesticidelor sau a fertilizanților) și liniile de transport al energiei electrice.

Administrarea sitului:

Pentru informarea turiștilor, a vizitatorilor dar și a comunității locale și pentru a limita accesul acestora în anumite zone sensibile sunt necesare panouri de avertizare, de informare și pentruorientare. Sitului îi mai sunt necesare puncte de informare în comunitățile din vecinătate, amenajări pentru observarea păsărilor din zonele umede, poteci/drumuri pentru vizitare, trasee turistice și trasee tematice.

### d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Obiectivele sistemului de canalizare menajera din cadrul acestei investitii sunt situate in interiorul ariilor protejate, avand legatura directa cu managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar. Lucrarile se vor executa respectand cerintele avizatorilor si cerintele ANANP.

### e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Obiectivele sistemului de canalizare menajera sunt situate in interiorul Sitului Natura 2000 ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

Suprafata sitului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este S=1193.90 ha, respectiv suprafata sitului ROSPA0014 - Campia Cermeiului este S=24481.60 ha.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductei de refulare care se suprapune cu Situl ROSCI0294 – Crișul Alb intre Gurahont si Ineu este foarte mica S=0.0575 ha comparativ cu suprafata sitului S=1193.90 ha, reprezentand 0.0048 % din suprafata sitului.

Suprafata de teren ocupata de amplasarea conductelor de canalizare menajera, conductelor de refulare, statiei de pompare si statiei de epurare care se suprapun cu ROSPA0014 - Campia Cermeiului este foarte mica S=0.898 ha comparativ cu suprafata sitului S=24481.60 ha, reprezentand 0.0036 % din suprafata sitului.

Obiectivele proiectului care se suprapun cu ariile naturale protejata ROSPA0014 - Campia Cermeiului si ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu sunt urmatoarele:

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C1 L=98m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C20 L=56m

- conducta de canalizare menajera din PVC, Dn=250mm, tronson C49 L=114m

- Statie de pompare apa uzata SP4 – S=24mp.

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP1 din PE100HD, SDR17, Dn160mm L= 426m

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP4 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 36m

- conducta de refulare aferenta statiei de pompare SP7 din PE100HD, SDR17, Dn110mm L= 1600m

- conducta de alimentare cu apa din PE100HD, SDR17, Dn63mm L= 400m

- Statie de epurare Bocsig S=2028mp.

- Conducta efluent din PVC, Dn=250mm, L=41m

Avand in vedere procentul mic ocupat de obiectivele proiectului din aria celor doua situri natura 2000, mentionam ca prezentul proiect nu va avea nici un impact asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar a siturilor prezente in zona proiectului ROSCI0294 - Crișul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 - Campia Cermeiului.

### f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0294 – Crisul Alb intre Gurahont si Ineu, pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000, ocrotește următoarele habitate naturale şi specii de interes comunitar.

Habitate de interes comunitar din sit:

91E0* – Paduri aluviale cu Alnus glutinoasa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

6430 – Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin.

Specii de interes comunitar din sit:

Mamifere: Vidra, Lutra (Lutra lutra).

Amfibieni:  Buhai de balta cu burta galbena (Bombina variegata), Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis).

Pesti: Porcusor de nisip (Gobio albipinnatus), Petroc (Gobio kessleri), Petroc (Gobio uranoscopus). Moioaga (Barbus meridionalis), Dunarita (Sabanejewia aurata), Tipar (Misgurmus fossilis).

Situl de Importanţă Comunitară ROSPA0014 – Campia Cermeiului, pentru menţinerea diversităţii biologice la nivel european, a reţelei Natura 2000, ocrotește următoarele specii de interes comunitar.

Specii de interes comunitar din sit:

Egretă albă (Egretta alba); Egretă mică (Egretta garzetta); Codalb (Haliaeetus albicilla); Vultur pescar (Pandion haliaetus); Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax); Cresteţ de câmp (Crex crex); Ciocârlie de pădure (Lullula arborea); Silvie porumbacă (Sylvia nisoria); Stârc roşu (Ardea purpurea); Stârc galben (Ardeola ralloides); Raţă roşie (Aythya nyroca); Chirighiţă cu obraji albi (Chlidonias hybridus); Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos Syriacus); Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius); Stârc mic (Ixobrychus minutus); Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio); Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor), Gaie neagră (Milvus migrans); Viespar (Pernis apivorus); Pescăraş albastru (Alcedo atthis); Vânturel de seară (Falco vespertinus) Ghionoaie sură (Picus canus); Barză neagră (Ciconia nigra); Barză albă (Ciconia ciconia;  Erete vânăt (Circus cyaneus);  Erete de stuf (Circus aeruginosus); Şerpar european (Circaetus gallicus); Fâsă de câmp (Anthus campestris); Acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina);  Buhai de baltă (Botaurus stellaris); Caprimulg (Caprimulgus europaeus); Lopătar (Platalea leucorodia); Cufundac polar (Gavia arctica); Cufundac mic (Gavia stellata); Bătăuş (Philomachus pugnax); Fluierar de mlaştină (Tringa glareola); Cresteţ cenuşiu (Porzana parva); Cresteţ pestriţ (Porzana porzana); Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius).

In interiorul celor doua arii naturale protejate ROSCI0294 – Crisul Alb intre Gurahont si Ineu si ROSPA0014 – Campia Cermeiului in zona de amplasament a conductelor de canalizare menajera, a conductelor de refulare si amplasamentele statiei de pompare si a statiei de epurare din cadrul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de de interes comunitar.

Realizarea proiectului nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica (exploatarea apelor de suprafata si subterane, activitati extractive de suprafata de sol, argila, nisip, pietris, defrisarea, inundarea terenurilor, pescuit vanatoare, etc).

Pentru a nu afecta ariile protejate s-au luat urmatoarele masuri:

- Amplasamentul conductelor a fost ales in zona acostamentul si a santului drumurilor  astfel incat sa nu afecteze ariile protejate ale siturilor.

- Refacerea umpluturilor santurilor se va face astfel incat sa fie utilizat stratul de pamant vegetal excavat in prealabil

- Dupa executia lucrarilor, toate zonele afectate vor fi aduse la starea lor initiala.

Prin executia proiectului nu se va provoca nicio deteriorare semnificativa a habitatelor naturale de interes comunitar, proiectul nu va duce la izolarea reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intra in compozitia unui habitat de interes comunitar neavind influenta ivanziva asupra zonei.

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

Lucrările din cadrul prezentului proiect se desfășoară în localitatea Bocsig, comuna Bocsig, judetul Arad.

- bazinul hidrografic: Crișul Alb

- Cod corp de apă: RORW3.1_B5

curs de apă: Crisul Alb

- codul cadastral III-1;

Atasat documentatiei se preda pe suport electronic situatia proiectata si ridicarile topografice STEREO 70 pentru a se verifica daca amplasamentele din proiect nu afecteaza situri si zone protejate. Se vor anexa documentatiei in format dwg si dxf.

Pe traseul retelelor de canalizare se vor executa 3 supratraversari cu conducta de refulare astfel:

- Supratraversare Nr.1 peste Canalul Morilor, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 551721,05

- Y= 266316,73

- Supratraversare Nr.2 peste raul Potoc, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 55193,92

- Y= 266493,11

- Supratraversare Nr.3 peste raul Crisul Alb, cu conducta PE 100 HD SDR17 D=110mm, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie PEHD DA 200 mm.

- Coordonatele supratraversarii sunt urmatoarele:

- X= 552291,75

- Y= 266789,24

Pentru realizarea supratraversariilor, conductele de canalizare vor fi ancorate de grinzile longituginale ale podurilor pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. Conductele vor fi termoizolate, preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din tabla zincata bercluita tip SPIRO,  PEHD DA 200 mm.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

Nu este cazul

3. indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

Intocmit:

ing. Tatar Nicolae