ANEXA nr. 5E

# MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii Nr. 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

# Denumirea proiectului:

“Infiintare sisteme de alimentare cu apa in localitatile Agrisu Mic, Botfei, Urvisu de Beliu, Clit si asigurare sursa de apa pentru localitatile Hasmas si Comanesti, comuna Hasmas, judetul Arad”

# Titular

Numele companiei Comuna Hasmas

Adresa poştală: Localitatea Hasmas, str.1 Nr.216, Judetul Arad

Nr de telefon:  0257 321 777

Fax: 0257 321 777

E-mail: primariahasmas@gmail.com

Persoane de contact

Primar: Popa Cornel

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

### rezumatul proiectului

Lucrarile din cadrul prezentului proiect se desfasoara in localitatile Botfei, Agrisu Mic, Urvisul de Beliu, comuna Hasmas – pentru infiintarea retelelor de alimentare cu apa potabila.

Solutia tehnica din punct de vedere constructiv, functional si tehnologic, este urmatoarea:

Localitatile Botfei si Agrisu Mic

  - Foraj de exploatare - explorare						- 1 buc

  - Rezervor metalic suprateran 200 mc						- 1 buc

  - Fundatie rezervor								- 1 buc

  - Container metalic termoizolat dublu fara podea (6 X 2.43 X 2.7m)

pentru tratare 				                     		- 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  tratare 7,00 x 3,50 mm		-1 buc

  - Statie pompare apa la consumatori						- 1 buc

  - Container metalic termoizolat pentru statia de pompare 4,0 x 2,4 x 3,0 mm - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  pompare 5,0 x 3,5 mm 		 -1 buc

  - Camin Psi 									- 1 buc

  - Toaleta ecologica, cu lavoar vidanjabila					- 1 buc

  - Platforma betonata pentru generatorul electric 3,0 x 2,0 mm		-1 buc

  - Imprejmuire si porti gospodaria de apa					- 1 buc

  - Conducte de aductiune PE100HD SDR17 Dn110mm			- 50 m

  - Conducte de distributie  PE100HD SDR17 Dn 90 -125mm		- 5446 m

  - Camine de vane									- 3 buc

  - Camine de aerisire								- 2 buc

  - Camine de golire									- 5 buc

  - Hidrant suprateran Dn80mm							- 5 buc

  - Hidrant de capat Dn50mm	  						- 1 buc

  - Subtraversare drumuri asfaltate si santuri					- 122 m

  - Supratraversare vale								- 4 buc.

  - Subtraversare vale								- 2 buc

  - Bransamente la gospodarile din localitatile					- 124 buc

Localitatea Urvisu de Beliu

  - Foraj de exploatare - explorare						- 1 buc

  - Rezervor metalic suprateran 200 mc						- 1 buc

  - Fundatie rezervor								- 1 buc

  - Container metallic termoizolat dublu fara podea (6 X 2.43 X 2.7m)

pentru tratare 				          		- 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  tratare 7,00 x 3,50 mm		-1 buc

  - Statie pompare apa la consumatori						- 1 buc

  - Container metallic termoizolat pentru statia de pompare 4,0 x 2,4 x 3,0 mm - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  pompare 5,0 x 3,5 mm 		-1 buc

  - Camin Psi 									-1 buc

  - Toaleta ecologica, cu lavoar vidanjabila					- 1 buc

  - Platforma betonata pentru generatorul electrictric 3,0 x 2,0 mm		-1 buc

  - Imprejmuire si porti gospodaria de apa					- 1 buc

  - Conducte de aductiune PE100HD SDR17 Dn110mm			- 50 m

  - Conducte de distributie  PE100HD SDR17 Dn 110 -125mm		- 2206 m

  - Camine de vane									- 2 buc

  - Camine de golire									- 1 buc

  - Hidrant suprateran								- 2 buc

  - Hidrant de capat Dn50mm	  						- 1 buc

  - Subtraversare drumuri asfaltate si santuri					- 52 m

  - Supratraversare vale								- 3 buc

  - Bransamente la gospodarile din localitatile					- 58 buc

### justificarea necesitatii proiectului

Dacă în prezent există consumatori privaţi şi unităţi turistice care dispun de instalaţii interioare de alimentare cu apa de la puturi forate cu debite infime care in anotimpul secetos, cand e mai mare nevoie de apa potabila de consum, isi reduc debitele ducand la o lipsa acuta de apa şi colectează apa în rezervoare vidanjabile, cea mai mare parte a locuitorilor din zona de implementare a investitiei nu dispun de astfel de instalaţii strict necesare pentru asigurarea unui trai decent la nivelul anului 2022. Prin realizarea investitiei se va asigurara apa potabila la standardele impuse prin L458 privind calitatea apei potabile.

Necesitatea realizării investitiei de executie a obiectivului se poate justifica si prin următoarele:

- Scopul investiţiei este de a asigura apa potabila si condiţiile de igienă şi confort pentru populaţia comunei Hasmas, condiţii de igienă normale pentru mileniul al III -lea;

- Stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material şi spiritual al locuitorilor, astfel încât acest lucru să conducă la stabilizarea populaţiei în această zonă, cu toate consecinţele benefice ale acesteia;

- Ameliorarea calităţii apei potabile.

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive desfăşurate.

- Asigurarea utilitatilor in scopul deschiderii de activitati economice, prin atragerea de eventuali investitori, in scopul crearii de locuri de munca pentru populatia locala.

- Asigurarea unui debit specific conform NP 133/2013 (STAS 1343-1Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale) a unui debit specific cuprins intre 100-150 l/om zi

Oportunitatea

Programul national de investitii “Anghel Saligny”  in domeniul lucrarilor tehnco-edilitare este cea mai mare oportunitate.

Directiva europeană nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptată în Romania prin Legea 458 privind calitatea apei potabile, normativul NTPA 013/2002, privind calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila - creaza o oportunitate pentru mediul rural in general deoarece in acest areal calitatea apei consumate de populatie este foarte precara

Se intervine în mod pozitiv asupra perspectivei de dezvoltare economică a comunei prin intensificarea dezvoltării micii industrii şi turismului rural.

### valoarea investiţiei

Valoarea investitiei este de: 6.611.179,20 lei fara TVA

### perioada de implementare propusă;

Executia lucrarilor se va realiza pe o perioada de 36 luni conform graficului pe fiecare faza de lucrare.

### Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Suprafata terenului:

- Conducte alimentare cu apa

S = 23020 mp

- Gospodarii de apa si camine de bransament

S = 1833.87 mp

S temporar = 23020 mp

S definitiv = 1833.87 mp

Regim juridic: terenurile ce urmeaza sa fie ocupate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa, sunt pe domeniul public al comunei Hasmas.

### O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

### -	profilul si capacitatile de productie

Parametri specifici obiectivului de investitii

Localitatile Botfei si Agrisu Mic

  - Foraj de exploatare - explorare							- 1 buc

  - Rezervor metalic suprateran 200 mc						- 1 buc

  - Fundatie rezervor									- 1 buc

  - Container metalic termoizolat dublu fara podea (6 X 2.43 X 2.7m)

pentru tratare 				                     - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  tratare 7,00 x 3,50 mm		-1 buc

  - Statie pompare apa la consumatori						- 1 buc

  - Container metalic termoizolat pentru statia de pompare 4,0 x 2,4 x 3,0 mm - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  pompare 5,0 x 3,5 mm 		 -1 buc

  - Camin Psi 										- 1 buc

  - Toaleta ecologica, cu lavoar vidanjabila						- 1 buc

  - Platforma betonata pentru generatorul electric 3,0 x 2,0 mm			-1 buc

  - Imprejmuire si porti gospodaria de apa						- 1 buc

  - Conducte de aductiune PE100HD SDR17 Dn110mm				- 50 m

  - Conducte de distributie  PE100HD SDR17 Dn 90 -125mm			- 5446 m

  - Camine de vane									- 3 buc

  - Camine de aerisire									- 2 buc

  - Camine de golire									- 5 buc

  - Hidrant suprateran Dn80mm							- 5 buc

  - Hidrant de capat Dn50mm	  						           - 1 buc

  - Subtraversare drumuri asfaltate si santuri					- 122 m

  - Supratraversare vale								- 6 buc.

  - Bransamente la gospodarile din localitatile					- 124 buc

Localitatea Urvisu de Beliu

  - Foraj de exploatare - explorare							- 1 buc

  - Rezervor metalic suprateran 200 mc						- 1 buc

  - Fundatie rezervor									- 1 buc

  - Container metallic termoizolat dublu fara podea (6 X 2.43 X 2.7m)

pentru tratare 				          - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  tratare 7,00 x 3,50 mm		-1 buc

  - Statie pompare apa la consumatori						- 1 buc

  - Container metallic termoizolat pentru statia de pompare 4,0 x 2,4 x 3,0 mm - 1 buc

  - Platforma betonata pentru container  pompare 5,0 x 3,5 mm 		-1 buc

  - Camin Psi 										-1 buc

  - Toaleta ecologica, cu lavoar vidanjabila						- 1 buc

  - Platforma betonata pentru generatorul electrictric 3,0 x 2,0 mm		-1 buc

  - Imprejmuire si porti gospodaria de apa						- 1 buc

  - Conducte de aductiune PE100HD SDR17 Dn110mm				- 50 m

  - Conducte de distributie  PE100HD SDR17 Dn 110 -125mm			- 2206 m

  - Camine de vane									- 2 buc

  - Camine de golire									- 1 buc

  - Hidrant suprateran									- 2 buc

  - Hidrant de capat Dn50mm	  						           - 1 buc

  - Subtraversare drumuri asfaltate si santuri					- 52 m

  - Supratraversare vale								- 3 buc

  - Bransamente la gospodarile din localitatile					- 58 buc

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Descriere constructiva

1. Alimentare cu apa in localitatile Botfei si Agrisu Mic

1. Conducta de aductiune

Conducta de aductiune, asigura transportul apei sub presiune de la captare pana la statia de tratare si pana la rezervorul de inmagazinare amplasate in aceeasi incinta a gospodariei de apa proiectata din localitatea Botfei.

Conducta de aductiune va fi din PE100HD, SDR 17, PN10, Dn=110mm cu lungime de L=50m.

2. Conducta de distributie

Retelele de distributie, asigura transportul si distribuirea apei sub presiune de la gospodaria de apa Boftei si pana la gospodariile aflate pe drumul principal din localitatile Botfei si Agrisu Mic.

Dimensionarea retelelor de distributie s-a facut in ipoteza in care apa se distribuie prin bransamente individuale, considerandu-se debitul specific pentru nevoile gospodaresti de 150 l/om, zi.

La calculul retelei de distributie si a numarului de hidranti s-au avut in vedere prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe domeniul public al Comunei Hasmas, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele existente si respectand SR 8591/1997.

La stabilirea configuratiei retelei de distributie s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- desfasurarea tramei stradale a localitatilor Botfei si Agrisu Mic, cu amplasarea consumatorilor individuali si determinarea zonelor aglomerate;

- amplasarea institutiilor principale din localitate;

- prevederile PUG si ale certificatului de urbanism, precum si analiza facuta pe teren.

Retelele de distributie s-au dimensionat conform NP 133-2013 si a GP 106 – 04 la debitul Qorarmax + Qie, se vor executa din polietilena de inalta densitate PE100HD                                      D=90-125mm, SDR 17.

Lungimea totala a conductelor de distributie este de 5446 m

- retea distributie din PE 100 HD; SDR 17; PN10

- Ø 125 mm L=2663 m

- Ø 110 mm L=1960 m

- Ø 90 mm L=823 m

Total: 5446 m

Conductele se vor executa în sapatura deschisa. Adancimea de pozare va fi in medie de -1.1 m – -1.50 m cota radier, respectandu-se adancimea minima la generatoarea superioara de -1.0m. Pozarea conductelor se va face conform cotelor inscrise in nodurile retelei de distributie, pe planurile de situatie.

Conductele din PE se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 10 cm grosime,. Materialul de umplutură din jurul conductei de PE şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip granulatie 1-3 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 0.6 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 0.6 m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan.

Transeele vor fi sprijinite pe toata lungimea, cu dulapi metalici de inventar, pentru evitarea oricaror surpari de teren. In zonele in care datorita unor retele de utilitati/cabluri electrice nu se pot utiliza sprijinirile metalice de inventar, lucrul va continua in mod obligatoriu doar in conditiile in care se vor realiza sprijiniri corespunzatoare din lemn astfel incit manevrele din interiorul santului sa fie executate in conditii de siguranta maxima!

Retelele de alimentare cu apa se vor amplasa pe strazile principale din localitatile Botfei si Agrisul Mic, in afara zonei carosabile (in acostament sau in taluzul santului) acolo unde acest lucru este posibil; iar in restul situatiilor conducta se va amplasa pe marginea drumului in asfalt. Taierea cu disc diamantat este impusa pentru a se evita fisurile ulterioare in asfalt.

Desfacerea drumurilor asfaltate se va face in conformitate cu urmatoarele prescriptii: se va taia cu masina cu discuri diamantate o margine a drumului (o parte), dupa care se va sparge asfaltul existent; se va sapa pana la cota necesara conform profilelor.

Refacerea se va face astfel: se va asterne in straturi 10 cm de nisip sub conducta si peste conducta, inclusiv in buzunare (compactat obligatoriu cu mai de mana); intre stratul de nisip si stratul de balast umplutura se va face cu pamant (compactat); peste stratul de balast de 30cm se va asterne 15 cm de piatra sparta, peste care se va turna 5cm BAD22,4 si 4cm BA16.

OBLIGATORIU, DECONTAREA SE VA FACE CONFORM LUCRARI REAL EXECUTATE.

Stabilitatea santului trebuie asigurata printr-o sprijinire provizorie cu dulapi metalici. Sprijinirile provizorii ale santului se vor indeparta, in concordanta cu calculul static, in asa fel incat conducta sa nu fie nici avariata, nici deplasata din pozitie. Compactarea stratelor se face pe masura realizarii umpluturii cu scoaterea treptata a dispozitivelor de sprijinire metalice. In acest scop sprijinirile metalice refolosibile de inventar vor avea o mica abatere de la verticalitate perfecta, cu distanta mai mica intre laturile de sprijinire in partea de jos. In acest mod are o usoara forma de „ic” permitand o mai usoara extragere.

Materialul de umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm, acesta se va asterne in sant in straturi de 15-20 cm si se va compacta fiecare strat in parte.

La terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea lor initiala.

3. Camine de vane – 3 buc

La intersectiile de retele se vor prevedea vane de linie (de inchidere) montate in camine din beton. Acestea se folosesc pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat in cazuri de avarie. Toate armaturile vor fi localizate prin marcare cu placi indicatoare rezistente la intemperii.

Toate vanele, axele si rotile de manevra vor fi pozitionate într-un mod care sa permita accesul cu usurinta al personalului de operare. Va fi posibila îndepartarea, înlocuirea sau reconditionarea scaunelor pana sau garniturilor, care vor fi accesibile fara îndepartarea vanei de conducte.

Mecanismele de comanda ale tuturor vanelor vor fi realizate astfel încât sa poata fi deschise si închise de un singur om la o presiune cu 15% mai mare decât presiunea de operare maxima specificata. Orice mecanism va fi astfel proiectat încât sa permita operarea manuala în timp util si sa nu depaseasca o forta de tragere solicitata de 250N.

Toate rotile de manevra vor fi asamblate sa se învârteasca în sensul acelor ceasornicului pentru a închide vanele. Directia rotirii, pentru deschidere si închidere va fi indicata pe roata de manevra.

Vanele vor fi operate în siguranta în concordanta cu proprietatile întregului sistem.	Astfel, pe traseul conductelor de distributie se vor prevedea 3 camine de vane.

Caminele de vane amplasate pe conductele de distributie vor fi din beton, avand Di=2,0m si Hi=1,5m - 3 buc

4. Camine de golire – 7 buc

In punctele cele mai joase de pe traseul conductei de aductiune si distributie in zona in care se vor subtraversa vai, se prevad armaturi de golire, acestea sunt prevazute in camine de golire si sunt concepute sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport. S-au prevazut astfel 7 camine de golire (CG).

Diametrul caminelor de golire este: CG - Di=2,0 m si Hi=2,5 m

Caminele de golire se vor executa din beton impermeabil (minim C25/30 P4), impermeabilizate cu tencuieli speciale si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacul caminelor va fi din fonta ductila, carosabil. Caminele vor fi prefabricate.

5. Camine de aerisire – 2 buc

In punctele cele mai inalte de pe conducta de aductiune (distributie) apa potabila s-a prevazut cate un dispozitiv automat de aerisire dezaerisire montat in camin vizitabil. S-au prevazut 2 buc de astfel de camine DAD. Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incat sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Diametrul caminelor de aerisire este Di=1,5m si Hi=1,5m, iar diametrul supapei automate de aerisire-dezaerisire Dn=50 mm.

Caminele de aerisire se vor executa din beton impermeabil (minim C25/30 P4), impermeabilizate cu tencuieli speciale si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacul caminelor va fi din fonta ductila, carosabil. Caminele vor fi prefabricate.

6. Hidranti de incendiu – 5 buc

Respectând prevederile Normativului NP 133-2013 s-au prevăzut hidranţi pe porţiunile dens populate, în intersecţii de străzi. Hidranţii prevăzuţi sunt hidranţi de suprafaţă cu Dn=80 mm, Pn 10, montaţi pe conducte prin intermediul unui cot cu picior şi flanşe la ambele capete. Sub talpa cotului se va turna o fundaţie din beton simplu. Pentru ca după folosire hidrantul să se poată autogoli, sub orificiul de golire se va împrăştia 0,25 mc de pietriş monosort pentru a putea acumula rapid apa din corpul hidrantului, disipându-l sub adâncimea de îngheţ.

Hidrantii se amplaseaza in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul (la minim 2m distanta de orice constructie). Amplasarea hidrantilor se va face conform planurilor de situatie din proiect. Hidrantii vor fi prevazuti cu robinet de concesie. Marcarea pozitiei hidrantilor se va face cu placi indicatoare rezistente la intemperii. Cutia de protectie a hidrantului este realizata din material compozit si incastrata intr-o placa de beton, prevazuta cu guler pentru asfaltare.

Astfel, pe conducta de distributie sunt prevazuti 5 hidranti supraterani de incendiu Dn=80mm.

7. Subtraversari de drumuri si santuri – 122 buc

Subtraversarile de drumuri si santuri cu conducta de distributie se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, in tub de protectie OL Dn219.1x10 si Dn273x10mm.

Lucrările executate prin metoda forajului orizontal dirijat nu produc disconfort in traficul rutier și nu periclitează siguranța circulației. Pentru realizarea forajului orizontal dirijat se vor executa gropi de foraj la inceputul si la sfarsitul forajului. Executia se face prin utilizarea unei sape de foraj având forma unui sfredel cu dalta in lance. Avansarea pe orizontala se realizeaza în sistem rotativ prin maruntirea solului, pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere). 	Lucrarile vor trebui executate in mod obligatoriu de societati cu experienta in executarea unor astfel de lucrari.

8. Supratraversari Rau Botfei - 6 buc

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 6 supratraversare peste Rau Botfei astfel:

1. Supratraversare nr.1 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.1 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 566003,83 | 275272,56 |

2. Supratraversare nr. 2 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=13m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.2 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 565895,72 | 275204,45 |

3. Supratraversare nr. 3 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=21m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.3 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 565530,45 | 274968,33 |

4. Supratraversare nr. 4 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=17m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.4 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 564634,52 | 274843,52 |

5. Supratraversare nr. 5 Raul Botfei in localitatea Agrisu Mic cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=20m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.5 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Agrisu Mic | 563445,11 | 274405,65 |

6. Supratraversare nr. 6 Raul Botfei in localitatea Agrisu Mic cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=24m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.6 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Agrisu Mic | 563306,89 | 274338,55 |

9. Bransamente la gospodarii in localitatile Botfei si Agrisu Mic- 124 bucati

Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de distributie din localitatile Botfei si Agrisu Mic.

Pe conductele de distributie se preved coliere de bransare pentru fiecare gospodarie in parte cu diametre Dn= 90/25, 110/25 mm si 125/25mm.

Fiecare bransament va fi prevazut cu colier de bransare, teava Dn=25 mm , robinet de concesie si camin de apometru (Dn=1000 mm) complet echipat amplasat la limita de proprietate unde se prevede dop de capat.

Pentru gospodariile care au in punctul de bransare o presiune mai mare de 5 bar se prevad reductoare de presiune in caminul de bransament.

Pentru gospodariile aflate pe partea opusa retelei stradale de distributie, bransamentele se vor realiza prin sapatura deschisa, sau prin foraj orizontal, pentru a evita spargerea asfaltului.

La bransamente, pe iesirea din caminul de apometru, pe conducta se prevede un dop de capat care se va indeparta in momentul in care se va realiza bransamentul la instalatiile interioare din gospodarie sau din institutia publica.

10. Gospodaria de apa Botfei

Gospodaria se va amplasa in localitatea Botfei pe un teren pus la dispozitie de comuna Halmas.

Coordonatele stereo 70 ale GA sunt:

| X = 566660,07 Y = 276025,57 | X= 566659,92 Y= 275993,08 | X= 566632,92 Y= 275993,16 | X= 566633,07 Y= 276025,66 |
| --- | --- | --- | --- |

In gospodaria de apa se vor realiza urmatoarele:

- 1 foraj de explorare – exploatare H=100 m

- 1 rezervor metalic suprateran – capacitate 200 mc

- 1 statie de tratare – clorinare – pompare

- Camin Psi

- Toaleta ecologica

- Foraj de explorare – exploatare

Sursa de apa pentru localitatile Botfei si Agrisul Mic va fi un foraj nou care va fi amplasat in incinta gospodariei de apa proiectata din localitatea Botfei.

Din punct de vedere constructiv obiectele captarii se prezinta in felul urmator:

- forajul de medie adincime se va executa cu H = 100m. Saparea se va executa prin foraj hidraulic cu circulatie inversa, cu diametre de sapa adecvate tubarii unei coloane de protectie cu Ø520mm in intervalul 30-40m (adancimea este orientativa urmand a fi stabilita in functie de situatia concreta intalnita), cimentata in spate pe toata lungimea; tubarea cu coloana de prelungire si coloana filtranta Ø210mm pana la final.

- cabina de foraj se va executa din beton armat, sub forma de cuva paralelipipedica cu dimensiunile interioare de L=2,4m, B= 1,80m; H= 1,9m. Planseul va avea un chepeng din tabla striata din otel zincat electrolitic.

| Coordonatele stereo 70 ale forajului sunt: | X = 566643.07 |
| --- | --- |
|  | Y = 276018.19 |

- Statie de tratare – denitrificare - clorinare

Modulul de tratare se va monta in incinta gospodariei de apa proiectate, intr-un container metallic termoizolat, fara podea cu dimensiunile exterioare min. 6,00 x 2,43 x 2,7 m ( L x b x h)

- Platforma betonata container tratare

Containerul se amplaseaza pe un radier din beton armat C25/30, de formă dreptunghiulara având lungimea de 7,00 m, lăţimea de 3,5 m şi grosimea de 30 cm. Radierul de beton se va realiza pe un strat de balast compactat de minim 40 cm si un beton de egalizare de10 cm C8/10

- Modulul de tratare realizeaza:

➢ retinerea suspensiilor mecanice;

➢ reducerea substantelor organice;

➢ eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute a apei;

➢ dezinfectia bacteriologica.

Componenta statiei de tratare este urmatoarea:

1 - Sistem de clorinare cu clor lichid (preclorinare)

2 - Rezervor tampon 10 mc/h

3 - Grup de pompare proces

4 - Filtru automat cu pat filtrant catalitic

5 - Filtru automat cu pat de carbune activ

6 - Sistem de clorinare cu clor lichid

7 - Pompa spalare filtre

8 - Pompa spalare filtre

Etapele tratarii apei sunt:

1. REZERVOR TAMPON

2. POMPARE DE PROCES – are ca scop preluarea apei din bazinul de stocare si asigurarea presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare.

3. ACTIVARE PAT CATALITIC - scopul principal al acestei etape este de a activa materialul granular din filtrul automat cu pat filtrant catalytic

4.  FILTRARE MULTIMEDIA – scopul acestei este etape este de a obtine o apa cu caracteristici fizico-chimice si organoleptice ridicate. Acesta etapa este realizata cu doua filtre multimedia: un filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ.

Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.

5. POSTCLORINARE – scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0.5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua publica de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare proportionale care introduce clor lichid in apa in functie de valoarea debitului de apa

Funcţiunile îndeplinite de instalaţia hidraulică vor fi:

- umplerea rezervorului

- furnizarea apei potabile pentru consumatori până la nivelul rezervei intangibile de incendiu;

- preaplin;

- golirea rezervoarelor;

- spălarea şi dezinfectarea bazinelor;

- prelevarea de probe de apă din rezervor

- asigurarea volumului intangibil de incendiu

- asigurarea accesului exclusiv a pompierilor la rezerva intangibila de incendiu

Executia instalatiilor exterioare se face de catre constructor in baza planselor cuprinse la prezenta documentatie.

- Inmagazinare

Rezervorul de inmagazinare va fi amplasat in incinta gospodariei de apa proiectata si are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, dar si de stocare a rezervei intangibile pentru incendiu. Capacitatea de stocare 200 mc.

Diametrul rezervorului D = 7.68 m

Inaltimea rezervorului H= 4.90 m

Rezervorul va fi cilindric suprateran cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm si dimensiuni de 2,55 m X 1,25 m ambutisat si perforat din fabrica care va fi prins cu şuruburi (Φ12), puilite si garnituri de etanşare la locul de montaj. Executia instalatiilor hidraulice interioare se face corespunzator tipului de rezervor metalic achizitionat de antreprenor in baza fisei tehnice a proiectantului.

- Fundaţia pentru rezervor

Sistemul de fundare a rezervorului va fi constituit dintr-un radier general cu grinzi si ploturi de fundare diametrul fundatiei pentru rezervor va fi mai mare cu minim 1 m decat diametrul rezervorului

Radierul are grosimea de 25 cm si grinda dispusa pe circuferinta exterioara a radierului precum si grinzile dispuse radiar au dimensiunile transversale de 60 x60 cm. Sub grinzile radierului sa vor turna ploturi de fundare din beton simplu C25/30 pentru a se ajunge la adancimea de fundare de 1.20 m sub cota terenului amenajat. Sub ploturile de fundare s-a prevazut o perna de balast cu adancimea de 0,35 m, si cu o compactare de 100%. Radierul se va executa din beton armat monolit clasa C25/30 armat cu bare din BST500S.

Se va acorda o deosebita atentie la pozitionarea pieselor inglobate pentru trecerea conductelor. Etansarea intre piesa de trecere si conducta se va face cu chituri elastice.

Pentru protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice a fost prevăzută la rezervor o instalaţie de paratrăznet cu tijă, conductor de coborâre legat la o priza de pământ.

- Camin PSI si conducta PSI

In incinta gospodariei de apa Botfei se va amplasa un camin PSI si  conducta PSI de la rezervor pana la camin. Conducta va fi din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=110mm. Caminul PSI va fi din beton monolit Di=1.25 m H=2.0 m. Rolul acestui camin este de a facilita racordul masinilor de pompieri la rezerva intangibila de incendiu.

- Toaleta ecologica, cu lavoar, vidanjabila

Deoarece in comuna nu exista retea de canalizare menajera, se va monta o toaleta ecologica care va fi vidanjata de catre operatorul sistemului de alimentare ori de cate ori va fi nevoie.

- cuvă colectoare cu capacitate de 220 l

- aerisire a cuvei colectoare

- pereţi exteriori cabina din PAFS

- scaun englezesc cu capac (poziţie şezând)

- suport pentru hârtie igienică

- încuietoare metalică

- chiuvetă

- Platforme incinta si drumul de acces la gospodaria de apa

- S-a proiectat un drum de acces la gospodaria de apa cu o fundatie de 30 cm balast compactat si un strat de 10 cm piatra sparta compactata. Gradul de compactare va fi 100%.

- Pentru a inlesni accesul utilajelor la rezervor, statia de pompare, statia de tratare- clorinare, si foraj, in jurul acestora s-au prevazut platforme balastate si pietruite cu h=30cm balast si 10 cm piatra sparta. Gradul de compactare va fi 100%. Platformele balastate si pietruite  au o panta de 1% cu inclinare spre gardul de protectie, conform planului de situatie din piese desenate atasat acestei documentatii.

- Imprejmuire si porti

Imprejmuirea gospodariei de apa Botfei se va realiza cu panouri de gard bordurat zincat 2.0 x2.0 m/panou pe stâlpi metalici ancoraţi în fundaţii izolate din beton. L=110 m.

2. Alimentare cu apa in localitatea Urvisu de Beliu

1. Conducta de aductiune

Conducta de aductiune, asigura transportul apei sub presiune de la captare pana la statia de tratare si pana la rezervorul de inmagazinare amplasate in aceeasi incinta a gospodariei de apa proiectata din localitatea Urvisu de Beliu.

Conducta de aductiune va fi din PE100HD, SDR 17, PN10, Dn=110mm cu lungime de L=50m.

2. Conducta de distributie

Retelele de distributie, asigura transportul si distribuirea apei sub presiune de la gospodaria de apa Urvisu de Beliu si pana la gospodariile aflate pe drumul principal din localitatea Urvisu de Beliu.

Dimensionarea retelelor de distributie s-a facut in ipoteza in care apa se distribuie prin bransamente individuale, considerandu-se debitul specific pentru nevoile gospodaresti de 150 l/om, zi. La calculul retelei de distributie si a numarului de hidranti s-au avut in vedere prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe domeniul public al Comunei Hasmas, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele existente si respectand SR 8591/1997.

La stabilirea configuratiei retelei de distributie s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- desfasurarea tramei stradale a localitatilor Urvisu de Beliu si Clit, cu amplasarea consumatorilor individuali si determinarea zonelor aglomerate;

- amplasarea institutiilor principale din localitate;

- prevederile PUG si ale certificatului de urbanism, precum si analiza facuta pe teren.

Retelele de distributie s-au dimensionat conform NP 133-2013 si a GP 106 – 04 la debitul Qorarmax + Qie, se vor executa din polietilena de inalta densitate PE100HD                                      D=63-125mm, SDR 17.

Lungimea totala a conductelor de distributie este de 2206

- retea distributie din PE 100 HD; SDR 17; PN10

- Ø 125 mm L=1898 m

- Ø 110 mm L=276 m

- Ø 63 mm L=32 m

Total: 2206 m

Conductele se vor executa în sapatura deschisa. Adancimea de pozare va fi in medie de -1.1 m – -1.50 m cota radier, respectandu-se adancimea minima la generatoarea superioara de -1.0m. Pozarea conductelor se va face conform cotelor inscrise in nodurile retelei de distributie, pe planurile de situatie.

Conductele din PE se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 10 cm grosime,. Materialul de umplutură din jurul conductei de PE şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip granulatie 1-3 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 1 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan.

Transeele vor fi sprijinite pe toata lungimea, cu dulapi metalici de inventar, pentru evitarea oricaror surpari de teren. In zonele in care datorita unor retele de utilitati/cabluri electrice nu se pot utiliza sprijinirile metalice de inventar, lucrul va continua in mod obligatoriu doar in conditiile in care se vor realiza sprijiniri corespunzatoare din lemn astfel incit manevrele din interiorul santului sa fie executate in conditii de siguranta maxima!

Retelele de alimentare cu apa se vor amplasa pe strazile principale din localitatea Urvisu de Beliu, in afara zonei carosabile (in acostament sau in taluzul santului) acolo unde acest lucru este posibil; iar in restul situatiilor conducta se va amplasa pe marginea drumului in asfalt. Taierea cu disc diamantat este impusa pentru a se evita fisurile ulterioare in asfalt.

Desfacerea drumurilor asfaltate se va face in conformitate cu urmatoarele prescriptii: se va taia cu masina cu discuri diamantate o margine a drumului (o parte), dupa care se va sparge asfaltul existent; se va sapa pana la cota necesara conform profilelor.

Refacerea se va face astfel: se va asterne in straturi 10 cm de nisip sub conducta si peste conducta, inclusiv in buzunare (compactat obligatoriu cu mai de mana); intre stratul de nisip si stratul de balast umplutura se va face cu pamant (compactat); peste stratul de balast de 30cm se va asterne 10 cm de piatra sparta, peste care se va turna 5cm BAD22,4 si 4cm BA16.

OBLIGATORIU, DECONTAREA SE VA FACE CONFORM LUCRARI REAL EXECUTATE.

Stabilitatea santului trebuie asigurata printr-o sprijinire provizorie cu dulapi metalici. Sprijinirile provizorii ale santului se vor indeparta, in concordanta cu calculul static, in asa fel incat conducta sa nu fie nici avariata, nici deplasata din pozitie. Compactarea stratelor se face pe masura realizarii umpluturii cu scoaterea treptata a dispozitivelor de sprijinire metalice. In acest scop sprijinirile metalice refolosibile de inventar vor avea o mica abatere de la verticalitate perfecta, cu distanta mai mica intre laturile de sprijinire in partea de jos. In acest mod are o usoara forma de „ic” permitand o mai usoara extragere.

Materialul de umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm, acesta se va asterne in sant in straturi de 15-20 cm si se va compacta fiecare strat in parte.

La terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea lor initiala.

3. Camine de vane – 2 buc

La intersectiile de retele se vor prevedea vane de linie (de inchidere) montate in camine din beton. Acestea se folosesc pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat in cazuri de avarie. Toate armaturile vor fi localizate prin marcare cu placi indicatoare rezistente la intemperii.

Toate vanele, axele si rotile de manevra vor fi pozitionate într-un mod care sa permita accesul cu usurinta al personalului de operare. Va fi posibila îndepartarea, înlocuirea sau reconditionarea scaunelor pana sau garniturilor, care vor fi accesibile fara îndepartarea vanei de conducte.

Mecanismele de comanda ale tuturor vanelor vor fi realizate astfel încât sa poata fi deschise si închise de un singur om la o presiune cu 15% mai mare decât presiunea de operare maxima specificata. Orice mecanism va fi astfel proiectat încât sa permita operarea manuala în timp util si sa nu depaseasca o forta de tragere solicitata de 250N.

Toate rotile de manevra vor fi asamblate sa se învârteasca în sensul acelor ceasornicului pentru a închide vanele. Directia rotirii, pentru deschidere si închidere va fi indicata pe roata de manevra.

Vanele vor fi operate în siguranta în concordanta cu proprietatile întregului sistem.	Astfel, pe traseul conductelor de distributie se vor prevedea 2 camine de vane.

Caminele de vane amplasate pe conductele de distributie vor fi din beton, avand Di=2,0m si Hi=1,5m - 2 buc.

4. Camine de golire – 1 buc

In punctele cele mai joase de pe traseul conductei de aductiune si distributie in zona in care se vor subtraversa vai, se prevad armaturi de golire, acestea sunt prevazute in camine de golire si sunt concepute sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport. S-au prevazut astfel 1 camine de golire (CG).

Diametrul caminelor de golire este: CG - Di=2,0 m si Hi=2,5 m

Caminele de golire se vor executa din beton impermeabil (minim C25/30 P4), impermeabilizate cu tencuieli speciale si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacul caminelor va fi din fonta ductila, carosabil. Caminele vor fi prefabricate.

5. Hidranti de incendiu – 2 buc

Respectând prevederile Normativului NP 133-2013 s-au prevăzut hidranţi pe porţiunile dens populate, în intersecţii de străzi. Hidranţii prevăzuţi sunt hidranţi de suprafaţă cu Dn=80 mm, Pn 10, montaţi pe conducte prin intermediul unui cot cu picior şi flanşe la ambele capete. Sub talpa cotului se va turna o fundaţie din beton simplu. Pentru ca după folosire hidrantul să se poată autogoli, sub orificiul de golire se va împrăştia 0,25 mc de pietriş monosort pentru a putea acumula rapid apa din corpul hidrantului, disipându-l sub adâncimea de îngheţ.

Hidrantii se amplaseaza in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul (la minim 2m distanta de orice constructie). Amplasarea hidrantilor se va face conform planurilor de situatie din proiect. Hidrantii vor fi prevazuti cu robinet de concesie. Marcarea pozitiei hidrantilor se va face cu placi indicatoare rezistente la intemperii. Cutia de protectie a hidrantului este realizata din material compozit si incastrata intr-o placa de beton, prevazuta cu guler pentru asfaltare.

Astfel, pe conducta de distributie sunt prevazuti 2 hidranti supraterani de incendiu Dn=80mm.

6. Subtraversari de drumuri si santuri – 52 buc

Subtraversarile de drumuri si santuri cu conducta de distributie se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, in tub de protectie OL Dn219.1x10 si Dn273x10mm.

Lucrările executate prin metoda forajului orizontal dirijat nu produc disconfort in traficul rutier și nu periclitează siguranța circulației. Pentru realizarea forajului orizontal dirijat se vor executa gropi de foraj la inceputul si la sfarsitul forajului. Executia se face prin utilizarea unei sape de foraj având forma unui sfredel cu dalta in lance. Avansarea pe orizontala se realizeaza în sistem rotativ prin maruntirea solului, pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere). 	Lucrarile vor trebui executate in mod obligatoriu de societati cu experienta in executarea unor astfel de lucrari.

7. Supratraversari Rau Urvis – 3 buc

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 3 supratraversare peste Rau Urvis

astfel:

1. Supratraversare nr. 7 Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=18m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.7 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 563696,91 | 276925,11 |

2. Supratraversare nr. 8 Raul Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.8 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 562829,22 | 276635,94 |

3. Supratraversare nr. 9 Raul Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.9 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 562324,48 | 276515,46 |

8. Bransamente la gospodarii in localitatea Urvisu de Beliu - 58 bucati

Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de distributie din localitatea Urvisu de Beliu.

Pe conductele de distributie se preved coliere de bransare pentru fiecare gospodarie in parte cu diametre Dn=63/25; 110/25 mm si 125/25mm.

Fiecare bransament va fi prevazut cu colier de bransare, teava Dn=25 mm , robinet de concesie si camin de apometru (Dn=1000 mm) complet echipat amplasat la limita de proprietate unde se prevede dop de capat.

Pentru gospodariile care au in punctul de bransare o presiune mai mare de 5 bar se prevad reductoare de presiune in caminul de bransament.

Pentru gospodariile aflate pe partea opusa retelei stradale de distributie, bransamentele se vor realiza prin sapatura deschisa, sau prin foraj orizontal, pentru a evita spargerea asfaltului.

La bransamente, pe iesirea din caminul de apometru, pe conducta se prevede un dop de capat care se va indeparta in momentul in care se va realiza bransamentul la instalatiile interioare din gospodarie sau din institutia publica.

Numar total bransamente - 58 bucati

9. Gospodaria de apa Urvisu de Beliu

In gospodaria de apa Urvisul de Beliu se vor implementa urmatoarele:

- 1 foraj de explorare – exploatare H=100 m

- 1 rezervor metalic suprateran – capacitate 200 mc

- 1 statie de tratare – clorinare – pompare

- Camin Psi

- Toaleta ecologica

Gospodaria se va amplasa in localitatea Urvisul de Beliu pe un teren pus la dispozitie de comuna Halmas.

Coordonatele stereo 70 ale GA sunt:

| X = 563986,17 Y = 277125,94 | X= 564005,33 Y= 277099,69 | X= 563991,88 Y= 277089,84 | X= 563964,44 Y= 277109,99 |
| --- | --- | --- | --- |

- Foraj de explorare – exploatare

Sursa de apa pentru localitatile Urvisu de Beliu si Clit va fi un foraj nou de medie adancime cu H=100m care va fi amplasat in incinta gospodariei de apa proiectata din localitatea Uileacu de Beliu.

Din punct de vedere constructiv obiectele captarii se prezinta in felul urmator:

- forajul de medie adincime se va executa cu H = 100m. Saparea se va executa prin foraj hidraulic cu circulatie inversa, cu diametre de sapa adecvate tubarii unei coloane de protectie cu Ø520mm in intervalul 30-40m (adancimea este orientativa urmand a fi stabilita in functie de situatia concreta intalnita), cimentata in spate pe toata lungimea; tubarea cu coloana de prelungire si coloana filtranta Ø210mm pana la final.

- cabina de foraj se va executa din beton armat, sub forma de cuva paralelipipedica cu dimensiunile interioare de L=2,4m, B= 1,80m; H= 1,9m. Planseul va avea un chepeng din tabla striata din otel zincat electrolitic.

| Coordonatele stereo 70 ale forajului sunt: | X = 563992.87 |
| --- | --- |
|  | Y = 277099.82 |

- Statie de tratare – denitrificare – clorinare Urvisu de Beliu

Modulul de tratare se va monta in incinta gospodariei de apa proiectate, intr-un container metallic termoizolat, fara podea cu dimensiunile exterioare min. 6,00 x 2,43 x 2,7 m ( L x b x h)

- Platforma betonata container tratare Urvisu de Beliu

Containerul se amplaseaza pe un radier din beton armat C25/30, de formă dreptunghiulara având lungimea de 7,00 m, lăţimea de 3,5 m şi grosimea de 30 cm. Radierul de beton se va realiza pe un strat de balast compactat de minim 40 cm si un beton de egalizare de10 cm C8/10.

- Modulul de tratare realizeaza:

➢ retinerea suspensiilor mecanice;

➢ reducerea substantelor organice;

➢ eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute a apei;

➢ dezinfectia bacteriologica.

Componenta statiei de tratare este urmatoarea:

1 - Sistem de clorinare cu clor lichid (preclorinare)

2 - Rezervor tampon 10 mc/h

3 - Grup de pompare proces

4 - Filtru automat cu pat filtrant catalitic

5 - Filtru automat cu pat de carbune activ

6 - Sistem de clorinare cu clor lichid

7 - Pompa spalare filtre

8 - Pompa spalare filtre

Etapele tratarii apei sunt:

1. REZERVOR TAMPON

2. POMPARE DE PROCES – are ca scop preluarea apei din bazinul de stocare si asigurarea presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare.

3. ACTIVARE PAT CATALITIC - scopul principal al acestei etape este de a activa materialul granular din filtrul automat cu pat filtrant catalytic

4.  FILTRARE MULTIMEDIA – scopul acestei este etape este de a obtine o apa cu caracteristici fizico-chimice si organoleptice ridicate. Acesta etapa este realizata cu doua filtre multimedia: un filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ.

Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.

5. POSTCLORINARE – scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0.5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua publica de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare proportionale care introduce clor lichid in apa in functie de valoarea debitului de apa

Funcţiunile îndeplinite de instalaţia hidraulică vor fi:

- umplerea rezervorului

- furnizarea apei potabile pentru consumatori până la nivelul rezervei intangibile de incendiu;

- preaplin;

- golirea rezervoarelor;

- spălarea şi dezinfectarea bazinelor;

- prelevarea de probe de apă din rezervor

- asigurarea volumului intangibil de incendiu

- asigurarea accesului exclusiv a pompierilor la rezerva intangibila de incendiu

Executia instalatiilor exterioare se face de catre constructor in baza planselor cuprinse la prezenta documentatie.

SCHEMA STATIEI DE TRATARE A APEI Q = 7.2 mc/h

1. Instalatie activare pat catalitic  Dn50 / V100

Pompa dozatoare / Contor cu impulsuri / Vas stocare hipoclorit

Sistemul este compus din:

- o pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii (conducte si fitinguri din PE, injector pentru solutia de hipoclorit de sodiu, senzor de nivel solutie, etc.)

- debitmetru cu generator de impulsuri (1 imp / 100 litri)

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit 100 litri

Pompa dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de clorinare.

Acesta pompa poate fi montata pe perete. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri:	N = 160 imp/min

- Conexiuni:			Tub PE (6x(4

- Dimensiune:			240x165x150

- Alimentare:			220V / 50Hz;

- Putere:			P = 12.2 W

- Accesorii: 			injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric

| Debit | Contrapresiune | Volum injectat |
| --- | --- | --- |
| l/h | Bar | ml/inj. |
| 4 | 12 | 0.42 |
| 5 | 10 | 0.52 |
| 6 | 8 | 0.63 |
| 8 | 2 | 0.83 |

Contor cu impulsuri – DN50

Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit nominal:		Qn = 15 mc/h

- Debit maxim:			Qmax = 30 mc/h

- Frecventa impulsuri:	1 imp / 100 litri

- Racord IN/OUT: 		Filet 2”

Vas stocare – V100

Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum:		V = 100 litri

- Dimensiuni		(540 x 800 mm

2. Rezervor tampon 10 mc

| Produs | Caracteristici tehnice |
| --- | --- |
|  | Diam.(mm) | Cap.(mc) | L\H(mm) |
| Rezervor orizontal ingropat | 1600 | 10 | 5250 |

Dotari rezervor :

- 1 manloc de vizitare DN 500, H=400,

- 1 buc prelungire manloc DN500, H=600

- 1 buc aerisitor DN 50

- 1 buc flansa DN 50

- 1 buc flansa DN 50

3. Grup de pompare cu doua pompe orizontale

Caracteristici tehnice pentru grup pompare:

- Debit grup :   2 x 7.2 mc / h

- Inaltime de pompare: 36 mCA

- putere instalata: 2 x 3kW

- alimentare: 380 V/ 50 Hz

- doua pompe multietajate  orizontale montate pe sasiu metalic

- echipate cu valve de sens pe aspiratia fiecarei pompe;

- echipate cu robineti de izolare pe aspiratia si refularea fiecarei pompe;

- echipate cu tablou comanda si automatizare, presostat  si manometru;

Caracteristici tablou comanda si control:

- clasa de izolatie IP 54;

- intrerupator general de siguranta;

- comanda pompelor se realizeaza prin intermediul presostatelor

- comanda pompelor este tip “incrucisat”

- indicatori luminosi pentru functionarea fiecarei pompe;

- selectarea pentru functionare MAN./AUT.

- transformator de joasa tensiune pentru comanda externa;

- posibilitate conectare contactor de minim (pentru aspiratie);

- sigurante fuzibile pentru fiecare pompa;

- protectie amperometrica pentru fiecare pompa;

4. Filtru automat pentru deferizare

Informatii generale

Filtrele automate pentru deferizare cu pyrolusit realizeaza purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un mediu filtrant catalitic special, pyrolusit activ amestecat cu nisip cuartos. Acest mediu filtrant are o actiune oxidanta asupra fierului dizolvat si a manganului.

Pentru a mari capacitatea catalitica a mediului filtrant se recomanda introducerea unui agent oxidant (clor) in apa bruta supusa filtrarii.

In timpul procesului, patul filtrant retine particulele suspendate, randamentul filtrarii creste din momentul ce particulele solide retinute actioneaza la fel ca si patul filtrant.  La fel de mult creste si rezistenta hidraulica a patului filtrant impotriva debitului apei, astfel caderea de presiune intre intrare si iesire creste de asemenea. Caderea de presiune permisa este de maximum 1 bar, dupa aceea este necesara spalarea inversa a patului filtrant

Procesul  de  spălare  inversă  a  mediului  filtrant, care  se  face  periodic  (1 - 14 zile),  constă  în   spălarea inversă a patului filtrant de jos în sus, spălare în care impurităţile reţinute sunt îndepărtate. Acest proces este urmat de o scurtă pauză de decantare pentru a permite patului de filtrare  să se  aşeze în  poziţia  corectă   sub acţiunea gravitaţiei.

Descriere

Filtrele automate pentru deferizare au o structura robusta, corpul  filtrului fiind format dintr-un recipient de  polietilena armat cu fibra de sticla, având montat la partea superioara sistemul vana-programator electronic,  sistem ce permite controlul direct si permanent al functionarii. Vana este compacta, realizata din material ABS  netoxic.  Realizeaza cicluri complete de lucru in trei faze: filtrare, spalare inversa, clatire.

Programatorul electronic digital permite setarea orei la care sa se declanseze procesul de spalare inversa a mediului filtrant, precum si cat de des trebuie sa se faca aceasta. Programatorul permite setarea duratei tuturor  fazelor procesului de spalare inversa in functie de specificul aplicatiei.

Caracteristici ale apei brute

- pH apa bruta			6.5 – 9.0

- concentratia Fe si Mn		<3.0 ppm

- concentratie clor rezidual		0.4 – 0.6 ppm

Caracteristici tehnice generale

- Presiunea apei (min÷max)	1.5 - 8.0 bari

- Temperatura de lucru		5 - 40 °C

- Tensiune alimentare		220/12V - 50Hz

- Timp de regenerare		20÷30 min.

- (p min/max			0,2÷1,0 bar

Caracteristici tehnice

| Racorduri | Debit [ m3/h ] | Dimensiuni [mm] |
| --- | --- | --- |
| IN/OUT | Spalare | Nominal | Maxim | Spalare inversa | A | B |
| 2’’ | 1 ½” | 8.02 | 12.84 | 20.06 | 930 | 2400 |

5. Filtru automat cu pat de carbune activ

Filtrele automate cu pat de carbune activ realizeaza purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat. Aceste filtre sunt folosite de obicei pentru a indeparta fierul, substantele organice, clorul rezidual din apa si pentru a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.

Caracteristicile cele mai importante ale filtrelor cu carbune activ sunt: timpul de contact apa/carbune activ (raportul debit/cantitatea de carbune) si inaltimea patului filtrant. Filtrele cu carbune activ sunt dimensionate pentru un timp de contact de   min. 2.0 minute, cu o inaltime a patului filtrant de cel putin 100 cm.

Procesul  de  spalare  inversa  a  mediului  filtrant se  face  periodic (1 - 14 zile) si se desfasoara in doua etape:

- etapa 1 - spalarea inversa propriu-zisa (apa de spalare circula de jos in sus)

- etapa 2 – clatire (apa de spalare circula de sus in jos).

Scopul spalarii inverse este de a reface eficienta patului filtrant prin indepartarea solidelor retinute in timpul operarii.

Descriere

Filtrele automate cu pat de carbune activ au o structura robusta, corpul lor fiind format dintr-un recipient de polietilena armat cu fibra de sticla avand montat la partea superioara o valva automata cu afisaj digital.

Aceasta vana automata realizeaza cicluri complete de lucru in trei faze : filtrare, spalare inversa, clatire.

Programatorul electronic cu care este echipata vana automata permite setarea orei la care sa se declanseze procesul de spalare inversa a mediului filtrant, precum si cat de des trebuie sa se faca aceasta. Acesta permite setarea duratei tuturor fazelor procesului de spalare inversa in functie de specificul aplicatiei.

## Parametri de operare

- Presiune de lucru 	2.0 - 6.0 bari

- Temperatura de lucru 	5 - 40 ºC

- Tensiune alimentare	220V – 50Hz

- Tensiune de lucru	12V – 50Hz

- Timp de contact		2 min

Caracteristici tehnice

| Debit [m3/h] | Debit spalare inversa | Racorduri | Dimensiuni |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IN/OUT | Spalare | A | B |
| Timp contact [ 2 min ] | Timp contact [ 4 min ] | Timp contact [ 6 min ] | [m3/h] | [ inch ] | [ mm ] | [mm] | [mm] |
| 13.67 | 6.84 | 4.56 | 13.67 | 2 " | 1 ½ " | 780 | 2350 |

POMPA SPALARE FILTRU

Caracteristici :

- debit: 20.06 mc/h  ;

- presiune: 24 mcA (punct de functionare);

- constructie din fonta

- alimentare electrica: 380 Vca;

- putere nominala:  4 Kw;

- grad de protectie IP 55;

POMPA SPALARE FILTRU

Caracteristici :

- debit: 13.67 mc/h;

- presiune: 24 mcA (punct de functionare);

- constructie din fonta

- alimentare electrica: 380 Vca;

- putere nominala:  3 Kw;

- grad de protectie IP 55;

6. Sistem de postclorinare cu clor lichid Dn50 / V100

Pompa dozatoare / Contor cu impulsuri / Vas stocare hipoclorit

Sistemul de postclorinare este compus din:

- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit;

Pompa dozatoare - PD

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de postclorinare.

Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri:	N = 160 imp/min

- Conexiuni:			Tub PE (6x(4

- Dimensiune:			240x165x150

- Alimentare:			220V / 50Hz;

- Putere:			P = 12.2 W

- Accesorii: 			injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric,

senzor de nivel

| Debit | Contrapresiune | Volum injectat |
| --- | --- | --- |
| l/h | Bar | ml/inj. |
| 4 | 12 | 0.42 |
| 5 | 10 | 0.52 |
| 6 | 8 | 0.63 |
| 8 | 2 | 0.83 |

Contor cu impulsuri – CDN50

Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit nominal:		Qn = 15 mc/h

- Debit maxim:			Qmax = 30 mc/h

- Frecventa impulsuri:	1 imp / 100 litri

- Racord IN/OUT: 		Filet 2”

Vas stocare hipoclorit

Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum:		V = 100 litri

- Dimensiuni		(500 x 680 mm

7. Analizator de clor rezidual in apa montat la iesirea din statie

Analizatorul de clor rezidual este sistem de masurare on-line a clorului rezidual din apa tratata care este compus din:

- Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv “debit constant”

- Controler de proces

Celula de masurare a clorului rezidual cu dispozitiv “debit constant” Carcasa din PVC si plexiglas

- Sistem de masurare electrozi Cu/Pt

- Gama de masura: 0.00 ÷ 5.00 ppm Cl2

- Dispozitiv de echilibrare debit apa

- Dispozitiv de curatire mecanica a electrozilor de masurare

- Racord pentru apa de proba - tub PE Ø 8x12 mm

- Cablu de conectare la unitatea automata de comanda

- Presiune: min. 0.5 bari - max. 3 bari

- Temperatura: -10 ÷ +60 oC

- Temperatura de lucru: 0 ÷ +45 oC

Controler de proces

Controlerul de proces este un instrument modern, realizat cu tehnologie de ultima ora. Acesta primeste un semnal electric de la celula de masurare a clorului rezidual si il transforma in curent unificat 4-20 mA. Deasemenea acest controler are posibilitatea de a transmite un semnalul unificat catre un inregistrator sau transmiter de date.

- Tensiune de alimentare:	230 V / 50 Hz

- Putere:			7 VA

- Comunicatie			port RS232

- Gama de masurare:		0.00 – 2.00 ppm Cl2

- Relee iesire:			2 relee independente configurabile

- Curent iesire:			0 – 20 mA (configurabil)

- Sarcina max.			600 Ώ

- Display:			LCD 2 linii x 16 digiti

- Protectie:			IP66

- Temperatura stocare:	-20 ÷ +60 oC

- Temperatura lucru:		-10 ÷ +50 oC

- Umiditate:			max. 90% fara condensare

- Dimensiuni:			240 x 300 x 120 mm

- Greutate:			aprox. 1,5 kg

CONTAINER DUBLU FARA PODEA (6 X 2.43 X 2.7m) pentru statia de tratare

Date tehnice.

1. Caracteristici generale:

Dimensiuni interioare: lung/lat/inalt: 6 x 2.43 x 2,7 m

2. Structura

- Structura autoportanta din tabla laminata la cald LBC grosime 3mm profilate la rece, profile otel imbinate prin electrosudura.

- Rama superioarã are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea lor prin stilpii de sustinere.

- Stalpii de sustinere sunt alcatuiti din profil laminat de 3 mm grosime, si datorita formei ofera posibilitatea scurgerii apelor colectate de rama superioara.

- Fiecare container este prevazut cu 4 elemente de colt dispuse superior pentru aasigura manipularea usoara si in siguranta a containerului.

- Structura este asamblata complet prim electrosudura.

- Protectia la intemperii este realizata prin aplicarea in doua straturi a unui grund alchidic, si a vopselei de protectie avind nuanta de RAL 7004 (gri)

3. Inchiderile.

- Inchiderile (peretii si acoperisul) sunt realizate din panouri sandwich cu spuma poliuretanica 40 mm grosime si avind culoarea RAL 9002 (interior si exterior).

- Confortul termic este maxim, fiind asigurat de folosirea panourilor sandwich cu spuma poliuretanica de 60mm grosime, la pereti si acoperis,, coeficientul de transfer termic este U=0,34 W/m2K, sau U=0,30 Kcal/m2hC

4. Timplaria:

Usa exterioara  metalica, dubla 1600x2050, sau usa din timplarie PVC culoare alba, cu geam temopan si/sau panel termoizolant; sistemul de inchidere pentru usa din PVC este multipunct, cu prag din Aluminiu, deschidere spre

Ferestrele sunt din profile PVC culoare alba, cu geam termopan clar (4+16+4) si au dimensiunile 1000x1100 mm.

5. Instalatia electrica.

Conectarea containerelor la curent electric se face printr-o priza de conexiune trifazica de 32A . Alimentarea se face uzual monofazic, doar la cererea beneficiarilor se prevede alimentare trifazica.

Tabloul electric interior, este prevazut cu o siguranta diferentiala principala de 25A, o siguranta automata de 16A destinata circuitului de prize standard(maxim 4 prize pe circuit), o siguranta automata de 16 A destinata circuitului de incalzire-racile(maxim 2 prize pe circuit), si o siguranta automata de 10A destinata circuitului de iluminat.

6. Dotari:

- 1 buc. usa exterioara

- 1 buc fereastra 1000 x 1000 mm

- 1 buc radiator electric

- Inmagazinare

Rezervorul de inmagazinare va fi amplasat in incinta gospodariei de apa proiectata si are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, dar si de stocare a rezervei intangibile pentru incendiu. Capacitatea de stocare 200 mc.

Diametrul rezervorului D = 7.68 m

Inaltimea rezervorului H= 4.90 m

Rezervorul va fi cilindric suprateran cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm si dimensiuni de 2,55 m X 1,25 m ambutisat si perforat din fabrica care va fi prins cu şuruburi (Φ12), puilite si garnituri de etanşare la locul de montaj. Executia instalatiilor hidraulice interioare se face corespunzator tipului de rezervor metalic achizitionat de antreprenor in baza fisei tehnice a proiectantului.

- Fundaţia pentru rezervor

Sistemul de fundare a rezervorului va fi constituit dintr-un radier general cu grinzi si ploturi de fundare diametrul fundatiei pentru rezervor va fi mai mare cu minim 1 m decat diametrul rezervorului.

Radierul are grosimea de 25 cm si grinda dispusa pe circuferinta exterioara a radierului precum si grinzile dispuse radiar au dimensiunile transversale de 60 x60 cm. Sub grinzile radierului sa vor turna ploturi de fundare din beton simplu C25/30 pentru a se ajunge la adancimea de fundare de 1.20 m sub cota terenului amenajat. Sub ploturile de fundare s-a prevazut o perna de balast cu adancimea de 0,35 m, si cu o compactare de 100%. Radierul se va executa din beton armat monolit clasa C25/30 armat cu bare din BST500S.

Se va acorda o deosebita atentie la pozitionarea pieselor inglobate pentru trecerea conductelor. Etansarea intre piesa de trecere si conducta se va face cu chituri elastice.

Pentru protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice a fost prevăzută la rezervor o instalaţie de paratrăznet cu tijă, conductor de coborâre legat la o priza de pământ.

- Camin PSI si conducta PSI

In incinta gospodariei de apa Urvisu de Beliu se va amplasa un camin PSI si  conducta PSI de la rezervor pana la camin. Conducta va fi din PE100HD, SDR17, PN10, Dn=110mm. Caminul PSI va fi din beton monolit Di=1.25 m H=2.0 m. Rolul acestui camin este de a facilita racordul masinilor de pompieri la rezerva intangibila de incendiu.

- Toaleta ecologica, cu lavoar, vidanjabila

Deoarece in comuna nu exista retea de canalizare menajera, se va monta o toaleta ecologica care va fi vidanjata de catre operatorul sistemului de alimentare ori de cate ori va fi nevoie.

- cuvă colectoare cu capacitate de 220 l

- aerisire a cuvei colectoare

- pereţi exteriori cabina din PAFS

- scaun englezesc cu capac (poziţie şezând)

- suport pentru hârtie igienică

- încuietoare metalică

- chiuvetă

- Platforme incinta si drumul de acces la gospodaria de apa  Urvisu de Beliu

- S-a proiectat un drum de acces la gospodaria de apa cu o fundatie de 30 cm balast compactat si un strat de 10 cm piatra sparta compactata. Gradul de compactare va fi 100%.

- Pentru a inlesni accesul utilajelor la rezervor, statia de pompare, statia de tratare- clorinare, si foraj, in jurul acestora s-au prevazut platforme balastate si pietruite cu h=30cm balast si 10 cm piatra sparta. Gradul de compactare va fi 100%. Platformele balastate si pietruite  au o panta de 1% cu inclinare spre gardul de protectie, conform planului de situatie din piese desenate atasat acestei documentatii.

- Imprejmuire si porti

Imprejmuirea gospodariei de apa Urvisu de Beliu se va realiza cu panouri de gard bordurat zincat 2.0 x2.0m/panou pe stâlpi metalici ancoraţi în fundaţii izolate din beton L=120 m.

3. Statii de pompare ridicare presiune – 2 buc

In incinta fiecarei gospodarii de apa (Boftei si Urvisul de Beliu) se implementeaza cate o statie de pompare pentru distributia apei.

SP1 Botfei

Grup pompare apa curata Botfei, echipat cu:

- 2 electropompe verticale multietajate (1A+1R),

- Qpompa= 6.5 l/s ; H= 34 mCA;

- P=4.0kW pornire directa cu convertizor de frecventa;

- U=3x380V;

Grupul va fi complet echipat si gata pentru racordarea la instalatie si include colectoarele pe aspiratie si refulare din otel inox, clapeti de sens, vane de izolare (cate 2 pentru fiecare pompa), 1 manometru, 1 senzor de presiune 4-20mA, cadru de baza si tablou de automatizare pentru comanda pompelor cu automat programabil PLC care asigura rotire pentru uzura uniforma si contorizarea orelor de functionare.

Asigura protectie la scurtcircuit, suprasarcina, supracurent, supratensiune, subtensiune, dezechilibru între faze, lipsa fazei/ fazelor, mers în gol, lipsa apa.

- PLC Mitsubishi

- Ecran tactil 3.8”

- Sursa UPS

- GSM/GPRS

- 1 Interfata Ethernet TCP/IP ; 1 Interfata Modbus RS485 sau similar

- Buton declansare

- Convertizor de frecventa comutabil montat in tablou

SP2 Urvisu de Beliu

Grup pompare apa curata , echipat cu:

- 2 electropompe verticale multietajate (1A+1R)

- Qpompa= 6.5 l/s ; H= 38 mCA;

- P=4.0kW pornire directa cu convertizor de frecventa;

- U=3x380V;

Grupul va fi complet echipat si gata pentru racordarea la instalatie si include colectoarele pe aspiratie si refulare din otel inox, clapeti de sens, vane de izolare (cate 2 pentru fiecare pompa), 1 manometru, 1 senzor de presiune 4-20mA, cadru de baza si tablou de automatizare pentru comanda pompelor cu automat programabil PLC care asigura rotire pentru uzura uniforma si contorizarea orelor de functionare.

Asigura protectie la scurtcircuit, suprasarcina, supracurent, supratensiune, subtensiune, dezechilibru între faze, lipsa fazei/ fazelor, mers în gol, lipsa apa.

- PLC Mitsubishi

- Ecran tactil 3.8”

- Sursa UPS

- GSM/GPRS

- 1 Interfata Ethernet TCP/IP ; 1 Interfata Modbus RS485 sau similar

- Buton declansare

- Convertizor de frecventa comutabil montat in tablou

Container grup pompare apa spre consumatori

Fiecare grup de pompare se va monta in incinta gospodariei de apa proiectate, intr-un container metallic termoizolat, 4,00 x 2,5 x 3,0 m ( L x b x h)

Structura stratificatiei peretilor, din exterior spre interior:

Învelis exterior: - placi de tabla otel galvanizat, placat cu lambriu din lemn

- termoizolatie 60mm PUR între nervuri de profile metalice din 70mm in 70mm
- folie anticondens 0,02 mm

- Învelis interior: - placa lemnoasa laminata alba de 16 mm, calitatea E1

- Culoare pereti interior Alb.

Constructie cadru: teava flexibila sudata, grosime 60x40x2 mm.

Stratificatie: cf. Pereti

Bolta: cu 2 mecanisme bolta orizontale si sistem securitate usa.

Factorul de transfer de caldura :

Izolatia termica are valoarea de 0,65 W/m2K

Compartiment Statie Pompare

- Usa exterioara:1 buc toc din otel 1600x2000 mm, raza deschisa 90 grade, izolata cu guma speciala de usa

- 1 corp de iluminat 1 x 36W

-  fereastra oscilo rabatabile cu rolouri incluse 800 x 1100 mm fixata la Hp= 0,90

- 1 priza standard

- 1 priza pentru radiator

- 1 întrerupator

-  ventilator electric 90 mc/h si grila de ventilatie in usa

- covor PVC

-  Convectoradiator elelctric în două trepte

Radiator cu ulei, putere 2.000 W, termostat reglabil, 2 nivele de putere , protectia impotriva inghetului.

I 1000 W

II 2000 W

Inclusiv termostat si automatizare

Platforma betonata container statie pompare

Fiecare container se amplaseaza pe un radier din beton armat C25/30, de formă dreptunghiulara având lungimea de 5,0 m, lăţimea de 3,5 m şi grosimea de 30 cm. Radierul de beton se va realiza pe un strat de balast compactat de minim 40 cm si un beton de egalizare de10 cm C8/10.

Generatoare curent electric – 2 buc

Pentru alimentarea de rezervă, în cazul căderii tensiunii de la reţeaua furnizorului de  energie,  conform NP-133/2013, s-a prevăzut cate un grup electrogen de intervenţie la fiecare gospodarie de apa in parte (2 buc)

Generatoare curent electric de puteriea de 25 kVA  vor fi  diesel, trifazat, carcasa si disjunctor de protectie, automatizare .Generatoare  complet echipate tablou de transfer AAR

Descrierea functionala

Localitatile Botfei si Agrisu Mic

Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea: Din forajul de exploatare amplasat in localitatea Botfei apa va fi pompata in rezervorul tampon al statiei de tratare, din acest rezervor apa va fi pompata la presiunea de lucru necesara  pentru toate etapele tratarii + presiunea necesara pentru transportul apei tratate in rezervorul de inmagazinare.

De la rezervor apa va fi pompata si transportata sub presiune si prin conducta de distributie spre consumatorii din localitatile Botfei si Agrisu Mic. Prin intermediul bransamentelor individuale apa va ajunge la consumatori.

Localitatea Urvisu de Beliu

Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea: Din forajul de exploatare amplasat in localitatea Urvisu de Beliu apa va fi pompata in rezervorul tampon al statiei de tratare, din acest rezervor apa va fi pompata la presiunea de lucru necesara pentru toate etapele tratarii + presiunea necesara pentru transportul apei tratate in rezervorul de inmagazinare.

De la rezeror apa va fi pompata si transportata sub presiune si prin conducta de distributie spre consumatorii din localitatea Urvisu de Beliu. Prin intermediul bransamentelor individuale apa va ajunge la consumatori.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produsele si subprodusele obtinute, marimea si capacitatea

Scopul proiectului este acela de a contribui la imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna Hasmas.

Prin executia lucrarilor, se va asigura aprovizionarea cu apa potabila corespunzatoare calitativ si cantitativ a gospodariilor si consumatorilor din localitatile Botfei, Agrisu Mic si Urvisu de Beliu, de unde rezulta necesitatea si utilitatea tehnica si functionala a acestei investitii. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru protejarea altor retele subterane existente (electrice, telefonie, retele de apa ,etc), prin proiect se prevede depistarea acestora si se prevad sprijiniri. De asemenea se vor cere avize de amplasament de la toti proprietarii de retele subterane.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Retelele de alimentare cu apa se vor realiza din conducte PE 100 HD SDR 17 imbinate etans prin sudura cap la cap sau mufa electrofuziune.

Conductele din PE se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 10 cm grosime,. Materialul de umplutură din jurul conductei de PE şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip granulatie 1-3 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei.

Umplutura santului peste stratul de nisip  se va realiza cu pamantul de la excavatie care nu trebuie sa contina pietre sau alte resturi cu muchii sau colturi ascutite sau contondente. Umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm.

Alte materiale folosite pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa sunt: balast, piatra sparta, beton, asfalt BAD22.5 si asfalt BA16.

In timpul executiei retelelor de alimentare cu apa se vor utiliza combustibili (motorina si benzina) pentru utilaje (excavator, autobasculanta). Alimentarea cu carburant al acestor utilaje se va realiza in incinta in care se va realiza organizarea de santier sau la puncte autorizate de distribuire a acestora.

Nu se utilizeaza alti combustibili.

- racordare la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa se va face conform fiselor de solutie de la furnizorul de energie.

Racordul la energia electrica se va realiza individual pentru fiecare obiectiv in parte (statii de pompare si statii de tratare)

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Prin proiect s-au prevazut toate lucrarile necesare in vederea refacerii amplasamentelor la starea lor initiala.

Desfacerea drumurilor asfaltate se va face astfel: se va taia cu masina cu discuri diamantate o margine a drumului (o parte), dupa care se va sparge asfaltul existent; se va sapa pana la cota necesara conform profilelor. Pentru evitarea aparitiei fisurilor se va taia suplimentar cu10 cm asfalt mai mult decat latimea santului

Se va reface sistemul rutier existent, minim la starea initiala. Drumurile asfaltate afectate de lucrari se vor reface astfel: se asterne un strat de balast de 30 cm compactat,  peste stratul de balast se asterne 15 cm de piatra sparta compactata, peste care se va turna 5cm BAD25 si 4 cm BA16.

Pe tot traseul pe care s-au executat retele, executantul are obligatia sa prezinte beneficiarului rezultatele probelor Proctor pentru gradul de compactare.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la gospodariile de apa se face din drumurile si strazile existente.

Pentru a inlesni accesul utilajelor la foraje, rezervoare, statii de pompare si statii de  tratare,  in jurul acestora s-au prevazut platforme balastate si pietruite cu h=30cm balast si 10 cm piatra sparta. Gradul de compactare va fi 100% .  Platformele balastate si pietruite  au o panta de 1% cu inclinare spre gardul de protectie, conform planului de situatie din piese desenate atasat acestei documentatii.

In incinta gospodariilor de apa de la poarta de acces pietonala si in jurul rezervoarelor si containerelor se va realiza un trotuar cu latimea de 1m pe o suprafata de 90mp. Trotuarul se va realiza dintr-un strat de beton de 10cm asezat pe un strat de balast compactat de 30cm.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea umpluturilor peste conducte se va utiliza materialul rezultat din sapatura sau balast.

- metode folosite in constructie

Fazele de lucrari cu volumul cel mai mare sunt sapaturile si umpluturile. In functie de situatia din teren sapaturile se vor realiza manual (acolo unde exista retele electrice, de gaz si de telefonie) si mecanizat in rest.

- planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor se va realiza pe o perioada de 36 luni conform graficului anexat pe fiecare faza de lucrare.

GRAFIC DE  REALIZARE A INVESTIŢIEI

FORMULAR 6

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Comuna Hasmas nu dispunde de un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, doar localitatile Hasmas si Comanesti dispun de apa de la sistemul existent al comunei Archis.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul afectat realizarea investitiei se va aduce la starea initiala.

In comuna Hasmas nu exista sistem de canalizare menajera, insa se cauta fonduri de finantare pentru implementarea sistemului de canalizare.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

- traseul propus al conductelor va fi realizat astfel incat să afecteze cât mai puţin strazile asfaltate.

- considerente tehnico-economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru execuţia mecanizată a lucrărilor de săpătură şi construcţii-montaj.

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Vol 1 si Vol 2,

Scopul proiectului este acela de a contribui la imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna Hasmas.

Prin executia lucrarilor, se va asigura aprovizionarea cu apa potabila corespunzatoare calitativ si cantitativ a gospodariilor si consumatorilor din localitatile Botfei, Agrisu Mic si Urvisu de Beliu, de unde rezulta necesitatea si utilitatea tehnica si functionala a acestei investitii. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Din punct de vedere operațional, acest proiect vizează îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apa pentru comuna Hasmas, județul Arad și este în concordanță cu obiectivele asumate de către România în față Uniunii Europene.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

S-au respectat in totalitate cerintele din Certificatul de Urbanism privind obtinerea avizelor si acordurilor. S-a obtinut Decizia etapei de evaluare initiala

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare, terenul este liber de sarcini.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Toate amplasamentele vor fi aduse la starea initiala dupa realizarea investitiei

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul - accesul la obiectivele investitiei se vor realiza din drumurile si strazile existente in comuna.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare

# Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul propus nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17> Legea nr. 22/2001.

Lucrarile prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul localitatilor Botfei, Agrisu Mic, Urvisul de Beliu, comuna Hasmas, judetul Arad.

Comuna Hasmas este situata în partea de nord – est a judeţului Arad, la 83 km de municipiul Arad – reşedinţa judeţului.

În partea de sud se învecinează cu comuna Archiş, în partea de vest şi nord-vest se învecinează cu comuna Beliu, iar în partea de nord se învecinează cu comuna Craiva
	În partea de nord-est şi est se învecinează cu judeţul Bihor fiind comună limitrofă a judeţului Arad cu judeţul Bihor.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

#### Zona studiată NU se regasește în Lista cuprinzând monumentele istorice din România

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia

Retelele de alimentare cu apa vor urmari traseul strazilor si drumurilor existente.

Gospodariile de apa care vor cuprinde: forajele, rezervoarele, statiile de tratare si statiile de pommpare apa potabila se vor amplasa pe domeniul public al comunei Hasmas si anume in localitatile Botfei si Urvisu de Beliu.

  - politici de zonare si de folosinte ale terenului

In prezent terenurile aferent lucrarilor de alimentare cu apa sunt domeniu public al comunei Hasmas, reprezentate de drumuri si strazi. Terenurile ocupate definitiv sunt  zonele amplasării gospodariei de apa, a statiilor de pompare si a caminelor de vane din intersectii.

  - areale sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului                    nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Atasat documentatiei se preda pe suport electronic situatia proiectata si ridicarile topografice STEREO 70 pentru a se verifica daca amplasamentele din proiect nu afecteaza situri si zone protejate.

Gospodaria de apa Botfei

| X = 566660,07 Y = 276025,57 | X= 566659,92 Y= 275993,08 | X= 566632,92 Y= 275993,16 | X= 566633,07 Y= 276025,66 |
| --- | --- | --- | --- |

Gospodaria de apa Urvisu de Beliu

| X = 563986,17 Y = 277125,94 | X= 564005,33 Y= 277099,69 | X= 563991,88 Y= 277089,84 | X= 563964,44 Y= 277109,99 |
| --- | --- | --- | --- |

  - detalii privind orice varianta de  amplasament care a fost luata in considerare

Amplasamentele pentru obiectele prevazute in proiect au fost puse la dispozitie de catre primaria comunei Hasmas.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

### Protectia calitatii apelor

- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Ape de suprafaţă

În perioada de execuţie a lucrarilor se poate aprecia existenţa unei influenţe atât calitative cât şi cantitative asupra apelor de suprafata, datorita executiei de lucrari.

Sub aspect calitativ pot apărea emisii de poluanţi în apă dacă nu se respectă condiţiile şi măsurile specifice de execuţie ceea ce poate duce la deversari in apele de suprafata.

Pot apărea scurgeri de produse petroliere de la utilajele ce acţioneaza pentru executia lucrarilor. Cantitatea de suspensii poate creşte datorită lucrărilor de refacere a santurilor (pe durata executiei).

Cursurile de apă nu sunt afectate din punct de vedere biologic de executia acestor lucrări. Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele de suprafaţă unele substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de actiune a utilajelor. Mentionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia lucrărilor.

Ape subterane

Execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apa nu presupune introducerea de poluanţi în apele subterane.

HG nr. 930 din 11. 08. 2005 pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. (Publicat in MO nr.800 din 02.09.2005) prevede reglementari severe in ceea ce priveste zonele de protectie sanitara si hidrogeologica

-  Locul de evacuare sau emisarul

#### Nu este cazul – prezenta investitie trateaza realizarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Hasmas

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

#### Nu este cazul – prezenta investitie trateaza realizarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Hasmas.

### Protectia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de execuţie, principalele surse de impurificare a aerului sunt funcţionarea motoarelor utilajelor şi activitatea propriu-zisă a utilajelor, în cadrul lucrărilor de execuţie. Poluanţii emişi în atmosfera sunt în principal particule în suspensie (mai ales de la lucrările de excavaţii şi prin antrenarea de la traficul utilajelor) şi COV, dar şi gaze de ardere de la funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport.

În timpul lucrărilor de execuţie a sistemului de alimentare cu apa se estimează că vor fi folosite următoarele tipuri de utilaje:

A. Utilaje de transport:

-	autobasculante

-	trailere.

B. Utilaje terasiere:

-	buldozere

-	excavator Castor

C. Utilaje de ridicat şi depanare

-	automacara

-	autoatelier mobil de interventie

Aceste utilaje de lucru vor provoca emisii nesemnificative având în vedere spaţiul liber de dispersie şi lipsa unor surse similare simultane în vecinătate (nu se pun probleme de sinergism).

De altfel perioada de execuţie este relativ redusă, iar în timpul exploatării obiectivului nu exista astfel de surse.

În timpul exploatării lucrărilor de alimentare cu apa din zona se apreciază încetarea surselor de poluare a aerului. Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile, se elimină aproape în totalitate posibilitatea apariţiei hidrogenului sulfurat şi degajarea acestuia în aer.

În perioada de funcţionare curentă, lucrarile de alimentare cu apa corect exploatate nu constituie surse de emisii poluante pentru aer.

-	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor utiliza maşini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanţi din arderea combustibililor (catalizator, consum de motorină cu conţinut redus de sulf, eficienţa sporită a arderii în motoare; se va evita utilizarea maşinilor non-Euro);

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate.

- pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul acolo unde este necesar.

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-	surse de zgomot si de vibratii

Principale surse de zgomot şi vibraţii în timpul execuţiei sunt utilajele de excavare, mijloacele de transport şi cele terasiere. Aceste echipamentele produc local un nivel de zgomot de peste 95 dB(A).

Având în vedere specificul lucrărilor nu sunt prevăzute instalaţii şi echipamente pentru diminuarea zgomotului.

Utilajele de transport şi cele terasiere dau în general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit.

Pentru limitarea poluării fonice din zona se recomandă ca lucrările de execuţie să se desfăşoare numai în timpul zilei.

In timpul exploatarii sursele de zgomot din zona inceteaza, ramanand zgomotul produs strict datorită traficului auto.

Sursele de zgomot si vibratii in sistemul centralizat de alimentare cu apa proiectat sunt pompele din staţia de pompare ape uzate, Conform“ Normativ de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei“, nivelul acustic echivalent continuu (L eq) nu trebuie sa depaseasca 50 dB ( A) si curba de zgomot 45.  Noaptea acest nivel trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

Electropompele moderne prevazute montate in statiile de pompare sunt pompe silentioase si sunt montate subteran. Pe langa aceste certitudini, locuintele cele mai apropiate se situaza la peste 10 m distanta, conform HG nr. 930 din 11aug. 2005, unde zgomotele produse de pompe si de clapete nu se mai percep.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Având în vedere că activitatea nu este permanentă, apreciem că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

### Protectia impotriva radiatiilor

- surse de radiatii

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiaţii, materialele utilizate la lucrări vor fi conform standardelor si vor avea agremente tehnice valabile.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

### Protectia solului si subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucrărilor de constructii. Antreprenorul este obligat ca înaintea amplasării santierului, să obtină acordul de la mediu. Amplasamentul organizării de santier se face, de preferintă, în zone neîmpădurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe baza studiilor ecologice, avizate de organele de specialitate. Pe parcursul desfăsurării lucrărilor de executie, antreprenorul va lua măsuri pentru asigurarea stabilitătii solului, corelând lucrările de constructie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate.

În timpul execuţiei, poluări ale solului apar numai datorită manipulării neglijente a carburanţilor şi uleiurilor şi ele pot fi cu uşurinţă remediate având în vedere că societatea care va executa lucrările are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele.

Materialele (deşeuri) rezultate în urma acestor activităţi vor fi încărcate în camion şi se vor depozita la locul indicat de Primaria Hasmas.

În timpul exploatării lucrărilor se apreciază încetarea surselor de poluare ale solului.

Pot apărea elemente de impact asupra solului în faza de execuţie:

- suprafeţe excavate

- materiale depozitate, etc.

Constructorul va trebui să îndepărteze deşeurile şi să refacă solul în zonele afectate.

Având în vedere că în amplasamentul investiţiei proiectate rezidurile solide sunt colectate (organizare de santier) şi nu există ape uzate, nu se pune problema poluării solului şi subsolului. Excepţie fac gospodărirea sau administrarea neglijentă precum şi nerespectarea instrucţiunilor de exploatare a utilajelor de mecanizare

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

- depozitarea deşeurilor se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă.

- scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se propune excavarea volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut  într-o diluţie care să permită derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.

### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul  Nu se suprapune peste siturile natura 2000

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

- Nu este cazul

### Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Asezarile urbane afectate de lucrari sunt:

Orase: nu este cazul

Localitati rurale:  Botfei, Agrisu Mic si Urvisu de Beliu

Gospodaria de apa respecta zona de protectie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Asezarile umane nu au de suferit ca urmare a realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa, ci dimpotriva, prin extinderea acestor sisteme se asigura conditiile igienico-sanitare necesare desfasurarii unei activitati normale.

Daca in prezent exista consumatori privati si unitati de utilitate publica (gradinite, scoli, dispensare, cladiri ale adminstratiei publice locale) care dispun de instalatii interioare de alimentare cu apa si colecteaza apa in rezervoare vidanjabile, cea mai mare parte a locuitorilor nu dispun de astfel de instalatii strict necesare pentru asigurarea unui trai decent la nivelul anului 2023. Prin realizarea lucrarilor de alimentare cu apa se asigura posibilitatea racordarii tuturor consumatorilor la sistemul de alimentare cu apa.

Prin executarea lucrarilor, se vor asigura conditii normale de igiena pentru toti locuitorii din localitatile Botfei, Agrisu Mic si Urvisu de Beliu si se vor asigura conditii normale de funtionare a unitatilor de utilitate publica.

Prin realizarea investitiei, aceasta va contribuii la asigurarea unui climat de igiena si dezvoltare a societatii locale (locuinte, cladiri publice administrative de interes local, cladiri de invatamant si religioase), asigurand astfel si premisele atragerii de eventuali investitori, care pana acum au ocolit aceste localitati datorita lipsei sistemului centralizat de apa potabila.

Protejarea populatiei se realizeaza prin insasi executarea sistemului prin asigurarea unor conditii igienico sanitare normale.

Un alt aport important al executarii sistemului este ca prin executia si exploatarea lucrarilor se va creste gradul de civilizatie si igiena, contribuind la imbunatatirea vietii locuitorilor.

Se poate aprecia ca realizarea si functionarea obiectivului are impact pozitiv asupra asezarilor umane.

### Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi, cu acceptul autoritatilor locale. Materiale rezultate in urma activitatii de excavatii vor fi folosite ca material de umplutura, la refacerea terenului la starea initiala.

Sursele de deseuri in timpul realizarii proiectului si, respectiv, dupa punerea in functiune a obiectivului sunt:

• Deseuri specifice activitatii de constructii (pamant din excavari, pierderi de materii prime si auxiliare specifice – categ. 17).

Deseurile generate prin realizarea proiectului in discutie se incadreaza in categoria deseurilor din constructii putand include:

• materiale excavate in timpul activitatilor de construire – pamant, pietris, argila, nisip, piatra, resturi vegetale, etc.

Aceste deseuri se incadreza in categoriile de deseuri nepericuloase care vor rezulta in cadrul activitatilor de construire desfasurate pe amplasamentul propus:

17 01 01	 beton

17 02 01	 lemn

17 04 05	 fier si otel

17 05 04	pamânt si pietre

17 05 08 	resturi de balast

17 09 04	 alte amestecuri de deseuri de la constructii si demolari

O parte din materialele rezultate vor fi utilizate in lucrare. De exemplu, pamantul, pietrele, balastul vor fi utilizate la umpluturi, pamantul la imbracarea terasamentelor, iar cele care nu se pot utiliza se vor transporta in locuri stabilite de beneficiar, si oricum in exteriorul santierului.

Anterior depozitarii, in locul indicat de Primaria comunai Hasmas se pot realiza operatiuni de resortare a molozului si al altor materiale ramase in urma executiei, pentru o eventuala folosire in viitoare activitati de constructii (umpluturi).

Materialele in exces vor fi indepartate in depozite puse la dispozitie de beneficiar,

inafara zonei sabtierului

Pe terenul studiat nu se vor genera deseuri dupa realizarea investitiei.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

In timpul exploatarii sistemului de alimentare cu apa nu vor fi generate deseuri.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi, cu acceptul autoritatilor locale. Materiale rezultate in urma activitatii de excavatii vor fi folosite ca material de umplutura, la refacerea terenului la starea initiala.

În timpul exploatării lucrărilor se apreciază încetarea surselor de deseuri.

Constructorul va trebui să îndepărteze deşeurile şi să refacă solul în zonele afectate.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza doar substanţe specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori).

In organizarea de şantier nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la staţiile de combustibil din zonă.

Se recomanda ca operatiile de schimb ulei, inlocuire acumulatori/baterii, schimb anvelope sa se faca in unitati specializate tip service auto. Daca aceste operatii se executa in organizarea de santier, atunci se vor aplica urmatoarele masuri:

- Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate si predati unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul nu se utilizeaza substante toxice si periculoase.

(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Pentru realizarea umpluturilor peste conducte se va utiliza materialul rezultat din sapatura.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul investitiei asupra populatiei din comuna Hasmas este pozitiv, asigurand conditii normale de igiena.

Prin realizarea investitiei, aceasta va contribuii la asigurarea unui climat de igienă şi dezvoltare a societatii locale (locuinte, cladiri publce administrative de interes local, cladiri de invatamant si religioase), asigurând astfel şi premisele atragerii de eventuali investitori, care până acum au ocolit aceste localitati datorită lipsei apei curente si a colectarii apelor uzate menajere.

Protejarea populatiei se realizeaza prin însăşi executarea sistemului prin asigurarea unor condiţii igienico sanitare normale.

Un alt aport important este creşterea a gradului de civilizaţie şi igienă, contribuind la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul asupra zonei geografice este pozitiv deoarece se reduc considerabil sursele de poluare (apa, sol, aer), astfel habitatele si speciile existente in zona vor fi protejate de efectul negativ al poluarii cu ape uzate menajere.

Locuitorii comunei Hasmas nu vor fi afectati negativ de realizarea sistemului de alimentare cu apa.

- magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul

- probabilitatea impactului

Daca se va realiza investitia, impactului pozitiv asupra mediului este 100%

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semificativ asupra mediului

Prin specificul lor lucrarile proiectate au rolul de a inlatura sursele de poluare asupra mediului

- natura transfrontaliera a impactului.

Prin implementarea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate se reduce considerabil poluarea panzei de apa freatice.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. Pentru perioada executiei lucrarilor, antreprenorul va monitoriza cantitatile de deseuri rezultate, tinand evident gestiunii acestora conform H.G. 856/2002. In timpul exploatarii, deoarece imobilele –structuri de cazare si activitatile asociate nu produc poluanti, nu este necesara amplasarea unor aparate de monitorizare.

In acest scop, se vor amplasa pe traseele acestora cat mai multe puncte de vizitare/verificare. Deseurile rezultate (menajere si selectate – hartie si carton(150101), plastic(150102), sticla(150107) se vor depozita separat pe o platforma betonata in europubele, de unde vor fi ridicate de catre firme specializate in baza unui contract.

Nu se evacuează poluanţi în mediu.

# Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri /programe /strategii/ documente de planificare:

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Vol 1 si Vol 2, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 766/1997 modificat de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene:

- Directiva europeană nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptată în Romania prin L 458 privind calitatea apei potabile, normativul NTPA 013/2002, privind calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila;

- Directiva 91/271 Privind epurarea apelor uzate, preluată prin HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protecţie a apei;

- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002;

- Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

De asemenea s-a ţinut cont de standardele şi normativele româneşti în vigoare cu privire la proiectarea sistemelor de alimentare cu apă, protecţia calităţii apei, protecţia mediului, asigurarea sănătăţii populaţiei, normele tehnice de excuţie a lucrărilor, legislaţia privitoare la protecţia muncii, normele tehnice privitoare la siguranţa în exploatare a lucrărilor de canalizare, normele PSI, etc.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederi HG 766 / 1997 si a Legii 10 / 1995, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

(B) Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Beneficiarul intentioneaza sa obtina fonduri pentru finantarea lucrarii prin programul nationala de investitii Anghel Saligny

# Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesare accesului pentru Salvare si Pompieri. Incinta organizarii de santier se va imprejmui cu gard de sarma, avand rezolvata alimentarea cu apa si energie electrica, care va fi contorizata in incinta, tot in incinta constructorul va prevedea si wc ecologic.

Contractantul va asigura locuinţe pentru angajaţii săi. Localizarea acestora va fi aprobată de beneficiar. Contractantul se va asigura că sunt respectate toate reglementările sanitare şi alte legi şi regulamente în vigoare, va fi responsabil şi va asigura protecţia zonei.

Contractantul va furniza şi menţine la amplasament, pe cheltuiala sa, servicii accesibile de prim-ajutor pentru tratament în caz de accidente pe durata execuţiei lucrărilor din contract şi echipamente necesare, prevăzute în orice legi, ordonanţe şi regulamente pe perioada valabilităţii lor. Locurile unde acestea sunt ţinute vor fi marcate vizibil.

Executantul va organiza, furniza si intretine in locuri accesibile, atat pe santier, cat si la toate punctele de lucru, posturi sanitare de prim ajutor pe toata durata santierului.

Constructorul care executa lucrarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier cuprinde:

- cai de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie;

- apa potabila, grup sanitar;

- grafice de executie a lucrarilor;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent imobilului printr-un gard ce se va demonta dupa realizarea lucrarilor de constructie.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru retele se va face in centul fiecarei localitati, care constituie centrul de greutate al intregii investitii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Prin asigurarea utilitatilor necesare organizarii de santier se reduce impactul negativ asupra mediului

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Deşeurile rezultate din activitatea de organizare de şantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi, cu acceptul autorităţilor locale.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se va asigura ordinea si curatenia pe toata suprafata santierului ce urmeaza sa fie ocupata de diferite operatii si va fi intretinuta corespunzator.

Lucrarile se vor mentine in permanenta curate, eliberate de moloz sau alte resturi materiale. Materialele rezultate dupa curatire se vor indeparta in spatiile destinate in acest scop. Se vor asigura in timpul lucrarilor de executie, intretinerea si curatirea instalatiilor sanitare pentru uzul angajatiilor. Nu este permis a se murdari proprietatile invecinate.

La terminare toate drumurile de acces temporare vor fi curatate, iar zona se va aduce la starea initiala.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Investiţia proiectată nu prezintă riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului înconjurător, cu condiţia respectării normelor de exploatare intocmite de proiectant.

Despre incetarea activitatii nu se poate vorbi deoarece sistemul alimentare cu apa are o durata de viata mare (aproximativ 50 ani), iar din moment ce populatia a fost racordata la sistemul centralizat de alimentare cu apa, nu se pune problema incetarii activitatii.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In localitatile Botfei, Agrisu Mic si Urvisu de Beliu nu exista unitati industriale care ar putea produce poluari accidentale prin deversari de substante chimice sau biologice.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul. Ori de cate ori este necesar pe perioada exploatarii sistemului se vor face lucrari de intretinere si reparatii.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor reface spaţiile verzi şi zonele afectate de realizarea investitie la starea iniţială.

Materialele excedentare rezultate în urma execuţiei lucrărilor, se vor depune în locuri special amenajate, indicate de Primaria comunai Hasmas, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului.

# Anexe – piese desenate:

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare autilizarii suprafetelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

2. Schemele-flux

3. Alte piese desenate stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

# Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

### a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie natonala Stereo 1970;

Nu este cazul

### b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Investitia NU se regaseste in zona protejata Natura 2000

### c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

Nu este cazul

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

Lucrarile sunt amplasate in intravilanul si extravilanul localitatilor Botfei, Agrisu Mic, Urvisu de Beliu, comuna Hasmas, judetul Arad.

Prin executia lucrarilor de extindere a sistemului de alimentare cu apa pentru localitatile Botfei, Agrisu Mic, Urvisu de Beliu, comuna Hasmas, se va asigura aprovizionarea cu apa potabila corespunzatoare calitativ si cantitativ a tuturor gospodariilor din localitate.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conforme reglemetarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

- bazinul hidrografic: Crisul Alb

- curs de apă: Raul Botfei si Raul Urvis

Supratraversari Rau Botfei - 6 buc

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 6 supratraversare peste Rau Botfei astfel:

1. Supratraversare nr.1 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.1 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 566003,83 | 275272,56 |

2. Supratraversare nr. 2 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=13m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.2 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 565895,72 | 275204,45 |

3. Supratraversare nr. 3 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=21m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.3 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 565530,45 | 274968,33 |

4. Supratraversare nr. 4 Raul Botfei in localitatea Botfei cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=17m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.4 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Botfei | 564634,52 | 274843,52 |

5. Supratraversare nr. 5 Raul Botfei in localitatea Agrisu Mic cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=20m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.5 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Agrisu Mic | 563445,11 | 274405,65 |

6. Supratraversare nr. 6 Raul Botfei in localitatea Agrisu Mic cu conducta de distributie din PE, D=110 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 200 mm, L=24m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.6 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Botfei în intravilanul loc.Agrisu Mic | 563306,89 | 274338,55 |

Supratraversari Rau Urvis – 3 buc

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 3 supratraversare peste Rau Urvis

astfel:

1. Supratraversare nr. 7 Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=18m.

Supratraversarea se va realiza cu ajutorul a 2 suporti de sustinere ancorati in beton, care se vor amplasa de o parte si de alta a podului fara a aduce atingere structurii acestuia. La supratraversarea vaii cu conducta de distributie se prevede un dispozitiv de aerisire dezaerisire, montat pe conducta

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Urvis, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.7 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 563696,91 | 276925,11 |

2. Supratraversare nr. 8 Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.8 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 562829,22 | 276635,94 |

3. Supratraversare nr. 9 Raul Urvis in localitatea Urvisu de Beliu cu conducta de distributie din PE, D=125 mm preizolata cu spuma PUR si manta de protectie din polietilena de inalta densitate fara cusatura conform SR EN 253 si DIN 8074/75  din PEHD DA 225 mm, L=22m.

Conducta va fi ancorata de grinda longitudinala a podului pe niste suporti din otel incastrati in beton cu suruburi conexspand. In punctul inalt al supratraversarii se va monta dispozitiv de aerisire - dezaerisire special pentru apa potabila.

Dispozitivul de aerisire dezaerisire este conceput astfel incit sa impiedice patrunderea impuritatilor in conductele de transport.

Conducta nu va afecta secțiunea de curgere a apei prin Raul Botfei, se respecta sectiunea de libera trecere

Coordonatele traversarii sunt:

| Supratraversare nr.9 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Raul Urvis în intravilanul loc.Urvisul de Beliu | 562324,48 | 276515,46 |

Mentionam ca s-a depus documentatia pentru obtinerea avizului de la ABA Crisuri

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

Pentru investitia de realizare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Hasmas, localitatile Botfei, Agrisu Mic, Urvisu de Beliu, judetul Arad, sursa de apa o reprezinta realizarea a doua foraje, unul in incinta gospodariei de apa din localitatea Botfei si unul in gospodaria de apa din localitatea Urvisu de Beliu.

Dupa realizarea celor doua foraje se va realiza un studiu hidogeologic prezentandu-se starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

Intocmit:

ing. Trif Ramona

Breviare de calcul

| Localitatile | Botfei si Agrisu Mic |  |
| --- | --- | --- |
|  | Determinarea debitelor de apa potabila conform SR 1343 -1 |  |

| Necesarul de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesarul de apa potabila pentru | Numarul total de locuitori | debit spcific | Qn zi med | K zi | Qn zi max | K o | Qn or max | p | Qn or min |
|  | an 2022 | (2021-2047) | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| nevoi gospodaresti | 452 | 462.98551 | 150 | 69.448 | 0.804 | 1.3 | 90.282 | 1.045 | 2.000 | 7.524 | 2.090 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| Debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti (qg) pot fi adoptate astfel: |
| Nr zonei | Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare | qg [l/om,zi] | K zi |
| 1 | Zone in care apa se distribuie prin cismele stradale amplasate pe strazi fara canalizare | 50.000 | 1.5..2.0 |
| 2 | Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti fara canalizare | 50..60 | 1.4…1.8 |
| 3 | Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde | 100..120 | 1.3…1.4 |
| 4 | Zone cu apartamente in blocuri cu instalatii de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde | 150..180 | 1.20…1.35 |
| se alege: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qg = | 150 | [l/om,zi] |  |  |  |  |  |  |
| K zi= | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N25 = | 1.001 | indicele de crestere a populatiei in 25 de ani |  |  |
| K p | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| K s = | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |

| Coeficientul de variatie orara |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerate | Ko |
| ≤ 10000 | 2.000 | …. | 3.000 |
| Se alege Ko = | 2.000 |  |  |  |  |

| Debit specific de apa pentru nevoi publice (qp) pot fi adoptate astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesarul de apa potabila pentru | Unitate | debit spcific | Q zi med | K zi | Q zi max | K o | Q or max | p | Q or min |
|  |  | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| Scoala + gradinita | Elevi +cadre | 51 | 30 | 1.530 | 0.018 | 1.300 | 1.989 | 0.023 | 2.000 | 0.166 | 0.046 | 0.10 | 0.00069 | 0.00019 |
| Primarie | angajat | 10 | 60 | 0.600 | 0.007 | 1.300 | 0.780 | 0.009 | 2.000 | 0.065 | 0.018 | 0.10 | 0.00027 | 0.00008 |
| Total |  |  |  | 2.130 | 0.025 |  | 2.769 | 0.032 |  | 0.231 | 0.064 |  | 0.001 | 0.000 |

| Debit specific de apa pentru industria locala (qi) pot fi adoptate astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesarul de apa potabila pentru | Unitate | persoane | debit spcific | Q zi med | K zi | Q zi max | K o | Q or max | p | Q or min |
|  |  |  | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| magazin | angajat | 10 | 45 | 0.450 | 0.005 | 1.300 | 0.585 | 0.007 | 2.0 | 0.049 | 0.014 | 0.10 | 0.000 | 0.000 |
| cafenea, bufet, bar | consumator | 20 | 30 | 0.600 | 0.007 | 1.300 | 0.780 | 0.009 | 2.0 | 0.065 | 0.018 | 0.10 | 0.000 | 0.000 |
| cafenea, bufet, bar | angajat | 6 | 45 | 0.270 | 0.003 | 1.300 | 0.351 | 0.004 | 2.0 | 0.029 | 0.008 | 0.10 | 0.000 | 0.000 |
| Biserici | persoane | 100 | 15 | 1.500 | 0.017 | 1.300 | 1.950 | 0.023 | 2.0 | 0.163 | 0.045 | 0.10 | 0.001 | 0.000 |
| Total |  |  |  | 2.820 | 0.033 |  | 3.666 | 0.042 |  | 0.306 | 0.085 |  | 0.001 | 0.000 |

| Debit specific de apa pentru stropit spatii verzi (qsv) pot fi adoptate astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| categorie de consum | unitate de mas: mp / loc | suprafata | debit spcific | Q zi med | K zi | Q zi max | K o | Q or max | p | Q or min |
|  |  |  | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| 20 mp/loc | mp | 9031.2 | 2 | 18.062 | 0.209 | 1.300 | 23.481 | 0.272 | 2.0 | 1.957 | 0.544 | 0.10 | 0.008 | 0.002 |
| Total |  |  |  | 18.062 | 0.209 |  | 23.481 | 0.272 |  | 1.957 | 0.544 |  | 0.008 | 0.002 |

| Centralizare debit necesar de apa potabila in localitatea | Botfei si Agrisu Mic |
| --- | --- |
| Debite caracteristice | Unitatea de masura | Nevoi gospod. | Nevoi publice | Nevoi industriale | Nevoi spatii verzi | Nevoi animale | TOTAL GENERAL |
| Qn zi med | mc/zi | 69.45 | 2.13 | 2.82 | 18.06 | 0.00 | 92.46 |
|  | l/s | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 1.07 |
| Qn zi max | mc/zi | 90.28 | 2.77 | 3.67 | 23.48 | 0.00 | 120.20 |
|  | l/s | 1.04 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.00 | 1.39 |
| Qn or max | mc/h | 7.52 | 0.23 | 0.31 | 1.96 | 0.00 | 10.02 |
|  | l/s | 2.09 | 0.06 | 0.08 | 0.54 | 0.00 | 2.78 |

| Cerinta de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerinta de apa potabila in localitatea | Boftei si Agrisu Mic |  |  |  |
| Debite caracteristice | Unitatea de masura | K p | K s | Nevoi gospod. | Nevoi publice | Nevoi industriale | Nevoi spatii verzi | Nevoi animale | TOTAL GENERAL |
| Qs zi med | mc/zi | 1.1 | 1.020 | 77.920 | 2.390 | 3.164 | 20.266 | 0.000 | 103.740 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 0.902 | 0.028 | 0.037 | 0.235 | 0.000 | 1.201 |
| Qs zi max | mc/zi | 1.1 | 1.020 | 101.297 | 3.107 | 4.113 | 26.346 | 0.000 | 134.862 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 1.172 | 0.036 | 0.048 | 0.305 | 0.000 | 1.561 |
| Qs or max | mc/h | 1.1 | 1.020 | 8.441 | 0.259 | 0.343 | 2.195 | 0.000 | 11.239 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 2.345 | 0.072 | 0.095 | 0.610 | 0.000 | 3.122 |

| Comuna Hasmas |
| --- |
| Localitatile | Botfei si Agrisu Mic |
| cerinta de apa |  |  |
|  |  |  | Q s zi med = | 103.74 | mc/zi= | 1.20 | l/s |
|  |  |  | Q s zi max = | 134.86 | mc/zi= | 1.56 | l/s |
|  |  |  | Q s or max = | 11.24 | mc/h= | 3.12 | l/s |
| Qi = | 5 | l/s | 1 incendiu | localitatea | Botfei si Agrisu Mic |  |
| Te = | 3 | ore |  |
| Vi = | 54 | mc | conform NP 133 - 2013 si STAS 1343-1:2006 |
| Avand in vedere capacitatea sursei prescrise de studiul hidrigeologic, durata de refacere a rezervei de incendiu(Rri) va fi de 48 ore, iar debitul de refacere incendiu va fi de |
| Qri = | 38.8004676 | mc/zi |  |  |  |  |  |
| Qs=Q s zi max+Qri | debitul la sursa |  |  |  |  |
| Qs= | 173.66 | mc/zi= | 2.01 | l/s |  |  |  |
| a = | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| Qor max = | debitul orar maxim al localitatii |  |  |  |
| Vcons = | 23.60 | mc |  |  |  |  |  |
| Vri = | Vi+Vcons |  |  |  |  |  |
| Vri = | volumul rezervei intangibile |  |  |  |  |
| Vri = | 77.60 | mc |  |  |  |  |  |
| INMAGAZINAREA |  |
| Vr = | volum rezervor |  |  |  |  |
| rezervoarele de inmagazinare trebuie sa asigure : rezerva intangibila de incendiu, volumul de compensare si volumul de avarie |  |  |
| Vr= Vc+Vri |  |  |  |  |  |
| Vcomp= volum de compensare |  |  |  |  |  |
| Va= volum de avarie |  |  |  |  |  |
| Vcomp= 0,5 x Qzi max |  |  |  |  |  |  |
| Vcomp = | 39.0741648 | mc/zi | conform stas 1343-1 2006 |  |  |
| Va = Qmin x (Tav-Ti)-Qa x Tav |  |  |  |  |
| Tav = durata maxima in ore a avariei (6-12 ore pentru cond cu D<800mm si 12-18 ore pt. cond cu D>800mm) |  |  |
| Qmin = (60-80%) din Qszi max | mc/zi |  |  |  |  |
| Q min = | 80.9174921 | mc/zi |  |  |  |  |  |
| Tav | = | 12 | ore |  |  |  |  |
| Vav= | 40.4587461 | mc |  |  |  |  |  |
| Vr= | 185.49 | mc |  |  |  |  |  |
| se implementeaza un rezervor de 200 mc |  |

| Localitatile | Urvisu de Beliu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Determinarea debitelor de apa potabila conform SR 1343 -1 |  |  |  |  |  |
| Necesarul de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesarul de apa potabila pentru | Numarul total de locuitori | debit spcific | Qn zi med | K zi | Qn zi max | K o | Qn or max | p | Qn or min |
|  | an 2022 | (2022-2047) | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| nevoi gospodaresti | 299 | 306.21679 | 150 | 45.933 | 0.532 | 1.300 | 59.712 | 0.691 | 2.000 | 4.976 | 1.382 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| Debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti (qg) pot fi adoptate astfel: |
| Nr zonei | Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare | qg [l/om,zi] | K zi |
| 1 | Zone in care apa se distribuie prin cismele stradale amplasate pe strazi fara canalizare | 50.000 | 1.5..2.0 |
| 2 | Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti fara canalizare | 50..60 | 1.4…1.8 |
| 3 | Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde | 100..120 | 1.3…1.4 |
| 4 | Zone cu apartamente in blocuri cu instalatii de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde | 150..180 | 1.20…1.35 |
| se alege: |  |  |  |  |  |  |  |
| qg = | 150 | [l/om,zi] |  |  |  |  |  |  |
| K zi= | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N25 = | 1.001 | indicele de crestere a populatiei in 25 de ani |  |  |
| K p | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| K s = | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |

| Coeficientul de variatie orara |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerate | Ko |
| ≤ 10000 | 2.000 | …. | 3.000 |
| 15000 | 1.300 | …. | 2.000 |
| 25000 | 1.300 | …. | 1.500 |
| 50000 | 1.250 | …. | 1.400 |
| 100000 | 1.200 | …. | 1.300 |
| ≥200000 | 1.150 | …. | 1.250 |
| Se alege Ko = | 2.000 |  |
| Debit specific de apa pentru nevoi publice (qp) pot fi adoptate astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesarul de apa potabila pentru | Unitate | debit spcific | Q zi med | K zi | Q zi max | K o | Q or max | p | Q or min |
|  |  | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| Scoala + gradinita | elevi+cadre | 51 | 30 | 1.530 | 0.018 | 1.300 | 1.989 | 0.023 | 2.000 | 0.166 | 0.046 | 0.10 | 0.00069 | 0.00019 |
| Total |  |  |  | 1.530 | 0.018 |  | 1.989 | 0.023 |  | 0.166 | 0.046 |  | 0.001 | 0.0004 |

| Debit specific de apa pentru stropit spatii verzi (qsv) pot fi adoptate astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| categorie de consum | unitate de mas: mp / loc | suprafata | debit spcific | Q zi med | K zi | Q zi max | K o | Q or max | p | Q or min |
|  |  |  | [l/zi] | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/zi] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] | - | [mc/h] | [l/s] |
| 50 mp/loc | mp | 14933 | 2 | 29.866 | 0.346 | 1.300 | 38.826 | 0.449 | 2.000 | 3.235 | 0.899 | 0.10 | 0.013 | 0.004 |
| Total |  |  |  | 29.866 | 0.346 |  | 38.826 | 0.449 |  | 3.235 | 0.899 |  | 0.013 | 0.004 |
| Centralizare debit necesar de apa potabila in localitatea | Urvisu de Beliu |

| Debite caracteristice | Unitatea de masura | Nevoi gospod. | Nevoi publice | Nevoi industriale | Nevoi spatii verzi | Nevoi animale | TOTAL GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn zi med | mc/zi | 45.93 | 1.53 | 2.82 | 29.87 | 4.52 | 84.67 |
|  | l/s | 0.53 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | 0.98 |
| Qn zi max | mc/zi | 59.71 | 1.99 | 3.67 | 38.83 | 5.88 | 110.07 |
|  | l/s | 0.69 | 0.02 | 0.04 | 0.45 | 0.07 | 1.27 |
| Qn or max | mc/h | 4.98 | 0.17 | 0.31 | 3.24 | 0.49 | 9.17 |
|  | l/s | 1.38 | 0.05 | 0.08 | 0.90 | 0.14 | 2.55 |
| Cerinta de apa |

| Cerinta de apa potabila in localitatea | Urvisu de Beliu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debite caracteristice | Unitatea de masura | K p | K s | Nevoi gospod. | Nevoi publice | Nevoi industriale | Nevoi spatii verzi | Nevoi animale | TOTAL GENERAL |
| Qs zi med | mc/zi | 1.1 | 1.020 | 51.536 | 1.717 | 3.164 | 33.510 | 5.071 | 94.998 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 0.596 | 0.020 | 0.037 | 0.388 | 0.059 | 1.100 |
| Qs zi max | mc/zi | 1.1 | 1.020 | 66.997 | 2.232 | 4.113 | 43.563 | 6.593 | 123.498 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 0.775 | 0.026 | 0.048 | 0.504 | 0.076 | 1.429 |
| Qs or max | mc/h | 1.1 | 1.020 | 5.583 | 0.186 | 0.343 | 3.630 | 0.549 | 10.291 |
|  | l/s | 1.1 | 1.020 | 1.551 | 0.052 | 0.095 | 1.008 | 0.153 | 2.859 |

| Comuna Hasmas |
| --- |
| Localitatea | Urvisu de Beliu |  |
| cerinta de apa |  |  |
|  |  |  | Q s zi med = | 95.00 | mc/zi= | 1.10 | l/s |
|  |  |  | Q s zi max = | 123.50 | mc/zi= | 1.43 | l/s |
|  |  |  | Q s or max = | 10.29 | mc/h= | 2.86 | l/s |
| Qi = | 5 | l/s | 1 incendiu | localitatile | Urvisu de Beliu |
| Te = | 3 | ore |  |
| Vi = | 54 | mc | conform NP 133 - 2013 si STAS 1343-1:2006 |
| Avand in vedere capacitatea sursei prescrise de studiul hidrigeologic, durata de refacere a rezervei de incendiu(Rri) va fi de 48 ore, iar debitul de refacere incendiu va fi de |
| Qri = | 37.8060313 | mc/zi |  |  |  |  |  |
| Qs=Q s zi max+Qri | debitul la sursa |  |  |  |  |
| Qs= | 161.30 | mc/zi= | 1.87 | l/s |  |  |  |
| Vcons = | axQor max x Te |  |  |  |  |  |
| Vcons = | volumul consumat la utilizator mc |  |  |  |
| a = | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| Qor max = | debitul orar maxim al localitatii |  |  |  |
| Vcons = | 21.61 | mc |  |  |  |  |  |
| Vri = | Vi+Vcons |  |  |  |  |  |
| Vri = | volumul rezervei intangibile |  |  |  |  |
| Vri = | 75.61 | mc |  |  |  |  |  |
| INMAGAZINAREA |  |
| Vr = | volum rezervor |  |  |  |  |
| rezervoarele de inmagazinare trebuie sa asigure : rezerva intangibila de incendiu, volumul de compensare si volumul de avarie |  |  |
| Vr= Vc+Vri |  |  |  |  |  |
| Vcomp= volum de compensare |  |  |  |  |  |
| Va= volum de avarie |  |  |  |  |  |
| Vcomp= 0,5 x Qzi max |  |  |  |  |  |  |
| Vcomp | 61.7487504 | conform stas 4165-88 |  |  |
| Va = Qmin x (Tav-Ti)-Qa x Tav |  |  |  |  |
| Tav = durata maxima in ore a avariei (6-12 ore pentru cond cu D<800mm si 12-18 ore pt. cond cu D>800mm) |  |  |
| Qmin = (60-80%) din Qszi max | mc/zi |  |  |  |  |
| Q min = | 98.7980006 | mc/zi |  |  |  |  |  |
| Tav | = | 12 | ore |  |  |  |  |
| Vav= | 49.3990003 | mc |  |  |  |  |  |
| Vr= | 186.76 | mc |  |  |  |  |  |
| se implementeaza 1 rezervor de 200 mc |  |