MEMORIU DE PREZENTARE

conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E din PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private din cadrul Legii 292/2018

CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, BIROURI, PLATFORME BETONATE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI

I.Denumirea proiectului:

„ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, BIROURI, PLATFORME BETONATE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI

Amplasament: oraș Lipova, Calea Timișorii, nr. 123 (adresa noua Gerge Vancu nr.7), jud. Arad

II.Titular:

- numele: :  SC HLRO-RENT SRL CUI 47987979

- adresa postală: Jud.Arad, Oraș Lipova, Calea Timișorii, nr. 123 (adresa noua George Vancu nr. 7),  cod postal 315400

-numarul de telefon/fax 0724223422, adresa de e-mail, ioan.kurilla@ago-mecanic.ro adresa paginii de internet -

- numele persoanelor de contact:

- director/manager:  Backin Bernhard Peter tel 0722-552436

- administrator: Backin Bernhard Peter tel 0722-552436

- responsabil pentru protectia mediului: Kurilla Ioan Claudiu, tel. 0724-223422, email ioan.kurilla@ago-mecanic.ro

Proprietate: privata persoana juridica SC HLRO-RENT SRL.

Terenul este amplasată în intravilanul orasului Lipova.

Terenul este in scris  inscrisă in CF nr. 308477, având o suprafaţă de 10000,00 mp

III.Descrierea proiectului:

a) Rezumatul proiectului:

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

Prin proiectul in cauza se propune construirea unei cladiri cu functiune industriala  de tip hala de productie/ depozitare si activitati administrative care va fi  utilizata pentru fabricarea altor articole din metal ( diverse piese metalice pentru industrie si comercializare), construirea unei magazii de span, si a unei platforme pentru depozitare deseuri, precum si imprejmuirea terenului aferent.

Amplasament este situat in intravilanul orasului Lipova Calea Timișorii, nr. 123 (adresa noua George Vancu nr.7), jud. Arad cod postal 315400.

Proprietate: privata persoana juridica SC HLRO-RENT SRL.

Terenul este inscris in CF nr. 308477, având o suprafaţă de 10000,00 mp

Proiectul se încadrează in specificul activitatii desfăsurate in zona studiata.

REGIM JURIDIC

Teren situat în intravilanul Orasului Lipova, proprietate privată a SC HLRO-RENT SRL

Categoria de folosință: intravilan cu curți construcții

REGIM ECONOMIC

Destinatia si folosinta actuală: industrie, depozitare, destinatie care se va mentine si în continuare.

REGIM TEHNIC:

Suprafata teren 10000 mp; Situat orasul Lipova în UTR nr 6 PUG si RLU aprobat, zona M  6 - zona mixta de activitati industriale, cu factor redus de poluare, depozitare si servicii.

Utilizări permise: activitati industriale si depozitare (parcuri logistice, parcuri tehnologice, parcuri industriale) hale de prezentare tip „showroom” comert, depozitare en-gros, activitati manufacturiere, servicii, sedii ale unor firme, parcaje la sol, spatii verzi amenajate, spatii libere pietonale  .

Distantele minime obligatorii fată de de limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi conform Codului Civil.

Accesul în parcelă se realizează din strada George Vancu -DJ 682P

POTmax=60%, CUTmax= 1,8

ANALIZĂ SITUATIE EXISTENTĂ

În prezent terenul este liber de constructii si nu are împrejmuire pe limita de proprietate.

Din punct de vedere tehnic: se propun următoarele lucrări de constructii:

1 - HALĂ DE PRODUCȚIE, se va amplasa în partea de S-V, la 12,61 m față de limita de proprietate și la 22,1 m față de drumul de acces.

Regimul de înălțime va fi parter cu etaj parțial, cu dimensiunile maxime de (42,74 + 4,91) x 36,77 m, cu o suprafață construită de 1.692,2 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.935,6 mp.

2 - MAGAZIE (SPAN) - construcție deschisă, se va amplasa în partea de N-E, la 58,26 m față de limita din spate a terenului.

Construcția are dimensiunile maxime de 12 x 5 m, cu o suprafață construită de 60 mp și regimul de înălțime parter.

3 PLAFORMĂ DEȘEURI, constă într-o platformă de 4 x 4 m descoperită din beton.

4 PLATFORME ȘI PARCĂRI, pentru circulația auto se propun platforme din beton rutier, se vor folosi pavaj din dale prefabricate din beton pentru trotuare pentru circulația pietonală și parcări. Se vor asigura 26 de locuri de parcare auto, din care unul pentru persoane cu handicap locomotor.

5 SPATII VERZI ȘI ÎMPREJMURII

Se vor amenaja spații verzi pe 60 % din suprafața terenului și terenul va fi împrejmuit pe toate laturile.

Caracteristicile constructilor propuse

| DATE GENERALE SITUAȚIE PROPUSĂ |
| --- |
| nr.crt. | Denumire obiecte | Ac (mp) | An (mp) | Ad (mp) | Au (mp) | Regim înălțime | Volum (mc) | Hmax cornișă (m) | Hmax coamă/atic (m) | Persoane |
| OB.1 | HALA PRODUCTIE | 1692.2 |  | 1935.6 | 1652.6 | Parter | 12178 | 6.77 | 8.1 | 65 |
|  |  |  | 243.4 |  | 207.6 | Etaj partial |  |  |  |  |
| 0B.2 | MAGAZIE SPAN | 60 |  | 60 | 58.5 | Parter |  | 3.52 | 4.28 |  |
| total |  | 1752.20 |  | 1995.60 | 1918.70 |  | 12178.00 |  |  | 65 |

|  | INIDICI URBANISTICI |
| --- | --- |
| nr.crt. |  | mp. | % |  |
|  | Suprafata teren | 10000 |  |  |
|  | Dimensiuni maxim teren |  |  |  |
| OB.5 | Spatii verzi | 6,000.00 | 60 | 146.2X71.5 |
| OB.4 | Platforme rutiere | 2,247.80 | 22.48 |  |
|  | Locuri de parcare |  |  | 26 |
|  | POT EXISTENT % |  | 0.00 |  |
|  | POT PROPUS |  | 17.52 |  |
|  | CUT EXISTENT |  |  | 0.00 |
|  | CUT PROPUS |  |  | 0.20 |

CPF (COTA PARDOSEALA FINITA)=127.10 NMN

CTR (COTA TROTUAR DE GARDA)=127.05 NMN

CTS (COTA TEREN SISTEMATIZAT)=126.95 NMN

CTN (COTA TEREN NATURAL)=126.55 NMN

Clasa de importanţă conform P100-1/2013. III

Categoria de importanţă , conform HGR 766/1997. C

Gradul de rezistenţă la foc, conform P118/1999 II

Hala de productie, se va executa cu fundatii care au fost proiectate ca si fundatii izolate rigide. Acestea vor fi prevazute cu bloc de fundare din beton simplu si cuzinet    de beton armat. Cuzinetul de beton armat are rolul de a incastra stalpii  de  la suprastructura  prin intermediul carcaselor din otel laminat si de a mari suprafata de descarcare a stalpului pe blocul de fundare. De asemenea trebuie ancorat cuzinetul de blocul  de  fundare  prin  intermediul armaturilor, pentru a avea o stabilitate sporita  la  actiunea  momentelor  incovoietoare din incarcari seismice, permanente si din vant. Grinzile de fundare se vor realiza intre fundatiile izolate, aceste fiind incastrate in cuzinetii de beton armat.

-suprastructura

Suprastructura este calculata si dimensionata cu programul Axis VM –  13,  fiind  compusa din cadre de metal, cu stalpii principali din profile tip  HEA  (europrofile).  De  asemenea grinzile se vor realiza din profile I, tip europrofile IPE..

Etajul parțial, va avea o structura din stalpi din profile HEA, grinzile planseului IPE peste care se va turna un planseu din beton armat monolit – suprabetonare, care se va ancora de grinzile IPE prin intermediul conectorilor din otel.

Împrejmuire

Pe perimetrul limitei de proprietate se va executa un gard cu infrastructura din beton armat monolit. Din 2.50 in 2.50 m. se vor realiza fundatii izolate rigide, legate la partea superioara cu grinzi de fundare. Cota de fundare va respecta adancimea de inghet de 80  cm.  La suprastructura se va monta un gard din panouri din otel beton care in dreptul fundatiilor izolate ( din 2.50 in 2.50 m.) va avea o rigidizare din teava de Tv 48x58x3

Lista spatiilor

Din punct de vedere tehnic: se propun următorarele lucrări de construcții:

Funcţiunile necesare „CONSTRUIRE OB.1 HALĂ DE PRODUCȚIE”

| Nivel | Denumire | Număr | Arie utilă (mp) | Înălțime min. (m) | Volum net (mc) | Tip pard. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter |
|  | Hol intrare | N 0¦01 | 23 | 3.2 | 101.12 | Gresie |
|  | Spațiu tehnic- tablou tehnic | N 0¦02-1 | 5.1 | 3.2 | 16.32 | Gresie |
|  | Spațiu tehnic – pompe caldura | N 0¦02-2 | 11.4 | 3.2 | 36.48 | Gresie |
|  | Birou | N 0¦03 | 24.7 | 3.2 | 79.04 | Gresie |
|  | Birou | N 0¦04 | 39.9 | 3.2 | 127.68 | Gresie |
|  | Atelier | N 0¦05 | 38.1 | 3.2 | 121.92 | Pard.Sclivistă |
|  | G.S.B. | N 0¦06 | 3.6 | 3.2 | 11.52 | Gresie |
|  | G.S.F. | N 0¦07 | 3.6 | 3.2 | 11.52 | Gresie |
|  | G.S.F. | N 0¦08 | 3.6 | 3.2 | 11.52 | Gresie |
|  | G.S.B. | N 0¦09 | 19.4 | 3.2 | 62.08 | Gresie |
|  | Atelier | N 0¦10 | 47.1 | 3.2 | 150.72 | Gresie |
|  | Spațiu producție | N 0¦11 | 1319.4 | 6.6 | 8708.04 | Pard.Sclivistă |
|  | Camere fireze | N 0¦12 | 61.4 | 3.8 | 233.32 | Pard.Sclivistă |
|  | Camera compresor si emulsie | N 0¦13 | 28.4 | 3.8 | 107.92 | Pard.Sclivistă |
|  | Brunare | N 0¦14 | 23.7 | 3.8 | 90.06 | Pard.Sclivistă |
|  |  |  | 1,652.6 m² |  | 9841.74 m³ |  |
| Etaj partial |
|  | Hol -coridor | N 1¦01 | 25.6 | 2.5 | 64.03 | Gresie |
|  | Sala de mese | N 1¦02 | 31.9 | 2.5 | 79.65 | Gresie |
|  | Vestiar femei | N 1¦03 | 11.3 | 2.5 | 28.29 | Gresie |
|  | Vestiar barbati | N 1¦04 | 17.9 | 2.5 | 44.84 | Gresie |
|  | Birou | N 1¦05 | 49.2 | 2.5 | 123 (adresa noua Gerge Vancu nr.7).09 | Mochetă |
|  | Birou | N1¦06 | 17.4 | 2.5 | 43.55 | Mochetă |
|  | Sala de sedinte | N 1¦07 | 16.7 | 2.5 | 41.84 | Mochetă |
|  | Birou | N 1¦08 | 13.9 | 2.5 | 34.74 | Mochetă |
|  |  |  | 207.6 m² |  | 519.05 m³ |  |
| TOTAL |  |  | 1,860.2 m² |  | 10360.79 m³ |  |

Înălțimea spaților interioare

Înălțimea spaților interioare variaza intre 2,5m și 6,6m.

Circulatia verticala

Accesul la etaj se facem printr-o scara in două rampe realizata din beton armat.

# Solutii constructive si de finisaj

Sistem constructiv

HALĂ DE PRODUCTIE

-infrastructura

Hala de productie, se va executa cu fundatii care au fost proiectate ca si fundatii izolate rigide. Acestea vor fi prevazute cu bloc de fundare din beton simplu si cuzinet    de beton armat. Cuzinetul de beton armat are rolul de a incastra stalpii  de  la suprastructura  prin intermediul carcaselor din otel laminat si de a mari suprafata de descarcare a stalpului pe blocul de fundare. De asemenea trebuie ancorat cuzinetul de blocul  de  fundare  prin  intermediul armaturilor, pentru a avea o stabilitate sporita  la  actiunea  momentelor  incovoietoare din incarcari seismice, permanente si din vant. Grinzile de fundare se vor realiza intre fundatiile izolate, aceste fiind incastrate in cuzinetii de beton armat.

-suprastructura

Suprastructura este calculata si dimensionata cu programul Axis VM –  13,  fiind  compusa din cadre de metal, cu stalpii principali din profile tip  HEA  (europrofile).  De  asemenea grinzile se vor realiza din profile I, tip europrofile IPE..

Etajul parțial 13, va avea o structura din stalpi din profile HEA, grinzile planseului IPE peste care se va turna un planseu din beton armat monolit – suprabetonare, care se va ancora de grinzile IPE prin intermediul conectorilor din otel.

MAGAZIE SPAN- construcție deschisă

-infrastructura

Magazia, se va executa cu fundatii care au fost proiectate ca si fundatii izolate rigide din beton armat.

-suprastructura

Suprastructura este in cadre metalice stâlpi.

ÎMPREJMURIE

Pe perimterul limitei de proprietate se va executa un gard cu infrastructura din beton armat monolit. Din 2.50 in 2.50 m. se vor rezeliza fundatii izolate rigide, legate la partea superioara cu grinzi de fundare. Cota de fundare va respecta adancimea de inghet de 80  cm.  La suprastructura se va monta un gard din panouri din otel beton care in dreptul fundatiilor izolate ( din 2.50 in 2.50 m.) va avea o rigidizare din teava de Tv 48x58x3.

ÎNCHIDERI EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE

Constructia este inchisa la exterior cu panouri termoizolante cu o grosime de 80mm PIR  cu clasă de reacție la foc Bs1d0. La interior compartimentarile sunt realizate din pereți despărțitori din gips carton.

Pereti din gips carton, simplu, dublu si triplu placate (cu rezistență la foc de EI30,EI120 și EI180)-conform planurilor de nivel și specificațiilor din Scenariu de Securitate la incendiu), cu structura metalica din profile de tabla si fonoizolati cu vata minerala. In zonele cu umiditate se vor folosi placi rezistente la umezeala.

Soclu va fi termoizolat cu polistiren extrudat.

Se vor respecta condițiile de rezistenta la foc din scenariu de securitate la incendiu.

MAGAZIE SPAN

Constructia este deschisă la exterior.

FINISAJE INTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE

Pardoseli: -Pardoseala din gresie portelanata antiderapantă montata cu adeziv pe sapa/placa elicopterizata – pentru zonele de vestiare, sala de mese, circulații, spațiile din grupuri sanitare si scara deschisa, care face legatura intre parter si etaj

-	Pardoseala sclivisită în zonele de producție.

-	Pardoseala din covor PVC la birourile de la supanta

Pereţi:Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi superior (spacluire fina pe intreaga suprafata de gips carton, inclusiv rosturi) si se va realiza din amorsa din rasina sintetica tip Ceresit CT17 sau similar si vopsea lavabila (dispersie), culoare conform prescripților din Proiectul de Amenajare Interioară/tablou de finisaje.

Tavane:  Tavan supendat cu rezistență la foc

- In restul spațiilor se montează tavane de rigips casetate.

Tâmplăria: Uşile interioare vor fi din aluminiu cu geam termopan.

FINISAJE EXTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE - Culorile sunt prescrise în planşele faţadelor. Panourile termoizolante vor avea faţa exterioară din oţel prevopsit microcutat, culoare gri și alabastru

Tâmplarile exterioare sunt din aluminiu, cu geam termopan, coeficente de transfer termic min. k=1,2W/m2k, culoare RAL 9006.

Soclu va fi temoizolat și cu tencuiala structurată gri.

MAGAZIE SPAN -Culorile sunt prescrise în planşele faţadelor. Structura metalica va fi gri

ACOPERIȘ ȘI ÎNVELITOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE Acoperişul este tip șarpantă cu invelitoare din panoruri termoizolante cu o grosime de 80mm PIR  cu clasă de reacție la foc Bs1d0.

MAGAZIE SPAN-Acoperişul este tip șarpantă cu invelitoare din tablă cutată

b) justificarea necesitătii proiectului;

Obiectivul este de utilitate publica. Funcţiunea propusa are rolul de a crea noi locuri de munca in zona.

c) valoarea investitiei:

Valoarea investitei se ridica la aproximativ 3.675.000,00 RON.

d) perioada de implementare propusă

Executarea obiectelor si lucrarilor se face conform graficelor de executie pe obiecte si a graficului general prezentat in proiectul de tehnologie de executie. Aceasta se va incadra in intervalul specificat in autorizatia de construire..

e) planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie şi amplasamente);

Planse anexate:

  - plan de situatie 		plansa S01

  - plan de incadrare in zona       plansa S00

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitătile de productie;

In hala de productie se vor desfasura activitati de prelucrari mecanice pentru a obtine diverse piese componente pentru utilaje. Productia estimata de cca 20.000 buc / luna, destinate comercializarii.

- descrierea instalatiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Dupa punerea in functiune hala va fi dotata cu diverse utilaje, instalatii, masini, aparate specifice activitatii de fabricare a articolelor din metal:  masini de debitat metale, ferastrau electric pentru taiat metal, masini de gaurit, freze, strunguri, instalatie de brunare, freze de danturat, compresor, alte unelte electrice de mana.

Frezele, strungurile, ferastraiele  sunt dotate cu tavi colectoare de emulsii uzate.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse şi subproduse obtinute, mărimea, capacitatea;

Activitatea care se preconizeaza a se desfasura este „ Fabricarea altor articole din metal n.c.a.”  cod CAEN  2599 Rev.2, avand ca principale faze ale procesului tehnologic: aprovizionare cu materii prime si auxxiliare; debitarea materialelor conform desenului de executie; prelucrarea cu masini unelte (strunjire, frezare, danturare); brosare si ajustare; finisare, verificarea calitatii; brunare; ambalare si expediere la beneficiari

-produse şi subproduse obtinute:

In urma proceselor tehnologice efectuate in hala de productie se vor obtine diverse piese componente pentru utilaje. Productia estimata de cca 20.000 buc / luna, destinate comercializarii.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime

Materiile prime utilizate in procesul de productie sunt: oteluri laminate cca 120 tone/an; tabla diferite grosimi 12 tone/an; aluminiu 24 tone/an; bronz/alama 12 tone/an

Alimentarea cu energia electrică

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteau de energie electrica din zona amplasamentului.

Alimentarea cu apa.

Alimentarea cu apa potabila se va face de la putul forat existent, proprietate SC Robac Industries SRL, pe baza de contract de comodat, printr-un bransament prevazut cu apometru.

Apele uzate

Colectarea apelor menajere uzate de la grupurile sociale noi se va face gravitational pana la un rezervor vidanjabil.

In acest scop se propune amplasarea unui rezervor subteran din polietilena, specific pentru inmagazinarea acestr tipuri de ape,avand capacitatea de 8.000 litri.

Apele pluviale colectate de pe invelitoarea cladirii se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte, de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis.

Apele pluviale colectate de pe zona de drumuri si parcari de incinta, se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte,de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis prin intermediul unui separator de hidrocarburi si nisip, care se va dimensiona functie de debitul de calcul rezultat.

Alimentarea cu gaze naturale

Amplasamentul nu va fi racord la reteaua de gaze naturale

Alimentarea cu energie termică

Incalzirea se va realiza cu pompe de caldura aer-aer ce functioneaza cu energie electica.

In hala de productie noua se va realiza o incalzire si climatizare a spatiului.

Incalzirea si climatizarea halei se va realiza printr-un sistem de aparate pe detenta directa,in regim de recirculare a aerului interior.

Au fost prevazute agregate interioare de tratare a aerului de tip „duct cu sistem inverter”,cu functionare in sistem de detenta directa,pe agent frigorific freon ecologic.

Prin aceste aparate interioare se refuleaza aer incalzit, respectiv racit in incaperea deservita,dispuse astfel incat sa asigure o distributie uniforma a aerului.

Alimentarea aparatelor de tratare a aerului cu agent frigorific pentru racire si incalzire se face de la unitatile exterioare de tip compresor/condensator cu inverter, montate pe fatada cladirii, prin conducte din cupru,termoizolate cu cochilii din cauciuc expandat. Fiecare unitate interioara este racordata la o unitate exterioara. Unitatile exterioare se monteaza pe un suport metalic.

In incaperile de birouri si similare, incalzirea si climatizarea se face in sistem combinat-reversibil, cu detenta directa  prin intermediul unor ventiloconvectoare necarcasate de tavan (ductabile),in regim de recirculare a aerului.Acestea vor fi amplasate deasupra tavanului fals.

Ventiloconvectoarele aspira si refuleaza aer recirculat din incapere. Atat aspiratia cat si refularea aerului in incaperi se face prin anemostate de tavan casetat. Legatura dintre veniloconvectoare si anemostate se se realizeaza prin tubulatura flexibila preizolata.

Alimentarea aparatelor de incalzire/climatizare cu agent termic/frigorific,freon ecologic R410A,se face de la instalatiile de distribuitie montate in tavanul fals.

Distributia se realizeaza din conducte din cupru moale,izolate termic.

Sistemul de incalzire propus nu necesita realizarea unei centrale termice propriu-zise.

Apa calda de consum se va prepara cu ajutorul a doua boilere cu acumulare,de cate 500 litri.

Incalzirea apei in aceste boilere se va face utilizand mai multe surse :

- Sistem de baza va fi freonul, prin intermediul unor unitati exterioare de pompa de caldura,special concepute pentru a functiona in tandem cu boilerele

- Sistem auxiliar de rezerva va fi cate o rezistenta electrica in fiecare boiler

Combustibili utilizati

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face la unităţi autorizate.

Pe amplasament nu se vor depozita combustibili (motorină, benzină).

Salubritate

Deseurile menajere, deseurile tehnologice si deseurile reciclabile generate de pe amplasament vor fi depozitate în containere metalice si de plastic, în spatii special amenajate, cu platforme betonate.

Deseurile vor fi eliminate/valorificate prin intermediul agentilor economici autorizati in vederea colectarii si eliminarii/valorificarii deseurilor

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia investitiei;

Lucrarile de executare a investitiei  se vor limita strict la amplasamentul studiat si nu vor depasi limitele acestuia.

In timpul realizarii lucrarilor de refacere a amplasamentului afectat de executia lucrarilor propuse, vor fi avute in vedere urmatoarele:

- managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de constructie;.

- curatarea spatiilor unde au avut loc diferite activitati – organizari de santier cu zonele de depozitare temporara a deseurilor;

- transportul materialelor de constructie si a deseurilor generate in timpul executarii constructie de pe amplasament

Dupa terminarea lucrarilor de constructii se vor executa lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala, respectiv reamenajarea suprafetelor care au fost ocupate temporar pe durata executiei.

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Prin lucrarile propuse nu se schimbă căile de acces.

Accesul pietonal si cel auto se vor realiza pe prin căile de acces existente.

Pentru circulația auto in interiorul amplasamentului se propun platforme din beton rutier, la constructia carora se vor folosi pavaj din dale prefabricate din beton pentru trotuare pentru circulația pietonală și parcări. Se vor asigura 26 de locuri de parcare auto, din care unul pentru persoane cu handicap locomotor.

-resursele naturale folosite în constructie şi functionare;

In perioada de construire

Pentru realizarea investiei, în cadrul lucrărilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: balast, nisip, beton, fier beton, profile metalice, tabla, panouri metalice;

Materialele utilizate la executia lucrărilor de montaj sunt considerate conventional noi si vor respecta standardele si specificatiile de materiale indicate de către proiectant.

Toate materialele folosite vor fi noi si însotite de certificatele de calitate eliberate de furnizorul materialelor. Certificatele vor fi completate cu rezultatele încercărilor, conform standardelor în vigoare.

Ca si resurse naturale in perioada de executie se va folosi apa utilizata in scop igienico- sanitar.

In perioada de functionare:

In perioada de functionare ca si resurese naturale folosite va fi apa utilizata in scop igienico- sanitar.

-metode folosite în constructie/demolare;

Constructorul care execută lucrarile este obligat să ia toate măsurile de protectie a vecinătătilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, împroscări cu materiale, degajarea puternică de praf, să asigure accesele necesare etc.).

Lucrări de Construire:

Sistem constructiv

HALĂ DE PRODUCȚIE

-infrastructura

Hala de productie, se va executa cu fundatii care au fost proiectate ca si fundatii izolate rigide. Acestea vor fi prevazute cu bloc de fundare din beton simplu si cuzinet    de beton armat. Cuzinetul de beton armat are rolul de a incastra stalpii  de  la suprastructura  prin intermediul carcaselor din otel laminat si de a mari suprafata de descarcare a stalpului pe blocul de fundare. De asemenea trebuie ancorat cuzinetul de blocul  de  fundare  prin  intermediul armaturilor, pentru a avea o stabilitate sporita  la  actiunea  momentelor  incovoietoare din incarcari seismice, permanente si din vant. Grinzile de fundare se vor realiza intre fundatiile izolate, aceste fiind incastrate in cuzinetii de beton armat.

-suprastructura

Suprastructura este calculata si dimensionata cu programul Axis VM –  13,  fiind  compusa din cadre de metal, cu stalpii principali din profile tip  HEA  (europrofile).  De  asemenea grinzile se vor realiza din profile I, tip europrofile IPE..

Etajul parțial 13, va avea o structura din stalpi din profile HEA, grinzile planseului IPE peste care se va turna un planseu din beton armat monolit – suprabetonare, care se va ancora de grinzile IPE prin intermediul conectorilor din otel.

MAGAZIE SPAN- construcție deschisă

-infrastructura

Magazia, se va executa cu fundatii care au fost proiectate ca si fundatii izolate rigide din beton armat.

-suprastructura

Suprastructura este in cadre metalice stâlpi.

ÎMPREJMURIE

Pe perimterul limitei de proprietate se va executa un gard cu infrastructura din beton armat monolit. Din 2.50 in 2.50 m. se vor rezeliza fundatii izolate rigide, legate la partea superioara cu grinzi de fundare. Cota de fundare va respecta adancimea de inghet de 80  cm.  La suprastructura se va monta un gard din panouri din otel beton care in dreptul fundatiilor izolate ( din 2.50 in 2.50 m.) va avea o rigidizare din teava de Tv 48x58x3.

ÎNCHIDERI EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE

Constructia este inchisa la exterior cu panouri termoizolante cu o grosime de 80mm PIR  cu clasă de reacție la foc Bs1d0. La interior compartimentarile sunt realizate din pereți despărțitori din gips carton.

Pereti din gips carton ,simplu, dublu si triplu placate (cu rezistență la foc de EI30,EI120 și EI180)-conform planurilor de nivel și specificațiilor din Scenariu de Securitate la incendiu), cu structura metalica din profile de tabla si fonoizolati cu vata minerala. In zonele cu umiditate se vor folosi placi rezistente la umezeala.

Soclu va fi termoizolat cu polistiren extrudat.

Se vor respecta condițiile de rezistenta la foc din scenariu de securitate la incendiu.

MAGAZIE SPAN

Constructia este deschisă la exterior.

FINISAJE INTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE

Pardoseli: -Pardoseala din gresie portelanata antiderapantă montata cu adeziv pe sapa/placa elicopterizata – pentru zonele de vestiare, sala de mese, circulații, spațiile din grupuri sanitare si scara deschisa, care face legatura intre parter si etaj

-	Pardoseala sclivisită în zonele de producție.

-	Pardoseala din covor PVC la birourile de la supanta

Pereţi:Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi superior (spacluire fina pe intreaga suprafata de gips carton, inclusiv rosturi) si se va realiza din amorsa din rasina sintetica tip Ceresit CT17 sau similar si vopsea lavabila (dispersie), culoare conform prescripților din Proiectul de Amenajare Interioară/tablou de finisaje.

Tavane:  Tavan supendat cu rezistență la foc

- In restul spațiilor se montează tavane de rigips casetate.

Tâmplăria: Uşile interioare vor fi din Al cu geam temopan.

FINISAJE EXTERIOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE -Culorile sunt prescrise în planşele faţadelor. Panourile termoizolante vor avea faţa exterioară din oţel prevopsit microcutat, culoare gri și alabastru

Tâmplarile exterioare sunt din aluminiu, cu geam termopan, coeficiente de transfer termic minim. k=1,2W/m2k, culoare RAL 9006.

Soclu va fi temoizolat și cu tencuiala structurată gri.

MAGAZIE SPAN -Culorile sunt prescrise în planşele faţadelor. Structura metalica va fi gri

ACOPERIȘ ȘI ÎNVELITOARE

HALĂ DE PRODUCȚIE Acoperişul este tip șarpantă cu invelitoare din panouri termoizolante cu o grosime de 80mm PIR  cu clasă de reacție la foc Bs1d0.

MAGAZIE SPAN-Acoperişul este tip șarpantă cu invelitoare din tablă cutată

Jgheaburile şi burlanele vor fi deversate pe platformele existente din beton care sunt racordate la apele pluviale.

Proiectul se încadrează perfect in specificul activitătii desfăsurate in zona industriala.

Destinatia si folosinta actuală: industrie, depozitare, destinatie care se va mentine si în continuare.

REGIM TEHNIC:

Suprafata teren 10000 mp; Situat orasul Lipova în UTR nr 6 PUG si RLU aprobat, zona M  6 - zona mixta de activitati industriale, cu factor redus de poluare, depozitare si servicii.

Utilizări permise: activitati industriale si depozitare (parcuri logistice, parcuri tehnologice, parcuri industriale) hale de prezentare tip „showroom” comert, depozitare en-gros, activitati manufacturiere, servicii sedii ale unor firme, parcaje la sol, spatii verzi amenajate, spatii libere pietonale  .

Distantele minime obligatorii fată de de limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi conform Codului Civil.

Accesul în parcelă se realizează din strada George Vancu -DJ 682P

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

-alte activităti care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numărului de locuinte, eliminarea apelor uzate şi a deseurilor);

Nu este cazul

-alte autorizatii cerute pentru proiect.

Conform Certificatul de Urbanism emis de Primaria orasului Lipova nr. 48 din data de 09.06.2023

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrărilor de demolare, de refacere si folosire ulterioară a terenului:

Realizarea proiectului nu propune lucrări de demolare intrucat este liber de constructii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Lucrarile de executare a investitiei se vor limita strict la amplasamentul studiat inscris in CF nr. 300429 situat in orasul Lipova  U.T.R. nr 6 Zona M2 si nu vor depasi limitele acestuia.

In timpul realizarii lucrarilor de refacere a amplasamentului afectat de executia lucrarilor propuse, vor fi avute in vedere urmatoarele:

- managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de constructie;.

- curatarea spatiilor unde au avut loc diferite activitati – organizari de santier cu zonele de depozitare temporara a deseurilor;

- transportul materialelor de constructie si a deseurilor generate in timpul executarii constructie de pe amplasament

Dupa terminarea lucrarilor de constructii se vor executa lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala, respectiv reamenajarea suprafetelor care au fost ocupate temporar pe durata executiei.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz.

Zona este accesibilă dinspre Calea Timișorii prin intermediul drumului pietruit din fața proprietăți, nesistematizat, Prin lucrarile propuse nu se schimbă căile de acces.

Accesul pietonal si cel auto se vor realiza prin căile de acces existente.

Pentru circulația auto in interiorul amplasamentului se propun platforme din beton rutier, la constructia carora se vor folosi pavaj din dale prefabricate din beton pentru trotuare pentru circulația pietonală și parcări. Se vor asigura 26 de locuri de parcare auto, din care unul pentru persoane cu handicap locomotor.

Vecinătăţile terenului sunt:

la VN: proprietate privata nr. cad. 3-8476

la ES teren arabil

la SV: drum pietruit nr. cad 301590

la EN: canal

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul, terenul este liber de constructii

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul

- Alte activităti care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul, terenul este liber de constructii

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidentă Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul. Precizam ca prezentul proiect nu cade sub incidentă Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Parcela destinată construirii se găseste in orasul Lipova, Jud. Arad, înscrisă in CF nr. 308477, având o suprafată de 10000 mp, amplasată într-o zona industrială, învecinând-se alte zone cu destinatie industriala.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al României si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Nu este cazul

- hârti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale şi alte informatii privind:

- folosintele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Conform vecinatatiilor functiunea pentru amplasamentul studiat este de industrie si depozitare. In imediata apropiere a amplasamentului functioneaza SC Ago Metalic SRL, SC Robac Industries SRL societatii cu activitati de productie similiara cu cea propusa prin proiect.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Prin proiectul propus se vor respecta functiunile din zona si anume, industrie si depozitare

- arealele sensibile;

Situl studiat nu se regăseste în lista Arealelor protejate, precum si lista siturilor Natura 2000 ;

Atasam:

-plan de încadrare in zona

-plan de situatie

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referintă geografică, în sistem de proiectie natională Stereo 1970.

Coordonate STEREO70 ale punctelor de contur ale terenului:

Parcela (topo 308477 ) Intravilan

| Nr. pct. | Coordonate pct. de contur | Lungimi laturi D (i, i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |  |
| 10 | 513688.686 | 243823.925 | 115.074 |
| 11 | 513589.373 | 243765.797 | 27.891 |
| 12 | 513603.575 | 243741.793 | 26.632 |
| 13 | 513616.996 | 243718.790 | 13.500 |
| 14 | 513623.958 | 243707.224 | 3.476 |
| 25 | 513625.750 | 243704.246 | 146.209 |
| 26 | 513751.934 | 243778.102 | 3.475 |
| 7 | 513750.198 | 243781.112 | 37.337 |
| 8 | 513731.542 | 243813.454 | 25.445 |
| 9 | 513706.893 | 243819.770 | 18.675 |
| S (topo 308477) =10000,02 mp P=417.713 m |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului a fost criteriul hotarator pentru realizarea constructiei propuse.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea şi dispersia poluantilor în mediu

a) Protectia calitătii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

– sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Principalele sursele de poluare a apelor în faza de execuţie a proiectului sunt reprezentate de tehnologiile de execuţie (construcţie) propriu-zise; utilajele implicate în activitatea de construcţie si activitatea umană

Măsurile generale ce vor fi avute în vedere pentru a se asigura protectia calitătii apelor în perioada executării lucrării de amenajarea a obiectivului sunt :

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor în incinta organizării de santier, numai în spatiile special amenajate ;

- materialele de constructii vor fi aduse pe santier etapizat, in raport cu volumul de munca si rapiditatea executarii constructiei astfel incat sa nu fie depozitate timp indelungat pe santier

- depozitarea materialelor de constructie necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate;

- interzicerea în incinta santierului a: spălării, efectuării de reparatii, lucrări de întretinere a mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor folosite

- depozitarea deseurilor menajere se face în recipineti de plastic, amplasate pe platforme betonate, neaducându-se astfel nici un prejudiciu solului sau subsolului

- nu se vor depozita combustibil pe amplasament;

- achizitionarea de materiale absorbante si interventia promptă în cazul poluării acidentale cu combustibil ;

În perioada de functionare, principalele surse de poluanti pentru apa sunt: functionarea necorespunzătoare a echipamentelor si instalatiilor de colectare-epurare a apelor uzate de pe amplasament, depozitarea necontrolată de deseuri direct pe sol, si activitatea umana.

Solutiile constructive propuse prin proiect sunt în măsură să asigure evacuarea controlată a tuturor apelor uzate de pe amplasament în reteaua de canalizare existentă în zona, fără a afecta apele de suprafată si cele freatice.

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Colectarea apelor menajere uzate de la grupurile sociale noi se va face gravitational pana la un rezervor vidanjabil.

In acest scop se propune amplasarea unui rezervor subteran din polietilena, specific pentru inmagazinarea acestor tipuri de ape, avand capacitatea de 8.000 litri.

Apele pluviale colectate de pe invelitoarea cladirii se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte, de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis.

Apele pluviale colectate de pe zona de drumuri si parcari de incinta, se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte,de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis prin intermediul unui separator de hidrocarburi si nisip,care se va dimensiona functie de debitul de cacul rezultat.

b)Protectia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

În perioada de construire principalele surse de poluanti pentru are aer sunt:

-particule in suspensie, pulberi, sedimente generate de activitatea  de santier, din manipularea materialelor de constructie si din tranzitarea zonei de santier

- procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind în acest caz gaze de ardere: oxizi de azot, oxid de carbon, pulberi

In scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- împrejmuirea organizării de santier;

-  amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea asigurării performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- utilizarea unor utilaje si echipamente în stare optimă de functionare

- utilizarea metodelor si materialelor prefabricate ce asigura o limitare a eliminarii de pulberi in aer, evitand taierea materialelor pe santier

- transportul materialelor de constructie (în special: ciment, nisip) ce pot elibera în atmosferă particule fine, se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelată;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitătilor de pulberi antrenate în aer;

- curatarea si stropirea periodică a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitătilor de pulberi din atmosferă;

In perioada de functionare poluanti pentru aer sunt activitatea mijloacelor de transport, ca sursă mobila, care  generează gaze de esapament, pulberi în suspensie si sedimentabile;

Măsuri de prevenire/reducere a impactului in perioada de functionare

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea deseurilor;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare autorizate si nu pe amplasament;

- utilizarea unor utilaje si echipamente în stare optimă de functionare;

- rularea autovehiculelor cu viteză moderată;

- dotare cu tavi de colecatare si material absorbant

- aparatele de incalzire/climatizare utilizeaza agent termic/frigorific,freon ecologic R410A, lucrarile de intretinere a acestora se va face doar de unitati autorizate.

In perioada de funtionare a investitiei se consideră că impactul negativ asupra calitătii aerului va fi nesemnificativ.

c)Protectia împotriva zgomotului şi vibratiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

În perioada executării lucrărilor de construire sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de realizarea lucrărilor specifice de construire a obiectivului:

-zgomotul din fronturile de lucru, produs de către functionarea utilajelor de constructii (excavări, realizarea structurii proiectate);

- circulatia vehiculelor grele care transportă materialele necesare executiei lucrărilor.

– amenajările si dotările pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

În etapa de implementare a proiectului propus, având în vedere că lucrările se efectuează în spatiu deschis, nu s-au prevăzut amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investitiei se vor lua măsuri precum:

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, utilajele cu ajutorul cărora se vor realiza construcţiile sunt ecranate acustic din fabricatie.

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensităti ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei

Se estimează un nivel de zgomot sub limita prevăzută de normativele în vigoare

În perioada functionării obiectivului, zgomotul va fi produs de traficul aferent platformelor de parcari si de zgomotul de fond al obiectivului.

In interiorul halei instalaţiile, utilajele si echipamentele utilizate vor fi montate în asa fel încat să nu se transfere vibratii în spaţiile utilizate.

Utilizarea unor echipamente si utilaje dotate cu motoare ecranate acustic sau cu alte caracteristici tehnice care să reducă amprenta sonoră;

Avand in vedere elementele constructive ale investiţiei consideram ca este asigurata ecranarea necesara pentru reducerea propagării aeriene a zgomotelor (STAS 6156-86) sub limitele admise ale nivelului de zgomot in acustica urbana (STAS10009-88).

d)Protectia împotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii

-amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu există surse de radiatii atât în perioada de executie, cât si pe perioada de functionare a obiectivului propus

-amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Realizarea şi funcţionarea proiectului nu va implica utilizarea de surse de radiaţii

e) Protectia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Surse de poluare

În perioada executării lucrărilor de construire surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- lucrările de constructie propriu-zise – executia neîngrijită a lucrărilor poate antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra în sol; gestionarea necorespunzatoare a cantitătilor de sol excavat;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportă diverse materiale sau de la utilajele si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolată a materialelor folosite;

- managementul defectuos al deseurilor generate, colectarea în recipienti neetansi sau în spatii amenajate necorespunzător.

În scopul diminuarii surselor de poluare a solului în perioada realizării investitiei se vor lua măsuri precum:

- utilizarea de masini/utilaje care sunt în stare optimă de functionare pentru a se evita scurgerile accidentale de produse petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la acestea;

- amenajarea unor spatii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfăsurării activitătii în perioada de realizare a lucrărilor investitiei, în incinta organizării de santier;

-se va interzice depozitarea temporară a deseurilor imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora

- în cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

În perioada de funcţionare, sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

- pierderea în mod accidental de carburanti de la autoturismele parcate aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului;

- scurgerile de uleiuri si emulsii in timpul functionarii necorespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor din dotare

În perioada functionării obiectivului se vor lua următoarele măsuri pentru protectia solului si subsolului:

-depozitarea selectivă a deseurilor generate din activitate, în spatii special amenajate si predarea periodică a acestora către societăti autorizate; deseurile vor fi depozitate în recipienti etichetati corespunzator amplasati in zona destinta depozitarii deseurilor;

- dotarea cu carucioare pentru colectare/depozitare deseuri feroase si neferoase

- stationarea autovehiculelor se va face numai în zona parcărilor amenajate;

- în cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere, ulei, emulsii, se va interveni imediat cu material absorbant;

- pardoseala betonata in hala de productie, magazie span si platforma stocare deseuri.

- dotarea cu tavi de colectare pentru ulei si emulsi si material absorbant;

-depozitarea substanelor si preparatelor chimice periculoase in spatii special amenajate, cu platforma betonata si securizate.

- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor si pot determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

- în perioada de exploatare se vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna functionare a mecanismelor de decantare si filtrare a apelor uzate prin revizii si inspectii periodice

Prin betonarea suprafetelor proiectate pentru realizarea constructiei se apreciază că solul si subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Măsurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si protectia subsolului.

În ceea ce priveste subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar putin probabil prin măsurile de protectie luate prin proiect.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Proiectul propus nu intră sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejat

Atât in timpul desfăsurării lucrărilor de construire cat si in timpul utilizării normale nu se pune problema protectiei ecosistemelor terestre si acvatice.

Proiectul se desfasoara in zona industriala. Pe parcursul lucrărilor si nu numai, nu sunt si nu vor fi implicate/afectate ecosisteme terestre si acvatice.

Nu există surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici în perioada de executie, nici în functionare.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fată de asezările umane, respectiv fată de monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia asezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Atât in timpul desfăsurării lucrărilor de construire cat si in timpul utilizării normale nu vor fi afectate asezările umane şi alte obiective de interes public. Lucrările se desfăsoară într-o zona industriala, cele mai apropiate locuinte/blocuri se afla la o distanta de peste 25 metrii.

Având în vedere localizarea proiectului analizat, prin realizarea acestuia nu vor fi afectate asezări umane, obiective de interes public, istoric sau cultural;

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protectia acestor obiective.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantităti de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

- programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate;

În perioada de constructie a obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu Cf Hg 856/2002 | Denumire deseu | Cantitati estimate | UM | Operatiunea valorificare /eliminare | Cod operatiune | Descriere operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 0,300 | To | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate ( de ex. Dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperit si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 0,500 | To | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate ( de ex. Dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperit si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 0,300 | Tone | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 0,100 | To | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,050 | To | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 08 02 | Materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate 17 08 01 | 0,300 | To | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate ( de ex. Dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperit si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie si carton | 0,300 | To | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0,200 | to | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 20 | mc | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate ( de ex. Dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperit si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |

În perioada functionării obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deseuri:

Consideram ca in perioada de functionare a obiectivului, vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu Cf Hg 856/2002 | Denumire deseu | Cantitati estimate | UM | Operatiunea valorificare /eliminare | Cod operatiune | Descriere operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 01 | Pilitura si span feros | 30,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 03 | Pilitura si span neferos | 12,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 07* | Uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni | 0,60 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 1,00 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje hartie si carton | 0,50 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0,20 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 0,72 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,20 | tone/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 2,00 | mc/luna | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate ( de ex. Dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperit si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |

Aceste cantitati pot varia lunar in functie de volumul de activitate desfasurata.

– programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate :

Beneficiarul investitie va dezvolta si implementa un plan prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate.

Se va asigura colectarea selectiva a tuturor tipurilor de deseuri rezultate din lucrarile de constructie si stocarea lor temporara pana la eliminare si sau/valorificare in spatii special amenajate dotate cu pubele, containere si recipient speciali destinati depozitarii temporare a deseurilor.

Lucratorii de pe santier vor fi instruiti cu privire la colectarea si sortare pe categorii stocarea acestor in spatiile si containerele special amenajate

Se va asigura predarea ritmica a deseurilor  rezultate catre operatori autorizati..

După terminarea investiției, deseurile rezultate din activitate se vor preda, conform contractelor, la societati de colectare autorizate.

- planul de gestionare a deseurilor;

- deseuri municipale amestecate, vor fi colectate in pubele de plastic si vor fi predate catre operatorul de salubritate din zona

- resturi vegetale de la curătirea terenului si material de decopertare rezultat în urma săpăturilor – care va fi depozitat separat si va fi utilizat la operatii de nivelare a platformei si amenajarea spatiului verde;

-deseuri de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice,), provenite din activitatea de aprovizionare cu materiale, vor fi colectate separat si depozitate în locuri special amenajate ;

- deseuri metalice, rezultate din activitatea de constructie vor fi valorificat prin unitati autorizate in vederea colectari si valorificarii/eliminarii unor astfel de deseuri

La terminarea lucrarilor de construire, se vor îndeparta toate deseurile de pe amplasament.

- in perioada de functionare deseurile generate din activitate vor fi colectate selectiv, vor fi stocate temporar in recipienti si în locuri special amenajate, si vor fi valorificate/eliminatate de către operatori autorizati în vederea valorificării/eliminării.

Se va asigura evacuarea ritmică a deseurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri si cresterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deseuri.

i) gospodărirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

În perioada de realizare a investiţiei nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase.;

În perioada de functionare se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase (uleiuri minerale de ungere fara halogeni, emulsii si solutii de ungere fara halogeni)

– modul de gospodărire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sănătătii populatiei:

Prin modul de gestionare a deseurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deseurile si va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deseuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

În timpul executării lucrărilor nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase.

Utilajele si mijloacele de transport utilizate vor fi alimentate cu combustibil in statiile de vanzare carburanti, acestea vor în stare normală de functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei în unităti service autorizate.

Nu se vor depozita combustibili pe amplasament.

Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de constructie prin pierderi de carburanti, care mai apoi pot ajunge în reteaua de canalizare se va achizitiona material absorbant si baraje absorbante

În perioada de functionare se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase (uleiuri, emulsii)

Substante si preparatele chimice periculoase utilizate in procesul de tehnologice si/sau de întretinere a utilajelor, se vor achizitiona in recipiente închise, etichetate in limba romana, însotite de fise cu date de securitate, transportul acestora va fi facut de agenti economici autorizati.

Acestea vor fi depozite in spatii special amenajate, magazie cu pardoseala betonata.

Ambalajele contaminate vor fi predate catre agenti economici autorizati in vederea valorificari/eliminarii acestor tipuri de deseuri.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitătii

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sănătătii umane, biodiversitătii (acordând o atentie specială speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitătii si regimului cantitativ al apei, calitătii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Constructia propusa nu prezinta impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, nu produce zgomote sau vibratii.

Parcela destinată construirii se găseste in intravilanul orasului Lipova, jud. Arad, aflata in proprietatea SC HLRO- RENT SRL este amplasată într-o zona industrială.

-impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Impactul asupra așezărilor umane în perioada de execuție  produs prin zgomotul şi noxele generate în primul rând de transportul materialelor de construcție, precum şi de activitatea utilajelor de construcții si de circulație datorită autovehiculelor care aprovizionează santierul este minim si de intensitate redusa, distanta pana la zona de locuit este de …….. m

Prin lucrarile executate atat in perioada de executie cat si in cea de exploatare a obiectivului impactul va fi unul pozitiv prin dezvoltarea economica si prin crearea unor noi locuri de munca;

-Impactul asupra biodiversitătii (acordând o atentie specială speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice,

Se apreciază că impactul asupra biodiversitatii este neglijabil, atata timp cat terenul scos din circuitul natural nu este acoperit de ecosisteme valoroase și nici nu reprezintă habitat pentru specii faunistice valoroase.

Proiectul NU se suprapune cu arii protejate NATURA 2000.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale:

Terenul pe care se realizeaza proiectul apartine domeniului privat aflat in proprietatea HLRO-RENT SRL, fiind teren liber de constructii si aflat intr-o zona industriala.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu si temporar prin ocuparea terenului

-impactul asupra calitătii si regimului cantitativ al apei, calitătii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor si vibratiilor:

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Din activitatea specifică de construcţie vor rezulta următoarele tipuri de ape: ape uzate menajere rezultate de la organizarea de şantier ce va fi amenajată în perioada şantierului de construcţie si ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de construcţie;

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor colecta intr-un bazin vidanjabil cu volumul de 8000 litri.

In perioada de funcţionare, apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi preluate prin intermediul tubulaturilor de PVC cu descarcare in canalizarea proprie in bazinul vidanjabil cu volumul de 8000 litri, care va fi vidanjat periodic de o firma autorizata .

Apele pluviale colectate de pe invelitoarea cladirii se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte, de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis.

Apele pluviale colectate de pe zona de drumuri si parcari de incinta, se vor colecta printr-un sistem de camine si conducte,de unde se vor deversa intr-un canal stradal, deschis prin intermediul unui separator de hidrocarburi si nisip,care se va dimensiona functie de debitul de calcul rezultat.

Se estimează un impact negativ moderat, de importanta medie, pe termen scurt şi mediu.

- Impactul asupra solului şi subsolului

Principalul impact asupra solului şi subsolului, în perioada de execuţie, este consecinţa ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de şantier. De asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafeţe mari de teren, având în vedere specificul lucrării.

Formele de impact, identificate asupra solului şi subsolului în perioda de execuţie, sunt: - înlăturarea stratului de sol vegetal - deterioarea profilului de sol; - apariţia eroziunii; - deversări accidentale ale unor substanţe/compuşi periculosi direct pe sol; - depozitarea necontrolată a deşeurilor, materialelor de construcţie, deşeurilor tehnologice;

În perioada de functionare sursele de poluare a solului şi subsolului vor fi reprezentate de: depozitari necontrolate de deseuri; ape pluviale colectate de pe platformele betonate; emisii în atmosfera datorate traficului, posibile scurgeri de substante si preparate chimice periculoase (uleiuri emulsii)

Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanţă medie, pe toata durata functionarii activitatii.

In etapa de funcţionare se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția solului si subsolului.

Impactul asupra calităţii aerului

Principalale sursele de poluanţi atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt: activitatile desfășurate în amplasamentul lucrarilor (manevrare materiale, efectuarea lucrarilor de construirea ) traficul aferent lucrarilor de constructii, functionarea utilajelor; circulatia auto din zona.

Se apreciaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzătoare activităţilor de constructie sunt intermitente.

In perioada de funcţionare sursele de poluanti atmosferici sunt circulatia auto din zona.

Se apreciază că impactul asupra calitati aerului este negativ nesemnificativ, cu caracter izolat si frecventa redusă.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea caracter local izolat (în limitele amplasamentului si în zonele limitrofe), nu va afecta receptori sensibili, cum ar fi habitate si specii sau populatia locală

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul va fi redus ca intensitate si se va manifesta local, constructia în cauza fiind de marime medie şi complexitate redusă, nefiind necesara tehnica si echipamente complexe de executie şi functionare

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea de aparitie a unor impacturi de intensitate ridicată este foarte putin probabilă, putând apărea numai în cazul nerespectării disciplinei de santier.

O afectare redusă a calitătii factorilor de mediu, în special apa, aer si sol, sunt probabile în faza de executie a lucrărilor, însă dacă se va respecta disciplina de santier, intensitatea acestora va fi foarte redusă

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul in perioada de execuție se va întinde pe o perioadă de maxim 24 luni de la data începerii construcțiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarilor.

Emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioada restrânsă de timp, mai exact pe parcursul executării construcţie.

Terenul se va amenaja după terminarea lucrărilor, se vor amenaja spatiile verzi si vor fi eliminate toate utilajele si deseurile provenite din constructii;

In etapa de funcţionare se vor lua toate măsurile necesare pentru protecția factorilor de mediu.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Executia lucrărilor nu va genera impact semnificativ asupra niciunui factor de mediu. Cu toate acestea, se vor lua toate măsurile necesare de protecţie şi control a lucrărilor de construcţie, astfel încat să se asigure protecţia mediului înconjurător, conform legislaţiei în vigoare.

Principalele forme de impact asociate lucrărilor de constructie sunt:  pulberile sedimentabile; gaze de ardere;  zgomotul produs prin activitatea utilajelor de construcţie şi transport.

Zonele în care se poate resimţi impactul sunt cele în care evoluează dispersia poluanţilor în perioada de execuţie a lucrărilor.

Aceste zone sunt:  zona de execuţie a lucrărilor si zonele limitrofe acesteia, precum si  drumurile de acces.

În afara zonei de lucru a drumurilor de acces la obiectiv, potenţialul impact negativ va fi minimizat de măsurile luate de constructor în ceea ce priveşte transportul în siguranţă şi pe trasee optime a materiilor prime/deşeurilor.

- natura transfrontalieră a impactului.

Precizam ca prezentul proiect nu cade sub incidentă Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Impactul de mediu asociat proiectului nu este de natura transfrontalieră.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

-dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zonă

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În etapa de execuție, nu se impune monitorizarea calității factorilor de mediu prin prelevarea de probe, obiectivul negenerând un nivel de poluare ridicat.

Pentru factorul de mediu apă, Se va asigura o supraveghere permanentă a lucrărilor de execuţie  pentru a se asigura protectia calitătii apelor în perioada executării lucrării de amenajarea a obiectivului. Apele pluviale de pe platformele betonate ale obiectivului vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere si a rigolelor carosabile si dirijate spre un separator de hidrocarburi.

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Conditii de calitate privind protectia atmosferei. Utilajele, echipamentele si  mijloace de  transport utilizate vor fi in perfecta stare de functionare.

Pentru factorul de mediu sol şi subsol, Se va asigura o supraveghere permanentă a lucrărilor de execuţie pentru sesizarea eventualelor poluări accidentale şi acţionarea rapidă în caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului şi subsolului.

Se va evita depozitarea necontrolată a materialelor si deseurilor care pot astfel determina fenomene de poluare a solului/subsolului.

Pentru factorul de mediu zgomot si vibratii, se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum si conditiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social-culturale admisibile si parametrii de izolare acustică, Ordinul MS nr. 119/2014, cu modificările si completările ulterioare.

In faza de functionare a proiectului beneficiarul va implementa sisteme de prevenire a riscurilor de accidente cu efect asupra factorilor de mediu si va respecta prevederile din autorizatia de mediu cu privire la monitorizarea mediului.

IX Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul, proiectul nu intra sub incidenta prevederilor nationale care transpun legislatia comunitară privind emisiile industriale, IPPC, SEVESO, COV si REACH/LCP.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X Lucrări necesare organizării de santier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de santier;

Toate lucrările de constructie se vor realiza strict în limita proprietăti beneficiarului.

Executantul se va asigura să aprovizioneze santierul cu materiale necesare lucrărilor de constructie;

Platforma pentru depozitarea materialelor si cea pentru deseuri vor fi amenajate în incintă, pe terenul proprietate privată.

- localizarea organizării de santier;

Organizarea de santier se va realiza în interiorul amplasamentului fără a afecta proprietătile vecine, executantului revenindu-i în exclusivitate responsabilitatea modului cum îsi organizează santierul. Lucrările de executie se vor desfăsura fără afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Constructia obiectivului nu va afecta buna desfăsurare a activitătilor din imediata vecinătate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi drumurile existente.

Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

Se va asigura curătenia permanentă în zona santierului.

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent, în functie de solutia propusă de către furnizorul de energie electrică.

Alimentarea cu apă  se va face dintr-un foraj. .

Contractantul executiei este responsabil pentru curătenia în incinta zonei unde se execută lucrările propuse.

La executia lucrărilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii, de asemenea va lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de muncă sau a incendiilor.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de santier;

Impactul asupra mediului are caracter temporar, atingând valori ridicate în perioada de construcție.

Sursele cu impact specifice perioadei de construcție sunt reprezentate de traficul zilnic desfășurat în cadrul șantierului ( mașini de transport, utilaje, etc ), si de funcționarea utilajelor și echipamentelor în zona de lucru.

- surse de poluanti şi instalatii pentru retinerea, evacuarea şi dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier;

In perioada de execuție sursele posibile de poluare a apelor sunt: execuția propriu-zisa a lucrarilor, traficul de șantier și organizarea de șantier.

Traficul specific șantierului, determină diverse emisii de substanțe poluante în atmosfera NOx, CO, SOx (caracteristice carburantului motorină), particule în suspensie etc.

Pentru prevenirea poluarii solului si apelor, deseurile rezultate din activitatea de constructie se vor colecta si depozita numai in spatiile amenajate in incinta santierului.

Bazinele de colectare a apelor uzate vor fi vidanjate periodic de firme autorizate.

Activitate se va organiza si desfasura astfel incat sa se reduca cantitatea de deseuri generate.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu sunt necesare dotări şi măsuri suplimentare pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua măsuri specifice pe perioada realizării proiectului de investitii:

- se va evita poluarea accidentală a factorilor de mediu pe toată durata executiei;

- managementul deseurilor rezultate din lucrările de constructii va fi în conformitate cu legislatia specifică de mediu si va fi atât în responsabilitatea titularului de proiect, cât si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporară a deseurilor, rezultate atât în timpul realizării constructiior, cât si în timpul functionării obiectivului,

-se va organiza colectarea selectivă a deseurilor, în conformitate cu prevederile legislatie privind regimul deseurilor;

- deseurile de la constructie vor fi transportate în vederea valorificării/eliminării de către operatori autorizati;

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri în afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- nu se vor realiza lucrări de întretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport în cadrul obiectivului de investitii;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI/ SU, în vigoare, de securitate si sănătate în munca si de protectia mediului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitătii

La finalizarea lucrărilor aferente investitiei se recomandă:

-curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament, a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si colectarea acestora de o firma specializata ;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia lucrărilor.

- amenajare de spatii verzi în zona aferenta obiectivului studiat.

Precizam ca nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei, nu sunt necesare noi cai de acces, putând fi folosite cele deja existente pe amplasament.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Etapele de actiune sunt:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

- limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

- colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante;

Se pot produce poluări accidentale de la eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport, de la utilajele folosite în timpul constructiei, de la autovehiculele ce tranziteaza zona, sau de autovehicolele parcate.

Pentru a se evita astfel de situatii se recomandă achizitionarea de material absorbant si interventia promptă în astfel de situatii, în vederea minimizării efectelor poluării.

De asemenea se va evita depozitarea necontrolată a materialelor si deseurilor care pot astfel determina fenomene de poluare a solului/subsolului

Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluări ale mediului sau accidentarea personalului, va fi responsabilitatea antreprenorului, care va prevede măsuri şi reguli de siguranţă.

Principalele direcţii care sunt prevăzute la minimizarea riscului de accidente sunt următoarele:

-Traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de politica de trafic, traseul fiecărui vehicul fiind clar stabilit prin marcaje rutiere.

Lucratorii vor fi instruiti pentru a cunoaste toate regulile referitoare la locul de muncă.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: se vor prevede măsuri de interventie la sfârsitul duratei de viată, pentru consolidarea / demolarea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel încât terenul să fie adus la starea initială sau să poată fi dat în folosintă spre dezvoltarea unui alt proiect;

Pentru executarea lucrărilor prevăzute prin prezentul proiect nu este necesară dezafectarea unor clădiri existente sau alte lucrări de demolare, terenul fiind liber de constructii.

Dezafectarea, post utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Se va reface amplasamentul în starea initiala (teren liber), sau va fi pregătit pentru o viitoare constructie în functie de destinatia ulterioară a terenului.

- modalităti de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Aceste modalităti se vor stabili la momentul luării deciziei privind desfintarea obiectivului, si depind de solutia care se va adopta în functie de utilizarea ulterioară a terenului.

XII Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizării suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasamente):

- plan de încadrare în zonă - plansa A01

- plan de situatie -plansa A02

- plan parter -	plansa A.03 ob1

- plan etaj – plansa A 04 ob1

- plan învelitoare - plansa A 05 ob1

- sectiunea ST.01 – plansa A 06 ob 1

- sectiunea SL 01 -plansa  A.07 ob 1

- sectiunea ST 02 - plansa a 08 ob1

- sectiunea ST 03- plansa A09 ob 1

- sectiunea ST 03- plansa A10 ob1

- fatade – plansa A11 ob 1

- 3 D- plansa A-12

- Plan invelitoare – plansa A13 ob 2

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitătii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deseurilor:

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protectia mediului:

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului si distanta fată de aria naturală protejată de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinta geografică, în sistem de proiectie natională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie natională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informatii prevăzute în legislatia în vigoare.

Nu este cazul.

Proiectului nu intra sub sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.

Amplasamentul se afla într-o zona industriala.

Coordonatele

Parcela (topo 308477 ) Intravilan

| Nr. pct. | Coordonate pct. de contur | Lungimi laturi D (i, i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |  |
| 10 | 513688.686 | 243823.925 | 115.074 |
| 11 | 513589.373 | 243765.797 | 27.891 |
| 12 | 513603.575 | 243741.793 | 26.632 |
| 13 | 513616.996 | 243718.790 | 13.500 |
| 14 | 513623.958 | 243707.224 | 3.476 |
| 25 | 513625.750 | 243704.246 | 146.209 |
| 26 | 513751.934 | 243778.102 | 3.475 |
| 7 | 513750.198 | 243781.112 | 37.337 |
| 8 | 513731.542 | 243813.454 | 25.445 |
| 9 | 513706.893 | 243819.770 | 18.675 |
| S (topo 308477) =10000,02 mp P=417.713 m |

:XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu următoarele, informatii, preluate din Planurile de management bazinele, actualizate:

Nu este cazul, proiectul nu se realizează pe ape sau are legătura cu un corp de apa.

Proiectul propus nu intră sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu completările si modificările ulterioare.

1. Localizarea proiectului: Nu este cazul.

- bazinul hidrografic; Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea si codul cadastral; Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafată si/sau subteran): denumire si cod: Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potentialului ecologic si starea chimică a corpului de apă de suprafată; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă si starea chimică a corpului de apă:

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, după caz:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura si stampila titularului