## MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI

|  | Denumirea proiectului: | CONSTRUIRE CORP BIROURI/SHOWROOM, AMPLASARE CONTAINERE BAZIN APA, PADOCURI PENTRU AGREGATE, AMPLASARE SILOZURI DEPOZITARE CIMENT, AMPLASARE STATIE BETON MOBILA, PLATFORMA BETONATE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE, RECLAMA TOTEM |
| --- | --- | --- |
|  | Amplasament: | Jud. Arad, Mun. Arad, CF nr. 354741, nr. top. 354741 |

- TITULAR

|  | Beneficiar: | S.C. EGERIA TM S.R.L. |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectant general: | S.C. RIF STYLE PROJECT S.R.L TIMIȘOARA, STR. NORMA, NR. 4, JUD. TIMIȘ TELEFON: 0757 916 351 |
|  | Date de contact: | Feier Raul Tel: 0757 916 351 e-mail: feier.raul.ioan@gmail.com |

- DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Rezumatul proiectului

Construcția propusă a se realiza pe terenul studiat va avea funcția de birouri/showroom,  în regimul de înălțime Parte. Se propun 15 locuri de parcare. Suprafața construită desfăsurată va fi de 597,91mp, iar cea utilă de 580,78 mp. Se mai propune amplasarea containere bazin apa, padocuri pentru agregate, amplasare silozuri depozitare ciment, amplasare statie beton mobila, platforma betonate pentru depozitare materiale  constructii si imprejmuire, reclama totem.

Categoria de folosință a terenului este curți construcții, în zonă de servicii. Terenul are o suprafață totală de 6412,00 mp și o formă dreptunghiulară. Parcela are un front stradal de 65,85m. Accesul la parcela se face direct de pe strada aflată în domeniul public.

Se vor lua măsurile de echipare cu instalaţii sanitare, electrice, termice, necesare acomodării. Apele uzate vor fi dirijate în cămine special amenajate.

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism Nr. 1480 emis de Primăria Municipilui Arad din data de 19.09.2023.

| Suprafață teren | Propus |
| --- | --- |
|  | mp | % |
| Suprafața construită la sol | 597,91 | 9,32 |
| Drumuri de incintă | 4400,03 | 68,62 |
| Locuri de parcare (15) | 188,00 | 2,93 |
| Platformă deșeuri | 20,00 | 0,32 |
| Spații verzi | 1206,06 | 18,81 |
| Suprafața totală teren | 6412,00 | 100 |

Structura clădirii este alcătuită din fundație de beton armat monolit de clasa C25/30, armate cu PC52 și OB37. Structura de rezistență este realizată din cadre din metal, si plansee din metal, stalpii structurali sunt dispuși pe cele două direcții principale.

Arhitectura

Pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie cu grosimea și 12 cm, finisați cu tencuieli, glet și vopsele lavabile sau placați cu faianță în zona băilor.

Pardoselile interioare vor fi din plăci ceramice (băi, bucătării, hol).

Tâmplăria va fi din aluminiu cu geam termoizolant.

Pereții exteriori se vor realiza din panouri sandwich, peste care se va aplica fatada ventilata din tabla.

Amenajări exterioare

Se propune amenajarea a două accese carosabile de la strada publică și 15 locuri de parcare executate din beton asfaltic.

Accesul pietonal se va face din strada DN69 – Calea Timișorii  de pe domeniul public, printr-o alee pietonală până la principalul acces în clădire. Aleea va fi realizata cu dale prefabricate din beton montate pe un strat de nisip.

Accesul auto se va realiza din frontul stradal, str. DN69 – Calea Timișorii stradă aflată în domeniul public.

Împrejmuirea se va realiza din soclu din beton și confecții metalice.

Se porpune realizarea amplasarea containere bazin apa, padocuri pentru agregate, amplasare silozuri depozitare ciment, amplasare statie beton mobila, platforma betonate pentru depozitare materiale  constructii si imprejmuire, reclama totem.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Subscrisa S.C. EGERIA TM S.R.L. se află în continuă dezvoltare în zona de Timișoarei și a Aradului, astfel, dorește ca prin realizarea acestui proiect sa dezvolte acestei zona Aradul Nou prin crearea unei noi stații de beton, showroom si  noi locuri de munca .

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Plan de încadrare, plan de situație existent și plan de situație propus.

Planurile se regăsesc ataşate documentaţiei de emitere a acordului de mediu.

III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planurile se regăsesc ataşate documentaţiei de emitere a acordului de mediu.

III.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Fluxul tehnologic al activității de producție betoane de la aprovizionare până la livrare:

- Prelucrarea comenzilor de la clienți.

- Amenajarea spațiului de amplasare în cadrul organizării de șantier.

- Aprovizionarea cu materie primă (agregate – sorturi de nisip de diverse granulații în funcție de tipul de beton ce se urmărește a fi obținut , praf de ciment, aditivi și apă). Furnizorii de materii prime vor fi identificați în apropierea locației de funcționare.

- Lansarea în producție a cantității comandate și a tipului de beton solicitat pe baza rețetei exacte.

- Încărcarea stației de betoane cu materie primă.

- Amestecarea energică a componenților (agregate, ciment, aditivi și apă) în malaxorul stației de betoane, procesautomatizat cu ajutorul sistemului informatic comandă-control care face parte din dotarea stației.

- Obținerea betonului.

- Descărcarea amestecului de beton în stare proaspătă – vâscoasă – din malaxorul stației în autobetoniere cu rolul de a păstra plasticitatea betonului printr-o amestecare continuă, pe timpul transportului, către locurile de implementare a proiectelor (păstrarea capabilității betonului de a fi turnat în cofraje).

- Prelevarea de probe de laborator pentru verificarea calității.

- Dacă este cazul, organizarea transportului (întocmire documente de însoțire, eliberarea certificatului de conformitate etc.); cântărirea autobetonierelor încărcate și imprimarea tichetelor la ieșirea de pe amplasamentul central și transportarea betonului la client, descărcare cu pompe de beton direct la locul de punere în operă.

- Revenirea la amplasamentul central al stației, spălarea echipamentelor cu ajutorul reciclatorului (care realizează reintroducerea în procesul de producție a deșeurilor lichide și semilichide rezultate).

Acest flux se aplică în situația în care unitatea de producție este exploatată la locația de implementare. Dacă unitatea de producție este exploatată într-un alt șantier, la locația clientului (în situația unor șantiere majore, de anvergură care necesită un flux continuu de aprovizionare cu cantități mari de beton) se păstrează același flux tehnologic doar că prima etapă va fi organizarea transportului unității la locația indicată de clientul contractat și desfașurarea activităților de amplasare ( din practică se cunoaște că această etapă ar dura max. 7 zile până la momentul la care producția poate fi pornită).

Procesul tehnologic constă în mixarea materialelor folosite (agregate- sorturi de nisip de diverse granulații, praf de ciment, apă și aditivi) pentru producerea fiecărui tip de beton solicitat. Stația este automatizată și poate fi programată de către operatorul stației.

Cu alte cuvinte, materiile prime pentru obținerea betonului sunt:

- Agregate sortate și spălate (nisip de diverse granulații, granituri, etc., în funcție de tipul de beton ce urmează a se produce)

- Praf de ciment

- Apă

- Aditivi, în anumite situații, în funcție de rețetă.

Agregatele sortate și spălate ( nisip de diverse granulații, în funcție de tipul de beton ce urmează a se produce) se preiau de la furnizori și se transportă în locația unde a fost amplasată stația mobilă de betoane, alimentându-se boxele intermediare cu agregatele aduse care se dozează pe o bandă cântăritor dozatoare, banda este dotată cu o cuvă de cântărire echipată cu celule extensiometrice pentru cântărirea agregatelor cu exactitate, de aici cu aceeași bandă transportoare se va alimenta malaxorul stației mobile de betoane. Prin cântărirea electronică precisă a acestor agregate se vor putea folosi cantitățile de agregate exacte necesare realizării clasei de beton dorite. Pentru producerea betoanelor, în afară de agregate în proces mai intră, așa cum s-a arătat și mai sus, praf de ciment, apă și în unele cazuri aditivi, conform rețetelor de fabricație.

Praful de ciment se depozitează în silozuri speciale, etanșe, neexistând astfel pericolul poluării aerului, iar alimentarea se face pneumatic, în sistem închis. La partea superioară a silozurilor există filtre speciale pentru materialele pulverulente. Aceste filtre sunt din aluminiu și elemente de filtrare cu cartuș din material sintetic ondulat astfel încât să formeze o suprafață filtrantă eficientă. Sistemul de filtrare are și un sitem de curățare pneumatică, prin impulsuri temporizate de aer comprimat. Cântarul de ciment situat deasupra malaxorului este alimentat prin intermediul unui sitem etanș cu șnec, astfel cântărindu-se cantitatea exactă de ciment conform rețetei.

Apa este al treilea material important care intră în procesul de fabricare a betonului și este dozată în maaLaxor cu ajutorul unie pompe de înaltă presiune ( pentru o mai bună și mai rapidă omogenizare a betonului). Apa este în prealabil cântărită în cântarul de apă ( așezat deasupra malaxorului).

Aditivii – În tehnologia malaxării și a dozării de beton, în ultimii ani, în mixul de beton se adaugă o serie de aditivi care pe de o parte îmbunătățesc calitatea betonului care este produs și pe de altă parte corectează erorile de calitate ale agregatelor și materialelor inerte introduse în malaxor. Introducerea aditivilor în malaxor se face prin siteme de aditivi preinstalate pe stația mobilă de beton (cutie de protecție a ansamblului, pompă pneumatică de dozare, contor, filtru de reglare și dozator digital de produse).

Toate componentele betonului (agregate, praf de ciment, apă și după caz, aditivi) sunt astfel dozate în malaxor.

Betonul rezultat se descarcă din malaxorul stației mobile direct în autospecializate de transport beton fiind astfel livrate la punctele de punere în operă. Există un sistem complex de verificare a calitaății betonului pe faze de producție, prin proceduri interne de laborator.

Transportul betonului către locurile de utilizare este o activitate bine monitorizată, amestecul trebuie să fie protejat de intemperii, înghețare, uscare. Durata de transportare, în foarte strictă dependență de temperatura amestecului la ieșire din malaxor, nu trebuie să fie mai mare de o oră la temperatura amestecului de 20-30 grade Celsius, 1,5 ore la 19-10 grade și 2 ore la 9-5 grade. Distanța de transportare a amestecurilor uscate cu ajutorul malaxoarelor tehnologice nu este limitată.

Instalația de reciclare:

Pentru a evita pierderile din procesul de producție, dar și emisiile de ape uzate, praf și deșeuri în mediu, reciclarea betonului rămas după prima turnare. Instalația este formată dintr-un corp metalic conic și prismatic. În interiorul unității principale este spirala cu rol de separare a agregatelor de apă.

Camioanele se racordează la reciclator și prin intermediul sistemului de jeturi de apă ale instalației, se introduce betonul rămas în cuvă, reducându-se astfel consisteța bettonului rămas, care se transformă în material lichid. Betonul lichid și apa se varsă în pâlnia reciclatorului, unde se spală și se separăparticulele de ciment și de nisip fin. Particulele de ciment și de nisip, împreună cu apa rămasă, se canalizează spre bazinul de apă reciclată, apa care este ținută în agitare pe tot parcursul zilei. Sorturile de nisip rezultate din instalația de reciclare sunt descărcate prin partea din spate a acestuia și ulterior pot fi retrimise furnizorului de agregate ( ca subproduse) înapoi în stașia de sortare concasare, unde pot fi resortate pentru a fi reintroduse în circuitul de vânzare, respective de producție.

Bazinele de apă reziduală mențin particulele în suspensie prin intermediul unor agitatoare. Apa reziduală este pompata de la bazine spre stația de betoane pentru a fi reutilizată în proces, densitatea acesteia este controlată cu ajutorul unui densimetru. Se poate regla astfel cantitatea de apă curată necesare pentru modificarea densității apei în rezervoare. Prin acest proces, betonul ajunge la unitatea de reciclare și se separă în materialele din care este compus: agregate, ciment și apă, închizându-se astfel circuitul de materiale, fără a se genera reziduri.

Produsul finit rezultat din activitate este de fapt beton, de diverse categorii, în funcție de solicitarea clienților:

- Beton C 8/10, beton ușor numit și beton de umplutură folosit la gropi, fundații de case, blocuri și elevații ușoare

- Beon C12/15, un beton intermediar ce poate fi folosit atât ca beton pentru umplutură, dar și ca beton pentru stâlpi și plăci de rezistență la construcții ușoare, în funcție de proiect. Se prezintă în două forme: pompabil cu diametru maxim la agregate de 16 mm și nepompabil cu diametrul maxim la agregate de 31mm

- Beton C16/20, care este cel mai uzual beton folosit în construcțiile civile din România, betonul de bază pentru plăci, stâlpi, elevații și alte structuri de rezistență; se produce din patru tipuri de agregate (nisip de granulații 4-8, 8-16, 6-31mm), praf de ciment, apă și aditivi, după caz. Este folosit mai ales la elementele de rezistență pentru construcțiile de tip P+1+M.

- Beton C20/25 este un beton de rezistență folosit la majoritatea construcțiilor civile și industriale cu precădere la turnarea platformelor, parcărilor, drumurilor de acces pentru mare tonaj, elemente de rezistență la poduri și alte lucrări importante. Betonul C20/25 se caracterizează printr-o rezistență deosebită la înggheț-dezgheț, întărire omogenă, prelucrarea usoară a suprefețelor și reducerea timpului de execuție.

- Beton C 25/30 este un beton special folosit la construcțiile industriale și civile în general ca strat de bază pentru platforme industriale și drumuri. Preparat cu un ciment special față de tipurile de betoane de mai sus, betonu C 25/30 se poate folosi la clădirile cu regim de  înățime de peste 4 etaje. Prețurile la betonul C25/30 sunt mult mai mari față de un beton uzual datorită cantității mai mari de praf de ciment folosit la prepararea lui, dar și datorită tipului special de praf de ciment utilizat.

- Betonul C30/37 este un beton de înaltă rezistență, folosit eficient la elemente solicitante sau cu deschidere mare ( stâlpi, plăci, grinzi, fundații). De asemenea betonul C30/37 poate fi folosit pentru a spori rezistența la îngheț-dezgheț și la abraziune, fiind mai puțin permeabil.

- Betonul C 35/45 clasa superioară folosit în general în construcții industriale. Betonul C 35/45 este o clasă de beton ce asigură o rezistență sporită oricărui element unde este utilizat. Fiind un beton de înaltă clasă și având prețuri ridicate este folosit în special la structura de rezistență a blocurilor înalte și a construcțiilor industriale, la pasaje auto, drumuri, piloni, baraje, etc.

Beton stabilizat 4, 5 și 6% ciment este un material nelipsit la fundația drumurilor, șoselelor și autostrăzilor cu întărire omogenă, densitate superioară, risc redus de capilaritate, rezistență la înghețuri-dezghețuri succesive și evitarea riscului de priză a cimentului.

Beton BcR 4 și 4,5 denumit și beton rutier, folosit în majoritatea lucrărilor de drumuri ca strat de contact pentru trafic ușor si greu. Betonul rutier este preparat cu ciment special și agregate concasate de carieră, respectiv granit. Datorită compoziției speciale betonul rutier BcR 4,5 are un preț ridicat față de betoanele normale și este recomandat pentru sistemul rutier din țara, dar și la orice beneficiar ce iși dorește realizarea unui drum privat de durată.

Tipul de beton se pregătește în concordanță cu marca betonului indicată în comanda de la client și ținând cont de existențele privind rezistența la medii agresive, rezistență șa îngheț-dezgheț și impermeabilitate. În afară de acestea, amestecul de beton trebuie să posede anumite proprietăți tehnice care asigură transportarea lui și ușurință la punerea în operă.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apă a imobilul se va realiza prin branșament la rețeaua de apă a Municipiului Arad, furnizată de  S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, prin intermediul unei conducte de bransament realizata din teava de PEHD PE100, SDR17, PN 10, O32x2mm, din strada DN69 – Calea Timișorii.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord la rețeaua de canalizare a Municipiului Arad, din strada DN69 – Calea Timișorii canalul public prin intermediul unor retele de PVC-KG cu montaj ingropat sub limita de inghet și 1 camin de racord amplasate la limita de proprietate. Acest camin va prezenta punctul de control în care se va preleva probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator.

Apele uzate tehnologice (strict cele din zona de productie beton), vor avea un circuit separat de apele de suprafata, ptr a putea fi gestionate individual, si nu vor fi evacuate la reteaua de canalizare.

Acestea vor fi colectate in 2 bazine echipate cu agitator de unde vor fi reintroduse zilnic in consumul tehnologic.

CANALIZAREA PLUVIALA:

Pentru parcela studiata se propune realizarea unui sistem de colectare, epurare si inmagazinare a apelor pluviale.

Apele pluviale conventional curate colectate de pe invelitoarea imobilului vor fi preluate printr-un sistem de canalizare separat si vor fi deversate intr-un bazin de retentie apa pluviala.

Apele pluviale de pe platforma vor fi colectate cu ajutorul unor rigole si a unor guri de scurgere tip geiger, amplasate in zona carosabila.

Curatarea apei de aluviuni cu dimensiuni mijlocii se va realiza la nivelul gurilor de scurgere tip geiger, acestea fiind prevazute cu cos de aluviuni.

Apa denisipata va fi tratata prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu capacitatea de 80 l/s.

Separatorul de hidrocarburi propus va respecta atat Normele Europene EN858-1 cat si alte prevederi si standarde europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 martie 2002.

Apa pluviala tratata prin separatorul de hidrocarburi va fi colectata intr-un rezervor subteran pentru stocare apa pluviala, avand capacitatea de 45mc.

Din bazinul de retentie apa pluviala stacata va fi descarcata prin intermediul unei pompe submersibile in Canalul CN2819 in functie si de avizul emis de Organizatia Utilizatorilor De Apa Pentru Irigat – Arad, Fantanele.

Apele meteorice de la nivelul acoperișului vor fi deversate pe spațiul verde.

Încălzirea se va realiza prin centrale individuale pe gaz ( pentru fiecare apartament). Alimentarea cu gaz se va realiza de la rețeua localității.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeua electrică existentă în localitate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

În timpul execuției lucrărilor nu se vor defrișa arbori și nu vor fi afectate spațiile verzi.

După finalizarea lucrărilor de execuție se vor executa amenajările exterioare propuse: realizarea zonelor de circulații interne, parcări și se va amenaja spațiul verde prin semanarea gazonului.

La finalizarea lucrărilor de execuție, amplasamentul va fi eliberat de utilaje, vehicule, echipamente etc. și de toate deșeurile rămase în urmă.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pietonal se va face din DN69 – Calea Timișorii pe proprietate, printr-o alee pietonală până la principalul acces în clădire. Aleea va fi realizata cu dale prefabricate din beton montate pe un strat de nisip.

Accesul auto se va realiza de pe DN69 – Calea Timișorii stradă aflată în domeniul public.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale regenerabile utilizate în timpul construcției sunt: piatră de râu, nisip, solul (terenul pe care se amplasează construcția), apă.

În timpul funcționării investiției resursele naturale utilizate vor fi apa și gazul de la rețelele localității.

- metode folosite în construcţie

Realizarea lucrărilor de construcții se vor realiza conform legilor și normelor în vigoare.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările se vor demara după obținerea autorizației de construcție.

- Perioada de realizare

- pregătirea terenului

- realizarea săpăturilor

- realizarea lucrărilor de construcții-montaj

- punerea în funcțiune

- Perioada de exploatare

- este reprezentată de perioada de garanție a lucrării

- Dezafectarea

- pentru dezafectarea construcției se va avea în vedere obținerea unei noi autorizații pentru lucrările propuse

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul nu se află în relație directă cu un alte proiecte existente.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Este o alternativă unică.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Certificatul de urbanism nr. 1480 / 19.09.2023.

Alte avize: alimentarea cu apă, canalizare, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, telefonizare, securitatea la incendiu, sănătatea populației.

Autorizația de construire.

III.6. Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului este de curți construcții în zonă de servicii.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul studiat este intravilan, iar amenajarea acestuia se va realiza respectându-se codul Civil, R.L.U.

P.O.T. maxim admis 60%

Regim de înălțime maxim admis P+2E

Nu vor fi afectate în nici un fel proprietățiile învecinate. Se va respecta zona de protecție de 30m față de centura Sud-Est Arad față de îmbrăcamintea asfaltică.

- arealele sensibile;

Terenul nu este situat în areale sensibile.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu au fost luate în calcul alte variante de amplasament.

III.7. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra populației: este pozitiv; zona studiată este de servicii, iar implementarea proiectului presupune dezvoltarea acesteia.

Impactul asupra sănătății umane: este nesemnificativ; proiectul nu presupune activități ce pot afecta sănătatea populației.

Impactul asupra faunei și florei: este nesemnificativ; în zona studiată nu sunt arii protejate.

Impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale: este pozitiv indirect, prin dezvoltarea localității. În apropiere nu se află obiective de patrimoniu.

Impactul asupra solului, apei și a aerului: deși există surse de poluanți, se vor lua toate măsurile de evitare a contaminării.

Impactul asupra climei: este nesemnificativ, construcția propusă nu reprezintă un poluant, nu produce gaze de seră, etc.

Zgomote și vibrații: au un impact ridicat în perioade de execuție, datorită utilajelor, vehiculelor și a lucrărilor de construcție, însă acesta este nesemnificativ în perioada de funcționare, având destinația de locuință de tip urban.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural: acesta este redus; nu se află obiective ale patrimoniului istoric sau cultural în apropiere.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu se estimează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populației, asupra habitatelor sau a anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul general este redus, limitat la incintă sau la zona imediat învecinată.

- probabilitatea impactului

Aceasta este redusă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a obiectivului. Având în vedere zona în care se propune amplasarea obiectivului (zonă de locuințe), impactul implementării este pozitiv. Însă impactul pe termen scurt este negativ, datorat lucrărilor de execuție, ce pot fi generatoare de zgomot, praf etc.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

4.1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Sursele de poluare pentru apă sunt reprezentate de hidrocarburile rămase pe zona carosabilă a parcărilor și a căilor de circulație din incinta amplasamentului.

Apele uzate tehnologice (strict cele din zona de productie beton), vor avea un circuit separat de apele de suprafata, ptr a putea fi gestionate individual, si nu vor fi evacuate la reteaua de canalizare.

Acestea vor fi colectate in 2 bazine echipate cu agitator de unde vor fi reintroduse zilnic in consumul tehnologic.

CANALIZAREA PLUVIALA:

Pentru parcela studiata se propune realizarea unui sistem de colectare, epurare si inmagazinare a apelor pluviale.

Apele pluviale conventional curate colectate de pe invelitoarea imobilului vor fi preluate printr-un sistem de canalizare separat si vor fi deversate intr-un bazin de retentie apa pluviala.

Apele pluviale de pe platforma vor fi colectate cu ajutorul unor rigole si a unor guri de scurgere tip geiger, amplasate in zona carosabila.

Curatarea apei de aluviuni cu dimensiuni mijlocii se va realiza la nivelul gurilor de scurgere tip geiger, acestea fiind prevazute cu cos de aluviuni.

Apa denisipata va fi tratata prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu capacitatea de 80 l/s.

Separatorul de hidrocarburi propus va respecta atat Normele Europene EN858-1 cat si alte prevederi si standarde europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 martie 2002.

Apa pluviala tratata prin separatorul de hidrocarburi va fi colectata intr-un rezervor subteran pentru stocare apa pluviala, avand capacitatea de 45mc.

Din bazinul de retentie apa pluviala stacata va fi descarcata prin intermediul unei pompe submersibile in Canalul CN2819 in functie si de avizul emis de Organizatia Utilizatorilor De Apa Pentru Irigat – Arad, Fantanele.

Apa pluviala curata de pe invelitoarea cladirii va fi deversată pe spațiul verde.

4.2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

In perioada de executie a lucrarilor emisiile specifice de poluanti sunt pulberi si gaze de esapament (CO, NOx, S02, hidrocarburi nearse CmHn, particule etc.), de la utilajele folosite pe santier.

Mijloacele de transport folosite in timpul constructiei vor avea verificarea tehnica periodica efectuata astfel incat nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera sa se incadreze in limitele normativelor legale in vigoare conform HG 743/2002.

Pe parcursul derularii lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierului in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile. Totodată se vor umezii suprafețele de manevră, când situația o impune. Perioada de executie este limitata si discontinua, ca urmare efectul asupra mediului este de scurta durata si strict local neafectand zonele invecinate.

În timpul exploatării construcției principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de gazele arse evacuate din centrala termică. Centralele termice sunt verificate ISCIR, la punerea in functie si din 2 in 2 ani si nu depasesc valorile gazelor prevazute in : Normativul PT A1-2010 – Valorile limită ale noxelor gazelor de ardere.

Centralele propuse in proiect sunt centrale murale in condensatie, care emit noxe mai scazute datorita procesului de condensare a gazelor de ardere.

4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

În timpul execuției lucrărilor de construcție principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor si a sculelor pe timpul executiei lucrarilor.

Se vor folosi utilaje, scule cu nivel de poluare fonica scazut.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, modificata prin HG 674/2007, STAS 10009/1988 Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu e cazul.

4.5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe timpul executiei se va conserva terenul natural prin depozitarea ordonata si organizata pe planul de organizare de santier a materialelor, trasarea acceselor pentru utilaje si echipamente.

Deseurile menajere produse de muncitori in timpul executiei lucrarilor vor fi colectate si depozitate controlat in recipiente speciale cu capac si indepartate organizat si la perioade cat mai scurte de timp in locuri cu aceasta destinatie, prin firme de salubrizare autorizate.

Se vor interzice lucrarile de intretinere, schimburi de ulei si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in amplsament, acestea realizandu-se numai prin unitati de specialitate autorizate. Alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va realiza numai la statii autorizate, pe amplasament fiind interzisa amplasarea de depozite de combustibil. Amplasamentul se va uda periodic pentru evitarea degajării pulberilor de praf în aer.

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

In zona amplasamentului nu exista ecosisteme acvatice si terestre, monumente ale naturii, parcuri nationale sau rezervatii naturale si nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele care au fost aratate la capitolele anterioare, intrucat biodiversitatea din zona nu va fi afectata, activitatea se va desfasura in cadrul amplasamentului existent.

4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

În Apropierea amplasamentului nu există obiective de interes public, respectiv monumente istorice și de arhitectură.

Distanțele din perimetrul parcelei studiate și ferestrele clădirilor vecine este mai mare de 500m:

Pe timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaje/scule cu nivel de poluare fonică redus.

Locurile de parcare propuse respectă distanța de 5 m față de ferestrele dormitoarelor.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- deseuri rezultate din constructii

- deseuri menajere

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deșeuri rezultate în urma execuției:

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 0,50 |
| 17 02 01 | Lemn | 0,02 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0,01 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 1,50 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,002 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 2,20 |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0,20 |
| 15 01 | Ambalaje | 0,005 |

Pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma execuției se va amenaja o platformă balastată.

Deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in containere separate de 1,10 mc si vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare.

Betonul, caramizile, materialele ceramice, amestecurile sau fractiile separate de  beton, caramizi sau materiale ceramice, amestecurile de deseuri etc. , se vor precolecta in containere cu capacitatea de 7 mc si vor fi colectate si transportate de catre firma contractata.

La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate, iar deseurile indepartate.

Deseurile toxice si periculoase sunt carburantii, lubrifiantii. Realimentarea cu carburanti se va face numai in locuri specializate. Nu se vor realiza lucrari de intretinere sau reparatii a utilajelor si mijloacelor de transport din dotare decat in locurile specializate.

Nu se vor amplasa depozite de carburanti in amplasament.

Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii constructoare pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

Deșeuri rezultate în urma exploatării construcției:

După darea în exploatare a construcției se va amenaja o platformă betonată, unde se vor amplasa containere de colectare a deșeurilor de 1,10 mc. Deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in containere separate de 1,10 mc. Săptămânal  deșeurile vor fi colectate și transportate de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile prevazute se vor realiza in mod obligatoriu cu personal calificat pentru astfel de lucrari. In timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru respectarea normelor de protectia muncii in vigoare.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau împrejmuirea șantierului cu gard de protecție și in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, deasemenea a zonei de depozitare a materialelor de constructie și a barăcilor.

La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei.

                - Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Constructorul care va executa lucrarea va asigura și procura materialele necesare realizării acestei lucrări.

- Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului

Racordarea la curent electric se va realiza printr-un racord provizoriu la rețeaua existentă în apropiere.

Apa va fi asigurată printr-un racord la rețeua de apă extinsă a localității.

- Precizari cu privire la accese si imprejmuiri

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent organizării de șantier printr-un gard până la realizarea lucrărilor de construcţie.

- Materialele de construcţie se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor în incinta magaziilor provizorii, care se vor amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- spațiu depozitare cărămizi;

- spațiu depozitare oțel/beton;

- depozit acoperit (depozitare lemn, polistiren etc.);

- cabină WC;

- baracă șef (punct de lucru);

- baracă muncitori;

- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă);

- spațiu fasonare oțel/beton;

Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 100,00 mp, poziționată pe parcela studiată.

Limitarea fenomenului de dispersie a pulberilor în atmosferă pe timpul realizării lucrărilor de construcții se va fi posibilă prin udarea constantă a amplasamentului și prin spălarea roților mașinilor la ieșirea din șantier.

- Parcarea utilajelor: acestea vor staționa pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua măsuri de evitare a eventualelor scurgeri de combustibil, ulei etc. Întreținerea utilajelor, echipamentelor (de exemplu spălare, reparații, piese de schimb, schimbare ulei, alimentarea cu combustibil) se va efectua numai în locuri specializate și nu se va efectua în cadrul organizării de șantier. Parcarea se va realiza pe o platformă balastată cu suprafața de 20 mp.

- Precizari privind protectia muncii

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90 / 1996 privind protectia muncii, Norme generale de protectia muncii,

- Regulamentul MLPAT 9 / N / 15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii,

- Ordinul MMPS 235 / 1995 - privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime,

- Ordinul MMPS 255 / 1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala,

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775 / 22.07.1998,

- Ordinul MLPAT 20 N / 11.07.1994 - normativ C300 – 1994,

alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

- localizarea organizării de şantier: intravilanul Muncipiului Arad, CF nr. 354741, jud. Arad.

Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 100,00 mp și este amplasată pe parcela studiată.

PLANUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE.

Pe tot parcursul executarii lucrarilor, beneficiarul si constructorul au obligatia de a respecta normele de protectia si igiena muncii cuprinse in:

  - “Regulamentul pentru protectia si igiena in constructii”,

  - Ordinul MLPAT nr. 73 / N / 15.10.1996 privind “Normele specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii ”, indicator IM 006 – 96,

  - Legea protectiei muncii nr. 90 / 95,

  - Normele de protectia muncii din 1996,

  - HG 300 / 2006.

In ceea ce priveste protectia muncii, atat in perioada lucrarilor de constructii cat si in exploatare, executantul si beneficiarul sunt obligati sa respecte toate normele privind protectia muncii aflate in vigoare, in special cele publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8 din 1995 «NORME REPUBLICANE DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII IN CONSTRUCTII».

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse în opera reprezinta sursele de polunati. Se vor folosi utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanți. Nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii. Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1998.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu va implica lucrari de reconstructie  ecologica.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum şi o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice în mijloacele de transport şi evacuat de pe amplasament.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

La finalul perioadei de construcţie, amplasamentul alocat organizării de şantier va fi eliberat de vehiculele şi utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie, remediere, respective montaj, permiţând revenirea la folosinţa anterioară a acestuia .

În cazul producerii unor incidente specifice activităţilor de construcţie, executantul va executa lucrările de remediere ce se impun, astfel încât amplasamentul să nu fie afectat de acestea.

Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

- Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

După finalizarea lucrărilor de execuție se vor executa amenajările exterioare propuse: realizarea zonelor de circulații interne, parcări și se va amenaja spațiul verde prin semanarea gazonului.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

Ataşate documentaţiei.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# Nu este cazul.

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

Amplasamentul nu se suprapune cu nicio zona protejata (arie naturala protejata, sit Natura 2000).

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

XI.  Alte aspecte conform directivei EIA revizuită:

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;

Riscul de cutremur

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3,  amplasamentul cercetat nu este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.

Conform Cod de proiectare seismică P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este  ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Riscul de inundații

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Cele mai apropiate surse de apă din apropiere este râul Mureș. Însă pentru acestea nu s-au semnalat potențiale riscuri de inundații.

Riscul unor alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Privit în ansamblu, relieful zonei Aradului  este de o remarcabilă monotonie, ne tezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită  a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Riscurile climatice

Din punct de vedere climatic și pluviometric, zona este caracterizată printr-un climat temperat-continental moderat, cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de campie (cum este cea a Banatului de campie).

Condițiile climatice din zona Banatului de campie, luate în considerare cu caracter informativ, conform Atlasului Climatologic al României, se caracterizează prin următorii parametri:

a) Temperatura aerului :

- Media lunară minimă : - (1–2)°C, în ianuarie;

- Media lunară maximă : + (21-22)°C, în iulie-august;

- Temperatura minimă absolută : - 29,2°C, în 13.02.1935;

- Temperatura maximă absolută : + 40,0°C, în 16.08.1952

- Temperatura medie anuală : + 10,9°C

b) Precipitații :

- Media lunară maximă : 70–80 mm, în iulie;

- Media anuală : 600-700 mm;

- Cantitatea maximă în 24 h : 100 mm.

c) Vantul

- Direcție predominantă Nord-Sud : 16%;

- Direcție predominantă EST-Vest : 13%.

- riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice);

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Arad, Zona Aradul Nou CF 354741.

Distanțele din perimetrul parcelei studiate și ferestrele locuințelor vecine este mai mare de 500m:

Investiția propusă se va amplasa într-o zonă destinată serviciilor.

Apele  contaminate cu hidrocarburi de pe platforme, circulații și parcări vor trece printr-un separator de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în sistemul de infiltrare în sol.

Centralala propusă in proiect este centrală murală in condensatie, care emite noxe mai scazute datorita procesului de condensare a gazelor de ardere. Aceasta va fi verificată periodic.

Deșeurile menajere, reciclabile vor fi colectate săptămânal, de către firma contractată.

Astfel se poate spune că nu există  risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect.

|  | Întocmit, S.C. RIF STYLE PROJECT S.R.L. |
| --- | --- |