| TARA PLAN s.r.l. mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15A, cod postal: 310010, Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027, e-mail: danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

FOAIE DE CAPAT

Beneficiar:		S.C. HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L.

Proiect nr.:		316.3/2023

Faza:			D.T.A.C.

Denumire pr.: 	„CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA S.E.N. – PARC 3”

Amplasament:	jud. Arad, com. Vladimirescu, CF nr. 335797 Vladimirescu

Conţinut volum:	DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU OBŢINERE

DECIZIE DE INCADRARE

| TARA PLAN s.r.l. mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15A, cod postal: 310010, Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027, e-mail: danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

BORDEROUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE

- Memoriu de prezentare completat conform continutului cadru prevazut in anexa 5E, din legea 292/2018.

- Decizia etapei de evaluare iniţială AR (demararea procedurii de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului) nr. 3907/06.03.2024 emisă de APM Arad.

- Extras C.F. nr. 335797 Vladimirescu.

- Certificat de urbanism nr. 262/15.09.2023 emis de Primaria Comunei Vladimirescu.

| TARA PLAN s.r.l. mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15A, cod postal: 310010, Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027, e-mail: danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5.E din legea 292/2018

(privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pct. 3, lit.a) – „Instalatii industriale pentr producerea energiei electrice, termice si a aburului tehnologic – altele decat cele prevazute in anexa nr. 1”

I.DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA S.E.N. – PARC 3”

II. TITULAR

– numele companiei şi datele de identificare: HORIA SOLAR INVEST TWO s.r.l.

Nr. ORC J35/2805/2021, CUI 44582091
   – adresa postala: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, Nr. 1, Camera 1, Modul 01, Birou 01, Et. 3, ap. 14

– numarul de telefon:  0740.096.620

– numele persoanelor de contact: Daniela Toța
   – administrator: GEORG BARDEAU

– proiectant: SC TARA PLAN SRL Arad, Proiect nr. 316.3/2023

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1.A. REZUMATUL PROIECTULUI

Terenul este situat in extravilanul comunei Vladimirescu, la NV de intravilanul localității Horia, în continuarea zonei industriale din vestul loc. Horia.

Terenul are o suprafata totala de 491.044  mp, conform CF nr. 335797 Vladimirescu.

REGIM JURIDIC:

EXTRAVILANUL  comunei Vladimirescu, categoria de folosinta arabil.

Proprietate privata persoana juridica SC GRIMMIMG AGRO HORIA SRL.

Proprietate pe care este intabulat drept de folosinta si superficie pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 25.02.2022, cu posibilitate de prelungire cu inca 22 ani, in favoarea S.C. HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L.

REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala: arabil.

Destinatia stabilita prin P.U.G.: NU exista reglementari urbanistice pentru zona vizata de investitie-EXTRAVILAN.

Terenul  are urmatoarele vecinatati:

- teren proprietate privata CF nr. 335796 Vladimirescu pe latura vestica;

- drum de exploatare DE 54 pe latura sudica;

- teren proprietate privata CF nr. 335798 Vladimirescu pe latura estica si nordica;

- canal de desecare Cn8 (CF nr. 319186 Vladimirescu) pe latura nordica;

Utilitatile existente in zona sunt: energie electrica.

Pentru stabilirea corecta a amplasarii si cunoasterii terenului din punct de vedere planimetric, s-a efectuat studiul topografic. In plansa – Plan de situatie este identificat terenul care face obiectul acestei documentatii, impreuna cu vecinatatile.

Masuratorile au  fost efectuate in sistem de proiectie STEREO 70, pornind din punctele de coordonate cunoscute GPS.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului sunt urmatoarele:

Nr. cad. 335797 Vladimirescu, Steren = 491.044 mp

La sud de amplasament, la o distanta de aproximativ 1.000 m, se afla drumul judetean DJ 709, din care se va realiza accesul la teren prin intermediul drumului de exploatare De54, aflat la sud de amplasament.

Beneficiarul doreste sa demareze lucrarile pentru construirea unui parc fotovoltaic pe teritoriul extravilan al comunei Vladimirescu, sat Horia, jud. Arad.

Parcul fotovoltaic va fi compus din panouri cu module fotovoltaice fixe, configurate si amplasate conform unei arhitecturi optimizate, astfel incat sa permita captarea de energie solara la un randament maxim, boxe invertoare cu transformatoare, cutii de jonctiune, cutii de racord generator, echipamente auxiliare.

Solutia pentru reteaua de distributie in incinta este cu conductori subterani, pană la stațiile de transformare amplasate pe proprietatea beneficiarului. Din aceste statii de transformare, prin cabluri amplasate subteran pe proprietatea beneficiarului și inițiatorului investiției, se va face legatura la reteaua S.E.N., conform solutiei tehnice de racordare ce va fi elaborata de către detinatorul retelei.

3.1.B. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Beneficiarul doreste sa demareze lucrarile pentru construirea unui parc fotovoltaic pe teritoriul extravilan al comunei Vladimirescu, sat Horia, jud. Arad.

Accesul la teren se realizeaza prin drumuri de exploatare De54 si De50, De89, cele doua din urma facand legatura cu DJ 709.

Documentaţia cuprinde datele specifice aferente lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA S.E.N. – PARC 3”  jud. Arad, com. Vladimirescu, sat Horia, CF nr. 335797 Vladimirescu, în vederea obtinerii Autorizatiei de construire, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991, Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003.

Necesitatea realizării prezentei investitii rezulta din intentia beneficiarului in vederea construirii unui parc fotovoltaic pe teritoriul extravilan al comunei Vladimirescu, sat Horia, jud. Arad.

Terenul pe care este propusă investiţia are destinatia actuala arabil in extravilan.

Pentru realizarea investiţiei S.C. HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L. a solicitat si a obtinut de la Primaria comunei Vladimirescu , Certificatul de urbanism nr. 262 din 15.09.2023, in vederea intocmirii documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor solicitate.

3.1.C. VALOAREA INVESTITIEI

Estimare  VALOARE DE INVESTIŢIE TOTALA Vi = 2 milioane euro

3.1.D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Estimarea duratei de implementare a fost stabilita de comun acord impreuna cu beneficiarul si executantul, la un termen de executie de aproximativ 24 luni calendaristice de la data anuntarii inceperii lucrarilor. Se preconizeaza ca data de inceput a lucrarilor de executie luna august - septembrie 2024.

3.1.E. PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR

Plan de situatie - propunere

In afara de suprafatele detinute in proprietate, NU este necesar sa fie folosite alte suprafete, nici macar temporar.

3.1.F. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

DESCRIERE:

Amplasamentul pe care se doreste realizarea investitiei are o suprafata totala de 491.044 mp, conform CF nr. 335797 Vladimirescu.

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

- Profilul şi capacităţile de producţie

Noua investitie presupune realizarea unui unui parc fotovoltaic pe teritoriul extravilan al comunei Vladimirescu, jud. Arad.

Investiția raportata la utilitati: Parcul fotovoltaic nu necesita racorduri la alte utilitati iar echipamentele si instalatiile sunt de sine statatoare si nepoluante.

Parcul fotovoltaic Horia are urmatoarea structura:

- panouri fotovoltaice amplasate pe sisteme de sustinere respectiv rame metalice

- invertoare care fac conversia din curentul continuu, furnizat de panourile fotovoltaice, în curentul alternative

- posturi de transformare de tip container (5 containere, cu dimensiunea de 2,438 x 6,058 m)

- Cablare subterană de joasă și medie tensiune

- Monitorizare SCADA

- Supraveghere video si antiefractie

- Imprejmuire

- Realizare drumuri acces

Perioada de execuție estimata:   24 luni.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice propuse pe amplasament

Pentru necesarul de putere de 51.792,000 kWp, se vor monta pe teritoriul parcului 3 un numar de 86.320 buc. panouri fotovoltaice de tip JA Solar Deep Blue JAM72D40-600/LB cu o putere medie de 600 Wp. Dimensiunile panourilor fotovoltaice sunt: 2333x1134x35 mm.

Pentru acest sistem sunt utilizate module fotovoltaice cu celule monocristaline din siliciu de înaltă performanță, cu o putere testată de peste 600 Wp. Modulele se bazează pe tehnologia PERC bifacială cu o tensiune maximă de 1500 VDC. Fiecare modul va fi echipat cu o cutie de joncțiune cu proprietăți IP68 și diode de bypass.

Modulele sunt montate pe mese (metalice). Mesele de module ale sistemului fotovoltaic la sol planificat, pe care vor fi montate modulele solare, au o înălțime maximă de 4,0 m. Acestea vor fi fixate prin batere, piloți cu o adâncime medie de 1,60 m. Modulele sunt montate cu un unghi de înclinare de 20°. Profilele pentru substructură sunt realizate din stâlpi cu profil în V din oțel de înaltă rezistență, cu standarde stricte de galvanizare.

Sistemul este o fundație exclusiv pe bază de piloți, adică nu sunt necesare fundații din beton pentru instalarea sistemului. Acest lucru înseamnă că sistemul poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri după terminarea funcționării, fără a fi necesară excavarea solului.

Puterea, în curent continuu, furnizată de panourile fotovoltaice, este convertită în curent alternativ prin intermediul a 128 buc. de invertoare de tip Sungrow SG350HX sau similar,  cu puteri nominale /invertor de 200 /215 (max)KVA. Astfel, cantitatea planificată de invertoare poate furniza un curent alternativ maxim cu o capacitate de 40.960 kWac către transformatoare și ulterior către rețeaua publică.

Containerele transformator de tip Sungrow MVS 8960 (5 buc. container) vor fi prevăzute cu echipamenul de comutație de medie tensiune corespunzător. Fiecare container are suprafata construita de 15 mp.

Energia electrica produsa in interiorul obiectivului nr. 2 va fi transmisa spre substatiile nr. 2 si nr. 3 aflate pe parcela cu CF nr. 335796 Vladimirescu. De la cele 2 substatii, energia va fi transmisa prin intermediul racordurilor subterane pana la statia electrica a intregului parc, aflata la sud de amplasament pe parcela cu CF nr. 321529 Vladimirescu (Lot nr. 10). Din aceasta statie se va prevedea racordarea la sistemul electric national SEN in Statia electrica 400/220/110kV Arad.

Schema de funcţionare a parcului fotovoltaic este prezentată în cele ce urmează:

PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA S.E.N.:

Solutia proiectata prevede urmatoarele tipuri de lucrari:

- PANOURI FOTOVOLTAICE

Pentru necesarul de putere de 51.792,000 kWp, se vor monta pe teritoriul parcului 3 un numar de 86.320 buc. panouri fotovoltaice de tip JA Solar Deep Blue JAM72D40-600/LB cu o putere medie de 600 Wp. Dimensiunile panourilor fotovoltaice sunt: 2333x1134x35 mm.

Pentru acest sistem sunt utilizate module fotovoltaice cu celule monocristaline din siliciu de înaltă performanță. Modulele se bazează pe tehnologia PERC bifacială cu o tensiune maximă de 1500 VDC. Fiecare modul va fi echipat cu o cutie de joncțiune cu proprietăți IP68 și diode de bypass. Tehnologia de fabricație a acestor module a trecut testele de omologare, astfel încât modulele sunt conforme cu următoarele certificări: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716. Modulele au o dimensiune de 2,333 x 1,134 m și sunt anodizate argintiu (clasa 2). Astfel, modulele de mare putere au o eficiență de peste 20%. Degradarea modulelor duce la o pierdere maximă de energie de 0,45% pe an. Aceasta înseamnă că, după o perioadă de funcționare de 30 de ani, 85% din producția inițială este încă garantată.

Modulele sunt montate pe mese (metalice). Mesele de module ale sistemului fotovoltaic la sol planificat, pe care vor fi montate modulele solare, au o înălțime maximă de 4,0 m. Acestea vor fi construite pe fundații cu piloți, cu o adâncime medie de 1,60 m. Modulele sunt montate cu un unghi de înclinare de 20°. Profilele pentru substructură sunt realizate din stâlpi cu profil în V din oțel de înaltă rezistență, cu standarde stricte de galvanizare.

Experții în inginerie civilă adaptează sistemele de ancorare la condițiile geotehnice de la fața locului. Longevitatea și durabilitatea sistemului sunt asigurate de componente de înaltă calitate și de un proces de galvanizare certificat.

Pe lângă scopul de a ancora modulele în mod stabil, mesele de module servesc, de asemenea, la dirijarea cablurilor de-a lungul grinzilor de oțel și oferă, de asemenea, un suport de montare pentru invertoarele de șir.

Sistemul este o fundație exclusiv pe bază de piloți, adică nu sunt necesare fundații din beton pentru instalarea sistemului. Acest lucru înseamnă că sistemul poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri după terminarea funcționării, fără a fi necesară excavarea solului.

- INVERTOARE

Puterea, în curent continuu, furnizată de panourile fotovoltaice, este convertită în curent alternativ prin intermediul a 128 buc. de invertoare de tip Sungrow SG350HX sau similar,  cu puteri nominale /invertor de 200 /215 (max)KVA. Astfel, cantitatea planificată de invertoare poate furniza un curent alternativ maxim cu o capacitate de 40.960 kWac către transformatoare și ulterior către rețeaua publică.

Invertoarele sunt utilizate pentru a converti energia electrică generată de modulele fotovoltaice în curent continuu (DC) în curent alternativ (AC), adecvat pentru alimentarea rețelei electrice. Acest tip de invertor are avantajul de a avea o tensiune maximă de sistem de 1 500 Vcc și o tensiune de ieșire trifazată de curent alternativ. Tensiunea de ieșire este de 800 Vca trifazat și poate gestiona o putere de intrare de până la 215 kVA.

Marele avantaj al invertoarelor de șir în comparație cu invertoarele centrale este monitorizarea parcului fotovoltaic la nivel de șir (1 șir = aprox. 19 module). În cazul unor defecțiuni în timpul funcționării, sursa defecțiunii poate fi identificată foarte rapid, reducând astfel riscul unei întreruperi prelungite și al pierderii de producție.

- CABLARE SUBTERANĂ DE JOASĂ ȘI MEDIE TENSIUNE

Realizare LES de joasă și medie tensiune în interiorul centralei fotovoltaice

Pentru preluarea energiei debitate se utilizeaza cabluri pentru linii elecrice subterane de joasa tensiune de curent continuu intre panourile fotovoltaice si invertoarele din containerele invertor-transformator, pozate de-a lungul drumurilor si a cailor care vor fi construite. Pentru captarea energiei electrice debitatede containerele invertor-transformator s-a proiectat LES MT utilizand cablu tripolar de aluminiu cu elice vizibile de 185 mmp.

Traseul canalizării va fi astfel ales încât să fie cât mai scurt posibil și să fie pe cât posibil în zona verde, ca după astuparea șanțului de 0,40/0,80 m să se amenajeze deasupra canalizării zone verzi. Trebuie prevăzute rezervele necesare la toate capetele de cabluri.

- STATIILE DE TRANSFORMARE 33/110KV 120MVA, STATIA DE TRANSFORMARE 110 kV si racord la S.E.N.

Pentru racordarea la sistemul energetic national sunt prevazute doua statii de transformare 33/110kV dotate fiecare  cu cate un transformator 33/110kV 120MVA, aflate pe parcela cu CF nr. 335796 Vladimirescu.

De la cele 2 substatii, energia va fi transmisa prin intermediul racordurilor subterane pana la statia electrica a intregului parc 110/400kV, aflata la sud de amplasament pe parcela cu CF nr. 321529 Vladimirescu (Lot nr. 10). Din aceasta statie se va prevedea racordarea la sistemul electric national SEN in Statia electrica 400/220/110kV Arad.

Staţia de conexiuni de 33 kV se va executa in o clădire tip container montata pe o fundatie tip cuva. Containerul prefabricat va avea o deschidere de 2,60 m / 12m.

Statiile electrice de transformare 33/110kV sunt compuse fiecare din:

- Statia de conexiuni 33kV

Staţia de conexiuni 33 kV amplasată în clădire tehnologică (container) se echipează cu

celule de 33 kV,celule închise, construite pe sistem modular cu izolaţie în SF6 echipate cu

întreruptor cu stingerea arcului în vid.

Staţia de conexiuni 33 kV va fi realizată din 8 celule de tip închis:

- 5 celule de linie pentru racordarea cablurilor de alimentare a posturilor de transformare,

- 1 celule de transformator,

- 1 celulă de transformator de servicii interne,

- 1 celulă de bobină de compensare,

- D. Statia 110 kV

Staţia 110kV va fi de tip exterior si va fi echipată cu:

- o celule transformator -linie

Intrerupatoarele folosite vor fi tripolare, cu stingerea arcului electric în SF6, Un=123 kV,

In=1600 A, Isc=25 kA;

- MONITORIZARE SCADA

Atunci când ne referim la arhitectura sistemului SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ne referim la toate componentele hardware și software furnizate de subcontractantul SCADA ca parte a lucrărilor la cheie. În cadrul instalației noastre solare fotovoltaice, arhitectura SCADA include următoarele elemente.

- Unitățile terminale principale (MTU) care permit operatorilor să monitorizeze instalația și să interacționeze cu dispozitivele de la distanță prin intermediul unei interfețe om-mașină (HMI). În cazul unei centrale solare, acesta va fi un computer din stația centrală de monitorizare sau din camera de control care rulează software-ul SCADA.

- Una sau mai multe stații la distanță, care pot fi controlere logice programabile (PLC) și/sau unități terminale la distanță (RTU). Acestea sunt sisteme hardware care sunt destinate utilizării în exterior și comunică cu dispozitivele electronice inteligente (IED), senzorii, HMI, invertoarele și alte dispozitive din stație. Acestea pot controla procesele acestor dispozitive, pot colecta date în timp real și le pot transmite înapoi la stația principală.

- Sistemul de comunicații prin care UTM și UTR și diferitele dispozitive din instalație sunt conectate și comunică între ele. Aceasta include toate componentele hardware ale rețelei. Aceasta este o rețea cu fir sau fără fir care conectează toate dispozitivele de pe site-ul solar. Acesta nu numai că conectează stațiile de la distanță la stația centrală și le permite să transfere date în ambele sensuri, dar permite, de asemenea, diferitelor dispozitive conectate în rețea să comunice între ele. În mod obișnuit, aceste rețele sunt integrate prin cabluri de fibră optică.

- Rețeaua de fibră optică începe cu un nod, care, în cazul unui sistem fotovoltaic, este de obicei substația. Acesta este situat în apropierea punctului de conectare a instalației, unde se află și principalele dispozitive SCADA. Rețeaua de fibră optică este terminată într-un panou de conexiuni în interiorul incintei principale a SCADA.

- Comutatoarele sunt o componentă importantă a rețelei. Un comutator este o piesă de hardware de rețea care conectează alte dispozitive între ele. Mai multe dispozitive conectate în rețea pot fi conectate la comutator, astfel încât să poată comunica între ele prin Ethernet. Se numește "comutator" deoarece utilizează o metodă numită "comutare de pachete" pentru a primi date și a le transmite către dispozitivul corect. Comutatoare mici sunt amplasate în întreaga fermă solară pentru a conecta hardware-ul de rețea și dispozitivele, cum ar fi invertoarele și transformatoarele.

- SUPRAVEGHERE VIDEO SI ANTIEFRACTIE

Securitatea perimetrala ajuta la protejarea obiectivelor ce acoperă o suprafața mare si a celor care necesita o protecție suplimentara împotriva tentativelor de efracție.

Rolul funcțional al sistemului de alarmare la efracție și supraveghere video este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate.

Parcul va fi monitorizat folosind o soluție de detecție si securitate perimetrală formată atât din camere smart ip, senzori perimetrali cu fibră optică montați pe toata distanta gardului și bariere IR în zona porților de acces. Informațiile primite de la echipamentele instalate sunt recepționate într-un centru de comanda. In eventualitatea unui incident de securitate sa se poată acționa imediat prin trimiterea unei alarme către firma de pază.

Filtrul de alarme false este una dintre cele mai inteligente caracteristici ale sistemelor moderne de securitate. Concepute pentru a filtra mișcările de la ploaie, frunze și animale, sistemul se concentrează asupra mișcărilor de obiecte relevante: persoane sau vehicule. Acest lucru împiedică pierderea timpului și a costurilor pentru evenimente care nu reprezintă o amenințare.

Dotate cu algoritmi avansați, produsele din seria de învățare profundă – inclusiv camere de rețea DeepinView, NVR-uri DeepinMind, camere de rețea AcuSense și NVR-uri – oferă o activare sofisticată a alarmei făcând distincția între persoane și vehicule de alte obiecte în mișcare, cum ar fi frunze, picături de ploaie, umbre și multe altele astfel un departament de securitate se poate concentra asupra amenințărilor reale, economisind timp și forță de muncă.

Sistemul de securitate este compus din sisteme de detectare a intruziunilor si se bazează pe cabluri de fibra optica speciale. Acestea dețin capacitatea de a detecta vibrațiile si de a utiliza procese de analiza a semnalului pentru a determina prezenta intrușilor. Pot fi montate pe garduri, oferind un perimetru extins de protecție.

Algoritmii de detecție pot face diferența intre o alarma activata de un individ sau de animale sau vânt. Mai mult, spre deosebire de senzorii coaxiali, senzorul OPTEX nu este afectat de radiațiile UV, umiditate, sare sau fulgere.

Kit-urile REDFIBER™ au fost dezvoltate pentru a oferi un nivel ridicat de securitate pentru protecția perimetrala, acestea putând genera doua zone distincte de protecție, fiecare cu un sistem propriu de alarmă de până la 200m.

Astfel pentru realizarea sistemului de securitate se vor folosi sisteme de detecție cu fibră optică, fiecare cu câte 2 zone de 200 m, camere video 4-8 mega pixeli amplasate de-a lungul perimetrului la o înălțime de 4 m, la o distanta de 40 m intre ele, cu funcții avansate de analiza video ce vor genera alarma la pătrunderea neautorizata in obiectiv, 3 bariere IR in zona porților de acces și  camere video montate la 6 m înălțime ce vor oferi imagini de ansamblu din interiorul parcului.

Interconectarea echipamentelor de securitate (camere video, senzori, NVR etc.) se va realiza pe fibră optică montata îngropat.

- ÎMPREJMUIRE ȘI PORTI ACCES

Zonele pe care se vor amplasa panourile fotovoltaice vor fi împrejmuite. Imprejmuirea se va realiza din:

- stalpi metalici din teava patrata 40*60*2 mm, inaltime 3,00 m (din care 2,10 suprateran), interax stalpi 2,50 m;

- fundatie izolata din beton sub stalpi metalici;

- gard transparent din panouri bordurate zincate, 2000 x 2500 mm X 3,9 mm;

- 2 fire de sarma ghimpata;

Inaltimea totala a imprejmuirii va fi de 2,10 m, iar suplimentar, se prevede o siguranta suplimentara compusa din 2 fire de sarma ghimpata.

Lungimea imprejmuirii propuse este de 714 ml.

Împrejmuirea se va realiza integral în limita de proprietate a beneficiarului, fara sa afecteze proprietatile cu care se invecineaza terenul studiat.

Imprejmuirea se va realiza conf. Planse 06A_PLAN AMPLASARE IMPREJMUIRE si 05A_IMPREJMUIRE.

Bilanţ territorial

Suprafata teren conform CF nr. 335797 Vladimirescu: 491.044 mp

Suprafata aferenta panourilor fotovoltaice: 210.515 mp

Suprafata construita posturi transformare: 75 mp

Suprafata construita totala (inclusiv amprenta la sol a panourilor fotovoltaice): 210.590 mp

P.O.T propus: 42,89%

C.U.T. propus: 0,43

Lungime imprejmuire: 714 ml

Suprafata drumuri pietruite de incinta: 16.218 mp

Suprafata zona verde: 98.209 mp

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Zona seismică de calcul	ag=0,20 şi

Perioada de colt	Tc=0.70 sec.

Clasa de importanţă a construcţiei:	III conform Normativ P100-1/2013

Categoria de importanţă a construcţiei:	“C” conform H.G.R. 766/1997

SISTEMUL CONSTRUCTIV

ETAPE DE CONSTRURE:

Parcul fotovoltaic Horia are o urmatoare structura:

- 86.320 panouri fotovoltaice amplasate pe sisteme de sustinere respectiv rame metalice

- invertoare care fac conversia din curentul continuu, furnizat de panourile fotovoltaice, în curentul alternative

- posturi de transformare de tip container (5 containere, cu dimensiunea de 2,438 x 6,058 m)

- Cablare subterană de joasă și medie tensiune

- Monitorizare SCADA

- Supraveghere video si antiefractie

- Imprejmuire

- Realizare drumuri acces

DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV, INVESTIȚIA PRESUPUNE URMĂTOARELE ETAPE/AMENAJĂRI:

- Pregătirea terenului în vederea amplasării instalaţiilor (curățare, decopertare, nivelare/umplere etc.);

- Amplasarea în pământ a structurii fixe. Structura de fixare se va realiza direct în pământ cu o maşinărie de perforat. Aceste măsurători pot varia în funcţie de duritatea terenului, după studiul preliminar care se realizează pentru a-i cunoaşte rezistenţa;

- Amplasare container transformator

- Realizarea canalelor şi bazinelor de transmitere a energiei

- Împrejmuirea amplasamentului

- Spaţiile rămase libere vor fi amenajate ca zone verzi

Parcul fotovoltaic analizat se compune dintr-un câmp generator (centrală fotovoltaică), format din diferite unităţi generatoare complete sau urmăritoare, sisteme de control şi sisteme de protecţie.

Ȋn cele ce urmează este prezentat principiul de funcţionare a parcului fotovoltaic:

– radiaţia incidentă creează la bornele modulului fotovoltaic o diferenţă de potenţial.

Tensiunea produsă de către modul are valori scăzute motiv pentru care se ȋnserează module pentru a creşte această tensiune ȋn vederea formării unei serii;

– seriile se conectează la cutiile de conectare de curent continuu.

– printr-un cablu de curent continuu de forţă aceste cutii se conectează la bara de curent continuu din cabina de coversie (staţii de potenţial).

– de pe bara de curent continuu este alimentat un grup de  invertoare  care fac conversia din curent continuu ȋn curent alternativ. La ieşire, aceste invertoare au o tensiune de 0,4 kV curent alternativ trifazat;

– prin cabluri trifazate de joasă tensiune se face legătura cu transformatorul de 0,4/20 kV care are o putere nominală de 1000 kVA şi este situat ȋn cabina de conversie, dar despărţit de invertoare de un perete. Acest transformator ridică nivelul de tensiune de la 0,4 kV la 20 kV pentru a transporta energia cu pierderi căt mai reduse;

– de la cabina de conversie energia electrică este descărcată pe bucla de medie tensiune, asigurȃnd două căi de evacuare a energiei, astfel reducȃnd riscul de ȋntreruperi;

– capetele sunt conectate ȋn cabina de conexiune a parcului de unde printr-un cablu subteran de 20 kV se face legătura cu staţia de transformare 20/110KV 50MVA. Din această staţie este dirijată ȋn Sistemul Energetic Naţional.

ETAPA DE DEZAFECTARE

Activitatea de dezafectare a obiectivului analizat se va realiza de manieră eficientă, pentru aceasta fiind necesar a fi avute în vedere următoarele aspecte, încă din faza de funcționare:

– inventarierea clădirilor, instalaţiilor şi reţelelor tehnologice şi de utilităţi existente pe amplasament;

– inventarierea substanţelor din instalaţiile ce vor fi dezafectate (compoziţie, cantitate, toxicitate), cum ar fi cele din transformatoare;

– stabilirea destinaţiei materialelor din instalaţii;

– stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substanţelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi numai prin unităţi specializate şi autorizate;

– stabilirea unui plan de management adecvat al deşeurilor rezultate din activităţile de dezafectare;

– stabilirea soluţiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanţele sau materialele rezultate din activităţile de dezafectare pentru care nu există soluţii imediate de neutralizare şi eliminare, precum şi monitorizarea strictă a acestora;

– stabilirea utilajelor, resurselor energetice şi umane necesare desfăşurării activităţii de dezafectare.

Etapele principale pe care trebuie să le respecte titularul în cazul încetării activităţii sunt următoarele:

- oprirea alimentării cu energie electrică;

- dezafectarea instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine

stabilite;

- demolarea construcţiilor şi clădirilor;

- eliminarea corespunzătoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementării obiectivului analizat.

Având în vedere că modulele solare sunt reciclabile în proporţie de 100%, iar fluxul tehnologic nu presupune utilizarea unor substanţe periculoase care ar putea determina poluarea factorilor de mediu, se poate afirma că dezafectarea obiectivului nu va ridica probleme de mediu.

- Profilul de activitate : productie energie electrica fotovoltaica

Funcțiunile complementare noilor parcele sunt: drumuri de incinta, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi, imprejmuiri.

Functiunea propusa prin prezenta documentatie, si anume Parc fotovoltaic, se incadreaza in reglementarile stabilite pe amplasament.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

- energie electrică pentru funcționarea instalațiilor din intreaga incinta, iluminat incinta: solutii locale, de la panourile fotovoltaice,

- apă rece pentru consum menajer și tehnologic: nu este cazul

- apa potabila si pentru consum menajer: nu este cazul

Ȋn etapa de construire a parcului fotovoltaic va fi utilizată apă îmbuteliată pentru deservirea personalului implicat ȋn implementarea parcului. Pentru asigurarea nevoilor igienicosanitare ale muncitorilor vor fi amenajate toalete ecologice, periodic vidanjate de către firme specializate şi autorizate. Se adaugă faptul că pe durata de exploatare a centralei fotovoltaice nu se va utiliza apă ȋn scop tehnologic, deci nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Pluvialul din zona panourilor fotovoltaice se va infiltra direct în sol, fiind considerat convenţional curat.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Parcul fotovoltaic nu necesita racorduri la alte utilitati iar echipamentele si instalatiile sunt de sine statatoare si nepoluante.

- Alimentare cu apă.

Nu este necesara bransarea amplasamentului la reteaua de apa potabila a localitatii.

- Canalizarea menajeră

Nu este cazul. Investitia nu necesita racordare la reteaua de canalizare menajera.

Apele pluviale de pe zona aferenta parcului fotovoltaic vor fi deversate in spatiul verde dintre panourile fotovoltaice. Terenul pe care se prevede instalarea panourilor fotovoltaice  are aspectul unui platou, teren care permite transferul apelor meteorice spre stratuile infererioare, fara sa fie necesara colectarea si dirijarea acestora.

- Alimentarea cu energie  electrică:

Legatura parcului fotovoltaic la S.E.N. se va realiza prin cabluri electrice subterane, prin amplasamentul in proprietate GRIMMIMG AGRO HORIA SRL cu drept de superficie pentru HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L. pana la statia de transformare aflata pe Lot 10 (CF nr. 321529 Vladimirescu)

Racordarea la SEN se va realiza din statia de transformare aflata pe Lot 10 (CF nr. 321529 Vladimirescu) in statia electrica 400/220/110kV Arad, proprietate a CNTEE Transelectrica printr-un traseu subteran in cablu de aluminiu 400kV, care face obiectul unei documentatii distincte.

- Asigurarea cu energie  termica:

Nu este cazul. Investitia nu necesita racordare la reteaua de distributie gaze naturale.

- Gospodarire comunala:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în etapa de realizare a investiţiei şi pe durata funcţionării acesteia vor fi gestionate (colectare selectivă, transport, valorificare, eliminare), conform prevederilor Legii nr. 211/2011. Generarea deşeurilor poate fi minimizată prin utilizarea eficientă a materiilor prime şi prin separarea deşeurilor reciclabile rezultate.

Gestionarea ambalajelor se va face cu respectarea prevederilor HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată cu HG 1872/2006 şi HG 247/2011. Gestionarea deşeurilor de ambalaje se realizează prin ţinerea evidenţei acestora, în conformitate cu HG 856/2002, la fel ca pentru celelalte deşeuri generate ȋn unitate.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

In urma amplasarii celulelor viitorului parc fotovoltaic, cantitatea de sol vegetal rezultata va fi depozitata pe proprietate, in zonele care sunt alocate pentru amenajare zonei verzi. Acest pamant rezultat va fi sistematizat in teren si la sfarsitul lucrarilor va fi amenajat ca si zona verde.

După amplasarea panourilor fotovoltaice si a celorlalte echipamente (posturi de transformare), organizarea de şantier va fi desfiinţată, iar terenul rămas va fi nivelat.

Căile de acces vor fi finalizate şi amplasamentul refăcut. Pământul excavat si solul vegetal va fi depozitat separat, pe restul de teren neamenajat al proprietatii, pentru ca la finalizarea lucrarilor acesta sa se foloseasca la nivelarea terenului si la amenajarea zonelor verzi proiectate.

Desi cea mai mare parte a terenului îşi va păstra funcţia de spaţiu verde, acoperirea acestuia cu panourile solare îi va afecta dinamica naturală, în special infiltrarea apei, care la rândul său va determina modificări la nivelul texturii şi structurii solului.

Referitor la factorul de mediu sol, mai trebuie luat în calcul şi impactul din perioada de construcţie, respectiv potenţialele surse de poluare:

- pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie sau de la vehiculele transportoare;

- depozitarea necontrolată a unor materii prime sau deşeuri de construcţie direct pe sol.

Cu scopul de a reduce impactul asupra solului şi subsolului în etapa de construcţie a parcului fotovoltaic, vor fi luate următoarele măsuri:

- reducerea la minimum a suprafeţelor destinate construcţiilor sau organizării de şantier;

- manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările accidentale pe sol sau în apă;

- manipularea materialelor sau a altor substanţe toxice utilizate se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- managementul adecvat al deşeurilor de construcţie pe amplasament, amenajarea unor spaţii de depozitare temporară în conformitate cu reglementările în vigoare, eliminarea/valorificarea deşeurilor se va realiza prin firme specializate şi acreditate, evitându-se stocarea deşeurilor de construcţie pe amplasament pe perioade lungi de timp;

- refacerea învelişului de sol vegetal pe suprafeţele afectate de activitatea de şantier (acolo unde acest lucru este posibil), în special a celui îndepărtat în vederea săpării canalului în care se vor îngropa liniile de transmitere a energiei electrice către punctul de preluare.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la teren se realizeaza prin drumuri de exploatare De54 si De50, De89, cele doua din urma facand legatura cu DJ 709.

Nu se prevad prin proiect cai noi de acces si nici cele existente nu se vor schimba sau devia.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

În perioada de amplasare a  panourilor fotovoltaic se vor folosi: piatră spartă, pietriş, nisip, ciment, mixturi asfaltice, apă pentru preparare betoane, materiale plastice, energie electrică.

În perioada de funcționare:

Singura resursă naturală care va fi folosită pe toată durata de funcţionare a parcului fotovoltaic este energia solară, cu ajutorul căreia se poate produce energie electrică.

- Metode folosite în construcţie:

Vor fi executate lucrari de sapatura, cofrari, armare, turnare betoane. Echipamentele si utilajele folosite vor fi cele de tipul: buldoexcavatoare, betoniere, vibratoare, nivele, etc.

Din punct de vedere constructiv, investiția presupune următoarele etape/amenajări:

Pregătirea terenului în vederea amplasării instalaţiilor (curățare, decopertare, nivelare/umplere etc.);

Amplasarea în pământ a structurii fixe.

Realizarea canalelor şi bazinelor de transmitere a energiei.

Imprejmuire propusa: Parcul fotovoltaic este fara personal de exploatare si astfel el va fi ingradit cu gard din plasa de sarma, cu o inaltime maxima de 2,10 m, prevazut cu sistem de avertizare efractii, supraveghere video si control acces. Pentru mentenanta va fi dotat cu sistem de iluminat exterior.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de realizare a parcului fotovoltaic parcurg următoarele faze:

- pregătirea organizării de şantier;

- amenajarea drumurilor pentru transportul utilajelor şi componentelor;

- construirea structurilor de susţinere a panourilor fotovoltaice;

- montarea panourilor fotovoltaice;

- montarea postului de transformare;

- realizarea liniilor electrice subterane;

- refacerea zonelor din interiorul parcului folosite temporar;

- dezafectarea organizării de şantier şi refacerea zonei respective.

Durata de exploatare a parcului fotovoltaic este de circa 25 de ani.

La încheierea duratei de exploatare se va decide dacă se va continua producerea de energie electrică sau parcul va fi dezafectat.

Dacă se decide continuarea activităţii de producere a energiei electrice, vor fi necesare următoarele lucrări:

- verificarea tehnică a instalaţiilor parcului fotovoltaic, precum şi a posturilor de transformare şi liniilor electrice;

- înlocuirea panourilor fotovoltaice;

- verificarea tehnică a platformelor pe care sunt instalate construcţiile;

- consultarea proiectanţilor şi modernizarea componentelor, sistemelor sau refacerea construcţiilor, după caz.

În cazul dezafectării parcului fotovoltaic, se vor executa următoarele lucrări:

  - demontarea panourilor fotovoltaice şi a instalaţiilor aferente;

  - dezafectarea posturilor de transformare şi a liniilor electrice;

  - transportarea componentelor şi deşeurilor în afara parcului fotovoltaic;

  - refacerea terenului astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară realizării parcului fotovoltaic.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L a obţinut din partea Primariei comunei Vladimirescu Certificatul de urbanism nr. 262/15.09.2023 pentru lucrarea “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SEN – PARC 3” iar APM ARAD a emis Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 3907/06.03.2024.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Proiectantul lucrărilor SC TARA PLAN SRL în Proiectul nr. 316.3/2023 a prezentat pentru avizare o singură variantă D.T.A.C. fiind vorba de “ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SEN – PARC 3”.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Obiectivul principal consta in producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie, valorificarea resurselor regenerabile de energie, diminuarea emisiilor de CO2 si gazelor cu efect de sera, cresterea independentei energetice.

Energia electrica produsa prin parcul fotovoltaic - centrala electrica fotovoltaica  va fi transferata in sistemul national de energie electrica SEN , prin reteaua de inalta tensiune aflata la sud de amplasament, sau conform solutiilor A.T.R. al Transelectrica/Enel.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

- Certificat de urbanism nr. 262/15.09.2023 emis de Primăria comunei Vladimirescu  cu avizele aferente.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu sunt necesare lucrari de demolare intrucat amplasamentul este liber de constructii.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul se afla la limita cu Asezarea de la Horia – V7, cod RAN 9422.02. Asezarea este amplasata la nord de localitatea Horia, fiind descoperite pe toata intinderea terasei foarte multe fragmente ceramice din Epoca bronzului.

- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

- Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul studiat este situat in jud. Arad, in extravilanul satului Horia, com. Vladimirescu, in partea de vest a satului Horia.

Terenul pe care este propusă investiţia are destinatia actuala arabil, extravilan.

- Politici de zonare și de folosire a terenului;

Zonarea şi folosirea terenului corespunde atat destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului cat si a legislatiei in vigoare Legea 50/1991 actualizata si Legea 18/1991 actualizata, art. 92, alin (2), lit. j).

In partea de est a amplasamentului se afla magistrala de gaz DN 500 mm Salonta – Arad. Se va respecta zona de protectie aferenta magistralei de gaz, si anume 6 m de o parte si  de alta a axului magistralei. In zona de protectie nu se vor amplasa constructii; se va amenaja zona verde.

- Arealele sensibile;

Pe amplasamentul studiat nu exista arii naturale protejate.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Proiectantul lucrărilor SC TARA PLAN SRL în Proiectul nr. 316.3/2023 a prezentat pentru avizare o singură variantă D.T.A.C. fiind vorba de “ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SEN – PARC 3”.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Sursele de poluanţi si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protecţia calităţii apelor:

  - Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de construcţie şi dezafectare a parcului fotovoltaic sunt:

• activităţile igienico-sanitare ale personalului;

• întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de şantier.

Apele uzate vor fi transportate de o firmă specializată la cea mai apropiată staţie de epurare sau vor fi deversate în reţeaua de canalizare locală.

Funcţionarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică, ca urmare nu vor rezulta ape uzate.

  - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul

- Protecţia aerului

    - Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de construcţie a parcului fotovoltaic sursele de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de:

• vehicule rutiere utilizate pentru transportul componentelor, echipamentelor, al materialelor de construcţii şi montaj;

• utilaje pentru diferite activităţi de construcţii-montaj;

• manipularea materialelor de construcţii aflate sub formă de pulberi

Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale staţionare şi au emisii temporare.

Poluanţii generaţi în atmosferă sunt cei specifici arderii motorinei precum şi particule în suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de eşapament de la vehiculele şi utilajele acţionate de motoarele cu ardere internă conţin:

􀂃 oxizi de azot (NOx şi N2O);

􀂃 oxizi de carbon (CO şi CO2);

􀂃 compuşi organici volatili (metan şi compuşi non metanici);

􀂃 metale grele (cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc);

􀂃 poluanţi organici persistenţi.

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic nu sunt surse de emisii de poluanţi chimici în aer.

    - Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze la parametri normali.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

      - sursele de zgomot şi de vibraţii :

În perioadele de construcţie şi dezafectare a parcului fotovoltaic, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare.

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic nu există surse de zgomot şi vibraţii.

      - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

        - sursele de radiatii:

Pe timpul lucrarilor de executie si dupa darea in folosinta a obiectivului propus nu se vor utiliza sau produce substante radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.

În perioada de exploatare a parcului fotovoltaic liniile electrice subterane de medie tensiune vor genera câmp electromagnetic. Valorile acestuia descresc rapid cu adâncimea de pozare a cablurilor.

2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Echipamentele din posturile de transformare sunt proiectate astfel încât să nu se depăşească valorile limită de expunere la câmpuri electromagnetice, prevăzute în actele normative în vigoare.

Amplasamentul posturilor de transformare se află într-o zonă nelocuită.

Cablurile electrice de medie tensiune vor fi pozate la adâncimea de 1,2 m, în zone nelocuite.

- Protecţia solului şi a subsolului

          - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Proiectul nu conţine surse de poluare a solului.

În etapele de construcţie şi dezafectare a parcului fotovoltaic sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibili şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

- scurgeri accidentale de ulei de la transformatoarele din posturile de transformare;

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea parcului fotovoltaic.

          - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

Transformatoarele sunt montate în posturi de transformare prevăzute cu cuve de retenţie a uleiului. În momentul schimbării uleiului de transformator vor fi luate toate măsurile necesare pentru a preveni scurgerea acestuia pe sol.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate separat şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

            - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Realizarea proiectului nu va afecta areale sensibile.

        - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Activităţile de construcţie nu se vor desfăşura în arii naturale protejate.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

          - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Amplasamentul parcului fotovoltaic propus se afla in partea de vest a satului Horia, pe un teren arabil in extravilan.  Parcelele de locuinte cele mai apropiate de amplasamentul studiat se afla la est de amplasament, la o distanta de aprox. 800  m de amplasament.

Atât pe perioada montării cât şi pe cea a funcţionării parcul fotovoltaic nu are impact negativ asupra aşezărilor umane. Amplasamentul propus se află în afara siturilor istorice, de arhitectură sau care prezintă interes tradiţional sau turistic.

Înfiinţarea parcului fotovoltaic va avea efecte benefice asupra comunităţii locale atât prin crearea de noi locuri de muncă cât şi prin contribuţia la bugetul local.

          - lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

În perioada de construcţie, se vor lua măsuri de evitare a accidentelor pe timpul transportului componentelor prin localităţi.

În perioada de exploatare, aşezările umane vor putea fi protejate prin asigurarea unei distanţe suficiente.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

            - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Deşeurile rezultate în urma activităţilor de construcţii-montaj (codificate conform Hotărârii Guvernului nr. 856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase) sunt următoarele:

􀂃 deşeuri din construcţii: cod 17

− pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

− deşeuri metalice, rezultate din montajul structurilor de susţinere a panourilor fotovoltaice, din activitatea de organizare de şantier, din execuţia traseelor de cabluri, cod 17 04;

􀂃 deşeuri din ambalaje: cod 15

− deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje, cod 15 01 01;

− deşeuri de lemn de la ambalaje, cod 15 01 03;

− deşeuri de materiale plastice de la ambalaje, cod 15 01 02;

􀂃 deşeuri uleioase şi de combustibili: cod 13

− deşeuri de ulei combustibil şi combustibil diesel, cod 13 07 01*

Producerea energiei electrice din potenţial solar nu generează deşeuri în mod continuu.

Activitatea de mentenanţă a unui parc fotovoltaic poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

􀂃 uleiuri uzate;

􀂃 degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

􀂃 piese de schimb;

􀂃 consumabile;

􀂃 materiale textile de curăţat;

􀂃 ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

􀂃 ambalaje de la materiale consumabile.

            - planul de gestionare a deșeurilor

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatori economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Ruta de transport a deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

După expirarea duratei de viaţă a panourilor fotovoltaice acestea vor fi demontate şi dezmembrate, cea mai mare parte a componentelor fiind reutilizabile.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

              - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a parcului fotovoltaic se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

La transformatoare vor fi utilizate uleiuri.

În cadrul activităţilor de exploatare a parcului fotovoltaic nu se utilizează substanţe sau preparate chimice periculoase.

              - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei în sol. Periodic vor fi realizate verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină.

Uleiurile folosite pentru transformatoare nu se vor stoca pe amplasament, fiind aduse cantităţile necesare în funcţie de graficul lucrărilor de întreţinere.

Scurgerile de uleiuri şi lubrefianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin sisteme de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare.

Transformatoarele vor fi amplasate în anvelopă de beton prevăzută cu cuvă rezistentă la ulei şi umiditate. Pardoseala postului de transformare este rezistentă la ulei, astfel încât să se evite poluarea mediului la eventualele scurgeri de ulei din cuva transformatorului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane:

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării componentelor mari ale parcului fotovoltaic.

Activităţile de construcţii-montaj se vor desfăşura pe proprietatea privata a  SC GRIMMIMG AGRO HORIA SRL cu drept de folosinta si superficie in favoarea S.C. HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L.

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

În etapa de exploatare a parcului fotovoltaic nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea acestuia nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioadă de construcţie.

În perioada de funcţionare parcul fotovoltaic nu produce emisii de poluanţi în aer.

Proiectul de parc fotovoltaic contribuie la reducerea cantităţilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă prin faptul că produce energie electrică dintr-o sursă ce nu arde combustibili fosili.

Zgomotul va proveni de la vehiculele utilizate pentru transportul componentelor şi a materialelor de construcţii pe drumurile publice şi va apărea de-a lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul în perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

Activităţile în şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00 – 7,00.

În perioada de funcţionare nu există surse de zgomot.

Proiectul parcului fotovoltaic prezintă un impact pozitiv pentru localnici prin crearea de locuri de muncă pe durata perioadei de construcţie.

Producţia de energie electrică va contribui la acoperirea cerinţelor consumatorilor, prin intermediul operatorului regional al reţelei de distribuţie a energiei electrice.

Utilizarea energiei solare va sprijini eforturile la nivel global de evitare a creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de diminuare a acestora într-o perspectivă mai lungă.

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de sănătate şi securitate în muncă şi prin măsuri specifice.

Măsurile de sănătate şi securitate în muncă vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

În perioada de dezafectare, impactul va fi asemănător cu cel din perioada de construcţie a parcului fotovoltaic.

Impactul asupra faunei si florei:

In zona studiata nu exista flora si fauna considerabila.

Terenul studiat este situat in jud. Arad, extravilanul com. Vladimirescu, sat Horia, in partea de vest  a acestuia, la limita cu Situl arheologic reperat V7 clasificat, aflat la est de amplasament.

Impactul potențial asupra florei și faunei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului executant în zona de lucru. Precizăm următorii factori ce pot produce un impact potențial:

- Poluare fonică în zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Pregătirea suprafeţei de teren pentru lucrările de construcţii şi montaj, care necesită îndepărtarea stratului vegetal.

Exploatarea unui parc fotovoltaic nu necesită un număr mare de angajaţi pe amplasament care să deranjeze fauna existentă în zonă.

Impactul asupra solului si folosintei terenului:

Impactul asupra solului constă în ocuparea unor arii de către stâlpii de susţinere a panourilor  fotovoltaice, de către platformele posturilor de transformare şi de către drumurile necesare pentru deplasarea până la şirurile de panouri.

Pe suprafaţa ocupată de organizarea de şantier, impactul este temporar, pe durata activităţilor de construire a parcului fotovoltaic. Apoi, vor fi aplicate măsuri de refacere pentru ca suprafaţa respectivă să poată reveni la folosinţa anterioară.

În perioada de construcţie a parcului fotovoltaic poluarea solului şi subsolului s-ar putea produce în caz de scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri de la vehiculele şi utilajele de construcţii folosite.

Impactul deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate poate fi prevenit prin colectarea în sistem separat, urmând a fi valorificate sau eliminate de pe amplasament de către operatori economici autorizaţi.

În proiect vor exista măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale de uleiuri pe sol.

Deşeurile rezultate în urma activităţilor de întreţinere a parcului fotovoltaic nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale şi eliminate de pe amplasament.

Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale:

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

Executia lucrarilor de construire se va realiza pe proprietatea privata a SC GRIMMIMG AGRO HORIA SRL cu drept de folosinta si superficie in favoarea S.C. HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L., neafectand proprietatile invecinate.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Vor fi luate măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea scurgerilor accidentale care ar putea polua apa subterană.

La organizarea de şantier, se va evita scurgerea de ape uzate pe sol, acestea fiind evacuate din zona respectivă.

În etapa de operare a centralei electrice fotovoltaice nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea parcului fotovoltaic nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar în proiect vor exista măsuri de prevenire a poluării.

Impactul asupra calitatii aerului si climei:

In perioada de construcţie, impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare:

􀂃 vehicule rutiere pentru transportul componentelor şi echipamentelor, al materialelor de construcţii;

􀂃 utilaje şi vehicule pentru diferite activităţi de construcţii-montaj;

􀂃 manipularea materialelor de construcţii aflate sub formă de pulberi.

Vor fi luate măsuri pentru limitarea emisiilor.

Funcţionarea parcului fotovoltaic contribuie la diminuarea cantităţii de gaze cu efect de seră emise în atmosferă prin faptul că produce energie electrică dintr-o sursă ce nu arde combustibili fosili.

Impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor:

În perioada de construcţie a parcului fotovoltaic, vehiculele şi utilajele folosite pentru transport şi în activităţile de şantier vor avea impact asupra zgomotului.

Zgomotul generat de utilajele de construcţii şi vehicule va fi temporar.

În perioada de exploatare nu vor fi creşteri ale nivelului de zgomot.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

În perioada de construcţie, în peisaj vor apărea drumuri interioare, platforme, precum şi şanţuri şi pământ de la lucrările de excavaţii, utilajele necesare, componentele aduse pentru montare, diverse materiale.

Panourile fotovoltaice vor schimba aspectul vizual al peisajului.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

Nu este cazul.

Impactul asupra interacţiunilor dintre aceste elemente:

Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului se apreciază că nu există impact asupra interacţiunilor dintre aceste componente, în condițiile respectării tehnologiei de execuție și a măsurilor de reduce prevăzute în proiect.

Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu pe termen scurt in perioada de executie a lucrărilor si un impact pozitiv direct si permanent in perioada de exploatare prin tehnologiile incorporate, solutiile tehnice si materialele de calitate ce vor fi folosite la realizarea investitiei.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate):

Impactul va fi limitat la zona incintei si imediata vecinatate a acestuia; Se evalueaza ca obiectivul propus nu va genera un trafic suplimentar fata de traficul auto existent pe drumurile de exploatare si Dj 709, zona locuita la partea de est de amplasamentul studiat nefiind afectata de lucrarile ce se vor desfasura exclusiv in incinta intrucat distanta este mare.

Nu sunt cursuri de apa care să fie afectate de functionarea obiectivului. Apele de pe amplasament  vor fi: apele pluviale de pe suprafaţa celulelor fotovoltaice şi de pe suprafaţa parcului fotovoltaic; o mare parte din aceste ape se vor infiltra ȋn sol, excesul fiind preluat de canalele de desecare şi evacuat ȋn cel mai apropiat emisar;

Din activitatea desfăşurată ȋn etapa de funcţionare nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Impactul asupra componentelor de mediu pe perioada lucrarilor de executie va fi local. In perioada de functionare se aprecieaza ca impactul va fi nesemnificativ in conditiile exploatarii si utilizarii corespunzatoare a obiectivului.

Magnitudinea şi complexitatea impactului:

Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.

Probabilitatea impactului:

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

După punerea în funcţiune sursele de emisii in aer vor fi continue şi vor aparţine vehiculelor ce vor utiliza incinta. Se presupune rezonabil ca autovehiculele care vor utiliza incinta sunt incluse in traficul auto existent in zona, obiectivele propuse nu creaza un trafic auto suplimentar fata de activitatea existenta momentan pe amplasament intrucat acest parc fotovoltaic va functiona fara personal.

Faţă de măsurile adoptate prin proiect pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte si măsurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de avarii.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul asupra mediului este în general redus pe durata de implementare a proiectului (durata totală de aproximativ 24 luni).

In perioada de utilizare nu exista impact asupra mediului.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei și sănătății umane

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

În etapa de exploatare a parcului fotovoltaic nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea acestuia nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioadă de construcţie.

Activităţile în şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00 – 7,00.

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de sănătate şi securitate în muncă şi prin măsuri specifice.

Măsurile de sănătate şi securitate în muncă vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

Măsuri de reducere a impactului asupra faunei și florei

Se propun următoarele măsuri de reducere a impactului:

- Asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privește emisiile de zgomot ale utilajelor și întreținerea corectă a utilajelor;

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului

Pe perioada de execuţie se recomandă respectarea programului de control pe faze de execuţie precum şi depozitarea corespunzătoare a elementelor si materialelor de constructii sau reziduale.

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:

- Amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- Se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

- Se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei

Având în vedere impactul potențial asupra calității și regimului cantitativ al apei se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Întreținerea corespunzătoare a utilajelor care execută lucrările

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale incintei nu se înregistrează un impact asupra apelor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcţii – montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare;

- Verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

- Utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase

- Transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată.

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale incintei nu se înregistrează un impact asupra calitatii aerului si climei.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibraţii

Pe perioada lucrărilor de construcţii – montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise,

- Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în apropierea zonelor rezidențiale;

- Sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârşit de săptămână (sâmbăta şi duminica), precum şi în zilele de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu reprezentanţii comunităţilor locale);

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale incintei nu se înregistrează un impact asupra nivelului de zgomot si vibratii.

Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului și mediului vizual

Având în vedere impactul potențial asupra peisajului și mediului vizual, se propun următoarele măsuri:

- readucerea la starea initiala a terenurilor afectate de lucrări;

Prin lucrarile de amenajare a zonelor verzi propuse se aduce un plus mediului vizual din zona.

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

În timpul realizării lucrărilor de investiţii pot să apară unele situaţii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea situaţii.

Astfel, se impune:

- Monitorizarea manipulării materialelor utilizate, astfel încât acestea să nu producă poluarea solului şi subsolului;

- Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;

- Monitorizarea respectării normelor SSM;

- Monitorizarea reabilitării terenurilor post construcţii.

Pentru prevenirea riscurilor apariţiei unor accidente de muncă în timpul execuţiei lucrărilor, acestea se vor efectua în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare.

Se va avea în vedere:

- Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Utilizarea echipamentului de protecţie şi protecţie specială în cazurile unde se impune aceasta;

- Lucrările de construcţii se vor realiza cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor proiectului tehnic;

- Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experienţă în realizarea acestui tip de lucrări;

- Executarea mecanizată a unor lucrări în perioada de realizare a investiţiei;

După intrarea în exploatare a parcului fotovoltaic, nu vor fi necesare activităţi de monitorizare a mediului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare /planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei în sol. Periodic vor fi realizate verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină.

Uleiurile folosite pentru transformatoare nu se vor stoca pe amplasament, fiind aduse cantităţile necesare în funcţie de graficul lucrărilor de întreţinere.

Scurgerile de uleiuri şi lubrefianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin sisteme de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare.

Transformatoarele vor fi amplasate în anvelopă de beton prevăzută cu cuvă rezistentă la ulei şi umiditate. Pardoseala postului de transformare este rezistentă la ulei, astfel încât să se evite poluarea mediului la eventualele scurgeri de ulei din cuva transformatorului.

  - localizarea organizarii de santier:

Amplasamentul pentru organizarea de şantier a fost ales luând în considerare:

o accesul de la reţeaua de drumuri;

o disponibilitatea terenului;

o accesul de la organizarea de şantier spre locaţiile panourilor fotovoltaice

Organizarea de şantier se va desfăşura în interiorul amplasamentului.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

• ocuparea terenului;

• amenajarea platformelor;

• depozitarea deşeurilor

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului.

  - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

În zona organizării de şantier apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor.

Totodată se produce zgomot de la autovehicule şi de la activităţi de depozitare, manevrare, reparaţii.

  - dotari si masuri emise pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Se vor lua măsuri pentru verificarea tehnică a mijloacelor de transport, utilajelor şi echipamentelor pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni.

Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu ajungă pe sol şi să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

La finalul perioadei de construcţie, vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

    - aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

În cazul dezafectării, vor fi executate lucrări de demontare a panourilor fotovoltaice şi de demolare a platformelor.

    - modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Dacă după trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea, activităţile specifice vor include demontarea şi îndepărtarea elementelor parcului fotovoltaic.

Reabilitarea mediului va include:

􀂙 excavarea şi îndepărtarea elementelor constructive ale parcului fotovoltaic;

􀂙 curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de construcţii;

􀂙 umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

􀂙 aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permit desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

  - Plan de incadrare in zona a obiectivului

  - Plan de situatie propus

Întocmit

Arh. Andreea Tuțu