Memoriu de prezentare

#### CAP.I. DENUMIREA PROIECTULUI

Infiintare ferma de ciresi cu depozitare frig si imprejmuire

in localitatea Cuied – jud. Arad

#### CAP.iI. TITULAR

ii.1 NUMELE COMPANIEI  : SC  RAMALEDEI  FAMILY  FARMING  SRL

II.2 ADRESA POSTALA      : Sediul social : Comuna Livada - sat Livada, nr. 231, jud. Arad

II.3 TELEFON                      : 0753020735:  ramses.popa@gmail.com

II.4 Persoane de contact

- titular:  :  Popa Lucian Ramses – administrator

- manager& responsabil pentru protectia mediului :  Popa Lucian Ramses

#### CAP.III. DEscrierea  PROIECTULUI

III.1 Scurt rezumat al proiectului

Ferma se va compune din livezi de ciresi pe cele trei parcele mentionate, pe care se vor realiza si doua foraje, o hala care va adaposti un depozit produse, depozit utilaje, depozit frig, vestiare si grupuri sanitare pe sexe. Hala va avea structura metalica cu inchideri si invelitoare din panouri tip sandwich, pe fundatii din beton.

Mentionam ca activitatea desfsasurata in incinta fermei (inclusiv in hala) este nepoluanta.

Toate parcelele vor fi imprejmuite.

III.2 Justificarea necesitatii proiectului

Titularul investitiei dorește infiintarea unei plantatii de ciresi cu anexele aferente, pe terenurile mentionate mai sus, conform extrasurilor de carte funciara anexate.

Necesitatea realizarii proiectului este dat de rezultatul unui concurs de factori si anume:

-	cresterea suprafetei de livezi si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

-	scaderea productiei de fructe in Romania si cresterea importurilor de fructe din

tarile invecinate;

-	constructia unei ferme la standardele europene;

-	necesitatea oferirii unor produse de calitate;

-	necesitatea asigurarii unor conditii optime de lucru pentru angajatii fermei.

Prin prezentul proiect beneficiarul doreste realizarea unei livezi moderne pentru productia de fructe, cirese de calitate la un pret cat mai scazut, care sa faca fata conditiilor pe piata romaneasca in primul rand, si anume sa contracareze importurile de fructe ieftine, in special din UE.

Conform directorul executiv al Organizatiei Interprofesionale Legume-Fructe Prodcom  - "Doar 60% din consumul la nivel national este asigurat de piata interna la legume si 30-35% in cazul fructelor. Piata de legume-fructe este estimata la aproximativ 700 de milioane de euro.

Potrivit datelor transmise de INS, in anul 1989, in Romania erau inregistrate aproape 240.000 de hectare de livezi, iar intre timp suprafata a scazut la 147.000 de hectare. Din acesta suprafata, doar 75.000 de hectare sunt "pe rod".

In ultimii 10 ani au fost plantate doar 7.500 de hectare de livezi, potrivit reprezentantului producatorilor. El a adaugat ca multe livezi sunt imbatranite si fructele nu se preteaza pentru consum.

Proiectul prezentat este o oportunitate pentru titularul investitiei, realizandu-se prin accesarea de fonduri europene (P N D R - submasura 4.1a).

Obiectivele submăsurii 4.1a sunt;

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin comercializarea directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

III.4 Descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Obiectivul propus va fi amplasat in judetul Arad, in Comuna Buteni - sat Cuied, dupa cum urmeaza:

- CF – 300486 - Buteni - intravilan, sat Cuied nr. 401 - jud. Arad (2.880mp),teren “intravilancurti constructii”, pe care se va amplasa hala de depozitare frig si anexe;

- CF – 302685 - Buteni - extravilan (30.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 306684 - Buteni - extravilan   (8.259mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 304475 - Buteni - extravilan  (31.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Vecinatatile terenului sunt:

Pentru CF – 300486  - intravilan - pentru hala:

- la nord: drum pamant

- la est:  : teren intravilan - proprietate privata

- la sud  : teren intravilan - proprietate privata

- la vest : teren intravilan - proprietate privata

- in extravilan - pentru livezi vecinatatile sunt teren agricol extravilan

Accesul la hala de conditionare se va realiza prin Dj-792C in sat Cuied si de aici pe un drum de pamant existent.

Accesul la plantatii se realizeaza din drumul de exploatare De737.

III.5 Descrierea proceselor de productie  propuse prin proiect

Proiectul  cuprinde  următoarele obiecte:

| Nr.Obiect | Denumire obiect |
| --- | --- |
| OBIECT 1 | PLANTATIE POMICOLA CIRESI |
| OBIECT 2 | HALA CONDITIONARE |
| OBIECT 3 | PUTURI FORATE - REZERVOARE APA |
| OBIECT 4 | UTILITATI SI PLATFORME IN INCINTA HALEI |
| OBIECT 5 | IMPREJMUIRE |

Obiectul 1 - PLANTATIE POMICOLA CIRESI

PLANTATIE (POMI FRUCTIFERI) - SISTEM IRIGARE - SISTEM ANTIGRINDINĂ - SISTEM ANTIPLOAIE

Sisteme achizitionate prin licitatie de la furnizori de specialitate, care le si instaleaza.

SISTEM IRIGARE/ FERTIRIGARE

Componență sistem:

-	Pompa si conexiune la sursa de apa (de la bazin tampon la capul control principal, inclusiv sorb / clapeta de sens;)

-	Cap de control principal;

COMPONENTE PRINCIPALE: sistem de  filtrare,  valva/e aerisire, valva/e de protectie suprapresiune, apometru, clapeta de sens, echipament de fertilizare si tanc/uri de fertilizare, contor pentru fertilizant, valva de reducere si mentinere a presiunii, robinet/i manuali, manometre si flanse sau fittinguri (elemente de imbinare).

-	Conducta principala de aductiune apa si fittingurile aferente/elementele de imbinare (PVC sau PE);

-	Cap/capete de control secundare;

COMPONENTE PRINCIPALE : tub PVC, valva/e aerisire, robinet/i manuali, valva principala cu/fără reducere de presiune, valve secundare (zonale) cu/fara reducere de presiune, filtru/filtre suplimentare cu discuri/sita, manometru/e si fittinguri (elemente de îmbinare);

-	Conductele secundare si fittingurile aferente acestora/elementele de îmbinare (PVC sau PE);

-	Liniile de picurare sau microaspersoare cu fittingurile necesare (elementele de imbinare);

-	Automatizare : controler capabil sa gestioneze multiple programe de irigare in functie de volum, control aplicare fertilizant, multiple programe de fertirigare, comunicare radio, antene receptor si solenoizi pentru actionarea zonelor vizate pentru irigare/fertirigare, posibilitate gestionare si actionare prin PC sau smartphone cu conexiune via Internet.

NOTA: COMPONENTELE SISTEMULUI TREBUIE SA FIE TRATATE UV SI REZISTENTE CHIMIC LA POSIBILA ACTIUNE A FERTILIZANTILOR.

SISTEM DE SUSTINERE

Sistemul de sustinere consta dintr-o retea de  stalpi de capat, pozitionati la inceput si sfarsit de rand, stalpi intermediari si sarmele de sustinere pentru pomi distribuite pe 2, 3 sau 4 etaje.

Sistemul se ancoreaza la capetele de rand.

Componenta sistem:

-	Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat ;

-	Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat;

-	Placi antiscufundare metalice pentru stâlpi perimetrali;

-	Ancore realizate din bara otel;

-	Fir otel specia;l

-	Funie din otel;

-	Intinzatoare de funie si sarma;

-	Bambus (tutori).

SISTEM ANTIGRINDINĂ (CONTINE ȘI SISTEMUL DE SUSȚINERE)

Componență sistem:

-	Plasa antigrindina rezistenta la UV;

-	Placi antiscufundare metalice pentru stâlpi perimetrali;

-	Stalpi de sustinere de capat, realizati din beton precomprimat armat ;

-	Stalpi de sustinere intermediari, realizati din beton precomprimat armat;

-	Fir otel special;

-	Ancore realizate din bara otel;

-	Placi antiscufundare metalice pentru stalpii perimetrali;

-	Funie din otel;

-	Întinzătoare de funie si sarma.

SISTEM ANTIPLOAIE

Sistemul antiploaie se instaleaza sub plasa sistemului antigrindina.

Se utilizeaza aceeasi structura de sustinere a sistemului antigrindina, respectiv: stalpii de beton si sistemul de ancorare.

Pentru a face fata solicitarilor datorate fortei vantului, sistemul este asigurat cu ancoraje suplimentare.

Componență sistem:

-	Folie polietilena de inalta rezistenta (mecanica si UV;)

-	Fir otel;

-	Sistem intindere folie;

-	Ancore suplimentare  realizate din bara otel;

-	Funie din otel;

-	Întinzătoare de funie;

NOTA: COMPONENTELE SISTEMULUI DE IRIGARE TREBUIE SA FIE TRATATE UV SI REZISTENTE CHIMIC LA POSIBILA ACTIUNE A FERTILIZANTILOR.

Obiectul 2 – HALA CONDITIONARE

Hala este o constructie metalica, parter, pe fundatii de beton, cu inchideri si invelitoare din panouri tristrat – 80mm, care va adaposti liniile pentru sortare si pregatire (spalare, calibrare, ambalare), depozitele frig, precum si anexele pentru aceste activitati.

In hala vor lucra 8-10 persoane, pentru care se asigura vestiare si grupuri sanitare pe sexe.

linie de SPALARE/sortare/calibrare/AMBALARE

Reprezinta linia tehnologica prin care se separa fructele neconforme de cele care se pot valorifica ca atare.

Va fi echipata si cu o chiuveta pentru igiena mainilor.

unitati frigorifice

Reprezinta cele trei celule frig pentru stocare si conditionare fructe proaspete.

sistem  racire rapida - hidrocooler

Reprezinta linia prin care se racesc brusc ciresele la +3°C pentru a-si pastra proprietatile organoleptice (culoare, gust, etc), in vederea sortarii si depozitarii lor.

Se vor respecta prevederile Ordinului MS nr. 119 din 4 februarie 2014.

| CARACTERISTICI CONSTRUCTIE |
| --- |
|  | HALA CONDITIONARE |
|  | categoria de importabta | D |
|  | clasa de importanta | IV |
|  | regim de inaltime | parter inalt |
|  | gabarite in plan (m) | 30,38m x 15,38m |
|  | aria construita (Ac) | 467,25 mp |
|  | aria desfasurata (Ad) | 467,25 mp |
|  | aria utila (Au) | 411,68 mp |
|  | din care: |
|  | Spalare - sortare - calibrare - ambalare | 225,50mp |
|  | depozit frig -1 | 34,12 mp |
|  | depozit frig -2 | 35,49 mp |
|  | depozit frig -3 | 34,12 mp |
|  | sala mese | 24,65 mp |
|  | vestiar murdar - barbati | 7,60 mp |
|  | grup sanitar | 11,07 mp |
|  | vestiar curat | 8,23 mp |
|  | vestiar murdar - femei | 7,60 mp |
|  | grup sanitar | 11,07 mp |
|  | vestiar curat | 8,23 mp |
|  | materiale curatenie | 4,00mp |
|  | H maxim | 6,30m |
|  | volumul | 3.550,00mc |
|  | infrastructura | beton |
|  | suprastructura | cadre metalice |
|  | inchideri | panouri tristrat - PUR 40mm |
|  | invelitoare | panouri tristrat – PUR 40mm pa pane metalice |
|  | tamplarie | pvc cu geam termopan si porti sectionale |
|  | ventilare | naturala |
|  | iluminare | naturala si electrica |
|  | numar angajati | 8-10 persoane |

Obiectul 3 - PUTURI FORATE - REZERVA  APA

DOUA PUTURI FORATE COMPLET ECHIPATE

Reprezinta toate echipamentele si instalatiile sanitare si electrice necesare functionarii putului la parametrii necesari pentru alimentarea rezervorului de cca. 300mc in vederea irigarii. Ele sunt instalate intr-un camin realizat din beton armat Energia electrica pentru pompa submersibila din put va fi asigurara de o baterie de panouri fotovoltaice).

DOUA REZERVOARE cca.200mc

Este rezervorul intermediar de stocare pentru irigarea plantatiei de 200mc, semiingropat, tip laguna, pentru fiecare plantatie in parte.

STATIE METEO

Monitorizeaza pe internet in timp real parametrii meteo: temperatura, umiditate, vant, radiatii, etc.

Obiectul 4 - UTILITATI IN INCINTA HALEI

retele apa exterioare

Reprezinta totalitatea componentelor retelei de apa rece, care alimenteaza cu apa rece hala de la extinderea retelei comunale.

retele ELECTRICE exterioare

Reprezinta totalitatea componentelor retelei de energie electrica, care alimenteaza hala de conditionare.

POST DE TRANSFORMARE

Conform avizului tehnic de racordare emis de catre ENEL.

GENERATOR ELECTRIC

Deserveste exclusiv agregatele frig in caz de intrerupere accidentala a furnizarii energiei electrice.

retele CANALIZARE exterioare

Reprezinta totalitatea componentelor retelei de canalizare, care deverseaza apele uzate din hala in microstatia de epurare.

MICROSTATIE EPURARE

Deserveste hala de conditionare. Preia apele uzate, avand capacitatea de 1,50mc/zi, iar apele epurate se infiltreaza in sol.

În incinta obiectivului studiat se vor realiza   platforme carosabile:

- platforme din beton in suprafata totala de 700,00 mp, dimensionate pentru trafic greu.

Structura rutieră propusă este (straturi de sus in jos):

- 20cm beton  BCR4

- 15cm piatră spartă

- 25cm fundatie balast

Apele de pe platforme vor fi drenate printr-un separator de hidrocarburi.

Obiectul 4 - IMPREJMUIRE

Componență:

- Spalieri din lemn sau stalpi metalici;

- Contravanturi pentru rigidizare;

- Plasa sarma galvanizata/zincata L = 200,00cm;

- Sârme întindere plasa;

- Sarma ghimpata antiefracție la partea superioara (doua randuri;

- H total= 2,00m.

De asemenea se vor prevedea porti de acces auto/pietonala.

III.6 Materii prime, energia si combustibilii utilizati, modul de asigurare a acestora

Materia prima pentru pomicultura o constituie rasadurile, nutrientii si apa.

Energia si combustibilii utilizati sunt : energia electrica (pentru iluminare, refrigerare, hidrofor, etc.), motorina pentru utilaje si mijloacele de transport.

Energia electrica se va asigura de la retea pentru hala si de pa panouri fotovoltaice pentru irigare.

Motorina pentru utilaje se va asigura de la statia de distributie carburanti.

III.7 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Invstitia se va bransa la reteaua electrica si apa rece,  existente in zona, pentru asigurarea utilitatilor la hala.

Pentru irigare se vor executa doua foraje de medie adancime, conform studiului hidrologic intocmit la faza PT..

III.8 Refacerea amplasamentului afectat de executia investitiei

Nu este cazul.

III.9 Cai de acces

Obiectivul propus va fi amplasat in judetul Arad, in Comuna Buteni - sat Cuied, dupa cum urmeaza:

- CF – 300486 - Buteni - intravilan, sat Cuied nr. 401 - jud. Arad (2.880mp),teren “intravilancurti constructii”, pe care se va amplasa hala de depozitare frig si anexe;

- CF – 302685 - Buteni - extravilan (30.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 306684 - Buteni - extravilan   (8.259mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 304475 - Buteni - extravilan  (31.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

Accesul la hala de conditionare se va realiza prin Dj-792C in sat Cuied si de aici pe un drum de pamant existent.

Accesul la plantatii se realizeaza din drumul de exploatare De737

III.10 Resurse naturale folosite in constructie si functionare

La constructie  se vor va folosi o parte din pământul excavat în vederea executarii lucrarilor de umpluturi.

In functionare, resursele naturale sunt reprezentate de : rasaduri, apa pentru irigatii, fructe, etc.

III.11 Metode folosite in constructie

Lucrarile propuse prin proiect nu necesita tehnologii speciale, ele fiind lucrari uzuale in constructii, betoane simple si structuri metalice.

III.12 Planul de executie, constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Conform graficului de realizare a investitiei prevazut la faza SF (studiu de fezabilitate- studiu), implementarea proiectului este prevazuta a se realiza intr-un interval de 36 de luni. Avand in vedere ca amplasamentul este situat in intravilan (pentru hala de conditionare) in care exista en.electrica, retea de apa rece, toate etapele : executie, punere in functiune, exploatare si folosire ulterioara, se vor putea executa etapizat fara a genera disfunctiuni. Organizarea santierului se va face in faza de executie pe baza unei documentatii OS, conform graficului si resurselor financiare prevazute prin proiect.

III.13 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prezentul proiect nu este in relatie cu nici un alt proiect .

III.14 Alternative luate in considerare

Nu sunt.

III.15 Eliminarea apelor uzate si a  deseurilor

Apele uzate se vor deversa intr-o microstatie de epurare avand capacitatea de 1,50mc/zi, iar apele epurate se infiltreaza in sol.

Deseurile produse in ferma, menajere si de alta natura, se vor depozita in containere omologate si vor fi ridicate de firma specializata.

III.16 Localizarea proiectului

Obiectivul propus va fi amplasat in judetul Arad, in Comuna Buteni - sat Cuied, dupa cum urmeaza:

- CF – 300486 - Buteni - intravilan, sat Cuied nr. 401 - jud. Arad (2.880mp),teren “intravilancurti constructii”, pe care se va amplasa hala de depozitare frig si anexe;

- CF – 302685 - Buteni - extravilan (30.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 306684 - Buteni - extravilan   (8.259mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 304475 - Buteni - extravilan  (31.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

conform extraselor de carte funciara anexate.

Vecinatatile terenului sunt:

Pentru CF – 300486  - intravilan - pentru hala:

- la nord: drum pamant

- la est:  : teren intravilan - proprietate privata

- la sud  : teren intravilan - proprietate privata

- la vest : teren intravilan - proprietate privata

- in extravilan - pentru livezi vecinatatile sunt teren agricol extravilan

Accesul la hala de conditionare se va realiza prin Dj-792C in sat Cuied si de aici pe un drum de pamant existent.

Accesul la plantatii se realizeaza din drumul de exploatare De737.

III.17 Folosinte actuale si planificate ale terenului (pe amplasament si adiacent )

- CF – 300486 - Buteni - intravilan, sat Cuied nr. 401 - jud. Arad (2.880mp),teren “intravilancurti constructii”, pe care se va amplasa hala de depozitare frig si anexe;

- CF – 302685 - Buteni - extravilan (30.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 306684 - Buteni - extravilan   (8.259mp) – teren arabil, - pentru livada;

- CF – 304475 - Buteni - extravilan  (31.000mp) – teren arabil, - pentru livada;

BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA STUDIATĂ

Pentru CF – 300486 - Buteni - intravilan, sat Cuied nr. 401 - jud. Arad (2.880mp),teren “intravilancurti constructii”, pe care se va amplasa hala de depozitare frig si anexe:

Indicatori urbanistici:

- Suprafata terenului                                                    =      2.880,00 mp

- Suprafata construita nou propusa                             =      467,25 mp

- Suprafata desfasurata propusa                                 =       467,25 mp

- Suprafata spatii verzi                                                 =      2.000,00 mp (70%)

- Suprafata drumuri, platform                                       =      700,00 mp

- P.O.T. existent =  0.00 %

- C.U.T. existent = 0.00

- P.O.T. propus = 16,40%

- C.U.T. propus =  0,164

III.18 Caracteristicile impactului potential

1.impactul asupra populatiei

Impactul asupra populatiei este nesemnificativ, atat in faza de executie cat si in exploatare, deoarece amplasamentul este intr-un trup izolat, in afara orasului.

2.impactul asupra sanatatii umane

Impactul asupra sanatatii umane este benefic, managementul fiind prevazut la standarde europene.

3.impactul asupra faunei si florei

Nu este cazul.

4.impactul asupra solului

Nu este cazul.

5.impactul asupra folosintelor

Nu este cazul.

6.impactul asupra bunurilor materiale

Nu este cazul.

7.impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Calitatea apei si regimul cantitativ al apei nu sufera modificari semnificative. Apele uzate – pluviale, de pe acoperisul  halei se vor drena in incinta proprie, apele menajere se vor deversa in microstatia de epurare

8.impactul asupra calitatii aerului

Nu este cazul.

9.impactul asupra climei

Nu este cazul.

10.impactul asupra zgomotelor si vibratiilor

Nu este cazul.

11.impactul asupra peisajului si mediului vizual

Fara.

12.impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente;

Nu este cazul.

Masurile de evitare, reducere, sau ameliorare si dispersia poluantilor in mediu.

#### CAP.IV. Surse de poluanti

IV1.Protectia calitatii apelor

- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Apele uzate – pluviale, de pe acoperisul  halei se vor drena in incinta proprie, apele menajere se vor deversa in microstatia de epurare.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Microstatia de epurare proprie

IV2.Protectia aerului

-surse de poluanti pentru aer, poluanti;

Emisiile din timpul realizarii obiectivului de investitie propus sunt asociate in principal cu miscarea pamantului, manevrarea unor materiale, construirea in sine a unor facilitati specifice.

Emisiile de praf variaza de la o zi la alta, functie de nivelul activitatii, operatiile specifice, conditiile meteo dominante. Praful generat de manevrarea de materiale sau vant este in general de origine naturala (particule sol, praf mineral). Principalele faze generatoare de surse de emisie praf in atmosfera sunt:

- lucrari in amplasamentul obiectivului

- lucrari ce includ manipulari de pamant, turnari de betoane si executia structurilor metalice.

- lucrari colaterale

- traficul auto de lucru

- Executia lucrarilor implica folosirea de utilaje specifice, ceea ce poate conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici; aprovizionarea cu materiale implica utilizarea de autovehicule pentru transport ce genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

- Posibilitati de diminuare/eliminare a impactului:

- umectarea permanenta a suprafetelor neasfaltate; eliminarea/reducerea lucrarilor ce antreneaza formarea prafului in perioadele cu vant puternic;

- verificarea periodica a utilajelor/mijloacelor de transport, intretinerea corespunzatoare, punere in functiune numai in buna stare de utilizare.

- instalatiile de  retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.

IV3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul ocazional din zona. In ceea ce priveste incadrarea nivelelor inregistrate de zgomot si vibratii in legislatia nationala, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema depasirii limitelor impuse.

Principala sursa de zgomot la realizare se datoreaza masinilor/utilajelor necesare pentru lucrarile specifice. Procesele tehnologice in executie pot necesita utilizarea de utilaje ce reprezinta surse de zgomot si vibratii; generarea de vibratii poate fi generata si de calitatea drumurilor din zona.

Avand in vedere durata limitata in timp a lucrarilor de executie si amploarea redusa a acestora, se considera ca impactul zgomotului este nesemnificativ.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

IV4.Protectia impotriva radiatiilor

-sursele de radiatii

Nu este cazul.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

IV5.Protectia solului si a subsolului

- surse de poluanti pentru sol,subsol si ape freatice

Nu este cazul.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu este cazul.

IV6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile posibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

IV7.Protectia asezarilor umane si a altor obiectivede interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional,etc. si a obiectivelor protejatesi/sau de interes public;

Nu este cazul.

IV8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

-tipuri si cantitati de deseuri de orice natura pe amplasament:

In executie: deseuri specifice lucrarilor de constructii,

In exploatare : gunoi menajer, ambalaje

-modul de gospodarire a deseurilor

In timpul executiei, deseurile specifice activitatii constructorilor, se vor depozita temporar in  containere si vor fi transportate in locurile aprobate de consiliul local.

In exploatare, gunoiul menajer se va depozita in containere omologate si se vor goli periodic prin intermediul unei firme specializate de salubritate  pe baza unui contract.

Transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului European privind transferurile de deseuri;

IV9.Gospodarirea substantelor si si preparatelor chimice periculoase

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Se vor utiliza detergenti si alte substante de igenizare pentru curatirea vestiarelor si a grupurilor sanitare.

-modul de gospodarire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Detergentii si substantele de igienizare se vor depozita intr-un spatiu special amenajat si vor fi manipulati doar de personal autorizat.

#### CAP.V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

#### CAP.VI. Justificarea încadrării proiectului

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

#### CAP.VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Alimentarea cu apa – de la retea;

Alimentarea cu en. electrica – de la reteaua locala de en. electrica;

Amplasarea a doua WC-uri ecologice pe durata organizarii santierului;

Constructorul va aduce rulote pentru muncitori, va depozita materialele de constructii in incinta, va asigura paza santierului pe durata executiei lucrarilor;

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea santierului se va face in incinta studiata, terenul disponibil este suficient, organizarea se va face de catre constructor printr-un plan agreeat cu beneficiarul;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier nu va avea un impact semnificativ asupra mediului ;Nu se vor arde substante si sau materiale care polueaza, nu se vor folosi substante chimice poluante in executie.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

In timpul organizarii de santier, nu sunt surse semnificative de poluare – se fac excavatii si transport de pamant, materialele folosite pentru constructii vor fi aduse pe santier iar eventualele deseuri se vor depozita temporar in containere si se vor transporta ulterior in locuri special aprobate de consiliul local.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

#### CAP.VIII. Lucrări DE REFACERE A AMPASAMENTULUI

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Refacerea amplasamentului presupune curatirea si degajarea zonei de eventualele materiale ramase nefolosite;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Singura poluare accidentala ce poate aparea este din spargerea unui rezrvor de motorina al unui utilaj – in acest caz se vor lua toate masurile conform protocoalelor existente pentru restrangerea sau depoluarea zonei afectate;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Inchiderea, dezafectarea sau demolarea instalatiei, sunt scenarii neverosimile.Avand in vedere ca finantarea proiectului presupune mentinerea si functionarea pentru minimum 5 ani, nu se iau in considerare asemenea variante.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea starii initiale nu este de dorit si nici  nu mai este posibila.

#### CAP.IX. Anexe - piese desenate

1. Incadrare în zona ……..…………...…….....................................………………..plansa 01A

2. plan de situatie depozit.......………….………….…………………………………..plansa 02A

3 plan de situatie livezi…………………………….……………..…………………..…plansa 03A

4 plan plantatii             …………………………….……………..…………………..…plansa 04A

5 hala - plan, sectiune         ………………   …….……………..…………………..…plansa 05A

Coordonate geografice ferma:

HALA CONDITIONARE

Latitudine    : 46°20'04.40"N

Longitudine : 22°01'34.30"E

PLANTATIE  1

Latitudine    : 46°18'23.30"N

Longitudine : 22°00'40.00"E

PLANTATIE  2

Latitudine    : 46°18'28.30"N

Longitudine : 22°00'33.50"E

INTOCMIT : arh.Simon Imre