S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L.

BIROU MANAGEMENT MEDIU

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTului ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA”

Beneficiar: SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL

2024

CUPRINS

INFORMAŢII GENERALE

I. TITLUL PROIECTULUI

II.TITULAR PROIECT:

III. INFORMATII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI AL RAPORTULUI LA ACEST STUDIU

IV. DESCRIEREA PROIECTULUI

4.1. INFORMAŢII GENERALE. OBIECTUL, SCOPUL SI NECESITATEA STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

4.3 DESCRIEREA PROIECTULUI(CARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, INCLUSIV, DACĂ ESTE CAZUL, LUCRĂRILE DE DEMOLARE NECESARE, PRECUM ȘI CERINȚELE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR ÎN CURSUL FAZELOR DE CONSTRUIRE ȘI FUNCȚIONARE)

4.4.PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE FUNCȚIONARE A PROIECTULUI- ÎN SPECIAL, ORICE PROCES DE PRODUCȚIE - DE EXEMPLU, NECESARUL DE ENERGIE ȘI ENERGIA UTILIZATĂ, NATURA ȘI CANTITATEA MATERIALELOR ȘI RESURSELE NATURALE UTILIZATE, INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ȘI BIODIVERSITATEA;

V.DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE;

VI.O DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZĂ - ȘI O DESCRIERE SCURTĂ A EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT, ÎN MĂSURA ÎN CARE SCHIMBĂRILE NATURALE FAȚĂ DE SCENARIUL DE BAZĂ POT FI EVALUATE PRIN DEPUNEREA DE EFORTURI ACCEPTABILE, PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIVIND MEDIUL ȘI A CUNOȘTINȚELOR ȘTIINȚIFICE DISPONIBILE.

VII.O DESCRIERE A IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTAȚI DE PROIECT: POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, BIODIVERSITATEA - DE EXEMPLU, FAUNA ȘI FLORA, TERENURILE - DE EXEMPLU, OCUPAREA TERENURILOR, SOLUL - DE EXEMPLU, MATERIA ORGANICĂ, EROZIUNEA, TASAREA, IMPERMEABILIZAREA, APA - DE EXEMPLU, SCHIMBĂRILE HIDROMORFOLOGICE, CANTITATEA ȘI CALITATEA, AERUL, CLIMA - DE EXEMPLU, EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, IMPACTURILE RELEVANTE PENTRU ADAPTARE, BUNURILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV ASPECTELE ARHITECTURALE ȘI CELE ARHEOLOGICE, ȘI PEISAJUL, ȘI INTERACȚIUNEA DINTRE ACEȘTIA.

VVIII. O DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI

a. APA

b. AERUL

c. ZGOMOT

d. SOL/SUBSOL

e. BIODIVERSITATE

f .PEISAJ

g.MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

h. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

IX. METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI, GENERATE DE LUCRARILE DE REALIZARE A PROIECTULUI

X.MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA EFECTELOR SEMNIFICATICATIVE ASUPRA MEDIULUI

XI.MONITORIZARE

XII. SITUAŢII DE RISC

DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

XIV. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

LISTĂ DE REFERINȚĂ CARE SĂ DETALIEZE SURSELE UTILIZATE PENTRU DESCRIERILE ȘI EVALUĂRILE INCLUSE ÎN RAPORT.

INFORMATII GENERALE

- TITLUL PROIECTULUI:

“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii  Chisineu Cris , C.F. nr. 302496 si C.F. nr. 302585 jud. ARAD.

II.TITULAR PROIECT:

a)denumire titular:  SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL

b)adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48/B, Birou 2, Camera 7, jud. Timis

reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

SC PHOEBUS ADVISER SRL

POMPARAU AURELIA , 0746248634

aurapomparau@yahoo.com

III. INFORMATII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI AL RAPORTULUI LA ACEST STUDIU

Autorul raportului privind impactul asupra mediului, este S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L.Timisoara, având sediul în municipiul Timisoara, strada Chisodei, nr. 75, cod postal 400432,  tel. 0746248634, CUI 30914859,  înregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu nr.

J35 / 2813/ 2012. Adresa e-mail: phoebus.adviser@yahoo.com

Certificat de atestare Pomparau Aurelia-SeriaRGX  nr.447/25.01.2023

Certificat de atestare SC PHOEBUS ADVISER SRL- SeriaRGX, nr.465/09.02.2023

Persoana de contact : Pomparau Aurelia; tel. +40 720101706, email: phoebus.adviser@yahoo.com

IV. DESCRIEREA PROIECTULUI

## 4.1. INFORMAŢII GENERALE. OBIECTUL, SCOPUL SI NECESITATEA STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI

Raportul  la Studiul  de Evaluare a Impactului asupra Mediului s-a întocmit  la cererea beneficiarului SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL., conform cerinţelor legale ale Legii  292/2018  privind evaluarea impactului asupra mediului  a proiectelor publice sau private si  GHID GENERAL APLICABIL ETAPELOR PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii  Chisineu Cris, C.F. nr. 302496 si C.F. nr. 302585 jud. Arad.

Evaluarea impactului asupra mediului este procesul menit să identifice şi să stabilească în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale proiectului asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.

Conform deciziei  de evaluare initiala  emisa de APM Arad proiectul   a fost incadrat  in:

- anexa nr. 2, 3a ) –instalatii industriale  pentru producerea energiei electrice;

- proiectul propus  intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare deoarece amplasamentul proiectului se suprapune cu aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb si Crisului Negru

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Conform deciziei de incadrare emisa de APM Arad  proiectul  se supune evaluarii impactului asupra mediului,   se supune evaluarii adecvate si  nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Prin evaluarea impactului asupra mediului  se stabilesc măsurile de prevenire, reducere şi acolo  unde nu  este posibil,  de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor de mediu (fiinţe umane, faună, floră, sol, apă, aer, climă, şi peisaj, bunuri materiale şi patrimoniu cultural, interacţiunea dintre aceşti factori) . Procedura de evaluare a impactului asupra mediului parcurge mai multe etape: etapa de evaluare initiala, etapa de incadrare, etapa de definire a domeniului evaluarii, etapa de analiza a calitatii raportului si etapa de emitere a acordului de mediu. La realizarea  Raportului  la studiul de evaluare a impactului asupra mediului s-au respectat cerintele Legii 292/2018  privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  anumite proiecte publice sau private si ghidurile aferente .

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului va pune accent pe următoarele aspecte:

♦  Identificarea  aspectelor de mediu ce pot fi afectate de proiectul propus;

♦ Identificarea  şi evaluarea efectelor semnificative ale proiectului  propus  asupra factorilor de mediu;

♦  Măsuri pentru prevenirea, reducerea sau compensarea efectelor semnificative asupra mediului;

♦   Lucrări de refacere a mediului;

♦   Prevederi pentru monitorizarea mediului;

Obiectivele prezentului studiului de mediu sunt:

♦   Evaluarea stării actuale a mediului în perimetrul delimitat pentru derularea proiectului propus;

♦   Evaluarea impactului pe care activităţile derulate prin proiect le-ar exercita asupra mediului;

♦   Stabilirea modului de încadrare în reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului;

♦  Identificarea de măsuri care să conducă la diminuarea sau anularea potenţialului impact exercitat de activităţile prevăzute în proiect asupra mediului.

4.2.AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii CHISINEU CRIS, cu suprafata totală de 60.170 mp, in proprietatea SC CHIȘINEU CRIȘ FOTOVOLTAIC SRL.

Terenul este identificat dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Nr. C.F. | Nr. cad. | Suprafața mp | Categorie de folosinta | Intravilan | Proprietar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302585 | 302585 | 170 | curti constructii | DA | CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL |
| 2 | 302496 | 302496 | 60.000 | curti constructii | DA |  |

Vecinatati :

Vecinatatiile terenului sunt terenuri arabile private.

Conform CF nr 302585 si CF nr. 302496 Chisineu-Cris, pe amplasament nu se afla nici o constructie.

Terenul nu este imprejmuit.

Accesul auto cat si cel pietonal in incinta se va realiza din drumul comunal DE 596.

Terenul studiat este delimitat de: terenuri arabile.

Coordonate stereo 70

| CF NR. 302496 |
| --- |
| Nr. pct. | X[m] | Y[m] |
| 1 | 562378.241 | 236073.615 |
| 2 | 562335.910 | 236444.615 |
| 3 | 562334.490 | 236445.755 |
| 4 | 562193.265 | 236456.534 |
| 5 | 562215.566 | 236086.030 |
| CF NR. 302585 |
| Nr. pct. | X[m] | Y[m] |
| 1 | 563071.950 | 236380.922 |
| 2 | 563072.836 | 236397.899 |
| 3 | 563062.850 | 236398.421 |
| 4 | 563061.963 | 236381.444 |

#### 4.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  (CARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, INCLUSIV, DACĂ ESTE CAZUL, LUCRĂRILE DE DEMOLARE NECESARE, PRECUM ȘI CERINȚELE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR ÎN CURSUL FAZELOR DE CONSTRUIRE ȘI FUNCȚIONARE)

4.3.1.Bilanțul suprafetelor afectate:

Conform  C.F. nr. 302496 si C.F. nr. 302585, terenul pe care se propune investiţia este in proprietatea CHIȘINEU CRIȘ FOTOVOLTAIC SRL, intabulare, drept de proprietate, cu titlu divizare, dovandit prin conventie, cota actuala 1/1.

Caracteristicile situatiei existente

La momentul de fata pe terenul dat nu exista nici o constructie.

Suprafata teren 60 170mp (6.017ha)

Suprafata construita 0.00mp

POT 0.00%

CUT 0.00

Construcţia propusă va avea următoarele caracteristici:

Caracteristicile constructiei propuse

Functiunea principala este parc fotovoltaic.

Regim de inaltime: Parter

CF nr. 302585:

S teren =170mp

Sc=27.11mp (15,94%)

Sverde=142.89mp (84.06%)

POT= 15.94%

CUT= 1.00

CF nr. 302496:

S teren=60 000mp

Sc=23094.11mp (38,49%)

S platforme=425.08 (0.71%)

S verde=36480.81(60,80%)

POT = 38.49%

CUT = 1.00

- Caracteristicile tehnice ale instalaţiei

Instalaţia de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare, prin efectul fotovoltaic, va fi compusa dintr-un ansamblu de module fotovoltaice, mai multe grupuri de conversie a curentului continuu în curent alternativ şi alte componente electrice de dimensiuni variabile. Instalaţia rezultata va fi  conectată în paralel la sistemul electric şi cu o putere nominală egală cu 5047,9 kWp in c.c., situată pe un teren în loc. Chisineu Cris, jud. Arad în ROMÂNIA.

Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,05 MWp in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC (*).

Generatorul   fotovoltaic   este   compus   din   9178   module   fotovoltaice   tip   LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. model LONGI LR5-72HBD-545M cu puterea egală cu 545W.

| PUTEREA NOMINALĂ A INSTALAŢIEI | 5,0479 | MWp |
| --- | --- | --- |
| NR. DE MODULE FV TOTAL | 9178 | buc. |
| NR. DE INVERTOARE | 26 | buc. |
| NR. TOTAL DE ŞIRURI | 353 | buc. |
| NR. DE ŞIRURI PENTRU FIECARE INVERTOR | 14/15 | buc. |
| NR. DE MODULE FV PENTRU FIECARE ŞIR | 26 | buc. |
| PUTERE DE VÂRF A MODULULUI FV | 615 | W |
| SUPRAFAŢA MODULULUI FV | 2,58 | m² |
| SUPRAFAŢA TOTALĂ A MODULELOR FV | 23679,24 | m² |
| TENSIUNE MAXIMĂ A UNUI ŞIR | 1086 | V |
| TENSIUNE MAXIMĂ DE CIRCUIT DESCHIS | 1290 | V |
| PUTERE MAXIMĂ A UNUI ŞIR | 15990 | W |
| PUTERE MAXIMĂ DE INTRARE INVERTOR | 344 | kW |
| CURENT MAXIM LA INTRAREA ÎN INVERTOR | 180 | A |

| Caracteristici modul fotovoltaic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP |  | LR5-72HBD-545M |  |
| CELULE FOTOVOLTAICE |  | SILICIU MONOCRISTALIN |  |
| PUTERE NOMINALĂ | Pn | 545 | W (*) |  |
| TENSIUNE LA PUTERE MAXIMĂ | Vpm | 41,8 | V |  |
| CURENT LA PUTERE MAXIMĂ | Ipm | 13,04 | A |  |
| TENSIUNE MAXIMĂ DE CIRCUIT DESCHIS | Voc | 49,65 | V |  |
| CURENT MAXIM DE SCURT CIRCUIT | Isc | 13,92 | A |  |
| GREUTATE |  | 32,6 | kg |  |
| DIMENSIUNI |  | 1134 x 2278 x 35 | mm |  |

(*) Caracteristici STC (AM 1.5, Iradiere pe planul modulelor = 1000 W/m², temperatură celulă fotovoltaică = 25°C)

| Caracteristici invertor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIP |  | Sunny Highpower 172-21 |
| PUTERE MAXIMA LA IESIRE | Pca | 172.000 | W |
| CURENT MAX LA INTRARE | Imax | 180 | A |
| RANGE DE TENSIUNE LA INTRARE | Mpp | 968-1450 | V |
| TENSIUNE LA IESIRE NOMINALA | Vca | 660 | V |
| FACTOR DE PUTERE | cosφ | 1 |  |
| RANDAMENT MAXIM |  | 98,0 | % |
| RANDAMENT EUROPEAN |  | 97,5 | % |
| CANTITATE |  | 26 | buc. |

| Caracteristici Post de Transformare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cabinele sunt de tip metalic, toate instalațiile interne sunt corespunzătoare normelor electrice în vigoare și sunt realizate pentru a garanta performanțele prevazute în condiții de maximă siguranță. Cabinele sunt realizate cu dimensiuni gabaritice compacte pentru a putea fi transportate pe platforme standard in condiții normale de trafic.

Generatorul fotovoltaic are în componență 1  Transfomator si o cabina de racordare la reteaua de distributie

| JT/MT Transformator ridicător in ulei |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCTOR | MF TRASFORMATORI SRL |  |
| NUMĂR TRANSFORMATOARE | 1 | buc. |
| PUTERE NOMINALĂ | 6000 | kVA |
| GRUPA DE CONEXIUNI | Dy11-y11 |  |
| TIP IZOLAȚIE | ULEI |  |
| TENSIUNE PRIMAR | 20000 | V |
| TENSIUNE SECUNDAR | 660 | V |
| TENSIUNE DE SCURTCIRCUIT | 7,2 | % |
| FRECVENȚĂ | 50 | Hz |

Transformatorul de servicii auxiliare

Serviciile auxiliare vor fi asigurate prin montarea unui transformator de 40 kVA în tabloul de JT al transformatorului pentru a modifica tensiunea de 20.000 V ( iesire Invertor ) în 660 V. În scopul alimentării sistemelor auxiliare și a întregului sistem de alimentare cu energie, la o tensiune nominală standard. De asemenea prezența unui UPS de 6kVA va asigura alimentarea cu energie a sistemelor de supraveghere video și antiefracție în caz de avarie.

| CONSTRUCTOR | FCT SRL |  |
| --- | --- | --- |
| NUMĂR TRANSFORMATOARE | 1 | buc. |
| PUTERE NOMINALĂ | 40 | kVA |
| GRUPA DE CONEXIUNI | Dyn11 |  |
| TIP IZOLAȚIE | RĂȘINĂ |  |
| TENSIUNE PRIMAR | 400 | V |
| TENSIUNE SECUNDAR | 660 | V |
| FRECVENȚĂ | 50 | Hz |

Panourile fotovoltaice – 9.178 panouri dispuse la 20˚ inclinatie; H = 2.889 m ; pas 11200 mm; distanta intre randuri 5100 mm; 26 invertoare;

Pentru ca radiatia solara se schimba permanent, energia produsa de panourile fotovoltaice se injecteaza in retea fara a fi stocata. Pentru perioada de noapte, energia este furnizata de la retea pentru consumul propriu tehnologic al parcului fotovoltaic.

Parcul de panouri solare este realizat prin montarea unor panouri fotovoltaice conform unei arhitecturi optimizate, astfel incat sa permita captarea energiei solare cu un randament maxim si in acelasi timp sa se poata realiza o intretinere eficienta a instalatiilor in exploatare.

Aceste considerente au condus la asezarea panourilor fotovoltaice in siruri paralele.

Parcul fotovoltaic este format din mai multe panouri fotovoltaice montate pe suporti metalici cu picioare autoforante, impartite in grupuri de panouri  asezate pe randuri, corelat cu  tensiunea de intrare in invertoare.

Aceasta tehnologie de montare a suportilor metalici pentru panourile fotovoltaice face ca in interiorul parcului fotovoltaic sa nu existe nici o fundatie din beton pentru panouri, iar terenul pe care este amplasat parcul sa fie semanat cu iarba.

S-au avut in vedere panouri fotovoltaice performante cu putere mare pe unitatea de suprafata si eficienta foarte buna in ceea ce priveste transaformarea energiei radiatiei solare in energie electrica.

Grupurile de panouri se vor lega  la cutii de conexiuni, care ulterior grupat vor fi racordate la intrarea invertoarelor, pentru realizarea conversiei parametrilor energiei electrice, din curent continuu in curent alternativ. Conexiunea pana la invertor se va  face prin cabluri de energie electrica, pozate pe suportii metalici, sau pozate in pamant.

Amplasarea panourilor se face inspre sud la un unghi asimutal de 0 de grade si un unghi de inclinare de 20 de grade.

Sirurile de panouri fotovoltaice se vor monta pe structuri prefabricate metalice cu picioare autoforante, montate ingropat in pamant la minim 1.5 m fata de cota finita a terenului sistematizat. Intre sirurile de panouri fotovoltaice, regimul terenului va ramane neschimbat.

Panourile fotovoltaice sunt grupate astfel incat sa asigure putere de intrare a modulelor de invertoare.

Parcul fotovoltaic va fi constituit pe intreaga sa suprafata din celule fotovoltaice – panouri din cristale de siliciu bifaciale pe suport din sticla , cu rama din aluminiu anodizat si protejate cu panou din sticla securizata, montate pe structura prefabricata metalica.

Panourile sunt asamblate in module de 26 panouri (string-uri de inseriere). In functie de tehnologie, panourile se pot grupa si in alte tipuri de string.

Modulele sunt insiruite, dispuse in randuri paralele, cu spatiiinterstitiale suficiente pentru a permite insorirea tuturor randurilor, accesul facil la panouri si intretinerea terenului.

Inaltimea maxima a unui modul este 2,27 metri, latimea unui modul este de 1,13 metri.

Spatiul liber ramas intre randurile de module este de aproximativ 5.10 metri, depinzand de relieful terenului si conditiile de umbrire rezultate. Spatiul dintre randuri este necesar pentru operatiuni curente de curatire a panourilor, interventii pentru reparatii si operatiuni de intretinere a terenului.

Un panou fotovoltaic este alcatuit din :

- Foaie de sticla ( sticla monostrat securizata ), expusa pe partea orientata spre Soare ;

- Pelicula transparenta cu rol  de protectie a sticlei, pelicula prefabricata din material plastic ( etilen vinil acetat – EVA sau cauciuc siliconic ) ; acest tratament ofera protectie impotriva intemperiilor, a furtunilor sau a radiatiilor ultraviolete ;

- Celule solare monocristaline sau policristaline, conectate intre ele prin benzi de cositor ;

- Priza de conectare prevazuta cu o dioda de protectie impotriva scurtcircuitarii si racord ;

Anexe tehnice

Anexele tehnice vor adaposti echipamentul pentru transformarea curentului continugenerat de panouri in curent alternativ si totodata de ridicare a tensiunii electrice. Fiecare  anexa va fi compartimentata conform cerintelor echipamentului.

Se prevede si anexa tehnica pentru asigurarea racordului la reteaua nationala deelectricitate.

Anexele nu vor fi accesibile decat personalului autorizat si nu vor avea alte posbilitati de acces inafara usii pentru a preveni intrarea neavizatilor si eventuale accidentari prin electrocutare. De asemenea se vor afisa marcaje care sa previna impotriva pericolelor.

Anexele de transformare si conexiune nu sunt locuibile.

Constructiile pentru anexe sunt in regim temporar, fiind realizate din containere prefabricate asezate pe fundatii din beton armat.

POST DE TRANSFORMARE

Acesta reprezinta ansamblul de echipamente necesare pentru transformarea energiei din joasa tensiune in medie tensiune; Include tablou electric cu protectii, transformator si celule de medie tensiune.

In interiorul incintei se va pozitiona o cabina de transformare, prefabricata din metal,(pozitionata in estul terenului identificat prin CF nr 302496 ),  dimensiune 5.60 X 2.20 m, cu o inaltime maxima de 2.63 m, astfel :

Postul de Transformare va fi instalat  pe o platforma betonata cat sa nu stea in apa daca ploua intens;

Transformatoarele vor fi in ulei , cu ulei vegetal si cuva de retentie cu bariera antifoc in caz de scurgere accidentala.

Deasupra postului de transformare se propune a se monta o  COPERTINA METALICA - pentru a proteja Postul trafo de grindina, zapada si ploi; Va fi alcatuita din elemente verticale si orizontale din teava   114.3 mm  si inchidere  - invelitoare – din panouri sandwich poliuretan, H panou = 40 mm.

CLADIRE PUNCT DE CONEXIUNE ( PC ) 20 kV

Aceasta gazduieste echipamentele electrice din gestiunea operatorului de retea si a utilizatorului . Este cabina in care se face legarea la retea a parcului fotovoltaic si unde se realizeaza masura.

Cladirea punctului de conexiune ( pozitionata in incinta terenului identificat prin CF nr 302585 ), prezinta  doua compartimente unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA si unul  pentru instalatiile electrice ale producatorului ;

Gabaritul compartimentului de racordare va perminte montarea inca  unei celule de linie si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior.

Punctul de conexiune este realizat intr-o anvelopa prefabricata din beton asezata pe radier din B.A.

Dimensiunile acesteia sunt de 2.50 X 5.50 m in plan si prezinta 2 compartimente : camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m.

Anexe mentenanta

CONTAINER SERVICII

Acesta reprezinta un container prefabricat din metal in care sunt situate echipamentele de joasa tensiune necesare pentru monitorizarea productiei, supravegherea video si antiefractie, sistemul de transmisie date precum si echipamente si piese de schimb. ( se va folosi un contaner standard CONTAINEX); atasat Fisa tehnica CONTAINEX, Container de depozitare 20', Schiţa nr. LC20-0000000014;

Date tehnice:

Uşă dublă exterioară cu garnitură de etanşare (două niveluri de etanşare) Cu bare de închidere zincate

Construcţia cadrului: profile sudate de oţel de 2 respectiv 3 m; 4 orificii de aerisire amplasate sub cadrul acoperişului;

Volum de încărcare: 32,85 mł

Sarcină maximă admisă: 10000 kg

Încărcarea caracteristică la sol a zăpezii Sk 2,5 kN/m

Posibilitatea de suprapunere de pana la un maxim de 3 niveluri.

Manevrabile cu macara sau motostivuitor;

Tipul de sol Lemn laminat cu grosimea de 21 mm

Culoarea containerului RAL 9002 alb gri

Imersie catodică (culoare gri) cu o grosime medie de 20μm (min. 15μm).

Vopsire cu pulbere pe bază de poliester cu o grosime medie de 70μm(min. 60μm);

Rezistenţă mare la coroziune şi acţiunea razelor UV;

Orificiile pentru motostivuitorpoziţionate central 2050 mm pe lungime

Greutate 1226,000 KG

Dimensiuni exterioare 6058 x 2438 x 2591 mm

ALTE LUCRARI AFERENTE. AMENAJARI EXTERIOARE.

Imprejmuirea

Imprejmuirea se va realiza la 2.50 m fata de ampriza canalelor de desecare ; aceasta se va realiza prin inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard ;

Pe tot perimetrul imprejmuirii propuse se va ingropa plasa de sarma 20 cm si se va poza pe stalpi ; Instalarea si fixarea stalpilor prin batere ;

Inaltimea imprejmuirii va fi de + 2.40 m perimetral.

In zona de acces ( Se va realiza accesul carosabil in incinta din drumul comunal De 596), se va prevedea o POARTA ACCES AUTO, cu o deschidere de aproximativ 6.00 m, legata la imprejmuirea perimetrala; sunt prevazuti stalpi fixati in teren si blocati prin fundatie de beton ;

Locuri de parcare

Pentu tema studiata se propun 4 locuri de parcare, dedicate parcarii autovehicolelor persoanelor autorizate sa aceseze incinta pentru mentenanta,  conform Cerificatului de Urbanism Nr. 43 din 22.06.2022 emis de catre Primaria Chisineu Cris si conform plan de situatie propus.

Retele interioare

Panourile vor fi conectate cu conductori amplasati pe structura metalica, fiecare string de panouri este conectat la randul sau la cutii de distributie uniform distribuite ( o cutie de distribuite la 1-20 string-uri). De la cutiile de distributie se porneste cu conductor ingropat catre invertoare. De la invertoare se porneste cu conductor ingropat catre postul de transformare.

Din posturile de transformare se prevad cabluri de conexiune 20 KV ingropate ce duc catre Postul de Conexiune la reteaua electrica nationala.

Drumuri interne de MENTENANTA – acces incinta pe teren cu CF Nr. 302496

Se va realiza accesul carosabil in incinta prin amenajarea unei intersectii in ,, T ’’ cu drumul de exploatare De596;

Se propune realizarea unor drumuri de mentenanta in interioprul incintei – conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii, realizat cu strat rutier din piatra sparta (0-63) compactata pe substrat de geotextil.

In zona de intrare in incinta se propun spre amenajare 4 locuri de parcare; din drumul de mentenanta propus in parc se propune a se amenaja o zona pentru amplasare POST DE TRANSFORMARE si CONTAINER SERVICII, conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii.

Drumul va avea latime de minim 3.66 metri, panta de scurgere a apelor pluviale in exces;

Apele meteorice de pe drumurile interne de exploatare se vor scurge la teren in  mod natural, prin stratul de pietris si fundatia de balast compactat. Nu este necesara captarea apelor meteorice.

Iluminat perimetral

Se va asigura iluminat perimetral pentru toata incinta. Proiectoarele vor fi de tip LED cu consum redus de energie (100 W) si vor fi actionate de sistemul de alarma;

Proiectoarele vor fi montate pe stalpii imprejmuirii perimetrale parcului.

Retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie– nu este cazul ; obiectivul nu afecteaza instalatiile din zona ; nu exista retele edilitare care traverseaza terenul sau restrictii impuse de acestea;

Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de productie

In procesul de productie a energiei electrice nu se folosesc combustibili sau alt tip de materiale. Energia electrica este produsa in mod direct de panourile fotovoltaice sub incidenta razelor solare.

Nu exista produsi secundari. Panourile fotovoltaice , realizate din cristale de siliciu, sunt stabile chimic si electric si nu se descompun in eventuale sub-elemente, solide sau volatile, sub actiunea razelor solare sau a agentilor meteorologici.

In zona de acces ( Se va realiza accesul carosabil in incinta din drumul comunal De 596), se va prevedea o POARTA ACCES AUTO, cu o deschidere de aproximativ 6.00 m, legata la imprejmuirea perimetrala ; sunt prevazuti stalpi fixati in teren si blocati prin fundatie de beton ;

AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

Au fost prevăzute lucrări exterioare după cum urmează:

- realizarea imprejmuirilor;

- realizarea accesului auto;

- realizarea accesului pietonal si a aleilor pietruite de incinta;

- amenajarea spatiului verde din interiorul parcelei;

- realizarea iluminarii pe timp de noapte.

#### 4.4.PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE FUNCȚIONARE A PROIECTULUI- ÎN SPECIAL, ORICE PROCES DE PRODUCȚIE - DE EXEMPLU, NECESARUL DE ENERGIE ȘI ENERGIA UTILIZATĂ, NATURA ȘI CANTITATEA MATERIALELOR ȘI RESURSELE NATURALE UTILIZATE, INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ȘI BIODIVERSITATEA;

#### 4.4.1. Flux tehnologic propus

Celulele fotovoltaice (PV-photovoltaic) sau solare, cum sunt adesea denumite, sunt dispozitive semiconductoare care convertesc energia solară în electricitate de curent continuu (DC).

Grupurile de celule fotovoltaice sunt înseriate în module, care pot fi folosite la încărcarea bateriilor, funcţionarea motoarelor sau la alimentarea oricărui alt consumator. Cu un echipament electric de conversie adecvat, sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ (AC), devenind compatibile cu orice tip de aplicaţie convenţională, operând în paralel şi putând fi interconectate la reţeaua electrică.

Celulele solare (fotovoltaice) sunt compuse din diferite materiale semiconductoare. Semiconductorii sunt materiale care devin conductori electrici atunci când sunt alimentate cu lumină sau căldură, dar care funcţionează ca izolatori la temperaturi scăzute.

Peste 95% dintre celulele solare produse pe piaţa internaţională folosesc drept material semiconductor siliciul (Si), care este al doilea element ca pondere în scoarţa terestră şi are deci avantajul de a fi disponibil în cantităţi suficiente.

Pentru a produce o celulă solară, semiconductorul este contaminat sau „dopat”. Doparea constă în introducerea intenţionată de elemente chimice, pentru a se obţine un surplus de purtători de energie pozitivă (strat semiconductor conducător de tip p) sau negativă (de tip n) în materialul semiconductor.

Când materialele semiconductoare de tip n şi p vin în contact, electronii în exces se deplasează din zona de tip n în cea de tip p. Rezultatul este apariţia la interfaţa dintre cele două zone a unei încărcări pozitive în zona de tip n şi o încărcare negativă în zona de tip p.

Datorită fluxului de electroni şigoluri, cele două componente semiconductoare se comportă ca o baterie, generând un câmp electric în zona comună de contact –aşa numita joncţiune p/n. La această joncţiune apare un câmp electric interior care duce la separarea purtătorilor de sarcină produşi de lumină.

Câmpul electric determină deplasarea electronilor din semiconductor către suprafaţa negativă, unde devin disponibili pentru circuitul electric. Prezentul proiect  are ca obiect dimensionarea unei centrale fotovoltaice conectate la reţeaua electrică de tensiune joasă, în structură fixă. Instalaţia concepută se compune în principiu dintr-un câmp generator (centrală fotovoltaică), format din diferite unităţi generatoare complete, controale şi sisteme de protecţie ce corespund cu normativele electrotehnice în vigoare.

#### 4.4.2.Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

#### In procesul de producere a energiei electrice nu se folosesc combustibili sau alt tip de materiale. Energia electrica este produsa in mod direct de panourile fotovoltaice sub incidenta razelor solare.

#### Nu exista produsi secundari. Panourile fotovoltaice, realizate din cristale de siliciu, sunt stabile chimic si electric si nu se descompun in eventuale sub-elemente, solide sau volatile, sub actiunea razelor solare sau a agentilor meteorologici.

#### Nu se folosesc substanțe sau preparate chimice.

#### 4.4.3.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Energie electrică

Materialele utilizate pentru construirea  a obiectivului sunt nisip, balast, pietris pentru lucrarile de teren necesare – terasari, umplerea gropilor de fundare pentru pilonii metalici si pentru acoperirea tuburilor îngropate.

#### In etapa de functionare resursa utilizata este energia solara.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Energie electrică

Pentru parcul fotovoltaic propus se estimeaza o productie maxima de energie electrica de 5,05 MWp. Energia electrica generata va fi livrata catre E-Distributie Banat S.A., fiind transferata liniei electrice aeriene care strabate incinta, prin intermediul unui post de racordare. Pentru aceasta, beneficiarul va incheia contracte/protocoale cu administratorul retelei de transport a energiei electrice.

Pentru transferul de energie electrica spre E-Distributie Banat S.A., in zona sudica a terenului, in apropierea stalpului existent va fi pozitionat un container prefabricat cu functiunea de protectie, masura si legatura la reteaua de distributie.

## Alimentare cu apa

Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere.

## Canalizare

Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere. Apele pluviale de pe suprafata de teren vor ramane ca si pana acum in teren, surplusul fiind preluat de catre canalele de desecare din zona , care se mentin.

In faza de construirea parcului fotovoltaic se vor amplasa in teren toalete ecologice vidanjabile.

In faza de functionare –NU ESTE CAZUL; nu exista personal angajat pentru functionarea parcului fotovoltaic;

Datorita acestui lucru, nu este justificata realizarea unei retele de canalizare menajera sau a unui bazin vidanjabil. Toaletele ecologice in perioada de construire vor fi dotate cu lavoar (cu rezervor pentru apa avand capacitatea de 20 litri) si vas WC (cu un rezervor colector de 220 litri).

Apa utilizata la spalarea panourilor fotovoltaice nu va contine substante chimice, astfel incat infiltrarea naturala in sol sa nu creeze probleme de mediu si va fi adusa cu cisterna.

#### 4.4.4.Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

### Procesul de realizare al parcului fotovoltaic va consta în efectuarea următoarelor lucrări:

### - realizarea împrejmuirii;

### - montarea structurilor metalice;

### - montarea cablurilor;

### - montarea panourilor;

### - montarea stațiilor de transformare cu invertoare

### - realizarea căilor de acces pietonal și auto;

### - montarea sistemului de supraveghere;

### - racordarea instalației.

Pentru realizarea lucrărilor de execuție este necesara o perioadă de aproximativ 12  luni de la semnarea contractului de execuție. Durata de funcționare a parcului fotovoltaic este de 30 de ani.

Lucrările prevăzute sunt:

-împrejmuire

-montare structuri metalice

-montare cabluri

-montare panouri

-realizare acces și parcaje

-sistem de supraveghere

-instalație de racordare.

O parte dintre lucrări se vor realiza concomitent astfel nu se va depăși perioada maximă de 24 luni de implementare. În prezent nu se prevede dezafectarea parcului fotovoltaic propus, la finalul ciclului de 30 de ani putând fi aleasă varianta prelungirii duratei de viață prin reînnoirea panourilor.

### 4.4.5.Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Terenul pe care se propune proiectul  este liber de construcții.  Nu sunt necesare lucrări de demolare și refacere a terenului. La finalizarea proiectului terenul va fi utilizat ca zona industriala de producere energie verde.

#### 4.4.6.Eliminarea apelor uzate

#### - nu este cazul, se va amplasa o toaleta ecologica. Nu este cazul de rezolvare a unei rețele de canalizare, apele pluviale fiind deversate pe teren .

#### 4.4.7.Gestionarea  deseurilor

Tipurile și cantitățile de deșeuri catalogate conform HG nr. 856/2002 anexa nr. 2, cantități estimate a rezulta atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare sunt prezentate în continuare. În perioada de execuție tipurile de deșeuri rezultate sunt catalogate, conform Anexei 2 la categoria 17 – deșeuri din construcții și demolări și sunt prezentate codificat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate colectată pe perioada execuției (t) | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eliminare | Operator |
| 1. | 17 02 01 | Lemn | 1,5 | 1,5 | Constructor |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice | 0,2 | 0,2 |  |
| 3. | 17 04 05 | Fier și oțel | 0,01 | 0,01 |  |
| 4. | 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele cu conținut de azbest sau alte substanțe periculoase | 0,005 | 0,005 |  |

În perioada de funcționare nu sunt generate deșeuri.

Planul de gestionare al deșeurilor rezultate în perioada de execuție/funcționare

În perioada execuției, deșeurilor de construcție vor fi colectate selectiv și depozitate temporar  în containere ecologice sau pe suprafețe organizate în incinta șantierului, iar prin grija constructorului vor fi eliminate de pe amplasament, urmând a fi colectate și eliminate/valorificate de societăți specializate și autorizate pentru a efectua asemenea operații.

4.4.8.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse

Pentru functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate in perioada de construire se va folosi motorina.  Acestea se vor alimenta de la statii de distributie carburanti.  In caz de scurgeri accidentale se vor folosi materiale  absorbante.

In etapa de functionare nu se vor folosi substante chimice periculoase.

V.DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE;

Titularul proiectului a analizat trei variante de realizare a proiectului, plecand de la amplasamentul proiectului   si implicatiile realizarii proiectului asupra factorilor de mediu.

Alternativele studiate de titular au fost urmatoarele:

Alternativa  0

Nu se va derula nicio investitie noua. Nu se va modifica situatia existenta.

Scenariul neimplementarii proiectului nu poate fi considerat o opțiune fezabilă, deoarece proiectul este necesar, fiind impus de dezvoltare sectoriala, care este benefica tuturor: organizatiei, comunitatii locale, dezvoltarii urbane durabile.

Avantaje

-conservarea terenului

-evitarea impactului potențial negativ asupra amplasamentului.

Dezavantaje

- clar al unei politici de stagnare şi regres  şi nu se incadrează în perspectiva de dezvoltare a zonei.

Alternativa 1 (alternativa aleasă)-realizarea proiectului în locația și în parametri tehnici propuși.

Avantaje: Pentru aceasta alternativa s-au intreprins analize cost/beneficiu, care au dus la urmatoarele concluzii:

-Pentru aceasta alternativa s-au intreprins analize cost/beneficiu, care au dus la urmatoarele concluzii:

-varianta este judicioasa pentru factorul uman,

-varianta nu va avea un impact suplimentar semnificativ asupra mediului.

-calitatea apei, solului sau subsolului nu vor fi influentate de implementarea  proiectului propus, deoarece procesul tehnologic este de producere energie din surse regenerabile.

-se incadreaza in perspectiva dezvoltarii durabile

Dezavantaje: Amplasamentul proiectului este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb si Crisului Negru

Alternativa 2 – realizarii proiectului pe o suprafata mai mare, de 10 ha

Aceasta varianta are urmatoarele avantaje:

-varianta este judicioasa pentru factorul uman,

-calitatea apei, solului sau subsolului nu vor fi influentate de implementarea  proiectului propus, deoarece procesul tehnologic este de producere energie din surse regenerabile.

Dezavantajele variantei:

-Creste timpul de implementare a proiectului

-Cresc costurile de realizare a acestuia

-Se utilizeaza o suprafata mult mare mare din aria naturala protejata..

EVALUAREA ALTERNATIVELOR - REZUMAT

Mai sus au fost descrise alternativele rezonabile care au fost identificate și studiate, iar optiunea aleasa, varianta 1  de mai sus, are un impact strict local si redus asupra mediului, astfel incat indeplineste criteriul dezvoltarii durabile, care presupune armonizarea cerintelor socio-economice cu cele ale protectiei mediului inconjurator.

Justificarea alternativelor

Impactul asupra componentelor de mediu in fiecare din alternativele luate in calcul sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Componenta de mediu | Alternativa 0 | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Nici un impact | Lucrarile de construire nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Pot aparea situatii accidentale de impurificare a freaticului care pot fi controlate prin aplicarea de masuri de diminuare identificate. Lucrarile nu vor afecta semnificativ acviferul din zona. | Lucrarile de construire nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Pot aparea situatii accidentale de impurificare a freaticului care pot fi controlate prin aplicarea de masuri de diminuare identificate. Lucrarile nu vor afecta semnificativ acviferul din zona. |
| Aer | Nici un impact | in perioada de constructie vor fi antrenate in atmosfera pulberi si vor aparea emisii de gaze de esapament. In etapa de functionare nu vor rezulta emisii | in perioada de constructie vor fi antrenate in atmosfera pulberi si vor aparea emisii de gaze de esapament. In etapa de functionare nu vor rezulta emisii.. |
| Sol | Nici un impact | Posibile infestari ale solului cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de reducere si interventie propuse prin RIM. | Posibile infestari ale solului cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de reducere . Se utilizeaza o suprafata mult mai mare de teren. |
| Peisajul | Nici un impact | Impactul negativ nesemnificativ asupra peisajului avand in vedere ca in faza actuala terenul este neproductiv. | Impactul negativ nesemnificativ asupra peisajului avand in vedere ca in faza actuala terenul este neproductiv. |
| Mediul social economic | Nici un impact | Impactul pozitiv prin mentinerea locurilor de munca in firma . | Impactul pozitiv prin mentinerea locurilor de munca in firma |
| Sanatatea populatiei | Nici un impact | Nici un impact avand in vedere tehnologia utilizata. | Nici un impact avand in vedere tehnologia utilizata. |
| Biodiversitate | Nici un impact | Pe termen scurt și/sau lung, prin impact direct, indirect, secundar sau cumulativ, implementarea proiectului nu duce la afectarea semnificativă a vreunei specii de importanță comunitară menționată în formularul standard Natura 2000 al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru în nici una din fazele proiectului | Utilizarea unei suprafete mai mari din aria naturala protejata |

VI.O DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZĂ - ȘI O DESCRIERE SCURTĂ A EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT, ÎN MĂSURA ÎN CARE SCHIMBĂRILE NATURALE FAȚĂ DE SCENARIUL DE BAZĂ POT FI EVALUATE PRIN DEPUNEREA DE EFORTURI ACCEPTABILE, PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIVIND MEDIUL ȘI A CUNOȘTINȚELOR ȘTIINȚIFICE DISPONIBILE.

  - APA

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al orasului Chisineu Cris aparține unității Câmpiei de Vest a României, destrictul Câmpiei Crișurilor, partea sa vestică. Ca subunități de relief se disting două trepte, respectiv Câmpia Joasă a Crișurilor și Lunca Crișului Alb.

Câmpia Joasă a Crișurilor: Este o treaptă de relief cu înclinare pe direcția sud-est către nord-vest și prezintă altitudini cuprinse între 105 și 96 m. Această configurație sugerează imaginea unui vast con de dejecție asimetric. Panta extrem de redusă a talvegului a favorizat dezvoltarea fenomenelor de meandrare puternică a văii Crișului Alb. Debitul solid transportat a condus la o supraînălțare a patului Crișului Alb și a afluenților (canale de desecare), care în aceste condiții au migrat la suprafața câmpului. În sectorul orasului Chisineu Cris această câmpie prezintă un aspect tabular, plan, cu frecvente zone depresionare, foste zone de divagare ale Crișului Alb.

Lunca Crișului Alb: Pe întreg sectorul orasului Chisineu Cris, râul Crișul Alb a fost îndiguit pentru evitarea inundațiilor din deversări. Sectorul de luncă se mărginește la porțiunea dintre cele două diguri și are un aspect plan, cu zone de divagare ale râului Crișul Alb. La nivele scăzute ale debitului se observă meandrări puternice ale văii în cuvertura de aluviuni grosiere.

Din punct de vedere geologic teritoriul administrativ al localitatii Chisineu Cris este situat în Depresiunea Panonică, care în zonă cuprinde formațiuni de la paleozic la cuaternar, care apare la ”zi” prin alternanțe de nisipuri și argile.

Paleozoicul este reprezentat prin șisturi cristaline, metamorfozate în timpul orogenezei hercinice, care apar în munții Codru Moma sub forma unor fâșii alungite nord-sud.

În Munții Highiș – Drocea această formațiune formează zona centrală și este cunoscută sub numele de seria de Păiușeni cu o înclinare generală sudică, fiind străbătută de roci granitice (Granitele de Highiș) sau gnaisice (Gnaisele de Radna).

Permianul- aceasta formațiune are o dezvoltare destul în județ, în munții Highiș fiind reprezentată prin așa numita ”Serie neagră” (șisturi argiloase, titlite cuarțite negre), prin tufuri riolitice și roci granitice.

Din punct de vedere hidrografic teritoriul administrativ al orasului Chisineu Cris aparține bazinului hidrografic al Crișului Alb, sectorul său inferior. Rețeaua hidrografică permanentă este formată de Râul Crișul Alb și afluentul acestuia Canalul Morilor. Râul Crişul Alb (cod cadastral III – 1) izvorăște de pe pantele estice ale Munților Bihorului, râul având o lungime de 234 km pe teritoriul României, panta medie de 4‰ și un coeficient de sinuozitate de 1,92, iar suprafața bazinului colector este de 4.240 km2.

Colectează 42 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Sebiș, Sighișoara, Cigher (L = 56 km, S = 856 km2), Matca (L = 41 km, S = 257 km2), Canalul Morilor (L = 45 km, S = 630 km2), Canalul Militar (L = 23 km, S = 175 km2) și Budieru.

Denivelările cele mai mari le înregistrează în afara limitelor județului, respectiv în zona montană (9 – 25 m/km), pentru ca în depresiuni şi în câmpie valoarea pantei să scadă între 0,7 şi 0,3 m/km, datorită intenselor procese de colmatare. Prezența râului Crișul Alb, ce desparte orașul în două părți, dă posibilitatea practicării unor culturi irigate, folosindu-se apa ca sursă de alimentare.

Digurile de protecție, înălțate și refăcute în perimetrul orașului și în aval, în anul 1974, împiedică inundarea localității mai ales primăvara după topirea zăpezilor.

Valorile debitelor și ale scurgerii înregistrează variații lunare condiționate de particularitățile surselor de alimentare. Pentru bazinul Crișului Alb este de menționat faptul că viiturile sunt frecvente toamna și iarna datorită influenței oceanice. Relativ paralel cu râul Crișul Alb curge Canalul Morilor, acesta fiind desprins din Crișul Alb în amonte de Buteni și reintegrat acestuia înainte de intrarea în localitatea Vărsan. Pe teritoriul comunei Socodor lungimea Canalului Morilor este 9,5 km. Acest canal este unul de tip antropic, fiind inițial amenajat pentru alimentarea cu apă a morilor hidraulice instalate pe traseu. Pe parcursul timpului canalul a primit si alte funcțiuni, respectiv de colector al pâraielor ce vin din zona Dealurilor Cuiedului, de alimentare cu apă a eleșteelor de la Ineu și din aval până la Chisineu Cris. Considerații hidrogeologice Din punct de vedere hidrogeologic, teritoriul administrativ al orasului Chisineu Cris aparține conului aluvionar al Crișului Alb. Față de axa Crișului Alb se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la sud de râu ocupă o suprafață mult mai mare față de sectorul situat la sud de Crișul Alb.

Limitele acestei hidrostructuri sunt următoarele: la sud o linie ce trece prin dreptul localităților Seleuș, Zărand, Șimand; la nord limita județului Arad iar la vest granița de stat cu Ungaria. De menționat că în lungul limitei nordice conului aluvionar al Crișului Alb se întrepătrund cu cele ale conului Mureșului delimitarea lor fiind dificilă. Pe marginea estică a conului aluvionar al Crișului Alb între Seleuș și Șepreuș pe o lungime de cca. 23 km, se individualizează un sector de depuneri aluvionare grosiere – bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, acoperite cu un strat argilor de grosime variabilă 1-8 m. Bolovănișurile au un grad limitat de rulare, parte din acestea fiind aduse de torenți ce coboară pe versantul verstic al Codru Moma. Bolovănișurile au un grad limitat de rulare, parte din acestea fiind aduse de torenți ce coboară pe versantul vestic al Munților Codru Moma. Prezența a numeroase elemente de roci care nu provin din Munții Codru Moma, precum și panta terenului care urcă de la Crișul Alb spre Mureș pe o diferență de nivel de 17 m pe 25 km lungime, ne face să presupunem că într-o anumită perioadă a evoluției sale, Crișul Alb curgea aproximativ pe actualul traseu al canalului Teuz. Acviferul din depozitele aluvionare grosiere ale acestui sector comunică cu depozitele conului de dejecție al râului Crișul Alb și din cauză că nu pot fi delimitate din punct de vedere hidrologic, au fost luate în considerație împreună cu depozitele propriu-zise ale conului, atât ca suprafață cât și ca rezervare de apă subterană. Depunerile aluvionare ale conului diferă ca granulometrie și grosime, atât pe direcția NS și EV. Astfel, pe linia Sintea Mare – Zărand lățimea conului este de cca. 10 km, iar grosimea depozitelor aluvionare de 30-40 m. Granulația formațiunilor este preponderent grosieră (pietrișuri cu nisipuri și bolovănișuri) cu diametre de 7-25 cm, cu un grad limitat de rulare. Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalații lenticulare de argile nisipoase și prafuri argiloase care nu asigură decât parțial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalațiile argiloase sunt în general mai groase și din ce în ce mai numeroase spre extremitățile vestice, nordice și sudice. Stratele acvifere au caracter ascensional nivelul piezometric situându-se între 3-7 m.

In cazul neimplementarii proiectului nu se prevad modificari asupra calitatii apei freatice din zona, eventual o deteriorare a calitatii acesteia  prin  utilizarea in continuare a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor pe terenurile agricole.

6.2.AER

Pentru caracterizarea elementelor de climat specifice orasului Chisineu Cris, au o valoare deosebită, datele staţiunii meteorologice Arad, la 20 km în sudul teritoriului.

Pe baza datelor acestei staţiuni, a vegetaţiei, precum şi a solurilor, se poate conchide că comuna Socodor  are un climat ceva mai secetos decât cel caracteristic pentru câmpia Tisei.

Temperatura

Temperatura medie anuală este de 10,8 C şi care depăşeşte media anuală a ţării cu 1,1 °C.

Temperatura medie pe anotimpuri este următoarea

iarna, + 0,07°C

primăvara,+11,00°C

vara, +20,8°C

toamna, +11,6°C

Din datele de mai sus rezultă că iernile sunt blânde, verile relativ călduroase, iar diferenţele de temperatură între anotimpuri pronunţate.

Temperaturile decadale variază în timpul lunii martie între 3,3°C şi 7,7°C, dar frecvent în această lună apar temperaturi sub 0°C. In perioada anilor 1941 - 1950, luna martie a prezentat în medie 15,7 zile cu temperaturi sub 0°C.

Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 39,7°C, in luna iunie 1950, iar minima absolută -28,6°C, în februarie 1947.

Amplitudinea maximă anuală a fost de 22,2°C, în anul 1950. Creşterea acestei amplitudini (68,3°C) se datorează în special temperaturilor minime din iarnă.

Frecvenţa brumelor de toamnă şi primăvară este redusă. Astfel, în perioada 1941 - 1950 în luna aprilie au căzut brume numai în 3 ani din 10.

Primăvara are în medie 20 zile de îngheţ care periclitează culturile timpurii.

Precipitaţiile. Media anuală a precipitaţiilor înregistrată la Arad este de 584,3mm. Lunile cele mai secetoase sunt ianuarie, februarie şi martie, iar cele mai ploioase, mai, iunie şi iulie. Cele mai ambundente precipitaţii cad în primăvară 26,5%, vara 30,6%, toamna 24,3% şi iarna 18,6%.

Analizând paralel cifrele temperaturilor şi precipitaţiilor, indicele de ariditate şi umiditate relativă a aerului, arată un deficit de umiditate în lunile iulie, august şi septembrie. Din cauza acestui deficit suferă mai ales plantele cultivate pe terenurile nisipoase din jurul comunei.

Zăpada cade în fiecare iarnă şi stratul atinge media de 57,7cm, dar terenul nu rămâne acoperit mult din cauza zilelor relativ calde care topesc zăpada.Repartizarea zăpezii nu este uniformă, din cauza vânturilor ce bat în regiune. In general spulberarea se face de pe terenurile ridicate situate la nord şi vest a comunei. In ultimul timp s-a putut semnala o periodicitate a iernilor cu zăpadă multă şi care s-a menţinut mai mult timp, cu ierni în care stratul de zăpadă a fost efemer.

Astfel, în anii 1955 - 1960, au fost ierni călduroase cu zăpadă puţină, în comună nu s-au folosit săniile. De asemenea, se poate relata că în anul 1957, un cactus ce a crescut pe lotul şcolar, lângă seră a rămas netransplantat pentru iarnă. Planta a vegetat până după 1 ianuarie când a căzut primul îngheţ la care nu a mai rezistat. începând cu anii 1960 -1966, iernile au fost bogate în zăpadă, care s-a menţinut mult (săniile părăsite odinioară, au fost puse din nou în folosinţă)..

Vânturile cele mai frecvente bat din sectorul nord si sud. Cel mai puternic deşi are o frecvenţă mai mică este cel nordic.

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc. In etapa de functionare, sursele de poluare sunt motoarele masinilor care asigura mentenanta.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

-curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

-Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

-Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

-Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

-Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

-Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

In etapa de functionare nu vor rezulta emisii in aer.

6.3.SOL

Solul prin poziția, natura și rolul său, este produsul interacțiunii dintre mediul biotic și abiotic, fiind un organism viu, în care se desfășoară o viață intensă și care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic. În condiții antropice, datorită unei anumite utilizări, amenajări teritoriale, chimizări etc, sistemul sol poate fi perturbat, iar funcționarea lui deranjată, afectând calitatea solului. În asemenea situații, diferitele soluri se comportă diferit, în funcție de proprietățile lor.

Pentru teritoriul orasului Chisineu Cris nu există date care să confirme poluarea certă a solurilor. Potențialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natură biologică. Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor este depunerea întâmplătoare pe sol a deșeurilor menajere și a reziduurilor și dejecțiilor zootehnice. Dejecțiile zootehnice au un conținut ridicat de materie organică ușor biodegradabilă și de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un îngrășământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimțit la distanțe mari, impun aplicarea acestora ca îngrășăminte pe terenurile agricole în cantități moderate și numai după ce au fost compostate în condiții controlate. Administrate în cantități prea mari, dejecțiile zootehnice determină apariția riscului poluării solului datorită depășirii capacității de absorbție a solului respectiv. Un potențial poluator ar putea fi și substanțele chimice pentru combaterea dăunătorilor administrate incorect.

Surse de poluare a solului

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului sunt :

- deseuri menajere depozitate necontrolat;

- scurgeri accidentale de carburanti pe sol.

In etapa de functionare nu vor exista surse de poluare a solului.

6.4.BIODIVERSITATE

Amplasamentul proiectului este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb. În vecinătate cele mai apropiate apropiate arii rpotejate sunt situate la peste  4,5 km ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărșad respectiv la peste 5 km ROSCI0350 Lunca Teuzului.

Coordonatele perimetrului proiectului în STEREO 70 Dealul_Piscului_1970

Tabelul (anexa 6B, 1682/2023) Informații minime pentru localizarea spațială a proiectului

| Nr. crt. | X (longitudine) | Y (latitudine) | Perimetru | Alte informații (ex: nume obiectiv, km aferent coordonatelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF. NR. 302496 | Punctele care delimiteaza perimetrul suprafeței de teren aferentă proiectului | Amplasamentul are ca vecinătăți terenuri arabile private. Conform CF nr 302585 si CF nr. 302496 Chisineu-Cris, pe amplasament nu se afla nici o constructie. Terenul nu este imprejmuit. Accesul auto cat si cel pietonal in incinta se va realiza din drumul DE 596. Cursul râului Crișul Alb este situat la 1,9 km față de perimetrul proiectului. |
| 1 | 562378.241 | 236073.615 |  |  |
| 2 | 562335.910 | 236444.615 |  |  |
| 3 | 562334.490 | 236445.755 |  |  |
| 4 | 562193.265 | 236456.534 |  |  |
| 5 | 562215.566 | 236086.030 |  |  |
| CF. NR. 302585 |  |  |
| 1 | 563071.950 | 236380.922 |  |  |
| 2 | 563072.836 | 236397.899 |  |  |
| 3 | 563062.850 | 236398.421 |  |  |
| 4 | 563061.963 | 236381.444 |  |  |

ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru a fost desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.

ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

Aria protejată a fost confirmată ca sit SPA în 2007, în prezent având o suprafață de  39.158,60 ha, coordonatele de referință: 21.0120250 E, 46.0088694 N. Este situată în regiunea  administrativă: NORD-VEST, VEST, județele Arad, Bihor pe teritoriul UAT al comunelor: Cermei, Chişineu Criş, Grăniceri, Macea, Mişca, Olari, Pilu, Sântana, Socodor, Sintea Mare, Şepreuş, Șicula, Șimand, Zărand, Zerind din județul Arad repectiv, Avram Iancu  din județul Bihor. Regiunea biogeografică este  Continentală (1.05%), Panonică (98.95%).

În baza prevederilor tabelului nr.13 din Anexa nr. 5A la Anexa la Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023, în tabelul următor sunt prezentate date privind ariile naturale protejate de interes comunitar potențial afectate de implementarea proiectulu

Tabelul nr. 13 (cf. ghid1682/2023) Date privind ANPIC afectată de implementarea PP

| Nume și cod ANPIC | Suprafața (ha) | Importanță/ Rol | Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Regiunea/re giunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP | Relații le ANPIC cu alte ANPIC | Alte particularități |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | 39158.6 | Zona importantă pentru eretele sur (Circus pygargus) și vânturel de seară (Falco vespertinus) | Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci, aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Anexă din 27 iunie 2016 în vigoare de la 13 octombrie 2016 | Decizia nr. 191/13.04.2022 | CON 1.05% PAN 98.95% | Pajiști (50%), Agricole (terenuri arabile) (33%), Acvatice (6%), Forestiere (10%) | ROSPA0015 se suprapune cu ROSCI0048 Crișul Alb, ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărșand, ROSCI0350 Lunca Teuzului – ROSCI0049 Crișul Negru 2.97 Rezervația de soluri sărăturate Socodor, 2.98 Arboretul Macea, VI.1 Pădurea Lunca -colonie de stârci, VI.2 Pădurea Socodor -colonie de stârci.. | Face parte din Complexul de Arii Protejate Crișuri | Prioritatea numărul 6 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus î |

Lista speciilor menționate în articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evalaurea efectivelor populaționale la nivelul sitului Natura 2000 conform Formularului standard Natura 2000 pentru  ROSPA0015 revizuit în 17.09.2021

| Nr. crt. | Grup | Cod | Denumire ştiințifică | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
|  | B | A293 | Acrocephalus melanopogon | R |  | 4 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A229 | Alcedo atthis | R | 20 | 30 | p | P |  | C | C | C | C |
|  | B | A054 | Anas acuta (Rață sulițar) | C | 100 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A056 | Anas clypeata(Rață lingurar) | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A052 | Anas crecca(Rață pitică) | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A050 | Anas penelope(Rață fluierătoare) | C | 800 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A053 | Anas platyrhynchos(Rață mare) | C | 8000 | 12000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A055 | Anas querquedula(Rață cârâitoare) | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A051 | Anas strepera(Rață pestriță) | R | 5 | 8 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A051 | Anas strepera(Rață pestriță) | C | 100 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A394 | Anser albifrons albifrons | W | 250 | 2000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A043 | Anser anser(Gâscă de vară) | C | 100 | 150 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A255 | Anthus campestris | R | 30 | 60 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A259 | Anthus spinoletta(Fâsă de munte) | W | 8 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A404 | Aquila heliaca | C | 1 | 3 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A089 | Aquila pomarina | R | 1 | 2 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) | R | 200 | 250 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A029 | Ardea purpurea | R | 10 | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A029 | Ardea purpurea | C | 20 | 40 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A024 | Ardeola ralloides | R | 3 | 5 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A222 | Asio flammeus | R |  | 2 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A222 | Asio flammeus | W | 5 | 15 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A059 | Aythya ferina(Rață cu cap castaniu) | R | 100 | 150 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A059 | Aythya ferina(Rață cu cap castaniu) | C | 2000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A061 | Aythya fuligula(Rață moțată) | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A060 | Aythya nyroca | R | 18 | 22 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A060 | Aythya nyroca | C | 70 | 100 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A021 | Botaurus stellaris | R | 5 | 6 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A067 | Bucephala clangula(Rață sunătoare) | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A403 | Buteo rufinus | C | 1 | 3 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A149 | Calidris alpina(Fungaci de țărm) | C | 300 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A147 | Calidris ferruginea(Fungaci roşcat) | W |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A146 | Calidris temminckii(Fungaci pitic) | W |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A224 | Caprimulgus europaeus | R | 7 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A136 | Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic) | R | 25 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A136 | Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic) | C | 50 | 80 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A137 | Charadrius hiaticula (Prundăraş gulerat mare) | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A196 | Chlidonias hybridus | R | 20 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A197 | Chlidonias niger | R |  | 3 | p | P |  | D |  |  |  |
|  | B | A031 | Ciconia ciconia | R | 20 | 25 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A030 | Ciconia nigra | R | 3 | 4 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A030 | Ciconia nigra | C | 40 | 150 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A080 | Circaetus gallicus | R | 1 | 1 | p | C |  | C | B | C | C |
|  | B | A081 | Circus aeruginosus | R | 8 | 10 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A082 | Circus cyaneus | W | 40 | 60 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A084 | Circus pygargus | R | 6 | 9 | p | C |  | A | B | B | B |
|  | B | A373 | Coccothraustes coccothraustes(Botgros) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A207 | Columba oenas(Porumbel de scorbură) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A231 | Coracias garrulus | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A348 | Corvus frugilegus(Cioara de semănătură) | R | 800 | 1000 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A113 | Coturnix coturnix(Prepeliță) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A122 | Crex crex | R | 20 | 30 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată) | C | 6 | 12 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A238 | Dendrocopos medius | P | 40 | 80 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A429 | Dendrocopos syriacus | P | 15 | 25 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A236 | Dryocopus martius | P | 6 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A027 | Egretta alba | C | 30 | 80 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A026 | Egretta garzetta | R | 22 | 27 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A511 | Falco cherrug | C | 1 | 3 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A098 | Falco columbarius | W | 3 | 6 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A103 | Falco peregrinus | W | 1 | 2 | i | C |  | C | B | C | C |
|  | B | A096 | Falco tinnunculus(Vânturel roşu) | R | 60 | 80 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A097 | Falco vespertinus | R | 53 | 68 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A097 | Falco vespertinus | C | 100 | 300 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A125 | Fulica atra(Lişiță) | R | 300 | 500 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A125 | Fulica atra(Lişiță) | C | 4000 | 6000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A153 | Gallinago gallinago(Becațină comună) | R |  | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A153 | Gallinago gallinago(Becațină comună) | C | 200 | 400 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A002 | Gavia arctica | W | 15 | 20 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A001 | Gavia stellata | W | 8 | 10 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A127 | Grus grus | C | 10 | 40 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A075 | Haliaeetus albicilla | P | 1 | 1 | p | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A075 | Haliaeetus albicilla | W | 2 | 5 | i | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A092 | Hieraaetus pennatus | R | 1 | 2 | p | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A131 | Himantopus himantopus | R | 5 | 22 | p | C |  | C | C | B | C |
|  | B | A299 | Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A022 | Ixobrychus minutus | R | 30 | 70 | p | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A233 | Jynx torquilla(Capîntortură) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A338 | Lanius collurio | R | 200 | 400 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A339 | Lanius minor | R | 300 | 400 | p | P |  | C | B | C | B |
|  | B | A459 | Larus cachinnans(Pescăruş pontic) | C | 400 | 800 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A182 | Larus canus(Pescăruş sur) | C | 800 | 1000 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A183 | Larus fuscus(Pescăruş negricios) | C | 6 | 20 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A176 | Larus melanocephalus | C | 1 | 5 | i | P |  | D |  |  |  |
|  | B | A179 | Larus ridibundus(Pescăruş râzător) | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A150 | Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol) | C | 2 | 6 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) | R |  | 10 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) | C | 500 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A291 | Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi) | R | 100 | 180 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A292 | Locustella luscinioides(Greluşel de stuf) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A290 | Locustella naevia(Greluşel pătat) | R | 4 | 8 | i | C |  | C | C | B | C |
|  | B | A246 | Lullula arborea(Ciocarlia de padure) | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A270 | Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi) | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A271 | Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A272 | Luscinia svecica | R | 1 | 2 | p | P |  | C | C | B | C |
|  | B | A068 | Mergus albellus | W | 8 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A070 | Mergus merganser(Ferestraş mare) | C | 10 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A383 | Miliaria calandra(Presură sură) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A073 | Milvus migrans | R | 2 | 3 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A262 | Motacilla alba(Codobatură albă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A260 | Motacilla flava(Codobatură galbenă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A319 | Muscicapa striata(Muscar sur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A160 | Numenius arquata(Culic mare) | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A158 | Numenius phaeopus(Culic mic) | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | B | B |
|  | B | A023 | Nycticorax nycticorax | R | 80 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A277 | Oenanthe oenanthe(Pietrar sur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A337 | Oriolus oriolus(Grangur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A094 | Pandion haliaetus | C | 6 | 10 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A072 | Pernis apivorus | R | 2 | 3 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A017 | Phalacrocorax carbo(Cormoran mare) | C | 300 | 600 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | R |  | 1 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A151 | Philomachus pugnax | C | 2000 | 10000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A273 | Phoenicurus ochruros(Codroş de munte) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A274 | Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure) | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A314 | Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A234 | Picus canus | P | 2 | 5 | p | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A034 | Platalea leucorodia | R |  | 11 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A034 | Platalea leucorodia | C | 30 | 60 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A032 | Plegadis falcinellus | R |  | 6 | p | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A140 | Pluvialis apricaria | C | 50 | 300 | i | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A141 | Pluvialis squatarola(Ploier argintiu) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) | R | 40 | 60 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) | R | 2 | 4 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) | C | 8 | 16 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) | R | 6 | 12 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A120 | Porzana parva | R | 3 | 6 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A118 | Rallus aquaticus(Cârstel de baltă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A132 | Recurvirostra avosetta | R | 20 | 60 | p | R |  | B | B | C | C |
|  | B | A132 | Recurvirostra avosetta | C | 80 | 150 | i | R |  | B | B | C | C |
|  | B | A336 | Remiz pendulinus(Boicuş) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A249 | Riparia riparia(Lăstun de mal) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A249 | Riparia riparia (Lăstun de mal) | C | 200 | 800 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A275 | Saxicola rubetra(Mărăcinar mare) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A276 | Saxicola torquata(Mărăcinar negru) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A361 | Serinus serinus(Cănăraş) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A193 | Sterna hirundo | R | 5 | 10 | p | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A193 | Sterna hirundo | C | 20 | 100 | i | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A210 | Streptopelia turtur(Turturică) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A351 | Sturnus vulgaris(Graur) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A311 | Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A310 | Sylvia borin(Silvie de grădină) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A308 | Sylvia curruca(Silvie mică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A307 | Sylvia nisoria | R | 20 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | R | 20 | 40 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | C | 300 | 500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A048 | Tadorna tadorna (Călifar alb) | C | 4 | 8 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A161 | Tringa erythropus (Fluierar negru) | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A166 | Tringa glareola | C | 300 | 800 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A164 | Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A165 | Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A163 | Tringa stagnatilis (Fluierar de lac) | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) | R | 10 | 40 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) | C |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A283 | Turdus merula (Mierlă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A285 | Turdus philomelos (Sturz cântător) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A287 | Turdus viscivorus (Sturz de vâsc) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A232 | Upupa epops (Pupăză) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâț) | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâț) | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | C | B |

Pop. = situația populației=mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național(A: 100≥p>15%, B: 15≥p>2%, C: 2≥p>0%);

Conserv. = Coonservare=gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective și posibilitățiile de refacere (a-conservare excelentă, b-conservare bună, C-conservare medie sau redusă);

Izolare = mărimea și densitatea populației specie prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul national (A- populație aproape izolată, B-populației neizolată dar la limita ariei de distribuție, C-populației neizolată cu o arie de răspândire extinsă;

Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea specie respective (A-valoare excelentă, B-valoare bună, C-valoare considerabilă).

Pentru identificarea speciilor de importanță comunitară menționate în formularul standard al ariei protejate  ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru prezente în amplasamentul proiectului propus au fost utilizate:

- datele spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar prezentate în  ”Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci”,

-datele culese prin observațiile în teren,

-datele din baze de date specifice (rombird.ro, ornitodata.ro, openbirdmaps.ro) iar toate acestea au fost corelate cu cerințele ecologice ale speciilor protejate în sit.

Specii menționate în formularul standard prezente și potențial prezente în amplasamentul proiectului propus și în vecinătate

| Nr. crt. | Specie protejată în sit | Date privind relația speciei cu zona proiectului propus | Directivă Păsări 147/2009/CE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anser albifrons | Gârlița mare iernează în zonele agricole cu porțiuni mlăștinoase și ochiuri de apă deschise. Se hrănețte cu materiale vegetale (boabe de grâu/porumb, frunze de graminee, rapiță etc.). La aprox 1000 m sud de amplasament au fost observate peste 100 de exemplare. | Anexa IIA, Anexa IIIA |
|  | Anthus campestris | Fâsa de câmp este o o specie migratoare, cuibăritoare în România. Sosește de obicei în luna aprilie și pleacă în luna august. Perioada de reproducere se desfășoară de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii august. Preferă habitatele deschise și uscate cu vegetație scundă și tufișuri izolate cum sunt habitatele stepice, marginile terenurilor agricole, pășunile, dar și habitatele semi-deșertice. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru specia este prezentă pe suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | Anexa I |
|  | Anthus spinoletta | Fâsa de munte cuibăreşte exclusiv pe înălţimile fără păduri, ale Carpaţilor, instalîndu-şi cuibul pe sol, lângă bolovani. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru întregul sit constituie habitat adecvat pentru specie. Amplasamentul proiectului constituie habitat atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | - |
|  | Aquila heliaca | Acvila de camp cuibărește în pădurile sau pâlcurile de arbori din zona de stepă sau din câmpii deschise, dar și din zone deluroase, adeseori în apropierea apei. Vânează în zone deschise, adesea cultivate. Perioada de reproducere începe în intervalul martie-mai. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. În cursul observațiilor a fost observat un exemplar la în zona amplasamentului proiectului. | Anexa I |
|  | Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică preferă pentru cuibărit pădurile mature de foioase, în general de stejar, din zonele de deal, șes și cele de luncă. Cuibărește în păduri în vecinătatea cărora există pășuni, câmpii umede și zone agricole, suficient de mari pentru procurarea hranei. Oaspete de vară, sosind de regulă la mijlocul lunii aprilie (rareori, unele exemplare chiar la sfârșitul lunii martie) și migrează spre cartierele de iernare în septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. În cursul observațiilor a fost observat un exemplar la aprox. 500 m față de amplasamentul proiectului. | Anexa I |
|  | Asio flammeus | Ciuful de câmp este specific zonelor deschise reprezentate de păşuni, stufărişuri, mlaştini şi terenuri agricole. Este activă noaptea, dar poate vâna şi în crepuscul sau chiar ziua. Soseşte din cartierele de iernare la sfârşitul lunii martie şi început de aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | Anexa I |
|  | Ciconia ciconia | Barza albă este o specie antropofilă, majoritatea cuiburilor fiind amplasate în zone populate sau în apropierea acestora. Sosește începând cu luna martie și pleacă înapoi în cartierele de iernare la sfârșitul lui august - începutul lui septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observați 3 indivizi în zbor în zona proiectului. | Anexa I |
|  | Circaetus gallicus | Șerparul preferă un mozaic de habitate cu zone împădurite folosite pentru cuibărit şi zone deschise preferate pentru hrănire. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Circus cyaneus | Eretele vânăt cuibărește în regiuni deschise, în special pajiști/pășuni, dar și zone mlăștinoase, plantații tinere de conifere, turbării din taiga, terenuri agricole din zone joase sau deluroase. Iernează în zone deschise, în special la altitudini mai mici și este întâlnit adesea pe terenurile agricole. Prezentă doar în sezonul rece, în principal din octombrie până în martie/ începutul lunii aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observați 2 indivizi în zona proiectului. | Anexa I |
|  | Coracias garrulus | Dumbrăveanca este o specie de zone deschise, largi, însorite și cu precipitații mai reduse. Cuibărește în zone de pajiști/pășuni sau mozaicuri cu culturi agricole (suprafețe reduse), cu arbori maturi cu scorburi, în care cuibărește. Migratoare, cuibăritoare în România. Sosește de obicei la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai și pleacă în luna august. Prin planul de management nu este menționată în zona proiectului. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor însă este prosibilă prezența acesteia. | Anexa I |
|  | Corvus frugilegus | Cioara de semănătură este prezentă în parcuri, terenuri agricole, pășuni, fânațe, localități. Cuibărește atât în localități cât și în zonele deschise, în aliniamente de arbori sau pâlcuri de pădure / plantații. În amplasament au fost observate peste 40 de exemplare. | Anexa IIB |
|  | Egretta alba (Ardea alba) | Egreta albă este legată de habitatele acvatice naturale, întinse, cu suprafețe mari de stuf, în care își amplasează coloniile (în zone retrase, izolate). Cuibărește în România, fiind prezentă la noi tot timpul anului. Este parțial migratoare, multe exemplare rămân și peste iarnă dacă nu sunt condiții climatice severe. Au fost observate 9 exempalre la aprox. 1000 m distanță sud de amplasament. | Anexa I |
|  | Falco cherrug | Șoimul dunărean este o specie caracteristică zonelor deschise, aride de stepă cu pâlcuri de pădure şi păşuni. Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii martie. Femela depune de obicei 3-5 ouă la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco columbarius | Șoimul de iarnă este caracteristic zonelor joase împădurite, păşunilor şi mlaştinilor. Cuibăritoare în nordul continentului european. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco peregrinus | Șoimul călător este o specie care iernează în sit. Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco tinnunculus | Vânturelul roșu cuibărește atât în localități cât și în zone deschise reprezentate de pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori maturi, livezi, liziere, zăvoaie. Vânează micromamifere, insecte, reptile, păsări de talie mică. Amplasamentul proiectului și vecinătățile sunt importante ca habitat de hrănire atât în prezent cât și după implementarea proiectului. Au fost observate în zbor de hrănire 3 exemplare. | - |
|  | Falco vespertinus | Vânturelul de seară cuibărește în special în habitate semideschise, precum pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori maturi, păduri de mici dimensiuni (plantații de salcâm), zăvoaie, unde sunt prezente cuiburi de corvide: colonii de cioară de semănătură sau cuiburi izolate de cioară grivă și coțofană. Pentru cuibărit, ocupă cuiburi ale acestor specii. Migratoare pe întreg arealul de răspândire. Sosește în Europa începând cu sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai și pleacă înspre cartierele de iernare la sfârșitul lunii septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Hieraaetus pennatus | Acvila mica preferă pentru cuibărire habitatele forestiere în preajma cărora se află zone deschise, naturale sau mozaicuri agricole, propice pentru procurarea hranei. Tipurile de păduri în care specia cuibărește pot varia. Sosește din cartierele de iernare în luna aprilie și părăsind locurile de cuibărire în luna august - începutul lunii septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Lanius collurio | Sfrânciocul roșiatic cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. Intră inclusiv în localități unde găsește habitate propice (terenuri virane de la periferie, parcuri, grădini etc.). Cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de obicei începând cu sfârșitul lunii aprilie / începutul lunii mai și pleacă înapoi spre locurile de iernare spre sfârșitul lunii august. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire iar vegetația arbustivă din canalul care mărginește drumul de exploatare este folosită pentru cuibărit. Au fost identificate 3 exemplare. | Anexa I |
|  | Lanius minor | Sfrânciocul cu frunte neagră cuibărește în habitate deschise, de pajiști sau mozaicuri agricole, cu arboret, zăvoaie. Cuibărește frecvent în arborii de pe marginea șoselelor. Vânează insecte de talie mare (în special ortoptere și coleoptere și ocazional păianjeni sau alte nevertebrate. Foarte rar consumă și micromamifere sau păsări de talie mică. A fost obervat un exemplar în vecinătatea proiectului în tufărișurile din lungul drumului de exploatare. | Anexa I |
|  | Miliaria (Emberiza) calandra | Presura sură este caracteristică zonelor agricole deschise, predominant cu cereale, plante de nutreț și leguminoase, în pajiști cu tufișuri, dar și în zone semi-naturale de la periferia zonelor rurale. Parțial migratoare. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observate 10 exempalre în ampalsamentul proiectului | - |
|  | Milvus migrans | Gaia neagă este caracteristică pădurilor situate înapropierea zonelor umede. Soseşte din cartierele de iernare în martie. Cuibăreşte în scobiturile stâncilor şi în copaci înalţi. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Motacilla alba | Codobatura albă cuibărește în special în habitate deschise și semideschise (zone umede, zone costiere, habitatele agricole, parcuri, grădini, zone antropizate etc.). Se hrănește cu artropode, crustacee mici, melci etc. Amplasamentul proiectului constituie habitat de cuibărit și hrănire. Au fost observate 2 exemplare. | - |
|  | Motacilla flava | Codobatura galbenă este frecventă în zonele agricole mai ales în vecinătatea apelor unde găsește cu ușurință hrană. Se hrănește cu insecte, păianjeni, moluște etc. Cuibărește în zone deschise, ampalsamentul proiectului constituind habitat pentru hrănire și cuibărit. Au fost observate 7 exemplare. | - |
|  | Pernis apivorus | Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. Cuibăreşte adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură (Corvus frugilegus). Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii mai. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului este important pentru specie ca habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. A fost observat 1 exemplar în zbor la 500 m de ampalsamentul proiectului | Anexa I |
|  | Saxicola rubetra | Mărăcinarul mare este întâlnit în zone deschise, cu puncte de unde sa poata vedea intinderea, asa cum sunt vegetatia joasa sau gardurile. Traieste pe pajisti, miristi si plantatii tinere de conifere. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Saxicola torquata (S. torquatus rubicola) | Mărăcinarul negru preferă zone uscate, cu vegetatie mica si rara, ziduri sau garduri pe care le foloseste ca punct de observatie. Populeaza campiile si zonele cu tufisuri si vegetatie mica. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Prezent în lungul canalului care mărginește drumul de exploatare. 13 exemplare observate. | - |
|  | Sturnus vulgaris | Graurul cuibărește în habitate deschise unde sunt prezente locuri propice de cuibărire, reprezentate de arbori scorburoși și construcții antropice în care se găsesc cavități, cu acces la locuri de hrănire de tipul zonelor agricole sau alte zone cu vegetație scundă, inclusiv parcuri și grădini. În afara perioadei de cuibărire este prezent într-o varietate mare de habitate, dar mai ales în habitatele agricole. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Peste 70 de indivizi în amplasament și vecinătate. | Anexa IIB |
|  | Sylvia atricapilla | Silvia cu cap negru folosește habitatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine dezvoltat. Este prezent în pădurile de foioase și de amestec, mai ales în zonele de lizieră, bogate în tufărișuri. Poate cuibări și în parcuri sau grădini, cu aspect natural, cu vegetație subarbustivă abundentă. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Sylvia curruca | Silvia mica folosește zone cu tufișuri dese, garduri vii din grădini și crânguri tinere. Cuibărește în zone agricole tradiționale, mozaicate (cu șiruri de tufe între parcele), parcuri cu tufărișuri, în conifere tinere, grădini cu tufărișuri și arbuști fructiferi, chiar și în mărăcinișuri dense. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Turdus merula | Mierla cuibărește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în majoritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamente de tufișuri, grădini și parcuri. Majoritar sedentară. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observate 2 exemplare. | Anexa IIB |
|  | Vanellus vanellus | Nagâtul este o specie care cuibărește într-o varietate mare de habitate deschise, cum sunt terenurile arabile, pășuni, fânațe, pajiști naturale sau zone umede. În afara sezonului de cuibărire preferă terenurile arabile cu arături proaspete, pajiștile, dar se hrănește și pe malul apelor. Majoritatea exemplarelor migratoare. Nu este menționată prin planul de management în zona proiectului. Prezent în amplasament și vecinătate, 18 exempalre. | Anexa IIB |
| Concluzii -dintre speciile menționate pe formularul standard au fost identificate 18 specii în amplasament sau vecinătate (pâna la aprox. 1,5 km) -au fost înregistrate peste 286 indivizi -raportat la directiva păsări, dintre speciile observate 8 sunt listate pe anexa I, 5 pe anexele II și/sau III iar 5 nu sunt menționate în anexele directivei |

Anexa I cuprinde specii care fac obiectul unor măsuri speciale de conservare privind habitatul lor pentru a asigura supraviețuirea și reproducerea lor în zona lor de distribuție.

Datele privind speciile și habitatele posibil afectate de PP sunt prezentate conform conform structurii tabelului nr. 14 (Date privind speciile și habitatele posibi afectate de PP) din cadrul Anexei nr. 5A (Conținutul-cadru al studiului de evaluare adecvată) la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Tabelul cf. ghid1682/2023) Date privind speciile și habitatele posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate& specii | Mărimea populației | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populației | Suprafața habitatului speciei (PM) | Suprafața habitatului (ha) | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anser albifrons | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 250-2000 indivizi în iernare | Prezentă pentru iernare în vecinătate peste 100 ind | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului. | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Nesemnificativă. Nu sunt zone mlaștinoase în amplasament | Stabile |
| Anthus campestris | Fâsa de câmp este prezentă pe întreg teritoriul ariei protejate | 30-60 perechi cuibăritoare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului. | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Anthus spinoletta | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 8-20 indivizi în iernare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută |  | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Aquila heliaca | Acvila de câmp vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-3 indivizi în perioada de mig raţie | Pezență rară, trecere în pasaj de primăvară și toamnă. A fost observat un exemplar | Necunoscută | 34500 ha, cereprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Neavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-2 perechi cuibăritoare | Prezență rară pentru hrănire. A fost observat un exemplar | Necunoscută | 34500 ha, cereprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Asio flammeus | Habitatele deschise reprezentate de păşuni. stufărişuri, mlaştini şi terenuri agricole. | 2 perechi cuibăritoare şi la 5-15 indivizi în perioada de iernare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată. | Necunoscută | 32446.82 ha | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Ciconia ciconia | Barza albă folosește ampalsamentul pentru hrănire | 20-25 perechi cuibăritoare | Prezență comună pentru hrănire. Observați 3 indivizi în zbor în zona proiectului. | Necunoscută | 1310 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 3,7% din totalul suprafeţei sitului. |  | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Circaetus gallicus | Șerparul conform planului de de management utilizează întreg situl ca habitat de hrănire | 1 pereche cuibăritoare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută | 34430 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Faborabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Circus cyaneus | Eretele vânăt oernează în sit, fiind prezent pe întreaga surpafața a acestuia, terenurile deschise fiind habiate de hrănire | 40-60 indivizi în iernare | Prezență comună, exempalre solitare în hrănire sau pasaj. Au fost observați 2 indivizi | Necunoscută | 34000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Coracias garrulus | Pajiştile/păşunile sau mozaicurile cu culturi agricole (suprafeţe reduse). cu arbori maturi cu scorburi, în care cuibăreşte | 20-30 de perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor însă este prosibilă prezența acesteia. | Necunoscută | 32368,50 ha. | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Corvus frugilegu | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 800-1000 perechi cuibăritoare | În amplasament au fost observate peste 40 de exemplare. | Necunoscută | Necunoscută | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare. | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Egretta alba | Egreta mare este prezentă mai ales în perioadele de migrație pe terenurile agricole fiind observată și în amplaamentul proiectului. | 30-80 exemplare în perioada de migraţie | Prezență comună în migrație. Au fost observate 9 exempalre la aprox. 1000 m distanță sud de amplasament. | Necunoscută | 400 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 1,25% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco cherrug | Șoimul dunărean folosește terenurile agricole din sit pentru hrănire. | 1-3 indivizi în perioada de migraţie | Prezență foarte de rară, poate să ajungă în amplasament în timpul migrației. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 24000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 67% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco columbarius | Șoimul de iarnă poate să apară pe terenurile agricole din sit pentru hrănire. | 3-6 indivizi în perioada de iernare | Prezență rară în timpul iernii. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 59% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco peregrinus | Șoimul călător prezent pe întreaga suprafață a ariei protejate. | 1-2 indivizi în perioada de iernare | Prezență rară în timpul iernii. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată circa 59% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco tinnunculus | Vânturelul roșu este prezentpe suprafața întregului sit. | 60-80 perechi cuibăritoare | Au fost observate în zbor de hrănire 3 exemplare. | Necunoscută | întregul sit | - | Favorabilă | Necunoscute | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco vespertinus | Vânturelul de seară cuibărește localizat însă pentru hrănire poate fi prezent pe surpafaț întregului sit. În zona proiectului ajunge pentru hrănire. | 100-300 indivizi în perioada de migraţie şi la 53-68 perechi cuibăritoare | Habitat de hrănire în amplasament. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21300 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 60% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Hieraaetus pennatus | Acvila mică vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-2 perechi cuibăritoare | Preență rară pentru hrănire. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Lanius collurio | Sfrânciocul roșiatic este prezent pe surpafața întregului sit. În zona proiectului cuibărește în afara amplasamentului. | 200-400 de perechi cuibăritoare | Au fost identificate 3 exemplare în vecinătatea amplasamentului | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Lanius minor | Pajiști sau mozaicuri agricole cu arbori. | 300-400 de perechi cuibăritoare | A fost obervat un exemplar în vecinătatea proiectului în tufărișurile din lungul drumului de exploatare. | Necunoscută | Habitatul potenţial însumează aproximativ 32368.50 ha | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Miliaria (Emberiza) calandra | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 10 exempalre în ampalsamentul proiectului | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Milvus migrans | Gaia neagă este prezentă pentru hărnire pe întrega surpafața a ariei protejate | 2-3 perechi cuibăritoare | Prezență rară pentru hrănire. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Motacilla alba | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 2 exemplare. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Motacilla flava | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 7 exemplare. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Pernis apivorus | Vieparul vânează în vecinătatea zonelor împădurite însă conform planului de de management este utilizat întreg situl ca habitat de hrănire | 2-3 perechi cuibăritoare | A fost observat 1 exemplar în zbor la 500 m de ampalsamentul proiectului | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Saxicola rubetra | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Saxicola torquata | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Prezent în lungul canalului care mărginește drumul de exploatare. 13 exemplare observate. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sturnus vulgaris | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Peste 70 de indivizi în amplasament și vecinătate. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sylvia atricapilla | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sylvia curruca | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Turdus merula | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Au fost observate 2 exemplare | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Vanellus vanellus | Habitate acvatice litorale | Necunoscută. Valoare țintă cel puţin 125 | în amplasament și vecinătate, 18 exempalre. | Necunoscută | Necunoscut | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |

Identificarea corpurilor de apă subterană şi de suprafaţă suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ANPIC

Corpul de apă subterană freatică de pe teritoriul APA Crișuri aflat  în relație cu ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb  și Crișului Negru este ROCR01-Oradea (Câmpia de Vest) cu care se intersectează pe o suprafață de 387,1 km2.

Apele de suprafață aflate în vecinătatea proiectului propus sunt Râul Crișul Alb la 1.8-2 km sud și vest (RORW3-1_B7 Crișul Alb-cnf. Cigher-frontieră), respectiv Râul Crișul Mort, braț al Crișului Alb, situat la 1.6 km sud.

Corpul de apă RORW3-1B_7 este încadrat în categoria RW (râu natural), tipologia RO11 râu natural, starea ecologică  3 (moderată) și confidența stării ecologice 3 (ridicată).

Proiectul propus nu are legătură cu apele de surpafață sau cu cele subterane. Prin propunerile proiectului nu sunt prevăzute lucrări care au legătură cu apele.

Identificarea zonelor de coridor ecologic;

Proiectul propus este situat pe drumul de migrație a păsărilor II Panono-Bulgar care se intersectează pe cursul inferior al Crișului Alb cu drumul X Ruso-Adriatic. Culoarul II de migrație în zona proiectului propus are lățimea cuprinsă între râul Mureș și Crișul Alb. Direcția de migrație pe acest culoar este pe direcție N-S înspre Dunăre pe direcția Orșova-Calafat. Culoarul X de migrație este pe direcție V-E trecând printre Târnăveni și Târgu Mureș și trece  prin Piatra Neamț și Iași.

Partea vestică a ţării, Câmpia Banatului a fost fost studiată din punctul de vedere al migraţiei păsărilor, încă de pe la 1880, când Almasy a observat un drum de migraţiune care vine din depresiunea Peninsulei Balcanice, din Bosfor, peste Valea Maritei, Câmpia Sofiei, Struma, Vardar, Morava, până în Lunca Dunării şi de acolo peste Câmpia Banatului. Acest drum a fost apoi studiat de Dimitrie Linţia, care a constatat că el se continuă ca o ramificaţie a drumului est-elbic între valea Tisei şi poalele Munţilor Bihor, peste ţinutul muntos al Maramureşului, până în Câmpia Ucraineană, unde după toate probabilităţile se uneşte cu drumul pontic. Acest drum este frecventat de gâşte mari şi gârliţe, cocori, raţe mari şi mici, prepeliţe şi turturele.

Zona în care este situat proiectul nu are legătură cu apele de surpafață. Zona proiecutului este importantă pentru speciile care migrează în lungul cursului Crișului Alb.

Relațiile structurale și funcționale

| Denumire specie/ habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anser albifrons | Unitățile CLC 231 (Pășuni secundare), 324 (-Zone de tranziţie cu arbuşti), 243 (Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetaţie naturală ) și 311 (păduri de foioase) au dependență probabilă de apa subterană și subordonat de alte surse. Terenurile din zona proiectului propusîncadrate CLC cod 211 terenuri arabile neirigate nu sunt dependente de apa subterană. | Speciile de păsări nu au legătură cu habitatele de interes comunitar din zona proiectului propus. În ampalsament nu sunt habitate de inpornață comunitară. | Teritoriul în care este situat ANPIC este relativ omogen din punct de vedere al caracteristicilor geografice (altitudine, pantă, expoziție, caractersistici geologice și climatice). Acestea variază în limite foarte strânse în cadrul sitului astfel această variație are o influența redusă asupra speciilor. Relațiile de dependență față de caractersiticile abiotice sunt reduse. Speciile din zona proiectului sunt cele caracteristice zonelor deschise, agricole care sunt dominante toată Câmpia de Vest. | Suprafața din perimetrul proiectului este folosită pentru hrănire și pasaj. Din punct de vedere trofic resursele disponibile sunt reprezentate de micromamifere, insecte și semințe respectiv mai puțin herpetofaună. Prin implementarea proiectului nu se diminuează resursele trofice ci dimpotrivă se creează microhabitate care favorizează creșterea biodiversității și abundența specifică. | Speciile migratoare pe ruta II Panono-Bulgar ajung în zona amplasamentului proiectului. În zona proiectului nu au fost stabilite coridoare ecologice în sensul prevăzut în art. 14 din OUG nr. 57/2007. |
| Anthus campestris |  |  |  |  |  |
| Anthus spinoletta |  |  |  |  |  |
| Aquila heliaca |  |  |  |  |  |
| Aquila pomarina |  |  |  |  |  |
| Asio flammeus |  |  |  |  |  |
| Ciconia ciconia |  |  |  |  |  |
| Circaetus gallicus |  |  |  |  |  |
| Circus cyaneus |  |  |  |  |  |
| Coracias garrulus |  |  |  |  |  |
| Corvus frugilegu |  |  |  |  |  |
| Egretta alba |  |  |  |  |  |
| Falco cherrug |  |  |  |  |  |
| Falco columbarius |  |  |  |  |  |
| Falco peregrinus |  |  |  |  |  |
| Falco tinnunculus |  |  |  |  |  |
| Falco vespertinus |  |  |  |  |  |
| Hieraaetus pennatus |  |  |  |  |  |
| Lanius collurio |  |  |  |  |  |
| Lanius minor |  |  |  |  |  |
| Miliaria (Emberiza) calandra |  |  |  |  |  |
| Milvus migrans |  |  |  |  |  |
| Motacilla alba |  |  |  |  |  |
| Motacilla flava |  |  |  |  |  |
| Pernis apivorus |  |  |  |  |  |
| Saxicola rubetra |  |  |  |  |  |
| Saxicola torquata |  |  |  |  |  |
| Sturnus vulgaris |  |  |  |  |  |
| Sylvia atricapilla |  |  |  |  |  |
| Sylvia curruca |  |  |  |  |  |
| Turdus merula |  |  |  |  |  |
| Vanellus vanellus |  |  |  |  |  |

Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă şi a relaţiilor dintre corpurile de apă (subterane şi de suprafaţă) şi habitate / specii. În această situaţie sunt utilizate informaţii din Planurile de management ale spaţiilor hidrografice sau opinii ale expertului;

Conform Planului de management actualizat al SH Crișuri vol. 1., ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru are o suprafață de 391,58 km2 din care suprafața intersecției cu corpul de apă subterană freatică ROCR01-Oradea (Câmpia de Vest) este de 387,1 km2.

Tipul de utilizare a ternului 211 terenuri agricole nu este dependent de apa subterană a corpului de apă ROCR01-Oradea.

•	Stabilirea modului de relaţionare între speciile de interes comunitar şi habitatele de interes comunitar, pe baza interdependenţelor acestora

În cazul speciilor protejate zona proiectului propus în ROSPA0015 nu există legături cu habitatele de interes comunitar, acestea fiind caracteristice terenurilor arabile, amplasamentul proiectului fiind de asemenea exploatat în trecut ca teren arabil.

•	Stabilirea relaţionării dintre diferitele specii, pe baza relaţiilor trofice sau a altor relaţii interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.)

Amplasamentul proiectului are importanță ca habitat de hrănire pentru speciile protejate baza trofică fiind constituită din micromamifere, insecte și formațiuni vegetale. Prin modificările propuse nu vor mai fi realizate lucrări cu impact asupra solului și vegetației iar prin instalarea panourilor se va crea un microhabitat prin umbrire și menținerea covorului vegetal pe tot parcursul anului. Toate acestea contribuie atât la creșterea biodiversității cât și a densităților populaționale a speciilor care formează baza trofică a speciilor protejate în sit.

•	Stabilirea relaţionării dintre specii şi alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice)

Elementele proiectului reprezentate de împrejmuiri, panori fotovoltaice, surse de zgomot și luminoase pot constitui un efect negativ din punct de vedere structural chiar și pentru păsări. Astfel trebuie evaluată fragmentarea habitatelor respectiv efectul de barieră datorat elementelor proiectului. De asemenea pentru speciile de talie mare panourile pot constitui bariere în cursul urmăririi prăzii. Cum acest tip de habitat este folosit de specii care explorează fie spații întinse pentru hrănire, gradul de fragmentare a fost considerat a fi cel mult nesemnificativ fără a afecta relațiile funcționale și structurale din sit sau integritatea acestuia.

Patrimoniul cultural în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural.

Peisajul

Peisajul natural din zona de implementare a proiectului este unul de stepa, fara valoare deosebita.

VII.O descriere a impactului asupra  factorilor de mediu  susceptibili de a fi afectați de proiect: populația, sănătatea umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, apa - de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea dintre aceștia.

## 7.1. Impactul asupra populaţiei și sănătăţii umane

Proiectul este amplasat in intravilan Chisineu Cris.

Investiţia respectă fondul construit existent în apropiere, reprezentat de investitii similare cu posibila lor dezvoltare, integrându-se în cadrul natural.

## 7.2.Impactul asupra biodiversităţii

Impactul potențial al proiectului asupra speciilor din ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb și Crișului Negru s-a evaluat prin prisma efectelor posibile asupra stării de conservare din cauza activităților propuse prin proiect și a modificărilor rezultate.

Impactul potențial se evaluează în diverse scenarii:

-lipsa implementării măsurilor de evitare/reducere a impactului,

-impactul rămas în urma implementării măsurilor de evitare/reducere a impactului (rezidual)

-impactul cumulat cu alte proiecte implementate, în curs de implementare sau care urmează să fie implementate.

Modurile de afectare a speciilor prin implementarea proiectului propus pot fi prin :

-pierdere sau alterare a habitatelor evaluată procentual prin raportare la suprafața ariei protejate și a tipului de habitat afectat

- fragmentare a habitatelor

- perturbare a speciilor

Pierderea sau alterarea habitatului este considerată pentru speciile a căror habitat specific reprezentat de terenurile agricole care prin implementarea proiectului sunt susceptibile a-și modifica frecvența de utilizare a zonei în care este propus proiectul. Dacă probabilitatea ca speciile să evite zona proiectului este mare având în vedere biologia speciei și accesibilitatea hranei sau a teritoriului considerăm pierdere de habitat. Dacă probabilitatea este mare ca speciile să folosească în continuare zona proiectului însă cu o frecvență mai redusă datorită reducerii disponibilității hranei sau a accesibilității teritoriului considerăm alterare.

Fragmentarea sau barierele în habitat pot fi datorate împrejmuirilor propuse, intensificării/diversificării activităților în habitat sau unor factori perturbatori cum sunt zgomotul, sursele luminoase, prezenței umane etc. Factorii perturbatori daca au caracter permanent creează fragmentare iar dacă au caracter temporar produc perturbare.

Perturbare datorată unor factori care determină modificarea temporară a tiparului de utilizare a zonei. Perturbarea se manifestă doar în timpul manifestării factorului perturbator.

Atât în faza de construcție cât și în cea de funcționare, proiectul este susceptibil a produce toate cele trei forme de impact, pierdere, fragmentare și perturbare.

Evaluarea impactului s-a realizat pentru:

-natura (pozitiv/negativ)

-etapa (implementare/funcționare)

-semnificație (absent/nesemnificativ/redus/semnificativ)

-tip (direct/indirect)

-cumulativ (da/nu)

-extindere (amplasament/vecinătate/local zona proiectului/arie protejată/regional)

-durata (termen scurt/termen mediu/nelimitat)

-frecvența (accidental/temporar/intermitent/periodic/continuu)

-probabilitate (incert/improbabil/probabil/foarte probabil)

-reversibilitate (da/nu)

-natura transfrontalieră (da/nu).

Formele de impact al proiectului propus asupra ariilor protejate din zona de influență a acestuia

| Tip | Mod | Descriere | Evaluare impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura | pozitiv | prin implementarea proiectului se îmbunătățește/atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact pozitiv absent Funcționare -impact pozitiv semnificativ menținerea vegetaței prin întrețineri minimale, realizarea suporturilor pentru răpitoare ca măsură de conservare, umbrirea terenului și creșterea biodiversității respectiv favorizarea unor grupe sistematice care constituie hrană speciilor protejate (insecte, herpetofauna, micromamifere, paseriforme, anelide, moluște...) |
|  | negativ | prin implementarea proiectului se înrăutățește/nu se atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact temporar, nesemnificativ, direct, probabil, reversibil, local, pe termen scurt, datorat perturbărilor și alterării habitatelor prin reducerea disponibilității zonei de hrănire/odihnă în zona proiectului Funcționare -impact nesemnificativ, direct, în amplasament pe termen nelimitat, continuu, probabil, reversibil datorat alterării habitatelor prin modificări. Modificările datorate împrejmuirii și prezenței panourilor pot limita deplasarea și capturarea prăzii de către speciile de răpitoare respectiv limitarea folosirii amplasamentului pentru odihnă în cursul migrației. |
| Impact | direct | impactul ca efect direct al proiectului | Impactul direct negativ nesemnificativ se datorează: -perturbărilor prin activitățile din perioada de implementare -limitării deplasării prin bariere fizice în perioada de funcționare (împrejmuire, panouri fotovoltaice) |
|  | indirect | impactul datorat unor activități/modificări conexe favorizate de proiect sau a unor activități conexe | Impactul negativ nesemnificativ indirect: - absent |
| Cumulare | da | proiectul poate genera impact mai mare împreună cu efectele altor proiecte/planuri | Impact cumulativ la nivelul sitului prin cumularea cu proiecte similare care ocupa o suprfață de 4,68% din aria protejată. Impact cumulativ local cu proiectul Nădab 1 învecinat. |
|  | nu | nu are efecte care împreună cu alte proiecte să crească gradul de impact | - |
| Extindere | amplasament | in interiorul perimetrului amplasamentului | -impact nesemnificativ negativ în amplasament și vecinătate prin perturbare și limitare deplasare în toate etapele proiectului |
|  | vecinătate | amplasamentul proiectului și parcelele învecinate |  |
|  | local zona proiectului | zona în care se deplasează speciile din această parte a sitului (apreciat pe o rază de 1,5 km in jurul amplasamentului) | -impact negativ nesemnificativ prin perturbare în perioada de implementare -raportat la suprafața proiectului învecinat, imapctul local este nesemnificativ |
|  | arie protejată |  | Nu |
|  | regional |  | Nu |
| Durata | scurt | durata scurtă egală cel mult cu perioada constructivă | Impact prezent |
|  | lung | durată lungă perioada constructivă și de funcționare | Impact prezent |
|  | nelimitat | fără limită de timp | Impact prezent |
| Frecvența | accidental | apare doar excepțional (ex. poluări accidentale) | Impact datorat poluărilor accidentale cu efecte nesemnificative negative asupra speciilor de păsări |
|  | temporar | cert pentru o perioadă scurtă | Impact prezent în perioada constructivă manifestat prin perturbări |
|  | intermitent | repetat neregulat | Impact prezent în perioada constructivă care implică etape cu durată diferită, neregulată ca timp de desfășurare |
|  | periodic | repetat regulat | -perioada de implementare conform orarului de lucru |
|  | continuu | fără întrerupere | -impactul raportat la toata perioada de cosntrucție și funcționare |
| Reversibilitate | reversibil | prin incetarea impactului specia revine la condițiile inițiale | Da |
|  | ireversibil | prin incetarea impactului specia nu revine la condițiile inițiale | - |
| Transfrontalier | da | proiectul poate avea impact transfrontalier | Nu |
|  | nu | proiectul nu poate avea impact transfrontalier | - |

Tabelul - Identificarea și cuantificarea impacturilor, conform  Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru/ țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructie: transport materiale | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat (faza de construcție) | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent perioadei | 1.Anser albifrons albifrons, Gârliţă mare 2.Anser anser, Gâscă de vară 3.Aquila heliaca, Acvilă de câmp 4.Aquila pomarina, Acvila țipătoare mică 5.Buteo rufinus, Şorecar mare 6.Ciconia ciconia, Barza albă 7.Circus cyaneus, Erete vânăt 8.Coccothraustes coccothraustes, Botgros 9.Columba palumbus, Porumbel gulerat 10.Corvus frugilegus, Cioara de semănătură 11.Coturnix coturnix, Prepeliţă 12.Cuculus canorus, Cuc 13.Egretta alba (Ardea alba), Egretă mare 14.Egretta garzetta, Egretă mică 15.Falco cherrug, Şoim dunărean 16.Falco tinnunculus, Vânturel roşu 17.Falco vespertinus, Vânturel de seară 18.Lanius collurio, Sfrâncioc roşiatic 19.Lanius minor, Sfrâncioc cu frunte neagră 20.Gallinago gallinago, Becaţină comună 21.Miliaria calandra, Presură sură 22.Motacilla alba, Codobatură albă 23.Motacilla flava, Codobatură galbenă 24.Pernis apivorus, Viespar 25.Oriolus oriolus, Grangur 26.Saxicola rubetra, Mărăcinar mare 27.Saxicola torquata, Mărăcinar negru 28.Sturnus vulgaris, Graur 29.Sylvia atricapilla, Silvie cu cap negru 30.Turdus merula, Mierlă 31.Turdus philomelos, Sturz cântător 32.Vanellus vanellus, Nagâţ | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Constructie: lucrări de amenajare a drumurilor interioare | Pierderea vegetației pe suprafețele ocupate de drumuri și post trafo / Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Degradare habitat hatural / Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Perturbări cumulate pe 4.66% din ROSPA0015 | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Suprafață habitat Tipar de distribuție | Pierdere 0.246328 ha / Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Construcție: lucrări de instalare a suporților schelet pentru panouri și a împrejmuirilor | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Constructie: realizare post de transformare | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Construcție: instalare posturi trafo, panouri, cabluri | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Operare: lucrări ocazionale de intervenții | Ocazional zgomot, ocazional prezență umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Operare: întreținere spații verzi, drumuri de acces, reparații ocazionale | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Dezafectare: demontare panouri, suporți de susținere, gard împrejmuitor, demontare posturi trafo și dezafectare eliminare fundații posturi trafo, îndepărtare subtrat drumuri și asigurare planeitare cu pământ din ampalsament | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |

Evaluarea impactului rezidual

| Denumire ANPIC | Impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru afectat | Măsura de prevenire, evitare, reducere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de minim 15 cm pe toată lungimea gardului. | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ |

## 7.4.Impactul asupra terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale

Impactul asupra terenurilor se datorează modificărilor morfologice. Terenul vegetal decopertat va fi utilizat ulterior pentru refacerea zonelor verzi. Solurile din amplasament sunt de slabă calitate din punct de vedere agricol. Pe terenul propus nu sunt folosințe.

## 7.5.Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei

Impactul proiectului propus și a folosințelor au caracter slab poluant. Sursele de poluare sunt reprezentate de motoarele diesel ale mașinilor și utilajelor folosite .

## 7.6.Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

-impactul direct-este datorat modificărilor teritoriului și a modului de utilizare a terenurilor.

-impactul indirect- nu este cazul deoarece din activitatea ce urmeaza sa se desfasoare nu rezulta emisii .

-impact pe termen scurt mediu și lung, permanent –nu este cazul deoarece din activitatea nu rezulta emisii.

-impactul cumulativ   în vecinătatea amplasamentului la ora actuala sunt terenuri libere.

Activitățile din zona proiectului sunt cele agricole, terenurile din vecinătate fiind utilizate ca terenuri arabile.

Cumularea prin suprafețe și caracteristici

În județul Arad și în complexul Crișurilor au fost implementate sau sunt propuse și proiecte/planuri care vizează producerea de energie prin parcuri fotovoltaice conform tabelului de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire proiect | Titular | Localizare, utilizare | Raport cu ariile protejate | Suprafața (ha) | Distanța față de proiectul propus (linie dreaptă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parc Fotovoltaic Arad 1 | WEST POWER INVESTMENTS SRL | Extravilan localitatea Graniceri, extravilan localitatea Pilu Suprafața 10659699 mp (1065,969 ha) | se suprapune integral peste ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărşand şi ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Negru. | 1065.97 | 13,6 km |
|  | PUZ si RLU- Parc Fotovoltaic Nadab 1 | S.C. Solas Electricity S.R.L. | Arabil extravilan Chișinău Criș 381,4482 ha | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 381.45 | La limita PP |
|  | PUZ și RLU – Parc fotovoltaic Nadab 2 | SC Dara Solar Investment SRL | Arabil extravilan Macea 300 ha | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 300.00 | 18,5 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Macea | ESPE Energia | 9,1 ha, Macea | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 9.1 | 19,4 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Socodor | ESPE Energia | 8,9 ha, Socodor | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 8.90 | 8 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, împrejmuire și racordare la SEN | SGROM NINE SRL | 8,35 ha, Sântana | ROSPA0015 Campia Crisului Alb și Crișului Negru | 8.35 | 19,3 km |
|  | PROIECT PROPUS Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica | SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL | Intravilan curți construcții, Chișineu Criș 6.01 ha | ROSPA0015 Campia Crisului Alb și Crișului Negru | 6.01 | - |
| TOTAL | 1831.05 ha |  |

Suprafața ocupată de proiectele de instalare a parcurilor fotovoltaice propuse sau realizate în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (39.141,52 ha) este de 1831.05 ha ceea ce reprezintă 4,68% din aria protejată.

Proiectul propus ocupă cea mai redusă suprafață comparativ cu celelalte parcuri adiacente ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Raportat la suprafața ariei protejate proiectul ocupă 0,015%.

Dintre proiectele menționate, Nădab 1 este situat în zona proiectului propus, ampalsamentul acestuia învecinându-se pe trei laturi cu proiectul propus. Nădab 1 este al doilea cel mai mare proiect ca suprafață ocupată (381.45 ha), adiacent ariei protejate. Prin cumularea suprafeței cu proiectul propus, se ajunge la o suprafață totală 387.46 ha, din care proiectul propus reprezintă 1.95 %.

Proiecte/planuri cu caracteristici asemănătoare care pot genera impact cumulativ

Considerăm impactul cumulativ cu proiectele implementate sau în curs de implementare care au ca obiectiv realizarea de parcuri fotovoltaice sau alte activități prin care apar modificări ale habitatelor naturale ca nesemnificativ deoarece:

-terenurile vor fi utilizate în continuare ca habitat de hrănire de către speciile de păsări care prezente pe amplasament

-suprafața modificată nu are impact semnificativ asupra habitatelor speciilor prin raportare la surpafața sitului sau a celorlalte proiecte cumulate

-datorită amplasarii, învecinătarii pe trei laturi cu proiectul Nădab 1 și a raportului de surpafață cu acesta, suprafeței și caracteristicilor proiectului, prin implementarea proiectului nu se creează fragmentări ale habitatelor pentru nici una dintre speciile protejate nu are efect de barieră în deplasarea păsărilor atât considerat individual cât și cumulat cu celelalte proiecte

-impactul cumulat datorat lucrărilor necesare in implementare va fi evitat prin etapizarea și programarea activităților pentru a reduce cât mai mult suprafețele afectate de lucrări în același timp

-zonele verzi de sub panouri și surprafețele dintre acestea vor adăposti o biodiversitate mai ridicată decât  situația din prezent

-proiectul nu produce impact semnificativ prin cumulare care să afecteze integritatea ariei protejate

-accesul pe ampalsaement se face din drumul de exploatare DE596.

Cumularea prin activități

Planul de management al complexului de arii protejate Crișuri (Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci, aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Anexă din 27 iunie 2016 în vigoare de la 13 octombrie 2016) prevede:

-limitarea extinderii culturilor agricole (activitatea 63),

-păstrarea tufărișurilor de-a lungul drumurilor şi la liziera pădurilor, precum şi între parcelele agricole (activitatea 66),

-păstrarea sau crearea de conexiuni între zonele umede existente, prin păstrarea sau  crearea de zone înierbate şi evitarea extinderii terenurilor agricole (activitatea 72, 77).

Activități în zona proiectului propus (Date Corine Land Cover 2018)

Amplasamentul proiectului este situat în zona 211 terenuri arabile neirigate care sunt dominante atât în jurul amplasamentului cât și în aria protejată (N12 Culturi, teren arabil 29.55%). Habitatul forestier (311 păduri de foioase și 324 zone de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate)) este situat la peste 1,6 km sud față de amplasamentul proiectului.

Suprafețele învecinate de terenuri arabile (211) vor fi ocupate în cea mai mare măsură de proiectului Nadab 1. În prezent suprafețele pe care sunt propuse cele două proiecte sunt exploatate prin pășunat.

Suprafața de teren pe care este propus proiectul nu se pierde ca habitat pentru speciile protejate din sit, gestionarea terenurilor în amplasament fiind corespunzătoare cu activitățile propuse prin planul de management. Păstrarea zonelor înierbate între suporturile panourilor și sub acestea respectiv utilizarea în alt mod a terenurilor între zone arabile păstreză habitatul speciilor cu caracteristici asemănătoare terenurilor agricole exploatate prin pășunat. Astfel la nivelul ariei protejate, din punct de vedere funcțional nu se reduc suprafețele de habiat cu caracteristicile terenurilor agricole.

- natura transfrontalieră a impactului; nu este cazul.

VIII. O DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI  SI CARE REZULTA PRINTRE ALTELE DIN:

8.1 Construirea si existenta proiectului

Pe amplasament se propune realizarea unui parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN, amplasata in intravilanul orasului Chisineu Cris, jud. Arad.

CF nr. 302585:

S teren =170mp

Sc=27.11mp (15,94%)

Sverde=142.89mp (84.06%)

POT= 15.94%

CUT= 1.00

CF nr. 302496:

S teren=60 000mp

Sc=23094.11mp (38,49%)

S platforme=425.08 (0.71%)

S verde=36480.81(60,80%)

POT = 38.49%

CUT = 1.00

Instalaţia de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare, prin efectul fotovoltaic, este compusa dintr-un ansamblu de module fotovoltaice, mai multe grupuri de conversie a curentului continuu în curent alternativ şi alte componente electrice de dimensiuni variabile. Instalaţia rezultă conectată în paralel la sistemul electric şi cu o putere nominală egală cu 5047,9 kWp in c.c., situată pe un teren în loc. Chisineu Cris, jud. Arad în ROMÂNIA.

Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,05 MWp in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC (*).

Generatorul   fotovoltaic   este   compus   din   9178   module   fotovoltaice   tip   LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. model LONGI LR5-72HBD-545M cu puterea egală cu	545W.

8.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a terenurilor, a solului, a apei si a biodiversitatii, avand in vedere, pe cat posibil, disponibilitatea durabila a acestor resurse

Resursele naturale folosite sunt reprezentate de apa , energie electrica si combustibil.  Suprafata construita totala propusa pentru parcul  fotovoltaic  este de  23121,22 mp..

8.3. Emisia de poluanti, zgomot, vibratii, lumina, caldura si radiatii, crearea de efecte negative, eliminarea si valorificarea deseurilor

8.3.1APA

-nu este cazul, apa potabila pentru consum se va asigura de către beneficiar prin folosirea de apa imbuteliata. Panourile fotovoltaice se vor spăla periodic cu apă deionizată adusă cu cisterna.

Canalizare

- nu este cazul, se va amplasa o toaleta ecologica. Nu este cazul de rezolvare a unei rețele de canalizare, apele pluviale fiind deversate pe teren.

Apele meteorice – se vor deversa liber in sol

8.3.2.AERUL

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

Etapa de functionare

Sursele de poluare a factorului de mediu aer în etapa de funcţionare a parcului fotovoltaic sunt asociate de asemenea traficului provenit de la autovehiculele implicate în activităţile de mentenanţă.

Impactul prognozat

Se poate considera că impactul produs asupra factorului de mediu aer, este cu probabilitate minima si un grad de afectare  minor.

- Emisii din traficul aferent amplasamentului studiat: NOx, pulberi

La estimarea prafului antrenat pe parcursul deplasarii  s-a folosit valorea sL=0,05 g/m2; masa autoturismelor: 1500 kg, masa autoutilitarelor marfa: 3500 kg si masa camioanelor grele 30 t. Viteza medie de deplasare: 20 km/h

Intensitatea sursei tip linie exprimate mg/(s x m):

| CO | 0,11024 |
| --- | --- |
| NOx | 0,00799 |
| CH | 0,01072 |
| PM – gaze de esapament | 0,00073 |
| PM – praf antranat din deplasare | 0,00631 |

Traficul de pe amplasament este dat de camioanele care intra pentru incarcare-descarcare marfa, de stivuitoare si o parte din autoutilitare de marfa:

Stivuitoarele sunt electrice, fara emisie de gaze de esapament prin deplasare antreneaza praful depus in pe suprafata  cailor de acces pe care le folosesc. In interiorul cladirilor cantitatea de praf de pe suprafata cailor de acces este neglijabila, in curtea amplasamentului se estimeaza la 0,005 mg/(s x m).

Datorita existentei unei bune circulatii a aerului in zona proiectului, se poate aprecia ca se va produce o dispersie accentuata si destul de rapida a poluantilor in aer, tinand cont ca valorile noxelor emise in atmosfera se inscriu in limite admisibile.

Motoarele Diesel din dotarea utilajelor ce funcţionează în procesele tehnologice de excavare si transport sunt surse de poluare a aerului ce degajă în atmosferă gaze de eşapament, în a căror componenţă sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV), pulberi. Cantitatea totala de motorina utilizata pe/an este de 135800 l, la un program de lucru de 250 zile, la un program de functionare a utilajelor de 7 ore/zi.  Consumul este de 77.6 l/ora 0.065 t/ora(densitate = 0.85 kg/litru)

| Tip utilaj | Buc | Consum orar de motorina (litri/h) | Zile lucratoare pe an | Ore lucratoare pe zi | Cantitate totala consumata litri /an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autocamioane de 40 to | 4 | 16 | 130 | 7 | 58240 litri /an |

| Combustibil | Poluant | UM | Factor de emisie | l/ora motorina | t/ora | Debit masic g/ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diesel | CO | g/tona motorina | 10722 | 77.6 | 0,035 | 375 |
|  | CO2 | g/tona motorina | 3,16 |  |  | 0,11 |
|  | N2O | g/tona motorina | 135 |  |  | 4.72 |
|  | NH3 | g/tona motorina | 8 |  |  | 0.28 |
|  | MNVOC | g/tona motorina | 3385 |  |  | 118.47 |
|  | NOx | g/tona motorina | 32792 |  |  | 1154 |
|  | PM10 | g/tona motorina | 2086 |  |  | 73 |
|  | PM2,5 | g/tona motorina | 2086 |  |  | 73 |
|  | TSP | g/tona motorina | 2086 |  |  | 73 |

Masurile de reducere a impactului lucrărilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta amplasamentului.

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie in corelare cu factorii locali;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti;

8.3.3.Zgomot si vibratii

In etapa de construire , sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.In etapa de functionare , sursele sunt date de  traficul rutier.

Amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru evitarea disconfortului asupra receptorilor din zona, lucrarile se vor executa pe perioada zilei , in perioada cand populatia este la serviciu. Utilajele sunt performante şi nu prezintă un nivel ridicat al zgomotului.

La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca si asigurarea masurilor de reducere a disconfortului creat de lucrari. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de lucrari, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de manevrare a materialelor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

Din functionare, nu sunt preconizate surse de zgomot si vibratii sesizabile la limita incintei. Echipamentele sunt carcasate si respecta un nivel de zgomot de emis < 65 dB(A), tubulaturile sunt izolate. Montarea echipamentelor generatoare de vibratii se face pe suporti elastici, pentru atenuarea transmiterii vibratiilor la fundatii sau cladiri. In etapa de functionare sursele de zgomot sunt masinile de transport marfa.

» Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuţie a lucrărilor de constructie , nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.  Fiind o zona industriala , fara vecinatati cu receptori sensibili nu se impun masuri de reducere a zgomotului.

Impactul prognozat este nesemnificativ si reversibil

8.3.4.SOL/SUBSOL

Surse de poluare a solului

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de constructie pot fi date de:

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de constructii;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de constructie;

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea temporară a deşeurilor de constructie  pe platforme protejate in containere, special amenajate;

-depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

-eliminarea deşeurilor de demolare şi de construcţie prin operatori autorizaţi;

-executarea lucrărilor de excavare cu luarea în considerare a traseelor actualelor reţele de canalizare.

Prognozarea impactului

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de constructie nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

8.4.Riscurile pentru sanatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre

Efectul implementarii proiectului asupra populatiei si sanatatii umane se analizeaza prin prisma impactului asupra mediului luat in ansamblul sau, in special asupra calitatii aerului. Valorile concentratiilor maxime de poluanti prognozati a fi emisi de activitatile din etapa de functionare este nesemnificativ, in conditiile in care si actualmente, valorile masuratorilor indica respectarea concentratiior stabilite de legislatie si actul de reglementare al activitatii.

Astfel, se poate concluziona ca impactul asupra calitatii aerului si a sanatatii populatiei al proiectului, este minor.

8.5.BIODIVERSITATE

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.

Perimetrul amplasamentului se suprapune cu aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Impactul proiectului și măsurile propuse pentru reducerea/evitarea acestuia sunt tratate în capitolele următoare.

  - Cuantificarea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate, tinand seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanta deosebita din punct de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale.

Conform investigatiilor de teren si de birou, a analizelor de apa, aer, sol, prin implementarea proiectului propus, cumulat cu vecinatatile, nu rezulta un efect cumulativ semnificativ. Proiectul propus nu are un efect semnificativ negativ asupra mediului,  reprezinta o dezvoltare in acord cu vocatia ecologica – antropizata – a amplasamentului.  In vecinatatea imediata a amplasamentului este teren arabil

8.7.MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

În apropierea investiției nu există monumente istorice și de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional.

Proiectul este situat in intravilanul localitatii Chisineu Cris.  Din punct de vedere economic și al sănătății umane impactul proiectului are efecte pozitive atât local cât și zonal prin:

- productia de energie verde.

Prin implementarea proiectul propus nu sunt afectate ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.

8.8.CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

## IX.  METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI, GENERATE DE LUCRARILE DE REALIZARE A PROIECTULUI

Conform cerinţelor Legii 292/2018, efectele potenţiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includă efectele secundare, cumulative, sinergetice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.

O modalitate de evaluare si predicţie a impactului se poate face pe baza modelelor şi metodelor de tip participativ, în situaţia în care nu există date concrete legate de evaluarea obiectivului sau acestea nu sunt suficiente sau relevante.

Metodele de tip participativ presupun, în principal, evaluarea calitativă a impactului asupra factorilor de  mediu.

Realizarea proiectului implică o serie de factori al căror impact va afecta în mod diferit mediul, ca timp, acţiune, durată şi intensitate.

În cadrul procesului de evaluare a impactului produs de implementarea unui proiect  asupra mediului, cât şi pentru urmărirea evoluţiei în timp a stării de poluare a mediului la un moment dat, se simte nevoia unui procedeu de apreciere globală. În acest sens, se impune utilizarea unei metode care să permită compararea stării mediului la un moment dat cu starea înregistrată într-un moment anterior sau cu starea posibilă într-un viitor oarecare, în diferite condiţii de dezvoltare.

În cele ce urmează propunem trei criterii calitative, dar aplicate curent în evaluări de mediu, in România :

Metoda scarii de bonitate

Fiecare factor de mediu se încadrează într-o scară de bonitate şi se acordă note de la 1 la 10, care exprimă apropierea, respectiv departărea de starea ideala, nota 1 reprezentând o situatie ireversibilă şi deosebit de gravă de deteriorare a factorului de mediu analizat. Notele se acordă în corelaţie cu un indice de poluare care reprezintă raportul dintre o valoare maximă a unui parametru fizic (concentraţie, nivel etc) determinat şi valoarea maximă admisibilă, conform normelor în vigoare.

Scara de bonitate

| Nota de bonitate | Valoarea Ip=Cmax/Cadm | Efectele asupra omului şi mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ip = 0 | Starea naturala , în echilibru |
| 9 | Ip = 0 – 0,25 | Fără efecte |
| 8 | Ip = 0,25 – 0,50 | Fără efecte decelabile ; mediul afectat în limite admise - nivel 1 |
| 7 | Ip =0 ,50 –1,0 | Mediul este afectat în limite admise - nivel 2 |
| 6 | Ip = 1,0 –2,0 | Mediul este afectat peste limitele admise; efectele sunt accentuate |
| 5 | Ip = 2-4 | Mediul este afectat peste limitele admise - nivel 2 |
| 4 | Ip = 4-8 | Mediul este afectat peste limitele admise - nivel 3. Efectele nocive sunt accentuate |
| 3 | Ip = 8-12 | Mediu degradat – nivel 1. Efectele sunt letale la durate medii de expunere |
| 2 | Ip = 12-20 | Mediu degradat – nivel 2. Efectele sunt letale la durate scurte de expunere |
| 1 | Ip > 20 | Mediul este impropriu formelor de viaţă |

Metoda se bazează pe evaluarea obiectivă a parametrului  respectiv, în urma unor măsurători, determinări sau modelări fizico-matematice.

Metoda Rojanski

Metoda de evaluare globala a impactului asupra mediului: este o metoda analitica de tip cantitativ pe baza indicelui de poluare globala ( IPG ), care rezulta din raportul intre starea ideala (naturala) si starea reala (de poluare).

Pentru simularea efectului sinergetic al poluanţilor se construieşte o diagramă de stare, pe baza notelor de bonitate – metoda lui V.Rojanski .

Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată, înscrisă într-un cerc cu raza egala cu 10 unităţi.

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate, exprimând starea reală, se obţine o figură geometrică neregulată, cu o suprafaţă mai mică decât a celei care reprezintă starea ideală.

Metoda de evaluare a impactului global are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului, pe baza indicelui de poluare globala IPG. Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului, respectiv prin raportarea suprafaţei corespunzătoare stării ideale Si (mediu neafectat de activităţile umane) şi suprafaţa reprezentând starea reala Sr:

IPG = Si / Sr

Scara privind calitatea mediului

| Valoarea I.P.G. I.P.G. = SI / Sr | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- |
| I.P.G.= 1 | - mediul este natural, neafectat de activitatea umană |
| I.P.G. = 1 ÷ 2 | - mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile |
| I.P.G. = 2 ÷ 3 | - mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor de viaţă |
| I.P.G. = 3 ÷ 4 | - mediul este afectat provocând tulburari formelor de viaţă |
| I.P.G. = 4 ÷ 6 | - mediul este afectat de activitatea umana, periculos formelor de viaţă |
| I.P.G. ( 6 | - mediul de viata este degradat, impropriu formelor de viaţă |

Matricea de atribute

Un alt criteriu de evaluare calitativă este cel bazat pe matricea de atribute şi domenii de apariţie a impacturilor, prezentată în tabelul următor

Aceasta matrice analizează 48 de factori perturbatori ai mediului şi de domenii care pot fi afectate de impact.

| Nr. crt. | Factori perturbanţi şi domenii de impact | Impact negativ | Impact pozitiv | Domenii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Difuzie |  |  |  |
| 2 | Pulberi în suspensie | * |  | AER |
| 3 | Oxizi de sulf |  |  |  |
| 4 | Compuşi organici volatili | * |  |  |
| 5 | Oxizi de azot | * |  |  |
| 6 | Oxizi de carbon | * |  |  |
| 7 | Substanţe toxice periculoase |  |  |  |
| 8 | Oxidanţi |  |  |  |
| 9 | Miros |  |  |  |
| 10 | Siguranţa acviferului |  |  |  |
| 11 | Variaţii de debit |  |  |  |
| 12 | Produse petroliere | * |  |  |
| 13 | Radioactivitate |  |  |  |
| 14 | Suspensii |  |  |  |
| 15 | Poluare termică |  |  | APĂ SI SUBTERANA |
| 16 | Socuri de pH |  |  |  |
| 17 | CBO5 |  |  |  |
| 18 | Oxigen dizolvat |  |  |  |
| 19 | Reziduu fix |  |  |  |
| 20 | Nutrienţi (azot, fosfor) |  |  |  |
| 21 | Compusi toxici |  |  |  |
| 22 | Viaţa acvatică |  |  |  |
| 23 | Coliformi totali |  |  |  |
| 24 | Eroziune |  |  |  |
| 25 | Pericole naturale |  |  | SOL |
| 26 | Folosinţa iniţială |  |  |  |
| 27 | Produse petroliere | ** |  | SUBSOL |
| 28 | Modificări ale reliefului şi peisajului |  |  |  |
| 29 | Mamifere mari |  |  |  |
| 30 | Păsări de pradă |  |  |  |
| 31 | Mamifere mici |  |  | ECOLOGIE |
| 32 | păsări de apă, amfibieni, reptile |  |  |  |
| 33 | Recolta agricolă |  |  |  |
| 34 | Specii pe cale dispariţie |  |  |  |
| 35 | Vegetaţie terestră naturală |  |  |  |
| 36 | Plante acvatice |  |  |  |
| 37 | Efecte psihologice |  |  |  |
| 38 | Efecte asupra construcţilor |  |  |  |
| 39 | Efecte fiziologice |  |  | ZGOMOT |
| 40 | Efecte asupra funcţiilor sociale normale |  |  | ŞI |
| 41 | Substanţe explozive, pericol |  |  | VIBRAŢII |
| 42 | Modul de viaţă |  | ** |  |
| 43 | Aspecte psihologice |  | ** | SOCIAL |
| 44 | Aspecte fiziologice |  | * | UMAN |
| 45 | Comunicaţii |  | * |  |
| 46 | Stabilitatea economică regională |  | ** |  |
| 47 | Venitul sectorului public |  | * | ECONOMIC |
| 48 | Consumul pe locuitor |  | * |  |

Chiar dacă nu toţi factorii perturbanţi şi domeniile de impact au fost atinşi, se consideră că au fost prezentate, aceia care ar putea suferi cel mai mult prin implementarea proiectului.

Evaluarea globala a impactului asupra mediului prin metoda ilustrativa a starii de calitate a mediului (Metoda Rojanschi)

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculate pentru fiecare factor de mediu, se face utilizand scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate corepunzatoare valorii fiecarui indice de poluare calculate, conform tabelului de mai jos :

Scara de bonitate a indicelui de poluare

| Nota de bonitate | Valoarea Ip | Efectele asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | -mediu neafectat |
| 9 | 0,00 – 0,25 | - fara efecte |
| 8 | 0,25 – 0,50 | - mediul este afectat in limitele maxim admise –nivel 1 |
| 7 | 0,50 – 1,00 | -mediul este afectat in limitele maxim admise – efectele nu sunt nocive – nivelul 2 |
| 6 | 1,00 – 2,00 | - mediul este afectat peste limitele maxim admise – efectele sunt accentuate –nivel 1 |
| 5 | 2,00 – 4,00 | - mediul este afectat peste limitele maxim admise- efectele sunt nocive – nivelul 2 |
| 4 | 4,00 – 8,00 | - mediul este afectat peste limitele maxim admise- efectele nocive sunt accentuate – nivelul 3 |
| 3 | 8,00 – 12,00 | - mediul este degradat – nivelul 1 –efectele sunt letale la durate medii de expunere |
| 2 | 12,00 – 20,00 | - mediul este degradat – nivelul 2-efectele sunt letale la durate scurte de expunere |
| 1 | peste 20,00 | - mediul este impropriu formelor de viata |

Notele de bonitate corespunzatoare indicelor de poluare (de impact asupra mediului) si a indicilor de calitate calculati pentru situatia realizarii balastierei, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Notele de bonitate pt. proiect

| Factor de mediu | Ip | Nb | IPG |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | 0,5 | 8 | 1.25 |
| Apa de suprafata | 0,25 | 9 | 1.11 |
| Apa subterana | 0, 25 | 9 | 1.11 |
| Sol | 0,5 | 8 | 1.25 |
| Subsol | 0,25 | 9 | 1.11 |
| Peisaj | 0, 25 | 9 | 1.11 |
| zgomot | 0.5 | 8 | 1.25 |
| Vegetatie + fauna | 0,25 | 9 | 1.11 |
| Substante periculoase | 0.5 | 7 | 1.42 |
| Populatie + Asezari umane | 0,25 | 9 | 1.11 |

Pentru simularea efectului sinergic al poluantilor, utilizand metoda ilustrativa V. Rojanschi, cu ajutorul notelor de bonitate atribuite pentru Ip, s-a construit diagrama.

Starea ideala este reprezentata grafic print-o figura geometrica regulata inscrisa intr-un cerc cu raza egala cu 10 unitati de bonitate.

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate, exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata cu o suprafata mai mica decat a figurii geometrice regulate ce reprezinta starea ideala.

Metoda de evaluare globala are la baza exprimarea cantitativa a impactului, pe baza indicelui de poluare globala I.P.G. Acest indice rezulta din raportul intre starea ideala « Si «  si starea reala « Sr » a mediului.

Metoda grafica, propusa de V. Rojanschi (I.C.I.M. Bucuresti) consta in determinarea indicelui de poluare globala prin raportul dintre suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinta starea reala, adica :

I.P.G. = Si/Sr,    unde : Si = suprafata starii ideale a mediului ;

Sr = suprafata starii reale a mediului

Atunci cand :

- I.P.G.  = 1 nu exista impact;

- I.P.G.  >1 exista modificari de loialitate asupra mediului.

Pe baza valorii I.P.G., s-a stabilit o scara privind calitatea mediului

Scara privind calitatea mediului

| Valoarea I.P.G. I.P.G. =Si/Sr | Efectele activitatii asupra mediului inconjurator |
| --- | --- |
| I.P.G. = 1 | - mediul este natural, neafectat de activitatea umana |
| I.P.G. = 1 – 2 | - mediul este afectat de activitatea umana in limitele admisibile |
| I.P.G. = 2 - 3 | - mediul este afectat de activitatea umana provocand o stare de disconfort formelor de viata |
| I.P.G. = 3 – 4 | - mediul este afectat provocand tulburari formelor de viata |
| I.P.G. = 4 – 6 | - mediul este afectat de activitatea umana, periculos formelor de viata |
| I.P.G. > 6 | - mediul de viata este degradat, impropriu formelor de viata |

Calculul s-a facut pentru urmatorii factori de mediu, respectiv : aer si zgomot, apa de suprafata, apa subterana,  sol, subsol, fauna – vegetatie, populatie si asezari umane, peisaj substante periculoase:

In urma calcului, rezulta : I.P.G. = Si/Sr = 1.11-1.42 >1,0

În urma determinării grafice prin metoda ilustrativă V. Rojanski a indicelui de poluare globală I.P.G.  (raportul între starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului) rezulta ca prin implementarea proiectului,  mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile, în condiţiile aplicării planului de măsuri privind protecţia factorilor de mediu.

În concluzie, implementarea proiectului :va avea efecte in limite admise asupra factorilor de mediu, cu respectarea masurilor propuse.

- MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA EFECTELOR SEMNIFICATICATIVE ASUPRA MEDIULUI

Pentru limitarea impactului pe care această activitatea îl va avea asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din zonă, recomandăm titularului de activitate următoarele măsuri cu caracter general:

•  respectarea tehnologiilor de lucru prezentate în proiectul propus, pentru care se solicită acordul de mediu;

•  menţinerea permanentă a drumurilor de acces si a platformelor în bună stare, pe toată lungimea lor;

•  dotarea permanentă a punctului de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la depozit de deseuri autorizat.

► FACTOR DE MEDIU -APA:

Masuri propuse:

- se asigura verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor auto, iar stationarea lor se va face numai pe suprafata impermeabilizata.

- se va amenaja o magazie pentru depozitarea echipamentelor, o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii utilizate şi a deşeurilor generate. Se va avea grijă ca pe şantier să nu fie depozitate mai multe material decât cele necesare punerii în operă.

- parcarea utilajelor de construcţii se va face pe amplasamentul execuției lucrării, doar pe perioade limitate, dacă din diverse motive lucrările vor fi oprite pentru o perioadă mai îndelungată de timp acestea se vor parca la sediul firmei în parcări special amenajate.

- se interzic lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul amplasamentului.

- la ieşirea din amplasament  se va asigura curaţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta. Se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de apă potabilă, facilităţi igienico-santiare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

- se vor utiliza tehnici şi tehnologicii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu.

- este interzisă evacuarea în sol sau în ape de suprafață a apelor uzate menajere pentru a nu se produce poluarea apelor subterane si de suprafaţă sau a solului.

- se recomandă deţinerea de materiale absorbante pentru reţinerea scăpărilor accidentale de hidrocarburi.

► FACTOR DE MEDIU AER:

Masurile de reducere a impactului lucrărilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

- se va alege traseul optim din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale rezultate ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestora se va face cu vehicule acoperite cu prelate;

- se vor utiliza tehnici de construire/tehnologii performante;

- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie in corelare cu factorii locali;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul proiectului;

Etapa de funcţionare

Având în vedere faptul că după începerea funcţionării parcului fotovoltaic accesul înspre panourile fotovoltaice va fi realizat cu frecvenţă redusă (doar în cazuri de defecţiuni majore sau pentru întreţinere periodică), măsura de reducere a impactului asupra aerului impusă în această etapă prevede adaptarea vitezei autovehiculelor în funcţie de condiţiile de trafic şi de starea drumurilor tranzitate.

►  FACTOR DE MEDIU SOL:

- evitarea scurgerilor de carburanti si uleiuri, prin verificarea periodica a utilajelor,

-    depozitarea deseurilor in locurile special amenajate;

- întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces;

-intretinerea cuvelor de retentie a rezervoarelor cu ulei

- pastrarea substantelor chimice in spatii special amenajate;

În perioada de funcţionare a centralei fotovoltaice pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu sol şi subsol se pot lua următoarele masuri:

– evitarea depozitării deşeurilor generate din activitatea de mentenanţă direct pe sol, fapt ce ar conduce la modificarea proprietăţilor fizico-chimice a cuverturii edafice;

– menţinerea covorului vegetal de la partea superioară a cuverturii de sol pentru evitarea apariţiei unor procese erozionale de suprafaţă, cu dislocarea unor cantităţi de sol.

►   ZGOMOT/VIBRATII:

- utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

- se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

Activitatea de captare a radiaţiei solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu este generatoare de zgomot şi vibraţii, singura sursă de zgomot pe durata funcţionării parcului fotovoltaic o reprezintă traficul rutier spre amplasament determinat de operaţiunile de mentenanţă a instalaţiilor şi a staţiei de transformare. Prin urmare, funcţionarea parcului nu generează un impact semnificativ din punctul de vedere al zgomotului şi vibraţiilor.

►    DESEURI:

- se va realiza o gestionare corespunzatoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spatii special amenajate şi gestionarea selectiva a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolata a deşeurilor de orice natura ce vor rezulta pe perioada derularii proiectului si apoi in functionare;

- interzicerea abandonării deșeurilor de orice fel;

- vor fi respectate prevederile OUG 92/2021  privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 17/2023.

► FACTOR DE MEDIU -BIODIVERSITATE

Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului, conform cu  tabelul din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa ordinului MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt prezentate mai jos.

Tabelul -Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

| Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | - |
| Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | P | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului |
| Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului |
| Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | R | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Perimetrul proiectului |
| Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de 20 cm pe toată lungimea gardului. | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Perimetrul proiectului |
| La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale și iar întreținerea se va realiza prin intervenții minime | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Perimetrul proiectului |

(P) Prevenire: impactul nu se mai produce; (E) Evitare: impactul se va produce, dar nu este semnificativ; (R) Reducere: impactul negativ semnificativ devine impact rezidual nesemnificativ

XI.MONITORIZARE

Lucrările propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativă a zonei. Se disting surse de poluare potențiale pe perioada construirii, cu efecte locale pe termen scurt (de natura temporară). În perioada de functionare nu se remarcă posibilitatea unei acțiuni poluante asupra mediului.

Monitorizarea:

În timpul implementării proiectului - în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate: respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate proiectului, buna funcţionare a utilajelor, modul de depozitare a materialelor de construcţie, modul de stocare al deşeurilor şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate, refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările desfăşurate pentru realizarea proiectului;

În perioada de funcţionare:

Ȋn cadrul obiectivului studiat se va efectua o monitorizare a deşeurilor rezultate din activitate, gestiunea ambalajelor şi monitorizare tehnologică prin intermediul unui sistem automatizat care va ȋnregistra şi urmării funcţionarea panourilor fotovoltaice. Datele vor fi stocate ȋn sistemul din camera de comandă:

– pentru monitorizarea cantităţilor de deşeuri tehnologice se va respecta HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeurile.

– gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje se va realiza ȋn conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Monitorizare factor de mediu  biodiversitate

Monitorizarea implementării măsurilor propuse, a impactului proiectului asupra ariei protejate și a speciilor de importanță comunitară se va realiza de către personal specializat, costurile monitorizării fiind suportate în întregime de către beneficiar.

Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsură | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Perturbare |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului | Bugetul proiectului |
| Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de minim 15 cm pe toată lungimea gardului. | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |

# Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

Programul de monitorizare trebuie să evidențieze eficacitatea măsurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor și se realizează prin completarea tabelului următor .

Programul de monitorizare a măsurilor

| ANPIC afectată (COD, nume) | / Obiectiv de conservare/ afectat/parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitoizării | Grad de eficacitate | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Perturbare | Instruirea periodică | Construire, funcționare, dezafectare | - | - | Număr instruiri | Anual | - | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Întreruperea activităților | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului | Prezență specii de păsări în amplasament | Număr de specii păsări /indivizi în amplasament | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Întreținerea vegetației | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului | Înălțimea vegetației și suprafața din perimetru | cm mp | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Suporturi răpitoare | Funcționare | Periemetrul proiectului | Stare și eficacitate suporturi | Număr | Bianual | Periemtrul proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Spațiu împrejmuire | Funcționare | Periemetrul proiectului | Grad de permeabilitate | Înălțime spațiu trecere | Bianual | Periemtrul proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Amenajarea suprafețelor verzi | Funcționare | Periemetrul proiectului | Grad de amenajare suprafețe | mp | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |

- SITUAŢII DE RISC

Chișineu-Criș este un oraș în județul Arad, Crișana, România, format din localitatea componentă Chișineu-Criș (reședința), și din satul Nădab. Se află în partea de nord-vest a județului, la 43 km față de municipiul Arad și la 72 de km de municipiul Oradea.

Chișineu-Criș este situat la 46° 32' 3" latitudine nordică și la 21° 38' latitudine estică, pe cursul râului Crișul Alb. Teritoriul administrativ al orașului are o suprafață de 119 km2 și se desfășoară în Câmpia Crișului Alb de-o parte și de alta a râului cu același nume. Orașul a luat ființă prin unirea localităților Pădureni și Chișineu (Ineul Mic). Din punct de vedere administrativ, localitatea Nădab este sat aparținător orașului Chișineu Criș.

Cât privește extremitățile orașului, respectiv teritoriul administrativ al orașului, la vest se mărginește cu teritoriul comunei Socodor, la sud cu cel al comunei Șimand, la nord cu cel al comunei Zerind, iar la est cu teritoriul comunei Sintea Mare, cu satele Țipar, Adea și Zărand.

Orașul Chișineu-Criș este traversat de șoseaua națională Arad-Oradea, din care înaintea podului peste Crișul Alb, în direcția Arad-Oradea, se desprinde șoseaua națională spre punctul de trecere al frontierei Vărșand. Calea ferată Arad-Oradea se află în partea de est, iar în partea de vest se găsește una din cele mai vechi căi ferate din țară: Pădureni-Grăniceri.

Campia de Vest a rezultat prin acumularea unor vaste conuri de aluviuni aduse de raurile carpatice in pleistocenul superior-holocen in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active. Campiile inalte au devenit uscat succesiv in Pleistocen iar campiile joase si luncile in Holocen. Este alcatuita, la suprafata, din nisipuri, pietrisuri, loess (in campiile inalte) si aluviuni recente (in campiile joase). Altitudinea medie este de aproximativ 100 m, altitudinea maxima fiind de 174 m (in Campia Vingai), iar cea minima de 80 m pe cursul inferior al Timisului. Are o latime variabila (intre 20 si 80 km), in functie de patrunderea ei in zona dealurilor. Suprafata campiei are o inclinare foarte redusa, din care cauza riurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu frecvente iesiri din albie in trecut. Portiunile de campii in coborire lenta sunt campii de subsidenta, iar datorita caracterului ratacitor, divagant al retelei hidrografice si poarta numele campii de divagare. Acestea sunt: Campia Somesului, Campia Crisurilor si Campia Timisului, precum si Valea Ierului. Exista, de asemenea, campii tabulare (de exemplu Campia Aradului si Campia Careilor) si campii piemontane (Campia Vingului, Campia Cermeiului, Campia Miersigului). Cele trei tipuri de campii (campii piemontane, tabulare si de subsidenta) sunt trei trepte si tot odata trei tipuri genetice de campii ale Campiei de Vest. Campiile inalte sunt formate din acumulari de loess, pietris si nisip, fiind neinundabile. Campia Tisei, de asemenea inalta (112 m), are un relief aparent neted, dezvoltat pe acumulari de nisip si pietris peste care s-a suprapus loess. Campiile au fost, pina in secolul trecut, zone mlastinoase, cu ape ratacitoare, divagante datorita fenomenului de subsidenta (coborire) pe care il suporta suprafata terenului; riurile isi schimba succesiv directiile, indeosebi in nordul campiei (Crasna, Ier), formând chiar sectoare mai joase, de legatura, intre bazinele hidrografice (de exemplu, Campia Ierului). Erau supuse la inmlastiniri si saraturari, datorita pozitiei si oscilatiei pinzei freatice. Au fost indiguite, desecate, transformate in terenuri agricole sau, pe alocuri, in incinte piscicole. Situata in campie relieful de pe teritoriul administrativ al Chisineu Cris nu variaza sub raport hipsometric ,altitudinile absolute fiind cuprinse intre 107 si 111 m.   Relieful este practic plat, .

Solurile de pe teritoriul au aparut si , desigur, evolueaza urmand un curs specific de solidificare, datorat influientei dominate a regimului hidrologic, a materialelor parentale si in mod determinant datorita interventiei omului, manifestata o data cu primele movile si valuri de pamant si continuand cu lucrarile hidroameliorative sistematice incepute cu peste doua secole si jumatate in urma.

Plecand de la aceste analize principalele riscuri naturale in care se incadreza proiectul ar putea fi:

#### Riscul seismic

#### Conform Normativ P100 – 1992 pentru protectia antiseismica a constructiilor, din punct de vedere seismic orasul Chisineu Cris se caracterizează prin următoarele elemente: Zona seismica de calcul: „E”. Perioada de colt „Tc = 1,00” Coeficient „Ks” = 0,12. Intensitatea seismica: VIII grade MSK. Riscul seismic depinde,local,si de formatiunile geologice de suprafata.  Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie. Riscul seismic este diferit in rocile necoezive si in cele coezive.Undele seismice se propaga cu viteza mai mare si in spatii mai intinse in rocile compacte fata de cele afanate. In pietrisuri si nisipuri,desi viteza de propagare a undelor este mai mica, seismele sunt mai distrugatoare. Daca se cosidera riscul la seisme in roci compacte egal cu unu,in rocile putin coezive si necoezive riscul va fi de : 1:2,4 in roci sedimentare cimentate. 1,4:4,4 in nisipuri umede. -4,4:11,6 in rambleuri. 12 in terenuri mlastinoase. Cutremurele de pamant, cunosc in tara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost peste 600 cutremure) si chiar de intensitate mare(1940-magnitudine -7,7;1977,magnitudine-7,2;1986- magnitudine-7;1990-magnitudine-6,7).Acestea au focarul in zona Vrancea, la Curbura Carpatilor, la adancimi cuprinse intre 100 si 200 km (focare intermediare) pe asa-numitul plan Benioff. Zona corespunde unei parti din regiunea in care se produce subductia microplacii Marea Neagra in astenosfera proces insotit de acumularea lenta de energie seismica si de descarcari bruste,violente, la intervale de 30- 50 ani. Cutremurele din Banat , pe aliniamentul Arad-Pardanii , sunt legate de faliile soclului cristalin ce-l delimiteaza in blocuri a caror reechilibrare se realizeaza prin acumularea unor energii care se elibereaza brusc dand nastere la miscari ale scoartei terestre . Cele mai importante cutremure au fost in 1790 cu pagube materiale considerabile iar in perioada 1991- 1992 s-au inregistrat seisme cu focarul sub 10 km de magnitudine moderata respectiv M 4-5. Predictia cutremurelor presupune precizarea timpului,locului si magnitudinii viitorului cutremur.Pentru constructii,sunt importante atat prevederea miscarii terenului,  precum si durata socului seismic.

#### Riscul hidrologic   de inundatii

Nu există inregistrate insa  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

În perimetrul proiectului nu sunt canale sau construcții. La limita estică a celor două perimetre este un canal de desecare dispus în lungul drumului de exploatare. Accesul în perimetrul proiectului se realziează pe podețe existente nefiind necesare amenejări sau deschideri.

#### Riscuri climatice

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s.

Tornade.În Câmpia de Vest nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea masurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timis vol. 2)

Incendii de vegetație.Riscul de incendii este prezent în perioadele secetoase de vară, cu temperaturi ridicate pentru miriștile sau câmpurile cultivate cu graminee în vecinătate.

- Risc de alunecari de teren

Teritoriul administrativ al Chisineu Cris,  fiind o zona de ses aluvionar cu aspect plan, are stabilitatea generala a terenului asigurata. Riscul de instabilitate este practic nul, conform evaluarii pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului de producere a alunecarilor de teren din ‘Ghidul pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor,refacere si protectie a mediului” indicativ GT006-97,caseta 17.

Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara, sunt:

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la gradul de cutremur preconizat in zona; proiectul va fi supus expertizei seismice

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la furtuni puternice; verificatorul de proiect va lua in calcul si acest aspect

- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila;

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, din activitatea parcului fotovoltaic nu rezulta emisii de gaze cu efect de sera.

Riscurile pentru sanatatea umana ( de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Nu este cazul

# XIII.DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

Pe parcursul elaborării raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu au fost întâmpinate dificultăți.

XIV. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii CHISINEU CRIS, cu suprafata totală de 60.170 mp, in proprietatea SC CHIȘINEU CRIȘ FOTOVOLTAIC SRL.

Terenul este identificat dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Nr. c.f. | Nr. cad. | Suprafața mp | Categorie de folosinta | Intravilan | Proprietar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302585 | 302585 | 170 | curti constructii | DA | CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL |
| 2 | 302496 | 302496 | 60.000 | curti constructii | DA |  |

Vecinatati :

Vecinatatiile terenului sunt terenuri arabile private.

Caracteristicile constructiei propuse

Functiunea principala este parc fotovoltaic.

Regim de inaltime: Parter

CF nr. 302585:

S teren =170mp

Sc=27.11mp (15,94%)

Sverde=142.89mp (84.06%)

POT= 15.94%

CUT= 1.00

CF nr. 302496:

S teren=60 000mp

Sc=23094.11mp (38,49%)

S platforme=425.08 (0.71%)

S verde=36480.81(60,80%)

POT = 38.49%

CUT = 1.00

Instalaţia de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare, prin efectul fotovoltaic, este compusa dintr-un ansamblu de module fotovoltaice, mai multe grupuri de conversie a curentului continuu în curent alternativ şi alte componente electrice de dimensiuni variabile. Instalaţia rezultă conectată în paralel la sistemul electric şi cu o putere nominală egală cu 5047,9 kWp in c.c., situată pe un teren în loc. Chisineu Cris, jud. Arad în ROMÂNIA.

Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,05 MWp in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC (*).

Generatorul   fotovoltaic   este   compus   din   9178   module   fotovoltaice   tip   LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. model LONGI LR5-72HBD-545M cu puterea egală cu	545W.

| PUTEREA NOMINALĂ A INSTALAŢIEI | 5,0479 | MWp |
| --- | --- | --- |
| NR. DE MODULE FV TOTAL | 9178 | buc. |
| NR. DE INVERTOARE | 26 | buc. |
| NR. TOTAL DE ŞIRURI | 353 | buc. |
| NR. DE ŞIRURI PENTRU FIECARE INVERTOR | 14/15 | buc. |
| NR. DE MODULE FV PENTRU FIECARE ŞIR | 26 | buc. |
| PUTERE DE VÂRF A MODULULUI FV | 615 | W |
| SUPRAFAŢA MODULULUI FV | 2,58 | m² |
| SUPRAFAŢA TOTALĂ A MODULELOR FV | 23679,24 | m² |
| TENSIUNE MAXIMĂ A UNUI ŞIR | 1086 | V |
| TENSIUNE MAXIMĂ DE CIRCUIT DESCHIS | 1290 | V |

| PUTERE MAXIMĂ A UNUI ŞIR | 15990 | W |
| --- | --- | --- |
| PUTERE MAXIMĂ DE INTRARE INVERTOR | 344 | kW |
| CURENT MAXIM LA INTRAREA ÎN INVERTOR | 180 | A |

# Concluziile evaluării adecvate

Concluziile evaluării adecvate sunt prezentate sintetic  conform Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obictive de conservare / pametri afectați | Tipuri de impact inclusiv cumulativ | Măsuri de de reducere | Impact rezidual | Soluția alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport materiale | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Realizarea parcului și a împrejmuirii | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Degradare habitat natural / Perturbare activități (tipar de distribuție specii) Cumulat pe 4.68% din ROSPA0015: impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor | Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de 20 cm pe toată lungimea gardului. La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Lucrări de întreținere | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Demontare | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

- Proiectul are ca scop construirea unui parc fotovoltaic, amenajare acces incintă, împrejmuire și racordare rețeaua electrică  în loc. Chișineu Criș, UAT Chișineu Criș, jud. Arad extravilan, categoria de folosință curti constructii.

- Amplasamentul este situat pe două parcelele identificate prin Nr. c.f. 302585 pe suprafața de 170 mp și c.f  302496 cu suprafața de 60000 mp.

- Puterea nominală  a instalaţiei 5,0479 MWp, nr. de module fv total 9178 buc., nr. de invertoare 26 buc., nr. total de şiruri 353 buc..

- Amplasamentul proiectului este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb si Crisului Negru

- Suprafața ocupată de proiectele de instalare a parcurilor fotovoltaice propuse sau realizate în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (39.141,52 ha) este de 1831.05 ha ceea ce reprezintă 4,68% din aria protejată.

- Raportat la suprafața ariei protejate proiectul ocupă 0,015%.

- Proiectul Nădab 1 al doilea cel mai mare proiect ca suprafață ocupată (381.45 ha) este învecinat pe trei laturi cu proiectul propus.

- Amplasamentul proiectului este situat în zona CLC 211, terenuri arabile neirigate care sunt dominante atât în jurul amplasamentului cât și în aria protejată

- Având în vedere amplasarea, dimensiunile, caracteristicile, învecinarea pe trei laturi cu proiectul Nădab 1 și raportul de surpafață cu acesta, prin implementarea proiectului proiectului nu se creează fragmentări ale habitatelor pentru nici una dintre speciile protejate, nu are efect de barieră în deplasarea păsărilor atât considerat individual cât și cumulat cu celelalte proiecte.

- Suprafața de teren pe care este propus proiectul nu se pierde ca habitat pentru speciile protejate din sit, gestionarea terenurilor în amplasament fiind corespunzătoare cu activitățile propuse prin planul de management.

- În cursul observațiilor în toate sezoanele ecologice în perioada 2022-2023 au fost identificate 18 specii dintre cele menționate pe formularul standard observate în amplasament sau vecinătate (pâna la aprox. 1,5 km)

- Amplasamentul proiectului are importanță ca habitat de hrănire pentru speciile protejate baza trofică fiind constituită din micromamifere, insecte și formațiuni vegetale iar modificările propuse vor avea ca efect creșterea biodiversității și a densităților populaționale a speciilor care formează baza trofică a speciilor protejate în sit.

- Proiecutl propus nu afecteaă relațiile funcționale și structurale din sit sau integritatea acestuia.

- Prin implementarea și funcțioanrea proiectului nu sunt puse în pericol obiectivele conservare stabilite prin decizia ANANP nr. 191/13.04.2022

- Cumulate observațiile cu cele din bazele de date care acoperă o suprafață pe o rază de aprox. 1,5 km în jurul ampalsamentului proiectului cumulează un număr de 32 de specii dintre cele menționate pe formularul standard al ariei protejate.

- Starea de conservare a habitatelor speciilor protejate în sit nu este afectată prin proiect fie că este luată în considerare singur fie cumulat cu planurile/proiectele care susceptibile a avea impact cumulat

- Perturbările și alterarea habitatului în faza de construcție sunt cauzate de lucrări: prezența umană, zgomot, depozitări temporare de materiale.

- În perioada de exploatare creșterea preconizată a biodiversității având un impact favorabil asupra speciilor caracteristice terenurilor agricole, alterarea și perturbarea habitatului fiind nesemnificative.

- Habitatul speciilor reprezentat de terenuri arabile este foarte bine reprezentat atât în sit cât și în vecinătate  fiind suficient de mare pentru asigurarea conservării speciilor pe termen lung.

- Prin implementarea și funcțioanrea proiectului propus nu se reduce numărul exemplarelor speciilor de importanță comunitară din sit, nu apar fragmentări semnificative pentru speciile în aria protejată, nu este afectată negativ starea de conservare a speciilor, nu se modifică structura și funcțiile ariei naturale, nu este afectată integritatea ariei protejate.

- În urma implementării măsurilor de reducere/evitare a impactului, impactul rezidual atât în faza de implementare cât și în cea de funcționare este nesemnificativ.

În concluzie, prin implementarea masurilor propuse pentru  factorii de mediu , proiectul propus va avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

- LISTĂ DE REFERINȚĂ CARE SĂ DETALIEZE SURSELE UTILIZATE PENTRU DESCRIERILE ȘI EVALUĂRILE INCLUSE ÎN RAPORT.

Planse, memoriu arhitectură, hărți, planuri de situație, proiect tehnic.

Botnariuc N., Tatole V. (Ed.), 2005-Cartea roşie a vertebratelor din România. Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Bucureşti, 260p

Ciochia V., 1984 – Dinamica și migrația păsărilor. Editura Științifică și Enciclopedică.

Daraban, I.N. 2013. Diversitatea, potențialul bioeconomic și conservarea florei și vegetației halofile din Câmpia Aradului. Rezumatul Tezei de doctorat, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad

Elzinga Caryl L., Salzer D.W., Willoughby J. W., Gibbs J.P. 2001-Monitoring plant and animal populations. Blackwell Science, Inc.

Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings Laura B., Vermeersch C.M.J. 2011-Impact Evaluation in Practice. The World Bank

Hill D., Fasham M., Tucker G. , M. Shewry, P. Shaw 2005- Handbook of Biodiversity Methods. Survey, Evaluation and Monitoring. Cambridge University Press. USA New York.

Hurford C., Schneider M. 2006- Monitoring Nature Conservation in Cultural Habitats: A Practical Guide and Case Studies. Ed. Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp394

Ionescu V. 1968-Vertebratele din România, Editura Academiei Republicii Socialiste România,

Iorgu, I.S., Surugiu, V., Gheoca, V., Popa, O.P., Popa, L.O., Sîrbu, I., Pârvulescu, L., Iorgu, E.I., Manci, C.O., Fusu, L., Stan, M., Dascălu, M.M., Székely, L., Stănescu, M. & Vizauer, T.C., 2015 - Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România. București.

Kaushik Anunha, Kaushik C.P. 2004- Perspectives in Enviromental Studies. New Age International (P) Ltd., Publishers

Murariu D., 2005. Mamifere - Mammalia. In: Botnariuc N., Tatole V. Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Tipo.Curtea Veche Trad. S.R.L., Bucureşti.

Naiman, R.J.,Pollock 1993-The role of riparian coridors in maintainnig regional biodiversity. Ecological Applications 3: 209-212.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Segurado, P. & Araújo, M. 2004 - An evaluation of methods for modelling species distributions. J. Biogeogr., 31: 1555-1568.

Simionescu I. 1983-Fauna României, Ed. Albatros

Sutherland, J., Newton, I., Greed, R., 2000. The conservation handbook. Research, management and policy. Blackwell Science, Cambridge, 278.

Tatole Victoria 2010-Managementul şi Monitoringul speciilor de Animale Natura 2000 din România, Ghid Metodologic. Ed. Excelsior Print, Bucureşti

*** https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/ Raportarea periodică a statelor membre în baza articolului 12.

*** Natura 2000 in Romania. Species Fact Sheets 2021. Compilație Gourip P.

*** ORDIN NR. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

*** Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb ;

***Directiva Păsări a Consiliului European 2009/147/EC: Birds Directive 2009/147/EC

***Ghid standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, București, 2014

***https://natura2000.eea.europa.eu/

***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011

*** LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

*** ORDIN nr. 262 din 18 februarie 2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010

# Text boxes

Strada CHISODEI, nr. 75,  Timisoara, jud. Timis

Tel . 0746248634, 0720101706 ;  E-mail: phoebus.adviser@)yahoo.com  ,   aurapomparau@yahoo.com;

Cod Unic Înregistrare: RO 30914859(Nr. Ordine Registrul Comeţului   J35/2813/2012

Proiectul propus singur sau cumulat nu duce în nici una dintre fazele de construire, operare și/sau dezafectare, la

diminuarea semnificativă a suprafețelor specifice cu caracteristici ecologice speciilor de importanță comunitară.

Pe termen scurt și/sau lung, prin impact direct, indirect, secundar sau cumulativ,  implementarea proiectului nu duce

la afectarea semnificativă a vreunei specii de importanță comunitară  menționată  în formularul standard Natura 2000

al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru în nici una din fazele

proiectului

Amplasament proiect

211-Terenuri arabile neirigate

243-Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetaţie naturală

231-Păşuni secundare

242-Zone de culturi complexe

311-Păduri de foioase

324-Zone de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate)

112-Spaţiu urban discontinuu şi spaţiu rural

121- Unităţi industriale sau comerciale

511- Cursuri de apă

Impactul cumulativ din punct de vedere al modificărilor habitatelor, perturbării speciilor, fragmentării habitatelor atât în etapa de implementare cât și în cea de funcționare este nesemnificativ.