Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

# ACORD DE MEDIU

Nr. xx din xx.10.2023 PROIECT

Ca urmare a cererii adresată de SC ORCA PROJECT SRL, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Brazilor, nr. 46, județul Sibiu, înregistrată la APM Arad cu nr. 1195/R/6505 din 28.04.2022, în baza prevederilor:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN TERASĂ ȘI REFACEREA MEDIULUI”,

care urmează a fi realizat în comuna Petriș, extravilan FN,

identificat prin CF nr. 305323 Petriș și CF nr. 305325 Petriș, județul Arad,

titular SC ORCA PROJECT SRL

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 2, lit. a) – cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 28, proiectul fiind amplasat în ariile naturale protejate ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.

# I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicile lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Proiectul prevede lucrări de exploatare și valorificare a agregatelor minerale (nisip și pietriș) din perimetrul de exploatare poziționat în extravilanul comunei Petriș, în bazinul hidrografic Mureș, terasa I-a a râului Mureș, pe malul stâng al acestuia.

Terenul pe care se propune investiția, cu suprafața totală de 145174 mp, se află în comuna Petriș, extravilan, FN, și reprezentă teren neproductiv, aflat în proprietatea domeniului privat al Comunei Petriș, conform CF 305323 Petriș (S=47472 mp) și CF 305325 Petriș (S=97702 mp).

Exploatarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) presupune lucrări de excavații până la 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic. Perimetrul de exploatare ocupă o suprafață de S=0,125 kmp, cu lungimea maximă de L=601 m și lățimea medie de l=208 m.

În cadrul acestui perimetru s-a delimitat zona efectivă de exploatare, rezultată în urma scăderii suprafețelor ocupate de digul perimetral din partea sudică, care ocupă o suprafață de 117900 mp.

Între Comuna Petriș, titluar al dreptului de proprietate și SC Orca Project SRL, titularul proiectului, a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 4341/02.12.2021, conform căruia din suprafața totală de 145174 mp din contractul de închiriere, titularul va utiliza 125000 mp, restul suprafeței va fi utilizată pentru organizarea de șantier, inclusiv depozitarea temporară a pământului / sterilului până la utilizarea acestuia pentru refacerea amplasamentului.

Pentru realizarea proiectului, beneficiarul a obtinut Certificatul de urbanism nr. 04 din 31.03.2022, emis de Primăria comunei Petriș, județul Arad.

Accesul în zonă și exploatarea agregatelor se realizează prin utilizarea drumurilor de exploatare din zonă (cel mai apropiat fiind drumul județean DJ707F).

Accesul la amplasamentul propus se face de pe DJ707 A, apoi pe drumurile de exploatare din zonă pe o distanță de aproximativ 2,5 km, între cele două terenuri identificate prin CF 305323 Petriș și CF 305325 Petriș, existând un drum de acces (drum de exploatare CF 305324 Petriș) ce va fi menținut pe toată perioada de implementare a proiectului și după finalizarea acestuia.

Pentru optimizarea și deschiderea corespunzătoare a zăcământului de nisip și pietriș s-a propus deschiderea acestuia pe laturile de Sud – Sud-Vest, prin execuția drumului de acces din care se vor executa tranșee de deschidere pe trepte.

Proiectul propune amenajarea unui punct de lucru pentru extracția agregatelor naturale (nisip și pietriș) din terasa Râului Mureș, precum și lucrări de refacere a mediului, având în vedere structura terenului în zonă.

Conturarea perimetrului s-a făcut în sistemul de referință stereografic 1970, suprafața perimetrului a fost determinate analitic, pe baza informațiilor din extrasele de carte funciară.

Punctele de contur (Coordonatele Stereo 70 ale perimetrului de exploatare) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 504204 | 298670 |
| 2 | 504230 | 298701 |
| 3 | 504282 | 298717 |
| 4 | 504377 | 298761 |
| 5 | 504437 | 298810 |
| 6 | 504484 | 298885 |
| 7 | 504498 | 298927 |
| 8 | 504483 | 298995 |
| 9 | 504400 | 299225 |
| 10 | 504381 | 299265 |
| 11 | 504366 | 299282 |
| 12 | 504329 | 299298 |
| 13 | 504293 | 299186 |
| 14 | 504291 | 299182 |
| 15 | 504268 | 299189 |
| 16 | 504216 | 299016 |
| 17 | 504146 | 298958 |

Perimetrul de exploatare este poziționat în extravilanul comunei Petriș, în bazinul hidrografic Mureș, terasa I-a a râului Mureș, pe malul stâng, la o distanță de 50 m față de albia minoră a acestuia.

În zona amplasamentului apele subterane se organizează ca acumulări freatice de largă extindere, fiind cantonate în masa stratului superficial al aluviunilor grosiere specifice albiei majore la contactul acestora cu roca de bază cvasi-impermeabilă, la adâncimi cuprinse între 3,80-4,25 m, de la cota terenului natural, cu posibilități de ridicare a nivelului freatic în perioadele bogate în precipitații, când și nivelul hidrologic al râului Mureș este mai ridicat.

Perimetrul de extracție este amplasat la o distanță de cca 1,7 km de satul Sălciva și la cca 2,5 km de satul Seliște, în zonă nu sunt fântâni și nu există un sistem de alimentare cu apă ce ar putea fi influențat de excavații.

Realizarea proiectului presupune excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) din terasă și refacerea mediului, nisipul și pietrișul urmând a fi folosite ca materii prime în proiectele de construcții industriale și infrastructură din zonă, inclusiv în cadrul lucrărilor la proiectul Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.

Pe amplasament nu se va realiza sortarea materialului excavat, acesta fiind transportat direct către diverși beneficiari, inclusiv constructorii proiectului Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.

Proiectul nu prevede realizarea de clădiri sau alte structuri. După faza de extracție a agregatelor minerale va rezulta o cuvetă. La finalizarea lucrărilor cuveta urmează să fie nivelată și umplută folosind material rezultat din copertă.

Amenajările propuse prin proiect nu solicită modificări constructive sau ocuparea de teren suplimentar pentru organizare de șantier (volumul de materiale rezultate din decopertare este redus, iar depozitarea lor temporară se face strict în incintă, până la utilizarea pentru refacerea mediului).

Deoarece beneficiarul nu a executat studii de prospecțiune și explorare geologică, pentru determinarea cantităților de resurse minerale exploatabile (nisip și pietriș), calculul acestora s-a făcut estimativ, pe baza ridicărilor topografice executate de beneficiar, prin executarea a trei profile transversale prin perimetrul de exploatare, precum în tabelul de mai jos:

| Nr crt. | Specificație | Suprafață profil (mp) | Medie suprafețe (mp) | Lungime de influență (m) | Volume material (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limita perimetru V– P1 | 836 | 836 | 80 | 66880 |
| 2 | P1 – P2 | 988 | 912 | 133 | 121296 |
| 3 | P2 – P3 | 592 | 790 | 132 | 104280 |
| 4 | P3 – limita perimetru SE | 592 | 592 | 94 | 55648 |
| 5 | Total terasamente dc |  |  |  | 348104 |
| 6 | Sol vegetal | 117900 | 117900 | 0.25 | 29475 |
| 7 | Nisip și pietriș (5-6) |  |  |  | 318629 |

Lucrările aferente proiectului se vor desfășura în două etape:

În etapa inițială se va pune în practică logistica necesară realizării proiectului privind exploatarea agregatelor minarale, începând cu organizarea de șantier și continuând cu exploatarea propriu-zisă, valorificarea produsului minier și lucrările de refacere a mediului.

Suprafața excavată este de cca 117900 mp.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Petriș terasă se va realiza utilizând metoda optimă pentru astfel de zăcăminte, respectiv metoda de exploatare în fâșii orizontale paralele descendente, începute de la suprafață spre adâncime, în cadrul unei singure trepte de exploatare, cu posibilitate de subtrepte, executate mecanizat cu ajutorul unui excavator cu cupa inversă, până la cota de 154,5 mdMN, respectiv deasupra pânzei freatice.

Lucrări de pregătire și deschidere:

- înlăturarea vegetației invazive – se va face mecanic prin tocare;

- înlăturarea stratului superior în grosime de 0,00-0,50 m, cu ajutorul buldozerului și depozitarea acestuia în vederea folosirii ulterioare;

- realizarea și amenajarea drumului de acces în incinta obiectivului;

- amenajarea accesului în zona de excavare;

- amenajarea unei platforme pentru depozitarea produselor de balastieră;

- amenajarea platformei pentru staţionarea utilajelor;

- amenajarea platformei pentru depozitarea solului recuperat în urma lucrărilor de deschidere.

În etapa a II-a se vor realiza lucrările de exploatare propriu-zisă din perimetrul Petriș terasă, prin exploatarea în fâșii orizontale paralele descendente, începute de la suprafață și dezvoltate spre adâncime în cadrul unei singure trepte de exploatare, cu posibilitate de subtrepte. Exploatarea cu fâșii transversale va începe din extremitatea nordică a perimetrului. Lățimea unei fâșii va fi de 5-10 m, pe o adâncime medie de cca 3,0 m și se vor executa mecanizat cu ajutorul unui excavator cu lingură inversă.

Pentru activitatea desfășurată în perimetrul de exploatare propus nu se vor monta instalații industriale, SC Orca Project SRL va utiliza în perimetrul de exploatare care face obiectul permisului doar utilajele specifice:

- excavator cu lingură inversă;

- buldozer;

- încărcător frontal;

- autobasculante pentru transportul materialului exploatat.

Exploatarea agregatelor minerale se va executa pe adâncimi de maxim 3,0 m, păstrând un pilier de 1,0 m față de nivelul freatic și un pilier de siguranță, de minim 50 m, față de nivelul stâng al râului Mureș. Se vor respecta, totodată, distanțele minime prevăzute în normativele în vigoare, față de obiectivele existente în zonă sau aflate în curs de execuție.

Unitatea de exploatare a agregatelor minerale va fi de tip simplu, formată inițial din platforma pentru parcare utilaje și încărcare. Se vor executa lucrări de exploatare cu următoarele caracteristici:

- va fi excavată o suprafață totală de cca 117.900 mp (11,79 ha). Panta taluzelor va respecta raportul: 1:1,5;

- nivelul hidrostatic a fost interceptat la cota medie de 153,50 mdMN;

- cota terenului este de 157,50 mdMN;

- cota talpă excavație va fi 154,50 mdMN;

- adâncime maximă de exploatare = 3,0 m.

Resursele minerale extrase vor fi încărcate în autobasculante de 16 mc și transportate la punctele de lucru ale beneficiarilor sau în zona căii ferate din vecinătate.

Dată fiind amplasarea perimetrului temporar de exploatare în terasa superioară a râului Mureș, exploatarea se face în condiții uscate, păstrând un pilier de minimum 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Digul perimetral, construit din solul vegetal din decopertă, pentru scoaterea locației de sub inundabilitate va avea o lungime de 1510 m și cota la coronament va fi de +160,20 m.

Rezervele totale din perimetrul Petriș terasă care se vor exploata sunt estimate la 318629 mc de nisip și pietriș și 29475 mc sol vegetal (care va fi utilizat la refacerea mediului).

Exploatarea agregatelor minerale se va face în perioada de valabilitate a permisului de exploatare (dacă nu se poate exploata întreaga rezervă estimată, se va prelungi perioada de exploatare și se va solicita un nou permis de exploatare de la ANRM).

Lucrările de refacere a mediului se vor realiza după finalizarea lucrărilor de exploatare, respectând toate standardele și reglementările din domeniu.

Se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din decoperta și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate în vecinătate.

Cota finală a terenului refăcut va fi de aproximativ 156,50 m. În zona limitrofă râului Mureș se vor planta specii caracteristice habitatelor de zăvoi, respectiv specii precum: sălcii, plopi, anini etc. astfel încât să se reducă impactul asupra biodiversității, iar pe restul suprafeței se va înierba. În cadrul acestor lucrări nu se vor folosi specii invazive/alohtone sau necaracteristice zonei.

Fiecare taluz al excavației va fi nivelat la un unghi de 450, pentru a se asigura stabilitatea acestuia.

O parte din lucrările de refacere a mediului vor fi executate în paralel cu exploatarea zăcământului:

- rambleierea excavației cu steril (sol vegetal) rezultat din copertă;

- nivelarea suprafețelor;

- compactarea suprafeței de teren.

Lucrările de eliberare a amplasamentului de utilaje şi alte dotări (toaletă ecologică), de plantare vegetație arborescentă/arbustivă și cele de înierbare se vor realiza după finalizarea lucrărilor de refacere a terenului excavat.

Asigurarea utilităților:

Alimentare cu apă potabilă: pentru personalul de deservire se va asigura apă îmbuteliată.

Alimentarea cu apă în scop tehnologic: în cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apă. Dacă va fi necesar, în perioade secetoase, se va aduce apă cu cisterna pentru stropirea drumului de acces, în scopul evitării ridicării prafului în activitatea de transport a materialului excavat.

Evacuarea apelor uzate: nu se vor evacua ape uzate pe amplasament. Pentru necesitățile igienico-sanitare ale personalului va fi închiriată o toaletă ecologică, care va fi vidanjată în funcție de necesități.

Energie electrică: Nu se asigură energie electrică pe amplasament.

Combustibil:

Pentru activitatea de extragere a agregatelor minerale sunt utilizate mijloace de exploatare și pentru transport de mare tonaj (autobasculante), majoritatea utilizând drept combustibil, motorina.

În funcție de componența parcului și de volumul de lucrări, s-a apreciat consumul de motorină la 150 t (cca 180000 l). Motorina se aprovizionează în bidoane metalice, cu volume de cca 200-220 l în organizarea de șantier, doar în cantitățile necesare pentru funcționarea utilajelor, pentru fiecare zi în parte, astfel că nu va rămâne motorină pe șantier în timpul nopții. Nu se vor crea stocuri de combustibil pe amplasament.

În perimetrul de exploatare nu se vor executa lucrări de reparații și întreținere ale mijloacelor de transport și utilajelor necesare, schimburi de uleiuri, anvelope etc. Pentru întreținerea utilajelor din organizarea de șantier se va încheia un contract de service cu o societate autorizată, care va asigura întreținerea curentă și reparațiile, precum și materialele necesare pentru funcționarea la parametri optimi a utilajelor.

# II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Terenul ocupat de Perimetrul Petriș terasă are suprafața de 145174 mp, fiind compus din 2 parcele, conform CF 305323 Petriș (S=47472 mp) și CF 305325 Petriș (S=97702 mp). Acesta se află în comuna Petriș, extravilan, FN, și reprezintă teren neproductiv, aflat în proprietatea domeniului privat al Comunei Petriș, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 04 din 31.03.2022, emis de Primăria Comunei Petriș.

Concluzii privind evaluarea impactului global din Raportul privind impactul produs asupra mediului de proiectul analizat este:

“În timpul exploatării agregatelor minerale în perimetrul Petriș terasă, în condiţiile respectării tehnologiilor de excavare şi măsurilor preconizate, executării tuturor amenajărilor şi instalaţiilor pentru protecţia factorilor de mediu, mediul va fi afectat în limite admisibile (impact nesemnificativ).”

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Alternativa atât în ceea ce privește amplasamentul, cât și din punct de vedere tehnologic a fost aleasă din motive de natură economică, la nivel local și național și a ținut cont de: poziția locației în raport cu potențialul zonei în ceea ce privește lucrările de infrastructură și de construcții, straturile geologice ce urmează a fi străbătute, posibilitatea refacerii optime a zonei, cu ajutorul solului decopertat, la finalizarea lucrării, posibilitatea redării terenului ocupat temporar funcțiunii inițiale, distanța amplasamentului față de zonele locuite.

Titularul proiectului și proiectantul general au studiat următoarele alternative referitoare la proiect:

- Alternativa 0 – nerealizarea  proiectului;

- Alternativa 1 – implementarea proiectului în forma propusă.

Alternativa 0 – neimplementarea proiectului, conduce la situaţia în care amplasamentul rămâne neschimbat, nefiind afectat de nici un fel de lucrări, terenurile din jur având în continuare calitatea de teren neproductiv, situat în extravilanul Comunei Petriș.

Alternativa 1 – implementarea proiectului în forma propusă.

Între Comuna Petriș, titluar al dreptului de proprietate asupra terenului și SC Orca Project SRL, titularul proiectului, a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 4341/02.12.2021 (cu o valabilitate de 5 ani), conform căruia din suprafața totală de 145174 mp, titularul va utiliza 125000 mp pentru exploatarea de agregate minerale, iar restul suprafeței va fi utilizată pentru organizarea de șantier, inclusiv depozitarea temporară a pământului / sterilului până la utilizarea acestuia pentru refacerea amplasamentului. Din acest motiv alternativa unui alt amplasament pentru implementarea proiectului, la această dată, nu este sustenabilă.

Relieful este favorabil, permițând executarea în condiţii normale a lucrărilor de excavare, în condiții de sigurață sub aspect geotehnic.

Există căi de acces, nefiind necesară scoaterea unor noi suprafeţe din circuitul natural, ceea ce permite realizarea investiţiei în condiţii economice favorabile.

Alternativele realizabile, care pot fi analizate, sunt cele care privesc:

- poziția zonei propuse pentru excavare în raport cu vecinătățile;

- amenajarea haldei de steril/digului perimetral în jurul zonei excavate, cu rol de protecție pentru contaminarea acviferului de suprafață (din surse agricole, inundații, deșeuri etc.);

- alternativele folosirii excedentului de material steril pentru readucerea suprafeței excavate la o morfologie cât mai apropiată de cea inițială (naturală);

- alternativele pentru valorificarea produsului minier;

- alternativele privind căile de acces și drumurile de exploatare existente.

Motivele ce au stat la baza alegerii variantei propuse sunt:

- prezența unui volum important de agregate minerale în subsolul amplasamentului perimetrului, a cărui exploatare nu duce la epuizarea resursei minerale;

- realizarea organizării de şantier și a dotărilor specifice în perimetrul Petriș terasă, existența drumului de acces, astfel că nu se vor folosi rețelele stradale ale localităților pentru transport și nici nu este necesară scoaterea unor noi suprafețe din circuitul natural;

- amplasamentul perimetrului în care se propun lucrările de exploatare este situat în extravilanul comunei Petriș și se află la o distanță suficient de mare de obiectivele învecinate, zonele rezidențiale sau perimetrele de protecție din regiune pentru a nu interfera cu acestea, sau interferența să nu fie semnificativă;

- amplasamentul perimentrului nu prezintă sensibilități din punct de vedere al factorilor de mediu, iar impactul cumulativ este practic nesemnificativ față de situația actuală;

- perimetrul nu este situat în zone de protecție sanitară sau perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

- în ceea ce privește gestionarea materialului steril, reprezentat de decopertă și sol vegetal, la finalizarea exploatării se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din decopertă și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate în apropiere.

Conform datelor prezentate în Raportul de evaluare a impactului asupra mediului, una din motivațiile importante ale alegerii acestei alternative de către titularul de proiect este aceea prin care se consideră că în urma valorificării rezervei de nisip și pietriș exploatată, terenul va avea o utilizare economică superioară față de cea din prezent, aceea de teren neproductiv. De asemenea, excavarea agregatelor minerale naturale de către SC Orca Project SRL va aduce un beneficiu comunității locale având în vedere că proprietarul terenurilor este Comuna Petriș, iar beneficiarul proiectului a închiriat aceste terenuri de la primărie în schimbul plății unei sume de bani, care va întregii bugetul localității.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: - nu este cazul, nu intra sub incidența anexei I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

Proiectul se încadrează în prevederile:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 2, lit. a) – cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 28, proiectul fiind amplasat în ariile naturale protejate ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei.

Gestionarea deşeurilor care vor rezulta din activităţile de extracţie a agregatelor minerale se va face în conformitate cu legislaţia europeană privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă (Directiva 2006/21/CE sau Directiva deşeurilor miniere), transpusă în reglementări naţionale prin HG nr. 856/2008.

Titularul va respecta prevederile din următoarele acte normative:

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile: evidența cantităţii de deşeuri, frecvenţa colectării, modul de colectare și eliminare. Titularul va respecta gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire şi remediere a daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare.

Respectarea zonelor de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Perimetrul de exploatare în care se va realiza activitatea de exploatare a agregatelor minerale este poziționat în extravilanul Comunei Petriș, în bazinul hidrografic Mureș, terasa I-a a râului Mureș, pe malul stâng, păstrându-se un pilier de siguranță de minim 50 m față de albia minoră a acestuia, cu care se învecinează în partea de nord, vest și est.

Perimetrul de exploatare propus este amplasat la o distanță de cca 1,7 km de satul Sălciva și la cca 2,5 km de satul Seliște, în zonă nu sunt fântâni și nu există un sistem de alimentare cu apă ce ar putea fi influențat negativ de excavații.

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- ROMU20 (Conul aluvial Mureș, Pleistocen superior – Holocen), ce aparține freaticului, cu o dezvoltare de cca. 30-50 m adâncime;

- ROMU22 (Conul aluvial Mureș, Pleistocen inferior - mediu), corp de apă subterană de medie adâncime, cu o dezvoltare începând de la 30-50 m adâncime până la 150 m adâncime.

Perimetrul de exploatare se află în afara zonei de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.

Accesul în zonă și exploatarea agregatelor se realizează prin utilizarea drumurilor de exploatare din zonă (cel mai apropiat fiind drumul județean DJ707F).

Accesul la amplasamentul propus se face de pe DJ707 A, apoi pe drumurile de exploatare din zonă pe o distanță de aproximativ 2,5 km, între cele două terenuri identificate prin CF 305323 Petriș și CF 305325 Petriș, existând un drum de acces (drum de exploatare CF 305324 Petriș) ce va fi menținut pe toată perioada de implementare a proiectului și după finalizarea acestuia. În perioadele secetoase se recomandă stropirea drumului de acces în perimetru şi a bretelei de drumuri din interiorul acestuia, pentru a limita cantităţile de praf ce sunt antrenate de mijloacele de transport.

În vecinătatea amplasamentului, pe o parte a laturii sud-sud-vestice, la aproximativ 280 m, se află amplasamentul proiectului de Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronson 2.

Având în vedere faptul că proiectul de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Petriș terasă este amplasat în vecinătatea proiectului de infrastructură feroviară, lucrările de exploatare se vor realiza doar cu respectarea tuturor prevederilor și normativelor legale din domeniu și ținând cont de limitele de protecție și de siguranță impuse de acestea.

Din informațiile existente, în afara proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată mai sus-menționată, nu se cunoaște existența în zonă a altor perimetre de exploatare sau a altor proiecte în care să fie realizate investiții similare sau asemănătoare.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului evidenţiază următoarele surse de poluare pentru:

Aer

În zonă sunt prezente atât surse de poluare fixe, cât și surse de poluare ale aerului (traficul din zona drumului european E68 și a drumurilor județene care tranzitează comuna, dar generarea de noxe este limitată local. Sursele fixe de poluanți sunt datorate, în special, proiectului de reabilitare a căii ferate din zonă. Sursele de poluanți pentru aer sunt datorate emisiilor de poluanți ale motoarelor cu ardere internă ale utilajelor și pulberile sedimentabile, rezultate din activitatea de transport intern, a utilajelor care lucrează pe șantierul căii ferate.

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți, de la utilajele terasiere și de la mijloacele de transport. Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți, beneficiarul are obligația să aibă în dotare materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, să intervină imediat și să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul resurselor minerale, apelor și protecției mediului.

În timpul operațiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului de pe amplasament utilajele care transportă agregate. Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanți și/sau uleiuri minerale. În cursul exploatării, substanțele care ar putea polua local și accidental solul sunt combustibilii, lubrifianții și reziduurile acestora, care ar putea fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcționării utilajelor și autovehiculelor pentru transportul materialelor.

Apă

Impactul calitativ al exploatării nisipului și pietrișului din terasă asupra regimului apelor subterane din zonă: principalul proces de transport al poluanților care trebuie luat în considerare este transportul convectiv, în care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece în aceste condiții viteza de transport este maximă. În exploatarea nisipului și pietrișului, riscul de poluare constă în posibilitatea de apariție a unor accidente cu deversări de substanțe poluante: scurgeri accidentale de combustibil sau lubrifianți de la utilajele care vor fi folosite pentru execuția lucrărilor (excavatoare, autoîncărcătoare, autocamioane), acesta fiind redus prin respectarea unor măsuri minime în ceea ce privește funcționarea și întreținerea utilajelor.

Impactul cantitativ al exploatării nisipului și pietrișului din terasă asupra regimului apelor subterane din zona: în timpul exploatării este posibil să se creeze în zona amplasamentului o depresionare a nivelului apei subterane, cauzată de extracția fracțiilor solide din constituția acviferului. Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apă din vecinătatea proiectului.

Influența lucrărilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zonă: ca urmare a lucrărilor de exploatare a nisipului și pietrișului va rămâne o excavație care va fi redată circuitului natural la finalizarea lucrărilor, nefiind construit iaz piscicol sau ceva similar.

Nu rezultă ape uzate pe amplasament, o cantitate redusă de apă tehnologică asigurată cu cisterna se va utiliza pentru umectarea căilor de transport în perioadele secetoase sau ori de câte ori se impune acest lucru; apa va fi utilizată pentru stropirea căilor de acces pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer cu particule în suspensie, ca urmare a activităților curente (transport).

Sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți, de la utilajele terasiere și de la mijloacele de transport. Pentru a putea asigura o intervenție rapidă, în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți, beneficiarul are obligația să aibă în dotare materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, să intervină imediat și să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul resurselor minerale, apelor și protecției mediului.

În timpul operațiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului de pe amplasament utilajele care transportă agregate. Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanți și/sau uleiuri minerale. În cursul exploatării, substanțele care ar putea polua local și accidental solul sunt combustibilii, lubrifianții și reziduurile acestora, care ar putea fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcționării utilajelor și autovehiculelor pentru transportul materialelor.

Vegetaţie şi faună

- îndepărtarea vegetaţiei de pe suprafaţa care va fi excavată din perimetrul Petriș terasă, resimţindu-se doar pe această suprafață şi eventual, în proximitatea acesteia;

- odată cu începerea activităţii de exploatare, este posibil ca unele specii faunistice din zonele învecinate amplasamentului să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de cuibărire/adăposturi, dar nu va exista o divizare a arealului;

- microfauna din stratul vegetal de pe suprafața care se va excava va dispărea odată cu îndepărtarea copertei de pe această suprafață, resimţindu-se doar pe aceasta şi, eventual, în imediata vecinătate a acesteia.

- habitatele şi speciile protejate din cadrul ariei de importanţă comunitară nu vor fi afectate. Acestea nu au fost întâlnite în amplasamentul perimetrului sau în vecinătatea acestuia;

Compatibilitatea proiectului cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000:

# Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece proiectul se va implementa pe suprafața Siturilor Natura 2000 ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei;.

# Luând în considerare:

# - documentaţia depusă;

# - Memoriul de prezentare,  întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare;

# - Lista de control completată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată;

# - Lista de control completată pentru calitatea Studiului de evaluare adecvată în procedura de  evaluare adecvată;

# - concluziile formulate în cadrul ședinţelor CAT, consemnate în procese verbale, Studiul de Evaluare Adecvată întocmit este acceptat, cu măsurile de reducere a impactului prezentate de către titular, nefiind necesare soluții alternative.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Perimetrul de exploatare este poziționat în extravilanul Comunei Petriș, în bazinul hidrografic Mureș, terasa I-a a râului Mureș, pe malul stâng, la o distanță de minim 50 m față de albia minoră a acestuia.

Terenurile din imediata vecinătate a amplasamentului au caracter agricol.

Totodată, în vecinătatea amplasamentului, pe o parte a laturii sud-sud-vestice, la aproximativ 280 m, se află amplasamentul proiectului de Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronson 2.

Din informațiile existente, în afara proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată mai sus-menționată, nu se cunoaște existența în zonă a altor perimetre de exploatare sau a altor proiecte în care să fie realizate investiții similare sau asemănătoare.

Proiectul nu interacționează cu alte proiecte existente în zonă, cum ar fi cele în domeniul gospodăririi apelor (alimentări cu apă, rețele de canalizare etc).

În condiţiile respectării condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 31 din 25.05.2022, emis de A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, S.G.A. Arad impactul proiectul asupra corpurilor de apă va fi unul nesemnificativ.

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren;

- solul vegetal/sterilul rezultat, va fi depozitat și va folosit la sfârşitul exploatării la reconstrucţia ecologică a zonei afectate,

- se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din decopertă și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate în vecinătate.

Vor fi respectate prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată prin HG nr. 210/2007.

- eventualele deşeuri reciclabile rezultate se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere, provenite din organizarea de şantier, se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi predate la operatori economici autorizați;

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor.

Protecţia calităţii apelor:

Se vor respecta elementele caracteristice ale perimetrului prevăzute în proiect:

- St amplasament = 14,51 ha (145174 mp);

- St perimetru exploatare = 12,50 ha (125000 mp);

- Lungime maximă perimetru = 601 m;

- Lățime maximă perimetru = 208 m;

- St a perimetrului prevăzut efectiv pentru exploatare =  11,79 ha (117900 mp);

- Cota terenului = 157,50 mdMN;

- Cota talpă excavație = 154,50 mdMN;

- Adâncime maximă de exploatare = 3,0 m;

- Panta taluzelor – 1:1,5.

- respectarea tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale în vederea reconstrucției ecologice a zonei, la finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor face numai în afara zonei de excavare, pe suprafeţe special amenajate, cu protejarea factorilor de mediu;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanţelor prioritar periculoase, aşa cum sunt ele definite de H.G. nr. 570/2016.

Pentru evitarea infestării accidentale a pânzei freatice, prin executarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

- respectarea tehnologiei de excavare;

- respectarea unghiului de taluz final;

- executarea tuturor amenajărilor şi respectarea măsurilor prezentate în capitolele anterioare;

- întreţinerea şi repararea periodică a utilajelor şi a mijloacelor de transport folosite, pentru a diminua posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice care au ca efect scurgeri accidentale de produse petroliere;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor efectua numai în afara zonei excavate, pe suprafeţe special amenajate (covor PVC, platformă betonată);

- în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol se va trece imediat la îndepărtarea acestora (folosindu-se materiale absorbante ca nisip, pământ, absorbați sintetici etc.) şi a porţiunii de sol contaminată, solul fiind depozitat în locuri special amenajate, pentru a nu veni în contact cu apele pluviale;

- menţinerea şi întreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor proiectate pentru epurarea apelor uzate, prezentate în capitolele anterioare;

- în cazul constatării existenţei poluanţilor în apa subterană sau de suprafaţă vor fi anunţate instituţiile competente, întreg costul de epurare a apelor va fi suportat de beneficiar, conform principiului ”poluatorul plăteşte”;

Protecţia aerului:

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar şi menţinerea acestora în stare foarte bună de funcţionare;

- stropirea drumului de acces a reţelei de drumuri din incinta perimetrului și a agregatelor minerale înainte de manipularea acestora în perioadele secetoase;

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumul de acces în perimetru;

- amenajarea şi menţinerea stratului de rulare al drumului de acces în perimetru şi a reţelei de drumuri din incinta perimetrului acestuia în stare bună;

- autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu prelată pe timpul transportului.

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Protecţia solului şi a subsolului:

- solul vegetal va fi depozitat separat de restul materialului rezultat în urma decopertării, fiind ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol vegetal pe coronamentele şi taluzurile digului perimetral, precum și pe taluzurile și bermele zonei excavate și suprafața care va fi readusă la o morfologie cât mai apropiată de cea inițială;

- controlul permanent al stabilităţii taluzurilor din proximitatea treptei/subtreptei în care se lucrează;

- executarea tuturor reparaţiilor şi reviziilor utilajelor la ateliere specializate în acest scop şi a operaţiunile de întreţinere curentă (schimb de ulei, etc) a utilajelor prevăzute cu pneuri, numai în afara zonei excavate, pe platforma betonată;

- efectuarea operaţiilor de alimentare cu carburant şi lubrifianţi a utilajelor prevăzute cu șenile, numai în afara suprafeţei excavate, cel puţin pe un covor din PVC ori cauciuc și recipient de colectare a eventualelor pierderi accidentale;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;

- verificarea unghiului general al marginilor zonei excavate şi al unghiului de taluz al treptelor/subtreptelor în vederea asigurării stabilităţii acestora;

- în cazul unor accidente tehnice se va trece imediat la îndepărtarea produselor petroliere, scurse accidental, prin folosirea de materiale absorbante, ce vor fi ulterior depozitate în locuri special amenajate, fără a fi posibil să vină în contact cu solul sau cu apele meteorice. De asemenea, se va îndepărta şi porţiune de sol contaminată, aceasta fiind depozitată în locuri special amenajate pentru a nu veni în contact cu apele pluviale.

La finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se va avea în vedere aducerea calităţii factorilor de mediu la nivelul prevăzut în planul de refacere a mediului, în proiectul de refacerere a mediului și în acordul de mediu.

Se vor avea în vedere:

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor necesare exploatării;

- evacuarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea de exploatare desfăşurată în perimetrul Petriș terasă şi gestionarea corespunzătoare a acestora;

- lucrări de refacere a mediului: sol, vegetație, peisaj.

Exploatarea resurselor de agregate minerale se va face în mod rațional, durabil, pentru ca factorii de mediu să fie cât mai puțin afectați, în limite acceptabile, conform legislației în vigoare și, nu în ultimul rând, pentru a lăsa un patrimoniu util generațiilor viitoare.

Protecţia biodiversităţii:

# Proiectul este situat în interiorul ariilor naturale protejate ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei.

# Proiectul ce presupune exploatarea pietrișului și a nisipului de pe suprafața perimetrului de 125000 mp (12,5 ha), suprafața excavată fiind de 117900 mp, situat în extravilanul Comunei Petriș, nu are efecte negative asupra numărului de habitate/indivizi/perechi de păsări din ROSAC0064 Defileul Mureșului și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei, indiferent de modul de utilizare a amplasamentului (cuibărit, hrănire, pasaj, odihnă) și habitatelor speciilor pentru care au fost declarate siturile.

# Pe amplasamentul acestuia nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii de floră pentru care au fost declarate siturile Natura 2000, ci doar habitate propice pentru divese specii de chiroptere, nevertebrate și păsări.

# În situația dată, atât pe suprafața de teren analizată, cât și în imediata vecinătate, nu sunt prezente specii de plante protejate, întâlnindu-se culturi agricole, zone cu lucrări de infrastructură (calea ferată), liziere și maluri de ape și specii de plante sagetale și ruderale, caracteristice zonelor arabile.

# Deși caracterul modificărilor datorate lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale este reversibil (prin lucrările de refacere a mediului), integritatea zonelor protejate este asigurată prin respectarea obiectivelor de conservare și prin menținerea coerenței structurii ecologice și a funcțiilor acesteia. În vederea reducerii impactului au fost propuse o serie de măsuri de reducere care vor fi implementate pe parcursul construcției, operării și dezafectării proiectului, totodată se va reface mediul prin lucrările necesare, astfel încât terenul, care va fi refăcut ca urmare a implementării proiectului, va putea fi favorabil pentru diferite specii de păsări sau nevertebrate. Totodată proiectul nu este de natură să afecteze coridoarele ecologice sau rutele de deplasare ale speciilor.

# Ca urmare a evaluării impactului proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din perimetrul ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei, corelat cu măsurile recomandate de reducere a impactului, considerăm ca integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar nu va fi afectată de proiectul propus deoarece:

# - nu se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

# - nu se fragmentează habitatele de interes comunitar;

# nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

# - nu produc modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora:

# Măsuri care rezultă din actele normative în vigoare:

# Conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011:

# Art. 21, alin (4) ”Respectarea planurilor de management și a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea arie naturale protejate.”

# Art. 33, alin. (1) ”Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

# a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

# c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

# d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

# e)  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”
alin. (2) ”Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt  interzise:

# a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

# b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor in natură;

# c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

# d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

# e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

# f) comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.”

# Măsuri prin mecanisme generale:

# - interzicerea poluării, deteriorării habitatelor, speciilor pentru care au fost declarate siturile;
- protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile de importanţă comunitară;

# - interzicerea desecării zonelor umede;

# - interzicerea incendierii voluntare a vegetației de pe terenurile din sit;

# - facilitarea plantării cu arbori sau arbuşti a unor noi suprafeţe, pentru a asigura locuri de cuibărire;

# - se interzice utilizarea biocidelor şi a repelenţilor acustici în perimetrele suprapuse peste ariile naturale protejate;

# - facilitarea montării de izolatori pe cablurile de înaltă tensiune pentru prevenirea electrocutării păsărilor;

# - verificarea respectării normelor de păşunat, respectiv a numărul de capete/ha şi, acolo unde va fi cazul, impunerea unor norme limitative;

# - controlul speciilor invazive, acolo unde se impune;

# - se vor respecta perioadele de migraţie şi reproducere a speciilor de interes conservativ în lunile aprilie-iunie, respectiv septembrie;

- proprietarii/administratorii de terenuri din trupurile situate în ariile naturale protejate vor informa autoritaţile (administratorul ariei, ANANP, APM Arad) în cazul incidentelor cu impact negativ asupra speciilor protejate sau a habitatelor de inters conservativ.

Măsuri conform studiului de evaluare adecvată:

| Cod măsură | Măsura |
| --- | --- |
| M1 | Pe toată perioada de realizare a proiectului (inclusiv operare și dezafectare), se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora, conform legislației în vigoare; |
| M2 | Lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentele supuse avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă; |
| M3 | Lucrările se vor realiza doar pe timpul zilei, pe cât posibil în intervalele orare 06:00-21:00. |
| M4 | Vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi și care nu prezintă defecțiuni tehnice; |
| M5 | Întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării. Totodată nu se vor spăla utilaje în albia Râului Mureș. |
| M6 | Întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării; |
| M7 | Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport să se facă numai în staţii specializate. Alimentarea utilajelor se va face zilnic, din recipiente etanşe. La alimentarea utilajelor se va exercita un control sever pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe amplasament; |
| M8 | În timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje cu nivel de zgomot cât mai redus, cu precădere în apropierea cuiburilor în perioada aprilie-iunie; |
| M9 | Nu se vor exploata resurse din albia râurilor (materiale, apă), totodată nu se vor realiza lucrări care întrerup conectivitatea râurilor, creează baraje, praguri sau degradează starea naturală a cursurilor de apă; |
| M10 | Umectarea căilor de acces în zona perimetrului de exploatare și pe drumul de acces la perimetru în perioada secetoasă, pentru evitarea ridicării pulberilor fine în atmosferă; |
| M11 | Nu se vor afecta arborii limitrofi zonei amplasamentului (inclusiv cei de pe malul Râului Mureș), care pot reprezenta zone de cuibărire pentru anumite specii sau habitat pentru speciile de chiroptere sau habitat de cuiărire, se recomandă, dacă acest lucru se impune, protejarea acestora prin manșoane de cauciuc; |
| M12 | Titularul va menține o fâșie cca 8-10 m pe lungimea laturilor care se învecinează cu malul Râului Mureș și nu va afecta vegetația existentă; |
| M13 | Nu va fi afectatată vegetația arbustivă și tufărișurile din imediata vecinătate a amplasamentului, acestea pot reprezenta habitat de cuibărire pentru sfrâncioc; |
| M14 | Nu vor fi afectate speciile gazdă pentru Lycaena dispar, respectiv Rumex sp, din vecinătatea amplasamentului; |
| M15 | În zonele de realizare a lucrărilor nu se vor folosi tratamente chimice sau substanțe periculoase (de ex. explozibil); |
| M16 | Materialul excavat (inclusiv a cel utilizat la reconstrucția ecologică) nu se va depozita în afara limitelor amplasamentului proiectului; |
| M17 | La lucrările de refacere a mediului nu se vor folosi specii alohtone / invazive / necaracteristice zonei amplasamentului (de preferat specii caracteristice habitatelor de zăvoi: sălcii, plopi, anini). Se vor utiliza, pe cât posibil, și specii de plante preferate de această specie (Rumex sp.); |
| M18 | La lucrările de înierbare se vor folosi doar specii caracteristice zonei și nu se vor utiliza specii alohtone / invazive / necaracteristice; |
| M19 | Lucrările se vor desfășura, pe cât posibil, în afara sezonului de reproducere al speciilor de păsări, respectiv în afara perioadei martie-mai. |

Măsuri pentru protecția mediului și a ecosistemelor

- respectarea normelor tehnologice și alegerea tehnicilor de lucru care să minimalizeze eliminarea de praf, pulberi și zgomot;

- întreţinerea căior de acces, astfel încât la trecerea vehiculelor să nu se ridice praful;

- udarea platformelor de parcare şi a acceselor carosabile;

- circulaţia se va face cu viteză redusă;

- la nevoie în condiţii de uscăciune se stropesc zonele de trafic care generează praf;

- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe;

- utilizarea de maşini şi utilaje care corespund din punct de vedere tehnic normelor în vigoare;

- evitarea utilizării concomitente a unui număr prea mare de motoare în funcţiune;

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar;

- respectarea programului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

- menţinerea utilajelor în stare foarte bună de funcţionare;

- executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a utilajelor se vor executa numai la unităţi specializate;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe drumul de acces;

- gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri, conform prevederilor actelor normative în vigoare, respectiv deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubelă cu capac, iar celelalte tipuri de deşeuri vor fi transportate, pe măsură ce vor apărea, în locuri special amenajate, în incinta organizării de șantier, de unde se vor valorifica către unităţi specializate în reciclarea acestora;

- dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante şi îndepărtarea solului afectat.

Zgomot şi vibraţii

- se va respecta limita de greutate la încărcare în mijloacele de transport, impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale.

Peisajul

Implementarea proiectului propus produce modificări ale peisajului local, prin aparţia unor elemente artificiale, ale căror forme geometrice, dimensiuni vin în contrast cu peisajul general, caracterizat de o fizionomie proprie unui teritoriu, ce rezultă dintr-o anumită combinaţie între componentele sale naturale. Interpunerea formelor artificiale în peisaj are ca efect anularea ansamblului, rezultat al combinaţiilor ancestral reglate dintre componentele naturale specifice fiecărui sit  local.

Impactul estetic este unul redus, zonal și temporar, după finalizarea lucrărilor de exploatare întregul perimetru va fi practic supus reconstrucţiei ecologice, prin lucrări de rambleiere a golului creat, cu materiale inerte și cu solul vegetal din decopertă și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate în vecinătate.

Operatorul va respecta prevederile Planului şi proiectul tehnic de refacere a mediului.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente special destinate acestui scop (pubele/saci menajeri), urmând a fi preluate de societăţi autorizate care asigură salubrizarea;

- se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- materialul de decopertă (sol vegetal și steril argilos), rezultat în urma decopertării suprafeței în perimetrul Petriș terasă, va fi folosit pentru amenajarea unui dig perimetral cu rol de protecție în jurul zonei ce se va excava. Solul vegetal, îndepărtat de pe suprafaţa zonei ce urmează a fi excavată, va fi depozitat separat, fiind ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol pe taluzurile situate deasupra nivelului hidrostatic şi pe bermele dintre treptele zonei excavate.

Cantitatea totală de deșeuri inerte temporare (material de decopertă) rezultate, de cca 29475 mc, va fi utilizată la lucrările de refacere a mediului.

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

Alimentarea cu apă

- alimentarea cu apă potabilă necesară personalului se va face din surse externe autorizate;

- în activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu se utilizează apă în scop tehnologic și nu rezultă ape uzate pe amplasament;

- o cantitate redusă de apă, asigurată cu cisterna, se va utiliza pentru umectarea căilor de transport, în perioadele secetoase sau ori de câte ori se impune acest lucru; apa va fi utilizată pentru stropirea căilor de acces pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer cu particule în suspensie, ca urmare a activităților curente (transport).

Evacuarea apelor uzate

- amplasamentul va avea în dotare toalete ecologice, pentru asigurarea necesităților igienico-sanitare ale personalului;

- exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura astfel încât să nu fie influenţată calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 311/2004).

Gospodărirea deşeurilor:

Deșeurile generate pe amplasament în timpul exploatării sunt:

- deșeuri menajere – cod 20 01 03, în stare solidă, care sunt colectate în saci menajeri/pubele și care sunt ridicate de un operator economic autorizat, în baza unui contract încheiat.

- pământ excavat – cod 17 09 04, în stare solidă, depozitat temporar pe laturile amplasamentului (în interiorul acestuia), fiind utilizat pentru refacerea zonei exploatate.

Cu pământul rezultat din decopertă, după finalizarea exploatării, se va umple suprafața exploatată pe o înălțime de cca 1,2 m, zona urmând a fi readusă la starea inițială. Cota finală a terenului refăcut va fi de aprox. 156,50 mdMN.

Digul perimetral, construit din solul vegetal din decopertă, pentru scoaterea locației de sub inundabilitate va avea o lungime de 1510 m și cota la coronament va fi de +160,20 m.

La finalizarea exploatării se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din decopertă și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate.

Alte tipuri de deșeuri nu se vor genera pe amplasament, toate lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor terasiere și a mijloacelor de transport se vor face doar la unități specializate, inclusiv schimburile de ulei, anvelope etc.

Vor fi respectate prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se va avea în vedere aducerea calităţii factorilor de mediu la nivelul prevăzut în planul de refacere a mediului, în proiectul de refacerere a mediului și în acordul de mediu.

Se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din descoperta și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate.

Cota finală a terenului refăcut va fi de aproximativ 156,50 mdMN. În zona limitrofă râului Mureș se vor planta specii caracteristice habitatelor de zăvoi, respectiv specii precum: sălcii, plopi, anini etc., astfel încât să se reducă impactul asupra biodiversității, iar pe restul suprafeței se va înierba. În cadrul acestor lucrări nu se vor folosi specii invazive / alohtone sau necaracteristice zonei.

Fiecare taluz al excavației va fi nivelat la un unghi de 450, pentru a se asigura stabilitatea acestuia.

O parte din lucrările de refacere a mediului vor fi executate în paralel cu exploatarea zăcământului:

- rambleierea excavației cu steril (sol vegetal) rezultat din copertă;

- nivelarea suprafețelor;

- compactarea suprafeței de teren,

iar lucrările de:

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor necesare exploatării;

- evacuarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea de exploatare desfăşurată în perimetrul Petriș terasă şi gestionarea corespunzătoare a acestora;

- plantare vegetație arborescentă/arbustivă;

- lucrări de înierbare, se vor realiza după finalizarea lucrărilor de refacere a terenului excavat.

Măsurile prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad:

Măsuri în timpul realizării proiectului:

- respectarea prevederilor din Ordinul nr. 828/2019, conform căruia se păstrează o distanță minimă de 50 m faţă de malul stâng al râului Mureș;

- respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele  existente în zonă (LEA, drumuri, vecinătăți canale etc.) sau aflate în curs de execuţie (linie de cale ferată, poduri etc.);

Măsuri în timpul exploatării:

- menţinerea permanentă a pilierilor de siguranţă impuși prin Avizul de gospodărire a apelor;

-  pentru perioada de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita şi se va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor pentru această activitate. Se va înainta către Administraţia Bazinală de Apă Mureş o documentaţie tehnică în 2 exemplare, elaborată de o societate abilitată de M.M.P., al cărei conţinut respectă prevederile Ordinului M.A.P. nr. 891/2019;

- în cazul producerii unor accidente, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice şi juridice din vecinătate vor fi suportate în totalitate de beneficiar;

- în zona amenăjării se interzice folosirea substanţelor prioritare-prioritare periculoase, aşa cum sunt ele definite de H.G. nr. 570/2016 şi a oricăror substanţe care pot produce poluarea de orice natură a solului/apei freatice;

- nu se permite alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, precum şi activităţi de schimb de ulei sau reparaţii mecanice pe amplasamentul amenajării;

- notificarea A.N. ”Apele Române”, A.B.A Mureş, S.G.A. Arad privind începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor solicitarea autorizării obiectivului din punct de vedere a gospodăririi apelor.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare: -

# IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor emis cu A.N. ”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad:

În timpul realizării proiectului

Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

- respectarea prevederilor din Ordinul nr. 828/2019, conform căruia se păstrează o distanță minimă de  50 m faţă de malul stâng al râului Mureș.

- titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale, astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus;

- titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale;

- lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, astfel încât, în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării, acestea să fie executate integral; În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere;

- lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului, precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu. După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare, respectiv APM Arad;

- documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului, întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată a mediului în perimetrul de prospecţiune / explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări, în scopul de a constata realizarea tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabili necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii, cât şi postînchidere.

Condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- respectarea pilierilor de siguranţă impuşi - respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele existente în zonă (LEA, drumuri, vecinătăţi etc.) sau aflate în execuţie (linie cale ferată, poduri etc.);

- se va respecta cota maximă de extracţie a agregatelor minerale - cota terenului = 157,50 mdMN; cota talpă excavație = 154,50 mdMN; adâncime maximă de exploatare = 3,0 m; cota finală a terenului refăcut = 156,50 mdMN;

- respectarea tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale, în vederea refacerii ecologice a zonei, la finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor face numai în afara zonei de excavare, pe suprafeţe special amenajate, cu protejarea factorilor de mediu;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanţelor prioritar periculoase, aşa cum sunt ele definite de H.G. nr. 570/2016.

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea pe şantier a toaletelor ecologice şi gestionarea apelor uzate, astfel încât să se evite poluarea solului şi apelor;

- investiţia se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a avizelor de specialitate, menţionate în Certificatul de urbanism nr. 04 din 31.03.2022, emis de Primăria Comunei Petriș, județul Arad;

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua  toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii solului şi a apelor subterane, precum şi pentru prevenirea poluării accidentale;

- se vor realiza spaţii special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte din construcţii, deşeuri de ambalaje), în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea Avizului de gospodărirea apelor, emis de A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, precum şi a altor acte de reglementare/administrative emise de ANAR;

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren. Solul vegetal va fi depozitat astfel încât să poată fi folosit la reconstrucţia zonelor afectate;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi transportate la depozitul de deşeuri nepericuloase al municipiului Arad;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- folosirea unor utilaje și mijloace de transport silenţioase.

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- păstrarea următorilor pilieri de siguranță:

- minim 1 m desupra nivelului hidrostatic;

- păstrarea în permanență a unui pilier de siguranță de minim 50 m față de malul stâng al râului Mureș;

- respectarea distanțelor minime prevăzute în normativele în vigoare față de obiectivele existente în zonă sau aflate în curs de execuție;

În timpul exploatării:

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura astfel încât să nu fie influenţată calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MAPPM nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;

- exploatarea substanţei minerale utile, în conformitate cu normativele în vigoare;

- respectarea metodologiei de exploatare;

- asigurarea stabilităţii treptelor/subtreptelor prin respectarea pilierilor de protecţie şi a unghiurilor de taluz;

- amenajarea haldei pentru depozitarea şi păstrarea solului vegetal în exteriorul zonei de exploatare;

- se va respecta programul de funcţionare şi restricţiile de viteză impuse de autorităţile publice locale pe drumul de acces în balastieră.

Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

- respectarea pilierilor de siguranţă impuşi - respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele existente în zonă (LEA, drumuri, vecinătăţi etc.) sau aflate în execuţie (linie de cale ferată, poduri);

- se va respecta cota maximă de extracţie a agregatelor minerale - cota terenului = 157,50 mdMN; cota talpă excavație = 154,50 mdMN; adâncime maximă de exploatare = 3,0 m; cota finală a terenului refăcut = 156,50 mdMN;

- reducerea emisiilor de noxe în aer, prin evitarea funcţionării în gol a utilajelor;

- eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- realizarea unui transport al agregatelor şi balastului, cu pierderi cât mai mici, prin folosirea unor utilaje de transport cu bene etanşe;

- luarea celor mai eficiente măsuri de gospodărire a apelor pluviale şi a celor menajere (toalete ecologice);

- amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

- amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea deşeurilor, altele decât cele minerale;

În cazul unui ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Arad şi C.J. – GNM Arad,  conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării: - nu este cazul.

Respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, respectiv NTPA 001 şi 002, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prinLegea nr. 17 din 2023 cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Ordin nr. 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia;

- OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 685 din 25 mai 2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi eclararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinul Ministrului Mediului nr. 1155 din 27 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate ROSAC0064 Defileul Mureşului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului).

Se vor respecta condiţiile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

- păstrarea următorilor pilieri de siguranță:

- minim 1 m desupra nivelului hidrostatic;

- păstrarea în permanență a unui pilier de siguranță de minim 50 m față de malul stâng al râului Mureș;

- respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele  existente în zonă sau aflate în curs de execuţie;

-  pentru perioada de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita şi se va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor pentru această activitate. Se va înainta către A.N. ”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş o documentaţie tehnică în 2 exemplare, elaborată de o societate abilitată de M.M.P., al cărei conţinut respectă prevederile Ordinului M.A.P. nr. 891/2019;

- în cazul producerii unor accidente, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice şi juridice din vecinătate vor fi suportate în totalitate de beneficiar;

- amenajarea locului de depozitare temporară a materialul rezultat din decoperta stratului vegetal;

- în zona amenăjării se interzice folosirea substanţelor prioritare-prioritare periculoase, aşa cum sunt ele definite de HG nr. 570/2016 şi a oricăror substanţe care pot produce poluarea de orice natură a solului/apei freatice;

- nu se permite alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, precum şi activităţi de schimb de ulei sau reparaţii mecanice pe amplasamentul amenajării;

- să anunţe A.N. ”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, S.G.A. Arad privind începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere a gospodăririi apelor.

În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

La finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se va avea în vedere aducerea calităţii factorilor de mediu la nivelul prevăzut în planul de refacere a mediului, în proiectul de refacerere a mediului și în acordul de mediu.

Se vor avea în vedere:

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor necesare exploatării;

- evacuarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea de exploatare desfăşurată în perimetrul Petriș terasă şi gestionarea corespunzătoare a acestora;

- lucrări de refacere a mediului: sol, vegetație, peisaj.

Exploatarea resurselor de agregate minerale se va face în mod rațional, durabil, pentru ca factorii de mediu să fie cât mai puțin afectați, în limite acceptabile conform legislației în vigoare și nu în ultimul rând, pentru a lăsa un patrimoniu util generațiilor viitoare.

Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

După faza de extracție a agregatelor minerale va rezulta o cuvetă. La finalizarea lucrărilor cuveta urmează să fie nivelată și se vor executa lucrări de rambleiere a golului creat cu materiale inerte și cu solul vegetal din decopertă și din debleul infrastructurii căii ferate proiectate în vecinătate.

Cota finală a terenului refăcut va fi de aproximativ 156 m. În zona limitrofă râului Mureș se vor planta specii caracteristice habitatelor de zăvoi, respectiv specii precum: sălcii, plopi, anini, etc. astfel încât să se reducă impactul asupra biodiversității, iar pe restul suprafeței se va înierba. În cadrul acestor lucrări nu se vor folosi specii invazive/alohtone sau necaracteristice zonei.

Fiecare taluz al excavației va fi nivelat la un unghi de 450, pentru a se asigura stabilitatea acestuia.

O parte din lucrările de refacere a mediului vor fi executate în paralel cu exploatarea zăcământului:

- rambleierea excavației cu steril (sol vegetal) rezultat din copertă;

- nivelarea suprafețelor;

- compactarea suprafeței de teren.

Amenajările propuse prin proiect nu solicită modificări constructive sau ocuparea de teren suplimentar pentru organizare de șantier (volumul de materiale rezultate din decopertare este redus, iar depozitarea lor temporară se face strict în incintă, până la utilizarea pentru refacerea mediului)

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: -

# V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

La şedinţele comisiilor de analiză tehnică (CAT) au fost invitate următoarele autorităţi: Garda Naţională de Mediu – C.J. Arad, A.N. „Apele Române” – A.B.A. Mureş – SGA Arad; Primăria Comunei Petriș;  Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad.

Agenţia pentru protecţia Mediului Arad a efectuat următoarele activităţi:

- a înaintat, membrilor CAT, Memoriul de prezentare depus de titular, în vederea exprimării punctului de vedere, însoţit de Adresa nr. 7915 din 23.05.2022;

- a afişat Memoriul de prezentare, depus de titular, pe site-ul APM Arad;

- a fost întocmită Lista pentru etapa de încadrare pentru proiecte care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28, amplasamentul acestuia fiind situat în cadrul ariilor naturale protejate ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere, în şedinţa de încadrare a proiectului, acestea fiind consemnate în Procesul verbal nr. 9627 din 22.06.2022;

- a afişat Decizia etapei de încadrare nr. 12201 din 11.08.2022, pe site-ul APM Arad;

- a înaintat, membrilor CAT, informaţiile depuse de titular (aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului, studiul de evaluare adecvată), înaintate de SC Green Collective SRL în calitate de expert atestat), însoţite de Adresa nr. 14673 din 28.09.2022, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- a afişat pe site-ul APM Arad, Îndrumarul nr. 15217/07.10.2022 trimis titularului proiectului, privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată;

- a înaintat, membrilor CAT, Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată, însoţite de Adresa nr. 15915 / 19.10.2022, pentru emiterea unui punct de vedere;

- a solicitat, membrilor CAT, puncte de vedere, în şedinţa de analiză a calităţii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată, consemnate în Procesul verbal nr. 1020/25.01.2023.

S-au primit de la membrii CAT, în scris, următoarele:

- Adresă nr. 2880/OM/27.05.2022, eliberată A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, S.G.A. Arad, prin care se înaintează la APM Arad, Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 31 din 27.05.2022;

- Adresă nr. 24964/ASN/33187/21.12.2022, eliberată de A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, privind menținerea valabilității Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 31 din 27.05.2022;

- Adresă nr. ad. 898, 998/S.T.AR/10.06.2022, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 9116/10.06.2022, reprezentând punctul de vedere privind necesitatea emiterii avizului ANANP;

- Adresă nr. ad. 523/S.T.AR/27.03.2023, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 5145/27.03.2023, reprezentând punctul de vedere favorabil referitor la calitatea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată;

- Adresă nr. 970/S.T.AR/30.08.2023, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 2898/R/13898/31.08.2023, prin care se se înaintează Avizul ANANP nr. 31/30.08.2023;

- Adresă nr. 3/6/1/1/1686/11.11.2022, emisă de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara, Divizia Tehnică, reprezentând punct de vedere referitor la proiect;

- Adresă nr. 12/UMPI/2153/17.06.2022, emisă de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA, Direcția Implementare Proiecte cu Finanțare Externă, reprezentând punct de vedere referitor la proiect;

- Adresă nr. 1286/04.04.2023, întocmită de Primăria Comunei Petriș, înregistrată la APM Arad cu nr. 5859 din 05.04.2023, reprezentând punctul de vedere favorabil privind realizarea proiectului.

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Depunerea solicitării:

- anunţ publicat în cotidianul “Jurnalul” din 03.06.2022

- anunţ afișat pe pagina de internet a APM Arad în 23.05.2022

Etapa de încadrare:

- anunţ publicat în cotidianul “Jurnalul” din 27.06.2022

- site-ul APM Arad

- proiectul deciziei etapei de încadrare – 20.07.2022

- anunţ public privind decizia etapei de încadrare – 20.07.2022

- îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, Studiul de evaluare adecvată – 07.10.2022

Dezbaterea publică:

- anunț pe site-ul APM Arad în 19.10.2022

- anunţ publicat în publicația “ARQ” din 24.10.2022

- anunţ la Primăria Comunei Petriș, înregistrat cu nr. 4486/27.10.2022

- Proces verbal-minută, încheiat sub nr. 17882/24.11.2022 la Primăria Comunei Petriș

Decizia de emitere a acordului:

- anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat în publicația “ARQ” din 06.09.2023, înregistrat la APM Arad sub nr. 3027/R/14439/11.09.2023;

- afişare pe site-ul APM Arad a proiectului de acord de mediu: 02.10.2023;

- deciziei de emitere a acordului de mediu: 02.10.2023.

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată au fost disponibile spre consultare pe site-ul APM Arad până la şedinţa de dezbatere publică;

- nu s-au înregistrat observaţii sau propuneri din partea publicului pe parcursul procedurii.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- în urma analizei efectuate în ședința C.A.T. din 25.01.2023, în privința calității Raportului la studiul de evaluare a impactului și a Studiului privind evaluarea adecvată, au fost solicitate titularului de proiect completări/revizuiri ale Raportului privind impactul asupra mediului prin Adresa nr. 1242/27.01.2023;

- varianta revizuită a Raportului privind impactul asupra mediului a fost înregistrată la APM Arad cu nr. 860/R/4640/16.03.2023 și înaintată spre analiză membrilor C.A.T. prin Adresa nr. 4960 / 22.03.2023, iar punctele de vedere exprimate de aceștia și analiza finală a raportului, au fost consemnate în Procesul verbal nr. 5855/05.04.2023 al ședinței C.A.T.;

- ulterior, nu au fost solicitate informaţii suplimentare de către membrii C.A.T.;

- nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: -

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

În perioada realizării proiectului și în perioada exploatării

Gestiunea deșeurilor

Titularul are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE şi Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor şi valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

Deşeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului.

Valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri, care urmează să fie valorificate/eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

Monitorizarea biodiversităţii

Beneficiarul obiectivului are obligația să efectueze studii de specialitate privind biodiversitatea zonei la intervale precizate, atât în perioada realizării proiectului, cât și în perioada exploatării.

Se recomandă monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, identificate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona amplasamentului proiectului (conform tabelului de mai jos), monitorizare care să se facă de către o persoană specializată. Acestui specialist îi va reveni obligația de a monitoriza implementarea proiectului, în toate fazele de execuție stipulate și de a evalua modul în care vor fi respectate / implementate măsurile de reducere a impactului, stabilite prin actele de reglementare și prin avizul administratorului celor două Situri Natura 2000, respectiv ROSAC0064 Defileul Mureșului (fostul ROSCI0064 Defileul Mureșului) și ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei. Rezultatele monitorizării implementării proiectului vor fi predate administratorului siturilor (ANANP - Serviciul Teritorial Arad) și APM Arad.

# Deși nu se poate stabili un calendar precis al implementării proiectului, considerăm că în perioada de execuție în teren este necesară evaluarea implementării proiectului și monitorizarea aplicării măsurilor de reducere a impactului cu o frecvență, în general, lunară, dar care să asigure surprinderea tuturor etapelor de execuție.

Calendarul implementării și monitorizării măsurilor de reducere a impactului

# Planul  măsurilor de reducere a impactului și calendarul de implementare al acestora

| Cod măsură | Măsura | Perioada aplicarii | Responsabili | Când este monitorizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | În perioada realizării | În perioada exploatării |  |  |
| M1 | Pe toată perioada de realizare a proiectului (inclusiv operare și dezafectare), se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora, conform legislației în vigoare; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M2 | Lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentele supuse avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă; | x |  | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M3 | Lucrările se vor realiza doar pe timpul zilei, pe cât posibil în intervalele orare 06:00-21:00. | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M4 | Vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi și care nu prezintă defecțiuni tehnice; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M5 | Întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării. Totodată nu se vor spăla utilaje în albia Râului Mureș. | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M6 | Întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomăndarilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M7 | Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport să se facă numai în staţii specializate. Alimentarea utilajelor se va face zilnic, din recipiente etanşe. La alimentarea utilajelor se va exercita un control sever pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe amplasament; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M8 | În timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje cu nivel de zgomot cât mai redus, cu precădere în apropierea cuiburilor în perioada aprilie-iunie | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M9 | Nu se vor exploata resurse din albia râurilor (materiale, apă), totodată nu se vor realiza lucrări care întrerup conectivitatea râurilor, creează baraje, praguri sau degradează starea naturală a cursurilor de apă; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M10 | Umectarea căilor de acces în zona perimetrului de exploatare și pe drumul de acces la perimetru în perioada secetoasă, pentru evitarea ridicării pulberilor fine în atmosferă; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M11 | Nu se vor afecta arborii limitrofi zonei amplasamentului (inclusiv cei de pe malul Râului Mureș), care pot reprezenta zone de cuibărire pentru anumite specii sau habitat pentru speciile de chiroptere sau habitat de cuiărire, se recomandă, dacă acest lucru se impune protejarea acestora prin manșoane de cauciuc; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M12 | Titularul va menține o fâșie cca. 8-10 m pe lungimea laturilor care se învecinează cu malul Râului Mureș și nu va afecta vegetația existentă; |  | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | La finalizarea lucrărilor de refacere a mediului |
| M13 | Nu va fi afectatată vegetația arbustivă și tufărișurile din imediata vecinătate a amplasamentului, acestea pot reprezenta habitat de cuibărire pentru sfrâncioc; |  | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | La finalizarea lucrărilor de refacere a mediului |
| M14 | Nu vor fi afectate speciile gazdă pentru Lycaena dispar, respectiv Rumex sp, din vecinătatea amplasamentului; |  | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | La finalizarea lucrărilor de refacere a mediului |
| M15 | În zonele de realizare a lucrărilor nu se vor folosi tratamente chimice sau substanțe periculoase (de ex. explozibil); | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M16 | Materialului excavat (inclusiv a celui utilizat la reconstrucția ecologică) nu se va depozita în afara limitelor amplasamentului proiectului; | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |
| M17 | La lucrările de refacere a mediului nu se vor folosi specii alohtone / invazive / necaracteristice zonei amplasamentului (de preferat specii caracteristice habitatelor de zăvoi: sălcii, plopi, anini). Se vor utiliza, pe cât posibil, și specii de plante preferate de această specie (Rumex sp.); |  | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | La finalizarea lucrărilor de refacere a mediului |
| M18 | La lucrările de înierbare se vor folosi doar specii caracteristice zonei și nu se vor utiliza specii alohtone / invazive / necaracteristice; |  | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | La finalizarea lucrărilor de refacere a mediului |
| M19 | Lucrările se vor desfășura, pe cât posibil, în afara sezonului de reproducere al speciilor de păsări, respectiv în afara perioadei martie-mai. | x | x | - titular - constructori - responsabil desemnat | trimestrial |

# Titularul proiectului este responsabil de monitorizarea implementării măsurilor de reducere, până în momentul când acestea devin funcţionale şi de transmiterea unui raport privind implementarea şi funcţionarea acestor măsuri autorităţii competente pentru protecţia mediului.

# La sediul APM Arad se va depune un raport anual (decembrie-ianuarie), în urma Planului de monitorizare prezentat mai sus.

În timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere

La finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se va avea în vedere aducerea calităţii factorilor de mediu la nivelul prevăzut în planul de refacere a mediului, în proiectul de refacerere a mediului și în acordul de mediu.

O parte din lucrările de refacere a mediului vor fi executate în paralel cu exploatarea zăcământului, iar o parte se vor realiza după finalizarea lucrărilor de refacere a terenului excavat.

O perioadă de cel puţin doi ani după punerea în funcţiune a investiţiei se va monitoriza stabilitatea taluzurilor malurilor lacurilor (vizual şi prin măsurători topografice anuale).

Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor: -

Documentaţia depusă:

- Notificarea elaborată de titularul proiectului, SC Orca Project SRL;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR");

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 7051/09.05.2022, încheiat de reprezentaţii APM Arad;

- Certificat de urbanism nr. 04/31.03.2022 eliberat de Primăria Comunei Petriș;

- Extrase de Plan Cadastral nr. 305323 Petriș, nr. 305325 Petriș, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lipova;

- Fișa Perimetrului Temporar de Exploatare Petriș terasă;

- Plan de situaţie şi  Plan de încadrare în zonă;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 7234/11.05.2022, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare, elaborat de SC Geogold SRL;

- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (varianta inițială și varianta revizuită), elaborate de SC Green Collective SRL;

- Studiu de evaluare adecvată, elaborat de SC Green Collective SRL;

- Adresă nr. 2880/OM/27.05.2022, eliberată A.N. ”Apele Române”,A.B.A. Mureş, S.G.A. Arad, prin care se înaintează la APM Arad, Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 31 din 27.05.2022;

- Adresă nr. 24964/ASN/33187/21.12.2022, eliberată de A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, privind menținerea valabilității Avizului de Gospodărirea a Apelor nr. 31 din 27.05.2022;

- Adresă nr. ad. 898, 998/S.T.AR/10.06.2022, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 9116/10.06.2022, reprezentând punctul de vedere privind necesitatea emiterii avizului ANANP;

- Adresă nr. ad. 523/S.T.AR/27.03.2023, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 5145/27.03.2023, reprezentând punctul de vedere favorabil privind calitatea Raportului privind impactul asupra mediului și Studiului de evaluare adecvată;

- Adresă nr. 970/S.T.AR/30.08.2023, emisă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial, înregistrată la APM Arad cu nr. 2898/R/13898/31.08.2023, prin care se se înaintează Avizul ANANP nr. 31/30.08.2023;

- Adresă nr. 3/6/1/1/1686/11.11.2022, emisă de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara, Divizia Tehnică, punct de vedere referitor la proiect;

- Adresă nr. 12/UMPI/2153/17.06.2022, emisă de Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA, Direcția Implementare Proiecte cu Finanțare Externă, punct de vedere referitor la proiect;

- Adresă nr. 1286/04.04.2023, întocmită de Primăria Comunei Petriș, înregistrată la APM Arad cu nr. 5859 din 05.04.2023, punct de vedere favorabil privind realizarea proiectului;

- Procesul verbal nr. 9627/22.06.2022, încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de încadrare a proiectului;

- Decizia etapei de încadrare nr. 12201/11.08.2022, emisă de APM Arad;

- Declaraţia de interese dată de dna Adi Croitoru, în calitate de reprezentant al SC Green Collective SRL - expert atestat;

- Aspectele relevante care trebuie dezvoltate în Raportul de evaluare a impactului asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată, înaintate de SC Green Collective SRL, în calitate de expert atestat;

- Înaintarea informaţiilor depuse membrilor CAT, însoţite de Adresa nr. 14673/28.09.2022, pentru solicitarea unui punct de vedere;

- Îndrumarul nr. 15217/07.10.2022, întocmit de APM Arad (afişat pe site-ul APM Arad);

- Adresa APM Arad nr. 15915/19.10.2022, de înaintare a studiilor primite membrilor CAT;

- Proces verbal-minută, încheiat sub nr. 17882/24.11.2022, la Primăria Comunei Petriș, cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

- Procesul verbal nr. 1020/25.01.2023, încheiat de APM Arad, cu ocazia şedinţei CAT de analiză a calităţii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi Studiului de evaluare adecvată;

- Procesul verbal nr. 5855/05.04.2023, încheiat de APM Arad, cu ocazia şedinţei CAT de analiză a calităţii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului refăcut, la solicitarea APM Arad;

- Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 31 din 27.05.2022, emis de A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, S.G.A. Arad;

- Aviz nr. 31/30.08.2023, emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad;

- Mandat poștal MAN00002283/27.04.2022, MAN00003516/16.05.2022, Ordin de plată nr. 704/30.09.2021, Ordin de plată FN/27.09.2022 şi Ordin de plată nr. 129/12.10.2022, dovada achitării tarifelor aferente etapelor procedurale;

- Proiectul acordului de mediu, elaborat de APM Arad.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune se va anunţa APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord. Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord va face parte integrantă din documentaţia depusă în vederea emiterii autorizaţiei de mediu.

Înainte de începerea activităţii de extracție agregate naturale titularul investiţiei are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu pentru obiectiv.

Prezentul Acord de Mediu conţine 28 de pagini şi a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Remeș Eugen Florin

Şef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian