Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.xx.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC SOLARIS GREEN PLANET ONE SRL cu sediul în localitatea Voluntari, Sos. Nicolae Iancu, nr. 75A, județul Ilfov, înregistrată la APM Arad cu nr.3111/R/15441 din 11.10.2022, cu completările înregistrate cu nr. 3603/R/17798 din 22.11.2022, nr. 18523 din 08.12.2022,  nr. 18983 din 15.12.2022 , nr.72/r/482/12.01.2023  și nr.1601 din 01.02.2023 în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor și a punctelor de vedere exprimate de membrii Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.12.2022 că proiectul „Construire centrală fotovoltaică și împrejmuire” propus a fi amplasat în județul Arad, orașul Pâncota, conform Certificatului de urbanism nr.8 din 07.04.2022, eliberat de Primăria orașului Pâncota, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) –„Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Terenul are o suprafaţă totală de 60.200 mp şi este situat în intravilanul orașului Pâncota, în zona periurbană a localității, la vestul acesteia.

În prezent terenurile aparțin SC Solaris Green Planet One SRL, conform  extraselor de carte funciară CF 302450, CF 302451 și CF 302452 Pâncota.

Destinația actuală stabilită prin PUZ fiind de: construire centrală fotovoltaică și împrejmuire, iar folosința actuală a terenului este curți-construcții în intravilan.

Proiectul presupune realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, denumită si parc fotovoltaic, compus din:

- panouri fotovoltaice montate pe structura  prefabricată metalică;

- echipamente de transformare a curentului produs;

- trasee electrice subterane de transport al energie electrice de la panouri către punctele de transformare si respectiv de la punctele de transformare către cutia de conexiuni a parcului.

Deasemenea se vor realiza:

- împrejmuire a incintei;

- drumuri interne din pământ consolidat cu piatră spartă;

- sistem de iluminat nocturn pentru supravegherea antiefracție(în funcție de necesitățile pentru asigurarea protecției și supravegherii amplasamentului, bazate pe studiu de risc, beneficiarul poate opta pentru montarea unei cabine de pază, cu prezență permanentă a personalului de pază. Pentru operațiuni de mentenanță periodice se prevede un container prefabricat de tip birou).

Accesul către teren se realizeaza prin rețeaua de drumuri de exploatare ce deservește aria agricolă aflată la vest de orasul Pâncota.

Bilanț teritorial

| Suprafața totală teren | 60.200 mp |
| --- | --- |
| 1.Sc panouri FV | 24.045,95 mp |
| 2.Drumuri, accese. | - |
| 3.Spatii verzi propuse | 30.955,05 mp |
| 4.Platforme betonate | 5.199,00 mp |
| Indicatori urbanistici rezultați | POT max=40% CUT propus=0,40 |

Caracteristicile fizice ale proiectului:

Centrala fotovoltaică propusă va fi compusă din:

- 10458 panouri fotovoltaice, a câte 575Wp, grupate în 581 module, montate pe structură prefabricată metalică;

- 49 invertoare;

- patru posturi de transformare cu putere de 1500kVA;

- capacitate instalată 6.0133 Mwp;

- trasee electrice subterane de transport al energiei electrice de la panouri către punctele de transformare.

Anexe propuse:

-1 corp mentenanță – container prefabricat tip birou 6x2.5 m

-1 cabina paza prefabricata – container PVC specific 2.5x2.5 m

-1 WC ecologic cu rezervor etanș, vidanjabil.

Racordarea centralei la SEN se va face în baza avizului ATR obtinut.

Accesul  se va realiza din drumul nou propus, si se va folosi preponderent pentru realizarea investiției și apoi pentru mentenanță, ocazional.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Terenul este liber de construcții la această oră, siuat în vestul intravilanului orașului Pâncota, în zona de dezvoltare industrială, și se învecinează cu :

-nord    – teren agricol  – NC 307953

-est      – drum de exploatare / cale ferata

-sud     –  teren agricol

-vest    – teren agricol – NC 306562

Cumularea investiției propuse cu activitățile din vecinătatea amplasamentului propus nu va amplifica impactul asupra mediului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Principalele resurse naturale utilizate în cadrul proiectului în perioada de execuție sunt reprezentate de agregatele minerale (balast, nisip, piatră spartă) și apă (pentru umectarea drumurilor în perioadele cu vânt și vreme uscată). Agregatele minerale vor fi achiziţionate din cariere sau balastiere, de la furnizori autorizaţi.

O altă resursă naturală importantă utilizată este reprezentată de teren. Proiectul se implementează pe un teren intravilan, având categoria de folosinţă curți-construcții în intravilan.

Materialele de construcţii necesare pentru derularea proiectului vor fi asigurate prin grija constructorului de la terţe societăţi, fiind transportate pe amplasament în funcţie de necesităţi.

Principalele resurse naturale utilizate în perioada de exploatare sunt reprezentate de ape necesare spălării periodice a panourilor (cu echipamente automatizate, tranportate cu tractorul de grădină din dotare ce include braț cu racletă și stropitor).

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deşeurile rezultate din perioada de execuție se stochează în containere/saci din plastic/vrac/pubele, în locuri special amenajate și sunt preluate pe bază de contract, de către firme de prestări servicii autorizate în domeniu.

Deşeurile menajere și asimilabile provenite de la salariaţii societăţii de construcţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incintă, se stochează în pubele și saci de plastic, în locuri special amenajate și sunt preluate ritmic, pe bază de contract, de către firme de prestări servicii specializate și autorizate.

Deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

Lista deşeurilor generate pe perioada de execuţie a parcului electric fotovoltaic:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Pământ și pietre ,altele decât cele specificate la 17 05 03 | Construire/resturi de materiale/moloz | 150 | Mc/6luni | Valorificare |
| 17 05 08 | Resturi de balast ,latele dacât cele specificate la 17 05 07 | Construire/diverse | 1 | Mc/6luni | Valorificare |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | Din activitatea de şantier | 1 | Mc | Eliminare |
| 15 01 01 | Ambalaje hârtie și carton | Dezambalare materiale de construcţie | 30 | Kg | Valorificare |
| 15 01 02 | Ambalaje din material plastic | Execuție vopsitorii/chituiri/etc. | 140kg | Kg/6luni | Valorificare |

Deșeurile rezultate în timpul funcționării:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | fier și oțel | Din activitate | variabil | Kg/lună | Valorificare |
| 17 04 11 | Cabluri, altele dacât cele specificate la 17 04 10 | Din activitate | variabil | Kg/lună | Valorificare |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | Din activitate | variabil | Kg/lună | Valorificare |

e) Poluarea şi alte efecte negative

În perioada de construcţie

Apă: - în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie;

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- manipularea sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş, balast) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Sol: în etapa de construcţie sursele potenţiale de poluare/degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

Zgomot:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

În perioada de funcţionare:

Apele provenite de la spălarea de praf a panourilor.

Verificarea transformatoarelor se face o dată la 10 ani, schimbarea uleiului se face doar  dacă este considerat a fi necesar. Uleiul uzat va fi eliminat/valorificat la momentul respectiv pe bază de comandă/contract către o societate autorizată.

Singura sursă de zgomot este postul de transformare, acesta fiind monobloc, containerizat iar echipamentele sale sunt montate pe cadre/fundații prevăzute cu amortizoare de vibrații, astfel încât să se asigure o funcționare silențioasă. Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra în valoarea admisă conform normelor în vigoare (SR 2017).

Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale proiectului propus, nu se vor depăși limitele de calitate ale factorilor de mediu.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice.

Proiectul nu este amplasat în zonă inundabilă şi nu este obiectiv SEVESO.

- Riscurile pentru sănătatea umană – implementarea proiectului nu va afecta sănătatea populației din zonă. Pentru acest proiect a fost emisă Notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică nr.434/29.09.2022. Impactul asupra sănătății umane va fi redus și temporar doar în perioada de realizare a obiectivului.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 8 din 07.04.2022, emis de Primăria orașului  Pâncota proiectul propus, situat în intravilanul orașului Pâncota, are folosinţa actuală curți –construcții în intravilan şi este în concordanţă cu Documentaţia de urbanism nr. 2486/2001, faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pâncota nr. 79/2012. Suprafața totală a terenului este de 60.200,00 mp.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverine sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană sau forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii naturale protejate de interes national, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei -proiectul nu este amplasat în acest tip de zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată.

În perioada de execuţie proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului şi pentru locuitorii din zonă. Impactul este resimițit in interiorul perimetrului proiectului.

- Natura impactului – redusă.

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2.

- Probabilitatea impactului – Impactul nu este semnificativ negativ cu condiția respectării tuturor normelor în vigoare de sănătate publică și proteccția mediului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

În zona proiectului nu sunt în derulare alte proiecte

h)Posibilitatea de reducere efectivă a impactului –

Prin măsurile propuse, impactul va fi redus pe perioada de realizare și funcționare a proiectului;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele: - proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiţiile la faza de realizare a proiectului:

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Protecţia calităţii aerului:

Limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a materialelor se va realiza prin:

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor.

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile generate în perioada de executie a lucrărilor de construcţie proiectate sunt deşeuri care pot fi valorificate (deşeuri plastic, metalice, etc), deşeuri inerte (pământ şi pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi), iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului;

- ca primă opţiune de gestionare a deşeurilor se vor alege variantele de reutilizare şi reciclare a deşeurilor rezultate, iar cele care nu pot fi valorificate vor fi supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG. nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr.17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- este interzisă incendierea deşeurilor pe amplasament;

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art 17, alin 4 din OUG nr 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023);

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1) la OUG nr.92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023, privind regimul deşeurilor;

- deşeuri de materiale de construcţie – nisip, piatră spartă, pietriş, vor fi reutilizate în lucrări de construcţii, infrastructură;

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic:

Deşeurile rezultate din activităţile de mentenanţă vor fi transportate cu autovehicule aparţinând terţilor  la operatori economici autorizaţi în vederea colectării/valorificării sau eliminării.

Protecţia biodiversităţii:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- nu se vor arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă;

Se vor respecta prevederile:

- OUG 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;

Alte condiţii:

- respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (actelor administrative sau de reglementare) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu, înregistrată la APM Arad cu nr.3111/R/15441 din 11.10.2022;

- Certificat de Urbanism nr. 8 din 07.04.2022 eliberat de Primăria orașului Pâncota;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Extrase de Carte Funciară pentru Informare nr. 302450, 302451,302452- Pâncota,eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Ineu;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr.434 din 29.09.2022 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale,OP din 11.10.2022 și OP din 22.11.2022.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat de către titular în ziarul “Anunt de mediu” (din data de 07.12.2022) şi de către APM Arad pe pagina proprie de internet (http://apmar.anpm.ro) – în data de 24.11.2022;

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de către titular în ziarul “ Anunt de mediu” din data de 30.01.2023(înregistrat la APM Arad cu nr.1601/01.02.2023 şi de către APM Arad pe pagina proprie de internet (http://apmar.anpm.ro) – în data de 07.02.2023), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2) lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie cuprinde 8 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orăşan Adina

Întocmit, Brad Mihai Larian

Şef Serviciu, C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian