AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

# ACORD DE MEDIU

Nr. ** din **.07.2024

Ca urmare a cererii adresată de SC CASITO TRANSIMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, str. C.A. Rosetti, nr. 40, camera 2, ap. 2, Sector 2, înregistrată la APM Arad cu nr. 2551/R/12311 din 31.07.2023 precum și a completărilor depuse ulterior cu nr. 3487/R/16317 din 12.10.2023, nr. 3721/R/17501 din 02.11.2023, nr. 18972 din 29.11.2023, nr. 58/R/318 din 09.01.2024, nr. 864/R/4164 din 11.03.2024, nr. 6485 din 09.04.2024, nr. 2175/R/10125 din 10.06.2024, nr. 2392/R/10925 din 20.06.2024 și nr. 11206 din 26.06.2024, în baza prevederilor:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Birchiș Aval”

propus a fi amplasat în extravilan comunei Birchiş, CF nr. 306935 – albia minoră a râului Mureş, malul drept, jud. Arad, titular SC CASITO TRANSIMPEX SRL

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) –„cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, fiind suprapus peste siturile Natura 2000 ROSAC (ROSCI) 0064 Defileul Mureşului Inferior şi ROSPA 0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.

# I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicile lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Amplasamentul proiectului

Amplasamentul perimetrului de exploatare se află în albia minoră a râului Mureș, situat în extravilanul comunei Birchiș, sat Birchiș, înscris în Cartea Funciară nr. 306935 – Comuna Birchiș sub nr. topo-cadastral 306935.

Accesul la perimetrul de exploatare se face pe un drum local de exploatare cu lungimea de cca. 2,6 km situat pe malul drept al râului Mureș, racordat la drumul național DN 7 Deva - Arad, în localitatea Vărădia de Mureș, județul Arad. Fiind situat pe teritoriul administrativ al localității Vărădia de Mureș, pentru utilizarea acestui drum se va solicita administrației locale acordul de reabilitare și utilizare.

Caracteristicile balastierei

Terenul albie minoră a râului Mureș este închiriat de administratorul A.N. Apele Române-A.B.A. Mureș către SC CASITO TRANSIMPEX ”în vederea înlăturării materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a râului Mureș”, prin Contract nr. 3283 I / 2023 de închiriere a suprafeței de 26 575 mp teren albie minoră a râului Mureș, bun imobil proprietatea publică a statului, aflat în administratrea A.N.”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, perimetrul Birchiș Aval.

Proiectul se justifică din punct de vedere al gospodăririi apelor deoarece  acumularea aluvionară existentă împiedică scurgerea normală a debitelor conducând la mărirea vitezei apei și a presiunii exercitată asupra malurilor, având ca urmare eroziunea accentuată a acestora și degradarea terenurilor riverane.

Prin executarea lucrărilor propuse, se va corecta secțiunea albiei minore a râului Mureș conducând la optimizarea parametrilor hidraulici de curgere a apei, reducerea presiunii asupra malurilor concomitent cu protejarea lor și a terenurilor riverane față de acțiunea eroziv-distructivă a apei.

Lucrările se vor executa în cadrul unui perimetru de exploatare denumit "BIRCHIȘ AVAL" cu suprafaţa totală de 26 575,0 mp delimitat de următoarele puncte de coordonate STEREO 70:

| Nr.Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 503490,616 | 278689,575 |
| 2 | 503559,778 | 278708,823 |
| 3 | 503604,353 | 278711,131 |
| 4 | 503640,196 | 278651,249 |
| 5 | 503634,345 | 278648,989 |
| 6 | 503571,813 | 278620,070 |
| 7 | 503487,672 | 278577,028 |
| 8 | 503436,459 | 278538,115 |
| 9 | 503397,638 | 278498,955 |
| 10 | 503347,965 | 278436,952 |
| 11 | 503334,429 | 278491,133 |
| 12 | 503415,957 | 278620,372 |

Caracteristici dimensionale:

- lungime = max. 360 m;   lăţime =   40 -100 m;

- suprafaţa  = 26 575,0 mp (0,027 kmp),  din care:   suprafața efectiv  exploatabilă - 14 200,0 mp, suprafața  pilier de protectie mal drept - 3 600,0 mp și suprafața liberă (apa) - 8 775,0 mp

- rezerva exploatabilă = 50 000,0 mc

Lucrările de decolmatare se vor execuat prin excavarea nisipului și pietrișului din albia minoră a râului Mureș fiind necesare lucrări de pregătire şi lucrări de extracţie (de exploatare propriu-zise) care se vor executa succesiv.

Metoda aplicată este prin excavarea în fâșii longitudinale cu înaintare din aval înspre amonte și de la firul apei spre mal, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă.

Caracteristicile zăcământului

Zăcământul este situat în albia minoră a râului Mureș la malul drept, fiind reprezentat de o plajă alungită alcătuită din pietriș și nisip, rar bolovani, formate din elemente care provin din roci de origine preponderent magmatică şi metamorfică, având dimensiuni granulometrice 0-80 mm (97-98%) și > 80 mm ( 2- 3%).

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Etapa de pregătire:

- amenajarea drumului local existent pe malul drept al râului Mureș ca drum tehnologic, prin nivelare cu ajutorul unui buldozer și balastare parțială (unde este cazul). Drumul local fiind situat pe terenurile de pe partea dreaptă a râului Mureș se află pe teritoriul UAT Vărădia de Mureș astfel încât, pentru amenajare și utilizare se va solicita Acordul de reabilitare al administrației locale.

- amenajarea unei rampe tehnologice provizorii de acces la zona de exploatare (pe plajă)  racordată la drumul tehnologic de acces. Rampa tehnologică se va amenaja la malul drept prin curățarea de vegetație și taluzarea terenului la o înclinare care să asigure vehicularea autobasculantelor folosite la transport, pe o lungime de cca. 40 m și lățime de 5 m, ocupând o suprafață de 200 mp.

Nu este necesară decopertarea, plaja neprezentând copertă de sol vegetal în zona programată pentru exploatare.

Etapa de exploatare:

Lucrările se vor executa prin excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) în fâşii longitudinale cu lățime de 4-6 m, având înaintare din aval înspre amonte, extrase în ordine, dinspre firul apei spre malul drept, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă.

Utilajul de excavare va lucra în retragere, din aval înspre amonte până la finalizarea exploatării unei fâșii, după care se va deplasa în avalul plajei, reluând excavarea pentru fâșia următoare. Exploatarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat, pe o adâncime maximă de 4,0 m, fără a se depăși nivelul talvegului natural.

Se va acorda o deosebită atenţie respectării adâncimii maxime de exploatare care se va urmări prin măsurători topografice periodice realizate de pe reperi ficşi.

Accesul la punctele de exploatare se va realiza pe o rampă tehnologică provizorie amenajată la malul drept, racordată la drumul tehnologic de acces.

Transportul: agregatele minerale exploatate se vor încărca direct în autobasculante de 26-36 to, prevăzute cu bene etanșe, fiind transportate la punctele de utilizare.

Pilieri de protecție:

- se va respecta zona de protecție pentru malul drept al râului Mureș cu lățime = 30,0 m, conform Anexa 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările ulteioare;

- se va menține un pilier de protecție pentru malul drept cu lățimea de 10,0 m, pe toată lungimea peimetrului de exploatare. Se va urmări ca taluzul dinspre apă al pilierului rezultat în urma excavării să prezinte o înclinare de 1:1,5 și se va racorda amonte-aval cu malul natural;

- Lățimea zonei de protecție și a pilierulul de protecție se măsoară de la baza taluzului malului drept;

- În zona de protecție a malului drept cu lățimea de 30,0 m și în zona pilierului de protecție nu se vor executa lucrări de exploatare și nu se vor realiza depozite temporare sau permanente de agregate minerale.

Produse obținute - volumul de agregate minerale preconizat a se extrage - 50.000 mc, annual un volum de 25.000 mc.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- combustibilii: sunt reprezentați de motorina utilizată pentru funcționarea motoarelor termice ale utilajelor de excavare, încărcare și transport a agregatelor minerale.

Pe amplasament se vor alimenta cu motorină numai utilajele folosite la excavare (excavatoarele). Autobasculantele folosite la transport și autoîncărcătoarele frontale vor fi alimentate la o stație de combustibil din zonă, autorizată în acest scop.

Combustibilul (motorina) folosit pentru alimentarea utilajelor care nu se deplasează de pe amplasament, se va aduce la comandă, pe baze contractuale, de către un furnizor din zonă autorizat, cu mijloace auto echipate special în acest scop, fiind transvazat și depozitat în rezervoarele utilajelor în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție.

Etapa de închidere și refacere a amplasamentului:

-    executarea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

-    evacuarea eventualelor deșeuri;

-    retragerea utilajelor, predarea amplasamentului la administratorul acestuia (ABA Mureș).

Folosirea ulterioară a amplasamentului va fi de albie minoră a râului Mureș.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul dinspre apă al pilierului de protecție a malului drept rezultat în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- în zona rampei tehnologice provizorii de acces la punctul de exploatare se va taluza malul drept la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a acestuia, renaturându-se prin plantare de butaşi de salcie și înierbare;

- după caz, se va nivela drumul tehnologic de acces astfel încât să poată fi utilizat în continuare de proprietarii terenurilor din zonă;

- se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toialeta ecologică, etc);

-  se vor evacua toate deșeurile de pe amplasament;

Utilajele folosite la exploatare :

- excavator = 2 buc;

- autoîncărcător frontal = 2 buc

- buldozer = 1 buc (utilizat temporar, pentru amenajare drum);

- autobasculante = max 10  buc (vor aparține beneficiarilor)

Utilități:

În perimetrul de exploatare nu sunt necesare utilități de apă și canal;

Organizarea de șantier - constă în amplasarea pe o suprafață de teren de cca. 100 mp a unei rulote

mobile de șantier cu rol de adăpost, a unei toalete ecologice și amenajarea locului pentru alimentarea utilajelor cu combustibil, dotat cu tăvi de retenție. De asemenea, se va amenaja locul pentru colectarea deșeurilor menajere dotat cu minim două containere metalice.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Amplasamentul proiectului nu face obiectul HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.

- Folosința actuală: conform Certificatului de Urbanism nr. 4/23.05.2023 emis de Primăria Comunei Birchiș, jud. Arad, terenul este situat în extravilan, având folosința ape curgătoare, aparține Statului Român, fiind în administrarea A.N. Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Prin executarea lucrărilor propuse se va corecta secțiunea albiei minore a râului Mureș conducând la optimizarea parametrilor hidraulici de curgere a apei, reducerea presiunii asupra malurilor concomitent cu protejarea lor și a terenurilor riverane față de acțiunea eroziv-distructivă a apei.

Proiectul se justifică din punct de vedere al gospodăririi apelor deoarece acumularea aluvionară existentă împiedică scurgerea normală a debitelor conducând la mărirea vitezei apei și a presiunii exercitată asupra malurilor, având ca urmare eroziunea accentuată a acestora și degradarea terenurilor riverane.

- Proiectul este localizat în ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei și ROSAC0064 Defileul Mureșului.

Aria de protecție avifaunistică ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior și Dealurile Lipovei a fost desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România. Situl este situat în regiunea biogeografică continentală.

Situl este localizat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mureș și Bega, caracterizat de vegetație mixtă.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Proiectantul general a studiat mai multe variante, după cum urmează:

Alternativa 0 - reprezintă situația existentă privind condițiile inițiale ale amplasamentului

Alternativa zero reprezintă situația neimplementării proiectului, fapt care ar fi condus la nerealizarea dezideratelor sale economice şi pe de altă parte, nu ar avea loc optimizarea parametrilor hidrodinamici ai scurgerii debitelor râului Mureș, având ca rezultat continuarea şi intensificarea eroziunilor de mal existente şi degradarea terenurilor riverane învecinate.

Alternativa 1 – implementarea proiectului

Implementarea proiectului pe amplasamentul propus, în perimetrul de exploatare Birchiș Aval, prezintă următoarele avantaje:

- amplasamentul are o poziţie izolată iar din punct de vedere al gospodăririi apelor este necesară executarea unor lucrări de decolmatare a albiei minore;

- depozitele aluvionare sunt situate într-o zonă de depunere a râului Mureș astfel încât, regenerarea anuală a resurselor conduce la posibilitatea de prelungire a activităţii pe termen de cca. cinci ani;

- există posibilitatea realizării unui acces simplu şi durabil prin utilizarea unui drum local în stare bună, amenajarea acestuia necesitând doar un minim de lucrări;

- tronsonul de albie propus nu intră sub incidenţa unor restricţii cum ar fi: apropiere de un pod, traversări cu conducte sau apropiere de alte construcţii;

- distanţa faţă de punctele principale de desfacere preconizate este de cca 20-30 km, situaţie care favorizează implementarea proiectului pe amplasamentul propus, permitând ca materialul extras să fie transportat direct în vederea livrării fără a fi nevoie ce amenajarea unor spaţii de depozitare intermediare.

Alternative privind metoda de exploatare

Alte alternative luate în considerare în perioada de proiectare a perimetrului de exploatare:

- metoda de exploatare a agregatelor minerale: în industria extractivă există diferite metode de exploatare a minereurilor în funcție de morfologia terenului, condițiile de zăcământ etc.

Metoda aplicată este prin excavarea în fâșii longitudinale cu înaintare din aval înspre amonte și de la firul apei spre mal, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă.

Având în vedere specificul proiectului nu se pune problema alegerii unei ale metode de exploatare.

Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizată pentru proiectul propus, conform RIM și EA evidențiază următoarele aspecte:

- proiectul propus se realizează conform celor mai bune practici în industria extractivă prin tehnologia de exploatare aleasă și tehnicile utilizate;

-  în condițiile respectării proiectului și a normelor tehnice de exploatare, alături de măsurile de reducere a poluării asupra factorilor de mediu, impactul se apreciază ca fiind în limite admisibile;

- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor ;

- se vor respecta prevederile acordului de mediu;

- proiectul propus nu are efecte semnificative asupra mediului și a sănătății umane în context transfrontieră;

- față de aria naturală protejată:

- nu va afecta integritatea ariei naturale protejate și nici a speciilor de interes comunitar pe care le găzduiește;

- nu va reduce suprafețele de habitate naturale din aria naturală protejată;

- nu va reduce populațiile speciilor de interes comunitar din cadrul ariei natural protejate;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: - nu este cazul, nu intra sub incidenta anexei I din legea 278/2013.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

Proiectul se încadrează în prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) –„cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, fiind suprapus peste siturile Natura 2000 ROSAC (ROSCI) 0064 Defileul Mureşului Inferior şi ROSPA 0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei;

Gestionarea deşeurilor (care vor rezulta din activităţile de extracţie a agregatelor minerale) se va face în conformitate cu legislaţia europeană privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă (Directiva 2006/21/CE sau Directiva deşeurilor miniere), transpusă în reglementări naţionale prin HG 856/2008.

Titularul va respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile: evidenta cantităţii de deşeuri, frecvenţa colectării, modul de colectare si eliminare;

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire şi remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa în legislaţia naţionala prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.

Respectarea zonelor de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

Localizarea proiectului față de localități

Cele mai apropiate localități sunt situate la următoarele distanțe față de amplasament (măsurate în linie dreaptă):

- sat Vărădia de Mureș-  cca. 1,5 km spre nord-nord est;

- sat Ostrov- cca. 2,0 km m spre sud;

- sat Birchiș - cca. 2,2 km spre sud-est.

Localizarea proiectului în raport cu monumentele istorice

Amplasamentul proiectului este localizat la distanță față de monumente istorice.

În conformitate cu Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și conform Repertoriului Arheologic Național, monumentele istorice identificate și distanța față de proiect sunt :

- Situl arheologic de la Vărădia de Mureş - 'La Cetate”, cod RAN 12581.01, la 2,16 km spre nord-est;

- Situl arheologic de la Bulci -La Cetate, cod RAN 99 12.01, la 2,79 km spre vest.

Localizarea proiectului față de ariile protejate

| Județ | UAT | Obiectiv/amplasament | Distanța dintre obiectiv și arii naturale protejate |
| --- | --- | --- | --- |
| Arad | Birchiș | Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în Perimetrul Birchiș aval | localizat în ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei și ROSAC0064 Defileul Mureșului |

Localizarea față de zone industriale

Amplasamentul proiectului nu se regăsește în zone industriale.

La o distantă de 1,5-2,5 km spre nord se află linia de cale ferată CF Deva - Arad și drumul național DN7 tronson Deva - Arad, fără legătură cu lucrările proiectate.

Distanța  față de corpuri de apă

| Județ | UAT | Obiectiv/amplasament | Distanța dintre obiectiv și corpuri de apă |
| --- | --- | --- | --- |
| Arad | Birchiș | Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în Perimetrul Birchiș aval | Localizat în r. Mureș, confl. Dobra -confl. Soimos, cod RORW4.1._B9 |

Compatibilitatea proiectului cu obiectivele de protecţie a sitului Natura 2000

Proiectul este localizat în ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei și ROSAC0064 Defileul Mureșului.

Conform Studiului de evaluare adecvată se evidențiază următoarele aspect prin realizarea proiectului:

- nu va afecta integritatea ariei naturale protejate și nici a speciilor de interes comunitar pe care le găzduiește;

- nu va reduce suprafețele de habitate naturale din aria naturală protejată;

- nu va reduce populațiile speciilor de interes comunitar din cadrul ariei natural protejate;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectele existente și/sau aprobate identificate în zonă  care au fost analizate sunt următoarele:

- Balastiera Bata, satul Bulci, operator Mambo Util & Construct SRL;

- Modernizare drumuri de interes local în Comuna Vărădia de Mureș;

Efectele cumulative constau în creșterea concentrațiilor emisiilor în aer în zona de intersectie/de lucrări și creșterea nivelului de zgomot și vibratii peste limitele actuale. Creșterea traficul rutier în zonă determinat de realizarea proiectelor de investiție precum și funcționarea ulterioară a obiectivelor, pot genera un impact asupra mediului, producând efecte cumulative, respectiv efecte combinate rezultate atât din activitățile de construcție, cât și din operarea activităților existente și viitoare.

Extinderea impactului va fi locală, de scurta durată, manifestat doar pe perioada de derularea lucrărilor în zona de lucru respectivă, fapt ce denotă natura reversibilă a impactului.

- Balastiera Bata, satul Bulci, operator Mambo Util & Construct SRL

Balastiera Bata este localizată față de proiectul propus la o distanță de cca. 2,5 km, măsurată în linie dreaptă, în fapt distanța pe râu este de cca. 4,5 km.

Perioada de realizare a lucrărilor propuse este limitată și temporară, lucrările vor fi realizate strict în perimetrul de exploatare astfel încât se apreciază că impactul estimat se manifestă local și nu are potențial de a genera un impact cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

Amplasamentele sunt situate pe maluri opuse, nu se intersectează nici din punct de vedere al transportului de agregate.

Conform RIM și EA “amplasarea proiectului, precum și măsurile propuse prin proiectul tehnic și soluțiile constructive contribuie semnificativ la reducerea unor potențiale efecte cumulate privind nivelul de zgomot la receptor și menținerea calității aerului în zonă“.

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Respectarea tuturor măsurilor prevăzute în Raportul privind impactul asupra mediului, Studiul de evaluare adecvată și a actelor/avizelor din documentația care a stat la baza emiterii prezentului acord de mediu

Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

Nu sunt necesare măsuri special în timpul implementării lucrărilor pregătitoare, principalele lucrări fiind:

- amenajarea drumului local existent pe malul drept al râului Mureș ca drum tehnologic, prin nivelare cu ajutorul unui buldozer și balastare parțială (unde este cazul). Drumul local fiind situat pe terenurile de pe partea dreaptă a râului Mureș se află pe teritoriul UAT Vărădia de Mureș astfel încât, pentru amenajare și utilizare se va solicita Acordul de reabilitare al administrației locale.

- amenajarea unei rampe tehnologice provizorii de acces la zona de exploatare (pe plajă)  racordată la drumul tehnologic de acces. Rampa tehnologică se va amenaja la malul drept prin curățarea de vegetație și taluzarea terenului la o înclinare care să asigure vehicularea autobasculantelor folosite la transport, pe o lungime de cca. 40 m și lățime de 5 m, ocupând o suprafață de 200 mp.

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu apă

Măsuri de reducere în toate etapele proiectului construire/ funcționare/ dezafectare:

- respectarea Avizului de gospodărire a apelor nr. 357/03.10.2023, emis de ABA Mureș;

- se vor respecta cu strictețe: limitele perimetrului de exploatare, cotele minime și maxime ale excavațiilor și tehnologia de execuție a lucrărilor;

- se vor respecta pilierii de siguranță conform proiectului tehnic;

- se interzice cu desăvârșire înființarea și utilizarea depozitelor intermediare de nisip și pietriș în albia minoră a râului, depozite care ar putea constitui obstacole în curgerea apei;

- nu se vor executa lucrări de barare a albiei sau orice alte lucrări transversale pe cursul de apă care să împiedice curgerea liberă a apei;

- pe toată durata exploatării nisipului și pietrișului, titularul proiectului va asigura și va realiza igienizarea malurilor râului în zona perimetrului de exploatare;

- se va realiza bornarea perimetrului de exploatare, în conformitate cu cerințele avizului de gospodărire a apelor;

- exploatarea nisipului și pietrișului se va realiza doar în perimetrul închiriat;

- extracția agregatelor minerale se va face doar în perioada apelor medii și mici;

- exploatarea nisipului și pietrișului se va executa până la maxim cota talvegului natural al râului, fără a crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar împiedica curgerea normală a apă și ar duce la degradarea rezervelor datorită colmatării;

- în cazul în care, datorită fenomenului de afuiere, se constată coborârea talvegului, beneficiarul este obligat să oprească imediat exploatarea și să ia măsuri pentru stabilizarea albiei, taluzurilor;

- în perioadele lipsite de precipitaţii, se vor stropi drumurile de acces, în vederea limitării producerii pulberilor sedimentabile;

- utilajele folosite la lucrările de excavare, la transportul materialelor vor fi performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi, pentru a evita transferul poluanților în sol;

- în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

- lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor (schimb de ulei, gresare, etc.) se vor realiza în cadrul unităţilor service autorizate. Sunt interzise astfel de lucrări  pe amplasament;

- este interzisă sub orice formă spălarea utilajelor, autovehiculelor sau autoturismelor pe amplasament;

- la începerea lucrărilor şi pe parcursul realizării acestora, se va asigura instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte:

- condiţiile generale de protecţia mediului;

- gestionarea deşeurilor;

- modul de acţiune în caz de poluare accidentală;

- întreţinerea utilajelor;

- curăţenia la punctul de lucru;

- la punctul de lucru este obligatorie existenţa, pe toată durata de realizare a lucrărilor de exploatare, a unui stoc de materiale absorbante şi de neutralizare a produselor petroliere; în cazul în care are loc împrăştierea acestora; la terminarea, stocul trebuie reînnoit imediat;

- în perimetru va fi amplasată o toaletă ecologică; pentru întreţinerea periodică a acesteia se va încheia un contract cu o firmă autorizată;

- deşeurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate în europubele amplasate pe platforma special amenajată şi vor fi predate unităţilor autorizate, pe bază de contract;

- executantul lucrărilor va întocmi un Plan de prevenire a poluărilor accidentale; în caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la: prevenirea poluării; limitarea răspândirii; colectarea şi neutralizarea poluanţilor; restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

- în cazul apariţiei unei poluări accidentale se va asigura locul prin stoparea accesului şi se va trece la aplicarea planului de măsuri;

Pentru factorul de mediu aer

Se vor respecta următoarele măsuri atât în etapa de construcție, cât și în etape de funcțioare/dezafectare:

- asigurarea şi verificarea tehnică periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport echipate cu motoare cu combustie internă în vederea reducerii poluării cu gaze de eşapament, inspecţia tehnică periodică urmând a fi realizată la timp;

- stropirea fronturilor de lucru și a drumurilor de acces, în special în perioadele secetoase, pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi exploatare;

- se vor minimiza pe cât posibil efectuarea lucrărilor în perioade cu vânt puternic;

- se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor în fronturile de lucru și pe drumurile de acces;

- se vor opri motoarele utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- se vor opri motoarele vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- transportul materialelor se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce înălțimile de cădere din activitățile de transfer al materialelor, cum ar fi înălțimea de descărcare a materialelor care generează praf (pământ, agregate).

Pentru protecția solului șu subsolului

Măsuri de reducere a impactului:

- respectarea strictă a perimetrului de exploatare, conform permisului de exploatare emis de ANRM ;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- se vor păstra zonele de siguranță prevăzute (pilierii proiectați) și se vor respecta elementele geometrice ale perimetrului de exploatare;

- solul fertil va fi obligatoriu depozitat în perimetrul amenajării și reutilizat la stabilizarea malurilor;

- se va urmări în permanență starea terenului în zona de execuție a lucrările pentru identificarea unor eventuale fenomene de antrenare a materialului depozitat în zonele învecinate;

- stropirea și umectarea drumurilor de acces și a fronturilor de lucru din perimetrul de exploatare pentru reducerea pulberilor;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi, uleiuri, etc.).

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor; stocarea temporară se va realiza în zone special amenajate, etichetate și codificate corespunzător ;

- se vor respecta normele de protecția muncii și SSM ;

Peisajul

Măsuri de reducere a impactului ce vor fi respectate atât în etapa de construcție cât și în etapa de funcționare:

- delimitarea strictă a zonei de lucrări;

- redarea în circuitul natural a suprafețelor afectate, prin acoperire cu sol și revegetare, aducerea terenului la starea inițială;

- taluzarea malurilor, așternerea stratului fertil pe taluze, în vederea însămânțării.

Zgomot și vibrații

Măsuri de reducere a zgomotului ce vor fi respectate atât în etapa de construcție cât și în etapa de funcționare:

- întreţinerea corespunzătoare a parcului de utilaje ce va deservi proiectul;

- utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot se încadrează în valorile limită admise;

- înterzicerea lucrărilor pe timp de noapte (în intervalul orar 22,00 – 7,00);

- utilajele și echipamentele vor avea inspecţiile periodice efectuate la zi;

- drumurile de acces se vor menține în stare bună;

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson în parte;

- alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optimale. Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 1009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Biodiversitate

- utilajele folosite la lucrările de excavare, la transportul materialelor vor fi performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi, pentru a evita transferul poluanților în sol;

- în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

- lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor (schimb de ulei, gresare, etc.) se vor realiza în cadrul unităţilor service autorizate. Sunt interzise astfel de lucrări  pe amplasament;

- este interzisă sub orice formă spălarea utilajelor, autovehiculelor sau autoturismelor pe amplasament;

- stropirea fronturilor de lucru și a drumurilor de acces, în special în perioadele secetoase, pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi exploatare;

- se vor minimiza pe cât posibil efectuarea lucrărilor în perioade cu vânt puternic sau în condiții meteo extreme;

- se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor în fronturile de lucru și pe drumurile de acces;

- se vor opri motoarele utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- se vor opri motoarele vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- transportul materialelor se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- reducerea la minim a nivelului de zgomot în perioada de reproducere a speciilor sensibile, (martie - iulie), pentru a evita și preveni perturbarea activității speciilor;

- deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

- interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (în intervalul orar 22,00 – 7,00) ;

- intervenirea imediată cu substanțe absorbante/neutralizatoare în cazul poluării accidentale, pentru a preveni disiparea substantelor poluante in mediu;

- nu se vor realiza depozite de balast;

- se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare;

- perimetrul va fi bornat şi exploatarea se va face numai în interiorul acestuia;

- inspectarea periodică a amplasamentului în eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de păsări identificate in zona și prezența eventualelor cuiburi de păsări; Daca in zonele adiacente implementarii proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasari, acestea vor fi relocate la indicatiile specialistilor;

- pentru speciile de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011 precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- execuţia lucrărilor în albia cursurilui de apa se va face etapizat, cu asigurarea unei curgeri continue a apelor;

- lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia minoră a râului Mureș în condiții submerse, sau în zona de contact a malului drept cu apa, se vor programa și desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie.

Managementul deșeurilor

- deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

- în cadrul organizării de șantier se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor,

- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă,

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,

- se va respecta OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- se va asigura instruirea și formarea profesională continuă pentru angajați cu privire la gestionarea deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## Alocarea codurilor de valorificarea/eliminarea a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile industriale generate sunt predate la operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

Notă: Orice alte deşeuri necodificate prin prezentul act de reglementare şi generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE cu modificările și completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Codul operaţiunii de valorificare/eliminare a deşeurilor generate (R/D), se stabileşte conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea operatorilor economici autorizaţi, contractanţi.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul dinspre apă al pilierului de protecție a malului drept rezultat în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- în zona rampei tehnologice provizorii de acces la punctul de exploatare se va taluza malul drept la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a acestuia, renaturându-se prin plantare de butaşi de salcie și înierbare;

- după caz, se va nivela drumul tehnologic de acces astfel încât să poată fi utilizat în continuare de proprietarii terenurilor din zonă;

- se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toaleta ecologică, etc);

-  se vor evacua toate deșeurile de pe amplasament;

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

Măsurile prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 357 din 03.10.2023 emis de A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureș:

a) Măsuri în timpul realizării proiectului:

- beneficiarul va respecta cu strictețe: limitele perimetrului de exploatare, cotele minime și maxime ale excavațiilor și tehnologia de execuție a lucrărilor impuse prin aviz;

- în caz de nevoie se vor impune lucrări de amenajare de maluri suplimentare la recomandarea personalului specializat din cadrul S.G.A. Arad;

- se interzice cu desăvârșire înființarea și utilizarea depozitelor intermediare de nisip și pietriș în albia minoră a râului Mureș, depozite care ar putea constitui obstacole în curgerea apei;

- nu se vor executa lucrări de barare a albiei sau orice alte lucrări transversale pe cursul de apă care să împiedice curgerea liberă a apei;

- beneficiarul are obligația ca pe toată durata exploatării nisipului și pietrișului să asigure și să realizeze igienizarea malurilor râului în zona perimetrului de exploatare;

- Beneficiarul are obligația marcării perimetrului de exploatare prin borne. Bornarea perimetrului se va realiza astfel:

- cu borne roșii – perimetrul închiriat în baza Contractului nr. 3283 I/2023 de închiriere a suprafeței de 26.575 mp albie minoră a râului Mureș, încheiat între Administrația Bazinală de Apă Mureș și beneficiar, identificat prin coordonatele STEREO 70;

- cu borne albastre – perimetrul prevăzut efectiv pentru exploatare;

- bornarea se va face în prezența reprezentantului de specialitate din cadrul S.G.A. Arad și a topografului din cadrul A.B.A. Mureș.

Bornele vor fi identificate individual, prin coordonate STEREO 70 și fiecare bornă va fi consemnată în actul de predare amplasament.

b) Măsuri în timpul exploatării:

- exploatarea nisipului și pietrișului din albia minoră a râului Mureș se va realiza doar din perimetrul închiriat în baza Contractului nr. 3283 I/2023 de închiriere suprafață albie minoră încheiat între Administrația Bazinală de Apă Mureș și beneficiar;

- extracția nisipului și pietrișului se va face doar în perioada apelor medii și mici;

- în cazul pierderii stabilității albiei în urma exploatării, beneficiarul va fi obigat să execute lucrări de stabilizare necesare pe cheltuiala proprie;

- Administrația bazinală de Apă Mureș își rezervă dreptul ca în cursul exploatării de nisipuri și pietrișuri, să impună titularului, măsuri pentru realizarea unui traseu stabil, măsuri pentru fixarea traseului și lucrări de înlăturare a eventualelor efecte negative rămase din extracțiile anterioare;

- exploatarea nisipului și pietrișului se va executa până la maxim cota talvegului natural al râului, fără a crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar împiedica curgerea naturală a apei și ar duce la degradarea rezervelor datorită colmatării;

- în cazul în care, datorită fenomenului de afuiere, se constată coborârea talvegului, beneficiarul este obligat să oprească imediat exploatarea și să ia măsuri pentru stabilizarea albiei, taluzurilor, pe cheltuiala proprie;

- drumul tehnologic amenajat pentru accesul în zonele de exploatare va fi întreținut în mod corespunzător;

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare:   -

# IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor emis de A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureș

1. În timpul realizării proiectului:

a) Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor - formulare de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1) la OUG nr.92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023, privind regimul deşeurilor;

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele – planul și proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul de a constata realizarea tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabilii necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii cât şi postînchidere.

b) Condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată:

- se vor păstra următorii pilieri de siguranță: min. 10,00 m față de malul drept al râului Mureș, considerat de la baza taluzului malului;

- metoda de exploatare aplicată va fi în fâșii longitudinale, executate mecanizat, din aval spre amonte și dinspre firul apei spre malul drept, acodându-se o grijă deosebită menținerii stabilității malului în zona de lucru, urmărindu-se ca panta taluzului la finalizarea exploatării să fie de 1:1,5 și să se realizeze o racordare corespunzătoare a malurilor cu zonele aval – amonte ale exploatării;

- adâncimea maximă de extracție în zonă va fi de 4,0 m, fără a coborî sub cota talvegului actual;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanţelor prioritar periculoase aşa cum sunt ele definite de H.G. 351/2005;

c) Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea pe şantier a toaletelor ecologice şi gestionarea apelor uzate astfel încât să se evite poluarea solului şi apelor;

- investiţia se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a avizelor de specialitate menţionate în Certificatul de urbanism nr. 4/23.05.2023, eliberat de Primăria Comunei Birchiș;

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii solului şi apelor subterane precum şi pentru prevenirea poluării accidentale;

- se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte de construcţii, deşeuri de ambalaje etc), iar acestea vor fi gestionate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

- respectarea Avizului de gospodărirea apelor emis de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureș precum şi a altor acte de reglementare/administrative emise de ANAR;

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi preluate de societatea de salubritate;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silenţioase;

d) Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- beneficiarul va respecta cu strictețe: limitele perimetrului de exploatare, cotele minime și maxime ale excavațiilor și tehnologia de execuție a lucrărilor impuse prin aviz;

- în caz de nevoie se vor impune lucrări de amenajare de maluri suplimentare la recomandarea personalului specializat din cadrul S.G.A. Arad;

- se interzice cu desăvârșire înființarea și utilizarea depozitelor intermediare de nisip și pietriș în albia minoră a râului Mureș, depozite care ar putea constitui obstacole în curgerea apei;

- nu se vor executa lucrări de barare a albiei sau orice alte lucrări transversale pe cursul de apă care să împiedice curgerea liberă a apei;

- beneficiarul are obligația ca pe toată durata exploatării nisipului și pietrișului să asigure și să realizeze igienizarea malurilor râului în zona perimetrului de exploatare;

- Beneficiarul are obligația marcării perimetrului de exploatare prin borne. Bornarea perimetrului se va realiza astfel:

- cu borne roșii – perimetrul închiriat în baza Contractului nr. 3283 I/2023 de închiriere a suprafeței de 26.575 mp albie minoră a râului Mureș, încheiat între Administrația Bazinală de Apă Mureș și beneficiar, identificat prin coordonatele STEREO 70;

- cu borne albastre – perimetrul prevăzut efectiv pentru exploatare;

- bornarea se va face în prezența reprezentantului de specialitate din cadrul S.G.A. Arad și a topografului din cadrul A.B.A. Mureș.

Bornele vor fi identificate individual, prin coordonate STEREO 70 și fiecare bornă va fi consemnată în actul de predare amplasament.

2. În timpul exploatării:

a)Condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

Pe toată durata execuției și desfășurării activității se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

b)Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului și sudiul de evaluare adecvată, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

Caracteristicile activității desfășurat sunt sunt cele menţionate la pct I.2, cu respectarea măsurilor și condiţiilor de funcţionare menţionate la pct III şi IV.

În cazul unui ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Arad şi C.J. – GNM Arad conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

c) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării: - activitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente: nu este cazul.

Prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontaliere:

Proiectul nu generează un impact transfrontieră.

d) Respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

Aer - Imisii

Pulberi în suspensie (PM10) a căror valoare limită este normată prin legea 104/2011 și pulberi sedimentabile a căror  valoarea maxim admisă este prevazută în STAS 12574/87.

| Indicator | Perioada de mediere | Legea 104/2011 | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi în suspensie (PM 10) | Valoare limită zilnică | 50 | μg/m3 |

| Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. - STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | lună | 17 mg/m2/lună |

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pe perioada în care se va efectua lucrările de organizare de șantier se vor instala toalete ecologice vidanjabile.

Apele uzate tehnologice – nu rezultă ape uzate tehnologice.

Este interzisă abandonarea, incendierea sau eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Evidenţa deşeurilor, precum și valorificarea sau eliminarea se va întomci conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 17/2023 cu modificările şi completările ulterioare.

Întreaga activitate și lucrările propuse prin proiectul se vor realiza respectând prevederile stabilite prin Avizul nr. 19/16.06.2024 - emis de către ANANP Serviciul Teritorial Arad.

e) Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

- exploatarea nisipului și pietrișului din albia minoră a râului Mureș se va realiza doar din perimetrul închiriat în baza Contractului nr. 3283 I/2023 de închiriere suprafață albie minoră încheiat între Administrația Bazinală de Apă Mureș și beneficiar;

- extracția nisipului și pietrișului se va face doar în perioada apelor medii și mici;

- în cazul pierderii stabilității albiei în urma exploatării, beneficiarul va fi obigat să execute lucrări de stabilizare necesare pe cheltuiala proprie;

- Administrația bazinală de Apă Mureș își rezervă dreptul ca în cursul exploatării de nisipuri și pietrișuri, să impună titularului, măsuri pentru realizarea unui traseu stabil, măsuri pentru fixarea traseului și lucrări de înlăturare a eventualelor efecte negative rămase din extracțiile anterioare;

- exploatarea nisipului și pietrișului se va executa până la maxim cota talvegului natural al râului, fără a crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar împiedica curgerea naturală a apei și ar duce la degradarea rezervelor datorită colmatării;

- în cazul în care, datorită fenomenului de afuiere, se constată coborârea talvegului, beneficiarul este obligat să oprească imediat exploatarea și să ia măsuri pentru stabilizarea albiei, taluzurilor, pe cheltuiala proprie;

- drumul tehnologic amenajat pentru accesul în zonele de exploatare va fi întreținut în mod corespunzător;

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere:

- Condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul dinspre apă al pilierului de protecție a malului drept rezultat în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- în zona rampei tehnologice provizorii de acces la punctul de exploatare se va taluza malul drept la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a acestuia, renaturându-se prin plantare de butaşi de salcie și înierbare;

- după caz, se va nivela drumul tehnologic de acces astfel încât să poată fi utilizat în continuare de proprietarii terenurilor din zonă;

- se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toialeta ecologică, etc);

-  se vor evacua toate deșeurile de pe amplasament;

b) Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: conform Planului de închidere a instalaţiei.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele – planul și proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

c) Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor – nu conține condiții specifice pentru această etapă.

# V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

La şedinţele comisiilor de analiză tehnică (CAT) au fost invitate următoarele autorităţi: Garda Naţională de Mediu – C.J. Arad, Direcția de Sănătate Publică Arad, Primăria Comunei Birchiș, A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș SGA Arad, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad a parcurs procedura de reglementare cu respectarea prevederilor legale astfel:

- a înaintat Memoriul de prezentare depus de titular membrilor CAT în vederea exprimării punctului de vedere, însoţit de adresa nr. 16824/23.10.2023;

- a afişat pe site-ul propriu (APM Arad) Memoriul de prezentare depus de titular;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de încadrare a proiectului, consemnate în Procesul verbal nr. 18535 din 22.11.2023;

- a afişat pe site-ul propriu (APM Arad) Decizia etapei de încadrare nr. 20107 din 21.12.2023;

- a înaintat membrilor CAT informaţiile depuse de titular (aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului și evaluarea adecvată, întocmite de P.F.A. Cergă Viorica Nicoleta în calitate de expert atestat) însoţite de adresa nr. 423/10.01.2024, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- a afişat pe site-ul propriu (APM Arad) Îndrumarul emis cu nr. 1429/29.01.2024;

- a înaintat membrilor CAT Raportul privind impactul asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată, însoţite de adresa nr. 4907/19.03.2024 pentru emiterea unui punct de vedere;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de analiză a calităţii Raportului privind impactul asupra mediului și Studiului de evaluare adecvată, consemnate în Procesul verbal nr. 9348/29.05.2024.

S-au primit de la membrii CAT, în scris, următoarele:

- adresă nr. 21042/ASN/34337/22.09.2023 eliberată de A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care este informată APM Arad despre solicitarea avizului de gospodărire a apelor;

- adresă nr. 21042/ASN/34337/22.09.2023, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș care decide că pentru proiectul propus este nu necesară elaborarea SEICA;

- Punct de vedere nr. 1768/S.T.AR/10.11.2023 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad privind analiza memoriului de prezentare a proiectului “Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Birchiș Aval”;

- Punct de vedere nr. 878/S.T. AR/27.05.2024, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad privind analiza RIM și EA, transmise de APM Arad;

- Punct de vedere nr. 6983/25.10.2023, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 230/17.01.2024, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, privind analiza memoriului de prezentare transmis de APM Arad;

- Punct de vedere nr. 2200/21.03.2024, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, privind analiza RIM și EA, transmise de APM Arad;

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Depunerea solicitării:

- anunţ publicat în ziarul “Ziarul Anunțul de Vest” în data de 26.10.2023;

- anunţ afișat la Primăria Comunei Birchiș, înregistrat cu nr. 2627/26.10.2023;

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 24.10.2023;

Etapa de încadrare:

- anunţ publicat în ziarul “Ziarul Anunțul de Vest” în data de 27.11.2023;

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 11.12.2023;

- proiectul deciziei etapei de încadrare postat pe site-ul APM Arad în data de 11.12.2023;

- îndrumar pentru Raportul privind impactul asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată – postat pe site-ul APM Arad în data de 29.01.2024.

Dezbaterea publică:

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 29.03.2024;

- anunţ publicat în ziarul “Ziarul Anunțul de Vest” în data de 04.04.2024;

- anunţ afișat la Primăria Comunei Birchiș în data de 09.04.2024;

- Proces verbal-minută încheiată sub nr. 8141/09.05.2024 la Primăria comunei Birchiș.

Decizia de emitere a acordului de mediu:

- anunţ privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat în “Ziarul Anunțul de Vest” – 26.06.2024;

- anunţ afișat la Primăria Comunei Birchiș în data de 26.06.2024;

- afişare pe site-ul APM Arad a proiectului de acord de mediu în data de 09.07.2024;

- decizia de emitere a acordului de mediu postată pe site-ul APM Arad în data de 09.07.2024.

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- Raportul privind impactul asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată a fost disponibil spre consultare pe site-ul APM Arad (după realizarea acestora pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare);

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Notă: pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate din partea publicului/publicului interesat observații referitoare la proiect.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- nu au fost solicitate completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului deoarece nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii, nu au fost solicitate informaţii suplimentare de către membrii CAT.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: -

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

a) În timpul realizării proiectului/exploatării

Monitorizarea calității factorilor de mediu va fi necesară în toate etapele activității de exploatare în conformitate cu prevederile legislative. Se vor respecta prevederile actelor de reglementare impuse de autoritățile competente.

| Factor de mediu/aspect | Indicatori/Parametri | Frecvență | Responsabil de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa de construcție – lucrări de pregătire |
| Apă | Indicatori de calitate ai apei | In situații de poluare accidentală | Titular de proiect |
|  | Monitorizarea respectării amplasamentului proiectului/ Bornarea perimetrului de exploatare | Conform cerințelor avizului de gospodărire a apelor | Titular de proiect |
| Zgomot | Verificarea utilajelor, revizii tehnice la zi | Zilnic și / sau conform graficului de revizii tehnice | Titular de proiect |
| Aer | pulberi și gaze de ardere | în situații de sesizări din partea populației. | Titular de proiect |
| Managementul deșeurilor | Cantități de deșeuri/sol | se va păstra evidența gestiunii deșeurilor proprii generate, conform legislației în vigoare | Titular de proiect |
| Biodiversitate | Înregistarea modului de depozitare a vegetației înlăturate | Lunar | Titular de proiect |
| Etapa de exploatare |
| Apă | Indicatori de calitate ai apei | In situații de poluare accidentală | Titular de proiect |
| Zgomot | Verificarea utilajelor, revizii tehnice la zi | Zilnic și / sau conform graficului de revizii tehnice | Titular de proiect |
| Aer | pulberi și gaze de ardere | în situații de sesizări din partea populației. | Titular de proiect |
| Managementul deșeurilor | Cantități de deșeuri/sol | se va păstra evidența gestiunii deșeurilor proprii generate, conform legislației în vigoare | Titular de proiect |
| Biodiversitate | Monitorizarea gradului de perturbare a mamiferelor | Anual/Înregistrarea efectivelor de specii de mamifere care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Titular de proiect/specialist biolog |
|  | Monitorizarea gradului de perturbare a amfibienilor și reptilelor | Anual/Înregistrarea efectivelor de specii de amfibieni și reptile care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Titular de proiect/specialist biolog |
|  | Monitorizarea gradului de perturbare a peștilor | Anual/Înregistrarea efectivelor de specii de pești care frecventează zona, a comportamentului acestora în perioadele de lucru și de repaus | Titular de proiect/specialist biolog |
|  | Monitorizarea vegetației / florei | Măsuri de control și evitare a împrăștierii necontrolate a speciilor invazive, daca este cazul. | Titular de proiect/specialist biolog |

Titularul proiectului are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită la cerere agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

În timpul exploatării proiectului

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE şi Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor, și HG 856/2002 şi valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

- deşeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate;

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

b) În timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere

| Etapa de închidere și refacerea mediului |
| --- |
| Biodiversitate | Înregistrarea efectivelor de specii faună care frecventează zona, modul de adaptare a acestora la noile condiții de habitat în refacere | 1 an | Titular de proiect/specialist biolog |

c) Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor – nu au fost prevăzute prin avizul emis de A.N. Apele Romane – ABA Mureș

Documentaţia cuprinde:

- Notificarea elaborată de titularul proiectului;

- Certificat de urbanism nr. 4/23.05.2023 eliberat de Primăria Comunei Birchiș;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 306935 Birchiș, emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de Plan Cadastral pentru imobilul cu IE 306935, UAT Birchiș,  emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Contract nr. 3283 I/2023 de închiriere a suprafeței de 26.575 mp teren albie minoră a râului Mureș, bun imobil proprietatea publică a statului, aflat în administrarea A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș Perimetrul Birchiș Aval, încheiat cu SC CASITO TRANSIMPEX SRL;

- Certificat de înregistrare (CUI) nr. 9227075 din data de 06.03.1997, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București;

- Plan de situație, Plan secțiune longitudinală caracteristică, Plan de localizare amplasament, Plan de încadrare în zonă şi Fişa perimetrului de exploatare Birchiș Aval;

- Proces verbal verificare amplasament nr. 12652/07.08.2023, încheiat de reprezentanții APM Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 12710/08.08.2023, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare elaborat de SC CLARISSAN SRL;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") dată de reprezentantul societății în data de 31.07.2023;

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative dat de reprezentant în data de 31.07.2024;

- Procesul verbal nr. 18535/22.11.2023 şedinţa CAT de încadrare a proiectului, încheiat de APM Arad;

- Decizia etapei de încadrare nr. 20107/21.12.2023 emisă de APM Arad;

- Aspecte relevante care trebuie dezvoltate în Raportul privind impactul asupra mediului și Evaluarea adecvată înaintate de PFA Cergă Viorica Nicoleta în calitate de expert atestat;

- Declaraţia dată de Doamna Cergă Viorica Nicoleta - expert atestat pentru elaborarea de studii de mediu – RIM și EA;

- Adresa nr.423/10.01.2024 – solicitare puncte de vedere pentru etapa de definire a domeniului depuse membrilor CAT pentru exprimarea unui punct de vedere;

-  Îndrumarul eliberat de APM Arad sub nr. 1429/29.01.2024 (afişat pe site-ul APM Arad);

- Raport privind impactul asupra mediului, elaborat de P.F.A. Cergă Viorica Nicoleta;

- Studiu de evaluare adecvată, elaborat P.F.A. Cergă Viorica Nicoleta;

- Adresa APM Arad nr. 4907/19.03.2024 de înaintare a Raportului privind impactul asupra mediului și  Studiului de evaluare adecvată către membrii CAT;

- Proces verbal (minută) dezbatere publică nr. 8141/09.05.2024 încheiat la Primăria Comunei Birchiș;

- Adresă nr. 21042/ASN/34337/22.09.2023 eliberată de A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care este informată APM Arad despre solicitarea avizului de gospodărire a apelor;

- Adresă nr. 21042/ASN/34337/22.09.2023, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș care decide că pentru proiectul propus este nu necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 357 din 03.10.2023 emis de A.N. ”Apele Române” - A.B.A. Mureș pentru proiectul “Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Birchiș Aval” din extravilanul comunei Birchiș, jud. Arad;

- Punct de vedere nr. 1768/S.T.AR/10.11.2023 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad privind analiza memoriului de prezentare a proiectului “Decolmatarea albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Birchiș Aval”;

- Punct de vedere nr. 878/S.T. AR/27.05.2024, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad privind analiza RIM și EA, transmise de APM Arad;

- Aviz nr. 19/16.06.2024 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

- Punct de vedere nr. 6983/25.10.2023, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 230/17.01.2024, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, privind analiza memoriului de prezentare transmis de APM Arad;

- Punct de vedere nr. 2200/21.03.2024, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, privind analiza RIM și EA, transmise de APM Arad;

- Procesul verbal nr. 9348/29.05.2024 - şedinţa CAT de analiză a calității RIM și EA, încheiat de APM Arad;

- Ordin de plată nr. 1037/31.07.2023, Ordin de plată nr. 1433/12.10.2023, Ordin de plată nr. 7/05.01.2024 şi  Ordin de plată nr. 347/11.03.2024, dovada achitării tarifelor aferente etapelor procedurale;

- Declaraţia Domnului Toma Petrică în calitate de administrator al SC CASITO TRANSIMPEX SRL prin care se declară că societate se încadrează în prevederile art. 25, alin (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Proiectul acordului de mediu elaborat de APM Arad.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Acordul de mediu, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

Acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform Art. 16, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea  nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Titularul de proiect/operatorul are obligația de a solicita și obține autorizaţie de mediu înainte de începerea activității.

Prezentul Acord de Mediu cuprinde 19 de pagini şi a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Husăraş Emil