Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ******  din **.09.2023

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de ORAȘUL LIPOVA cu sediul în Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, județul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1435R/7425 din 04.05.2023, precum şi a completărilor depuse ulterior cu nr. 12192 din 28.07.2023, nr. 2825R/13505 din 24.08.2023, nr. 13797 din 30.08.2023, nr. *******, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul ședinței din data de 13.09.2023, că proiectul „Extindere reţea de apă şi  canal menajer, în localităţile Lipova şi Şoimoş, oraşul Lipova, jud. Arad”– titular ORAȘUL LIPOVA, propus a fi realizat în oraşul Lipova, străzile: Lugojului, Lt. V. Bugariu, George Vanu, Ioan Vodă cel Cumplit şi satul Şoimoş, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 10 - Proiecte de infrastructură, lit. b – Proiecte de dezvoltare urbană;

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiective:

Extindere rețele apă potabilă 14.560 ml

- alimentarea cu apă pentru str. Lugojului și str, George Vancu se va realiza prin cuplarea la rețeaua existentă situată pe str. Lugojului, respectiv prin cuplarea la rețeaua existentă situată pe strada Calea Timișorii.

- alimentarea cu apă pentru str. Locotentent Vasile Bugariu se va face prin cuplarea la conducta existentă situată la ieșirea din gospodaria de apa și se va face deasemenea cuplarea cu conducta existenta situata pe str. Avram Iancu.

- alimentare cu apa pentru localitatea Șoimoș se va realiza prin cuplarea la rețeaua existentă, situata pe DN7, la km 511+183m.

Aceste rețele existente fac parte din reteaua de apă a orasului Lipova și au sursă de alimentare cu apă Gospodaria de apă Lipova, compusa din front de captare, stație de tratare și stație de pompare.

Gospodaria de apa compusa din: stația de pompare apă potabilă și rezervorul tampon ce vor fi amplasate la baza zonei Valea Șoimosului, respectiv pe malul stâng al acesteia, la intersecția văii cu drumul național pe o parcela apartinand UAT Lipova.

- stația de pompare apă potabilă se va realiza de tip structură ușoară supraterană, având dimensiunile 3x2x3 m, alipită rezervorului tampon. Echipare: grup de pompare 1A+1R, tablou de automatizare, vas de expansiune V=300 l;

- rezervor de apa tampon: rezervor metalic cilindirc suprateran, volum util: 100 mc. Rezervorul va fi amplasat in punctele de coordonate X= 517112,94; Y= 246581,57.

Extindere rețele de canalizare 10.348 ml

- apele uzate din str. Lugojului și str. George Vancu vor fi transportate după cu urmează: pe str. Lugojului, în zona Băi Lipova, se vor colecta într-o rețea gavitațională proiectată, care va descarca în SPAU 1. Din aceasta stație se va pompa în rețeaua gravitatională proiectată de pe str. Lugojului, care va descarca în SPAU 2. Din aceasta stație se va pompa în rețeaua gravitațională proiectată de pe str. Lugojului, care continuă și pe str. George Vancu și care va descărca în SPAU 3. Din SPAU 3 apele uzate vor fi pompate direct la stația de epurare ape uzate Lipova;

- apele uzate de pe str. Ioan Voda cel Cumplit vor fi pompate de la fiecare imobil prin racordul sub presiune cu care acestea vor fi echipate în conducta sub presiune proiectată, care va descărca în rețeaua gravitațională existentă, la intersecția cu str. Viilor;

- apele uzate de pe str. Locotentent Vasile Bugariu se vor colecta într-o rețea gavitatională proiectată, care va descărca în SPAU 4. Din aceasta stație se va pompa în rețeaua gravitațională existentă de pe str. Locotentent Vasile Bugariu;

- apele uzate de pe Valea Șoimoș, mal stang, se vor colecta într-o rețea gavitațională proiectată, care va descărca în SPAU 5. Din aceasta stație se va pompa în rețeaua gravitațională proiectată de pe Valea Șoimoș, mal drept.

- apele uzate de pe Valea Soimoș, mal drept, se vor colecta într-o rețea gavitațională proiectata, care va descărca în SPAU 6. Din această stație se va pompa în rețeaua gravitațională proiectată de pe zona CFR;

- apele uzate din întreaga localitate Soimos se vor colecta într-o rețea gavitațională proiectată, care va descărca în SPAU 7. Din această stație se va pompa în rețeaua gravitațională existenta pe str. Capitan Ioan Fatu.

Conducta de refulare apă uzata 3.458 ml.

Stații de pompare apa uzata 7 buc,

SPAU 1 Lipova: X= 512556,57; Y= 245333,04.

SPAU 2 Lipova: X= 513143,90; Y= 244461,29.

SPAU 3 Lipova: X= 513757,31; Y= 243439,23.

SPAU 4 Lipova: X= 516324,33; Y= 245484,98.

SPAU 5 Șoimoș: X= 517094,97; Y= 246590,63.

SPAU 6 Șoimoș: X= 516939,69; Y= 246518,76.

SPAU 7 Șoimoș: X= 516733,41; Y= 245654,43.

Subtraversări

Subtraversarea DN7 conducta PEID în 55 locații,

Subtraversare a Văii Șoimos

- cu conducta de apa uzata între punctele de coordonate X= 517060.46; Y= 246562.40 și  X= 517036.97; Y= 246514.96,

- cu conducta de apa între punctele de coordonate X= 517059.89; Y= 246562.64 și X= 517036.54; Y= 246515.23.

- cu conducta de apa intre punctele de coordonate X= 517036.44; Y= 246515.86 si X= 517059.21; Y= 246562.21.

- cu conducta de apă între punctele de coordonate X= 518436.33; Y= 246454.04 și X= 518433.55; Y= 246472.73

- cu conducta de apă între punctele de coordonate X= 518834.85; Y= 246622.79 și X= 518832.39; Y= 246639.55

- cu conducta de apa între punctele de coordonate X= 519206.03; Y= 246781.74 și X= 519212.77; Y= 246799.06,

Subtraversare a Văii Sistarovatului

- cu conductă de apă între punctele de coordonate X= 512595.84; Y= 245136.85 și X= 512587.31; Y= 245168.88;

- cu conducta de apa uzata între punctele de coordonate X= 512579.66; Y= 245164.66și X= 512577.44; Y= 245146.19;

- cu conducta de apa între punctele de coordonate X= 513253.89; Y= 244407.32 și X= 513223.44; Y= 244422.22;

- cu conducta de apă uzată între punctele de coordonate X= 513253.01; Y= 244404.94 și X= 513222.05; Y= 244420.58.

Subtraversare canal de desecare PR2067, aparținând UAT Lipova, cu conducta de apă între punctele de coordonate X= 513682.59; Y= 244261.51 și X= 513660.20; Y= 244259.15

Subtraversare a Văii Murat cu conducta de apă uzată între punctele de coordonate X= 516497.62; Y= 244633.36 și X= 516490.61; Y= 244613.99

Se vor realiza subtraversări ale canalelor pluviale întubate în tuburi de beton cu conducte de apă uzată, care vor fi prevăzute cu protecții

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: proiectul: “Îmbunătăţirea managementul calităţii din râurile transfrontaliere: Criş (Koros), Mureş (Moros) şi Tisa (Tisa) – Staţie de epurare Lipova”, propus a fi realizat în loc. Lipova, str. Timișorii, FN,  jud. Arad, titular proiect Compania de Apă Arad SA, pentru care APM Arad a emis Decizia etapei de încadrare nr. 9518 din 28.05.2019.

Situaţia existentă - alimentarea cu apă

Reţeaua de alimentare cu apă şi Gospodăria de apă Lipova, administrată de Compania de Apă Arad SA, care distribuie apă potabilă în localitățile Lipova, Radna, Şoimoş, reglementată prin Autorizația de mediu nr. 143 din 10.10.2019.

Situaţia existentă - canalizare menajeră

Reţeaua de canalizare menajeră şi Staţia de Epurare Lipova, administrată de Compania de Apă Arad SA, care preia apele uzate din localitățile Lipova și Radna şi este reglementată prin Autorizația de mediu nr. 71 din 16.04.2020 cu program pentru conformare

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – în cantităţi reduse - apă, agregate minerale şi combustibili, în etapa de execuţie, fără impact semnificativ asupra mediului.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de implementare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri de materiale de construcţii (cod 17 09 04) – cantităţi variabile -  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. În cazul deşeurilor recuperabile, pentru cantităţi semnificative, transportul acestora spre unităţile colectoare şi reciclatoare se realizează de către societăţile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potenţial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi. Deşeurile din construcţii, ce nu se constituie în categoria deşeurilor reciclabile, vor fi direcţionate spre un depozit de deşeuri solide nepericuloase autorizat;

- pământul de excavaţie (cod 17 05 04) – cantităţi variabile -  va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de administraţia locală;

- deşeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) – cantităţi variabile  - rezultate în cadrul organizării de şantier - vor fi colectate în pubele. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are incheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Toate deşeurile generate atât în perioada de realizare a proiectului cât şi în perioada de funcţionare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare și codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

- Poluarea şi alte efecte negative – pot să apară poluări ale apelor freatice cu ape uzate menajere ca urmare a neetanşeităţii conductelor sau avarii în perioada de funcţionare. În timpul realizării proiectului este posibil să fie afectate spaţiile verzi din intravilanul localităţilor vizate. Pentru prevenirea sau reducerea impactului vor fi respectate condiţiile menţionate în prezentul act de reglementare.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, cu condiţia respectării tuturor normelor de protecţie a muncii specifice, precum și a legislației,  normelor și normativelor în vigoare privind construirea rețelelor de canalizare

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană. Exploatarea sistemului de canalizare  se va face prin respectarea unor norme specifice de funcţionare care prevăd reducerea la minim a accidentelor care pot duce la contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane. Conform Notificării de asistenţă de sănătate publică nr. 239/18.05.2023 eliberată de DSP Arad, proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică, cu condiția respectării prevederilor art 31, 32 și 34 din HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: conform Certificat de urbanism nr. 27/26.04.2023, Regimul juridic – Terenurile se află situate în intravilanul  orașului Lipova, înscris în CF 301590, 306845, 308115, 308388, 307669, 308103, 308104, 306824, 307829, 308126, 308408, 308416, 308531, 307828, 307834, 307834, 307627, 307662, 307629, 307623, 304809, 307969-307975(proprietate stat român), nr. cad. 301590, 306845, 308115, 308388, 307669, 308103, 308104, 306824, 307829, 308126, 308416, 308531, 307828, 307834, 307834, 307627, 307662, 307629,307623, 304809(proprietate stat român)– Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.– drept de concesiune, 307969-307975 (domeniul public al Statului Român – concediune CNAIR). Categoria de folosintă: drum; Proprietar : Orașul Lipova – domeniul public al orașului Lipova; Statul Român – CNAIR SA – drept de concesiune; Statul Român – SNCF CFR SA – drept de concesiune;

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul subtraversează cursul de apă Valea Șoimos, Valea Sistarovatului, Valea Murat, canalul de desecare PR2067;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat atât la câmpie cât și la deal, nu este amplasat în  zonă montană cu vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – populaţia din zonele rezidențiale care vor fi deservite de rețeaua de apă și canalizare, proiectul încadrându-se în planificarea zonei;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje şi situri importante.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – este posibil  ca pe perioada derulării lucrărilor de construcţie să fie creat disconfort populaţiei datorită zgomotului şi prafului generat.

- Natura impactului: relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute.

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute.

- Probabilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie. In perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus în condiţiile asigurării epurării corespunzătoare a apelor uzate şi a gestionării corecte a deşeurilor generate, în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: – cf. pct I.1.b);

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului şi apelor, de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor[…] şi în   art. 54, lit. a lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali a folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.

- conform adresei nr. 4069/OM/28.07.2023 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mure;, (în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor), se precizează că „pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA” deoarece proiectul nu aduce atingere corpurilor de apă.

- Administraţia Bazinală de Apă Mureş a emis Avizul de Gospodărirea a Apelor nr. C46/04.08.2023.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiții conform prevederilor legale:

- conform Legii nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea OUG nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996,

Art. 93, alin (1) „Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, se pedepsește conform prevederilor legale.”

- conform HG nr. 930/2005

Art. 30, alin. a) “Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare, […] se va face cu respectarea urmatoarelor limite minime: staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor”;

Art. 31, alin. (1) „La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă cu conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, se vor amplasa deasupra conductei, asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe verticală.”

alin. (2) „În zonele de traversare prevăzute la alin. (1) aducţiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecţie.”

Art. 32, alin. (1) „În cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apă potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea îngheţului.”

alin. (2) „Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la alin. (1), se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.”

- conform HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Anexa

Art.1, alin (2) „Prin excepţie de la alin. (1), pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.”

- conform cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, cu modificările și completările ulterioare

Art 17, alin. (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.”

alin. (7) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

Art 49, alin (9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

- conform Legii nr. 24/2007,

Art. 18  “Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.”

Măsuri pentru diminuarea poluării solului şi apelor:

- lucrările de canalizare propuse se vor face cu conducte îmbinate etanş pentru prevenirea de  scurgeri de ape uzate menajere din sistem;

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt.

- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om si mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acomulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate şi nu în organizarea de şantier;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de şantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potenţial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanţi);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării;

Măsuri de gestionare a deșeurilor

- deşeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate  (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ si pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăţi autorizate;

- deşeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;

- evacuarea ritmică a deseurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri si amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea si/sau împrăstierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- evidenţa gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- este interzisă abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor;

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise;

- este interzisă stocarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiti în acest sens;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- nu se vor amesteca deşeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

- pentru prevenirea sau reducerea poluării asezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor care generează praf, precum si umectarea lor şi a drumului de acces; restrictionarea vitezei autobasculantelor;

- asigurarea săpăturii;

- timp scurt de execuție a lucrărilor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversităţii

- structurile stradale existente, afectate de săpături, să fie refăcute şi aduse la starea iniţială, după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant.

- în aproprierea copacilor săpăturile se vor face manual şi este interzisă tăierea rădăcinilor acestora;

- zonele verzi afectate de săpături vor fi readuse la forma iniţială;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare;

- Legii apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- OM nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- Legea nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

- HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează proiectul/activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Documentaţia cuprinde:

- Certificat de urbanism nr. 27/26.04.2023 eliberat de Primăria orașului Lipova;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 46/04.08.2023 eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Ape Mureș;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 239/18.05.2023 eliberată de Direcţia de Sănătate Publică Arad;

- Aviz CTE favorabil nr. 9669/19.06.2023 eliberat de Compania de Apă Arad SA;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 7725/09.05.2023 eliberată de APM Arad;

- Planuri de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Notificare elaborată de MADI FHVAC SRL;

- Memoriu de prezentare elaborat de MADI FHVAC SRL;

- Proces verbal nr. 14565 întocmit în baza sedinţei comisiei de analiză tehnică desfăşurată la sediul APM Arad în data de 13.09.2023;

- Lista de control pentru etapa de încadrare;

- Împuternicire nr. 14996/23.08.2023 prin care Primăria orașului Lipova, în calitate de beneficiar împuterniceşte Madi Fhvac SRL, în vederea depunerii documentațiilor în vederea obținerii avizelor necesare prezentului proiect;

- Factura fiscală  nr. MAN3429/03.05.2023 privind tariful aferent evaluării iniţiale;

- Ordin de plată  nr. 2382/23.08.2023  privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;

- Punct de vedere nr. 5316/29.08.2023 eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Arad, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

- Adresa nr. 4069/OM/28.07.2023 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureș, în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR")

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Informarea publicului

- Anunţ (titular)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 29.08.2023);

- Anunţ (APM)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 28.08.2023);

- Anunţ (titular)  privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “***************” din ***************;

- Anuţ (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de ******).

Până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Decizia etapei de încadrare, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018) iar operatorul reţelei de canalizare (Compania de Apă Arad SA) va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie cuprinde 10 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# Director executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Iosif Dacian Florentin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Lacsan Maria