Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XX din XX.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de societatea : SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES RECYCLING SRL, cu sediul în Loc. Santana, Calea Hammerer, Nr. 5, Jud. Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 19502/3932/R din 22.12.2022, cu completările înregistrate la nr. 255/35/R din 09.01.2023, nr. 1177 din 26.01.2023, nr. 193/R/1133 din 26.01.2023, nr. 575/R/2985 din 21.02.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul “ Înlocuire maşină de turnare lingouri şi staţia de răcire şi recirculare cu instalaţia Carusel de turnare aluminiu cu matriţe şi înlocuire instalaţie de filtrare Dantherm 2 cu instalaţia Dantherm 1”– titular societatea HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES RECYCLING SRL, propus a fi realizat în Sântana, Calea Hammerer, nr. 5, judeţul Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr.2, pct 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate;

-  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin proiect se propune:

- Înlocuirea masinii de turnat lingouri şi a staţiei de racire cu o nouă instalatie de turnare – carusel de turnare aluminiu cu matriţe, care nu mai utilizeaza apă de racire. Caruselul de turnare este un echipament de turnare cu rotație orizontală, dotat cu matrițe de turnare. Formele de turnare sunt fixate la capătul unor brațe puternice din oțel. Fixarea se face cu un  sistem de prindere. Sistemul de prindere este ușor de îndepărtat și eliberează matrița pentru întreţinerea sau schimbarea acesteia. În timpul producției normale, matrițele nu trebuie schimbate. Instalaţia de turnare propusă va avea următoarele caracteristici:

- volum de turnare 12.000 kg/ şarjă,

- perioada de operare – 345 zile/an, 24 h/zi,

- numar matriţe 12 buc, în care se poate turna intre 750-1000 kg /matriţă,

- temperatura aluminiului lichid 720 – 750°C;

- viteza de deplasare 9 m/min;

- 2 arzătoare cu gaz pentru preîncălzire matriţe 2x0,15 MW;

- înlocuirea filtrului Dantherm 2 cu instalatia de filtrare ce a fost demontata de la Linia 1 si anume Dantherm 1, cu următoarele caracteristici:

- suprafata totala de filtrare este de ca. 2.300 mp (faţă de 1360 mp a Dantherm 2)

- concentratia maxima de praf la evacuare  - 5mg/Nmc

- debitul de gaze evacuate 105000 Nmc/h (faţă de 60000 mc/h la Dantherm 2)

Gazele sunt evacuate prin intermediul unui coş cu caracteristicile următoare:

- viteza gazelor: cca. 18 m/s (la 105. 000 Nmc/h) faţă de cca. 12 m/s (la 60.000 mc/h)

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul propus se va realiza pe  amplasamentul  din cadrul Fabricii de productie aluminiu, amplasată în extravilanul oraşului Sântana pe un teren situat de-a lungul drumului judeţean DJ 791 la adresa Calea Hammerer nr. 5.

Activităţile ambelor linii de producţie (Linia I şi Linia II), desfăşurate până în prezent de Hammerer Aluminium Industries Santana SRL au fost reglementate prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 3 din 25.03.2010 revizuită în 29.06.2021.

În hala de producţie aferentă Liniei II sunt reglementate în prezent:

- cuptor cu tambur rotativ şi înclinabil (URTF10): capacitate de turnare 100 t/zi (34.500 t/an), arzător cu gaz 4MW,

- cuptor de turnare şi menţinere la cald (DEWINTHER) a aluminiului rezultat în cuptorul rotativ,  capacitate 14 tone, arzător cu gaz 1 x 2,5 MW (sistem regenerativ),

- instalaţie de turnare piramide în matriţe (PEGASUS) – capacitate de turnare 4,5 t/h; 0,045 MW, 6 ventilatoare pentru răcirea aluminiului în matriţe.

Vecinătăţile amplasamentului

- Nord: drum judeţean DJ 791

- Sud: cale ferată,

- Est: societatea Hammerer Aluminium Industries Santana SRL

- Vest: teren agricol

Activitatea se desfasoara pe acelasi amplasament cu HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL, utilizând platformele comune şi accesul în amplasament.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Poiectul nu va implica utilizarea resurselor naturale.

Prin înlocuirea masinii de turnat lingouri şi a staţiei de răcire cu o nouă instalatie de turnare – carusel de turnare aluminiu cu matriţe, nu se mai utilizeaza apă de racire.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Materiile prime utilizate în prezent în fluxul tehnologic sunt:

- deşeuri cu conţinut redus de aluminiu;

- aluminiu cu concentraţie cunoscută;

- zgura rezultata în cadrul HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL sau de la terţi

Ca si materiale auxiliare utilizate in procesul tehnologic sunt urmatoarele: oxigen, amestec de saruri ( 70 %NaCl, 30 % KCl), sorbalit praf.

Deşeuri rezultate din proces:

- zgura de sare 10 03 08* cca 12500 t/an,

- praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase (sorbalit praf cu impuritati de la filtrare) cod 10 03 19*, cca 300 t/an,

- filtre saci cod 10 03 99.

- Poluarea şi alte efecte negative:

Sursele de impurificare ale atmosferei: poluanţii care apar în perioada de funcţionare sunt pulberi, SO2, NOx ,COV (benzen,clorbenzen), HCl, cloruri, HF, floruri, dioxine si furani. Prin înlocuirea filtrului Dantherm 2 cu filtrul Dantherm 1, creşte suprafata de filtrare de la 1360 mp la 2300 mp. Avand în vedere că nu se modifică debitul de gaze generate de cuptorul rotativ, debitul de gaze va fi filtrat printr-o suprafaţă de filtrare mai mare, ceea ce va asigura o eficienta sporită a filtrului. În cazul acestui filtru debitul maxim care poate fi filtrat va fi de 105000 Nmc/h fata de instalatia initiala care asigura un debit de 60.000 Nmc /h.

Riscul de a se produce poluari accidentale se reduce, asigurandu-se un flux constant de gaze.

Apa nu mai este utilizată în procesul de răcire cum era utilizată în cazul instalaţiei de turnare lingouri. Din acest punct de verede a fost eliminat un risc de posibila contaminare a apei sau de a intra in contact cu zgura de sare.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice –

- proiectul nu este situat în zone inundabile sau afectate de alunecări de teren;

- impactul lucrărilor asupra mediului va fi redus în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice;

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană, societatea este situată la o distanţă de cca 2,6 km până la limita intravilanului oraşului Sântana și de cca 6 km pâna la localitatea Zimandu Nou.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: pe întregul amplasament şi-a desfăşurat activitatea societatea Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL, conform codurilor CAEN 2453 - turnarea metalelor neferoase usoare, CAEN 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate, CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; CAEN 4677 - comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; CAEN 4941 - transporturi rutiere de mărfuri, în vederea obţinerii aluminiului din deşeuri, activitate încadrată sub incidenţa Anexa 1 a Legii 278/2013 la punctul 2.5.b - topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate şi exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

Hammerer Aluminium Industries  Recycling SRL a închiriat hala de producţie aferentă Liniei II şi spaţiile  de depozitare aferente acesteia de la Hammerer Aluminium Industries SRL, iar de la Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL a cumparat utilajele aferente Liniei II de producţie.

Activitatea de pe amplasament este reglementată în prezent prin Autorizţia integrată de mediu nr. 3 din 25.03.2010 revizuită în 29.06.2021 – titular Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL, aflată în procedură de revizuire.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

Prin specificul lor, lucrările aferente prezentului proiect nu vor afecta biodiversitatea, solul, sau apa din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umedă;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu se află în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul, proiectul este situat la o distanţă de cca 2,6 km până la limita intravilanului oraşului Sântana și de cca 6 km pâna la localitatea Zimandu Nou.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje şi situri importante.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – nu este cazul, proiectul se va implementa în trup izolat, la cca 2,6 km până la limita intravilanului oraşului Sântana și de cca 6 km pâna la localitatea Zimandu Nou. Impactul va fi cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru şi  nu va schimba funcţiunea zonelor invecinate

- Natura impactului:

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate la punctul I.1.a.

În perioada de funcționare: poluanţii care apar în perioada de funcţionare sunt pulberi, SO2, NOx ,COV (benzen,clorbenzen), HCl, cloruri, HF, floruri, dioxine si furani. Gazele provenite din procese vor fi trecute prin filtrul Dantherm 1. În cazul acestui filtru debitul maxim care poate fi filtrat va fi de 105000 Nmc/h fata de instalatia initiala care asigura un debit de 60.000 Nmc /h.

Riscul de a se produce poluari accidentale se reduce, asigurandu-se un flux constant de gaze.

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere, amplasamentul propus se află la o distanţă de cca 16 km faţă de graniţa cu Ungaria.

Proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier și nu se regăsește în anexa nr. I –„Lista activităților propuse” din Legea nr. 22/2001.

- Intensitatea şi complexitatea impactului: sunt stabilite măsuri pentru prevenirea poluării aerului, solului şi apelor freatice.

Intensitatea impactului va fi redusă cu condiţia respectării tuturor măsurilor  prevăzute.

- Probabilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi redus. În timpul funcţionării instalaţiilor emisiile vor fi monitorizate.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – cf pct 1 b);

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin filtrarea gazelor rezultate din procesele de topire/turnare cu încadrarea poluanţilor în valorile maxime admise şi de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Investiţia menţionată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nemaifiind necesară apă de răcire.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Pentru limitarea impactului pe care această activitate îl va avea asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din zonă, vor fi respectate următoarele măsuri cu caracter general:

- respectarea tehnologiilor de lucru;

- menţinerea permanentă a drumurilor de acces si a platformelor în bună stare, pe toată lungimea lor;

- întreţinerea şi repararea periodică a utilajelor din productie şi a mijloacelor de transport care vor deservi activitatea, pentru a diminua nivelul de emisii în atmosferă şi nivelul de zgomot;

- monitorizarea continua si periodică a nivelului emisiilor de proces, iar în cazul în care nivelul acestora îl depăşeşte pe cel maxim  admis, se vor lua masuri pentru reducerea acestora.

HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES RECYCLING SRL trebuie sa respecte cele mai bune tehnici aplicabile conform BREF – Industria metalelor neferoase aprobat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase, cel puţin cele menţionate în Autorizţia integrată de mediu nr. 3 din 25.03.2010 revizuită în 29.06.2021 emisă pentru Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL.

| BAT 4. În vederea reducerii emisiilor dirijate de pulberi și de metale în aer, BAT constă în utilizarea unui sistem de management al întreținerii care vizează, în special, performanța sistemelor de reducere a pulberilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1). |
| --- |
| Mod de realizare | Sistemul de intretinere al sistemului de filtrare si a instalatiei de monitorizare se va face dupa cum urmeaza: 1.Instalatiile de filtrare : intretinerea preventiva si corectiva se va face de catre personalul angajat in baza planurilor de mentenanta preventive din SAP, predictiva cu firma externa, semestrial servicii vibrodiagnoza, trimestrial masuratori emisii la cos cu firma externa autorizata. 2.Instalatiile de monitorizare continua Horiba: intretinerea preventiva si corectiva se face de catre personalul angajat in baza planurilor de mentenanta preventive din SAP revizii preventive si calibrari semestriale cu firma autorizata externa. |

| BAT 5. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer, BAT constă în colectarea emisiilor difuze cât mai aproape de sursă și tratarea acestora |
| --- |
| Mod de realizare | În hală vor fi montate hote de colectare a emisiilor difuze care rezulta din toate procesele de topire/turnare. Acestea vor fi dirijate in sistemul de filtrare. |

| BAT 6. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze în aer, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind emisiile difuze de pulberi, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care cuprinde următoarele măsuri |
| --- |
|  | Măsuri | Mod de realizare |
| a. | Identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi (utilizând, de exemplu, standardul EN 15445) | Nu se va lucra cu materiale pulverulente, stocate vrac |
| b. | Definirea și punerea în aplicare de măsuri și tehnici adecvate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul unei anumite perioade | Pornirea hotelor |

| BAT 7.Pentru a preveni emisiile difuze provenite din depozitarea materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| a. | Clădiri sau silozuri/compartimente închise pentru depozitarea materialelor care produc pulberi, cum ar fi concentratele, materialele pentru sudură sau lipire și materialele fine. | Hala închisă pentru depozitare zgura. |
| b. | Depozite acoperite pentru materialele care nu produc pulberi, cum ar fi concentratele, materialele pentru sudură sau lipire, combustibilii solizi, materialele în vrac și cocsul, precum și materialele secundare care conțin compuși organici solubili în apă | Boxe compartimentate si acoperite pentru depozitarea deseurilor , inclusiv deseul sorbalit. Acesta se preia din instalatie direct in sacii big bag. |
| c. | Ambalaje sigilate pentru materialele care produc pulberi sau materialele secundare care conțin compuși organici solubili în apă | Depozitare sorbalit in saci sigilati 1000 kg |
| f. | Dispozitive de extragere a pulberilor/gazelor, instalate la punctele de transfer și basculare a materialelor care formează pulberi | Sisteme extractie cu jaluzele si perdele la sarjator rotativ si cuptoare topire camera de sarjare . |
| g. | Vase sub presiune certificate, destinate depozitării clorului gazos sau amestecurilor care conțin clor | Butelii de inox Linde autorizate pentru clor gazos. |
| h. | Materiale de construcție pentru rezervoare, rezistente la materialele depozitate în rezervoare | Se folosesc doar materiale certificate conform proiectelor. |
| i. | Sisteme fiabile de detectare a scurgerilor și de afișare a nivelului din rezervor, cu alarmă pentru prevenirea umplerii excesive | Rezervoare dotate cu sisteme de semnalizare |
| j. | Depozitarea materialelor reactive în rezervoare cu pereți dubli sau în rezervoare amplasate în cuve rezistente la acțiunea substanțelor chimice, de aceeași capacitate, și utilizarea unei zone de depozitare impermeabile și rezistente la materialul depozitat | Materialele reactive sunt depozitate in recipient certificate asezate pe cuva de retentie cu tava . |
| n. | Curățarea periodică a zonei de depozitare și, dacă este necesar, umezirea cu apă | Curatarea periodica se face saptamanal prin radere cu lama incarcatorului frontal pentru bucati mari si pentru praf prin maturat automat cu peria rotativa sub jet stropi apa montata pe motostivuitor |

| BAT 8. Pentru a preveni emisiile difuze provenite de la manipularea şi transportul materiilor prime, BAT constă în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| c. | Extracţia pulberilor de la punctele de distribuţie, de la aerisirile pentru silozuri, de la sistemele de transfer pneumatice şi de la punctele de transfer cu benzi transportoare şi conectarea la un sistem de filtrare (pentru materialele care formează pulberi) | Hala de zgura are sistem de filtrare pulberi propriu, filtrul Otelli cu saci filtranti fara aditivi si mecanism purjare si de scuturare La golirea zgurii din cuptoare, se pornesc hotele de absortie filtru aflate in tavanul halei de zgura. Buncarul de stocare var este dotat cu sistem pneumatic de incarcare |
| d. | Saci sau cilindri închişi pentru manipularea materialelor cu componente dispersabile sau hidrosolubile | Saci pentru sorbalit cu gura inchisa sigilati. |
| e. | Containere adecvate pentru manipularea materialelor peletizate | Se folosesc containere metalice . |
| g. | Reducerea la minimum a distanţelor de transport | Procesele de manipulare deseu au trasee scurte si dinamica mare . |
| h. | Diminuarea înălţimii de cădere în cazul benzilor transportoare, a lopeţilor mecanice sau a graiferelor | Limitate la 4 m la incarcatoare Vola. |
| j. | Reducerea la minimum a vitezei de coborâre sau a înălţimii de cădere liberă a materialelor | Sarjatoarele au inaltime maxima de lucru cuva plina 4m . Sarjatorul depune deseurile direct pe vatra cuptorului, nu se alimenteaza cuptoarele prin bascularea deseurilor de la o anumita inaltime. |
| k. | Amplasarea benzilor transportoare şi a conductelor în zone sigure şi deschise, deasupra solului, astfel încât scurgerile să poată fi detectate rapid, iar deteriorările provocate de vehicule şi de alte echipamente să poată fi prevenite. Dacă se utilizează conducte îngropate pentru materialele nepericuloase, se documentează şi se marchează traseul acestora şi se adoptă sisteme sigure de excavare | Toate conductele sunt vopsite conform standardelor |
| o. | Campanii planificate de măturare a drumurilor | Saptamanal cu personal propriu se matura curtea si caile de acces. Prestatie externa cu masina (maturat de doua ori pe luna parcare si curte). |
| q. | Reducerea la minimum a transferurilor de materiale între procese | Conform tinte, proceduri si instructiuni de lucru cu scop pentru reducerea scrapului –deseu tehnologic si a rebuturilor. |

| BAT 9. Pentru prevenirea sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru reducerea emisiilor difuze provenite din producția de metale, BAT constă în optimizarea eficienței colectării și tratării gazelor reziduale, prin utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| a. | Pretratarea termică sau mecanică a materiilor prime secundare în vederea reducerii la minimum a contaminării cu substanțe organice a încărcăturii cuptorului | Selectare deseuri intrate, sortare si depozitare trasabila. |
| b. | Utilizarea unui cuptor închis cu un sistem bine conceput de desprăfuire sau etanșarea cuptorului și a altor elemente de proces cu un sistem de ventilație adecvat | Sistem de filtrare şi extractie adecvat. |
| c. | Utilizarea unei hote secundare pentru încărcarea și evacuarea cuptorului | Hote pentru evacuare gaze catre instalatia de filtrare . |
| d. | Colectarea pulberilor sau a fumului la transferarea materialelor care produc pulberi (de exemplu, puncte de încărcare și de evacuare ale cuptorului, jgheaburi acoperite) | Utilizarea hotelor conectate la colectorul comun ce duce la instalatie de filtrare. |
| i. | Tratarea emisiilor colectate într-un sistem de reducere adecvat | Se utilizeaza instalatii de tratare cu hidroxid de sodiu in mix cu carbune activ, pentru reducerea componentelor organice si anorganice din gaze si filtrare cu saci pentru reducerea pulberilor. |

| BAT 78. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze provenite din procesele de încărcare și descărcare/evacuare a cuptoarelor de topire, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
|  | Tehnica | Mod de realizare |
| a. | Amplasarea unei hote în partea superioară a ușii cuptorului și la gura de evacuare unde are loc extracția de gaze reziduale, conectate la un sistem de filtrare | hote pentru evacuare gaze de ardere catre instalatiile de filtrare . |
| b. | Incintă de colectare a fumului care să acopere atât zonele de încărcare, cât și zonele de evacuare | Utilizarea hotelor conectate la colectorul comun ce duce la instalatie de filtrare. |
| c. | Ușa cuptorului închisă etanș |  |
| d. | Cărucior de încărcare etanș |  |

| BAT 79. Pentru a reduce emisiile generate de tratarea zgurii/scoriei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
|  | Tehnica | Mod de realizare: |
| a. | Răcirea zgurii/scorii de îndată ce este îndepărtată din cuptor, în recipiente etanșe sub un gaz inert | Se aplica o tehnica combinata: zgura se preia din cuptoare si se depoziteaza in hala de stocare zgura , in cele trei boxe unde are loc racirea acesteia, dupa care este transferta in boxele pentru zgura rece din cadrul aceleasi hale. Zgura nu intra in contact cu apa. Exhaustarea gazelor de la zgura calda se face prin filtrul Otelli, care retine particulele in suspensie si le colecteaza intr-un sac la baza conului, are 100 saci filtranti si 37 KW/20.000 mc/h debit de evacuare. Boxele sunt prevazute cu inca doua ventilatoare de adaos cu 7000 mc/h debit. |
| b. | Prevenirea umezirii zgurii/scorii |  |
| c. | Compactarea zgurii/scorii cu un sistem de extracție a aerului și de reducere a emisiilor de pulberi |  |

| BAT 81. Pentru a reduce emisiile de pulberi și de metal în aer rezultate din procesele care țin de cuptor, precum încărcarea, topirea, evacuarea și tratarea metalului topit în cadrul producției de aluminiu secundar, BAT constă în utilizarea unui filtru cu sac. |
| --- |
| Mod de realizare: | Instalaţiile sunt dotate cu filtre cu saci . |

| BAT 82. Pentru a reduce emisiile de pulberi și de metal în aer provenite din procesele de retopire din producția de aluminiu secundar, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
|  | Tehnica | Mod de realizare |
| b. | Optimizarea condițiilor de ardere pentru a reduce emisiile de pulberi | In cuptor procesul tehnologic este optimizat cu ajutorul calculatoarelor de proces; |
| c. | Filtru cu sac | Pulberile rezultate sunt retinute in instalatie de filtrare cu saci |

| BAT 83. Pentru a reduce emisiile de compuși organici și de PCDD/F în aer generate de tratamentul termic al materiilor prime secundare contaminate (de exemplu șpan) și de cuptorul de topire, BAT constă în utilizarea unui filtru cu sac, în combinație cu cel puțin una dintre tehnicile indicate mai jos. |
| --- |
|  | Tehnica | Mod de realizare |
| a. | Selectarea și alimentarea cu materii prime în funcție de cuptor și de tehnicile de reducere a emisiilor utilizate | Se utilizeaza o combinatie de tehnici: a, b, c, e |
| b. | Sistem cu arzător intern pentru cuptoare de topire |  |
| c. | Postarzător |  |
| e. | Injectare cu cărbune activat |  |

| BAT 84. Pentru a reduce emisiile de HCl, Cl2 și HF în aer provenite din tratamentul termic al materiilor prime secundare contaminate (de exemplu șpanul), din cuptorul de topire, precum și din retopirea și tratamentul metalului topit, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- |
|  | Tehnica | Mod de realizare |
| a. | Selectarea și alimentarea cu materii prime în funcție de cuptor și de tehnicile de reducere a emisiilor utilizate | Se utilizeaza combinatia celor 4 tehnici |
| b. | Injectarea de Ca (OH)2 sau de bicarbonat de sodiu în combinație cu un filtru cu sac |  |
| c. | Controlul procesului de rafinare, adaptând cantitatea gazului de rafinare utilizat pentru îndepărtarea impurităților prezente în metalele topite |  |
| d. | Utilizarea clorului diluat cu gaz inert în procesul de rafinare |  |

Descriere

BAT 84 (d): Utilizarea clorului diluat cu gaze inerte și nu doar a clorului simplu, în vederea reducerii emisiilor de clor. De asemenea, rafinarea poate fi efectuată folosind doar gazul inert.

La filtrele de rafinare /degazeificare topitura de aluminiu se barboteaza în mediu etanş clor gazos în amestec cu argon in proportie de 0,07m3Cl / 15m3 Ar.

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente

Emisiile atmosferice rezultate din activitatea desfăşurată sunt :

- pulberi cu continut de metale grele si gaze cu continut de SO2, NOx, COV(benzen,clorbenzen), HCl, cloruri, HF, floruri, dioxine si furani

- conform detaliilor sugerate de BAT, valorile medii zilnice limită de emisie pentru monitorizarea continuă sau valorile medii limită aferente perioadei de eşantionare pentru monitorizarea discontinuă, la sursele fixe aferente procesului de producţie  sunt următoarele:

| Punct de emisie | Poluant | Frecvenţa de monitorizare | VLE BAT-AEL | U.M | Conform pctului din Decizia 2016/1032 sau BREF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia de la linia II – care va fi operată de HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES RECYCLING SRL | Pulberi | continuă | 5 Ca medie zilnică | mg/ Nmc | 1.3.4.3.2 Tabelul 17 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru pulberi provenite din procesele de retopire în cadrul producției de aluminiu secundar |
|  | Cloruri gazoase exprimate ca HCl | discontinuă pentru sursele de emisii în volum semnificativ, BAT constă în măsurători continue sau, dacă nu se poate efectua o măsurare continuă, în monitorizarea periodică mai frecventă | ≤10 -Ca medie pe parcursul perioadei de eșantionare. Pentru rafinarea realizată cu substanțe chimice care conțin clor, BAT-AEL se referă la concentrația medie în timpul clorinării. |  | 1.3.4.3.4 Tabelul 19 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru HCl, Cl2 și HF în aer provenite din tratamentul termic al materiilor prime secundare contaminate (de exemplu, șpanul), din cuptorul de topire, precum și din retopirea și tratamentul metalului topit |
|  | Cl2 | O dată pe an | ≤ 1 Ca medie pe parcursul perioadei de eșantionare. Pentru rafinarea realizată cu substanțe chimice care conțin clor, BAT- AEL se referă la concentrația medie pe durata clorinării. |  |  |
|  | Fluoruri gazoase exprimate ca HF | discontinuă pentru sursele de emisii în volum semnificativ, BAT constă în măsurători continue sau, dacă nu se poate efectua o măsurare continuă, în monitorizarea periodică mai frecventă | ≤ 1 Ca medie pe parcursul perioadei de eșantionare. |  |  |
|  | SO2 | discontinuă | 100 * medie anuală | mg/ Nmc | BREF 4.2.4.1.4 |
|  | NOx (exprimat ca NO2) | continuă | 300 *Arzatoare cu adaugare oxigen | mg/ Nmc | BREF 4.2.4.1.4-tabel 4.23 |
|  | PCDD/F | discontinuă O dată pe an | ≤ 0,1 Ca medie pe parcursul unei perioade de eșantionare de minimum șase ore. | ng I-TEQ/ Nmc | 1.3.4.3.3 Tabelul 18 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de TCOV și PCDD/F în aer generate de tratamentul termic al materiilor prime secundare contaminate (de exemplu, șpanul) și de cuptorul de topire |
|  | TCOV | discontinuă pentru sursele de emisii în volum semnificativ, BAT constă în măsurători continue sau, dacă nu se poate efectua o măsurare continuă, în monitorizarea periodică mai frecventă | ≤ 30 Ca medie zilnică sau ca medie pe parcursul perioadei de eșantionare. | mg/ Nmc |  |

Punctele de prelevare a emisiilor la coş vor fi stabilite în coşul de  evacuare, după instalaţia de depoluare, respectându-se condiţiile tehnice de măsurare.

De asemenea se vor monitoriza toţi parametrii necesari sistemului de monitorizare continuă a emisiilor în atmosferă  (alţii decât indicatorii amintiţi), de care trebuie să se ţină cont în procesul de epurare a emisiilor şi anume: concentraţia de oxigen măsurat, presiunea, temperatura, conţinutul în vapori de apă a gazelor reziduale.

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în Decizia 2016/1032 de stabilire a concluziilor privind BAT pentru industria metalelor neferoase, se referă la condițiile standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa.

Măsurătorile continue efectuate cuprind măsurători privind conţinutul de oxigen, temperatura, presiunea şi conţinutul de vapori de apă din gazele reziduale.

Măsurătorile continue ale conţinutului de vapori de apă din gazele reziduale nu sunt necesare, cu condiţia ca proba de gaz rezidual să fie uscată înainte de a se analiza emisiile( conform L 278/2013  PARTEA a 3-a  Monitorizarea emisiilor, pct 7).

Sistemele automatizate de măsurare a emisiilor vor fi supuse unui control prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe an.

Prelevarea şi analiza substanţelor poluante, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi metodele de măsurare de referinţă utilizate pentru calibrarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se aplică standardele ISO, standardele naţionale sau alte standarde internaţionale, garantându-se obţinerea unor date de calitate ştiinţifică echivalentă.

Perioadele de calculare a valorilor medii pentru emisiile în aer

Pentru perioadele de calculare a valorilor medii pentru emisiile în aer, se aplică următoarele definiții:

Media zilnică - Valoarea medie pe o perioadă de 24 de ore a mediilor valide pe jumătate de oră sau pe oră, obținute prin măsurare continuă

Media pe perioada de prelevare - Valoarea medie a trei măsurători consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (în timpul ciclului de de turnare-topire), cu excepția cazului în care se specifică altfel.

(1) Pentru seturile de procese, poate fi utilizată valoarea medie a unui număr reprezentativ de măsurători efectuate pe întreaga perioadă de desfășurare a setului sau rezultatul unei măsurători efectuate pe întreaga perioadă de desfășurare a setului. (pag 35/175 din Decizia 2016/1032)

Aer înconjurător:

Monitorizarea poluanţilor reglementaţi prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi prin Standardul de calitate a atmosferei 12574/1987 este necesară în scopul determinării concentraţiilor de poluanţi în aer pe termen scurt şi pentru stabilirea ariei de răspândire a poluanţilor.

Valorile limită impuse prin Legea 104/2011 sunt următoarele:

| Indicator | Perioada de mediere | Valoare limită admisă |
| --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie | 24 h | 50 (g/ m3 , a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic |
| Dioxid de sulf | 24 h | 125 (g/ m3, a nu se depăşi mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic |
| Dioxid de azot | 1 h | 200 (g/ m3 , a nu se depăşi mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic |
| Monoxid de carbon | maxima zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 mg/ m3 |

Valorile substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574/1987 (altele decât cele amintite anterior), rezultate în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute, astfel:

a) pentru media de lunga durata – zilnică

| Substanţa poluantă | Concentraţia maximă admisă |
| --- | --- |
| Amoniac | 0,1 mg/m3 |

b) pentru media de lungă durată – lunară

| Substanţa poluantă | Cantitatea maximă admisibilă |
| --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | 17 g/m2/lună |

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare; ”

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) „Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

alin. (3) „Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (3) „Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1)-(4) şi al art. 33, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din pct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.”

Art. 17, alin. (3) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri cu condiţia respectării prevederilor art. 16 alin. (1) şi (4) introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21, „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 22, alin. (1) „În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte“, costurile gestionării deşeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare şi exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul iniţial de deşeuri sau de deţinătorii actuali ori deţinătorii anteriori ai deşeurilor.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 31, „Uleiurile uzate”

alin. (1) „Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.”

alin. (3) „Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.”

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

alin. (2) „Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.”

alin. (3) „Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor

generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii

economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

alin. (9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1).”

Toate deşeurile generate vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislaţiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG nr. 92/2021.

Se vor respecta prevederile din:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023, cu completările şi modificările ulterioare;

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale pentru stabilirea masurilor necesare pentru prevenirea, in cazul in care acesta nu este posibil, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa 1, inclusiv masuri privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat  de protecţie a mediului, considerat în întregul său. Unitatea va implementa aceste cerinţe prin tehnici BAT;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Nr. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile - titularul va respecta gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire si remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislaţia naţionala prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare elaborată de titular;

- Certificat de înregistrare CUI 46837442, J2/1747/2022 eliberat de ORC – Tribunalul Arad;

- Certificat constatator eliberat sub nr. 66085/05.12.2022 de ONRC;

- Contract de subînchiriere încheiat cu HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL;

- Adresa nr. 41026 din 09.12.2022 transmisă de Primăria Oraşului Sântana, prin care se specifică că pentru lucrările propuse prin proiect nu este necesar certificat de urbanism;

- Extras de CF nr. 313458-Sântana eliberat de BCPI Chişineu Criş;

- Plan de încadrare în zonă; Plan de situaţie – elaborate de SONO STUDIO SRL;

- Ordin de plată nr. 7 din 07.12.2022 privind tariful aferent evaluării iniţiale a solicitării;

- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Decizia etapei de evaluare initială nr. 57/03.01.2023 eliberată de APM Arad;

- Memoriu de prezentare elaborat de PHOEBUS ADVISER SRL ;

- Ordin de plată nr.1 din 06.01.2023 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;

- Proces verbal nr. 2061/08.02.2023 întocmit în cadrul şedinţei CAT;

- Lista de control pentru etapa de încadrare

- Adresa nr. 261/25.01.2023 transmisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad privind acordul instituţiei referitor la proiect,

Informarea publicului

- Anunţ (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Jurnal Arădean” (din 18.01.2023) şi afişat la Primăria Oraşului Sântana sub nr. 981/18.01.2023;

- Anunţ (APM)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 12.01.2023);

- Anunţ (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnal Arădean” (din 20.02.2023) şi afişat la Primăria Oraşului Sântana sub nr. 3637/16.02.2023;

- Anunţ (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 27.02.2023).

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Arad. Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr. 292/2018 şi va solicita autorizaţie integrată de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului şi cuprinde 15 pagini.

# Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Întocmit Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orăşan Adina

Sef Serviciu C.F.M.

Potrea Nicoleta