Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. XXX din XX.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de LUNG ADRIAN SORIN, cu domiciliul în oraș Lipova, str. Bugariu, nr. 7, județul Arad, înregistrată la A.P.M. cu nr. 13140/2740/R/17.08.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Arad decide, ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii Comisiei de Analiză Tehnică până în data de 27.09.2023, că proiectul „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI ÎN ORAS LIPOVA, JUDEŢUL ARAD DENUMIT BUTUCA” propus a fi amplasat pe raza UAT Lipova, FN,  identificat prin CF 306616, CF 303904, CF 304057, CF 304048, CF 301717, CF 304843, CF 301090, CF 308083, CF 304050, CF 303923, CF 304031 și CF 303939 Lipova, județul Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 1, d) „împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului”;

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului: „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI ÎN ORAS LIPOVA, JUDEŢUL ARAD DENUMIT BUTUCA”

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Proiectul îşi propune împădurirea unui teren, de pe raza UAT LIPOVA, extravilan, CF 306616, CF 303904, CF 304057, CF 304048, CF 301717, CF 304843, CF 301090, CF 308083, CF 304050, CF 303923, CF 304031  Lipova, terenuri arabile și livezi în suprafaţă de 19,35 ha.

Suprafaţa studiată este împărţită în 6 (șase) trupuri, conectate între ele prin drumuri de piatră. Astfel, suprafața, în funcție de modul de amplasare al terenului propus pentru împădurire şi de condițiile staționale, a fost grupată în șase unități staționale.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 ani de la data executării plantaţiilor, primul an este destinat înființării trupului împădurit, restul de ani fiind reprezentaţi de perioada de întreţinere a trupului de pădure. Starea de masiv va fi realizată în primii 6 ani.

Soluţia tehnică a fost aleasă separat pentru fiecare unitate stațională, pe baza prevederilor din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, fiind utilizate soluţiile de împădurire specifice terenurilor slab erodate. Terenurile au fost încadrate în grupa stațională G.S.8 – terenuri cu eroziune slabă la moderată (e0…e1), cu soluri zonale luvisoluri, cambisoluri, rendzine, faeziomuri, s.a., moderat profunde la profunde (peste 75 cm), fără schelet sau cu schelet puțin (sub 25%) în primii 50…75 cm (TSDȘED1V) și în tipul de vegetație 3DE1 – Plantații de cvercinee, amestec gorun cu stejar roșu ca specii principale și cireș ca specie de amestec, din zona de deal, CF, FD1, FD2, FD3, pe terenuri cu eroziune de suprafață moderată. Pentru fiecare unitate stațională identificată a fost aleasă compozitia de împădurire 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), desimea de 6700 puieți/ha, plantați la o distanță de 2,00 m între rândurile de puieți și 1,00 m între puieți pe rând.

Astfel, conform hărţilor anexate prezentului memoriu, suprafaţa agricolă a fost împărţită în nouă unităţi amenajistice, cu aceeși formulă de împădurire:

| Unitate stationala | Grupa Stațională | Compoziția de împădurire | Schema de plantare | Desimea puieților | Supraf (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US 1 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 12.72 |
| US 2 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 1.62 |
| US 3 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 0.58 |
| US 4 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 3.12 |
| US 5 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 0.73 |
| US 6 | G.S.8 | 50St(Go,St.r)25Fr(Te.a,Ci,Pa)25Sa(Lc,Co,Mc), | 2.00m/0,75m | 6700puieti/ha. | 0.58 |
| Total general | 19,35 |

St – stejar; Go - gorun; Str - stejar roșu; Fr - frasin comun; Te.a – tei argintiu; Ci – cires; Pa – paltin; Sa - salcie, Lc - lemn câinesc; Co – corcoduș; Mc – măceș.

Lucrările de pregătire a terenului şi a solului

Pentru a asigura o deplină reuşită a culturilor forestiere proaspăt instalate, este necesar executarea unor lucrări prealabile de pregătire a terenului şi a solului. Lucrările de pregătire a solului trebuie să fie într-o strânsă concordanţă cu particularităţile solurilor şi aceasta deoarece solurile se caracterizează printr-o mare complexitate a elementelor de bază.În ceea ce priveşte lucrarile de pregatire a solului, acestea se vor realiza mecanizat (scarificat, arat și discuit).

Lucrările de înființare a plantației forestiere Datorita specificitatii terenului orientarea randurilor se va face pe curba de nivel pe fiecare terasa putand fi incadrate cate 3 randuri de puieti.

Lucrările de înființare a plantației forestiere la nivel de unitate stațională se vor realiza într-o singură perioadă de repaus vegetativ, cuprinsă între 1 septembrie anul 2023 și 30 aprilie anul 2024. Lucările de înființare a plantației au fost stabilite în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate.

Puieții folosiți în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 - Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie, mijlocie și mare, precum și prevederile Legii nr. 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare. Puieţii folosiţi trebuie să provină din pepiniere autorizate şi vor fi însoţiţi de certificat de provenienţă şi certificat fitosanitar.

Instalarea vegetaţiei forestiere prin metoda plantaţiilor este posibilă doar în timpul repausului vegetativ - toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând însă perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă. Mai agreată este plantarea de primăvară, cu condiţia ca aceasta să se execute la timp. Cu cât instalarea se face mai devreme, cu atât se reduce riscul dezechilibrului dintre absorbţie şi transpiraţie. În plus, topirea lentă a zăpezii asigură valori relativ constante ale umidităţii din sol, favorabile consolidării relaţiei dintre sistemul radicelar şi substratul fizic ce susţine creşterea şi dezvoltarea puieților.

Plantarea puieţilor se va face în gropi de 30x30x30 cm. Schema de plantare recomandată este în dreptunghi, cu distanţa de 2,00 m între rânduri şi 1,00m între puieţi pe rând, rezultând o desime de plantare de 5000 puieți/ha. Plantarea se va realiza la adâncime de minim 5 cm deasupra coletului, pentru a preveni dezgolirea acestuia prin spulberare stratului afânat de la suprafaţa solului sau prin deşosare şi expunerea rădăcinilor puieţilor la acţiunea factorilor vătămători (uscăciune şi îngheţ).

În vederea asigurării reușitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de transport, manipulare, depozitare și plantare a puieților.

Transportul puieților până la destinație se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și a razelor solare. Snopii de puieți se vor așeza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și pe lateral, se va asterne câte un strat de muschi, litiera sau paie umede.

Puieții vor fi aduși la locul de plantare pe măsură ce vor fi puși în operă. Pentru a preîntâmpina uscarea rădăcinilor, depozitarea puieților se va face în șanțuri speciale în care se vor păstra până la plantare. Pentru această operație se alege un loc mai ridicat, în incinta șantierului de împădurit, cu solul suficient drenat. Săparea șanțului se face cu unelte manuale în vederea depozitării puieților și aruncarea laterală (pe mal) a pământului rezultat.

Șanțul de depozitare a puieților va avea lățimea de 30 cm și adâncimea de 40 cm. Se vor realiza 2 sau 3 șanțuri, astfel încât transportul prin purtat direct să se execute pe o distanță mai mică.

Rădăcinile puieților se vor toaleta manual cu foarfecă de vie.

Se va realiza tratarea manuală a rădăcinii puieților plantați prin îmbaierea acestora într-o soluție preparată din apă și Topsin 0,15%.

Transportul puieților prin purtare directă constă în scoaterea legăturilor de puieți din șanț și formarea sarcinii de transport, transportul sarcinii cu puieți la locul de plantare, așezarea provizorie a legăturilor cu puieți în șant, deplasarea execuntului la șant. Lungimea șantului va fi în funcție de numărul de puieți, acesta va avea orientarea după direcția nord-sud.         Peretele de la capătul sudic al șantului se sapă înclinat la 45o și pe acestă se așează într-un singur rând manunchiurile de puieți. Peste fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10-12 cm, cu care se acoperă în întregime rădăcinile puieților și o porțiune de 2-3 cm din tulpină. Se așează apoi alte rânduri de manunchiuri intercalate cu pământ umezit și bine tasat, până la epuizarea întregii cantități. Săparea se va face manual cu cazmaua.

În vederea plantării puieților se execută pichetarea terenului folosindu-se sârma de trasare a rândurilor și fixarea picheților în dreptul semnelor de pe sârmă.

După pichetare se vor săpa gropile cu dimensiunile 30 x 30 x 30 cm pentru plantare.

Săparea gropilor se va face cu cazmaua. Se scoate pământul la marginea gropii (pământul vegetal din straturile superioare se pune separat de cel din straturile inferioare), se aleg pietrele, rădăcinile, rizomii, și alte resturi vegetale, acestea se așează pe spațiile dintre gropi, se culeg și distrug larvele sau insectele dăunătoare. Pământul rezultat se va așeza separat, în două părți, pentru că stratul de pământ vegetal de la suprafață să fie folosit la acoperirea rădăcinilor.

Afânarea solului de pe fundul gropii sau formarea unui mușuroi, introducerea puietului în groapă, răsfirarea rădăcinilor, tragerea pământului vegetal în groapă până la jumătate din adâncimea acesteia, se mișcă usor puietul în plan vertical și orizontal până intră pământul printre rădăcini și acestea ajung în poziție verticală, se aliniază puietul și se face prima bătătorire cu piciorul, apoi se pune pământ în gropă în 1-2 reprize urmate de tasări ale solului până ce groapa se umple, apoi se așează un strat de sol afânat peste ultimul strat bătătorit.

Dacă dimensiunea puieţilor impune, se va realiza retezarea tulpinii puieților de foioase cu excepția frasinului, primăvara. Retezarea tulpinii puieților se execută cu foarfeca de vie la 1-2 cm deasupra coletului. Tăietura se acoperă cu puțin pământ, iar tulpina detașată se infige în pământ lângă puiet.

Lucrările de împrejmuire a plantaţiei

Pentru protecţia viitoarelor plantaţii împotriva animalelor sălbatice, precum şi a altor factori biotici se propune împrejmuirea terenului cu un gard care să confere o siguranţă crescută reuşitei definitive şi realizării stării de masiv la termenul stabilit în acest proiect.

Împrejmuirea cu acest gard, va fi realizată pe întreg perimetrul fiecărui trup. Pentru accesul ulterior, se propune realizarea unei porţi de acces, pentru fiecare trup de pădure în zona cea mai apropiată de drumul de acces care oferă posibilitatea vehiculelor de a ajunge la teren.

Lucrările de întreţinere a plantaţiei:

S-au prevazut lucrări de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de 6 ani (şase sezoane de vegetaţie) conform prevederilor normelor tehnice si a conditiilor identificate in teren, care constau din:

- revizuirea plantaţiilor, câte o lucrare pe an în primii 2 ani de la plantare;

- mobilizarea manuala a solului (praşile) pe rândurile de puieţi și/sau mobilizarea mecanizata între rândurile de puieţi trei intervenţii în primii 3 ani, două interventii in anul IV si o interventie in anul V. Mobilizarea solului dupa realizarea plantatiei consta in afanarea superficiala a solului in jurul puietilor. Mobilizarea solului începe la 2-3 săptămâni dupa intrarea în vegetație a puieților și se execută prin sapare în jurul puietilor pe rând;

- descopleşirea plantaţiilor se va face in benzi pe randurile de puieţi, în anii IV, V şi VI de la plantare, câte o lucrare pe an.

Lucrările de îngrijire până la realizarea reuşitei definitive se vor efectua de la instalarea culturii, cu continuitate, corespunzător momentului la care cultura forestieră se dezvoltă independent, fără a mai necesita întreţineri şi completări.

Mobilizarea solului după realizarea plantației constă în afânarea superficială a solului în jurul puieților. Prin această lucrare are loc întreruperea capilarității superficiale a solului care favorizează evaporarea apei precum şi distrugerea florei erbacee și asigurarea înmagazinării

apei provenite din precipitații, contribuind astfel la îmbunătăţirea regimului termo-aero-hidric al solului. Numărul mobilizărilor solului scade cu trecerea anilor de vegetație, pe măsură dezvoltării puieților. Mobilizarea solului începe la 2-3 săptămâni după intrarea în vegetație a puieților și se execută prin săpare în jurul puieților pe rând.

Atât numărul cât și perioada de execuție a acestora în timpul anului va depinde în mare măsură de condițiile atmosferice din anul respectiv și de gradul de înburuienare al puieților.

Descopleşirea plantaţiilor se va face în benzi pe rândurile de puieţi, în anii IV, V și VI de la plantare, câte o lucrare pe an. Descopleşirea puieţilor de ierburi şi specii necorespunzătoare, este lucrarea prin care se îndepărtează flora ierbacee precum şi speciile copleşitoare din jurul puieţilor pentru a se evita umbrirea, sufocarea, concurenţa la apă şi hrană din sol.

Tipul şi numărul de lucrări de îngrijire propuse au drept scop crearea condiţiilor de prindere, menţinere şi dezvoltare a plantaţiilor, în condiţiile climatice şi staţionale specifice zonei de dealuri joase în afara fondului forestier. Numărul mare de lucrări de întreţinere, în special în primii ani de la plantare are ca scop înlăturarea concurenţei buruienilor la apă din sol, în special, în cea de-a doua parte a sezonului de vegetaţie, când se instalează perioada de secetă. Prin lucrările de mobilizare a solului pe toată suprafaţa se asigură afânarea şi aerarea stratului de la suprafaţă pentru dezvoltarea corespunzătoare a sistemului radicelar.

Completarea lipsurilor la plantaţii în anii II si III (20% din puieţii plantaţi initial in anul II si 10% in anul III), conform prevederilor Normelor tehnice, pentru a asigura desimea optimă a culturilor şi închiderea stării de masiv în termenele planificate pentru fiecare specie sau asociaţie de specii, în funcţie de condiţiile staţionale ale terenurilor pe care au fost introduse.

Vecinătăţi: Terenul propus pentru împădurire este amplasat într-o zonă de deal. Terenurile propuse pentru împaăurire fac parte din categoria arabil și livezi iar in trecut au fost plantatii acoperite cu pomi fructiferi (prun si mar) terenul este pregatit pe terase cu o latime medie de 6 m. si un taluz de aprox 1m.pe curba de nivel ceea ce a generat un grad scazut de degradare. În jurul acestui teren se găsesc suprafețe cu categoriile de folosință: pășuni, livezi și zone cu vegetație lemnoasă.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: impactul cumulativ va fi pozitiv în menţinerea stabilităţii ecosistemului zonal şi a conservării biodiversităţii acestuia. Impactul pe termen mediu şi lung va fi pozitiv, deoarece realizarea proiectului propus va conduce la crearea unei păduri noi pe amplasament în prezent teren agricol și livezi.

Plantațiile forestiere au impact pozitiv prin atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general: îmbunătăţirea calităţii aerului; refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului; refacerea echilibrului hidrologic; asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii; combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea eroziunii și a deşertificării; protecţia solului şi ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a acestuia sub efectul direct al culturilor forestiere; asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici; îmbunătăţirea aspectului peisagistic.

Obiectivele de protecţia mediului menţionate sunt conform celor din “Strategia Naţională pentru Păduri 2030” avizate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Aviz de mediu nr. 102 din 26.09.2022.

Efectele ecoprotective ale lucrarilor propuse prin proiect se vor resimti dupa o perioada de 5-6 ani de la instalarea plantatiilor si in special dupa inchiderea starii de masiv. Ele se vor manifesta pe toata perioada de existenta a arboretelor ce se vor crea pe aceste terenuri.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Împădurirea se va realiza pe terenuri cu suprafaţa cumulată de 19,35 ha, la plantarea puieţilor fiind utilizată apă din surse autorizate.

În primii ani de la plantare este prevăzut ca la nevoie să se realizeze udări în perioada secetoasă, apa fiind transportată în rezervoare de apă de la surse autorizate.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de realizare a lucrărilor de plantare vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- în urma plantării puieţilor nu rezultă deşeuri. Pământul rezultat din gropi se va aşeza separat, în două părţi, pentru ca stratul de pamant vegetal de la suprafaţă sa fie folosit la acoperirea rădăcinilor,

- deşeuri menajere rezultate din activitatea personalului implicat în lucrări;

- deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii în vederea realizării împrejmuiriilor;

- deșeurile de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase rezultate de la eventualele tratamente pentru combaterea dăunătorilor;

- resturi vegetale rezulate în urma lucrărilor de întreţinere.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizările de şantier. Datorită suprafeţelor mici care vor fi plantate, este necesară o minimă organizare de şantier, pe perioade scurte, de ordinul zilelor, deşeurile rezultate în urma activităţii muncitorilor care vor participa la execuţia lucrării. În interiorul delimitării organizării de şantier, vor fi amplasaţi saci menajeri pentru colectare, saci care vor fi predaţi zilnic colectorilor autorizaţi. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.

Deşeurile rezultate din lucrările de înfiinţare a plantaţiei se vor preda în vederea valorificării/eliminării, funcţie de natura acestora, către operatori economici autorizaţi în acest sens.

În etapa de întreţinere a plantaţiei:

- cod 20 03 01 deşeuri municipale amestecate cantităţi variabile. Stocate temporar în tomberoane, predate la societate autorizată;

- cod 15 01 01 ambalaje de hârtie sau carton. Cantităţi variabile. Se predau la societăţi autorizate, în vederea valorificării;

- cod 15 01 10 * ambalaje contaminate cu substanţe periculoase Cantităţi variabile (de la eventualele tratamente pentru combaterea dăunătorilor). Se predau la societăţi autorizate, în vederea valorificării.

Planul de gestionare a deșeurilor

Toate deşeurile generate în perioada de realizare a plantaţiei şi pe parcursul întreţinerii plantaţiei (în toţi anii de conducere a lucrărilor) vor fi colectate selectiv şi predate unor firme de specialitate pe baza contractelor încheiate cu acestea.

Deşeurile reciclabile (hartie/carton, plastic) vor fi colectate selectiv în vederea valorificării prin agenţi economici autorizaţi şi reglementaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea acestor tipuri de activităţi.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

- pe perioada lucrărilor de împădurire se vor produce emisii de pulberi de scurtă durată de la săparea gropilor şi de la manevrarea materialelor de construcţii necesare împrejmuirilor, eventuale scurgeri de produs petrolier sau depozitare necorespunzătoare de deşeuri;

- accidental poate fi cauzată poluarea solului în urma gestionării necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate la tratamentele pentru combaterea dăunătorilor şi a substanţelor repelente. Acestea pot fi evitate prin respectarea legislaţiei privind utilizarea de substanţe chimice şi a Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, aprobate în baza OMMAP nr. 2535/28.09.2022.

- impactul va fi local şi nu va afecta obiective şi zone limitrofe.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

- nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu;

- titularul de proiect va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor;

- terenurile nu sunt amplasate în zone inundabile.

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

- proiectul nu afectează sănătatea umană.

- se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de realizare a împrejmuirilor pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului obiectivului.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

Terenurile ce vor fi împădurite, având o suprafață totala de 19,35 ha, sunt în prezent terenuri agricole, având categoria de folosinţă arabil și livezi, fiind situate în extravilanul orașului Lipova.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor

Lucrarile de împăduriri şi crearea de suprafețe împădurite au un pronunţat caracter de protecţie a mediului în sensul stopării proceselor de degradare a solului începute odată cu exploatarea agricolă intensivă, poate acţiona ca şi perdea forestieră în calea vânturilor de la câmpie, ameliorarea regimului scurgerilor de suprafaţă a apelor ca efect al capacităţii ecoprotective a vegetaţiei forestiere, determinarea unor efecte pozitive asupra creşterii producţiei vegetale (acumularea de biomasă lemnoasă), îmbunataţirea aspectului peisagistic, din care rezultă şi efecte economice.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – amplasamentul nu se situează în zone umede;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu se situează în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu se situează în zonă forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu se situează în zonă protejată sit Natura 2000;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu se situează în zonă protejată;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt evidenţiate poluări în zonă;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul nu se situează în zonă dens populată.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului

Existenţa unui trup de pădure poate oferi oaze de refugiu speciilor din faună locală şi îmbunătăţire a peisajului, de asemenea ar asigura condiţiile renaturalizării zonei cu impact semnificativ pozitiv în refacerea faunei şi florei specifice.

b) Natura impactului

- plantațiile forestiere au impact pozitiv prin atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

- îmbunătăţirea calităţii aerului;

- refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului;

- refacerea echilibrului hidrologic;

- asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii;

- combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei, limitarea eroziunii și a deşertificării;

- protecţia solului şi ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a acestuia sub efectul direct al culturilor forestiere;

Prin creşterea suprafeţei împădurite se crează condiţii optime pentru creşterea efectivelor şi diversificarea speciilor de vânat caracteristice zonei.

c) Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului - efectele ecoprotective ale lucrarilor propuse prin proiect se vor resimti după închiderea stării de masiv. Ele se vor manifesta pe toata perioada de existenţă a pădurii.

e) Probabilitatea impactului – din punct de vedere al impactului asupra mediului, exista elemente care să produca doar efecte pozitive la inchiderea starii de masiv a viitoarelor paduri, bilanţul de mediu fiind astfel unul pozitiv.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Pe perioada organizării şantierului: datorită suprafeţei care va fi plantată, este necesară o minimă organizare de şantier în vederea depozitării, manipulării matrialelor de construcţie necesare împrejmuirilor, pe perioade scurte, de ordinul zilelor, fără posibil impact negativ asupra zonei.

Necesarul şi natura lucrărilor care vor trebui executate se stabilesc în anul curent pentru anul următor, cu ocazia controlului anual.

Obiectivele urmărite:

- ţinerea în frâu a speciilor nevaloroase, copleşitoare;

- promovarea exemplarelor valoroase;

- ameliorarea compoziţiei arboretului;

- ameliorarea condiţiilor de creştere.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

- în vecinatatea amplasamentul propus se desfăşoară activităţi agricole.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului;

- instalarea vegetaţiei forestiere va fi permanentă, nefiind necesare lucrări de refacere a amplasamenului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Investiția menționată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din județul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

Măsuri pe perioada lucrărilor de înființare a plantaţiei și în perioada de exploatare:

-  respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- vor fi respectate prevederile Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate;

- lucrările de înființare a plantației forestiere la nivel de parcelă/u.a. se vor realiza într-o singură perioadă de repaus vegetativ, cuprinsă între 1 septembrie anul n (toamna după căderea frunzelor) și 30 aprilie anul n+1 (primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând însă perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă);

- puieţii folosiţi în lucrările de plantare trebuie sa respecte STAS 1347-04 - Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie, mijlocie si mare, precum si prevederile Legii nr. 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare;

- puieţii folosiţi trebuie să provină din pepiniere autorizate şi vor fi însoţiţi de certificat de provenienţă şi certificat fitosanitar;

- împrejmuirea va fi provizorie și se va menține în stare funcțională cel putin pe perioada de implementare a angajamentului;

- respectarea legislaţiei privind utilizarea de substanţe chimice privind tratamentele pentru combaterea dăunătorilor şi a substanţelor repelente.

Măsuri pentru diminuarea poluării aerului:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro în vigoare;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- încadrarea în prevederile STAS 12574-87 referitoare la condițiile de calitate a aerului;

- respectarea limitei maxime de zgomot admise, de 65 dB, măsurată la limita zonei funcționale (incintei), în conformitate cu prevederile SR nr. 10009/2017.

Măsuri pentru diminuarea poluării solului

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate, situate în afara şantierului.

Măsuri şi condiţii de realizare a proiectului în vederea protecției apei

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol.

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor

- colectarea deșeurilor produse separat, pe categorii, atât în etapa de construcție, cât și în cea de funcționare, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării, conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri;

- valorificarea deșeurilor generate în perioada de execuție a lucrărilor de înființare, prin societăţi autorizate;

- eliminarea deșeurilor municipale amestecate prin intermediul agenților economici autorizați specializați în salubrizare;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea de deșeuri pe drumurile publice;

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- interzicerea abandonării deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- interzicerea depozitării temporare a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens;

- nu se vor arde miriştile, litiera pădurii, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă;

- refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- anunţarea autorităţilor de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației

În perioada de realizare a lucrărilor de construcţie, pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a autobasculantelor pe timpul transportului materialelor și restricționarea vitezei autobasculantelor.

Protecția biodiversității:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuția lucrărilor;

- organizarea activității se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus.

Se vor respecta prevederile:

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, aprobate în baza OMMAP nr. 2535/28.09.2022 şi Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate în baza OMMAP nr. 2533/28.09.2022;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiției va fi obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare conform Legii nr. 292/2018, întocmită de titularul proiectului și înregistrată la APM Arad cu nr. 2740/R/13140 din 17.08.2023;

- Avizul de principiul privind întocmirea proiectului tehnic de împădurire nr. 6387/17.07.2023, emis de Garda Forestieră Oradea;

- Planşe/hărţi;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 306616 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 303904 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 304057 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 304048 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 301717 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 304843 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 301090 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 308083 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 304050 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 303923 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 304031 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 303939 Lipova, emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova;

- Dovada achitării tarifelor aferente procedurii specifice de acord de mediu cu OP ref. IB0023081640550700 din 16.08.2023 și OP ref. IB0023082502623300 din 25.08.2023;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 13205 din 18.08.2023, eliberată de APM Arad;

- Memoriu de prezentare;

- Solicitare puncte de vedere membri CAT nr. 13821/30.08.2023;

- Adresă nr. 5463/04.09.2023, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, privind acordul pentru proiectul „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI ÎN ORAS LIPOVA, JUDEŢUL ARAD DENUMIT BUTUCA”;

- Proces verbal nr. 15370/27.09.2023, încheiat de reprezentantul APM Arad, privind întrunirea Comisiei de Analiză Tehnică (etapă încadrare proiect în procedura de evaluare a impactului asupra mediului).

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu a fost publicat în cotidianul “Gazeta de mediu” (din data de 06.09.2023), precum şi pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 01.09.2023);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în cotidianul “Gazeta de mediu” (din data de 28.09.2023), precum şi pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 06.10.2023); iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă, prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile, prevăzută la art. 22 alin. (1), este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Conform HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8 alin. (2), lit. ii) “Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei și înainte de începerea activității titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile art. 43 alin 3 din Legea nr. 292/2018).

Prezenta decizie cuprinde 10 pagini și a fost emisă în 2 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

Bociort Claudiu

Întocmit, Brad Mihai Larian

Şef birou C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian