Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ..... din 20.11.2023

Ca urmare a notificării adresată de SC DARA SOLAR INVESTMENT SRL cu sediul în București, Sector 3, B-dul Mircea Vodă, nr. 30, Spațiul nr. 5 etaj 4, cu nr. 11/20.07.2021, înregistrată la APM Arad cu nr. 1719/R/11029/22.07.2021 și a completărilor ulterioare cu nr. 325/17.10.2022+3192/R/15875/18.10.2022;.17507/17.11.2022;90/16.11.2022+3539/R17549/17.11.2022;379/23.11.2022+178714/23.11.2022;19080/15.12.2022;1922/07.02.2023;108/28.03.2023+5331/29.03.2023;5158/27.03.2023;519/25.10.2023+3664/R/17144/26.10.2023; .

în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, APM Arad decide:

- luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică (CAT) exprimate în cadrul şedinţei din data de 07.12.2022 și a documentelor ulterioare depuse la documentație;

- luând în considerare Avizul favorabil nr.40/24.10.2023 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

- luând în considerare faptul că pe perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate din partea publicului/publicului interesat comentarii/observaţii cu privire la proiect;

- luând în considerare faptul că pentru acest proiect APM Arad a emis Avizul de mediu nr. 3 din 26.09.2022;

că proiectul ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC NĂDAB 2” propus a fi amplasat în extravilanul localității MACEA, jud. Arad faza DTAC (amplasament identificat prin Carte Funciară (amplasament identificat prin Carte Funciară 300249; 300250; 300264; 306747; 306748; 308783; 308757; 308758; 308926; 308759; 308760 Macea), județul Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

Pentru acest proiect a fost realizată Evaluarea Strategică de mediu (ESM) la faza PUZ, în cadrul căreia s-au evaluat efectele posibile asupra mediului și biodiversității, inclusiv efectele asupra sănătății populației, prin realizarea Raportului de mediu și a Studiului de evaluare adecvată, precum și prin asigurarea participării și consultării publicului la luarea deciziei, concretizată prin emiterea Avizului nr. 3 din 26.09.2022.

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice.

Proiectul propus intră sub incidenţa Art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011- proiectul se suprapune peste ariile naturale  ROSCI0231- Nădab - Socodor – Vărșand  și ROSPA0015 - Câmpia Crișului Alb si Crișului Negru.

Proiectul propus intră sub incidenţa Art. 48 a Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Suprafața  propusă pentru realizarea proiectului “Parc Fotovoltaic Nadab 2” este 303,8176 ha incluzând și drumurile de exploatare propuse spre a fi modernizate. Amplasamentul proiectului va avea zonă alocată capacității energetice, zonă alocată circulației (drumuri tehnologice), zonă verde și este identificat prin extrasele de carte funciară 300249; 306747; 306748; 308783; 308757; 300264; 300250; 308926; 308758 308759; 308760..

Accesul spre parcul fotovoltaic se va realiza din drumul national DJ 709B precum și de pe drumurile de exploatare existente, care vor fi reabilitate/consolidate și pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la echipamentele amplasate pe terenurile pentru care societatea a încheiat contracte de superficie cu proprietarii.

Proiectul va cuprinde dotările și amenajările următoare:

- Panouri fotovoltaice – amprentă la sol

- S.c. = 1 692 000 m2

- S.d.=  1 692 000 m2

- H medie min = 1.50 m

- H max = 8 m

- Nr de panouri cca =  522 240

- Structura metalică de susținere panouri

- S.c. = 325 000 m2

- S.d. = 325 000 m2

- H mediu min = 1.50 m

- H max = 8 m

- Posturi de transformare

- S.c. = 50 m2 /post

- S.d. = 50 m2 /post

- Nr de posturi aprox. =  57

- Substații de transformare 110/33 kV

- S.c. = 8 600 m2 / statție

- S.d. = 8 600 m2 / stație

- H stație = 16.00 m

- Hmax aprox.= 45.00 m paratrăsnet

- Număr substații = 2

- Stație de transformare 400/110 kV și stocare energie electrică

- S.c. = 60000 m2 (inclusiv sisteme de stocare energie)

- S.d. = 60000 m2  (inclusiv sisteme de stocare energie)

- H statie = 16.00 m

- Hmax aprox= 45.00 m paratrăsnet

- Număr stații =1

- Drumuri si trotuare de gardă:

- S.c.  = 127 500 m2

- S.d.  = 127 500 m2

- Lungime drumuri = 31 875 ml

- LES (linie electrică subterană) :

- S.d. = 16200x0,6 + 4200x1,6 + 240x2 + 340636x0,5 + 1540500x0,3 = 648872 m2

- Lungime aprox. C33kV = 16 200 ml

- Lungime aprox. C110kV = 4 200 m

- Lungime aprox. C400kV = 240m

- Lungime aprox. C JT = 340 636 m

- Lungime aprox. C1.5 kV (DC) = 1 540 500 m

- Stâlpi Video:

- S.c.= 0,50 m2/stâlp

- S.d.= 2,25 m2/stâlp

- Hmax stâlp video = 10 m

- Nr. aprox. de stââlpi video = 90

- Gard protecție:

- Lățime gard aprox.= 0,04 m

- S.c. gard = 1000 m2

- S.d. gard = 1200 m2

- H gard aprox = 2,75 m

- Lungime gard aprox.= 26100 ml

- Organizare șantier/centru de mentenanță și depozitare:

- S.c. OS = aprox 7000 m2

- S.d. OS = aprox 7000 m2

- Hmax = 10 m

Notă: La finalul lucrărilor, suprafața ocupată de organizarea de șantier se va transforma în centru de operare și mentenanță precum și depozitare echipamente sau materiale necesare pe perioada de funcționare a parcului.

Bilanț teritorial

S.teren = 3.000.000 m2

Constructii aferente ansamblului parcului fotovoltaic

Suprafața construită totală = 1692000 + 50x57 + 8600x2 + 60000 + 90x0,5 + 1000 + 7000 = 1 780 095 m2

Suprafața desfășurată totală = 1692000 + 50x57 + 8600x2 + 60000 + 648872 + 2,25x90 + 1200 + 7000 = 2429324,5 m2

Regim maxim de înălțime : Hmax = 45 m (la paratrăsnet)

P.O.T. construcții propus = 59,34%

C.U.T. construcții propus = 0,80

Drumuri și trotuare

Suprafața construită totală = 127 500 m2

P.O.T.  propus drumuri și trotuare = 4,25 %

Spații verzi

Suprafața spații verzi propusă = 1 092 405 m2

P.O.T. propus spatii verzi = 36,41%

Drumuri de exploatare propuse spre modernizare:

Suprafata construita drumuri de exploatare = 38176 m2

Pe suprafața de 3.000.000 mp a terenului, se propune realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având un numar de cca. 522.240 panouri fotovoltaice de putere aprox. 600 W fiecare, în total o putere instalată de 313,34 MWdc. Cantitatea anuală de energie produsă va fi de aproximativ  367.000 MWh/an.

Totodată, se propune și realizarea instalațiilor electrice și infrastructurii necesare racordării parcului fotovoltaic la rețeaua națională.

Accesul spre parcul fotovoltaic se va realiza din drumul național DJ 709B pe drumurile de exploatare existente, care vor fi reabilitate și consolidate, și pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la echipamentele amplasate pe terenul pentru care societatea a încheiat contracte de superficie cu proprietarii.

Proiectul prevede aprox. 57 posturi de transformare amplasate conform proiectului, cu rolul de a ridica tensiunea generată de panourile fotovoltaice și invertoare de JT (joasa tensiune) la MT (medie tensiune) kV, 2 substații de transformare amplasate conform proiectului, care au rolul de a ridica tensiunea de la MT la 110 kV, precum și o stație de transformare cu rol de a ridica tensiunea de la 110 kV la 400 kV.

Notă: racordarea parcului fotovoltaic la SEN și construirea stației electrice de racordare de 400 kV va face obiectul celui de-al doilea proiect ce va fi dezvoltat separat, conform planului ”PUZ Construire și Racordare Parc Fotovoltaic Nadăb 2”.

Pentru realizarea Stației de  transformare 110/400 kV vor fi prevăzute o serie de lucrări de construcții și instalatii, fără a se limita la:

- echipamente primare de înaltă tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei funcționări echipate cu separatoare, întreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descărcătoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere 110/400 kV;

- posturi electrice de transformare;

- sisteme de stocare energie electrică;

- rețele de cabluri subterane și aeriene de joasă, medie și înaltă tensiune și fibra optică;

- instalații de iluminat interior și exterior, instalații de paratrăsnet, instalații de stins incendii, instalație de antiefracție;

- sistemul de comandă-control- protecție și contorizare aferent stației;

- Servicii proprii de c.a. (curent alternativ) si c.c. (curent continuu);

- instalațiile de teleprotecție și telecomunicații aferente transmisiilor și teleconducerii stației și instalatțile conexe;

- orice alte instalații /echipamente  necesare bunei funcționări a substațiilor de transformare și asigurării conditților tehnice de racordare la SEN;

- drumuri interioare;

- platforme montare-intervenții și Fundații echipamente;

- rigle, suporți echipamente;

- stâlpi înaltă și medie tensiune;

- împrejmuri și porți acces;

- sistem de compensare a energiei reactive;

- clădiri spații birouri, camere comandă și control, săli servere, inclusiv anexe (grupuri sanitare, spatii depozitare etc).

Pentru realizarea Substațiilor de de transformare MT/110 kV vor fi prevăzute o serie de lucrări de construcții și instalații, fără a se limita la:

- echipamente primare de înaltă tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei funcționări echipate cu separatoare, întreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descăărcătoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere MT/110 kV;

- posturi electrice de transformare;

- sisteme de stocare energie electrică;

- rețele de cabluri subterane si aeriene de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- instalații de iluminat interior și exterior, instalații de paratrăsnet, instalații de stins incendii, instalație de antiefractie;

- sistemul de comandă-control- protecție și contorizare aferent stației;

- servicii proprii de c.a. (curent alternativ) si c.c. (curent continuu);

- instalațiile de teleprotecție și telecomunicații aferente transmisiilor și teleconducerii stației și instalatțile conexe;

- orice alte instalații/echipamente  necesare bunei funcționări a substațiilor de transformare și asigurării condițiilor tehnice de racordare la SEN;

- drumuri interioare;

- platforme montare-intervenții si Fundații echipamente;

- rigle, suporți echipamente;

- stâlpi înaltă și medie tensiune;

- împrejmuri si porți acces;

- clădiri spații birouri, camere comandă și control, săli servere, inclusiv anexe (grupuri sanitare, spații depozitare etc).

Posturile de transformare electrice JT/MT kV vor fi amplasate în anvelope prefabricate sau în structuri tip container în interiorul parcului.

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate față de sol la o înălțime medie de minim 1,5 m și o înălțime maximă de 8 m. Panourile fotovoltaice se vor amplasa cu ajutorul unor structuri de susținere metalice galvanizate, rezistente la coroziune, fixate la sol. Soluția tehnică pentru structura de susținere, ancorarea acesteia, va fi reprezentată de fixarea la sol prin batere sau prin fundații, acolo unde este cazul.

Energia electrică produsă este transformată din curent continuu în curent alternativ prin intermediul invertoarelor.

Rețeaua de iluminat exterior a parcului fotovoltaic se va realiza perimetral și se va conecta în tabloul de servicii interne curent alternativ.

Cabluri joasă tensiune curent continuu (c.c.), curent alternativ (c.a.), medie tensiune și înaltă tensiune. Fascicolul de cabluri de 110 kV, respectiv 400 kV se va depune într-un strat de nisip conform prescripțiilor tehnice. Peste acest strat se va monta o protecție/placă de beton sau orice altă soluție constructivă și se vor monta folii inscripționate avertizoare, care să depășească lățimea profilului canalului, pe toată lungimea traseului. După acoperirea canalului de cablu și a plăcilor de beton cu pământ rezultat din săpătură (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalatiei) și dupș refacerea îmbrăcămintelor aferente, se va realiza marcarea traseului de cablu.

Cablurile de curent continuu, joasă și medie tensiune se pozează în șant între două straturi de nisip conform prescripțiilor tehnice. Semnalizarea prezenței cablurilor se va realiza prin folii inscripționate avertizoare pe toată lungimea șantului, la cota stabilita în profile. Peste stratul de nisip, canalul de cablu se acoperă cu pământ rezultat din săpătură (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalației) și dupa refacerea îmbrăcămintelor aferente, se va realiza marcarea traseului de cablu.

Cablurile de curent continuu se mai pot amplasa și aerian, în paturi de cabluri fixate pe structura metalică de susținere a panourilor fotovoltaice. Marcarea cablurilor se va realiza subteran sau suprateran cu borne electronice, amplasate în aliniament, la distanță conform prevederilor legale și la schimbarea direcției traseului, la capetele subtraversărilor și în locurile de mansonare.

În paralel cu cablurile electrice se vor monta și cabluri de comunicație/fibră optică cu rol în telecomandarea si teleprotecția stațiilor. Toate camerele de manșonare vor fi realizate subteran. La camerele de mansonare pe o parte și pe cealaltă se va lasa o rezerva de cablu cu o lungime necesara refacerii de două ori a manșonului respectiv.

După realizarea pozării cablurilor, terenul se aduce la starea inițială.

De asemenea, având în vedere ca amplasamentul propus este străbătut de canale existente, poate rezulta necesitatea subtraversării acestora, cu rețelele interne de joasă tensiune (c.c., c.a.), medie tensiune/înaltă tensiune și fibră optică. Subtraversările se vor realiza, funcție de categoria de importanta a canalelor studiate și a condițiilor impuse prin avizele tehnice ale administratorilor/deținatorilor acestoara, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, prin realizarea de pat de cabluri în „șant deschis” sau prin procese de subtraversare cu utilizarea tehnologiilor de forare orizontală dirijată. La subtraversări, cablurile vor fi protejate în tuburi de protecție. Metodologia de traversare prin forajul orizontal dirijat presupune execuția a două gropi temporare de poziție (groapa de plecare - lansare și groapa de sosire - capăt), amplasate de o parte și de alta a obiectivului de subtraversat.

Stocarea de energie electrică va fi amplasată în interiorul parcului fotovoltaic și va folosi sisteme pe baterii sau orice altă soluție tehnică existentă și viabilă. Sistemul de stocare energie electrică poate fi instalat în clădiri de tip container/hală sau orice altă soluție constructivă aleasă de beneficiar și are ca rol înmagazinarea parțială sau totală a energiei produsă și injectarea acesteia în rețea în momentele în care sunt îndeplinite anumite condiții. În interiorul acestora sau lângă ele se vor amplasa invertoare, transformatoare, camera de comandă sau orice alt sistem sau construcție necesară bunei funcționări a acestuia. Sistemul de stocare va respecta toate normele de protecție și siguranță necesare.

Împrejmuirea va consta în gard din panouri sau plasă, fixate pe stâlpi din țeavă, cu  fundație. La partea inferioară a gardului, între gard și pământ va fi lăsată o fantă de 20 de cm liberă sau ochiurile gardului vor avea 20 de cm pe 20 cm pentru a permite libera circulație a faunei terestre. La partea superioară se pot prevedea 3 rânduri de sârma ghimpată. Porțile de acces pietonale vor fi realizate din țevi cu panouri de gard. Înălțimea gardului este de aproximativ 2,5 m la panourile de plasă și cca 25 cm partea de sârma ghimpată.

Supravegherea video se va putea face cu camere video IP de exterior, montate pe stâlpii pentru iluminatul exterior.

Organizarea de șantier constă în amenajarea temporară a unui spațiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spațiu de depozitare componente parc fotovoltaic, materiale, parcare autovehicule. Locația organizării de șantier și a depozitului se găseste în proximitatea accesului dinspre drumul judetean DJ 709B. Suprafața destinată organizării de șantier este de 7000 mp, iar la finalizarea lucrărilor, va fi transformată în centru de operare și mentenanță precum și pentru depozitare echipamente sau materiale necesare pe perioada de funcționare a parcului. De pe aceasta suprafață se va îndeparta solul fertil și vegetația existenta care va fi depozitată în vecinătatea acestei suprafete. Centrul de operare va cuprinde birouri, săli de sedința, vestiare, anexe (bucătărie, grupuri sanitare, spații de depozitare echipamente și materiale interioare și/sau exterioare, spații de depozitare deșeuri rezultate până la momentul predării acestora, cabina de paza), locuri de parcare.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectul  propus este în legatură directă cu proiectul “Racordarea Parcului Fotovoltaic Nădab 2 la SEN prin realizarea unui LES IT, MT, cablu de comunicație și construirea unei Stații electrice de racordare 400 kV”. Traseu LES se regăsește sub platforma drumului agricol existent. Având în vedere natura proiectului și amplasarea acestuia, respectiv terenuri arabile lucrate în regim intensiv se poate considera că nu putem vorbi despre un impact negativ asupra biodiversității.

Studiile din teren, precum și utilizarea terenurilor în prezent (terenuri arabile) ne indică un impact cumulativ nul. De asemenea un aspect foarte important pentru evaluarea impactului cumulativ nul este distanța dintre parcurile fotovoltaice care este foarte mare. Considerăm că în urma implementării proiectului, biodiversitatea se va îmbunătăți în faza de operare al parcului fotovoltaic față de condițiile din prezent, având în vedere faptul că în momentul actual pe amplasament sunt terenuri arabile pe care se practică agricultura intensivă.

- Utilizarea resurselor naturale

În perioada de construcție a parcului fotovoltaic se vor folosi agregate (agregate de balastieră, agregate de carieră etc).

Nu se vor utiliza combustibili fosili sau alte materii prime pentru producerea de energie electrică.

Sol: conform Certificatului de urbanism nr. 44/07.06.2021 eliberat de Primăria Comunei Macea, terenurile pe care urmează să se implementeze proiectul au categoria de folosință arabil în extravilan, drumuri de exploatare.

Alimentarea cu apă: întrucât funcționarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică, nu

va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă. Apa necesară în perioada de construcție va fi asigurată cu cisterne auto. Pentru angajații temporari se va asigura apa îmbuteliată. Pentru angajatii permanenti se va asigura alimentarea cu apa potabilă din surse  specializate.

Evacuarea apelor uzate: în perioada lucrărilor de realizare a parcului fotovoltaic, pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, se vor utiliza toalete ecologice ce vor fi vidanjate prin operator autorizat.

În timpul funcționării parcului fotovoltaic pentru personalul permanent în zonele de substații/ stație de transformare și/sau racordare, se propune asigurarea alimentării cu apa și în scop menajer din rezervoare livrate prin firme de profil, iar preluarea apei uzate se va face de asemenea, cu ajutorul firmelor de specialitate. Grupurile sanitare vor fi de tip container sanitar, ce colectează apa uzată (fără a fi nevoie de bazine vidanjabile îngropate). Vor fi încheiate contracte cu firme specializate și autorizate pentru intreținerea containerelor sanitare în care se colectează și apa uzată menajeră.

Procesele tehnologice și activitatea desfășurată pe amplasament nu generează ape uzate sau alte deșeuri în stare lichidă și nu necesită realizarea unei rețele proprii de canalizare sau racordarea la o rețea existentă.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol și pot fi considerate convențional curate.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

- deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;

- deşeuri metalice feroase/neferoase care vor rezulta în principal, în urma execuţiei structurilor şi a fundaţiilor;

- deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc.);

- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor se va realiza selectiv, stocarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizarea de şantier. În incinta organizării de şantier, antreprenorul va amenaja o zonă special destinată stocării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi categoriei/tipului de deșeu generat. Zona va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Stocarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

Deșeuri rezultate în timpul executării lucrărilor de construcții și în perioada de funcționare:

| Surse de deșeuri pe etape de derulare a proiectului | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Mod de stocare | Modalitati propuse de gestionare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizare de șantier | 17 01 07 | Stocare temporară în recipienți pe amplasamentul organizării de șantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor |
| Construcția parcului fotovoltaic | 17 03 02 | Stocare temporară pe amplasament | Reutilizare la realizarea umpluturilor |
|  | 17 05 04 | Stocarea temporară pe amplasament | Reutilizare la refacerea terenurilor |
|  | 17 04 11 | Stocarea temporară in recipienti pe amplasament | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 17 04 07 | Stocarea temporară pe platforma betonata | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 01 | Stocarea temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 02 | Stocarea temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 03 | Stocarea temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
| Activități ale personalului atât în perioada de construire cât și de funcționare a parcului fotovoltaic | 20 03 01 | Se stochează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri | Se elimină prin firma de salubritate autorizată, pe bază de contract |

Notă: Orice alte deşeuri necodificate prin prezentul act de reglementare şi generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE cu modificările și completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015, ale Deciziei Comisiei 2000/532/CE codificarea ambalajelor (inclusiv a deşeurilor de ambalaje colectate separat) se va realiza pe codurile 15 01.

Codul operaţiunii de valorificare/eliminare a deşeurilor generate (R/D), se stabileşte conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023 cu modicficările și completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea operatorilor economici autorizaţi, contractanţi.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (agregate minerale) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată;

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie;

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de

construcţie;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din

cadrul organizărilor de şantier, gestionarea asigurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi;

Zgomot: în etapa de construcţie sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

Sol/subsol: în etapa de construcţie sursele potenţiale de poluare/degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

- degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţific

Proiectul propus nu se încadreaza Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul presupune utilizarea resurselor regenerabile (energia solară) pentru producerea de energie electrică. Beneficiile acestui aport energetic se vor regăsi şi în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate de la arderea combustibililor fosili pentru producere de energie electrică, ca urmare va avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Amplasamentul se află la o distanţă de aproximativ 600 m faţă de localitatea Sânmartin. Pentru proiect a fost emisă de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică Nr. 40/10.03.2022.

2. Amplasarea proiectului

Terenul propus pentru realizarea proiectului, (în suprafaţă totală de aproximativ 303,8176 ha din care suprafata parc fotovoltaic 300 ha și drumuri exploatare 3,8716 ha), este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Macea. În ceea ce priveşte distanţa faţă de zonele locuite, amplasamentul propus pentru realizarea parcului fotovoltaic se află la aproximativ 600 m Sud Est de localiatea Sânmartin.

În ceea ce priveşte localizarea obiectivului faţă de ariile naturale protejate amplasamentul proiectului se suprapune peste Poziționarea proiectului raportat la ROSCI0231- Nădab - Socodor – Vărșand   si ROSPA0015 - Câmpia Crișului Alb si Crișului Negru.

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de Urbanism aferent – utilizarea terenului este similară cu cea propusă prin proiect.

Amplasamentul  proiectului propus  are următoarele vecinătăți:

- Nord: proprietati private – terenuri agricole, canale de irigatii, localitatea Sanmartin;

- Est: proprietati private – terenuri agricole, canale de irigatii;

- Sud: proprietati private – terenuri agricole, canale de irigatii;

- Vest: proprietati private – terenuri agricole, canale de irigatii, DJ 709B.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Amplasamentul proiectului se găseşte în extravilanul Comunei Macea unde suprafaţa agricolă reprezintă mare parte din teritoriul administrativ.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: - amplasamentul supus analizei nu este desemnat, prin act legislativ, ca și ZONĂ UMEDĂ DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ (SIT RAMSAR) și nu se află situat în interiorul sau apropierea unor zone umede de importanță internațională;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest fără vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: - proiectul se suprapune peste  aria naturală protejată   ROSCI0231- Nădab - Socodor – Vărșand   si ROSPA0015 - Câmpia Crișului Alb si Crișului Negru;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – amplasamentul proiectului se află situat la o distanță de aproximativ 600 m de zona rezidențială;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Proiectul nu se regăsește în zona sau în apropierea obiectivelor încadrate ca Monumente Istorice.

În lista Monumentelor istorice pentru judetul Arad a Ministerului Culturii se identifică următoarele situri aflate la o distanta de peste 3 km fata de amplasament proiectului:

| Pozitia în lista Monumentelor Istorice județ Arad | COD LMI | DENUMIRE | LOCALITATE | ADRESA | DATARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | AR-I-s-A-0443 | Situl arheologic de la Macea | Macea | în apropierea fostului salas “Topila” |  |
| 52 | AR-I-m-B-00443.01 | Asezare | Macea | în apropierea fostului salas “Topila” | Epoca Bronzului |
| 53 | AR-I-m-B-00443.02 | Asezare | Macea | în apropierea fostului salas “Topila” | Neolitic, Cultura Tisa |
| 322 | AR-II-a-A-00626 | Ansamblul castelului Cernovici-Mac ea, azi sediu al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" | Macea | 791-792 | sec XIX |
| 323 | AR-II-a-A-00626.01 | Castelul Cernovici | Macea | 791, în centrul localităţii | 1800 -1850 -aripa stângă, cu două turnuri; 1850 -1900 - aripa dreaptă |
| 324 | AR-II-a-A-00626.02 | Clădiri anexe | Macea | 791, în centrul localităţii | 1850 -1900 |
| 325 | AR-II-a-A-00626.04 | Bazin de înot | Macea | 791, în centrul localităţii | 1850 -1900 |
| 326 | AR-II-a-A-00626.03 | Grădină cu sere | Macea | 792, în centrul localităţii | 1850 -1900 |
| 327 | AR-II-a-A-00626.05 | Parc (rezervaţie dendrologică) | Macea | 792, în centrul localităţii | 1850 -1900 |

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie proiectul va genera un disconfort temporar pentru locuitori, din cauza creşterii emisiilor de poluanţi atmosferici, a zgomotului şi vibraţiilor, a restricţiilor de trafic.

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuţie se vor lua următoarele măsuri: informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor; curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri; protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor; interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate; utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

Implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure continuarea desfăşurării vieţii comunităţilor şi activităţilor economice. În acest sens, prin implementarea proiectului, activităţile economice din zonele învecinate pot fi încurajate, proiectul având un impact pozitiv asupra economiei locale.

b) Natura impactului

Activitățile necesare pentru implementarea proiectului analizat sunt activități specifice de construcții montaj. Având în vedere caracteristicile specifice acestui tip de proiecte, în scopul coordonării și eficientizării acestora, lucrările se vor realiza etapizat, după reabilitarea drumurilor de acces către trupurile de teren pe care se execută lucrările. Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivului propus implică utilizarea unui parc divers de utilaje, organizare de şantier, depozite temporare de materiale, precum şi o concentrare temporară de efective umane. Toate aceste activităţi pot constitui surse de poluare pentru sol aer apă, şi biodiversitate.

Poluarea solului poate interveni în două etape distincte:

-  etapa de realizare a construcţiilor aferente proiectului;

-  etapa de funcționare a parcului construit pentru producerea energiei electrice.

În etapa de realizare a investiţiei se poate menţiona că pentru obiectivul propus, se prevede variante de construcţie modernă, la care generarea de deşeuri de construcţie este minimă.  Aceasta presupune un număr redus de operaţii tehnologice, cantităţi mici de materiale de construcţie clasice şi implicit cantităţi mult mai mici de deşeuri care rezultă din aceste activităţi. În acelaşi timp, suprafețele pe care se manipulează materialele de construcții sunt reduse, utilizarea modulelor prefabricate specifice acestui tip de proiect implică o perioadă redusă de realizare a obiectivului. De asemenea, personalul care execută lucrările este în număr redus. Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea planului propus implică activitatea unui parc divers de utilaje performante, organizarea de șantier este de mici dimensiuni. Ţinând cont de cele prezentate, rezultă că în faza de construcţie a parcului fotovoltaic, poluarea solului poate interveni prin degradare fizică, datorita lucărilor necesare executării fundațiilor stațiilor de transformare. În caz accidental, poluarea solului, se mai poate produce din deşeuri lichide sau solide, utilizate în activitatea de construire şi modernizare a drumurilor de acces, cât şi a construcţiei fundaţiei şi platformei de montaj a panourilor fotovoltaice. Sursele de poluanţi ai solului intervin în cea mare parte în faza de construcţii, prin excavaţii şi aport de materiale de construcţie care se fac pentru constructia fundaţiilor, pentru realizarea platformelor de montaj şi pentru realizarea sau modernizarea drumurilor de acces.

În etapa I, de construcţii – montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza construcţii uşoare tip containere pentru depozitarea unor materiale de construcţii în cantități reduse şi a unor echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă.

Se va amenaja o zonă de colectare a deşeurilor, cu zone separate pentru deșeurile menajere și deșeurile din materiale de construcții.

În etapa I, de construcţii - montaj nu există emisii de poluanți ce pot afecta solul și subsolul zonei. Modificările intervenite în calitatea și în structura solului și a subsolului datorită modernizării drumurilor existente și a realizării drumurilor suplimentare de acces, a realizării platformelor de montaj, a turnării fundațiilor (beton armat prefabricat), a realizării camerei de comandă și liniei electrice.

Poluarea solului în etapa a-II-a, în timpul desfăşurării activităţii specifice exploatării instalaţiilor de panouri fotovoltaice se poate produce cu deşeuri menajere şi deşeuri rezultate din activitatea de mentenanţă cum ar fi ambalaje de la piese de schimb sau deşeuri de produşi organici utilizate la întreţinerea instalaţilor.

Poluarea aerului poate proveni din surse mobile, respectiv mijloacele de transport, echipate cu motoare cu ardere internă ce funcţionează pe motorină şi benzină. Poluarea dată de sursele mobile are un impact redus şi prin faptul că desfăşurarea activităţii de construcţii - montaj se face în extravilanul al localităților. În ceea ce priveşte poluarea din sursele necontrolate se apreciază că la nivelul motoarelor care pot lucra în zonă nu este necesară o gospodărie de combustibil.

Biodiversitate amplasamentul proiectului se suprapune peste sit Natura 2000 ROSPA0015 - Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru iar pentru a evita, respectiv a reduce impactul negativ asupra suprafeţelor acoperite cu vegetaţie erbacee, se recomandă evitarea lucrărilor de construcţie în perioadele cu ploi, pentru a nu degrada solul prin generarea de şleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura solului şi ar împiedica reinstalarea vegetaţiei caracteristice.

c) Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul de investiţii nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului

Impactul potențial al parcului fotovoltaic propus se poate manifesta în diferitele faze de implementare ale proiectului, asupra vegetației și a faunei.

Impactul generat de construirea și funcționarea unui parc fotovoltaic nu are un impact semnificativ negativ asupra mediului. Parcurile fotovoltaice noi, folosesc piloni care se înșurubează sau se înfig în pământ, deci nu mai este nevoie de fundații sau platforme betonate. Astfel, noile parcuri fotovoltaice au un impact destul de mic asupra solului, iar dacă acestea sunt puse în terenuri arabile unde se practică o agricultură intensivă acestea vin în sprijinul conservării prin impunerea de măsuri ulterioare, aplicabile în perioada de funcționare a parcurilor fotovoltaice. Putem considera că un impact ar fi sub aceste panouri, care umbresc solul, dar și așa prin gradul de înclinare, lumina difuzează suficient de mult pentru a permite creșterea plantelor. Nu în ultimul rând, panourile solare creează un microclimat bogat în umiditate și care alături de lumina ce difuzează prin panouri poate favoriza diversitatea speciilor de plante. În timp ce biodiversitatea va beneficia de pe urma implementării proiectului, este totuși posibilă o fragmentare a habitatului prin gardurile de protecție. Pentru a minimiza un astfel de impact gardurile ar trebui să permită trecerea mamiferelor mici și să fie în același timp o barieră pentru mamiferele prădătoare (câini hoinari, vulpi, etc).

La faza de construire va fi un impact local redus, iar la faza de funcționare va fi un impact nesemnificativ.

e) Probabilitatea impactului

Proiectul nu presupune modificări legate de climă, vânturi, relief, substrat geologic, hidrologie, vegetaţie şi floră, seismicitate, factori care pot determina modificarea relaţiilor funcţiilor ecologice ale sitului Natura 2000.

Nu se vor reducere numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar prin promovarea proiectului deoarece amplasament se suprapune pe terenuri arabile unde se practică o agricultură intensivă în care se utilizează fertilizatori și pesticide.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul potențial al parcului fotovoltaic propus se poate manifesta în diferitele faze de implementare ale proiectului, asupra vegetației și a faunei.

În urma implementării proiectului, impactul ce poate fi generat este clasificat astfel:

În faza de construcție:

- pierderea de habitat sau degradarea acestuia: această formă de impact poate fi exercitată asupra tipurilor de habitate, speciilor de floră, nevertebrate, herpetofaună, păsări, mamifere și chiroptere;

- fragmentarea habitatului (garduri, drumuri de acces): această formă de impact poate fi exercitată speciilor de herpetofaună și mamifere;

- deranj/părăsirea zonei: această formă de impact poate fi exercitată speciilor de nevertebrate, păsări, mamifere și chiroptere.

În faza de operare:

- fragmentarea habitatului (garduri, drumuri de acces): această formă de impact poate fi exercitată speciilor de herpetofaună și mamifere;

- deranj/părăsirea zonei: această formă de impact poate fi exercitată speciilor de nevertebrate, păsări, mamifere și chiroptere.

În estimarea impactului potențial generat de implementarea proiectului au fost avute în vedere atât obiectivele de conservare specifice pentru care au fost declarat situl ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, precum și întreg spectrul de specii de interes conservativ identificate la nivelul amplasamentului.

Schimbarea destinației terenului din teren arabil intensiv vine în sprijinul Regulamentului Complexului de Arii Protejate Crișuri, care face referire la crearea de infrastructuri verzi care să vină în sprijinul ecosistemelor caracteristice regiunii.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectul  propus este în legatură directă cu proiectul “Racordarea Parcului Fotovoltaic Nădab 1 la SEN prin realizarea unui LES IT, MT, cablu de comunicație și construirea unei Stații electrice de racordare 400 kV”. Proiectul este un proiect de sine stătător și nu prezintă riscul de a disturba sau încetini buna dezvoltare a proiectelor comunității locale.

Pozarea cablului LES are un impact asupra mediului pe o perioadă de timp  bine delimitată, impactul local fiind de scurtă durată (doar până la îngroparea cablului).

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei

În perioada implementării proiectului

- manipularea materialelor sau a altor substanţe utilizate în tehnologii se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- amenajarea unor spaţii de stocare temporară a deşeurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar eliminarea/valorificarea acestora va fi realizată doar de firme specializate şi acreditate; stocarea deşeurilor de construcţie pe amplasament va fi pentru o perioadă cât mai scurtă;

- reducerea la minimum a intervenţiilor constructive care ar putea conduce la modificări ale nivelului freatic pe amplasament;

- în cazul unor deversări accidentale pe sol a unor substanţe poluante, se vor lua măsuri imediate de colectare, depozitare şi eliminare prin firme specializate, în caz contrar poluanţii pot ajunge în apele de suprafaţă şi în cele freatice cu deprecierea calitativă a acestora;

- lucrarile vor respecta zona de protecție a canalelor de desecare, parâului Budieru și Canalul Morilor.

În perioada funcționării parcului fotovoltaic

- nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu deoarece drumurile de incinta vor fi consolidate și reabilitate, astfel ca apa pluvială se va scurge ca și până în prezent, funcție de panta naturala a terenului către cursul de suprafață din zonă. În incinta parcului fotovoltaic nu vor fi surse de scurgeri care s-ar putea constitui în surse de poluare a cursului de suprafață sau apei subterane.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În perioada implementării proiectului

- poluarea atmosferei va fi determinată în principal de manevrarea si transportul materialelor de construcție. Emisiile de praf variază in mod substanțial de la o zi la alta, in functie de operațiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor;

- stropirea cu apă prin intermediul camioanelor cisternă a depozitelor de materiale (pământ, agregate minerale)  şi a drumurilor de acces la amplasament;

- impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;

- utilizarea unor vehicule şi utilaje performante;

- adoptarea unor proceduri pentru întreţinerea adecvată a vehiculelor şi utilajelor, respectiv  verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora şi intervenţia în vederea remedierii eventualelor disfuncţii identificate;

- se recomandă controlul stării tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la construcția parcului fotovoltaic, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie.

În perioada funcționării parcului fotovoltaic

- panourile fotovoltaice nu produc emisii în atmosferă în perioada de funcționare;

- o sursă secundara de impurificare a atmosferei o constituie gazele de eșapament de la autovehiculele care vor circula în zona (pentru intreținere). Aceste gaze nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, datorită numarului mic de acțiuni care trebuie intreprinse pentru interventiile care nu au o frecvență mare.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului/subsolului

În perioada implementării proiectului

- se vor amenaja spații de depozitare a materialelor minerale rezultate  din excavații și a celor aduse pe amplasament pentru construcție;

- se va achiziționa material absorbant, care sa poata fi utilizat în cazul unor poluări   accidentale cu produse petroliere;

- se va amenaja un spațiu pentru colectarea selectiva a deșeurilor (PET, hârtie/carton, menajere amestecate, metalice), pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele;

- refacerea învelişului de sol vegetal pe suprafeţele afectate de activitatea de şantier (acolo unde acest lucru este posibil), în special a celui îndepărtat în vederea săpării canalului în care se vor îngropa liniile de transmitere a energiei electrice către punctul de preluare;

- efectuarea transportului deseurilor în conditii de siguranta de către operatori autorizați la agenții economici specializati în valorificarea deșeurilor.

Pe perioada funcționării parcului fotovoltaic

- eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului;

- se va achiziționa material absorbant, care sa poată fi utilizat în cazul unor poluari accidentale cu uleiuri.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității conform Studiului de evaluare adecvată analizat în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (ESM) și cuprinse în Avizul de mediu nr.2/19.09.2022:

- evitarea lucrărilor de amenajare a drumurilor și montare a panourilor în perioada de cuibărit (15 aprilie – 15 iulie). Perioada 15 aprilie – 15 mai reprezintă sezonul de cuibărire pentru majoritatea speciilor de păsări. Deși impactul prognozat este unul nesemnificativ, pentru reducerea la minim a deranjului asupra speciilor de păsări (și nu numai), recomandăm evitarea lucrărilor de amenajarea a drumurilor, montarea panourilor, precum și săparea șanțurilor pentru conductorii electrici în această perioada (a lucrărilor care implică decopertare, excavare, etc);

- amenajarea drumurilor și instalarea panourilor să fie făcută în afara perioadei 15 aprilie –15 iulie;

- asigurarea permeabilității respectiv a mișcării libere a speciilor de faună. Pentru asigurarea permeabilității respectiv a deplasării speciilor de faună după construcția parcului fotovoltaic și limitarea accesului prădătorilor de dimensiuni mari (câini hoinari, vulpi), în partea inferioară a gardului, între gard și pământ să fie lăsată o fantă de 20 de cm liberă sau ochiurile gardului să aibă 20 de cm;

- asigurarea continuității biodiversității. Pentru construcția parcului fotovoltaic va fi folosită infrastructura existentă la nivelul amplasamentului (drumuri de pământ actuale).

Recomandăm păstrarea unei zone tampon între panourile fotovoltaice și gardul periferic de 7 metri, alternativ, și deasemenea se propune plantarea unor zone de vegetație arbustivă pe una din laturi sau mai multe laturi. Montarea panourilor fotovoltaice la o distanta de aproximativ 2 metri între ele și cel puțin 1,5 metri deasupra solului;

- în zonele de tampon periferice parcului fotovoltaic se propune plantarea unor zone de vegetație arbustivă pe una sau mai multe laturi.

Managementul vegetației va fi ținut sub control, prin metode tradiționale (pășunat cu oi) sau prin metode mecanice (cosit mecanic).

- vor fi interzise fertilizatorii sau ierbicidele chimice de orice fel în interiorul amplasamentului;

- vegetația poate fi menținută la un nivel optim prin pășunatul tradițional cu animale. Această activitate va fi desfășurată cu un număr de animale stabilit în urma unui studiu de bonitate al terenului și va fi interzis în perioada 01 aprilie – 30 iulie (perioada în care majoritatea speciilor de păsări au sezonul de cuibărit). Accesul câinilor de stână este strict interzis în interiorul amplasamentului. De asemenea, pășunatul va fi interzis în perioada 01 decembrie – 28 februarie;

- vegetația poate fi menținută la un nivel optim prin metode mecanizate. Această activitate se poate realiza oricând în timpul anului cu anumite restricții în perioada 01 aprilie – 30 iulie, perioadă în care cositul se va realiza „în benzi” conform unui plan stabilit cu consultantul de mediu după construcția parcului. Cositul în benzi presupune stabilirea unor fâșii foarte bine delimitate, de preferat pe direcții geografice (axa nord – sud sau est – vest), cu o lungime aproximativ egală unde cositul se va realiza alternativ la cel puțin 7 zile distanță. Exemplu: Avem 4 benzi pe direcția nord – sud, iar cositul în perioada 01 aprilie – 30 iulie al fiecărui an va fi realizat astfel:

Cositul va începe cu Fâșia 1 și Fâșia 3, la o săptămână distanță se va putea cosi Fâșia 2 și Fâșia 4.

Măsuri de diminuare a impactului asupra așezărilor umane

În perioada implementarii parcului fotovoltaic

- identificarea unor soluţii optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament în vederea diminuării tranzitului acestora prin localităţi;

- corelarea programului vehiculelor înspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe drumurile tranzitate în vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de suplimentarea semnificativă a acestuia (în special în ore de vârf);

- sistarea lucrărilor pe timpul nopţii;

- utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ necesar;

- plan eficient de management al deşeurilor, construirea unor spaţii adecvate de depozitare temporară, eliminare/valorificare prin unităţi specializate şi acreditate.

În  perioada functionării parcului fotovoltaic

- se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente în zonă.

Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului și patrimoniului

În perioada implementarii parcului fotovoltaic

- încă de la faza de proiectare a prezentului proiect s-au luat in considerație toate aspectele necesare pentru ca impactul parcului fotovoltaic asupra peisajului sa fie minim;

În perioada funcționării parcului fotovoltaic

- având in vedere ca pe perioada de funcționare a parcului nu se vor desfășura activități care să genereze un impact asupra peisajului și patrimoniul nu este necesara stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate în această etapă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări, fiind amplasat în siturile Natura 2000  ROSAC0231- Nădab - Socodor - Vărşand și ROSPA0015 - Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru. Situl are plan de management aprobat şi se află în custodia Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

# -	   impactul proiectului asupra ariilor naturale protejate pentru proiectul propus a fost analizat în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (ESM) la faza de avizare a Planului Urbanistic Zonal – „PUZ si RLU - PARC FOTOVOLTAIC NADAB 2, Extravilan localitatea Macea judeţul Arad” conform prevederilor HG 1076/2004. În cadrul procedurii SEA au fost solicitate atât memoriul de prezentare întocmit conform Ord. 19/2010, cât și Studiul de Evaluare Adecvată (studiul de evaluare adecvată are același conținut cadru atât la faza de plan cât și de proiect, iar acest document a prezentat speciile, habitatele identificate pe suprafața amplasamentului, au fost evaluate toate formele de impact care sunt susceptibile a avea impact semnificativ asupra unor specii sau habitate pentru care au fost desemnate siturile de interes comunitar din zona de impact a proiectului și măsurile de reducere a impactului negativ). În urma analizării acestora a fost emis Avizul de mediu nr. 3 din 26.09.2022 care cuprinde măsurile de reducere a impactului;

# -	având în vedere ca proiectul (faza DTAC) coincide cu planul avizat (faza PUZ), procedura EIA fiind derulată în același timp cu procedura SEA, nefiind aduse modificări de formă și/sau fond, realizarea evaluării impactului asupra mediului nu ar fi adus informații suplimentare față de evaluarea strategică de mediu efectuată la faza de plan, motiv pentru care, pentru a se evita dublarea celor două evaluări, APM Arad nu a considerat necesar a continua procedura de reglementare cu etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, respectiv solicitarea unui nou Studiu de evaluare adecvată;

# -	concluzia informațiilor furnizate la APM Arad (informații complete care cuprind și datele necesare conform adendumului la Circulara ministerului - informații în fișier Excel),  a fost că impactul potențial sau rezidual asupra ariei naturale protejate este nul sau nesemnificativ.

# Luând în considerare:

# - documentaţia depusă pentru proiect;

# - memoriul de prezentare care dezvoltă capitotul XIII din anexa nr.5E la L nr. 292/2018, corespondent prevederilor Ord. Nr.19/2010, cu modificările și completările ulterioare;

# - lista de control completată pentru etapa de încadrare  în procedura de  evaluare adecvată;

# - concluziile formulate în cadrul ședinţei CAT consemnate în Procesul verbal nr. 18466/07.12.2022;

# - Avizul nr. 40 / 24.10.2023 emis de Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad

# a rezultat că nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată în vederea emiterii actului de reglementare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Art. 48 alin. 1 lit e a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- pentru acest proiect autoritatea competentă de ape AN ”Apele Române” ABA Crișuri a emis aviz de amplasament nr. AC 1/ 17.01.2023

- pentru acest proiect autoritatea competentă de ape AN ”Apele Române” ABA Crișuri a emis prin Adresa nr. 471/IO/30.01.2023 punct de vedere în care precizează că ”pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA”- realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu are influență asupra corpurilor de apă;

- pentru acest proiect autoritatea competentă de ape AN ”Apele Române” ABA Crișuri a emis Avizul de Gospodărirea Apelor nr.C 67/03.04.2023.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- se vor respecta caracteristicile proiectului (datele tehnice) prezentate în documentația care a stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;

- se vor respecta toate punctele de vederea, actele administrative sau de reglementare emise de alte autorităţi;

Biodiversitate

# Conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare

# Art 33, alin. (1) „Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

# a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

# c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

# d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

# e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

# alin. (2) „Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin.(1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt  interzise:

# a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

# b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

# c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

# d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

# e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

# f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

# Alte condiții privind protecția biodiversității

# - interzicerea poluarii, deteriorării habitatelor, speciilor  pentru care au fost declarate siturile.

# - protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar pentru care au fost declarat siturile de importanţă comunitară;

# - interzicerea incendierii voluntare a vegetației de pe terenurile din sit;

- nu se vor arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă;

# - plantarea arborilor sau arbuştilor a unor suprafeţe, pentru a asigura locuri de cuibărire;

# - se interzice utilizarea biocidelor şi a repelenţilor acustici in perimetrele suprapuse peste ariile naturale protejate;

# - montarea de izolatori pe cablurile de înaltă tensiune pentru prevenirea electrocutării păsărilor;

# - verificarea respectării normelor de păşunat, respectiv a numărul de capete/ha şi, acolo unde va fi cazul, impunerea unor norme limitative;

# - controlul speciilor invazive, acolo unde se impune.

# - se vor respecta perioadele de migraţie şi reproducere a speciilor de interes conservativ în lunile aprilie iunie, respectiv septembrie;

- proprietarii/administratorii de terenuri din trupurile situate în ariile naturale protejate vor informa autoritaţile (administratorul ariei, ANANP, APM Arad) în cazul incidentelor cu impact negativ asupra speciilor protejate sau a habitatelor de inters conservativ;

- se va realiza amenajarea peisagistică a tuturor zonelor afectate prin lucrările de execuţie;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, terenurile afectate neutilizate vor fi aduse la starea iniţială. Se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la iniţierea lucrărilor, pentru a păstra aceleaşi calităţi structurale ale acestuia, respectiv menţinerea băncii de seminţe;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- la sfârşitul lucrărilor de construcţie, toate suprafeţele de teren afectate temporar vor fi reabilitate, astfel încât vegetaţia caracteristică zonei să se poată reinstala pe aceste trenuri;

- pentru a evita, respectiv a reduce impactul negativ asupra suprafeţelor acoperite cu vegetaţie erbacee, se recomandă evitarea lucrărilor de construcţie în perioadele cu ploi, pentru a nu degrada solul prin generarea de şleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura solului şi ar împiedica reinstalarea vegetaţiei caracteristice.

Măsuri stabilite prin Studiul de evaluare adecvată și cuprinse în Avizul de mediu nr. 3/26.09.2022:

- evitarea lucrărilor de amenajare a drumurilor și montare a panourilor în perioada de cuibărit (15 aprilie – 15 iulie). Perioada 15 aprilie – 15 mai reprezintă sezonul de cuibărire pentru majoritatea speciilor de păsări. Deși impactul prognozat este unul nesemnificativ, pentru reducerea la minim a deranjului asupra speciilor de păsări (și nu numai), recomandăm evitarea lucrărilor de amenajarea a drumurilor, montarea panourilor, precum și săparea șanțurilor pentru conductorii electrici în această perioada (a lucrărilor care implică decopertare, excavare, etc).

- amenajarea drumurilor și instalarea panourilor să fie făcută în afara perioadei 15.04 –15.07;

- asigurarea permeabilității speciilor de faună. Pentru asigurarea permeabilității speciilor de faună după construcția parcului fotovoltaic și limitarea accesului prădătorilor de dimensiuni mari (câini hoinari, vulpi), în partea inferioară a gardului, între gard și pământ să fie lăsată o fantă de 20 de cm liberă sau ochiurile gardului să aibă 20 de cm;

- asigurarea continuității biodiversității. Pentru construcția parcului fotovoltaic va fi folosită infrastructura existentă la nivelul amplasamentului (drumuri de pământ actuale).

Păstrarea unei zone tampon între panourile fotovoltaice și gardul periferic de 7 metri, alternativ, împreună cu consultantul de mediu se poate propune plantarea unor zone de vegetație arbustivă pe una din laturi sau mai multe laturi. Montarea panourilor fotovoltaice la o distanța de aproximativ 2 metri între ele și cel puțin 1,5 metri deasupra solului.

- în zonele de tampon periferice parcului fotovoltaic împreună cu consultantul de mediu se poate propune plantarea unor zone de vegetație arbustivă pe una sau mai multe laturi.

Managementul vegetației va fi ținut sub control, prin metode tradiționale (pășunat cu oi) sau prin metode mecanice (cosit mecanic);

- fertilizatorii sau ierbicidele chimice de orice fel vor fi interzise în interiorul amplasamentului;

- vegetația poate fi menținută la un nivel optim prin pășunatul tradițional cu animale; această activitate va fi desfășurată cu un număr de animale stabilit în urma unui studiu de bonitate al terenului și va fi interzis în perioada 01 aprilie – 30 iulie (perioada în care majoritatea speciilor de păsări au sezonul de cuibărit). Accesul câinilor de stână este strict interzis în interiorul amplasamentului. De asemenea, pășunatul va fi interzis în perioada 01 decembrie – 28 februarie;

- vegetația poate fi menținută la un nivel optim prin metode mecanizate. Această activitate se poate realiza oricând în timpul anului cu anumite restricții în perioada 01 aprilie – 30 iulie, perioadă în care cositul se va realiza „în benzi” conform unui plan stabilit cu consultantul de mediu după construcția parcului. Cositul în benzi presupune stabilirea unor fâșii foarte bine delimitate, de preferat pe direcții geografice (axa nord – sud sau est – vest), cu o lungime aproximativ egală unde cositul se va realiza alternativ la cel puțin 7 zile distanță. Exemplu: Avem 4 benzi pe direcția nord – sud, iar cositul în perioada 01 aprilie – 30 iulie al fiecărui an va fi realizat astfel:

Cositul va începe cu Fâșia 1 și Fâșia 3, la o săptămână distanță se va putea cosi Fâșia 2 și Fâșia 4.

# Îndeplinirea programului de monitorizare stabilit prin Avizul de mediu nr. 3/26.09.2022 este responsabilitatea titularului proiectului, iar titularul este obligat să depună anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a eliberat avizul de mediu.

# Întreaga activitate și lucrările propuse prin proiectul se vor realiza respectând prevederile stabilite prin avizul nr. 40/24.10.2023 emis de către ANANP Serviciul Teritorial Arad.

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- acoperirea autovehiculelor transportatoare încărcate cu materiale pulverulente;

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- pentru evitarea antrenării în atmosferă a prafului generat de mijloacele de transport care se deplasează pe căile de rulare va fi menţinută o umiditate corespunzătoare a acestora (cu precădere în perioadele fără precipitaţii atmosferice);

- elementele de construcţii se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzătoare mijloacelor de ridicat  şi transport din dotarea firmei de execuţie  a lucrării;

- în perimetrul fiecărei zone pentru stocarea temporară se vor stabili reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul şi supravegherea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea întreţinerii acestora;

- se va pune la dispoziţie grupuri sanitare adecvate şi eficiente pentru personalul şi forţa de muncă în locaţii adecvate de-a lungul lucrărilor. Toate toaletele vor fi ecologice şi vor fi golite regulat prin operatori economci autorizați;

- se va menţine toate toaletele într-o stare adecvată de funcţionare; toaletele vor fi prevăzute cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului şi golite regulat;

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art 17, alin 4 din OUG nr 92/2021 aprobată prin Legea nr.17/2023 cu modificările și completările ulterioare);

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a  Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu Art. 17, alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit Art. 31, alin. (1) la OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificări și completări.

Alte condiţii privind gestiunea deşeurilor

- se va evita stocarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrările de realizare a proiectului;

- pentru deşeurile generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi o va pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora, sau a unui deţinător anterior;

- stocarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se va realiza în grămezi sau containere de metal de capacitate corespunzătoare;

- deşeurile reciclabile vor fi stocate în containere metalice de capacitate în zonele libere;

- se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un container separat;

- se va păstra o evidenţă a deşeurilor livrate, pe categorii, către unităţile de valorificare/tratare;

- încărcarea deşeurilor rezultate din construcţii, în mijloacele de transport, se face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat etc.);

- la efectuarea operaţiilor de descărcare/încărcare trebuie să se evite împrăştierea deşeurilor pe sol. În caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în container, respectiv mijlocul de transport;

- toate categoriile de deşeuri periculoase şi nepericuloase vor fi predate operatorilor autorizaţi în transportul/valorificarea/eliminarea acestora. Predarea acestor deşeuri se va face în baza unor documente justificative (formulare de încărcare/descărcare respectiv expediție/transport întocmite conform prevederilor legale în vigoare (HG 1061/2008).

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formulare de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase (generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase)

- formulare de expediţie/transport conform anexei 3 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri nepericuloase generate

Organizarea de șantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Lucrarile de execuție se vor desfășura numai în limitele incintei deținute de titular și au un caracter temporar. Organizarea de șantier constă în amenajarea temporară a unui spațiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spațiu de depozitare componente parc fotovoltaic, materiale, parcare autovehicule. Locația organizării de șantier și a depozitului se găsește în proximitatea drumul judetean DJ 709B. Paza amplasamentului se va face 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Minim două persoane vor fi de paza simultan la amplasament. La intrarea principala se va găsi o gheretă. Atât intrarea cât și zona îngrădită vor avea asigurat personal de paza constant. Suprafața destinată organizării de șantier este de 30.000 mp, iar la finalizarea lucrărilor, aceasta va reveni parcului fotovoltaic, fiind completată cu panouri fotovoltaice și/sau alte echipamente considerate necesare bunei funcționări a ansamblului. De pe aceasta suprafață se va îndeparta solul fertil și vegetația existentă care va fi depozitată în vecinatatea acestei suprafete. Zona va fi nivelată și compactată și va fi acoperită cu piatră spartă.

Pentru organizarea de șantier se au în vedere următoarele:

- căile de acces: accesul spre amplasament proiectului se va realiza din drumul judetean DJ 709B, precum si de pe drumurile de exploatare existente și din drumuri noi de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare: este nevoie de utilaje de tip buldozer, de asigurarea accesului cifei de beton, a camioanelor de transport materiale de constructive;

- sursele de energie: deoarece uneltele electrice folosite în timpul șantierului sunt de mare și mic voltaj , acestea vor fi alimentate de la rețeaua electrică;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar: muncitorii vor folosi toalete ecologice vidanjabile ce vor fi inchiriate si amplasate pe amplasament, iar apa potabilă va fi adusă imbuteliată;

- grafice de execuţie a lucrărilor: lucrările vor dura aproximativ 24-36 luni;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor: toate materialele de construcție vor fi depozitate într-o zonă special amenajată și constă în realizarea unei zone pietruite, cu pietriș concasat cu o pantă de scurgere de min 2 grade; pe această platformă se vor monta containere cu funcțiunea de birouri și vestiare, pentru depunerea deșeurilor provenite din construcți, selectate pe categorii, și pentru păstrarea în siguranță a uneltelor. Tot în aceasta zonă se vor depune materialele de construcție de mari dimensiuni;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare):  transmiterea vibratiilor - nu e cazul de a se lua masuri de preventie, distanțele până la vecinătățti sunt mari;

- degajari mari de praf: se va monta perimetral o plasa pentru reținerea prafului;

- asigurarea acceselor necesare: se vor realiza drumuri de incinta provizorii, cu pământ compactat și pietris concasat;

- localizarea organizarii de santier: șantierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de șantier: impact temporar redus pe perioada executarii proiectului.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La finalizarea lucrărilor de construire a parcului fotovoltaic, pentru a reface suprafețele ocupate se vor lua următoarele măsuri:

- îndepartarea autovehiculelor si utilajelor folosite pe amplasament;

- îndepărtarea stratului de balast de pe suprafața ocupată cu organizarea de șantier;

- acoperirea suprafeței cu un strat de sol vegetal;

- renaturarea terenului cu o vegetație ierboasa autohtonă;

În cazul încetării activității se va proceda la eliminarea elementelor constructive de pe amplasament și refacerea acestuia prin aplicarea următoarelor măsuri:

- oprirea alimentării cu energiei electrice;

- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii prestabilite (unități de reciclare, etc) sau reutilizarea lor în alte locații, dacă acestea corespund din punct de vedere tehnic;

- concasarea structurilor betonate de la baza infrastructurii stațiilor de transformare și predarea unităților autorozate în vedereareutilizării;

- dezafectarea/demolarea drumurilor de acces de interior;

- dezafectarea/demolarea gardului perimetral și a porții de acces la amplasament;

- valorificarea/eliminarea corespunzătoare (conform prevederilor legale) a tuturor deșeurilor care se regăsesc pe amplasament;

- readucerea întregului amplasament la starea inițială;

- renaturarea suprafețelor cu vegetație ierboasă autohtonă.

Documentația cuprinde:

- Notificare întocmită conform Legii 292/2018;

- Certificat de Urbanism nr. 44 din 07.06.2021 (cu prelungire de valabilitate pînă la data de 07.06.2024) emis de Primăria Comunei Macea;

- Extrase de Carte Funciară eliberate de OCPI Arad – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

- Ordin de plată nr. 1 din 12.07.2021 privind achitarea tarifului de evaluare inițială;

- Certificat de înregistrare cod Unic (43088376) eliberat de ORC București;

- Plan amplasament, Planșe cu situația existentă, Planșe situația propusă;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR");

- Decizia de evaluare inițială Nr. 11633 din 03.08.2021, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform anexa 5 E din L292/2018

- Memoriu de prezentare refăcut și informații furnizate la APM ARAD, ca urmare a Circularei nr.4654/02.07.2020 transmisă de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- Ordin de plată din 14.10.2022 privind achitarea tarifului pentru etapa de încadrare;

- Lista de control (etapa de încadrare) în vederea stabilirii impactului asupra mediului;

- Lista de control  (etapa de încadrare) în vederea stabilirii impactului asupra biodiversității;

- Proces verbal nr. 18466/07.12.2022 privind consultarea Comisiei de Analiză Tehnică (etapă încadrare) în procedura de evaluare a impactului asupra mediului);

- Punct de vedere 1801/S.T.AR/17.11.2022 eliberat de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

- Aviz nr. 40/24.10.2023 emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

- Aviz de amplasament nr. AC 1/ 17.01 eliberat  de AN ”Apele Române” ABA Crișuri;

- Punct de vedere nr. 471/IO/30.01.2023 eliberat de autoritatea competentă de ape AN ”Apele Române” ABA Crișuri;

- Aviz de Gospodărirea Apelor nr.C67/03.04.2023 emis de autoritatea competentă de ape AN ”Apele Române” ABA Crișuri;

- Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică Nr. 40/10.03.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Arad;

- Punct de vedere nr............. eliberat de către Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – compartimentul Biodiversitate;

- Horărârea Consililuui Local al Comunei Macea nr. 107/20.09.2023 privind aprobarea PUZ și RLU aferent pentru Parc Fotovoltaic Nădab 2

Informarea și participarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunț privind solicitarea acordului de mediu publicat în Jurnal Arădean în 15.11.2022;

- Anunț privind solicitarea acordului de mediu  (Adresa nr. 88/15.11.2022) afișat la sediul Primăriei Comunei Macea cu nr. 11399/15.12.2022;

- Anunț privind solictarea acordului de mediu afișat la sediul titularului de proiect (Adresa nr. 89/15.11.2022 și a documentelor foto atașate);

- Anunț privind solicitarea acordului de mediu postat pe site-ul APM Arad în 11.11.2022;

- Anunț privind decizia etapei de încadrare ................................;

- Anunț privind decizia etapei de încadrare postat pe site-ul APM Arad ............;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei

prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a

respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele

de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica în scris APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu înainte de începerea activităţii, în conformitate cu Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu Anexa nr.1.

Prezenta decizie cuprinde 24 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Întocmit,

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Bogdan Ciprian