Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect 06.06.2023

Ca urmare a notificării adresată de SC PAB ROMANIA SRL cu sediul în Municipiul Arad, Zona Industrială Micălaca Est, Nr. FN județul Arad (amplasament identificat prin CF 308207 Arad, CF313921 Arad, CF313925 Arad, CF313932 Arad, CF343671 Arad), înregistrată la APM Arad cu nr. 1157/R/6037/06.04.2023 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 223/04.05.2023, înregistrate la APM Arad cu 1431/R/7421/04.05.2023; 3329/R/16535/3, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.05.2023 că proiectul “DEMOLARE CORPURI DE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI PLATFORME BETONATE, CONSTRUIRE HALĂ CU ZONĂ DEPOZITARE, HALĂ PRODUCȚIE, CORP P+E VESTIARE ANGAJAȚI ȘI CANTINĂ, ZONĂ PLATFORME DEPOZITARE MATERIALE FEROASE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI” din Municipiul Arad, Zona Industrială Micălaca Est, Nr. FN județul Arad (amplasament identificat prin CF 308207 Arad, CF313921 Arad, CF313925 Arad, CF313932 Arad, CF343671 Arad), nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluări adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul intră sub incidența anexei 2 pct. lit. a (proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale) a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, (amplasamentul proiectului nu se se află în interiorul sau vecinătatea rețelei Natura 2000);

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; (proiectul nu are legătură cu apele).

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Amplasamentul proiectului are o suprafață totală de 63.979 mp și este situat în intravilanul Municipiului Arad, în zona estică a orașului și face parte din Zona Industrială Micălaca Est (zonă cu funcțiuni mixte de tip industrial, producție și depozitare, cu anexe administrative sau servicii conexe) identificat prin următoarele extrase CF/top 308207 - suprafață 61.446 mp; CF/top 313921 - suprafață 1.644 mp; CF/top 313925 suprafață 160 mp; CF/top 313932 suprafața 372 mp; CF/top 343671 - suprafață 357 mp.

Pe parcelele aferente amplasamentului proiectului sunt identificate următoarele:

- Parcela identificată prin CF 308207 în suprafață de 61.446 mp sunt următoarele corpuri de clădire: C1 atelier confecții metalice - 760 mp; C2 cântar bascule - 133 mp; C3 – 36 mp cabină poartă: C4 atelier electricieni – 180 mp; C5 vestiar - 147 mp; C6  magazie - 471 mp; C7 atelier birou mechanic - 189 mp C8 atelier fier - 196 mp; C9 magazie material – 200 mp;  C10 atelier – 264 mp; C11 birou -136 mp; C12 cabină poartă - 10 mp; C13 cabină poartă -10 mp; C14 atelier construcții – 127 mp; C15 punct termic – 73 mp;  C16 birou laborator - 150  mp; C17 birou – 150 mp;  C18 magazii soproane - 374 mp

C19 magazine - 153 mp

- Parcela identificată prin CF 313921 în suprafață de 1.644 mp, are următoarele corpuri de clădire: C1 magazine – 552 mp.

- Parcela identificată prin CF 313932 în suprafață de 372 mp, are următoarele corpuri de clădire: C1 magazie - 372 mp

- Parcela identificată prin CF 343671 în suprafață de 357 mp este liberă de construcții.

- Parcela identificată prin CF 313925 în suprafață de 160 mp nu va suferi intervenții

În vederea realizării proiectului este necesara demolarea unor corpuri de clădire care nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional, și anume corpurile de clădire C1 din CF 313921, C1 din CF 313932, C18 si CF 19 din CF 308207, CF 17 si 18 din CF 308207 precum și platforma betonată din CF 343671, CF 313921, CF 360088.

Prin proiect se propune și construirea a trei corpuri de clădire cu regim de înălțime Parter și P+1, cu funcțiuni industriale de tip hală producție/depozitare, administrativ și corp vestiare angajați + cantină, precum și a unor platforme exterioare, acoperite sau nu, care să asigure fluxurile tehnice necesare.

Se propun spre demolare clădirile C16,C17,C18,C19/CF308207,C1/313921, C1/313932, cu suprafața totală demolată -1751 mp. Astfel suprafața totală construită rămasă în urma demolăriilor este de 2.932 mp. Construirea noilor spații din amplasament vor avea o suprafață construită la sol de 5.850 mp si suprafață construită desfășurată de 6.450 mp. Astfel, suprafața totală construită va fi de de 8.782 mp iar cea desfășurată 9.382 mp.

Aferent spațiilor de producție se vor edifica următoarele platforme betonate: platforma A acoperită cu suprafața de 1345 mp; platforma B, neacoperită cu suprafața de 1840 mp; platforma C, circulații auto între cele 2 platforme și accesul în hală  2000 mp

Totalul suprafeței de teren pentru platformele betonate propuse este de 5.185 mp.

Spatiile necesare pentru fluxurile industrial si depozitare / activități administrative (birouri, laborator, sală sedințe, etc.) și spații anexă pentru persomalul din producție (vestiare, cantină, grupuri sanitare, etc) sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

| Hală producție Funcțiune | Suprafață mp | Hală Debitare Funcțiune | Suprafață mp | Administrativ Funcțiune Parter | Suprafață mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buffer | 505 | Sablare | 485 | Laborator | 116,50 |
| Preambalare piese mici | 145 | Debitare termică | 195 | Birou proiectare | 116,50 |
| linii sudură și montaj grinzi casetate | 435 | Șanfrenmecanic | 195 | Sală ședințe | 116,50 |
| Linie automată sudură grinzi | 580 |  |  | Cantina personal | 116,50 |
| Asamblare grinzi tronsoane,inspecție/predare | 1120 |  |  | Vestiar personal | 58,50 |
| Curățare piese metalice | 185 |  |  | Casa scară | 27,50 |
| Grundurire/Vopsire | 615 |  |  | Grupuri sanitare | 33,00 |
| Uscare | 615 |  |  | Etaj |  |
|  |  |  |  | Sală ședințe | 117,75 |
|  |  |  |  | Birouri | 5 x 46,25 |
|  |  |  |  | Sală protocol | 37,50 |
|  |  |  |  | Hol | 79,25 |
|  |  |  |  | Lounge/ asteptare | 66,25 |
|  |  |  |  | Grupuri sanitare | 33,00 |

Pe amplasament se va desfășura activitatea de fabricare a construcțiilor metalice. Zona de productie cuprinde o linie complexă pentru producție elemente de structur metalică, cu două fluxuri tehnologice, cu următoarele etape:

FLUX 01 - hală debitare:. sablare. debitare termică:. șanfren mechanic;

FLUX 02- hală producție/depozitare: Buffer preansamblare piese mici Linii sudură - trei linii sudură si montaj grinzi casetate;  Linie automată sudură grinzi;  Asamblare grinzi tronsoane (inspecție/predare); Curățare, Vopsire, Uscare.

- Materia primă (tablă metalică ) se va aproviziona pe cale ferată, pe linia LFI din incinta

Amplasamentului

- Descărcarea materiei prime se va face cu ajutorul podului rulant de pe estacada, prin

manipularea colilor de tabla cu grinda magnetică.

- Materia primă se va stoca prin suprapunere pe platforma de beton de sub estacada de 25 ml x 70 ml pe o suprafata utila de 1400 mp, cantitatea de materie primă va fi intre 5000 si 8000 de tone, cantitate ce poate fi depozitată, functie de mixul dat de grosimea, dimensiunea  tablei și de înălțimea de depozitare.

- Din zona de depozitare, tabla se va introduce in clădirea de debitare și prelucrare  mecanică prin manipularea cu podul rulant echipat cu grindaă magnetică în vederea  pozitțoonării tablelor pe un conveior de 18 m lungime x 3,5 m lațime, poziționat la cca 1m de  sol.

- Tabla se va manipula pe conveior pentru a fi transmisă spre linia de sablare automată.

Sablarea tablei se va realiza cu alice metalice.  Instalatia de sablare va fi echipată cu sistem

de exhaustare și filtrare a prafului rezultat în urma sablării.

- Tabla sablată la iesirea din linia de sablare se va transporta pe conveiorul automat către  conveiorul ce deservește mașina de debitare termică unde tabla se va poziționa pe masa de debitare de 18 m x 3,2 m pentru procesul de debitare cu plasmă și eventualele procese de  găurire și frezare.

- După debitare, piesele ce nu pot fi debitate direct în șanfren prin procedeul de plasma vor manipulate cu podul rulant în zona de sanfren  mecanic (prelucrare prin frezare). Piesele vor fi apoi transportate pe un conveior care va face  legatura cu clădirea ce deservește hala de producție pentru confecții metalice.

Piesele debitate din table de diferite dimensiuni, forme geometrice si grosimi sunt manipulate cu podul rulant echipat cu grindă magnetică ce deservește zona de pregătire marfă în vederea asamblării, urmând a fi transportate pe unul din cele 3 culuare de 4 m lățime x 36 m lungime ce deservește zona de sudură si montaj, sudura va avea loc cu pistoale manuale de sudură cu tehnologie arc tip Mig/Mag ce folosește un amestec de gaze de CO2 și Azot.

- În paralel cu cele 3 linii de sudură manuală pentru grinzi casetate tip cheson va exista și o  linie automată de sudură sub flux pentru grinzi de tip I;

- Linia de sudură va fi echipată cu propriul sistem de exhaustare și filtrare a gazelor de sudură și de colectare a particulelor solide rezultate în urma procesului de filtrare;

- Grinzile, atât cele casetate tip cheson, cât și cele de tip I, cu dimesiuni de gabarit de până la

45m lungime x 2m latime x 3m înălțime vor fi manipulate fie pe platforme cu roți metalice (tip

șină de tren) fie cu podurile rulante 3 x 25 de tone (max 75 t) în vederea transportului acestora către cabina manuală de sablare cu alice metalice, (rolul cabinei de sablare este de a curăța suprafața pieselor metalice construite și a pregăti aceasta suprafață in vederea aplicării straturilor de protecție (împotriva coroziunii) de grund și vopsea, cabina de sablare manuală va avea 9m x 6m x 6m, cu doua posturi de sablare manuală situate în interiorul cabinei, cabina de sablare este echipata cu propriul sistem de exhaustare și filtrare (situat în afara halei de producție) și cu sistem de recuperare si refolosire a alicelor de sablare. Aerul exhastat de către ventilatorul tip cyclon va impinge aerul și praful rezultat în urma  sablării in bateria de elemente filtrante, iar praful si particulele solide vor fi colectate in recipienti speciali. Pardosela cabinei de sablare este de tip gratar metalic pentru recuperarea  alicelor de sablare ce sunt apoi trecute in contracurent de aer in urma indepartarii prafului si

particulelor solide

- Personalul ce operază în cabina manuală de sablare este situat în cusca metalică ce se  deplasează pe cele 3 axe X-Y-Z pentru accesul facil la piesa ce trebuie curatata.Viteza de  curățare este de aprox 15 mp /h pe fiecare post de sablare, procesul de inaintare a grinzii in

cabina de sablare fiind unul discontinuu ( in etape de cite 9m)

- Piesele cu suprafața curățată și pregătită în vederea aplicării stratului de grund protector și a stratului de vopsea (conform cerințelor clientului) vor fi transportate cu podurile rulante în zona de vopsire, unde se aplică vopsele pe baza de apa cu max 18% continut total de substanțe volatile. Vopseaua este aplicată manual prin pulverizare cu pompe  pneumatice/electrice în straturi de 250-300 microni în funcție de specificațiile tehnice.

- Zona de vopsire în suprafata de 50 m x 8 m x 10 m cu un volum de 4000 mc va fi prevazută cu un sistem de exhaustare în 4 trepte, exhaustare cu filtrare și refulare, cu recuperare de căldură și stație de preîncălzire la 30 grade a aerului refulat în zona de vopsire; exhaustorul, va fi montat extern și vehiculeaza 20.000m3/h, cele 10 zone de ventilare, câte una la fiecare 5 m, va avea 2 anemostate ce sufla aerul de sus in jos, totalul de anemostate este de 20, prevăzute fiecare cu senzor de prezență.

Parcajele și căile de acces pietonale și auto vor fi acoperite cu dale încastrare din beton vibropresat, delimitate de broduri cu panta spre spatiul verde adiacent, pentru a dirija apele pluviale. Se propun a se construii două platforme betonate pentru depozitare materiale feroase, una dintre ele în prelungirea laturii estice a clădirii propuse, cu acoperiș în continuarea învelitorii căldirii principale, din acelasi materiale si aceeasi geometrie. Cealaltă platformă se va executa perpendicular pe latura sudică a clădirii, în dreptul zonei de sablare, fară acoperiș. Ambele platforme vor fi prevăzute cu poduri rulante, dispuse pe o structura de beton prefabricat. Atât platformele betonate cât si căile de acces auto și parcajele vor fi prevăzute cu separatoare de hidrocarburi pentru colectarea și filtrarea apelor meteorice.

Prezentul proiect implică utilizarea de materii prime pentru obținerea de produse și subproduse, ca urmare a proceselor tehnologice desfășurate pe amplasament astfel:Tablă metalică - 40.000 t/an;  Oxigen - 780 Nmc/an,  Azot - 1000 Nmc/an,  Argon - 1500 Nmc/an,  Corgon - 7500 Nmc/an  Alice metalice- 195 t/an  Sârmă de sudură – 132 t/an Diluanți – 1 t/an  Grunduri – 20 t/an, Vopsele pe baza de apă cu max 20% COV – 60 /tan

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În imediata proximitate a amplasamentului operatorul economic SC PAB Romania SRL are în derulare o activitate existentă similară cu cea propusă prin proiect – activitate reglementată prin Autorizația de mediu Nr. 74 din 16.11.2018. Deasemenea în zona amplaamentului funcționează/sunt în derulare activității de producție cu specific de perlucarea lemnului – realizare matrițe pentru fabricarea ambalajelor din carton  SC PENTABOX SRL, ferme porcine – fabricare elemente beton pentru fermele de porci - HOG Slat SRL. Proiectul propus se va implementa pe un teren având categoria de folosință similară cu cea propusă, respectiv zonă industrială.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu vor fi ocupate suprafețe noi de teren, implementarea proiectului realizând-se într-un ampasament existent/edificat.

Alimentare cu apă

Se va realiza din rețeaua orașului prin intermediul unui branșament la rețeaua zonală de apă potabilă administrată de operatorul SC Companiei de Apă Arad.

Canalizare ape uzate menajere

Se va realiza prin racordarea apelor uzate menajere la rețeaua zonală administrată de operatorul SC Companiei de Apă Arad

Apele pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator d 250 l/sec şi deversate în rețeaua zonală a Companiei de Apă Arad.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la rețeaua de energie electrică din zona amplasamentului precum și în sistem propriu de producție energie electrică cu ajutorul  panourilor fotovoltaice.

Alimentare cu energie termică

Agentul termic pentru încălzire si apă caldă va fi produs într-o centrală termică proprie ce functionează pe baza de energie electrică.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de demolare sunt generate următoarele tipuri de deșeuri:

- Beton (cod 17.01.01) 7 tone;

- Amestecuri de beton (cod 17.01.07), caramizi, tigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17.01.07 . 2 tone;

- Sticlă (cod 17.02.02  1 tonăt

- Fier și oțel (cod 17.04.05 5,5 tone

- Cabluri (cod 17 04 11), altele decât cele specificate la 17.04.10 1 tonă

- Pământ și pietre (cod 17.09.04), altele decât cele specificate la 17.05.03 - 2,5 tone

- Deșeuri amestecate (cod 17.09.04) de la construcții și demolări, altele decât cele specifcate la 17.09.01 și 17.09.03  2,5 tone

- Deseuri municipale amestecate (cod 20.03.01) mc 1

Deseurile generate din etapa de demolare vor fi colectate pe platforma betonată aferentă organizării de șantier în containere metalice, puse la dispozitie de operatorul care le va gestiona. Se vor realiza astfel spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de plastic, deşeuri metalice, deșeuri de lemn, etc.); Deseurile se vor stoca în aceste containere pe categorii de deșeuri și vor fi predate în vederea getionării conform OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare. Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului). În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

În etapa de execuție sunt generate următoarele tipuri de deșeuri:

- nisip, piatră spartă, pietris, pământ cod 17.01.07. Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutură pentru alte lucrari edilitare sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deşeuri metalice deşeuri feroase care vor rezulta în principal, în urma execuţiei structurilor şi a fundaţiilor;

- deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

- deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizările de şantier;

- deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie (bucăţi de cărămizi, rigips, diverse materiale de finisaj etc.);

- deşeuri de electrozi de sudură rezultate în urma lucrărilor de sudură la elemente metalice;

- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizările de şantier. În incinta organizărilor de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Stocarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările şi completările ulterioare respectiv HG 856/2002 privind evidenția gestiunii deșeurilor. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Apa: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie (cariere, balastiere);

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de demolare/construire;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizărilor de şantier, gestionarea asugurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi;

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor de demolare / realizare a proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş,etc.) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată.

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

În etapa de funcționare

Instalația/activitatea va utiliza solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili (diluanți, grunduri, vopsele) care depășesc valorarea de consum/ de prag de 5 tone/anual prevăzute în L278/2013 anexa 7 PARTEA a 2-a, astfel că instalația/activitatea se încadrează la pct. 8 - alte tipuri de acoperire inclusiv acoperirea metalelor, astfel că operatorul are obligaţia să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalaţia este conformă cu una dintre următoarele condiţii:

a) emisiile de compuşi organici volatili din instalaţie să respecte valorile-limită de emisie în gazele reziduale şi valorile-limită pentru emisiile fugitive sau valorile-limită pentru emisiile totale, precum şi celelalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 7 părţile a 2-a şi a 3-a;

b) să aplice o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută în anexa nr. 7 partea a 5-a, cu condiţia să atingă o reducere a emisiilor echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile-limită de emisie menţionate la lit. a).

Zgomot: în etapa de demolare/construire sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

Sol/subsol: în etapa de demolare/construire sursele potenţiale de poluare/ degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

- degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

- este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.

- Riscurile pentru sănătatea umană

În etapa de demolare/construire: proiectul este amplasat în zonă industrială, zgomotul produs de utilaje in timpul realizării demolarii, va fi perceptibil doar în incinta acestuia. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot care ar putea sa aiba un impact asupra populatiei, la executia lucrărilor se vor lua o serie de măsuri tehnice și operaționale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente și utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de demolare, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- materialele rezultate din demolare vor fi depozitate controlat în zona spațiilor libere a platformei, unde nu sunt amplasate locuinte;

- modul de fragmentare a structurii în procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atât a compoziţiei structurale cât şi a posibilităţii de manipulare şi transport, astfel încât nivelul de zgomot produs la fragmentarea structurilor sa fie cat mai mic;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cât mai departe de zonele de locuit astfel încât disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- șe vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: curți construcții în intravilan zona industrială.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - zona unde se implementează proiectul are caracter industrial..

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: amplasamentul proiectului nu se află amplasat în nici una din zonele enumerate

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonele montane şi forestiere

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – amplasamentul proiectului nu se suprapune cu situri din rețeaua Natura 2000. Cea mai apropiată arie (Parcul Natural Lunca Mureșului) se află la o distanță de aproximativ 6000 m.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat lîn zona industrială Micălaca Est- zonă cu caracter industrial.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi  dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie, proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului și nu va reprezenta un risc asupra sănătății populației / pentru locuitorii din zonă.

Impactul nu este semnificativ negativ, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

- Natura impactului – posibil impact cumulat asupra factorilor de mediu pe perioada de funcţionare.

- Natura transfrontalieră a impactului – proiectul propus pentru implementare nu se regăseşte în Anexa 1 (lista activităţilor) din Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – lucrările de demolare și construire se realizează în incinta industrială, activitatea desfășurată nu generază un impact semnificativ negativ asupra mediului.

- Probabilitatea impactului – lucrările de demolare și construire se realizează în incinta industrială iar probabilitatea apariței unui impact semnificativ negativ asupra mediului este redusă.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durată de realizare a obiectivului. Luand in considerare destinatia subsecventă a terenului impactul implementării proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este negativ, generator de praf în perioada de demolare și constructie, insa pe termen lung, efectele cumulative sunt pozitive actualei folosințe a terenului.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Nu sunt în derulare alte proiecte în zona amplasamentului.

În imediata proximitate a amplasamentului operatorul economic SC PAB Romania SRL are în derulare o activitate existentă similară cu cea propusă prin proiect – activitate reglementată prin Autorizația de mediu Nr. 74 din 16.11.2018. Deasemenea în zona amplasamentului funcționează/sunt în derulare activității de producție cu specific de perlucarea lemnului – realizare matrițe pentru fabricarea ambalajelor din carton - SC PENTABOX SRL, fabricare elemente beton pentru ferme de porci - HOG Slat SRL. Proiectul propus se va implementa pe un teren având categoria de folosință similară cu cea propusă, respectiv zonă industrială.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare  deoarece acesta nu se suprapune și nu se află în vecinătatea rețelei Natura 2000 sau altă arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 sau 54 a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul nu are legătură cu apele (nu sunt prevăzute foraje de apă sau alte lucrări în legătură cu ape de suprafață).

Condiţiile de realizare a proiectului:

Condiții generale

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a disconforuluui asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua orașului;

- apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeua de canalizare menajeră a orașului;

- apele pluviale/meteorice provenite de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi şi deversate în rețeaua zonală a Companiei de Apă Arad;

-la limita incintei condiţiile de calitate ale aerului se vor încadra în prevederile STAS 12574/87 “Aer din zonele protejate” şi anume: pulberi în suspensie 0,15 mg/mc/zi şi pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună;

- nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 ,,Acustica urbană”.

În perioada de demolare/construire se va avea în vedere limitarea emisiilor de particule generate de activităţile din șantier astfel următoarele măsuri sunt necesare:

- umectare a suprafeţelor;

- acoperirea autovehiculelor transportatoare încărcate cu materiale pulverulente;                  - -  limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

- aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate, situate în afara şantierului;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante.

- stocarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se va realiza în grămezi sau containere de metal de capacitate corespunzătoare.

- deşeurile reciclabile vor fi stocate în containere metalice de capacitate în zonele libere, betonate.

Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un container separat

Elementele de construcţii se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzătoare mijloacelor de ridicat  şi transport din dotarea firmei de execuţie  a lucrării.

În perimetrul fiecărei zone pentru stocarea temporară se vor stabili reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul şi supravegherea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea întreţinerii acestora.

În situaţia identificării unor deşeuri periculoase, acestea trebuie îndepărtate imediat (dacă este posibil) de pe amplasamentul de stocare, colectate separat, în recipienti (containere) special destinate respectivei categorii de deşeuri periculoase.

Se va păstra o evidenţă a deşeurilor livrate, pe categorii, către unităţile de valorificare/tratare.

Încărcarea deşeurilor rezultate din construcţii, în mijloacele de transport, se face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat etc.).

La efectuarea operaţiilor de descărcare/încărcare trebuie să se evite împrăştierea deşeurilor pe sol. În caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în container, respectiv mijlocul de transport.

Toate categoriile de deşeuri periculoase şi nepericuloase vor fi predate operatorilor autorizaţi în transportul / valorificarea/ eliminarea acestora. Predarea acestor deşeuri se va face în baza unor documente justificative (formulare de de încărcare/descărcare respectiv expediție/transport întocmite conform prevederilor legale în vigoare HG 1061/2008).

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

Se vor anunţa autorităţile de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare;

În etapa de funcționare pentru filtrarea si reținerea emisiilor rezultate se propun următoarele:

- praful rezultat în urma procesului de sablare este absorbit prin intermediul unui ventilator  tip centrifugă care împinge aerul absorbit prin cartusele filtrante primare si apoi prin  tubulatură la setul de cartușe filtrante secundare care sunt poziționate înaintea unității de  colectare praf. Cartușele filtrante au un sistem automat de curățare pe baza de aer  comprimat, care curăță la intervale regulate elementele filtrante, praful fiind colectat în  recipienți speciali amenajati;

- gazele rezultate în urma procesului de debitare cu plasmă sunt extrase direct la sursă de  către o unitate de extracție și filtrare mobilă ce se deplasează odată cu consola de tăiere,  asigurând extragerea gazelor rezultate pe întreg procesul de tăiere;

- gazele rezultate în urma procesului de sudură sunt extrase, filtrate și apoi recirculate în hala

de producție printr-un sistem de 8 dilutere cu o capacitate totală de extracție de 72.000 mc/h, (900mc/h pentru fiecare diluter). Fiecare diluter are 8 cartușe filtrante individuale, particulele

solide rezultate în urma filtrării gazelor de sudură se colectează în recipienți special proiectați

în acest scop;

- cabina de sablare va fi echipată cu propriul sistem de exhaustare și filtrare (situat in afara halei de producție) și cu sistem de recuperare și reutilizare a alicelor de sablare. Aerul exhaustat de către ventilatorul tip cyclon va impinge aerul și praful rezultat în urma sablării în bateria de elemente filtrante, iar praful și particulele solide vor fi colectate în recipienți speciali. Pardosela cabinei de sablare este de tip gratar metalic pentru recuperarea alicelor de sablare ce sunt apoi trecute în contracurent de aer in urma indepărtării prafului și particulelor solide;

- instalatia de exhaustare aderenta incintei în care se efectueaza operatia de vopsire este  echipata cu un ventilator de exhaustare care aspira aerul viciat, încărcat cu particule de  praf. Aerul viciat astfel colectat este trecut prin mai multe etape de filtrare, fiecare cu scop bine  determinat.

- Etapa I de filtrare constă in trecerea aerului viciat printr-un filtru inertial tip labirint in  care sunt separate particulele solide mari. Elementele filtrului inerțial sunt realizate din profile metalice zincate cu durata mare de viata Particulele solide care se depun în interiorul filtrului inerțial sunt colectate mecanic și tratate ca deseu de vopsea conform fișelor tehnice ale vopselelor utilizate.

- Etapa a II-a de filtrare constă în trecerea aerului viciat prin două canale de ventilatie  cu secțiune mare în care viteza aerului de transport a particulelor solide scade foarte mult,  permitand particulelor de praf sa se depună.

Particulele solide care se depun în interiorul canalelor sunt colectate mecanic și tratate ca  deșeu.

- Etapa a III-a de filtrare constă în trecerea aerului viciat printr-o serie de panouri filtrante tip Paint Stop EU3 care rețin până la 95% din particulele solide. Utilizarea celor două etape de filtrare precedente reduce cantitatea de particule solide din aerul exhaustat astfel ca la etapa a III-a de filtrare cantitatea de deseuri este minimala, in acest fel durata de viata a elementelor filtrante este prelungita foarte mult.

- Etapa a IV-a de filtrare este conceputa ca stagiu final de filtrare si este realizată cu  cartușe filtrante clasa F9 (EN779), sau E11 (EN1822). Colectarea prafului fin de la ultima etapă de filtrare se face într-un container etans.

Condiții specifice

În conformitate cu art. 17 (alin 4 şi 7) şi art. 49 din OUG nr. 92/2021 aprobată prin L17/2023 cu modificările și completările ultrerioare:

Art. 17, alin (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Art. 17, alin (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Art. 49, alin (9) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea deşeurilor este interzisă.”

alin. (4) „Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21, „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Pentru deşeurile generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi o va pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora, sau a unui deţinător anterior.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formulare de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase (generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase)

- formulare de expediţie/transport conform anexei 3 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri nepericuloase generate

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

În conformitate cu prevederile art 59 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare

Art. 59 (1) Operatorul are obligaţia să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalaţia este conformă cu una dintre următoarele condiţii:

a) emisiile de compuşi organici volatili din instalaţie să respecte valorile-limită de emisie în gazele reziduale şi valorile-limită pentru emisiile fugitive sau valorile-limită pentru emisiile totale, precum şi celelalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 7 părţile a 2-a şi a 3-a;

b) să aplice o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută în anexa nr. 7 partea a 5-a, cu condiţia să atingă o reducere a emisiilor echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile-limită de emisie menţionate la lit. a). prin urmare titularul

proiectului va prezenta autorității de mediu (APM Arad), la verificarea condițiilor din prezenta decizie/prezentul act de reglementare soluția implementată care vizează conformare cu cerințele Legii 278/2013. Condițiile specificate rezultă din faptul că instalația/activitatea va utiliza solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili (diluanți, grunduri, vopsele) care depășesc valorarea de consum/ de prag de 5 tone/anual prevăzute în L278/2013 anexa 7 PARTEA a 2-a, astfel că instalația/activitatea se încadrează la pct. 8 - alte tipuri de acoperire inclusiv acoperirea metalelor.

În conformitate cu prevederile anexei 6 din HG 252/1996 - pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului, prin urmare prin proiect vor fi prevăzute spații verzi în suprafață de minim 12.800 mp.

În conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea 292/2018 la finalizarea proiectului se va notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Arad în vederea verificării respectării prevederilor prezentului act de reglementare/deciziei etapei de încadrare Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Documentația cuprinde:

- Notificare întocmită conform Legii 292/2018;

- Certificat de Urbanism nr. 472  din 04.04.2023 emis de Primăria Municipiului Arad;

- Ordin plată din 05.04.2023 privind achitarea tarifului de evaluarea inițială;

- Ordin de plată din 07.04.2023 achitarea tarifului privind analiza memoriului de prezentare;

- Plan de situație existent, plan de situație propus;

- Extras CarteFunciară 308207; CF 313921; CF 313932; CF 343671 eliberate de OCPI Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform anexa 5 E din L292/2018;

- Certificat de înregistrare (CUI 30846401) eliberat de ORC Arad;

- Proces verbal nr. 9115/31.05.2023 privind întrunirea Comisiei de Analiză Tehnică;

- Lista de control,

- Notificare nr. 428/26.05.2023 eliberată de DSP Arad;

Informarea și participarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunț publicat în Jurnalul Arădean din 10.05.2023 privind solicitarea acordului de mediu;

- Anunț postat pe site-ul APM Arad în 09.05.2023 privind solicitarea acordului de mediu;

- Anunț publicat în *************din privind decizia etapei de încadrare;

- Anunț postat pe site-ul APM Arad **********în privind decizia etapei de încadrare.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Decizia etapei de încadrare, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare la terminarea lucrărilor de construcții și înainte de punerea în funcțiune, titularul investiției are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Arad Arad în vederea verificării respectări condițiilor din prezenta decizie.

Decizia etapei de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie cuprinde 14 pagini și a fost emisă în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii

Adina Orăşan

Întocmit

Claudiu Bociort

Șef Serviciu

Calitatea Fctorilor de Mediu

Nicoleta Potrea