AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din **.05.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC GUZAUTO CONSTRUCT SRL cu sediul în comuna Ghioroc, FN – DJ 708C, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 402/R/1932 din 05.02.2024, și completările ulterioare înregistrate cu nr. 1235/R/6005 din 02.04.2024, nr. 1408/R/6825 din 15.04.2024 şi nr. 1794/R/8343 din 13.05.2024, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.05.2024 că proiectul „Extindere perimetru de exploatare Ghioroc Guz” propus a fi amplasat în Ghioroc, FN – CF nr. 309835, 308972, 308990, 308736, 312134 Ghioroc, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) –„cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Societatea GUZAUTO CONSTRUCT SRL doreste să extindă spre est actuala exploatare a nisipului și pietrişului din perimetrul Ghioroc Guz, pe un perimetru adiacent denumita “Ghioroc Guz Extindere 1”.

Terenul propietate, compus din CF nr. 308990, CF 308736 , CF 312134 , CF 309835 şi CF 308972, cu o suprafață totală de 43100 mp din acte, (în teren suprafața este de 43059 mp) este delimitat de urmatoarele coordonate:

| Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 521744 | 234772 |
| 2 | 521680 | 234773 |
| 3 | 521443 | 234723 |
| 4 | 521462 | 234585 |
| 5 | 521762 | 234649 |

Perimetrul exploatarii Ghioroc Guz Extindere 1 are o suprafaţă de 41979 mp.

Coordonatele perimetrului de exploatare Ghioroc Guz Extindere 1, in proiectie STEREO '70 :

| Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 521744 | 234772 |
| 2 | 521680 | 234773 |
| 3 | 521443 | 234723 |
| 4 | 521462 | 234585 |
| 5 | 521762 | 234649 |

Suprafața perimetrului de exploatare este de 41979 mp, iar cota minima de exploatare este +109.70 m.

La finalul lucrărilor de exploatare terenul va fi redat în circuitul agricol, ca teren agricol-arabil zona vetrei și teren agricol faneață zona bermei și a taluzelor, daca proprietarul nu se decide să facă altă investiție.

Caracteristici dimensionale ale exploatarii:

| Specificație | Ghioroc Guz Extindere 1 |
| --- | --- |
| Lungime medie | 306 m |
| Lățime medie | 139 m |
| Suprafață teren proprietate | 43100 mp |
| Suprafață perimetru de exploatare | 41979 mp |
| Suprafață vatră excavație după lucrări postînchidere | 34139 mp |
| Adâncime medie a excavației | 11.10 m |
| Înclinare taluzuri | 1:1 |
| Lățime berme | 4 m |
| Cota medie a terenului | 120.80 m |
| Cota fund excavație | 109.70 m |
| Cota medie nivel hidrostatic | 108.70 m |

Pentru efectuarea lucrărilor de exploatare se vor utiliza urmatoarele utilaje specifice exploatării în balastiere:

- Excavator cu cupa de 1.4mc ; pâna la 3 buc.;

- Buldozer pentru decopertarea solului vegetal;

- Autobasculante 28t – 6 buc.;

Tipul şi numǎrul utilajelor folosite se poate modifica/adapta pe parcursul exploatǎrii, după caz și dupa ritmul impus de beneficiarii produselor.

Lucrări de deschidere – cuprind ansamblul lucrărilor de realizare a accesului la perimetrul de exploatare, în cazul de faţã nu sunt necesare lucrãri de deschidere, doar intreținerea celor existente prin balastare perioadică și compactare. Accesul la fronturie de exploatare din noul perimetru se face prin drumurile de exploatare existente în perimetrul alăturat, care se vor extinde spre Est.

Toate drumurile se vor balasta cu un strat de balast după care se compactează cu un cilintru compactor vibrant.

Lucrări de pregătire – vor consta din îndepărtarea solului vegetal amestecat cu material deluvial argilos din zona de copertă, operatiune asimilată lucrărilor de descopertă. Îndepartarea acestor depozite se va face cu ajutorul buldozerelor și a excavatoarelor, solul vegetal urmând a fi împins pe laterala fronturilor cca. 30 % din volum (21270 mc) iar diferenta de 49630 mc va fi dusă la halda de sol vegetal, ce a fost amplasată în partea de NV a balastierei şi a deservit vechiul perimetru Ghioroc Guz. Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (îndepărtarea copertei) din zona de dezvoltare a balastierei însumează cca. 70900 mc.

Dimensiunile frontului de decoperta sunt:

-	Înaltime medie – cca.1,7;

-	Lățime 139 m;

-	Lungime medie 306 m;

-	Decalajul minim față de fronturile de exploatare 10 – 20 m;

-	Unghi de taluz coperta 70O;

Solul vegetal se va depozita temporar în halda de sol cca. 49630 mc și restul de 21270 mc pe pilierii de protectie, iar prin lucrarile de refacere a mediului postînchidere, o parte, se va depune pe berme și pe vatra balastierei.

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare a zăcămantului este: exploatarea zăcămantului în felii orizontale descendente, cu extragerea feliilor cu utilaje mecanice cu acțiune discontinuă (excavatoare).

Grosimea medie a utilului este de 9,40 m (maxim, de la cota medie a terenului de 120.80 m) pȃna la cota vetrei de + 109.70 m.

- treapta de descopertă sol vegetal cu o înalțime maximă de 1,70 m, va fi situată între cotele +120.80 m mdM și +119.10 m;

- treapta I de exploatare în util cu o înalțime de cca. 4.8-5 m (în medie 4.9 m ) va fi situată la cota de +114.20 mdMN;

- treapta II de exploatare în util cu o înălțime de cca. 4.5 m, va fi situată la cota de +109.70 mdM;

Cota inferioară a exploatarii se va situa la + 109.70 mdM, iar nivelul hidrostatic este situat la circa 1 m mai jos față de cota vetrei excavației, la cota circa + 108.70 mdMN, conform fisei forajului de cercetare hidrogeologică din perimetrul de exploatare “Ghioroc Guz”, judetul Arad.

Elementele treptei de exploatare sunt:

- Înaltimea unei trepte este 4.5-5 m.

- Lațimea bermei 3-4 m,

- Unghiul de taluz a treptelor în exploatare 450,

- Unghiul general de taluz 36-400.

Haldarea materialului steril

Îndepartarea copertei se va face cu ajutorul buldozerelor și a excavatoarelor, solul vegetal urmand a fi impins pe laterala fronturilor cca. 30 % din volum (21270 mc) iar diferența de 49630 mc va fi dusă la halda de sol vegetal, ce a fost amplasată în partea de NV a balastierei şi a deservit vechiul perimetru Ghioroc Guz. Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (îndepărtarea copertei) din zona de dezvoltare a balastierei însumează cca. 70900 mc.

Solul vegetal se va depozita temporar în halda de sol cca. 49630 mc și restul de 21270 mc pe pilierii de protectie, iar prin lucrările de refacere a mediului postînchidere, o parte, se va depune pe berme și pe vatra balastierei.

Suprafaţa ocupată de depozitul de sol vegetal va fi de circa 1 ha, unghi de taluz de 450 și o înalțime maxima de 8-10 m. Volumul total maxim al haldei va fi de cca. 80000 mc.

Se vor lua măsuri de colectare a apei pluviale și dirijarea ei către canalul de desecare ce drenează apele pluviale din zonă, reprezentată de canalul Matca.

Având în vedere faptul că solul vegetal utilizat pentru lucrările de refacere a mediului, în faza postînchidere va fi însămânțat cu ierburi perene pe berme și taluze, iar pe vatră se va iniția o cultură agricolă de cereale, spălarea lui de către apele pluviale va fi redusă, monitorizarea va evidenţia si va impune luarea de masuri de remediere in cazul constatarii unor ravenări sau colmatări ale rigolelor.

Activitatea de prelucrare

Nu se execută pe suprafața perimetrului temporar de exploatare, societatea va monta o stație de prelucrare lângă depozitul de sol vegetal la cca. 100 m vest de actualul perimetru pentru care APM Arad a emis Acordul de mediu nr. 1 din 23.02.2024.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă:

Nu este necesară racordarea la sistemul national de transport a energiei electrice, utilajele funcționând cu motoare termice .

Evacuarea apelor uzate - nu se utilizează apă industrială în procesul de exploatare, implicit nu va exista în perimetru o sursă de ape uzate.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În apropierea obiectivului se situează următoarele localități:

-	 la circa 2.0 km est, localitatea Ghioroc, jud. Arad;

-	 la circa 2.6 km est, localitatea Cuvin, jud. Arad;

-	 la circa 3,2 km sud, localitatea Minis, jud. Arad;

-	 la circa 5,5 km vest, localitatea Sâmbăteni, jud.Arad.

Vecinătătile imediate ale obiectivului sunt:

-	pe latura N, E și V se învecinează cu parcele de teren apartinand firmei GuzAuto Construct SRL

-	pe latura de S se învecinează cu drumul de exploatare agricola 501/32.

-	pe latura de V este perimetrul Ghioroc Guz;

Produsul minier ce se va obține este balastul neprelucrat, acesta fiind transportat la stația de sortare a societății, sau la diverși beneficiari.

Depozitele temporare de balast vor fi amplasate pe vatra treptei, în imediata apropiere a fronturilor de lucru până la încărcarea și tranportul lor.

În zonă mai există activităţi de exploatare agregate minerale dar proiectul analizat se va realiza deasupra nivelului hidrostatic.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursa minerală exploatată este nisip şi pietriş.

Perimetrul Ghioroc Guz Extindere 1 are o suprafaţă de 41979 mp, în care resursele de nisip şi pietriş sunt estimate la circa 363400 mc până la cota minimă de  exploatare de 109,70 mdN..

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deşeuri tehnologice:

- sol vegetal cod 01.01.02 – maxim 70900 mc ,

- deșeuri uleioase 1200 l/an reprezentate de: - uleiuri minerale hidraulice uzate cod 13 02 06, cantitate = 600 l/an și uleuri minerale de motor, de ungere şi de transmisie uzate, cod 13 02 06, cantitate = 600 l/an

- alte deşeuri :

- anvelope uzate – cod 16 01 03 ; cantitate = 14 buc/an

- fier vechi – cod 20 01 40 (piese uzate metalice ); cantitate = 300 kg/an (valorificat de firma care face mentenanța utilajelor )

- deşeuri menajere – cod 20 03.01 (alte fracţii nespecificate) cantitate = 1100 kg/an

Deșeurile de anvelope, uleiuri, deșeuri metalice se elimină de către firmele cu care SC GUZAUTO CONSTRUCT SRL are contracte de mentenanță utilaje.

Deșeurile menajere se vor depozita în pubele. Acestea vor fi opertorului de salubritate, pe bază de contract.

e)Poluarea şi alte efecte negative

Impactul asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) nu este semnificativ negativ având în vedere următoarele:

- excavarea se va realiza deasupra nivelului hidrostatic;

- excavaţia va afecta pe perioada de funcționare solul vegetal, care va fi îndepartat de pe zona treptelor de exploatare. În perioada postînchidere zona excavaţiei va fi solificată iar terenul va fi adus la o formă care să permită reutilizarea acestuia.

- efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului. Nu vor interveni modificări semnificative în calitatea aerului.

Conform informaţiilor furnizate în documentaţia depusă la APM Arad, activităţile din perimetru nu afectează factorii de mediu şi populaţia deoarece:

- distanţa până la localitatea Ghioroc este de cca. 2 Km şi de cca. 2,6 Km faţă de localitatea Cuvin;

- pe perioadele caniculare drumul de acces înspre și dispre balastieră, precum și în organizarea de șantier se va umecta pentru a prevenii (în timpul transportului)  răspândirea de praf în atmosferă;

- transportul se efectuează doar în afara localităţilor;

- lucrările de exploatare vor fi efectuate deasupra nivelului hidrostatic;

- excavaţia va afecta solul vegetal, pe perioada de functionare, care va fi îndepartat de pe zona treptelor de exploatare. În perioada postînchidere zona excavaţiei va fi solificată iar terenul va fi adus la o formă care să permită reutilizarea acestuia.

f)Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscurile potenţiale ce pot decurge ca urmare a realizării obiectivului de investiţii, sunt:

- risc de poluare accidentală ca urmare a pierderilor de produse petroliere, depozitare necontrolată a deșeurilor. Pentru prevenirea acestui risc se păstrează utilajele în stare bună de funcționare și cu revizii tehnice la zi, precum și depozitarea deșeurilor în locuri stabilite;

- risc de producere a unor accidente de muncă, din cauza exploatării necorespunzătoare a utilajelor.

Contribuţia la schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră, pe perioada execuției investiţiei va avea impact negativ nesemnificativ.

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 26/12.07.2023 emis de Primăria comunei Ghioroc, folosinţa actuală a terenului este teren arabil în extravilan.

Direcția pentru Agricultură Județeană Arad a emis Decizia nr. 29579/27.12.2023 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafața totală de 43.100 mp.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

În cadrul perimetrului temporar de exploatare "GHIOROC GUZ EXTINDERE 1”' nu s-au omologat rezerve, resursa de nisip și pietriș fiind calculată prin metoda blocurilor geologice delimitate de două suprafețe orizontale, una situată la cota medie a terenului și a doua suprafață este situată la cota minima de exploatare adica +109.70 m. Pierderile totale fiind estimate la 1% adica cca. 3600 mc.

Estimarea volumului de resurse identificate, s-a făcut pe baza urmatoarelor considerente:

- caracteristicile calitative ale substanței minerale utile sunt cunoscute din exploatările anterioare din apropiere;

- adâncimea maximă (cota de baza) a resurselor exploatabile propusă, este cota +109.70  m cu 1 m deasupra nivelului hidrostatic.

Resursele calculate sunt de 363400 mc.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - zonele costiere şi mediul marin;

Conform Avizului de gospodărire a apelor nr. C46/27.03.2024 emis de AN Apele Romane ABA Crișuri perimetrul de exploatare se situează în bazinul colector al corpului de apă de suprafață: ROEW3.1.39.10_B1, Matca – capt. din der. Matca – vărs. în Cigher. Corpul de apă are potențial ecologic moderat și stare chimică bună. Distanța cea mai mică față de albia cursului va fi de min. 50 m.

Conform adresei nr. 3.243/IO/11.03.2024 emisă de AN Apele Romane ABA Crișuri prin proiect nu se aduce atingere corpurilor de apă şi nu este necesară elaborarea SEICA.

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international

Nu sunt prezente arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional în zona de implementare a proiectului.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare

Nu sunt prezente arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional în zona de implementare a proiectului.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei

În zona de implementare a proiectul propus și în vecinătatea acesteia nu există zone cu densitate mare a populției, distanța până la zona de locuințe este de cca. 2 Km

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt identificate.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În cea mai mare parte, zona de maximă influentă a emisiilor de poluanți va fi zona balatierei și cea strict adiacentă. În apropierea localităților Ghioroc și Cuvin, aflate la cca. 2 km  - 2,6 km față de perimetrul de exploatare, influența acestor poluanți asupra calității aerului va fi minoră sau, cel mai probabil, nu va exista. Populația localităților respective nu va fi afectata de emisiile în aer produse de activitatea de extracție din cadrul perimetrului.

- Natura impactului

Natura impactului produs asupra mediului de implementarea proiectului va fi:

- impact direct, care se va datora emisiilor temporare (8 ore pe zi, cca. 10 luni) de pulberi, gaze de eșapament, zgomot lși creșterii turbidității apei râului, în limitele admise de legislația în vigoare;

- impact indirect, care se va datora imisiilor (pulberi, gaze de eșapament și zgomot, eventuale scurgeri accidentale, creșterea turbidității apei râului);

- impact temporar, care se manifestă doar în perioda de excavare a agregatelor minerale (creșterea turbidității apei râului în timpul executării lucrărilor de excavare, zgomotul produs de utilaje și mijloacele de transport, emisiile de gaze de eșapament și pulberi în suspensie);

- impact reversibil - impactul produs de implementare proiectului este reversibil, inclusiv regenerarea acumulării de aluviuni, constituite din agregate minerale.

- Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă conform celor menţionate la pct. 1 şi 2.

- Probabilitatea impactului - redusă

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - redusă

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Perimetrul de exploatare al balastierei creaza efecte locale temporare asupra factorilor de mediu şi asupra habitatelor şi speciilor, fără a crea vreun efect cumulativ din acest puncte de vedere;

In ceea ce priveste amplificarea efectelor precum cele de perturbare, fragmentare sau de bariera, pe care fiecare proiect, luat separat, l-ar putea avea în oarecare măsură, se observa că distanţele dintre locaţiile respective (cca. 2 km fata de Ghioroc), dar şi „acoperirea terenului”, fac să nu existe efecte cumulative.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Lucrările prevăzute se vor desfășura numai pe suprafețele destinate (perimterul aprobat), cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafețe suplimentare de teren. Pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea vehiculelor şi utilajelor aflate în stare bună de funcţionare.

Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia şi factorii de mediu.

Măsuri de evitare a impactului:

- se va asigura, respecta graficul de lucrări;

- se vor utiliza suprafeţele de teren alocate lucrărilor astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare, pentru a se proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

- nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul balatierei nu este situat în arie naturală protejată de interes comunitar, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, alin (1) lit. f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.

Pentru acest proiect Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri a emis:

- adresa nr. 3.243/IO/11.03.2024 în care se precizează că ”pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA”.

- Avizul de gospodărire a apelor nr. C46/27.03.2024 pentru proiectul “Extindere perimetru de exploatare Ghioroc Guz, prin exploatare temporară agregate minerale din perimetrul Ghioroc Guz Extindere 1”.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus;

- se vor anunţa autorităţile pentru protecţia mediului sau, după caz, celelalte autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi se va acţiona pentru refacerea acestuia;

- este interzisă executarea activităţilor de exploatare agregate minerale în afara perimetrului reglementat, precum şi în afara perimetrului instituit de ANRM, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care prin modul de desfăşurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zăcămintelor;

- se vor respecta prevederile tuturor actelor administrative/actelor de reglementare emise de A.N. Apele Române, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi alte autoritaţi;

- se va efectua remedierea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral. În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere;

- la efectuarea lucrărilor de refacere a mediului în perimetrul de exploatare este interzisă îngroparea deşeurilor de orice fel;

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Se vor respecta următorii pilieri de siguranţă:

- min. 50 m de limita albiei minore a canalului Matca;

- min. 5 m față de terenurile particulare învecinate și drumurile de exploatare;

- min. 1 m deasupra nivelului hidrostatic (al pânzei freatice) pe toată suprafața perimetrului de exploatare;

a) Protecţia calităţii apelor:

Pentru diminuarea impactului asupra apelor de suprafaţă se stabilesc următoarele măsuri:

- respectarea pantei bermelor de lucru, care asigură reducerea vitezei de circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate;

- respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz;

- nu se va spăla utilajele în incinta exploatări;

Va fi utilzată o toaletă ecologică

Monitorizarea calităţii apelor

- vor fi realizate 2 foraje de monitorizare a calităţii apei subterane (unul amonte şi unul aval pe direcţia de curgere a apei subterane) fiind monitorizaţi următorii indicatori: pH şi produse petroliere.

Monitorizarea se va realiza  înainte de începerea execuţiei excavaţiilor de nisip şi pietriş pentru evidenţierea parametrilor calitativi şi cantitativi ai pânzei freatice.

b) Protecţia calităţii aerului:

- lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişurilor se vor realiza numai în perimetrul aprobat;

- respectarea tehnologiei de execuţie/exploatare proiectata/aprobată;

- limitarea poluării aerului cu particule în suspensie sau sedimentabile, prin umectarea materialului dislocat din frontul de lucru și a celui introdus în stația de sortare/apa din surse autorizate (dacă va fi necesar);

- umectarea drumurilor tehnologice și a întregii organizării ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, anotimp etc.;

- utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile de exploatare;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Circulaţia auto se va face pe drumurile existente, cu aprobarea administraţiei locale, fără a se produce pierderi de agregate minerale pe carosabil. Porţiunea de drum de acces balastrat se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului.

Exploatarea şi transportul agregatelor minerale se vor efectua fără a se aduce prejudicii factorilor de mediu, populaţiei şi biodiversităţii.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se va respecta tehnologia de lucru prevăzută prin proiectul tehnic;

- nivelarea bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate;

- se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

- îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante;

- periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de încadrare a lucrărilor în teren;

- urmărirea activităţii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform legislatiei în vigoare;

- impactul asupra solului şi subsolului se va reduce prin folosirea cât mai raţională a suprafeţei, a căilor de acces şi a locurilor de depozitare a deşeurilor;

- eliminarea poluării solului cu carburanţi şi lubrifianţi se va face prin alimentarea utilajelor în locuri special amenajate;

- fronturile de lucru active şi inactive - vor fi în permanenţă curăţate pe perioada de exploatare, respectiv până la declanşarea etapei de închidere finală;

- pentru solul vegetal, ce acoperă zonele afectate de activitatea de exploatare se vor lua măsuri de protejare, după realizarea lucrărilor de descopertare, prin recuperarea şi conservarea acestuia, scopul final fiind aducerea terenului la o geometrie care să permită atilizarea acestuia pentru folosință care să corespundă funcțiunii de teren neproductiv pe care o are terenul.

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate pe categorii (tipuri de deşeuri) în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate pentru transport şi valorificarea/eliminarea acestor deşeuri;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din activitate precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

Se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

Se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

Solul vegetal se va depozita temporar în halda de sol cca. 49630 mc și restul de 21270 mc pe pilierii de protectie, iar prin lucrările de refacere a mediului postînchidere, o parte, se va depune pe berme și pe vatra balastierei.

Suprafaţa ocupată de depozitul de sol vegetal va fi de circa 1 ha, unghi de taluz de 450 și o înalțime maxima de 8-10 m. Volumul total maxim al haldei va fi de cca. 80000 mc.

Având în vedere faptul că solul vegetal utilizat pentru lucrările de refacere a mediului, în faza postînchidere va fi însămânțat cu ierburi perene pe berme și taluze, iar pe vatră se va iniția o cultură agricolă de cereale.

Lucrările de refacere a mediului se vor realiza etapizat - anual. În acest sens se va face o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului în funcţie de programul lucrărilor miniere, avându-se în vedere realizarea anuală a acestora, astfel încât în ultimul an de exploatare să rămână nerealizate doar acele lucrări care nu pot fi executate din cauza desfăşurării activităţii de exploatare. Beneficiarul proiectului va stabili etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului, cu detalierea activităţilor specifice pentru fiecare etapă.

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de investiţie:

După terminarea lucrărilor de exploatare sau în cazul sistării activităţii, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi aducerea terenului la o geometrie/formă care să permită utilizarea acestuia pentru o folosință care să corespundă funcțiunii de teren neproductiv.

La încetarea activităţii de excavare a copertei și a nisipurilor şi pietrişurilor din perimetru până la 1 m deasupra nivelului hidrostatic, titularul de activitate va efectua toate lucrările necesare de refacere a mediului și de amenajare a zonelor excavate și a zonei în care a fost organizarea de șantier, în așa fel încât terenul să fie aduse cât mai aproape de forma inițială.

Aceste lucrări vor consta, în principal, din:

- îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi materiale auxiliare;

- predarea tuturor deşeurilor de pe amplasament la unităţi autorizate;

- demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de şantier;

- relizarea stabilităţii geometrice a terenului şi a unei configuraţii adecvate, pentru aducerea zonei la o geometrie care să permită utilizarea acestuia pentru o folosință - însămânțat cu ierburi perene pe berme și taluze, iar pe vatră se va iniția o cultură agricolă de cereale;

Solul vegetal și sterilul îndepărtat de pe suprafaţa perimetrului va fi folosit pentru lucrările de refacere a mediului.

Măsuri privind executarea lucrărilor de refacere a mediului:

Persoanele fizice sau juridice care prospectează sau exploatează resursele solului au următoarele obligaţii, conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului:

Art. 94, alin (1)

a) să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

b) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau, dupa caz, celelalte autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia;

Art. 68, „Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:

- să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;

- să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional;

- să respecte orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu;”

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare a mediului în perimetrul exploatare.

Acestea se vor realiza pentru perioade de timp, în funcţie de evoluţia şi condiţiile rezultate ca urmare a activităţilor miniere. În cadrul acestor perioade se stabilesc etape anuale de realizare a lucrărilor pentru refacerea mediului, în volume fizice şi valorice, care vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

Documentaţiile întocmite - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului vor fi realizate şi supuse analizei şi avizării conform prevederilor legale în viguare.

Obligaţii titularului de proiect/activitate conform legislaţiei în vigoare:

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul constatării realizării tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabilii necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii cât şi postânchidere.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinului nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinului nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Ordinului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- Ordinului nr. 2.042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţ privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat în ziarul “Jurnal Arădean” din 11.04.2024,

- anunţ privind depunerea solicitării acordului de mediu postat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro) – în data de 09.04.2024;

- anunţ privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnal Arădean” din 13.04.2024;

- anunţ privind decizia etapei de încadrare postat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro) – în data de **.05.2024.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenţia de realizare a proiectului, înregistrată la APM Arad cu nr. 402/R/1932 din 05.02.2024;

- Certificat de Înregistrare (CUI) nr. 4673 din data de 26.11.2009 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat de Urbanism nr. 26/12.07.2023, eliberat de Primăria comunei Ghioroc;

- Extrase de Carte Funciară pentru Informare nr. 308972, 308990, 312134, 308736, 309835 Ghioroc eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Lipova;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Fişa de localizare a perimetrului temporar de exploatare;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR"), dată de reprezentantul societății în data de 05.02.2024;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al beneficiarului serviciului public, SC GUZAUTO CONSTRUCT SRL, dat de reprezentantul societății în data de 05.02.2024;

- Decizia de evaluare inițială nr.2123 din 08.02.2024 emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Adresă nr. 3.243/IO/11.03.2024 emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri în care se precizează că pentru proiect  nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C46/27.03.2024, emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri;

- Punct de vedere nr. 2666/15.04.2024, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 8114/11.04.2024, emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Arad;

- Decizie nr. 29579/27.12.2023 emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Arad    aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafața totală de 43.100 mp;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii), „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii de exploatare.

Prezenta decizie cuprinde 12 pagini şi a fost redactată în două exemplare originale.

# Director Executiv

# Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Husăraş Emil

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Câlb Cătălin