Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ******* din **.01.2022

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, cu sediul în Arad, Centura Nord – CET, FN, judeţul Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 14071/2391/R din 23.09.2021, cu completările înregistrate la nr. 15787 din 25.10.2021, nr. 16567/2967/R din 04.11.2021, nr. 17664/3214/R din 22.11.2021, nr. 19153/3553/R din 16.12.2021, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul “Realizare foraje apă nepotabilă”– titular FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, propus a fi realizat în Arad, Centura Nord – CET, FN, judeţul Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 2, lit. d – foraje de adâncime, alin 3) foraje pentru alimentarea cu apă;

-  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin proiect se propune execuţia a 6 foraje:

- F 1 și F 2 cu adancimea H = 18 m fiecare pentru alimentare cu apă nepotabilă (forajul F 1 va avea și rol de  monitorizare),

- F 3, F 4 și F 6 foraje de monitorizare, cu adâncimea de 10 m fiecare;

- F 5 foraj de monitorizare, va avea o adâncime de 30 m, cu scopul de a urmări calitatea apei din al doilea strat freatic.

Forajul F 1 Forajul se va definitiva cu o coloana unica din PVC 115 mm (diametrul interior), prevazuta cu fante în dreptul stratelor acvifere captate (-3,00 – 15,00 m).

Se vor capta stratele acvifere cantonate pe intervalul 3-15 m (aproximativ 1 strat). În jurul coloanei filtrante se va introduce material filtrant (pietriș margaritar 3-5 mm) cu pompa mammouth acționată de compresor în circuitul descendent al fluidului de foraj. În continuare se va introduce argilă, iar intervalul 0,0-2,0 m se cimentează.

Dupa introducerea materialului filtrant se vor executa operatiuni de spălare, deznisipare-decolmatare a stratelor captate, ascendent-descendent, pe fiecare interval captat în parte până la limpezirea completă a apei.

La limpezirea apei se vor executa pompări experimentale cu măsurători ale nivelului hidrostatic, nivelului hidrodinamic si debitului, necesare la determinarea debitului admisibil de exploatare, tipului de pompă ce va echipa forajul și a adâncimii de imersie a pompei.

Pentru pomparea apei din foraj se propune folosirea unei pompe submersibile.

Forajul F 2 Forajul se va definitiva cu o coloana unica din PVC 115 mm, prevazuta cu fante în dreptul stratelor acvifere captate (-4,00 – 16,00 m). Raza de influenta a pompării forajului F 2 va fi de circa 55 m.

Se vor capta stratele acvifere cantonate pe intervalul 4-16 m (aproximativ 1 strat). În jurul coloanei filtrante se va introduce material filtrant (pietriș margaritar 3-5 mm) cu pompa mammouth acționată de compresor în circuitul descendent al fluidului de foraj. În continuare se va introduce argilă, iar intervalul 0,0-2,0 m se cimentează.

După introducerea materialului filtrant se vor executa operatiuni de spălare, deznisipare-decolmatare a stratelor captate, ascendent-descendent, pe fiecare interval captat în parte până la limpezirea completă a apei.

La limpezirea apei se vor executa pompări experimentale cu măsurători ale nivelului hidrostatic, nivelului hidrodinamic si debitului, necesare la determinarea debitului admisibil de exploatare, tipului de pompă ce va echipa forajul și a adâncimii de imersie a pompei.

Pentru pomparea apei din foraj se propune folosirea unei pompe submersibile.

Monitorizarea sistematica a impactului asupra mediului freatic subteran din zona amplasamentului va fi posibila prin executia a cinci foraje piezometrice de observatii ecologice, notate cu F 1, F 3, F 4, F 5 și F 6.

Descriere foraje:

Put forat: F 1

- Adancime recomandata 18 m;

- Apa subterana NH = - 3,00 m

- Debit 6,7 l/s;

- Scop: alimentare cu apă nepotabilă și monitorizare;

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 115 mm;

Put forat: F 2

- Adancime recomandata 18 m;

- Scop: alimentare cu apă nepotabilă;

- Debit 6,7 l/s, raza de influenta a pompării forajului F 2 va fi de circa 55 m.

- Apa subterana NH = - 2,40 m

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 115 mm;

Put forat: F 3

- Adancime recomandata 10 m;

- Scop: monitorizare

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 80 mm;

Put forat: F 4

- Adancime recomandata 10 m;

- Scop: monitorizare

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 80 mm;

Put forat: F 5

- Adancime recomandata 30 m, pentru a intercepta și al doilea strat freatic;

- Scop: monitorizare

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 115 mm;

Put forat: F 6

- Adancime recomandata 10 m;

- Scop: monitorizare

- Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC 80 mm;

La suprafata fiecare put de observatie va fi echipat cu capac de acces din PVC pe un protector metalic (sau PVC) suprateran, fixat pe o placa de beton.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Zona studiată este situată în unitatea administrativă teritorială a Municipiului Arad, la limita Nordică a UAT Arad, în direcția Zimandu Nou. Terenul studiat este situat în imediata vecinătate a Depozitului ecologic de deșeuri FCC existent și a depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad.

Forajele sunt necesare în vederea realizării lucrărilor prevăzute în P.U.Z. – ZONĂ ADMINISTRARE DEȘEURI-FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL ARAD” pentru care APM Arad a emis Avizul de mediu nr. 4 din 30.07.2020, PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 403/09.10.2020”,

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 217 din 28.10.2021 emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş debitul de apă capabil însumat al forajelor F1 şi F2 va fi de cca 13 l/s.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectului:

- detritus de la forare şi apă cu nisip din procesele de decolmatare/deznisipare a forajelor; – cantităţi variabile -  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se cu prioritate valorificarea acestora.

Depozitarea finală a deşeurilor se realizează în funcţie de natura deşeurilor generate.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG nr. 92/2011.

- Poluarea şi alte efecte negative – nu este cazul

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: conform Certificat de urbanism nr. 970/20.05.2021, Regimul juridic – intravilan, fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 403/09.10.2020 Planul Urbanistic Zonal – ZONĂ ADMINISTRARE DEȘEURI-FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL ARAD” în suprafaţa de 5000 mp.

Regimul economic: teren neîmprejmuit.

Coordonatele STEREO 1970 ale forajelor

| Foraj pct | X[m] | Y[m] | Z[m] |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 533010,3 | 217988,6 | 108,36 |
| F2 | 532905,6 | 217927,7 | 108,1 |
| F3 | 532754,9 | 217965,6 | 106,7 |
| F4 | 532683,8 | 218152,9 | 106,97 |
| F5 | 532657,7 | 218633,8 | 107,2 |
| F6 | 532788,7 | 218576,2 | 108,71 |

Amplasarea forajelor piezometrice (puţuri de observaţii ecologice) se va face:

- F1 in partea de nord a parcelei cu numar cadastral 356278;

- F3 in partea sud-vestica a parcelei cu numar cadastral 356278;

- F4 in partea de sud a parcelei cu numar cadastral 356278;

- F5 in partea de sud-estica a parcelei cu numar cadastral 356278;

- F6 in partea nord-estica a parcelei cu numar cadastral 356278;

# Zona delimitată de coordonate se află:

- pe corpul de apă subteran freatic Conul Mureșului (Pleistocen superior-Holocen) – cod ROMU20;

- pe corpul de apă subteran de adâncime Conul aluvial al Mureșului (Pleistocen inferior-mediu) – cod ROMU22;

- la o distanță de aproximativ 1 km față de corpul de apă de suprafață Ier, cod RORW4.4_B1.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umedă;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu se află în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – apele freatice din zonă sunt monitorizate;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul, proiectul este situat la o distanţă de cca 2,5 km de locuinţe;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje şi situri importante.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – nu este cazul, proiectul se va implementa în municipiul Arad, la cca 2,5 km de intravilan,

- Natura impactului: relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere Amplasamentul propus se află la o distanţă de peste 35 km faţă de graniţa cu Ungaria;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;

- Probabilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anterior; impact redus pe perioada derulării lucrărilor de construcţie şi funcţionare.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – cf pct 1 b);

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului şi apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Investiţia menţionată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, alin 1) litera j) lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidromecanice, borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătura cu apele şi k) lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei.

- conform  adresei nr. 21483/RMC/31.588/15.10.2021 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informaţiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, A.B.A. Mureş decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA deoarece proiectul nu aduce atingere corpurilor de apă.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

În perioada de construire

În perioada de construire:

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- în cazul producerii unor poluări accidentale, terenul va fi curăţat înainte de închiderea găurilor de foraj;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de şantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potenţial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanţi);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren,

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu,

- se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;

În perioada de funcţionare:

Monitorizarea calităţii apelor freatice:

Scopul forajelor F1, F3, F4, F5 şi F6 fiind acela de observaţie şi monitorizare a calităţii apelor freatice din zona viitorului depozit de deşeuri (depozit extins), se impune ca după finalizarea lucrărilor de execuţie să fie recoltate şi analizate probe de apă. Prima probă de apă recoltată şi analizată va fi considerată proba de referinţă.

Se vor analiza următorii indicatori: nivelul apei freatice, azot amoniacal (NH4+), azotiţi (NO2-), cloruri, sulfaţi (SO42-), fosfaţi (PO4-), substanţe active din pesticide, inclusiv metaboliţi, produşi de degradare şi de reacţie relevanţi, azotaţi (NO3-), pH, arsen (As2+), cadmiu (Cd2+), plumb (Pb2+), reziduu filtrat la 105oC.

Se vor respecta prevederile.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu mo

dificările şi completările ulterioare,

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Documentaţia conţine:

- Notificare elaborată de LOCAL DESIGN PROJECT SRL,

- Certificat de urbanism nr. 970/20.05.2021 eliberat de Primăria Municipiului Arad,

- Extras de carte funciară din CF nr. 356278-Arad eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad,

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 403/09.10.2020 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Zonă Administrare Deșeuri-FCC Environment Romania Srl Arad”;

- Studiu hidrogeologic preliminar privind posibilităţile de alimentare cu apă în scop nepotabil din sursa subterană a investiţiei Zonă Administrare Deșeuri, elaborat de AN Apele Române – Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

- Studiu hidrogeologic privind realizare foraje apă nepotabilă pentru investiţia PUZ-Zonă Administrare Deșeuri, elaborat de GeoSond SRL;

- Plan de încadrare în zonă; Plan cadastral; Plan de situaţie, Reglementări edilitare; Plan de situaţie;

- Ordin de plată nr. 557/20.09.2021 privind tariful aferent evaluării iniţiale a solicitării,

- Decizia etapei de evaluare initială nr. 14517/01.10.2021 eliberată de A.P.M. Arad,

- Memoriu de prezentare elaborat de LOCAL DESIGN PROJECT SRL,

- Aviz de amplasament favorabil emis sub nr. 08819832 din 11.10.2021 de E-Distribuţia Banat SA

- Ordin de plată nr. 667/03.11.2021 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului,

- Punct de vedere emis sub nr. ad. 87.071/Z2/23.11.2021 de Municipiul Arad;

- Proces verbal nr. 18556/08.12.2021 întocmit în cadrul şedinţei CAT,

- Lista de control pentru etapa de încadrare,

- Adresa nr. 21483/RCM/31.588/15.10.2021 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – A.B.A. Mureş (prin care se comunică că s-a depus solicitarea de emitere a avizului de gospodărire a apelor),

- Punct de vedere nr. 21483/RCM/31.588/15.10.2021 eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – A.B.A. Mureş (prin care se comunică decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA),

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 217 din 28.10.2021 eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – A.B.A. Mureş,

- Aviz tehnic ANIF emis sub nr. 201/29.09.2021 de ANIF-Filiala teritorială de IF Arad;

- Acord eliberat sub nr. 20279 din 20.10.2021 eliberat de Compania de Apă Arad SA;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 607/05.10.2021 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad,

- Anunţ (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 19.11.2021) şi pe pagina de internet a titularului;

- Anunţ (APM)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 11.11.2021).

- Anunţ (titular)  privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 14.12.2021), pe pagina de internet a titularului şi la Primăria Municipiului Arad (nr. 94179/13.12.2021;

- Anunţ (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 23.12.2021).

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Arad.Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului şi conţine 7 pagini.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Întocmit Şef Serviciu A.A.A. Adina Orăşan

Sef birou C.F.M. Nicoleta Potrea