Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.xx.2022

PROIECT

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL, cu sediul în Sântana, Calea Hammerer, nr. 5, judeţul Arad,  înregistrată la APM Arad cu nr. 16102/2837/R din 28.10.2021,  în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului - APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică, că proiectul “Extindere hala C7 pentru montare cuptor MF3 – cuptor topire nr. 3” propus a fi realizat în Sântana, Calea Hammerer, nr. 5, judeţul Arad

se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă sau a evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 4, litera d) instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, inclusiv a produselor recuperate - rafinare, turnare în forme etc coroborat cu 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul se încadrează în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct 2.5. Prelucrarea metalelor neferoase, litera b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

- conform Legii nr. 292/2018: Art 7

- paragraful (1) “Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

- paragraful (5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează cu respectarea dispoziţiilor respectivului act normativ şi împreună cu documentaţia specifică ce vizează prevenirea şi controlul integrat al poluării stau la baza obţinerii autorizaţiei integrate de mediu.”

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul prevede extinderea halei de productie existente C7 (cu suprafaţa actuală de 5991 mp, extinderea va avea o suprafata construita de 728,46 mp) şi extinderea capacitatii de topire deşeuri aluminiu prin amplasarea în extinderea propusă a unui cuptor nou pentru topirea deşeului de aluminiu - cuptor cu reverberaţie, cu funcţionare pe gaze naturale, având capacitatea de topire de aproximativ 145 t/zi (50.000 t/an).

Caracteristicile construcției propuse (extinderea halei):

Functiunea		- Hala productie industriala

Regim de Înălțime		- P

H-Max Atic		- 13.15m

H-Max Coama		- 14.66m (la acoperisul gurii de ventilare)

Suprafața Construită		- 728,46mp

Suprafața Desfășurată		- 728,46mp

Suprafața Terenului		- 206765mp (conform CF)

POT propus		- 9.03%

Structura de rezistenta este conceputa astfel:

Infrastructura:

La extinderea corpului de cladire C7, vor fi fundaţiile izolate din beton armat cu bloc şi cuzinet, fundații continue sub pereții de beton armat.

Pardoseala va fi realizata din ciment elicopterizat.

Suprastructura:

Suprastructura va fi realizată din cadre metalice.

Acoperișul va fi realizat în varianta șarpantă din profile metalice.

Cuptor de topire aluminiu cu reverberatie şi încarcare laterală, cu două camere va avea urmatoarele caracteristici:

- capacitatea maxima de operare:		50.000 t/an

- conditiile de operare a cuptorului: 		24 ore/zi si cca. 345 zile/an.

- capacitate maxima de topire:  		65 t/h

- volumul cuptorului total:			cca. 70 t

- volumul de transfer spre cuptorul de turnare: min. 35 t

- sistem arzator pe gaz cu capacitatea maxima de 6 MW compus din: 1 arzator regenerativ  de 4 MW şi 2 arzătoare de un 1 MW;

- temperatura in baia de aluminiu: 		cca. 720° C

- gaz necesar pentru topirea a 1 t Al:		cca. 650 m³/t (la 10 kW cca. 1mc  gaz)

- energie electrica pentru topirea a 1 t Al:	cca. 45 kWh/t

- temperatura gazelor arse la intrarea in sistemul de filtrare: cca. 100°C (max. 120°C)

- volumul de gaze emanate:			cca. 47.500 Nm³/h

- temperatura aerului in camera de topire	cca. 1.050°C

- temperatura aerului din camera cu deşeuri:	cca. 750-800°C

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

La ora actuală, pe teren există halele şi instalaţiile SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL, clădiri de producţie cu regim de înălţime P și P+1, cladiri administrative în regim de inaltime P+2. Societatea SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL procesează deşeuri de aluminiu prin topire secundară, activităţi reglementate prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 3/25.03.2010 revizuită în 29.06.2021.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu vor fi ocupate suprafeţe de teren din afara amplasamentului. Pentru extinderea halei vor fi necesare agregate minerale pentru fabricare betoane (produse la staţii de betoane autorizate).

Apa utilizata este doar apă de răcire care circulă în circuit inchis. Apa este prelevată din cele 2 foraje existente, reglementate prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 415 din 09.12.2019 emisă de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În perioada de construire pot fi generate următoarele categorii de deseuri:

- cod 17 05 04  - pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*, cca 100 mc

- deşeuri de materiale de constructii amestecate; categoria 17,

  - cod 17 01 07 amestecuri de beton fără continut de substante periculoase;

  - cod 17 04 05 metale (inclusiv aliajele lor): fier si otel;

În perioada de funcţionare pot fi generate următoarele categorii de deşeuri:

- cod 10 03 08* zgura de sare, 10 03 19* sorbalit praf cu impuritati(praf de filtrare), 10 03 99 filtre ceramice.

- Poluarea şi alte efecte negative:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape în perioada de execuţie a lucrărilor:

- depozitarea necontrolată a deseurilor şi a materialelor de constructie;

- activitătile desfăsurate pentru amenajarea obiectivului investitiei;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule si utilaje.

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire, sunt:

- pulberi în suspensie şi sedimentabile provenite din activitătile de execuţie a lucrărilor de constructii proiectate şi de la materialele de constructii utilizate;

- emisii provenite de la arderea carburantilor în motoarele unor utilaje (CO, NOx, SO2); gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de constructii proiectate.

În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimţi pe perioade scurte de timp.

În perioada de funcţionare:

Apa: prin obiectivul  propus în noul proiect nu se modifică debitele de apă şi sursele de poluare a apelor.

Aer:  poluanţii care pot să apară sunt: pulberi, SO2, cloruri, floruri, substante organice, dioxine. Gazele rezultate vor fi colectate şi dirijate la instalaţia de filtrare.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

Proiectul nu se încadrează sub Directiva SEVESO, substanţele chimice utilizate pe amplasament nu se regăsesc în anexa 1, partea 1 şi partea a doua din Legea 59/2016 privind producerea accidentelor majore la utilizarea de substanţe periculoase. Cantitatile utilizate sunt mici, sunt depozitate in ambalajele originale, in magazie şi vor fi gestionate de persoane desemnate pentru acest scop.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Apa va fi utilizată în procesul de răcire, în circuit închis.

Gazele rezultate vor fi colectate şi dirijate catre instalatia de filtrare de la linia 1.

Distanţa faţă de zona locuită este de 2,5 km.

Este necesar să fie evaluat impactul cumulat al emisiilor de la toate cuptoarele şi instalaţiile de topire/turnare/omogenizare asupra aerului.

2. Amplasarea proiectului:

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

La ora actuală, pe teren există halele şi instalaţiile SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL, cladiri de producţie cu regim de înălţime P sau P+1 şi P+2 pentru clădirea de birouri, cu o suprafaţă construită de 18742,87 mp. Societatea SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL procesează deşeuri de aluminiu prin topire secundară, activităţi reglementate prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 3/25.03.2010 revizuită în 29.06.2021.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

Nu vor fi ocupate suprafeţe de teren înafara amplasamentului.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:- amplasamentul nu se situează în zone umede

- zone costiere şi mediul marin – amplasamentul nu se situează în zone costiere;

- zonele montane şi forestiere – amplasamentul este în zonă de câmpie, nu se situează în zone montane sau împădurite;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – amplasamentul nu se situează arii naturale protejate;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:– amplasamentul nu se situează în arii sau zone protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: – activitatea fabricii este monitorizată, titularul dispunând de echipamente de monitorizare continuă a gazelor de ardere şi de asistenţa unor laboratoare acreditate pentru efectuarea monitorizărilor cu frecvenţa menţionată în  Autorizaţia integrată de mediu nr. 3/25.03.2010 revizuită în 29.06.2021;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: – distanţa faţă de zona locuită este de cca. 2,5 km

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zona studiată.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: zona de impact se va analiza prin studiu de dispersie a emisiilor în aer.

b) Natura impactului – în perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate la punctul I.1.e.

În perioada de operare: este necesar să fie evaluat impactul cumulat al emisiilor de la toate cuptoarele şi instalaţiile de topire/turnare/omogenizare asupra aerului.

c) Natura transfrontalieră a impactului: Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului – este necesară evaluarea impactului cumulat asupra calităţii aerului din zonă;

e) Probabilitatea impactului: se va analiza în studiu de evaluare a impactului asupra mediului

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs de fabrică.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: Activităţile SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA SRL reglementate prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 3/25.03.2010 revizuită în 29.06.2021.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Gazele rezultate vor fi colectate cu ajutorul sistemului tip tubulatura şi vor fi dirijate către instalatia de tratare de la linia 1 (instalatie de filtrare cu saci si amestec de hidroxid de calciu cu carbune activ).

Este necesar să fie evaluat impactul cumulat

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Investiţia menţionată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia nr. 10177 din data de 15.06.2021 emisă de A.N. Apele Române – ABA Crişuri (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor) sunt următoarele:

Realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu au influenţă asupra corpului de apă.

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a emis adresa nr. 11464/IO/15.06.2021 în care este precizat că: deoarece nu se vor modifica debitele necesare de apă şi caracteristicile specificate în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 514 din 09.12.2019, reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor nu este necesară, iar Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 514 din 09.12.2019 îşi păstrează valabilitatea.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act conţine 5(cinci) pagini şi a fost redactat în 2 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Întocmit Şef Serviciu A.A.A.

Orăşan Adina

Şef birou C.F.M.

Potrea Nicoleta